OS-I.7222.12.2.2018.MH                                                            Rzeszów, 2018-03-02

DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

- art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.) w związku z § 2 ust 1 pkt 41 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71),

po rozpatrzeniu wniosku ORLEN Południe S.A., ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia (REGON 272696025, NIP 6280000977) z dnia 29 stycznia 2018 r., znak: ISJ/12/2018 w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego 
z dnia 19 marca 2014 r., znak: OS-I.7222.19.15.2013.MH, zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 26 listopada 2014 r., znak: OS.I.7222.32.12.2014.MH, z dnia 30 marca 2015 r., znak: OS-I.7222.6.6.2015.MH 
i z dnia 30 października 2015 r., znak: OS-I.7222.6.17.2015.MH udzielającej Spółce pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji Regeneracji Olejów Odpadowych, zlokalizowanej na terenie ORLEN Południe S.A., Zakład Jedlicze, 
ul. Trzecieskiego 14, 38-460 Jedlicze

orzekam

I.	Zmieniam za zgodą stron decyzję Marszałka Województwa Podkarpackiego 
z dnia 19 marca 2014 r., znak: OS-I.7222.19.15.2013.MH, zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 26 listopada 2014 r., znak: OS.I.7222.32.12.2014.MH, z dnia 30 marca 2015 r., znak: OS-I.7222.6.6.2015.MH 
i z dnia 30 października 2015 r., znak: OS-I.7222.6.17.2015.MH, udzielającą ORLEN Południe S.A., ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia (REGON 272696025, 
NIP 6280000977) pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji Regeneracji Olejów Odpadowych, zlokalizowanej na terenie ORLEN Południe S.A., Zakład Jedlicze, ul. Trzecieskiego 14, 38-460 Jedlicze w następujący sposób:

I.1. W podpunkcie I.2.3. Tabela 1 otrzymuje brzmienie:

Tabela 1

| Lp. | Symbol zbiornika | Pojemność [m3] | Sposoby zabezpieczenia przed przeciekiem | Osprzęt zbiornika | Substancja magazynowana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T-29 | 5100 | Podwójne dno z monitoringiem, obwałowanie z geomembraną oraz zamknięcie kanalizacji. | 2 zawory oddechowe, pomiar temperatury. | Olej odpadowy. |
|  | T-31 | 5000 | Podwójne dno z monitoringiem, obwałowanie z geomembraną oraz zamknięcie kanalizacji. | Zawór oddechowy, pomiar temperatury. | Olej odpadowy. |
|  | T-32 | 5000 | Podwójne dno z monitoringiem, obwałowanie z geomembraną oraz zamknięcie kanalizacji. | Zawór oddechowy, pomiar temperatury. | Olej odpadowy. |
|  | T-36 | 1044,5 | Obwałowanie ziemne, kanalizacja. | Instalacja gaśnicza, lokalny pomiar temperatury. | Olej bazowy. |
|  | T-37 | 1041,5 | Obwałowanie ziemne, kanalizacja. | Zawory oddechowe, instalacja gaśnicza, lokalny pomiar temperatury. | Olej bazowy. |
|  | T-40 | 1171,1 | Żelbetonowe obwałowanie, osobna kanalizacja zamykana zamknięciami mechanicznymi i hydraulicznymi. | Zawory oddechowe, instalacja gaśnicza, monitoring poziomu w systemie DCS. | Olej odpadowy wstępnie odwodniony na Oczyszczalni Olejów Odpadowych. |
|  | T-41 | 1171,1 | Żelbetonowe obwałowanie, osobna kanalizacja zamykana zamknięciami mechanicznymi i hydraulicznymi. | Zawory oddechowe, instalacja gaśnicza, monitoring poziomu w systemie DCS. | Olej odpadowy wstępnie odwodniony na Oczyszczalni Olejów Odpadowych. |
|  | T-42 | 1171,1 | Żelbetonowe obwałowanie, osobna kanalizacja zamykana zamknięciami mechanicznymi i hydraulicznymi. | Zawory oddechowe, instalacja gaśnicza, monitoring poziomu w systemie DCS. | Olej odpadowy odwodniony – po Preflashu. |
|  | T-43 | 1171,1 | Żelbetonowe obwałowanie, osobna kanalizacja zamykana zamknięciami mechanicznymi i hydraulicznymi. | Zawory oddechowe, instalacja gaśnicza, monitoring poziomu w systemie DCS. | Olej odpadowy odwodniony – po Preflashu. |
|  | T-44 | 239,3 | Żelbetonowe obwałowanie, osobna kanalizacja zamykana zamknięciami mechanicznymi i hydraulicznymi. | Zawory oddechowe, instalacja gaśnicza, monitoring poziomu w systemie DCS. | Olej napędowy I regeneracja – zawodniony (z węzła Preflash). |
|  | T-45 | 239,3 | Żelbetonowe obwałowanie, osobna kanalizacja zamykana zamknięciami mechanicznymi i hydraulicznymi. | Zawory oddechowe, instalacja gaśnicza, monitoring poziomu w systemie DCS. | Olej napędowy I regeneracja. |
|  | T-60 | 500 | Żelbetonowe obwałowanie, kanalizacja zamykana zamknięciami mechanicznymi i hydraulicznymi. | Zawory oddechowe, instalacja gaśnicza. | Olej bazowy. |
|  | T-61 | 500 | Żelbetonowe obwałowanie, kanalizacja zamykana zamknięciami mechanicznymi i hydraulicznymi. | Zawory oddechowe, instalacja gaśnicza. | Olej bazowy. |
|  | T-62 | 500 | Żelbetonowe obwałowanie, kanalizacja zamykana zamknięciami mechanicznymi i hydraulicznymi. | Zawory oddechowe, instalacja gaśnicza. | Olej bazowy. |
|  | T-63 | 500 | Żelbetonowe obwałowanie, kanalizacja zamykana zamknięciami mechanicznymi i hydraulicznymi | Zawory oddechowe, instalacja gaśnicza. | Olej bazowy. |
|  | T-64 | 500 | Żelbetonowe obwałowanie, kanalizacja zamykana zamknięciami mechanicznymi i hydraulicznymi | Zawory oddechowe, instalacja gaśnicza. | Olej bazowy. |
|  | T-51 | 1172 | Żelbetonowe obwałowanie, kanalizacja zamykana zamknięciami mechanicznymi i hydraulicznymi | Zawory oddechowe, instalacja gaśnicza. | Olej po hydrorafinacji. |
|  | T-52 | 1172 | Żelbetonowe obwałowanie, kanalizacja zamykana zamknięciami mechanicznymi i hydraulicznymi | Zawory oddechowe, instalacja gaśnicza. | Olej po hydrorafinacji. |
|  | T-53 | 1172 | Żelbetonowe obwałowanie, kanalizacja zamykana zamknięciami mechanicznymi i hydraulicznymi | Zawory oddechowe, instalacja gaśnicza. | Olej po hydrorafinacji. |
|  | T-54 | 1172 | Żelbetonowe obwałowanie, kanalizacja zamykana zamknięciami mechanicznymi i hydraulicznymi | Zawory oddechowe, instalacja gaśnicza. | Hydrorafinacja – olej wsadowy. |
|  | T-55 | 1172 | Żelbetonowe obwałowanie, kanalizacja zamykana zamknięciami mechanicznymi i hydraulicznymi | Zawory oddechowe, instalacja gaśnicza. | Hydrorafinacja – olej wsadowy. |
|  | T-56 | 1172 | Żelbetonowe obwałowanie, kanalizacja zamykana zamknięciami mechanicznymi i hydraulicznymi | Zawory oddechowe, instalacja gaśnicza. | Hydrorafinacja – olej wsadowy. |
|  | Ae-5 | 68,7 | Taca betonowa oraz zamknięcie kanalizacji. | Pomiar temperatury. | Odwodniony olej odpadowy. |
|  | C-1 | 550 | Taca betonowa oraz zamknięcie kanalizacji. | Wężownice grzewcze, kominek, pomiar temperatury. | Olej odpadowy. |
|  | C-2 | 550 | Taca betonowa oraz zamknięcie kanalizacji. | Pomiar temperatury. | Olej odpadowy. |
|  | C-3 | 550 | Taca betonowa oraz zamknięcie kanalizacji. | Pomiar temperatury. | Olej odpadowy. |
|  | C-4 | 120 | Taca betonowa oraz zamknięcie kanalizacji. | Pomiar temperatury. | Olej odpadowy. |
|  | C-5 | 62 | Taca betonowa oraz zamknięcie kanalizacji. | Pomiar temperatury. | Olej odpadowy. |
|  | CC2 | 523 | Obwałowanie. | Pomiar temperatury. | Olej odpadowy. |
|  | DI-1 | 48,92 | Taca betonowa oraz zamknięcie kanalizacji. | Lokalny pomiar temperatury | Ług sodowy / Ług sodowy odpadowy. |
|  | DI-2 | 48,92 | Taca betonowa oraz zamknięcie kanalizacji. | Lokalny pomiar temperatury. | Ług sodowy / Ług sodowy odpadowy. |
|  | Do-1 | 126,5 | Obwałowanie żelbetowe z betonową tacą przeciwrozlewczą. | Lokalny pomiar temperatury. | Olej wrzecionowy – regeneracja. |
|  | Do-2 | 126,5 | Obwałowanie żelbetowe z betonową tacą przeciwrozlewczą. | Lokalny pomiar temperatury. | Olej wrzecionowy – regeneracja. |
|  | Do-3 | 126,5 | Obwałowanie żelbetowe z betonową tacą przeciwrozlewczą. | Lokalny pomiar temperatury. | Olej maszynowy – regeneracja. |
|  | Do-4 | 126,5 | Obwałowanie żelbetowe z betonową tacą przeciwrozlewczą. | Lokalny pomiar temperatury. | Olej maszynowy – regeneracja. |
|  | Do-5 | 126,5 | Obwałowanie żelbetowe z betonową tacą przeciwrozlewczą. | Lokalny pomiar temperatury. | Olej silnikowy – regeneracja. |
|  | Do-6 | 126,5 | Obwałowanie żelbetowe z betonową tacą przeciwrozlewczą. | Lokalny pomiar temperatury. | Olej silnikowy – regeneracja. |
|  | Do-7 | 83,5 | Obwałowanie żelbetowe z betonową tacą przeciwrozlewczą. | Monitoring poziomu w systemie DCS, lokalny pomiar temperatury. | Pozostałość próżniowa – regeneracja. |
|  | Do-8 | 83,5 | Obwałowanie żelbetowe z betonową tacą przeciwrozlewczą. | Monitoring poziomu w systemie DCS, lokalny pomiar temperatury. | Pozostałość próżniowa – regeneracja. |
|  | H01 | 378,2 | Zbiornik cylindryczny ustawiony pionowo z dnem płaskim, betonowa taca przeciwrozlewcza posiadająca geomembranę. Taca przeciwrozlewcza posiada odpływy połączone z kanalizacją ogólnospławną zakładu poprzez zasuwę odcinającą oraz zamknięcie hydrauliczne. | Zawory oddechowe, instalacja gaśnicza, monitoring temperatury, poziomu w systemie DCS. | Hydrorafinacja – olej wsadowy. |
|  | H02 | 378,2 | Zbiornik cylindryczny ustawiony pionowo z dnem płaskim, betonowa taca przeciwrozlewcza posiadająca geomembranę. Taca przeciwrozlewcza posiada odpływy połączone z kanalizacją ogólnospławną zakładu poprzez zasuwę odcinającą oraz zamknięcie hydrauliczne. | Zawory oddechowe, instalacja gaśnicza, monitoring temperatury, poziomu w systemie DCS. | Hydrorafinacja – olej wsadowy. |
|  | H03 | 378,2 | Betonowa taca przeciwrozlewcza posiadająca geomembranę. Taca przeciwrozlewcza posiada odpływy połączone z kanalizacją ogólnospławną zakładu poprzez zasuwę odcinającą oraz zamknięcie hydrauliczne. | Zawory oddechowe, instalacja gaśnicza, monitoring temperatury, poziomu w systemie DCS. | Hydrorafinacja – olej wsadowy. |
|  | H04 | 378,2 | Betonowa taca przeciwrozlewcza posiadająca geomembranę. Taca przeciwrozlewcza posiada odpływy połączone z kanalizacją ogólnospławną zakładu poprzez zasuwę odcinającą oraz zamknięcie hydrauliczne. | Zawory oddechowe, instalacja gaśnicza, monitoring temperatury, poziomu w systemie DCS. | Hydrorafinacja – olej wsadowy. |
|  | H05 | 378,2 | Betonowa taca przeciwrozlewcza posiadająca geomembranę. Taca przeciwrozlewcza posiada odpływy połączone z kanalizacją ogólnospławną zakładu poprzez zasuwę odcinającą oraz zamknięcie hydrauliczne. | Zawory oddechowe, instalacja gaśnicza, monitoring temperatury, poziomu w systemie DCS. | Hydrorafinacja – olej wsadowy. |
|  | H06 | 378,2 | Betonowa taca przeciwrozlewcza posiadająca geomembranę. Taca przeciwrozlewcza posiada odpływy połączone z kanalizacją ogólnospławną zakładu poprzez zasuwę odcinającą oraz zamknięcie hydrauliczne. | Zawory oddechowe, instalacja gaśnicza, monitoring temperatury, poziomu w systemie DCS. | Hydrorafinacja – olej wsadowy. |
|  | H07 | 378,2 | Betonowa taca przeciwrozlewcza posiadająca geomembranę. Taca przeciwrozlewcza posiada odpływy połączone z kanalizacją ogólnospławną zakładu poprzez zasuwę odcinającą oraz zamknięcie hydrauliczne. | Zawory oddechowe, instalacja gaśnicza, monitoring temperatury, poziomu w systemie DCS. | Hydrorafinacja – olej wsadowy. |
|  | H08 | 378,2 | Betonowa taca przeciwrozlewcza posiadająca geomembranę. Taca przeciwrozlewcza posiada odpływy połączone z kanalizacją ogólnospławną zakładu poprzez zasuwę odcinającą oraz zamknięcie hydrauliczne. | Zawory oddechowe, instalacja gaśnicza, monitoring temperatury, poziomu w systemie DCS. | Hydrorafinacja – olej wsadowy. |
|  | V-721 | 25 | Zbiornik betonowy w ziemi – bezodpływowy. | Monitoring temperatury, poziomu w systemie DCS, odprowadzanie oparów do dopalacza. | Hydrorafinacja – siarka. |

I.2. W podpunkcie III.4.1. Tabela 13 otrzymuje brzmienie:

Tabela 13

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu przeznaczonego do przetwarzania | Masa odpadów [Mg/rok] | Sposób i miejsce magazynowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 05 01 03* | Osady z dna zbiorników | 1000 | Izolowane termicznie zbiorniki magazynowe T-29, T-31, T-32, C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, CC2 o łącznej pojemności około 17000 m3 |
| 2. | 05 01 05* | Wycieki ropy naftowej | 200 | Izolowane termicznie zbiorniki magazynowe T-29, T-31, T-32, C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, CC2 o łącznej pojemności około 17000 m3 |
| 3. | 05 01 11* | Odpady z alkalicznego oczyszczania paliw | 500 | Izolowane termicznie zbiorniki magazynowe DI-1 i DI-2 o łącznej pojemności około 98 m3 |
| 4. | 12 01 07* | Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali niezawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów) | 2000 | Izolowane termicznie zbiorniki magazynowe T-29, T-31, T-32, C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, CC2 o łącznej pojemności około 17000 m3 |
| 5. | 12 01 09* | Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców | 2000 | Izolowane termicznie zbiorniki magazynowe T-29, T-31, T-32, C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, CC2 o łącznej pojemności około 17000 m3 |
| 6. | 12 01 10* | Syntetyczne oleje z obróbki metali | 200 | Izolowane termicznie zbiorniki magazynowe T-29, T-31, T-32, C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, CC2 o łącznej pojemności około 17000 m3 |
| 7. | 13 01 04* | Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne | 200 | Izolowane termicznie zbiorniki magazynowe T-29, T-31, T-32, C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, CC2 o łącznej pojemności około 17000 m3 |
| 8. | 13 01 05* | Emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 2000 | Izolowane termicznie zbiorniki magazynowe T-29, T-31, T-32, C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, CC2 o łącznej pojemności około 17000 m3 |
| 9. | 13 01 09* | Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne | 500 | Izolowane termicznie zbiorniki magazynowe T-29, T-31, T-32, C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, CC2 o łącznej pojemności około 17000 m3 |
| 10. | 13 01 10* | Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 2000 | Izolowane termicznie zbiorniki magazynowe T-29, T-31, T-32, C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, CC2 o łącznej pojemności około 17000 m3 |
| 11. | 13 01 11* | Syntetyczne oleje hydrauliczne | 500 | Izolowane termicznie zbiorniki magazynowe T-29, T-31, T-32, C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, CC2 o łącznej pojemności około 17000 m3 |
| 12. | 13 01 12* | Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji | 500 | Izolowane termicznie zbiorniki magazynowe T-29, T-31, T-32, C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, CC2 o łącznej pojemności około 17000 m3 |
| 13. | 13 01 13* | Inne oleje hydrauliczne | 1500 | Izolowane termicznie zbiorniki magazynowe T-29, T-31, T-32, C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, CC2 o łącznej pojemności około 17000 m3 |
| 14. | 13 02 04* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne | 500 | Izolowane termicznie zbiorniki magazynowe T-29, T-31, T-32, C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, CC2 o łącznej pojemności około 17000 m3 |
| 15. | 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 22000 | Izolowane termicznie zbiorniki magazynowe T-29, T-31, T-32, C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, CC2 o łącznej pojemności około 17000 m3 |
| 16. | 13 02 06* | Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 5000 | Izolowane termicznie zbiorniki magazynowe T-29, T-31, T-32, C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, CC2 o łącznej pojemności około 17000 m3 |
| 17. | 13 02 07* | Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji | 2000 | Izolowane termicznie zbiorniki magazynowe T-29, T-31, T-32, C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, CC2 o łącznej pojemności około 17000 m3 |
| 18. | 13 02 08* | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 40000 | Izolowane termicznie zbiorniki magazynowe T-29, T-31, T-32, C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, CC2 o łącznej pojemności około 17000 m3 |
| 19. | 13 03 06* | Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła zawierające związki chlorowcoorganiczne inne niż wymienione w 13 03 01 | 1700 | Izolowane termicznie zbiorniki magazynowe T-29, T-31, T-32, C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, CC2 o łącznej pojemności około 17000 m3 |
| 20. | 13 03 07* | Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 3500 | Izolowane termicznie zbiorniki magazynowe T-29, T-31, T-32, C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, CC2 o łącznej pojemności około 17000 m3 |
| 21. | 13 03 08* | Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01 | 500 | Izolowane termicznie zbiorniki magazynowe T-29, T-31, T-32, C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, CC2 o łącznej pojemności około 17000 m3 |
| 22. | 13 03 09* | Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji | 500 | Izolowane termicznie zbiorniki magazynowe T-29, T-31, T-32, C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, CC2 o łącznej pojemności około 17000 m3 |
| 23. | 13 04 01* | Oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej | 2000 | Izolowane termicznie zbiorniki magazynowe T-29, T-31, T-32, C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, CC2 o łącznej pojemności około 17000 m3 |
| 24. | 13 04 02* | Oleje zęzowe z nabrzeży portowych | 13000 | Izolowane termicznie zbiorniki magazynowe T-29, T-31, T-32, C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, CC2 o łącznej pojemności około 17000 m3 |
| 25. | 13 04 03* | Oleje zęzowe ze statków morskich | 10000 | Izolowane termicznie zbiorniki magazynowe T-29, T-31, T-32, C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, CC2 o łącznej pojemności około 17000 m3 |
| 26. | 13 05 06* | Olej z odwadniania olejów w separatorach | 5000 | Izolowane termicznie zbiorniki magazynowe T-29, T-31, T-32, C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, CC2 o łącznej pojemności około 17000 m3 |
| 27. | 13 07 01* | Olej opałowy i olej napędowy | 1500 | Izolowane termicznie zbiorniki magazynowe T-29, T-31, T-32, C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, CC2 o łącznej pojemności około 17000 m3 |
| 28. | 13 07 03* | Inne paliwa (włącznie z mieszaninami) | 3500 | Izolowane termicznie zbiorniki magazynowe T-29, T-31, T-32, C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, CC2 o łącznej pojemności około 17000 m3 |
| 29. | 13 08 02* | Inne emulsje | 300 | Izolowane termicznie zbiorniki magazynowe T-29, T-31, T-32, C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, CC2 o łącznej pojemności około 17000 m3 |
| 30. | 13 08 99* | Inne niewymienione odpady | 15000 | Izolowane termicznie zbiorniki magazynowe T-29, T-31, T-32, C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, CC2 o łącznej pojemności około 17000 m3 |
| 31. | 16 01 13* | Płyny hamulcowe | 2000 | Izolowane termicznie zbiorniki magazynowe T-29, T-31, T-32, C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, CC2 o łącznej pojemności około 17000 m3 |
| 32. | 16 07 08* | Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty | 13400 | Izolowane termicznie zbiorniki magazynowe T-29, T-31, T-32, C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, CC2 o łącznej pojemności około 17000 m3 |
| 33. | 19 02 07* | Oleje i koncentraty z separacji | 4000 | Izolowane termicznie zbiorniki magazynowe T-29, T-31, T-32, C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, CC2 o łącznej pojemności około 17000 m3 |

II. Pozostałe warunki decyzji pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 29 stycznia 2018 r., znak: ISJ/12/2018 ORLEN Południe S.A., ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia wystąpiła z wnioskiem o zmianę decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 19 marca 2014 r., znak: OS-I.7222.19.15.2013.MH, zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 26 listopada 2014 r., znak: OS.I.7222.32.12.2014.MH, z dnia 30 marca 2015 r., znak: OS-I.7222.6.6.2015.MH i z dnia 30 października 2015 r., znak: OS-I.7222.6.17.2015.MH, udzielającej Spółce pozwolenia zintegrowanego 
na prowadzenie instalacji Regeneracji Olejów Odpadowych, zlokalizowanej 
na terenie ORLEN Południe S.A., Zakład Jedlicze, ul. Trzecieskiego 14, 
38-460 Jedlicze.

Informacja o przedmiotowym wniosku została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 
i jego ochronie pod numerem 108/2018.

Na terenie Spółki eksploatowana jest instalacja do odzysku lub unieszkodliwiania, z wyjątkiem składowania, odpadów niebezpiecznych, o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę, która na podstawie § 2 ust. 1 pkt 41 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) zaliczana jest 
do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Tym samym zgodnie z art. 378 ust. 2a ustawy Prawo ochrony środowiska organem właściwym do zmiany decyzji jest marszałek województwa.

Pismem z dnia 9 lutego 2018 r., znak: OS-I.7222.12.2.2018.MH zawiadomiono o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla w/w instalacji.

Spółka zawnioskowała o rozszerzenie rodzajów odpadów przeznaczonych 
do przetworzenia o odpad o kodzie 05 01 11* – odpady z alkalicznego oczyszczania paliw. W procesie regeneracji olejów odpadowych stosowany jest ług sodowy (wodorotlenek sodu), który używany jest do korekty pH olejów wsadowych. Jednocześnie w instalacji DRW na terenie Zakładu Trzebinia ług sodowy stosowany jest do alkalicznego oczyszczania paliw. Odpad powstający w tym procesie przekazywany jest obecnie firmom zewnętrznym i poddawany termicznemu unieszkodliwieniu. Odpad ten, częściowo przereagowany i w niewielkim stopniu zanieczyszczony węglowodorami można zastosować do korekty pH wsadowych olejów odpadowych w instalacji Regeneracji Olejów Odpadowych na terenie Zakładu Jedlicze. Transport i rozładunek  odpadu odbywać się będzie specjalistycznym sprzętem. Odpad magazynowany będzie w izolowanych termicznie zbiornikach 
DI-1 i DI-2. Wprowadzona zmiana nie spowoduje wzrostu ilości przetwarzanych 
w instalacji odpadów, która zgodnie z posiadanym pozwoleniem wynosi 
80000 Mg/rok.

Ponadto dla potrzeb technologicznych w granice instalacji Regeneracji Olejów Odpadowych włączonych zostało dziewięć zbiorników innej jednostki produkcyjnej: T-51, T-52, T-53, T-54, T-55, T-56 oraz T-62, T-63, T-64. W zbiornikach magazynowany będzie olej bazowy, olej wsadowy do procesu hydrorafinacji oraz olej po hydrorafinacji. Z instalacji wyłączone zostały zbiorniki Zb-1, Zb-2, Zb-3 i Zb-4.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego organ zapewnił stronie czynny udział w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji umożliwił wypowiedzenie się co do zebranych materiałów.

Wnioskowane przez Spółkę zmiany przedmiotowego pozwolenia nie stanowią istotnej zmiany instalacji w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy Prawo ochrony środowiska. W związku z powyższym dokonano zmiany decyzji w trybie art. 155 Kpa.

Wprowadzone zmiany obowiązującego pozwolenia zintegrowanego nie zmieniają ustaleń dotyczących spełnienia wymogów wynikających z najlepszych dostępnych technik. Zachowane są również standardy jakości środowiska.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz to, że za zmianą przedmiotowej decyzji przemawia słuszny interes strony, a przepisy szczególne nie sprzeciwiają się zmianie orzeczono jak w osnowie.

Pouczenie

- Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

- W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania, które należy wnieść do Marszałka Województwa Podkarpackiego. Z dniem doręczenia Marszałkowi Województwa Podkarpackiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Opłatę skarbową w wys. 1005,50 zł

uiszczono w dniu 29 stycznia 2018 r.

na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rzeszowa

Nr 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

Otrzymują:

- ORLEN Południe S.A.

ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia

- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
ul. Hetmańska 9, 35-959 Rzeszów

- a/a

Do wiadomości:

- ORLEN Południe S.A. Zakład Jedlicze

ul. Trzecieskiego 14, 38-460 Jedlicze

- Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

ul. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszów