RŚ.VI.7660/21-3/08							     Rzeszów, 2008-08-22

DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.),

- art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150) w związku z § 2 ust 1 pkt 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć 
do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku Delphi Poland S.A. Oddział w Krośnie 
ul. gen. L. Okulickiego 7, 38-400 Krosno z dnia 25 marca 2008 r. znak: 
NZ-1/Woj./2008, oraz jego uzupełnień z dn. 16 maja 2008 r. i 17 lipca 2008 r. 
o zmianę decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 13 czerwca 2005 r. znak: 
ŚR.IV-6618/22/04/05 udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji, zlokalizowanej w hali produkcyjnej Nr 1 przy ul. Okulickiego 7

orzekam

I.	Zmieniam za zgodą stron decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 13 czerwca 2005 r. znak: ŚR.IV-6618/22/04/05 udzielającą Delphi Poland S.A. Oddział 
w Krośnie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji, zlokalizowanej w hali produkcyjnej Nr 1 przy ul. Okulickiego 7 w następujący sposób:

I.1. W punkcie I. Rodzaj instalacji na stronie 3 decyzji w miejsce dotychczasowego zapisu:

„Malowanie kataforetyczne obudów amortyzatorów

Linia do malowania kataforetycznego realizować będzie proces:

-	malowania wyrobów farbami wodorozcieńczalnymi typu RAL 9005 do kataforezy, grubość powłoki 20 – 25 mikronów,

ilość malowanych wyrobów – 4 700 000 szt/rok,

powierzchnia malowana – 940 000 m²/rok – max 1 118 000 m²/rok,

-	przygotowania powierzchni pod malowanie (mycie i odtłuszczanie oraz fosforanowanie cynkowe powierzchni).

W procesie przygotowania powierzchni do malowania stosowane będą następujące preparaty:

-	Gardoclean VP 4292L (KOH, krzemian sodu) – preparat do odtłuszczania,

- 	Gardobond Additive H7357 (środki powierzchniowo czynne) – dodatek do roztworu odtłuszczającego,

- 	Gardolene V6513 (fosforany, związki tytanu) – preparat do aktywacji,

- 	Gardobond R 2225 E i TA (sole Ni, Mn, Zn, kwas fosforowy) – preparaty 
do fosforanowania,

- 	Gardobond Additive H7050 (nitroguanidyna) – dodatek do roztworu fosforanującego,

- 	Gardolene D6800 (kwas sześciofluorocyrkonowy) – preparat do pasywacji.”,

wprowadzam zapis:

„Malowanie kataforetyczne obudów amortyzatorów

Linia do malowania kataforetycznego realizować będzie proces:

-	malowania wyrobów farbami wodorozcieńczalnymi typu RAL 9005 do kataforezy, grubość powłoki 20 – 25 mikronów,

ilość malowanych wyrobów – 6 900 000 szt/rok,

powierzchnia malowana – 1 400 000 m²/rok – max 1 550 000 m²/rok,

-	przygotowania powierzchni pod malowanie (mycie i odtłuszczanie oraz fosforanowanie cynkowe powierzchni).

W procesie przygotowania powierzchni do malowania stosowane będą następujące preparaty:

-	Gardoclean S5171 (KOH, krzemian sodu) – preparat do odtłuszczania,

- 	Gardobond Additive H7401 (środki powierzchniowo czynne) – dodatek do roztworu odtłuszczającego,

- 	Gardolene V6513 (fosforany, związki tytanu) – preparat do aktywacji,

- 	Gardobond R 2225 E i TA (sole Ni, Mn, Zn, kwas fosforowy) – preparaty 
do fosforanowania,

- 	Gardobond Additive H7000L – dodatek do roztworu fosforanującego,

- 	Gardolene D6800 (kwas sześciofluorocyrkonowy) – preparat do pasywacji.”.

I.2. W podpunkcie I.1.1.1. na stronie 3 w miejsce dotychczasowego zapisu „Wanna do odtłuszczania – 1 szt – 1200 l” wprowadzam zapis „Wanna do odtłuszczania – 
1 szt – 1400 l”.

I.3. Dotychczasowy podpunkt I.1.1.6. Podstawowe fazy i parametry procesu chromowania w automacie Fiamma otrzymuje nowe brzmienie:

„Skład kąpieli i parametry procesu będą jednakowe dla linii A i linii B:

- odtłuszczanie elektrochemiczne odbywać się będzie w kąpieli odtłuszczającej 
(z wykorzystaniem preparatu UniClean 281) o stężeniu 60 – 100 ml/l, temp. procesu 52 – 60 °C przez 3,5 min,

- kaskadowe płukanie zimne po odtłuszczaniu, w przeciwprądzie na dwóch stanowiskach przez 1,5 min,

- trawienie elektrochemiczne anodowe odbywać się będzie w kąpieli trawiącej 
(z wykorzystaniem preparatu HEEF 25) o stężeniu 190 – 260 g/l, przy temperaturze procesu 56 – 62 °C i gęstości prądu 35 – 45 A/dm² przez 
50 sek., do kąpieli dodawany będzie kwas siarkowy – jego stężenie w kąpieli wynosić będzie 0,7 – 1,7 % stęż. CrO3,

- chromowanie techniczne w kąpieli chromowej (z wykorzystaniem preparatu HEEF25) o stężeniu 250 – 320 g/l, przy temperaturze. procesu 54 – 62 °C 
i gęstości prądu 35 – 45 A/dm² przez 30 min. przy średniej grubości chromu 20 μm, do kąpieli dodawany będzie kwas siarkowy, fumetrol 140 (fumetrol 140 używany będzie do zmniejszenia napięcia powierzchniowego kąpieli chromowej, a poprzez to zmniejszenie parowania kąpieli w automacie Fiamma), stężenia tych substancji w kąpieli wynosić będą odpowiednio: kwas siarkowy 2,5 – 4,0 g/l, fumetrol 140 2 – 2,5 ml/l kąpieli, dla utrzymania jednorodności kąpieli chromowej w wannach do chromowania zastosowany będzie system recyrkulacji kąpieli pomiędzy wanną zbiorczą, a wannami roboczymi, w wannie zbiorczej odbywać się będzie ogrzewanie i schładzanie kąpieli – każda linia wyposażona będzie w oddzielną wannę zbiorczą oraz system schładzania i ogrzewania kąpieli,

- płukanie po chromowaniu – kaskadowe w temperaturze pokojowej 
w przeciwprądzie przez 30 sek.,

- płukanie gorące, temperatura 70 – 80 °C, na jednym stanowisku przez 
50 sek.,

- suszenie gorącym powietrzem w temp. 80 – 85 °C przez 1 min.

Maksymalny czas pracy automatu Fiamma ( taki sam dla linii A i B) to 8760 h/rok

Zużycie energii elektrycznej:

linia A – 4 375 MWh/rok

linia B – 2 686 MWh/rok

Maksymalne zużycie wody:

linia A + linia B – 11 000 m³/rok”.

I.4. Dotychczasowy podpunkt I.1.2.8. Podstawowe fazy i parametry procesu chromowania w automatach GES otrzymuje nowe brzmienie

„Skład kąpieli i parametry procesu będą jednakowe dla każdego automatu GES:

- odtłuszczanie elektrochemiczne odbywać się będzie w kąpieli odtłuszczającej (z wykorzystaniem preparatu UniClean 281) o stężeniu 60 – 100 ml/l, temperatura procesu 60 – 75 °C przez średnio 2 min,

- kaskadowe płukanie zimne po odtłuszczaniu, w przeciwprądzie na dwóch stanowiskach przez średnio 3 min,

- trawienie elektrochemiczne anodowe odbywać się będzie w kąpieli trawiącej (z wykorzystaniem preparatu HEEF 25) o stężeniu 190 – 260 g/l, przy temperaturze procesu 61 – 65 °C i gęstości prądu 40 A/dm² przez 1 min., 
do kąpieli dodawany będzie kwas siarkowy – jego stężenie w kąpieli wynosić będzie 0,7 – 1,7 % stęż. CrO3,

- chromowanie techniczne w kąpieli chromowej (z wykorzystaniem preparatu HEEF 25) o stężeniu 280 – 320 g/l, przy temperaturze procesu 58 – 66 °C 
i gęstości prądu 60 – 90 A/dm² przez 15 min. przy średniej grubości chromu 20 μm, do kąpieli dodawany będzie kwas siarkowy, stężenia tej substancji 
w kąpieli wynosić będzie: 1,1 – 1,7 % stęż. CrO3,

- płukanie po chromowaniu – kaskadowe w temperaturze pokojowej 
w przeciwprądzie, w przypadku GES1 i GES2 w trzech wannach przez 2 min, w przypadku GES3 w sześciu wannach przez 3 min,

- płukanie gorące, temperatura 70°C przez 20 sek.

Maksymalny czas pracy każdego automatu GES to 8760 h/rok

Zużycie energii elektrycznej:

- GES 1 – 4 795 MWh/rok

- GES 2 – 4 795 MWh/rok

- GES 3 – 4 795 MWh/rok

Maksymalne zużycie wody:

- GES 1 – 7 200 m³/rok

- GES 2 – 7 200 m³/rok

- GES 3 – 7 200 m³/rok”.

I.5. Dotychczasowy podpunkt I.1.4.1. otrzymuje nowe brzmienie:

„-	2 szt. wanien do odtłuszczania o łącznej pojemności 7,71 m³ z preparatem Gardoclean S5171 i Gardobond Additive H7401,

- 	2 szt. wanien do płukania o łącznej pojemności 3,72 m³ z wodą sieciową,

- 	1 wanny do aktywacji o pojemności 1,86 m³ z preparatem Gardolene V6513,

- 	1 wanny do fosforanowania cynkowego o pojemności 4,41m³ z preparatami Gardobond R 2225 E i TA oraz Gardobond Additive H7000L,

- 	1 wanny do płukania po fosforanowaniu o pojemności 1,86 m³ z wodą sieciową,

- 	1 wanny do płukania wodą demi obiegową o pojemności 1,86 m³,

- 	1 wanny do pasywacji o pojemności 1,86 m³ z preparatem Gardolene D6800,

- 	1 wanny do płukania wodą demi o pojemności 1,86 m³,

- 	1 stanowiska do natrysku wodą demi.”.

I.6. Dotychczasowy podpunkt I.1.4.5. otrzymuje nowe brzmienie:

„Suszarka tunelowa – przeznaczona będzie do suszenia amortyzatorów 
po malowaniu kataforetycznym w temperaturze 175 – 205 °C. Część powietrza obiegowego z suszarni w ilości 1200 Nm³/h po oczyszczeniu na dopalaczu termicznym i po przejściu przez układ odzysku ciepła będzie odprowadzana 
do atmosfery.”.

I.7. Dotychczasowy podpunkt I.1.4.9. Podstawowe fazy i parametry procesu malowania kataforetycznego otrzymuje nowe brzmienie:

„Skład kąpieli i parametry procesu malowania kataforetycznego:

- odtłuszczanie – proces usuwania konserwacji z powierzchni wyrobów, przebiegać będzie w dwóch wannach w preparacie Gardoclean S5171 
i Gardobond Additive H7401, temperatura procesu 50 – 90 °C, 
po odtłuszczaniu następować będzie mycie wodą sieciową w dwóch wannach 
o pojemności 1,86 m³ każda,

- aktywacja – proces uaktywniający powierzchnię przed fosforanowaniem, prowadzony będzie zanurzeniowo w wannie o poj. 1,85 m³ w preparacie Gardolene V6513,

- fosforanowanie – proces wytwarzania na powierzchni wyrobu fosforanu cynku, prowadzony będzie zanurzeniowo w wannie o pojemności 4,31m³ 
w preparatach Gardobond R 2225 E i TA oraz Gardobond Additive H7000L, temperatura procesu 55 °C, po fosforanowaniu następować będzie płukanie 
w dwóch wannach o pojemności 1,86 m³ każda wodą sieciową i wodą demi,

- pasywacja – proces wytwarzania warstewki tlenków na powierzchni metalu pod działaniem roztworu utleniającego, prowadzony będzie w wannie 
o poj. 1,86 m³ w preparacie Gardolene D6800, zanurzeniowo w temperaturze otoczenia, po pasywacji następować będzie płukanie w wannie o pojemności 1,86 m³ wodą demi,

- malowanie kataforetyczne – proces nakładania farby na wyroby pod wpływem pola elektrycznego spowodowane ładowaniem się cząstek stałych farby 
w zetknięciu z elektrolitem, proces prowadzony będzie poprzez zanurzenie 
w wannie o pojemności 9,42 m³ w temperaturze pokojowej 28 – 34 °C, głównym składnikiem farby będzie wodny roztwór żywicy epoksydowej z pastą pigmentową, zawartość rozpuszczalnika w farbie wynosić będzie 2,5 – 3 % objętości (fenoksypropanol, 2-butoksyetanol z eterem etylenoglikoloheksylowym), po malowaniu następować będzie płukanie natryskowe i zanurzeniowe w trzech wannach o pojemności 1,86 m³ każda wypełnionych ultrafiltratem.

- suszenie powłoki – prowadzone będzie w suszarce tunelowej w temperaturze 175 – 205 °C.

- schładzanie detali do temperatury 45°C – prowadzone będzie w komorze chłodzenia

Maksymalny czas pracy linii malarskiej – 7 920 h/rok

Zużycie energii elektrycznej – 3200 MWh/rok

Zużycie wody sieciowej – 1236 m³/m-c = 14 836 m³/rok

Zużycie gazu ziemnego – 55 Nm³/h = 435 600 Nm³/rok”.

I.8. W podpunkcie IV.4.1. tabela 14 otrzymuje brzmienie:

Tabela 14

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu innego niż niebezpieczny | Sposób zagospodarowania |
| --- | --- | --- |
| 19 08 02 | Zawartość piaskowników | D5, D10 |
| 19 09 04 | Zużyty węgiel aktywny | D5, D10, R15 |
| 19 09 05 | Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne | D5, D10, R15 |
| 08 01 16 | Szlamy wodne zawierające farby i lakiery | D5, R15 |

I.9. W podpunkcie IV.4.2. tabela 15 otrzymuje brzmienie:

Tabela 15

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu niebezpiecznego | Sposób zagospodarowania |
| --- | --- | --- |
| 11 01 09* | Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne | D5, D10 |
| 11 01 98* | Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne | R14, D5, D9 |
| 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | R15, R5, D10 |
| 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | D10 |
| 16 02 13* | Zużyte elementy zawierające substancje niebezpieczne inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | R15, R4, R14, D9 |
| 16 05 07* | Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne | D9, R6, R14, D10 |

I.10. W punkcie V.1. Maksymalna ilość surowców i materiałów stosowanych 
w produkcji: tiret 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„- w procesach malowania kataforetycznego wyrobów:

Zużycie pasty: - 21 Mg/rok

Zużycie żywicy: - 85 Mg/rok

Zużycie surowców pomocniczych:

Gardoclean S 5171 – 7 Mg/rok

Gardobond additive H 7401 – 1 Mg/rok

Gardolene V 6513 – 1 Mg/rok

Gardobond R 2225 T – 0,4 Mg/rok

Gardobond R 2225 E – 19 Mg/rok

Gardobond H 7000L – 2 Mg/rok

Gardolene D 6800 – 0,65 Mg/rok”

I.11. W punkcie V.3. Maksymalny pobór wody dla potrzeb instalacji: tiret 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„- Pobór wody dla linii malowania kataforetycznego:

Q = 23 760 m³/rok

Q max = 3 m³/h”

I.12. Dotychczasowy podpunkt VI.1.1. Kontrola parametrów kąpieli otrzymuje nowe brzmienie:

„ODTŁUSZCZANIE

| Wymagane stężenie | Optimum | Rejestr* | Częstotliwość sprawdzania / wymian |
| --- | --- | --- | --- |
| UniClean 281 | 100-60 ml/l | 80 ml/l | P/GES | 2 x tydzień |
| CrO3 | Max 2,0 g/l |  | P/GES | 1 x 2 dni |
| Temperatura | 52-60 °C | 60 °C |  | Stała kontrola elektroniczna |

PŁUKANIE PO ODTŁUSZCZANIU

| Wymagane stężenie | Optimum | Rejestr* | Częstotliwość sprawdzania / wymian |
| --- | --- | --- | --- |
| UniClean 281 | Max 3 ml/l |  | P/GES | 1 x 2 dni |
| Przepływ | 250-400 l/h | 300 l/h |  | Na bieżąco |
| pH | 6,5-8,5 | 7,0 | P/GES | 1 x 2 dni |
| Temperatura | Pokojowa |  |  |  |

TRAWIENIE

| Wymagane stężenie | Optimum | Rejestr* | Częstotliwość sprawdzania / wymian |
| --- | --- | --- | --- |
| CrO3 | 190-260 g/l | 220 g/l | P/GES | 1 x dzień |
| H2SO4 | 0,7-1,7 % | 1,1-1,5 % | P/GES | 1 x dzień |
| Temperatura | 56-62 °C |  |  | Stała kontrola elektroniczna |
| Gęstość prądu | 40 A/dm² |  |  | Stała kontrola elektroniczna |
| Czas | Max 2 min | 1 min |  |  |
| Chlorki Cl- | Max 50 g/l |  | P/GES | 1 x miesiąc |

CHROMOWANIE

| Wymagane stężenie | Optimum | Rejestr* | Częstotliwość sprawdzania / wymian |
| --- | --- | --- | --- |
| CrO3 | 250-300 g/l | 300 g/l | P/GES | 1 x 2 dni |
| H2SO4 | 1,1-1,7 % | 1,3-1,5 % | P/GES | 1 x 2 dni |
| Temperatura | 54-63 °C |  |  | Stała kontrola elektroniczna |
| Gęstość prądu | 35-45 A/dm² |  |  | Stała kontrola elektroniczna |
| Cr2O3 | Łącznie Max 12 g/l |  | P/GES | 1 x miesiąc |
| Fe+3 |  |  | P/GES | 1 x miesiąc |
| Chlorki Cl- | Max 50 g/l |  | P/GES | 1 x miesiąc |

*Rejestr wyników pomiarów w księgach oznaczonych symbolami podanymi 
w tabelach.”

I.13. Dotychczasowy punkt VI.2. Monitoring procesów technologicznych zachodzących na automatach GES1, GES2, GES3 otrzymuje nowe brzmienie:

„ODTŁUSZCZANIE

| Wymagane stężenie | Optimum | Rejestr* | Częstotliwość sprawdzania / wymian |
| --- | --- | --- | --- |
| UniClean 281 | 100-60 ml/l | 80 ml/l | P/GES | 1 x 2 dni |
| CrO3 | Max 2 g/l |  | P/GES | 1 x 2 dni |
| Temperatura | 60-75 °C | 65 °C |  | Stała kontrola elektroniczna |

PŁUKANIE PO ODTŁUSZCZANIU

| Wymagane stężenie | Optimum | Rejestr* | Częstotliwość sprawdzania / wymian |
| --- | --- | --- | --- |
| UniClean 281 | Max 3 ml/l |  | P/GES | 1 x 2 dni |
| Przepływ | 250-400 l/h | 300 l/h |  | Na bieżąco |
| pH | 6,5-8,5 | 7,0 | P/GES | 1 x 2 dni |
| Temperatura | Pokojowa |  |  |  |

TRAWIENIE

| Wymagane stężenie | Optimum | Rejestr* | Częstotliwość sprawdzania / wymian |
| --- | --- | --- | --- |
| CrO3 | 230-320 g/l | 250 g/l | P/GES | 1 x dzień |
| H2SO4 | 0,7-1,7 % | 1,1-1,5 % | P/GES | 1 x dzień |
| Temperatura | 63 ± 1 °C |  |  | Stała kontrola elektroniczna |
| Gęstość prądu | 40 A/dm² |  |  | Stała kontrola elektroniczna |
| Czas | Max 2 min | 1 min |  |  |
| Chlorki Cl- | Max 50 g/l |  | P/GES | 1 x miesiąc |

CHROMOWANIE

| Wymagane stężenie | Optimum | Rejestr* | Częstotliwość sprawdzania / wymian |
| --- | --- | --- | --- |
| CrO3 | 280-320 g/l | 300 g/l | P/GES | 1 x 2 dni |
| H2SO4 | 1,1-1,7 % | 1,3-1,5 % | P/GES | 1 x 2 dni |
| Temperatura | 64 ± 3 °C |  |  | Stała kontrola elektroniczna |
| Gęstość prądu | 60-90 A/dm² |  |  | Stała kontrola elektroniczna |
| Cr2O3 | Łącznie Max 12 g/l |  | P/GES | 1 x miesiąc |
| Fe+3 |  |  | P/GES | 1 x miesiąc |
| Chlorki Cl- | Max 50 g/l |  | P/GES | 1 x miesiąc |

*Rejestr wyników pomiarów w księgach oznaczonych symbolami podanymi 
w tabelach.”

I.14. Dotychczasowy punkt VI.3. Monitoring parametrów procesu malowania kataforetycznego otrzymuje nowe brzmienie:

„ODTŁUSZCZANIE WSTĘPNE – NATRYSKOWE

Kontrola roztworu polegać będzie na pomiarze stężenia preparatu Gardoclean S5171 poprzez ustalenie tzw. punktów myjących.

Zalecany zakres stężenia 5 – 7 g/l (3,0 – 4,0 pkt punktów myjących).

Kontrola prowadzona będzie 2 razy na zmianę, a wyniki rejestrowane w rejestrze 
o nazwie RPPM1.

Działania korygujące rejestrowane będą w Rejestrze Działań Korygujących.

ODTŁUSZCZANIE ZASADNICZE – ZANURZENIOWE

Kontrola roztworu polegać będzie na pomiarze stężenia preparatu Gardoclean S5171 poprzez ustalenie tzw. punktów myjących.

Zalecany zakres stężenia 25 – 35 g/l (13,0 – 18,0 pkt punktów myjących).

Kontrola prowadzona będzie 2 razy na zmianę, a wyniki rejestrowane w rejestrze 
o nazwie RPPM1.

Działania korygujące rejestrowane będą w Rejestrze Działań Korygujących.

PŁUKANIE WODĄ SIECIOWĄ – WANNA 3

Kontrola roztworu polegać będzie na pomiarze pH i przewodności przy użyciu miernika WTW pH/Cond 340i w celu określenia stopnia przenoszenia chemikaliów 
z roztworów odtłuszczających. Przekroczenie zalecanych wartości parametrów oznacza zbyt duże stężenie preparatów odtłuszczających i jest sygnałem 
do wymiany kąpieli na świeżą wodę sieciową.

Zalecane wielkości parametrów: pH max 9,0; przewodność max 1500 μS/cm.

Pomiary wykonywane będą 2 razy na zmianę i rejestrowane w rejestrze RPPM1. Działania korygujące rejestrowane będą w Rejestrze Działań Korygujących.

PŁUKANIE WODĄ SIECIOWĄ – WANNA 4

Kontrola roztworu polegać będzie na pomiarze pH i przewodności przy użyciu miernika WTW pH/Cond 340i w celu określenia stopnia przenoszenia chemikaliów 
z roztworów odtłuszczających. Przekroczenie zalecanych wartości parametrów oznaczać będzie zbyt duże stężenie preparatów odtłuszczających i będzie sygnałem do wymiany kąpieli na świeżą wodę sieciową.

Zalecane wielkości parametrów: pH max 9,0; przewodność max 750 μS/cm.

Pomiary wykonywane będą 2 razy na zmianę i rejestrowane w rejestrze RPPM1. Działania korygujące rejestrowane będą w Rejestrze Działań Korygujących.

AKTYWACJA

Kontrola roztworu polegać będzie na pomiarze stężenia preparatu Gardolene V6513 poprzez ustalenie pH roztworu przy użyciu miernika – pehametru typu WTW pH/Cond 340i.

Zalecane wielkości parametrów: pH 6,5 – 9,0.

Pomiary wykonywane będą 2 razy na zmianę i rejestrowane w rejestrze RPPM1.

Działania korygujące rejestrowane będą w Rejestrze Działań Korygujących.

FOSFORANOWANIE

Kontrola roztworu polega na pomiarze:

- stężenia preparatu Gardobond R2225E poprzez określenie punktów kwasowości całkowitej, punktów kwasowości wolnej, zawartości cynku,

- stężenia przyspieszacza CN4 tzn. preparatu Gardobond Additive H7000L

- zawartości jonów Fe+2 tworzących się w roztworze podczas procesu.

Zalecane wielkości parametrów:

1. Kwasowość całkowita KC 22 – 26 pkt,

2. Kwasowość wolna KW 1,2 – 2,0 pkt,

3. Punkty gazu 2,5 – 3,0 pkt,

4. Zawartość cynku 1,2 – 1,6 g/l

5. Zawartość Fe (II) – max 2 g/l

Punkty kwasowości całkowitej i wolnej kontrolowane będą 2 razy na zmianę. Zawartość cynku, żelaza i stężenie przyspieszacza kontrolowane będą raz 
na tydzień.

Pomiary rejestrowane będą w rejestrze RPPM1.

Działania korygujące rejestrowane będą w Rejestrze Działań Korygujących.

PŁUKANIE WODĄ SIECIOWĄ – WANNA 7

Kontrola roztworu polegać będzie na pomiarze przewodności przy użyciu miernika WTW pH/Cond 340i w celu określenia stopnia przenoszenia chemikaliów z roztworu fosforanującego. Przekroczenie zalecanych wartości parametrów oznaczać będzie zbyt duże stężenie preparatów fosforanujących i będzie sygnałem do wymiany kąpieli na świeżą wodę sieciową.

Zalecane wielkości parametrów: przewodność max 1200 μS/cm.

Pomiary wykonywane będą 2 razy na zmianę i rejestrowane w rejestrze RPPM1. Działania korygujące rejestrowane będą w Rejestrze Działań Korygujących.

PŁUKANIE WODĄ SIECIOWĄ – WANNA 8

Kontrola roztworu polegać będzie na pomiarze przewodności przy użyciu miernika WTW pH/Cond 340i w celu określenia stopnia przenoszenia chemikaliów z roztworu fosforanującego. Przekroczenie zalecanych wartości parametrów oznaczać będzie zbyt duże stężenie preparatów fosforanujących i będzie sygnałem do wymiany kąpieli na świeżą wodę demi.

Zalecane wielkości parametrów: przewodność max 120 μS/cm.

Pomiary wykonywane będą 2 razy na zmianę i rejestrowane w rejestrze RPPM1. Działania korygujące rejestrowane będą w Rejestrze Działań Korygujących.

PASYWACJA

Kontrola roztworu polegać będzie na pomiarze stężenia preparatu Gardolene D6800 poprzez ustalenie:

- pH roztworu przy użyciu miernika – pehametru typu WTW pH/Cond 340i

- stężenia preparatu wyrażonego w tzw. punktach substancji aktywnych

Zalecane wielkości parametrów: pH: 3,6 – 4,0; substancje aktywne: 2,9 – 4,5

Wartość pH oznaczana będzie przy użyciu miernika – pehametru WTW pH/Cond 340i dwa razy na zmianę i rejestrowana w rejestrze RPPM1.

Badanie ilości substancji aktywnych oznaczane będzie 1 raz na zmianę 
i rejestrowane w rejestrze RPPM1.

Działania korygujące rejestrowane będą w Rejestrze Działań Korygujących.

PŁUKANIE WODĄ DEMI – WANNA 10

Kontrola roztworu polegać będzie na pomiarze przewodności przy użyciu miernika WTW pH/Cond 340i w celu określenia stopnia przenoszenia chemikaliów z roztworu pasywującego.

Przekroczenie zalecanych wartości parametrów oznacza zbyt duże stężenie preparatów pasywujących i jest sygnałem do wymiany kąpieli na świeżą wodę demi.

Pomiary wykonywane będą 2 razy na zmianę i rejestrowane w rejestrze RPPM1.

Działania korygujące rejestrowane będą w Rejestrze Działań Korygujących.

Zalecane wielkości parametrów: przewodność max 40 μS/cm.

WANNA MALOWANIA KATAFORETYCZNEGO

Kontrola roztworu polegać będzie na pomiarze:

- stężenia procentowego pigmentu i innych nielotnych składników roztworu poprzez oznaczenie tzw. % suchej masy,

- pH,

- przewodności.

Pomiary pH i przewodności dokonywane będą 2 razy na zmianę i rejestrowane 
w rejestrze RPPM2.

Pomiar suchej masy dokonywany będzie 1 raz na zmianę i rejestrowany w rejestrze RPPM2.

Działania korygujące rejestrowane będą w Rejestrze Działań Korygujących.

Zalecane parametry:

1. % suchej masy 18 – 22%

2. pH 5,9 – 6,4

3. przewodność 1000 – 1700 μS/cm

Stężenie kwasu octowego w roztworze anolitu kontrolowane będzie przez pomiar przewodności i pH przy użyciu mierników WTW Cond 315i i pH315i.

Pomiary pH i przewodności wykonywane będą 2 razy na zmianę i rejestrowane 
w rejestrze RPPM2.

Zalecane parametry:

1. pH 2,5 – 3,5

2. przewodność 100 – 1000 μS/cm

PŁUKANIE ULTRAFILTRATEM

Kontrola ultrafiltratu polegać będzie na pomiarze przewodności i pH przy użyciu mierników – pehametrów WTW Cond 315i i pH315i.

Pomiary pH i przewodności wykonywane będą 2 razy na zmianę i rejestrowane 
w rejestrze RPPM2.

Zalecane parametry:

1. pH 5,4 – 6,0

2. przewodność 600 – 1200 μS/cm

Sposób przeprowadzania monitoringu parametrów pracy instalacji odbywać 
się będzie zgodnie z Instrukcją Technologiczną Nr OM-1/10/04 Kontrola Parametrów Przygotowania Powierzchni i Malowania.”.

I.15. Dotychczasowy punkt VI.11. Monitoring zużycia energii otrzymuje nowe brzmienie.

„W terminie do 30 grudnia 2009 r. wprowadzony zostanie bezpośredni pomiar zużycia energii elektrycznej odrębnie dla zespołu urządzeń do chromowania technicznego i linii malowania kataforetycznego.”.

II. Pozostałe warunki decyzji pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 25 marca 2008 r. znak: NZ-1/Woj./2008, Delphi Poland S.A. Oddział w Krośnie wystąpiła o zmianę pozwolenia zintegrowanego z dnia 13 czerwca 2005 r. znak: ŚR.VI-6618/22/04/05 na prowadzenie instalacji do powierzchniowej obróbki metali.

Informacja o przedmiotowym wniosku została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 
i jego ochronie w formularzu A pod numerem OŚ-29/08/A.

W związku z dalszymi zmianami technologicznymi na liniach objętych przedmiotową decyzją Spółka w dniach 16 maja 2008 r. oraz 17 lipca 2008 r. wystąpiła z aneksami do przedłożonego wcześniej wniosku.

Na terenie spółki eksploatowana jest instalacja do powierzchniowej obróbki metali, która zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć 
do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko zaliczana jest 
do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Tym samym na podstawie 
art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska organem właściwym 
do zmiany decyzji jest marszałek województwa.

Spółka zawnioskowała o zmianę pozwolenia zintegrowanego ze względu 
na konieczność poprawy jakości mycia detali i fosforanowania oraz zwiększenia ilości malowanych sztuk na linii do malowania kataforetycznego. Zmiany wprowadzone na linii do chromowania technicznego łożysk związane 
są z modernizacją automatu do chromowania, co wiąże się z koniecznością zwiększenia wydajności linii, zmiany niektórych parametrów pracy oraz zwiększenie zużycia wody.

W celu poprawy jakości mycia detali dotychczasowy środek odtłuszczający Gardoclean VP 4292L i detergent (środek powierzchniowo czynny) Gardobond Additive H7357 został zastąpiony odpowiednio środkiem Gardoclean S5171 posiadającym lepsze właściwości czyszczące i detergentem Gardobond Additive H7401. Środki te różnią się między sobą tym, że środek Gardoclean S5171, 
w efekcie w tej samej jednostce czasu po zwiększeniu wydajności linii obróbce chemicznej poddawana jest większa ilość detali.

Zmiana środka Gardobond Additive H7050 na Gardobond Additive H7000L 
w znacznym stopniu poprawia jakość powłoki fosforanowej, a także przyczynia 
się do zmniejszenia ilości generowanego odpadu (szlamu) w strefie fosforanowania.

Podniesienie górnych granic parametrów fizyko – chemicznych kąpieli płuczących (tzn. pH, przewodność) ma na celu wydłużenie czasookresów wymian poszczególnych kąpieli, co w konsekwencji pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania na wodę bieżącą sieciową, a tym samym zmniejszy się ilość generowanych ścieków.

Zmiana temperatury suszenia na linii KTL jest podyktowana poprawą jakości suszenia detali po malowaniu w celu spełnienia wymagań dostawcy farby pod kątem wygrzania powłoki po malowaniu.

W podpunktach IV.4.1. i IV.4.2. dodane zostały procesy odzysku 
i unieszkodliwiania niektórych odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, w związku z rozszerzeniem sposobów zagospodarowania odpadów przez ich odbiorców.

W punkcie określającym rodzaj i maksymalną ilość wykorzystywanych surowców sprostowano pomyłkę błędnie określającą ilość preparatu Gardolene 
D 6800.

Ponadto Spółka wystąpiła o zmianę punktu VI.11. dotyczącego monitoringu zużycia energii elektrycznej na liniach objętych przedmiotowym pozwoleniem. Określony 
w decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 13 czerwca 2005 r. znak: 
ŚR.IV-6618/22/04/05 termin zainstalowania bezpośredniego opomiarowania zużycia energii elektrycznej odrębnie dla zespołu urządzeń do chromowania technicznego 
i linii malowania kataforetycznego nie został dotrzymany z uwagi na trudności techniczne i wysoki koszt instalacji odrębnych liczników. Oryginalnie żadne urządzenie produkcyjne nie jest wyposażone w układ pomiarowy energii elektrycznej. Szafy zasilająco – sterujące urządzeń są zaprojektowane i wykonane z myślą ergonomicznego serwisowania tych układów. Nie ma miejsca na montaż dodatkowego wyposażenia związanego z układami pomiarowymi (licznik 
z tablicą licznikową, przekładniki, listwy montażowe itp.). Jest możliwy 
do zrealizowania wyizolowany, indywidualnie zaprojektowany układ pomiarowy 
dla danego urządzenia. Jednak stanowi to znaczną ingerencję w istniejący układ zasilania urządzenia, który podlega monitorowaniu w aspekcie bezpieczeństwa związanego z ochroną przeciwporażeniową. Koszt związany z zaprojektowaniem 
i wykonaniem indywidualnego układu pomiarowego może przekroczyć 50 tys. zł, taki wydatek wymaga uprzedniego zaplanowania w budżecie danego roku, w związku 
z czym indywidualny układ pomiarowy może zostać wykonany najwcześniej 
do końca 2009 roku.

Po analizie wniosku uznano, że wprowadzone zmiany obowiązującego pozwolenia zintegrowanego nie zmieniają ustaleń dotyczących spełnienia wymogów wynikających z najlepszych dostępnych technik. Zachowane są również standardy jakości środowiska. Jednocześnie zmiany przedmiotowej decyzji nie stanowią istotnej zmiany instalacji w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy Prawo ochrony środowiska i dokonano zmiany decyzji w trybie art. 155 Kpa.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w osnowie.

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Dariusz Surma

DYREKTOR DEPARTAMENTU

ROLNICTWA I ŚRODOWISKA

Opłata skarbowa w wys. 1005,50 zł

uiszczona w dniu 20.05.2008r.

na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rzeszowa

Nr 83 1240 2092 9141 0062 0000 0423

Otrzymują:

- Delphi Poland S.A. Oddział w Krośnie

ul. gen. L. Okulickiego 7, 38-400 Krosno

2.	a/a

Do wiadomości:

- Minister Środowiska

ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

2.	Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

ul. Gen. M. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszów