OS-I.7222.48.2.2013.MH						     Rzeszów, 2013-10-11

DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.),

- art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.) w związku z § 2 ust 1 pkt 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397),

po rozpatrzeniu wniosku BWI Poland Technologies Sp. z o.o. ul. Podgórki Tynieckie 2, 30-399 Kraków (REGON 120864503 NIP 6762393320) z dnia 7 maja 2013 r. znak: NZ-1/AK/10/2013 w sprawie zmiany decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 13 czerwca 2005 r. znak: ŚR.IV-6618/22/04/05, zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 22 sierpnia 2008 r. znak: RŚ.VI.7660/21-3/08, z dnia 15 czerwca 2009 r. znak: RŚ.VI.MH.7660/6-2/09 i z dnia 19 listopada 2010 r. znak: RŚ.VI.MH.7660/13-2/10, udzielającej Delphi Poland S.A. Oddział w Krośnie, 
ul Gen Okulickiego 7, 38-400 Krosno pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji galwanizerni (prawa i obowiązki ustalone w w/w decyzji zostały przeniesione na wnioskodawcę decyzją Marszałka Województwa Podkarpackiego 
z dnia 21 października 2009 r., znak: RŚ.VI.MH.0724/10-3/09), oraz uzupełnienia wniosku z dnia 13 lipca 2010 r. znak: NZ-1/AK/13/2010

orzekam

- zmieniam za zgodą stron decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 13 czerwca 2005 r. znak: ŚR.IV-6618/22/04/05, zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 22 sierpnia 2008 r. znak: RŚ.VI.7660/21-3/08, z dnia 
15 czerwca 2009 r. znak: RŚ.VI.MH.7660/6-2/09 i z dnia 19 listopada 2010 r. znak: RŚ.VI.MH.7660/13-2/10, udzielającej Delphi Poland S.A. Oddział w Krośnie, ul Gen Okulickiego 7, 38-400 Krosno pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji galwanizerni w następujący sposób:

I.1. Punkt I. otrzymuje brzmienie:

„I. Rodzaj instalacji.

Instalacja do powierzchniowej obróbki metali z zastosowaniem procesów elektrolitycznych, która obejmuje następujące zespoły urządzeń i procesy:

Chromowanie techniczne tłoczysk amortyzatorów.

W automatach do chromowania technicznego GES1, GES2, GES3 oraz Fiamma linia A i linia B prowadzony będzie proces „HEEF 25” polegający na nakładaniu warstw chromu o grubości od 10 do 45 μm na tłoczyska, które są zasadniczym elementem amortyzatorów.

Tłoczyska wykonane ze stali, poddawane chromowaniu, charakteryzować się będą wymiarami:

- 	długość od 200 do 600 mm,

- 	średnica od 10 do 40 mm,

- 	łączna powierzchnia poddawana chromowaniu w ciągu roku wynosić będzie 
do 210 000 m2.

W każdej linii do chromowania prowadzony będzie proces chromowania twardego 
i proces trawienia z wykorzystaniem preparatów HEEF 25 (w skład których wchodzić będzie bezwodnik kwasu chromowego i katalizator) oraz proces odtłuszczania 
z wykorzystaniem preparatu UniClean 298 (w skład którego wchodzą wodorotlenek sodu i węglan sodu).

Malowanie kataforetyczne obudów amortyzatorów.

Linia do malowania kataforetycznego realizować będzie procesy:

1.	malowania wyrobów farbami wodorozcieńczalnymi typu RAL 9005 do kataforezy:

-	grubość powłoki: 20 – 25 mikronów,

-	ilość malowanych wyrobów: 9 500 000 szt./rok,

-	powierzchnia malowana: max 1 900 000 m2/rok,

2.	przygotowania powierzchni pod malowanie (mycie i odtłuszczanie oraz fosforanowanie cynkowe powierzchni).

W procesie przygotowania powierzchni do malowania stosowane będą następujące preparaty:

-   	Gardoclean S 5171 (KOH, NaOH) – preparat do odtłuszczania,

- 	Gardobond Additive H7401 (środki powierzchniowo czynne) – dodatek 
do roztworu odtłuszczającego,

-   	Gardolene V6513 (fosforany, związki tytanu) – preparat do aktywacji,

- 	Gardobond R 2225 E i TA (sole Ni, Mn, Zn, kwas fosforowy) – preparaty 
do fosforanowania,

-   	Gardobond Additive  H 7001 – dodatek do roztworu fosforanującego,

-   	Gardolene D6800 (kwas sześciofluorocyrkonowy) – preparat do pasywacji.

Cynkowanie bębnowe elementów drobnych.

W automacie bębnowym do cynkowania typu VTS prowadzony będzie proces polegający na nakładaniu powłoki cynku na drobne elementy stalowe po obróbce automatowej i tłoczeniu. Będzie to proces bezcyjankowy oparty na alkalicznej kąpieli do cynkowania. Wszystkie główne zabiegi technologiczne prowadzone będą metodą zanurzeniową.

Ilość elementów do cynkowania –  320 Mg/rok.

Powierzchnia wsadu – 200 dm2/jeden bęben.

Czas pracy – 7920 h/rok.

W procesie cynkowania stosowane będą następujące preparaty:

- 	UniClean 298 (NaOH, Na2CO3) – preparat do odtłuszczania,

-	Kwas solny techniczny (wodny roztwór kwasu chlorowodorowego 30%) – stosowany do usuwania nalotów tlenków i wodorotlenków w procesie trawienia,

-	Protolux Modifier (krzemian sodu) – dodatek do kąpieli cynkowania alkalicznego,

-	Protolux Brightener wybłyszczacz (wodny roztwór zawierający polimerowe związki azotowe 1,2,4-triazolo-3tiol, disiarczan(IV)disodu) – dodatek wybłyszczający kąpieli do cynkowania,

-	Wodorotlenek sodu płatki (98,5%) – podstawowy składnik kąpieli do cynkowania alkalicznego

-	Cynk metaliczny – stosowany w postaci kulek do uzupełniania jonów cynku 
w kąpieli do cynkowania,

-	Kwas azotowy 55% techniczny – stosowany do aktywacji w roztworze wodnym 0,5%,

-	Grubowarstwowa pasywacja GH KN 924526 (wodny roztwór Hydratu siarczanu chromu (III), Heptahydratu siarczanu kobaltu (III), kwasu mrówkowego) – składnik kąpieli do pasywacji,

-	Hessopas uszczelniacz NanoPlus KN 925560 (nieorganiczne związki nanokrzemowe) – składnik kąpieli do pasywacji stosowany dla podwyższenia odporności korozyjnej,

-	Hessopas Barwienie na żółto KN 994184 – składnik kąpieli do pasywacji.”

I.2. Podpunkt I.1.2.1. otrzymuje brzmienie:

„I.1.2.1. Wanny do chromowania (automat GES1, GES2 i GES3 – po 13 wanien).

Pojemność wanien automatów GES1 i GES2 będzie następująca:

- wanna robocza 1 szt. – 4000 l,

- wanna robocza 1 szt. – 2000 l,

- wanna do odtłuszczania – 1 szt. – 900 l,

- wanna do trawienia  – 1 szt. – 900 l,

-	wanna do płukania – 9 szt. – 400 l każda.

W w/w wannach każdego z automatów znajdować się będą jednocześnie:

- 	6000 l kąpieli chromowej,

-	900 l kąpieli trawiącej,

- 	900 l kąpieli odtłuszczającej,

- 	3600 l wody płuczącej.

Pojemność wanien automatu GES3 będzie następująca:

- wanna robocza 1 szt. – 4000 l,

- wanna robocza 1 szt. – 4000 l,

- wanna do odtłuszczania – 1 szt. – 900 l,

- wanna do trawienia  – 1 szt. – 900 l,

-	wanna do płukania – 9 szt. – 400 l każda.

W w/w wannach znajdować się będzie jednocześnie:

-	8000 l kąpieli chromowej,

-	900 l kąpieli trawiącej,

-	900 l kąpieli odtłuszczającej,

-	3600 l wody płuczącej.

Wanny każdego automatu ustawione będą szeregowo nad wanną ociekową wykonaną z PVC o pojemności 4500 l pod każdym automatem. Automaty 
do chromowania GES1, GES2 i GES3 będą miały identyczną budowę składającą się 
z 12 wanien (w tym 4 wanny procesowe). Automaty do chromowania będą zlokalizowane w U-celach na powierzchni produkcyjnej, całkowicie zabudowane.”

I.3. Podpunkt I.1.2.8. otrzymuje brzmienie:

# „I.1.2.8. Podstawowe fazy i parametry procesu chromowania w automatach GES.

Skład kąpieli i parametry procesu będą jednakowe dla każdego automatu GES:

- odtłuszczanie elektrochemiczne odbywać się będzie w kąpieli odtłuszczającej 
(z wykorzystaniem preparatu UniClean 298) o stężeniu 50 – 100 ml/l, temperatura procesu  60 – 750C przez 1 – 2 min.,

- kaskadowe płukanie zimne po odtłuszczaniu, w przeciwprądzie na dwóch stanowiskach przez średnio 3 min.,

- trawienie elektrochemiczne anodowe odbywać się będzie w kąpieli trawiącej                 (z wykorzystaniem preparatu HEEF 25) o stężeniu 230 – 320 g/l, przy temperaturze procesu 61 – 650C i gęstości prądu 40 A/dm2 przez 1 – 2 min., 
do kąpieli dodawany będzie kwas siarkowy – jego stężenie w kąpieli wynosić będzie 0,7 – 1,7% stęż. CrO3,

- chromowanie techniczne w kąpieli chromowej (z wykorzystaniem preparatu HEEF 25) o stężeniu 280 – 320 g/l, przy temperaturze procesu 64 ± 30C i gęstości prądu 60 – 90 A/dm2 przez 10 – 20 min. przy średniej grubości chromu 20 µm, do kąpieli dodawany będzie kwas siarkowy, stężenia tej substancji w kąpieli wynosić będzie: 1,1 – 1,7% stęż. CrO3 ,

- płukanie po chromowaniu – kaskadowe w temperaturze pokojowej 
w przeciwprądzie, w sześciu wannach przez 3 min.,

- płukanie gorące, temperatura 40 – 600C przez 20 sek.”

I.4. Podpunkt I.1.4.1. otrzymuje brzmienie:

„I.1.4.1. Linia wannowa do przygotowania powierzchni składać się będzie z:

- 	2 wanien do odtłuszczania o łącznej pojemności 8,62 m3, z preparatem Gardoclean S5171 i Gardobond Additive H7401,

- 	2 wanien do płukania o łącznej pojemności 3,72 m3 z wodą sieciową 
i 1 natryskiem,

- 	1 wanny do aktywacji o pojemności 1,86 m3 z preparatem Gardolene V6513,

- 	1 wanny do fosforanowania cynkowego o pojemności 4,31m3 z preparatami Gardobond R 2225 E i TA oraz Gardobond Additive H7001,

- 	1 wanny do płukania po fosforanowaniu o pojemności 1,86 m3 z wodą sieciową,

- 	1 wanny do płukania wodą demi obiegową o pojemności 1,86 m3,

- 	1 wanny do pasywacji o pojemności 1,86 m3 z preparatem Gardolene D6800,

- 	1 wanny do płukania wodą demi o pojemności 1,86 m3,

- 	1 stanowiska do natrysku wodą demi.”

I.5. Podpunkt I.1.4.6. otrzymuje brzmienie:

„I.1.4.6. Komora chłodzenia – urządzenie, w którym następować będzie schłodzenie gorących detali wychodzących z suszarni do temperatury 450C. Wyposażona będzie w wentylator nawiewny i wentylator wyciągowy o wydajności 
24 tys. m3/h każdy.”

I.6. Podpunkt I.1.4.9. otrzymuje brzmienie:

„I.1.4.9. Podstawowe fazy i parametry procesu malowania kataforetycznego

Skład kąpieli i parametry procesu malowania kataforetycznego:

- odtłuszczanie – proces usuwania konserwacji z powierzchni wyrobów, przebiegać będzie w dwóch wannach o łącznej pojemności 8,62 m3 w preparacie Gardoclean S5171 i i Gardobond Additive H7401, temperatura procesu  50 – 900C, po odtłuszczaniu następować będzie mycie wodą sieciową w dwóch wannach o pojemności 1,86 m3 każda,

- aktywacja – proces uaktywniający powierzchnię przed fosforanowaniem, prowadzony będzie zanurzeniowo w wannie o poj. 1,86 m3 w preparacie Gardolene V6513,

- fosforanowanie – proces wytwarzania na powierzchni wyrobu fosforanu cynku, prowadzony będzie zanurzeniowo w wannie o pojemności 4,31 m3 w preparatach  Gardobond R 2225 E i TA oraz Gardobond Additive H 7001, temperatura procesu 550C, po fosforanowaniu następować będzie płukanie w dwóch wannach 
o pojemności 1,86 m3 każda wodą sieciową i wodą demi,

- pasywacja – proces wytwarzania warstewki tlenków na powierzchni metalu pod działaniem roztworu utleniającego, prowadzony będzie w wannie o poj. 1,86 m3 
w preparacie Gardolene D6800, zanurzeniowo w temperaturze otoczenia, 
po pasywacji następować będzie płukanie w wannie o pojemności 1,86 m3 wodą demi,

- malowanie kataforetyczne – proces nakładania farby na wyroby pod wpływem pola elektrycznego spowodowane ładowaniem się cząstek stałych farby 
w zetknięciu z elektrolitem, proces prowadzony będzie poprzez zanurzenie 
w wannie o pojemności 9,42 m3 w temperaturze 34 – 370C, głównym składnikiem farby będzie wodny roztwór żywicy epoksydowej z pastą pigmentową, zawartość rozpuszczalnika w farbie wynosić będzie 2,5 – 3% objętości (1-butoksypropanol-2-ol, fenoksypropanol, metoksypropanol, eter etylenoglikoloheksylowy, eter monoetylenowy glikolu propylenowego, węglowodory alifatyczne, węglowodory aromatyczne),

- suszenie powłoki – prowadzone będzie w suszarce tunelowej w temperaturze 
175 – 2100C,

- schładzanie detali do temperatury 450C – prowadzone będzie w komorze chłodzenia.”

I.7. Podpunkt I.6.7. otrzymuje brzmienie:

„I.6.7. Zanieczyszczenia z komory chłodzenia, w której następuje schłodzenie gorących detali wychodzących z suszarki tunelowej do temperatury około 45oC, wprowadzane będą do powietrza emitorem KT/4. Przepływ powietrza wymuszony pracą wentylatora nawiewnego i wentylatora wyciągowego o wydajności 24000 m3/h każdy.”

I.8. Punkt II.1. otrzymuje brzmienie:

II.1. Dopuszczalna wielkość emisji gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza 
z instalacji:

Tabela 1

| Źródło emisji | Emitor | Dopuszczalna wielkość emisji |
| --- | --- | --- |
|  |  | Rodzaj substancji zanieczyszczających | kg/h |
| Zespoły urządzeń do chromowania technicznego tłoczysk amortyzatorów |
| Automat do chromowania Fiamma Linia A (wanna do odtłuszczania, wanna do trawienia, wanna do chromowania) | B20/5 | chromVI* pył ogółem pył zawieszony PM10 pył zawieszony PM2,5 | 0,0523 0,0523 0,0523 0,0523 |
| Automat do chromowania Fiamma Linia B (wanna do odtłuszczania, wanna do trawienia, wanna do chromowania) | B20/4 | chromVI* pył ogółem pył zawieszony PM10 pył zawieszony PM2,5 | 0,0375 0,0375 0,0375 0,0375 |
| Automat do chromowania GES1 (wanna do odtłuszczania, wanna do trawienia, wanna do chromowania) | GES1 | chromVI* pył ogółem pył zawieszony PM10 pył zawieszony PM2,5 | 0,0160 0,0160 0,0160 0,0160 |
| Automat do chromowania GES2 (wanna do odtłuszczania, wanna do trawienia, wanna do chromowania) | GES2 | chromVI* pył ogółem pył zawieszony PM10 pył zawieszony PM2,5 | 0,0160 0,0160 0,0160 0,0160 |
| Automat do chromowania GES3 (wanna do odtłuszczania, wanna do trawienia, wanna do chromowania) | GES3 | chromVI* pył ogółem pył zawieszony PM10 pył zawieszony PM2,5 | 0,0160 0,0160 0,0160 0,0160 |
| Linia do malowania kataforetycznego obudów amortyzatorów |
| Dopalacz katalityczno – termiczny | KT/1 | dwutlenek azotu węglowodory alifatyczne węglowodory aromatyczne | 0,05500 0,00852 0,00513 |
| Palnik gazowy suszarni tunelowej | KT/2 | dwutlenek azotu | 0,02300 |
| Linia wanien procesowych (tunel) | KT/3 | węglowodory alifatyczne węglowodory aromatyczne | 0,05000 0,02943 |
| Komora chłodzenia | KT/4 | węglowodory alifatyczne węglowodory aromatyczne | 0,08425 0,05800 |
| Linia do cynkowania bębnowego elementów drobnych |
| Wanna do przygotowania kąpieli alkalicznej | B20/10 | związki cynku* pył ogółem pył zawieszony PM10 pył zawieszony PM2,5 | 0,00009 0,00009 0,00009 0,00009 |
| Wanna do cynkowania alkalicznego | B20/12 | związki cynku* pył ogółem pył zawieszony PM10 pył zawieszony PM2,5 | 0,01550 0,01550 0,01550 0,01550 |
| Wanna do cynkowania alkalicznego | B20/13 | związki cynku* pył ogółem pył zawieszony PM10 pył zawieszony PM2,5 | 0,01400 0,01400 0,01400 0,01400 |
| Wanna do cynkowania alkalicznego | B20/14 | związki cynku* pył ogółem pył zawieszony PM10 pył zawieszony PM2,5 | 0,00425 0,00425 0,00425 0,00425 |
| Wanna do trawienia | B20/15 | chlorowodór | 0,23000 |

* jako suma metalu i jego związków w pyle zawieszonym PM10

Maksymalna dopuszczalna roczna emisja z instalacji:

Tabela 1a

| Lp. | Rodzaj substancji zanieczyszczających | Dopuszczalna wielkość emisji [Mg/rok] |
| --- | --- | --- |
| 1. | chromVI* | 1,2072 |
| 2. | związki cynku* | 0,20097 |
| 3. | pył ogółem | 1,40817 |
| 4. | pył zawieszony PM 10 | 1,40817 |
| 5. | pył zawieszony PM 2,5 | 1,40817 |
| 6. | chlorowodór | 1,334 |
| 7. | węglowodory alifatyczne | 1,1286 |
| 8. | węglowodory aromatyczne | 0,7339 |
| 9. | dwutlenek azotu | 0,6177 |

* jako suma metalu i jego związków w pyle zawieszonym PM10

I.9. Punkt II.3. otrzymuje brzmienie:

II.3. Dopuszczalne ilości wytwarzanych odpadów oraz ich podstawowy skład chemiczny i właściwości.

II.3.1. Rodzaje i ilości wytwarzanych odpadów innych niż niebezpieczne nie mogą przekraczać ilości podanych w tabeli 2.

Tabela 2

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Ilość Mg/rok | Źródło powstawania odpadu | Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08 01 16 | Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15 | 40 | Proces malowania kataforetycznego, czyszczenie wanien i układu do malowania | Woda dejonizowana, żywica epoksydowa, pigment |
| 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | 4 | Czynności związane z produkcją i eksploatacją urządzeń | Sorbent mineralny (dwutlenek krzemu), tkaniny |
| 19 08 02 | Zawartość piaskowników | 4 | Proces demineralizacji | Dwutlenek krzemu |
| 19 09 04 | Zużyty węgiel aktywny | 3 | Proces demineralizacji | Dwutlenek krzemu, węgiel |
| 19 09 05 | Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne | 4 | Proces demineralizacji i dekationizacji | Polistyren żelowy, wodorotlenek sodu |

II.3.2. Rodzaje i ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych nie mogą przekraczać ilości podanych w tabeli 3.

Tabela 3

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Ilość Mg/rok | Źródło powstawania odpadu | Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 01 06* | Inne kwasy | 2 | Pierwsza faza procesu galwanicznego | Kwas solny, kwas siarkowy, kwas azotowy |
| 06 02 05* | Inne wodorotlenki | 2 | Pierwsza faza procesu galwanicznego | Wodorotlenek sodu, wodorotlenek potasu |
| 11 01 09* | Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne | 300 | Oczyszczanie ścieków z linii galwanicznej i malarskiej | Osad zawierający wodorotlenki: chromu, cynku, niklu, miedzi |
| 11 01 98* | Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne | 25 | Czyszczenie wanien galwanicznych, skruberów oraz układów wentylacyjnych | Chrom (VI) |
| 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne) | 20 | Opakowania po surowcach chemicznych, odczynnikach chemicznych | Szkło, metal zawierające pozostałości kwasu solnego, kwasu azotowego, kwasu siarkowego, wodorotlenku sodu, wodorotlenku potasu, amoniaku, chromu, cynku, węglowodorów |
| 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | 6 | Czynności związane z produkcją, eksploatacją urządzeń i sytuacjami awaryjnymi | Sorbenty mineralne (dwutlenek krzemu) i tkaniny zanieczyszczone kwasami (solny, siarkowy, azotowy), zasadami (wodorotlenek sodu, wodorotlenek potasu), węglowodorami |
| 16 02 13* | Zużyte elementy zawierające substancje niebezpieczne inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | 0,4 | Wymiana zużytych źródeł światła | Szkło, rtęć |
| 16 05 07* | Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) | 0,15 | Przeterminowane odczynniki chemiczne z laboratorium | Kwas solny, kwas azotowy, kwas siarkowy, wodorotlenek sodu, wodorotlenek potasu, nadmanganian, amoniak |

I.10. Punkt II.4. otrzymuje brzmienie:

###### „II.4. Dopuszczalna wielkość emisji ścieków z instalacji.

II.4.1. Ilość ścieków i stężenia zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych 
do zakładowych urządzeń kanalizacyjnych nie mogą przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości podanych w tabelach 4, 5, 6, 7, 8 i 9.

Tabela 4

| Oznaczenie | Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych z automatu do chromowania Fiamma linia A i linia B | Dopuszczalna ilość ścieków |
| --- | --- | --- |
| pH | 2 – 14 | 55 m3/d |
| Cu | <50 mg/l |  |
| Cr+6 | <2200 mg/l |  |
| Ni | <50 mg/l |  |

Tabela 5

| Oznaczenie | Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych z automatów do chromowania GES1, GES2, GES3 | Dopuszczalna ilość ścieków |
| --- | --- | --- |
| pH | 2 – 14 | 50 m3/d |
| Cu | <50 mg/l |  |
| Cr+6 | <2200 mg/l |  |
| Ni | <25 mg/l |  |

Tabela 6

| Oznaczenie | Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń ścieków odprowadzanych z malarni kataforetycznej | Dopuszczalna ilość ścieków |
| --- | --- | --- |
| pH | 2 – 12 | Max. 60 m3/d |
| Zn | Max 500 mg/l |  |
| Ni | Max 250 mg/l |  |

Tabela 7

| Oznaczenie | Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń w ściekach odtłuszczających odprowadzanych z linii chromowania | Dopuszczalna ilość ścieków |
| --- | --- | --- |
| pH | 14 | 1,0 m3/d dla GES1, 2 i 3 2 m3/d dla Fiamma linia A i linia B |
| ChZT | <5000 mg/l |  |
| Cr+6 | <2200 mg/l |  |
| Ekstrakt eterowy | <500 mg/l |  |

Tabela 8

| Oznaczenie | Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych z linii do cynkowania | Dopuszczalna ilość ścieków |
| --- | --- | --- |
| pH | 2 – 12 | 24 m3/d |
| Cynk | < 2000 mg/l |  |

Tabela 9

| Oznaczenie | Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń w ściekach odtłuszczających z linii do cynkowania | Dopuszczalna ilość ścieków |
| --- | --- | --- |
| pH | 2 – 14 | 1 m3/d |
| ChZT | <5000 mg/l |  |
| Ekstrakt eterowy | <500 mg/l |  |

I.11. Podpunkt III.2.2. otrzymuje brzmienie:

„III.2.2. Ilość ścieków i stężenia zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych 
do zakładowych urządzeń kanalizacyjnych podczas trwania warunków odbiegających od normalnych nie mogą przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości podanych w tabelach 10, 11, 12, 13, 14 i 15.

Tabela 10

| Oznaczenie | Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych z automatu do chromowania Fiamma linia A i linia B | Dopuszczalna ilość ścieków |
| --- | --- | --- |
| pH | 2 – 14 | 80 m3/d |
| Zawiesina ogólna | <800 mg/l |  |
| Cr+6 | <6000 mg/l |  |

Tabela 11

| Oznaczenie | Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych z automatów do chromowania tłoczysk GES1, GES2, GES3 | Dopuszczalna ilość ścieków |
| --- | --- | --- |
| pH | 2 – 14 | 80 m3/d |
| Zawiesina ogólna | <800 mg/l |  |
| Cr+6 | <6000 mg/l |  |

Tabela 12

| Oznaczenie | Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń w ściekach odtłuszczających odprowadzanych z linii chromowania | Dopuszczalna ilość ścieków |
| --- | --- | --- |
| pH | 14 | 1,0 m3/d dla GES1, 2 i 3 2 m3/d dla Fiamma linia A i linia B |
| ChZT | 5000 mg/l |  |
| Cr+6 | <2200 mg/l |  |
| Ekstrakt eterowy | <500 mg/l |  |

Ilość wymienianych kąpieli do odtłuszczania z automatów do chromowania  – 
200 m3/rok.

Tabela 13

| Oznaczenie | Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych z linii malowania kataforetycznego | Dopuszczalna ilość ścieków |
| --- | --- | --- |
| pH | 2 – 12 | 80 m3/d |
| Zn | 1500 mg/l |  |
| Ni | 750 mg/l |  |

Ilość wymienianych kąpieli do odtłuszczania z linii malowania kataforetycznego – 
200 m3/rok, maksymalnie 300 m3/rok.

Tabela 14

| Oznaczenie | Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych z linii do cynkowania | Dopuszczalna ilość ścieków |
| --- | --- | --- |
| pH | 2 – 12 | 80 m3/d |
| Cynk | 12 mg/l |  |

Tabela 15

| Oznaczenie | Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń w ściekach odtłuszczających odprowadzanych z linii do cynkowania | Dopuszczalna ilość ścieków |
| --- | --- | --- |
| pH | 14 | 1 m3/d |
| ChZT | 5000mg/l |  |
| Ekstrakt eterowy | 500mg/l |  |

Ilość wymienianych kąpieli do odtłuszczania z linii do cynkowania – 50 m3/rok.”

IV.	Warunki wprowadzania do środowiska substancji lub energii 
i wymagane działania, w tym środki techniczne mające na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji.

IV.1. Warunki wprowadzania gazów i pyłów do powietrza.

I.12. W podpunkcie IV.1.1. Tabela 16 otrzymuje brzmienie:

Tabela 16

| Symbol emitora | Wysokość emitora [m] | Średnica emitora u wylotu [m] | Prędkość gazów odlotowych na wylocie emitora [m/s] | Temperatura gazów odlotowych na wylocie emitora [K] | Czas pracy emitora [h/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zespoły urządzeń do chromowania technicznego tłoczysk amortyzatorów |
| GES1 | 11,0 | 0,63 | 9,1 | 303 | 8760 |
| GES1a | 10,0 | 0,33 | 13,0 | 300 | Awaria |
| GES2 | 11,0 | 0,63 | 9,0 | 303 | 8760 |
| GES2a | 10,0 | 0,33 | 13,0 | 300 | Awaria |
| GES3 | 11,0 | 0,63 | 8,5 | 282 | 8760 |
| GES3a | 10,0 | 0,33 | 13,0 | 300 | Awaria |
| B20/4 | 12,0 | 0,65 | 8,5 | 284 | 8760 |
| B20/5 | 13,0 | 0,70 | 17,4 | 283 | 8760 |
| Linia malowania kataforetycznego obudów amortyzatorów |
| KT/1 | 13,0 | 0,20 | 0,0 (zadaszony) | 502 | 7 920 |
| KT/2 | 13,0 | 0,20 | 4,6 | 472 | 7 920 |
| KT/3 | 13,0 | 0,70 | 0,0 (zadaszony) | 304 | 7 920 |
| KT/4 | 12,0 | 1,0 x 1,0 (dz=1,6) | 0,0 (zadaszony poziomy) | 307 | 7 920 |
| Linia do cynkowania bębnowego elementów drobnych |
| B20/10 | 10,2 | 0,6 | 0,0 (zadaszony) | 301 | 5800 |
| B20/11 | 10,9 | 0,3 | 0,0 (zadaszony) | 291 | 5800 |
| B20/12 | 10,9 | 0,6 | 15,85 | 296 | 5800 |
| B20/13 | 10,9 | 0,6 | 14,6 | 302 | 5800 |
| B20/14 | 11,1 | 0,6 | 11,3 | 299 | 5800 |
| B20/15 | 10,4 | 0,3 | 0,0 (zadaszony) | 304 | 5800 |

I.13. W podpunkcie IV.4.1. Tabela 19 otrzymuje brzmienie:

Tabela 19

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu innego niż niebezpieczny | Sposób zagospodarowania |
| --- | --- | --- |
| 08 01 16 | Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15 | D10, R3, R5, R11, R12 |
| 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | R1, R3 ,R5, R11, R12 |
| 19 08 02 | Zawartość piaskowników | D5, D10 |
| 19 09 04 | Zużyty węgiel aktywny | R1, R3 ,R5, R11, R12 |
| 19 09 05 | Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne | R1, R3 ,R5, R11, R12 |

I.14. W podpunkcie IV.4.2. Tabela 20 otrzymuje brzmienie:

Tabela 20

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu niebezpiecznego | Sposób zagospodarowania |
| --- | --- | --- |
| 06 01 06* | Inne kwasy | R5, R6 |
| 06 02 05* | Inne wodorotlenki | R5, R6 |
| 11 01 09* | Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne | D5, D10 |
| 11 01 98* | Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne | D10, R3, R5, R11, R12 |
| 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne) | R1, R3, R5, R11, R12 |
| 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | R1, R3, R5, R11, R12 |
| 16 02 13* | Zużyte elementy zawierające substancje niebezpieczne inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | R3, R5, R11, R12 |
| 16 05 07* | Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) | D9, R3, R5, R11, R12 |

I.15. W podpunkcie IV.4.5. Tabela 22 otrzymuje brzmienie:

Tabela 22

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu niebezpiecznego | Miejsce magazynowania |
| --- | --- | --- |
| 06 01 06* | Inne kwasy | Gromadzone będą w pojemnikach z tworzyw sztucznych na terenie magazynu odpadów przy oczyszczalni ścieków (powierzchnia magazynu – 36 m2). |
| 06 02 05* | Inne wodorotlenki | Gromadzone będą w pojemnikach z tworzyw sztucznych na terenie magazynu odpadów przy oczyszczalni ścieków (powierzchnia magazynu – 36 m2). |
| 11 01 09* | Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne | Magazynowane będą w metalowych beczkach 200 litrowych na terenie magazynu odpadów położonego przy oczyszczalni ścieków (powierzchnia magazynu – 36 m2). |
| 11 01 98* | Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne | Gromadzone będą w metalowych beczkach 200 litrowych i magazynowane w magazynie odpadów. Magazyn odpadów zlokalizowany jest w budynku krytym, z betonową posadzką przy oczyszczalni ścieków (powierzchnia magazynu – 36 m2). |
| 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne) | Gromadzone w magazynie chemicznym dla odpadów opakowaniowych kaucjonowanych. Pozostałe odpady będą magazynowane w magazynie odpadów położonym przy oczyszczalni ścieków (powierzchnia magazynu – 36 m2). |
| 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | Gromadzone w workach foliowych umieszczonych w kontenerze metalowym o objętości 37 m3 przy oczyszczalni ścieków, do czasu odbioru do utylizacji przez specjalistyczną firmę. |
| 16 02 13* | Zużyte elementy zawierające substancje niebezpieczne inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | Gromadzone będą w tubach kartonowych zlokalizowanych przy magazynie odpadów koło oczyszczalni ścieków. |
| 16 05 07* | Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) | Magazynowane w pojemnikach metalowych lub kartonowych w magazynie odpadów położonym przy oczyszczalni ścieków (powierzchnia magazynu – 36 m2). |

I.16. Punkt V. otrzymuje brzmienie:

„V. Rodzaj i maksymalną ilość wykorzystywanej energii, materiałów 
i surowców.

V.1. Maksymalna ilość surowców i materiałów stosowanych w produkcji:

- 	w procesach chromowania technicznego tłoczysk:

HEEF 25 RS oraz HEEF 25 GS – 100 Mg/rok łącznie

Bezwodnik kwasu chromowego – 5 Mg/rok

Fumetrol – 3,5 Mg/rok

Uni Clean 298 – 40 Mg/rok

Kwas siarkowy – 4,5 Mg/rok

Kwas solny – 18 Mg/rok

Wodorotlenek sodu – 5,5 Mg/rok

- 	w procesach malowania kataforetycznego wyrobów:

Zużycie pasty – 30 Mg/rok

Zużycie żywicy – 140 Mg/rok

Zużycie surowców pomocniczych:

Gardoclean S5171 – 15 Mg/rok

Gardobond additive H 7401 – 1,5 Mg/rok

Gardolene V 6513 – 1,5 Mg/rok

Gardobond R 2225 T – 0,7 Mg/rok

Gardobond R 2225 E – 25 Mg/rok

Gardobond H 7001 – 3,5 Mg/rok

Gardolene D 6800 – 1 Mg/rok

- 	w procesie cynkowania elementów drobnych:

Uni Clean 298 – 6 Mg/rok

Kwas solny techniczny – 20 Mg/rok

Wodorotlenek sodu – 20 Mg/rok

Protolux Brightener Wybłyszczacz – 8 Mg/rok

Protolux Modifer – 3 Mg/rok

Cynk metaliczny – 5 Mg/rok

Pasywacja grubowarstwowa GH KN 924526 – 1,75 Mg/rok

Barwnik żółty KN 994184 – 1,4 Mg/rok

Uszczeniacz Nano Plus KN 925560 – 1,4 Mg/rok

V.2. Maksymalne zużycie energii dla potrzeb własnych instalacji:

- 	energia elektryczna zespołu urządzeń chromowania – 23 000 MWh/rok,

- 	energia elektryczna linii malowania kataforetycznego – 4 000 MWh/rok,

- 	energia elektryczna automatu do cynkowania VTS – 290 MWh/rok.

V.3. Maksymalny pobór wody dla potrzeb instalacji:

- 	Pobór wody dla zespołu urządzeń chromowania technicznego – od dostawcy zewnętrznego (na podstawie umowy cywilno-prawnej) w ilości:

Qm		= 	45 000 m3/rok,

Qmaxh		=	5 m3/h.

- 	Pobór wody dla linii malowania kataforetycznego:

Qm                	=         23 760 m3/rok,

Qmaxh             =         3 m3/h.

- 	Pobór wody dla automatu do cynkowania VTS:

Qm 		= 	15 000 m3/rok,

Qmaxh	           = 	1,5 m3/h.

V.4. Maksymalne zużycie gazu ziemnego dla potrzeb instalacji:

Zużycie gazu ziemnego dla linii malowania kataforetycznego – 55 Nm3/h 
(435 600 Nm3/rok).”

I.16. W punkcie VI.2. tabela dotycząca kontroli parametrów procesu chromowania otrzymuje brzmienie:

CHROMOWANIE

| Wymagane stężenie | Optimum | Rejestr* | Częstotliwość sprawdzania/ wymian |
| --- | --- | --- | --- |
| CrO3 | 280 – 320 g/l | 300 g/l | P/GES | 1 x dzień |
| H2SO4 | 1,1 – 1,7% | 1,3 – 1,5% | P/GES | 1 x dzień |
| Temperatura | 58 – 63 0C |  |  | Na bieżąco |
| Gęstość prądu | 60 – 90 A/dm2 |  |  |  |
| Cr2O3 | Łącznie Max 12/l |  | P/GES | 1 x miesiąc |
| Fe+3 |  |  |  |  |
| Chlorki Cl- | Max 50 mg/l |  | P/GES | 1 x miesiąc |

* Rejestr wyników pomiarów w księgach oznaczonych symbolami podanymi w tabelach.

I.16. W punkcie VI.4. zapis dotyczący kontroli parametrów procesu pasywacji otrzymuje brzmienie:

„PASYWACJA

Stężenie preparatu Grubowarstwowa pasywacja HT uzależnione będzie od wielkości produkcji. Operator wzrokowo oceniał będzie barwę detali i dodawał będzie odpowiednią ilość barwnika oraz taką samą ilość preparatu.”

I.16. Punkt VI.8. otrzymuje brzmienie:

„VI.8. Monitoring zużycia energii elektrycznej i gazu ziemnego.

VI.8.1. Zużycie energii elektrycznej w obszarze chromowania technicznego tłoczysk będzie rejestrowane:

- 	przy stacji ST-6 w przypadku automatów GES1, GES2,

- 	przy stacji ST-9 w przypadku automatu GES3,

- 	przy magistrali MG-1 w przypadku automatu FIAMMA,

VI.8.2. Zużycie energii elektrycznej przez malarnię kataforetyczną będzie rejestrowane przy stacji ST-9A.

VI.8.3. Zużycie energii elektrycznej przez automat do cynkowania bębnowego VTS będzie rejestrowane przy stacji ST-9A.

VI.8.4. Zużycie gazu przez malarnię kataforetyczną będzie rejestrowane przy komorze suszenia.

VI.8.5. Wyniki odczytów liczników będą rejestrowane min. 1 raz w miesiącu 
i przechowywane przez okres 5 lat.”

- Pozostałe warunki decyzji pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 7 maja 2013 r. BWI Poland Technologies Sp. z o.o., 
ul. Podgórki Tynieckie 2, 30-399 Kraków (REGON 120864503 NIP 6762393320) wystąpiła o zmianę decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 13 czerwca 2005 r. znak: ŚR.IV-6618/22/04/05, zmienionej decyzją Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 22 sierpnia 2008 r. znak: RŚ.VI.7660/21-3/08 oraz decyzją Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 15 czerwca 2009 r. znak: RŚ.VI.MH.7660/6-2/09, udzielającej Delphi Poland S.A. Oddział w Krośnie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji galwanizerni, zlokalizowanej 
w hali produkcyjnej Nr 1 przy ul. Okulickiego 7 w Krośnie (prawa i obowiązki ustalone w w/w decyzji zostały przeniesione na wnioskodawcę decyzją Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 21 października 2009 r., znak: RŚ.VI.MH.0724/10-3/09).

Informacja o przedmiotowym wniosku umieszczona została w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 
i jego ochronie pod numerem 274/2013.

Po wstępnej analizie wniosku stwierdzono, że instalacja wymaga pozwolenia zintegrowanego, gdyż klasyfikuje się zgodnie z ust. 2 pkt 7 załącznika 
do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości do instalacji 
do powierzchniowej obróbki metali lub tworzyw sztucznych z zastosowaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita objętość wanien procesowych przekracza 30 m3.

Organem właściwym do zmiany pozwolenia jest Marszałek Województwa Podkarpackiego na podstawie art. 378 ust. 2a ustawy Prawo ochrony środowiska 
w związku z § 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 
2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Pismem z dnia 3 czerwca 2013 r. znak: OS-I.7222.48.2.2013.MH zawiadomiono o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji oraz ogłoszono, że przedmiotowy wniosek został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Ogłoszeniem z dnia 3 czerwca 2013 r. znak: OS-I.7222.48.2.2013.MH podano 
do publicznej wiadomości informację o wszczęciu przedmiotowego postępowania oraz poinformowano o prawie wnoszenia uwag i wniosków do przedłożonej 
w sprawie dokumentacji. Ogłoszenie było dostępne przez 21 dni (24 czerwca 2013 r. – 15 lipca 2013 r.) na tablicy ogłoszeń BWI Poland Technologies Sp. z o.o. Oddział 
w Krośnie, w pobliżu instalacji objętej wnioskiem, a także na stronie internetowej 
i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Krosna, oraz na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. 
W okresie udostępniania wniosku nie wniesiono żadnych uwag i wniosków.

Po oględzinach instalacji przeprowadzonych w dniu 15 lipca 2012 r. oraz szczegółowym zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją stwierdzono, że wniosek nie przedstawia w sposób dostateczny wszystkich zagadnień istotnych 
z punktu widzenia ochrony środowiska, wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska. W związku z tym postanowieniem z dnia 18 lipca 2013 r. znak: RŚ.VI.MH.7660/13-2/10 wezwano wnioskodawcę do uzupełnienia dokumentacji. Uzupełnienie wniosku zostało przedłożone przy piśmie z dnia 21 sierpnia 2013 r. 
Po analizie przedłożonego przez Zakład uzupełnienia uznano, że wniosek spełnia wymogi art. 184 i art. 208 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Zmiana przedmiotowej decyzji wynika z:

- 	rozbudowy procesu chromowania (automaty GES1, GES2 i GES3),

-	modernizacji malarni KTL.

Rozbudowa automatów do chromowania GES ma na celu zwiększenie wydajności, oraz poprawę parametrów pracy. W jej zakres wchodzi wykonanie: nowego systemu sterowania, dodatkowych urządzeń i wyposażenia.

Modernizacja automatów GES1 i GES2 polega przede wszystkim 
na dostawieniu dwóch stanowisk chromowania i potrójnego płukania kaskadowego na końcu każdego automatu. Pojemność wanien chromowych każdego z automatów zwiększy się przez to o 50% i wyniesie 6000 litrów.

Rozbudowa automatu GES3 polega przede wszystkim na dostawieniu trzech stanowisk do chromowania. Pojemność wanien chromowych zwiększy się przez 
to o 100% i wyniesie 8000 litrów.

Modernizacja malarni KTL obejmuje następujący zakres zmian:

Etap I polegający na wymianie istniejącej wanny do odtłuszczania natryskowego na wannę do odtłuszczania zanurzeniowego. Łączna pojemność wanien do odtłuszczania zanurzeniowego wyniesie 8620 litrów. Zastosowane zostaną również czujniki poziomu kąpieli i temperatury, automatyczny system dozowanie wody, odolejacz, filtr kołnierzowy.

Etap II  to przebudowa pieca w celu skrócenia czasu polimeryzacji farby 
z 28 minut do 22 minut. Przebudowa będzie polegać na wydłużeniu komory suszarki o 4500 mm, dobudowaniu toru jezdnego oraz przebudowie wind transportowych.

Etap III to modyfikacja układu sterowania malarnią kataforetyczną. Szacowana zdolność produkcyjna malarni po rozbudowie i modernizacji wynosi 
9 500 000 sztuk/rok.

Na wszystkie zamierzenia inwestycyjne prowadzący instalację uzyskał decyzję prezydenta Miasta Krosna z dnia 8 kwietnia 2013 r. znak: KS.6220.1.15.2012.C, ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa 
i modernizacja instalacji powierzchniowej obróbki metali z zastosowaniem procesów elektrolitycznych zlokalizowanej w BWI Poland Technologies Sp. z o.o. Oddział 
w Krośnie”.

Rozbudowa linii produkcyjnych spowoduje zwiększenie wielkości emisji dwutlenku azotu do powietrza (o 12%). Ponadto zwiększy się ilość wytwarzanych odpadów niebezpiecznych (o 23%) i innych niż niebezpieczne (o 38%), jak również ilość wytworzonych ścieków przemysłowych (o 43%). Wzrośnie również ilość materiałów i surowców wykorzystywanych w procesie produkcyjnym (o 19%) oraz ilość pobieranej wody (o 12%).

We wniosku wykazano, że emisja zanieczyszczeń z instalacji nie będzie przekraczać wartości dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz wartości odniesienia określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu.

W pozwoleniu zweryfikowano zapisy dotyczące emisji zanieczyszczeń emitorami B20/5, B20/4, B20/10, B20/12, B20/13, B20/14, GES1, GES2 oraz GES3, którymi wprowadzane są do powietrza związki cynku oraz chrom. Mając na względzie, iż substancje te określane są jako suma ich związków w pyle zawieszonym PM10 dla ww. emitorów ustalono również dopuszczalną emisję pyłu ogółem, pyłu zawieszonego PM10 oraz pyłu zawieszonego PM2,5 na poziomie dla którego zarządzający instalacją nabył wcześniej prawo, tj. dopuszczalnej emisji określonej dla związków cynku oraz chromu.

Analizę instalacji pod kątem najlepszych dostępnych technik przeprowadzono w odniesieniu do dokumentów:

-	Dokument Referencyjny na temat Najlepszych Dostępnych Technik Obróbki Powierzchniowej Metali i Tworzyw Sztucznych (Reference Document on Best Available Techniques for the Surface Treatment of Metals and Plastics), sierpień 2006;

-	Dokument Referencyjny dotyczący Ogólnych Zasad Monitoringu (Reference Document on the General Principles of Monitoring), lipiec 2003;

-	Dokument Referencyjny dotyczący Najlepszych Dostępnych Technik w Zakresie Emisji z Magazynowania (Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage), lipiec 2006;

-	Dokument Referencyjny dotyczący Najlepszych Dostępnych Technik w zakresie Efektywności Energetycznej (Reference Document on Best Available Techniques on Energy Efficiency), marzec 2008.

| Lp. | Najlepsza dostępna technika | Stosowane techniki w BWI Poland Technologies Sp. z o.o. Oddział w Krośnie |
| --- | --- | --- |
|  | Ograniczenie emisji poprzez stosowanie następujących procesów: - dobranie właściwe wentylatorów wyciągowych do warunków procesu - stosowanie absorberów oczyszczających gazy odlotowe - dopuszczalne stężenia emisji: - Cynk: <0,01 – 0,5 mg/Nm3 - Chlorowodór: <0,3 – 30 mg/Nm3 - NO2: 5 – 500 mg/Nm3 - Cr+6: 0,01 – 0,2 mg/Nm3. | Wielkość odciąganego powietrza przez wentylatory wyciągowe zapewnia minimalną dopuszczalną szybkość poziomą między szczelinami odciągów wanien procesowych. W procesie chromowania wszystkie automaty (GES-1, GES-2, GES-3, FIAMMA) wyposażone są w skrubery oczyszczające gazy odlotowe. W procesie malowania kataforetycznego zastosowano dopalacz katalityczno-termiczny powietrza wentylowanego z tunelu suszenia (redukcja organicznych zanieczyszczeń na poziomie 90%). Ostatnie pomiary skuteczności urządzeń oczyszczających wykonane w 2009 r. wykazały, że skrubery i dopalacz katalityczno-termiczny posiadają skuteczność na poziomie 80-99%. Optymalizacja ilości odciąganego powietrza z wanien procesowych. Uzyskiwane stężenia zanieczyszczeń w pomiarach emisji na emitorach technologicznych: - Cynk: 0,01 – 0,4 mg/m3 - Chlorowodór: 0,2 mg/m3 - NO2: Max 70 mg/Nm3 - Cr+6: stężenia wynoszą poniżej 0,2 mg/Nm3. Wyjątkiem był rok 2008, w którym zanotowano stężenie >0,2mg/Nm3 na dwóch emitorach. W 2009 r. stężenia były już na poziomie 0,02 mg/Nm3. |
|  | Ograniczenie zużycia energii elektrycznej i oszczędność energii do procesu. Zmniejszenie spadku napięcia na przewodnikach i złączach. Regularna konserwacja prostowników i styków w układzie zasilania elektrycznego. Instalacja nowoczesnych prostowników Minimalizacja strat prądu przez coroczne badanie sprawności prostowników. Minimalizacja odległości pomiędzy prostownikami a wannami. | Nowoczesne typy prostowników automatycznie sterowanych. Optymalizacja temperatury procesu. Coroczne przeglądy instalacji prostowników i zasilania elektrycznego. Odległości miedzy prostownikiem a wanną do cynkowania jest minimalna Prostowniki zlokalizowane są za wannami oddzielone ścianką działową. |
|  | Regeneracja roztworów procesowych poprzez eliminowanie zanieczyszczeń w roztworach procesowych, odzysk i regeneracja kąpieli. | Zastosowano filtrację kąpieli do cynkowania, co umożliwia wielokrotnie dłuższą eksploatację roztworów procesowych, przez co zmniejsza się ilość odpadów. Zastosowanie systemu dekationizacji kąpieli płuczących w celu usunięcia zanieczyszczeń. Zastosowanie wyparki próżniowej przy automatach do chromowania zapewnia odzysk chromu w postaci koncentratu wykorzystywanego później do uzupełniania kąpieli chromowej. Wydłużenie okresu użytkowania kąpieli odtłuszczających w procesie chromowania przy zachowaniu właściwych parametrów. Prowadzenie badań i analiz kąpieli procesowych, na podstawie których prowadzi się codzienną regenerację. |
|  | Odzysk cieczy wynoszonej przez detale poprzez sterowanie temperaturą procesu dla utrzymania stałej zadanej technologicznie temperatury procesu. | Optymalizacja temperatury procesu dla obniżenia lepkości kąpieli, stosuje się programowalne sterowniki do utrzymywania ciągle optymalnej temperatury cieczy w wannach procesowych oraz programowane przetrzymanie detali na wanna dla dobrego obcieknięcia. |
|  | Oszczędność zużycia wody: - wielokrotne płukanie zamontowane w ciągu technologicznym płuczki z dwukrotnym płukaniem w przeciwprądzie, - monitorowanie poboru wody i zrzutu ścieków. | Wszystkie automaty galwaniczne oraz linia do malowania kataforetycznego wyposażone są w układ wielokrotnego płukania detali. Oprócz miesięcznych odczytów liczników wody wprowadzono dzienne rejestry zużycia wody. Dzięki temu możliwe jest natychmiastowe zdiagnozowanie podwyższonego zużycia. |
|  | Oczyszczanie ścieków - Stosowanie wysokoefektywnych procesów oczyszczania ścieków. Zalecane jest stosowanie wysokoefektywnych metod strącania wodorotlenków metali, procesów filtracji, wymiany jonowej. Oddzielnie zbieranie grup ścieków ich osobne wstępne oczyszczanie. Stężenia odprowadzanych ścieków powinny mieścić się w zakresach: - Cynk: 0,2 – 2,0 mg/l - Chrom (VI): 0,1 – 0,2 mg/l - Nikiel: 0,2 – 2,0 mg/l. | Oczyszczanie ścieków galwanicznych jest procesem oddzielania rozpuszczonych związków metali ciężkich z rozpuszczalnika, w tym przypadku wody. Oddzielone metale ciężkie są wytrącane jako wodorotlenki metali, które są usuwane i odwadniane tworząc ciasto filtracyjne z wodorotlenku metalu. Oczyszczona woda unosząca się nad osadem jest następnie zrzucana do kanalizacji sanitarnej. Ścieki są uśredniane i poddawane procesowi koagulacji, flokulacji i sedymentacji. Następnie ścieki poddawane są filtracji na filtrach i kierowane do węzła instalacji wymiany jonowej. Oczyszczane ścieki odpowiadają wymaganiom jakościowym BAT oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z 24.07.2006r. Porównując dopuszczalne wartości zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach w poszczególnych krajach Unii Europejskiej a BWI Poland Technologies Sp. z o.o. Oddział w Krośnie stwierdza się, że we wszystkich analizowanych wskaźnikach zanieczyszczeń są one znacznie niższe niż dopuszczalne w UE. Strumienie ścieków chromowych i kwaśno-alkalicznych są odrębnie zbierane i osobno oczyszczane z tych związków. Ścieki oczyszczone w zakładowej oczyszczalni ścieków, kierowanej przez firmę Fenice odpowiadają zalecanym wymaganiom jakościowym: - Cynk max 0,2 mg/l - Chrom (VI): max 0,01 mg/l - Nikiel: max 0,5 mg/l. |
|  | Ograniczenie powstawania odpadów poprzez optymalizacje zużycia surowców w procesie powlekania powierzchniowego metali i stałe monitorowanie procesu cynkowania. | Dla prawidłowego prowadzenia procesów technologicznych w BWI Poland Technologies Sp. z o.o. Oddział w Krośnie został ustanowiony, udokumentowany i wdrożony System Zarządzania Jakością, którego skuteczność jest ciągle doskonalona zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN ISO 9001:2009, ISO/TS oraz PN-ISO 14001:2004. Zgodnie z wymaganiami systemu zarządzania środowiskowego działają procedury i instrukcje regulujące procesy gospodarki odpadami, gospodarki substancjami chemicznymi. Zużycie surowców w procesie powlekania metali jest monitorowane w rejestrach i nadzorowane, a każde podwyższone zużycie analizowane przez kierownictwo. |
|  | Monitoring emisji procesowych. | Zasady dokonywania pomiarów i monitorowania parametrów związanych ze znaczącymi aspektami środowiskowymi zidentyfikowanymi przez BWI Poland Technologies Sp. z o.o. Oddział w Krośnie opisane zostały w procedurze SZŚ „Monitorowanie i pomiary”. Określa ona miedzy innymi częstość prowadzenia pomiarów, zasady przekazywania ich wyników osobom zainteresowanym oraz analizę wyników. |
|  | Monitoring wód podziemnych w zakresie kontroli szczelności urządzeń i zabezpieczeń stosowanych w procesach galwanicznych. | Na linii przepływu wód podziemnych wykonano piezometr umożliwiający kontrolę szczelności urządzeń i zabezpieczeń stosowanych w procesie cynkowania poprzez okresową analizę pobranej wody. |
|  | Magazynowanie surowców chemicznych odrębnie kwasy, zasady, substancje utleniające. | Magazyny chemiczne posiadają odrębne wentylowane pomieszczenia dla substancji utleniających, odrębne dla magazynowania kwasów i zasad. Magazyny są zabezpieczone przed ewentualnym rozszczelnieniem się opakowań z chemikaliami. |
|  | Elektryczne grzanie wanien procesowych. | Wanny procesowe są grzane elektrycznie. |
|  | Zachowanie obwiązujących norm hałasu w otoczeniu obiektu galwanizerni. | Wyniki pomiarów nie wykazują przekroczeń normy hałasu w otoczeniu zakładu BWI Poland Technologies Sp. z o.o. Oddział w Krośnie |
|  | Ograniczenie zużycia energii dzięki wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością (Quality Management System). | Systemem Zarządzania Jakością w BWI Poland Technologies Sp. z o.o. Oddział w Krośnie objęte są wszystkie procesy, w tym cynkowanie. Dzięki QMS udało się zminimalizować ilość braków produkcyjnych podczas cynkowania. Tym samym ograniczono znacznie ilość sytuacji, w których trzeba ponownie wykorzystać energię do wyprodukowania elementów. |
|  | Ograniczenie zużycia energii dzięki utrzymaniu urządzeń i maszyn w bardzo dobrym stanie. | W BWI Poland Technologies Sp. z o.o. Oddział w Krośnie funkcjonuje Wydział Utrzymania ruchu, który wykonuje prewencyjne przeglądy maszyn w celu wyeliminowania nieprzewidzianych awarii. Do zadań tego Wydziału należy między innymi: - zapewnienie, że wszystkie elementy w urządzeniach działają prawidłowo - eliminowanie potencjalnych nieszczelności w układach sprężonego powietrza i ciepła technologicznego - czyszczenie i konserwacja przewodów Wszystkie te działania mają znaczący wpływ na ograniczenie zużycia energii: - minimalizowanie bezpośrednich strat energii (elektrycznej, cieplnej) w procesie produkcyjnym - minimalizowanie przestojów maszyn w wyniku awarii - przy ponownym rozruchu maszyn lub przy ponownym nagrzaniu kąpieli w wannach procesowych trzeba wykorzystać więcej energii niż w przypadku ciągłej pracy urządzeń. |
|  | Rekuperacja (odzysk ciepła). | W procesie malowania kataforetycznego za dopalaczem katalityczno-termicznym zainstalowano rekuperator, który odbiera ciepło od gazów kominowych i kieruje je do komory suszenia detali. „Chłodne” powietrze pochodzi z wnętrza hali produkcyjnej. |
|  | Kontrola i regulacja palnika. | Palnik dopalacza katalityczno-termicznego oraz palnik suszarki są sterowane automatycznie, a najważniejsze parametry (miedzy innymi temperatura spalania, temperatura na wlocie i wylocie) są cały czas dostępne przy szafie sterowniczej. Oprócz tego przy szafach sterowniczych znajduje się informacja o optymalnym zakresie temperatur. |
|  | Ograniczenie strat ciepła w procesach spalania przez stosowanie izolacji. | Komora, w której następuje suszenie detali, izolowana jest specjalną wełną mineralną odporną na wysoką temperaturę. Dzięki temu ograniczono możliwość strat ciepła, a tym samym uniknięto dodatkowego zużycia gazu w palniku. |
|  | Kontrola wymienników ciepła. | Wymienniki ciepła zainstalowane w obrębie linii galwanicznych i malarni kataforetycznej są okresowo czyszczone środkami chemicznymi w celu usunięcia niepożądanych zanieczyszczeń i przywrócenia optymalnych parametrów wymiany cieplnej. |
|  | Straty energii w przypadku sprzętu transmisyjnego. | Aby zapobiec stratom transmisyjnym w układzie do transportu bębnów oraz do transportu zawieszek wykonuje się systematyczne przeglądy. |
|  | Optymalizacja ciśnienia panującego w sieci sprężonego powietrza. | Za produkcję sprężonego powietrza w BWI Poland Technologies Sp. z o.o. Oddział w Krośnie odpowiada zespół kompresorów. O ilości pracujących kompresorów decyduje aktualne zapotrzebowanie w sieci. Ciśnienie panujące w układzie sprężonego powietrza wynosi ok. 5,5 atm. |
|  | Likwidacja nieszczelności w układzie sprężonego powietrza. | Sprężone powietrze używane jest na malarni kataforetycznej w procesie mieszania farby. Jakiekolwiek nieszczelności w układzie są usuwane na bieżąco. |
|  | Wymiana filtrów w układzie sprężonego powietrza. | Okresowa wymiana filtrów prowadzona jest przez firmę Fenice, która nadzoruje proces produkcji i dystrybucji sprężonego powietrza. |
|  | Ograniczenie zużycia energii cieplnej do ogrzewania budynku. | W obrębie galwanizerni i malarni kataforetycznej prowadzi się monitoring temperatury powietrza, co ułatwia utrzymanie na hali produkcyjnej optymalnej temperatury (zgodnie z przepisami BHP). W przypadku dni wolnych od pracy system ogrzewania jest wyłączony. Dodatkowo przy bramach wjazdowych w czasie okresu zimowego są uruchamiane kurtyny powietrzne, które zapobiegają przed spadkiem temperatury wewnątrz hali produkcyjnej |
|  | Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej na oświetlenie. | W ostatnich latach prowadzona jest systematyczna wymiana oświetlenia na hali produkcyjnej. W jednym sektorze instaluje się po 4 lampy halogenowe (każda lampa po 250W) zamiast 8 lamp rtęciowych (każda lampa po 250W). Dodatkowo każdy sektor może być indywidualnie włączony lub wyłączony – dzięki temu nie ma potrzeby oświetlania tej części hali produkcyjnej, w której akurat nie wykonuje się żadnych prac. |

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organ zapewnił stronie czynny udział w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji umożliwił wypowiedzenie się co do zebranych materiałów.

Analizując wskazane powyżej okoliczności w szczególności w zakresie zmian modernizacyjnych instalacji, wzrostu emisji do środowiska oraz spełnienia wymagań najlepszej dostępnej techniki ustalono, że zachowane będą standardy jakości środowiska oraz, że wprowadzone zmiany w obowiązującym pozwoleniu zintegrowanym nie zmieniają ustaleń dotyczących spełnienia wymogów wynikających z najlepszych dostępnych technik, o których mowa w art. 204 ust. 1 
w związku z art. 207 ustawy Prawo ochrony środowiska. Zakład przez stosowanie odpowiednich procedur, rozwiązań technicznych i organizacyjnych oraz zasad magazynowania i monitoringu spełnia wymogi zawarte w tych dokumentach.

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w osnowie.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Środowiska 
za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego w terminie 14 dni 
od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie należy składać w dwóch egzemplarzach.

Opłata skarbowa w wys. 1005,50 zł

uiszczona w dniu 22 maja 2013 r.

na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rzeszowa

Nr 83 1240 2092 9141 0062 0000 0423

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Andrzej Kulig

DYREKTOR DEPARTAMENTU

OCHRONY ŚRODOWISKA

Otrzymują:

- BWI Poland Technologies Sp. z o.o.

ul. Podgórki Tynieckie 2, 30-399 Kraków

- BWI Poland Technologies Sp. z o.o. Oddział w Krośnie

ul. gen. L. Okulickiego 7, 38-400 Krosno

- a/a

Do wiadomości:

1. 	Minister Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

2. 	Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. gen. M. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszów