RŚ.VI.DW.7660/59-3/08           					    Rzeszów, 2008-12-24

DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 188, art. 201, art. 202, art. 204, art. 211, art. 224, w związku z art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 ze zm.),

- art. 153 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227),

- art. 18, art. 26, art. 27 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach 
(Dz. U. z 2007r. Nr 39 poz. 251 ze zm.),

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.),

- ust. 2 pkt 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122 poz. 1055),

- § 2 ust. 1 pkt 13 b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. 
w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko 
(Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.),

- § 4 oraz załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112 poz. 1206),

- § 2 oraz załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
3 marca 2008r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu 
(Dz. U. Nr 47 poz. 281),

- § 2 ust. 1 oraz załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
5 grudnia 2002r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji 
w powietrzu (Dz. U. z 2003r. Nr 1 poz. 12),

- § 2 oraz załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120 poz. 826),

- § 8 i § 9 ust.1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji 
(Dz. U. Nr 283 poz. 2842),

- § 2 ust. 1, § 3, § 4 i § 6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
27 lutego 2003r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych 
w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia, przekazywanych właściwym organom ochrony środowiska oraz terminu i sposobu ich prezentacji (Dz. U. Nr 59 
poz.529),

po rozpatrzeniu wniosku HSW Odlewnia  Sp. z o.o., ul. Kwiatkowskiego 1, 
37-450 Stalowa Wola z dnia 6 sierpnia 2008r. o wydanie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do odlewania metali żelaznych o zdolności produkcyjnej powyżej 20 ton wytopu na dobę oraz uzupełnień do wniosku z dnia 
22 października 2008r. i 17 grudnia 2008r.

orzekam

udzielam HSW Odlewnia Sp. z o.o., ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola REGON 240658713 pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji odlewani staliwa i żeliwa o zdolności produkcyjnej 40 Mg/dobę – zwanej dalej instalacją 
i określam:

- Rodzaj i parametry instalacji oraz rodzaj prowadzonej działalności.

I.1. Rodzaj prowadzonej działalności

HSW Odlewnia Sp. z o.o. w Stalowej Woli prowadzić będzie instalację do odlewania metali żelaznych o zdolności produkcyjnej powyżej 20 ton wytopu na dobę.

W instalacji prowadzone będą procesy wytapiania staliwa i żeliwa, odlewania 
w formy i obróbki wykańczającej. Maksymalna  zdolność produkcyjna wynosić będzie 40 Mg/dobę.

I.2. Parametry urządzeń i instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniom

I.2.1. Topialnia

I.2.1.1. Piec łukowy typ DS-3 topialny nr 1 , wyposażony w pokrywę:

-	maksymalna wydajność topienia		1 Mg/h

-	pojemność					4 Mg

-	moc elektryczna zainstalowana		1,8 MVA

Zanieczyszczenia ssawą umieszczoną nad oknem wsadowym i okapem znad pieca odprowadzane będą do atmosfery poprzez emitor wspólny z piecem łukowym nr 2 po uprzednim oczyszczeniu na filtrze tkaninowym.,

I.2.1.2. Piec łukowy typ DS-3 topialny nr 2, wyposażony w pokrywę:

-	maksymalna wydajność topienia		1 Mg/h

-	pojemność					4 Mg

-	moc elektryczna zainstalowana		1,8 MVA

Zanieczyszczenia ssawą umieszczoną nad oknem wsadowym i okapem znad pieca odprowadzane będą do atmosfery poprzez emitor wspólny z piecem łukowym nr 1 po uprzednim oczyszczeniu na filtrze tkaninowym.

I.2.1.3. Piec indukcyjny tyglowy wyposażony w szczelną pokrywę wyposażony 
w łapacz iskier

-	pojemność					3 Mg

-	moc elektryczna zainstalowana	    1600 kW

Zanieczyszczenia ssawą znad pokrywy pieca odprowadzane będą do atmosfery poprzez emitor wspólny z piecami łukowymi nr 1 i 2 po uprzednim oczyszczeniu na filtrze tkaninowym.

I.2.1.4. Suwnice transportowe dwubelkowe,

-	1 szt. o udźwigu 10 Mg,

-	1 szt. o udźwigu 5 Mg.

I.2.1.5. Obieg zamknięty wody służący do chłodzenia wszystkich pieców topialni wyposażony będzie w dwie chłodnie wentylatorowe, jedna o max przepływie 30 m3/h dla pieców łukowych druga o max przepływie 45 m3/h dla pieca indukcyjnego. Ubytek wody na chłodniach uzupełniany będzie wodą sanitarną, w razie awarii zasilania woda przemysłową.

I.2.2. Formiernia

I.2.2.1. Mieszarko-nasypywarka „20T” (szt. 2) wyposażona w indywidualne urządzanie odpylające z filtrami workowymi, po oczyszczeniu następować będzie zrzut powietrza na halę.

-	wydajność					20 Mg/h

I.2.2.2. . Mieszarko-nasypywarka „15T” (szt. 2) wyposażona w indywidualne urządzanie odpylające z filtrami workowymi, po oczyszczeniu następować będzie zrzut powietrza na halę

-	wydajność					15 Mg/h

I.2.2.3. Mieszarko-nasypywarka „5T” wyposażona w indywidualne urządzanie odpylające z filtrami workowymi, po oczyszczeniu następować będzie zrzut powietrza na halę

-	wydajność					5 Mg/h

I.2.2.4. Shermetyzowana instalacja do transportu pneumatycznego świeżego piasku

-	wydajność					8 Mg/h

I.2.2.5. Krata do wybijania form OMEGA

-	wydajność					12 Mg/h

-	zainstalowana moc elektryczna 	          17 kW

Zanieczyszczenia dwiema ssawami odprowadzane będą do atmosfery emitorem wspólnym z kruszarką wyposażonym w wentylator po wcześniejszym oczyszczeniu na filtrze patronowym.

I.2.2.6. Kruszarka z zestawem sit umieszczona pod kratą do wybijania

-	wydajność  					10 Mg/h

- 	zainstalowana moc elektryczna 		7,5 kW

Zanieczyszczenia dwiema ssawami odprowadzane będą do atmosfery emitorem wspólnym z kratą do wybijania form wyposażonym w wentylator po wcześniejszym oczyszczeniu na filtrze patronowym.

I.2.2.7. Chłodziarko-klasyfikator masy regenerowanej OMEGA

-	wydajność					10 Mg/h

-	za instalowana moc elektryczna		40 kW

Zanieczyszczenia odprowadzane będą do atmosfery wentylatorem wyciągowym poprzez emitor po wcześniejszym oczyszczeniu na filtrze pulsacyjnym połączonym 
z cyklonem. W okresie zimowym następować będzie częściowy zrzut powietrza do hali w celach grzewczych.

I.2.2.8. Shermetyzowana instalacja do transportu pneumatycznego piasku regenerowanego

-	wydajność					8 Mg/h

I.2.2.9. Suwnice transportowe dwubelkowe

-	2 szt. o udźwigu 10 Mg każda,

-	2 szt. o udźwigu 5 Mg każda,

-	2 szt. o udźwigu 6 Mg każda,

I.2.2.10. Suwnice transportowe jednobelkowe

-	2 szt. o udźwigu 3,2 Mg każda.

I.2.3. Wykańczalnia

I.2.3.1. Stanowiska upalania nadlewów- 4 szt. wyposażone w rękawy ssące

-	max pobór tlenu	 dla1 palnika			30  m3/h

-	max pobór acetylenu dla1 palnika		1,7 m3/h

Zanieczyszczenia odprowadzane będą do atmosfery poprzez wspólny dla 
4 indywidualnych odciągów (rękawów) emitor.

I.2.3.2. Oczyszczarka komorowa śrutowa OWPK-4

-	zainstalowana moc elektryczna		30 kW

-	zużycie śrutu 					  3 Mg/rok

Zanieczyszczenia z oczyszczarki będą zatrzymywane przez filtr patronowy, a zrzut powietrza będzie odbywał się do hali, pył zostanie gromadzony w pojemnikach okresowo opróżnianych.

I.2.3.3. Oczyszczarka śrutowa OWT-400 – hermetyczna

-	zainstalowana moc elektryczna		20 kW

-	zużycie śrutu 					  6 Mg/rok

Zanieczyszczenia odprowadzane będą do atmosfery wentylatorem wyciągowym poprzez emitor po wcześniejszym oczyszczeniu na filtrze tkaninowym.

I.2.3.4. Oczyszczarka śrutowa OWTK-4 -hermetyczna

-	zainstalowana moc elektryczna		140 kW

-	zużycie śrutu 					  24 Mg/rok

Zanieczyszczenia odprowadzane będą do atmosfery wentylatorem wyciągowym poprzez emitor po wcześniejszym oczyszczeniu na filtrze tkaninowym.

I.2.3.5. Piec żarzelniczy  opalany gazem ziemnym

-	moc cieplna					2,1 MWt

Zanieczyszczenia odprowadzane będą do atmosfery poprzez emitor.

I.2.3.6. Piec żarzelniczy  opalany gazem ziemnym

-	moc cieplna					2,1 MWt

Zanieczyszczenia odprowadzane będą do atmosfery poprzez emitor.

I.2.3.7. Piec żarzelniczy opalany gazem ziemnym

-	moc cieplna					0,6 MWt

Zanieczyszczenia odprowadzane będą do atmosfery poprzez emitor.

I.2.3.8. Szlifierka stacjonarna

-	zainstalowana moc elektryczna		18 kW

Zanieczyszczenia odprowadzane będą mechanicznie do atmosfery poprzez emitor po wcześniejszym oczyszczeniu w multicyklonie.

I.2.3.9. Stanowiska spawalnicze nr 1

-	zainstalowana moc elektryczna		18 kW

Zanieczyszczenia odprowadzane będą mechanicznie do atmosfery poprzez emitor.

I.2.3.10. Stanowiska spawalnicze nr 2

-	zainstalowana moc elektryczna		18 kW

Zanieczyszczenia odprowadzane będą mechanicznie do atmosfery poprzez emitor.

I.2.3.11. Komora schładzania

-	zainstalowana moc elektryczna		36 kW

Zanieczyszczenia odprowadzane będą mechanicznie do atmosfery poprzez emitor.

I.2.3.12. Wanna hartownicza

-medium – w zależności od technologii będzie woda lub 8% wodny roztwór polimeru

-pojemność – 45 000 dm³

I.2.3.13.Obieg zamknięty wody dla wanny hartowniczej wyposażony w chłodnię wentylatorową o max przepływie 200 m3/h, uzupełniany będzie wodą przemysłową.

I.2.3.14. Suwnice transportowe dwubelkowe

-	2 szt. o udźwigu 8 Mg każda.

I.2.3.15. Suwnice transportowe jednobelkowe

-	4 szt. o udźwigu 3,2 Mg każda.

I.3. Charakterystyka procesów technologicznych

I.3.1.Topialnia

Proces topienia prowadzony będzie w dwóch piecach łukowych DS-3 
o pojemności 4 Mg. Piece te pracują niezależnie od siebie. Jako surowiec podstawowy wykorzystywany będzie złom wsadowy stalowy i złom obiegowy. Proces topienia przeprowadzany będzie za pomocą łuku elektrycznego. Podczas topienia ze złomu usuwane będą zanieczyszczenia gazowe takie jak tlen, wodór, azot pod koniec procesu przy temperaturze ~1560 ºC, usunięty zostanie fosfor ze staliwa pod żużlem zasadowym (uzyskiwanym przez dodatek wapna palonego), następnie ściągnięty zostanie żużel z powierzchni stopionego metalu. Po całkowitym roztopieniu kąpiel poddawana będzie świeżeniu tlenem  za pomocą lancy tlenowej lub poprzez dodatek rudy żelaza (hematyt Fe2O3)oknem wsadowym.

Po świeżeniu i ściągnięciu żużla poprzez okno wsadowe, prowadzona będzie rafinacja czyli oczyszczanie. W fazie rafinacji prowadzona będzie również korekta składu chemicznego w zależności od gatunku wytapianego staliwa, poprzez wprowadzenie oknem wsadowym pieca ściśle określonych ilości dodatków stopowch takich jak FeAl., CaSi, FeMo, FeNi i innych pierwiastków wymaganych dla danego gatunku. Po osiągnięciu właściwego składu i temperatury (1590-1640 °C) następuje spust do kadzi podwieszonej na suwnicy. W piecu wytapiane będzie staliwo węglowe, stopowe, żaroodporne i żarowytrzymałe. W zależności od planowanego do wytopu rodzaju staliwa stosowane będą następujące materiały wsadowe: złom wsadowy niestopowy, złom wsadowy stopowy, złom staliwny obiegowy węglowy lub stopowy (nadlewy i układy wlewowe po procesie upalania), surówka, złom miedzi, złom żeliwny, aluminium, nikiel, ruda żelaza, środki nawęglające – odpady elektrod węglowych i inne nawęglacze o niskiej zawartości siarki, wapno palone, fluoryt, żelazo-chrom (FeCr), żelazo-krzem (FeSi), żelazo-wapnio-krzem (FeCaSi), żelazo-molibden (FeMo), żelazo-mangan (FeMn), żelazo-krzemo-mangan (FeSiMn), żelazo-tytan (FeTi) i żelazo-wanad (FeV).

Zanieczyszczenia emitowane w trakcie procesu odprowadzane będą do atmosfery poprzez ssawę znajdującą się przy pokrywach pieców oraz okapy emitorem po uprzednim oczyszczeniu we wspólnym urządzeniu odpylającym - filtr tkaninowy.

Do chłodzenia pieców używana będzie woda w obiegu zamkniętym, która chłodzić będzie okno wsadowe i sklepienie pieca oraz głowice do mocowania elektrod.

Piec indukcyjny tyglowy o pojemności 3 Mg będzie służył do wytopu żeliwa szarego, żeliwa szarego modyfikowanego i żeliwa wyjściowego do wytwarzania żeliwa sferoidalnego. W piecu indukcyjnym nie przeprowadza się procesów metalurgicznych możliwych do zrealizowania w piecu łukowym, dlatego też wsad do pieca musi odpowiadać wymaganemu składowi chemicznemu. Z uwagi na powyższe  wytapianie w piecu sprowadzać się będzie do załadunku, grzania, ewentualnego dosadzania, dodawania dodatków stopowych i modyfikatorów oraz spustu. Załadunek do pieca odbywać się będzie za pomocą specjalnego kosza samowyładowczego przy pomocy suwnicy lub ręcznie. Spust odbywać się będzie poprzez przechylenie pieca i wylanie metalu do kadzi podwieszonej na suwnicy. Jako wsad do pieca stosowane będą: złom żeliwny, złom stalowy, surówka oraz dodatki stopowe i modyfikatory.

Zanieczyszczenia emitowane w trakcie procesu odprowadzane będą do atmosfery poprzez ssawę znajdującą się nad pokrywą pieca, emitorem po uprzednim oczyszczeniu we wspólnym urządzeniu odpylającym - filtr tkaninowy.

I.3.2. Formiernia

Formy odlewnicze wykonywane będą z sypkich mas samoutwardzalnych 
z wykorzystaniem mieszarko - nasypywarek. Samoutwardzalne masy sporządzane będą ze świeżego piasku kwarcowego (od 10% do 25 %), piasku zregenerowanego (od 75 % do 90%), żywicy (w ilości  0,8÷1,2 % w stosunku do ilości piasku 
i regeneratu) oraz utwardzacza (do 40 % w stosunku do ilości żywicy).

Rdzenie odlewnicze wykonywane będą z sypkich mas samoutwardzalnych
z wykorzystaniem mieszarko – nasypywarki, masy te będą wykonywane ze świeżego piasku kwarcowego oraz świeżego piasku chromitowego z dodatkiem żywicy 
i utwardzacza w proporcjach jak powyżej.

Formy po zainstalowaniu w nich rdzeni, pomalowaniu pokryciem żaroodpornym (które przeciwdziała przywieraniu masy formierskiej do powierzchni odlewu), złożeniu i sklamrowaniu będą transportowane na halę zalewania.

Po spuście z pieca ciekły metal transportowany będzie suwnicą w kadzi na halę zalewania. Następnie po zmierzeniu temperatury nastąpi zalanie wcześniej przygotowanej formy odlewniczej.

Po zastygnięciu w formach odlewy będą transportowane na stanowisko wybijania razem z formą i masą formierską, za pomocą suwnicy wstawiane będą na kratę wstrząsową, gdzie pod wpływem wibracji masa formierska zostaje rozkruszona. Wybity z formy surowy odlew przewieziony zostanie na pole odkładcze. Rozkruszona masa formierska podlegać będzie segregacji na poszczególne frakcje na sitach kruszarki. Grube frakcje czyli nadziarno oraz metalowe elementy (zalewki, pozostałości po zbrojeniach formy i rdzeni) odbierane będą do pojemników jako odpad. Pozostała część masy formierskiej jako regenerat zsypywany będzie do podajnika pneumatycznego i dalej przetransportowana do zbiornika buforowego, który połączony jest z  klasyfikatorem. Krata wstrząsowa wyposażona będzie 
w urządzenie odpylające, zanieczyszczenia odprowadzane będą do atmosfery emitorem.

Wstępnie przesiany regenerat zawierający frakcje pyliste z kraty wstrząsowej 
i kruszarki przekazywany będzie do zbiornika buforowego a następnie do chłodziarko-klasyfikatora. W komorze chłodziarko-klasyfikatora będzie następowało klasyfikowanie frakcji regeneratu (następować będzie oddzielenie pyłu i frakcji szkodliwej dla dalszej produkcji form odlewniczych) poprzez oddzielenie pyłu 
i ochłodzenie wentylatorem regeneratu wewnątrz klasyfikatora. Równocześnie przepływający przez znajdujące się wewnątrz wężownic środek chłodzący ( glikol) schładzać będzie regenerat do  temperatury ok. 28°C. Po przejściu przez chłodziarko-klasyfikator regenerat transportowany będzie pneumatycznie do zbiorników nad mieszarko - nasypywarkami. Tak zregenerowana masa formierska stanowi pełnowartościowy materiał formierski. Klasyfikator wyposażony jest 
w urządzenie odpylające, zanieczyszczenia odprowadzane  będą mechanicznie emitorem.

I.3.3. Wykańczalnia

Z pola odkładczego odlewy transportowane będą na stanowisko upalaczy, gdzie następować będzie upalenie nadlewów i układów wlewowych za pomocą palników acetylenowo-tlenowych. Upalone, posegregowane nadlewy i układy wlewowe trafiać będą na oddział topialni jako złom obiegowy węglowy lub stopowy 
w zależności z jakiego są gatunku. Natomiast odlewy będą transportowane do oczyszczarek gdzie za pomocą śrutu stalowego zostanie oczyszczona ich powierzchnia. Jeżeli po procesie śrutowania zostaną pozostałości przypalonej masy formierskiej odlewy takie trafiają na stanowiska dłuciarzy, którzy za pomocą młotków pneumatycznych usuwają tę masę. Po procesie dłutowania jeżeli powstanie ubytek materiału na odlewie, transportowany on będzie na stanowisko spawaczy gdzie następuje wypełnienie tego ubytku. Na stanowisko spawaczy trafiać będą także odlewy w których wykryto wady powierzchniowe, mające charakter wady ciągłej idącej w głąb odlewu. W takim przypadku spawacz wypalać będzie wadę, wypełniać ubytek, a następnie przekazywać je będzie do obróbki cieplnej.

W zależności od zamówionego przez klienta stanu dostawy oraz gatunku staliwa w piecach żarzelniczych komorowych prowadzone będą następujące rodzaje obróbki cieplnej:

- przesycanie – temperatura 1050 do 1100°C czas wygrzewania do 3 godz.

- normalizowanie – temperatura procesu od 880 do 950 oC, czas wygrzewania 
od 2 do 8 godz,

- odpuszczanie – temperatura procesu od 200 do 660 oC, czas wygrzewania 
od 2 do 6 godzin,

- wyżarzanie odprężające – temperatura procesu od 250 do 350oC, 
czas wygrzewania od 2 do 4 godzin,

- hartowanie – temperatura procesu 870 do 930°C, czas wygrzewania 
od 2 do 6 godzin.

Po wygrzewaniu w procesie hartowania odlewy w koszu z materiału żarowytrzymałego transportowane będą za pomocą suwnicy do wanny hartowniczej gdzie zanurzane będą w wodzie lub roztworze wodnym polimeru. Po hartowaniu odlewy poddawane będą procesowi odpuszczania.

Po procesie normalizowania część odlewów będzie wymagała chłodzenia 
w komorze schładzania zabieg ten odbywa się temperaturze poniżej 200oC.

Komora schładzania współpracować będzie z piecami żarzelniczymi. Trzon pieca wraz  z odlewami, który stanowi obrabiany cieplnie wsad, po wyjechaniu 
z pieca, wpychany jest do komory schładzania, gdzie następować będzie studzenie odlewów do temperatury otoczenia. Komora służyć będzie do wymuszonego chłodzenia wsadu, jako części procesu obróbki cieplnej. Wymuszanie będzie następować poprzez wdmuchiwanie do szczelnie zamkniętej komory przez dwa wentylatory powietrza, które z odebranym ciepłem odprowadzane będą mechanicznie na zewnątrz przez emitor.

Po wykonaniu obróbki cieplnej odlewy będą poddawane śrutowaniu w celu usunięcia zendry powstałej podczas przebywania odlewów w wysokiej temperaturze.

Następnie odlewy transportowane będą na stanowiska szlifierskie gdzie będą poddane obróbce wykończeniowej „na gotowo”.

II. Maksymalną dopuszczalną emisję w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji

II.1. Emisję gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza z instalacji

II.1.1. Dopuszczalną ilość substancji zanieczyszczających emitowanych 
do powietrza.

Tabela 1

| Źródło emisji | Emitor | Dopuszczalne wielkości emisji |
| --- | --- | --- |
|  |  | Rodzaj substancji zanieczyszczających | kg/h |
| Piec łukowy nr 1 | E 1 | Pył ogółem | 0,300 |
|  |  | Pył zawieszony PM10 | 0,270 |
|  |  | Żelazo | 0,172 |
|  |  | Miedź | 0,0015 |
|  |  | Nikiel | 0,0015 |
|  |  | Mangan | 0,025 |
|  |  | Chrom | 0,006 |
|  |  | Ołów | 0,004 |
|  |  | Dwutlenek siarki | 0,506 |
|  |  | Dwutlenek azotu | 0,369 |
|  |  | Tlenek węgla | 14,2 |
|  |  | Fluor i jego związki | 0,020 |
| Piec łukowy nr 2 | E 1 | Pył ogółem | 0,300 |
|  |  | Pył zawieszony PM10 | 0,270 |
|  |  | Żelazo | 0,172 |
|  |  | Miedź | 0,0015 |
|  |  | Nikiel | 0,0015 |
|  |  | Mangan | 0,025 |
|  |  | Chrom | 0,006 |
|  |  | Ołów | 0,004 |
|  |  | Dwutlenek siarki | 0,506 |
|  |  | Dwutlenek azotu | 0,369 |
|  |  | Tlenek węgla | 14,2 |
|  |  | Fluor i jego związki | 0,020 |
| Piec indukcyjny - łapacz iskier | E 1 | Pył ogółem | 0,150 |
|  |  | Pył zawieszony PM10 | 0,150 |
| Łącznie przy równoczesnej pracy pieców łukowych nr 1i 2 oraz pieca indukcyjnego | E 1 | Pył ogółem | 0,750 |
|  |  | Pył zawieszony | 0,690 |
|  |  | Żelazo | 0,342 |
|  |  | Miedź | 0,003 |
|  |  | Nikiel | 0,003 |
|  |  | Mangan | 0,050 |
|  |  | Chrom | 0,012 |
|  |  | Ołów | 0,008 |
|  |  | Dwutlenek siarki | 1,012 |
|  |  | Dwutlenek azotu | 0,738 |
|  |  | Tlenek węgla | 28,4 |
|  |  | Fluor i jego związki | 0,040 |
| Krata wstrząsowa z urządzeniem odpylającym- filtr patronowy | E 3 | Pył ogółem | 0,46 |
|  |  | Pył zawieszony PM10 | 0,46 |
| Klasyfikator wyposażony w urządzenie odpylające – filtr pulsacyjny z cyklonem | E 4 | Pył ogółem | 0,243 |
|  |  | Pył zawieszony PM10 | 0,243 |
| Stanowisko do upalania nadlewów nr 1 i nr 2 | E 5 | Pyl ogółem | 0,210 |
|  |  | Pył zawieszony PM10 | 0,190 |
|  |  | Chrom | 0,0005 |
|  |  | Żelazo | 0,090 |
|  |  | Mangan | 0,0012 |
|  |  | Dwutlenek azotu | 0,115 |
|  |  | Tlenek węgla | 0,05 |
| Oczyszczarka komorowa OPK wyposażona w cyklon | E 7 | Pył ogółem | 1,8 |
|  |  | Pył zawieszony PM10 | 0,72 |
| Oczyszczarka OWT-400 wyposażona w filtr tkaninowy | E 8 | Pył ogółem | 0,80 |
|  |  | Pył zawieszony PM10 | 0,64 |
| Piec żarzelniczy o mocy cieplnej 2,1 MWt | E 10 | Pył ogółem | 0,035 |
|  |  | Pył zawieszony PM10 | 0,035 |
|  |  | Dwutlenek siarki | 0,0006 |
|  |  | Dwutlenek azotu | 0,469 |
|  |  | Tlenek węgla | 0,0659 |
|  |  | Chrom | 0,00002 |
|  |  | Żelazo | 0,009 |
|  |  | Mangan | 0,00005 |
| Piec żarzelniczy o mocy cieplnej 2,1 MWt | E 11 | Pył ogółem | 0,035 |
|  |  | Pył zawieszony PM10 | 0,035 |
|  |  | Dwutlenek siarki | 0,0006 |
|  |  | Dwutlenek azotu | 0,469 |
|  |  | Tlenek węgla | 0,0659 |
|  |  | Chrom | 0,00002 |
|  |  | Żelazo | 0,009 |
|  |  | Mangan | 0,00005 |
| Piec żarzelniczy o mocy cieplnej 0,6 MWt | E 12 | Pył ogółem | 0,0011 |
|  |  | Pył zawieszony PM10 | 0,0011 |
|  |  | Dwutlenek siarki | 0,0002 |
|  |  | Dwutlenek azotu | 0,0946 |
|  |  | Tlenek węgla | 0,0266 |
| Szlifierka tarczowa z multicyklonem | E 13 | Pył ogółem | 3,03 |
|  |  | Pył PM10 | 0,867 |
| Stanowisko spawalnicze nr 1 | E 14 | Pył ogółem | 0,0119 |
|  |  | Pył zawieszony PM10 | 0,0119 |
|  |  | Mangan | 0,0011 |
|  |  | Fluor i jego związki | 0,0015 |
|  |  | Tlenek węgla | 0,0005 |
|  |  | Dwutlenek azotu | 0,0006 |
| Stanowisko spawalnicze nr 2 | E 15 | Pył ogółem | 0,0119 |
|  |  | Pył zawieszony PM10 | 0,0119 |
|  |  | Mangan | 0,0011 |
|  |  | Fluor i jego związki | 0,0015 |
|  |  | Tlenek węgla | 0,0005 |
|  |  | Dwutlenek azotu | 0,0006 |

II.1.2. Maksymalną dopuszczalną emisję roczną z instalacji:

Tabela 2

| Lp. | Rodzaj substancji zanieczyszczających | Dopuszczalna wielkość emisji [Mg/rok] |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pył ogółem | 15,81 |
| 2. | Pył zawieszony PM 10 | 12,65 |
| 3. | Żelazo w pyle | 2,4 |
| 4. | Żelazo w PM10 | 2,4 |
| 5. | Miedź w pyle | 0,016 |
| 6. | Miedź w PM10 | 0,016 |
| 7. | Nikiel w pyle | 0,016 |
| 8. | Nikiel w PM10 | 0,016 |
| 9. | Mangan w pyle | 0,297 |
| 10. | Mangan w PM10 | 0,297 |
| 11. | Chrom w pyle | 0,068 |
| 12. | Chrom w PM10 | 0,068 |
| 13. | Ołów w pyle | 0,046 |
| 14. | Ołów w PM10 | 0,046 |
| 15. | Dwutlenek siarki | 5,76 |
| 16. | Dwutlenek azotu | 8,16 |
| 17. | Tlenek węgla | 162,7 |
| 18. | Fluor i jego związki | 0,239 |

II.2. Dopuszczalne rodzaje i ilości wytwarzanych odpadów

Tabela 3 Odpady niebezpieczne

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Ilość [Mg/rok] | Źródło powstawania odpadu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcopochodnych | 0,30 | Odpad powstawać będzie w wyniku wymiany olejów w maszynach i urządzeniach |
| 2. | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | 3,00 | Odpad będzie powstawał w wyniku zużycia środków do wykrywania pęknięć odlewów |
| 3. | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | 1,00 | Odpad powstaje w wyniku zużycia odzieży ochronnej i czyściwa w Zakładzie |

| 4. | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | 0,30 | Odpad powstaje w wyniku wymiany zużytych lamp oświetleniowych hal i pomieszczeń administracyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | 16 02 15* | Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń | 0,20 | Odpad powstaje w wyniku wymiany zużytych głowic drukarek laserowych eksploatowanych w Zakładzie |
| 6. | 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe | 3,00 | Urządzenia transportowe: wózki widłowe i akumulatorowe (wymiana zużytych akumulatorów) |
| RAZEM | 7,80 |

Tabela 4 Odpady inne niż niebezpieczne

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Ilość [Mg/rok] | Źródło powstawania odpadu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 03 01 05 | Trociny, wióra, ścinki drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 | 70 | Odpad powstawać będzie w modelarni przy konstruowaniu modeli odlewniczych |
| 2. | 10 02 08 | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne, niż wymienione w 10 02 07 | 50 | Odpad powstawać będzie w wyniku odpylania gazów w eksploatowanych urządzeniach odpylających |
| 3. | 10 09 03 | Żużle odlewnicze | 2500 | Powstawać będzie w trakcie wytapiania stopu i stanowią niepożądane zanieczyszczenia stopu Metalu |
| 4. | 10 09 08 | Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07 | 11000 | Odpad powstawać będzie w trakcie wybijania odlewów z form. |
| 5. | 10 09 12 | Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11 | 250 | Odpad powstawać będzie podczas oczyszczania odlewów |
| 6. | 12 01 13 | Odpady spawalnicze | 10 | Odpad powstawać będzie podczas wypalania wad w odlewach oraz naprawy odlewów przez proces spawania. |

| 7. | 10 09 99 | Inne nie wymienione odpady (skrzepy stalowe) | 300 | Odpad powstawać będzie w wyniku topienia metalu (zastygnięte pozostałości metalu w piecu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | 12 01 17 | Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16 | 1,0 | Odpad powstawać będzie na stanowiskach oczyszczania odlewów na szlifierkach |
| 9. | 12 01 21 | Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20 | 90 | Odpad powstawać będzie jako zużyte tarcze szlifierskie |
| 10. | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 5,0 | Odpad powstawać będzie w trakcie dostaw maszyn i urządzeń opakowanych w opakowania z papieru i tektury. |
| 11. | 15 01 03 | Opakowania z drewna | 6,0 | Odpad powstawać będzie w trakcie dostaw maszyn i urządzeń opakowanych w opakowania z drewna |
| 12. | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 6,0 | Odpad powstawać będzie w trakcie dostaw maszyn i urządzeń opakowanych w opakowania z tworzyw sztucznych papieru i tektury. |
| 13. | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | 5,0 | Odpad powstawać będzie w wyniku zużycia odzieży ochronnej używanej na stanowiskach, gdzie nie występują substancje niebezpieczne |
| 14. | 16 01 03 | Zużyte opony | 1,0 | Odpad powstawać będzie w wyniku wymiany zużytych opon w eksploatowanych wózkach akumulat. |
| 15. | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | 0,5 | Odpad powstawać będzie w wyniku zużycia lub wymiany sprzętu elektronicznego i komputerowego |
| 16. | 16 11 04 | Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03 | 300 | Odpad powstawać będzie w wyniku wymiany wymurówki w piecach odlewniczych |

| 17. | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | 20 | Odpad powstawać będzie w wyniku prac remontowych i rozbiórkowych prowadzonych w ramach modernizacji zakładu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. | 1701 02 | Gruz ceglany | 20 | Odpad powstawać będzie w wyniku prac remontowych |
| 19. | 17 04 05 | Żelazo i stali | 20 | Odpad powstawać będzie w wyniku wymiany urządzeń, prac remontowych i modernizacyjnych |
| RAZEM | 14 654,5 |

II.3.	Dopuszczalny poziom emisji hałasu do środowiska z instalacji.

Dopuszczalny poziom emisji hałasu do środowiska z instalacji, wyrażony wskaźnikami LAeq D i LAeq N w odniesieniu do terenów

- zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży zlokalizowanych poza granicami instalacji w kierunku północnym i północno- wschodnim od Zakładu

-dla pory dnia (w godzinach  od 6.00 do 22.00) 			   50 dB (A)

- zabudowy mieszkaniowo – usługowej  oraz terenów zabudowy mieszkaniowej  wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, zlokalizowanych poza granicami instalacji w kierunku północno-wschodnim od Zakładu, w zależności od pory doby w następujący sposób:

- dla pory dnia (w godzinach od 6.00 do 22.00)				- 55 dB(A),

- dla pory nocy (w godzinach od 22.00 do 6.00)			- 45 dB(A).

III. Warunki wprowadzania do środowiska substancji lub energii i wymagane działania, w tym środki techniczne mające na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji.

III.1. Warunki wprowadzania gazów i pyłów do powietrza.

III.1.1. Parametry źródeł emisji do powietrza

Tabela 5

| Emitor | Wysokość emitora [m] | Średnica emitora u wylotu [m] | Prędkość gazów na wylocie z emitora [m/s] | Temperatura gazów odlotowych na wylocie emitora [K] | Czas pracy emitora [h/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | 7 | 1,6 | 12,4 | 373 | 7500 |
| E 3 | 16 | 0,7 | zadaszony | 293 | 5040 |
| E 4 | 16 | 0,7 | zadaszony | 293 | 5040 |
| E 5 | 7 | 0,7 | 8,06 | 293 | 3600 |
| E 7 | 15 | 0,6 | zadaszony | 293 | 200 |
| E 8 | 9 | 0,6 | zadaszony | 293 | 200 |
| E 10 | 25 | 0,63 | 0,35 | 478 | 3600 |
| E 11 | 25 | 0,63 | 0,35 | 478 | 3600 |
| E 12 | 8 | 0,28 | zadaszony | 393 | 2880 |
| E 13 | 8 | 0,4 | zadaszony | 293 | 480 |
| E 14 | 8 | 0,6 | zadaszony | 293 | 3360 |
| E 15 | 8 | 0,4 | zadaszony | 293 | 3360 |

III.1.2. Środki techniczne ograniczające emisję substancji zanieczyszczających do powietrza

Tabela 6

| Emitor | Źródło emisji | Rodzaj urządzenia | Sprawność [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| E 1 | Piec łukowy nr1 i nr 2 , łapacz iskier znad pieca indukcyjnego | Filtr tkaninowy | 95-99 |
| E 3 | Krata do wybijania form | Filtr patronowy | 96-99 |
| E 4 | Klasyfikator masy renegowanej | Cyklon z filtrem tkaninowym pulsacyjnym | 96-99 |
| E 7 | Oczyszczarka komorowa OPK | Cyklon | 90 |
| E 8 | Oczyszczarka OWT - 400 | Filtr tkaninowy | 96,3 |
| E 13 | Szlifierka tarczowa | Multicyklon | 78 |

III.2.	Warunki poboru wody i emisji ścieków z instalacji

III.2.1. Pobór wody

Woda sanitarna dla potrzeb bytowych i uzupełnienia obiegu zamkniętego wody przemysłowej (w ilości Qśr.d = 12,5 m3/d, Qmaxd = 20 m3/d) oraz woda przemysłowa (chłodnicza do uzupełnienia obiegu zamkniętego w ilości Qśr.d = 28 m3/d, 
Qmaxd = 36 m3/d) dla potrzeb instalacji będzie pobierana od dostawcy zewnętrznego tj. z sieci wodociągowej administrowanej przez HSW-Wodociągi Sp. z o.o. 
w Stalowej Woli.

III.2.2. Odprowadzanie ścieków

III.2.2.1.Instalacja nie będzie źródłem powstawania i emisji ścieków przemysłowych.

III.2.2.2.Ścieki bytowe w ilości Ośr.d = 17 m3/d wprowadzane będą do urządzeń kanalizacyjnych HSW-Wodociągi Sp. z o.o. w Stalowej Woli.

III.2.2.3.Wody opadowo–roztopowe z powierzchni 15 896 m2 w tym 4960 m2 powierzchni utwardzonych, wprowadzane będą do sieci kanalizacji ogólnospławnej HSW-Wodociągi Sp. z o.o. w Stalowej Woli.

III.3.	Sposoby postępowania z wytwarzanymi odpadami

III.3.1. Miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów

Tabela 7 Odpady niebezpieczne

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Sposób i miejsce magazynowania odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcopochodnych | W zamkniętych metalowych beczkach opisanych nazwą i kodem odpadu w wyznaczonym miejscu, w magazynie olejów |
| 2. | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | W pojemniku metalowym opisanym nazwą i kodem odpadu, znajdującym się w punkcie badania odlewów w hali wykańczalni oraz w blaszanym baraku obok budynku odlewni w pojemniku z tworzywa sztucznego dostarczanym przez odbiorcę odpadu, opisanym nazwą i kodem odpadu. |
| 3. | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | W specjalnym pojemniku lub worku foliowym wzmocnionym, opisanym nazwą i kodem odpadu, w punkcie badania odlewów na hali wykańczalni. |
| 4. | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | W opakowaniach fabrycznych w miejscu oznaczonym nazwą i kodem odpadu w magazynie wydziałowym. |

| 5. | 16 02 15* | Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń | Odpad nie będzie magazynowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe | W wydzielonym miejscu oznaczonym nazwą i kodem odpadu, w ładowni wózków |

Tabela 8 Odpady inne niż niebezpieczne

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Sposób i miejsce magazynowania odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 03 01 05 | Trociny, wióra, ścinki drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 | W modelarni, w workach typu big-bag oznaczonych nazwą i kodem odpadu. |
| 2. | 10 02 08 | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne, niż wymienione w 10 02 07 | W workach typu big-bag oznaczonych nazwą i kodem odpadu w wyznaczonym miejscu przy filtrze |
| 3. | 10 09 03 | Żużle odlewnicze | Na utwardzonym placu składowania żużla w hali pieców |
| 4. | 10 09 08 | Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07 | W oznaczonym silosie znajdującym się w sąsiedztwie hali produkcyjnej |
| 5. | 10 09 12 | Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11 | W pojemnikach, w oznaczonych nazwą i kodem odpadu w miejscach hali odlewni |
| 6. | 10 09 99 | Inne nie wymienione odpady (skrzepy stalowe) | W oznaczonych nazwą i kodem odpadu bunkrach złomowych na hali pieców |
| 7. | 12 01 13 | Odpady spawalnicze | W oznaczonym nazwą i kodem odpadu pojemniku stalowym na oddziale wykańczalni |
| 8. | 12 01 17 | Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16 | W oznaczonym nazwą i kodem odpadu pojemniku na oddziale wykańczalni |
| 9. | 12 01 21 | Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20 | W oznaczonym nazwą i kodem odpadu pojemniku na oddziale wykańczalni |
| 10. | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | W oznaczonych nazwą i kodem odpadu pojemnikach na hali odlewni |
| 11. | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | W oznaczonych miejscach oznaczonych nazwa i kodem odpadu na hali odlewni |
| 12. | 15 01 03 | Opakowania z drewna | W oznaczonych nazwą i kodem odpadu pojemnikach na hali modelarni |

| 13. | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | W specjalnym pojemniku oznaczonym nazwą i kodem odpadu w przy kantorkach mistrzów oraz blaszanym baraku obok budynku odlewni w pojemniku z tworzywa sztucznego dostarczonego przez odbiorcę opisanym nazwą i kodem odpadu. |
| --- | --- | --- | --- |
| 14. | 16 01 03 | Zużyte opony | W wydzielonym miejscu warsztatu napraw wózków akumulatorowych opisanym nazwą i kodem odpadu |
| 15. | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | Odpady nie będą magazynowane |
| 16. | 16 11 04 | Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03 | W wydzielonych miejscach na hali w pobliżu miejsca remontu pieca opisanych nazwą i kodem odpadu. |
| 17. | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | W miejscu oznaczonym nazwą i kodem odpadu wykonywania wyniku prac remontowych i rozbiórkowych, na utwardzonym placu. |
| 18. | 1701 02 | Gruz ceglany | W miejscach wykonywania wyniku prac remontowych i rozbiórkowych oznaczonych nazwa i kodem odpadu, na utwardzonym placu. |
| 19. | 17 04 05 | Żelazo i stali | W miejscu wykonywania prac remontowych i rozbiórkowych, oznaczonych nazwa i kodem odpadu na utwardzonym placu. |

III.3.2. Sposób dalszego gospodarowania odpadami.

Tabela 9 Odpady niebezpieczne

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Sposób gospodarowania odpadami |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcopochodnych | R9, D10 |
| 2. | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | D10 |
| 3. | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | D5, D10 |
| 4. | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | R4, R5, R14, R15 |
| 5. | 16 02 15* | Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń | R3, R4, R14, R15, D10 |
| 6. | 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe | R4, R6 |

Tabela 10 Odpady inne niż niebezpieczne

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Sposób gospodarowania odpadami |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 03 01 05 | Trociny, wióra, ścinki drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 | R1, R14 |
| 2. | 10 02 08 | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne, niż wymienione w 10 02 07 | R4,R14 |
| 3. | 10 09 03 | Żużle odlewnicze | R14 |
| 4. | 10 09 08 | Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07 | R4,R14 |
| 5. | 10 09 12 | Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11 | R4,R14, |
| 6. | 10 09 99 | Inne nie wymienione odpady (skrzepy stalowe) | R4 |
| 7. | 12 01 13 | Odpady spawalnicze | R4, R14 |
| 8. | 12 01 17 | Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16 | R4, R14, D5 |
| 9. | 12 01 21 | Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20 | R5, R14, D5 |
| 10. | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | R1, R3, R14 |
| 11. | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | R3, R14, D5 |
| 12. | 15 01 03 | Opakowania z drewna | R1, R14 |
| 13. | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | R1, R14, D5, D10 |
| 14. | 16 01 03 | Zużyte opony | R1, R14, D10 |
| 15. | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | R4, R15, D5 |
| 16. | 16 11 04 | Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03 | R14, D5 |
| 17. | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | R14 |
| 18. | 1701 02 | Gruz ceglany | R14 |
| 19. | 17 04 05 | Żelazo i stali | R4, R14 |

III.3.3. Warunki gospodarowania odpadami

III.3.3.1. Wytwarzane odpady wymienione w punkcie II.3. decyzji magazynowane będą w celu zebrania odpowiedniej ilości przed transportem do miejsc odzysku bądź unieszkodliwiania, w wyznaczonych, oznakowanych miejscach ustalonych 
w punkcie III.3.1. decyzji, w sposób uniemożliwiający ich negatywne oddziaływanie 
na środowisko i zdrowie ludzi.

III.3.3.2. Każdy rodzaj odpadów będzie magazynowany selektywnie, w odpowiednich pojemnikach z materiału odpornego na działanie składników umieszczonego w nich odpadu w zamkniętych pomieszczeniach, w sposób uniemożliwiający ich negatywne oddziaływanie na środowisko i zabezpieczający przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych oraz uniemożliwiający dostęp do nich osób nieupoważnionych. Wszystkie miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych będą posiadać utwardzoną nawierzchnię, oświetlenie, urządzenia i materiały gaśnicze oraz zapas sorbentów do likwidacji ewentualnych wycieków.

III.3.3.3. Usuwane odpady winny być zabezpieczone przed przypadkowym rozproszeniem.

III.3.3.4. Powierzchnie komunikacyjne przy obiektach i placach do magazynowania odpadów i drogi wewnętrzne będą utwardzone, o nawierzchni nieprzepuszczalnej 
dla wód opadowych.

III.3.3.5. Eksploatowane maszyny i urządzenia utrzymywane będą w odpowiednim stanie technicznym poprzez prowadzone przeglądy i remonty.

III.3.3.6. Transport wewnętrzny odpadów odbywać się będzie w sposób uniemożliwiający przypadkowe rozproszenie.

III.3.3.7. Prowadzona będzie racjonalna gospodarka surowcowa i materiałowa pozwalająca na utrzymywanie ilości wytwarzanych odpadów na najniższym możliwym poziomie.

III.4. Warunki prowadzenia działalności w zakresie odzysku odpadów

III.4.1. Dopuszczalne rodzaje i ilości odpadów przeznaczonych do odzysku

Tabela 11

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu przeznaczonego do odzysku | Ilość odpadów przeznaczonych do odzysku [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 17 04 01 | Miedź, brąz, mosiądz | 0,2 |
| 2. | 17 04 05 | Żelazo i stal | 9187 |
| 3. | 12 01 03 | Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych | 7,0 |

III.4.2. Sposób i miejsce magazynowania odpadów przeznaczonych do odzysku

Odpady przeznaczone do odzysku o kodzie 17 04 05 i 12 01 03 magazynowane będą na hali topialni, a odpady o kodzie 17 04 01 w magazynie zamkniętym. Wszystkie miejsca magazynowania odpadów posiadać będą utwardzone betonowe posadzki. Odpady magazynowane będą w sposób selektywny boksach opisanych kodem i nazwą odpadu. Każda dostawa kontrolowana jest organoleptycznie przez upoważnionego pracownika działu zaopatrzenia. Po odbiorze jakościowym następuje ważenie i rozładunek na odpowiednie miejsce w zależności od rodzaju złomu.

III.4.3. Miejsce i dopuszczone metody prowadzenia odzysku

Odzysk odpadów prowadzony będzie w instalacji odlewni żeliwa i staliwa na terenie HSW Odlewnia Sp. z o.o. w Stalowej Woli na działce o nr ewid. 102/37 przy 
ul. Kwiatkowskiego 1 w Stalowej Woli.

Odpady poddawane będą procesowi odzysku kwalifikowanemu jako R4 (Recykling lub regeneracja metali i związków metali) – uzyskiwane będą z nich stopy odlewnicze. Szczegółową metodę prowadzenia odzysku określa punkt I.3 decyzji.

III.5. Warunki emisji hałasu do środowiska.

III.6.1. Rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widzenia ochrony przed hałasem

Tabela 12

| Lp. | Kod źródła | Lokalizacja źródła | Wymiary źródła szer./dł./wys. lub wysokość zawieszenia źródła [m] | Czas pracy źródła [h] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pora dzienna | Pora nocna |
| Źródła typu „BUDYNEK” |
| 1. | B1- B2 | Odlewnia stali z urządzeniami: Piec łukowy Nr 1 Piec łukowy Nr 2 Piec indukcyjny Chłodziarko-klasyfikator. Krata do wybijania. Stanowiska upalania. Piec gazowy do obróbki cieplnej. Oczyszczarka OWT 400 Oczyszczarka OPK Oczyszczarka OWPK-4 Szlifierki stacjonarne. Stanowiska spawalnicze. Piec do obróbki cieplnej 1 Piec do obróbki cieplnej 2 Komora schładzania. | 140 x 110 x 15 | 16 | 8 |
| Źródła typu „PUNKTOWEGO” |
| 2. | P1 | Wentylator typu WOAZ 03 podający odpylone gazy ze szlifierek o mocy silnika 4 kW, zlokalizowany na poziomie terenu przy elewacji południowej hali odlewni stali | 0,5 | 16 | 8 |
| 3. | P2- P3 | Dwie chłodnie zblokowane typu CWT 17 o przepływie wody 10-200 m3/h zlokalizowane na poziomie terenu przy elewacji południowej hali odlewni stali | 1,5 | 16 | 8 |
| 4. | P4 | Chłodnia typu CWT 32/900 zlokalizowana na poziomie terenu przy elewacji zachodniej hali odlewnia | 1,5 | 16 | 8 |
| 5. | P5 | Chłodnia typu CWT 58/900 zlokalizowana na poziomie terenu przy elewacji zachodniej hali odlewni | 1,5 | 16 | 8 |
| 6. | P6 | Wentylator wyciągowy DLK Ventilators Model CFHP 900 B O wydajności 75000 m3/h wyciągający gazy z instalacji odpylającej pieców topialnych | 2,5 | 16 | 8 |

IV. Rodzaj i maksymalną ilość wykorzystywanej energii, materiałów, surowców i paliw

IV.1.	Maksymalną ilość podstawowych surowców i materiałów stosowanych 
w produkcji

Tabela 13

| Lp. | Rodzaj materiałów i surowców | Jednostka | Zużycie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Złom stalowy niestopowy | Mg/rok | 6 282 |
| 2. | Złom stalowy stopowy | Mg/rok | 2 172 |
| 3. | Złom żeliwny | Mg/rok | 733 |
| 4. | Nikiel | Mg/rok | 14 |
| 5. | Aluminium | Mg/rok | 18 |
| 6. | Żelazomolibden | Mg/rok | 12 |
| 7. | Żelazotytan | Mg/rok | 0,25 |
| 8. | Żelazowanad | Mg/rok | 0,12 |
| 9. | Żelazochrom | Mg/rok | 20 |
| 10. | Żelazokrzem | Mg/rok | 112 |
| 11. | Żelazowapniokrzem | Mg/rok | 6,8 |
| 12. | Żelazokrzemomangan | Mg/rok | 57 |
| 13. | Żelazomangan | Mg/rok | 32 |
| 14 | Ruda żelaza | Mg/rok | 53 |
| 15. | Surówki odlewnicze | Mg/rok | 120 |
| 16. | Wapno palone | Mg/rok | 267 |
| 17. | Fluoryt | Mg/rok | 37 |
| 18. | Piasek kwarcowy | Mg/rok | 5 342 |
| 19. | Piasek chromitowy | Mg/rok | 131 |
| 20. | Żywice odlewnicze | Mg/rok | 301 |
| 21. | Utwardzacze do żywic | Mg/rok | 121 |
| 22. | Pokrycia odlewnicze | Mg/rok | 74 |
| 23. | Kleje do rdzeni | Mg/rok | 4,5 |
| 24. | Energia elektryczna | MWh /rok | 6 938 180 |
| 25. | Gaz ziemny | Nm³ | 1 191 536 |

IV.2. Pobór wody dla potrzeb instalacji

Tabela 14

| Lp. | Rodzaj wody | Jednostka | Pobór wody |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Woda sanitarna na potrzeby bytowe | m3/rok | 4500 |
| 2. | Woda przemysłowa na cele przemysłowe (chłodzenie) | m3/rok | 10000 |

V. Zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych, w tym pomiaru i ewidencjonowania wielkości emisji

V.1.	Monitoring procesów technologicznych

V.1.1. Monitoring procesów technologicznych prowadzony będzie zgodnie 
z wdrożonym w Spółce Systemem Zarządzania Jakością ISO 9001:2000, w tym:

- podstawowych parametrów pracy i rzeczywiste wydajności pieców,

- rodzaju i ilości wytwarzanych półproduktów,

- rzeczywistych parametrów pracy urządzeń odpylających,

- składu chemicznego gazów odlotowych z pieca w zakresie zawartości SO2, CO, NOx i O2,

- strumień objętości i temperatura spalin z pieca,

- temperatura spalin z innych źródeł emisji, odprowadzanych do wspólnych urządzeń odpylających

V.1.2. Prowadzona będzie bieżąca kontrola jakości surowców i materiałów wykorzystywanych w procesie produkcyjnym zgodnie z procedurami i instrukcjami funkcjonującego Systemu Zarządzania Jakością.

V.1.3. Pomiar zużycia gazu ziemnego będzie odbywał się poprzez licznik gazu ziemnego, zlokalizowany w budynku biurowca na I piętrze obok stołówki. Odczyt zużycia gazu ziemnego będzie odbywał się raz w miesiącu i będzie odnotowywany 
w rejestrze.

V.1.4. Pomiar zużycia energii elektrycznej będzie odbywał się poprzez sześć liczników, zlokalizowanych w podstacji wysokiego napięcia, eksploatowanej przez ENESTA Sp. z o.o. (dostawca energii), od strony Zakładu Ciągarnia oraz podstacji niskiego napięcia od strony wydziału Utrzymania Ruchu.  Odczyt zużycia energii elektrycznej będzie odbywał się raz w miesiącu i będzie odnotowywany w rejestrze.

V.2.	Monitoring emisji gazów i pyłów do powietrza

V.2.1. Stanowisko do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów 
do powietrza zamontowane będzie na emitorach E1 E3, E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11. E12, E13, E14, E15.

V.2.2. Stanowiska pomiarowe będą na bieżąco utrzymywane w stanie umożliwiającym prawidłowe wykonywanie pomiarów emisji oraz zapewniającym zachowanie wymogów BHP.

V.2.3. Zakres i częstotliwość prowadzenia pomiarów emisji

Tabela 15

| Emitor | Częstotliwość pomiarów | Zakres pomiarów |
| --- | --- | --- |
| E1 | Co najmniej raz w roku | Pył ogółem |
|  |  | Żelazo w pyle |
|  |  | Miedź w pyle |
|  |  | Nikiel w pyle |
|  |  | Mangan w pyle |
|  |  | Chrom w pyle |
|  |  | Ołów w pyle |
|  |  | Dwutlenek siarki |
|  |  | Dwutlenek azotu |
|  |  | Tlenek węgla |
|  |  | Fluor i jego związki |
| E3 | Co najmniej raz w roku | Pył ogółem |
| E4 | Co najmniej raz w roku | Pył ogółem |
| E10 | Co najmniej raz w roku | Pył ogółem |
|  |  | Dwutlenek siarki |
|  |  | Dwutlenek azotu |
|  |  | Tlenek węgla |
|  |  | Chrom w pyle |
|  |  | Żelazo w pyle |
| E11 | Co najmniej raz w roku | Pył ogółem |
|  |  | Dwutlenek siarki |
|  |  | Dwutlenek azotu |
|  |  | Tlenek węgla |
|  |  | Chrom w pyle |
|  |  | Żelazo w pyle |
| E13 | Co najmniej raz w roku | Pył ogółem |

V.3. Monitoring poboru wody

V.3.1. Pomiar zużycia wody pobieranej dla potrzeb instalacji z sieci zewnętrznej będzie odbywał się za pomocą wodomierzy umieszczonych w punktach włączenia poszczególnych rodzajów pobieranej wody:

- pomiar zużycia wody sanitarnej za pomocą wodomierza zainstalowanego 
w warsztacie utrzymania ruchu,

- pomiar zużycia wody przemysłowej za pomocą wodomierza zainstalowanego w rdzeniarni obok biura mistrzów.

V.3.2. Odczyt zużycia wody będzie odbywał się co najmniej co miesiąc i będzie odnotowywany w rejestrze.

V.4. Pomiary emisji hałasu do środowiska

V.4.1. Pomiary hałasu określające oddziaływanie instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym na tereny zabudowy związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, zlokalizowane w kierunku północnym i północno -wschodnim od Zakładu oraz tereny zabudowy mieszkaniowo- usługowej, mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, zlokalizowane w kierunku północno- wschodnim od Zakładu prowadzone będą w punktach referencyjnych:

P1 – punkt zlokalizowany przy budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 4

P2 – punkt zlokalizowany przy budynku Zespołu Szkół nr 6

P3 - punkt zlokalizowany przy budynku Zespołu Szkół nr 1

P4- punkt zlokalizowany przy pierwszym rzędzie budynków mieszkaniowych wielorodzinnych mieszczących się przy ul. Orzeszkowej

Tabela 16

| Lp. | Symbol oznaczenia punktu pomiarowego | Współrzędne w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych “1992” |
| --- | --- | --- |
|  |  | Długość geograficzna | Szerokość geograficzna |
| 1. | P1 | E 220 02` 12,60`` | N 500 33` 22,32`` |
| 2. | P2 | E 220 03` 01,44`` | N 500 33` 27,36`` |
| 3. | P3 | E 220 03` 09,36`` | N 500 34` 30,96`` |
| 4. | P4 | E 220 02` 49,20`` | N 500 33` 46,08`` |

V.4.2. Pomiary hałasu w środowisku będą przeprowadzane po każdej zmianie procedury pracy instalacji lub wymianie urządzeń określonych w Tabeli 12.

VI. Sposób postępowania w przypadku uszkodzenia aparatury pomiarowej służącej do monitorowania procesów technologicznych

VI.1. W przypadku uszkodzenia aparatury pomiarowej kontrolującej proces technologiczny należy niezwłocznie wymienić uszkodzone urządzenie 
a w przypadku, gdy niesprawność aparatury może skutkować niekontrolowanym wzrostem emisji wyłączyć instalację z eksploatacji zgodnie z procedurą zatrzymania instalacji.

VI.2. O fakcie wyłączenia instalacji z powodu uszkodzenia aparatury 
i niekontrolowanym wzroście emisji należy powiadomić Marszałka Województwa Podkarpackiego i Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

VII. Metody zabezpieczenia środowiska przed skutkami awarii przemysłowej 
i sposób powiadamiania o jej wystąpieniu

VII.1. Pomieszczenia produkcyjne wyposażone będą w system zapobiegający wydostaniu się substancji niebezpiecznych.

VII.2. Prowadzona będzie całodobowa ochrona i monitoring Zakładu.

VII.3. Instalacja będzie wyposażona w środki gaśnicze, sorbenty i neutralizatory pozwalające przeciwdziałać ewentualnym zagrożeniom.

VII.4. Stosowane będą zakładowe procedury i instrukcje postępowania w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia awarii.

VII.5. Pojemniki na płynne dodatki do produkcji  posiadać będą szczelne konstrukcje, oraz będą posiadać zabezpieczenia przeciwdziałające niekontrolowanemu rozlaniu 
i przedostaniu się do wody lub do ziemi.

VII.6. Stosowane będzie komputerowe sterowanie przebiegiem procesu oraz sygnalizacja świetlna i dźwiękowa zapewniająca ocenę stanu instalacji w warunkach normalnych i w przypadku awarii.

VII.7. O fakcie wystąpienia awarii instalacji należy powiadomić właściwy organ Państwowej Straży Pożarnej i Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

VIII. Sposoby osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości

VIII.1. Wszystkie urządzenia objęte niniejszą decyzją będą utrzymywane 
we właściwym stanie technicznym i prawidłowo eksploatowane zgodnie z ich instrukcjami techniczno – ruchowymi.

VIII.2. Wszystkie urządzenia związane z monitoringiem procesów technologicznych oraz monitoringiem wielkości i jakości emisji do środowiska będą w pełni sprawne, umożliwiające prawidłowe wykonywanie pomiarów oraz zapewniające zachowanie wymogów BHP.

VIII.3. Przestrzegane będą opracowane i zatwierdzone przez prowadzącego instalację instrukcje i procedury postępowania z substancjami i preparatami niebezpiecznymi.

VIII.4. Wszystkie procesy produkcyjne, magazynowanie surowców, produktów, półproduktów i wyrobów na terenie instalacji będą prowadzone na powierzchni szczelnej.

VIII.5. Drogi i place, oraz pozostały teren będą utrzymywane w czystości i porządku.

VIII.6. Prowadzona będzie kontrola emisji ustalonych w punkcie II decyzji. 
W przypadku stwierdzonych przekroczeń emisji zostaną podjęte niezwłoczne działania naprawcze.

VIII.7. Prowadzony będzie monitoring procesów technologicznych w instalacji zgodnie z ustaleniami zawartymi w punkcie V decyzji.

VIII.8. Prowadzona będzie stała kontrola zużycia wody i energii.

VIII.9. Instalacja nie będzie źródłem emisji ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.

VIII.10. Do dnia 31.12.2009r. przeprowadzona zostanie modernizacja pieców łukowych zmierzająca do zwiększenia efektywności energetycznej procesu wytapiania.

IX. Dodatkowe wymagania

IX.1. Opracowane wyniki pomiarów wykonywanych w związku z realizacją obowiązków określonych w punktach V.2, V.3 i V.4 będą przedkładane Marszałkowi Województwa Podkarpackiego oraz Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska niezwłocznie, nie później niż 30 dni od daty ich wykonania.

X. W przypadku, gdy w decyzji nie ustalono daty obowiązywania poszczególnych warunków, zapisy decyzji obowiązują z chwilą gdy decyzja stanie się ostateczna

XI. Pozwolenie obowiązuje do dnia 23 grudnia 2018r.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 6 sierpnia 2008 r. HSW Odlewnia Sp. z o.o., 
ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola wystąpiła o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji odlewni staliwa i żeliwa o zdolności produkcyjnej 
40 ton wytopu na dobę.

Informacja o przedmiotowym wniosku umieszczona została w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 
i jego ochronie w formularzu A pod numerem 2008/A/0020.

Po wstępnej analizie wniosku stwierdzono, że instalacja wymaga pozwolenia zintegrowanego, gdyż klasyfikuje się zgodnie z ust. 2 pkt. 4 załącznika 
do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości do instalacji  do odlewania metali żelaznych, o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton wytopu na dobę.

Organem właściwym do wydania pozwolenia jest Marszałek Województwa Podkarpackiego na podstawie art. 378 ust. 2a ustawy Prawo ochrony środowiska 
w związku z § 2 ust. 1 pkt. 13b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 
2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych 
z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu 
na środowisko.

Pismem z dnia 11 sierpnia 2008 r. znak: RŚ.VI.7660/59-3/08 zawiadomiono 
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji oraz ogłoszono, że przedmiotowy wniosek został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o prawie wnoszenia uwag i wniosków do przedłożonej w sprawie dokumentacji. Ogłoszenie było dostępne przez 21 dni 
na tablicy ogłoszeń HSW Odlewnia Sp. z o.o. w Stalowej Woli, Urzędu Miasta 
w Stalowej Woli, oraz na stronie internetowej i tablicach ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. W okresie udostępniania wniosku nie wniesiono żadnych uwag i wniosków.

Wersja elektroniczna przedmiotowego wniosku przesłana została Ministrowi Środowiska pismem z dnia 11 sierpnia 2008 r. znak: RŚ.VI. 7660/59-3/08.

Po oględzinach instalacji przeprowadzonych w dniu 14 sierpnia 2008r. oraz szczegółowym zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją stwierdzono, że wniosek nie przedstawia w sposób dostateczny wszystkich zagadnień istotnych 
z punktu widzenia ochrony środowiska, wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska. W związku z tym postanowieniem z dnia 18 sierpnia 2008r. znak: RŚ.VI.7660/59-3/08 wezwano wnioskodawcę do uzupełnienia dokumentacji. 
W szczególności dokumentacja wymagała weryfikacji w zakresie źródeł powstania 
i sposobu postępowania z odpadami, sposobów zapobiegania i minimalizacji wpływu instalacji na środowisko i monitoringu wszystkich emitowanych z instalacji zanieczyszczeń do środowiska oraz analizy spełnienia wymagań najlepszej dostępnej techniki przez instalację.

Uzupełnienie wniosku zostało przedłożone przy piśmie z dnia 
22 października 2008r. oraz aneksem z dnia 17 grudnia 2008r.. Po analizie przedłożonego przez Zakład uzupełnienia uznano, że wniosek spełnia wymogi art. 184 i art. 208 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Analizę instalacji pod kątem najlepszych dostępnych technik przeprowadzono w odniesieniu do dokumentów:

-Dokument Referencyjny - Najlepsze dostępne techniki w kuźnictwie i przemyśle odlewniczym maj 2005r., tłumaczenie Ministerstwo Środowiska, Warszawa, grudzień 2007r.

-Streszczenie dokumentu referencyjnego na temat „Gospodarka i skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska”

-Streszczenie dokumentu referencyjnego na temat najlepszych dostępnych technik w zakresie emisji powstających przy magazynowaniu, a także projekt Dokumentu BREF dotyczącego najlepszych dostępnych technik w zakresie emisji z magazynowania (Draft Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage), wrzesień 2001r.

-Dokument Referencyjny BAT dla ogólnych zasad monitoringu, lipiec 2003r.

W poniższej tabeli zestawiono analizę spełnienia wymogów najlepszej dostępnej techniki

| Kryterium najlepszej dostępnej techniki | Ocena spełnienia najlepszej dostępnej techniki |
| --- | --- |
| Efektywne wykorzystanie energii -stosowanie pieców wysokiej i ultra wysokiej mocy -chłodzenie wodne ścian i sklepień - stosowanie lanc tlenowych -stosowanie palników tlenowo - paliwowych -stosowanie otworów spustowych w trzonie -praca na spienionym żużlu -współpraca z urządzeniami pozapiecowej obróbki stali -przedmuchiwanie kąpieli gazem obojętnym przez kształtki zamontowane trzonie. Zużycie energii elektrycznej dla pieca topialnego 560-680 kWh/Mg | -pracujące piece należą do jednostek wysokiej mocy -piece wyposażone są w system chłodzenia okna wsadowego, głowic elektrod i sklepienia -piece posiadają lance tlenowe -nie wymaga ze względów technologicznych -zastosowano otwory spustowe w trzonie - piece pracują na spienionym żużlu -nie dotyczy -piece nie posiadają możliwości przedmuchiwania gazem obojętnym 802 kWh/Mg – wysoki wskaźnik zużycia energii elektrycznej związany jest z wiekiem instalacji, prace, które zostały wykonane od momentu złożenia wniosku wpłynęły na spadek zużycia energii z 825 do 802 kWh/Mg. Zakład zobowiązał się do przeprowadzenia modernizacji pieców w kierunku zwiększenie efektywności energetycznej do końca 2009r. |
| Magazynowanie i transport -surowce i dodatki wsadowe oraz paliwa powinny być transportowane w sposób zapobiegający wtórnemu zanieczyszczeniu środowiska -przygotowanie mieszanek wsadowych jak tez dodatków powinno odbywać się w zamkniętych układach transportu i dozowania. | -na instalacji HSW Odlewnia surowce i dodatki są transportowane w pojemnikach, kontenerach metalowych lub przy użyciu suwnicy (złom). Rozładowywane w hali magazynowej, gromadzone w sposób zorganizowany, selektywnie, na betonowym podłożu. Połączenie hali magazynowo – surowcowej z halą produkcyjną prowadzi drogami wewnętrznymi. -na instalacji HSW Odlewnia transport mieszanek wsadowych i dodatków odbywa się zamkniętymi drogami transportowymi w hali, do zbiorników dozorujących a następnie do mieszarko- nasypywarki w zamkniętym układzie dozowania. |
| Odpylanie gazów odlotowych. Poziom emisji pyłu; <5 mg/Nm3 dla nowych instalacji i <15 mg/Nm3 dla instalacji istniejących wielostopniowe systemy odciągu spalin filtry tkaninowe w przypadku odpylania gazów odlotowych z pieca elektrycznego | Obecnie, w trakcie modernizacji rozdzielono system odpylania gazów z pieców łukowych i pieca indukcyjnego z oddzielnymi urządzeniami odpylającymi , filtr tkaninowy i łapacz iskier Sprawność filtrów tkaninowych wynosi ok.99 %. Stężenie pyłów za filtrem wynosi poniżej 10 mg/m3. |
| Emisja związków organicznych w tym PCDD/F i PCB; <0,5 ng I-TEQ/Nm3 Dopalanie gazów w rurociągu układu odciągowego lub w oddzielnych zbiornikach z następnym szybkim schłodzeniem i/lub wdmuchiwanie sproszkowanego węgla brunatnego do układu odciągu przed filtrami tkaninowymi | Nie prowadzi się pomiarów emisji związków organicznych oraz dioksyn i furanów. Nie ma aktualnie takiego wymogu prawnego. Aby ograniczyć emisję związków organicznych stosowany jest sprawdzony złom, jak najlepszej jakości, bez zanieczyszczeń organicznych |
| Maksymalizacja recyklingu pyłów -zawracanie pyłu do procesu -zatężanie zawartości Zn powyżej 20% i przekazanie do hut metali nieżelaznych Kontrolowane składowanie | 100% recyklingu - recykling zewnętrzny -recykling głównie zewnętrzny (cementownie, huta cynku) |
| Maksymalizacja recyklingu żużli -Odzysk części metalicznych na drodze separacji Sortowanie wg frakcji i wykorzystanie w formie kruszywa do budowy dróg, nasypów kolejowych lub materiał do wykorzystania w budownictwie wodnym | Całość powstającego żużla trafia do wykorzystania na zewnątrz (głównie w drogownictwie) za pośrednictwem specjalistycznej firmy. Firma ta prowadzi proces kruszenia, separacji i frakcjonowania żużla. 100% recyklingu - recykling zewnętrzny) |
| Zamknięty obieg wody chłodzącej -Osadnik części stałych -Separator oleju (osadnik +odolejacz) | Ścieki są wprowadzane do kanalizacji obcego podmiotu i oczyszczane w jego oczyszczalni .Zamknięte obiegi wody chłodzącej Nie ma potrzeby stosowania, gdyż nie występują ścieki technologiczne |
| Wstępne podgrzewanie złomu podgrzewanie złomu w celu odzyskania ciepła jawnego z gazów odlotowych | -Brak instalacji podgrzewania złomu, podgrzewane są żelazostopy . -Podgrzewanie złomu wprawdzie poprawia bilans energetyczny, jednak podgrzewanie złomu może zwiększać emisję zanieczyszczeń organicznych, wykorzystanie gazów odlotowych do podgrzewania nie jest efektywne ze względu na bardzo wysoki koszt tego typu instalacji przy stosunkowo niewielkim wytopie metalu. |
| Porównanie emisji do powietrza uzyskane w HSW Odlewnia do emisji uzyskiwanych w europejskich stalowniach opisanych w BREF SUBSTANCJA ZAKRES EMISJI DO POWIETRZA HSW ODLEWNIA Sp. z o.o. UZYSKANY W UE I OPISANY W DOKUMENCIE REFERENCYJNYM JEDNOSTKA 2004r. 2006r. 2008r. Pył 910 1307 14 1 – 780 g/Mg ciekłej stali Cr - - 60 8 – 2 500 mg/Mg ciekłej stali SO2 41 Poniżej wartości oznaczalnej Poniżej wartości oznaczalnej 24 – 130 g/Mg ciekłej stali NOx 486 110 0 120 – 240 g/Mg ciekłej stali CO 2730 829 3790 740 – 3 900 g/Mg ciekłej stali |
| Monitoring Monitoring obowiązkowy obejmuje przede wszystkim emisje do poszczególnych komponentów środowiska. W nielicznych przypadkach nakładany jest obowiązek monitoringu środowiska. Najczęściej dotyczy to jakości odbiornika ścieków w przypadku odprowadzania ścieków do wód powierzchniowych oraz podziemnych w przypadku odprowadzania ścieków do ziemi | Monitoring technologiczny dla odlewni Okresowe pomiary parametrów technologicznych: skład chemiczny gazów odlotowych z pieca w zakresie zawartości SO2, CO, NOx i O2, strumień objętości i temperatura spalin z pieca, temperatura spalin z innych źródeł emisji, doprowadzanych do wspólnych urządzeń odpylających, spadek ciśnienia na urządzeniach odpylających (filtrach tkaninowych |

|  | Rejestracja parametrów technologicznych: podstawowe parametry pracy i rzeczywiste wydajności instalacji pieców, rodzaj, ilość i jakość stosowanych surowców, rodzaj i ilość wytwarzanych półproduktów i produktów końcowych, rodzaj i ilość stosowanych mediów i materiałów pomocniczych, w tym: paliw, energii elektrycznej, gazów technicznych itp. rzeczywistych parametrów pracy urządzeń odpylających, poziom emisji CO2, Monitorowanie powyższych procesów technologicznych ma na celu nie tylko kontrolę procesu, ale również pozwala optymalizować sam proces w aspekcie jego oddziaływanie na środowisko jako całość, w tym ograniczenie zużycia materiałów, surowców, energii we wszelkich postaciach oraz wody. Przekazywanie na bieżąco danych j.w. do systemu komputerowego, pozwala na bieżące ich analizowanie i podejmowanie stosownych kroków i działań ograniczających zużycie energii i materiałów, a także emisji zanieczyszczeń do środowiska. |
| --- | --- |
| Ścieki przemysłowe odprowadzane do wód należy monitorować z częstotliwością 1 raz na kwartał na obecność podstawowych zanieczyszczeń: temperatura, odczyn pH, zawiesina, ChZTCr, BZT5, siarczany, chlorki, żelazo, fenole lotne. | Nie występuje powstawanie ścieków przemysłowych ani odprowadzanie ścieków przemysłowych do wód lub kanalizacji zewnętrznej. Ścieki bytowe i wody opadowo-roztopowe odprowadzane będą do urządzeń kanalizacyjnych HSW-Wodociągi Sp. z o.o. Stalowa Wola i są monitorowane wg umowy z odbiorcą ścieków. |

Z analizy dokumentów referencyjnych wynika, że Zakład przez stosowanie odpowiednich procedur, rozwiązań technicznych i organizacyjnych oraz zasad magazynowania i monitoringu spełnia wymogi zawarte w tych dokumentach.

Uwzględniając powyższe okoliczności uznano, że instalacja, której dotyczy wniosek spełnia wymogi najlepszych dostępnych technik, o których mowa 
w art. 204 ust. 1 w związku z art. 207 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Zakład nie został zaliczony do instalacji o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej i w związku z tym nie ma obowiązku posiadania „Programu Zapobiegania Awariom”. Zastosowany system kontroli procesu technologicznego pozwala na automatyczną stałą kontrolę i regulację parametrów poszczególnych procesów technologicznych umożliwiając tym samym alarmowanie 
o zbliżaniu się parametrów do stanów granicznych i natychmiastowe wyłączanie poszczególnych układów. System kontroli parametrów prowadzonego procesu technologicznego zabezpiecza instalację przed uszkodzeniem oraz ogranicza możliwość wystąpienia awarii. W sytuacji awarii poszczególne źródła emisji zanieczyszczeń i energii do środowiska będą wyłączane z eksploatacji 
a w przypadku awarii automatycznego sterowania procesami technologicznymi prowadzone będzie sterowanie manualne. Zapobieganie ewentualnym niewielkim awariom opiera się o system monitorowania procesów technologicznych 
a ewentualne oddziaływanie na środowisko takiej awarii ograniczy się do terenu Zakładu. Monitoring procesów technologicznych prowadzony będzie zgodnie 
z wdrożonym w Spółce Systemem Zarządzania Jakością ISO 9001:2000.

Zgodnie z art. 202 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, w pozwoleniu określono wielkość dopuszczalnej emisji gazów i pyłów do powietrza w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji. We wniosku wykazano, że emisja pyłu zawieszonego PM10, tlenku węgla, dwutlenku azotu do powietrza z emitorów instalacji, nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych poziomów tych substancji 
w powietrzu, określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska

z dnia 3 marca 2008r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu. Dodatkowo emisja dwutlenku siarki, żelaza, miedzi, niklu, manganu, chromu, ołowiu 
i fluoru z poszczególnych źródeł instalacji nie spowoduje przekroczeń wartości odniesienia określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu.

W celu kontroli eksploatacji instalacji korzystając z uprawnień wynikających 
z art. 151 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w decyzji ustalono usytuowanie stanowisk do pomiaru wielkości emisji gazów i pyłów 
do powietrza. Stanowiska te będą zamontowane na emitorach E1 E3, E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11. E12, E13, E14, E15.

Eksploatacja instalacji HSW Odlewnia Sp. z o.o. nie jest związana ze szczególnym korzystaniem z wód w związku z brakiem poboru wody bezpośrednio ze środowiska oraz brakiem odprowadzania ścieków bezpośrednio do wód lub do ziemi.

Woda sanitarna dla potrzeb bytowych (w ilości Qśr.d = 12,5 m3/d, 
Qmaxd = 20 m3/d) oraz woda przemysłowa (chłodnicza do uzupełnienia obiegu zamkniętegow ilości Qśr.d = 28 m3/d, Qmaxd = 36m3/d) dla potrzeb instalacji będzie pobierana od dostawcy zewnętrznego tj. z sieci wodociągowej administrowanej przez HSW-Wodociągi Sp. z o.o. w Stalowej Woli

Instalacja nie będzie źródłem powstawania i emisji ścieków przemysłowych. 
W instalacji powstawać będą jedynie ścieki bytowe oraz opadowo – roztopowe. Ścieki bytowe oraz wody opadowo–roztopowe wprowadzane będą do urządzeń kanalizacyjnych HSW-Wodociągi Sp. z o.o. w Stalowej Woli, gdzie ścieki te będą oczyszczane na centralnej, mechanicznej oczyszczalni ścieków. Z instalacji nie będą emitowane ścieki przemysłowe zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego stąd też nie określa się warunków emisji ścieków do obcych urządzeń kanalizacyjnych ani też sposobu ich monitorowania. Monitoring ścieków bytowo-deszczowych może być prowadzony wg umowy z odbiorcą ścieków.

Korzystanie z zewnętrznego źródła wody i wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu odbywa się na podstawie umowy cywilno-prawnej. Aktualnie obowiązuje „Umowa nr 15/ZW/2007
o dostawę wody sanitarnej i przemysłowej oraz odbiór i oczyszczanie ścieków zawarta w dniu 30 sierpnia 2007r. pomiędzy HSW-Wodociągi Sp. z o.o. Stalowa Wola a KOPEX ODLEWNIA Sp. z o.o. Katowice” W sierpniu 2007roku firma KOPEX Odlewnia Sp. z o.o. kupiła zorganizowaną część przedsiębiorstwa HSW-Odlewnia Sp. z o.o. We wrześniu 2007 roku podjęto decyzję o przywróceniu poprzedniej nazwy zakładu. Wpis do KRS zmieniający nazwę zakładu na HSW Odlewnię Sp. z o.o., został dokonany 29 listopada2007r.. Umowa z HSW-Wodociągi Sp. z o.o. nie została zmieniona po przywróceniu poprzedniej nazwy zakładu.

Z uwagi na to, że instalacja nie będzie negatywnie wpływać na stan jakości wód podziemnych niniejszą decyzją nie nałożono obowiązku wykonania lokalnej sieci piezometrów w celu śledzenia wpływu instalacji na stan jakości wód podziemnych.

Zgodnie z art. 202 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska i art. 18 ust 2 ustawy o odpadach, w pozwoleniu określono warunki dotyczące wytwarzania odpadów. W niniejszej decyzji ustalono dopuszczalne ilości poszczególnych rodzajów wytwarzanych odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz warunki gospodarowania odpadami z uwzględnieniem ich magazynowania i odzysku. Odpady, których powstaniu nie da się zapobiec, będą gromadzone w sposób selektywny, zabezpieczane przed wpływem warunków atmosferycznych 
i magazynowane w wydzielonych miejscach na terenie Zakładu, zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych. Wytworzone odpady będą przekazywane firmom prowadzącym działalność w zakresie gospodarowania odpadami, posiadającym wymagane prawem zezwolenia w celu odzysku lub posiadaczom uprawnionym 
do odbioru odpadów bez zezwolenia. Odpady transportowane będą transportem odbiorców odpadów posiadających wymagane prawem zezwolenia, z częstotliwością wynikającą z procesów technologicznych oraz z pojemności wyznaczonych miejsc magazynowania odpadów.

Prowadzona będzie ewidencja jakościowa i ilościowa wytwarzanych i odzyskiwanych odpadów według wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów oraz z wykorzystaniem wzorów formularzy służących do sporządzania 
 przekazywania zbiorczych zestawień danych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczegółowymi.

W punkcie III.4. niniejszej decyzji określono warunki prowadzenia działalności 
w zakresie odzysku odpadów.

Dla instalacji zgodnie, z art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska ustalono parametry istotne z punktu widzenia ochrony przed hałasem, w tym zgodnie z art. 211 ust. 2 pkt 3a rozkład czasu pracy źródeł hałasu w ciągu doby. W decyzji ustalono także wielkość emisji hałasu wyznaczoną dopuszczalnymi poziomami hałasu poza Zakładem, wyrażonymi wskaźnikami poziomu równoważnego hałasu dla dnia i nocy dla terenów objętych ochroną przed hałasem, pomimo iż z obliczeń symulacyjnych wynika, że instalacja nie spowoduje przekroczeń wartości dopuszczalnych poziomów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska 
z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku. Pomiary poziomu hałasu wykonywane będą we wskazanych 
w decyzji punktach referencyjnych.

Z przedstawionych we wniosku rodzajów prowadzonych działalności oraz rodzajów, charakterystyki i parametrów prowadzonych przez operatora instalacji wynika, że nie występują okresy pracy tych instalacji w warunkach odbiegających 
od normalnych. W związku z powyższym w niniejszej decyzji nie ustalono 
dla instalacji wielkości maksymalnych dopuszczalnych emisji oraz maksymalnych dopuszczalnych czasów utrzymywania się uzasadnionych technologicznie warunków eksploatacyjnych odbiegających od normalnych.

Zgodnie z art. 211 ust. 3a ustawy Prawo ochrony środowiska w związku 
z art. 153 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego uzgodnił Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 
w Rzeszowie postanowieniem z dnia 24 grudnia 2008r. znak: DTW.wk-601/XVIII/131/216/4-3/08.

Z postępowania wynika, że nie wystąpi oddziaływanie instalacji poza teren, 
do którego operator posiada tytuł prawny, w związku z tym nie określono sposobów ograniczania tych oddziaływań i nie wskazano na konieczność tworzenia terenu ograniczonego użytkowania zgodnie z wymogami art. 211 ust. 3c ustawy Prawo ochrony środowiska.

Z ustaleń postępowania wynika, że nie będą występować oddziaływania transgraniczne, w związku z czym nie określono sposobów ograniczania tych oddziaływań.

Z materiałów do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego wynika, 
że przy zachowaniu warunków zaproponowanych we wniosku, dotrzymywane będą standardy jakości środowiska.

W świetle powyższego stwierdzono, że aktualnie instalacja spełnia wymagania niezbędne do udzielenia pozwolenia zintegrowanego oraz wymogi najlepszej dostępnej techniki i orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Środowiska 
za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego w terminie 14 dni 
od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie należy składać w dwóch egzemplarzach.

Opłata skarbowa w wys. 2011,00 zł

uiszczona w dniu 6.08.2008 r.

na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rzeszowa

Nr 83 1240 2092 9141 0062 0000 0423

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Andrzej Kulig

Z-CA DYREKTORA DEPARTAMENTU

ROLNICTWA I ŚRODOWISKA

Otrzymują:

1.HSW Odlewnia Sp. z o.o.

ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola

2. RŚ.IV -a/a

Do wiadomości:

1.Minister Środowiska

ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

2.Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

ul. Gen. M. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszów