OS-I.7222.46.4.2019.AW                                                              Rzeszów, 2022-01-

DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2021 r., poz. 735 ze zm.),

- art. 151, art. 192, art.214 ust. 5 i art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.) w związku z § 2 ust.1 pkt 9 i pkt 13 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1839),

- art. 43 ust. 2 i art. 48a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ),

po rozpatrzeniu wniosku COGNOR S.A., 42-360 Poraj, ul. Zielona 26 Regon 012859760, NIP 1181234296 z dnia 18 lipca 2021 roku znak: HRE/178838/2019 
w sprawie zmiany decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 kwietnia 2007 r., znak: ŚR.IV-6618-47/1/06 zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 28 lipca 2009 r., znak: RŚ.VI.DW.7660/18-12/08, z dnia 
z dnia 3 stycznia 2012r., znak: OS-I.7222.46.4.2011.DW i z dnia 28 listopada 2014r., OS- I.7222..40.6.2014.DW, z dnia 27 października 2016 r., znak; 
OS-I.7222.54.2.2016.DW, z dnia 6 marca 2017 r., znak: OS-I.7222.30.1.2017.DW udzielającej Spółce pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji stalowni, walcowni kalibrowej i walcowni blach zlokalizowanej na terenie Cognor S.A. Oddział HSJ, ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola

orzekam

- Zmieniam za zgodą stron decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 kwietnia 2007 r., znak: ŚR.IV-6618-47/1/06 zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 28 lipca 2009 r., znak: RŚ.VI.DW.7660/18-12/08, z dnia 
z dnia 3 stycznia 2012r., znak: OS-I.7222.46.4.2011.DW i z dnia 28 listopada 2014r., OS- I.7222..40.6.2014.DW, z dnia 27 października 2016 r., znak; 
OS-I.7222.54.2.2016.DW, z dnia 6 marca 2017 r., znak: 
OS-I.7222.30.1.2017.DW udzielającą COGNOR S.A., 42-360 Poraj, ul. Zielona 26 Regon 012859760, NIP 1181234296 pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji stalowni, walcowni kalibrowej i walcowni blach zlokalizowanych w Stalowej Woli , ul. Kwiatkowskiego 1 w następujący sposób:

I.1. Punkt I.2.1. otrzymuje brzmienie:

„1.2.1. Instalacja stalowni o maksymalnej wydajności 300 000 Mg/rok i czasie pracy 8 376 h/rok obejmująca następujące podstawowe urządzenia:

- elektryczny piec łukowy D-5 o pojemności 48 Mg wyposażony w : pokrywę, palniki tlenowo- gazowe z funkcją lancy tlenowej, poprzez które specjalnymi dyszami podawane będzie wapno i węgiel sproszkowany, system mieszania kąpieli metalowej argonem, układ dozowania dodatków do kadzi w trakcie spustu oraz otwór spustowy w trzonie. Piec posiada dwustopniowy system ujęcia gazów odlotowych z komorą dopalania CO i odpylnię suchą (4 filtry pulsacyjne), zamknięty obieg wody do chłodzenia paneli rurowych wanny górnej i pokrywy pieca, częściowo odciągu spalin oraz odrębny obieg wody do chłodzenia toru prądowego z dwiema chłodniami wentylatorami. Pierwszy stopień ujęcia gazów stanowi: ujęcie z przestrzeni roboczej pieca poprzez czwarty otwór w jego sklepieniu i komora osadczo-schładzająca 
( zastosowany tu system wyparkowy umożliwia odzysk ciepła). Drugi stopień stanowi odciąg z okapu nad piecem. W stalowni do chłodzenia pieca łukowego D5, piecokadzi PK2 i PK3, urządzenia VOD/VD stosowana jest woda z obiegu zamkniętym, która jednocześnie wykorzystywana będzie do uzupełnienia wewnętrznych obiegów wodnych COS. Substancje zanieczyszczające z pieca D5 i piecokadzi PK2 i PK3 odprowadzane będą mechanicznie do atmosfery emitorami E1 i E2;

- 6 suszarek kadzi lejniczych, w tym 3 pionowe i 3 poziome, wyposażone 
w palniki gazowo-tlenowe.

Powietrze z suszarek odprowadzane jest do wnętrza hali.

- 10 kadzi lejniczych o pojemności 48 Mg każda,

- 2 piecokadzie PK2 i PK3 z transformatorami i pojemności 48 Mg każda, wyposażone w pokrywy z wodnym systemem chłodzenia w obiegu zamkniętym, posiadające wspólny z piecem D5 system odpylania gazów odlotowych. Substancje zanieczyszczające odprowadzane są do powietrza poprzez emitory E1 i E2.

- Urządzenie VOD/VD o pojemności 48 Mg do próżniowo-argonowego procesu rafinacji stali wyposażone w kadź lejniczą o pojemności do 48 Mg, pionową lancę tlenową, zbiornik próżniowy o pojemności 83,8 m3, pompę próżniową parową złożoną z zespołu 4-stopniowego strumienic i smoczków co sprawia iż odciągane gazy przemywane będą parą wodną i tym samym poddawane mokremu odpylaniu i wytrącaniu w zbiorniku chłodni. Urządzenie posiada instalację chłodzenia wodnego pokrywy i lancy tlenowej w obiegu zamkniętym. Substancje zanieczyszczające wprowadzane będą do powietrza poprzez E3 
i E4.

- Linia ciągłego odlewania stali (COS) o wydajności 55 Mg/h – dwużyłowa 
i wydajności 50 Mg/h – jednożyłowa, wyposażona w wieżę obrotową, 18 kadzi pośrednich o pojemności 15 Mg każda, krystalizatory płytowe i rurowe, mieszadło elektromagnetyczne, chłodzenie wtórne natryskowe, maszynę ciągnąco – prostującą trzyklatkową, 2 maszyny do cięcia tlenowo - gazowego Ge-Ga, dwa wewnętrzne zamknięte wodne obiegi chłodzące (brudny i czysty) oraz filtr tkaninowy pulsacyjny. Substancje zanieczyszczające wprowadzane są do atmosfery poprzez emitor E7,

- Linia odlewania stali do wlewnic z odprowadzeniem zanieczyszczeń 
do przestrzeni hali,

- 2 stanowiska murowania kadzi lejniczych i pośrednich,

- 3 suszarki kadzi pośrednich w tym 1 do suszenia świeżej wymurówki wyposażone w palniki powietrzno-gazowe, emisja zanieczyszczeń 
do przestrzeni hali,

- Piec homogenizacyjny 4C komorowy opalany gazem ziemnym o mocy 1,7MW. Substancje zanieczyszczające z pieca wprowadzane będą do powietrza poprzez emitor E9,

- Szlifierka SBF-2 do szlifowania wlewków i kęsisk. Substancje zanieczyszczające powstające w procesie szlifowania odprowadzane 
są za pomocą wentylatora do urządzenia odpylającego (filtr tkaninowy pulsacyjny) i do atmosfery poprzez emitorem E8,

- Stanowisko do usuwania wad powierzchniowych (ogniowego oczyszczania wlewków) wyposażone w palniki tlenowo-gazowe. Zanieczyszczenia odprowadzane są do przestrzeni hali,

- Warsztat utrzymania ruchu w obiekcie 171 wyposażony w urządzenia 
do spawania (spawarka elektryczna, automat spawalniczy MAG, zestaw 
do spawania acetylenem). Stanowisko spawania wyposażone jest w filtr, 
z którego oczyszczone powietrze zawracane jest do hali,

- Warsztat Remontu Krystalizatorów zlokalizowany w hali COS wyposażony 
w urządzenia do spawania (spawarkę wirową, automat spawalniczy MAG, zestaw do spawania acetylenem). Stanowisko spawania wyposażone jest 
w filtr, z którego oczyszczone powietrze zawracane jest do pomieszczenia warsztatu,

- Kocioł gazowy Vitomax o mocy cieplnej 9,3 MW, opalany gazem ziemnym wysokometanowym dla potrzeb produkcji pary i c.o., substancje zanieczyszczające wprowadzane będą do atmosfery poprzez emitor E6,

- Kocioł VIESSMAN typ SHPE 14000 HD 17 o mocy 9,687 MW opalany gazem ziemnym wysokometanowym dla potrzeb produkcji pary i c.o. , substancje zanieczyszczające wprowadzane będą do atmosfery poprzez emitor E6A”

I.2. Punkt I.2.2. otrzymuje brzmienie.

„I.2.2.1. Oddział Walcownia Kalibrowa o maksymalnej wydajności obecnej 230 000 Mg/rok i czasie pracy 8760 h w roku, obejmujący następujące podstawowe urządzenia:

- Piec grzewczy opalany gazem ziemnym z trzonem obrotowym o mocy 
26,16 MW z czterema strefami, wyposażony w jeden centralny rekuperator. Substancje zanieczyszczające wprowadzane są do powietrza poprzez emitor E13,

- Hydrauliczny zbijacz zgorzeliny kęsisk lub wlewków przed walcowaniem, 
przy wykorzystaniu wody przemysłowej o wysokim ciśnieniu, krążąca 
w obiegu zamkniętym. Woda pobierana jest ze zbiornika zgorzelinowego, 
a po wykorzystaniu zawracana poprzez kosz filtracyjny,

- Walcarka TRIO zespołu D-700 składająca się z 4 klatek o prędkości walcowania ok. 3,1 m/s

- 2 piły do cięcia profili długich,

- 1 nożyca do cięcia kęsisk i blachówki,

- 1 chłodnia do chłodzenia profili za pomocą powietrza wewnętrznego hali,

- 1 dół dwukomorowy „termos” do regulowanego studzenia wyrobów 
po walcowaniu,

- 10 pieców żarzelniczych opalanych gazem ziemnym o mocach grzewczych 1,6 MW (2szt.), 1,8 MW (6szt.) i 3,0 MW (2szt.), wyposażonych 
w rekuperatory do ogrzewania ciepłem spalin powietrza podawanego 
do pieców. Substancje zanieczyszczające wprowadzane są do powietrza grawitacyjnie emitorami: E15, E16, E17, E18, E19, E25 i E29,

- Wanna hartownicza o pojemności 40 m3 do ulepszania cieplnego, wyposażona w częściowo zamknięty obieg wody składający się z: zbiornika buforowego, 2 pomp, 2 filtrów siatkowych połączonych równolegle oraz chłodni wentylatorowej,

- Piec komorowy do prób o mocy cieplnej 0,2 MW wyposażony w palniki gazowo-powietrzne. Substancje zanieczyszczające wprowadzane są do powietrza poprzez emitor E20,

- 4 prostownice,

- 2 oczyszczarki śrutowe dwukomorowe przelotowe ciągłego działania 
do mechanicznego oczyszczania powierzchni wyrobów walcowanych. Śrutownice wyposażone są w indywidualne wysokosprawne filtry tkaninowe, 
z których powietrze po odpyleniu odprowadzane jest do wnętrza hali,

- 2 linie badawcze wyposażone w defektoskopy: ultradźwiękowy i magnetyczny oraz ultradźwiękowy i termograficzny wraz z urządzeniami załadowczymi 
i wyładowczymi do badania i wykrywania wad wyrobów,

- Urządzenia do apretury wyrobów długich za pomocą: łuszczarki do prętów 
i szlifierki ręcznej,

- 1 przecinarko – szlifierka do przecinania i obcinania końcówek prętów walcowanych za pomocą tarcz ściernych, wyposażona w urządzenie odpylające typu cyklon. Substancje zanieczyszczające wprowadzane 
są do atmosfery poprzez emitory E24.,

- 2 szlifierki SKET do usuwania wad powierzchniowych wyrobów wyposażone są w filtr tkaninowy. Substancje zanieczyszczające wprowadzane 
są do atmosfery poprzez emitor E8, którym odprowadzane są również zanieczyszczenia ze szlifierki SBF-2”.

„I.2.2.2. Oddział Walcownia Blach o maksymalnej wydajności obecnej 103 000 Mg/rok i czasie pracy 8760 h w roku, obejmujący następujące podstawowe urządzenia:

- Piec grzewczy przepychowy o mocy 12,1 MW, wyposażony w system chłodzenia trzonu oraz klapy chłodzony wodą obiegową w systemie zamkniętym, rekuperator do ogrzewania ciepłem spalin powietrza podawanego do palników; układ grzewczy złożony z czterech stref wyposażonych w palniki z automatyczną regulacją procesu spalania 
i automatycznym utrzymaniem zadanych temperatur. Substancje zanieczyszczające wprowadzane są do powietrza poprzez emitor E30,

- Hydrauliczny zbijacz zgorzeliny, w którym wykorzystywana jest woda przemysłowa o wysokim ciśnieniu.  Zbijacz zasilany jest wodą z zamkniętego obiegu wody chłodzącej z instalacją schładzania (tzw. Brudny obieg), która po oczyszczeniu i schłodzeniu zawracana jest do obiegu.

- Walcarka typu trio wyposażona w wodną instalację do chłodzenia walców roboczych i czopów ślizgowych oraz system ciśnieniowego wodnego oczyszczania powierzchni blachy ze zgorzeliny zasilany wodą przemysłową z zamkniętego obiegu, która po zakończonym procesie kierowana jest do urządzeń oczyszczających i schładzających a następnie ponownie wykorzystywana jest do chłodzenia (zamknięty „brudny” obieg wody chłodzącej z instalacji schładzania),

- Piec grzewczy komorowy z trzonem rolkowym o mocy nominalnej 7,7 MW opalany gazem ziemnym. Substancje zanieczyszczające odprowadzane są do powietrza grawitacyjnie poprzez emitor E33,

- Hartownica do hartowania blach z zamkniętym obiegiem wody chłodzącej, 
z jedną chłodnią wentylatorową,

- Linia wykańczalni blach TRIO po procesach walcowania oraz obróbki cieplnej w skład, której wchodzą: prostownica rolkowa, nożyce gilotynowe i nożyce zintegrowane do cięcia wzdłużnego,

- piec grzewczy opalany gazem ziemnym z trzonem pokrocznym o mocy cieplnej 6,2 MW, wyposażony w rekuperator oraz system chłodzenia klapy wodą w systemie zamkniętym. Substancje zanieczyszczające wprowadzane są do powietrza poprzez emitor E31,

- Piec grzewczy komorowy z trzonem stałym o mocy cieplnej 2,2 MW opalany gazem ziemnym, wyposażony jest w układ chłodzenia wodą przemysłową w obiegu zamkniętym. Substancje zanieczyszczające wprowadzane są do powietrza grawitacyjnie poprzez emitor E32,

- Walcarka blach duo składająca się z 2 klatek walcowniczych, o prędkości walcowania 1,5 m/s, wyposażona w układ chłodzenia i smarowania podzespołów wodą przemysłową z zamkniętego obiegu, po procesie woda przekazywana jest do urządzeń oczyszczających i schładzających a następnie ponownie wykorzystywana jest do chłodzenia (zamknięty „brudny” obieg wody chłodzącej z instalacją schładzania),

- Linia wykańczalni blach DUO po procesach walcowania oraz opcjonalnie obróbki cieplnej. Linia składa się z dwóch prostownic rolkowych, nożyce gilotynowej,

- Placówka wypalania blach z urządzeniem wielopalnikowym gazowo-plazmowym PIERCE RUR 2500G wyposażonym w dwa palniki gazowe 
i jeden plazmowy oraz system filtrowentylacyjny niemieckiej firmy ESTA 
z filtrem DUSTMAC F-126. Substancje zanieczyszczające po oczyszczeniu 
w wysokosprawnym filtrze wprowadzane są do wnętrza hali,

- Warsztat demontażu i montażu opraw łożysk walców D 700 i warsztat osprzętu walcowniczego wyposażony w szlifierki wahliwe – 2 szt., stoły imakowe – 2 szt., szlifierkę dwutarczową – 1 szt., dłutownicę – 1 szt., frezarkę pionową – 1 szt., strugarkę poprzeczną – 1 szt., szlifierkę wałków – 1 szt., szlifierkę do płaszczyzn – 1 szt., spawarkę przenośną – 1 szt., stół warsztatowy – 1 szt., palenisko kuzienne opalane koksem. Szlifierki wyposażone są w urządzenia filtro-wentylacyjne, z których oczyszczone powietrze kierowane jest do pomieszczenia warsztatu. Substancje zanieczyszczające ze spalania koksu w palenisku kuziennym odprowadzane są do atmosfery mechanicznie poprzez emitor E21,

- Oddział produkcji specjalnej wyposażony w oczyszczarkę śrutową przelotową, wypalarke plazmową do precyzyjnego cięcia i wycinania formatów z blach, wypalarkę laserową, 2 stanowiska spawalnicze, prasę hydrauliczną CNC 
i prasę doprostowującą. Oczyszczarka wyposażona jest w wysokosprawny filtr tkaninowy, z którego powietrze po odpyleniu odprowadzane jest do wnętrza hali. Wypalarka plazmowa wyposażona jest w odciąg i stacjonarny filtr, 
z którego powietrze odprowadzane jest do wnętrza obiektu. Wypalarka laserowa wyposażona jest w odciąg i wysokosprawny filtr, z którego powietrze odprowadzane jest do wnętrza hali. Stanowiska spawalnicze wyposażone są w filtry o wysokiej skuteczności odpylania, powietrze po odpyleniu odprowadzane jest do pomieszczenia spawalni.

- Kocioł gazowy o wydajności cieplnej 170 kW, dla potrzeb c.o. i podgrzewania c.w.u. Substancje zanieczyszczające wprowadzane będą do powietrza poprzez emitor E37.”

I.3. Punkt I.2.3. otrzymuje brzmienie.

„I.2.3.1. Instalacja gazów technicznych, obejmująca dwa zbiorniki na ciekły tlen 
o pojemności 40 339 Nm3/54 590 kg każdy (łącznie 109,18 Mg), 7 szt. parownic atmosferycznych do zgazowania tlenu ciekłego, stację redukcyjną tlenu wraz ze zbiornikami retencyjno-buforowymi (8szt.) o pojemności 20 m3 każdy, oraz zbiornik na ciekły argon o poj. 35 Mg wraz z parownicą do zgazowania ciekłego argonu.

I.2.3.2. Instalacja sprężonego powietrza, w której medium wytwarzane będzie 
w sprężarkach śrubowych Marani 110/H – szt.4 o max wydajności 1140 m3/h oraz sprężarce śrubowej z falownikiem Marani DV 110/H o max wydajności 354 – 1140 m3/h.

I.2.3.3.   Instalacja wodna.

Gospodarka wodna zakładu oparta jest o wodę sanitarną (pitną), oraz wodę przemysłową. Woda wykorzystywana będzie na cele socjalne oraz na cele technologiczne.

- Instalacja stalowni wyposażona w obiegi:

- zamknięty obieg wodny składający się z zbiornika wody zimnej o poj. 660 m3, pompowni wody zimnej, zbiornika wody ciepłej o poj. 860 m3, pompowni wody ciepłej, chłodni wentylatorowej typu Dynamiks 7500 – 2 celki, systemu filtrowania wody obiegowej, instalacji kondycjonowania wody, sieci przewodów ( zasilających i powrotnych) oraz studni wody ciepłej z pompami zatapialnymi w hali stalowni. Obieg ten wykorzystywany będzie do chłodzenia elementów następujących urządzeń Stalowni : pieca D5, piecokadzi: PK2, PK3, urządzenia VOD, pieca homogenizacyjnego oraz w obiegu czystym COS do uzupełnienia strat wody, chłodzenia wymienników wodo-wodnych, gazów odlotowych z pieca D5. Obieg uzupełniany jest wodą przemysłową;

- obieg czysty linii COS składający się z : mieszadła, filtra wody zasilającej, zbiornika wody zasilającej o pojemności 252 m3 wraz ze zbiornikiem awaryjnym, wymienników ciepła i filtrówżwirowych;

- obieg brudny linii COS, służący do natryskowego (bezprzeponowego) schładzania pasma stali z linii COS, składający się z: filtra wody zasilającej, zbiornika wody zasilającej, osadnika zendry i cyklonu do oddzielania drobnej zendry z wody po natrysku. Zanieczyszczenia kierowane będą do zbiornika szlamu, gdzie trafia również woda 
z płukania filtrów żwirowych obiegu czystego linii COS, oraz woda z płukania filtrów wody zasilającej obiegu brudnego. Szlam ze zbiornika kierowany będzie następnie do klarownika, z którego oddzielona woda odprowadzana jest do kanalizacji;

- obieg zamknięty do chłodzenia torów prądowych elektrycznego pieca łukowego D-5 składający się z: 2 chłodni wentylatorowych, 3 pomp, zbiornika buforowego, instalacji do uzdatniania wody;

- obieg brudny urządzenia VOD służący do skraplania pary 
w kondensatorach pompy próżniowej. Podgrzana w procesie chłodzenia skraplaczy woda wraz ze skroplinami pary spływać będzie ze skraplaczy do zbiornika zamknięcia barometrycznego, skąd pompami kierowana będzie na 2 chłodnie wentylatorowe. Po schłodzeniu woda spływać będzie do zbiorników chłodni skąd pompą podawana będzie do skraplaczy pompy próżniowej. Podczyszczanie wody w obiegu odbywać się będzie w komorach pod chłodniami, które są cyklicznie czyszczone. Wydajność obiegu wynosi ok. 620 m3/h;

- Instalacja walcowni:

- Zamknięty obieg wodny składający się z: zbiornika wody zimnej 
o poj.142 m3, pompowni wody zimnej, zbiornika wody ciepłej o poj. 
192 m3, pompowni wody ciepłej, chłodni wentylatorowej typu Dynamiks 3600 – 3 celki, systemu filtrowania wody obiegowej, instalacji kondycjonowania wody, sieci przewodów ( zasilających i powrotnych). Obieg ten wykorzystywany będzie do chłodzenia następujących urządzeń Walcowni: pieca obrotowego, pieca grzewczego, przepychowego nr 40, pieca grzewczego z trzonem pokrocznym nr 42, pieca nr 43;

- Zamknięty obieg „brudny” wody chłodzącej z instalacją schładzania dla Zakładu Walcowania składający się z : odzendrownika, komory pomp zatapialnych z pompami do cieczy zanieczyszczonych szt. 2, zbiornika żelbetonowego o poj. 60m3 podzielonego na trzy części (komora brudna z separatorem oleju, komora brudna do osadzania cząstek stałych, komora czysta) pompownia obiegu wody czystej (3 pompy: 
2 prac.1 rez.), filtrów samoczyszczących, instalacji kondycjonowania 
i korekty fizykochemicznej wody, chłodni wentylatorowej, sieci przewodów (zasilających i powrotnych). Obieg ten wykorzystywany będzie do chłodzenia i zasilania następujących urządzeń Walcowni: walcarka DUO na walcowni blach, walcarka TRIO na walcowni blach, zbijacz zgorzeliny na walcowni blach, walcarka D700 na walcowni kalibrowej, zbijacz zgorzeliny na walcowni kalibrowej, piły do cięcia na gorąco, wysadzarka pieca obrotowego, wymienniki i chłodnice. Obieg uzupełniany i świeżony będzie wodą przemysłową;

- Zamknięty obieg wodny wanny hartowniczej składający się z: zbiornika buforowego o poj. 3 m3, układu 2 pomp, dwóch filtrów siatkowych połączonych równolegle, chłodni wentylatorowej;

- Zamknięty obieg zbijacza zgorzeliny zespołu D700 składający się 
z: zbiornika zgorzeliny, zbiornika wody czystej, automatycznego filtra samooczyszczającego wodę dla pomp nurnikowych, poziomej pompy wirowej, wysokociśnieniowej pompy nurnikowej, separatora zgorzeliny;

- Zamknięty obieg hartownicy składający się z: komory osadczej 
z komorą czerpną, ociekacza zendry, komory usuwania oleju, zespołu filtrów ciśnieniowych, urządzenia do usuwania oleju z powierzchni wody, komory czerpnej, pompowni wody brudnej, zbiornika wody czystej, pompowni wody czystej, chłodni wentylatorowej;

- Zamknięty obieg mycia prętów „prewetting” przy defektoskopie ultradźwiękowym ROWA B6 składający się ze zbiornika wody czystej, zbiornika wody brudnej, zestawu pompowego wody czystej, zestawu filtracyjno – pompowego wody brudnej.”

I.4. Punkt I.3.1. otrzymuje brzmienie.

„I.3.1. Instalacja stalowni o maksymalnej wydajności 300 000 Mg/rok.

Jako surowiec podstawowy w Cognor S.A. Oddział HSJ w Stalowej Woli wykorzystywany jest przede wszystkim stalowy złom wsadowy, a niewielkie ilości złomu nienadającego się do bezpośredniego zużycia są przygotowywane poprzez cięcie na mniejsze kawałki, które prowadzi się na polach odkładczych złomu 
(niezadaszona część nawy AB hali Stalowni).

Elektryczny piec łukowy D5 przeznaczony jest do przygotowania ciekłego półproduktu (roztapianie i topienie złomu stalowego). Proces topienia odbywa się 
z wykorzystaniem energii łuku elektrycznego ze wspomaganiem roztapiania palnikami tlenowo-gazowymi. Proces topienia wsadu rozpoczyna się po przejściu elektrod przez wsad. Następnie uruchomione zostają palniki tlenowo-gazowe, poprzez które podawany jest węgiel i wapno. W końcowej fazie topienia załączony zostaje manipulator tlenowy celem opalenia złomu w oknie roboczym. Spust roztopionej stali odbywa się po osiągnięciu odpowiednich parametrów kąpieli metalu jak: zawartość tlenu aktywnego i wymaganej temperatury, spust odbywa się do ogrzanej kadzi lejniczej, w której kąpiel mieszana jest za pomocą argonu. W trakcie spustu do kadzi dodaje się żelazostopy i glin. Wygrzewanie kadzi prowadzi się za pomocą suszarek, służących do wysuszenia świeżej wymurówki w wymaganym zakresie temperatur, umożliwiającym spust ciekłej stali z pieca łukowego D5. Roztopiona stal kierowana jest następnie na stanowisko ściągania żużla (jeżeli zachodzi taka potrzeba) i do dalszego procesu pozapiecowej obróbki stali (piecokadzie i VOD/VD).

Piec wyposażony jest w system odpylania wspólny dla pieca oraz piecokadzi. Gazy technologiczne z pieca łukowego odprowadzane są poprzez dwustopniowy system odciągowy. Pierwszy stopień ujęcia gazów stanowi ujęcie z przestrzeni roboczej pieca przez otwór w jego sklepieniu, drugi stopień stanowi okap znajdujący się nad piecem. Technologia instalacji odpylania pieca łukowego polega na odciągu gorących gazów z otworu w sklepieniu pieca (I stopień) i skierowaniu ich do komory osadczo-schładzającej o bardzo małej pojemności. W komorze poprzez zawracanie gazów wytrącają się grubsze frakcje pyłowe. W komorze odbywa się również dopalanie istniejącego w gazach tlenku węgla. Komora zbudowana jest z szeregu rurek, którymi przepływa woda chłodząca obiegu wewnętrznego celem chłodzenia spalin tam kierowanych. Z komory gazy kierowane są do przewodów spalinowych chłodzonych wyparkowo, gdzie następuje ich dalsze schłodzenie, a zastosowany system wyparkowy umożliwia odzysk ciepła, które wykorzystywane jest do wytwarzania pary technologicznej. Drugi stopień odciągu gazów umożliwia odciąg znad pieca łukowego za pomocą okapu. Odciągane dwoma stopniami gazy następnie łączą się w dalszym odcinku kolektora gdzie następuje ich wymieszanie. Do tego samego kolektora odprowadzane są gazy odlotowe z piecokadzi. Tak schłodzone gazy sa kierowane do 4 pulsacyjnych filtrów tkaninowych. Gazy odlotowe odprowadzane są następnie mechanicznie, za pomocą czterech wentylatorów przez dwa emitory E1 i E2. Do każdego z emitorów podłączone są po dwa filtry tkaninowe, a każdy z filtrów wyposażony jest w jeden wentylator.

W piecokadziach wykonywane są procesy odsiarczania oraz regulacji i modyfikacji wtrąceń niemetalicznych, odtleniania stali, precyzyjnej regulacji składu chemicznego 
i ustalania optymalnej temperatury ciekłej stali przed odlewaniem. Kąpiel metalowa mieszana jest za pomocą argonu. Stal z pieca elektrycznego jest kierowana do rafinacji kadziowej poprzez stanowisko do ściągania żużla (na wypadek przedostania się żużla piecowego do kadzi), gdzie usuwana jest pozostałość żużla z powierzchni kąpieli. Piecokadzie wyposażone są ponadto w system naważania dodatków, system sterowania elektrodami, maszyny do podawania drutów rdzeniowych – mielonych żelazostopów w otulinie stalowej.

Po zakończeniu obróbki w piecokadzi stal przekazywana jest do odgazowania próżniowego w urządzeniu VOD/VD lub jest wydawana do odlewania w linii ciągłego odlewania stali COS lub linii odlewania do wlewnic. W urządzeniu VOD/VD jest prowadzony proces świeżenia stali tlenem (VOD), który obejmuje odgazowanie stali w warunkach niskiej próżni z równoczesnym przedmuchiwaniem. Urządzenie może pracować w trzech wariantach – odgazowanie (głównie odwodorowanie) jako proces podstawowy, pogłębione odsiarczanie z odgazowaniem, oraz odgazowanie 
z odtlenianiem węglem. Urządzenie jest przystosowane do procesu świeżenia stali tlenem i jest to proces VOD, może też pracować jako komora próżniowa VD, w której prowadzi się proces odgazowania stali, głównie odwodorowania. Odciągane 
w procesie próżni gazy wyprowadzane są emitorem do atmosfery. Do produkcji pary technologicznej służącej do wytwarzania próżni dla procesu VOD/VD wykorzystywany jest kocioł o mocy 9,687 MW, pracujący też na potrzeby cieplne zakładu natomiast w trakcie awarii/serwisu będzie wykorzystywany kocioł o mocy 9,3 MW.

Kadź z ciekłą stalą po procesie wytapiania w piecu łukowym D5 i obróbce na piecokadzi (lub dodatkowo w procesie VOD/VD) przekazywana na urządzenie COS lub do odlewania we wlewnice. Do ciągłego odlewania stali wykorzystywane jest urządzenie łukowe dwużyłkowe przeznaczone do odlewania kęsisk w formacie 270x320 oraz jednożyłkowe do odlewania kęsisk w ormatach 130 x 800, 180 x 800 
i 190 x 1030. Proces COS polega na wlewaniu ciekłej stali nieprzerwanym strumieniem poprzez kadź odlewniczą pośrednią do miedzianych krystalizatorów chłodzonych wodą, w których metal szybko krzepnie, a następnie na wyciąganiu krzepnącego wlewka na opuszczającym się w dół drągu rozruchowym. Skrzepnięty wlewek przesuwa się w dół przez strefę chłodzenia natryskowego między walcami ciągnącymi, za którymi umieszczone są palniki gazowe do cięcia kęsiska na odpowiednie długości. Pocięte kęsy zostają przeniesione za pomocą podajników samotokowych do dalszego przerobu lub przy użyciu suwnicy odkładane są na miejsca studzenia. Przed procesem odlewania na urządzeniu COS kadzie pośrednie są wygrzewane przy użyciu palników gazowo – powietrznych (2 suszarki kadzi pośrednich). W instalacji realizowany jest proces odlewania stali techniką tradycyjną (np. wlewki kuzienne) wówczas stal odlewana jest do wlewnic na hali odlewniczej. Odlewanie odbywa się metodą syfonową. Stal wlewana jest do leja, skąd systemem kanalików wypełnia od spodu jedną lub kilka wlewnic. W trakcie odlewania stosowane są zasypki smarujące dodawane do wlewnic oraz zasypki ocieplające wprowadzane na powierzchnię stali w wypełnionej nadstawce.

W linii technologicznej odlewania stali usytuowana jest szlifierka (w kabinie dźwiękochłonnej i pyłoszczelnej) przeznaczona do dwustronnego szlifowania wlewków i kęsisk, dla których operacja ta wymagana jest warunkami zamówienia lub względami technologicznymi. Wlewki następnie (w zależności od potrzeb) są poddawane obróbce w piecu homogenizacyjnym – wyżarzaniu ujednorodniającemu lub zmiękczającemu.

Wlewki (przeznaczone dla odbiorców zewnętrznych i wlewki kuzienne odlewane we wlewnice) po odlaniu poddawane są apreturze polegającej na usuwaniu wad powierzchniowych poprzez oczyszczanie ogniowe przy użyciu palników tlenowo – gazowych.

W ramach instalacji funkcjonuje warsztat utrzymania ruchu oraz warsztat remontu krystalizatorów, wyposażony w urządzenia spawalnicze do spawania elektrodami, drutem spawalniczym oraz acetylenem. Stanowiska spawalnicze wyposażone są 
w filtry, z których odpylone powietrze odprowadzane jest do hali”.

I.5. W punkcie I.3.2.1. w miejsce zapisu:

„Oddział Walcownia Kalibrowa o maksymalnej wydajności 178 200 Mg/rok.”

wprowadzam zapis:

„Oddział Walcownia Kalibrowa o maksymalnej wydajności 230 000 Mg/rok.”

I.6. W punkcie I.3.2.2. w miejsce zapisu:

„Część blach po procesie walcowania przekazywana będzie do obróbki cieplnej prowadzonej w piecu kołpakowym lub w piecu z wysuwanym trzonem lub z trzonem rolkowym, lub bezpośrednio na zespół urządzeń wykańczających prostowania, (…)” ”

wprowadzam zapis:

„Część blach po procesie walcowania przekazywana będzie do obróbki cieplnej prowadzonej w piecu z trzonem rolkowym, lub bezpośrednio na zespół urządzeń wykańczających prostowania, (…)”.

I.7. Punkt I.3.3.2. otrzymuje brzmienie:

„Woda sanitarna wykorzystywana jest na cele technologiczne w zakresie:

- Uzupełnianie strat w autonomicznym obiegu zamkniętym służącym do chłodzenia torów prądowych elektrycznego pieca łukowego. Obieg składa się z : chłodni wentylatorowej typu Bora 1600/1200FKP/4, chłodni wentylatorowej typu SWACH 040-V19/900, pompy Grundfos typu Cr45-4-2 o parametrach Q=40 m3/h, H=79 m sł.w., dwóch pomp Grundfos typu TP65-410/2 
o parametrach Q=40 m3/h i H-75 m sł.w.połaczonych szeregowo, zbiornika buforowego, instalacji do uzdatniania wody;

- Uzupełnianie strat w autonomicznym obiegu zamkniętym hartownicy 
w Walcowni Blach;

- Uzupełniania wody w instalacji do wytwarzania pary technologicznej w kotle Vitomax i wyparce (kocioł odzysknicowy) oraz kotle Viessmana typ SHPE 14000 HD17;

- W nowej linii badawczej do: zalania pomp i uzupełniania wody w zbiorniku wody czystej w obiegu zamkniętym mycia prętów „prewetting”; do zasilania zbiornika retencyjnego w obiegu zamkniętym „ROWA”; do zasilania chłodnicy ROHLOFF;

- W laboratorium badawczo-doświadczalnym, w :

- Wannie o pojemności 240 l do wytrawiania próbek stali w roztworze kwasu solnego,

- Dwukomorowej wannie o pojemności każdej z komór 100 l do elektrochemicznego trawienia prób,

- Wannie do neutralizacji o pojemności 1 m3,

- Dwóch wanien do płukania o pojemności 100 i 120 l,

- Dwóch wanien do hartowania o pojemności 300 l każda,

- W Sali analiz klasycznych.

Woda przemysłowa wykorzystywana jest na cele technologiczne w zakresie:

- W instalacji stalowni do:

- Zasilania i uzupełniania strat w nowym zamkniętym obiegu wody chłodzącej dla Zakładu Stalowni – obieg składa się ze: zbiornika wody zimnej o poj. 660 m3, pompowni wody zimnej, zbiornika wody ciepłej o poj. 860 m3, pompowni wody ciepłej, chłodni wentylatorowej typu Dynamiks 7500 – 2 celki, systemu filtrowania wody obiegowej, instalacji kondycjonowania wody, sieci przewodów (zasilających i powrotnych) oraz studni wody ciepłej z pompami zatapialnymi w hali stalowni. Obieg ten wykorzystywany będzie do chłodzenia elementów następujących urządzeń Stalowni : pieca D5, piecokadzi: PK2,PK3, urządzenia VOD, pieca homogenizacyjnego oraz w obiegu czystym COS do uzupełnienia strat wody, chłodzenia wymienników wodo-wodnych, gazów odlotowych z pieca D5

- Zasilania i uzupełniania strat obiegu brudnego linii ciągłego odlewania stali COS – obieg brudny linii COS, służący do natryskowego (bezprzeponowego) schładzania pasma stali z linii COS, składający się z: filtra wody zasilającej, zbiornika wody zasilającej, osadnika zendry i cyklonu do oddzielania drobnej zendry z wody po natrysku. Zanieczyszczenia kierowane będą do zbiornika szlamu, gdzie trafia również woda z płukania filtrów żwirowych obiegu czystego linii COS, oraz woda z płukania filtrów wody zasilającej obiegu brudnego. Szlam ze zbiornika kierowany będzie następnie do klarownika, z którego oddzielona woda odprowadzana jest do kanalizacji;

- Uzupełnianie strat obiegu brudnego urządzenia do obróbki próżniowej VOD/VD – obieg brudny urządzenia VOD służy do skraplania pary w kondensatorach pompy próżniowej. Podgrzana w procesie chłodzenia skraplaczy woda wraz ze skroplinami pary spływa ze skraplaczy (kondensatorów) do zbiornika zamknięcia barometrycznego, skąd przy użyciu pompy kierowana jest na 2 chłodnie wentylatorowe. Po schłodzeniu woda spływa do zbiorników chłodni, skąd pompą podawana jest do skraplaczy pompy próżniowej. Podczyszczanie wody obiegowej odbywa się w komorach pod chłodniami, które są cyklicznie czyszczone (ok. 1 x w roku). Wydajność obiegu wynosi około 620 m3/h. Straty wody w obiegu są niewielkie.

- Zraszanie żużla celem schłodzenia i zabezpieczenia przed pyleniem.

- W instalacji walcowni:

- Do uzupełniania strat w nowym obiegu wody chłodzącej dla Zakładu Walcowni – obieg ten wykorzystywany będzie do chłodzenia następujących urządzeń Walcowni: pieca obrotowego, pieca grzewczego przepychowego nr 40, pieca grzewczego z trzonem pokrocznym nr 42, pieca nr 43. Obieg składa się ze: zbiornika wody zimnej o poj. 142 m3, pompowni wody zimnej, zbiornika wody ciepłej o poj. 192m3, pompowni wody ciepłej, chłodni wentylatorowej typu Dynamiks 3600 – 3 celki, systemu filtrowania wody obiegowej, instalacji kondycjonowania wody, sieci przewodów (zasilających i powrotnych).

- Do uzupełniania i świeżenia wody w nowym zamkniętym „brudnym” obiegu wody chłodzącej z instalacją schładzania dla Zakładu Walcownia – Obieg ten wykorzystywany będzie do chłodzenia i zasilania następujących urządzeń Walcowni kalibrowej i Walcowni Blach: walcarka DUO na walcowni blach, walcarka TRIO na walcowni blach, zbijacz zgorzeliny na walcowni blach, walcarka D700 na walcowni kalibrowej, zbijacz zgorzeliny na walcowni kalibrowej, piły do cięcia na gorąco, wysadzarka pieca obrotowego, wymienniki i chłodnice 
w stacjach hydraulicznych. Obieg składa się z odzendrownika, komory pomp zatapialnych z pompami do cieczy zanieczyszczonych szt. 2, zbiornika żelbetonowego o poj. 60 m3 podzielonego na trzy części (komora brudna z separatorem oleju, komora brudna do osadzania cząstek stałych, komora czysta), pompownia obiegu wody czystej (3 pompy: 2 prac.1 rez.), filtrów samoczyszczących, instalacji kondycjonowania 
i korekty fizykochemicznej wody, chłodni wentylatorowej, sieci przewodów (zasilających i powrotnych)

- Do chłodzenia przeponowego obiegu oleju w stacjach hydraulicznych,

- Do uzupełniania strat, wymiany kąpieli i świeżenia częściowo zamkniętego obiegu wodnego wanny hartowniczej. Obieg składa się z: zbiornika buforowego o poj. 3m3, układu dwóch pomp, dwóch filtrów siatkowych połączonych równolegle, chłodni wentylatorowej,

- Do zasilania chłodnicy w obiegu zamkniętym „ROWA” przy defektoskopie ultradźwiękowym w nowej linii badawczej;

Ponadto woda przemysłowa wykorzystywana jest na cele ppoż”.

I.8. Tabela 1 otrzymuje brzmienie:

„TABELA 1

| Emitor | Źródło emisji | Substancja zanieczyszczająca | Emisja dopuszczalna |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [kg/h] | [mg/Nm3]/ [ng I-TEQ/Nm3]**/ [mg/m3u]*** |
| Instalacja stalowni |
| E1 | Piec łukowy D5, piecokadzie PK2, PK3 | Chrom* | - | 0,09 |
|  |  | Cynk* | - | 0,28 |
|  |  | Mangan* | - | 0,39 |
|  |  | Miedź* | - | 0,01 |
|  |  | Nikiel* | - | 0,01 |
|  |  | Ołów* | - | 0,06 |
|  |  | Pył ogółem | - | <5 |
|  |  | Pył zawieszony PM10 | - | - |
|  |  | Pył zawieszony PM2,5 | - | - |
|  |  | Rtęć | - | <0,05 |
|  |  | Wanad* | - | 0,004 |
|  |  | Żelazo* | - | 2,64 |
|  |  | Dioksyny i furany (PCDD/F) | - | <0,1** |
|  |  | Tlenek węgla | 362 | - |
|  |  | Dwutlenek azotu | 3,8 | - |
|  |  | Dwutlenek siarki | 14,7 | - |
| E2 | Piec łukowy D5, piecokadzie , PK2, PK3 | Chrom* | - | 0,09 |
|  |  | Cynk* | - | 0,28 |
|  |  | Mangan* | - | 0,39 |
|  |  | Miedź* | - | 0,01 |
|  |  | Nikiel* | - | 0,01 |
|  |  | Ołów* | - | 0,06 |
|  |  | Pył ogółem | - | <5 |
|  |  | Pył zawieszony PM10 | - | - |
|  |  | Pył zawieszony PM2,5 | - | - |
|  |  | Rtęć | - | <0,05 |
|  |  | Wanad* | - | 0,004 |
|  |  | Żelazo* | - | 2,64 |
|  |  | Dioksyny i furany (PCDD/F) | - | <0,1** |
|  |  | Tlenek węgla | 362 |  |
|  |  | Dwutlenek azotu | 3,8 |  |
|  |  | Dwutlenek siarki | 14,7 |  |
| E3 | Urządzenie VOD/VD | Tlenek węgla | 93,5 | - |
| E4 | Urządzenie VOD/VD | Tlenek węgla | 93,5 | - |
| E6 | Kocioł gazowy Vitomax 200HS | Dwutlenek azotu | - | 150*** |
|  |  | Dwutlenek siarki | - | 35*** |
|  |  | Pył ogółem | - | 5*** |
| E7 | Urządzenie do ciągłego odlewania stali COS | Dwutlenek azotu | 0,374 | - |
|  |  | Dwutlenek siarki | 0,380 | - |
|  |  | Pył ogółem | 0,116 | - |
|  |  | Pył zawieszony PM10 | 0,116 | - |
|  |  | Pył zawieszony PM2,5 | 0,116 | - |
|  |  | Tlenek węgla | 0,614 | - |
| E8 | Szlifierki: SBF-2; SKET Nr 1415-0009 i 1415-0010 | Pył ogółem | 0,235 | - |
|  |  | Pył zawieszony PM10 | 0,235 | - |
|  |  | Pył zawieszony PM2,5 | 0,235 | - |
| E9 | Piec homogenizacyjny nr 4C | Dwutlenek azotu | 0,225 | - |
|  |  | Dwutlenek siarki | 0,0004 | - |
|  |  | Pył ogółem | 0,002 | - |
|  |  | Pył zawieszony PM10 | 0,002 | - |
|  |  | Pył zawieszony PM2,5 | 0,002 | - |
|  |  | Tlenek węgla | 0,049 | - |
| E6A | Kocioł VIESSMAN typ SHPE 14000 HD17 o mocy 9,687 MW | Dwutlenek azotu | - | 100*** |
|  |  | Dwutlenek siarki | - | 35*** |
|  |  | Pył ogółem | - | 5*** |
| Instalacja walcowni |
| E13 | Piec z trzonem obrotowym | Dwutlenek azotu | 10,5 | - |
|  |  | Dwutlenek siarki | 0,0157 | - |
|  |  | Pył ogółem | 0,2753 | - |
|  |  | Pył zawieszony PM10 | 0,2753 | - |
|  |  | Pył zawieszony PM2,5 | 0,2753 | - |
|  |  | Tlenek węgla | 2,3 | - |
| E15 | Piec żarzelniczy nr 207 | Dwutlenek azotu | 0,200 | - |
|  |  | Dwutlenek siarki | 0,0004 | - |
|  |  | Pył ogółem | 0,002 | - |
|  |  | Pył zawieszony PM10 | 0,002 | - |
|  |  | Pył zawieszony PM2,5 | 0,002 | - |
|  |  | Tlenek węgla | 0,043 | - |
| E16 | Piec żarzelniczy nr 208 | Dwutlenek azotu | 0,200 | - |
|  |  | Dwutlenek siarki | 0,0004 | - |
|  |  | Pył ogółem | 0,002 | - |
|  |  | Pył zawieszony PM10 | 0,002 | - |
|  |  | Pył zawieszony PM2,5 | 0,002 | - |
|  |  | Tlenek węgla | 0,043 | - |
| E17 | Piec żarzelniczy nr 209 | Dwutlenek azotu | 0,613 | - |
|  |  | Dwutlenek siarki | 0,028 | - |
|  |  | Pył ogółem | 0,0034 | - |
|  |  | Pył zawieszony PM10 | 0,0034 | - |
|  |  | Pył zawieszony PM2,5 | 0,0034 | - |
|  |  | Tlenek węgla | 0,105 | - |
| E18 | Piec żarzelniczy nr 210 | Dwutlenek azotu | 0,613 | - |
|  |  | Dwutlenek siarki | 0,028 | - |
|  |  | Pył ogółem | 0,0034 | - |
|  |  | Pył zawieszony PM10 | 0,0034 | - |
|  |  | Pył zawieszony PM2,5 | 0,0034 | - |
|  |  | Tlenek węgla | 0,105 | - |
| E19 | Piece żarzelnicze nr 204 i 205 | Dwutlenek azotu | 0,700 | - |
|  |  | Dwutlenek siarki | 0,0007 | - |
|  |  | Pył ogółem | 0,004 | - |
|  |  | Pył zawieszony PM10 | 0,004 | - |
|  |  | Pył zawieszony PM2,5 | 0,004 | - |
|  |  | Tlenek węgla | 0,076 | - |
| E20 | Piece do prób nr 452-242 | Dwutlenek azotu | 0,0225 | - |
|  |  | Dwutlenek siarki | 0,00005 | - |
|  |  | Pył ogółem | 0,0003 | - |
|  |  | Pył zawieszony PM10 | 0,0003 | - |
|  |  | Pył zawieszony PM2,5 | 0,0003 | - |
|  |  | Tlenek węgla | 0,0065 | - |
| E21 | Piec (palenisko) kuzienne | Dwutlenek azotu | 0,05 | - |
|  |  | Dwutlenek siarki | 0,25 | - |
|  |  | Pył ogółem | 0,62 | - |
|  |  | Pył zawieszony PM10 | 0,18 | - |
|  |  | Pył zawieszony PM2,5 | 0,18 | - |
|  |  | Tlenek węgla | 0,65 | - |
| E24 | Przecinarka GOW-680, nr 403-205 | Pył ogółem | 1,102 | - |
|  |  | Pył zawieszony PM10 | 0,173 | - |
|  |  | Pył zawieszony PM2,5 | 0,173 | - |
| E25 | Piec żarzelniczy nr 211 | Dwutlenek azotu | 0,200 | - |
|  |  | Dwutlenek siarki | 0,0004 | - |
|  |  | Pył ogółem | 0,002 | - |
|  |  | Pył zawieszony PM10 | 0,002 | - |
|  |  | Pył zawieszony PM2,5 | 0,002 | - |
|  |  | Tlenek węgla | 0,043 | - |
| E29 | Piece żarzelnicze nr 200, 201 i 203 | Dwutlenek azotu | 0,6000 | - |
|  |  | Dwutlenek siarki | 0,0012 | - |
|  |  | Pył ogółem | 0,0057 | - |
|  |  | Pył zawieszony PM10 | 0,0057 | - |
|  |  | Pył zawieszony PM2,5 | 0,0057 | - |
|  |  | Tlenek węgla | 0,1300 | - |
| E30 | Piec grzewczy nr 40 | Dwutlenek azotu | 5,520 | - |
|  |  | Dwutlenek siarki | 0,006 | - |
|  |  | Pył ogółem | 0,386 | - |
|  |  | Pył zawieszony PM10 | 0,386 | - |
|  |  | Pył zawieszony PM2,5 | 0,386 | - |
|  |  | Tlenek węgla | 0,285 | - |
| E31 | Piec grzewczy nr 42 | Dwutlenek azotu | 2,405 | - |
|  |  | Dwutlenek siarki | 0,052 | - |
|  |  | Pył ogółem | 0,1885 | - |
|  |  | Pył zawieszony PM10 | 0,1885 | - |
|  |  | Pył zawieszony PM2,5 | 0,1885 | - |
|  |  | Tlenek węgla | 0,1755 | - |
| E32 | Piec grzewczy nr 43 | Dwutlenek azotu | 0,294 | - |
|  |  | Dwutlenek siarki | 0,0006 | - |
|  |  | Pył ogółem | 0,0035 | - |
|  |  | Pył zawieszony PM10 | 0,0035 | - |
|  |  | Pył zawieszony PM2,5 | 0,0035 | - |
|  |  | Tlenek węgla | 0,083 | - |
| E33 | Piece grzewcze nr 47 | Dwutlenek azotu | 2,016 | - |
|  |  | Dwutlenek siarki | 0,0018 | - |
|  |  | Pył ogółem | 0,014 | - |
|  |  | Pył zawieszony PM10 | 0,014 | - |
|  |  | Pył zawieszony PM2,5 | 0,014 | - |
|  |  | Tlenek węgla | 0,2912 | - |
| E37 | Kocioł Buderus o mocy 170kWt | Dwutlenek azotu | 0,027 | - |
|  |  | Dwutlenek siarki | 0,0063 | - |
|  |  | Pył ogółem | 0,001 | - |
|  |  | Pył zawieszony PM10 | 0,001 | - |
|  |  | Pył zawieszony PM2,5 | 0,001 | - |
|  |  | Tlenek węgla | 0,007 | - |

Stężenie substancji w gazach odlotowych wyrażone w mg/Nm3 w powyższej tabeli zgodnie z zapisami konkluzji BAT w odniesieniu do produkcji żelaza i stali odnoszą się do warunków normalnych, tj. temperatury 273,15 K 
i ciśnienia 101,3 kPa po odliczeniu zawartości pary wodnej

*jako suma metalu i jego związków w pyle zawieszonym PM10

**dioksyny i furany (PCDD/F) jako suma iloczynu stężeń dioksyn i furanów w gazach odlotowych 
oraz ich współczynników równoważności toksycznej

*** mg/m3u - zgodnie z zapisami rozporządzenia w sprawie standardów emisyjnych oznacza masę wyemitowanych substancji na objętość gazu odlotowego, w warunkach umownych: temperatura 273,15 K, ciśnienie 101,3 kPa, przy zawartości 3% tlenu w gazach odlotowych”

I.9. Tabela 2 otrzymuje brzmienie:

„TABELA 2

| Lp. | Substancja zanieczyszczająca | Dopuszczalna emisja roczna [Mg/rok] |
| --- | --- | --- |
|  |  | Instalacja stalowni | Instalacja walcowni | Łącznie |
| 1. | Chrom* | 0,484 | - | 0,484 |
| 2. | Cynk* | 1,560 | - | 1,560 |
| 3. | Dwutlenek azotu | 76,7 | 188,2 | 264,9 |
| 4. | Dwutlenek siarki | 252,3 | 1,059 | 253,359 |
| 5. | Mangan* | 2,116 | - | 2,116 |
| 6. | Miedź* | 0,062 | - | 0,062 |
| 7. | Nikiel* | 0,052 | - | 0,052 |
| 8. | Ołów* | 0,342 | - | 0,342 |
| 9. | Pył ogółem | 30,65 | 11,56 | 42,21 |
| 10. | Pył zawieszony PM10 | 30,65 | 7,53 | 38,18 |
| 11. | Pył zawieszony PM2,5 | 30,65 | 7,53 | 38,18 |
| 12. | Rtęć | 0,336 | - | 0,336 |
| 13. | Tlenek węgla | 7100,63 | 29,5 | 7129,5 |
| 14. | Wanad* | 0,024 | - | 0,024 |
| 15. | Żelazo* | 14,520 | - | 14,520 |
| 16. | Dioksyny i furany (PCDD/F) | 0,00055 | - | 0,00055 |

*jako suma metalu i jego związków w pyle zawieszonym PM10

I.10. Punkt II.2 otrzymuje brzmienie:

„II.2.1. Dopuszczalna ilość ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych operatora zewnętrznego:

- Studzienka P-1:	Qśrd = 480 m3/d, oraz ścieki deszczowe z powierzchni  szczelnej 	ok. 2400 m2,

- Studzienka P-2:	Qśrd = 787,8 m3/d, oraz ścieki deszczowe z powierzchni szczelnej 	ok. 3 160 m2,

- Studzienka P-3:	Qśrd = 620 m3/d, oraz ścieki deszczowe z powierzchni szczelnej 	ok. 10 760 m2

„

I.11. Punkt II.3. otrzymuje brzmienie:

„II.3. Dopuszczalne rodzaje i ilości wytwarzanych odpadów

II.3.1. Instalacja stalowni

TABELA 4

| Lp | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Ilość odpadu | Podstawowy skład chemiczny i właściwości | Miejsce i źródło powstawania odpadu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 02 01 | Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze) | 80 000 | Ciało stałe nierozpuszczalne w wodzie o składzie: węgiel, krzemiany wapnia i magnezu, tlenki żelaza i manganu | Żużel z procesu wytapiania stali w elektrycznym piecu łukowym oraz z rafinacji w urządzeniach do obróbki pozapiecowej. |
| 2 | 10 02 07* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 4 200 | Ciało stałe nierozpuszczalne w wodzie metaliczny pył o składzie: C, Mn,S,Mo,Fe,Mg,Al.,Si, związki Cr, Ni, Cu, Zn oraz Pb i jego związki, P. HP6 ostra toksyczność H14 ekotoksyczne | Pył zatrzymany w centralnym systemie odpylania pieca łukowego D5 i piecokadzi oraz w filtrze maszyny do cięcia gazowego pasma stali na COS. |
| 3 | 10 02 08 | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 07 | 4 200 | Ciało stałe nierozpuszczalne w wodzie, metaliczny pył o składzie: C, Mn, S, Mo, Fe, Mg, Al., Si | Pył zatrzymany w centralnym systemie odpylania pieca łukowego D5 i piecokadzi oraz w filtrze maszyny do cięcia gazowego pasma stali na COS. |
| 4 | 10 02 10 | Zgorzelina walcownicza | 2 200 | Ciało stałe nierozpuszczalne w wodzie o składzie: tlenki metali, głównie żelaza | Odpad stanowi produkt utleniania powierzchni wyrobu, jest to zgorzelina powstająca podczas chłodzenia pasma w linii COS |
| 5 | 10 02 15 | Inne szlamy i osady pofiltracyjne | 100 | Ciało stałe nierozpuszczalne w wodzie o składzie: tlenki metali, głównie żelaza. | Szlam z procesu oczyszczania wody chłodzącej brudnego obiegu VOD. |
| 6 | 10 02 80 | Zgary z hutnictwa żelaza | 1 300 | Ciało stałe nierozpuszczalne w wodzie o składzie: tlenki metali, głównie żelaza. | Odpad z procesów utleniania w piecu łukowym i obróbki pozapiecowej oraz chłodzenia odlewanego pasma metalu w maszynie do ciągłego odlewania stali oraz cięcia pasma palnikami gazowo-tlenowymi na COS |
| 7 | 10 02 99 | Inne niewymienione odpady | 50 | Ciało stałe nierozpuszczalne w wodzie o składzie: grafit (C) | Zużyte elektrody grafitowe z pieca łukowego D5 oraz piecokadzi. |
| 8 | 12 01 01 | Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów | 1 000 | Ciało stałe nierozpuszczalne w wodzie o składzie: metale żelazne | Odpad z mechanicznej obróbki metali. |
| 9 | 12 01 02 | Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów | 20 000 | Ciało stałe nierozpuszczalne w wodzie o składzie: metale żelazne | Cząstki żelaza i jego stopów z cięcia wyrobów, pobierania prób do badań, odpad technologiczny z COS, z odlewania syfonowego we wlewnice, odpady z remontów i likwidacji zbędnych środków trwałych, a także wybraki produkcyjne. |
| 10 | 12 01 03 | Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych | 2,5 | Ciało stałe nierozpuszczalne w wodzie o składzie: metale nieżelazne | Odpad z mechanicznej obróbki metali. |
| 11 | 12 01 04 | Cząstki i pyły metali nieżelaznych | 15 | Ciało stałe nierozpuszczalne w wodzie o składzie: metale nieżelazne | Odpad z mechanicznej obróbki metali. |
| 12 | 12 01 13 | Odpady spawalnicze | 0,25 | Ciało stałe nierozpuszczalne w wodzie o składzie: metale żelazne, związki mineralne | Elektrody spawalnicze i drut spawalniczy |
| 13 | 12 01 17 | Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16 | 290 | Ciało stałe nierozpuszczalne w wodzie o składzie: metale żelazne, związki mineralne | Odpad głównie tarcz szlifierskich ze szlifierki w linii COS. |
| 14 | 12 01 21 | Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20 | 3 | Ciało stałe nierozpuszczalne w wodzie o składzie: materiał ścierny korund (tlenek glinu), karbokorund (węglik krzemu), elektrokorund (Al2O3 powyżej 95%), spoiwo ceramiczne lub żywiczne, cząstki metal | Tarcze szlifierskie z szlifierki w linii ciągłego odlewania stali. |
| 15 | 13 01 10* | Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 10 | Ciecz o składzie: węglowodory Odpad toksyczny, szkodliwy, szkodliwy dla środowiska wodnego. HP6 ostra toksyczność H14 ekotoksyczne | Oleje z okresowej wymiany w maszynach i urządzeniach wchodzących w skład instalacji i urządzeń technicznych. |
| 16 | 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 10 | Ciecz o składzie: węglowodory Odpad toksyczny, szkodliwy, szkodliwy dla środowiska wodnego. HP6 ostra toksyczność H14 ekotoksyczne | Oleje z okresowej wymiany w maszynach i urządzeniach wchodzących w skład instalacji i urządzeń technicznych. |
| 17 | 13 02 08* | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 2 | Ciecz o składzie: węglowodory Odpad toksyczny, szkodliwy, szkodliwy dla środowiska wodnego. HP6 ostra toksyczność H14 ekotoksyczne | Oleje z okresowej wymiany w maszynach i urządzeniach wchodzących w skład instalacji i urządzeń technicznych. |
| 18 | 13 03 07* | Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 10 | Ciecz o składzie: węglowodory Odpad toksyczny, szkodliwy, szkodliwy dla środowiska wodnego. HP6 ostra toksyczność H14 ekotoksyczne | Oleje z okresowej wymiany w transformatorach |
| 19 | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 5 | Ciało stałe o składzie: celuloza oraz różne dodatki i wypełniacze (np. skrobia ziemniaczana, siarczan barowy, kreda, talk, substancje klejące, barwniki). | Zużyte opakowania z papieru i tektury: papier pakunkowy, tektura, pudełka tekturowe. |
| 20 | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 8 | Ciało stałe o składzie: polipropylen PP, polietylen PE, polistyren, PCW i inne. | Zużyte opakowania z tworzyw sztucznych typu : beczki, kanistry, różnego rodzaju folie, worki i pojemniki. |
| 21 | 15 01 03 | Opakowania z drewna | 100 | Ciało stałe o składzie: celuloza, hemiceluloza, lignina | Nienadające się do ponownego użycia opakowania z drewna typu palety, skrzynie, przekładki, kantówki – odpad powstaje w czasie rozładunku dostaw materiałów i surowców oraz części zamiennych |
| 22 | 15 01 04 | Opakowania z metali | 10 | Ciało stałe o składzie: stal, aluminium oraz inne metale i ich stopy. | Beczki, pojemniki i puszki metalowe jak również taśma stalowa i drut z rozpakowywania dostaw. |
| 23 | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | 2 | Ciało stałe o składzie: tworzywa sztuczne (głównie z PE, PP, PET i in.), stal, papier w zależności od rodzaju opakowania HP6 ostra toksyczność H14 ekotoksyczne | Opakowania zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi lub zawierające pozostałości stosowanych preparatów chemicznych/olejów używanych na potrzeby produkcji i utrzymania instalacji w ciągłym ruchu. |
| 24 | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne, (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB). | 8 | Tkaniny głównie z bawełny, włókien z tworzyw sztucznych, zanieczyszczone: węglowodorami, manganem, żelazem związkami wanadu, chromu, niklu, miedzi, cynku,i ołowiu HP3 łatwopalne HP5 działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT) lub zagrożenie HP6 ostra toksyczność H14 ekotoksyczne | Wkłady filtracyjne w filtrach tkaninowych suchych, zaolejone czyściwo włókiennicze, zanieczyszczone tkaniny filtracyjne, zaolejone rękawice i ubrania ochronne, zaolejony sorbent z likwidacji rozlewisk olejowych. |
| 25 | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | 20 | Tkaniny głównie z bawełny, włókien z tworzyw sztucznych i in. | Wkłady filtracyjne filtrów tkaninowych suchych oraz sorbentów w osuszaczach powietrza stacji SOP, zużyte czyściwo, zużyte sorbenty niezanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi. |
| 26 | 16 01 19 | Tworzywa sztuczne | 3,5 | Odpad stały o składzie: kauczuk, wypełniacze, polimery syntetyczne. | Zużyte węże gumowe (np. tlenowe, acetylenowe, wodne). |
| 27 | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12. | 2 | Odpad stały o składzie: tworzywa sztuczne (polistyren, polipropylen, polichlorekwinylu, polimetakrylanmetylu), metale (żelazo, aluminium, miedź, cynk), guma (polibutadien), szkło (kwarc, węglan wapnia). Elementy urządzeń zawierające: metale ciężkie, głównie ołów, beryl, rtęć, kadm. HP5 działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT) lub zagrożenie HP6 ostra toksyczność HP14 ekotoksyczne | Zużyte lampy fluorescencyjne i rtęciowe, które stosowane są do oświetlania hal produkcyjnych oraz zużyte urządzenia jak: monitory itp. będące na wyposażeniu urządzeń technologicznych instalacji |
| 28 | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | 10 | Odpad stały o składzie: tworzywa sztuczne (polistyren, polipropylen, polichlorekwinylu, polimetakrylanmetylu), metale (żelazo, aluminium, miedź, cynk), guma(polibutadien) szkło (kwarc, węglan wapnia) | Nienadające się do użytkowania komputery i inny sprzęt elektroniczny, będące na wyposażeniu urządzeń technologicznych instalacji |
| 29 | 16 02 16 | Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 | 2,5 | Odpad stały o składzie: tworzywa sztuczne (polistyren, polipropylen, polichlorekwinylu, polimetakrylanmetylu), metale (żelazo, aluminium, miedź, cynk), guma(polibutadien) szkło (kwarc, węglan wapnia) | Odpad powstaje z bieżącej obsługi i konserwacji maszyn i urządzeń, zużyte części maszyn i urządzeń eksploatowanych w zakładzie, usunięte podczas nagłych awarii instalacji. |
| 30 | 16 11 04 | Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03 | 2 000 | Odpad stały, produkty wysokoglinowe, betonowe na bazie korundu i andaluzytu, magnezjowo-węglowe wiązane żywicami, magnezytowe wypalane, dolomitowe, spinelowe, korundowo-cyrkonowe, zaprawy i zasypki magnezytowe, wysokoglinowe, zasadowe | Materiały ogniotrwałe twarde tj. cegła i prefabrykaty (kształtki) szamotowe, wysokoglinowe, betonowe, magnezytowe, korundowo-cyrkonowe itp. oraz zużyte izolacyjne włókna ceramiczne (tzw. włóknina w postaci modułów, mat, płyt pochodzące z pieców grzewczych żarzelniczych, elektrycznego pieca do wytopu stali, kadzi odlewniczych głównych i pośrednich). |
| 31 | 19 08 13* | Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych | 20 | Odpad ciekły o składzie: woda, węglowodory ropopochodne związki chromu, niklu, miedzi, cynku i ołowiu HP6 ostra toksyczność HP14 ekotoksyczne | Szlamy zagęszczane w klarownikach z procesu oczyszczania wody chłodzącej i ścieków z brudnego obiegu COS na filtrach odśrodkowych i osadnikach. |
| 32 | 19 08 14 | Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13 | 20 | Odpad ciekły o składzie: woda, tlenki metali, głównie żelaza | Szlamy zagęszczane w klarownikach z procesu oczyszczania wody chłodzącej i ścieków z brudnego obiegu COS na filtrach odśrodkowych i osadnikach. |
| 33 | 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 | 1 300 | Odpad stały zawierający zanieczyszczenia niemetaliczne występujące w złomie w postaci mieszaniny: ziemi, kamieni, betonu, rdzy-zendry, drewna (celuloza), tworzyw sztucznych (np. PP,PE,PET). | Odpad wysegregowany z dostaw odpadów przeznaczonych do odzysku w zakładzie. |

II.3.2. Instalacja walcowni

TABELA 5

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Ilość odpadu | Podstawowy skład chemiczny i właściwości | Miejsce i źródło powstawania odpadu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 02 10 | Zgorzelina walcownicza | 7 000 | Ciało stałe nierozpuszczalne w wodzie o składzie: tlenki metali, głównie żelaza. | Zgorzelina powstająca w trakcie nagrzewania wsadu w piecach grzewczych, w trakcie chłodzenia / hartowania wodą, oraz podczas zbijania zgorzeliny. |
| 2 | 10 02 99 | Inne niewymienione odpady | 1 000 | Ciało stałe nierozpuszczalne w wodzie o składzie: tlenki metali, głównie żelaza oraz celuloza, lignina | Produkt utleniania powierzchni wyrobu, zanieczyszczony brzeziną, powstający w trakcie walcowania wsadu oraz część niewykorzystanej brzeziny zmieszanej ze zgorzeliną, mieszaninę materiałów ogniotrwałych i zgorzeliny z pieców grzewczych, oddzieloną zgorzelinę (zendrę) jak również rozkruszoną cegłę ogniotrwałą. |
| 3 | 12 01 01 | Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów | 1 000 | Ciało stałe nierozpuszczalne w wodzie o składzie: metale żelazne | Odpad z mechanicznej obróbki metali. |
| 4 | 12 01 02 | Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów | 25 000 | Ciało stałe nierozpuszczalne w wodzie o składzie: metale żelazne | Cząstki żelaza i jego stopów z cięcia wyrobów, pobierania prób do badań, odpady z remontów i likwidacji zbędnych środków trwałych, a także wybraki produkcyjne. |
| 5 | 12 01 03 | Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych | 2,5 | Ciało stałe nierozpuszczalne w wodzie o składzie: metale nieżelazne | Odpad z mechanicznej obróbki metali. |
| 6 | 12 01 04 | Cząstki i pyły metali nieżelaznych | 15 | Ciało stałe nierozpuszczalne w wodzie o składzie: metale nieżelazne | Odpad z mechanicznej obróbki metali. |
| 7 | 12 01 09* | Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców | 40 | Odpad ciekły o składzie: węglowodory i dodatki (inhibitory korozji, bufory, zasady organiczne i nieorganiczne). Odpad toksyczny, szkodliwy, szkodliwy dla środowiska wodnego. HP6 ostra toksyczność HP14 ekotoksyczne | Zużyte emulsje olejowe z chłodzenia obrabianych detali i narzędzi w obróbce mechanicznej na łuszczarkach do prętów, szlifierkach do obróbki walców, oraz prostownicy skośnorolkowej. |
| 8 | 12 01 13 | Odpady spawalnicze | 0,25 | Ciało stałe nierozpuszczalne w wodzie o składzie: metale żelazne, związki mineralne | Elektrody spawalnicze i drut spawalniczy |
| 9 | 12 01 14* | Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne | 510 | Ciało stałe nierozpuszczalne w wodzie o składzie: metale żelazne, metale nieżelazne, węglowodory, dodatki. HP4 drażniące działanie na skórę i powodujące uszkodzenie oczu HP5 działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT) lub zagrożenie HP6 ostra toksyczność HP14 ekotoksyczny | Szlamy zawierające emulsje olejowe z szlifowania powierzchni walców hutniczych, oraz odpad z procesu walcowania stali na walcarkach, który powstaje podczas czyszczenia kanałów technologicznych (zawiera głównie pozostałości zgorzeliny walcowniczej zanieczyszczonej częściowo olejami i smarami oraz cząstkami niespalonych gałązek brzeziny). |
| 10 | 12 01 15 | Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14 | 30 | Ciało stałe nierozpuszczalne w wodzie o składzie: metale nieżelazne metale żelazne. | Szlamy z procesów obróbki mechanicznej metali. |
| 11 | 12 01 17 | Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16 | 200 | Ciało stałe nierozpuszczalne w wodzie o składzie: metale nieżelazne metale żelazne | Odpady z szlifowania na sucho wyrobów oraz śrut stalowy z oczyszczarek śrutowych, zendra oraz pył zatrzymany przez urządzenia odpylające szlifierek, oczyszczarek, przecinarek. |
| 12 | 12 01 21 | Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20 | 8 | Ciało stałe nierozpuszczalne w wodzie o składzie: materiał ścierny korund (tlenek glinu), karbokorund (węglik krzemu), elektrokorund (Al2O3 powyżej 95%), spoiwo ceramiczne lub żywiczne, cząstki metal | Zużyte tarcze szlifierskie, dyski, osełki, płótna i papiery ścierne nienadające się do dalszej eksploatacji z szlifowania kęsisk, blach, rygli, kęsów, wypałek, walców hutniczych oraz cięcia wyrobów na obcinarkach na oddziałach wykańczalni i wypalarek |
| 13 | 13 01 10* | Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 20 | Ciecz o składzie: węglowodory Odpad toksyczny, szkodliwy, szkodliwy dla środowiska wodnego. HP6 ostra toksyczność HP14 ekotoksyczne | Oleje z okresowej wymiany w maszynach i urządzeniach wchodzących w skład instalacji i urządzeń technicznych. |
| 14 | 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 25 | Ciecz o składzie: węglowodory Odpad toksyczny, szkodliwy, szkodliwy dla środowiska wodnego. HP6 ostra toksyczność HP14 ekotoksyczne | Oleje z okresowej wymiany w maszynach i urządzeniach wchodzących w skład instalacji i urządzeń technicznych. |
| 15 | 13 02 08* | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 6 | Ciecz o składzie: węglowodory Odpad toksyczny, szkodliwy, szkodliwy dla środowiska wodnego. HP6 ostra toksyczność HP14 ekotoksyczne | Oleje z okresowej wymiany w maszynach i urządzeniach wchodzących w skład instalacji i urządzeń technicznych. |
| 16 | 13 03 07* | Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 10 | Ciecz o składzie: węglowodory Odpad toksyczny, szkodliwy, szkodliwy dla środowiska wodnego. HP6 ostra toksyczność HP14 ekotoksyczne | Oleje z okresowej wymiany w transformatorach |
| 17 | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 10 | Ciało stałe o składzie: celuloza oraz różne dodatki i wypełniacze (np. skrobia ziemniaczana, siarczan barowy, kreda, talk, substancje klejące, barwniki). | Zużyte opakowania z papieru i tektury: papier pakunkowy, tektura, pudełka tekturowe. |
| 18 | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 6,5 | Ciało stałe o składzie: polipropylen PP, polietylen PE, polistyren, PCW i inne. | Zużyte opakowania z tworzyw sztucznych typu : beczki, kanistry, różnego rodzaju folie, worki i pojemniki. |
| 19 | 15 01 03 | Opakowania z drewna | 200 | Ciało stałe o składzie: celuloza, hemiceluloza, lignina | Opakowania z drewna: palety, skrzynie, przekładki, kantówki – odpad powstaje w czasie rozładunku dostaw materiałów, części zamiennych itp. oraz pakowania i magazynowania wyrobów |
| 20 | 15 01 04 | Opakowania z metali | 150 | Ciało stałe o składzie: stal, aluminium oraz inne metale i ich stopy | Zużyty drut wiązałkowy tzw. witki, wykorzystywany do wiązania produkowanych wyrobów (prętów) w poszczególnych fazach procesu technolog. oraz beczki, pojemniki i puszki metalowe jak również taśma stalowa i drut z rozpakowywania dostaw. |
| 21 | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | 3 | Ciało stałe o składzie: tworzywa sztuczne (głównie z PE, PP, PET i in.), stal, papier w zależności od rodzaju opakowania HP6 ostra toksyczność HP14 ekotoksyczne | Opakowania zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi lub zawierające pozostałości stosowanych preparatów chemicznych/olejów używanych na potrzeby produkcji i utrzymania instalacji w ciągłym ruchu. |
| 22 | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne, (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB). | 8 | Tkaniny głównie z bawełny, włókien z tworzyw sztucznych, zanieczyszczone: węglowodorami, manganem, żelazem związkami wanadu, chromu, niklu, miedzi, cynku i ołowiu | Odpad powstaje z bieżącej obsługi i konserwacji maszyn i urządzeń, są to m.in. wkłady filtracyjne w filtrach tkaninowych suchych, zaolejone czyściwo włókiennicze, zanieczyszczone tkaniny filtracyjne, zaolejone rękawice i ubrania ochronne jak również zaolejony sorbent z likwidacji rozlewisk olejowych powstałych w trakcie eksploatacji instalacji |
| 23 | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | 10 | Tkaniny głównie z bawełny, włókien z tworzyw sztucznych i in. | Wkłady filtracyjne filtrów tkaninowych suchych oraz sorbentów w osuszaczach powietrza stacji SO, zużyte czyściwo jak również zużyte sorbenty niezanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi. |
| 24 | 16 01 19 | Tworzywa sztuczne | 3,5 | Odpad stały o składzie: kauczuk, wypełniacze, polimery syntetyczne. | Zużyte węże gumowe (np. tlenowe, acetylenowe, wodne) nienadające się do użytku |
| 25 | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12. | 3 | Odpad stały o składzie: tworzywa sztuczne (polistyren, polipropylen, polichlorekwinylu, polimetakrylanmetylu), metale (żelazo, aluminium, miedź, cynk), guma (polibutadien), szkło (kwarc, węglan wapnia). Elementy urządzeń zawierające: metale ciężkie, głównie ołów, beryl, rtęć, kadm. HP5 działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT) lub zagrożenie HP6 ostra toksyczność HP14 ekotoksyczny | Zużyte lampy fluorescencyjne i rtęciowe z hal oraz zużyte urządzenia jak: monitory itp. będące na wyposażeniu urządzeń technologicznych instalacji |
| 26 | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | 10 | Odpad stały o składzie: tworzywa sztuczne (polistyren, polipropylen, polichlorekwinylu, polimetakrylanmetylu), metale (żelazo, aluminium, miedź, cynk), guma(polibutadien) szkło (kwarc, węglan wapnia) | Komputery i inny sprzęt elektroniczny, będące na wyposażeniu urządzeń technologicznych instalacji |
| 27 | 16 02 16 | Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione 16 02 15 | 3 | Odpad stały o składzie: tworzywa sztuczne (polistyren, polipropylen, polichlorekwinylu, polimetakrylanmetylu), metale (żelazo, aluminium, miedź, cynk), guma (polibutadien) szkło (kwarc, węglan wapnia) | Zużyte części maszyn i urządzeń eksploatowanych w zakładzie, usunięte podczas nagłych awarii instalacji. |
| 28 | 16 11 04 | Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03 | 500 | Odpad stały, produkty wysokoglinowe, betonowe na bazie korundu i andaluzytu, magnezjowo-węglowe wiązane żywicami, magnezytowe wypalane, dolomitowe, spinelowe, korundowo-cyrkonowe, zaprawy i zasypki magnezytowe, wysokoglinowe, zasadowe. | Materiały ogniotrwałe twarde tj. cegła i prefabrykaty (kształtki) szamotowe, wysokoglinowe, betonowe, magnezytowe, korundowo-cyrkonowe itp. oraz zużyte izolacyjne włókna ceramiczne (tzw. włóknina w postaci modułów, mat, płyt pochodzące z pieców grzewczych żarzelniczych, elektrycznego pieca do wytopu stali, kadzi odlewniczych głównych i pośrednich). |

„

I.12. Punkt III.1.  otrzymuje brzmienie:

„III.1. W zakresie emisji gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza z instalacji warunki odbiegające od normalnych stanowić będzie praca urządzeń odpylających w sytuacji  awarii odpylacza pracującego na potrzeby pieca łukowego D5 oraz piecokadzi PK2 i PK3  (emitor E-1 lub E-2). W przypadku awarii jednej z sekcji odpylacza workowego lub wentylatora wszystkie gazy odlotowe za pomocą przepustnic będą kierowane do drugiego odpylacza i emitora E-2 lub E-1”.

I.13. Punkt III.2.  otrzymuje brzmienie:

„III.2. Maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania się warunków odbiegających od normalnych, nie więcej niż:

− Piec łukowy D5 oraz piecokadzie PK2 i PK3 (emitor E-1) – 350 h/rok,

− Piec łukowy D5 oraz piecokadzie PK2 i PK3 (emitor E-2) – 350 h/rok”

I.14.  Tabela 6 otrzymuje brzmienie:

„TABELA 6

| Źródło emisji | Emitor |  | Parametry emitorów |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | typ | Wysokość [m] | Średnica / przekrój [m] [m x m] | Prędkość na wylocie* [m/s] | Temp.* [K] | Czas pracy [h/rok] |
| A. Instalacja Stalowni |
| Piec łukowy D5, piecokadzie PK2, PK3 | E1 | otwarty | 22,0 | 3,0 | 15,73 | 356 | 8 376 |
| Piec łukowy D5, piecokadzie PK2, PK3 | E2 | otwarty | 22,0 | 3,0 | 15,73 | 356 | 8 376 |
| Urządzenie VOD/VD | E3 | zadaszony | 25,7 | 0,125 | 0 | 293 | 5 500 |
| Urządzenie VOD/VD | E4 | zadaszony | 26,2 | 0,3 | 0 | 293 | 5 500 |
| Kocioł gazowy Vitomax 200 HS (rezerwowy) | E6 | otwarty | 22,0 | 1,0 | 6,4 | 423 | 720 |
| Urządzenie do ciągłego odlewania stali COS | E7 | otwarty | 22,0 | 1,0 | 13,27 | 308 | 7 296 |
| Szlifierki: SBF-2; SKET Nr 415-26005 i 415-26006 | E8 | otwarty | 20,0 | 0,8 | 16,03 | 293 | 7 500 / 7 920 |
| Piec homogenizacyjny nr 4C | E9 | zadaszony | 10,0 | 0,8 | 0 | 473 | 3 000 |
| Kocioł VIESSMAN typ SHPE 14000 HD17 o mocy 9,687 MW | E6A | otwarty | 21,5 | 0,8 | 5,97 | 388 | 8040 |
| B. Instalacja Walcowni |
| Piec z trzonem obrotowym | E13 | otwarty | 60,0 | 2,25 | 3,24 | 623 | 8200 |
| Piec żarzelniczy nr 207 | E15 | zadaszony | 23,0 | 0,25 x 0,6 | 0 | 523 | 7 920 |
| Piec żarzelniczy nr 208 | E16 | zadaszony | 23,0 | 0,25 x 0,6 | 0 | 523 | 7 920 |
| Piec żarzelniczy nr 209 | E17 | zadaszony | 23,0 | 0,7 | 0 | 523 | 7 920 |
| Piec żarzelniczy nr 210 | E18 | zadaszony | 23,0 | 0,7 | 0 | 523 | 7 920 |
| Piece żarzelnicze nr 204 i 205 | E19 | otwarty | 36,0 | 0,6 | 5,94 | 523 | 8200 |
| Piece do prób nr 452-242 | E20 | zadaszony | 17,3 | 0,6 | 0 | 423 | 6 800 |
| Piec (palenisko) kuzienne | E21 | poziomy | 9,0 | 0,35 | 0 | 323 | 720 |
| Przecinarka GOW-680, nr 1413-0007 | E24 | zadaszony | 9,0 | 0,25 | 0 | 293 | 4 000 |
| Piec żarzelniczy nr 211 | E25 | otwarty | 25,0 | 0,6 | 3,4 | 523 | 7 920 |
| Piece żarzelnicze nr 200, 201 i 203 | E29 | otwarty | 30,0 | 1,0 | 3,67 | 523 | 8100 |
| Piec grzewczy nr 40 | E30 | otwarty | 29,0 | 1,0 | 10,5 | 553 | 8 760 |
| Piec grzewczy nr 42 | E31 | otwarty | 32,0 | 1,4 | 3,26 | 673 | 4 000 |
| Piec grzewczy nr 43 | E32 | otwarty | 20,0 | 0,72 | 3,71 | 573 | 4 000 |
| Piece grzewcze nr 47 | E33 | otwarty | 19,5 | 1,47 | 5 | 573 | 8 760 |
| Kocioł Buderus o mocy 170kWt | E37 | zadaszony | 7,5 | 0,2 | 0 | 423 | 8 760 |

* - wartość parametru uwzględniona w modelowaniu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń

I.15.  Tabela 7 otrzymuje brzmienie:

„TABELA 7

| Lp. | Emitor | Źródło | Rodzaj urządzenia ochrony powietrza | Skuteczność [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | E1 | Piec łukowy D5, piecokadzie PK2, PK3 | 2 szt. filtrów workowych (pulsacyjnych) każdy po 960 worków poliestrowych | 99 |
| 2. | E2 | Piec łukowy D5, piecokadzie PK2, PK3 | 2 szt. filtrów workowych (pulsacyjnych) każdy po 960 worków poliestrowych | 99 |
| 3. | E7 | Urządzenie do ciągłego odlewania stali COS | filtr workowy (pulsacyjny) – 220 worków poliestrowych | 99 |
| 4. | E8 | Szlifierka SBF-2 | filtr workowy (pulsacyjny) – 192 worków poliestrowych | 98 |
|  |  | Szlifierki SKET | filtr workowy (pulsacyjny) – 96 worków poliestrowych | 95 |
| 5. | E24 | Przecinarka GOW-680 | cyklon (pionowy suchy) | 75 |

„

I.16.  Tabela 8 otrzymuje brzmienie:

„TABELA 8

| Nr studzienki | Lokalizacja | Źródło ścieków |
| --- | --- | --- |
| P-1 | Walcownia Kalibrowa – wylot z wanny hartowniczej (N-W hali) | Proces ulepszania cieplnego prętów walcowanych w wannie hartowniczej, wody opadowe i roztopowe z części dachu hali walcowni o pow. ok. 2400 m2 |
| P-2 | Stalownia, COS – na wprost bramy (N50°33’19,7” E22°03’11,7”) | Płukanie natryskowego pasma stali, płukanie filtrów wody zasilającej obiegu, płukanie filtrów żwirowych obiegu czystego linii COS, ścieki z wytrawialni i obróbki cieplnej zakładowego laboratorium badawczo-doświadczalnego, ścieki bytowe, wody opadowe i roztopowe z części dachu hali stalowni o pow. ok. 3 160 m2 |
| P-3 | Walcownia Blach – na wprost od bramy głównej (N50°33’12,1” E022°03’08,0”) | Ścieki przemysłowe z zamkniętego obiegu „brudnego” wody chłodzącej z instalacją schładzania dla zakładu Walcownia tj.ścieki powstające w wyniku świeżenia i odsalania obiegu. Obieg służy do chłodzenia i zasilania następujących urządzeń Walcowni Kalibrowej i Walcowni Blach: walcarka DUO na walcowni blach, walcarka TRIO na walcowni blach, zbijacz zgorzeliny na walcowni blach, walcarka D700 na walcowni kalibrowej, zbijacz zgorzeliny na walcowni kalibrowej, piły do cięcia na gorąco, wysadzarka pieca obrotowego, wymienniki i chłodnice w stacjach hydraulicznych, woda z płukania filtrów i odsoliny z zamkniętego obiegu wody chłodzącej dla Zakładu Walcownia, ścieki bytowe, wody opadowe i roztopowe z części dachu hali walcowni o pow.ok. 10 760 m2. |

2) 1 wylot: WP – wody pochłodnicze

3) 18 wylotów: S2 – S19 – ścieki bytowe

4) 38 wylotów: D13 – D50 – wody opadowe i roztopowe.”

I.17.  Tabela 10 otrzymuje brzmienie:

„TABELA 10

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Miejsce magazynowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 10 02 01 | Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze) | Odpad zlewany będzie do betonowego kanału pod piecem D5, po ostygnięciu transportowany jest ładowarką na wydzielony plac magazynowy, dzierżawiony przez firmę odbierającą odpad. Część żużla magazynowana będzie w hali Stalowni - rejon po piecach martenowskich M-3 i M-4. |
| 2. | 10 02 07* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | Odpad magazynowany będzie w oznakowanych nazwa i kodem odpadu kontenerach na utwardzonym placu w rejonie odpylni o pow. ok. 80m2. |
| 3. | 10 02 08 | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 07 | Odpad magazynowany będzie w oznakowanych nazwa i kodem odpadu kontenerach na utwardzonym placu w rejonie odpylni o pow. ok. 80m2. |
| 4. | 10 02 10 | Zgorzelina walcownicza | W oznakowanych nazwa i kodem odpadu metalowych skrzyniach na Stalowni/Hala COS - w rejonie filtra. |
| 5. | 10 02 15 | Inne szlamy i osady pofiltracyjne | Szlam bezpośrednio ze zbiornika pompowni urządzenia będzie pompowany do pojemników odbiorcy lub odbierany wozem asenizacyjnym. |
| 6. | 10 02 80 | Zgary z hutnictwa żelaza | Odpad usunięty spod maszyny do cięcia pasma gromadzony będzie w wyznaczonym miejscu hali COS, w oznaczonych nazwą i kodem odpadu metalowych pojemnikach samowyładowczych obok filtra odpylni , skąd transportowany jest do odbiorcy. |
| 7. | 10 02 99 | Inne niewymienione odpady | Odpad w postaci kawałków elektrod nienadających się do regeneracji oraz pył z regeneracji elektrod magazynowany będzie w oznaczonych nazwą i kodem odpadu pojemnikach metalowych umieszczonych na podeście w rejonie dawnego pieca D-3. |
| 8. | 12 01 01 | Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów | Odpad magazynowany będzie w oznaczonych nazwą i kodem odpadu metalowych pojemnikach na Stalowni - w warsztacie Utrzymania Ruchu oraz Laboratorium COS . |
| 9. | 12 01 02 | Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów | Odpad magazynowany będzie w oznaczonych nazwą i kodem odpadu metalowych pojemnikach lub luzem w hali COS, w warsztacie Utrzymania Ruchu oraz Laboratorium COS . |
| 10. | 12 01 03 | Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych | Odpad magazynowany będzie w oznaczonych nazwą i kodem odpadu metalowych pojemnikach w Warsztacie Utrzymania Ruchu |
| 11. | 12 01 04 | Cząstki i pyły metali nieżelaznych | Odpad magazynowany będzie w oznaczonych nazwą i kodem odpadu metalowych pojemnikach w Warsztacie Utrzymania Ruchu |
| 12. | 12 01 13 | Odpady spawalnicze | Odpad magazynowany będzie w oznaczonych nazwą i kodem odpadu metalowych lub drewnianych pojemnikach w oddziale Utrzymania Ruchu /ślusarnia, spawalnia; spawalnia w Oddziale produkcji specjalnej, |
| 13. | 12 01 17 | Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16 | Odpad magazynowany będzie w oznaczonych nazwą i kodem odpadu metalowych pojemnikach i workach typu big bag w hali OPW w sąsiedztwie szlifierki SBF, |
| 14. | 12 01 21 | Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20 | Odpad magazynowany będzie w oznaczonych nazwą i kodem odpadu metalowych pojemnikach lub luzem w hali OPW w sąsiedztwie szlifierki SBF, |
| 15. | 13 01 10* | Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych | Odpad magazynowany będzie w oznaczonych nazwą i kodem odpadu szczelnych beczkach (200l , 1000l) w magazynku obiektu 172 – warsztacie samojezdnych urządzeń przeładunkowych. |
| 16. | 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | Odpad magazynowany będzie w oznaczonych nazwą i kodem odpadu szczelnych beczkach (200l , 1000l) w magazynku obiektu 172 – warsztacie samojezdnych urządzeń przeładunkowych. |
| 17. | 13 02 08* | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | Odpad magazynowany będzie w oznaczonych nazwą i kodem odpadu szczelnych beczkach (200l , 1000l) w magazynku obiektu 172 – warsztacie samojezdnych urządzeń przeładunkowych. |
| 18. | 13 03 07* | Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych | Odpad magazynowany będzie w oznaczonych nazwą i kodem odpadu szczelnych beczkach (200l , 1000l) w magazynku obiektu 172 – warsztacie samojezdnych urządzeń przeładunkowych. |
| 19. | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | Odpad magazynowany będzie w oznaczonych nazwą i kodem odpadu workach typu big bag i skrzyniach w zadaszonej wiacie przy ob.314 |
| 20. | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | Odpad magazynowany będzie w oznaczonych nazwą i kodem odpadu workach typu big bag w hali Stalowni - nawa lejnicza i nawa piecowa oraz w rejonie dźwigu towarowego, w hali COS, zadaszona wiata przy ob.314 |
| 21. | 15 01 03 | Opakowania z drewna | Odpad magazynowany będzie w oznaczonych nazwą i kodem odpadu metalowych pojemnikach lub luzem w hali Stalowni- nawa lejnicza i piecowa , hala COS, zadaszona wiata przy ob.314 |
| 22. | 15 01 04 | Opakowania z metali | Odpad magazynowany będzie w oznaczonych nazwą i kodem odpadu metalowych i siatkowych pojemnikach lub luzem na placu złomu |
| 23. | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne) | Odpad magazynowany będzie w oznaczonych nazwą i kodem odpadu metalowych pojemnikach lub luzem w warsztacie samojezdnych urządzeń załadowczo-wyładowczych (obiekt 172) |
| 24. | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne, (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi. | Odpad magazynowany będzie w oznaczonych nazwą i kodem odpadu metalowych pojemnikach / beczkach/ workach foliowych, workach typu big-bag na Stalowni w Warsztacie Utrzymania Ruchu (obiekt 171), w Warsztacie COS, w Warsztacie Remontu Krystalizatorów. |
| 25. | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | Odpad magazynowany będzie w oznaczonych nazwą i kodem odpadu metalowych pojemnikach/ beczkach/ workach foliowych/ paletach na Stalowni w Warsztacie Utrzymania Ruchu (obiekt 171), w Warsztacie COS, w Warsztacie Remontu Krystalizatorów oraz zadaszonej wiacie przy ob.314. Zużyte sorbenty wymienione z osuszaczy powietrza magazynowane będą w pomieszczeniach stacji osuszania powietrza - SOP. Zużyte materiały filtracyjne (worki) z wymiany w filtrach tkaninowych gromadzone będą na paletach w rejonie filtrów. |
| 26. | 16 01 19 | Tworzywa sztuczne | Odpad magazynowany będzie w oznaczonych nazwą i kodem odpadu metalowych pojemnikach na Stalowni w warsztacie Utrzymania Ruchu oraz w magazynie. |
| 27. | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12. | Odpad magazynowany będzie w oznaczonych nazwą i kodem odpadu w opakowaniach producenta lub pojemnikach na Stalowni na regale w magazynie . |
| 28. | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | Odpad magazynowany będzie w oznaczonych nazwą i kodem odpadu w opakowaniach producenta lub pojemnikach na Stalowni na regale w magazynie |
| 29. | 16 02 16 | Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 | Odpad magazynowany będzie w oznaczonych nazwą i kodem odpadu metalowych pojemnikach na Stalowni - w magazynku i warsztacie Utrzymania Ruchu. |
| 30. | 16 11 04 | Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03 | Odpad magazynowany będzie w oznaczonych nazwą i kodem odpadu metalowych pojemnikach samowyładowczych lub luzem na Stalowni w rejonie pieca D-5 oraz na stanowisku wyburzania kadzi. |
| 31. | 19 08 13* | Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych | Odpad nie będzie magazynowany |
| 32. | 19 08 14 | Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niżwymienione w 19 08 13 | Odpad nie będzie magazynowany |
| 33. | 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 | Odpad magazynowany będzie w oznaczonych nazwą i kodem odpadu metalowych pojemnikach samowyładowczych lub luzem w wyznaczonym miejscu na placu złomu. |

I.18.  Tabela 11 otrzymuje brzmienie:

„TABELA 11

| L.p. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Miejsce magazynowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 10 02 10 | Zgorzelina walcownicza | W oznakowanych nazwą i kodem odpadu metalowych skrzyniach w rejonie pieców, walcarek, prostownic, gniazda prób, pieca obrotowego. |
| 2. | 10 02 99 | Inne niewymienione odpady | W oznakowanych nazwą i kodem odpadu metalowych pojemnikach na placu wsadu Walcowni Blach oraz w rejonie walcarki TRIO . |
| 3. | 12 01 01 | Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów | W oznakowanych nazwą i kodem odpadu metalowych pojemnikach na Walcowni Kalibrowej- w warsztacie Utrzymania Ruchu oraz w rejonie łuszczarki, na tokarni walców. |
| 4. | 12 01 02 | Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów | W oznakowanych nazwą i kodem odpadu metalowych pojemnikach lub luzem na Walcowni Kalibrowej i na Walcowni Blach w sąsiedztwie nożyc, pił, gniazda prób, na tokarni walców, w warsztacie UR, w rejonie wypalarek do blach, na wykańczalniach: D700, TRIO/ DUO, w rejonie oczyszczarek śrutowych. |

| 5. | 12 01 03 | Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych | W oznakowanych nazwą i kodem odpadu metalowych pojemnikach w Oddziale Utrzymania Ruchu /ślusarnia |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | 12 01 04 | Cząstki i pyły metali nieżelaznych | W oznakowanych nazwą i kodem odpadu metalowych pojemnikach w warsztacie Utrzymania Ruchu Walcowni kalibrowej/magazynek Utrzymania Ruchu |
| 7. | 12 01 09* | Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców | Odpad nie będzie magazynowany |
| 8. | 12 01 13 | Odpady spawalnicze | Odpad magazynowany będzie w oznaczonych nazwą i kodem odpadu metalowych lub drewnianych pojemnikach w Oddziale Utrzymania Ruchu /ślusarnia, spawalnia; spawalnia w Oddziale produkcji specjalnej |
| 9. | 12 01 14* | Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne | Odpad magazynowany będzie w oznaczonych nazwą i kodem odpadu metalowych w tokarni walców oraz w rejonie walcarek na Walcowni Blach. |
| 10. | 12 01 15 | Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14 | Odpad magazynowany będzie w oznaczonych nazwą i kodem odpadu metalowych w tokarni walców, rejon prostownicy skośnorolkowej, |
| 11. | 12 01 17 | Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16 | Odpad magazynowany będzie w oznaczonych nazwą i kodem odpadu metalowych i workach typu big-bag w rejonie szlifierek na OPW, oczyszczarek prętów, obcinarek oraz pod ich urządzeniami odpylającymi (filtry suche, cyklony). |
| 12. | 12 01 21 | Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20 | Odpad magazynowany będzie w oznaczonych nazwą i kodem odpadu metalowych w rejonie maszyn: szlifierek na OPW, obcinarek GOW na wykańczalni D-700 , wykańczalni i apreturze blach, na tokarni walców. |
| 13. | 13 01 10* | Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych | Odpad magazynowany będzie w oznaczonych nazwą i kodem w szczelnych beczkach (200l) lub mauzerach (1000l) na Walcowni w magazynie olejów zużytych. |
| 14. | 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | Odpad magazynowany będzie w oznaczonych nazwą i kodem w szczelnych beczkach (200l) lub mauzerach (1000l) na Walcowni w magazynie olejów zużytych. |
| 15. | 13 02 08* | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | Odpad magazynowany będzie w oznaczonych nazwą i kodem w szczelnych beczkach (200l) lub mauzerach (1000l) na walcowni w magazynie olejów zużytych |
| 16. | 13 03 07* | Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych | Odpad magazynowany będzie w oznaczonych nazwą i kodem w szczelnych beczkach (200l) lub mauzerach (1000l) w Walcowni w magazynie olejów zużytych. |
| 17. | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | Odpad magazynowany będzie w oznaczonych nazwą i kodem odpadu luzem w magazynie 1518 w rejonie pieca obrotowego oraz biurowcu HW. |
| 18. | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | Odpad magazynowany będzie w oznaczonych nazwą i kodem odpadu w workach foliowych lub luzem w zadaszonej, osiatkowana wiata obok biurowca Walcowni . |
| 19. | 15 01 03 | Opakowania z drewna | Odpad magazynowany będzie w oznaczonych nazwą i kodem odpadu w metalowych pojemnikach lub luzem w magazynie wyrobów gotowych zlokalizowany w hali Walcowni Blach, magazyn 1518 w rejonie pieca obrotowego, w oddziale produkcji specjalnej, na walcowni blach i w rejonie wanny hartowniczej na WK. |
| 20. | 15 01 04 | Opakowania z metali | Odpad magazynowany będzie w oznaczonych nazwą i kodem odpadu w metalowych i siatkowych pojemnikach lub luzem na Walcowni Kalibrowej: obok prostownic na wykańczalni D-700, obok gniazda prób, apretura D- 700; na Walcowni Blach -na terenie na zewnątrz budynków; zadaszona wiata. |
| 21. | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne) | Odpad magazynowany będzie w oznaczonych nazwą i kodem odpadu w metalowych pojemnikach lub luzem w wyznaczonym miejscu w magazynie (blaszaku) zlokalizowanym za biurowcem HW. |
| 22. | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne, (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi. | Odpad magazynowany będzie w oznaczonych nazwą i kodem odpadu w workach foliowych, workach typu big-bag w magazynie (blaszaku) obok biurowca Walcowni |
| 23. | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | Odpad magazynowany będzie w oznaczonych nazwą i kodem odpadu w workach foliowych, workach typu big-bag na Walcowni Blach na hali produkcyjnej w wyznaczonych miejscach, w magazynie (blaszaku) obok biurowca Walcowni |
| 24. | 16 01 19 | Tworzywa sztuczne | Odpad magazynowany będzie w oznaczonych nazwą i kodem odpadu w metalowych pojemnikach lub luzem w magazynie (blaszaku) obok biurowca Walcowni |
| 25. | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12. | Odpad magazynowany będzie w oznaczonych nazwą i kodem odpadu w opakowaniach producenta, pojemnikach, pudłach kartonowych na Walcowni w magazynie obok pieca nr 205, w pomieszczeniu zlokalizowanym w biurowcu Walcowni |
| 26. | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | Odpad magazynowany będzie w oznaczonych nazwą i kodem odpadu w opakowaniach producenta, pojemnikach, pudłach kartonowych na Walcowni w magazynie obok pieca nr 205; w pomieszczeniu zlokalizowanym w biurowcu Walcowni |
| 27. | 16 02 16 | Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 | Odpad magazynowany będzie w oznaczonych nazwą i kodem odpadu w opakowaniach producenta, pojemnikach, pudłach kartonowych na Walcowni w magazynie obok pieca nr 205; w pomieszczeniu zlokalizowanym w biurowcu Walcowni |
| 28. | 16 11 04 | Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03 | Odpad magazynowany będzie w oznaczonych nazwą i kodem odpadu w pojemnikach metalowych samowyładowcze lub luzem na Walcowni Kalibrowej- w pobliżu pieca obrotowego, pieców obróbki cieplnej; na Walcowni Blach w rejonie pieców. |

„

I.19. Punkt IV.4. otrzymuje brzmienie:

„IV.4. Warunki prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania odpadów

IV.4.1. Dopuszczalne rodzaje I ilości odpadów przeznaczonych do odzysku:

TABELA 14

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu przeznaczonego do przetwarzania | Masa odpadów przetwarzanych w procesie R4 [Mg/rok] | Masa odpadów przetwarzanych w procesie R5 [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 10 02 01 | Żużle z procesów wytapiania (stalownicze) | - | 8 000 |
| 2. | 10 02 08 | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 07 | - | 700 |
| 3. | 10 02 99 | Inne niewymienione odpady – złom stalowy | 250 000 | - |
|  |  | Inne niewymienione odpady-zużyte elektrody | 50 | - |
| 4. | 12 01 01 | Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów | 250 000 | - |
| 5. | 12 01 02 | Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów | 250 000 | - |
| 6. | 12 01 03 | Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych | 450 | - |
| 7. | 12 01 04 | Cząstki i pyły metali nieżelaznych | 450 | - |
| 8. | 12 01 13 | Odpady spawalnicze | 0,5 | - |
| 9. | 12 01 17 | Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16 | 490 | - |
| 10. | 12 01 99 | Inne niewymienione odpady – złom stalowy | 250 000 | - |
| 11. | 15 01 04 | Opakowania z metali | 35 165 | - |
| 12. | 16 01 17 | Metale żelazne | 250 000 | - |
| 13 | 16 01 18 | Metale nieżelazne | 450 | - |
| 14. | 16 11 04 | Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03 | - | 300 |
| 15 | 17 04 01 | Miedź, brąz, mosiądz | 450 | - |
| 16 | 17 04 02 | Aluminium | 450 | - |
| 17 | 17 04 05 | Żelazo i stal | 310 000 | - |
| 18 | 17 04 07 | Mieszaniny metali | 5 000 | - |
| 19 | 19 10 01 | Odpady żelaza i stali | 250 000 | - |
| 20 | 19 10 02 | Odpady metali nieżelaznych | 450 | - |
| 21 | 19 12 02 | Metale żelazne | 250 000 | - |
| 22 | 19 12 03 | Metale nieżelazne | 450 | - |
| 23 | 20 01 40 | Metale | 10 000 | - |

Ilość odpadów przewidzianych do odzysku metodą R4- 368 000 Mg/rok,

Ilość odpadów przewidzianych do odzysku metoda R5 -  9000 Mg/rok

TABELA 14 a

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu przeznaczonego do przetwarzania | Masa odpadów [Mg/rok] | Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie [Mg] | Miejsce magazynowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 10 02 99 | Inne niewymienione odpady – złom stalowy | 250 000 | 6000*1 | Plac złomu (nawa A-B stalowni o pojemności 6000 Mg *1 Jednocześnie magazynowane będzie max 6000 Mg odpadów |
| 2. | 12 01 01 | Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów | 250 000 | 6000*1 |  |
| 3. | 12 01 02 | Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów | 250 000 | 6000*1 |  |
| 4. | 12 01 13 | Odpady spawalnicze | 0,5 | 0,5*1 |  |
| 5. | 12 01 17 | Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16 | 490 | 490*1 |  |
| 6. | 12 01 99 | Inne niewymienione odpady – złom stalowy | 250 000 | 6000*1 |  |
| 7. | 15 01 04 | Opakowania z metali | 35 165 | 6000*1 |  |
| 8. | 16 01 17 | Metale żelazne | 250 000 | 6000*1 |  |
| 9 | 17 04 05 | Żelazo i stal | 310 000 | 6000*1 |  |
| 10 | 17 04 07 | Mieszaniny metali | 5 000 | 5000*1 |  |
| 11 | 19 10 01 | Odpady żelaza i stali | 250 000 | 6000*1 |  |
| 12 | 19 12 02 | Metale żelazne | 250 000 | 6000*1 |  |
| 13 | 20 01 40 | Metale | 10 000 | 6000*1 |  |
| 14 | 10 02 99 | Inne niewymienione odpady – złom stalowy | 250 000 | 8500*2 | Plac złomu tzw.”podwlewnicowy” o pojemności 8 500 Mg *2 Jednocześnie magazynowane będzie max 8 500 Mg odpadów |
| 15 | 12 01 01 | Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów | 250 000 | 8500*2 |  |
| 16 | 12 01 02 | Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów | 250 000 | 8500*2 |  |
| 17 | 12 01 17 | Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16 | 490 | 490*2 |  |
| 18 | 12 01 99 | Inne niewymienione odpady – złom stalowy | 250 000 | 8500*2 |  |
| 19 | 15 01 04 | Opakowania z metali | 35 165 | 8500*2 |  |
| 20 | 16 01 17 | Metale żelazne | 250 000 | 8500*2 |  |
| 21 | 17 04 05 | Żelazo i stal | 310 000 | 8500*2 |  |
| 22 | 17 04 07 | Mieszaniny metali | 5 000 | 8500*2 |  |
| 23 | 19 10 01 | Odpady żelaza i stali | 250 000 | 8500*2 |  |
| 24 | 19 12 02 | Metale żelazne | 250 000 | 8500*2 |  |
| 25 | 20 01 40 | Metale | 10 000 | 8500*2 |  |
| 26 | 12 01 03 | Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych | 450 | 72*3 | Magazyn 1531 zlokalizowany w ob. 19 o pojemności 72 Mg *3 Jednocześnie magazynowane będzie max 72 Mg odpadów |
| 27 | 12 01 04 | Cząstki i pyły metali nieżelaznych | 450 | 72*3 |  |
| 28 | 16 01 18 | Metale nieżelazne | 450 | 72*3 |  |
| 29 | 17 04 01 | Miedź, brąz, mosiądz | 450 | 72*3 |  |
| 30 | 17 04 02 | Aluminium | 450 | 72*3 |  |
| 31 | 19 10 02 | Odpady metali nieżelaznych | 450 | 72*3 |  |
| 32 | 19 12 03 | Metale nieżelazne | 450 | 72*3 |  |
| 33 | 10 02 99 | Inne niewymienione odpady-zużyte elektrody | 50 | 3 | Podest w rejonie dawnego pieca D-3 o pojemności 3 Mg |
| 34 | 10 02 01 | Żużle z procesów wytapiania (stalownicze) | 8 000 | 100 | Hala stalowni (rejon po martenach) o pojemności 100 Mg |
| 35 | 10 02 08 | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 07 | 700 | 40 | Plac w rejonie odpylni o pojemności 40 Mg |
| 36 | 16 11 04 | Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03 | 300 | 30 | Stalownia rejon pieca D-5 o pojemności 30 Mg |
| 37 | 16 11 04 | Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03 | 300 | 30 | Walcownia Kalibrowa (rejon pieca obrotowego) o pojemności 30 Mg |
| Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, przewidzianych do przetworzenia, które w tym samym czasie mogą być magazynowane [Mg] | 15 075 |
| Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, przewidzianych do przetworzenia, które mogą być magazynowane w okresie roku [ Mg] | 377 000 |
| Największa masa która może być magazynowana w tym samym czasie w miejscu magazynowania odpadów (wynikająca z wymiarów miejsca magazynowania odpadów) [Mg] | 15 075 |
| Całkowita pojemność miejsca magazynowania odpadów (wyrażona w Mg) | 15 075 |

”

I.20.  Tabela 15 otrzymuje brzmienie:

„TABELA 15

| L.p. | Symbol | Źródło hałasu | Czas pracy źródła hałasu |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pora dnia [h] | Pora nocy [h] |
| Instalacja Stalowni |  |
| Kubaturowe źródła hałasu |  |
| 1. | B1 | Hala Stalowni | 16 | 8 |
| 2. | B2 | Hala Ciągłego Odlewania Stali (COS) | 16 | 8 |
| 3. | B6 | Pompownia obiegu brudnego urządzenia VOD | 16 | 8 |
| 4. | P2 | Wentylator promieniowy odpylni suchej pieca łukowego D-5 | 16 | 8 |
| 5. | P3 | Wentylator promieniowy odpylni suchej pieca łukowego D-5 | 16 | 8 |
| 6. | P4 | Wentylator promieniowy odpylni suchej pieca łukowego D-5 | 16 | 8 |
| 7. | P5 | Wentylator promieniowy odpylni suchej pieca łukowego D-5 | 16 | 8 |
| 8. | P14 | Wieża chłodnicza typu BORA 1600 | 16 | 8 |
| 9. | P15 | Wieża chłodnicza obiegu brudnego VOD | 16 | 8 |
| 10. | P18 | Wieża chłodnicza typu SWSCH-040-V19/900 | 16 | 8 |
| 11. | P21 | Wieża chłodnicza typu Dynamiks 7500 -2 celki | 16 | 8 |
| Punktowe źródła hałasu |  |
| L.p. | Symbol | Źródło hałasu | Czas pracy źródła hałasu |
|  |  |  | Pora dnia [h] | Pora nocy [h] |
| 1. | P1 | Stanowisko rozładunku złomu | 16 | - |
| 2. | P6 | Wentylator sprężonego powietrza zlokalizowany na zewnątrz Hali Stalowni | 16 | 8 |
| 3. | P9 | Wentylator osiowy nawiewny na przewodach spalin z pieca łukowego D-5 | 16 | 8 |
| 4. | P10 | Wentylator osiowy nawiewny na przewodach spalin z pieca łukowego D-5 | 16 | 8 |
| 5. | P11 | Wentylator osiowy nawiewny na przewodach spalin z pieca łukowego D-5 | 16 | 8 |
| 6. | P19 | Wyrzut pary urządzenia VOD | 16 | 8 |
| 7. | P20 | Wyrzut pary urządzenia VOD | 16 | 8 |
| Instalacja Walcowni |  |
| Kubaturowe źródła hałasu |  |
| 1. | B3 | Hala Walcowni Kalibrowej | 16 | 8 |
| 2. | B4 | Hala Walcowni Blach | 16 | 8 |
| 3. | P16 | Wieża chłodnicza typu SWSCH-040-V19/900 | 16 | 8 |
| 4. | P17 | Wieża chłodnicza typu SWSCH-040-V19/900 (po wymianie chłodnia hybrydowa 1 VXI 144-3) | 16 | 8 |
| 5. | B5 | Hala Oddziału Produkcji Specjalnej | 16 | 8 |
| 6. | P22 | Wieża chłodnicza typu Dynamiks 3600 -3 celki | 16 | 8 |
| 7. | P23 | Wentylatorowa wieża chłodnicza typ 95/1200 (zamkniętego obiegu brudnego) | 16 | 8 |

„

I.21.  Tabela 16 otrzymuje brzmienie:

„TABELA 16

| L.p. | Rodzaj surowca, materiału, mediów, paliw | Jednostka | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| Instalacja stalowni |  |  |
| Zużycie podstawowych surowców i materiałów |  |  |
| 1. | Złom żelaza i stali | Mg/rok | 368 000 |
| 2. | Żelazostopy i dodatki stopowe | Mg/rok | 10 900 |
| 3. | Spieniacz żużla | Mg/rok | 4 025 |
| 4. | Węgiel, nawęglacz | Mg/rok | 4 960 |
| 5. | Wapno | Mg/rok | 19 000 |
| 6. | Żużel syntetyczny | Mg/rok | 1 500 |
| 7. | Materiały dodatkowe | Mg/rok | 3 550 |
| Zużycie mediów i paliw |  |  |
| 1. | Gaz ziemny | m3/rok | 9 000 000 |
| 2. | Energia elektryczna | MWh/rok | 175 110 |
| 3. | Tlen | Nm3/rok | 21 850 000 |
| 4. | Argon | Mg/rok | 700 |
| 5. | Woda, w tym: | m3/rok | 1 309 500 |
| 6. | a) na cele socjalne | m3/rok | 44 000 |
| 7. | b) na cele technologiczne, w tym: woda sanitarna woda przemysłowa | m3/rok | 310 000 240 000 70 000 |
| 8. | c) na cele chłodnicze (nowy zamknięty obieg + obieg COS) | m3/rok | 955 500 |
| 9. | Azot | m3/rok | 3 450 |
| Instalacja walcowni – Oddział Walcownia Kalibrowa |  |
| Zużycie podstawowych surowców i materiałów |  |
| 1. | Stal (kęsiska, wlewki) | Mg/rok | 250 000 |
| Zużycie mediów i paliw |  |
| 1. | Gaz ziemny | m3/rok | 18 000 000 |
| 2. | Energia elektryczna | MWh/rok | 19 500 |
| 3. | Tlen | Nm3/rok | 150 000 |
| 4. | Argon | Mg/rok | 0,5 |
| 5. | Woda, w tym: | m3/rok | 257 100 |
| 6. | a) na cele socjalne | m3/rok | 30 000 |
| 7. | b) na cele technologiczne, w tym: woda sanitarna woda przemysłowa | m3/rok | 65 100 100 65 000 |
| 8. | c) na cele chłodnicze (nowy zamknięty obieg) | m3/rok | 42 000 |
| 9. | d)na cele chłodnicze (nowy zamknięty „brudny” obieg) | m3/rok | 120 000 |
| 10 | Azot | m3/rok | 66 000 |
| Instalacja walcowni – Oddział Walcownia Blach |  |
| Zużycie podstawowych surowców i materiałów |  |
| 1. | Stal (kęsiska, wlewki, blachówki) | Mg/rok | 123 750 |
| Zużycie mediów i paliw |  |
| 1. | Gaz ziemny | m3/rok | 12 500 000 |
| 2. | Energia elektryczna | MWh/rok | 7 416 |
| 3. | Tlen | Nm3/rok | 20 000 |
| 4. | Argon | Mg/rok | 0,5 |
| 5. | Woda, w tym: | m3/rok | 182 000 |
| 6. | a) na cele socjalne | m3/rok | 10 000 |
| 7. | b) na cele technologiczne, w tym: woda sanitarna woda przemysłowa | m3/rok | 40 000 40 000 - |
| 8. | c) na cele chłodnicze (nowy zamknięty obieg) | m3/rok | 120 000 |
| 9. | d) na cele chłodnicze (nowy zamknięty „brudny” obieg) | m3/rok | 12 000 |
| 10. | Azot | m3/rok | 7 000 |

„

I.22.  Tabela 18 otrzymuje brzmienie:

„TABELA 18

| Nr przyłącza | Urządzenie pomiarowe | Lokalizacja urządzenia pomiarowego |
| --- | --- | --- |
| Zakład Walcownia |  |
| 1. | Przyłącze ɸ 25 Wodomierz skrzydełkowy DN15 | Walcownia Kalibrowa (H-2), pomieszczenie mistrza UR suwnic |
| 2. | Przyłącze ɸ 50 Wodomierz skrzydełkowy DN50 | Walcownia Kalibrowa (H-2), strona zachodnia, róg hali Wykańczalni HW (wysoko) |
| 3. | Przyłącze ɸ 80 Wodomierz skrzydełkowy DN80 | Walcownia Kalibrowa (H-2), Węzeł cieplny w usługowcu HW (ob.393) |
| 4. | Przyłącze ɸ 100 Wodomierz DN80 (zasilania) | Walcownia blach (H-3), Budynek administracyjno-biurowy |
| 5. | Przyłącze ɸ 100 Wodomierz DN20 (zasilania) | Walcownia blach (H-3), Budynek Oddziału produkcji specjalnej (budynek po byłej wytrawialni) |
| Zakład Stalownia |  |
| 6. | Przyłącze ɸ 32 Wodomierz skrzydełkowy DN32 | Stalownia COS na ścianie z OPW przy samotoku na HW |
| 7. | Przyłącze ɸ 50 Wodomierz skrzydełkowy DN32 | Stalownia – Warsztat UR ob. 171 |
| 8. | Przyłącze ɸ 50 Wodomierz skrzydełkowy DN32 | Stalownia – warsztat transportu poziomego – ob. 312 |
| 9. | Przyłącze ɸ 100 Wodomierz sprzężony | Stalownia – stary usługowiec H1, ob. 219 (węzeł CO) |
| 10. | Przyłącze ɸ 25 Wodomierz skrzydełkowy DN25 | Stalownia – mistrzówka na starym placu złomu – w sanitariacie (ob.237) |
| Pozostałe |  |
| 11. | Przyłącze ɸ 25 Wodomierz skrzydełkowy DN15 | Magazyn dodatków stopowych – w sanitariacie (ob.19) |
| 12. | Przyłącze wewnętrzne ɸ 40 Wodomierz DN32 do wytrawialni i obróbki cieplnej laboratorium badawczodoświadczalnego | Obiekt 171- klatka schodowa II piętro |

„

I.23.  Tabela 19 otrzymuje brzmienie:

„TABELA 19

| Nr przyłącza | Urządzenie pomiarowe | Lokalizacja urządzenia pomiarowego |
| --- | --- | --- |
| Zakład Walcownia |  |
| 1. | Przyłącze ɸ 65 Wodomierz skrzydełkowy DN50 | Walcownia Kalibrowa - Wykańczalnia – na ścianie w części południowo-zachodniej |
| 2. | Przyłącze ɸ 150 Wodomierz skrzydełkowy DN100 | Walcownia Kalibrowa – przy ścianie północnej hali na wys. pieca obrotowego |
| 3. | Przyłącze ɸ 400 Wodomierz elektromagnetyczny DN125 | Walcownia Kalibrowa – strona północna , na wys. dawnego zespołu D370 |
| 4. | Przyłącze ɸ 250 Wodomierz elektromagnetyczny DN150 (zasilania) | Walcownia blach, przy bramie głównej H-3 |
| 5. | Przyłącze wewnętrzne ɸ 80 Wodomierz DN80 na doprowadzeniu wody do wanny hartowniczej | Walcownia kalibrowa – na ścianie przy wannie hartowniczej |
| 6. | Przyłącze wewnętrzne ɸ 50 Wodomierz DN50 na rurociągu do uzupełniania zamkniętego obiegu wody chłodzącej dla Zakładu Walcowni | Kontener kondycjonowania i filtracji wody zamkniętego obiegu |
| 7. | Przyłącze wewnętrzne ɸ 80 Wodomierz elektromagnetyczny DN80 na rurociągu do uzupełniania wody w zamkniętym brudnym obiegu wody chłodzącej w Zakładzie Walcownia | Walcownia blach – przy bramie głównej H-3 |
| Zakład Stalownia |  |
| 8. | Przyłącze ɸ 80 Wodomierz skrzydełkowy DN40 | Stalownia – magazyn w ob.172 |
| 9. | Przyłącze ɸ 80 Wodomierz skrzydełkowy DN40 | Stalownia – Oddział przygotowania prób w ob. 171 |
| 10. | Przyłącze ɸ 80 Wodomierz skrzydełkowy DN80 | Stalownia – pompownia VOD w ob. 236 |
| 11. | Przyłącze ɸ 250 Wodomierz skrzydełkowy DN 250 | Stalownia – galeria COS przy ścianie z OPW od strony południowej |
| 12. | Przyłącze ɸ 40 Wodomierz skrzydełkowy DN40 | Stalownia –studnia przy mistrzówce na starym placu złomu |
| 13. | Przyłącze wewnętrzne ɸ 100 Wodomierz impulsowy DN100 na doprowadzeniu wody do uzupełniania zamkniętego obiegu wody chłodzącej dla Zakładu stalowni | Stalownia – w ob. 236 (pompownia VOD) |

„

I.24.  Punkt VI.3.2 otrzymuje brzmienie:

„ Powadzone będą systematyczne pomiary ilości ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych zakładu HSW-Wodociągi Sp. z o.o. 
w Stalowej Woli wylotami P-1, P-2, P-3 w następujący sposób:

- ilość ścieków wprowadzanych w pkt. P-1 należy określać na podstawie rejestru ilości wody pobieranej do wanny hartowniczej.  Ilość ścieków przemysłowych będzie równa ilości wody pomierzonej za pomocą wodomierza Ø 80 mm zainstalowanego na rurociągu wody zasilającej wannę hartowniczą w hali Walcowni kalibrowej.

Częstotliwość odczytu pomiaru – co najmniej co miesiąc.

- ilość ścieków wprowadzanych w pkt. P-2 należy określać na podstawie rejestru ilości wody pobieranej. Ilość ścieków będzie równa 40% ilości wody przemysłowej pobranej do uzupełniania  obiegu brudnego COS, pomierzonej za pomocą wodomierza Ø 250 mm, zlokalizowanego na galerii COS oraz na podstawie rejestru ilości wody sanitarnej pobieranej przez wytrawialnię i obróbkę cieplną zakładowego laboratorium badawczo-doświadczalnego. Ilość ścieków 
z laboratorium stanowić będzie 80 % ilości wody pomierzonej za pomocą wodomierza Ø 32 mm zainstalowanego na rurociągu wody, na klatce schodowej obiektu 171 (II piętro).

Częstotliwość odczytu pomiaru – co najmniej co miesiąc.

- ilość ścieków wprowadzanych w pkt. P-3 należy określać na podstawie rejestru ilości wody pobieranej do celów przemysłowych i sanitarnych Walcowni Kalibrowej i Walcowni Blach. Ilość ścieków przemysłowych będzie równa sumie ilości wody pomierzonej za pomocą wodomierzy zainstalowanych na:

- przyłączu wody przemysłowej do uzupełniania zamkniętego obiegu wody chłodzącej dla Walcowni. Ilość ścieków stanowić będzie 40% wskazań wodomierza Ø 50 mm zlokalizowanego w kontenerze kondycjonowania 
i filtracji wody,

- przyłączu wody przemysłowej do uzupełniania zamkniętego obiegu „brudnego”  wody chłodzącej z instalacją schładzania dla Walcowni. Ilość ścieków stanowić będzie wskazania wodomierza elektromagnetycznego Ø 80 mm zlokalizowanego w hali Walcowni Blach,

- przyłączu wody sanitarnej zlokalizowanym w budynku administracyjno-biurowym Walcowni Blach (wskazania pomniejszone o wskazania wodomierza Ø 40 mm  na rurociągu do uzupełniania zamkniętego obiegu hartownicy).

Częstotliwość odczytu pomiaru – co najmniej co miesiąc.”

I.25. Punkt VI.6.1 otrzymuje brzmienie:

„VI.6.1. Pomiary hałasu określające oddziaływanie akustyczne instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym będą prowadzone w następujących punktach:

- Punkt P1 – przy budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 (ul. Kwiatkowskiego),

- Punkt  P2 – przy budynku Zespołu Szkół Nr 6 (ul. Kwiatkowskiego),

- Punkt  P3 – przy budynku Zespołu Szkół Nr 1  (ul. Kwiatkowskiego),

- Punkt  P4 – przy pierwszym rzędzie budynków mieszkalnych wielorodzinnych (IV kondygnacyjnych) zlokalizowanych przy ul. Orzeszkowej,

- Punkt  P5 – przy budynku zlokalizowanym przy ul. Metalowców 9A,

- Punkt  P6 – przy budynku zlokalizowanym przy ul. Metalowców 4.

TABELA 15 a

| Lp. | Symbol oznaczenia punktu | Współrzędne w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych „1992” |
| --- | --- | --- |
|  |  | Długość geograficzna | Szerokość geograficzna |
| 1. | P1 | E 22002’ 12,60” | N 50033’ 22,32” |
| 2. | P2 | E 22003’ 01,44” | N 50033’ 27,36” |
| 3. | P3 | E 22003’ 09,36” | N 50034’ 30,96” |
| 4. | P4 | E 22002’ 49,20” | N 50033’ 46,08” |
| 5. | P5 | E 22003’ 09,06” | N 50033’ 46,9” |
| 6. | P6 | E 22003’ 26,4” | N 50033’ 43,3” |

I.26.  W punkcie IX.1.1:

zdanie:

„-cyklonów pionowych dla przecinarek GOW,”

zmienia się:

„-cyklonu pionowego dla przecinarki GOW,”

I.27.  W punkcie IX.1.2

zdanie:

„- pieca grzewczego z trzonem obrotowym i pieców żarzelniczych 204, 205, 206, 207, 208, 211, 209 i 210 w Oddziale Walcownia Kalibrowa – energia cieplna wykorzystywana jest do ogrzewania powietrza podawanego do pieców,”

zmienia się:

„- pieca grzewczego z trzonem obrotowym i pieców żarzelniczych 204, 205, 207, 208, 211, 209 i 210 w Oddziale Walcownia Kalibrowa – energia cieplna wykorzystywana jest do ogrzewania powietrza podawanego do pieców, ponadto odzyskane ciepło z pieca obrotowego wykorzystywane będzie m.in. w węźle centralnego ogrzewania, do ogrzewania WUR, biurowca Walcowni, hali Walcowni Kalibrowej w rejonie prostownic, Oddziału Produkcji Specjalnej, warsztatów.”

I.28. Punkt XI.2.1 otrzymuje brzmienie:

„

| L.p. | Źródło | Lokalizacja | Sposób monitorowania |
| --- | --- | --- | --- |
| Instalacja stalowni |
| 1. | Palniki tlenowo-gazowe typu PH-4 i PH-5 zlokalizowane poza halą stalowni | Oddział przygotowania wsadu – otwarta przestrzeń na polach odkładczych złomu, w niezadaszonej części nawy AB hali Stalowni | Na podstawie dostępnych wskaźników emisji ze spalania gazu ziemnego oraz zużycia gazu ziemnego: -dwutlenek azotu: 1 520 (1 750*) kg/106 m3, -dwutlenek siarki: 2,0s kg/106 m3, -pył: 0,5 kg/106 m3, -tlenek węgla: 300 kg/106 m3, *dla źródeł o mocy >0,5 MW |
| 2. | Hala Stalowni | Hala stalowni | Wskaźniki emisji wyznaczone na podstawie wyników pomiarów zgodnie z „Metodyką szacowania emisji niezorganizowanej z źródeł emisji oraz z procesów technologicznych w instalacji stalowni w Cognor S.A. Oddział HSJ w Stalowej Woli” |
| 3. | Stanowisko magazynowania żużla | Miejsce-plac magazynowania żużla |  |
| 4. | Unoszenie z dróg | Drogi zakładowe | Na podstawie wskaźników emisji dla dróg utwardzonych zgodnie z „Metodyką szacowania emisji niezorganizowanej z źródeł emisji oraz z procesów technologicznych w instalacji stalowni w Cognor S.A. Oddział HSJ w Stalowej Woli” |
| 5. | Stanowiska spawalnicze zlokalizowane poza halą stalowni | Warsztat utrzymania ruchu – obiekt 171 Hala COS, warsztat remontów krystalizatorów | Na podstawie wskaźników dla procesów spawania, oraz zużycia materiałów spawalniczych: - dwutlenek azotu: 0,94736 g/kg - pył*: 47,93894 g/kg |
|  |  |  | -mangan: 8,95538 % [m/m] -tlenek węgla: 1,787304 g/kg * wartość wskaźnika dla stanowisk wyposażonych w urządzenia ochrony powietrza należy zredukować odpowiednio do skuteczności odpylania |

„

I.29. Po punkcie XI.3. dodaje się punkty   XI.5. , XI.6., XI.7, XI.8 o brzmieniu:

XI.5. Warunki przeciwpożarowe wynikające z operatu przeciwpożarowego.

XI.4.1. Warunki lokalizacji i kwalifikacja miejsc magazynowych, gęstość obciążenia ogniowego, zaopatrzenie w wodę.

- Strefa pożarowa „C” – Stalownia i Walcownia:

Qd= 1 108 770 MJ/68 850 m 2 = 16,1 MJ/m2

Odległości Strefy „C”:

- Od strony wschodniej do drogi pożarowej – 8,0 m,

- Od północnej do istniejącego budynku strefy „A” (budynek PM o Qd <500 MJ/m2 z materiałów nierozprzestrzeniających ognia)- 9,2 m,

- Strefa pożarowa „A” -  Qd= 9 500 MJ/3 265 m2 = 2,9 MJ/m2

- Miejsce magazynowania odpadów M1 - Qd= 42 750 MJ/ 66 m2 = 647,7 MJ/m2

- Miejsce magazynowania odpadów M2 - Qd= 6 900 MJ/ 8 m2 = 862,5 MJ/m2

- Miejsce magazynowania odpadów M3 - Qd= 247 100 MJ/ 187 m2 = 1 307,4 MJ/m2,

- Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru .  Zapewnienie ciągłej sprawności zakładowej sieci hydrantów zewnętrznych znajdujących się na terenie Zakładu oraz możliwość poboru z nich wody o każdej porze roku.

- Urządzenia przeciwpożarowe oraz podręczny sprzęt gaśniczy winny być utrzymywane w pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej.

- Drogi pożarowe. Droga pożarowa będzie utrzymywana w  ciągłej przejezdności o każdej porze roku.

XI.6.  Zabezpieczenie roszczeń.

XI.6.1. W stosunku do posiadacza odpadów COGNOR S.A., 42-360 Poraj, 
ul. Zielona 26  ustanowione zostało zabezpieczenie roszczeń  w  wysokości 
20 662 zł w formie depozytu, umożliwiające pokrycie kosztów wykonania zastępczego:

- Decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów 
z  miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, zgodnie z art. 26 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

- Obowiązku wynikającego z art. 47 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, w tym usunięcia odpadów i ich zagospodarowania łącznie z odpadami stanowiącymi pozostałości z akcji gaśniczej lub usunięcia negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z  dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie w ramach prowadzonej działalności polegającej na przetwarzaniu odpadów, na własny koszt, 
w terminie wskazanym w  decyzji wydanej w przypadku cofnięcia zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

XI.6.2. Zobowiązuję posiadacza odpadów COGNOR S.A., 42-360 Poraj, ul. Zielona 26 do utrzymywania ustanowionego zabezpieczenia roszczeń poprzez okres obowiązywania niniejszego pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego przetwarzanie odpadów oraz po zakończeniu obowiązywania, do czasu uzyskania ostatecznej decyzji o zwrocie zabezpieczenia roszczeń. Dokument potwierdzający wpłatę depozytu ustanowionego zabezpieczenia roszczeń w wysokości 20 662 zł przedłożono do Marszałka Województwa Podkarpackiego 19 lutego 2020 roku przy piśmie znak: HRE/186971/2020. ”

XI.7. Zobowiązuję właściciela instalacji do ustalenia w drodze pomiarów mocy akustycznej powierzchniowych oraz punktowych źródeł hałasu na terenie przedmiotowego zakładu w terminie do 31 grudnia 2022 r. Wyniki w/w pomiarów zostaną przedłożone Marszałkowi Województwa Podkarpackiego  niezwłocznie, nie później niż 30 dni od daty ich wykonania.

XI.8.  W celu ograniczenia emisji niezorganizowanej z instalacji do powietrza zobowiązuję Prowadzącego instalację do:

- przebudowy okapu pieca łukowego oraz okapu piecokadzi w celu ograniczenia emisji niezorganizowanej w terminie do 31 sierpnia 2023r.,

- remontu dróg manewrowych oraz podłoża w Stalowni w terminie 
do 31 marca 2022 r.,

- modernizacji instalacji w celu eliminacji emisji niezorganizowanej z procesu gaszenia żużla i cięcia lancą w terminie do 31 sierpnia 2022 r.

II. Pozostałe warunki decyzji pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 18 lipca 2021 roku znak: HRE/178838/2019 , COGNOR S.A., 42-360 Poraj, ul. Zielona 26 wystąpił z wnioskiem o zmianę decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 kwietnia 2007r., znak: ŚR.IV-6618-47/1/06 ze zm. udzielającej Spółce, REGON 012859760, NIP 118-12-34-296 pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji stalowni, walcowni kalibrowej i walcowni blach zlokalizowanych na terenie Cognor S.A. Oddział HSJ, ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola.

Informacja o przedmiotowym wniosku została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 
i jego ochronie pod numerem 729/2019.

Eksploatowane instalacje klasyfikują się zgodnie z ust. 2 pkt. 2 i ust. 2 pkt. 
3 lit. a załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014r. 
w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości do instalacji  do produkcji surówki żelaza lub stali surowej, pierwotny lub wtórny wytop, łącznie 
z ciągłym odlewaniem stali o zdolności produkcyjnej ponad 2,5 tony na godzinę oraz do obróbki stali lub stopów poprzez walcowanie na gorąco o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton stali na godzinę.

Instalacja zaliczana jest zgodnie z § 2 ust.1 pkt 9 i pkt 13 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Tym samym, zgodnie z art. 183 w związku z art. 378 ust. 2a ustawy Prawo ochrony środowiska właściwym w sprawie jest marszałek województwa.

Przedmiotem wniosku są:

- zmiany wynikające z obowiązku dostosowania zapisów pozwolenia zintegrowanego do obowiązującej ustawy o odpadach;

- zwiększenie ilości wytwarzanych odpadów  w instalacji stalowni 
o kodach 10 02 01, 10 02 07*, 10 02 08, 10 02 10, 13 02 08*, 15 01 02, 15 01 03, 16 01 19, 16 02 13*, 16 02 14;

- zwiększenie ilości wytwarzanych odpadów  w instalacji walcowni 
o kodach 10 02 10, 13 02 08*, 13 03 07*, 15 01 03, 16 01 19, 16 02 13*, 16 02 14;

- aktualizację opisów instalacji i procesów w instalacji stalowni i walcowni oraz instalacji pomocniczych;

- aktualizację bilansów materiałowych oraz wielkość produkcji;

- aktualizację warunków wprowadzania gazów i pyłów do powietrza;

- aktualizację warunków emisji hałasu;

- aktualizację gospodarki wodno-ściekowej;

- aktualizację gospodarki odpadami.

Wnioskowane przez Spółkę zmiany przedmiotowego pozwolenia nie stanowią istotnej zmiany instalacji w rozumieniu art.3 pkt 7 ustawy Prawo ochrony środowiska, która może spowodować znaczące zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko. W szczególności zmianę w instalacji uważa się za istotną, gdy zwiększana skala działalności wynikająca z tej zmiany, sama w sobie, kwalifikowałaby ją jako instalację, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 201 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Analizując przedstawioną dokumentację uznano, że wnioskowane zmiany nie będą powodować znaczącego zwiększenia oddziaływania instalacji na środowisko 
i nie mieszczą się w definicji istotnej zmiany instalacji zawartej w art. 3 pkt 7 i art. 214 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Po analizie formalnej złożonych dokumentów, pismem z dnia 
29 sierpnia 2019r., znak: OS-I.7222.46.4.2019.MT zawiadomiono o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla ww. instalacji.

Zgodnie z art. 209 ust 1 ustawy Poś zapis w postaci elektronicznej wniosku został przesłany Ministrowi Środowiska przy piśmie z dnia 29 sierpnia 2019r., znak: OS-I.7222.46.4.2019.MT.

Po analizie merytorycznej wniosku uznano, że nie  spełnia on wymogów wymagań określonych w przepisach prawa i postanowieniem z dnia 23 grudnia 2019r., znak: 
OS-I.7222.46.4.2019.AW tut. organ wezwał wnioskodawcę  do uzupełnienia braków we wniosku w zakresie magazynowania odpadów oraz przedstawienia korekty wysokości zabezpieczenia roszczeń, w zakresie emisji niezorganizowanej należało określić stosowne techniki redukcji emisji. W szczególności należało przedstawić propozycję maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz wskazać proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń uwzględniająca wszystkie odpady przewidziane do przetworzenia oraz wyjaśnić czy Zakład posiada plan działania utworzony w ramach systemu zarządzania środowiskiem huty stali w odniesieniu do niezorganizowanych emisji, ponadto wskazać bariery przeciwwietrzne, które Zakład wykorzystuje jako osłonę w celu zapobiegania uwolnieniom pyłu.

Po przeanalizowaniu przedstawionego przez Spółkę uzupełnienia oraz całość zebranych materiałów dowodowych uznano, że wniosek spełnia wymogi art. 184 oraz art. 208 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Zmiana pozwolenia zintegrowanego spowodowana jest likwidacją następujących urządzeń: pieca nr 46 o mocy 2,8 MW, pieca kołpakowego nr 45 
o mocy 2,8 MW, pieca żarzelniczego nr 206 o mocy 1,8 MW, przecinarkę GOW-680 (nr 403-204), prostownicy, pieca obrotowego o mocy 17,2 MW (po oddaniu do eksploatacji nowego pieca obrotowego o mocy 26,16 MW), piecokadzi PK1, budową nowego pieca grzewczego o mocy 26,16 MW, zainstalowaniem nowych urządzeń na wykańczalni walcowni tj.: linii badawczej składającej się z: defektoskopu ultradźwiękowego GE ROWA B6 oraz defektoskopu termograficznego firmy ROHLOFF, zainstalowanie dodatkowego kotła gazowego VIESSMAN typ SHPE 14 000 HD17 o mocy 9,687 MW oraz objęciem decyzją istniejącego kotła gazowego Vitomax 200 HS o mocy 9,3 MW oraz kotła Buderus o mocy 170kW działających dotychczas na zgłoszenie. Przedmiotem zmian w instalacji jest zwiększenie zdolności produkcyjnej instalacji stalowni  do 300 000 Mg/rok oraz zwiększenie zdolności produkcyjnej instalacji walcowni kalibrowej do 230 000 Mg/rok.

W części dotyczącej emisji do powietrza  przedmiotem zmian jest usunięcie emitorów: E14, E28, E34, E35, zmniejszenie wielkości emisji na istniejących emitorach: E1 i E2, E33, dodaniem nowych emitorów: E6 (emitor istniejący: kocioł gazowy Vitomax 200HS o mocy 9,3 MW jako rezerwowy (podlegał dotychczas zgłoszeniu) oraz E6A (nowy kocioł gazowy VIESSMAN typ SHPE 14000 HD17 
o mocy 9,687 MW). W zakresie emisji substancji następują zmiany warunków wprowadzania do powietrza dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, pyłu i tlenku węgla oraz zwiększenie emisji wyłącznie dwutlenku azotu. Wszystkie zmiany w zakresie wielkości emisji i źródeł emisji nie spowodują zwiększenia poziomu stężenia substancji w powietrzu w stosunku do poziomów ustalonych w pozwoleniu.

Ponadto w celu ograniczenia emisji niezorganizowanej z instalacji do powietrza 
w punkcie XI.8. niniejszej decyzji zobowiązano Prowadzącego instalację do:

- przebudowy okapu pieca łukowego oraz okapu piecokadzi w celu ograniczenia emisji niezorganizowanej w terminie do 31 sierpnia 2023r.,

- remontu dróg manewrowych oraz podłoża w Stalowni w terminie 
do 31 marca 2022 r.,

- modernizacji instalacji w celu eliminacji emisji niezorganizowanej z procesu gaszenia żużla i cięcia lancą w terminie do 31 sierpnia 2022 r.

W zakresie gospodarki odpadami dokonano zmian w zakresie ilości wytwarzanych odpadów. Nastąpił wzrost wnioskowanych ilości do ok 3,2 % 
w stosunku do warunków określonych w pozwoleniu. Wszystkie odpady których powstaniu nie da się zapobiec, tak jak dotychczas będą gromadzone w sposób selektywny i magazynowane w wydzielonych miejscach na terenie zakładu, zabezpieczonych przed wpływem warunków atmosferycznych oraz dostępem osób postronnych, a następnie przekazywane będą firmom prowadzącym działalność 
w zakresie gospodarowania odpadami, posiadającym wymagane prawem zezwolenia w celu ich odzysku lub unieszkodliwiania. Mając na uwadze, iż pozwolenie zintegrowane uwzględnia przetwarzanie i  zbieranie odpadów, zgodnie 
z art. 41a ustawy o odpadach, wystąpiono o przeprowadzenie kontroli do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska pismem z dnia 6 lutego 2020 r., znak: OS-I.7222.46.4.2019.AW, do Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli pismem z dnia 10 grudnia 2019 r., znak: 
OS-I.7222.46.4.2019.AW oraz przy piśmie z 15 października 2020 roku zasięgnięto opinii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności Prezydenta Miasta Stalowej Woli. Postanowieniem z dnia 24 września 2020 r. znak:   PZ.5560.11-3.2019 Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli stwierdził spełnienie dla Zakładu Cognor S.A. Oddział HSJ w Stalowej Woli, 37-450 Stalowa Wola wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym opracowanym 
w  maju 2019r., uzupełnionym aneksem przez Rzeczoznawcę ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych.

Mając na uwadze fakt, że Prezydent Miasta Stalowej Woli nie wydał opinii 
w terminie określonym w art. 106 § 3 ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), zgodnie z art. 41 ust. 6b ustawy o odpadach uznano, że wydana została opinia pozytywna.. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska pismem z dnia 25.02.2020r znak: DTWI.7021.67.2020.ASO poinformował, że kontrola, o której mowa w art. 41a ustawy o odpadach nie dotyczy wniosków o wydanie pozwoleń zintegrowanych, 
w związku z powyższym, nie ma podstaw prawnych do jej przeprowadzenia na terenie  instalacji Cognor S.A. Oddział HSJ w Stalowej Woli, ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola.

W odniesieniu do przetwarzanych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o odpadach, wskazano maksymalne masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalne łączne masy wszystkich rodzajów odpadów, które w  tym samym czasie mogłyby być magazynowane na terenie zakładu oraz które mogą być magazynowane w okresie roku. Określono również największe masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie wynikające 
z  wymiarów miejsca magazynowania odpadów. Określono całkowitą pojemność (Mg) miejsc magazynowania odpadów odniesioną do kubatury hal i placów magazynowych, oraz wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów. Ponadto stosownie do wymogów art. 187 ust.4a ustawy Prawo ochrony środowiska w stosunku do posiadacza odpadów Cognor S.A. ul. Zielona 26, 42-360 Poraj, ustanowione zostało zabezpieczenie roszczeń umożliwiające pokrycie kosztów wykonania zastępczego usunięcia odpadów powstałych w ramach prowadzonej działalności polegającej na przetwarzaniu odpadów, ich zagospodarowania (łącznie z odpadami stanowiącymi pozostałości z akcji gaśniczej) lub usunięcie negatywnych skutków lub szkód w środowisku. Postanowieniem Marszałka Województwa Podkarpackiego z  dnia 6 lutego 2020r. znak:  
OS I.7222.46.4.2019.AW ustanowiono zabezpieczenie roszczeń w formie depozytu. Pismem z dnia 19 lutego 2020 r. Strona przedłożyła potwierdzenie wpłaty depozytu. Posiadacz odpadów jest obowiązany utrzymywać ustanowione zabezpieczenie roszczeń przez okres obowiązywania stosownej decyzji i po zakończeniu jej obowiązywania, do czasu uzyskania ostatecznej decyzji o  zwrocie ustanowionego zabezpieczenia roszczeń.

Działania na terenie zakładu wpłynęły na konieczność wprowadzenia zmian 
w pozwoleniu zintegrowanym również w części dotyczącej emisji hałasu. Zmiany 
w źródłach hałasu obejmują likwidację punktowego źródła hałasu P 12 (wyrzut powietrza znad wypalarki gazowo-plazmowej, dodanie nowego źródła kubaturowego hałasu w instalacji walcowni P 21 (wieża chłodnicza typu Dynamiks 7500-2 celki), dodanie nowych źródeł kubaturowych hałasu w instalacji walcowni P 22 9 (wieża chłodnicza typu Dynamiks 3600 -3 celki) oraz P 23 (wentylatorowej wieży chłodniczej typ 95/1200 (zamknięty obieg brudny). Pomiary poziomu hałasu wykonywane będą we wskazanych w decyzji punktach referencyjnych, dodatkowo w związku 
z powtarzającymi się interwencjami mieszkańców Stalowej Woli w decyzji ustalono dwa nowe punkty referencyjne :

- Punkt  P5 – przy budynku zlokalizowanym przy ul. Metalowców 9A,

- Punkt  P6 – przy budynku zlokalizowanym przy ul. Metalowców 4.

W celu kontroli eksploatacji instalacji, korzystając z uprawnień wynikających 
z art. 151 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, zobowiązano właściciela instalacji do ustalenia w drodze pomiarów mocy akustycznej powierzchniowych oraz punktowych źródeł hałasu na terenie przedmiotowego zakładu w terminie do 31 grudnia 2022 r. Wyniki w/w pomiarów zostaną przedłożone Marszałkowi Województwa Podkarpackiego  niezwłocznie, nie później niż 30 dni od daty ich wykonania.

Ponadto wniosek objął również zmiany w zakresie gospodarki ściekowej, gdzie nastąpiło znaczne zmniejszenie ilości ścieków przemysłowych w studzience 
P-3 z 8 785 m3/d do 620 m3/d. Ponadto w instalacji walcowni powstają nowe rodzaje ścieków przemysłowych tj.: ścieki przemysłowe z zamkniętego obiegu „brudnego” wody chłodzącej z instalacją schładzania dla zakładu Walcownia oraz woda 
z płukania filtrów i odsoliny z zamkniętego obiegu wody chłodzącej dla zakładu Walcownia. Przedmiotem zmian jest:

- zaprzestanie zużywania wody przemysłowej w systemie otwartym do: usuwania zgorzeliny w hydraulicznych zbijaczach, chłodzenia walców walcarek D700, TRIO i DUO, chłodzenia klapy pieca komorowego nr 43;

- zainstalowanie nowego zamkniętego obiegu wody chłodzącej dla Zakładu Walcowni- uzupełnianie i świeżenie obiegu;

- zainstalowanie nowego zamkniętego obiegu wody chłodzącej 
z instalacja schładzania dla Zakładu Walcownia tzn.brudny obieg-uzupełnianie i świeżenie wody;

- wykorzystanie wody do: chłodzenia przeponowego obiegu oleju 
w stacjach hydraulicznych, do uzupełniania strat, wymiany kąpieli 
i świeżenia częściowo zamkniętego obiegu wodnego wanny hartowniczej, uzupełniania strat i świeżenia nowego zamkniętego obiegu wody chłodzącej dla Zakładu Walcowni, uzupełniania strat 
i świeżenia wody nowego zamkniętego obiegu wody chłodzącej 
z instalacja schładzania dla Zakładu Walcowni (tzw. brudny obieg), do zasilania chłodnicy w obiegu zamkniętym „ROWA” przy defektoskopie ultradźwiękowym w nowej linii badawczej.

Niniejszą decyzją dokonano również zmian w zakresie bilansu materiałowego. Zmianie uległo zużycie wody, energii i gazu.

Uwzględniając wszystkie przywołane w uzasadnieniu okoliczności faktyczne 
i prawne co do zawartości wniosku, należało uwzględnić żądanie wniosku zakładu COGNOR S.A. ul. Zielona 26, 42-360 Poraj NIP 118-12-34-296, REGON  012859760, przekazane przy piśmie z dnia  18 lipca 2021 roku znak: HRE/178838/2019 wraz z jego uzupełnieniami w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego Spółce decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 kwietnia 2007r., znak: ŚR.IV-6618-47/1/06 ze zm., na prowadzenie instalacji stalowni, walcowni kalibrowej i walcowni blach zlokalizowanych w Stalowej Woli , ul. Kwiatkowskiego 1.

Zmiany decyzji dokonano w trybie art. 163 Kpa, w związku z art.192 ustawy Prawo ochrony środowiska. Zgodnie z art. 163 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej może uchylić lub zmienić decyzję, na mocy której strona nabyła prawo, także w innych przypadkach oraz na innych zasadach niż określone w niniejszym rozdziale, o ile przewidują to przepisy szczególne. Tego rodzaju przepisem szczególnym jest art. 192 ustawy Prawo ochrony środowiska określający zasady zmiany pozwolenia zintegrowanego.

Za wprowadzeniem w decyzji zmian wnioskowanych zgodnie z art. 163 ustawą Kpa, przemawia słuszny interes Strony. Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji decyzji

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organ zapewnił stronie czynny udział w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji umożliwił wypowiedzenie się co do zebranych materiałów.

Pouczenie

- Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska 
za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego w terminie 14 dni 
od dnia doręczenia decyzji.

- W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronie przysługuje prawo 
do zrzeczenia się odwołania, które należy wnieść do Marszałka Województwa Podkarpackiego. Z dniem doręczenia Marszałkowi Województwa Podkarpackiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Opłata skarbowa w wys. 1005,50 zł.

uiszczona w dniu 17.07..2019 r.

na rachunek bankowy: Nr 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

Urzędu Miasta Rzeszowa

Otrzymują:

1. COGNOR S.A.

ul. Zielona 26, 43 - 360 Poraj

2. COGNOR S.A. Oddział Huta Stali Jakościowych w Stalowej Woli

ul. Kwiatkowskiego 1, 37- 450 Stalowa Wola

3.OS-I - a/a

Do wiadomości:

1.Minister Klimatu i Środowiska

ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

2.Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska,

ul. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszów