OS-I.7222.3.9.2019.MH						     Rzeszów, 2020-03-30

DECYZJA CZĘŚCIOWA

Działając na podstawie:

- art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2020 r., poz. 256),

- art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.) w związku z § 2 ust. 1 pkt. 1 lit. a 
i § 2 ust. 1 pkt. 41 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1839),

po rozpatrzeniu wniosku LERG S.A., Pustków-Osiedle 59D, 39-206 Pustków 3 (REGON 850022800 NIP 8720003568), przesłanego przy piśmie z dnia 5 czerwca 2019 r., znak: PO/532/2019, w sprawie zmiany decyzji Wojewody Podkarpackiego 
z dnia 2 stycznia 2007 r., znak: ŚR.IV-6618/21/05, zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 29 stycznia 2009 r., znak: RŚ.VI.7660/13-1/08, z dnia 28 lutego 2013 r., znak: OS-I.7222.47.7.2012.MH, z dnia 6 października 
2014 r., znak: OS-I.7222.46.4.2014.MH, z dnia 31 października 2014 r., znak: OS-I.7222.46.5.2014.MH, z dnia 16 grudnia 2015 r. znak: OS-I.7222.44.8.2015.MH, 
z dnia 16 maja 2016 r., znak: OS-I.7222.23.5.2016.MH z dnia 29 czerwca 2017 r., znak: OS-I.7222.35.8.2017.MH, z dnia 23 października 2017 r., znak: OS-I.7222.35.15.2017.MH i z dnia 4 września 2018, znak: OS-I.7222.22.6.2018.MH, udzielającej LERG S.A. pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji 
do produkcji żywic fenolowych i poliestrowych, instalacji do produkcji żywic aminowych, instalacji do produkcji formaliny, instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych oraz instalacji do spalania paliw

orzekam

I.	Zmieniam za zgodą stron decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 stycznia 2007 r., znak: ŚR.IV-6618/21/05, zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 29 stycznia 2009 r., znak: RŚ.VI.7660/13-1/08, z dnia 
28 lutego 2013 r., znak: OS-I.7222.47.7.2012.MH, z dnia 6 października 2014 r., znak: OS-I.7222.46.4.2014.MH, z dnia 31 października 2014 r., znak: OS-I.7222.46.5.2014.MH, z dnia 16 grudnia 2015 r. znak: OS-I.7222.44.8.2015.MH, 
z dnia 16 maja 2016 r., znak: OS-I.7222.23.5.2016.MH z dnia 29 czerwca 2017 r., znak: OS-I.7222.35.8.2017.MH, z dnia 23 października 2017 r., znak: OS-I.7222.35.15.2017.MH i z dnia 4 września 2018, znak: OS-I.7222.22.6.2018.MH, udzielającą LERG S.A., Pustków-Osiedle 59D, 39-206 Pustków 3 (REGON 850022800 NIP 8720003568) pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji żywic fenolowych i poliestrowych, instalacji do produkcji żywic aminowych, instalacji do produkcji formaliny, instalacji do termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych oraz instalacji do spalania paliw 
w następujący sposób:

I.1. Zapis po słowie orzekam otrzymuje brzmienie:

„udzielam LERG S.A., Pustków-Osiedle 59D, 39-206 Pustków 3 
(REGON 850022800 NIP 8720003568) pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji żywic fenolowych i poliestrowych, instalacji do produkcji żywic aminowych, instalacji do produkcji formaliny, instalacji do produkcji szpachli, lakierów bezbarwnych i utwardzaczy, instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych oraz instalacji do spalania paliw oraz określam:”

I.2. Punkt I.1. otrzymuje brzmienie:

„I.1. Rodzaj prowadzonej działalności.

LERG S.A. w Pustkowie produkować będzie żywice fenolowe i poliestrowe, żywice aminowe i formalinę przy zastosowaniu procesów chemicznych. Na terenie Spółki eksploatowana będzie również instalacja do produkcji szpachli, lakierów bezbarwnych i utwardzaczy, instalacja do przetwarzania odpadów niebezpiecznych poprzez ich termiczne przekształcanie oraz zakładowa kotłownia gazowa.”

I.3. Podpunkt I.2.1. otrzymuje brzmienie:

„I.2.1. W skład instalacji do produkcji żywic fenolowych i poliestrowych będą wchodzić:

I.2.1.1. Węzeł żywic rezolowych o wydajności 18000 Mg/rok, w skład którego wchodzić będą cztery zestawy produkcyjne:

- 	reaktor LA-201 ze stali o pojemności 7,5 m3 z chłodnicami zwrotno – destylacyjnymi o powierzchni 75,5 m2 oraz 21,8 m2,

- 	reaktor LA-202 ze stali kwasoodpornej o pojemności 7,5 m3 z chłodnicami zwrotno – destylacyjnymi o powierzchni 75,5 m2 i 21,8 m2,

- 	dwa reaktory LA-203 i LA-206 ze stali kwasoodpornej o pojemności 18,0 m3 każdy z trzema mieszalnikami o pojemności 30 m3 oraz czterema chłodnicami zwrotno – destylacyjnymi o powierzchni 125 m2 każda.

I.2.1.2. Węzeł żywic rezolowych wodorozpuszczalnych o wydajności 107550 Mg/rok składający się z:

-	zestawu do produkcji żywic rezolowych wodorozpuszczalnych stosowanych 
do produkcji wełny mineralnej i szklanej o wydajności 46800 Mg/rok, w skład którego wchodzić będą:

- reaktory LA–353, LA-356 wykonane ze stali kwasoodpornej o pojemności 
33 m3 każdy, z chłodnicami o powierzchni 160 m2 z armaturą 
i oprzyrządowaniem,

- reaktor LA-380 wykonany ze stali kwasoodpornej o pojemności 31,3 m3, 
z dwoma chłodnicami o powierzchni 52,3 m2,

-	zestawu do produkcji żywic rezolowych wodorozpuszczalnych stosowanych 
do produkcji pilśni i sklejki o wydajności 60750 Mg/rok w skład którego wchodzić będą:

- reaktory LA-351 i LA-352 wykonane ze stali platerowane od wewnątrz blachą kwasoodporną o pojemności 16 m3 każdy, z chłodnicami zwrotno destylacyjnymi o powierzchni 58 m2 i 42 m2 oraz chłodnicami obiegowymi 
o powierzchni 18 m2,

- reaktor LA-360 o pojemności 31,3 m3 z chłodnicą zwrotną 
i mieszalnikiem o pojemności 30 m3,

- reaktor LA-390 wykonany w postaci stalowego, cylindrycznego zbiornika pionowego, ze stali kwasoodpornej o pojemności 55 m3, z chłodnicą zwrotną LE-390 przeznaczoną do wykraplania oparów powstających w reaktorze LA-390 oraz chłodnicami żywicy LE-391 i LE-392 do chłodzenia żywicy wytwarzanej w reaktorze,

- reaktor LA-393 wykonany w postaci stalowego, cylindrycznego zbiornika pionowego, ze stali kwasoodpornej o pojemności 55 m3, z chłodnicą zwrotną LE-393 przeznaczoną do wykraplania oparów powstających w reaktorze LA-393 lub wykraplania destylatu do zbiornika LV-393,

- zbiornik próżniowy LV-393 wykonany ze stali kwasoodpornej jako konstrukcja spawana, stojąca, o pojemności 3,5 m3,

- zbiornik operacyjno-magazynowy żywicy LV-427, wykonany ze stali kwasoodpornej jako konstrukcja spawana, stojąca o pojemności 50 m3

- zbiorniki – mieszalniki operacyjne żywicy LV-428 i LV-430 wykonane ze stali kwasoodpornej jako konstrukcje spawane, stojące, o pojemności 100 m3 każdy,

- filtry koszowe żywicy LF-372 i LF-373 wykonane jako konstrukcje spawane 
ze stali kwasoodpornej, o pojemności 36 l każdy, oraz filtry workowe żywicy LF-374 i LF-375, służące do oczyszczania żywicy z zanieczyszczeń mechanicznych.

I.2.1.3. Węzeł żywic nowolakowych o wydajności 15500 Mg/rok w skład którego wchodzić będą:

-	pierwszy zestaw dwustopniowej produkcji żywic nowolakowych składający się z:

- reaktora LA-301 wykonanego ze stali kwasoodpornej o pojemności 12 m3 
z chłodnicą o powierzchni 60 m2,

- reaktora LA-304 wykonanego ze stali kwasoodpornej o pojemności 6,3 m3 
z chłodnicą o powierzchni 57 m2,

-	drugi zestaw dwustopniowej produkcji żywic nowolakowych składający się z:

- reaktora LA-302 wykonanego ze stali kwasoodpornej o pojemności 12 m3  
z chłodnicą o powierzchni 57 m2,

- reaktora LA-303 wykonanego ze stali kwasoodpornej o pojemności 6,3 m3 
z chłodnicą o powierzchni 60 m2,

-	reaktor LA-355 przystosowany do współpracy z zestawem I (z reaktorem LA-301) 
lub z zestawem II (z reaktorem LA-302),

-	trzeci zestaw do produkcji żywic nowolakowych składający się z:

- reaktora LA-330 wykonanego ze stali kwasoodpornej o pojemności 12 m3,

- reaktora LA-340 wykonanego ze stali kwasoodpornej o pojemności 6,3 m3,

-	czwarty zestaw do produkcji żywic nowolakowych składający się z:

- reaktora LA-350 wykonanego ze stali kwasoodpornej o pojemności 12 m3,

- reaktora LA-305 wykonanego ze stali kwasoodpornej o pojemności 6 m3,

-	zestaw do produkcji żywic nowolakowych z żywic niskocząsteczkowych składający się z:

- reaktora LA-354 wykonanego ze stali kwasoodpornej o pojemności 6,3 m3,

- 	zestaw do wtórnej kondensacji ścieków nowolakowych składający się z:

- reaktora kondensacyjnego na ścieki nowolakowe LV-889 o pojemności 
20 m3 wykonanego ze stali kwasoodpornej,

- reaktora kondensacyjnego LA-888 o pojemności 20 m3 wykonanego ze stali kwasoodpornej z chłodnicami o powierzchni 80 m2,

- zbiorników pośrednich LV-887 i LV-888 na żywicę niskocząsteczkową 
o pojemności 5 m3 każdy,

-	zestaw do schładzania żywic nowolakowych składający się z dwóch taśm chłodzących LTE-491 i LTE-492 o wydajności nominalnej 2 Mg/h.

I.2.1.4. Węzeł mielenia nowolaków o wydajności 20000 Mg/rok składający się 
z dwóch zestawów produkcyjnych, z których każdy wyposażony będzie w:

-	ślimaki dozujące o wydajności 1000 kg/h i 2000 kg/h,

-	mieszalnik o pojemności roboczej 2,15 m3,

-	układ filtra automatycznego do odbioru zmielonego nowolaku,

-	mieszalnik homogenizacyjny o pojemności roboczej 3,6 m3,

-	układ do pakowania gotowych wyrobów do worków wentylowych i big bagów.

I.2.1.5. Węzeł żywic poliestrowych I o wydajności 6850 Mg/rok w skład którego wchodzić będą:

-	topnik LA-252 wykonany ze stali kwasoodpornej o pojemności 6,6 m3,

-	dwa reaktory LA-253 oraz LA-254 wykonane ze stali kwasoodpornej o pojemności 6,6 m3 każdy z chłodnicami o powierzchni 21,8 m2 i 6 m2,

-	dwa mieszalniki LA-256 oraz LA-257 wykonane ze stali kwasoodpornej 
o pojemności 12,5 m3 każdy,

-	zbiornik gotowego produktu o pojemności 33,3 m3.

-	reaktor LA-3901 do modyfikacji żywic poliestrowych wykonany ze stali kwasoodpornej platerowany wewnątrz blachą ze stali kwasoodpornej 
o pojemności 5,5 m3.

I.2.1.6. Węzeł żywic poliestrowych II o wydajności 55000 Mg/rok w skład którego wchodzić będą:

- 	zestaw pierwszy do produkcji nienasyconych żywic poliestrowych typu estromal, zlokalizowany w obiekcie B-140, składający się z:

- reaktora LA-301P1 wykonanego ze stali kwasoodpornej o pojemności 18 m3 
z kolumną destylacyjną o pojemności 1,4 m3 i chłodnicą zwrotną 
o powierzchni 21,8 m2,

- mieszalnika LA-302P1 wykonanego ze stali kwasoodpornej o pojemności 
32 m3 z armaturą i oprzyrządowaniem,

- dwóch zbiorników do stabilizacji i preakceleracji żywic LA-303P1, LA-304P1 ze stali kwasoodpornej o pojemności 28 m3 każdy,

- 	zestaw drugi do produkcji nienasyconych żywic poliestrowych typu estromal, zlokalizowany w obiekcie B-140, składający się z:

- reaktora LA-306P1 wykonanego ze stali kwasoodpornej o pojemności 18 m3 
z kolumną destylacyjną o pojemności 1,4 m3 i chłodnicą zwrotną 
o powierzchni 21,8 m2,

- mieszalnika LA-307P1 wykonanego ze stali kwasoodpornej o pojemności 
32 m3 z armaturą i oprzyrządowaniem,

- dwóch zbiorników do stabilizacji i preakceleracji żywic LA-305P1, LA-603P1 ze stali kwasoodpornej o pojemności 28 m3 każdy,

- mieszalnika do tiksotropowania żywic ze stali kwasoodpornej o pojemności 
32 m3,

-	zestaw trzeci do produkcji nienasyconych żywic poliestrowych typu estromal, zlokalizowany w obiekcie B-140A, składający się z:

- reaktora LA-301P3 wykonanego ze stali kwasoodpornej o pojemności 6,6 m3 
z chłodnicami o powierzchni 21,8 m2 i 6 m2,

- dwóch topników LA-101P0 i LA-106P0 o pojemności 18 m3 każdy 
z chłodnicami LE-101P0 i LE-106P0 o powierzchni 130 m2 każda,

- mieszalnika LA-302P3 o pojemności 12,5 m3,

- mieszalnika LV-401 P3 o pojemności 12 m3,

- odbieralników glikolu LV-106P0 i LV-101P0 o pojemności 1,5 m3 każdy,

- zbiornika ksylenu LV-260P3 i zbiornika butanolu LV-259P3 o pojemności 
1,6 m3 każdy,

- zbiornika glikolizatu LV-103P0 o pojemności 3,4 m3,

- zbiornika glikolu LV-102P0 o pojemności 3,4 m3,

-	zestaw czwarty do produkcji nienasyconych żywic poliestrowych typu estromal, zlokalizowany w obiekcie B-140A, składający się z:

- reaktora LA-301P4 wykonanego ze stali kwasoodpornej o pojemności 18 m3 
z kolumną destylacyjną o pojemności 1,4 m3 i chłodnicą zwrotną 
o powierzchni 21,8 m2,

- mieszalnika LA-302P4 wykonanego ze stali kwasoodpornej o pojemności 
32 m3 z armaturą i oprzyrządowaniem,

- dwóch zbiorników do stabilizacji i preakceleracji żywic LA-303P4, LA-304P4 ze stali kwasoodpornej o pojemności 28 m3 każdy,

- 	ponadto w skład węzła żywic poliestrowych II wchodzić będą:

- stanowisko do załadunku PET do topników zlokalizowane w obiekcie B-140B,

- dwa mieszalniki do do tiksotropowania LA-357P i LA-356P o pojemności 
32 m3 każdy zlokalizowane w obiekcie B-140C,

- dwa mieszalniki operacyjne LA-303P4 i LA-304P4 o pojemności 28 m3 każdy zlokalizowane w obiekcie B-140C,

- dwa zbiorniki operacyjne LA-351 P i LA-350 P o pojemności 28 m3 każdy zlokalizowane w obiekcie B-140C,

- stanowisko do załadunku żywicy poliestrowej zlokalizowane w obiekcie 
B-140D.

I.2.1.7. Węzeł do produkcji utwardzaczy o wydajności 700 Mg/rok w skład którego wchodził będzie reaktor LA-3751 wykonany ze stali kwasoodpornej o pojemności 
3,6 m3.

I.2.1.8. Węzeł produkcji półtechnicznej o wydajności 50 Mg/rok w skład którego wchodzić będą:

-	reaktor LA-3801 wykonany ze stali kwasoodpornej o pojemności 0,6 m3,

-	reaktor LA-3802  wykonany ze stali kwasoodpornej o pojemności 1,2 m3.

I.2.1.9. Obiekty pomocnicze – podczyszczania ścieków ługowych, kotłownia gazowa ONC, stokaże surowców, chłodnie wentylatorowe i laboratoria:

-	zbiornik kondensacyjny LV-3111 o pojemności 30 m3,

-	kocioł ONC opalany gazem ziemnym o mocy 3,5 MW, zanieczyszczenia z procesu spalania gazu ziemnego odprowadzane będą do atmosfery emitorem E-152a,

- 	kocioł ONC opalany gazem ziemnym o mocy 2,3 MW, zanieczyszczenia z procesu spalania gazu ziemnego odprowadzane będą do atmosfery emitorem E-152c,

-	zbiorniki na surowce i wyroby gotowe wyszczególnione w tabeli nr 1.

Zanieczyszczenia z pomieszczeń produkcyjnych węzła żywic rezolowych, węzła żywic rezolowych wodorozpuszczalnych, węzła żywic nowolakowych i węzła żywic poliestrowych I, odprowadzane będą poprzez wentylację ogólną emitorami E-150a, E-150b i E-150c.

Zanieczyszczenia z odpowietrzeń aparatów produkcyjnych w węźle żywic rezolowych (reaktory LA-201, LA-202, LA-203, LA-206), węźle żywic rezolowych wodorozpuszczalnych (reaktory LA-353, LA-356, LA-380, LA-351, LA-352, LA-360, LA-390, LA-393), węźle żywic nowolakowych (reaktory LA-301, LA-304, LA-302, 
LA-303, LA-355, LA-330, LA-340, LA-350, LA-305, LA-354, LV-889, LA-888), węźle żywic poliestrowych I (topnik LA-252, reaktory LA-253, LA-254) wprowadzane będą 
do pieca katalitycznego dopalania odgazów, pozostałości po spaleniu odprowadzane będą do atmosfery emitorem E-151.

Zanieczyszczenia pyłowe ze stanowisk zasypu surowców do reaktorów LA-201, 
LA-202, LA-203, LA-206, LA-253, LA-254 poprzez odciągi stanowiskowe odprowadzane będą do atmosfery emitorem E-153a po uprzednim oczyszczeniu przy pomocy filtra pulsacyjnego workowego.

Zanieczyszczenia pyłowe ze stanowisk zasypu surowców do reaktorów LA-351, 
LA-352, LA-353, LA-356 poprzez odciągi stanowiskowe odprowadzane będą 
do atmosfery emitorem E-153b po uprzednim oczyszczeniu przy pomocy filtra pulsacyjnego workowego.

Zanieczyszczenia pyłowe ze stanowisk zasypu surowców do reaktorów LA-354, 
LA-355 poprzez odciągi stanowiskowe odprowadzane będą do atmosfery emitorem E-153c po uprzednim oczyszczeniu przy pomocy filtra pulsacyjnego workowego.

Zanieczyszczenia ze stanowisk do rozładunku surowców z reaktorów w węźle żywic rezolowych, węźle żywic rezolowych wodorozpuszczalnych, węźle żywic nowolakowych i węźle żywic poliestrowych I poprzez odciągi stanowiskowe odprowadzane będą do atmosfery emitorem E-154.

Zanieczyszczenia z taśm chłodzących żywice nowolakowe (LTE-491 i LTE-492) poprzez odciągi stanowiskowe odprowadzane będą do atmosfery emitorami E-155a 
i E-155b.

Zanieczyszczenia pyłowe ze stanowiska kruszenia nowolaków poprzez odciąg stanowiskowy odprowadzane będą do atmosfery emitorem E-156 po uprzednim oczyszczeniu przy pomocy filtra pulsacyjnego workowego.

Zanieczyszczenia z rozlewów trójetyloaminy zlokalizowanych w obiekcie magazynowym B-150B, poprzez odciągi stanowiskowe odprowadzane będą 
do atmosfery emitorami E-158a i E-158b.

Zanieczyszczenia z pompowni surowców płynnych (odpowietrzenia pomp 
na stokażach surowców B-151 i B-151D) odprowadzane będą do atmosfery emitorem E-160.

Zanieczyszczenia z odpowietrzeń aparatów produkcyjnych w węźle żywic poliestrowych II (reaktory LA-301P, LA-306P1, LA-301P3, LA-301P4) wprowadzane będą do atmosfery emitorem E-161.

Zanieczyszczenia pyłowe ze stanowisk zasypu surowców do reaktorów LA-301P, LA-306P1, LA-301P3, LA-301P4 poprzez odciągi stanowiskowe odprowadzane będą do atmosfery emitorem E-162.

Zanieczyszczenia z odpowietrzenia reaktora do stabilizacji żywicy (LA-3901) w węźle żywic poliestrowych I oraz odciągu stanowiskowego ze stanowiska zasypu kredy 
i talku do reaktora odprowadzane będą do powietrza emitorem E-163.

Zanieczyszczenia pyłowe ze stanowiska pakowania wyrobów gotowych w I zestawie produkcyjnym węzła mielenia nowolaków poprzez odciąg stanowiskowy odprowadzane będą do atmosfery emitorem E-170 po uprzednim oczyszczeniu przy pomocy filtra pulsacyjnego workowego.

Zanieczyszczenia pyłowe ze stanowiska zasypu surowców do mieszalnika 
w I zestawie produkcyjnym węzła mielenia nowolaków poprzez odciąg stanowiskowy odprowadzane będą do atmosfery emitorem E-171 po uprzednim oczyszczeniu przy pomocy filtra pulsacyjnego workowego.

Zanieczyszczenia pyłowe ze stanowiska pakowania wyrobów gotowych w II zestawie produkcyjnym węzła mielenia nowolaków poprzez odciąg stanowiskowy odprowadzane będą do atmosfery emitorem E-183 po uprzednim oczyszczeniu przy pomocy filtra pulsacyjnego workowego.

Zanieczyszczenia pyłowe ze stanowiska zasypu surowców do mieszalnika 
w II zestawie produkcyjnym węzła mielenia nowolaków poprzez odciąg stanowiskowy odprowadzane będą do atmosfery emitorem E-184 po uprzednim oczyszczeniu przy pomocy filtra pulsacyjnego workowego.

Zanieczyszczenia z pomieszczenia produkcyjnego węzła do produkcji mas szpachlowych odprowadzane będą poprzez wentylację ogólną emitorami E-180 
i E-181.

Pomieszczenia produkcyjne posiadać będą chemoodporną posadzkę oraz wyposażone będą w wewnętrzną kanalizację ścieków przemysłowych, połączoną 
ze zbiornikiem buforowym o pojemności 1500 m3 (obiekt B-164 i B-165).”

I.4. Po podpunkcie I.2.5. dodaje się podpunkt I.2.6. o brzmieniu:

„I.2.6. W skład instalacji do produkcji szpachli, lakierów i utwardzaczy wchodzić będą:

I.2.6.1. Węzeł do produkcji mas szpachlowych o wydajności 3000 Mg/rok w skład którego wchodzić będą trzy disolwery LA-01s, LA-02s i LA-03s z oprzyrządowaniem 
i armaturą.

I.2.6.2. Węzeł do produkcji lakierów bezbarwnych i utwardzaczy o wydajności 
360 Mg/rok (240 Mg/rok lakierów bezbarwnych i 120 Mg/rok utwardzaczy) w skład którego wchodzić będą:

- urządzenia do produkcji lakierów bezbarwnych:

- disolwer,

- półautomatyczne urządzenie do napełniania puszek,

- urządzenia do produkcji utwardzaczy:

- disolwer,

- półautomatyczne urządzenie do napełniania puszek.

Zanieczyszczenia pyłowe ze stanowiska zasypu surowców do disolwerów LA-01s, LA-02s i LA-03s poprzez odciągi stanowiskowe odprowadzane będą do atmosfery emitorem E-182 po uprzednim oczyszczeniu przy pomocy filtra pulsacyjnego workowego.

Substancje zanieczyszczające z produkcji lakierów bezbarwnych i utwardzaczy odprowadzane będą do powietrza emitorem wentylacji stanowiskowej urządzeń 
do napełniania puszek E-185 oraz emitorem wentylacji ogólnej E-186.”

I.5. Podpunkt I.3.1. otrzymuje brzmienie:

„I.3.1. Instalacja do produkcji żywic fenolowych i poliestrowych.

I.3.1.1. Węzeł żywic rezolowych.

W węźle produkowane będą żywice fenolowo-formaldehydowe typu rezolowego. Podstawowymi surowcami będą fenol i formalina. Dodatkowo w czasie procesu 
w zależności od rodzaju żywicy stosowane będą: woda amoniakalna, metanol, etanol, silikon SR-321, wodorotlenek sodu, roztwór kwasu PTS (paratoluenosulfonowego), mocznik, kwas GAB, 50% roztwór silanu w metanolu, glikol monoetylenowy, glikol dwuetylenowy, paraformaldehyd, alkohol izopropylowy, bezwodnik kwasu ftalowego, Roksol AW-12, silan, trójetyloamina, kwas ortofosforowy. Produkcja żywic rezolowych polegać będzie na kondensacji fenolu 
z formaliną w obecności katalizatorów zasadowych (parametry kondensacji: ciśnienie atmosferyczne, temperatura od 20°C do temperatury wrzenia). Kondensacja prowadzona będzie do uzyskania zakładanych parametrów fizykochemicznych żywicy. Po zakończeniu kondensacji następować będzie destylacja azeotropowa 
w temperaturze 40-70°C i przy ciśnieniu 80-95 kPa, lub w przypadku żywic niedestylowanych chłodzenie i ewentualna modyfikacja dodatkami stałymi, ciekłymi lub rozpuszczanie w alkoholach (metanol, etanol). Żywica po modyfikacji chłodzona będzie do temperatury odpowiadającej temperaturze magazynowania (ok. 30°C), 
a następnie kierowana do zbiornika magazynowego, skąd rozlewana będzie 
do opakowań jednostkowych (beczki, kontenery, hoboki) lub tłoczona do autocystern lub cystern kolejowych.

I.3.1.2. Węzeł żywic rezolowych wodorozpuszczalnych.

W węźle produkowane będą żywice fenolowo – formaldehydowe wodorozpuszczalne stosowane jako lepiszcze do produkcji wełny mineralnej i szklanej oraz żywice 
do pilśni i sklejki. Podstawowymi surowcami będą fenol i formalina. Dodatkowo 
w czasie procesu w zależności od rodzaju żywicy stosowane będą: wodorotlenek sodu, trójetyloamina, kwas siarkowy, mocznik. Produkcja żywic wodorozpuszczalnych polegać będzie na kondensacji fenolu z formaliną w obecności katalizatorów zasadowych (parametry kondensacji: ciśnienie atmosferyczne, temperatura 42-70°C dla żywic do wełny mineralnej i szklanej, 55-80°C dla żywic 
do pilśni i sklejki). Kondensacja prowadzona będzie do uzyskania zakładanych parametrów fizykochemicznych żywicy. Po zakończeniu kondensacji następować będzie chłodzenie i ewentualna modyfikacja żywicy dodatkami stałymi. Żywica 
po modyfikacji będzie chłodzona do temperatury odpowiadającej temperaturze magazynowania (ok. 20°C), a następnie kierowana do zbiornika magazynowego skąd tłoczona będzie do autocystern lub cystern kolejowych.

I.3.1.3. Węzeł żywic nowolakowych.

Podstawowymi surowcami przy produkcji żywic fenolowo – formaldehydowych typu nowolakowego będą fenol, formalina, nonylofenol, żywica niskocząsteczkowa i kwas szczawiowy. Produkcja żywic nowolakowych polegać będzie na polikondensacji we wrzeniu fenolu z formaliną w obecności kwasu szczawiowego jako katalizatora reakcji chemicznej. Po zakończeniu kondensacji następować będzie destylacja próżniowa (w zależności od typu żywicy nowolakowej prowadzona może być destylacja próżniowa z przemywaniem masy reakcyjnej parą wodną w zakresie temperatur 55-200°C lub destylacja pod ciśnieniem atmosferycznym w temperaturze 150-160°C). Po uzyskaniu zakładanych parametrów fizykochemicznych żywica nowolakowa kierowana będzie rurociągami z reaktora do węzła zestalania żywic nowolakowych, gdzie następować będzie jej schłodzenie do temperatury 30°C, rozkruszenie i zapakowanie do opakowań transportowych.

I.3.1.4. Węzeł mielenia nowolaków.

Technologia produkcji żywic nowolakowych drobnomielonych polegać będzie 
na zmieleniu żywicy nowolakowej z urotropiną (lub z innymi dodatkami). Gotowym produktem będzie proszek o określonym technologią stopniu przemiału 
i parametrach fizykochemicznych. Przed mieleniem składniki będą wymieszane 
w mieszalniku zapewniającym przygotowanie jednorodnej mieszanki. Dozowanie surowców do mielenia realizowane będzie poprzez stację opróżniania big-bagów, stację opróżniania worków lub za pomocą trzech wag grawimetrycznych. Zmieszane surowce podawane będą do zbiornika pośredniego skąd mogą być podawane 
do młyna, gdzie następować będzie jego rozdrobnienie. Transport zmielonego materiału odbywać się będzie strumieniem powietrza uzyskiwanym za pomocą dmuchawy. Po przejściu przez młyn zmielony materiał odbierany będzie 
w automatycznym filtrze workowym, z którego podawany będzie do zbiornika pośredniego. Kolejnym etapem będzie homogenizacja w mieszalniku. Gotowy produkt w postaci drobno zmielonego proszku przenośnikiem ślimakowym pakowany będzie do kontenerów typu „big-bag” oraz do worków papierowych.

I.3.1.5. Węzeł żywic poliestrowych I.

W węźle produkowane będą nasycone żywice poliestrowe o nazwie handlowej estroftal. Podstawowymi surowcami będą glikole: etylenowy, dwuetylenowy 
i propylenowy, bezwodnik maleinowy, ftalowy i DCPD. Produkcja nasyconych żywic poliestrowych polegać będzie na polikondensacji alkoholi wielowodorotlenowych 
z olejem sojowym, a następnie polikondensacji z bezwodnikami i kwasami organicznymi (temperatura polikondensacji 150°C). Po uzyskaniu poliestru 
o żądanych parametrach fizykochemicznych następować będzie rozpuszczenie 
w benzynie (w temperaturze 240-250°C), schłodzenie do temperatury 25-40°C 
i ustalenie parametrów końcowych roztworu nasyconej żywicy poliestrowej. 
Po ustaleniu parametrów końcowych żywica będzie przetłaczana do zbiornika magazynowego, skąd będzie konfekcjonowana do opakowań (autocysterny, kontenery).

I.3.1.6. Węzeł żywic poliestrowych II.

W węźle produkowane będą nienasycone żywice poliestrowe typu ortoftalowego, izoftalowego, tereftalowego o nazwie handlowej estromal oraz żywice winyloestrowe. Podstawowymi surowcami będą glikole: etylenowy, dwuetylenowy i propylenowy, bezwodnik maleinowy, ftalowy i DCPD. Produkcja nienasyconych żywic poliestrowych polegać będzie na polikondensacji glikoli z bezwodnikami lub glikolizie PET, a następnie polikondensacji z bezwodnikami w temperaturze 130-210°C. 
Po uzyskaniu poliestru o żądanych parametrach końcowych następować będzie rozpuszczenie w styrenie w temperaturze 50-140°C, schłodzenie do temperatury <40°C i ustalenie parametrów końcowych roztworu żywicy poliestrowej. Po ustaleniu parametrów końcowych żywica będzie przetłaczana do zbiornika magazynowego lub do mieszalnika do tiksotropowania, gdzie będzie poddawana modyfikacji dodatkami ciekłymi lub stałymi. Żywica ze zbiornika magazynowego, z mieszalnika 
do tiksotropowania lub z modyfikatora z dodatkami stałymi, rozlewana będzie 
do opakowań jednostkowych.

I.3.1.7. Węzeł do produkcji utwardzaczy.

W węźle produkowane będą utwardzacze (roztwory kwasów) oraz żywice fenolowo-formaldehydowe typu rezolowego (bez użycia rozpuszczalników). Podstawowymi surowcami będą fenol i formalina. Dodatkowo w czasie procesu w zależności 
od rodzaju żywicy stosowane będą: wodorotlenek sodu, roztwór kwasu PTS (paratoluenosulfonowego), mocznik.

Produkcja żywic fenolowo-formaldehydowych polegać będzie na kondensacji fenolu z formaliną w obecności katalizatorów zasadowych w temperaturze 40-110°C. Kondensacja prowadzona będzie do uzyskania zakładanych parametrów fizykochemicznych żywicy. Po zakończeniu kondensacji następować będzie destylacja próżniowa (przy ciśnieniu 80-95 kPa i w temperaturze 40-70°C) lub 
w przypadku żywic niedestylowanych chłodzenie i ewentualna modyfikacja żywic dodatkami stałymi lub ciekłymi. Żywica po modyfikacji będzie chłodzona 
do temperatury odpowiadającej temperaturze magazynowania (ok. 30°C), 
a następnie rozlewana do opakowań jednostkowych (beczki, kontenery, hoboki).

Produkcja utwardzaczy polegać będzie na rozpuszczeniu kwasu (stałego lub ciekłego) w wodzie i uzyskaniu roztworu kwasu. Kwas do wody dozowany będzie 
z jednoczesnym chłodzeniem zawartości reaktora. Po uzyskaniu utwardzacza 
o zakładanych parametrach chłodzony on będzie do temperatury poniżej 25°C 
i wypuszczany do opakowań.

I.3.1.8. Węzeł produkcji półtechnicznej.

Węzeł wykorzystywany będzie przy dostosowywaniu technologii produkcji żywic fenolowo-formaldehydowych oraz poliestrowych ze skali laboratoryjnej na skalę techniczną. Prowadzone procesy będą podobne jak w powyższych węzłach.

I.3.1.9. Obiekty pomocnicze.

W podczyszczalni ścieków prowadzony będzie proces kondensacji ścieków ługowych powstałych z okresowego mycia aparatury produkcyjnej w zbiorniku kondensacyjnym w temperaturze 20-100°C w środowisku kwaśnym, później 
w zasadowym. Następnie ścieki będą zakwaszane i przekazywane 
do unieszkodliwienia w oczyszczalni ścieków. Pozostałe osady przekazywane będą na zakładowe składowisko odpadów.

W kotłowni gazowej ONC eksploatowane będą trzy kotły gazowe wytwarzające ciepło na potrzeby produkcyjne instalacji.

Do chłodzenia reaktorów produkcyjnych i chłodnic będzie używana woda w obiegu

zamkniętym schładzana w chłodniach wentylatorowych. Ponadto w instalacji będzie używana woda ziębnicza o temperaturze 8-10°C schładzana w agregatach chłodniczych.”

I.6. Po podpunkcie I.3.5. dodaje się podpunkt I.3.6. o brzmieniu:

„I.3.6. Instalacja do produkcji szpachli, lakierów i utwardzaczy.

I.3.6.1. Węzeł do produkcji mas szpachlowych

Produkcja mas szpachlowych polegać będzie na wymieszaniu w kadzi żywicy poliestrowej oraz styrenu w temperaturze 20-50°C. Po wstępnym wymieszaniu wprowadzane będą kolejno dodatki: krzemionka, byk, wypełniacze, a następnie całość będzie dokładnie mieszana. W trakcie procesu prowadzone będzie schładzanie mieszanki. Po otrzymaniu zakładanych parametrów szpachli gotowy produkt pakowany jest do puszek.

I.3.6.2. Węzeł do produkcji lakierów bezbarwnych i utwardzaczy

Produkcja lakieru polegać będzie na wymieszaniu w mieszalniku (disolwerze) surowców dowiezionych na halę w ilościach niezbędnych do bieżącej produkcji. Załadunek surowców pompą (Żywica Setalux DA-760) lub przez lejek zamontowany w mieszalniku (octan butylu, ksylen, octan metoksy 2-propylu, benzyna lakowa). Rozładunek lakieru z mieszalnika odbywał się będzie za pomocą półautomatycznego urządzenia do opakowań jednostkowych (puszek).

Produkcja utwardzaczy polegać będzie na wymieszaniu w mieszalniku (disolwerze) surowców dowiezionych na halę w ilościach niezbędnych do bieżącej produkcji. Załadunek surowców pompą (żywica desmodur N-75) lub przez lejek zamontowany w mieszalniku (octan butylu, octan metoksy 2-propylu, benzyna lakowa, dodatki). Rozładunek utwardzaczy z mieszalnika odbywał się będzie za pomocą półautomatycznego urządzenia do opakowań jednostkowych (puszek).”

I.7. W podpunkcie I.4.1 Tabela nr 1 otrzymuje brzmienie:

Tabela nr 1

| Lp. | Numer zbiornika | Poje- mność [m3] | Substancja magazyno-wana | Usytuowanie zbiornika | Zabezpieczenia mające na celu ograniczenie emisji do środowiska |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zbiorniki magazynowe surowców |
| 1. | LV-001 | 160 | fenol | Obiekt B-151 | Wszystkie zbiorniki posadowione są na swoich fundamentach, we wspólnej tacy żelbetowej zabezpieczającej grunt przed zanieczyszczeniem. Zbiorniki izolowane wełną mineralną w osłonie z blachy aluminiowej (bez LV-005 i LV-006), wyposażone w czujniki dolnego poziomu napełnienia sprzężone z wyłącznikami zabezpieczającymi pompy przed suchobiegiem, wyposażone w zawory wdechowo-wydechowe oraz wskazania poziomu aktualnego napełnienia i temperatury w zbiorniku. |
| 2. | LV-002 | 100 | ług sodowy |  |  |
| 3. | LV-003 | 66 | formalina |  |  |
| 4. | LV-004 | 66 | formalina |  |  |
| 5. | LV-005 | 66 | sylfat (olej talowy) |  |  |
| 6. | LV-006 | 66 | glikol propylenowy |  |  |
| 7. | LV-007 | 63 | woda amoniakalna |  |  |
| 8. | LV-008 | 63 | glikol dwu-etylenowy |  |  |
| 9. | LV-009 | 63 | glikol mono-etylenowy |  |  |
| 10. | LV-010 | 63 | gliceryna |  |  |
| 11. | LV-011 | 63 | wodorotlenek potasu |  |  |
| 12. | LV-017 | 84 | olej sojowy |  |  |
| 13. | LV-012 | 106 | styren | Obiekt B-100 | Zbiornik posadowione są we wspólnej betonowej tacy stokażu. Dno oraz ściany tacy są wyłożone geomembraną z folii PEHD dociśniętej warstwą betonową ochronną. W warstwie tej do połowy tacy umieszczona została uziemiona siatka metalowa antyelektro-statyczna. Zbiorniki wyposażone są: w system blokad pomp rozładowczych po osiągnięciu maksymalnego poziomu; w system blokad pomp podających surowce do instalacji przed suchobiegiem i od stopnia napełnienia wagowego; zawory wdechowo wydechowe; półstałe urządzenia gaśnicze na pianę ciężką. |
| 14. | LV-014 | 100 | alkohol etylowyl |  |  |
| 15. | LV-018 | 84 | styren |  |  |
| 16. | LV-019 | 200 | benzyna lakowa |  |  |
| 17. | LV-020 | 64 | butanol |  |  |
| 18. | LV-022 | 320 | styren |  |  |
| 19. | LV-021 | 320 | fenol | Obiekt B-151D | Zbiornik posadowiony na fundamencie, izolowany, ogrzewany. Taca wykonana ze szczelnego zbrojonego betonu pokryta powłoką odporną na działanie fenolu. |
| 20. | LV-023 | 320 | fenol |  |  |
| 21. | LV-024 | 320 | fenol |  |  |
| 22. | LV-300P | 70 | DCPD (Dicyklopentadien) | Obiekt B-140C | Zbiorniki posadowione są w tacy żelbetowej uszczelnionej geomembraną z folii polietylenowej PEHD 2x1,5 mm, zaopatrzona w bezodpływową studzienkę. |
| 23. | LV-301P | 70 | bezwodnik maleinowy |  |  |
| 24. | PA-311 | 60 | produkt utleniania cykloheksanu typ C | Obiekt B-170B |  |
| Zbiorniki magazynowe wyrobów gotowych |
| 25. | LV-401 | 32 | żywica rezolowa | Obiekt B-150b | Zbiorniki usytuowane są w części instalacji żywic fenolowych i poliestrowych zakwalifikowanej jako strefa zagrożenia wybuchem, wyposażonej w stałe urządzenia gaśnicze na pianę lekką. Obiekt w części zagrożonej wybuchem wyposażony jest w urządzenia do ciągłego pomiaru stężeń par rozpuszczalników, w ramach którego stężenia par rozpuszczalników stale wyświetlane są w sterowni wydziału. |
| 26. | LV-402 | 32 | żywica rezolowa |  |  |
| 27. | LV-405 | 12,5 | żywica rezolowa |  |  |
| 28. | LV-406 | 12,5 | żywica rezolowa |  |  |
| 29. | LV-358 | 32 | żywica wodo-rozpuszczalna |  |  |
| 30. | LV-360 | 32,5 | żywica wodo-rozpuszczalna |  |  |
| 31. | LV-361 | 32 | żywica wodo-rozpuszczalna |  |  |
| 32. | LV-354 | 33,3 | żywica wodo-rozpuszczalna |  |  |
| 33. | LV-403 | 32 | żywica wodo-rozpuszczalna |  |  |
| 34. | LV-404 | 12,5 | żywica wodo-rozpuszczalna |  |  |
| 35. | LV-353 | 32 | żywica wodo-rozpuszczalna |  |  |
| 36. | LA-204 | 30 | żywica rezolowa |  |  |
| 37. | LA-205 | 30 | żywica rezolowa |  |  |
| 38. | LA-207 | 30 | żywica rezolowa |  |  |
| 39. | LA-208 | 30 | żywica wodo-rozpuszczalna |  |  |

I.8. W podpunkcie I.4.2 Tabela nr 2 otrzymuje brzmienie:

Tabela nr 2

| Lp. | Numer Zbiornika | Poje- mność [m3] | Substancja magazyno-wana | Usytuowanie zbiornika | Zabezpieczenia mające na celu ograniczenie emisji do środowiska |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zbiorniki magazynowe surowców |
| 1. | AV-1 | 60 | formalina | Obiekt B-13 | Zbiorniki usytuowane w szczelnej tacy żelbetowej. Zbiorniki posadowione będą na fundamentach, izolowane wełną mineralną w osłonie z blachy aluminiowej, wyposażone w zawory wdechowo-wydechowe. |
| 2. | AV-2 | 60 | formalina |  |  |
| 3. | AV-3 | 60 | glikol dwuetylenowy |  |  |
| 4. | AV-4 | 60 | alkohol furfurylowy |  |  |
| Zbiorniki magazynowe wyrobów gotowych |
| 5. | AV-400 | 65 | żywica typu Ekotec | Obiekt B-13 | Zbiorniki usytuowane w szczelnej tacy żelbetowej. Zbiorniki wyposażone w zawory wdechowo-wydechowe. |
| 6. | AV-401 | 50 | żywica Famak |  |  |
| 7. | AA-402 | 15 | żywica typu MS |  |  |
| 8. | AA-403 | 15 | żywica MS |  |  |
| 9. | AV-422 | 35 | żywica FM zbiornik w budunku B-14 | Obiekt B-14 | Zbiorniki usytuowane w części produkcyjno magazynowej instalacji żywic aminowych w budynku. |
| 10. | AV-423 | 35 | żywica FM zbiornik w budynku B-14 |  |  |
| 11. | AV-420 | 25 | żywice techniczne zbiornik w budynku B-14 |  |  |
| Homogenizatory żywic mocznikowo-formaldehydowych (zbiorniki magazynowe) |
| 12. | AA-404 | 60 | żywica MS | Obiekt B-17 | Zbiorniki usytuowane we wspólnej szczelnej tacy żelbetowej. Zbiorniki wyposażone w pomiar poziomu, zawory oddechowe, izolowane |
| 13. | AA-407 | 60 | żywica MS |  |  |
| Zbiorniki magazynowe odpadów ciekłych |
| 14. | AV-813 | 10 | odpady ciekłe | Obiekt B-12 | Zbiorniki izolowane w bezodpływowej tacy betonowej zlokalizowane przy obiekcie B-12 odpowietrzenie skierowane do kolumny absorbcyjnej (E-25a) |
| 15. | AV-814 | 20 | odpady ciekłe |  |  |

I.9. W podpunkcie II.1.1.1. Tabela nr 5 otrzymuje brzmienie:

Tabela nr 5

| Źródło emisji | Emitor | Dopuszczalna wielkość emisji |
| --- | --- | --- |
|  |  | Rodzaj substancji zanieczyszczających | kg/h | [mg/m3u] przy zaw. 3% tlenu w gazach odlotowych |
| Urządzenia w pomieszczeniach wydziału produkcyjnego (wyciąg ogólny) | E-150a | fenol formaldehyd styren węglowodory alifatyczne | 0,024 0,0315 0,007 0,026 |  |
| Urządzenia w pomieszczeniach wydziału produkcyjnego (wyciąg ogólny) | E-150b | fenol formaldehyd styren węglowodory alifatyczne | 0,0012 0,0016 0,0004 0,0013 |  |
| Urządzenia w pomieszczeniach wydziału produkcyjnego (wyciąg ogólny) | E-150c | fenol formaldehyd styren węglowodory alifatyczne | 0,0012 0,0016 0,0004 0,0013 |  |
| Reaktory kondensacyjne wraz z oprzyrządowaniem (odpowietrzenie) Węzeł żywic rezolowych: reaktory LA-201, LA-202, LA-203, LA-206. Węzeł żywic rezolowych wodorozpuszczalnych: reaktory LA-353, LA-356, LA-380, LA-351, LA-352, LA-360, LA-390, LA-393. Węzeł żywic nowolakowych: reaktory LA-301, LA-304, LA-302, LA-303, LA-305, LA-350, LA-355, LA-330, LA-340, LA-354, LV-889, LA-888. Węzeł żywic poliestrowych I: topnik LA-252, reaktory LA-253, LA-254. | E-151 | fenol formaldehyd ksylen styren węglowodory alifatyczne | 0,0057 0,0113 0,00102 0,0072 0,005 |  |
| Kocioł ONC o mocy 3,5 MW | E-152a | dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem |  | 150 35 5 |
| Kocioł ONC o mocy 2,3 MW | E-152c | dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem |  | 150 35 5 |
| Zasyp bezwodnika ftalowego, bezwodnika maleinowego i mocznika Reaktory: LA-201, LA-202, LA-203, LA-206, LA-253, LA-254 | E-153a | pył ogółem w tym pył PM 10 w tym pył PM 2,5 | 0,063 0,063 0,063 |  |
| Zasyp mocznika i boraxu Reaktory: LA-351, LA-352, LA-353, LA-356, | E-153b | pył ogółem w tym pył PM 10 w tym pył PM 2,5 | 0,09 0,09 0,09 |  |
| Zasyp nowolaku Reaktory: LA-354, LA-355 | E-153c | pył ogółem w tym pył PM10 w tym pył PM 2,5 | 0,063 0,063 0,063 |  |
| Urządzenia do rozładunku żywic rezolowych i poliestrowych z reaktorów | E-154 | fenol formaldehyd styren węglowodory alifatyczne | 0,1875 0,0563 0,26 1,574 |  |
| Taśma chłodząca LTE-491 | E-155a | fenol formaldehyd | 0,39 0,078 |  |
| Taśma chłodząca LTE-492 | E-155b | fenol formaldehyd | 0,0975 0,0195 |  |
| Taśma chłodząca – kruszenie nowolaków | E-156 | pył ogółem w tym pył PM 10 w tym pył PM 2,5 | 0,324 0,324 0,324 |  |
| Rozlew trójetyloaminy | E-158a | trójetyloamina | 0,556 |  |
| Rozlew trójetyloaminy | E-158b | trójetyloamina | 0,556 |  |
| Pompownia surowców ciekłych | E-160 | fenol formaldehyd styren węglowodory alifatyczne | 0,0001 0,0001 0,00003 0,00012 |  |
| Pompy próżniowe i reaktory z oprzyrządowaniem w węźle poliestrów II Węzeł żywic poliestrowych II: reaktory LA-301P, LA-306P1, LA-301P3, LA-301P4 | E-161 | fenol formaldehyd ksylen styren | 0,0004 0,0009 0,0001 0,0007 |  |
| Zasyp bezwodników i zasyp PET żywic poliestrowych II Węzeł żywic poliestrowych II: reaktory LA-301P, LA-306P1, LA-301P3, LA-301P4 | E-162 | pył ogółem w tym pył PM 10 w tym pył PM 2,5 | 0,0021 0,0021 0,0021 |  |
| Reaktor do stabilizacji żywicy i zasyp kredy i talku – reaktor LA-3901 | E-163 | pył ogółem w tym pył PM 10 w tym pył PM 2,5 | 0,072 0,072 0,072 |  |
| Stanowisko pakowania wyrobów gotowych (węzeł mielenia nowolaków) | E-170 | pył ogółem w tym pył PM 10 w tym pył PM 2,5 | 0,0925 0,0925 0,0925 |  |
| Stanowisko zasypu żywic i dodatków do mielonych żywic (węzeł mielenia nowolaków) | E-171 | pył ogółem w tym pył PM 10 w tym pył PM 2,5 | 0,0613 0,0613 0,0613 |  |
| Stanowisko pakowania wyrobów gotowych (węzeł mielenia nowolaków – zestaw II) | E-183 | pył ogółem w tym pył PM 10 w tym pył PM 2,5 | 0,0925 0,0925 0,0925 |  |
| Stanowisko zasypu żywic i dodatków do mielonych żywic (węzeł mielenia nowolaków – zestaw II) | E-184 | pył ogółem w tym pył PM 10 w tym pył PM 2,5 | 0,0613 0,0613 0,0613 |  |
| Zbiornik fenolu LV-001 | LV-001 | fenol | 0,0052 |  |
| Zbiornik formaliny LV-003 | LV-003 | formaldehyd | 0,0022 |  |
| Zbiornik formaliny LV-004 | LV-004 | formaldehyd | 0,0022 |  |
| Zbiornik glikolu propylenowego LV-006 | LV-006 | glikol | 0,109 |  |
| Zbiornik wody amoniakalnej LV-007 | LV-007 | amoniak | 0,093 |  |
| Zbiornik glikolu dwuetylenowego LV-008 | LV-008 | glikol | 0,108 |  |
| Zbiornik glikolu etylenowego LV-009 | LV-009 | glikol | 0,1108 |  |
| Zbiornik styrenu LV-012 | LV-012 | styren | 0,036 |  |
| Zbiornik styrenu LV-018 | LV-018 | styren | 0,036 |  |
| Zbiornik benzyny lakowej LV-019 | LV-019 | węglowodory alifatyczne – mieszanina (benzyna) | 0,0256 |  |
| Zbiornik butanolu LV-020 | LV-020 | butanol | 0,2363 |  |
| Zbiornik fenolu LV-021 | LV-021 | fenol | 0,0052 |  |
| Zbiornik styrenu LV-022 | LV-022 | styren | 0,036 |  |
| Zbiornik fenolu LV-023 | LV-023 | fenol | 0,0052 |  |
| Zbiornik fenolu LV-024 | LV-024 | fenol | 0,0052 |  |

I.10. Podpunkt I.1.1.3. otrzymuje brzmienie:

II.1.1.3. Instalacja do produkcji formaliny.

II.1.1.3.1. Do dnia 7 grudnia 2021 r.

Tabela nr 7

| Źródło emisji | Emitor | Dopuszczalna wielkość emisji |
| --- | --- | --- |
|  |  | Rodzaj substancji zanieczyszczających | kg/h |
| Absorber (odpowietrzenie) | E-4a | formaldehyd tlenek węgla | 0,048 1,625 |
| Urządzenia w hali produkcyjnej (wyciąg mechaniczny) | E-5a | formaldehyd węglowodory alifatyczne metanol | 0,02 0,004 0,039 |
| Zbiornik formaliny FV-401 | FV-401 | formaldehyd | 0,0026 |
| Zbiornik formaliny FV-402 | FV-402 | formaldehyd | 0,0026 |
| Zbiornik formaliny stężonej FV-418 | FV-418 | formaldehyd | 0,003 |
| Zbiornik formaliny stężonej FV-419 | FV-419 | formaldehyd | 0,003 |
| Zbiornik formaliny stężonej FV-450 | FV-450 | formaldehyd | 0,003 |
| Zbiornik metanolu FV-001 | FV-001 | metanol | 2,0502 |
| Zbiornik metanolu FV-002 | FV-002 | metanol | 2,0502 |

II.1.1.3.2. Od dnia 8 grudnia 2021 r.

Tabela nr 7a

| Źródło emisji | Emitor | Średnia z okresu pobierania próbek (brak korekty pod kątem zawartości tlenu)* |
| --- | --- | --- |
|  |  | Rodzaj substancji zanieczyszczających | mg/Nm3 |
| Urządzenia w hali produkcyjnej (wyciąg mechaniczny) | E-5a | całkowite LZO** formaldehyd | 30 5 |
| Zbiornik formaliny FV-401 | FV-401 | całkowite LZO** formaldehyd | 30 5 |
| Zbiornik formaliny FV-402 | FV-402 | całkowite LZO** formaldehyd | 30 5 |
| Zbiornik formaliny stężonej FV-418 | FV-418 | całkowite LZO** formaldehyd | 30 5 |
| Zbiornik formaliny stężonej FV-419 | FV-419 | całkowite LZO** formaldehyd | 30 5 |
| Zbiornik formaliny stężonej FV-450 | FV-450 | całkowite LZO** formaldehyd | 30 5 |
| Zbiornik metanolu FV-001 | FV-001 | całkowite LZO** | 30 |
| Zbiornik metanolu FV-002 | FV-002 | całkowite LZO** | 30 |

* - wartości stężenia wyrażone jako masa wyemitowanych substancji na ilość gazu odlotowego w warunkach znormalizowanych (gaz suchy o temperaturze 273,15 K i ciśnieniu 101,3 kPa)

** - całkowita zawartość lotnych związków organicznych mierzona za pomocą detektora płomieniowo-jonizacyjnego i wyrażona jako węgiel całkowity

I.11. Po podpunkcie II.1.1.5. dodaje się podpunkt II.1.1.6. o brzmieniu:

II.1.1.6. Instalacja do produkcji szpachli, lakierów i utwardzaczy.

Tabela nr 9a

| Źródło emisji | Emitor | Dopuszczalna wielkość emisji |
| --- | --- | --- |
|  |  | Rodzaj substancji zanieczyszczających | kg/h | S1* [mg/m3u] | S3** [%] | S5*** [%] |
| Urządzenia w pomieszczeniach węzła produkcyjnego szpachli (wyciąg ogólny) | E-180 | styren ksylen | 0,021 0,036 |  |  |  |
| Urządzenia w pomieszczeniach węzła produkcyjnego szpachli (wyciąg ogólny) | E-181 | styren ksylen | 0,021 0,036 |  |  |  |
| Stanowisko zasypu surowców (węzeł produkcyjny szpachli) | E-182 | pył ogółem pył PM 10 pył PM 2,5 | 0,021 0,021 0,021 |  |  |  |
| Urządzenie do automatycznego napełniania puszek | E-185 | LZO |  | 150 | 5 | 5 |
| Urządzenia w pomieszczeniu węzła lakierów bezbarwnych i utwardzaczy (wentylacja ogólna) | E-186 | LZO |  | 150 | 5 | 5 |

* - standardy emisji zorganizowanej, wyrażone jako stężenie LZO w gazach odlotowych w przeliczeniu na całkowity węgiel organiczny

** - standardy emisji niezorganizowanej, wyrażone jako procent wkładu LZO

*** - standardy emisji całkowitej, wyrażone jako procent wkładu LZO

I.12. W podpunkcie II.1.2.1. Tabela nr 10 otrzymuje brzmienie:

Tabela nr 10

| Lp. | Rodzaj substancji zanieczyszczających | Dopuszczalna wielkość emisji [Mg/rok] |
| --- | --- | --- |
| 1. | amoniak | 0,0112 |
| 2. | glikol | 0,0115 |
| 3. | fenol | 0,9006 |
| 4. | formaldehyd | 0,5029 |
| 5. | ksylen | 0,4267 |
| 6. | styren | 0,2059 |
| 7. | trójetyloamina | 0,178 |
| 8. | węglowodory alifatyczne | 0,7424 |
| 9. | pył ogółem w tym pył PM 10 w tym pył PM 2,5 | 3,5856 3,5856 3,5856 |
| 10. | dwutlenek azotu | 10,2077 |
| 11. | dwutlenek siarki | 0,5201 |
| 12. | butanol | 0,0071 |

I.13. Podpunkt II.1.2.3. otrzymuje brzmienie:

II.1.2.3. Instalacja do produkcji formaliny.

II.1.2.3.1. Do dnia 7 grudnia 2021 r.

Tabela nr 12

| Lp. | Rodzaj substancji zanieczyszczających | Dopuszczalna wielkość emisji [Mg/rok] |
| --- | --- | --- |
| 1. | formaldehyd | 0,3079 |
| 2. | tlenek węgla | 4,875 |
| 3. | metanol | 3,3463 |
| 4. | węglowodory alifatyczne | 0,032 |

II.1.2.3.2. Od dnia 8 grudnia 2021 r.

Tabela nr 12a

| Lp. | Rodzaj substancji zanieczyszczających | Dopuszczalna wielkość emisji [Mg/rok] |
| --- | --- | --- |
| 1. | formaldehyd | 0,1426 |
| 2. | całkowite LZO* | 0,856 |

* - całkowita zawartość lotnych związków organicznych mierzona za pomocą detektora płomieniowo-jonizacyjnego i wyrażona jako węgiel całkowity

I.14. Po podpunkcie II.1.2.5. dodaje się podpunkt II.1.2.6. o brzmieniu:

II.1.2.6. Instalacja do produkcji szpachli, lakierów i utwardzaczy.

Tabela nr 14a

| Lp. | Rodzaj substancji zanieczyszczających | Dopuszczalna wielkość emisji [Mg/rok] |
| --- | --- | --- |
| 1. | styren | 0,336 |
| 2. | ksylen | 0,576 |
| 3. | pył ogółem w tym pył PM 10 w tym pył PM 2,5 | 0,168 0,168 0,168 |
| 4. | LZO* | 0,0092 |

* - lotne związki organiczne będące związkami organicznymi, w tym frakcją kreozotu, mającymi w temperaturze 293,15 K prężność par nie mniejszą niż 0,01 kPa, względnie posiadającymi analogiczną lotność w szczególnych warunkach użytkowania

I.15. W podpunkcie II.3.1. Tabela nr 15 otrzymuje brzmienie:

Tabela nr 15

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Ilość [Mg/rok] | Skład chemiczny i właściwości odpadu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 07 02 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne | 13 000,0 | Odpad w stanie stałym i ciekłym. Skład chemiczny: fenol, formaldehyd, metanol, rozpuszczone żywice, tworzywa sztuczne, inne (butanol, ksylen, glikole), woda. Symbol właściwości: H14 ekotoksyczne. |
| 2. | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 25,0 | Odpad w stanie stałym. Skład chemiczny: włókna celulozowe, wypełniacze organiczne (skrobia ziemniaczana) i nieorganiczne (talk, gips, kreda). |
| 3. | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 150,0 | Odpad w stanie stałym. Skład chemiczny: polietylen, polipropylen. |
| 4. | 15 01 03 | Opakowania z drewna | 10,0 | Odpad w stanie stałym. Skład chemiczny: celuloza, lignina, żywice. |
| 5. | 15 01 04 | Opakowania z metali | 100,0 | Odpad w stanie stałym. Skład chemiczny: stal (stop żelaza z węglem). |
| 6. | 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe | 50,0 | Odpad w stanie stałym. Skład chemiczny: włókna celulozowe, wypełniacze organiczne i nieorganiczne folia LEHD |
| 7. | 15 01 07 | Opakowania ze szkła | 0,5 | Odpad w stanie stałym. Skład chemiczny: SiO2. |
| 8. | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne) | 150,0 | Odpad w stanie stałym. Skład chemiczny: stal zanieczyszczona żywicami fenolowymi i poliestrowymi (fenol, formaldehyd, styren), polietylen i polipropylen zanieczyszczone trójetyloaminą. Symbol właściwości: H8 żrące. |
| 9. | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | 50,0 | Odpad w stanie stałym. Skład chemiczny: włókna naturalne (bawełna, len) i syntetyczne (wiskozowe, poliestrowe) zanieczyszczone węglowodorami ropopochodnymi (oleje, smary) oraz żywicami fenolowymi i poliestrowymi. Symbol właściwości: H14 ekotoksyczne. |
| 10. | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zwierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | 0,2 | Odpad w stanie stałym. Skład chemiczny: rura szklana, pokryta od wewnątrz luminoforem, wypełniona parami rtęci i argonem, elektrody wolframowe. Symbol właściwości: H14 ekotoksyczne. |
| 11. | 16 05 06* | Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych | 2,0 | Odpad w stanie ciekłym. Skład chemiczny: hydranal culomatem AG-H, octan etylu, hydranal sol vent, hydranal titrant i inne, mieszanina styrenu z poliestrem, mieszanina żywic z metanolem, mieszanina żywic z acetonem. Symbol właściwości: H4 drażniące, H5 szkodliwe, H6 toksyczne, H8 żrące, H14 ekotoksyczne. |
| 12. | 16 05 07* | Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) | 2,0 | Odpad w stanie ciekłym. Skład chemiczny: kwas siarkowy stężony, wodorotlenek potasu, wodorotlenek sodu, jodek potasu, bromowodór. Symbol właściwości: H4 drażniące, H5 szkodliwe, H6 toksyczne, H8 żrące, H14 ekotoksyczne. |
| 13. | 16 05 08* | Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) | 2,0 | Odpad w stanie ciekłym. Skład chemiczny: nadtlenek ketonu metylowoetylowego we ftalanie dwumetylu, toluen, metakrylan glicyowy, pirydyna, dibenzoil peroxide, kwas octowy. Symbol właściwości: H4 drażniące, H5 szkodliwe, H6 toksyczne, H8 żrące, H14 ekotoksyczne. |
| 14. | 16 07 09* | Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne | 600,0 | Odpad w stanie ciekłym. Skład chemiczny: żywice fenolowe i poliestrowe (fenol). Symbol właściwości: H6 toksyczne, H8 żrące, H14 ekotoksyczne. |
| 15. | 16 81 01* | Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne | 0,4 | Odpad w stanie ciekłym. Skład chemiczny: żywica fenolowo-formaldehydowa (fenol, formaldehyd). Symbol właściwości: H6 toksyczne, H8 żrące, H14 ekotoksyczne. |
| 16. | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | 40,0 | Odpad w stanie stałym. Skład: Beton, beton komórkowy, cegła wapienno-piaskowa, tynk wapienny, tynk wapienno-cementowy, zaprawa murarska, ceramika budowlana, klinkier budowlany, płytki ceramiczne, porcelana sanitarna itp. |
| 17. | 17 02 01 | Drewno | 4,0 | Odpad w stanie stałym. Skład chemiczny: celuloza, lignina, żywice. |
| 18. | 17 04 05 | Żelazo i stal | 50,0 | Odpad w stanie stałym. Skład chemiczny: stal jako stop żelaza i węgla inne składniki stopowe (chrom, nikiel, mangan, wolfram, miedź, molibden). |
| 19. | 17 04 07 | Mieszaniny metali | 10,0 | Odpad w stanie stałym. Skład chemiczny: miedź, aluminium. |

I.16. W podpunkcie II.3.2. Tabela nr 16 otrzymuje brzmienie:

Tabela nr 16

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Ilość [Mg/rok] | Skład chemiczny i właściwości odpadu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 07 02 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne | 4 000,0 | Odpad w stanie ciekłym. Skład chemiczny: formaldehyd, metanol, rozpuszczone żywice, inne (ksylen, glikole), woda. Symbol właściwości: H14 ekotoksyczne. |
| 2. | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 20,0 | Odpad w stanie stałym. Skład chemiczny: włókna celulozowe, wypełniacze organiczne (skrobia ziemniaczana) i nieorganiczne (talk, gips, kreda). |
| 3. | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 100,0 | Odpad w stanie stałym. Skład chemiczny: polietylen, polipropylen. |
| 4. | 15 01 03 | Opakowania z drewna | 20,0 | Odpad w stanie stałym. Skład chemiczny: celuloza, lignina, żywice. |
| 5. | 15 01 04 | Opakowania z metali | 30,0 | Odpad w stanie stałym. Skład chemiczny: stal (stop żelaza z węglem). |
| 6. | 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe | 100,0 | Odpad w stanie stałym. Skład chemiczny: włókna celulozowe, wypełniacze organiczne (skrobia ziemniaczana) i nieorganiczne (talk, gips, kreda), folia LEHD. |
| 7. | 15 01 07 | Opakowania ze szkła | 0,3 | Odpad w stanie stałym. Skład chemiczny: SiO2. |
| 8. | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne) | 50,0 | Odpad w stanie stałym. Skład chemiczny: stal zanieczyszczona poliestrami, polietylen i polipropylen zanieczyszczone trójetyloaminą. Symbol właściwości: H8 żrące. |
| 9. | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | 5,0 | Odpad w stanie stałym. Skład chemiczny: włókna naturalne (bawełna, len) i syntetyczne (wiskozowe, poliestrowe) zanieczyszczone węglowodorami ropopochodnymi (oleje, smary) oraz żywicami aminowymi. Symbol właściwości: H14 ekotoksyczne. |
| 10. | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zwierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | 0,1 | Odpad w stanie stałym. Skład chemiczny: rura szklana, pokryta od wewnątrz luminoforem, wypełniona parami rtęci i argonem, elektrody wolframowe. Symbol właściwości: H14 ekotoksyczne. |
| 11. | 16 05 06* | Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych | 1,0 | Odpad w stanie ciekłym. Skład chemiczny: hydranal culomatem AG-H, octan etylu, hydranal sol vent, hydranal titrant i inne, mieszanina styrenu z poliestrem, mieszanina żywic z metanolem, mieszanina żywic z acetonem. Symbol właściwości: H4 drażniące, H5 szkodliwe, H6 toksyczne, H8 żrące, H14 ekotoksyczne. |
| 12. | 16 05 07* | Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) | 1,0 | Odpad w stanie ciekłym. Skład chemiczny: kwas siarkowy stężony, wodorotlenek potasu, wodorotlenek sodu, jodek potasu, bromowodór. Symbol właściwości: H4 drażniące, H5 szkodliwe, H6 toksyczne, H8 żrące, H14 ekotoksyczne. |
| 13. | 16 05 08* | Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) | 1,0 | Odpad w stanie ciekłym. Skład chemiczny: nadtlenek ketonu metylowoetylowego we ftalanie dwumetylu, toluen, metakrylan glicyowy, pirydyna, dibenzoil peroxide, kwas octowy. Symbol właściwości: H4 drażniące, H5 szkodliwe, H6 toksyczne, H8 żrące, H14 ekotoksyczne. |
| 14. | 16 07 09* | Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne | 100,0 | Odpad w stanie ciekłym. Skład chemiczny: żywice aminowe (formaldehyd). Symbol właściwości: H6 toksyczne, H8 żrące, H14 ekotoksyczne. |
| 15. | 16 81 01* | Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne | 0,2 | Odpad w stanie ciekłym. Skład chemiczny: żywica fenolowo-formaldehydowa (fenol, formaldehyd). Symbol właściwości: H6 toksyczne, H8 żrące, H14 ekotoksyczne. |
| 16. | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | 20,0 | Odpad w stanie stałym. Skład: Beton, beton komórkowy, cegła wapienno-piaskowa, tynk wapienny, tynk wapienno-cementowy, zaprawa murarska, ceramika budowlana, klinkier budowlany, płytki ceramiczne, porcelana sanitarna itp. |
| 17. | 17 02 01 | Drewno | 3,0 | Odpad w stanie stałym. Skład chemiczny: celuloza, lignina, żywice. |
| 18. | 17 04 05 | Żelazo i stal | 25,0 | Odpad w stanie stałym. Skład chemiczny: stal jako stop żelaza i węgla inne składniki stopowe (chrom, nikiel, mangan, wolfram, miedź, molibden). |
| 19. | 17 04 07 | Mieszaniny metali | 10,0 | Odpad w stanie stałym. Skład chemiczny: miedź, aluminium. |

I.17. Po podpunkcie II.3.5. dodaje się podpunkt II.3.6. o brzmieniu:

II.3.6. Instalacja do produkcji szpachli, lakierów i utwardzaczy.

Tabela nr 19a

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Ilość [Mg/rok] | Skład chemiczny i właściwości odpadu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 07 02 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne | 10,00 | Odpad w stanie stałym i ciekłym. Skład chemiczny: fenol, formaldehyd, metanol, rozpuszczone żywice, tworzywa sztuczne, inne (butanol, ksylen, glikole), woda. Symbol właściwości: H14 ekotoksyczne. |
| 2. | 08 01 11* | Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 5,0 | Odpad w stanie ciekłym lub stałym zawierający rozpuszczalniki i substancje niebezpieczne. |
| 3. | 08 01 13* | Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 5,0 | Odpad w stanie ciekłym lub stałym zawierający rozpuszczalniki i substancje niebezpieczne. |
| 4. | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 5,0 | Odpad w stanie stałym. Skład chemiczny: włókna celulozowe, wypełniacze organiczne (skrobia ziemniaczana) i nieorganiczne (talk, gips, kreda). |
| 5. | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 5,0 | Odpad w stanie stałym. Skład chemiczny: polietylen, polipropylen. |
| 6. | 15 01 03 | Opakowania z drewna | 5,0 | Odpad w stanie stałym. Skład chemiczny: celuloza, lignina, żywice. |
| 7. | 15 01 04 | Opakowania z metali | 10,0 | Odpad w stanie stałym. Skład chemiczny: stal (stop żelaza z węglem). |
| 8. | 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe | 5,0 | Odpad w stanie stałym. Skład chemiczny: włókna celulozowe, wypełniacze organiczne i nieorganiczne folia LEHD |
| 9. | 15 01 07 | Opakowania ze szkła | 1,0 | Odpad w stanie stałym. Skład chemiczny: SiO2. |
| 10. | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne) | 5,0 | Odpad w stanie stałym. Skład chemiczny: stal zanieczyszczona żywicami fenolowymi i poliestrowymi (fenol, formaldehyd, styren), polietylen i polipropylen zanieczyszczone trójetyloaminą. Symbol właściwości: H8 żrące. |
| 12. | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | 5,0 | Odpad w stanie stałym. Skład chemiczny: włókna naturalne (bawełna, len) i syntetyczne (wiskozowe, poliestrowe) zanieczyszczone węglowodorami ropopochodnymi (oleje, smary) oraz żywicami fenolowymi i poliestrowymi. Symbol właściwości: H14 ekotoksyczne. |
| 13. | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zwierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | 0,5 | Odpad w stanie stałym. Skład chemiczny: rura szklana, pokryta od wewnątrz luminoforem, wypełniona parami rtęci i argonem, elektrody wolframowe. Symbol właściwości: H14 ekotoksyczne. |
| 14. | 16 05 06* | Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych | 0,1 | Odpad w stanie ciekłym. Skład chemiczny: hydranal culomatem AG-H, octan etylu, hydranal sol vent, hydranal titrant i inne, mieszanina styrenu z poliestrem, mieszanina żywic z metanolem, mieszanina żywic z acetonem. Symbol właściwości: H4 drażniące, H5 szkodliwe, H6 toksyczne, H8 żrące, H14 ekotoksyczne. |
| 15. | 16 05 07* | Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) | 0,1 | Odpad w stanie ciekłym. Skład chemiczny: kwas siarkowy stężony, wodorotlenek potasu, wodorotlenek sodu, jodek potasu, bromowodór. Symbol właściwości: H4 drażniące, H5 szkodliwe, H6 toksyczne, H8 żrące, H14 ekotoksyczne. |
| 16. | 16 05 08* | Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) | 0,1 | Odpad w stanie ciekłym. Skład chemiczny: nadtlenek ketonu metylowoetylowego we ftalanie dwumetylu, toluen, metakrylan glicyowy, pirydyna, dibenzoil peroxide, kwas octowy. Symbol właściwości: H4 drażniące, H5 szkodliwe, H6 toksyczne, H8 żrące, H14 ekotoksyczne. |
| 17. | 16 07 09* | Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne | 5,0 | Odpad w stanie ciekłym. Skład chemiczny: żywice fenolowe i poliestrowe (fenol). Symbol właściwości: H6 toksyczne, H8 żrące, H14 ekotoksyczne. |
| 18. | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | 10,0 | Odpad w stanie stałym. Skład: Beton, beton komórkowy, cegła wapienno-piaskowa, tynk wapienny, tynk wapienno-cementowy, zaprawa murarska, ceramika budowlana, klinkier budowlany, płytki ceramiczne, porcelana sanitarna itp. |
| 19. | 17 02 01 | Drewno | 5,0 | Odpad w stanie stałym. Skład chemiczny: celuloza, lignina, żywice. |
| 20. | 17 04 05 | Żelazo i stal | 5,0 | Odpad w stanie stałym. Skład chemiczny: stal jako stop żelaza i węgla inne składniki stopowe (chrom, nikiel, mangan, wolfram, miedź, molibden). |
| 21. | 17 04 07 | Mieszaniny metali | 5,0 | Odpad w stanie stałym. Skład chemiczny: miedź, aluminium. |

I.18. W podpunkcie V.5.1. Tabela nr 20 otrzymuje brzmienie:

Tabela nr 20

| Rodzaj ścieków – miejsce wprowadzenia do kanalizacji | Dopuszczalna ilość ścieków | Oznaczenie | Jednostka | Dopuszczalne max. stężenie zanieczyszczeń w ściekach |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Qśr [m3/d] | Qmax roczne [m3/rok] |  |  |  |
| Mieszanina ścieków bytowo – przemysłowych – studzienka 4FS7 | 55 | 50 000 | fenol ogólny | mg/dm3 | 200 |
|  |  |  | fenol lotny | mg/dm3 | 50 |
|  |  |  | formaldehyd | mg/dm3 | 100 |
|  |  |  | ChZT | mgO2/dm3 | 800 |
| Ścieki z mycia aparatury – studzienka 4FS10 | 2,7 | 3 000 | fenol ogólny | mg/dm3 | 1 500 |
|  |  |  | fenol lotny | mg/dm3 | 500 |
|  |  |  | formaldehyd | mg/dm3 | 350 |
| Wody opadowe stokaż B-151 o pow. 1500 m² (wóz asenizacyjny wprowadzenie do „okrąglaka”) | 150 | 1 500 | fenol ogólny | mg/dm3 | 200 |
|  |  |  | fenol lotny | mg/dm3 | 50 |
|  |  |  | formaldehyd | mg/dm3 | 100 |
|  |  |  | ChZT | mgO2/dm3 | 800 |
| Wody opadowe stokaż B-151d zbiorników z fenolem o pow. 500 m² (wóz asenizacyjny wprowadzenie do „okrąglaka” lub wód pochłodniczych i opadowych) | 50 | 500 | fenol lotny | mg/dm3 | 200 |
|  |  |  | formaldehyd | mg/dm3 | 50 |

I.19. Po podpunkcie II.5.4. dodaje się podpunkt II.5.5. o brzmieniu:

II.5.5. Instalacja do produkcji szpachli, lakierów i utwardzaczy.

Tabela nr 25a

| Rodzaj ścieków – miejsce wprowadzenia do kanalizacji | Dopuszczalna ilość ścieków | Oznaczenie | Jednostka | Dopuszczalne max. stężenie zanieczyszczeń w ściekach |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Qśr [m3/d] | Qmax roczne [m3/rok] |  |  |  |
| Mieszanina ścieków bytowo – przemysłowych – studzienka FS81 | 3,5 | 20 000 | ChZT | mgO2/dm3 | 600 |

I.20. W podpunkcie IV.1.1.1. Tabela nr 26 otrzymuje brzmienie:

Tabela nr 26

| Emitor | Wysokość emitora [m] | Średnica emitora u wylotu [m] | Prędkość gazów na wylocie z emitora* [m/s] | Temperatura gazów odlotowych na wylocie emitora* [K] | Czas pracy emitora [h/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E-150a | 35 | 1,7 | 11 | 293 | 8000 |
| E-150b | 20 | 0,5 | 16,3 | 293 | 8000 |
| E-150c | 20 | 0,5 | 16,3 | 293 | 8000 |
| E-151 | 25 | 0,3 | 3,3 | 353 | 8000 |
| E-152a | 22 | 0,4 | 5,8 | 473 | 8000 |
| E-152c | 17 | 0,5 | 7,1 | 473 | 8000 |
| E-153a | 20 | 0,25 | 7,1 | 288 | 700 |
| E-153b | 20 | 0,3 | 6,6 | 288 | 120 |
| E-153c | 20 | 0,25 | 7,1 | 288 | 120 |
| E-154 | 20 | 0,20 | 1,3 | 288 | 300 |
| E-155a | 20 | 0,2 | 12,7 | 288 | 1200 |
| E-155b | 20 | 0,2 | 12,7 | 288 | 1200 |
| E-156 | 8 | 0,4 | 14,3 | 288 | 2400 |
| E-158a | 20 | 0,2 | 9,2 | 293 | 160 |
| E-158b | 20 | 0,2 | 9,2 | 293 | 160 |
| E-160 | 5 | 0,12 | 5 | 293 | 1000 |
| E-161 | 19 | 0,15 | 5,9 | 303 | 120 |
| E-162 | 23 | 0,3 | 3,3 | 293 | 620 |
| E-163 | 7,2 | 0,315 | 5,8 | 293 | 300 |
| E-170 | 22 | 0,3x0,5 | 0,0 (poziomy) | 288 | 8000 |
| E-171 | 22 | 0.3x0.5 | 0,0 (poziomy) | 288 | 8000 |
| E-183 | 22 | 0,3x0,5 | 0,0 (poziomy) | 288 | 8000 |
| E-184 | 22 | 0,3x0,5 | 0,0 (poziomy) | 288 | 8000 |
| LV-001 | 7,5 | 0,05 | 7,1 | 287 | 160 |
| LV-003 | 7,5 | 0,05 | 7,1 | 287 | 180 |
| LV-004 | 7,5 | 0,05 | 7,1 | 287 | 180 |
| LV-006 | 7,5 | 0,05 | 0,7 | 287 | 25 |
| LV-007 | 7,5 | 0,05 | 0,7 | 287 | 120 |
| LV-008 | 7,5 | 0,05 | 0,7 | 287 | 40 |
| LV-009 | 7,5 | 0,05 | 0,7 | 287 | 40 |
| LV-012 | 7,5 | 0,05 | 4,2 | 287 | 105 |
| LV-018 | 7,5 | 0,05 | 4,2 | 287 | 60 |
| LV-019 | 7,5 | 0,05 | 4,2 | 287 | 50 |
| LV-020 | 7,5 | 0,05 | 4,2 | 287 | 30 |
| LV-021 | 9,5 | 0,05 | 2,8 | 287 | 100 |
| LV-022 | 7,5 | 0,05 | 2,8 | 287 | 50 |
| LV-023 | 7,5 | 0,05 | 2,8 | 287 | 100 |
| LV-024 | 7,5 | 0,05 | 2,8 | 287 | 100 |

* – parametr uwzględniony przy obliczeniach rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń (dane informacyjne)

I.21. Podpunkt IV.1.3. otrzymuje brzmienie:

IV.1.3. Instalacja do produkcji formaliny.

IV.1.3.1. Parametry źródeł emisji do powietrza.

IV.1.3.1.1. Do dnia 7 grudnia 2021 r.

Tabela nr 30

| Emitor | Wysokość emitora [m] | Średnica emitora u wylotu [m] | Prędkość gazów na wylocie z emitora [m/s] | Temperatura gazów odlotowych na wylocie emitora [K] | Czas pracy emitora [h/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E-5a | 23 | 0,6 | 35 | 297 | 8000 |
| E-4a | 29 | 0,35 | 5 | 297 | 3000 |
| FV-401 | 7,5 | 0,05 | 2,8 | 287 | 460 |
| FV-402 | 7,5 | 0,05 | 2,8 | 287 | 460 |
| FV-418 | 7,5 | 0,05 | 2,8 | 287 | 130 |
| FV-419 | 7,5 | 0,05 | 2,8 | 287 | 100 |
| FV-450 | 7,5 | 0,05 | 2,8 | 287 | 270 |
| FV-001 | 7,5 | 0,05 | 2,8 | 287 | 1000 |
| FV-002 | 7,5 | 0,05 | 2,8 | 287 | 270 |

IV.1.3.1.2. Od dnia 8 grudnia 2021 r.

Tabela nr 30a

| Emitor | Wysokość emitora [m] | Średnica emitora u wylotu [m] | Prędkość gazów na wylocie z emitora [m/s] | Temperatura gazów odlotowych na wylocie emitora [K] | Czas pracy emitora [h/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E-5a | 23 | 0,6 | 35 | 297 | 8000 |
| FV-401 | 7,5 | 0,05 | 2,8 | 287 | 460 |
| FV-402 | 7,5 | 0,05 | 2,8 | 287 | 460 |
| FV-418 | 7,5 | 0,05 | 2,8 | 287 | 130 |
| FV-419 | 7,5 | 0,05 | 2,8 | 287 | 100 |
| FV-450 | 7,5 | 0,05 | 2,8 | 287 | 270 |
| FV-001 | 7,5 | 0,05 | 2,8 | 287 | 1000 |
| FV-002 | 7,5 | 0,05 | 2,8 | 287 | 270 |

I.22. Po podpunkcie IV.1.5. dodaje się podpunkt IV.1.6. o brzmieniu:

IV.1.6. Instalacja do produkcji szpachli, lakierów i utwardzaczy.

IV.1.6.1. Parametry źródeł emisji do powietrza.

Tabela nr 33a

| Emitor | Wysokość emitora [m] | Średnica emitora u wylotu [m] | Prędkość gazów na wylocie z emitora [m/s] | Temperatura gazów odlotowych na wylocie emitora [K] | Czas pracy emitora [h/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E-180 | 8 | 0,4x0,6 | 0,0 (poziomy) | 288 | 8000 |
| E-181 | 8 | 0,4x0,6 | 0,0 (poziomy) | 288 | 8000 |
| E-182 | 14,0 | 0,25 | 9 | 288 | 8000 |
| E-185 | 5,5 | 0,2 | 8,4 | 293 | 4160 |
| E-186 | 6,0 | 0,5 | 0,71 | 293 | 4160 |

IV.1.6.2. Charakterystyka techniczna stosowanych urządzeń ochrony atmosfery.

Tabela nr 33b

| Rodzaj urządzenia | Emitor | Typ | Sprawność [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| Filtr pulsacyjny workowy – 2 szt. | E-182, E-187 | FMKZ25, powierzchnia filtracji 15-88 m2, przepływ powietrza 1000-10000 m3/h | 98 |

I.23. W podpunkcie IV.2.1. Tabela nr 35 otrzymuje brzmienie:

Tabela nr 35

| Kod źródła hałasu | Nazwa źródła hałasu (lokalizacja) | Czas pracy źródła |
| --- | --- | --- |
|  |  | Pora dzienna [h] | pora nocna [h] |
| FN-B4 | źródło typu „budynek” Budynek instalacji żywic fenolowych i poliestrowych z urządzeniami technologicznymi | 16 | 8 |
| FN-B5 | źródło typu „budynek” Budynek instalacji żywic fenolowych i poliestrowych z urządzeniami technologicznymi | 16 | 8 |
| FN-P7 | źródło typu „punktowego” Wentylatory wyciągowe o mocy 30,0 kW każdy – szt. 2 (zlokalizowane przy emitorze 150a) | 16 | 8 |
| FN-P8 | źródło typu „punktowego” Chłodnia wentylatorowa żywic fenolowych z wentylatorami o mocy 11 kW – 6 szt. (zlokalizowane przy budynku instalacji żywic fenolowych i polestrowych) | 16 | 8 |
| FN-B6 | źródło typu „budynek” Budynek sprężarkowni (B-173) – kontenerowy z płyty warstwowej 3 szt. sprężarek śrubowych. Wydajność każdej sprężarki 460 m3/h , moc silnika 45 kW | 16 | 8 |
| FN-B7 | źródło typu „budynek” Pompownia (B-172A) – budynek murowany 4 pompy o wydajności 250 m3/h każda | 16 | 8 |

I.24. Po podpunkcie IV.2.5. dodaje się podpunkt IV.2.6. o brzmieniu:

IV.2.6. Instalacja do produkcji szpachli, lakierów i utwardzaczy.

Tabela 39a

| Kod źródła hałasu | Nazwa źródła hałasu (lokalizacja) | Czas pracy źródła |
| --- | --- | --- |
|  |  | Pora dzienna [h] | pora nocna [h] |
| SZ-B9 | źródło typu „budynek” Budynek instalacji szpachli i lakierów z urządzeniami technologicznymi | 16 | 8 |

I.25. Podpunkt IV.3.1. otrzymuje brzmienie:

IV.3.1. Miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów.

IV.3.1.1. Instalacja do produkcji żywic fenolowych i poliestrowych.

Tabela nr 40

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Sposób i miejsce magazynowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 07 02 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne | Gromadzone będą w zbiornikach LV-3105 i LV-3106 i magazynowane w Stacji przygotowania odpadów do spalenia |
| 2. | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | Odpady będą prasowane w wiacie z prasą i magazynowane w obiekcie B-115, B-118 |
| 3. | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | Odpady będą prasowane w wiacie z prasą i magazynowane w obiekcie B-115, B-118 |
| 4. | 15 01 03 | Opakowania z drewna | Gromadzone i magazynowane będą w obiekcie B-145 |
| 5. | 15 01 04 | Opakowania z metali | Gromadzone będą w beczkach stalowych o pojemności 200 l i hobokach o pojemności 50 l i magazynowane w obiekcie B-145 |
| 6. | 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe | Odpady będą prasowane i magazynowane w zamykanym Magazynie (obiekt B-115, B-118) posiadającym szczelną betonową posadzką. |
| 7. | 15 01 07 | Opakowania ze szkła | Gromadzone będą w beczkach i magazynowane w obiekcie B-115, B-118 |
| 8. | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne) | Odpady będą prasowane i magazynowane w zamykanym Magazynie (obiekt B-115, B-118) posiadającym szczelną betonową posadzką. |
| 9. | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | Magazynowane będą w szczelnych pojemnikach w zadaszonym, zamykanym pomieszczeniu posiadającym szczelną betonową posadzkę, bez odpływu do kanalizacji – obiekt B-115, B-118 |
| 10. | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zwierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | Gromadzone będą w opakowaniach jednostkowych oraz magazynowane w zamykanym obiekcie B-115, B-118 posiadającym szczelną betonową posadzką. |
| 11. | 16 05 06* | Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych | Magazynowane będą w szczelnych pojemnikach w zamkniętym pomieszczeniu posiadającym szczelną betonową posadzkę bez odpływu do kanalizacji – obiekt B-115, B-118 |
| 12. | 16 05 07* | Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) | Magazynowane będą w szczelnych pojemnikach w zamkniętym pomieszczeniu posiadającym szczelną betonową posadzkę bez odpływu do kanalizacji – obiekt B-115, B-118 |
| 13. | 16 05 08* | Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) | Magazynowane będą w szczelnych pojemnikach w zamkniętym pomieszczeniu posiadającym szczelną betonową posadzkę bez odpływu do kanalizacji – obiekt B-115, B-118 |
| 14. | 16 07 09* | Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne | Odpady będą magazynowane w bębnach stalowych na szczelnym utwardzonym placu w obiekcie B-145. |
| 15. | 16 81 01* | Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne | Odpady nie będą magazynowane |
| 16. | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | Magazynowane będą w sposób uporządkowany w wyznaczonym miejscu na placu budowy lub rozbiórki, tylko w okresie budowy lub rozbiórki |
| 17. | 17 02 01 | Drewno | Magazynowane w wydzielonym, oznaczonym miejscu na utwardzonym placu przy instalacji żywic fenolowych i poliestrowych |
| 18. | 17 04 05 | Żelazo i stal | Magazynowane w wydzielonym, oznaczonym miejscu na utwardzonym placu przy instalacji żywic fenolowych i poliestrowych |
| 19. | 17 04 07 | Mieszaniny metali | Magazynowane w wydzielonym, oznaczonym miejscu na utwardzonym placu przy instalacji żywic fenolowych i poliestrowych |

IV.3.1.2. Instalacja do produkcji żywic aminowych.

Tabela nr 41

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Sposób i miejsce magazynowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 07 02 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne | Magazynowane będą w zbiornikach AV-813 i AV-814, przy budynku głównym instalacji żywic aminowych |
| 2. | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | Odpady będą prasowane i magazynowane w obiekcie B-20 |
| 3. | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | Odpady będą prasowane i magazynowane w obiekcie B-20 |
| 4. | 15 01 03 | Opakowania z drewna | Gromadzone i magazynowane będą w obiekcie B-34 |
| 5. | 15 01 04 | Opakowania z metali | Gromadzone będą w beczkach stalowych o pojemności 200 l i hobokach o pojemności 50 l i magazynowane w obiekcie B-34 przy instalacji żywic aminowych |
| 6. | 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe | Odpady będą prasowane i magazynowane w obiekcie B-20 |
| 7. | 15 01 07 | Opakowania ze szkła | Gromadzone będą w beczkach i magazynowane w obiekcie B-115, B-118 |
| 8. | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne) | Odpady będą prasowane i magazynowane w zamykanym Magazynie obiekt B-20, B-115, B-118 posiadającym szczelną betonową posadzką. |
| 9. | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | Magazynowane będą w szczelnych pojemnikach w zadaszonym, zamykanym pomieszczeniu obiekt B-115, B-118 posiadającym szczelną betonową posadzkę, bez odpływu do kanalizacji. |
| 10. | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zwierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | Gromadzone będą w opakowaniach jednostkowych oraz magazynowane w zamykanym magazynie, obiekt B-115, B-118 posiadającym szczelną betonową posadzkę. |
| 11. | 16 05 06* | Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych | Magazynowane będą w szczelnych pojemnikach oraz magazynowane w zamykanym magazynie, obiekt B-115, B-118 posiadającym szczelną betonową posadzkę bez odpływu do kanalizacji. |
| 12. | 16 05 07* | Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) | Magazynowane będą w szczelnych pojemnikach oraz magazynowane w zamykanym magazynie, obiekt B-115, B-118 posiadającym szczelną betonową posadzkę bez odpływu do kanalizacji. |
| 13. | 16 05 08* | Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) | Magazynowane będą w szczelnych pojemnikach oraz magazynowane w zamykanym magazynie, obiekt B-115, B-118 posiadającym szczelną betonową posadzkę bez odpływu do kanalizacji. |
| 14. | 16 07 09* | Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne | Odpady będą magazynowane w opakowaniach jednostkowych oraz magazynowane w zamykanym magazynie posiadającym szczelną betonową posadzkę bez odpływu do kanalizacji – obiekt B-34 |
| 15. | 16 81 01* | Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne | Odpady nie będą magazynowane |
| 16. | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | Magazynowane będą w sposób uporządkowany w wyznaczonym miejscu na placu budowy lub rozbiórki, tylko w okresie budowy lub rozbiórki |
| 17. | 17 02 01 | Drewno | Magazynowane w wydzielonym, oznaczonym miejscu na utwardzonym placu przy instalacji żywic aminowych |
| 18. | 17 04 05 | Żelazo i stal | Magazynowane w wydzielonym, oznaczonym miejscu na utwardzonym placu przy instalacji żywic aminowych |
| 19. | 17 04 07 | Mieszaniny metali | Magazynowane w wydzielonym, oznaczonym miejscu na utwardzonym placu przy instalacji żywic aminowych |

IV.3.1.3. Instalacja do produkcji formaliny.

Tabela nr 42

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Sposób i miejsce magazynowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 15 01 07 | Opakowania ze szkła | Gromadzone będą w beczkach i magazynowane w obiekcie B-115, B-118 |
| 2. | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | Magazynowane będą w szczelnych pojemnikach w zadaszonym, zamykanym pomieszczeniu posiadającym szczelną betonową posadzkę, bez odpływu do kanalizacji – obiekt B-115, B-118 |
| 3. | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zwierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | Gromadzone będą w opakowaniach jednostkowych oraz magazynowane w zamykanym obiekcie B-115, B-118 posiadającym szczelną betonową posadzką. |
| 4. | 16 05 06* | Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych | Magazynowane będą w szczelnych pojemnikach w zamkniętym pomieszczeniu posiadającym szczelną betonową posadzkę bez odpływu do kanalizacji – obiekt B-115, B-118 |
| 5. | 16 05 07* | Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) | Magazynowane będą w szczelnych pojemnikach w zamkniętym pomieszczeniu posiadającym szczelną betonową posadzkę bez odpływu do kanalizacji – obiekt B-115, B-118 |
| 6. | 16 05 08* | Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) | Magazynowane będą w szczelnych pojemnikach w zamkniętym pomieszczeniu posiadającym szczelną betonową posadzkę bez odpływu do kanalizacji – obiekt B-115, B-118 |
| 7. | 16 81 01* | Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne | Odpady nie będą magazynowane |
| 8. | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | Magazynowane będą w sposób uporządkowany w wyznaczonym miejscu na placu budowy lub rozbiórki, tylko w okresie budowy lub rozbiórki |
| 9. | 17 04 05 | Żelazo i stal | Magazynowane w wydzielonym, oznaczonym miejscu na utwardzonym placu przy instalacji formaliny |
| 10. | 17 04 07 | Mieszaniny metali | Magazynowane w wydzielonym, oznaczonym miejscu na utwardzonym placu przy instalacji formaliny |

IV.3.1.4. Instalacja do termicznego unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.

Tabela nr 43

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Sposób i miejsce magazynowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zwierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | Gromadzone będą w opakowaniach jednostkowych oraz magazynowane w zamykanym obiekcie B-115, B-118 posiadającym szczelną betonową posadzką. |
| 2. | 16 07 09* | Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne | Odpady będą magazynowane w B-145 |
| 3. | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | Magazynowane będą w sposób uporządkowany w wyznaczonym miejscu na placu budowy lub rozbiórki, tylko w okresie budowy lub rozbiórki |
| 4. | 17 04 05 | Żelazo i stal | Magazynowane w wydzielonym, oznaczonym miejscu na utwardzonym placu przy instalacji spalania odpadów |
| 5. | 17 04 07 | Mieszaniny metali | Magazynowane w wydzielonym, oznaczonym miejscu na utwardzonym placu przy instalacji spalania odpadów |
| 6. | 19 01 07* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych | Odpady magazynowane będą w bębnach stalowych na utwardzonym placu przy instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych oraz obiekcie B-115 |

IV.3.1.5. Instalacja do energetycznego spalania paliw.

Tabela nr 44

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Sposób i miejsce magazynowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | Odpady będą prasowane i magazynowane w obiektach: B-20, B-115, B-118 |
| 2. | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | Odpady będą prasowane i magazynowane w obiektach: B-20, B-115, B-118 |
| 3. | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | Magazynowane będą w szczelnych pojemnikach w zadaszonym, zamykanym pomieszczeniu posiadającym szczelną betonową posadzkę, bez odpływu do kanalizacji – obiekt B-115, B-118 |
| 4. | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zwierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | Gromadzone będą w opakowaniach jednostkowych oraz magazynowane w zamykanym obiekcie B-115, B-118 posiadającym szczelną betonową posadzką. |
| 5. | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | Magazynowane będą w sposób uporządkowany w wyznaczonym miejscu na placu budowy lub rozbiórki, tylko w okresie budowy lub rozbiórki |
| 6. | 17 04 05 | Żelazo i stal | Magazynowane w wydzielonym, oznaczonym miejscu na utwardzonym placu przy instalacji spalania paliw |
| 7. | 17 04 07 | Mieszaniny metali | Magazynowane w wydzielonym, oznaczonym miejscu na utwardzonym placu przy instalacji spalania paliw |

IV.3.1.6. Instalacja do produkcji szpachli, lakierów i utwardzaczy.

Tabela nr 44a

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Sposób i miejsce magazynowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 07 02 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne | Gromadzone będą w zbiornikach LV-3105 i LV-3106 i magazynowane w Stacji przygotowania odpadów do spalenia |
| 2. | 08 01 11* | Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | Odpady gromadzone będą w metalowych pojemnikach i magazynowane w zamykanym Magazynie (obiekt B-115, B-118) posiadającym szczelną betonową posadzką. |
| 3. | 08 01 13* | Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | Odpady gromadzone będą w metalowych pojemnikach i magazynowane w zamykanym Magazynie (obiekt B-115, B-118) posiadającym szczelną betonową posadzką. |
| 4. | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | Odpady będą prasowane i magazynowane w obiektach: B-20 lub B-115, B-118 |
| 5. | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | Odpady będą prasowane i magazynowane w obiektach: B-20 lub B-115, B-118 |
| 6. | 15 01 03 | Opakowania z drewna | Gromadzone i magazynowane będą w obiekcie B-145 |
| 7. | 15 01 04 | Opakowania z metali | Gromadzone będą w metalowym, szczelnym, zamykanym kontenerze i magazynowane na utwardzonym placu obok instalacji. |
| 8. | 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe | Odpady będą prasowane i magazynowane w zamykanym Magazynie (obiekt B-115, B-118) posiadającym szczelną betonową posadzką. |
| 9. | 15 01 07 | Opakowania ze szkła | Gromadzone będą w beczkach i magazynowane w obiekcie B-115, B-118 |
| 10. | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne) | Odpady będą prasowane i magazynowane w zamykanym Magazynie (obiekt B-115 i B-118) posiadającym szczelną betonową posadzką. |
| 12. | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | Magazynowane będą w szczelnych pojemnikach w zadaszonym, zamykanym pomieszczeniu posiadającym szczelną betonową posadzkę, bez odpływu do kanalizacji – obiekt B-115, B-118 |
| 13. | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zwierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | Gromadzone będą w opakowaniach jednostkowych oraz magazynowane w zamykanym obiekcie B-115, B-118 posiadającym szczelną betonową posadzką. |
| 14. | 16 05 06* | Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych | Magazynowane będą w szczelnych pojemnikach w zamkniętym pomieszczeniu posiadającym szczelną betonową posadzkę bez odpływu do kanalizacji – obiekt B-115, B-118 |
| 15. | 16 05 07* | Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) | Magazynowane będą w szczelnych pojemnikach w zamkniętym pomieszczeniu posiadającym szczelną betonową posadzkę bez odpływu do kanalizacji – obiekt B-115, B-118 |
| 16. | 16 05 08* | Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) | Magazynowane będą w szczelnych pojemnikach w zamkniętym pomieszczeniu posiadającym szczelną betonową posadzkę bez odpływu do kanalizacji – obiekt B-115, B-118 |
| 17. | 16 07 09* | Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne | Odpady będą magazynowane w bębnach stalowych na szczelnym utwardzonym placu w obiekcie B-145. |
| 18. | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | Magazynowane będą w sposób uporządkowany w wyznaczonym miejscu na placu budowy lub rozbiórki, tylko w okresie budowy lub rozbiórki |
| 19. | 17 02 01 | Drewno | Magazynowane w wydzielonym, oznaczonym miejscu na utwardzonym placu przy instalacji |
| 20. | 17 04 05 | Żelazo i stal | Magazynowane w wydzielonym, oznaczonym miejscu na utwardzonym placu przy instalacji |
| 21. | 17 04 07 | Mieszaniny metali | Magazynowane w wydzielonym, oznaczonym miejscu na utwardzonym placu przy instalacji. |

I.26. Podpunkt IV.3.2. otrzymuje brzmienie:

IV.3.2. Sposób dalszego gospodarowania odpadami.

IV.3.2.1. Instalacja do produkcji żywic fenolowych i poliestrowych.

Tabela nr 45

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Sposób dalszego gospodarowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 07 02 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami lub przetwarzane w instalacji do termicznego przetwarzania odpadów niebezpiecznych. |
| 2. | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. |
| 3. | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. |
| 4. | 15 01 03 | Opakowania z drewna | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. |
| 5. | 15 01 04 | Opakowania z metali | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. |
| 6. | 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. |
| 7. | 15 01 07 | Opakowania ze szkła | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. |
| 8. | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne) | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. |
| 9. | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. |
| 10. | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zwierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. |
| 11. | 16 05 06* | Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. |
| 12. | 16 05 07* | Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. |
| 13. | 16 05 08* | Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. |
| 14. | 16 07 09* | Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. |
| 15. | 16 81 01* | Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. |
| 16. | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. |
| 17. | 17 02 01 | Drewno | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. |
| 18. | 17 04 05 | Żelazo i stal | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. |
| 19. | 17 04 07 | Mieszaniny metali | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. |

IV.3.2.2. Instalacja do produkcji żywic aminowych.

Tabela nr 46

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Sposób dalszego gospodarowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 07 02 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. |
| 2. | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. |
| 3. | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. |
| 4. | 15 01 03 | Opakowania z drewna | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. |
| 5. | 15 01 04 | Opakowania z metali | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. |
| 6. | 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. |
| 7. | 15 01 07 | Opakowania ze szkła | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. |
| 8. | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne) | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. |
| 9. | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. |
| 10. | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zwierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. |
| 11. | 16 05 06* | Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. |
| 12. | 16 05 07* | Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. |
| 13. | 16 05 08* | Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. |
| 14. | 16 07 09* | Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. |
| 15. | 16 81 01* | Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. |
| 16. | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. |
| 17. | 17 02 01 | Drewno | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. |
| 18. | 17 04 05 | Żelazo i stal | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. |
| 19. | 17 04 07 | Mieszaniny metali | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. |

IV.3.2.3. Instalacja do produkcji formaliny.

Tabela nr 47

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Sposób dalszego gospodarowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 15 01 07 | Opakowania ze szkła | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. |
| 2. | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. |
| 3. | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zwierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. |
| 4. | 16 05 06* | Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. |
| 5. | 16 05 07* | Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. |
| 6. | 16 05 08* | Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. |
| 7. | 16 81 01* | Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. |
| 8. | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. |
| 9. | 17 04 05 | Żelazo i stal | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. |
| 10. | 17 04 07 | Mieszaniny metali | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. |

IV.3.2.4. Instalacja do termicznego unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.

Tabela nr 48

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Sposób dalszego gospodarowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. |
| 2. | 16 07 09* | Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. |
| 3. | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. |
| 4. | 17 04 05 | Żelazo i stal | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. |
| 5. | 17 04 07 | Mieszaniny metali | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. |
| 6. | 19 01 07* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. |

IV.3.2.5. Instalacja do spalania paliw.

Tabela nr 49

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Sposób dalszego gospodarowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. |
| 2. | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. |
| 3. | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi. | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. |
| 4. | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. |
| 5. | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. |
| 6. | 17 04 05 | Żelazo i stal | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. |
| 7. | 17 04 07 | Mieszaniny metali | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. |

IV.3.2.6. Instalacja do produkcji szpachli, lakierów i utwardzaczy.

Tabela nr 49a

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Sposób dalszego gospodarowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 07 02 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami lub przetwarzane w instalacji do termicznego przetwarzania odpadów niebezpiecznych. |
| 2. | 08 01 11* | Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami lub przetwarzane w instalacji do termicznego przetwarzania odpadów niebezpiecznych. |
| 3. | 08 01 13* | Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami lub przetwarzane w instalacji do termicznego przetwarzania odpadów niebezpiecznych. |
| 4. | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. |
| 5. | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. |
| 6. | 15 01 03 | Opakowania z drewna | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. |
| 7. | 15 01 04 | Opakowania z metali | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. |
| 8. | 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. |
| 9. | 15 01 07 | Opakowania ze szkła | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. |
| 10. | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne) | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. |
| 12. | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. |
| 13. | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zwierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. |
| 14. | 16 05 06* | Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. |
| 15. | 16 05 07* | Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. |
| 16. | 16 05 08* | Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. |
| 17. | 16 07 09* | Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. |
| 18. | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. |
| 19. | 17 02 01 | Drewno | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. |
| 20. | 17 04 05 | Żelazo i stal | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. |
| 21. | 17 04 07 | Mieszaniny metali | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. |

I.27. Podpunkt IV.4. otrzymuje brzmienie:

„IV.4. Wymagania przewidziane dla zezwolenia na prowadzenie działalności 
w zakresie przetwarzania odpadów.

IV.4.1. Rodzaj i masa odpadów przewidywanych do unieszkodliwiania w okresie roku.

Tabela 50

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Masa odpadu Mg/rok | Największa masa odpadów, które mogłyby być mag. w tym samym czasie [Mg] | Sposób i miejsce magazynowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 07 02 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne | 16 000,0 | 490,0 | Gromadzone będą w zbiornikach LV-3105 i LV-3106 i magazynowane w Stacji przygotowania płynnych odpadów, oraz w zbiornikach AV-813 i AV-814, przy budynku głównym instalacji żywic aminowych. |
| 08 04 10 | Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09 | 250,0 | 10,0 | Odpady magazynowane będą na terenie instalacji do produkcji żywic aminowych w opakowaniach jednostkowych (DPPL) w magazynie posiadającym szczelną betonową posadzkę bez odpływu do kanalizacji (obiekt B-34) lub zbiornikach AV-813, AV-814 przy budynku głównym instalacji żywic aminowych. |
| 08 04 11* | Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 100,0 | 10,0 |  |
| 08 04 13* | Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 100,0 | 10,0 |  |
| 08 04 14 | Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13 | 250,0 | 10,0 |  |
| 08 04 15* | Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 100,0 | 10,0 |  |

IV.4.2. Rodzaj i masa odpadów powstających w wyniku unieszkodliwiania.

Tabela 51

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Masa odpadu Mg/rok |
| --- | --- | --- |
| 19 01 07* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych | 15,00 |

IV.4.3. Miejsce i dopuszczone metody prowadzenia unieszkodliwiania odpadów.

Unieszkodliwianie odpadów prowadzone będzie w instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, znajdującej się na terenie LERG S.A. w Pustkowie, na działce o nr ew. 3588/70 – obręb 0016 Pustków-Osiedle.

Odpady poddawane będą procesowi unieszkodliwiania kwalifikowanemu jako D10 (Przekształcanie termiczne na lądzie).

Odpady z grupy 08 04 poddawane będą unieszkodliwianiu jedynie w przypadku braku możliwości zastosowania procesu odzysku, o którym mowa w punkcie IV.4.5. niniejszej decyzji.

Odpady niebezpieczne o kodzie 07 02 08*, 08 01 11* i 08 01 13* nie będą zawierać związków chlorowcooranicznych, termiczny proces ich przekształcania w spalatorze będzie prowadzony w temperaturze min. 850°C.

Przed spaleniem odpady ciekłe będą poddawane procesowi sedymentacji 
i oczyszczania w filtrach koszowych. Po wstępnym oczyszczeniu odpady będą kierowane izolowanym rurociągiem do zbiornika zasilającego spalator.

IV.4.4. Rodzaj i masa odpadów przewidywanych do odzysku w okresie roku

Tabela 51a

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Masa odpadu Mg/rok | Największa masa odpadów, które mogłyby być mag. w tym samym czasie [Mg] | Sposób i miejsce magazynowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08 04 10 | Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09 | 250,0 | 10,0 | Odpady magazynowane będą na terenie instalacji do produkcji żywic aminowych w opakowaniach jednostkowych (DPPL) w magazynie posiadającym szczelną betonową posadzkę bez odpływu do kanalizacji (obiekt B-34) lub zbiornikach AV-813, AV-814 przy budynku głównym instalacji żywic aminowych. |
| 08 04 11* | Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 100,0 | 10,0 |  |
| 08 04 13* | Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 100,0 | 10,0 |  |
| 08 04 14 | Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13 | 250,0 | 10,0 |  |
| 08 04 15* | Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 100,0 | 10,0 |  |

IV.4.5. Miejsce i dopuszczone metody prowadzenia odzysku.

Odzysk odpadów prowadzony będzie:

- 	w węźle do produkcji żywic odlewniczych, półproduktów i utwardzaczy, żywic różnych i roztworów kwasów (obiekt B-12/1) o wydajności 6500 Mg/rok, będącym integralną częścią instalacji do produkcji żywic aminowych, na działce o nr ew. 3588/103 – obręb 0016 Pustków-Osiedle (odpady o kodach 08 04 11*, 08 04 13* 
i 08 04 15*),

- 	w zestawie do produkcji żywic mocznikowo-formaldehydowych typu MS węzła 
do produkcji żywic mocznikowo-formaldehydowych, melaminowo-formaldehydowych, sporządzania wodorotlenku sodowego (obiekt B-12/2) 
o wydajności 12800 Mg/rok, będącym integralną częścią instalacji do produkcji żywic aminowych, na działce o nr ew. 3588/103 – obręb 0016 Pustków-Osiedle (odpady o kodach 08 04 10 i 08 04 14).

Odpady poddawane będą procesowi odzysku kwalifikowanemu jako R3 (Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki).

Odpady o kodach 08 04 11*, 08 04 13* i 08 04 15* będą wykorzystywane 
do przygotowania w reaktorze AA-6 półproduktu stosowanego do produkcji gotowego wyrobu.

Proces technologiczny przetwarzania odpadów polegał będzie na:

- załadunku odpadów oraz wody (lub kondensatu) do reaktora AA-6;

- ogrzewania reaktora do ustalonej temperatury;

- dodaniu do reaktora określonej ilości składnika roztworu – po osiągnięciu ustalonej temperatury;

- całkowitym rozpuszczeniu składnika roztworu w określonej temperaturze (proces rozpuszczania trwał będzie od 16 do 20 godzin);

- schłodzeniu reaktora do ustalonej temperatury – po uzyskaniu żądanych parametrów roztworu.

- rozładowaniu reaktora (poprzez filtr) do kontenerów.

Tak przygotowany roztwór wykorzystywany będzie do produkcji wyrobu końcowego.

Odpady o kodach 08 04 10 i 08 04 14 będą wykorzystywane do produkcji wyrobu gotowego. Przetwarzanie odpadów będzie przebiegać dwuetapowo:

Etap I – Przygotowanie „topnika” w reaktorze AA-9:

- załadunek odpadów,

- załadunek formaliny,

- załadunek roztworu mocznika,

- wymieszanie zawartości reaktora, ustalenie zawartości formaldehydu i mocznika,

- rozładunek do opakowań.

Etap II – Produkcja wyrobu gotowego w reaktorze AA2:

- załadunek określonej ilości „topnika” przygotowanego w etapie I;

- załadunek pozostałych surowców z uwzględnieniem zawartości badanego „topnika”;

- prowadzenie procesu zgodnie z obowiązującą instrukcją pracy.

IV.4.6. Łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku.

Łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania, które mogą być magazynowane w okresie roku – 17 100 Mg.

Łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania, które mogą być magazynowane w tym samym czasie – 540 Mg.”

I.28. Podpunkt IV.5.6. otrzymuje brzmienie:

„IV.5.6. Instalacja do produkcji szpachli, lakierów i utwardzaczy.

IV.5.6.1. Mieszanina ścieków bytowo-przemysłowych będzie wprowadzana 
do kanalizacji zakładowej w studzience FS81.”

I.29. Po podpunkcie IV.5.6. dodaje się podpunkt IV.5.7. o brzmieniu:

„IV.5.7. Wody chłodnicze.

IV.5.7.1. Ścieki z odświeżania obiegu wód pochłodniczych z poszczególnych instalacji będą wprowadzane do studzienki 1FN1.”

I.30. W punkcie V.1. Tabela nr 52 otrzymuje brzmienie:

Tabela nr 52

| Lp. | Rodzaj materiałów i surowców | Zużycie | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Energia elektryczna | 23 500 | MWh/rok |
| 2. | Energia cieplna | 300 000 | GJ/rok |
| 3. | Gaz ziemny | 2 200 000 | m3/rok |
| 4. | Woda: - na potrzeby socjalne - na potrzeby technologiczne - chłodnicza | 40 000 14 800 140 000 | m3/rok |
| 5. | Fenol | 46 000 | Mg/rok |
| 6. | Formalina stabilizowana 100% | 38 000 | Mg/rok |
| 7. | Kwas siarkowy 40% | 350 | Mg/rok |
| 8. | Kwas siarkowy 25% | 1 600 | Mg/rok |
| 9. | Inne kwasy | 1 200 | Mg/rok |
| 10. | Mocznik nawozowy | 14 200 | Mg/rok |
| 11. | Ług sodowy 100% | 3 000 | Mg/rok |
| 12. | Woda amoniakalna 100% | 3 200 | Mg/rok |
| 13. | Bezwodnik kwasu maleinowego | 5 200 | Mg/rok |
| 14. | Bezwodnik kwasu ftalowego | 5 650 | Mg/rok |
| 15. | Azot ciekły | 1 500 | Mg/rok |
| 16. | Alkohol butylowy | 600 | Mg/rok |
| 17. | Alkohol izopropylowy | 100 | Mg/rok |
| 18. | Benzyna do lakierów | 10 000 | Mg/rok |
| 19. | Dwumetyloetanoloamina DMEA | 30 | Mg/rok |
| 20. | Dwucyklopentadien | 1 200 | Mg/rok |
| 21. | Dwumetyloacedamid /DMAA/ | 20 | Mg/rok |
| 22. | Epidian 5 | 1 000 | Mg/rok |
| 23. | Glikole | 10 100 | Mg/rok |
| 24. | Gliceryna | 2 150 | Mg/rok |
| 25. | Ksylen | 850 | Mg/rok |
| 26. | Styren | 13 000 | Mg/rok |
| 27. | Oleje roślinne | 11 500 | Mg/rok |
| 28. | Nonylofenol | 200 | Mg/rok |
| 29. | Pentaerytryd | 2 000 | Mg/rok |
| 30. | Paratoluenosulfonamid | 25 | Mg/rok |
| 31. | Metanol | 2 000 | Mg/rok |
| 32. | Paraformaldehyd | 250 | Mg/rok |
| 33. | Wodorotlenek potasu | 1 600 | Mg/rok |
| 34. | Wodorotlenek baru | 60 | Mg/rok |
| 35. | Trójetyloamina | 100 | Mg/rok |
| 36. | Monoetyloamina | 50 | Mg/rok |
| 37. | Utwardzacze | 80 | Mg/rok |
| 38. | Spirytus bezwodny | 50 | Mg/rok |
| 39. | Urotropina | 7 000 | Mg/rok |
| 40. | PET | 8 500 | Mg/rok |
| 41. | Siarczan amonu | 260 | Mg/rok |
| 42. | Produkt utleniania cykloheksanu typ C | 1 500 | Mg/rok |
| 43. | Inne | 25 260 | Mg/rok |

I.31. Po punkcie V.5. dodaje się punkt V.6. o brzmieniu:

V.6. Instalacja do produkcji szpachli, lakierów i utwardzaczy.

Tabela nr 56a

| Lp. | Media | Zużycie | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Energia elektryczna | 310 | MWh/rok |
| 2. | Energia cieplna | 2 000 | GJ/rok |
| 3. | Gaz ziemny | 100 | m3/rok |
| 4. | Woda: - na potrzeby socjalne | 2 000 | m3/rok |
| 1. | Aceton | 15 | Mg/rok |
| 2. | Baryt EX ALBA 70 | 20 | Mg/rok |
| 3. | Benzyna do lakierów | 2 | Mg/rok |
| 4. | Wypełniecz dolomitowy | 250 | Mg/rok |
| 5. | Finntalc | 300 | Mg/rok |
| 6. | Ksylen | 80 | Mg/rok |
| 7. | Mata szklana | 20 | Mg/rok |
| 8. | Roskydal K 68 | 60 | Mg/rok |
| 9. | Styren | 25 | Mg/rok |
| 10. | Talk mistron CF5AG | 25 | Mg/rok |
| 11. | Toluen | 50 | Mg/rok |
| 12. | Utwardzacz Reichem | 30 | Mg/rok |
| 13. | Roskydal 620 | 6 | Mg/rok |
| 14. | Octan etylu | 4 | Mg/rok |
| 15. | Benzyna ekstrakcyjna III niskoaromatyczna | 10 | Mg/rok |
| 16. | CETOX-35 – OE 50ml | 20 | szt/rok |
| 17. | Biel tytanowa r 210 | 12 | Mg/rok |
| 18. | Calprene 501 | 15 | Mg/rok |
| 19. | Novares tc 100 | 15 | Mg/rok |
| 20. | Octan butylu | 25 | Mg/rok |
| 21. | Roskydal E65 | 5 | Mg/rok |
| 22. | Roskydal E70 | 5 | Mg/rok |
| 23. | Setalux d a 760 BA/X | 30 | Mg/rok |
| 24. | Shellsol a 100 do lakierów | 5 | Mg/rok |
| 25. | Octan metoksypropylu do lakierów | 5 | Mg/rok |
| 26. | Tolonate hdb 75 MX | 8 | Mg/rok |
| 27. | Podkład epoksydowy 2:1 (375ml+188ml) | 2 | Mg/rok |
| 28. | Inne | 40 | Mg/rok |

I.32. W podpunkcie V.6.3. Tabela nr 58 otrzymuje brzmienie:

Tabela nr 58

| Lp. | Instalacja | Miejsca poboru wody gruntowej |
| --- | --- | --- |
| 1. | Instalacja do produkcji żywic aminowych. | Na dopływie piezometry P-1I i P-2I oraz zespół studni SO-1, SO-2, SO-3. Na odpływie studnie SO-4, SO-5, SO-5, SO-7 i piezometr P-4I. |
| 2. | Instalacja do produkcji formaliny Instalacja do termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych. | Piezometry na dopływie pierwszy poziom wodonośny: P-3I. Piezometry na odpływie pierwszy poziom wodonośny: P-7I. Piezometry na dopływie drugi poziom wodonośny: studnia S-5b. Piezometry na odpływie drugi poziom wodonośny: P-4II i P-3aII. |
| 3. | Instalacja do produkcji żywic fenolowych i poliestrowych. Instalacja do produkcji szpachli, lakierów i utwardzaczy. | Piezometry na dopływie pierwszy poziom wodonośny: P-7I, P-8I. Piezometry na odpływie pierwszy poziom wodonośny: P-9aI, P-2zakł. i P-3zakł. Piezometry na dopływie drugi poziom wodonośny: studnia S-5b. Piezometry na odpływie drugi poziom wodonośny: P-4II i P-3aII. |
| 4. | Teren LERG S.A. | Piezometry na dopływie pierwszy poziom wodonośny: P-1I, P-2I, P-3I. Piezometry na odpływie pierwszy poziom wodonośny: P-5I, P-6I, P-9aI, P-10I, P-2zakł. i P-3zakł. Piezometry na dopływie drugi poziom wodonośny: P-1II, studnia S-5b. Piezometry na odpływie drugi poziom wodonośny: P-2II, P-4II i P-3aII. |

I.33. Podpunkt VI.2.1.1. otrzymuje brzmienie:

„VI.2.1.1. Stanowiska do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów 
do powietrza będą zamontowane na emitorach E-150a, E-150b, E-150c, E-151, 
E-152a, E-152c, E-153a, E-153b, E-153c, E-154, E-155a, E-155b, E-156, E-158a, 
E-158b, E-162, E-163, E-170, E-171, E-183 i E-184.”

I.34. Podpunkt VI.2.3.2. otrzymuje brzmienie:

„VI.2.3.2. Zobowiązuję LERG S.A. w Pustkowie do przeprowadzania pomiarów emisji do powietrza z emitora E-5a:

- do dnia 07 grudnia 2021 r. – pomiar emisji formaldehydu raz w roku;

- od dnia 08 grudnia 2021 r. pomiar emisji formaldehydu raz w roku oraz całkowitego LZO raz w miesiącu.”

I.35. Po podpunkcie VI.2.5. dodaje się podpunkt VI.2.6. o brzmieniu:

„VI.2.6. Instalacja do produkcji szpachli, lakierów i utwardzaczy.

VI.2.6.1. Stanowiska do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów 
do powietrza będą zamontowane na emitorach E-180, E-181 i E-182.”

I.36. Po podpunkcie VI.5.1.5. dodaje się podpunkt VI.5.1.6. o brzmieniu:

„VI.5.1.6. Instalacja do produkcji szpachli, lakierów i utwardzaczy.

W instalacji będzie kontrolowany:

- pobór wody na cele socjalne – licznik w hali produkcyjnej – pomiar min. raz 
w miesiącu.”

I.37. Po podpunkcie VI.5.2.5. dodaje się podpunkt VI.5.2.6. o brzmieniu:

„VI.5.2.6. Instalacja do produkcji szpachli i lakierów.

W instalacji będą kontrolowane:

- mieszanina ścieków bytowych i przemysłowych – studzienka FS8/1 – wskaźniki: formaldehyd, ChZT.”

I.38. Po punkcie VIIIb. dodaje się punkt VIIIc. o brzmieniu:

„VIIIc. Zabezpieczenie roszczeń.

VIIIc.1. Określa się dla prowadzącego instalację zabezpieczenie roszczeń 
w wysokości 810 000 PLN w formie gwarancji ubezpieczeniowej.”

II. Pozostałe warunki decyzji pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

Wnioskiem przekazanym przy piśmie z dnia 5 czerwca 2019 r., 
znak: PO/532/2019, LERG S.A., Pustków-Osiedle 59D, 39-206 Pustków 3 
(REGON 850022800 NIP 8720003568) wystąpiła o zmianę decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 stycznia 2007 r., znak: ŚR.IV-6618/21/05, zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 29 stycznia 2009 r., znak: RŚ.VI.7660/13-1/08, z dnia 28 lutego 2013 r., znak: OS-I.7222.47.7.2012.MH, z dnia 6 października 2014 r., znak: OS-I.7222.46.4.2014.MH, z dnia 31 października 2014 r., znak: OS-I.7222.46.5.2014.MH, z dnia 16 grudnia 2015 r. znak: OS-I.7222.44.8.2015.MH, z dnia 16 maja 2016 r., znak: OS-I.7222.23.5.2016.MH, z dnia 29 czerwca 2017 r., znak: OS-I.7222.35.8.2017.MH, z dnia 23 października 2017 r., znak: OS-I.7222.35.15.2017.MH i z dnia 4 września 2018, znak: OS-I.7222.22.6.2018.MH udzielającej LERG S.A. pozwolenia zintegrowanego 
na prowadzenie instalacji do produkcji żywic fenolowych i poliestrowych, instalacji 
do produkcji żywic aminowych, instalacji do produkcji formaliny, instalacji 
do termicznego unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych oraz instalacji 
do spalania paliw.

Informacja o przedmiotowym wniosku została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 
i jego ochronie pod numerem 492/2018.

Na terenie zarządzanym przez LERG S.A. eksploatowane są instalacje 
do wytwarzania podstawowych produktów lub półproduktów chemii organicznej oraz instalacja do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, które zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 1 lit. a i § 2 ust. 1 pkt. 41 rozporządzenia Rady Ministrów 
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zaliczane są do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Tym samym zgodnie z art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska organem właściwym do zmiany decyzji jest marszałek województwa. Przedmiotowym pozwoleniem na wniosek Spółki objęta została również, zgodnie z art. 203 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, instalacja niewymagająca pozwolenia zintegrowanego (instalacja do spalania paliw).

Po analizie formalnej złożonych dokumentów, pismem z dnia 1 lipca 2019 r., znak: OS-I.7222.3.9.2019.MH zawiadomiono o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego.

Zgodnie z art. 218 ustawy Prawo ochrony środowiska Marszałek Województwa Podkarpackiego zapewnił możliwość udziału społeczeństwa 
w postępowaniu, na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.). Ogłoszenie o wniosku w sprawie zmiany przedmiotowego pozwolenia było dostępne przez 30 dni (10 lipca 2019 r. – 
8 sierpnia 2019 r.) na tablicy ogłoszeń LERG S.A., na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dębica, oraz na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. W okresie udostępniania wniosku nie wniesiono żadnych uwag i wniosków.

Wnioskowane zmiany przedmiotowego pozwolenia dotyczyć będą:

- 	dostosowania zakresu i częstotliwości prowadzonego monitoringu emisji zanieczyszczeń do powietrza z instalacji do produkcji formaliny do zapisów Konkluzji BAT dotyczących najlepszych dostępnych technik w odniesieniu 
do produkcji wielkotonażowych organicznych substancji chemicznych zgodnie 
z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE,

- 	określenia poziomu emisji zanieczyszczeń do powietrza z instalacji do produkcji formaliny zgodnie z wartościami BAT-AEL określonymi w tabeli 5.1 w/w Konkluzji BAT,

- 	zaktualizowania zapisów pozwolenia, dotyczących spalania gazów odlotowych 
z instalacji do produkcji formaliny w pochodni zgodnie z wymaganiami określonymi w BAT 10 w/w Konkluzji,

-	dostosowania pozwolenia zintegrowanego w części dotyczącej zezwolenia 
na przetwarzanie odpadów do zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1592),

- 	zmian w instalacji do produkcji żywic fenolowych i poliestrowych obejmujących rozbudowę węzła żywic rezolowych wodorozpuszczalnych o jeden zestaw produkcyjny (reaktor LA-393 o pojemności 55 m3), rozbudowę bazy magazynowej o zbiornik magazynowy fenolu LV-024 o pojemności 320 m3 oraz budowy nowego węzła do produkcji polioli poliestrowych,

-	zmian organizacyjnych związanych z utworzeniem wydziału szpachli i lakierów (instalacja do produkcji szpachli i lakierów) powstałego poprzez wyłączenie węzła szpachli i lakierów z instalacji do produkcji żywic fenolowych i poliestrowych.

Pismem z dnia 9 marca 2020 r. Spółka wystąpiła o zawieszenie przedmiotowego postępowania w części dotyczącej budowy nowego węzła 
do produkcji polioli poliestrowych oraz wydanie decyzji częściowej, uwzględniającej pozostały zakres wniosku. Marszałek Województwa Podkarpackiego przychylił się do wniosku i postanowieniem z dnia 16 marca 2020 r. zawiesił postępowanie w części dotyczącej budowy węzła do produkcji polioli poliestrowych.

W wyniku rozbudowy węzła żywic rezolowych wodorozpuszczalnych zwiększeniu o 10% ulegnie ilość wytwarzanych w instalacji odpadów oraz ilość odprowadzanych z instalacji ścieków przemysłowych (o 25%). Ponadto wzrośnie ilość wykorzystywanej energii elektrycznej (o 34%) oraz surowców (o 13%).  Zwiększeniu o 28% ulegnie również ilość wody pobieranej na potrzeby technologiczne i chłodnicze. Wprowadzone zmiany spowodują również wzrost emisji fenolu (o 1%), formaldehydu (o 3%) oraz węglowodorów alifatycznych (o 0,7%). Zmniejszy się natomiast emisja ksylenu (o 27%) i styrenu (o 62%).

Niniejszą decyzją dostosowano zapisy pozwolenia zintegrowanego 
do wymagań Konkluzji BAT dotyczących najlepszych dostępnych technik (BAT) 
w odniesieniu do produkcji wielkotonażowych organicznych substancji chemicznych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w zakresie:

- 	określenia poziomów emisji zanieczyszczeń do powietrza z instalacji do produkcji formaliny zgodnie z wartościami BAT-AEL określonymi w tabeli 5.1 Konkluzji BAT,

-	dostosowania zakresu i częstotliwości prowadzonego monitoringu emisji zanieczyszczeń do powietrza z instalacji do produkcji formaliny do zapisów BAT 2 Konkluzji BAT.

Nie uwzględniono wniosku Spółki o prowadzenie monitoringu całkowitego LZO z częstotliwością raz na rok. Zgodnie z zapisami BAT 2 Konkluzji BAT dotyczących najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do produkcji wielkotonażowych organicznych substancji chemicznych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE emisję całkowitego LZO należy monitorować 
z minimalną częstotliwością raz w miesiącu. Minimalną częstotliwość monitorowania w odniesieniu do pomiarów okresowych można ograniczyć do monitorowania raz 
na rok, jeżeli poziomy emisji okazują się wystarczająco stabilne. Spółka nie prowadziła dotychczas monitoringu całkowitego LZO z instalacji do produkcji formaliny, nie może zatem przedstawić wyników wskazujących na stabilność emisji. W związku z tym niniejszą decyzją nałożono obowiązek prowadzenia pomiarów całkowitego LZO z częstotliwością raz w miesiącu.

Zgodnie z art. 215 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska określono termin dostosowania instalacji do nowych wymagań określonych w tej decyzji, nie dłuższy niż 4 lata od dnia publikacji konkluzji BAT w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W myśl art. 43 ust. 2 pkt 5) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
w części decyzji określającej wymagania przewidziane dla zezwolenia 
na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów dodano zapisy wskazujące:

- 	maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,

- 	największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,

- 	całkowitą pojemność (wyrażoną w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.

Ponadto, zgodnie z art. 187 ust. 4a ustawy Prawo ochrony środowiska 
w pozwoleniu ustanowiono zabezpieczenie roszczeń zgodnie z art. 48a ustawy 
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Działając na podstawie art. 183c ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska pismem z dnia 7 lipca 2019 r., znak: OS-I.7222.3.9.2019.MH Marszałek Województwa Podkarpackiego wystąpił do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy o przeprowadzenie na terenie instalacji do przetwarzania odpadów kontroli w przedmiocie spełnienia wymagań określonych w przepisach 
o ochronie przeciwpożarowej, oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym.

W dniu 14 sierpnia 2019 r. funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy przeprowadzili czynności kontrolne na terenie LERG S.A. 
W wyniku przeprowadzonych czynności ustalono, że w Zakładzie spełnione zostały wymagania określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej oraz wymagania zawarte w operacie przeciwpożarowym, o czym poinformowano Marszałka Województwa Podkarpackiego postanowieniem z dnia 14 sierpnia 2019 r., znak: PZ.5585.45.2019.

Wypełniając ustawowy obowiązek określony w art. 41 ust. 6a i art. 41a ust. 1 pismami z dnia 7 lipca 2019 r., znak: OS-I.7222.3.9.2019.MH wystąpiono 
do Wójta Gminy Dębica o wyrażenie opinii dotyczącej przedmiotowej instalacji oraz 
do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 
o przeprowadzenie kontroli instalacji, w których prowadzone jest przetwarzanie odpadów.

Postanowieniem z dnia 12 lipca 2019 r., znak: OŚR.604.20.82.2019.BK Wójt Gminy Dębica wydał opinię pozytywną w przedmiotowej sprawie.

Pismem z dnia 17 lipca 2019 r., znak: WI.7021.305.2019.EGA Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poinformował, że nie przewiduje przeprowadzenia kontroli w przedmiotowej instalacji. W opinii organu kontrolnego zapisy art. 41a ustawy o odpadach nie dotyczą wniosków o wydanie pozwolenia zintegrowanego, a jedynie wniosków o udzielenie zezwolenia na przetwarzanie lub zbieranie odpadów oraz pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego przetwarzanie lub zbieranie odpadów.

W decyzji określono warunki funkcjonowania instalacji do produkcji szpachli 
i lakierów (dotychczas węzła szpachli i lakierów w instalacji do produkcji żywic fenolowych i poliestrowych). W instalacji prowadzone są procesy wytwarzania mas szpachlowych (wydajność węzła 1200 Mg/rok) oraz lakierów bezbarwnych 
i utwardzaczy (wydajność węzła 360 Mg/rok, w tym 240 Mg/rok dla lakierów bezbarwnych i 120 Mg/rok dla utwardzaczy).

Zgodnie z art. 202 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, w pozwoleniu określono wielkość dopuszczalnej emisji gazów i pyłów do powietrza w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji. We wniosku wykazano, że emisja 
do powietrza nie powoduje przekroczeń wartości dopuszczalnych określonych 
w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu.

Ponadto emisja gazów i pyłów z poszczególnych źródeł instalacji nie spowoduje przekroczeń wartości odniesienia określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji 
w powietrzu.

Proces produkcji lakierów bezbarwnych i utwardzaczy, zgodnie z art. 6 załącznika Nr 9 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. 
w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2018 r., poz. 680) został zakwalifikowany jako produkcja mieszanin powlekających, lakierów, farb drukarskich lub spoiw, czyli do procesu, w którym następuje wytwarzanie wskazanych wyżej produktów końcowych, a także produktów pośrednich, jeżeli 
są wytwarzane w tym samym zakładzie, drogą mieszania pigmentów, żywic 
i materiałów adhezyjnych z rozpuszczalnikiem organicznym lub z innym nośnikiem, 
w tym dyspersja i dyspersja wstępna, regulacja lepkości i odcienia barwy oraz operacje napełniania pojemników produktem końcowym.

Ze względu na zużycie LZO na poziomie 1000 Mg/rok dla ww. procesu zgodnie z wymaganiami rozporządzenia w pozwoleniu emisję do powietrza substancji zanieczyszczających określono w standardach emisyjnych LZO.

Substancje zanieczyszczające wprowadzane są do powietrza wentylatorem wentylacji mechanicznej miejscowej znad rozlewaczki oznaczonym jako emitor 
E-185 oraz wentylatorem mechanicznej wentylacji ogólnej oznaczonym jako emitor E-186. Zgodnie z § 30 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia, LZO wprowadzane do powietrza poprzez system wentylacji mechanicznej ogólnej traktuje się jako LZO wprowadzane w sposób niezorganizowany.

W procesie technologicznym nie będą używane:

- LZO, które zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania 
i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającym i uchylającym dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1, z późn. zm.) są klasyfikowane jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość i które mają przypisane zwroty lub które powinny być oznaczone zwrotami wskazującymi rodzaj zagrożenia: H340, H350, H350i, H360D lub H360F,

- chlorowcowane LZO, które zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w pkt 1, mają przypisane zwroty lub które powinny być oznaczone zwrotami wskazującymi rodzaj zagrożenia: H341 lub H351.

Mając na uwadze powyższe dla substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza podczas pracy węzła do produkcji lakierów bezbarwnych i utwardzaczy w instalacji do produkcji szpachli i lakierów ustalono standardy emisyjne LZO na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska 
w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów. Ponadto zobowiązano prowadzącego instalację do przedkładania Marszałkowi Województwa Podkarpackiego rocznych bilansów masy LZO zużywanych w Zakładzie w terminie 30 dni od daty ich wykonania.

Eksploatacja instalacji do produkcji szpachli i lakierów nie jest związana 
ze szczególnym korzystaniem z wód w związku z brakiem poboru wody bezpośrednio ze środowiska oraz brakiem odprowadzania ścieków bezpośrednio 
do wód lub do ziemi.

Woda dla potrzeb socjalnych i laboratoryjnych pobierana będzie z zakładowej sieci wodociągowej.

Ścieki przemysłowe, będące mieszaniną ścieków przemysłowo-bytowych odprowadzane będą poza granice instalacji do kanalizacji zakładowej wylotem FS81.

Zgodnie z art. 202 ust. 4 i art. 188 ust. 2b ustawy Prawo ochrony środowiska w pozwoleniu określono warunki dotyczące wytwarzania odpadów w instalacji 
do produkcji szpachli i lakierów.

W niniejszej decyzji ustalono dopuszczalne ilości poszczególnych rodzajów wytwarzanych odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz warunki gospodarowania odpadami z uwzględnieniem ich magazynowania, zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania. Odpady, których powstaniu nie da się zapobiec, będą gromadzone w sposób selektywny, zabezpieczane przed wpływem warunków atmosferycznych i magazynowane w wydzielonych miejscach na terenie Zakładu, zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych.
Wytworzone odpady będą przekazywane firmom prowadzącym działalność 
w zakresie gospodarowania odpadami, posiadającym wymagane prawem zezwolenia w celu odzysku lub unieszkodliwienia lub posiadaczom uprawnionym 
do odbioru odpadów bez zezwolenia. Odpady transportowane będą transportem odbiorców odpadów posiadających wymagane prawem zezwolenia, z częstotliwością wynikającą z procesów technologicznych oraz z pojemności wyznaczonych miejsc magazynowania odpadów.

Prowadzona będzie ewidencja jakościowa i ilościowa wytwarzanych odpadów według wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów oraz 
z wykorzystaniem wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczegółowymi.

Dla instalacji do produkcji szpachli i lakierów, zgodnie z art. 188 ust. 2 pkt 1) ustawy Prawo ochrony środowiska ustalono parametry istotne z punktu widzenia ochrony przed hałasem, w tym zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 6 rozkład czasu pracy źródeł hałasu w ciągu doby. W oparciu o ten sam przepis ustalono także wielkość emisji hałasu wyznaczoną dopuszczalnymi poziomami hałasu poza Zakładem, wyrażonymi wskaźnikami poziomu równoważnego hałasu dla dnia i nocy dla terenów objętych ochroną przed hałasem, pomimo iż z obliczeń symulacyjnych wynika, 
że instalacja nie spowoduje przekroczeń wartości dopuszczalnych poziomów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. 
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Analizę instalacji pod kątem najlepszych dostępnych technik przeprowadzono 
w oparciu o:

- Konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu 
do produkcji wielkotonażowych organicznych substancji chemicznych zgodnie 
z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE, ustanowionymi Decyzją Wykonawczą Komisji (UE) 2016/902 z dnia 21 listopada 2017 r. 
(Dz. U. UE z 7.12.2017, L323/1).

| Wymagania Konkluzji BAT | Stan instalacji do produkcji formaliny |
| --- | --- |
| 1. Ogólne konkluzje dotyczące BAT |
| 1.1. Monitorowanie emisji do powietrza |
| BAT 1: W ramach BAT należy monitorować zorganizowane emisje do powietrza z pieców procesowych/nagrzewnic zgodnie z normami EN i co najmniej z minimalną częstotliwością podaną w tabeli. Jeżeli normy EN są niedostępne, w ramach BAT należy stosować normy ISO, normy krajowe lub międzynarodowe normy zapewniające uzyskanie danych o równoważnej jakości naukowej. | W instalacji nie są używane piece procesowe/nagrzewnice. |
| BAT 2: W ramach BAT należy monitorować zorganizowane emisje do powietrza inne niż emisje z pieców procesowych/nagrzewnic zgodnie z EN i co najmniej z minimalną częstotliwością podaną w tabeli. Jeżeli normy EN są niedostępne, w ramach BAT należy stosować normy ISO, normy krajowe lub międzynarodowe normy zapewniające uzyskanie danych o równoważnej jakości naukowej. Substancja/parametr Norma Minimalna częstotliwość monitorowania Formaldehyd Brak dostępnej normy EN Raz w miesiącu (2) Całkowite LZO EN 12619 Raz w miesiącu (2) (2) Minimalną częstotliwość monitorowania w odniesieniu do pomiarów okresowych można ograniczyć do monitorowania raz na rok, jeżeli poziomy emisji okazują się wystarczająco stabilne. | Niniejszą decyzją dostosowano zakres i częstotliwość prowadzenia monitoringu w instalacji do produkcji formaliny do zapisów Konkluzji BAT. Od dnia 8 grudnia 2021 r. prowadzony będzie pomiar emisji do powietrza z emitora E-5a w zakresie: - formaldehyd raz w roku, - całkowite LZO raz w miesiącu. |
| 1.2. Emisje do powietrza |
| 1.2.1. Emisje do powietrza z pieców procesowych/nagrzewnic |
| BAT 3: Aby ograniczyć emisje CO i substancji niespalonych do powietrza z pieców procesowych/nagrzewnic, w ramach BAT należy zapewnić zoptymalizowane spalanie. Zoptymalizowane spalanie uzyskuje się dzięki dobrej konstrukcji i działaniu sprzętu, co obejmuje optymalizację temperatury i czasu przebywania w strefie spalania, wydajne mieszanie paliwa z powietrzem spalania oraz kontrolę spalania. Kontrola spalania polega na stałym monitorowaniu i automatycznej kontroli odpowiednich parametrów spalania (np. O2, CO, stosunek paliwa do powietrza oraz substancje niespalone). | W instalacji nie są używane piece procesowe/nagrzewnice. |
| BAT 4: Aby ograniczyć emisję NOX do powietrza z pieców procesowych/nagrzewnic, w ramach BAT należy stosować jedną z technik (z tabeli) lub ich kombinację. Wybór paliwa. Spalanie etapowe. Recyrkulacja spalin (zewnętrzna). Recyrkulacja spalin (wewnętrzna). Palnik o niskiej emisji NOx lub palnik o ultraniskiej emisji NOx. Zastosowanie obojętnych rozcieńczalników. Selektywna redukcja katalityczna (SCR). Selektywna redukcja niekatalityczna (SNCR). | W instalacji nie są używane piece procesowe/nagrzewnice. |
| BAT 5: Aby zapobiec emisjom pyłów do powietrza z pieców procesowych/nagrzewnic lub aby ograniczyć te emisje, w ramach BAT należy stosować jedną z technik (z tabeli) lub ich kombinację. Wybór paliwa. Atomizacja paliw ciekłych. Filtr tkaninowy, ceramiczny lub metalowy. | W instalacji nie są używane piece procesowe/nagrzewnice. |
| BAT 6: Aby zapobiec emisjom SO2 do powietrza z pieców procesowych/nagrzewnic lub aby ograniczyć te emisje, w ramach BAT należy stosować jedną z technik (z tabeli) lub ich kombinację. Wybór paliwa. Oczyszczanie na mokro roztworem alkalicznym. | W instalacji nie są używane piece procesowe/nagrzewnice. |
| 1.2.2. Emisje do powietrza wynikające z zastosowania SCR lub SNCR |
| BAT 7: Aby ograniczyć emisje do powietrza amoniaku stosowanego w selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) lub selektywnej redukcji niekatalitycznej (SNCR) w celu redukcji emisji NOx, w ramach BAT należy zoptymalizować konstrukcję lub działanie SCR lub SNCR (np. zoptymalizowany stosunek odczynnika do NOx, równomierne rozłożenie odczynnika, optymalna wielkość kropel odczynnika). | W instalacji do produkcji formaliny nie stosuje się SCR i SNCR. |
| 1.2.3. Emisje do powietrza z pozostałych źródeł |
| 1.2.3.1. Techniki służące do redukcji emisji z pozostałych procesów/źródeł |
| BAT 8: Aby ograniczyć ładunek zanieczyszczeń wysyłanych do końcowego oczyszczenia gazów odlotowych oraz aby zwiększyć efektywne gospodarowanie zasobami, w ramach BAT należy stosować odpowiednią kombinację poniższych technik w odniesieniu do strumieni gazu odlotowego z procesu technologicznego. Odzysk i wykorzystanie nadwyżki wodoru lub wytworzonego wodoru. Odzysk i wykorzystanie rozpuszczalników organicznych i nieprzereagowanych surowców organicznych. Wykorzystanie zużytego powietrza. Odzysk HCl za pomocą oczyszczania na mokro do późniejszego wykorzystania. Odzysk H2S za pomocą regeneracyjnego mycia aminowego do późniejszego wykorzystania. Techniki mające na celu ograniczenie porywania substancji stałych lub cieczy. | W przypadku instalacji do produkcji formaliny zastosowanie może mieć jedynie BAT 8a. Gazy odlotowe kierowane są do instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów. Ze względu na niską zawartość wodoru zastosowanie techniki jest mocno ograniczone. |
| BAT 9: Aby ograniczyć ładunek zanieczyszczeń wysyłanych do końcowego oczyszczenia gazów odlotowych oraz aby zwiększyć efektywność energetyczną, w ramach BAT należy wysyłać strumienie gazu odlotowego z procesu technologicznego o wystarczającej wartości kalorycznej do jednostki spalania paliw. BAT 8a i 8b mają pierwszeństwo przed wysyłaniem strumieni gazu odlotowego z procesu technologicznego do jednostki spalania paliw. | W związku z ograniczonym zastosowaniem BAT 8a gazy odlotowe są kierowane do instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. |
| BAT 10: Aby ograniczyć zorganizowane emisje związków organicznych do powietrza, w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik lub ich kombinację. Kondensacja. Adsorpcja. Oczyszczanie na mokro. Utleniacz katalityczny. Utleniacz termiczny. | W instalacji do produkcji formaliny zanieczyszczenia gazowe odprowadzane są do spalatora odpadów płynnych i gazów odlotowych, a w przypadku jego postoju gazy poreakcyjne dopalane są w pochodni. |
| BAT 11: Aby ograniczyć zorganizowane emisje pyłów do powietrza, w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik lub ich kombinację. Cyklon. Elektrofiltr. Filtr tkaninowy. Dwustopniowy filtr przeciwpyłowy. Filtr ceramiczny/metalowy. Odpylanie na mokro. | Zamiast utleniacza termicznego wykorzystuje się spalarnię do połączonego oczyszczania odpadów płynnych i gazów odlotowych. |
| BAT 12: Aby ograniczyć emisje dwutlenku siarki i innych gazów kwaśnych (np. HCl) do powietrza, w ramach BAT należy stosować oczyszczanie na mokro. | W procesie produkcji formaliny nie powstają gazy kwaśne. |
| 1.2.3.2. Techniki mające na celu redukcję emisji z utleniacza termicznego. |
| BAT 13: Aby ograniczyć emisje NOX, CO i SO2 do powietrza z utleniacza termicznego, w ramach BAT należy stosować odpowiednią kombinację poniższych technik. Usuwanie dużych ilości prekursorów NOx ze strumieni gazu odlotowego z procesu technologicznego. Wybór paliwa wspomagającego. Palnik o niskiej emisji NOx. Regeneracyjny utleniacz termiczny (RTO). Optymalizacja spalania. Selektywna redukcja katalityczna (SCR). Selektywna redukcja niekatalityczna (SNCR). | Zamiast utleniacza termicznego wykorzystuje się spalarnię do połączonego oczyszczania odpadów płynnych i gazów odlotowych. |
| 1.3. Emisje do wody |
| BAT 14: Aby ograniczyć ilość ścieków, ładunki zanieczyszczeń odprowadzanych do odpowiedniego końcowego oczyszczania (zazwyczaj oczyszczania biologicznego) oraz emisje do wody, w ramach BAT należy stosować zintegrowaną strategię gospodarowania ściekami i ich oczyszczania, w tym odpowiednią kombinację technik zintegrowanych z procesem, technik odzysku zanieczyszczeń u źródła oraz technik obróbki wstępnej na podstawie informacji zawartych w wykazie strumieni ścieków określonym w konkluzjach dotyczących BAT odnoszących się do wspólnych systemów oczyszczania ścieków/gazów odlotowych i zarządzania nimi w sektorze chemicznym. | Zastosowana zintegrowana technika gospodarowania ściekami i ich oczyszczania, w tym odpowiedni kombinacja technik zintegrowanych z procesem określonym w konkluzjach dotyczących BAT odnoszących się do wspólnych systemów oczyszczania ścieków/gazów odlotowych i zarządzania nimi w sektorze chemicznym polega na: - zapobieganiu wytwarzaniu zanieczyszczeń wód lub ograniczeniu ich wytwarzania poprzez utrzymanie szczelności instalacji, - zastosowaniu techniki redukcji zanieczyszczeń przed oczyszczeniem końcowym ścieków poprzez podczyszczenie osadem czynnym w zbiorniku buforowym z pozostałymi strumieniami ścieków, - zastosowaniu końcowego oczyszczania biologicznego z procesem osadu czynnego. |
| 1.4. Efektywne gospodarowanie zasobami |
| BAT 15: Aby zwiększyć efektywne gospodarowanie zasobami w przypadku stosowania katalizatorów, w ramach BAT należy stosować kombinację poniższych technik. Wybór katalizatora. Ochrona katalizatora. Optymalizacja procesu. Monitorowanie efektywności katalizatora. | Stosowane techniki: wybór katalizatora. |
| BAT 16: Aby zwiększyć efektywne gospodarowanie zasobami, w ramach BAT należy odzyskiwać i ponownie wykorzystywać rozpuszczalniki organiczne. Rozpuszczalniki organiczne wykorzystywane w procesach (np. reakcjach chemicznych) lub w operacjach (np. ekstrahowaniu) są odzyskiwane za pomocą odpowiednich technik (np. destylacji lub rozdzielania fazy ciekłej), w razie potrzeby oczyszczane (np. w procesie destylacji, adsorpcji, odpędzania lub filtracji) i ponownie wykorzystywane w ramach danego procesu lub danej operacji. Odzyskana i ponownie wykorzystana ilość zależy od danego procesu. | Nie są stosowane rozpuszczalniki organiczne. |
| 1.5. Pozostałości |
| BAT 17: Aby zapobiec wysyłaniu odpadów do unieszkodliwiania lub, jeżeli nie jest to wykonalne, aby ograniczyć ilość odpadów wysyłanych do unieszkodliwienia, w ramach BAT należy stosować odpowiednią kombinację poniższych technik. Dodawanie inhibitorów do systemów destylacji. Ograniczenie do minimum wytwarzania pozostałości wysokowrzących w systemach destylacji. Odzysk materiałów (np. za pomocą destylacji, krakingu). Regeneracja katalizatorów i adsorbentów. Wykorzystanie pozostałości jako paliwa. | Stosuje się dodawanie inhibitorów do systemów destylacji. |
| 1.6. Warunki inne niż normalne warunki eksploatacji |
| BAT 18: Aby zapobiec emisjom wynikającym z nieprawidłowego działania urządzeń lub ograniczyć tego rodzaju emisje, w ramach BAT należy stosować wszystkie poniższe techniki. Identyfikacja krytycznych urządzeń. Program niezawodności aktywów w odniesieniu do urządzeń krytycznych. Systemy/urządzenia zastępcze/wspomagające w odniesieniu do urządzeń krytycznych. | Stosowanie określonych w BAT 18 technik określone zostało w przyjętych przez Spółkę dokumentach takich jak Raport o bezpieczeństwie oraz Procedura Systemu Zarządzania Jakością „Zarządzanie procesem wytwarzania formaliny i jego kontrola”. |
| BAT 19: Aby zapobiec emisjom do powietrza i wody zachodzącym w warunkach innych niż normalne warunki eksploatacyjne lub aby ograniczyć tego rodzaju emisje, w ramach BAT należy wdrożyć środki proporcjonalne do wagi ewentualnych przypadków uwolnienia zanieczyszczeń w odniesieniu do: Rozruchu i wyłączania. Innych okoliczności (np. regularnej i nadzwyczajnej konserwacji oraz czyszczenia jednostek lub układu oczyszczania gazu odlotowego), w tym okoliczności, które mogłyby mieć wpływ na prawidłowe działanie instalacji. | Stosowanie określonych w BAT 19 technik określone zostało w przyjętych przez Spółkę dokumentach takich jak Raport o bezpieczeństwie oraz Procedura Systemu Zarządzania Jakością „Zarządzanie procesem wytwarzania formaliny i jego kontrola”. |
| 5. Konkluzje dotyczące BAT w odniesieniu do produkcji formaldehydu |
| 5.1. Emisje do powietrza |
| BAT 45: Aby ograniczyć emisje związków organicznych do powietrza z procesu produkcji formaldehydu oraz do celów efektywności energetycznej, w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik. Skierowanie strumienia gazów odlotowych do jednostki spalania paliw. Ma zastosowanie wyłącznie do procesu z zastosowaniem srebra jako katalizatora. Utleniacz katalityczny z odzyskiem energii. Ma zastosowanie wyłącznie do procesu z udziałem tlenków metali. Zdolność odzysku energii może być ograniczona w przypadku małych samodzielnych zespołów urządzeń. Utleniacz termiczny z odzyskiem energii. Ma zastosowanie wyłącznie do procesu z zastosowaniem srebra jako katalizatora | W instalacji stosowany jest proces produkcji z zastosowaniem srebra jako katalizatora. Gazy odlotowe kierowane są do instalacji do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych lub w przypadku jej postoju spalane na pochodni. Spalanie gazów odlotowych w instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych jest zgodne z BAT 10 (ogólne konkluzje dotyczące BAT) zastosowana technika – utleniacz termiczny – który zgodnie z opisem można zastąpić spalarnią do połączonego oczyszczania odpadów płynnych i gazów odlotowych z odzyskiem energii. |
| Tabela 5.1 Wartości BAT-AEL w odniesieniu do emisji całkowitego LZO i formaldehydu do powietrza z produkcji formaldehydu Parametr Wartość BAT-AEL (średnia dobowa lub średnia z okresu pobierania próbek) (mg/Nm3, brak korekty pod kątem zawartości tlenu) Całkowite LZO < 5-30 (1) Formaldehyd 2-5 (1) Dolna granica zakresu zostaje uzyskana w przypadku stosowania utleniacza termicznego w procesie z zastosowaniem srebra jako katalizatora. Powiązane monitorowanie określono w BAT 2. | Emisja z instalacji do produkcji formaliny, na podstawie prowadzonych pomiarów: Parametr Rzeczywista wielkość emisji [mg/Nm3] Całkowite LZO Brak pomiarów (niniejszą decyzją nałożono obowiązek prowadzenia pomiarów całkowitego LZO od dnia 8 grudnia 2021 r., z częstotliwością raz w miesiącu) Formaldehyd < 1 |
| 5.2. Emisje do wody |
| BAT 46: Aby zapobiec wytwarzaniu ścieków (np. z czyszczenia, wycieków, kondensatów) i ładunku organicznego odprowadzanego do dalszego oczyszczania ścieków lub aby ograniczyć ilość tego rodzaju ścieków i ładunku organicznego, w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik lub obie te techniki. Ponowne wykorzystanie wody. Wstępne oczyszczanie chemiczne. | Powstające ścieki z czyszczenia i ewentualnych wycieków (miejsca wycieków są likwidowane) nie nadają się do powtórnego wykorzystania. Produkcja formaldehydu wymaga wody zdemineralizowanej o wysokich parametrach użytkowych. W zastosowanej technologii produkcji formaldehydu wykorzystywane jest do produkcji energii cieplnej ciepło reakcji. Wytworzona para jest używana do produkcji w pozostałych instalacjach produkcyjnych, a powstały kondensat jest zawracany i wykorzystywany do produkcji energii cieplnej. Wstępne oczyszczanie chemiczne nie jest stosowane. Formaldehyd w ściekach oczyszczony w instalacji biologicznej oczyszczalni ścieków odprowadzanych do odbiornika nie przekracza wartości określonych w pozwoleniu zintegrowanym. |
| 5.3. Pozostałości |
| BAT 47: Aby ograniczyć ilość odpadów zawierających paraformaldehyd odprowadzanych do unieszkodliwiania, w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik lub ich kombinację. Ograniczanie do minimum powstawania paraformaldehydu. Odzyskiwanie materiałów. Wykorzystanie pozostałości jako paliwa. | Powstawanie paraformaldehydu zostaje ograniczone do minimum dzięki ogrzewaniu, izolacji i cyrkulacji przepływu. |

- Konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu 
do wspólnych systemów oczyszczania ścieków/gazów odlotowych i zarządzania nimi w sektorze chemicznym zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2010/75/UE, ustanowionych Decyzją Wykonawczą Komisji (UE) 2016/902 z dnia 30 maja 2016 r. (Dz. U. UE z 9.6.2014, L152/23).

| Wymagania Konkluzji BAT | Stan instalacji formaliny |
| --- | --- |
| 1. SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO |
| BAT 1. W celu poprawy ogólnej efektywności środowiskowej, w ramach BAT należy zapewnić wdrażanie i przestrzeganie systemu zarządzania środowiskowego zawierającego w sobie wszystkie następujące cechy: (i) zaangażowanie ścisłego kierownictwa, w tym kadry kierowniczej wyższego szczebla; (ii) polityka ochrony środowiska, która obejmuje ciągłe doskonalenie instalacji przez kierownictwo; (iii) planowanie i ustalenie niezbędnych procedur, celów i zadań w powiązaniu z planami finansowymi i inwestycjami; (iv) wdrożenie procedur ze szczególnym uwzględnieniem: a) struktury i odpowiedzialności; b) rekrutacji, szkoleń, świadomości i kompetencji; c) komunikacji; d) zaangażowania pracowników; e) dokumentacji; f) wydajnej kontroli procesu; g) programów obsługi technicznej; h) gotowości na sytuacje awaryjne i reagowania na nie; i) zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi środowiska; (v) sprawdzanie efektywności i podejmowanie działań korygujących, ze szczególnym uwzględnieniem: a) monitorowania i pomiarów (zob. też sprawozdanie referencyjne dotyczące monitorowania emisji do powietrza i wody przez instalacje IED – ROM); b) działań naprawczych i zapobiegawczych; c) prowadzenia zapisów; d) niezależnego (jeżeli jest to możliwe) audytu wewnętrznego i zewnętrznego w celu określenia, czy system zarządzania środowiskowego jest zgodny z zaplanowanymi ustaleniami oraz czy jest właściwie wdrożony i utrzymywany; (vi) przegląd systemu zarządzania środowiskowego przeprowadzony przez kadrę kierowniczą wyższego szczebla pod kątem stałej przydatności systemu, jego odpowiedniości i skuteczności; (vii) podążanie za rozwojem czystszych technologii; (viii) uwzględnienie – na etapie projektowania nowego zespołu urządzeń i przez cały okres jego eksploatacji – skutków dla środowiska wynikających z ostatecznego wycofania zespołu urządzeń z eksploatacji; (ix) regularne stosowanie sektorowej analizy porównawczej; (x) plan gospodarowania odpadami (zob. BAT 13). W szczególności w przypadku działalności w sektorze chemicznym, w ramach BAT należy uwzględnić następujące cechy systemu zarządzania środowiskowego: (xi) w odniesieniu do instalacji/obiektów, w których działają różni operatorzy – ustanowienie przepisów określających role, obowiązki i koordynację procedur operacyjnych dla każdego operatora zespołu urządzeń w celu zacieśnienia współpracy między różnymi operatorami; (xii) utworzenie wykazów strumieni ścieków i gazów odlotowych (zob. BAT 2). W niektórych przypadkach poniższe elementy stanowią część systemu zarządzania środowiskowego: (xiii) plan zarządzania odorami (zob. BAT 20); (xiv) plan zarządzania hałasem (zob. BAT 22). | W Spółce funkcjonuje System zarządzania zgodny z normami ISO 9001 wdrożony i stosowany przez operatora instalacji w dużym stopniu pozwala monitorować wszystkie procesy. Przestrzeganie sprawdzonych procedur jest na bieżąco kontrolowane. Metody jakościowe wynikają również z polityki środowiskowej Spółki. |
| BAT 2. W celu ułatwienia zmniejszenia emisji do wody i powietrza oraz zmniejszenia zużycia wody w ramach BAT należy ustanowić i prowadzić wykaz strumieni ścieków i gazów odpadowych, jako część systemu zarządzania środowiskowego zawierającego w sobie wszystkie następujące cechy. (i) informacje na temat chemicznych procesów produkcyjnych, w tym: a) wzory reakcji chemicznych, pokazujące również produkty uboczne; b) uproszczone schematy sekwencji procesów, pokazujące pochodzenie emisji; c) opisy technik zintegrowanych z procesem, oraz operacji oczyszczania ścieków/gazów odlotowych u źródła, w tym ich skuteczność; (ii) informacje na tyle wyczerpujące, na ile jest to racjonalnie możliwe, o cechach strumieni ścieków, takie jak: a) wartości średnie i zmienność przepływu, pH, temperatura i konduktywność; b) średnie stężenie i wartości ładunków danych zanieczyszczeń/parametrów i ich zmienność (np. ChZT/OWO, formy azotu, fosfor, metale, sole, określone związki organiczne); c) dane dotyczące rozkladalności biologicznej (np. BZT, stosunek BZT/ChZT, test Zahn-Wellensa, biologiczny potencjał inhibicyjny (np. nitryfikacja)), (iii) informacje na tyle wyczerpujące, na ile jest to racjonalnie możliwe, o cechach strumieni gazów odlotowych, takie jak: a) wartości średnie i zmienność przepływu oraz temperatura, b) średnie stężenie i wartości ładunków danych zanieczyszczeń/parametrów i ich zmienność (np. LZO, CO, NOx, SOx, chlor, chlorowodór), c) palność, górna/dolna granica wybuchowości, reaktywność, d) obecność innych substancji mogących wpływać na układ oczyszczania gazu odlotowego lub bezpieczeństwo zespołu urządzeń (np. tlenu, azotu, pary wodnej, pyłu). | Informacje wymienione w BAT 2 opisane są w instrukcji OPT – Opis procesu produkcyjnego. Instrukcja określa podstawowe zasady procesów chemicznych i fizykochemicznych zachodzących w trakcie procesu wytwarzania wyrobu, parametry operacji, sposób kontroli procesu, produkt finalny, produkty uboczne (ścieki, gazy odlotowe), bilans materiałowy substancji. |
| 2. MONITOROWANIE |
| BAT 3. W przypadku odnośnych emisji do wody określonych w wykazie strumieni ścieków (BAT 2), w ramach BAT należy monitorować kluczowe parametry procesu (w tym stale monitorować przepływ ścieków, pH i temperaturę) w kluczowych lokalizacjach (np. dopływ ścieku – podczyszczanie, dopływ ścieku – obróbka końcowa). | Brak emisji bezpośrednio do wód z instalacji do produkcji formaliny. |
| BAT 4. W ramach BAT należy monitorować emisje do wody zgodnie z normami EN co najmniej z minimalną częstotliwością podaną poniżej: Ogólny węgiel organiczny (OWO) lub Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) – CODZIENNIE, Zawiesina ogólna (TSS) – CODZIENNIE, Azot ogólny (TN) lub Azot ogólny nieorganiczny (Ninorg) – CODZIENNIE, Fosfor ogólny (TP) – CODZIENNIE, Adsorbowalne związki chloroogranicze (AOX) – CO MIESIĄC, Metale ciężkie (Cr, Cu, Ni, Pb, Pb, Zn, inne metale w stosownych przypadkach) – CO MIESIĄC, Toksyczność (ikra, rozwielitki, bakterie luminescencyjne, rzęsa wodna, algi) – do ustalenia na podstawie oceny ryzyka. | Brak emisji bezpośrednio do wód z instalacji do produkcji formaliny. |
| BAT 5. W ramach BAT należy okresowo monitorować emisje rozproszone LZO do powietrza z odnośnych źródeł, wykorzystując odpowiednią kombinację technik I – III, lub – gdy duża ilość LZO jest poddawana obróbce – wszystkie techniki I – III. I. Metody detekcji odorów (np. przy użyciu przyrządów przenośnych zgodnie z normą EN 15446) w połączeniu z krzywymi korelacji w odniesieniu do kluczowego wyposażenia. II. Metody optycznego obrazowania gazów. III. Obliczanie emisji na podstawie czynników emisji weryfikowane okresowo pomiarami (np. raz na dwa lata). Gdy duża ilość LZO jest poddawana obróbce, przydatną techniką uzupełniającą techniki I-III jest kontrola i oznaczenie ilościowe emisji z instalacji na zasadzie okresowych kampanii z wykorzystaniem technik optycznych opartych na absorpcji, takich jak lidar absorpcji różnicowej (DIAL), lub przenikanie promieniowania słonecznego (SOF). | Zgodnie z konkluzjami BAT dla produkcji formaldehydu, niniejszą decyzją nałożono obowiązek prowadzenia pomiarów całkowitego LZO od dnia 8 grudnia 2021 r., z częstotliwością raz w miesiącu. |
| BAT 6. W ramach BAT należy regularnie monitorować emisje odorów z odnośnych źródeł zgodnie z normami EN. Możliwość zastosowania jest ograniczona do przypadków, gdy można spodziewać się uciążliwego odoru lub gdy jego występowanie zostało stwierdzone. | Występowanie uciążliwej emisji odoru z instalacji nie zostało stwierdzone. |
| 3. EMISJE DO WODY |
| 3.1. Zużycie wody i wytwarzanie ścieków |
| BAT 7. W celu ograniczenia zużycia wody i wytwarzania ścieków, w ramach BAT należy ograniczyć ilość i/lub ładunek zanieczyszczeń w strumieniach ścieków w celu zwiększenia ponownego wykorzystania ścieków w procesie produkcji oraz w celu odzysku i ponownego użycia surowców. | Powstające ścieki z czyszczenia i ewentualnych wycieków (miejsca wycieków są likwidowane) nie nadają się do powtórnego wykorzystania. Produkcja formaldehydu wymaga wody zdemineralizowanej o wysokich parametrach użytkowych. |
| 3.2. Zbieranie i segregacja ścieków |
| BAT 8. Aby zapobiec zanieczyszczeniu wody niezanieczyszczonej i ograniczyć emisje do wody, w ramach BAT należy oddzielić niezanieczyszczone strumienie ścieków od strumieni ścieków wymagających oczyszczenia. | Strumienie ścieków z instalacji na terenie LERG-u są rozdzielone. Wody opadowe i pochłodnicze, ścieki przemysłowe (do instalacji biologicznej oczyszczalni ścieków), ścieki ługowe (po chemicznym podczyszczeniu do instalacji biologicznej oczyszczalni ścieków) oraz ścieki traktowane jako odpad spalane w instalacji do termicznego przetwarzania odpadów. |
| BAT 9. Aby zapobiec niekontrolowanym emisjom do wody, w ramach BAT należy zapewnić odpowiednią pojemność zbiornika buforowego ścieków powstałych w warunkach innych niż normalne warunki eksploatacyjne na podstawie oceny ryzyka (z uwzględnieniem np. rodzaju zanieczyszczenia, wpływu na dalsze oczyszczanie oraz przyjmującego środowiska), oraz podjąć odpowiednie dalsze kroki (np. kontrole, przetwarzanie, ponowne wykorzystanie). | Odpowiednia pojemność zbiorników jest zapewniona. 2 zbiorniki, jeden buforowy o pojemności 1400 m3, drugi retencyjny o pojemności 2000 m3. W zależności od charakteru ścieków powstałych w warunkach innych niż normalne podejmowane są odpowiednie działania (kontrola, ponowne wykorzystanie – jako wody chłodnicze, skierowanie do oczyszczenia). |
| 3.3. Oczyszczanie ścieków |
| BAT 10. Aby ograniczyć emisje do wody, w ramach BAT należy stosować zintegrowaną strategię gospodarowania ściekami i oczyszczania ścieków, obejmującą odpowiednią kombinację technik w kolejności podanej poniżej: a) techniki zintegrowane z procesem, b) odzysk zanieczyszczeń u źródła, c) podczyszczanie ścieków, d) oczyszczanie końcowe ścieków. | Brak emisji bezpośrednio do wód z instalacji do produkcji formaliny. |
| BAT 11. Aby ograniczyć emisje do wody, w ramach BAT należy przeprowadzić podczyszczanie ścieków zawierających zanieczyszczenia, którymi nie można się odpowiednio zająć podczas oczyszczania końcowego ścieków za pomocą odpowiednich technik. | Brak emisji bezpośrednio do wód z instalacji do produkcji formaliny. |
| BAT 12. Aby ograniczyć emisje do wody, w ramach BAT należy stosować odpowiednią kombinację technik oczyszczania końcowego ścieków. Oczyszczanie wstępne i pierwotne: a) wyrównanie, b) neutralizacja, c) odseparowanie fizyczne, np. kraty, sita, piaskowniki, separatory tłuszczu lub osadniki wstępne. Oczyszczanie biologiczne: d) proces osadu czynnego, e) bioreaktor membranowy. Usuwanie azotu: f) nitryfikacja/denitryfikacja. Usuwanie fosforu: g) chemiczne strącanie. Ostateczne usuwanie substancji stałych: h) koagulacja i flokulacja, i) sedymentacja, j) filtracja (np. filtracja przez złoże piaskowe/żwirowe, mikrofiltracja, ultrafiltracja) k) flotacja. | Brak emisji bezpośrednio do wód z instalacji do produkcji formaliny. |
| 3.4. Poziomy emisji powiązane z BAT dla emisji do wody |
| Poziomy emisji powiązane z BAT dla bezpośrednich emisji OWO, ChZT i TSS do odbiornika wodnego (średnia roczna) |
| Ogólny węgiel organiczny (OWO) 10 – 33 mg/l (ma zastosowanie, jeśli emisja przekracza 3,3 t/rok) lub Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) 30 – 100 mg/l (ma zastosowanie, jeśli emisja przekracza 10 t/rok). Zawiesina ogólna (TSS) 5,0 – 35 mg/l (ma zastosowanie, jeśli emisja przekracza 3,5 t/rok). | Brak emisji bezpośrednio do wód z instalacji do produkcji formaliny. |
| Poziomy emisji powiązane z BAT dla bezpośrednich emisji substancji biogennych do odbiornika wodnego (średnia roczna) |
| Azot ogólny (TN) 5,0 – 25 mg/l (ma zastosowanie, jeśli emisja przekracza 2,5 t/rok) lub Azot ogólny nieorganiczny (Ninorg) 5,0 – 20 mg/l(ma zastosowanie, jeśli emisja przekracza 2,0 t/rok). Fosfor ogólny (TP) 0,50 – 3,0 mg/l (ma zastosowanie, jeśli emisja przekracza 300 kg/rok). | Brak emisji bezpośrednio do wód z instalacji do produkcji formaliny. |
| Poziomy emisji powiązane z BAT dla bezpośrednich emisji AOX i metali do odbiornika wodnego (średnia roczna) |
| Adsorbowalne związki chloroorganiczne (AOX) 0,20 – 1,0 mg/l (ma zastosowanie, jeśli emisja przekracza 100 kg/rok). Chrom (wyrażony jako Cr) 5,0 – 25 µg/l (ma zastosowanie, jeśli emisja przekracza 2,5 kg/rok). Miedź (wyrażona jako Cu) 5,0 – 50 µg/l (ma zastosowanie, jeśli emisja przekracza 5,0 kg/rok). Nikiel (wyrażony jako Ni) 5,0 – 50 µg/l (ma zastosowanie, jeśli emisja przekracza 5,0 kg/rok). Cynk (wyrażony jako Zn) 20 – 300 µg/l (ma zastosowanie, jeśli emisja przekracza 30 kg/rok). | Brak emisji bezpośrednio do wód z instalacji do produkcji formaliny. |
| 4. ODPADY |
| BAT 13. Aby zapobiec powstawaniu odpadów lub, jeżeli nie jest to możliwe, aby ograniczyć ilość odpadów wysyłanych w celu unieszkodliwienia, w ramach BAT należy przyjąć i wdrożyć plan gospodarowania odpadami jako część systemu zarządzania środowiskowego (BAT 1), w którym, w kolejności, zapewnia się zapobieganie powstawaniu odpadów, przygotowanie ich do ponownego wykorzystania, recykling lub innego rodzaju odzysk. | W Spółce funkcjonuje System zarządzania zgodny z normami ISO 9001 wdrożony i stosowany przez operatora instalacji w dużym stopniu pozwala monitorować wszystkie procesy. Przestrzeganie sprawdzonych procedur jest na bieżąco kontrolowane. Metody jakościowe wynikają również z polityki środowiskowej Spółki. |
| BAT 14. W celu zmniejszenia ilości osadów ściekowych wymagających dalszego oczyszczania lub unieszkodliwienia oraz w celu zmniejszenia ich potencjalnego wpływu na środowisko, w ramach BAT należy zastosować jedną z technik lub kombinacji technik przedstawionych poniżej: a) kondycjonowanie, b) zagęszczanie/odwadnianie, c) stabilizacja, d) suszenie. | W procesie produkcji formaliny nie powstają osady ściekowe. |
| 5. EMISJE DO POWIETRZA |
| 5.1. Zbieranie gazów odlotowych |
| BAT 15. W celu ułatwienia odzysku związków i ograniczenia emisji do powietrza, w ramach BAT należy uwzględnić źródła emisji oraz poddawać emisje oczyszczaniu, tam gdzie jest to możliwe. | Możliwość wykluczona ze względów bezpieczeństwa (zapobieganie koncentracji blisko dolnej granicy wybuchowości). |
| 5.2. Oczyszczanie gazów odlotowych |
| BAT 16. Aby ograniczyć emisje do powietrza, w ramach BAT należy stosować zintegrowaną strategię gospodarowania gazami odlotowymi i oczyszczania gazów odlotowych, obejmującą techniki zintegrowane z procesem oraz techniki oczyszczania gazów odlotowych. | Gazy odlotowe są kierowane do instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. |
| 5.3. Spalanie gazu w pochodni |
| BAT 17. Aby zapobiec emisjom do powietrza pochodzących z pochodni, w ramach BAT spalanie w pochodni należy stosować wyłącznie ze względów bezpieczeństwa lub w przypadku nierutynowych warunków eksploatacyjnych (np. przy rozruchu i wyłączaniu) wykorzystując jedną lub obydwie z poniższych technik: a) właściwa konstrukcja zespołu urządzeń, b) zarządzanie zespołem urządzeń. | Właściwa konstrukcja zespołu urządzeń. Spalanie w pochodni stosuje się wyłącznie ze względów bezpieczeństwa lub przy rozruchu i wyłączaniu. |
| BAT 18. Aby ograniczyć emisje do powietrza pochodzące z pochodni w przypadkach, w których spalanie w pochodni jest nieuniknione, w ramach BAT należy stosować jedną lub obydwie z poniższych technik: a) właściwa konstrukcja urządzeń do spalania w pochodni, b) monitorowanie i rejestrowanie danych w ramach zarządzania pochodniami. | Właściwa konstrukcja zespołu urządzeń. Spalanie w pochodni stosuje się wyłącznie ze względów bezpieczeństwa lub przy rozruchu i wyłączaniu. |
| 5.4. Emisje rozproszone LZO |
| BAT 19. W celu zapobiegania emisjom rozproszonym LZO lub, jeżeli jest to niemożliwe, ich ograniczenia, w ramach BAT należy stosować jedną z następujących technik lub ich kombinację: Techniki związane z konstrukcją zespołu urządzeń: a) ograniczenie liczby ewentualnych źródeł emisji, b) zmaksymalizowanie środków uszczelniających właściwych dla procesu, c) wybór urządzeń o wysokim poziomie integralności, d) poprawa działań związanych z obsługą techniczną dzięki zapewnieniu dostępu do elementów, w których mogą potencjalnie występować nieszczelności. Techniki związane z budową zespołu urządzeń/wyposażenia, jego montażem i uruchomieniem: e) zapewnienie ściśle określonych i kompleksowych procedur dotyczących budowy i montażu zespołu urządzeń/wyposażenia – obejmuje to wykorzystanie projektowanego naprężenia uszczelki dla połączenia kołnierzowego, f) zapewnienie solidnych procedur uruchamiania zespołu urządzeń/wyposażenia i procedury przekazywania kontroli zgodnie z wymogami konstrukcyjnymi. Techniki związane z eksploatacją zespołu urządzeń: g) zapewnienie odpowiedniej obsługi technicznej i terminowej wymiany wyposażenia, h) stosowanie programu wykrywania i naprawy nieszczelności (LDAR), opierającego się na analizie ryzyka, i) w stopniu, w jakim jest to rozsądne, zapobieganie powstawaniu emisji rozproszonych LZO, zbieranie ich u źródła oraz poddawanie ich oczyszczeniu | Zastosowane techniki: zmaksymalizowanie środków uszczelniających właściwych dla procesu, wybór urządzeń o wysokim poziomie integralności, zapewnienie odpowiedniej obsługi technicznej i terminowej wymiany wyposażenia. |
| 5.5. Emisje odorów |
| BAT 20. W celu zapobiegania występowania emisji odorów lub, jeżeli jest to niemożliwe, ich ograniczenia, w ramach BAT należy opracować, wdrożyć i regularnie przeglądać plan zarządzania odorami, jako część systemu zarządzania środowiskowego który obejmuje wszystkie następujące elementy: (i) protokół zawierający odpowiednie działania i harmonogram; (ii) protokół monitorowania odorów; (iii) protokół reagowania na stwierdzone przypadki wystąpienia odorów; (iv) program zapobiegania występowaniu odorów i ich ograniczania mający na celu określenie ich źródeł, pomiar/ oszacowanie narażenia na odory, określenie udziału poszczególnych źródeł, oraz wprowadzanie środków w zakresie zapobiegania lub ograniczania. | Występowanie uciążliwej emisji odoru z instalacji nie zostało stwierdzone. |
| BAT 21. W celu zapobiegania występowaniu odorów w trakcie zbierania i oczyszczania ścieków i oczyszczania osadu lub, jeżeli jest to niemożliwe, ich ograniczenia, w ramach BAT należy stosować jedną z następujących technik lub ich kombinację: a) minimalizacja czasu przebywania, b) zabiegi chemiczne, c) zoptymalizowanie rozkładu aerobowego, może to obejmować: (i) kontrolowanie zawartości tlenu; (ii) częstą obsługę techniczną systemu napowietrzania; (iii) stosowanie czystego tlenu; (iv) usuwanie piany w zbiornikach, d) obudowanie, e) techniki końca rury, może to obejmować: (i) oczyszczanie biologiczne; (ii) utlenianie termiczne. | W instalacji do produkcji formaliny nie są zbierane i oczyszczane ścieki i osady. |
| 5.6. Emisje hałasu |
| BAT 22. W celu zapobiegania występowaniu emisji hałasu lub, jeżeli jest to niemożliwe, ich ograniczenia, w ramach BAT należy opracować i wdrożyć plan zarządzania hałasem, jako część systemu zarządzania środowiskowego, który obejmuje wszystkie następujące elementy: (i) protokół zawierający odpowiednie działania i harmonogram; (ii) protokół monitorowania hałasu; (iii) protokół reagowania na stwierdzone przypadki wystąpienia hałasu; (iv) program zapobiegania hałasowi i ograniczania hałasu mający na celu identyfikację źródeł, pomiar lub szacowanie narażenia na hałas, określenie udziału poszczególnych źródeł i wdrożenie środków zapobiegawczych lub ograniczających. | Instalacja nie emituje uciążliwego hałasu jak również jego występowanie nie zostało stwierdzone na podstawie pomiarów. |
| BAT 23. W celu zapobiegania emisjom hałasu lub, jeżeli jest to niemożliwe, ich ograniczenia, w ramach BAT należy stosować jedną z następujących technik lub ich kombinację: a) właściwe umiejscowienie wyposażenia i budynków, b) środki operacyjne, obejmuje to: (i) udoskonaloną kontrolę i lepsze utrzymanie urządzeń; (ii) w miarę możliwości, zamykanie drzwi i okien na terenach zamkniętych; (iii) obsługę urządzeń przez doświadczony personel; (iv) w miarę możliwości, unikanie przeprowadzania hałaśliwych działań w nocy; (v) zapewnienie kontroli hałasu podczas czynności konserwacyjnych, c) mało hałaśliwy sprzęt, d) urządzenia do kontroli hałasu, obejmuje to: (i) tłumiki; (ii) izolację urządzeń; (iii)obudowanie hałaśliwych urządzeń; (iv)izolację dźwiękoszczelną budynków, e) redukcja hałasu. | Zastosowana technika: właściwe umiejscowienie wyposażenia budynków (wykorzystanie budynków jako ekranów chroniących przed hałasem), środki operacyjne (zamykanie okien i drzwi, unikanie hałaśliwych działań w nocy), urządzenia do kontroli hałasu (obudowanie hałaśliwych urządzeń), mało hałaśliwy sprzęt. |

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organ zapewnił stronie czynny udział w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji umożliwił wypowiedzenie się co do zebranych materiałów.

Wprowadzone zmiany obowiązującego pozwolenia zintegrowanego nie zmieniają ustaleń dotyczących spełnienia wymogów wynikających z najlepszych dostępnych technik. Zachowane są również standardy jakości środowiska.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, że za zmianą przedmiotowej decyzji przemawia słuszny interes strony, a przepisy szczególne nie sprzeciwiają się zmianie orzeczono jak w osnowie.

Pouczenie

- Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Klimatu za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

- W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronie przysługuje prawo 
do zrzeczenia się odwołania, które należy wnieść do Marszałka Województwa Podkarpackiego. Z dniem doręczenia Marszałkowi Województwa Podkarpackiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Opłata skarbowa w wys. 1005,50 zł

uiszczona w dniu 31 maja 2019 r.

na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rzeszowa

Nr 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

Otrzymują:

- LERG S.A.

Pustków-Osiedle 59D, 39-206 Pustków 3

- a/a