OS-I.7222.47.7.2012.MH						     Rzeszów, 2013-02-28

DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2013 r. poz. 267),

- art. 203 ust. 3, art. 215 ust. 2, art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.) 
w związku z § 2 ust. 1 pkt. 1 lit. a i § 2 ust. 1 pkt. 41 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397),

po rozpatrzeniu wniosku LERG S.A., Pustków-Osiedle 59D, 39-206 Pustków 3 (REGON 850022800) z dnia 15 października 2012 r., znak: PO/1324/2012, 
w sprawie zmiany decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 stycznia 2007 r., znak: ŚR.IV-6618/21/05, zmienionej decyzją Marszałka Województwa Podkarpackiego 
z dnia 29 stycznia 2009 r. znak: RŚ.VI.7660/13-1/08, udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji żywic fenolowych i poliestrowych, instalacji do produkcji żywic aminowych, instalacji do produkcji formaliny, instalacji 
do termicznego unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych oraz instalacji 
do spalania paliw

orzekam

I.	Zmieniam za zgodą stron decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 
2 stycznia 2007 r. znak: ŚR.IV-6618/21/05, zmienioną decyzją Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 29 stycznia 2009 r. znak: RŚ.VI.7660/13-1/08, udzielającą Spółce pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji żywic fenolowych i poliestrowych, instalacji do produkcji żywic aminowych, instalacji do produkcji formaliny, instalacji do termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych oraz instalacji do spalania paliw 
w następujący sposób:

I.1. Na stronie 2 w linii 15 od góry wykreśla się zapis „o nominalnej mocy 9 MWt”.

I.2. W punkcie I.2. podpunkty I.2.1., I.2.2., I.2.3. i I.2.5. otrzymują brzmienie:

„I.2.1. W skład instalacji do produkcji żywic fenolowych i poliestrowych będą wchodzić:

I.2.1.1. Węzeł żywic rezolowych o wydajności 15850 Mg/rok, w skład którego wchodzić będą cztery zestawy produkcyjne:

- 	reaktor LA-201 ze stali o pojemności 7,5 m3 z chłodnicami zwrotno – destylacyjnymi o powierzchni 75,5 m2 oraz 21,8 m2,

- 	reaktor LA-202 ze stali kwasoodpornej o pojemności 7,5 m3 z chłodnicami zwrotno – destylacyjnymi o powierzchni 75,5 m2 i 21,8 m2,

- 	dwa reaktory LA-203 i LA-206 ze stali kwasoodpornej o pojemności 18,0 m3 każdy z trzema mieszalnikami o pojemności 30 m3 oraz czterema chłodnicami zwrotno – destylacyjnymi o powierzchni 125 m2 każda.

I.2.1.2. Węzeł żywic rezolowych wodorozpuszczalnych o wydajności 67550 Mg/rok składający się z:

-	zestawu do produkcji żywic rezolowych wodorozpuszczalnych stosowanych 
do produkcji wełny mineralnej i szklanej o wydajności 46800 Mg/rok, w skład którego wchodzić będą reaktory LA–353, LA-356 wykonane ze stali kwasoodpornej o pojemności 33,0 m3 każdy, z chłodnicami o powierzchni 160 m2 z armaturą i oprzyrządowaniem oraz LA-380 także wykonany ze stali kwasoodpornej o pojemności 31,3 m3, z dwoma chłodnicami o powierzchni 
52,3 m2,

-	zestawu do produkcji żywic rezolowych wodorozpuszczalnych stosowanych 
do produkcji pilśni i sklejki o wydajności 20750 Mg/rok w skład którego wchodzić będą reaktory LA-351 i LA-352 wykonane ze stali platerowane 
od wewnątrz blachą kwasoodporną o pojemności 16,0 m3 każdy, z chłodnicami zwrotno destylacyjnymi o powierzchni 58 m2 i 42 m2 oraz chłodnicami obiegowymi o powierzchni 18 m2 oraz reaktor LA-360 o pojemności 31,3 m3 z chłodnicą zwrotną i mieszalnikiem o pojemności 30,0 m3.

I.2.1.3. Węzeł żywic nowolakowych o wydajności 12000 Mg/rok w skład którego wchodzić będą:

-	pierwszy zestaw dwustopniowej produkcji żywic nowolakowych składający się z:

- reaktora LA-301 wykonanego ze stali kwasoodpornej o pojemności 12 m3 
z chłodnicą o powierzchni 60 m2,

- reaktora LA-304 wykonanego ze stali kwasoodpornej o pojemności 6,3 m3 
z chłodnicą o powierzchni 57 m2,

-	drugi zestaw dwustopniowej produkcji żywic nowolakowych składający się z:

- reaktora LA-302 wykonanego ze stali kwasoodpornej o pojemności 12 m3  
z chłodnicą o powierzchni 57 m2,

- reaktora LA-303 wykonanego ze stali kwasoodpornej o pojemności 6,3 m3 
z chłodnicą o powierzchni 60 m2,

-	reaktor LA-355 przystosowany do współpracy z zestawem I (z reaktorem LA-301) 
lub z zestawem II (z reaktorem LA-302),

-	trzeci zestaw do produkcji żywic nowolakowych składający się z:

- reaktora LA-330 wykonanego ze stali kwasoodpornej o pojemności 12 m3,

- reaktora LA-340 wykonanego ze stali kwasoodpornej o pojemności 6,3 m3,

-	zestaw do produkcji żywic nowolakowych z żywic niskocząsteczkowych składający się z:

- reaktora LA-354 wykonanego ze stali kwasoodpornej o pojemności 6,3 m3,

- 	zestaw do wtórnej kondensacji ścieków nowolakowych składający się z:

- reaktora kondensacyjnego na ścieki nowolakowe LV-889 o pojemności 
20,0 m3 wykonanego ze stali kwasoodpornej,

- reaktora kondensacyjnego LA-888 o pojemności 20,0 m3 wykonanego ze stali kwasoodpornej z chłodnicami o powierzchni 80 m2,

- zbiorników pośrednich LV-887 i LV-888 na żywicę niskocząsteczkową 
o pojemności 5,0 m3 każdy,

-	zestaw do schładzania żywic nowolakowych składający się z dwóch taśm chłodzących LTE-491 i LTE-492 o wydajności nominalnej 2 Mg/h.

I.2.1.4. Węzeł mielenia nowolaków o wydajności 15200 Mg/rok składający się z:

-	ślimaków dozujących o wydajności 1000 kg/h i 2000 kg/h,

-	mieszalnika o pojemności roboczej 2,15 m3,

-	układu filtra automatycznego do odbioru zmielonego nowolaku,

-	mieszalnika homogenizacyjny o pojemności roboczej 3,6 m3,

-	układu do pakowania gotowych wyrobów do worków wentylowych i big bagów.

I.2.1.5. Węzeł żywic poliestrowych I o wydajności 6850 Mg/rok w skład którego wchodzić będą:

-	topnik LA-252 wykonany ze stali kwasoodpornej o pojemności 6,6 m3,

-	dwa reaktory LA-253 oraz LA-254 wykonane ze stali kwasoodpornej o pojemności 6,6 m3 każdy z chłodnicami o powierzchni 21,8 m2 i 6 m2,

-	dwa mieszalniki LA-256 oraz LA-257 wykonane ze stali kwasoodpornej 
o pojemności 12,5 m3 każdy,

-	zbiornik gotowego produktu o pojemności 33,3 m3.

-	reaktor LA-3901 do modyfikacji żywic poliestrowych wykonany ze stali kwasoodpornej platerowany wewnątrz blachą ze stali kwasoodpornej 
o pojemności 5,5 m3.

I.2.1.6. Węzeł żywic poliestrowych II o wydajności 42000 Mg/rok w skład którego wchodzić będą:

- 	zestaw pierwszy do produkcji nienasyconych żywic poliestrowych typu estromal, zlokalizowany w obiekcie B-140, składający się z:

- reaktora LA-301P1 wykonanego ze stali kwasoodpornej o pojemności 18 m3 
z kolumną destylacyjną o pojemności 1,4 m3 i chłodnicą zwrotną 
o powierzchni 21,8 m2,

- mieszalnika LA-302P1 wykonanego ze stali kwasoodpornej o pojemności 
32 m3 z armaturą i oprzyrządowaniem,

- dwóch zbiorników do stabilizacji i preakceleracji żywic LA-303P1, LA-304P1 ze stali kwasoodpornej o pojemności 28 m3 każdy,

- 	zestaw drugi do produkcji nienasyconych żywic poliestrowych typu estromal, zlokalizowany w obiekcie B-140, składający się z:

- reaktora LA-306P1 wykonanego ze stali kwasoodpornej o pojemności 18 m3 
z kolumną destylacyjną o pojemności 1,4 m3 i chłodnicą zwrotną 
o powierzchni 21,8 m2,

- mieszalnika LA-307P1 wykonanego ze stali kwasoodpornej o pojemności 
32 m3 z armaturą i oprzyrządowaniem,

- dwóch zbiorników do stabilizacji i preakceleracji żywic LA-305P1, LA-603P1 ze stali kwasoodpornej o pojemności 28 m3 każdy,

- mieszalnika do tiksotropowania żywic ze stali kwasoodpornej o pojemności 
32 m3,

-	zestaw trzeci do produkcji nienasyconych żywic poliestrowych typu estromal, zlokalizowany w obiekcie B-140A, składający się z:

- reaktora LA-301P3 wykonanego ze stali kwasoodpornej o pojemności 6,6 m3 
z chłodnicami o powierzchni 21,8 m2 i 6 m2,

- dwóch topników LA-101P0 i LA-106P0 o pojemności 18 m3 każdy 
z chłodnicami LE-101P0 i LE-106P0 o powierzchni 130 m2 każda,

- mieszalnika LA-302P3 o pojemności 12,5 m3,

- mieszalnika LV-401 P3 o pojemności 12 m3,

- odbieralników glikolu LV-106P0 i LV-101P0 o pojemności 1,5 m3 każdy,

- zbiornika ksylenu LV-260P3 i zbiornika butanolu LV-259P3 o pojemności 
1,6 m3 każdy,

- zbiornika glikolizatu LV-103P0 o pojemności 3,4 m3,

- zbiornika glikolu LV-102P0 o pojemności 3,4 m3,

-	zestaw czwarty do produkcji nienasyconych żywic poliestrowych typu estromal, zlokalizowany w obiekcie B-140A, składający się z:

- reaktora LA-301P4 wykonanego ze stali kwasoodpornej o pojemności 18 m3 
z kolumną destylacyjną o pojemności 1,4 m3 i chłodnicą zwrotną 
o powierzchni 21,8 m2,

- mieszalnika LA-302P4 wykonanego ze stali kwasoodpornej o pojemności 
32 m3 z armaturą i oprzyrządowaniem,

- dwóch zbiorników do stabilizacji i preakceleracji żywic LA-303P4, LA-304P4 ze stali kwasoodpornej o pojemności 28 m3 każdy,

- 	ponadto w skład węzła żywic poliestrowych II wchodzić będą:

- stanowisko do załadunku PET do topników zlokalizowane w obiekcie B-140B,

- dwa mieszalniki do do tiksotropowania LA-357P i LA-356P o pojemności 
32 m3 każdy zlokalizowane w obiekcie B-140C,

- dwa mieszalniki operacyjne LA-303P4 i LA-304P4 o pojemności 28 m3 każdy zlokalizowane w obiekcie B-140C,

- dwa zbiorniki operacyjne LA-351 P i LA-350 P o pojemności 28 m3 każdy zlokalizowane w obiekcie B-140C,

- stanowisko do załadunku żywicy poliestrowej zlokalizowane w obiekcie 
B-140D.

I.2.1.7. Węzeł do produkcji mas szpachlowych i żelkotów o wydajności 3000 Mg/rok w skład którego wchodzić będą dwa disolwery LA-01s i LA-02s.

I.2.1.8. Węzeł do produkcji utwardzaczy o wydajności 700 Mg/rok w skład którego wchodził będzie reaktor LA-3751 wykonany ze stali kwasoodpornej o pojemności 
3,6 m3.

I.2.1.9. Węzeł produkcji półtechnicznej o wydajności 50 Mg/rok w skład którego wchodzić będą:

-	reaktor LA-3801 wykonany ze stali kwasoodpornej o pojemności 0,6 m3,

-	reaktor LA-3802  wykonany ze stali kwasoodpornej o pojemności 1,2 m3.

I.2.1.10. Obiekty pomocnicze – podczyszczania ścieków ługowych, kotłownia gazowa ONC, stokaże surowców, chłodnie wentylatorowe i laboratoria:

-	zbiornik kondensacyjny LV-3111 o pojemności 30 m3,

-	kocioł ONC opalany gazem ziemnym o mocy 3,5 MW, zanieczyszczenia z procesu spalania gazu ziemnego odprowadzane będą do atmosfery emitorem E-152a,

- 	kocioł ONC opalany gazem ziemnym o mocy 2,3 MW, zanieczyszczenia z procesu spalania gazu ziemnego odprowadzane będą do atmosfery emitorem E-152c,

-	zbiorniki na surowce i wyroby gotowe wyszczególnione w tabeli nr 1.

Zanieczyszczenia z pomieszczeń produkcyjnych węzła żywic rezolowych, węzła żywic rezolowych wodorozpuszczalnych, węzła żywic nowolakowych i węzła żywic poliestrowych I, odprowadzane będą poprzez wentylację ogólną emitorami E-150a, E-150b i E-150c.

Zanieczyszczenia z odpowietrzeń aparatów produkcyjnych w węźle żywic rezolowych (reaktory LA-201, LA-202, LA-203, LA-206), węźle żywic rezolowych wodorozpuszczalnych (reaktory LA-353, LA-356, LA-380, LA-351, LA-352, LA-360), węźle żywic nowolakowych (reaktory LA-301, LA-304, LA-302, LA-303, LA-355, 
LA-330, LA-340, LA-354, LV-889, LA-888), węźle żywic poliestrowych I (topnik 
LA-252, reaktory LA-253, LA-254) wprowadzane będą do pieca katalitycznego dopalania odgazów, pozostałości po spaleniu odprowadzane będą do atmosfery emitorem E-151.

Zanieczyszczenia pyłowe ze stanowisk zasypu surowców do reaktorów LA-201, 
LA-202, LA-203, LA-206, LA-253, LA-254 poprzez odciągi stanowiskowe odprowadzane będą do atmosfery emitorem E-153a po uprzednim oczyszczeniu przy pomocy filtra pulsacyjnego workowego.

Zanieczyszczenia pyłowe ze stanowisk zasypu surowców do reaktorów LA-351, 
LA-352, LA-353, LA-356 poprzez odciągi stanowiskowe odprowadzane będą 
do atmosfery emitorem E-153b po uprzednim oczyszczeniu przy pomocy filtra pulsacyjnego workowego.

Zanieczyszczenia pyłowe ze stanowisk zasypu surowców do reaktorów LA-354, 
LA-355 poprzez odciągi stanowiskowe odprowadzane będą do atmosfery emitorem E-153c po uprzednim oczyszczeniu przy pomocy filtra pulsacyjnego workowego.

Zanieczyszczenia ze stanowisk do rozładunku surowców z reaktorów w węźle żywic rezolowych, węźle żywic rezolowych wodorozpuszczalnych, węźle żywic nowolakowych i węźle żywic poliestrowych I poprzez odciągi stanowiskowe odprowadzane będą do atmosfery emitorem E-154.

Zanieczyszczenia z taśm chłodzących żywice nowolakowi (LTE-491 i LTE-492) poprzez odciągi stanowiskowe odprowadzane będą do atmosfery emitorami E-155a 
i E-155b.

Zanieczyszczenia pyłowe ze stanowiska kruszenia nowolaków poprzez odciąg stanowiskowy odprowadzane będą do atmosfery emitorem E-156 po uprzednim oczyszczeniu przy pomocy filtra pulsacyjnego workowego.

Zanieczyszczenia z rozlewów trójetyloaminy zlokalizowanych w obiekcie magazynowym B-150B, poprzez odciągi stanowiskowe odprowadzane będą 
do atmosfery emitorami E-158a i E-158b.

Zanieczyszczenia z pompowni surowców płynnych (odpowietrzenia pomp 
na stokażach surowców B-151 i B-151D) odprowadzane będą do atmosfery emitorem E-160.

Zanieczyszczenia z odpowietrzeń aparatów produkcyjnych w węźle żywic poliestrowych II (reaktory LA-301P, LA-306P1, LA-301P3, LA-301P4) wprowadzane będą do atmosfery emitorem E-161.

Zanieczyszczenia pyłowe ze stanowisk zasypu surowców do reaktorów LA-301P, LA-306P1, LA-301P3, LA-301P4 poprzez odciągi stanowiskowe odprowadzane będą do atmosfery emitorem E-162.

Zanieczyszczenia z odpowietrzenia reaktora do stabilizacji żywicy (LA-3901) w węźle żywic poliestrowych I oraz odciągu stanowiskowego ze stanowiska zasypu kredy 
i talku do reaktora odprowadzane będą do powietrza emitorem E163.

Zanieczyszczenia pyłowe ze stanowiska pakowania wyrobów gotowych w węźle mielenia nowolaków poprzez odciąg stanowiskowy odprowadzane będą 
do atmosfery emitorem E-170 po uprzednim oczyszczeniu przy pomocy filtra pulsacyjnego workowego.

Zanieczyszczenia pyłowe ze stanowiska zasypu surowców do mieszalnika w węźle mielenia nowolaków poprzez odciąg stanowiskowy odprowadzane będą 
do atmosfery emitorem E-171 po uprzednim oczyszczeniu przy pomocy filtra pulsacyjnego workowego.

Zanieczyszczenia z pomieszczenia produkcyjnego węzła do produkcji szpachli 
i żelkotów odprowadzane będą poprzez wentylację ogólną emitorami E-180 i E-181.

Zanieczyszczenia pyłowe ze stanowiska zasypu surowców do disolwerów LA-01s 
i LA-02s poprzez odciągi stanowiskowe odprowadzane będą do atmosfery emitorem E-182 po uprzednim oczyszczeniu przy pomocy filtra pulsacyjnego workowego.

Pomieszczenia produkcyjne posiadać będą chemoodporną posadzkę oraz wyposażone będą w wewnętrzną kanalizację ścieków przemysłowych, połączoną 
ze zbiornikiem buforowym o pojemności 1500m3 (obiekt B-164 i B165).

I.2.2. W skład instalacji do produkcji żywic aminowych wchodzić będą:

I.2.2.1. Węzeł do produkcji żywic odlewniczych, półproduktów i utwardzaczy, żywic różnych i roztworów kwasów (obiekt B-12/1) o wydajności 6500 Mg/rok w skład którego wchodzić będą:

- 	zestaw do produkcji żywic odlewniczych typu Ekotec o wydajności 4000 Mg/rok składający się z reaktora kondensacyjno-destylacyjnego AA-5 o pojemności 12 m3 z chłodnicą płaszczowo-rurową o powierzchni chłodzenia 80 m2,

-	zestaw do produkcji żywic różnych o wydajności 2000 Mg/rok składający się 
z reaktora kondensacyjno-destylacyjny AA-6 o pojemności 6,3 m3, z chłodnicą płaszczowo-rurową o powierzchni chłodzenia 80 m2,

-	zestaw do produkcji utwardzaczy o wydajności 500 Mg/rok składający się 
z reaktora AA-1T o pojemności 2,3 m3 z chłodnicą płaszczowo-rurową 
o powierzchni chłodzenia 60 m2.

I.2.2.2. Węzeł do produkcji żywic mocznikowo-formaldehydowych, melaminowo-formaldehydowych, sporządzania roztworu wodorotlenku sodowego (obiekt B-12/2) 
o wydajności 27400 Mg/rok w skład którego wchodzić będą:

-	zestaw do produkcji impregnacyjnych żywic mocznikowo-formaldehydowych typu FM o wydajności 8000 Mg/rok składający się z reaktora kondensacyjnego AA-1 
o pojemności 12 m3, z chłodnicą płaszczowo-rurową poziomą o powierzchni chłodzenia 80 m2,

-	zestaw do produkcji żywic mocznikowo-formaldehydowych typu MS o wydajności 12800 Mg/rok składający się z:

- reaktora kondensacyjnego AA-2 o pojemności 12 m3, z chłodnicą płaszczowo-rurową poziomą o powierzchni 80 m2,

- dwóch reaktorów próżniowych destylacyjnych AA-3, AA-4 o pojemności 15 m3 każdy z deflegmatorami pionowymi o średnicy 600 mm,

- schładzacza AA-9 o pojemności 12 m3 zasilany wodą ziębniczą,

- czterech homogenizatorów AA-404, AA-405, AA-406, AA-407 o pojemności 
60 m3 każdy,

- mieszalników AA-403 o pojemności 22 m3 oraz AA-402 o pojemności 15 m3,

-	zestaw do produkcji żywic melaminowo-formaldehydowych o wydajności 
6600 Mg/rok składający się z reaktora kondensacyjno-destylacyjnego AA-8 
o pojemności 12 m3  z chłodnicą płaszczowo-rurową poziomą o powierzchni chłodzenia 100 m2.

I.2.2.3. Węzeł do produkcji, homogenizacji i konfekcji utwardzaczy typu UT (obiekt 
B-14) o wydajności 600 Mg/rok składający się z:

-	kadzi utwardzaczy o pojemności 1 m3,

- 	mieszalnika do homogenizacji utwardzaczy o pojemności 6,3 m3.

I.2.2.4. Węzeł do produkcji utwardzaczy i wypełniaczy sypkich (obiekt B-10) 
o wydajności 5000 Mg/rok składający się z:

-	podnośnika kubełkowego – 1 szt.

-	mieszarki – 1 szt.

-	zbiornika podmieszarkowego – 1 szt.

I.2.2.5. Obiekty pomocnicze – stokaże surowców i wyrobów gotowych, laboratoria.

- 	pompy operacyjne, rurociągi, stanowiska filtracji i załadunku surowców,

- 	zbiorniki na surowce i wyroby gotowe wyszczególnione w tabeli nr 2.

Zanieczyszczenia z odpowietrzeń aparatów produkcyjnych (reaktorów: AA-5, AA-6, AA-1T, AA-1, AA-2, AA-3, AA-4, AA-8) i zbiorników formaliny (AV-01, AV-02) wprowadzane będą do atmosfery emitorem E-25a, na którym zainstalowany będzie skruber zraszany roztworem mocznika o skuteczności redukcji formaldehydu o około 90 %.

Zanieczyszczenia pyłowe z obiektu B-10 poprzez odciągi stanowiskowe odprowadzane będą do atmosfery emitorem E-20 po uprzednim oczyszczeniu przy pomocy filtra kasetowego.

Zanieczyszczenia z pomieszczeń produkcyjnych odprowadzane będą poprzez wentylację ogólną dwoma emitorami. Zanieczyszczenia z pomieszczeń nie zagrożonych wybuchem odprowadzane będa emitorem E-25, natomiast z części hali zagrożonej wybuchem emitorem E-25b. Ze względu na duże ilości powietrza przepływającego przez ten emitor, przy niewielkim stężeniu zanieczyszczeń nie zastosowano urządzeń ochronnych.

Pomieszczenia produkcyjne posiadać będą chemoodporną posadzkę oraz wyposażone będą w wewnętrzną kanalizację ścieków przemysłowych, połączoną 
ze zbiornikiem buforowym o pojemności 1500m3 (obiekt B-164 i B165).

I.2.3. W skład instalacji do produkcji formaliny wchodzić będą:

I.2.3.1. Węzeł formaliny o wydajności 25000 Mg/rok składający się z:

-	reaktora o pojemności 5,61 m3,

-	kolumny absorpcyjnej o pojemności 38,4 m3,

-	absorbera o pojemności 24 m3, zanieczyszczenia z odpowietrzenia absorbera odprowadzane będą do atmosfery emitorem E-4a,

-	zestawu do odpędzania formaldehydu o pojemności 0,29 m3.

I.2.3.2. Obiekty pomocnicze – stokaże surowców i wyrobów gotowych, laboratoria.

- 	chłodnice, podgrzewacze, pompy operacyjne, rurociągi, stanowiska filtracji 
i załadunku surowców,

- 	zbiorniki na surowce i wyroby gotowe wyszczególnione w tabeli nr 3.

Zanieczyszczenia z hali produkcyjnej odprowadzane będą poprzez wentylację wyciągową emitorem E-5a.

Pomieszczenia produkcyjne posiadać będą chemoodporną posadzkę oraz wyposażone będą w wewnętrzną kanalizację ścieków przemysłowych, połączoną 
ze zbiornikiem buforowym o pojemności 1500m3 (obiekt B-164 i B165).

I.2.5. W skład instalacji do spalania paliw będą wchodzić:

- 	kocioł parowy UL-SX opalany gazem ziemnym o mocy 8,9 MWt, zanieczyszczenia z procesu spalania gazu ziemnego odprowadzane będą do atmosfery emitorem 
E-1,

-	kocioł parowy Viessmann 200HS opalany gazem ziemnym o mocy 7,2 MWt, zanieczyszczenia z procesu spalania gazu ziemnego odprowadzane będą 
do atmosfery emitorem E-2,

- 	ciąg uzdatniania wody (stacja demineralizacji wody, stacja odgazowania 
i podgrzania wody zasilającej) o wydajności 80 m3/h,

- 	rozprężacze odsolin o wydajności 2500 kg/h i odmulin o wydajności 900 kg/h,

- 	stacje redukcyjno – schładzające parę wodną.”

I.3. W punkcie I.3. podpunkty I.3.1., I.3.2., I.3.3. i I.3.5. otrzymują brzmienie:

„I.3.1. Instalacja do produkcji żywic fenolowych i poliestrowych.

I.3.1.1. Węzeł żywic rezolowych.

W węźle produkowane będą żywice fenolowo-formaldehydowe typu rezolowego. Podstawowymi surowcami będą fenol i formalina. Dodatkowo w czasie procesu 
w zależności od rodzaju żywicy stosowane będą: woda amoniakalna, metanol, etanol, silikon SR-321, wodorotlenek sodu, roztwór kwasu PTS (paratoluenosulfonowego), mocznik, kwas GAB, 50% roztwór silanu w metanolu, glikol monoetylenowy, glikol dwuetylenowy, paraformaldehyd, alkohol izopropylowy, bezwodnik kwasu ftalowego, Roksol AW-12, silan, trójetyloamina, kwas ortofosforowy. Produkcja żywic rezolowych polegać będzie na kondensacji fenolu 
z formaliną w obecności katalizatorów zasadowych (parametry kondensacji: ciśnienie atmosferyczne, temperatura od 20°C do temperatury wrzenia). Kondensacja prowadzona będzie do uzyskania zakładanych parametrów fizykochemicznych żywicy. Po zakończeniu kondensacji następować będzie destylacja azeotropowa 
w temperaturze 40-70°C i przy ciśnieniu 80-95 kPa, lub w przypadku żywic niedestylowanych chłodzenie i ewentualna modyfikacja dodatkami stałymi, ciekłymi lub rozpuszczanie w alkoholach (metanol, etanol). Żywica po modyfikacji chłodzona będzie do temperatury odpowiadającej temperaturze magazynowania (ok. 30°C), 
a następnie kierowana do zbiornika magazynowego, skąd rozlewana będzie 
do opakowań jednostkowych (beczki, kontenery, hoboki) lub tłoczona do autocystern lub cystern kolejowych.

I.3.1.2. Węzeł żywic rezolowych wodorozpuszczalnych.

W węźle produkowane będą żywice fenolowo – formalehydowe wodorozpuszczalne stosowane jako lepiszcze do produkcji wełny mineralnej i szklanej oraz żywice 
do pilśni i sklejki. Podstawowymi surowcami będą fenol i formalina. Dodatkowo 
w czasie procesu w zależności od rodzaju żywicy stosowane będą: wodorotlenek sodu, trójetyloamina, kwas siarkowy, mocznik. Produkcja żywic wodorozpuszczalnych polegać będzie na kondensacji fenolu z formaliną w obecności katalizatorów zasadowych (parametry kondensacji: ciśnienie atmosferyczne, temperatura 42-70°C dla żywic do wełny mineralnej i szklanej, 55-80°C dla żywic 
do pilśni i sklejki). Kondensacja prowadzona będzie do uzyskania zakładanych parametrów fizykochemicznych żywicy. Po zakończeniu kondensacji następować będzie chłodzenie i ewentualna modyfikacja żywicy dodatkami stałymi. Żywica 
po modyfikacji będzie chłodzona do temperatury odpowiadającej temperaturze magazynowania (ok. 20°C), a następnie kierowana do zbiornika magazynowego skąd tłoczona będzie do autocystern lub cystern kolejowych.

I.3.1.3. Węzeł żywic nowolakowych.

Podstawowymi surowcami przy produkcji żywic fenolowo – formaldehydowych typu nowolakowego będą fenol, formalina, nonylofenol, żywica niskocząsteczkowa i kwas szczawiowy. Produkcja żywic nowolakowych polegać będzie na polikondensacji we wrzeniu fenolu z formaliną w obecności kwasu szczawiowego jako katalizatora reakcji chemicznej. Po zakończeniu kondensacji następować będzie destylacja próżniowa (w zależności od typu żywicy nowolakowej prowadzona może być destylacja próżniowa z przemywaniem masy reakcyjnej parą wodną w zakresie temperatur 55-200°C lub destylacja pod ciśnieniem atmosferycznym w temperaturze 150-160°C). Po uzyskaniu zakładanych parametrów fizykochemicznych żywica nowolakowa kierowana będzie rurociągami z reaktora do węzła zestalania żywic nowolakowych, gdzie następować będzie jej schłodzenie do temperatury 30°C, rozkruszenie i zapakowanie do opakowań transportowych.

I.3.1.4. Węzeł mielenia nowolaków.

Technologia produkcji żywic nowolakowych drobnomielonych polegać będzie 
na zmieleniu żywicy nowolakowej z urotropiną (lub z innymi dodatkami). Gotowym produktem będzie proszek o określonym technologią stopniu przemiału 
i parametrach fizykochemicznych. Przed mieleniem składniki będą wymieszane 
w mieszalniku zapewniającym przygotowanie jednorodnej mieszanki. Dozowanie surowców do mielenia realizowane będzie poprzez stację opróżniania big-bagów, stację opróżniania worków lub za pomocą trzech wag grawimetrycznych. Zmieszane surowce podawane będą do zbiornika pośredniego skąd mogą być podawane 
do młyna, gdzie następować będzie jego rozdrobnienie. Transport zmielonego materiału odbywać się będzie strumieniem powietrza uzyskiwanym za pomocą dmuchawy. Po przejściu przez młyn zmielony materiał odbierany będzie 
w automatycznym filtrze workowym, z którego podawany będzie do zbiornika pośredniego. Kolejnym etapem będzie homogenizacja w mieszalniku. Gotowy produkt w postaci drobno zmielonego proszku przenośnikiem ślimakowym pakowany będzie do kontenerów typu „big-bag” oraz do worków papierowych.

I.3.1.5. Węzeł żywic poliestrowych I.

W węźle produkowane będą nasycone żywice poliestrowe o nazwie handlowej estroftal. Podstawowymi surowcami będą glikole: etylenowy, dwuetylenowy 
i propylenowy, bezwodnik maleinowy, ftalowy i DCPD. Produkcja nasyconych żywic poliestrowych polegać będzie na polikondensacji alkoholi wielowodorotlenowych 
z olejem sojowym, a następnie polikondensacji z bezwodnikami i kwasami organicznymi (temperatura polikondensacji 150°C). Po uzyskaniu poliestru 
o żądanych parametrach fizykochemicznych następować będzie rozpuszczenie 
w benzynie (w temperaturze 240-250°C), schłodzenie do temperatury 25-40°C 
i ustalenie parametrów końcowych roztworu nasyconej żywicy poliestrowej. 
Po ustaleniu parametrów końcowych żywica będzie przetłaczana do zbiornika magazynowego, skąd będzie konfekcjonowana do opakowań (autocysterny, kontenery).

I.3.1.6. Węzeł żywic poliestrowych II.

W węźle produkowane będą nienasycone żywice poliestrowe typu ortoftalowego, izoftalowego, tereftalowego o nazwie handlowej estromal oraz żywice winyloestrowe. Podstawowymi surowcami będą glikole: etylenowy, dwuetylenowy i propylenowy, bezwodnik maleinowy, ftalowy i DCPD. Produkcja nienasyconych żywic poliestrowych polegać będzie na polikondensacji glikoli z bezwodnikami lub glikolizie PET, a następnie polikondensacji z bezwodnikami w temperaturze 130-210°C. 
Po uzyskaniu poliestru o żądanych parametrach końcowych następować będzie rozpuszczenie w styrenie w temperaturze 50-140°C, schłodzenie do temperatury <40°C i ustalenie parametrów końcowych roztworu żywicy poliestrowej. Po ustaleniu parametrów końcowych żywica będzie przetłaczana do zbiornika magazynowego lub do mieszalnika do tiksotropowania, gdzie będzie poddawana modyfikacji dodatkami ciekłymi lub stałymi. Żywica ze zbiornika magazynowego, z mieszalnika 
do tiksotropowania lub z modyfikatora z dodatkami stałymi, rozlewana będzie 
do opakowań jednostkowych.

I.3.1.7. Węzeł do produkcji mas szpachlowych i żelkotów.

Produkcja mas szpachlowych polegać będzie na wymieszaniu w kadzi żywicy poliestrowej oraz styrenu w temperaturze 20-50°C. Po wstępnym wymieszaniu wprowadzane będą kolejno dodatki: krzemionka, byk, wypełniacze, a następnie całość będzie dokładnie mieszana. W trakcie procesu prowadzone będzie schładzanie mieszanki. Po otrzymaniu zakładanych parametrów szpachli gotowy produkt pakowany jest do puszek.

Proces technologiczny produkcji żelkotów polega na wprowadzeniu do żywicy poliestrowej dodatków (w temperaturze 20-35°C) w celu osiągnięcia pożądanych właściwości wyrobu gotowego.

I.3.1.8. Węzeł do produkcji utwardzaczy.

W węźle produkowane będą utwardzacze (roztwory kwasów) oraz żywice fenolowo-formaldehydowe typu rezolowego (bez użycia rozpuszczalników). Podstawowymi surowcami będą fenol i formalina. Dodatkowo w czasie procesu w zależności 
od rodzaju żywicy stosowane będą: wodorotlenek sodu, roztwór kwasu PTS (paratoluenosulfonowego), mocznik.

Produkcja żywic fenolowo-formaldehydowych polegać będzie na kondensacji fenolu z formaliną w obecności katalizatorów zasadowych w temperaturze 40-110°C. Kondensacja prowadzona będzie do uzyskania zakładanych parametrów fizykochemicznych żywicy. Po zakończeniu kondensacji następować będzie destylacja próżniowa (przy ciśnieniu 80-95 kPa i w temperaturze 40-70°C) lub 
w przypadku żywic niedestylowanych chłodzenie i ewentualna modyfikacja żywic dodatkami stałymi lub ciekłymi. Żywica po modyfikacji będzie chłodzona 
do temperatury odpowiadającej temperaturze magazynowania (ok. 30°C), 
a następnie rozlewana do opakowań jednostkowych (beczki, kontenery, hoboki).

Produkcja utwardzaczy polegać będzie na rozpuszczeniu kwasu (stałego lub ciekłego) w wodzie i uzyskaniu roztworu kwasu. Kwas do wody dozowany będzie 
z jednoczesnym chłodzeniem zawartości reaktora. Po uzyskaniu utwardzacza 
o zakładanych parametrach chłodzony on będzie do temperatury poniżej 25°C 
i wypuszczany do opakowań.

I.3.1.9. Węzeł produkcji półtechnicznej.

Węzeł wykorzystywany będzie przy dostosowywaniu technologii produkcji żywic fenolowo-formaldehydowych oraz poliestrowych ze skali laboratoryjnej na skalę techniczną. Prowadzone procesy będą podobne jak w powyższych węzłach.

I.3.1.10. Obiekty pomocnicze.

W podczyszczalni ścieków prowadzony będzie proces kondensacji ścieków ługowych powstałych z okresowego mycia aparatury produkcyjnej w zbiorniku kondensacyjnym w temperaturze 20-100°C w środowisku kwaśnym, później 
w zasadowym. Następnie ścieki będą zakwaszane i przekazywane 
do unieszkodliwienia w oczyszczalni ścieków. Pozostałe osady przekazywane będą na zakładowe składowisko odpadów.

W kotłowni gazowej ONC eksploatowane będą trzy kotły gazowe wytwarzające ciepło na potrzeby produkcyjne instalacji.

Do chłodzenia reaktorów produkcyjnych i chłodnic będzie używana woda w obiegu

zamkniętym schładzana w chłodniach wentylatorowych. Ponadto w instalacji będzie używana woda ziębnicza o temperaturze 8-10°C schładzana w agregatach chłodniczych.

I.3.2. Instalacja do produkcji żywic aminowych.

I.3.2.1. Węzeł do produkcji żywic odlewniczych, półproduktów i utwardzaczy, żywic różnych i roztworów kwasów.

Proces produkcji żywic mocznikowo-formaldehydowo-furfurylowych typu Ekotec będzie polegał na wytworzeniu w pierwszym etapie polikondensatu mocznikowo-formaldehydowego z lub bez dodatku etanolu. W drugim etapie prowadzona będzie współkondensacja polikondensatu z alkoholem furfurylowym w temperaturze 
80-85°C w środowisku kwaśnym w obecności kwasu p-toluenosulfonowego lub współkondensacja alkoholu furfurylowego z paraformaldehydem i mocznikiem 
w temperaturze 80-85°C w środowisku kwaśnym w obecności kwasu paratoluenosulfonowego. Końcowym etapem będzie modyfikacja otrzymanych produktów aminosilanami. Gotowa żywica rozładowywana będzie do zbiorników magazynowych lub opakowań jednostkowych.

Proces produkcji żywic różnych polegał będzie na wytworzeniu w pierwszym etapie produktów kondensacji mocznika i/lub  melaminy z formaldehydem w reakcji kondensacji a następnie poddaniu otrzymanych produktów sulfonowaniu przy pomocy siarczynu lub  pirosiarczynu sodu. Reakcje kondensacji i sulfonowania prowadzone będą w reaktorze kondensacyjno- destylacyjnym, następnie żywice będą schładzane przy pomocy wody chłodniczej z sieci wody przemysłowej 
i po ustaleniu parametrów rozładowywane będą bezpośrednio do opakowań – kontenerów DPPL, beczek metalowych o pojemności 200 litrów, lub innych.

Proces produkcji utwardzaczy do żywic aminowo-formaldehydowych prowadzany będzie w reaktorze, do którego będą wprowadzane roztwory soli amonowych 
z dodatkiem łapacza formaldehydu, dyspersji polioctanu winylu, wypełniaczy organicznych i nieorganicznych oraz stężonych roztworów kwasów. Proces prowadzony będzie w temperaturze otoczenia. Otrzymany produkt kierowany będzie do mieszalnika wstęgowego.

Proces wytwarzania półproduktów (modyfikowane polikondensaty mocznikowo- formaldehydowe lub melaminowo-formaldehydowe) będzie prowadzony w reaktorze kondensacyjnym, do którego wprowadzane będą podstawowe surowce – formaldehyd, mocznik lub melamina oraz w zależności od rodzaju wytwarzanej żywicy będą dodawane między innymi mocznik, glikol monoetylenowy, paraformaldehyd, stężony kwas siarkowy, bezwodnik kwasu maleinowego, chlorek amonu i siarczan glinu. Proces kondensacji prowadzony będzie w temperaturze 
80-100°C w środowisku zmiennym. Otrzymany produkt będzie chłodzony.

I.3.2.2. Węzeł do produkcji żywic mocznikowo-formaldehydowych, melaminowo-formaldehydowych, sporządzania roztworu wodorotlenku sodowego

Wytwarzanie żywic mocznikowo-formaldehydowych impregnacyjnych typu FM polegać będzie na wieloetapowej kondensacji mocznika z formaldehydem prowadzonej w środowisku kwaśnym, przy ustalonym w kolejnych etapach dozowaniu mocznika. Proces kondensacji prowadzony będzie się w temperaturze 95-100°C pod ciśnieniem atmosferycznym do uzyskania żądanego stopnia skondensowania którego miarą jest lepkość produktów kondensacji. 
Po skondensowaniu i ustaleniu końcowego stosunku molowego formaldehydu 
do mocznika żywica będzie chłodzona do temperatury poniżej 20°C i przetłaczana 
do zbiornika. W zbiorniku żywica poddawana będzie dalszemu chłodzeniu przy pomocy chłodnicy płytowej i wody ziębniczej do temperatury poniżej 16°C. 
Ze zbiornika żywica załadowywana bedzie do autocystern lub innych opakowań 
na stanowisku załadowczym.

Żywice mocznikowo-formaldehydowe typu MS, otrzymywane będą w procesie kondensacji dwu lub wieloetapowej. Kondensacja prowadzona będzie w reaktorach kondensacyjnych w zmiennym środowisku reakcji w temperaturze 85-100°C i pod ciśnieniem atmosferycznym, w sposób periodyczny. Do skondensowanej żywicy dodawana będzie określona ilość mocznika ustalając końcowy stosunek molowy formaldehydu do mocznika a następnie produkty kondensacji poddawane będą zagęszczaniu w procesie destylacji w reaktorach przy próżni min 80 kPa 
w temperaturze 55-60°C. Wydestylowane żywice poddawane będą wstępnemu schłodzeniu w ww. reaktorach a następnie odprowadzane będą do reaktora w którym następować będzie końcowe ich schłodzenie wodą chłodniczą z instalacji wody ziębniczej. Żywice chłodzone będą do temperatury poniżej 25°C, przetłaczane przy pomocy pomp rurociągami do mieszalników żywicy lub homogenizatorów, skąd będą załadowywane do autocystern lub opakowań jednostkowych. Załadunek do środków transportu i opakowań może być prowadzony również bezpośrednio z mieszalników.

Wytwarzanie żywicy melaminowo-formaldehydowej polegać będzie na kondensacji melaminy z formaldehydem prowadzonej w środowisku alkalicznym w obecności glikolu dwuetylenowego Kondensacja prowadzona będzie w temperaturze 90 ± 2°C pod ciśnieniem atmosferycznym do uzyskania określonego stopnia skondensowania. Po kondensacji i częściowym schłodzeniu produkt kondensacji poddawany będzie modyfikacji, a następnie chłodzony i przetłaczany do zbiornika magazynowego. 
Ze zbiornika gotowy produkt będzie ładowany do autocysterny na stanowisku załadowczym.

I.3.2.3. Węzeł do produkcji, homogenizacji i konfekcji utwardzaczy typu UT.

Produkcja utwardzaczy typu UT polegać będzie na homogenizacji składników ciekłych i stałych w kadzi. Po rozpuszczeniu składników stałych wyrób przetłaczany będzie do mieszalnika w którym może być również prowadzona homogenizacja kilku wsadów kadzi. Rozładunek utwardzaczy do opakowań będzie prowadzony bezpośrednio z kadzi lub z mieszalnika za pomocą pompy.

I.3.2.4. Węzeł do produkcji utwardzaczy i wypełniaczy sypkich.

Produkcja wypełniaczy i utwardzaczy sypkich polegać będzie na ich fizycznym wymieszaniu w mieszarce. Surowce do produkcji utwardzaczy i wypełniaczy odważane będą na wadze surowców. Następnie, poprzez kosz zasypowy 
i podnośnik kubełkowy ładowane będą do mieszarki, gdzie następować będzie ich wymieszanie i ujednorodnienie. Po zakończeniu homogenizacji wyrób będzie rozładowywany za pomocą przenośnika ślimakowego do opakowań handlowych. Gotowy wyrób odważany będzie na wadze do wyrobów gotowych a następnie przewożony do magazynu wyrobów gotowych.

I.3.3. Instalacja do produkcji formaliny.

I.3.3.1. Węzeł formaliny

W węźle produkowana będzie formalina o stężeniu 37-50% z zawartością metanolu do 11%. Proces wytworzenia formaldehydu w reakcji utleniania i odwodornienia metanolu prowadzony będzie w reaktorze w temperaturze 600-700°C w obecności katalizatora srebrowego. Gazy poreakcyjne będą absorbowane w absorberach 
z wytworzeniem formaliny. Pozostałe gazy będą kierowane do spalatora.

I.3.5. Instalacja do spalania paliw.

Procesem produkcyjnym realizowanym w instalacji będzie spalanie gazu ziemnego 
w kotłach gazowych w celu wytworzenia pary technologicznej o temperaturze 
ok. 230-270°C.”

I.4. W punkcie I.4. podpunkty I.4.1., I.4.2. i I.4.3. otrzymują brzmienie:

I.4.1. Instalacja do produkcji żywic fenolowych i poliestrowych.

I.4.1.1. Do dnia 31 grudnia 2014 r.

Tabela nr 1

| Lp. | Numer zbiornika | Poje- mność [m3] | Substancja magazyno-wana | Usytuowanie zbiornika | Zabezpieczenia mające na celu ograniczenie emisji do środowiska |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zbiorniki magazynowe surowców |
| 1. | LV-001 | 160 | fenol | Obiekt B-151 | Wszystkie zbiorniki posadowione są na swoich fundamentach, we wspólnej tacy żelbetowej zabezpieczającej grunt przed zanieczyszczeniem. Zbiorniki izolowane wełną mineralną w osłonie z blachy aluminiowej (bez LV-005 i LV-006), wyposażone w czujniki dolnego poziomu napełnienia sprzężone z wyłącznikami zabezpieczającymi pompy przed suchobiegiem, wyposażone w zawory wdechowo-wydechowe oraz wskazania poziomu aktualnego napełnienia i temperatury w zbiorniku. |
| 2. | LV-002 | 100 | ług sodowy |  |  |
| 3. | LV-003 | 66 | formalina |  |  |
| 4. | LV-004 | 66 | formalina |  |  |
| 5. | LV-005 | 66 | sylfat (olej talowy) |  |  |
| 6. | LV-006 | 66 | glikol propylenowy |  |  |
| 7. | LV-007 | 63 | woda amoniakalna |  |  |
| 8. | LV-008 | 63 | glikol dwu-etylenowy |  |  |
| 9. | LV-009 | 63 | glikol mono-etylenowy |  |  |
| 10. | LV-010 | 63 | gliceryna |  |  |
| 11. | LV-011 | 63 | ług sodowy |  |  |
| 12. | LV-017 | 84 | olej sojowy |  |  |
| 13. | LV-012 | 106 | styren | Obiekt B-100 | Zbiornik posadowione są we wspólnej betonowej tacy stokażu. Dno oraz ściany tacy są wyłożone geomembraną z folii PEHD dociśniętej warstwą betonową ochronną. W warstwie tej do połowy tacy umieszczona została uziemiona siatka metalowa antyelektro-statyczna. Zbiorniki wyposażone są: w system blokad pomp rozładowczych po osiągnięciu maksymalnego poziomu; w system blokad pomp podających surowce do instalacji przed suchobiegiem i od stopnia napełnienia wagowego; zawory wdechowo wydechowe; półstałe urządzenia gaśnicze na pianę ciężką. |
| 14. | LV-014 | 100 | alkohol etylowyl |  |  |
| 15. | LV-018 | 84 | styren |  |  |
| 16. | LV-019 | 200 | benzyna lakowa |  |  |
| 17. | LV-020 | 64 | butanol |  |  |
| 18. | LV-022 | 320 | styren |  |  |
| 19. | LV-021 | 320 | fenol | Obiekt B-151D | Zbiornik posadowiony na fundamencie, izolowany, ogrzewany. Taca wykonana ze szczelnego zbrojonego betonu pokryta powłoką odporną na działanie fenolu. |
| 20. | LV-023 | 320 | fenol |  |  |
| 21. | LV-300P | 70 | DCPD (Dicyklopentadien) | Obiekt B-140C | Zbiorniki posadowione są w tacy żelbetowej uszczelnionej geomembraną z folii polietylenowej PEHD 2x1,5 mm, zaopatrzona w bezodpływową studzienkę. |
| 22. | LV-301P | 70 | bezwodnik maleinowy |  |  |
| Zbiorniki magazynowe wyrobów gotowych |
| 23. | LV-401 | 32 | żywica rezolowa | Obiekt B-150b | Zbiorniki usytuowane są w części instalacji żywic fenolowych i poliestrowych zakwalifikowanej jako strefa zagrożenia wybuchem, wyposażonej w stałe urządzenia gaśnicze na pianę lekką. Obiekt w części zagrożonej wybuchem wyposażony jest w urządzenia do ciągłego pomiaru stężeń par rozpuszczalników, w ramach którego stężenia par rozpuszczalników stale wyświetlane są w sterowni wydziału. |
| 24. | LV-402 | 32 | żywica rezolowa |  |  |
| 25. | LV-405 | 12,5 | żywica rezolowa |  |  |
| 26. | LV-406 | 12,5 | żywica rezolowa |  |  |
| 27. | LV-358 | 32 | żywica wodo-rozpuszczalna |  |  |
| 28. | LV-360 | 32,5 | żywica wodo-rozpuszczalna |  |  |
| 29. | LV-361 | 32 | żywica wodo-rozpuszczalna |  |  |
| 30. | LV-354 | 33,3 | żywica wodo-rozpuszczalna |  |  |
| 31. | LV-403 | 32 | żywica wodo-rozpuszczalna |  |  |
| 32. | LV-404 | 12,5 | żywica wodo-rozpuszczalna |  |  |
| 33. | LV-353 | 32 | żywica wodo-rozpuszczalna |  |  |
| 34. | LA-204 | 30 | żywica rezolowa |  |  |
| 35. | LA-205 | 30 | żywica rezolowa |  |  |
| 36. | LA-207 | 30 | żywica rezolowa |  |  |
| 37. | LA-208 | 30 | żywica wodo-rozpuszczalna |  |  |

I.4.1.2. Od dnia 1 stycznia 2015 r.

Tabela nr 1a

| Lp. | Numer zbiornika | Poje- mność [m3] | Substancja magazyno-wana | Usytuowanie zbiornika | Zabezpieczenia mające na celu ograniczenie emisji do środowiska |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zbiorniki magazynowe surowców |
| 1. | LV-001 | 160 | fenol | Obiekt B-151 | Wszystkie zbiorniki posadowione są na swoich fundamentach, we wspólnej tacy żelbetowej zabezpieczającej grunt przed zanieczyszczeniem. Zbiorniki izolowane wełną mineralną w osłonie z blachy aluminiowej (bez LV-005 i LV-006), wyposażone w czujniki dolnego poziomu napełnienia sprzężone z wyłącznikami zabezpieczającymi pompy przed suchobiegiem, wyposażone w zawory wdechowo-wydechowe oraz wskazania poziomu aktualnego napełnienia i temperatury w zbiorniku. |
| 2. | LV-002 | 100 | ług sodowy |  |  |
| 3. | LV-003 | 66 | formalina |  |  |
| 4. | LV-004 | 66 | formalina |  |  |
| 5. | LV-005 | 66 | sylfat (olej talowy) |  |  |
| 6. | LV-006 | 66 | glikol propylenowy |  |  |
| 7. | LV-007 | 63 | woda amoniakalna |  |  |
| 8. | LV-008 | 63 | glikol dwu-etylenowy |  |  |
| 9. | LV-009 | 63 | glikol mono-etylenowy |  |  |
| 10. | LV-010 | 63 | gliceryna |  |  |
| 11. | LV-011 | 63 | ług sodowy |  |  |
| 12. | LV-017 | 84 | olej sojowy |  |  |
| 13. | LV-012 | 106 | styren | Obiekt B-100 | Zbiorniki posadowione są we wspólnej betonowej tacy stokażu. Dno oraz ściany tacy są wyłożone geomembraną z folii PEHD dociśniętej warstwą betonową ochronną. W warstwie tej do połowy tacy umieszczona została uziemiona siatka metalowa antyelektro-statyczna. Zbiorniki wyposażone są: w system blokad pomp rozładowczych po osiągnięciu maksymalnego poziomu; w system blokad pomp podających surowce do instalacji przed suchobiegiem i od stopnia napełnienia wagowego; zawory wdechowo wydechowe; półstałe urządzenia gaśnicze na pianę ciężką. |
| 14. | LV-014 | 100 | alkohol etylowyl |  |  |
| 15. | LV-018 | 84 | styren |  |  |
| 16. | LV-019 | 200 | benzyna lakowa |  |  |
| 17. | LV-020 | 64 | butanol |  |  |
| 18. | LV-022 | 320 | styren |  |  |
| 19. | LV-021 | 320 | fenol | Obiekt B-151D | Zbiornik posadowiony na fundamencie, izolowany, ogrzewany. Taca wykonana ze szczelnego zbrojonego betonu pokryta powłoką odporną na działanie fenolu. |
| 20. | LV-023 | 320 | fenol |  |  |
| 21. | LV-300P | 70 | glikolizat | Obiekt B-140C | Zbiorniki posadowione są w tacy żelbetowej uszczelnionej geomembraną z folii polietylenowej PEHD 2x1,5 mm, zaopatrzona w bezodpływową studzienkę. |
| 22. | LV-301P | 70 | glikolizat |  |  |
| 23 | LV-110P5 | 80 | DCPD | Obiekt B-140E | Zbiorniki posadowione będą w tacy żelbetowej podzielonej na 6 odrębnych pomieszczeń, pokrytej dachem o konstrukcji stalowej, obudowanej płytami warstwowymi. |
| 24 | LV-120P5 | 80 | DCPD |  |  |
| 25 | LV-130P5 | 80 | żywica poliestrowa |  |  |
| 26 | LV-140P5 | 100 | bezwodnik maleinowy |  |  |
| 27 | LV-150P5 | 84 | żywica poliestrowa |  |  |
| Zbiorniki magazynowe wyrobów gotowych |
| 28. | LV-401 | 32 | żywica rezolowa | Obiekt B-150b | Zbiorniki usytuowane są w części instalacji żywic fenolowych i poliestrowych zakwalifikowanej jako strefa zagrożenia wybuchem, wyposażonej w stałe urządzenia gaśnicze na pianę lekką. Obiekt w części zagrożonej wybuchem wyposażony jest w urządzenia do ciągłego pomiaru stężeń par rozpuszczalników, w ramach którego stężenia par rozpuszczalników stale wyświetlane w sterowni wydziału. |
| 29. | LV-402 | 32 | żywica rezolowa |  |  |
| 30. | LV-405 | 12,5 | żywica rezolowa |  |  |
| 31. | LV-406 | 12,5 | żywica rezolowa |  |  |
| 32. | LV-358 | 32 | żywica wodo-rozpuszczalna |  |  |
| 33. | LV-360 | 32,5 | żywica wodo-rozpuszczalna |  |  |
| 34. | LV-361 | 32 | żywica wodo-rozpuszczalna |  |  |
| 35. | LV-354 | 33,3 | żywica wodo-rozpuszczalna |  |  |
| 36. | LV-403 | 32 | żywica wodo-rozpuszczalna |  |  |
| 37. | LV-404 | 12,5 | żywica wodo-rozpuszczalna |  |  |
| 38. | LV-353 | 32 | żywica wodo-rozpuszczalna |  |  |
| 39. | LA-204 | 30 | żywica rezolowa |  |  |
| 40. | LA-205 | 30 | żywica rezolowa |  |  |
| 41. | LA-207 | 30 | żywica rezolowa |  |  |
| 42. | LA-208 | 30 | żywica wodo-rozpuszczalna |  |  |

I.4.2. Instalacja do produkcji żywic aminowych.

Tabela nr 2

| Lp. | Numer Zbiornika | Poje- mność [m3] | Substancja magazyno-wana | Usytuowanie zbiornika | Zabezpieczenia mające na celu ograniczenie emisji do środowiska |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zbiorniki magazynowe surowców |
| 1. | AV-1 | 60 | formalina | Obiekt B-13 | Zbiorniki usytuowane w szczelnej tacy żelbetowej. Zbiorniki posadowione będą na fundamentach, izolowane wełną mineralną w osłonie z blachy aluminiowej, wyposażone w zawory wdechowo-wydechowe. |
| 2. | AV-2 | 60 | formalina |  |  |
| 3. | AV-3 | 60 | glikol dwuetylenowy |  |  |
| 4. | AV-4 | 60 | alkohol furfurylowy |  |  |
| Zbiorniki magazynowe wyrobów gotowych |
| 5. | AV-400 | 65 | żywica typu Ekotec | Obiekt B-13 | Zbiorniki usytuowane w szczelnej tacy żelbetowej. Zbiorniki wyposażone w zawory wdechowo-wydechowe. |
| 6. | AV-401 | 50 | żywica Famak |  |  |
| 7. | AA-402 | 15 | żywica typu MS |  |  |
| 8. | AA-403 | 15 | żywica MS |  |  |
| 9. | AV-422 | 35 | żywica FM zbiornik w budunku B-14 | Obiekt B-14 | Zbiorniki usytuowane w części produkcyjno magazynowej instalacji żywic aminowych w budynku. |
| 10. | AV-423 | 35 | żywica FM zbiornik w budynku B-14 |  |  |
| 11. | AV-420 | 25 | żywice techniczne zbiornik w budynku B-14 |  |  |
| Homogenizatory żywic mocznikowo-formaldehydowych (zbiorniki magazynowe) |
| 12. | AA-404 | 60 | żywica MS | Obiekt B-17 | Zbiorniki usytuowane we wspólnej szczelnej tacy żelbetowej. Zbiorniki wyposażone w pomiar poziomu, zawory oddechowe, izolowane |
| 13. | AA-405 | 60 | żywica MS |  |  |
| 14. | AA-406 | 60 | żywica MS |  |  |
| 15. | AA-407 | 60 | żywica MS |  |  |
| Zbiorniki magazynowe odpadów ciekłych |
| 16. | AV-813 | 10 | odpady ciekłe | Obiekt B-12 | Zbiorniki izolowane w bezodpływowej tacy betonowej zlokalizowane przy obiekcie B-12 odpowietrzenie skierowane do kolumny absorbcyjnej (E-25a) |
| 17. | AV-814 | 20 | odpady ciekłe |  |  |

I.4.3. Instalacja do produkcji formaliny.

Tabela nr 3

| Lp. | Numer zbiornika | Poje-mność [m3] | Substancja magazyno-wana | Usytuowanie zbiornika | Zabezpieczenia mające na celu ograniczenie emisji do środowiska |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zbiorniki magazynowe surowców |
| 1. | FV-001 | 1000 | metanol | Obiekt B-100 | Wszystkie zbiorniki posadowione są na swoich fundamentach, we wspólnej tacy żelbetowej zabezpieczającej przed zanieczyszczeniem gruntu. Dno oraz ściany boczne zbiorników wyłożone są geomembraną z folii PEHD dociśniętej warstwą betonową ochronną, w warstwie tej do połowy zbiorników umieszczona jest siatka metalowa antyelektrostatyczna uziemiona. Zbiorniki wyposażone są w: - system blokad pomp rozładowczych po osiągnięciu maksymalnego poziomu, - system blokad pomp podających surowce do instalacji przed suchobiegiem i od stopnia napełnienia wagowego: - zawory wdechowo-wydechowe, - półstałe urządzenia gaśnicze na pianę ciężką. |
| 2. | FV-007 | 320 | metanol |  |  |
| Zbiorniki magazynowe wyrobów gotowych |
| 3. | FV-401 | 320 | formalina | Obiekt B-100 | Zbiorniki posadowione są w betonowej dwucelkowej, bezodpływoej tacy stokażowej. Dno oraz ściany boczne wyłożone są geomembraną z folii polietylenowej PEHD. Folia dociśnięta warstwą betonową ochronną.. W połowie warstwy ochronnej umieszczona jest siatka metalowa antyelektro-statyczna uziemiona. Zbiorniki wyposażone są w zawory wdechowo-wydechowe. Wskazania temperatury i poziomu napełnienia na sterowni wydziału. Zbiorniki są wyposażone w półstałą instalację gaśniczą na pianę ciężką. |
| 4. | FV-402 | 200 | formalina |  |  |
| 5. | FV-418 | 63 | formalina | Obiekt B-2 | Taca żelbetowa, bezodpływowa. Dno oraz ściany boczne wyłożone są geomembraną z folii polietylenowaj PEHD. Folia dociśnięta warstwą betonową ochronną. Zbiorniki wyposażone są w zawory wdechowo-wydechowe. Wskazania temperatury i poziomu napełnienia na sterowni wydziału formaliny. |
| 6. | FV-419 | 63 | formalina |  |  |
| 7. | FV-450 | 50 | formalina |  |  |

I.5. W podpunkcie II.1.1.1. tabela nr 5 otrzymuje brzmienie:

Tabela nr 5

| Źródło emisji | Emitor | Dopuszczalna wielkość emisji |
| --- | --- | --- |
|  |  | Rodzaj substancji zanieczyszczających | kg/h | [mg/m3u] przy zaw. 3% tlenu w gazach odlotowych |
| Urządzenia w pomieszczeniach wydziału produkcyjnego (wyciąg ogólny) | E-150a | fenol formaldehyd styren węglowodory alifatyczne | 0,024 0,0315 0,007 0,026 |  |
| Urządzenia w pomieszczeniach wydziału produkcyjnego (wyciąg ogólny) | E-150b | fenol formaldehyd styren węglowodory alifatyczne | 0,0012 0,0016 0,0004 0,0013 |  |
| Urządzenia w pomieszczeniach wydziału produkcyjnego (wyciąg ogólny) | E-150c | fenol formaldehyd styren węglowodory alifatyczne | 0,0012 0,0016 0,0004 0,0013 |  |
| Reaktory kondensacyjne wraz z oprzyrządowaniem (odpowietrzenie) Węzeł żywic rezolowych: reaktory LA-201, LA-202, LA-203, LA-206. Węzeł żywic rezolowych wodorozpuszczalnych: reaktory LA-353, LA-356, LA-380, LA-351, LA-352, LA-360. Węzeł żywic nowolakowych: reaktory LA-301, LA-304, LA-302, LA-303, LA-355, LA-330, LA-340, LA-354, LV-889, LA-888. Węzeł żywic poliestrowych I: topnik LA-252, reaktory LA-253, LA-254. | E-151 | fenol formaldehyd ksylen styren węglowodory alifatyczne | 0,0045 0,009 0,001 0,007 0,004 |  |
| Kocioł ONC o mocy 3,5 MW | E-152a | dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył |  | 150 35 5 |
| Kocioł ONC o mocy 2,3 MW | E-152c | dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył |  | 150 35 5 |
| Zasyp bezwodnika ftalowego, bezwodnika maleinowego i mocznika Reaktory: LA-201, LA-202, LA-203, LA-206, LA-253, LA-254 | E-153a | pył ogółem pył PM 10 pył PM 2,5 | 0,063 0,063 0,063 |  |
| Zasyp mocznika i boraxu Reaktory: LA-351, LA-352, LA-353, LA-356, | E-153b | pył ogółem pył PM 10 pył PM 2,5 | 0,09 0,09 0,09 |  |
| Zasyp nowolaku Reaktory: LA-354, LA-355 | E-153c | pył ogółem pył PM10 pył PM 2,5 | 0,063 0,063 0,063 |  |
| Urządzenia do rozładunku żywic rezolowych i poliestrowych z reaktorów | E-154 | fenol formaldehyd styren węglowodory alifatyczne | 0,1875 0,0563 0,26 1,574 |  |
| Taśma chłodząca LTE-491 | E-155a | fenol formaldehyd | 0,3 0,06 |  |
| Taśma chłodząca LTE-492 | E-155b | fenol formaldehyd | 0,075 0,015 |  |
| Taśma chłodząca – kruszenie nowolaków | E-156 | pył ogółem pył PM 10 pył PM 2,5 | 0,324 0,324 0,324 |  |
| Rozlew trójetyloaminy | E-158a | trójetyloamina | 0,556 |  |
| Rozlew trójetyloaminy | E-158b | trójetyloamina | 0,556 |  |
| Pompownia surowców ciekłych | E-160 | fenol formaldehyd styren węglowodory alifatyczne | 0,0001 0,0001 0,00003 0,00012 |  |
| Pompy próżniowe i reaktory z oprzyrządowaniem w węźle poliestrów II Węzeł żywic poliestrowych II: reaktory LA-301P, LA-306P1, LA-301P3, LA-301P4 | E-161 | fenol formaldehyd ksylen styren | 0,0004 0,0009 0,0001 0,0007 |  |
| Zasyp bezwodników i zasyp PET żywic poliestrowych II Węzeł żywic poliestrowych II: reaktory LA-301P, LA-306P1, LA-301P3, LA-301P4 | E-162 | pył ogółem pył PM 10 pył PM 2,5 | 0,0021 0,0021 0,0021 |  |
| Reaktor do stabilizacji żywicy i zasyp kredy i talku – reaktor LA-3901 | E-163 | pył ogółem pył PM 10 pył PM 2,5 | 0,072 0,072 0,072 |  |
| Stanowisko pakowania wyrobów gotowych (węzeł mielenia nowolaków) | E-170 | pył ogółem pył PM 10 pył PM 2,5 | 0,0925 0,0925 0,0925 |  |
| Stanowisko zasypu żywic i dodatków do mielonych żywic (węzeł mielenia nowolaków) | E-171 | pył ogółem pył PM 10 pył PM 2,5 | 0,0613 0,0613 0,0613 |  |
| Urządzenia w pomieszczeniach węzła produkcyjnego szpachli i żelkotów (wyciąg ogólny) | E-180 | styren ksylen | 0,021 0,036 |  |
| Urządzenia w pomieszczeniach węzła produkcyjnego szpachli i żelkotów (wyciąg ogólny) | E-181 | styren ksylen | 0,021 0,036 |  |
| Stanowisko zasypu surowców (węzeł produkcyjny szpachli i żelkotów) | E-182 | pył ogółem pył PM 10 pył PM 2,5 | 0,021 0,021 0,021 |  |
| Zbiornik fenolu LV-001 | LV-001 | fenol | 0,0052 |  |
| Zbiornik formaliny LV-003 | LV-003 | formaldehyd | 0,0022 |  |
| Zbiornik formaliny LV-004 | LV-004 | formaldehyd | 0,0022 |  |
| Zbiornik glikolu propylenowego LV-006 | LV-006 | glikol | 0,109 |  |
| Zbiornik wody amoniakalnej LV-007 | LV-007 | amoniak | 0,093 |  |
| Zbiornik glikolu dwuetylenowego LV-008 | LV-008 | glikol | 0,108 |  |
| Zbiornik glikolu etylenowego LV-009 | LV-009 | glikol | 0,1108 |  |
| Zbiornik styrenu LV-012 | LV-012 | styren | 0,036 |  |
| Zbiornik styrenu LV-018 | LV-018 | styren | 0,036 |  |
| Zbiornik benzyny lakowej LV-019 | LV-019 | węglowodory alifatyczne – mieszanina (benzyna) | 0,0256 |  |
| Zbiornik butanolu LV-020 | LV-20 | butanol | 0,2363 |  |
| Zbiornik fenolu LV-021 | LV-21 | fenol | 0,0052 |  |
| Zbiornik styrenu LV-022 | LV-22 | styren | 0,036 |  |
| Zbiornik fenolu LV-023 | LV-23 | fenol | 0,0052 |  |

I.6. W podpunkcie II.1.1.2. tabela nr 6 otrzymuje brzmienie:

Tabela nr 6

| Źródło emisji | Emitor | Dopuszczalna wielkość emisji |
| --- | --- | --- |
|  |  | Rodzaj substancji zanieczyszczających | kg/h |
| Urządzenia w Hali produkcyjnej (wyciąg mechaniczny z hali ze strefy niewybuchowej) | E-25 | formaldehyd | 0,05 |
| Reaktory i zbiorniki formaliny (odpowietrzanie) Węzeł do produkcji żywic odlewniczych, półproduktów i utwardzaczy, żywic różnych i roztworów kwasów – reaktory: AA-5, AA-6, AA-1T. Węzeł do produkcji żywic mocznikowo formaldehydowych, melaminowo-formaldehydowych – reaktory: AA-1, AA-2, AA-3, AA-4, AA-8. Zbiorniki formaliny AV-01, AV-02. | E-25a | formaldehyd | 0,1 |
| Urządzenia w Hali produkcyjnej (wyciąg mechaniczny z hali ze strefy zagrożonej wybuchem) | E-25b | formaldehyd alkohol furfurylowy | 0,03 0,08 |
| Urządzenia do produkcji utwardzaczy i wypełniaczy sypkich – Obiekt B-10 | E-20 | pył ogółem pył PM 10 pył PM 2,5 | 0,018 0,018 0,018 |
| Zbiornik żywicy Ekotec AA-400 | AA-400 | alkohol furfurylowy | 0,0001 |
| Zbiornik żywicy Famak AA-401 | AA-401 | formaldehyd | 0,0022 |
| Mieszalnik 12 AA-402 | AA-402 | formaldehyd | 0,0054 |
| mieszalnik 15 AA-403 | AA-403 | formaldehyd | 0,0054 |
| Homogenizator 1 AA-404 | AA-404 | formaldehyd | 0,0027 |
| Homogenizator 2 AA-405 | AA-405 | formaldehyd | 0,0027 |
| Homogenizator 3 AA-406 | AA-406 | formaldehyd | 0,0027 |
| Homogenizator 4 AA-407 | AA-407 | formaldehyd | 0,0027 |
| Zbiornik glikolu dwuetylowego AV-3 | AV-3 | glikol | 0,0038 |
| Zbiornik alkoholu furfurylowego AV-4 | AV-4 | alkohol furfurylowy | 0,0021 |

I.7. W podpunkcie II.1.1.3. tabela nr 7 otrzymuje brzmienie:

Tabela nr 7

| Źródło emisji | Emitor | Dopuszczalna wielkość emisji |
| --- | --- | --- |
|  |  | Rodzaj substancji zanieczyszczających | kg/h |
| Absorber (odpowietrzenie) | E-4a | formaldehyd tlenek węgla | 0,048 1,625 |
| Urządzenia w hali produkcyjnej (wyciąg mechaniczny) | E-5a | formaldehyd węglowodory alifatyczne metanol | 0,02 0,004 0,039 |
| Zbiornik formaliny FV-401 | FV-401 | formaldehyd | 0,0026 |
| Zbiornik formaliny FV-402 | FV-402 | formaldehyd | 0,0026 |
| Zbiornik formaliny stężonej FV-418 | FV-418 | formaldehyd | 0,003 |
| Zbiornik formaliny stężonej FV-419 | FV-419 | formaldehyd | 0,003 |
| Zbiornik formaliny stężonej FV-450 | FV-450 | formaldehyd | 0,003 |
| Zbiornik metanolu FV-001 | FV-001 | metanol | 2,0502 |
| Zbiornik metanolu FV-007 | FV-007 | metanol | 2,0502 |

I.8. W podpunkcie II.1.1.4. tabela 8 otrzymuje brzmienie:

Tabela nr 8

| Emitor | Nazwa substancji | Dopuszczalna ilość substancji zanieczyszczających w mg/m3u (dla dioksyn i furanów w ng/m3), przy zawartości 11% tlenu w gazach odlotowych |
| --- | --- | --- |
|  |  | średnie dobowe | średnie trzydziestominutowe |
| E-159 | pył | 10 | 30 |
|  | substancje organiczne w postaci gazów i par wyrażone jako całkowity węgiel organiczny | 10 | 20 |
|  | chlorowodór | 10 | 60 |
|  | fluorowodór | 1 | 4 |
|  | dwutlenek siarki | 50 | 200 |
|  | tlenek węgla | 50 | 100 |
|  | tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu | 400 | - |
|  | metale ciężkie i ich związki wyrażone jako metal | średnie z próby o czasie trwania od 30 minut do 8 godzin |
|  | kadm + tal | 0,05 | - |
|  | rtęć | 0,05 | - |
|  | antymon+arsen+ołów+chrom+kobalt +miedź+mangan+nikiel+wanad | 0,5 | - |
|  | dioksyny i furany | średnia z próby o czasie trwania od 30 minut do 8 godzin 0,1 |

I.9. W podpunkcie II.1.1.5. tabela nr 9 otrzymuje brzmienie:

Tabela nr 9

| Źródło emisji | Emitor | Dopuszczalna wielkość emisji |
| --- | --- | --- |
|  |  | Rodzaj substancji zanieczyszczających | [mg/m3u] przy zaw. 3% tlenu w gazach odlotowych |
| Kocioł UL-SX o mocy 8,9 MW | E-1 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył | 300 35 5 |
| Kocioł Viessmann 200HS o mocy 7,2 MW | E-2 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył | 300 35 5 |

I.10. W podpunkcie II.1.2.1. tabela nr 10 otrzymuje brzmienie:

Tabela nr 10

| Lp. | Rodzaj substancji zanieczyszczających | Dopuszczalna wielkość emisji [Mg/rok] |
| --- | --- | --- |
| 1. | amoniak | 0,0112 |
| 2. | glikol | 0,0115 |
| 3. | fenol | 0,7589 |
| 4. | formaldehyd | 0,4651 |
| 5. | ksylen | 0,5852 |
| 6. | styren | 0,5456 |
| 7. | trójetyloamina | 0,178 |
| 8. | węglowodory alifatyczne | 0,7374 |
| 9. | pył ogółem w tym pył PM 10 w tym pył PM 2,5 | 2,3556 2,3556 2,3556 |
| 10. | dwutlenek azotu | 10,2077 |
| 11. | dwutlenek siarki | 0,5201 |
| 12. | butanol | 0,0071 |

I.11. W podpunkcie II.1.2.2. tabela nr 11 otrzymuje brzmienie:

Tabela nr 11

| Lp. | Rodzaj substancji zanieczyszczających | Dopuszczalna wielkość emisji [Mg/rok] |
| --- | --- | --- |
| 1. | formaldehyd | 1,4479 |
| 2. | alkohol furfurylowuy | 0,6412 |
| 3. | glikol | 0,0289 |
| 4. | pył ogółem w tym pył PM 10 w tym pył PM 2,5 | 0,108 0,108 0,108 |

I.12. W podpunkcie II.1.2.3. tabela nr 12 otrzymuje brzmienie:

Tabela nr 12

| Lp. | Rodzaj substancji zanieczyszczających | Dopuszczalna wielkość emisji [Mg/rok] |
| --- | --- | --- |
| 1. | formaldehyd | 0,3079 |
| 2. | tlenek węgla | 4,875 |
| 3. | metanol | 3,3463 |
| 4. | węglowodory alifatyczne | 0,032 |

I.13. W podpunkcie II.1.2.4. tabela nr 13 otrzymuje brzmienie:

Tabela nr 13

| Lp. | Rodzaj substancji zanieczyszczających | Dopuszczalna wielkość emisji [Mg/rok] |
| --- | --- | --- |
| 1. | pył ogółem w tym pył PM 10 w tym pył PM 2,5 | 1,728 1,728 1,728 |
| 2. | substancje organiczne w postaci gazów i par wyrażone jako całkowity węgiel organiczny | 1,046 |
| 3. | chlorowodór | 1,44 |
| 4. | fluorowodór | 0,144 |
| 5. | dwutlenek siarki | 7,2 |
| 6. | tlenek węgla | 7,84 |
| 7. | tlenek azot i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu | 31,36 |
| 8. | metale ciężkie i ich związki wyrażone jako metal: |  |
|  | kadm+tal | 0,008 |
|  | rtęć | 0,008 |
|  | antymon+arsen+ołów+chrom+kobalt+miedź+mangan+nikiel+wanad | 0,08 |
| 9. | dioksyny i furany | 20 mg/rok |

I.14. W podpunkcie II.1.2.5. tabela nr 14 otrzymuje brzmienie:

Tabela nr 14

| Lp. | Rodzaj substancji zanieczyszczających | Dopuszczalna wielkość emisji [Mg/rok] |
| --- | --- | --- |
| 1. | dwutlenek azotu | 22,1325 |
| 2. | dwutlenek siarki | 1,1278 |
| 3. | pył ogółem w tym pył PM 10 w tym pył PM 2,5 | 0,2042 0,2042 0,2042 |

I.15. W podpunkcie IV.1.1.1. tabela nr 26 otrzymuje brzmienie:

Tabela nr 26

| Emitor | Wysokość emitora [m] | Średnica emitora u wylotu [m] | Prędkość gazów na wylocie z emitora [m/s] | Temperatura gazów odlotowych na wylocie emitora [K] | Czas pracy emitora [h/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E-150a | 35 | 1,7 | 11 | 293 | 8000 |
| E-150b | 20 | 0,5 | 16,3 | 293 | 8000 |
| E-150c | 20 | 0,5 | 16,3 | 293 | 8000 |
| E-151 | 25 | 0,3 | 3,3 | 353 | 8000 |
| E-152a | 22 | 0,4 | 5,8 | 473 | 8000 |
| E-152c | 17 | 0,5 | 7,1 | 473 | 8000 |
| E-153a | 20 | 0,25 | 7,1 | 288 | 700 |
| E-153b | 20 | 0,3 | 6,6 | 288 | 120 |
| E-153c | 20 | 0,25 | 7,1 | 288 | 120 |
| E-154 | 20 | 0,20 | 1,3 | 288 | 300 |
| E-155a | 20 | 0,2 | 12,7 | 288 | 1200 |
| E-155b | 20 | 0,2 | 12,7 | 288 | 1200 |
| E-156 | 8 | 0,4 | 14,3 | 288 | 2400 |
| E-158a | 20 | 0,2 | 9,2 | 293 | 160 |
| E-158b | 20 | 0,2 | 9,2 | 293 | 160 |
| E-160 | 5 | 0,12 | 5 | 293 | 1000 |
| E-161 | 19 | 0,15 | 5,9 | 303 | 120 |
| E-162 | 23 | 0,3 | 3,3 | 293 | 620 |
| E-163 | 7,2 | 0,315 | 5,8 | 293 | 300 |
| E-170 | 22 | 0,3x0,5 | 0,0 (poziomy) | 288 | 8000 |
| E-171 | 22 | 0.3x0.5 | 0,0 (poziomy) | 288 | 8000 |
| E-180 | 8 | 0,4x0,6 | 0,0 (poziomy) | 288 | 8000 |
| E-181 | 8 | 0,4x0,6 | 0,0 (poziomy) | 288 | 8000 |
| E-182 | 14,0 | 0,25 | 9 | 288 | 8000 |
| LV-001 | 7,5 | 0,05 | 7,1 | 287 | 160 |
| LV-003 | 7,5 | 0,05 | 7,1 | 287 | 180 |
| LV-004 | 7,5 | 0,05 | 7,1 | 287 | 180 |
| LV-006 | 7,5 | 0,05 | 0,7 | 287 | 25 |
| LV-007 | 7,5 | 0,05 | 0,7 | 287 | 120 |
| LV-008 | 7,5 | 0,05 | 0,7 | 287 | 40 |
| LV-009 | 7,5 | 0,05 | 0,7 | 287 | 40 |
| LV-012 | 7,5 | 0,05 | 4,2 | 287 | 105 |
| LV-018 | 7,5 | 0,05 | 4,2 | 287 | 60 |
| LV-019 | 7,5 | 0,05 | 4,2 | 287 | 50 |
| LV-020 | 7,5 | 0,05 | 4,2 | 287 | 30 |
| LV-021 | 9,5 | 0,05 | 2,8 | 287 | 100 |
| LV-022 | 7,5 | 0,05 | 2,8 | 287 | 50 |
| LV-023 | 7,5 | 0,05 | 2,8 | 287 | 100 |

I.16. W podpunkcie IV.1.1.2. tabela nr 27 otrzymuje brzmienie:

Tabela nr 27

| Rodzaj urządzenia | Emitor | Typ | Sprawność [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| Dopalacz katalityczny | E-151 | LO-11, temperatura spalania 280-370°C, przepływ gazów 500-600 m3/h | 95-98 |
| Filtr pulsacyjny workowy – 4 szt. | E-153a, E-153b, E-153c, E-156 | HIT, powierzchnia filtracyjna 8,4-11,2 m2, przepływ 180 m3/m2/h | 95-98 |
| Filtr pulsacyjny workowy – 3 szt. | E-170, E-171, E-182 | FMKZ25, powierzchnia filtracji 15-88 m2, przepływ powietrza 1000-10000 m3/h | 98 |

I.17. W podpunkcie IV.1.2.1. tabela nr 28 otrzymuje brzmienie:

Tabela nr 28

| Emitor | Wysokość emitora [m] | Średnica emitora u wylotu [m] | Prędkość gazów na wylocie z emitora [m/s] | Temperatura gazów odlotowych na wylocie emitora [K] | Czas pracy emitora [h/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E-25 | 8 | 0,8 | 5 | 293 | 8000 |
| E-25a | 15 | 0,3 | 3 | 293 | 8000 |
| E-25b | 12 | 0,4 | 6,4 | 293 | 8000 |
| E-20 | 11 | 0,25 | 10,9 | 291 | 6000 |
| AA-400 | 7,5 | 0,05 | 2,8 | 287 | 1000 |
| AA-401 | 7,5 | 0,05 | 2,8 | 287 | 136 |
| AA-402 | 7,5 | 0,05 | 2,8 | 287 | 260 |
| AA-403 | 7,5 | 0,05 | 2,8 | 287 | 260 |
| AA-404 | 7,5 | 0,05 | 2,8 | 287 | 260 |
| AA-405 | 7,5 | 0,05 | 2,8 | 287 | 260 |
| AA-406 | 7,5 | 0,05 | 2,8 | 287 | 1000 |
| AA-407 | 7,5 | 0,05 | 2,8 | 287 | 260 |
| AV-3 | 7,5 | 0,05 | 2,8 | 287 | 760 |
| AV-4 | 7,5 | 0,05 | 2,8 | 287 | 500 |

I.18. W podpunkcie IV.1.2.2. tabela nr 29 otrzymuje brzmienie:

Tabela nr 29

| Rodzaj urządzenia | Emitor | Typ | Sprawność [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| Skruber | E-25a | Przeciwprądowy, objętość 13 m3, średni przepływ gazów 2700 m3/h | 90-92 |
| Filtr kasetowy | E-20 | FMKZ25, powierzchnia filtracji 15-88 m2, przepływ powietrza 1000-10000 m3/h | 98 |

I.19. W podpunkcie IV.1.3.1. tabela nr 30 otrzymuje brzmienie:

Tabela nr 30

| Emitor | Wysokość emitora [m] | Średnica emitora u wylotu [m] | Prędkość gazów na wylocie z emitora [m/s] | Temperatura gazów odlotowych na wylocie emitora [K] | Czas pracy emitora [h/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E-5a | 23 | 0,6 | 35 | 297 | 8000 |
| E-4a | 29 | 0,35 | 5 | 297 | 3000 |
| FV-401 | 7,5 | 0,05 | 2,8 | 287 | 460 |
| FV-402 | 7,5 | 0,05 | 2,8 | 287 | 460 |
| FV-418 | 7,5 | 0,05 | 2,8 | 287 | 130 |
| FV-419 | 7,5 | 0,05 | 2,8 | 287 | 100 |
| FV-450 | 7,5 | 0,05 | 2,8 | 287 | 270 |
| FV-001 | 7,5 | 0,05 | 2,8 | 287 | 1000 |
| FV-007 | 7,5 | 0,05 | 2,8 | 287 | 270 |

I.20. W podpunkcie IV.1.4.1. tabela nr 31 otrzymuje brzmienie:

Tabela nr 31

| Emitor | Wysokość emitora [m] | Średnica emitora u wylotu [m] | Prędkość gazów na wylocie z emitora [m/s] | Temperatura gazów odlotowych na wylocie emitora [K] | Czas pracy emitora [h/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E-159 | 25 | 0,8 | 15,8 | 433 | 8500 |

I.21. W podpunkcie IV.1.4.2. tabela nr 32 otrzymuje brzmienie:

Tabela nr 32

| Rodzaj urządzenia | Emitor | Typ | Sprawność [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| Filtr pulsacyjny workowy | E-159 | OP-2x12/8-5,0, powierzchnia filtracji 140 m2, ilość wkładów filtracyjnych 112 szt., temperatura pracy do 240°C | 99,9 |

I.22. W podpunkcie IV.1.5.1. tabela nr 33 otrzymuje brzmienie:

Tabela nr 33

| Emitor | Wysokość emitora [m] | Średnica emitora u wylotu [m] | Prędkość gazów na wylocie z emitora [m/s] | Temperatura gazów odlotowych na wylocie emitora [K] | Czas pracy emitora [h/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E-1 | 23 | 0,9 | 6,8 | 370 | 8000 |
| E-2 | 23 | 0,9 | 5,9 | 370 | 8000 |

I.23. W punkcie V.1. tabela nr 52 otrzymuje brzmienie:

Tabela nr 52

| Lp. | Rodzaj materiałów i surowców | Zużycie | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Energia elektryczna | 17 000 | MWh/rok |
| 2. | Energia cieplna | 300 000 | GJ/rok |
| 3. | Gaz ziemny | 2 200 000 | m3/rok |
| 4. | Woda: - na potrzeby socjalne - na potrzeby technologiczne - chłodnicza | 40 000 10 000 100 000 | m3/rok |
| 5. | Fenol | 40 000 | Mg/rok |
| 6. | Formalina stabilizowana 100% | 25 000 | Mg/rok |
| 7. | Kwas siarkowy 40% | 350 | Mg/rok |
| 8. | Kwas siarkowy 25% | 500 | Mg/rok |
| 9. | Inne kwasy | 500 | Mg/rok |
| 10. | Mocznik nawozowy | 7 000 | Mg/rok |
| 11. | Ług sodowy 100% | 3 000 | Mg/rok |
| 12. | Woda amoniakalna 100% | 500 | Mg/rok |
| 13. | Bezwodnik kwasu maleinowego | 5 000 | Mg/rok |
| 14. | Bezwodnik kwasu ftalowego | 5 000 | Mg/rok |
| 15. | Azot ciekły | 1 000 | Mg/rok |
| 16. | Alkohol butylowy | 600 | Mg/rok |
| 17. | Alkohol izopropylowy | 100 | Mg/rok |
| 18. | Benzyna do lakierów | 10 000 | Mg/rok |
| 19. | Dwumetyloetanoloamina DMEA | 30 | Mg/rok |
| 20. | Dwucyklopentadien | 500 | Mg/rok |
| 21. | Dwumetyloacedamid /DMAA/ | 20 | Mg/rok |
| 22. | Epidian 5 | 50 | Mg/rok |
| 23. | Glikole | 7 000 | Mg/rok |
| 24. | Gliceryna | 1 000 | Mg/rok |
| 25. | Ksylen | 350 | Mg/rok |
| 26. | Styren | 10 000 | Mg/rok |
| 27. | Oleje roślinne | 10 000 | Mg/rok |
| 28. | Nonylofenol | 200 | Mg/rok |
| 29. | Pentaerytryd | 2 000 | Mg/rok |
| 30. | Paratoluenosulfonamid | 25 | Mg/rok |
| 31. | Metanol | 2 000 | Mg/rok |
| 32. | Paraformaldehyd | 250 | Mg/rok |
| 33. | Wodorotlenek potasu | 150 | Mg/rok |
| 34. | Wodorotlenek baru | 60 | Mg/rok |
| 35. | Trójetyloamina | 100 | Mg/rok |
| 36. | Monoetyloamina | 50 | Mg/rok |
| 37. | Utwardzacze | 80 | Mg/rok |
| 38. | Spirytus bezwodny | 50 | Mg/rok |
| 39. | Urotropina | 3 500 | Mg/rok |
| 40. | PET | 5 500 | Mg/rok |
| 41. | Inne | 15 000 | Mg/rok |

I.24. W punkcie V.2. tabela nr 53 otrzymuje brzmienie:

Tabela nr 53

| Lp. | Rodzaj surowców i materiałów | Zużycie | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Energia elektryczna | 1 500 | MW/rok |
| 2. | Energia cieplna | 30 000 | GJ/rok |
| 3. | Woda: - na potrzeby socjalne - na potrzeby technologiczne - na potrzeby chłodnicze | 2 000 2 000 1 500 000 | m3/rok |
| 4. | Mocznik | 9 000 | Mg/rok |
| 5. | Formalina | 7 000 | Mg/rok |
| 6. | Melamina | 1 000 | Mg/rok |
| 7. | Kwas siarkowy | 50 | Mg/rok |
| 8. | Kwas amidosulfonowy | 50 | Mg/rok |
| 9. | Kwas mrówkowy 85% | 50 | Mg/rok |
| 10. | Inne kwasy | 20 | Mg/rok |
| 11. | Ług sodowy 100% | 3 | Mg/rok |
| 12. | Woda amoniakalna 100% | 5 | Mg/rok |
| 13. | Bezwodnik kwasu maleinowego | 100 | Mg/rok |
| 14. | Glikol dwuetylenowy | 300 | Mg/rok |
| 15. | Glikol monoetylenowy | 200 | Mg/rok |
| 16. | Alkohol furfurylowy | 3 000 | Mg/rok |
| 17. | Etanol | 100 | Mg/rok |
| 18. | Paraformaldehyd | 1 000 | Mg/rok |
| 19. | Trójetyloamina | 100 | Mg/rok |
| 20. | Saletra amonowa | 100 | Mg/rok |
| 21. | Winacet | 500 | Mg/rok |
| 22. | Silitin | 50 | Mg/rok |
| 23. | Kreda techniczna | 1 300 | Mg/rok |
| 24. | Kreda strącana | 1 500 | Mg/rok |
| 25. | Kaolin | 250 | Mg/rok |
| 26. | Garbnik mimoza | 250 | Mg/rok |
| 27. | Mąka pszenna | 1 100 | Mg/rok |
| 28. | Mąka żytnia | 800 | Mg/rok |
| 29. | Inne | 12 000 | Mg/rok |

I.25. W punkcie V.5. tabela nr 56 otrzymuje brzmienie:

Tabela nr 56

| Lp. | Rodzaj materiałów i surowców | Zużycie | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Energia elektryczna | 4 000 | MWh/rok |
| 2. | Gaz ziemny | 14 000 000 | m3/rok |
| 3. | Woda - cele socjalne - cele technologiczne (woda zasilająca) - chłodnicza | 3 000 150 000 3 000 | m3/rok |

I.26. W punkcie VI.2. podpunkty VI.2.1., VI.2.2., VI.2.3. i VI.2.5. otrzymują brzmienie:

„VI.2.1. Instalacja do produkcji żywic fenolowych i poliestrowych.

VI.2.1.1. Stanowiska do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów 
do powietrza będą zamontowane na emitorach E-150a, E-150b, E-150c, E-151, 
E-152a, E-152c, E-153a, E-153b, E-153c, E-154, E-155a, E-155b, E-156, E-158a, 
E-158b, E-162, E-163 E-170, E-171, E-180, E-181 i E-182.

VI.2.1.2. Zobowiązuję LERG S.A. w Pustkowie do przeprowadzania pomiarów emisji fenolu i formaldehydu do powietrza z emitorów E-150a, E-151, E-154, E-155a raz 
w roku.

VI.2.2. Instalacja do produkcji żywic aminowych.

VI.2.2.1. Stanowiska do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów 
do powietrza będą zamontowane na emitorach E-20, E-25, E-25a i E-25b.

VI.2.2.2. Zobowiązuję LERG S.A. w Pustkowie do przeprowadzania pomiarów emisji do powietrza: pyłu z emitora E-20 raz w roku, formaldehydu z emitorów E-25, E-25a, E-25b raz w roku oraz alkoholu furfurylowego z emitora E-25b raz w roku.

VI.2.3. Instalacja do produkcji formaliny

VI.2.3.1. Stanowiska do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów do powietrza będą zamontowane na emitorach E-5a.

VI.2.3.2. Zobowiązuję LERG S.A. w Pustkowie do przeprowadzania pomiarów emisji formaldehydu do powietrza z emitora E-5a raz w roku.

VI.2.5. Instalacja do spalania paliw

VI.2.5.1. Stanowiska do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów 
do powietrza będą zamontowane na emitorach E-1 i E-2.

VI.2.5.2. Częstotliwość, czas, zakres i metodyka prowadzonych pomiarów będą zgodne z wymogami określonymi w obowiązujących w tym zakresie przepisach szczegółowych.”

I.27. W punkcie XI dodaje się podpunkty: XI.3 oraz XI.4 o brzmieniu:

„XI.3. W terminie do 31 grudnia 2013 r. przeprowadzić pomiary składu frakcyjnego pyłu wprowadzanego do powietrza emitorami: E-20, E-152a lub E-152c, E-153a, 
E-153b, E-153c, E-156, E-162, E-163, E-170, E-171, E-182.

XI.4. W terminie do 30 czerwca 2014 r. należy wystąpić z wnioskiem o zmianę pozwolenia zintegrowanego w części dotyczącej wielkości emisji pyłów 
z poszczególnych emitorów oraz emisji rocznej dla instalacji (w sytuacji rozbieżności w składzie frakcyjnym wykazanym pomiarami, o którym mowa w pkt. XI.3 
w stosunku do poziomu ujętego w niniejszej decyzji).”

II. Pozostałe warunki decyzji pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 15 października 2012 r., znak: PO/1324/2012, LERG S.A., Pustków-Osiedle 59D, 39-206 Pustków 3 (REGON 850022800) wystąpiła o zmianę decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 stycznia 2007 r., znak: 
ŚR.IV-6618/21/05, zmienionej decyzją Marszałka Województwa Podkarpackiego 
z dnia 29 stycznia 2009 r. znak: RŚ.VI.7660/13-1/08, udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji żywic fenolowych i poliestrowych, instalacji do produkcji żywic aminowych, instalacji do produkcji formaliny, instalacji 
do termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych oraz instalacji 
do spalania paliw.

Informacja o przedmiotowym wniosku została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 
i jego ochronie pod numerem 748/2012.

Wniosek został przesłany Ministrowi Środowiska przy piśmie z dnia 
29 października 2012 r. znak: OS-I.7222.47.7.2012.MH wraz z kserokopią uiszczenia opłaty rejestracyjnej.

Na terenie Spółki eksploatowane są instalacje do wytwarzania podstawowych produktów lub półproduktów chemii organicznej oraz instalacja do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, które zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 1 lit. a 
i § 2 ust. 1 pkt. 41 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zaliczane są do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Tym samym zgodnie z art. 378 
ust. 2a pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska organem właściwym do zmiany decyzji jest marszałek województwa.

Na terenie Spółki eksploatowane są również instalacje: do mielenia żywic nowolakowych (objęta pozwoleniem na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, udzielonym decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 12 marca 2007 r. znak: 
ŚR.IV-6610-7/2/07) oraz do produkcji utwardzaczy i wypełniaczy (objęta pozwoleniem na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, udzielonym decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 14 października 2005 r. znak: ŚR.IV-6610-7/11/05). Eksploatacja powyższych instalacji nie wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego, jednakże zgodnie z art. 203 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, pismem z dnia 15 października 2012 r. znak: PO/1324/2012 Spółka wystąpiła z wnioskiem o objęcie pozwoleniem zintegrowanym instalacji niewymagających takiego pozwolenia. Wniosek został uwzględniony przez organ ochrony środowiska właściwy do wydania pozwolenia.

Ponadto pismem z dnia 15 października 2012 r. znak: PO/1325/2012, 
LERG S.A. wystąpiła o wyłączenie z udostępniania schematów technologicznych instalacji do produkcji: żywic aminowych, formaliny oraz żywic fenolowych 
i poliestrowych. Po rozpatrzeniu wniosku stwierdzono, że w/w schematy stanowią informację o wartości handlowej, której udostępnienie mogłoby pogorszyć konkurencyjną pozycję Spółki i na podstawie art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) wyłączono je z udostępniania.

Po dokonaniu analizy przedstawionej dokumentacji uznano, że nastąpiła istotna zmiana w funkcjonowaniu instalacji objętych przedmiotowym pozwoleniem, która może spowodować znaczące zwiększenie negatywnego oddziaływania 
na środowisko. Wobec faktu, że wprowadzone zmiany technologiczne spowodowały zmiany ilościowe i jakościowe zużywanych surowców, wzrost zużywanych surowców, mediów i wzrost emisji do środowiska w ww. instalacji uznano, że wnioskowana zmiana pozwolenia jest istotną zmianą zgodnie z art.3 pkt 7 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Pismem z dnia 29 października 2012 r. znak: OS-I.7222.47.7.2012.MH zawiadomiono o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego, oraz podano do publicznej wiadomości informacje 
o miejscu i czasie wyłożenia dokumentacji do wglądu i możliwości składania uwag dotyczących przedmiotowego wniosku. Ogłoszenie przez 21 dni (12 listopada 2012 r. – 3 grudnia 2012 r.) było dostępne na stronach internetowych i tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Dębica oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, a także na terenie LERG S.A., w miejscu ogólnie dostępnym. W okresie udostępniania nie wniesiono żadnych uwag i wniosków.

Po zapoznaniu się z wnioskiem stwierdzono, że w sposób dostateczny przedstawia on wszystkie zagadnienia istotne z punktu widzenia ochrony środowiska.

Wnioskowane zmiany pozwolenia zintegrowanego dotyczyć będą:

- instalacji żywic fenolowych i poliestrowych, w szczególności.: rozbudowy węzłów do produkcji żywic nowolakowych oraz poliestrowych, włączenia w skład instalacji węzła mielenia żywic nowolakowych, budowy stokażu surowców wraz ze stanowiskiem do rozładunku autocystern, zmiany sposobu wykorzystania zbiorników na tacy B-140C, rozbudowy stokażu fenolu o dodatkowy zbiornik fenolu, zmiany sposobu wykorzystania zbiorników na stokażu B-151, zamiany kotła ONC, uruchomienia węzła żelkotów i szpachli oraz dostosowania zapisów pozwolenia do aktualnych potrzeb wynikających z bieżącej eksploatacji (zmiana na aktualne parametrów oraz czasów pracy emitorów, wielkości emisji, ilości powstających odpadów);

- instalacji do produkcji żywic aminowych: włączenia w skład instalacji węzła 
do utwardzaczy i wypełniaczy oraz dostosowania zapisów pozwolenia 
do aktualnych potrzeb wynikających z bieżącej eksploatacji,

- instalacji do produkcji formaliny: zwiększenia czasu pracy instalacji oraz dostosowania zapisów pozwolenia do aktualnych potrzeb wynikających 
z bieżącej eksploatacji,

- instalacji do spalania paliw (zakładowej kotłowni gazowej) – rozbudowy o drugi kocioł zasilany gazem.

Na wszystkie zamierzenia inwestycyjne prowadzący instalację uzyskał decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach Wójta Gminy Dębica: z dnia 28 sierpnia 
2007 r., znak: GPK-7624/12/2007 (budowa stokażu surowców dla wydziału fenoplastów i poliestrów), z dnia 16 listopada 2011 r., znak: OŚR.6220.10.2012.KO (rozbudowa węzła do produkcji żywic nowolakowych) i z dnia 23 lutego 2012 r. znak: OŚR.6220.29.2011.KO (budowa stokażu surowców, stanowiska rozładowczego autocystern, przebudowa dróg na Wydziale Żywic Fenolowych i Poliestrowych).

Prace inwestycyjne związane z budową stokażu surowców dla wydziału fenoplastów i poliestrów oraz rozbudową węzła do produkcji żywic nowolakowych zostały już zrealizowane. Budowa nowego stokażu surowców dla instalacji 
do produkcji żywic fenolowych i poliestrowych (obiekt B-140E) zakończona zostanie do 31 grudnia 2014 r. w związku z tym w niniejszej decyzji warunki dotyczące magazynowania surowców i produktów w instalacji do produkcji żywic fenolowych 
i poliestrowych określone zostały w dwóch wariantach.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w instalacji do produkcji żywic fenolowych i poliestrowych zwiększeniu ulegnie wielkość zanieczyszczeń emitowanych do powietrza. Sumaryczna roczna emisja wszystkich zanieczyszczeń 
z instalacji ulegnie zwiększeniu o 134%, co jest wynikiem powstania nowych źródeł emisji – nowe i zmodernizowane linie produkcyjne, oraz linie istniejące objęte dotychczas pozwoleniem na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza. Ponadto zwiększeniu ulegnie zużycie energii elektrycznej (o 0,125%), energii cieplnej (o 7%), gazu (o 22%) oraz wody (o 7%). Wzrośnie również ilość materiałów 
i surowców wykorzystywanych w procesie produkcyjnym (o 17%).

Główną zmianą wprowadzoną w instalacji do produkcji żywic aminowych jest włączenie w jej granice węzła utwardzaczy i wypełniaczy, objętej dotychczas pozwoleniem na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. W związku 
z wprowadzonymi zmianami zwiększeniu o 5% ulegnie roczna emisja zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza z instalacji. Ponadto o 81% wzrośnie ilość wykorzystywanych materiałów i surowców.

W związku ze zwiększeniem czasu pracy niektórych urządzeń w instalacji 
do produkcji formaliny wzrośnie emisja niektórych substancji zanieczyszczających. Sumaryczna roczna emisja wszystkich zanieczyszczeń z instalacji ulegnie zwiększeniu o 42%.

W związku z wprowadzeniem w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 
24 sierpnia 2012r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu nowego zanieczyszczenia pyłu zawieszonego PM2,5 oraz określeniem dla niego poziomu dopuszczalnego w powietrzu w niniejszej decyzji na wniosek zarządzającego rozszerzono listę substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza 
z instalacji o pył zawieszony PM2,5. Dla tej substancji określono również dopuszczalną wielkość emisji. Frakcja pyłu zawieszonego PM 2,5 wchodzi w skład pyłu ogółem, który był ujęty w obowiązującym pozwoleniu.

W związku z tym, że zaproponowana przez zarządzającego wielkość emisji nie została zweryfikowana w oparciu o pomiary emisji, a wyliczona teoretycznie 
w punkcie XI decyzji zobowiązano Spółkę do wykonania pomiarów składu frakcyjnego pyłu wprowadzanego do powietrza emitorami: E-20, E-152a lub E152c, 
E-153a, E-153b,  E-153c, E-156, E-162, E-163, E-170, E-171, E-182, w terminie 
do 31 grudnia 2013 r. W sytuacji rozbieżności w udziale frakcji pyłu zawieszonego 
PM 2,5 w pyle zawieszonym PM10 wykazanym pomiarami w stosunku do poziomu ujętego w niniejszej decyzji w terminie do 30 czerwca 2014 r. prowadzący instalację ma obowiązek wystąpić z wnioskiem o zmianę pozwolenia zintegrowanego w części dotyczącej wielkości emisji pyłów z poszczególnych emitorów oraz emisji rocznej dla instalacji.

Zgodnie z art. 224 ust 2 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska 
w pozwoleniu ustalono rodzaje oraz ilość gazów lub pyłów dopuszczonych 
do wprowadzenia do powietrza, wyrażone w kg/h dla źródła i emitora oraz w Mg/rok dla instalacji.

Ponadto zgodnie z art. 224 ust. 4 Poś dla źródeł energetycznego spalania paliw powyżej 1 MW, dla których w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji, ustalono standardy emisyjne,  nie określono wielkości emisji innych rodzajów gazów lub pyłów niż objęte standardami.

Analizę instalacji objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego pod kątem najlepszych dostępnych technik przeprowadzono w odniesieniu 
do dokumentów:

- Reference Document on Best Available Techniques for Waste Incineration. (Spalanie odpadów),

- Reference Document on the application of Best Available Techniqes to Industral Cooling Systems (Przemysłowe systemy chłodzenia),

- Reference Document on General Principles of Monitoring (Ogólne zasady dotyczące monitoringu),

- Document on Common Waste Water and Waste Gas Treatment and Management Systemin the Chemical Sector (Dokument referencyjny najlepszych dostępnych technik w powszechnych systemach zarządzania/oczyszczania dla ścieków i gazów odlotowych w sektorze chemicznym),

- Document on the General Principles of Monitoring (Dokument referencyjny
najlepszych dostępnych technik dla ogólnych zasad monitoringu),

- Document on Emissions from Storage of Bulk on Dangerous Materiale (Dokument referencyjny najlepszych dostępnych technik dotyczący emisji związanych ze składowanie masowym lub składowaniem materiałów niebezpiecznych),

- Integrated Pollution Prevention and Control. Best Available Techniques Reference Document on the Manufacture of Organic Fine Chemicals (Dokument referencyjny najlepszych dostępnych technik przy produkcji wysokowartościowych substancji organicznych),

- Integrated Pollution Prevention and Control. Best Available Techniques Reference Document on the Manufacture of the Polymers (Dokumenty referencyjne najlepszych dostępnych technik przy produkcji polimerów).

- Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency (Efektywność Energetyczna)

| Wymogi najlepszej dostępnej techniki określone dokumentami referencyjnymi | Stosowane w zakładzie rozwiązania techniczne gwarantujące spełnienie wymogów najlepszej dostępnej techniki |
| --- | --- |
| Instalacja do termicznego unieszkodliwiania ścieków i gazów odpadowych – spalator gazów i ścieków |
| Zrzuty do środowiska wodnego ścieków powstających w wyniku oczyszczania gazów odlotowych ze spalatora będą ograniczone w praktycznie największym możliwym stopniu | Instalacja nie jest źródłem ścieków powstających podczas oczyszczania spali, gdyż spalanie jest całkowite, do CO2 i H2O i nie ma konieczności mokrego oczyszczania spalin. Powstają wyłącznie ścieki z odmulania i odsalania kotła odzysknicowego i ekonomizera, które kierowane są do kanalizacji zakładowej i dalej do biologicznej oczyszczalni ścieków. |
| W czasie pracy instalacji do spopielania nie powinny być przekraczane następujące koncentracje tlenku węgla w spalinach: - 50 mg/m3 gazu spalinowego określone jako średnia wartość dzienna; - 150 mg/m3 gazu spalinowego, dla co najmniej 95% wszystkich pomiarów określonych jako wartości średnie 10-minutowe lub 100 mg/ m3 gazu spalinowego dla wszystkich pomiarów określonych jako wartości średnie półgodzinne zebrane w okresie 24 godzin. | Instalacja wyposażona jest w aparaturę do ciągłego monitoringu emisji CO w spalinach. Wyniki pomiarów wykazują dotrzymanie wymaganych warunków tj. średnia wartość dzienna CO w spalinach nie przekracza 50 mg/m3. |
| Spalarnie odpadów muszą być zaprojektowane, wyposażone, zbudowane i eksploatowane w taki sposób, aby zapobiegać emisji do powietrza powodującej znaczny wzrost poziomu zanieczyszczenia powietrza w przyziemnej warstwie atmosfery; w szczególności gazy odlotowe będą odprowadzane w sposób kontrolowany poprzez komin, którego wysokość będzie dobrana w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo zdrowia ludzkiego i środowiska | Wysokość emitora została dobrana odpowiednio, aby zapewnić bezpieczeństwo zdrowia ludzkiego i środowiska – wynosi ona 25 m. Wyliczenia rozkładu stężeń zanieczyszczeń wykazały, że wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza emitorem o takiej wysokości gwarantuje dotrzymywanie dopuszczalnych stężeń i wartości odniesienia poza granicami instalacji. Emisja pyłów ze spalatora jest ograniczana poprzez zastosowanie teflonowego filtra workowego. |
| Instalacje do spopielania powinny być projektowane, wyposażone i obsługiwane w taki sposób, aby w gazach spalinowych nie były przekraczane co najmniej wartości graniczne emisji | W instalacji dotrzymywane są standardy emisyjne wymagane rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 roku w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 95 poz. 558), co potwierdzają wykonywane pomiary emisji. |
| Emisja dioksyn i furanów powinna być ograniczona przez zastosowanie najbardziej zawansowanej techniki | Zastosowana technologia spalania i automatyczne sterowanie temperaturą w komorze w połączeniu z systemem monitorującym zapewnia optymalizację procesu spalania pod katem ograniczanie do minimum emisji dioksyn i furanów, co potwierdzają wykonywane pomiary emisji. |
| Ciągłe pomiary następujących substancji: NOX pod warunkiem, że ustalone są wartości graniczne emisji, CO, pył całkowity, całkowita zawartość substancji organicznych, HC1, HF, SO2. | W instalacji prowadzone są ciągłe pomiary stężenia CO, NOX, pyłu, substancji organicznych w postaci gazów i par wyrażonych jako całkowity węgiel organiczny. Emisja HCl. HF i SO2 ze względu na dotrzymywanie standardów emisyjnych jest mierzona okresowo zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie. |
| Instalacje lub urządzenia do termicznego przekształcania odpadów wyposaża się w automatyczny system podawania | Odpady ciekłe i gazy podawane są do spalatora automatycznie z wykorzystaniem sprężonego powietrza. |
| W przypadku wystąpienia zakłóceń w procesach spalania odpadów niebezpiecznych lub w pracy urządzeń ochronnych ograniczających wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza, wpływających na zwiększenie ilości tych substancji, wstrzymuje się niezwłocznie: • podawanie odpadów niebezpiecznych do spalarni, • pracę spalarni, nie później jednak niż po czterech godzinach trwania zakłóceń, z zastrzeżeniem, że podawanie odpadów niebezpiecznych do spalarni lub pracę spalarni wstrzymuje się natychmiast, jeżeli: - ilość pyłu wprowadzana do powietrza przekroczy 150 mg/m3 suchych gazów odlotowych w warunkach normalnych - w temperaturze 273 K i ciśnieniu 101,3 kPa, przy zawartości 11% tlenu w gazach odlotowych, - nie są spełnione warunki, o których mowa w wymogu poniżej - łączny czas występowania zakłóceń, o których mowa powyżej przekroczy 60 godzin w roku kalendarzowym. | W przypadku wystąpienia zakłóceń w procesie przekształcania termicznego odpadów w spalatorze oraz zakłóceń w pracy urządzeń ograniczających emisję do środowiska podawanie ścieków, odpadów ciekłych i gazów będzie automatycznie wstrzymywane. Instalacja będzie zatrzymywana w przypadku, gdy czas utrzymywania się zakłóceń przekroczy 4 godziny. Ponadto instalacja będzie wstrzymywana w przypadku gdy: - stężenie pyłu wprowadzanego do powietrza przekroczy 150 mg/m3 suchych gazów odlotowych w warunkach normalnych - w temperaturze 273 K i ciśnieniu 101,3 kPa, przy zawartości 11% tlenu w gazach odlotowych, - łączny czas występowania zakłóceń w pracy instalacji przekroczy 60 godzin w roku kalendarzowym. Wszelkie zakłócenia pracy spalatora są rejestrowane w raportach dobowych generowanych przez system ciągłego monitoringu instalacji. |
| Ciągłe pomiary następujących parametrów roboczych procesu: temperatura w pobliżu ściany wewnętrznej lub w innym reprezentatywnym punkcie komory spalania, stężenie tlenu, ciśnienie i temperatura. | Prowadzony będzie ciągły monitoring procesu spalania w pełnym zakresie z roczną archiwizacją wartości wszystkich parametrów tj.: - temperatury gazów w komorze spalania, - temperatury gazów odlotowych za komorą dopalającą, - ciśnienia w komorze spalania, - zawartości tlenu w gazach odlotowych. |
| Proces spalania odpadów niebezpiecznych prowadzi się w taki sposób, aby przez cały czas jego trwania temperatura gazów powstających w wyniku spalania, nie była niższa niż 850°C, a zawartość tlenu w gazach wynosiła co najmniej 6%, z zastrzeżeniem, że w przypadku spalania odpadów niebezpiecznych zawierających ponad 1% związków chlorowcoorganicznych, w przeliczeniu na chlor, temperatura, o której mowa w ust. l, nie może być niższa niż 1100°C. | Instalacja posiada system, który automatycznie wyłącza podawanie ścieków, odpadów ciekłych i gazów, gdy temperatura spada poniżej 850°C, rozpoczęcie podawania gazów następuje po uzyskaniu w komorze temp. 850°C co zapewnia palnik gazowy o mocy 8 MW. Do termicznego przekształcenia podawane są wyłącznie odpady i odgazy z instalacji, w których nie są używane związki chlorowcoorganiczne, stąd wystarczająca jest temperatura spalania min. 850oC. |
| Miejsce lokalizacji instalacji do spopielania wraz z połączonym z nim terenem magazynowania niebezpiecznych odpadów, powinno być zaprojektowane i obsługiwane w taki sposób, aby zapobiec uwolnieniu jakichkolwiek substancji zanieczyszczających do gleby i wód gruntowych | Instalacja technologiczna została posadowiona w szczelnej tacy, co eliminuje problem przedostawania się zanieczyszczeń do gleby i wód gruntowych. |
| Spalarnie odpadów niebezpiecznych wyposażone są w: palniki pomocnicze włączane automatycznie, jeżeli temperatura gazów odlotowych spadnie poniżej poziomu, o którym mowa w wymogu powyżej, oraz używane w okresie rozruchu i zatrzymywania spalarni, a także system zapobiegający podawaniu odpadów niebezpiecznych do spalarni, jeżeli temperatura gazów odlotowych spadnie poniżej poziomu, o którym mowa w wymogu powyżej oraz gdy pomiary ciągłe wykażą, spowodowane zakłóceniami w pracy urządzeń ochronnych, przekroczenia dopuszczalnych ilości substancji zanieczyszczających. | Warunek ten jest spełniony w przypadku przedmiotowej spalarni. Rozpalenie realizowane jest przez gazowy palnik o mocy 8 MW. |
| Przekształcanie termiczne odpadów powinno zapewniać odpowiedni poziom ich przekształcenia, wyrażony jako maksymalna zawartość nieutlenionych związków organicznych, której miernikiem mogą być oznaczane zgodnie z Polskimi Normami: Całkowita zawartość węgla organicznego w żużlach i popiołach paleniskowych nieprzekraczająca 3% lub Udział części palnych w żużlach i popiołach paleniskowych nieprzekraczający 5%. | W instalacji do termicznego przekształcania odpadów nie powstają ścieki, popioły paleniskowe ani żużle. |
| Zarządzający spalarnią odpadów niebezpiecznych, przed przyjęciem odpadów do ich termicznego przekształcenia, jest obowiązany do: a) zapoznania się z przekazywanym przez posiadacza odpadów opisem odpadów, który powinien obejmować: - fizyczny i chemiczny skład odpadów niebezpiecznych oraz informacje niezbędne do dokonania oceny przydatności tych odpadów do procesu termicznego przekształcenia; - właściwości odpadów niebezpiecznych; - określenie substancji, z którymi te odpady nie mogą być łączone w celu ich łącznego termicznego przekształcenia; - niezbędne zabezpieczenia związane z postępowaniem z tymi odpadami. b) określenia ilości tych odpadów, c) sprawdzenia zgodności przyjmowanych odpadów z danymi zawartymi w karcie przekazania odpadów, d) pobrania próbek przed rozładowaniem odpadów w celu zweryfikowania zgodności składu fizycznego i chemicznego oraz właściwości odpadów z opisem. | Prowadzący instalację przyjmuje do termicznego przekształcenia: - odpowiednio przygotowane odpady ciekłe, z instalacji żywic fenolowych i poliestrowych oraz instalacji żywic aminowych, - odgazy bezpośrednio rurociągami naziemnymi z instalacji żywic fenolowych i poliestrowych oraz instalacji formaliny. W spalatorze przekształcane termicznie są odpady ciekłe z destylacji i kondensacji żywic oraz odgazy powstające w trakcie eksploatacji instalacji do produkcji żywic poliestrowych (B-140) i formaliny. Ze względu na stały, ustalony skład fizyko-chemiczny odgazów nie są wykonywane ich analizy. Każda partia odpadów podawanych do zbiorników magazynowych przy spalatorze jest badana pod kątem zawartości substancji nieorganicznych. |
| Instalacje do spopielania niebezpiecznych odpadów powinny być obsługiwane w taki sposób, aby osiągnąć możliwie największy poziom ich spopielenia. Może wymagać to użycia odpowiednich technik wstępnej obróbki odpadów. | Wstępnej obróbki wymagają jedynie odpady ciekłe kierowane będą do komór, gdzie będzie następowała sedymentacja i oczyszczanie ich w filtrach koszowych. Odpady ciekłe kierowane będą izolowanym rurociągiem do zbiornika zasilającego spalator. Gazy poreakcyjne podawane są do spalatora wprost z instalacji. Proces spalania w komorze spalania jest utrzymywany w warunkach optymalnych i stale monitorowany. |
| Wszystkie instalacje do spopielania powinny być projektowane, wyposażone i obsługiwane w taki sposób, aby gaz pochodzący ze spopielania niebezpiecznych odpadów powstawał w sposób kontrolowany i jednorodny, nawet w przewidywanych, najbardziej niekorzystnych warunkach, przy temperaturze co najmniej 850°C, mierzonej w pobliżu lub na wewnętrznej ścianie komory spalania, i przez co najmniej 2 sekundy po ostatnim wtrysku powietrza spalania w obecności co najmniej. 6% tlenu. | Parametry procesu spalania odpadów w spalatorze gwarantuje stały pomiar temperatury (co najmniej 850°C), mierzony w pobliżu lub na wewnętrznej ścianie komory spalania, minimalny czas przebywania spalin w komorze gwarantuje jej konstrukcja. |
| Instalacje lub urządzenia do termicznego przekształcania odpadów wyposaża się w automatyczny system podawania odpadów, pozwalający na zatrzymanie ich podawania podczas rozruchu do czasu osiągnięcia wymaganej temperatury | Konstrukcja systemów podawania ścieków i gazów do komory spalatora oraz ciągły monitoring procesu spalania pozwala na zatrzymanie ich podawania w razie spadku temperatury poniżej wymaganych 850°C. |
| Jakiekolwiek ciepło wytworzone w czasie procesów spalania powinno być zużyte w sposób jak największy. | Instalacja została wyposażona w kocioł odzysknicowy płomieniówkowy, jednociągowy o maksymalnej wydajności 12,64 t/h oraz ekonomizer gdzie spaliny wstępnie podgrzewają wodę. Energia cieplna będzie odzyskiwana w ok. 75%. |
| Instalacje lub urządzenia do termicznego przekształcania odpadów wyposaża się w urządzenia techniczne do odzysku energii powstającej w procesie termicznego przekształcania odpadów, jeżeli stosowany rodzaj instalacji lub urządzenia to umożliwia taki odzysk. | Instalacja została wyposażona w kocioł odzysknicowy oraz ekonomizer gdzie w maksymalnie możliwym stopniu jest odzyskiwana energia ze spalania ścieków, odpadów ciekłych i gazów |
| Należy rozważyć, czy istnieją lepsze (sprawniejsze) niż termiczne metody unieszkodliwiania zagospodarowywania odpadów. | Do spalatora trafiają ścieki i odgazy, których nie da się unieszkodliwiać w korzystniejszy dla środowiska sposób. Alternatywą dla spalania jest skomplikowane wielostopniowe oczyszczanie ścieków i gazów w dodatku bardzo energochłonne – w przypadku spalania możliwy jest odzysk energii powstającej podczas spalania. |
| Urządzenia techniczne do ciągłego pomiaru parametrów procesu należy poddawać corocznym przeglądom technicznym oraz raz na 3 lata kalibracji | Specjalistyczne firmy będą wykonywać corocznie przeglądy techniczne urządzeń do ciągłego pomiaru parametrów procesu oraz raz na 3 lata urządzenia te poddawane będą kalibracji. |
| Zasady BAT w zakresie systemu zarządzania |
| Przeprowadzanie identyfikacji i oceny ryzyka na stałych zasadach dla zidentyfikowania zagrożeń. | Opracowano i wdrożono Raport o Bezpieczeństwie i Program Zapobiegania Awariom. Każdorazowo, przy modernizacji lub rozbudowie instalacji ocenia się ryzyko wpływu na środowisko i poziom zagrożeń. Co najmniej raz w roku dokonuje się przeglądu Programu Zapobiegania Awariom i jego aktualizacji w związku z istotnymi zmianami w instalacjach i zmianami przepisów. |
| Przeprowadzanie testowania na stałych zasadach i weryfikowanie procesów (produkcyjnych i oczyszczania) pod kątem wykorzystywania wody i energii, wytwarzania odpadów i oddziaływania na środowisko | Stałe analizy przed procesem decyzyjnym. Wprowadzenie rozwiązań poprzedzają próby. Funkcjonuje procedura P.S.IV.-01 "Projektowanie wyrobów - Rozwój". W oparciu o tę procedurę dokonuje się etapowej realizacji projektu z uwzględnieniem wszystkich występujących aspektów środowiskowych, w tym opracowanie dokumentacji prób, przegląd wyników, itp. |
| Implementacja adekwatnego programu szkoleniowego dla personelu i instrukcji dla pracowników kontraktowych w zakresie Zdrowia, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska (HSE) oraz kwestii alarmowych | Szkolenia okresowe bhp są rozszerzone o zagadnienia ochrony środowiska. Kadra kierownicza składa egzamin z tego zakresu co 6 lat. Istnieje Wewnętrzny Plan Operacyjno-Ratowniczy, z którego wyciąg jest podstawą przeszkolenia pracowników, obok szkolenia podstawowego. Jest to realizacja procedury ćwiczeń, czyli przygotowania i reakcji na niebezpieczeństwo w tym awarię. |
| Wprowadzenie dobrych praktyk eksploatacji. | Każda czynność eksploatacyjna regulowana jest w odpowiednich instrukcjach i opisana w procedurach ISO. Spostrzeżenia dotyczące przebiegu procesów produkcyjnych i eksploatacji urządzeń obsługa notuje w raportach przeglądanych po każdej zmianie roboczej. Przestrzegane są instrukcje obsługi i eksploatacji, a okresowo wykonywane przeglądy stanu technicznego urządzeń instalacji. |
| W zakresie emisji |
| Sprawdzanie i identyfikacja istotnych procesów zużywających wodę. | Woda w procesach produkcyjnych zużywana jest zasadniczo do celów produkcyjnych i chłodniczych. Zużycie wody jest monitorowane zgodnie z procedurami, tak gdzie jest to możliwe wodę zastępuje się np. odpadowym kondensatem. |
| Inwentaryzacja zakładu oraz inwentaryzacja strumieniowa | Istnieją szczegółowe opracowania poszczególnych instalacji (mapy, plany, rzuty kondygnacji, schematy technologiczne, dokumentacja techniczna), część z nich stanowi załączniki do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego. Strumienie emisji są zidentyfikowane, oznaczone i monitorowane. |
| Szacowanie wpływu na środowisko i wpływów na instalację oczyszczającą podczas planowania nowej działalności lub modernizacji dotychczasowej. | Na etapie planowania budowy nowych instalacji i modernizacji istniejących analizowany jest wpływ tych działań na środowisko. Zasadą jest nie zwiększanie istniejącego oddziaływania. Modelowym rozwiązaniem jest instalacja formaliny – nowa instalacja o znacznie większej wydajności emituje znacznie mniejsze ilości zanieczyszczeń do powietrza oraz ścieków niż instalacja stara. Dodatkowo nowa instalacja jest znacznie mniej wodo- i energochłonna, a ciepło reakcji jest odzyskiwane i wykorzystywane. |
| Połączenia danych dotyczących produkcji z danymi o ładunku zanieczyszczeń, aby porównać obecne i przewidywane emisje | W instalacjach prowadzone są badania emisji zgodnie z opracowanymi instrukcjami i normami. Zestawienia wyników pomiarów emisji, zużycia wody i mediów energetycznych, odniesieniu do poszczególnych węzłów produkcyjnych i pomocniczych są porównywane przez nadzór technologiczny z wielkością produkcji tych węzłów, co pozwala oceniać prawidłowość prowadzenia procesów i prognozować emisje w odniesieniu do planów produkcyjnych. |
| Używanie metod jakościowych, aby oceniać proces oczyszczania i produkcji oraz aby uniknąć wymknięcia się ich spod kontroli. | System zarządzania zgodny z normami ISO 9001 wdrożony i stosowany przez operatora instalacji w dużym stopniu pozwala monitorować wszystkie procesy. Przestrzeganie sprawdzonych procedur jest na bieżąco kontrolowane. Metody jakościowe wynikają również z polityki środowiskowej Spółki. |
| Wdrożenie programu monitoringu we wszystkich instalacjach, aby sprawdzać poprawność ich działania | Większość procesów produkcyjnych monitorowana jest w systemach aparatury kontrolno-pomiarowej i komputerowych, Wizualizacja podstawowych parametrów pracy, jak też sygnalizacja stanów przedawaryjnych, pozwala w porę reagować na ewentualne zakłócenia. Tam gdzie nie ma pełnego sterowania mikroprocesorowego, monitoring prowadzony jest zgodnie z instrukcjami przy pomocy różnych czujników oraz pobieranie prób z uzasadnioną doświadczeniami częstotliwością. |
| Stosowanie urządzeń do redukcji emisji tam gdzie niemożliwe jest jej zapobieganie | Tam, gdzie ze względu na przebieg procesu produkcyjnego nie można wyeliminować emisji, stosuje się różnorodne metody jej redukcji przed odprowadzeniem do środowiska. • W emisji gazów: - chłodnice wykraplające na wszystkich aparatach kondensacyjnych, - filtry tkaninowe w węzłach produkcji gzie wykorzystywane są produkty pyliste, - adsorbery i absorbery, - zamknięcia olejowe wydechów ze zbiorników magazynowych, • W emisji ścieków: - wielokrotne wykorzystywanie cieczy myjącej do oczyszczania aparatów produkcyjnych, • W emisji odpadów: - odzysk papieru i tektury oraz opakowań z tworzyw sztucznych, - realizacja zbiórki i recyklingu opakowań, - rozszerzanie stosowania opakowań wielokrotnego użytku (bębny, kontenery, big-bagi). • W emisji hałasu: - stosowanie pomp i wentylatorów niskoszumowych, - stosowanie regulatorów obrotów w wentylatorach. |
| Wprowadzenia planu działania w warunkach kryzysowych skażenia. | Zagadnienia te zostały ujęte wyczerpująco w Raporcie o Bezpieczeństwie oraz Programie zapobiegania awariom i Wewnętrznym Planie Operacyjnym. |
| Przedsięwzięcia zintegrowane z procesem produkcyjnym |
| Stosowanie środków zintegrowanych z procesem zamiast technik „końca rury" jeżeli jest to tylko możliwe | W zakładach rozwijana jest produkcja żywic rezolowych wodorozcieńczalnych co eliminuje stosowanie rozpuszczalników organicznych, zastosowano ciekły bezwodnik maleinowego zamiast stałego (wyeliminowanie pylenie). Szeroko stosowane jest zastępowanie bezwodnika kwasu przemiałem odpadowego PET w instalacji żywic poliestrowych. We wszystkich syntezach stosuje się międzyprocesowe wyłapywanie potencjalnych zanieczyszczeń: - gazowych w chłodnicach zwrotnych - wykraplających - pyłowych w filtrach tkaninowych. |
| Gospodarka ściekowa |
| Segregacja wód poprocesowych na nieskażoną wodę i inne niezanieczyszczone wody odpadowe. | Istnieją odrębne systemy kanalizacyjne wód pochłodniczych, ścieków przemysłowo- bytowych. Wody pochłodnicze są kierowane do obiegu zamkniętego, ścieki przemysłowo-bytowe do zakładowej oczyszczalni. |
| Segregacja wód poprocesowych pod kątem niesionego ładunku zanieczyszczeń | Wysoko obciążone zawartością substancji organicznej ścieki kierowane są do spalatora. |
| Instalacja odrębnych drenaży obszarów zagrożonych skażeniem, wraz z odstojnikami zbierającymi odcieki | Teren wokół instalacji i magazynów jest szczelny i utwardzony. Stanowiska rozładowcze i załadowcze wykonano jako bezodpływowe. Wody opadowe wypompowywane są do kanalizacji ścieków przemysłowych i kierowane do oczyszczalni ścieków. |
| Instalacja zbiorników retencyjnych na sytuacje awaryjne i wodę przeciwpożarową w świetle szacowania ryzyka. | Operator posiada zbiornik buforowy, w którym ścieki są uśredniane do parametrów gwarantujących bezpieczne prowadzenie procesu biologicznego oczyszczania ścieków przed odprowadzeniem ich do środowiska oraz system zbiorników przeciwpożarowych napełnionych wodą. |
| Oczyszczanie ścieków, w sektorze chemicznym, określone w BREF może być realizowane na 4 sposoby: • centralne, końcowe oczyszczanie w biologicznej oczyszczalni ścieków (OŚ) na terenie zakładu • centralne, końcowe oczyszczanie w miejskiej OŚ • centralne, końcowe oczyszczanie nieorganicznych ścieków w mechaniczno-chemicznej OŚ • oczyszczanie zdecentralizowane | Operator stosuje spalanie odpadów ciekłych najbardziej obciążonych zanieczyszczeniami organicznymi, natomiast ścieki mniej obciążone są oczyszczane na biologicznej oczyszczalni ścieków. Stosowane sposoby oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania odpadów zapewniają dotrzymywanie dopuszczalnych stężeń w środowisku stąd uznano, że metody te spełniają wymogi najlepszej dostępnej technik. |
| Systemy chłodzenia |
| W BREF opisano różnorodne systemy wykorzystujące wodę jako medium chłodzące. Jednym z możliwych do zastosowania rozwiązań uznano system wykorzystujący otwarte chłodnie wentylatorowe z recyrkulacją wody, przy zastosowaniu chłodzenia bezpośredniego. | Prowadzący instalacje eksploatuje centralny zamknięty obieg wody, z którego korzystają wszystkie instalacje produkcyjne. |
| Oszczędności wody chłodzącej dzięki jej ponownemu wykorzystaniu | Woda chłodząca używana w instalacjach krąży w układzie zamkniętym. Zużycie wody chłodniczej wynosi obecnie około 1 300 tys. m3/rok. Zużycie w okresie, gdy eksploatowano układ otwarty wynosiło ok. 3 000 tys. m3/rok. |
| Efektywność energetyczna |
| Obniżenie zużycia energii elektrycznej | Silniki pomp i napędów wyposażone są w falowniki (VFD), co pozwala dostosować ich wydajności do temperatury powietrza (pory roku) i uzyskać wymagane temperatury przy zmniejszonym zużyciu energii elektrycznej. Dodatkowym efektem jest zmniejszenie emisji hałasu. |

Wprowadzone zmiany obowiązującego pozwolenia zintegrowanego nie zmieniają ustaleń dotyczących spełnienia wymogów wynikających z najlepszych dostępnych technik. Zachowane są również standardy jakości środowiska.

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w osnowie.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Środowiska 
za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego w terminie 14 dni 
od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie należy składać w dwóch egzemplarzach.

Opłata skarbowa w wys. 1005,50 zł

uiszczona w dniu 01.10.2012r.

na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rzeszowa

Nr 83 1240 2092 9141 0062 0000 0423

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Andrzej Kulig

DYREKTOR DEPARTAMENTU

OCHRONY ŚRODOWISKA

Otrzymują:

- LERG S.A.

Pustków – Osiedle 59D

39-206 Pustków 3

2.	a/a

Do wiadomości:

- Minister Środowiska

ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

2.	Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

ul. Gen. M. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszów