# OS.I.7222.54.3.2020.AW					               Rzeszów, 2021-10-

D E C Y Z J A

Działając na podstawie:

- art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2021r. poz. 735),

- art.192, art. 214 ust.5, art. 378 ust. 2a pkt. 1) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020r. poz.1219 ze zm.), w związku z § 2 ust. 1 pkt. 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. 
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
(t.j. Dz. U.  2019r. poz.  1839),

po rozpatrzeniu wniosku Magellan Aerospace (Polska) Spółka z o. o.,ul. Wojska Polskiego 3, 39 – 300 Mielec, z dnia 12.11.2020r. znak: MAP/179/2020 wraz z uzupełnieniami, w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji galwanizerni, udzielonego decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 pazdziernika 2007r., znak: ŚR.IV-6618-45/1/06 zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Podkarpackiego: z dnia 19.07.2013r. znak: OS-I.7222.60.1.2013.EK, 
z dnia 19.02.2014r. znak: OS-I.7222.1.1.2014.EK, z dnia 07.11.2014r., znak:
OS-I.7222.1.7.2014.EK, z dnia 28.06.2016r. znak: OS-I.7222.17.1.2016.EK ,  z dnia 09.10.2017r. znak: OS.I.7222.64.1.2017.EK

o r z e k a m

I. Zmieniam za zgodą strony decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 31.10.2007r. znak: ŚR.IV-6618-45/1/06, zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Podkarpackiego: z dnia 19.07.2013r. znak: OS-I.7222.60.1.2013.EK,
z dnia 19.02.2014r. znak: OS-I.7222.1.1.2014.EK, z dnia 07.11.2014r. znak:
OS-I.7222.1.7.2014.EK, z dnia 28.06.2016r. znak: OS-I.7222.17.1.2016.EK,  z dnia 09.10.2017r. znak: OS.I.7222.64.1.2017.EK udzielającą Magellan Aerospace (Polska) Spółka z o.o., pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do powierzchniowej obróbki metali z zastosowaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita objętość wanien procesowych przekracza 30 m3 
w następujący sposób:

I.1. Punkt 1.2 otrzymuje brzmienie:

„I.2. Parametry urządzeń istotne z punktu widzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniom.

W skład instalacji do powierzchniowej obróbki metali z zastosowaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych o maksymalnej zdolności produkcyjnej 216 368 m2 powłok będą wchodzić:

I.2.1. Galwanizernia obiekt H-4

Wanny procesowe o łącznej pojemności 69,765 m3, wykonane z tworzywa sztucznego, ze stali zwykłej lub nierdzewnej (w zależności od medium).

Wszystkie wanny umiejscowione będą w tacach zabezpieczających przed niekontrolowanym wyciekiem (pęknięcie, rozszczelnienie wanny). Przechwycone kąpiele kierowane będą odpowiednim systemem rurociągów do zbiorników znajdujących się wewnątrz podpiwniczenia obiektu galwanizerni, skąd podawane będą do neutralizatora. Wanny zgrupowane w węzły, w których realizowane będą poszczególne procesy galwanicznej obróbki powierzchni:

I.2.1.1 Węzeł cyjanowy o pojemności wanien 21,515 m3

1) Kąpiele do kadmowania – wanny nr: 210, 231 i 231/2 o łącznej pojemności
3 240 dm3 w tym:

- wanna nr 210 – napełniona kąpielą kadmowania cyjanowego błyszczącego 
o pojemności 1080 dm3 o składzie: NaCN 90 – 110 g/dm3, CdO 20 - 28 g/ dm3, NaOH 18 - 25 g/dm3, Na2CO3 do 50 g/dm3;

- wanny nr 231 oraz 231/2 – napełniona kąpielą do kadmowania o pojemności 1080 dm3 każda o składzie: NaCN 56 – 63 g/dm3,Cd 14 – 17 g/dm3, NaOH 11 - 14 g/dm3, Na2CO3 do 50 g/dm3.

Zakres temperatury procesu kadmowania w będzie wynosił 15 - 35°C, temperatura kąpieli utrzymywana będzie przy pomocy grzałki elektrycznej o mocy 2000 W. Pomiar temperatury kąpieli dokonywany będzie za pomocą termopary zainstalowanej 
w wannie.

W procesie kadmowania stosowane będzie płukanie w płuczkach odzyskowych
i natryskowych. Pomiędzy wannami procesowymi a płuczkami zastosowane będą rynny spływowe z tworzywa sztucznego. Ewentualne rozchlapki kąpieli będą kierowane odpowiednim rurociągiem do zbiornika ścieków cyjanowych, znajdującego się wewnątrz podpiwniczenia obiektu galwanizerni, skąd podawane będą
do neutralizatora.

Wanny w linii do kadmowania będą wyposażone w ssawki wentylacyjne podłączone do instalacji wyciągowej, zakończonej emitorem E-1/H-4.

2) Kąpiel do cynkowania - wanna nr 206 o pojemności 950 dm3 napełniona kąpielą cyjanową o składzie: NaCN 50 – 120 g/dm3, NaOH 50 – 100 g/dm3,
ZnO 20 - 45g/ dm3, Na2CO3 do 60 g/dm3.

Proces cynkowania będzie prowadzony w temperaturze otoczenia. Pomiar temperatury kąpieli dokonywany będzie za pomocą termopary zainstalowanej
w wannie. W procesie cynkowania stosowane będzie płukanie w płuczce natryskowej. Pomiędzy wannami procesowymi a płuczkami zastosowane będą rynny spływowe 
z tworzywa sztucznego. Ewentualne rozchlapki kąpieli będą kierowane odpowiednim rurociągiem do zbiornika ścieków cyjanowych, znajdującego się wewnątrz podpiwniczenia obiektu galwanizerni, skąd podawane będą do neutralizatora.

Wanny z linii do cynkowania będą wyposażone w ssawki wentylacyjne podłączone do instalacji wyciągowej zakończonej emitorem E-1/H-4.

3) Kąpiel do miedziowania - wanna nr 236 o pojemności 750 dm3, napełniona kąpielą cyjanową o składzie: Cu 22 - 37 g/dm3, NaCN 3 - 6 g/dm3, NaKC4H4O6x4H2O 31 - 62 g/dm3, Na2CO3 12,5 - 50 g/dm3.

Temperatura kąpieli: 60 - 65°C, utrzymywana będzie przy pomocy grzałki elektrycznej. Pomiar temperatury kąpieli dokonywany będzie za pomocą termopary zainstalowanej w wannie.

W procesie miedziowania stosowane będzie płukanie w płuczce stacjonarnej lub natryskowej. Pomiędzy wanną procesową a płuczką zastosowana będzie rynna spływowa z tworzywa sztucznego. Ewentualne rozchlapki kąpieli będą kierowane odpowiednim rurociągiem do zbiornika ścieków cyjanowych, znajdującego się wewnątrz podpiwniczenia obiektu galwanizerni, skąd podawane będą do neutralizatora.

Wanny z linii do miedziowania wyposażone będą w ssawki wentylacyjne podłączone do instalacji wyciągowej zakończonej emitorem E-1/H-4.

4) Kąpiele do niklowania elektrolitycznego – wanny nr: 227, 229, o łącznej pojemności 1740 dm3 w tym:

- wanna nr 227 napełniona kąpielą o składzie: NiSO4 x 6H2O 170 – 208 g/dm3, NH4Cl 20 – 25 g/dm3, H3BO3 20 – 30 g/dm3.

Temperatura kąpieli 52 - 62°C, utrzymywana będzie przy pomocy grzałki elektrycznej. Pomiar temperatury kąpieli dokonywany będzie za pomocą termopary zainstalowanej w wannie.

- wanna nr 229 napełniona kąpielą o składzie: NiCl2 x 6H2O 225 – 260 g/dm3, HCl 30 – 37,5 g/dm3.

Temperatura kąpieli 16 - 30°C, utrzymywana będzie przy pomocy grzałki elektrycznej.

W procesie niklowania elektrolitycznego stosowane będzie płukanie
w płuczce natryskowej. Pomiędzy wannami procesowymi a płuczkami zastosowane będą rynny spływowe z tworzywa sztucznego.

Ewentualne rozchlapki kąpieli kierowane będą odpowiednim rurociągiem
do zbiornika kwaśno-alkalicznego znajdującego się wewnątrz podpiwniczenia obiektu galwanizerni, skąd podawane będą do neutralizatora. Wanny z linii do niklowania elektrolitycznego wyposażone będą w ssawki wentylacyjne podłączone do instalacji wyciągowej zakończonej emitorem E-3/H-4.

5) Kąpiel do cynowania alkalicznego – wanna nr 209 o pojemności 320 dm3, napełniona kąpielą o składzie: Na2SnO3 50 – 100 g/ dm3, NaOH 10 – 25 g/dm3.

Temperatura kąpieli 70 - 80°C utrzymywana będzie przy pomocy grzałki elektrycznej. Pomiar temperatury dokonywany będzie za pomocą termopary zainstalowanej 
w wannie. W procesie cynowania alkalicznego stosowane będzie płukanie w płuczce natryskowej. Pomiędzy wannami procesowymi a płuczkami zastosowane będą rynny spływowe z tworzywa sztucznego.

Ewentualne rozchlapki kąpieli kierowane będą odpowiednim rurociągiem do zbiornika kwaśno-alkalicznego znajdującego się wewnątrz podpiwniczenia obiektu galwanizerni, skąd podawane będą do neutralizatora.

Wanna z linii do cynowania alkalicznego wyposażona będzie w ssawki wentylacyjne podłączone do instalacji wyciągowej, zakończonej emitorem E-3/H-4.

6) Kąpiele do trawienia – wanny nr: 218, 220, 228, o łącznej pojemności 2750 dm3 w tym:

- wanna nr 218 – trawienie stali w kwasie siarkowym o składzie: H2SO4 520 - 600 g/dm3, temperatura kąpieli ≤ 25°C;

- wanna nr 220 – trawienie miedzi i stopów miedzi w kąpieli o składzie: H2SO4 50 - 100 g/dm3, HCl 20 - 35 g/dm3, temperatura kąpieli – temperatura otoczenia;

- wanna nr 228 – trawienie wszystkich gatunków stali w kwasie solnym 
o składzie:HCl 40 - 60 g/dm3, temperatura kąpieli – 16 – 60°C.

Ewentualne rozchlapki kąpieli - kierowane będą odpowiednim rurociągiem do zbiornika kwaśno-alkalicznego znajdującego się wewnątrz podpiwniczenia obiektu galwanizerni, skąd podawane będą do neutralizatora.

W procach trawienia stosowane będzie płukanie natryskowe. Pomiędzy wannami procesowymi a płuczkami zastosowane będą rynny spływowe z tworzywa sztucznego.

Wanny wyposażone będą w ssawki wentylacyjne podłączone do instalacji wyciągowej, zakończonej emitorem E-3/H-4.

7) Kąpiele do chromianowania – wanny nr: 214, 226, 251 o łącznej pojemności 2095 dm3 w tym:

- wanna nr 214 – przejaśnianie kadmu, o składzie: CrO3 140 - 160 g/dm3, H2SO4 4 - 7 g/dm3, temperatura kąpieli – temperatura otoczenia;

- wanna nr 226 – chromianowanie powłoki kadmowej i cynkowej o składzie: Na2Cr2O7 136 - 182 g/dm3, H2SO4 9,5 - 16,5 g/dm3 temperatura kąpieli 15 - 30°C utrzymywana będzie przy pomocy grzałek elektrycznych;

- wanna nr 251 – chromianowanie o składzie: Cr3+ 7,5 – 10,0 g/dm3 temperatura kąpieli 55 - 80°C, utrzymywana będzie przy pomocy grzałki elektrycznej.

Ewentualne rozchlapki kąpieli kierowane będą odpowiednim rurociągiem do zbiornika ścieków chromowych, znajdującego się wewnątrz podpiwniczenia obiektu galwanizerni, skąd będą podawane do neutralizatora.

Wanny nr 214, 226 i 251 wyposażone będą w ssawki wentylacyjne podłączone
do instalacji wyciągowej zakończonej emitorami: E-2/H-4 i E-3/H-4.

8) Kąpiel do fosforanowania wanna nr 224 o pojemności 790 dm3
- fosforanowanie oksydacyjne o składzie: Ba(NO3)2 30 – 40 g/dm3, Zn(NO3)2 10 - 20 g/dm3, Zn(H2PO4)2 8 – 12 g/dm3, temperatura kąpieli – 80 -85°C.

W procesie fosforanowania stosowane będzie płukanie w płuczce natryskowej. Pomiędzy wannami procesowymi a płuczkami zastosowane będą rynny spływowe
z tworzywa sztucznego.

Ewentualne rozchlapki kąpieli kierowane będą odpowiednim rurociągiem do zbiornika kwaśno-alkalicznego znajdującego się wewnątrz podpiwniczenia obiektu galwanizerni, skąd podawane będą do neutralizatora.

Wanna wyposażona będzie w ssawki wentylacyjne podłączone do instalacji wyciągowej zakończonej emitorem E-3/H4.

9) Kąpiel do spulchniania warstwy alfirowanej - wanna nr 241/305 o pojemności
420 dm3 napełniona kąpielą alkaliczną o składzie: NaOH 600 – 850 g/dm3, NaNO2 60 – 120 g/dm3.

Temperatura kąpieli 130 - 145°C utrzymywana będzie za pomocą grzałek elektrycznych, znajdujących się w obudowie z rury nierdzewnej. Pomiar temperatury kąpieli dokonywany będzie za pomocą termopary zainstalowanej
w wannie.

W procesie spulchniania stosowane będzie płukanie w płuczce natryskowej. Pomiędzy wannami procesowymi a płuczkami zastosowane będą rynny spływowe
z tworzywa sztucznego.

Ewentualne rozchlapki kąpieli kierowane będą odpowiednim rurociągiem do zbiornika kwaśno-alkalicznego znajdującego się wewnątrz podpiwniczenia obiektu galwanizerni, skąd podawane będą do neutralizatora.

Wanna wyposażona będzie w pokrywę dla ograniczenia utraty ciepła oraz wentylację wyciągową zakończoną emitorem E-3/H-4.

10) Kąpiele do zdejmowania cynku, cyny, niklu, kadmu i miedzi wanny nr: 208, 213, 238 o łącznej pojemności 1230 dm3 w tym:

- wanna nr 208 z kąpielą o składzie ENSTRIP NP1 (180-220 g/dm3), ENSTRIP NP2 200ml/l (180-220 g/dm3), temperatura kąpieli – temperatura otoczenia;

- wanna nr 213 z kąpielą o składzie: NH4NO3 104 - 157 g/dm3, temperatura kąpieli – temperatura otoczenia;

- wanna nr 238 z kąpielą o składzie NaCN 90 - 180 g/dm3, Enstrip S 50 - 80 g/dm3 temperatura kąpieli – 20 – 60°C, utrzymywana za pomocą grzałki elektrycznej.

W procesie zdejmowania powłok stosowane będzie płukanie natryskowe. Pomiędzy wannami procesowymi a płuczkami zastosowane będą rynny spływowe z tworzywa sztucznego.

Wanny 208, 213 i 238 wyposażone będą w ssawki wentylacyjne podłączone
do instalacji wyciągowej zakończonej emitorem E-1/H-4.

11) Kąpiele do odtłuszczania chemicznego wanny nr: 201, 217 –
o łącznej pojemności 2240 dm3 w tym:

- wanna nr 201 z kąpielą o składzie: Na2CO3 50 - 100 g/dm3, NaOH 20 - 60 g/dm3, olej turecki 0,1 - 0,5 g/dm3, max. temperatura kąpieli 55°C utrzymywana będzie za pomocą grzałki elektrycznej;

- wanna nr 217 z kąpielą o składzie TURCO NCLT 45 - 60 g/dm3, temperatura kąpieli 45 - 50°C utrzymywana będzie za pomocą grzałki elektrycznej.

W procesie odtłuszczania chemicznego stosowane będzie płukanie natryskowe 
i stacjonarne. Pomiędzy wannami procesowymi a płuczkami zastosowane będą rynny spływowe z tworzywa sztucznego.

Wanny wyposażone będą w ssawki wentylacyjne podłączone do instalacji wyciągowej zakończonej emitorem E-3/H-4.

12) Kąpiel do konserwacji – wanna nr 240 o pojemności 125 dm3, składzie:
Ambresil PX24 – 100%.

Wanna wyposażona będzie w pokrywę.

13)	Kąpiele do aktywowania – wanny nr: 219, 235, 250 i 253 o łącznej pojemności - 2680 dm3 napełnione kąpielami procesowymi o składzie:

- wanna nr 219 – aktywowanie przed chromianowaniem o pojemności 750 dm3
i składzie H2SO4 1,6 – 1,9 g/dm3, temperatura otoczenia;

- wanna nr 235 – aktywowanie cyjanowe o składzie: NaCN 45 - 55 g/dm3, temperatura otoczenia;

- wanna nr 250 – aktywowanie w kwasie solnym o składzie: HCl 6,1 - 12 g/dm3; temperatura otoczenia;

- wanna nr 253 – aktywowanie w kwasie azotowym o składzie: HNO3 2,6 - 2,9 g/dm3, temperatura otoczenia.

W procesie aktywowania stosowane będzie płukanie natryskowe. Pomiędzy wannami procesowymi a płuczkami zastosowane będą rynny spływowe z tworzywa sztucznego. Ewentualne rozchlapki kąpieli kierowane będą odpowiednim rurociągiem do zbiornika kwaśno-alkalicznego znajdującego się wewnątrz podpiwniczenia obiektu galwanizerni, skąd podawane będą do neutralizatora.

Wanny nr 219, 250 i 253 wyposażone będą w ssawki wentylacyjne podłączone
do instalacji wyciągowej, zakończonej emitorem E-3/H-4. Wanna nr 235 wyposażona będzie w ssawki wentylacyjne podłączone do instalacji wyciągowej, zakończonej emitorem E-1/H-4.

14)	Kąpiel do procesu cynk-nikiel – wanna nr 252 o pojemności 1130 dm3 napełniona kąpielą o składzie: Zn 8,7 – 10,8 g/dm3, NaOH 129,8 – 158,2, Ni 0,9 – 1,12, temperatura 20 – 26°C.

Ewentualne rozchlapki kąpieli kierowane będą odpowiednim rurociągiem do zbiornika kwaśno-alkalicznego znajdującego się wewnątrz podpiwniczenia obiektu galwanizerni, skąd podawane będą do neutralizatora.

Wanna wyposażona będzie w ssawki wentylacyjne podłączone do instalacji wyciągowej, zakończonej emitorem E-3/H-4.

1.2.1.2 Węzeł chemiczny o łącznej pojemności 4,640 m3

1) Kąpiele do pasywacji – wanny nr: 314 i 315 (pasywacja w kwasie azotowym)
oraz wanna nr 316 (pasywacja w kwasie azotowym z dwuchromianem sodu),
o łącznej pojemności: 1760 dm3 w tym:

- wanna nr 314 o składzie: HNO3 460 – 539 g/dm3, temperatura kąpieli – temperatura 23 - 54°C;

- wanna nr 315 o składzie: HNO3 378 – 400 g/dm3, temperatura kąpieli – temperatura 23 - 54°C;

- wanna nr 316 o składzie: Na2Cr2O7 20 - 30 g/dm3 i HNO3 196 – 245 g/dm3, temperatura 23 - 54oC.

Ewentualne rozchlapki kąpieli kierowane będą odpowiednim rurociągiem do zbiornika ścieków chromowych lub kwaśno alkalicznych, znajdującego się wewnątrz podpiwniczenia obiektu galwanizerni, skąd będą podawane do neutralizatora.

W procesie pasywacji stosowane będzie płukanie natryskowe. Pomiędzy wannami procesowymi a płuczkami zastosowane będą rynny spływowe z tworzywa sztucznego.

Wanny wyposażone będą w ssawki wentylacyjne podłączone do instalacji wyciągowej zakończonej emitorami E-2/H-4 (wanna nr 316) i E-3/H-4 (wanna nr 314
i 315).

2) Kąpiel do płukania w dwuchromianie po pasywacji - wanna nr 318,
o pojemności 580 dm3, skład kąpieli: Na2Cr2O7 x 2 H2O 45 - 55 g/dm3.

Temperatura kąpieli 60 - 70°C utrzymywana będzie za pomocą grzałki elektrycznej. Pomiar temperatury dokonywany będzie za pomocą termopary zainstalowanej
w wannie. W procesie płukania w dwuchromianie stosowane będzie płukanie natryskowe. Pomiędzy wannami procesowymi a płuczkami zastosowane będą rynny spływowe z tworzywa sztucznego. Ewentualne rozchlapki kąpieli kierowane będą odpowiednim rurociągiem do zbiornika ścieków chromowych, znajdującego się wewnątrz podpiwniczenia obiektu galwanizerni, skąd będą podawane do neutralizatora. Wanna wyposażona będzie w pokrywę oraz wentylację wyciągową zakończoną emitorem E-2/H-4.

3) Kąpiele do trawienia – wanny nr 329 i 330 o łącznej pojemności 800 dm3
w tym:

- wanna nr 329 – trawienie tytanu o składzie: HNO3 600 – 750 g/dm3 i HF 180 – 220 g/dm3, temperatura kąpieli 21 - 25°C;

- wanna nr 330 - trawienie tytanu o składzie: HNO3 110 – 130 g/dm3 i HF 70 - 80 g/dm3, temperatura kąpieli 21 - 25°C.

W procesie trawienia stosowane będzie płukanie natryskowe. Pomiędzy wannami procesowymi a płuczkami zastosowane będą rynny spływowe z tworzywa sztucznego. Ewentualne rozchlapki kąpieli kierowane będą odpowiednim rurociągiem do zbiornika kwaśno-alkalicznego znajdującego się wewnątrz podpiwniczenia obiektu galwanizerni, skąd podawane będą do neutralizatora.

Wanny wyposażone będą w ssawki wentylacyjne podłączone do instalacji wyciągowej zakończonej emitorem E-3/H-4.

4) Kąpiele pozostałe o łącznej pojemności 1500 dm3

- do odtłuszczania: wanna nr 300 (skład kąpieli: C2Cl4 – 100%, temperatura 121 - 124°C);

- wanna nr 310 (skład kąpieli: OAKITE 90 37,5 - 90 g/dm3, temperatura 71 - 88°C);

- do hydrofobizacji wanna nr 326 w roztworze HSO PASCOAT 100  25 - 40 %, temperatura 10 - 28°C;

- do neutralizacji wanna nr 328 w roztworze NaOH 5 - 10 g/dm3, temperatura otoczenia.

W procesach stosowane będzie płukanie natryskowe. Pomiędzy wannami procesowymi a płuczkami zastosowane będą rynny spływowe z tworzywa sztucznego. Ewentualne rozchlapki kąpieli kierowane będą odpowiednim rurociągiem do zbiornika ścieków kwaśno-alkalicznych, znajdującego się wewnątrz podpiwniczenia obiektu galwanizerni, skąd będą podawane do neutralizatora.

Wanna 310 wyposażona będzie w ssawki wentylacyjne podłączone
do instalacji wyciągowej zakończonej emitorem E-3/H-4. Wanny 326 i 328 wyposażone będą w pokrywy.

1.2.1.3 Węzeł chromowy o łącznej pojemności 10,665 m3

- 1) Kąpiele do chromowania (chromowanie techniczne HEEF25) - wanny nr: 101, 108 i 110 o łącznej pojemności 7200 dm3,  o składzie: CrO3 245 – 255 g/dm3, Cr2O3 max. 5 g/dm3, H2SO4 3,5 – 4,0 g/dm3, temperatura kąpieli 50 - 60°C utrzymywana będzie za pomocą grzałki elektrycznej;

Pomiar temperatury dokonywany będzie za pomocą termopar zainstalowanych
w każdej wannie.

W procesie chromowania stosowane będzie płukanie w płuczkach odzyskowych
i natryskowych. Pomiędzy wannami procesowymi a płuczkami zastosowane będą rynny spływowe z tworzywa sztucznego.

Ewentualne rozchlapki kąpieli kierowane będą odpowiednim rurociągiem do zbiornika ścieków chromowych, znajdującego się wewnątrz podpiwniczenia obiektu galwanizerni, skąd będą podawane do neutralizatora.

Wanny do chromowania wyposażone będą w ssawki wentylacyjne podłączone
do instalacji wyciągowej ze skruberem do wytrącania aerozolu kwasu chromowego, zakończonej emitorem E-2/H-4.

2) Kąpiel do zdejmowania chromu – wanna nr 104 o pojemności 650 dm3 napełniona kąpielą o składzie: Na2CrO4 do 20 g/dm3, NaOH 100 – 150 g/dm3, temperatura kąpieli – temperatura otoczenia.

W procesie zdejmowania chromu stosowane będzie płukanie w płuczce natryskowej. Pomiędzy wannami procesowymi a płuczkami zastosowane będą rynny spływowe
z tworzywa sztucznego.

Ewentualne rozchlapki kąpieli kierowane będą odpowiednim rurociągiem do zbiornika ścieków chromowych, znajdującego się wewnątrz podpiwniczenia obiektu galwanizerni, skąd będą podawane do neutralizatora.

Wanna do zdejmowania chromu wyposażona będzie w ssawkę wentylacyjną podłączoną do instalacji wyciągowej ze skruberem do wytrącania aerozolu kwasu chromowego, zakończonej emitorem E-2/H-4.

3) Kąpiel do polerowania elektrolitycznego stali odpornej na korozję – wanna nr 102 o pojemności 640 dm3. Skład kąpieli: H3PO4 800 – 1000 g/dm3, H2SO4 450 – 600 g/dm3.

Temperatura kąpieli 50 - 80°C utrzymywana będzie za pomocą grzałki elektrycznej. Pomiar temperatury dokonywany będzie termoparą zainstalowaną w wannie.

Ewentualne rozchlapki kąpieli kierowane będą odpowiednim rurociągiem do zbiornika kwaśno-alkalicznego znajdującego się wewnątrz podpiwniczenia obiektu galwanizerni, skąd podawane będą do neutralizatora.

Wanna wyposażona będzie w ssawki wentylacyjne podłączone do instalacji wyciągowej zakończonej emitorem E-3/H-4.

4) Kąpiel do bichromizacji elektronu - wanna nr 119 o pojemności 280 dm3, skład kąpieli: HNO3 21 – 30 g/dm3, K2Cr2O7 15 – 20 g/dm3, NH4Cl 0,75 1,25 g/dm3, temperatura kąpieli 70 - 80°C utrzymywana będzie za pomocą grzałki elektrycznej. Pomiar temperatury dokonywany będzie za pomocą termopary zainstalowanej
w wannie.

Ewentualne rozchlapki kąpieli nr 119 kierowane będą odpowiednim rurociągiem
do zbiornika ścieków chromowych, znajdującego się wewnątrz podpiwniczenia obiektu galwanizerni, skąd będą podawane do neutralizatora.

Wanna wyposażona będzie w pokrywę oraz wentylację wyciągową. Opary znad wanny odprowadzane będą emitorem E-2/H-4.

5) Kąpiel do pasywacji po bichromizacji i fosfatyzacji - nr wanna 120
o pojemności 600 dm3, skład kąpieli: K2Cr2O7 50 - 70 g/dm3, temperatura kąpieli 70 - 100°C, utrzymywana będzie za pomocą grzałki elektrycznej. Pomiar temperatury dokonywany będzie za pomocą termopary zainstalowanej w wannie.

Ewentualne rozchlapki kąpieli nr 120 kierowane będą odpowiednim rurociągiem
do zbiornika ścieków chromowych, znajdującego się wewnątrz podpiwniczenia obiektu galwanizerni, skąd będą podawane do neutralizatora.

Wanny wyposażone będą w pokrywę oraz wentylację wyciągową. Opary znad wanny odprowadzane będą emitorem E-2/H-4.

6) Kąpiele pozostałe o pojemności 1295 dm3 w tym:

- do oczyszczania anod ołowiowych - wanna nr 114 o pojemności 400 dm3, skład kąpieli: NaOH 100 g/dm3, KNa C4H4O6 100 g/dm3;

- do woskowania - wanna numer 113 o pojemności 150 dm3 z Protecto Wax Range 100%;

- do zdejmowania wosku – wanna nr 105 o pojemności 170 dm3, skład kąpieli: 
D-SOLV – 100%;

- do zdejmowania chromu – wanna nr 106 o pojemności 400 dm3, skład kąpieli: HCl 200 – 300 g/dm3, inhibitor trawienia S-88 – 1 – 2%;

- do zdejmowania wosku - wanna nr 117 o pojemności 195 dm3, skład kąpieli: gorąca woda.

Wanny nr: 105, 106, oraz 114 wyposażone będą w ssawki wentylacyjne podłączone do instalacji wyciągowej zakończonej emitorem E-2/H-4 (wanny nr: 106 i 114) 
i E-3/H-4 (wanna nr 105).

1.2.1.4 Węzeł anodowniczy o łącznej pojemności wanien 29,100 m3

1) 	Kąpiele do anodowania - wanny nr 405, 406, 407, 417, 423, 424
o łącznej pojemności 13334 dm3, w tym:

- wanny nr: 405 i 424 - anodowanie w kwasie siarkowym o składzie: H2SO4 180 – 195 g/dm3, temperatura kąpieli: 15 – 24°C;

- wanna nr 406 - anodowanie w kwasie siarkowo – borowym o składzie: H3BO3 5,2 - 10,7 g/dm3, H2SO4 30,5 - 52,0 g/dm3, temperatura kąpieli: 24,5 – 28,9°C;

- wanny nr: 407 i 417 - anodowanie w kwasie chromowym – skład kąpieli:
CrO3 35 – 45 g/dm3, temperatura kąpieli 28 - 42°C;

- wanna nr 423 – anodowanie w kwasie siarkowo – winowym – o składzie: H2SO4 36 – 44 g/dm3, C4H6O6 – 72 – 88 g/dm3.

Wanny wyposażone będą w grzałki elektryczne. Pomiar temperatury dokonywany będzie za pomocą termopary zainstalowanej w wannie.

W procesie stosowane będzie płukanie w płuczkach stacjonarnych. Pomiędzy wannami procesowymi a płuczkami zastosowane zostaną rynny spustowe
z tworzywa sztucznego. Ewentualne rozchlapki kąpieli z wanien 405, 406, 423, 424 
-kierowane będą odpowiednim rurociągiem do zbiornika ścieków kwaśno                   -alkalicznych, znajdującego się w podpiwniczeniu obiektu galwanizerni, a następnie przepompowywane do neutralizatora. Ewentualne rozchlapki kąpieli z wanien 407, 417 kierowane będą odpowiednim rurociągiem do zbiornika ścieków chromowych, znajdującego się w podpiwniczeniu obiektu galwanizerni, a następnie przepompowywane będą do neutralizatora.

Wanny wyposażone będą w ssawy wentylacyjne podłączone do instalacji wyciągowej zakończone emitorami [E-18/H-4 (wanny nr 405, 406, 407 i 417) 
i E-19/H-4 (wanny nr 423 i 424)].

2) Kąpiele do odtłuszczania – wanny nr: 401 i 420 o łącznej pojemności 3750 dm3, w tym:

- wanna nr 401 - odtłuszczanie na gorąco o składzie: Turco 4215 NCLT 45 - 52 g/dm3, temperatura kąpieli 45 - 50°C;

- wanna nr 420 - odtłuszczanie na gorąco o składzie: Turco 4215 NCLT 30 - 50 g/dm3, temperatura kąpieli 60 - 70°C.

Wanny wyposażone będą w grzałki elektryczne. Pomiar temperatury dokonywany będzie za pomocą termopary zainstalowanej w wannie. W procesie stosowane będzie płukanie w płuczkach stacjonarnych. Pomiędzy wannami procesowymi
a płuczkami zastosowane zostaną rynny spustowe z tworzywa sztucznego. Ewentualne rozchlapki kierowane będą odpowiednim rurociągiem do zbiornika ścieków kwaśno-alkalicznych, znajdującego się w podpiwniczeniu obiektu galwanizerni, a następnie przepompowywane do neutralizatora. Wanny wyposażone będą w ssawy wentylacyjne podłączone do instalacji wyciągowej zakończone emitorami E-18/H-4 (wanna nr 401) i E-19/H-4 (wanna nr 420).

3) Kąpiele do odtleniania – wanny nr: 402, 403 i 422 o łącznej pojemności 4898 dm3, napełnione kąpielami procesowymi o składzie:

- wanna nr 402 - odtlenianie i przejaśnianie w Ardrox 295 GD o składzie: Ardrox 295 GD 25 – 36 %, temperatura kąpieli 30 - 40°C;

- wanna nr 403 – odtlenianie Deoxidiser 6/16 o składzie: Cr6+ 4,5 - 13,5 g/dm3, HNO3 75 - 150 g/dm3, temperatura otoczenia;

- wanna nr 422 - odtlenianie o składzie: Ardrox 295 GD 20 - 25 %, temperatura kąpieli 30 - 40°C.

Wanny wyposażone będą w grzałki elektryczne. Pomiar temperatury dokonywany będzie za pomocą termopary zainstalowanej w wannie. W procesie stosowane będzie płukanie w płuczkach stacjonarnych. Pomiędzy wannami procesowymi
a płuczkami zastosowane zostaną rynny spustowe z tworzywa sztucznego. Ewentualne rozchlapki kąpieli z wanien 402, 422 kierowane będą odpowiednim rurociągiem do zbiornika ścieków kwaśno-alkalicznych, znajdującego się
w podpiwniczeniu obiektu galwanizerni, a następnie przepompowywane do neutralizatora. Ewentualne rozchlapki kąpieli z wanny: 403, kierowane będą odpowiednim rurociągiem do zbiornika ścieków chromowych, znajdującego się
w podpiwniczeniu obiektu galwanizerni, a następnie przepompowywane będą do neutralizatora.

Wanny wyposażone będą w ssawy wentylacyjne podłączone do instalacji wyciągowej zakończone emitorami E-18/H-4 (wanny nr 402 i 403) i E-19/H-4 (wanna 422).

4) Kąpiele do uszczelniania – wanny nr: 409, 410, 412 i 425 o łącznej pojemności  3290 dm3, w tym:

- wanna nr 409 – uszczelnianie w roztworze dwuchromianu potasu o składzie: K2Cr2O7 40 - 60 mg (l), temperatura kąpieli 96 - 100°C;

- wanna nr 410 – uszczelnianie w roztworze chromianów o składzie: Cr6+ 
45 – 100 ppm, temperatura kąpieli 96 - 100°C;

- wanna nr 412 – uszczelnianie w octanie niklu o składzie: Ni(CH3COO)2x4H2O 15 – 20 g/dm3, temperatura kąpieli 96 - 100°C;

- wanna nr 425 – uszczelnianie w dwuchromianie sodu o składzie: Na2Cr2O7 47,5 – 52,5 mg/dm3, temperatura kąpieli: 97 - 100°C.

Wanny wyposażone będą w grzałki elektryczne. Pomiar temperatury dokonywany będzie za pomocą termopary zainstalowanej w wannie. W procesie stosowane będzie płukanie w płuczkach stacjonarnych i natryskowej. Pomiędzy wannami procesowymi a płuczkami zastosowane zostaną rynny spustowe z tworzywa sztucznego. Ewentualne rozchlapki kąpieli z wanny 412 kierowane będą odpowiednim rurociągiem do zbiornika ścieków kwaśno-alkalicznych, znajdującego sięw podpiwniczeniu obiektu galwanizerni, a następnie przepompowywane do neutralizatora. Ewentualne rozchlapki kąpieli z wanien 409, 410 i 425 kierowane będą odpowiednim rurociągiem do zbiornika ścieków chromowych, znajdującego się w podpiwniczeniu obiektugalwanizerni, a następnie przepompowywane będą do neutralizatora.

Wanny wyposażone będą w ssawy wentylacyjne podłączone do instalacji wyciągowej zakończone emitorami E-18/H-4 (wanny nr 409, 410, 412) i E-19/H-4 (wanna nr 425).

5) Kąpiele do trawienia – wanny nr: 411, 415 i 421 o łącznej pojemności 2680 dm3, w tym:

- wanna nr 411 - trawienie alkaliczne aluminium o skałdzie: Aluminetch No 3, 
45 – 75 g/dm3, temperatura kąpieli: 54 - 63°C;

- wanna nr 415 – trawienie alkaliczne, o składzie: NaOH 100-150 g/dm3, temperatura kąpieli 50 – 70°C;

- wanna nr 421 – trawienie, o składzie: Aluminetch No 2, 30 – 40 g/dm3, temperatura kąpieli 55 - 65°C.

Wanny wyposażone będą w grzałki elektryczne. Pomiar temperatury dokonywany będzie za pomocą termopary zainstalowanej w wannie. W procesie stosowane będzie płukanie w płuczkach stacjonarnych i natryskowej. Pomiędzy wannami procesowymi a płuczkami zastosowane zostaną rynny spustowe z tworzywa sztucznego. Ewentualne rozchlapki kąpieli z wanien 415, 421 kierowane będą odpowiednim rurociągiem do zbiornika ścieków kwaśno-alkalicznych, znajdującego się w podpiwniczeniu obiektu galwanizerni, a następnie przepompowywane
do neutralizatora. Ewentualne rozchlapki kąpieli z wanny 411 kierowane będą odpowiednim rurociągiem do zbiornika ścieków chromowych, znajdującego się
w podpiwniczeniu obiektu galwanizerni, a następnie przepompowywane będą
do neutralizatora.

Wanny wyposażone będą w ssawy wentylacyjne podłączone do instalacji wyciągowej zakończone emitorami: E-18/H-4 (wanny nr 411 i 415) i E-19/H-4 
(wanna nr 421).

6) Kąpiel do alodynowania – wanna nr 404 o pojemności 1148 dm3, 
o składzie: Alodine 1200 8 – 10, 5 g/dm3, temperatura kąpieli: 20 - 25°C.

Wanna wyposażona będzie w grzałki elektryczne. Pomiar temperatury dokonywany będzie za pomocą termopary zainstalowanej w wannie.

W procesie anodowania stosowane będzie płukanie w płuczkach stacjonarnych. Pomiędzy wannami procesowymi a płuczkami zastosowane będą rynny spływowe
z tworzywa sztucznego. Ewentualne rozchlapki kąpieli z wanny 404, kierowane będą odpowiednim rurociągiem do zbiornika ścieków chromowych, znajdującego się
w podpiwniczeniu obiektu galwanizerni, a następnie przepompowywane będą do neutralizatora.

Wanna wyposażona będzie w ssawy wentylacyjne podłączone do instalacji wyciągowej zakończonej emitorem E-18/H-4

1.2.1.5 Węzeł PFD, MFD i kontroli przypaleń o łącznej pojemności 4,590 m3

1) Kąpiele procesowe w tym:

- wanna nr 501 - odtłuszczanie na gorąco o składzie: Turco 4215 NCLT 45 - 52 g/dm3, temperatura kąpieli 45 - 50°C; wanna wyposażona będzie w grzałki elektryczne o mocy 2000 W. Pomiar temperatury dokonywany będzie za pomocą termopary zainstalowanej w wannie;

- wanna nr 502 - trawienie aluminium o składzie: HNO3 112 – 225 g/dm3, temperatura kąpieli - temperatura kąpieli 21 - 25°C;

- wanna nr 503 - trawienie tytanu o składzie: HNO3 299 – 323 g/dm3, temperatura kąpieli – temperatura kąpieli 21 - 25°C;

- wanna nr 504 – odtlenianie o składzie: HNO3 75 – 150 g/l, Cr+6, 4,5 -13,5 g/dm3, temperatura otoczenia.

W przypadku rozlewu, kąpiele (dotyczy wanien: 501, 502, 503) kierowane będą odpowiednim rurociągiem do zbiornika ścieków kwaśno-alkalicznych, znajdującego się w podpiwniczeniu obiektu galwanizerni, a następnie przepompowywane
do neutralizatora. W przypadku rozlewu, kąpiel (dotyczy wanny 504) kierowana będzie odpowiednim rurociągiem do zbiornika ścieków chromowych, znajdującego się 
w podpiwniczeniu obiektu galwanizerni, a następnie przepompowywana
do neutralizatora.

Wanny nr 501, 502, 503 i 504 wyposażone będą w ssawki wentylacyjne podłączone do instalacji wyciągowej zakończonej emitorem E-18/H-4.

2) Kąpiele procesowe do kontroli przypaleń o łącznej pojemności 300 dm3 
w tym:

- wanna nr 551 o składzie: HNO3 30,7 – 51,0 g/dm3, temperatura otoczenia;

- wanna nr 553 o składzie: HCl 6,4 - 21,2 g/dm3, temperatura otoczenia;

- wanna nr 554 o składzie: Na2CO3 20,0 – 50,0 g/dm3, temperatura otoczenia;

- wanna nr 556 o składzie: CuSO4x5H2O - 100 g/dm3 i HCl - 500 ml/l, temperatura otoczenia;

- wanna nr 557 o składzie: Ambresil PX24 – 100%, temperatura otoczenia.

Wanny nr 551 - 557 wyposażone będą w pokrywy.

I.2.2. Zbiorniki magazynowe i przepompownia ścieków pogalwanicznych, w tym:

- Zbiornik buforowy ścieków popłucznych cyjanowych Zb4 z polipropylenu (PP) wraz z zespołem pomp  (4A/4B): o pojemności 4,3 m3 oraz CN-2 
o pojemności 4,0 m3);

- Zbiornik buforowy ścieków popłucznych chromowych Zb1 z polietylenu (PE) i poli chlorku winylu (PCV) połaczonych ze sobą, wraz z zespołem pomp (1A/1B): o łącznej pojemności 9,3 m3;

- Zbiornik buforowy ścieków popłucznych kwaśno-alkalicznych Zb7 
z polipropylenu (PP), składający się z dwóch zbiorników połaczonych ze sobą wraz z zespołem pomp (7A/7B) o łącznej pojemności 10 m3 ;

- zbiornik buforowy ścieków cynk/niklowych Zb13, wykonany z polipropylenu (PP), wraz z zespołem pomp (9A/9B) o pojemności 4,3m3.

- Rurociągi stalowe i tworzywa sztucznego (PP) przeznaczone do transportu zużytych wód popłucznych i kąpieli galwanicznych do zbiorników magazynowych oraz poza obręb obiektu H-4;

- Kolumna anionitowa i kationitowa w stacji doczyszczania wody, zbiorniki jednopłaszczowe na powierzchni betonowej o pojemności 0,27 m3 każdy;

- Zbiornik plastikowy wody DEMI o pojemności 5,0 m3.

I.2.3 Węzły lakiernicze

I.2.3.1 Malarnia nr I

Dwukomorowa kabina lakiernicza (stanowisko nr 1 i nr 2) o przestrzeni roboczej stanowiska 4500 x 3000 x 2650 mm, 2 piece do suszenia pokrytych lakierem detali, magazynek do przechowywania podręcznego materiałów lakierniczych
wraz z mieszalnią materiałów lakierniczych.

Kabina wyposażona będzie w wentylatory:

- powietrza nawiewanego o wydajności 2 x 24 500 m3/h;

- wentylator wyciągowy o wydajności 2 x 24 500 m3/h.

Zastosowana będzie dwustopniowa filtracja powietrza dostarczanego do kabiny, realizowana przez:

- filtr tkaninowy klasy EU3 w centrali nawiewno - grzewczej;

- filtr tkaninowy klasy EU5 w plenum nawiewnym.

Powietrze odciągane z kabiny lakierniczej przed wprowadzeniem do atmosfery będzie oczyszczane w dwustopniowym systemie suchej filtracji powietrza,
o całkowitej skuteczności >99%.

Zespół filtracyjny składać się będzie z:

- I stopień – filtr szczelinowy papierowy o chłonności 3÷18 kg farby/m2, skuteczność filtracji: 91÷98,1%;

- II stopień – mata filtracyjna PAINT STOP o chłonności 3,5÷4,7 kg pyłów/m2, skuteczność filtracji: 90÷95%.

Instalacja odciągu powietrza z kabin wyposażona będzie również w rekuperator odzysku ciepła o sprawności 40%.

Opary z kabin będą odprowadzane do powietrza emitorami: E-14/H-4 i E15/H-4.

I.2.3.2 Malarnia nr II

Dwukomorowa kabina lakiernicza (stanowisko nr 3 i nr 4) o przestrzeni roboczej stanowiska 4500 x 3000 x 2650 mm, „mała” kabina malarska, dwie konwekcyjne, komorowe, nieprzelotowe suszarki elektryczne do suszenia części, magazynek
i pomieszczenie do urabiania materiałów lakierniczych.

Kabina dwukomorowa wyposażona będzie w wentylatory:

- powietrza nawiewanego o wydajności 2 x 24500 m3/h;

- wentylator wyciągowy o wydajności 2 x 24500 m3/h.

Zastosowana będzie dwustopniowa filtracja powietrza dostarczanego do kabiny, realizowana przez:

- filtr tkaninowy klasy EU3 w centrali nawiewno - grzewczej;

- filtr tkaninowy klasy EU5 w plenum nawiewnym.

Powietrze odciągane z kabiny lakierniczej oraz małej kabiny lakierniczej przed wprowadzeniem do atmosfery będą oczyszczane w dwustopniowym systemie suchej filtracji powietrza, o całkowitej skuteczności >99%.

Zespół filtracyjny składać się będzie z:

- I stopień – filtr szczelinowy papierowy o chłonności 3÷18 kg farby/m2, skuteczność filtracji: 91÷98,1%;

- II stopień – mata filtracyjna PAINT STOP o chłonności 3,5÷4,7 kg pyłów/m2, skuteczność filtracji: 90÷95%.

Instalacja odciągu powietrza z kabin wyposażona będzie również w rekuperator odzysku ciepła o sprawności 40%.

Opary z kabin będą odprowadzane do powietrza emitorami: E-4/H-4, E-5/H-4,
E-6/H-4.

I.2.4. Neutralizator - obiekt N-4

- 2 zbiorniki z tworzywa sztucznego, polipropylenu (PP) dla ścieków cyjanowych:  Zb5 o pojemności 3,4 m3 i  Zb6 o pojemności 1,9 m3, wraz z zespołami pomp;

- 2 zbiorniki z tworzywa sztucznego, polietylenu (PE) dla ścieków chromowych, oznaczone symbolami: Zb2 o pojemności 5,0 m3 i Zb3 o pojemności 3,4 m3;

- 3 zbiorniki z tworzywa sztucznego, polipropylenu (PP) dla ścieków 
kwaśno – alkalicznych, oznaczone symbolami:  Zb8, Zb9A i Zb9B, 
o pojemności 5,0 m3 każdy;

- zbiornik reakcyjny z tworzywa sztucznego, polipropylenu (PP) dla ścieków cynk/niklowych, oznaczony symbolem Zb14, o pojemności 1,9 m3;

- 13 zbiorników z roztworami reagentów z pompami dozującymi:

- 40% kwas siarkowy – pojemnik 250 dm3;

- 30% wodorotlenek sodu – pojemnik 250 dm3;

- 40% (kwaśny siarczyn) sodu – paletopojemnik 1000 dm3;

- podchloryn sodu – paletopojemnik 1000 dm3;

- flokulant – pojemnik 250 dm3;

- chlorek żelaza – paletopojemnik 1000 dm3;

- mleczko wapienne – pojemnik 1000 dm3;

- kwas solny (regeneracja stacji wody DEMI) – paletopojemnik 1000 dm3;

- wodorotlenek sodu (regeneracja stacji wody DEMI) – paletopojemnik 1000 dm3;

- wodorosiarczyn sodu - paletopojemnik 1000 dm3;

- plexon 1105 (do cynk-niklu) – pojemnik 25 dm3;

- plexon 2210 – pojemnik 250 dm3;

- flokulant polimerowy – pojemnik 25 dm3;

- osadnik pionowy cylindryczny, żelbetonowy (z wymurówką chemoodporną),
o pojemności 148 m3;

- osadnik pionowy cylindryczny ścieków cynk/niklu wykonany z polipropylenu (PP), oznaczony symbolem Zb15 o pojemności 7 m3;

- zbiornik PE do korekty pH oznaczony symbolem KpH o poj 5,0 m3;

- zbiornik z tworzywa sztucznego (PE) do zbierania czystej wody, oznaczony symbolem CzW o poj. 5,0 m3;

- prasy filtracyjne ramowe, do odwadniania pogalwanicznych osadów ściekowych;

- zespół doczyszczający podczyszczone ścieki, składający się z filtra żwirowego, filtra węglowego, 2 kolumn z anionitem i 2 kolumn z kationitem;

- zespół pomp oraz sieć rurociągów doprowadzających ścieki surowe i sieć kanalizacyjna odprowadzająca ścieki oczyszczone.

I.2.5. Stacja demineralizacji wody (DEMI)

Dwie stacje demineralizacji wody (DEMI) o wydajności 1-4 m3/h zlokalizowane będą
w obiekcie N-4 i pracować będą w obiegu otwartym. W skład stacji będą wchodzić następujące zbiorniki:

- 2 kolumny z anionitem o pojemności 0,27m3 każda;

- 2 kolumny z kationitem o pojemności 0,27m3 każda.”

I.2. Punkt II.1.1 otrzymuje brzmienie:

II.1.1. Maksymalna dopuszczalna emisja gazów z instalacji.

„Tabela 1

| Lp. | Emitor | Źródło emisji | Dopuszczalna wielkość emisji |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rodzaj substancji zanieczyszczających | [kg/h] |
| Instalacja galwanizerni z urządzeniami do oczyszczania ścieków |
| 1. | E-1/H-4 | Wanny nr: 206, 208, 210, 213, 231, 231/2, 235, 236,238, magazyn cyjankowy | cyjanowodór3) | 0,038000 |
|  |  |  | kadm1) | 0,000002 |
|  |  |  | cynk1) | 0,000096 |
|  |  |  | amoniak | 0,004000 |
|  |  |  | miedź1) | 0,000400 |
|  |  |  | pył ogółem | 0,003000 |
|  |  |  | pył zawieszony PM10 | 0,003000 |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,003000 |
| 2. | E-2/H-4 | Wanny nr: 101, 104, 106, 108, 110, 114, 119, 120, 214, 226, 251, 316, 318 | chrom (VI)1) | 0,002500 |
|  |  |  | pył ogółem | 0,005000 |
|  |  |  | pył zawieszony PM10 | 0,005000 |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,005000 |
| 3. | E-3/H-4 | Wanny nr: 102, 105, wr1, 201, 209, wr2, 217, 218, 219, 220, 224, 227, 228, 229, 241/305, 250, 251, 252, 253, 310, wr3, 314, 315, 318wr2, wr5, 329, 330, wr4, wyciąg z dygestorium laboratoryjnego | dwutlenek azotu | 0,033000 |
|  |  |  | chlorowodór | 0,049500 |
|  |  |  | kwas siarkowy (VI) | 0,016500 |
|  |  |  | nikiel1) | 0,000528 |
|  |  |  | fluor2) | 0,006140 |
|  |  |  | cyna1) | 0,000144 |
|  |  |  | cynk1) | 0,000280 |
|  |  |  | bor1) | 0,000066 |
|  |  |  | bar1) | 0,000066 |
|  |  |  | chrom (III)1) | 0,003300 |
|  |  |  | pył ogółem | 0,004950 |
|  |  |  | pył zawieszony PM10 | 0,004950 |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,004950 |
| 4. | E-18/H-4 | Odciąg z wanien gniazda kwaśnego (numery wanien: 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 415, 417, 501, 502, 503, 504) | chrom (VI)1) | 0,000271 |
|  |  |  | nikiel1) | 0,002710 |
|  |  |  | bor1) | 0,000055 |
|  |  |  | kwas siarkowy | 0,016000 |
|  |  |  | dwutlenek azotu | 0,042700 |
|  |  |  | pył ogółem | 0,002710 |
|  |  |  | pył zawieszony PM10 | 0,002710 |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,002710 |
| 5. | E-19/H-4 | Wanny nr: 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426wr | pył ogółem | 0,002300 |
|  |  |  | pył zawieszony PM10 | 0,002300 |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,002300 |
|  |  |  | kwas siarkowy (VI) | 0,016080 |
|  |  |  | dwutlenek azotu | 0,001560 |
|  |  |  | chrom (VI)1) | 0,000023 |
|  |  |  | bor1) | 0,000046 |
| 6. | E-1/N-4 | Odciąg ogólny z parteru, piętra i dygestorium | dwutlenek siarki | 0,007600 |
|  |  |  | kwas siarkowy (VI) | 0,051580 |
| 7. | E-2/N-4 | Odciąg ogólny z parteru i piętra | kwas siarkowy (VI) | 0,064461 |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 0,007750 |
| 8. | E-4/N-4 | Odciąg znad zbiornika ścieków chromowych i zmiesznych) | dwutlenek siarki | 0,019000 |
|  |  |  | kwas siarkowy (VI) | 0,043903 |
| 9. | E-5/N-4 | Odciąg ogólny z pierwszego piętra | chlorowodór | 0,06900 |
|  |  |  | cyjanowodór3) | 0,00690 |
| 10. | E-6/N-4 | Odciąg miejscowy znad dwóch komór ścieków cyjanowych i cynkowo-niklowych | chlor | 0,067192 |
|  |  |  | cyjanowodór3) | 0,011100 |
|  |  |  | amoniak | 0,000940 |

| Lp. | Emitor | Źródło emisji | Dopuszczalna wielkość emisji |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rodzaj substancji zanieczyszczających | S15) [mg/m3 ] |
| Węzły lakiernicze – nr 1 i nr 2 |
| 11. | E-4/H-4 | Odciąg z kabiny malarskiej numer 3 | LZO4) | 100 |
| 12. | E-5/H-4 | Odciąg z kabiny malarskiej numer 4 |  | 100 |
| 13. | E-6/H-4 | Odciąg z malarni (kabina mała) |  | 100 |
| 14. | E-7/H-4 | Mieszalnia i magazynek podręczny farb |  | 100 |
| 15. | E-8/H-4 | Suszarka |  | 100 |
| 16. | E-9/H-4 | Suszarka |  | 100 |
| 17. | E-13/H-4 | Mieszalnia farb |  | 100 |
| 18. | E-14/H-4 | Odciąg z kabiny malarskiej numer 1 |  | 100 |
| 19. | E-15/H-4 | Odciąg z kabiny malarskiej numer 2 |  | 100 |

1) jako suma metalu i jego związków w pyle zawieszonym PM10

2) jako suma fluoru i fluorków rozpuszczalnych w wodzie

3) cyjanowodór i cyjanki w przeliczeniu na HCN

4) LZO – rozumie się przez to lotne związki organiczne będące związkami organicznymi, w tym frakcją kreozotu, mającymi 
w temperaturze 293,15 K prężność par nie mniejszą niż 0,01 kPa, względnie posiadającymi analogiczną lotność w szczególnych warunkach użytkowania

5) standard emisji zorganizowanej ozn. s1, tj. dopuszczalna wielkość emisji lotnych związków organicznych wprowadzanych 
do powietrza w sposób zorganizowany wyrażona jako stężenie LZO w gazach odlotowych  w przeliczeniu na całkowity węgiel organiczny i oznaczone jako S1. Wartość standardu odnosi się do fazy nakładania powłoki oraz jej suszenia.„

I.3. Punkt II.1.2 otrzymuje brzmienie:

II.1.2. Maksymalna dopuszczalna emisja roczna z instalacji.

„Tabela 1a

| Lp. | Rodzaj substancji zanieczyszczających | Dopuszczalna wielkość emisji [Mg/rok] |
| --- | --- | --- |
|  | pył ogółem | 0,332 |
|  | pył zawieszony PM 10 | 0,332 |
|  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,332 |
|  | dwutlenek siarki | 0,081 |
|  | kwas siarkowy | 3,14 |
|  | dwutlenek azotu | 0,378 |
|  | cynk1) | 0,002256 |
|  | nikiel1) | 0,01943 |
|  | chlor | 0,114226 |
|  | miedź1) | 0,0024 |
|  | fluor2) | 0,036828 |
|  | cyna1) | 0,000864 |
|  | bar1) | 0,000396 |
|  | bor1) | 0,026 |
|  | kadm1) | 0,000012 |
|  | cyjanowodór3) | 0,26619 |
|  | chlorowodór | 0,49 |
|  | chrom (VI)1) | 0,048 |
|  | amoniak | 0,0256 |
|  | chrom (III)1) | 0,0198 |
|  | LZO(4) | 15,0 |

1) jako suma metalu i jego związków w pyle zawieszonym PM10

2) jako suma fluoru i fluorków rozpuszczalnych w wodzie

3) cyjanowodór i cyjanki w przeliczeniu na HCN

4) LZO – rozumie się przez to lotne związki organiczne będące związkami organicznymi, w tym frakcją kreozotu, mającymi 
w temperaturze 293,15 K prężność par nie mniejszą niż 0,01 kPa, względnie posiadającymi analogiczną lotność w szczególnych warunkach użytkowania”

I.4. Punkt II.3.1. otrzymuje brzmienie:

„II.3.1. Rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do wytworzenia z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości.

II.3.1.1. Odpady niebezpieczne

Tabela 2a

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Właściwości i podstawowy skład chemiczny | Ilość odpadów [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalacja galwanizerni z urządzeniami do oczyszczania ścieków |
|  | 06 04 04* | Odpady zawierające rtęć | Skład: rtęć, szklane lub plastikowe obudowy. Stan skupienia: stały | 0,010 |
|  | 07 01 03* | Rozpuszczalniki chlorowco-organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | Skład: perchloroetylen, woda, stabilizatory. Stan skupienia: ciekły | 3,500 |
|  | 07 03 01* | Wody popłuczne i ługi macierzyste | Skład: 2-metylopentano-2,4-diol, azowe kompleksy chromowe. Stan skupienia: ciekły | 2,000 |
|  | 11 01 05* | Kwasy trawiące | Skład: kwas siarkowy (VI), kwas solny, kwas azotowy, kwas fluorowodorowy, kwas fosforowy. Stan skupienia: ciekły | 5,000 |
|  | 11 01 07* | Alkalia trawiące | Skład: wodorotlenek sodu, metakrzemian sodu, węglan sodu, pirofosforan tetrasodu, 2-(2-butoksyetoksy) etanol, heksafluorokrzemiany alkaliczne sodu, benzotiazolo-2-tiol, etoksylowany alkohol tłuszczowy C12-15, azotan sodu, etoksylan nonylofenolu, dzesięciowodny czteroboran sodu, ksylenosulfonian sodu, terpena pomarańczowa, alkohol tłuszczowy, eter benzylowy. Stan skupienia: ciekły | 5,000 |
|  | 11 01 08* | Odpady i szlamy z fosforanowania | Skład: azotan cynku, azotan baru, fosforan cynku, fosforan baru. Stan skupienia: stały (grudki) | 0,500 |
|  | 11 01 09* | Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne | Skład: węglan sodu, cyjanek sodu, cyjanek kadmu, siarczan baru. Stan skupienia: stały (toksyczne) | 0,400 |
|  | 11 01 13* | Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne | Skład: wodorotlenek sodu, metakrzemian sodu, węglan sodu, pirofosforan tetrasodu, 2,2'-(oktadec-9-enylimino)bisetanol, 2-(2-butoksyetoksy) etanol, heksafluorokrzemiany alkaliczne sodu, benzotiazolo-2-tiol, etoksylowany alkohol tłuszczowy C12-15, tetraboran disodu bezwodny, azotan sodu. Stan skupienia: ciekły | 7,750 |
|  | 11 01 98* | Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne | Skład: bezwodnik chromowy, dwuchromian sodu, dwuchromian potasu, kwas azotowy, kwas siarkowy, cyjanek sodu, cyjanek miedzi, cyjanek kadmu, cyjanek cynku. Stan skupienia: ciekły (toksyczne) | 20,000 |
|  | 12 01 12* | Zużyte woski i tłuszcze | Skład: mieszanina wosków mikrokrystalicznych. Stan skupienia: stały | 1,000 |
|  | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | Skład: polipropylen, polietylen, pojemniki szklane, drewno, worki foliowe, puszki/beczki metalowe, zanieczyszczone: kwasem chromowym, kwasem azotowym, kwasem fosforowym, azotanem cynku, fosforanem cynku, węglanem sodu, węglanem wapnia, tlenkiem boru, tlenkiem ołowiu (II). Stan skupienia: stały | 3,000 |
|  | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | Skład: bawełna, flanela, lateks kauczuku naturalnego, nitryl, PP zanieczyszczone CrO3, dwuchromian sodu, dwuchromian potasu, cyjanek sodu, cyjanek cynku, cyjanek kadmu, kwas siarkowy, kwas azotowy, kwas solny, filtry malarskie zanieczyszczone materiałami lakierniczymi. Stan skupienia: stały (włókna, guma) | 10,000 |
|  | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | Skład: urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające metale niebezpieczne typu ołów, kadm, chrom, nikiel, tonery, cartridże. Stan skupienia: stały. | 0,500 |
|  | 16 05 06* | Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych | Skład: kwasy: solny, fosforowy, siarkowy, azotowy, azotan srebra, EDTA, nadmanganian potasu, amoniak, wodorotlenek sodu, chromian (VI) potasu, siarczan miedzi, cyjanek potasu, fluorek amonu, wodorotlenek potasu. Stan skupienia: stały | 0,100 |
|  | 16 09 02* | Chromiany(np. chromian potasowy, dwuchromian sodowy lub potasowy) | Skład: chromian potasowy, dwuchromian sodowy lub potasowy. Stan skupienia: ciekły | 3,000 |
|  | 17 04 09* | Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | Skład: żelazo z domieszkami chromu, niklu, węgla, aluminium, miedź, ołów, tytan z domieszkami magnezu, krzemu, ołów z domieszkami cyny, antymonu zanieczyszczone: wodorotlenek sodu, cyjanek sodu, cyjanek cynku, cyjanek miedzi, cyjanek kadmu, bezwodnik kwasu chromowego, dwuchromian sodu, dwuchromian potasu, kwas siarkowy, kwas azotowy. Stan skupienia: stały | 2,000 |
|  | 17 04 10* | Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne | Skład: tworzywa, metale, ropa naftowa, smoła Stan skupienia: stały | 0,500 |
|  | 19 02 11* | Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne | Skład: wodorotlenek sodu, cyjanek sodu, cyjanek cynku, cyjanek miedzi, cyjanek kadmu, bezwodnik kwasu chromowego, dwuchromian sodu, dwuchromian potasu, kwas siarkowy, kwas azotowy, bisortofosforan(VI) tricynku, tlenek cynku, chromian (VI) strontu, formaldehyd, ksylen, etylobenzen, toluen, octan etylu, octan butylu, izobutanol, aceton, chromiany cynku, metyloetyloketon, metylobenzen. Stan skupienia: stały i ciekły | 5,000 |
|  | 19 08 13* | Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych | Skład: wodorotlenki: chromu (III), niklu, cynku, żelaza (III), glinu, miedzi, kadmu, cyny. Stan skupienia: stały | 40,000 |
|  | 19 09 04* | Zużyty węgiel aktywny | Skład: zużyty węgiel aktywny zanieczyszczony kąpielami z produkcji Stan skupienia: ciekły, półpłynny, stały (w zależności od wysycenia kąpielami) | 2,000 |
| Węzły lakiernicze – nr 1 i nr 2 |
|  | 07 03 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | Skład: rozpuszczalniki organiczne typu nitro i metyloetyloketon. Stan skupienia: stały | 2,000 |
|  | 08 01 11* | Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | Skład: chromian (VI) strontu, tlenek cynku, formaldehyd, ksylen, etylobenzen, toluen, octan etylu, octan butylu, izobutanol, aceton, chromiany cynku, metyloetyloketon, metylobenzen, bisortofosforan(VI)] tricynku, tlenek cynku. Stan skupienia: od ciekłego do stałego, substancje palne | 5,000 |
|  | 08 01 13* | Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | Skład: chromian (VI) strontu, bis[ortofosforan(VI)] tricynku, tlenek cynku, formaldehyd, ksylen, etylobenzen, toluen, octan etylu, octan butylu, izobutanol, aceton, chromiany cynku, metyloetyloketon, metylobenzen. Stan skupienia: stały, substancje palne | 2,000 |
|  | 08 01 21* | Zmywacz farb lub lakierów | Skład: dichlorometan, fenol, chromian sodu, sulfonowane sole sodowe ropopochodnych. Stan skupienia: ciekły, substancje palne | 0,500 |

II.3.1.2 Odpady inne niż niebezpieczne

Tabela 2b

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Właściwości i podstawowy skład chemiczny | Ilość odpadów [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 07 02 80 | Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy | Skład: lateks kauczuku naturalnego, nitryl. Stan skupienia: stały. | 0,100 |
|  | 12 01 17 | Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16 | Skład: tlenek glinu. Stan skupienia: stały | 5,000 |
|  | 12 01 21 | Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20 | Skład: tlenek glinu. Stan skupienia: stały | 5,000 |
|  | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | Skład: makulatura opakowaniowa. Stan skupienia: stały | 5,000 |
|  | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | Skład: tworzywa sztuczne typu poli(tereftalen etylenu) (PET), polietylen, poli (chlorek winylu), polietylen, polipropylen, polistyren. Stan skupienia: stały. | 5,000 |
|  | 15 01 03 | Opakowania z drewna | Skład: drewno. Stan skupienia: stały | 1,000 |
|  | 15 01 07 | Opakowania ze szkła | Skład: piasek kwarcowy, węglan sodu, węglan wapnia, tlenek boru, tlenek ołowiu (II). Stan skupienia: stały | 0,200 |
|  | 16 01 17 | Metale żelazne | Skład: żelazo z domieszkami chromu, niklu, węgla. Stan skupienia: stały | 5,000 |
|  | 16 01 18 | Metale nieżelazne | Skład: aluminium, miedź, ołów, tytan z domieszkami magnezu, krzemu. Stan skupienia: stały | 2,000 |
|  | 16 01 19 | Tworzywa sztuczne | Skład: rury z PCV. Stan skupienia: stały | 1,000 |
|  | 16 01 20 | Szkło | Skład: szyby z piaszczarni i produkcji. Stan skupienia: stały | 1,000 |
|  | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | Skład: zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, tonery, cartridże. Stan skupienia: stały | 1,000 |
|  | 16 02 16 | Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 | Skład: zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, tonery, cartridże. Stan skupienia: stały | 1,000 |
|  | 17 04 01 | Miedź, brąz, mosiądz | Skład: miedź, cynk, cyna. Stan skupienia: stały | 2,000 |
|  | 17 04 02 | Aluminium | Skład: aluminium z domieszkami magnezu, krzemu, miedzi. Stan skupienia: stały | 5,000 |
|  | 17 04 03 | Ołów | Skład: ołów z domieszkami cyny, antymonu. Stan skupienia: stały | 2,000 |
|  | 17 04 04 | Cynk | Skład: cynk. Stan skupienia: stały | 0,500 |
|  | 17 04 05 | Żelazo i stal | Skład: żelazo z domieszkami chromu, niklu, węgla. Stan skupienia: stały | 7,000 |
|  | 17 04 06 | Cyna | Skład: cyna. Stan skupienia: stały | 0,200 |
|  | 17 04 07 | Mieszaniny metali | Skład: żelazo z domieszkami chromu, niklu, węgla, aluminium, miedź, ołów, tytan z domieszkami magnezu, krzemu. Stan skupienia: stały | 5,000 |
|  | 17 04 11 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 | Skład: szyby z piaszczarni i produkcji. Stan skupienia: stały | 1,000 |
|  | 19 09 04 | Zużyty węgiel aktywny | Skład: substancje zaabsorbowane przez węgiel aktywny. Stan skupienia: stały | 2,000 |
|  | 19 09 05 | Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne | Skład: żywice nasycone związkami żelaza i manganu. Stan skupienia: stały | 1,000 |

„

I.5. Punkt III.1.1 otrzymuje brzmienie:

„III.1.1. Parametry źródeł emisji do powietrza

Tabela 5

| Lp. | Symbol emitora | Wysokość emitora [m] | Średnica emitora u wylotu [m] | Prędkość gazów odlotowych na wyl. emitora [m/s]* | Temperatura gazów odlotowych na wylocie emitora [K]* | Czas pracy emitora [h/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalacja galwanizerni z urządzeniami do oczyszczania ścieków |
|  | E-1/H-4 | 10,0 | 0,63 | 0,0 (zadaszony) | 295 | 6000 |
|  | E-2/H-4 | 10,0 | 0,71 | 0,0 (zadaszony) | 295 | 6000 |
|  | E-3/H-4 | 10,0 | 0,80 | 0,0 (zadaszony) | 295 | 6000 |
|  | E-18/H-4 | 10,0 | 0,63 | 24,5 (otwarty) | 295 | 6000 |
|  | E-19/H-4 | 10,0 | 0,71 | 16,1 (otwarty) | 303 | 6000 |
|  | E-22/H-4 | 12,0 | 0,25 | 0,0 (zadaszony) | 295 | 2000 |
|  | E-1/N-4 | 10,0 | 0,2 | 0,0 (zadaszony) | 293 | 500 |
|  | E-2/N-4 | 10,0 | 0,4 | 0,0 (zadaszony) | 293 | 3100 |
|  | E-4/N-4 | 10,0 | 0,2 | 0,0 (zadaszony) | 293 | 2800 |
|  | E-5/N-4 | 10,0 | 0,2 | 0,0 (zadaszony) | 293 | 2800 |
|  | E-6/N-4 | 10,0 | 0,25 | 0,0 (zadaszony) | 295 | 1700 |
| Węzły lakiernicze – nr 1 i nr 2 |
|  | E-4/H-4 | 10,0 | 1,0x1,0 | 10,0 (otwarty) | 294 | 6000 |
|  | E-5/H-4 | 10,5 | 1,0x1,0 | 10,0 (otwarty) | 294 | 6000 |
|  | E-6/H-4 | 10,5 | 0,36x0,54 | 2,6 (otwarty) | 294 | 6000 |
|  | E-7/H-4 | 10,5 | 0,2 | 5,4 (otwarty) | 294 | 6000 |
|  | E-8/H-4 | 10,5 | 0,1 | 3,6 (otwarty) | do 343 | 6000 |
|  | E-9/H-4 | 10,5 | 0,1 | 3,6 (otwarty) | do 343 | 6000 |
|  | E-13/H-4 | 10,0 | 0,3 | 7,0 (otwarty) | 295 | 6000 |
|  | E-14/H-4 | 10,0 | 0,77x0,77 | 7,0 (otwarty) | 295 | 6000 |
|  | E-15/H-4 | 10,0 | 0,77x0,77 | 8,0 (otwarty) | 295 | 6000 |

*  -  wartość parametru uwzględniona w modelowaniu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń”

I.6. Punkt III.1.2 otrzymuje brzmienie:

„III.1.2. Charakterystyka techniczna urządzeń ochrony powietrza

Tabela 6

| Lp. | Numer emitora | Rodzaj urządzenia | Skuteczność |
| --- | --- | --- | --- |
| Instalacja galwanizerni z urządzeniami do oczyszczania ścieków |
|  | E-1/H-4 | Skruber | 88-90% |
|  | E-2/H-4 | Skruber | 88-90% |
|  | E-3/H-4 | Skruber | 88-90% |
|  | E-18/H-4 | Skruber | 88-90% |
|  | E-19/H-4 | Skruber | 88-90% |
| Węzły lakiernicze – nr 1 i nr 2 |
|  | E-4/H-4 | Filtr tkaninowy | 90-98% |
|  | E-5/H-4 | Filtr tkaninowy | 90-98% |
|  | E-6/H-4 | Filtr tkaninowy | 90-98% |
|  | E-14/H-4 | Filtr tkaninowy | 90-98% |
|  | E-15/H-4 | Filtr tkaninowy | 90-98% |

„

I.7. Punkt III.2 otrzymuje brzmienie:

„III.2. Warunki emisji hałasu do środowiska oraz środki techniczne mające na celu ograniczenie emisji hałasu.

Tabela 7

| Lp. | Lokalizacja źródła hałasu | Symbol źródła | Typ źródła hałasu | Wysokość źródła | Maksymalny czas pracy źródła w ciągu doby [h] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pora dzienna | Pora nocna |
|  | Hala produkcyjna (galwanizernia) | H-3 | budynek | 10,0 | 16 | 8 |
|  | Hala produkcyjna (malarnia) | H-4 | budynek | 10,0 | 16 | 8 |
|  | Wentylator dachowy zlokalizowany na budynku N-4 | W-1 | punktowe | 10 | 16 | 8 |
|  | Wentylator dachowy zlokalizowany na budynku N-4 | W-2 | punktowe | 10 | 16 | 8 |
|  | Wentylator dachowy zlokalizowany na budynku N-4 | W-4 | punktowe | 10 | 16 | 8 |
|  | Wentylator dachowy zlokalizowany na budynku N-4 | W-5 | punktowe | 10 | 16 | 8 |
|  | Wentylator dachowy zlokalizowany na budynku N-4 | W-6 | punktowe | 10 | 16 | 8 |
|  | Wentylator wyciągowy obok budynku H-4 | W-12 | punktowe | 1 | 16 | 8 |
|  | Wentylator wyciągowy obok budynku H-4 | W-13 | punktowe | 0,5 | 16 | 8 |
|  | Wentylator wyciągowy obok budynku H-4 | W-14 | punktowe | 1,5 | 16 | 8 |

I.8. Punkt III.4.1.1 otrzymuje brzmienie:

„III. 4.1.1 Odpady niebezpieczne

Tabela 8

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Sposób i miejsce magazynowania odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| Instalacja galwanizerni z urządzeniami do oczyszczania ścieków |
|  | 06 04 04* | Odpady zawierające rtęć | Pojemnik plastikowy, magazynek koło neutralizatora |
|  | 07 01 03* | Rozpuszczalniki chlorowco-organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | Metalowy pojemnik, magazynek cyjankowy |
|  | 07 03 01* | Wody popłuczne i ługi macierzyste | Pojemnik z tworzyw sztucznych o poj. 1000 l w magazynie odpadów |
|  | 11 01 05* | Kwasy trawiące | Pojemnik z tworzyw sztucznych o poj. 1000 l w magazynie odpadów |
|  | 11 01 07* | Alkalia trawiące | Pojemnik z tworzyw sztucznych o poj. 1000 l w magazynie odpadów |
|  | 11 01 08* | Odpady i szlamy z fosforanowania | Pojemnik z tworzyw sztucznych o poj. 1000 l w magazynie odpadów |
|  | 11 01 09* | Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne | Pojemnik typu „mauzer” lub beczki stalowe o poj. 200 l w magazynie odpadów |
|  | 11 01 13* | Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne | Pojemnik z tworzyw sztucznych o poj. 1000 l w magazynie odpadów |
|  | 11 01 98* | Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne | Pojemnik z tworzyw sztucznych o poj. 30, 60 l lub 1000 l w magazynie odpadów |
|  | 12 01 12* | Zużyte woski i tłuszcze | Pojemnik metalowy, galwanizernia (obiekt H-4) |
|  | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | Odpady magazynowane w pudlach lub na paletach w magazynie odpadów |
|  | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | Pojemniki metalowe lub plastikowe w magazynie odpadów |
|  | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | Magazynek obok neutralizatora |
|  | 16 05 06* | Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych | Półka w magazynku kwasów i zasad |
|  | 16 09 02* | Chromiany (np. chromian potasowy, dwuchromian sodowy lub potasowy) | Pojemnik z tworzyw sztucznych o poj. 1000 l w magazynie odpadów |
|  | 17 04 09* | Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | Kontener metalowy, firma zewnętrzna |
|  | 17 04 10* | Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne | Magazynek koło neutralizatora |
|  | 19 02 11* | Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne | Magazynek koło neutralizatora |
|  | 19 08 13* | Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych | Pojemnik z tworzyw sztucznych o poj. 1000 l w magazynie odpadów |
|  | 19 09 04* | Zużyty węgiel aktywny | Paletopojemnik w magazynie odpadów |
| Malarnie |
|  | 07 03 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | Metalowy pojemnik, magazynek odpadów |
|  | 08 01 11* | Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | Metalowy pojemnik, magazynek odpadów |
|  | 08 01 13* | Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | Metalowy pojemnik, magazynek odpadów |
|  | 08 01 21* | Zmywacz farb lub lakierów | Metalowy pojemnik, magazynek odpadów |

„

I.9. Punkt III.4.1.2 otrzymuje brzmienie:

„III.4.1.2. Odpady inne niż niebezpieczne

Tabela 9

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Sposób i miejsce magazynowania odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 07 02 80 | Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy | Worki lub luzem, magazynek obok neutralizatora |
|  | 12 01 17 | Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16 | Worek papierowy lub foliowy, magazynek obok neutralizatora |
|  | 12 01 21 | Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20 | Worek papierowy lub foliowy, magazynek obok neutralizatora |
|  | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | Worki plastikowe, garaż obok neutralizatora |
|  | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | Magazynek obok neutralizatora |
|  | 15 01 03 | Opakowania z drewna | Podpiwniczenie (obiekt H-4) |
|  | 15 01 07 | Opakowania ze szkła | Worek plastikowy, magazynek obok neutralizatora |
|  | 16 01 17 | Metale żelazne | Paletopojemnik, magazynek obok neutralizatora |
|  | 16 01 18 | Metale nieżelazne | Paletopojemnik, magazynek obok neutralizatora |
|  | 16 01 19 | Tworzywa sztuczne | Magazynek koło neutralizatora lub podpiwniczenie obiekt (H-4) |
|  | 16 01 20 | Szkło | Magazynek obok neutralizatora |
|  | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | Pojemnik plastikowy, magazynek obok neutralizatora |
|  | 16 02 16 | Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 | Pojemnik plastikowy, magazynek obok neutralizatora |
|  | 17 04 01 | Miedź, brąz, mosiądz | Pojemnik plastikowy, magazynek obok neutralizatora |
|  | 17 04 02 | Aluminium | Pojemnik plastikowy, magazynek obok neutralizatora |
|  | 17 04 03 | Ołów | Pojemnik plastikowy, magazynek obok neutralizatora |
|  | 17 04 04 | Cynk | Pojemnik plastikowy, magazynek obok neutralizatora |
|  | 17 04 05 | Żelazo i stal | Pojemnik plastikowy, magazynek obok neutralizatora |
|  | 17 04 06 | Cyna | Pojemnik plastikowy, magazynek obok neutralizatora |
|  | 17 04 07 | Mieszaniny metali | Pojemnik plastikowy, magazynek obok neutralizatora |
|  | 17 04 11 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 | Magazynek obok neutralizatora |
|  | 19 09 04 | Zużyty węgiel aktywny | Paletopojemnik, magazynek obok neutralizatora |
|  | 19 09 05 | Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne | Paletopojemnik, magazynek obok neutralizatora |

„

I.10. Punkt III.4.7 otrzymuje brzmienie:

„III.4.7. Sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczaniu ilości ich negatywnego oddziaływania na środowisko

- minimalizacja wynoszenia kąpieli na wieszakach i detalach poprzez wydłużenie czasu ociekania, powolne wyciąganie obrabianych przedmiotów, co ograniczy ilość powstawania osadów poneutralizacyjnych, zużytych kąpieli oraz odpadów z regeneracji kąpieli,

- zakup środków chemicznych w ilościach dostosowanych do potrzeb danego procesu, kontrola zaopatrzenia i prowadzenie przeglądów celem redukcji odpadów chemicznych,

- przestrzeganie reżimu technologicznego,

- wykorzystywanie przepracowanych kąpieli do trawienia i odtłuszczania jako reagenty do neutralizacji ścieków technologicznych,

- regeneracja roztworów technologicznych,

- stosowanie koagulantów i flokulantów w celu obniżenia ilości powstających odpadów,

- stosowanie opakowań wielorazowego użytku,

- odzysk lotnych związków organicznych w malarni dzięki zastosowaniu destylarki szlamów malarskich.”

I.11. Punkt V otrzymuje brzmienie:

„V. Rodzaj i maksymalną ilość wykorzystywanej energii, materiałów, surowców
i paliw

V.1. Instalacja galwanizerni z urządzeniami do oczyszczania ścieków

V.1.1 Maksymalna ilość podstawowych surowców i materiałów stosowanych 
w produkcji.

Tabela 10

| Lp. | Wyszczególnienie | Zastosowanie | Zużycie Mg/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| SUROWCE NIE ZAWIERAJĄCE SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH |
|  | Anody cynkowe | Anody w procesie cynkowania | 0,200 |
|  | Chlorek sodu | Proces trawienia stali, miedzi i jej stopów | 0,500 |
|  | Druty aluminiowe | Wieszanie części | 0,500 |
|  | Druty miedziane | Wieszanie części | 0,500 |
|  | Gliceryna | Procesy: cynkowania cyjanowego, zdejmowania niklu | 0,100 |
|  | Glukonian sodu (proszek) | Proces oczyszczania stali | 0,300 |
|  | HEEF MS | Chromowanie techniczne | 0,200 |
|  | HEEF AS | Chromowania techniczne | 0,300 |
|  | Wosk | Maskowanie części | 1,500 |
|  | Brenntamer A 630 | Flokulant w procesie oczyszczania ścieków | 0,100 |
|  | Węgiel aktywny | Neutralizacja popłuczyn po penetrancie, oczyszczanie kąpieli do kadmowania niskocyjanowego z zanieczyszczeń organicznych | 0,250 |
|  | Wywoływacz ZP-4B | Proces badań nieniszczących | 0,100 |
| SUROWCE ZAWIERAJĄCE SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE |
|  | Aceton | Czyszczenie części | 1,000 |
|  | Bonderite M-CR 1200 | Alodynowanie | 0,100 |
|  | Anody kadmowe | Anody w procesie kadmowania | 0,400 |
|  | Anody niklowe | Anody w procesie niklowania | 0,150 |
|  | Anody ołowiane | Anody w procesie chromowania i zdejmowania chromu | 1,000 |
|  | Ardrox 295 GD | Trawienie | 2,000 |
|  | Azotan amonu | Zdejmowanie kadmu | 0,120 |
|  | Azotyn sodu | Spulchnianie warstwy alfirowanej | 0,300 |
|  | Bezwodnik kwasu chromowego | Chromowanie, przejaśnianie kadmu i cynku, anodowanie w kwasie chromowym | 5,000 |
|  | Biel cynkowa | Cynkowanie cyjanowe | 0,100 |
|  | Bonderite C-AK Alum Etch 2 Aero | Odtłuszczanie | 0,400 |
|  | Bonderite C-AK 4215 NC Aero | Trawienie aluminium | 0,400 |
|  | Bonderite C-AK 4215 NC-LT | Odtłuszczanie | 0,500 |
|  | Bonderite C-IC 6 Aero | Odtlenianie | 0,400 |
|  | Bonderite C-IC 16 R | Odtlenianie | 1,000 |
|  | Chlorek niklu | Niklowanie | 0,350 |
|  | Chlorek żelaza (III) | Neutralizacja ścieków | 15,000 |
|  | Corrotriblue Extreme | Pasywacja cynku na niebiesko | 0,300 |
|  | Cyjanek miedzi (I) | Miedziowanie cyjanowe | 0,100 |
|  | Cyjanek sodu | Kadmowanie, cynkowanie, miedziowanie cyjanowe, trawienie cyjanowo-alkaliczne, ściąganie miedzi | 0,800 |
|  | Cynian sodu | Cynowanie alkaliczne | 0,200 |
|  | Czterochloroetylen (Dowper MC) | Odtłuszczanie w parach | 3,500 |
|  | D-Solv | Zdejmowanie wosku w procesie chromowania | 0,300 |
|  | Dwuchromian sodu | Chromowanie cynku i kadmu, pasywacja stali nierdzewnej | 0,400 |
|  | Ecolozink Zink Sol 2272 | Cynkowanie, niklowanie | 0,600 |
|  | EcoTri | Cynkowanie, niklowanie | 0,500 |
|  | Enstrip NP-1 | Zdejmowanie niklu | 0,500 |
|  | Enstrip NP-2 | Zdejmowanie niklu | 0,300 |
|  | Enstrip S | Ściąganie miedzi | 0,200 |
|  | Fumetrol | Chromowanie (obniżenie parowania kąpieli) | 0,200 |
|  | Kwas azotowy | Pasywacja stali nierdzewnej, trawienie tytanu i aluminium, odtlenianie, przejaśnianie cynku, zdejmowanie niklu, bichromizacja | 4,000 |
|  | Kwas fluorowodorowy | Trawienie tytanu | 1,000 |
|  | Kwas fosforowy | Przejaśnianie stali nierdzewnej | 0,400 |
|  | Kwas siarkowy techniczny 40% | Neutralizacja ścieków | 15,000 |
|  | Kwas siarkowy techniczny | Trawienie, zdejmowanie niklu, elektropolerowanie stali nierdzewnej, anodowanie w kwasie siarkowym, anodowanie w kwasie siarkowo-borowym, neutralizacja ścieków | 15,000 |
|  | Kwas solny 35% | Regeneracja stacji DEMI | 15,000 |
|  | Kwas solny techniczny | Trawienie, niklowanie stali nierdzewnej, regeneracja stacji DEMI | 20,000 |
|  | Kwas solny | Trawienie, niklowanie stali nierdzewnej, regeneracja stacji DEMI | 35,000 |
|  | Kwas winowy | Proces anodowania w kwasie siarkowo-winowym | 1,000 |
|  | Kwaśny siarczyn sodu | Neutralizacja ścieków | 20,000 |
|  | Neutralac SLS45 HR (mleczko wapienne) | Neutralizacja ścieków | 20,000 |
|  | Nadtlenek wodoru | Niklowanie techniczne, cynowanie | 0,120 |
|  | Oakite 90 | Odtłuszczanie elektrochemiczne | 0,250 |
|  | Ambresil PX24 | Konserwacja | 0,300 |
|  | Penetrant ZL-60C | Do kontroli penetracyjnej | 1,200 |
|  | Pirosiarczyn sodu | Redukcja ścieków chromowych w procesie neutralizacji | 7,500 |
|  | Plexon 1105 | Neutralizacja ścieków | 0,500 |
|  | Plexon 2210 | Neutralizacja ścieków | 5,000 |
|  | Podchloryn sodu techniczny | Utlenianie ścieków cyjanowych w procesie neutralizacji | 15,000 |
|  | Reflectalloy ZNA C9300 Carrier | Cynkowanie, niklowanie | 0,200 |
|  | Reflectalloy ZNA C9400 Carrier | Cynkowanie, niklowanie | 0,200 |
|  | Reflectalloy ZNA-92 NI-C | Cynkowanie, niklowanie | 0,200 |
|  | Siarczan niklu sześciowodny | Niklowanie techniczne, kadmowanie cyjanowe | 0,300 |
|  | Siarczan sodu bezwodny techniczny | Kadmowanie cyjanowe | 0,300 |
|  | Siarczek sodu 9 hydrat | Cynkowanie cyjanowe | 0,150 |
|  | Siarczan żelaza (II) siedmiowodny | Redukcja ścieków chromowych w procesie neutralizacji | 1,500 |
|  | Siarczek sodu | Strącanie metali ciężkich w procesie neutralizacji ścieków | 0,400 |
|  | Tlenek kadmu | Kadmowanie cyjanowe | 0,150 |
|  | Wapno hydratyzowane | Neutralizacja ścieków | 2,000 |
|  | Węglan sodu lekki | Odtłuszczanie chemiczne | 0,200 |
|  | Wodorotlenek sodu płatki | Odtłuszczanie chemiczne, odtłuszczanie elektrolityczne, oksydacja stali, cynkowanie cyjanowe, kadmowanie cyjanowe, zdejmowanie chromu, neutralizacja ścieków, regeneracji stacji DEMI | 3,000 |
|  | Wodorotlenek sodu 30% | Neutralizacja ścieków, regeneracja stacji DEMI | 24,000 |
|  | Zawiesina 14 HF | Kontrola magnetyczna | 1,000 |

V.1.2. Maksymalne zużycie energii i wody

- energia elektryczna:				 	2 500 MWh/rok

- energia cieplna 						10 044 GJ/rok

- woda na potrzeby technologiczne 			35 390 m3/rok

V.2. Malarnie

V.2.1 Maksymalna ilość podstawowych surowców i materiałów stosowanych produkcji:

- preparaty malarskie						20,000 Mg/rok

- w tym LZO (proces powlekania)				5,200 Mg/rok

V.2.2. Maksymalne zużycie energii i wody

- energia elektryczna:				 	500 MWh/rok

- energia cieplna 						2 232 GJ/rok

- woda na potrzeby technologiczne 			20 m3/rok”

I.12. Punkt VI.2.3 otrzymuje brzmienie:

„VI.2.3. Zakres i częstotliwość prowadzenia pomiarów emisji z emitorów:

Tabela 14

| Lp. | Emitor | Zanieczyszczenie | Częstotliwość |
| --- | --- | --- | --- |
| Instalacja galwanizerni z urządzeniami do oczyszczania ścieków |
|  | E-1/H-4 | pył ogółem amoniak kadm(1) cynk(1) miedź(1) cyjanowodór(3) | co najmniej raz w roku |
|  | E-2/H-4 | pył ogółem chrom (VI) (1) |  |
|  | E-3/H-4 | pył ogółem dwutlenek azotu chlorowodór kwas siarkowy (VI) nikiel(1) cyna(1) chrom (III) cynk(1) bor(1) bar(1) fluor(2) |  |
|  | E-18/H-4 | pył ogółem chrom (VI)(1) nikiel(1) bor(1) kwas siarkowy (VI) |  |
|  | E-19/H-4 | pył ogółem kwas siarkowy (VI) dwutlenek azotu chrom (VI) (1) bor(1) |  |
|  | E-1/N-4 | dwutlenek siarki kwas siarkowy (VI) |  |
|  | E-2/N-4 | kwas siarkowy (VI) dwutlenek siarki |  |
|  | E-4/N-4 | dwutlenek siarki kwas siarkowy (VI) |  |
|  | E-5/N-4 | chlorowodór cyjanowodór(3) |  |
|  | E-6/N-4 | cyjanowodór(3) chlor amoniak |  |
|  | E-4/H-4, E-5/H-4, E-6/H-4, E-7/H-4 E-8/H-4, E-9/H-4, E-13/H-4, E-14/H-4, E-15/H-4 | LZO(4) |  |

1) jako suma metalu i jego związków w pyle zawieszonym PM10

2) jako suma fluoru i fluorków rozpuszczalnych w wodzie

3) cyjanowodór i cyjanki w przeliczeniu na HCN

4) LZO – rozumie się przez to lotne związki organiczne będące związkami organicznymi, w tym frakcją kreozotu, mającymi 
w temperaturze 293,15 K prężność par nie mniejszą niż 0,01 kPa, względnie posiadającymi analogiczną lotność w szczególnych warunkach użytkowania”

I.13. Dodaję punkt XI.3. o brzmieniu:

XI.3. Zobowiązuję prowadzącego instalację galwanizerni do przedkładania Marszałkowi Województwa Podkarpackiego sporządzonych rocznych bilansów masy LZO zużywanych w instalacji w terminie 30 dni od daty ich wykonania.

II. Pozostałe warunki decyzji pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

Wnioskiem przekazanym przy piśmie z dnia 12 listopada 2020r. 
znak: MAP/179/2020 Spółka Magellan Aerospace Polska, ul. Wojska Polskiego 3, 39 – 300 Mielec, wystąpiła o zmianę  pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji galwanizerni, udzielonego decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 października 2007r., znak: ŚR.IV-6618-45/1/06 zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Podkarpackiego: z dnia 19.07.2013r. znak: 
OS-I.7222.60.1.2013.EK, z dnia 19.02.2014r. znak: OS-I.7222.1.1.2014.EK, z dnia 07.11.2014r., znak:OS-I.7222.1.7.2014.EK, z dnia 28.06.2016r. znak: 
OS-I.7222.17.1.2016.EK ,  z dnia 09.10.2017r. znak: OS.I.7222.64.1.2017.EK.

Informacja o przedmiotowym wniosku umieszczona została w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku
i jego ochronie pod numerem 185/2021.

Na terenie Spółki eksploatowana jest instalacja galwanizerni wraz 
z neutralizatorem oraz malarni, obie objęte pozwoleniem zintegrowanym. Instalacja galwanizerni zaliczana jest zgodnie z § 2 ust.1 pkt. 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 września 2019r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. 2019r. poz.1839), do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 
w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021,  poz. 247). Tym samym, zgodnie z art. 183 w związku z art. 378 ust. 2 a pkt. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, organem właściwym do wydania i zmiany pozwolenia jest marszałek województwa.

Po analizie złożonych dokumentów oraz uzupełnieniu przez Spółkę braków formalnych, pismem z dnia 24 marca 2021 r., znak: OS-I.7222.54.3.2020.MF zawiadomiono o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla ww. instalacji. Zgodnie z art. 209 ustawy Prawo ochrony środowiska, wersja elektroniczna wniosku została przesłana Ministrowi Klimatu i Środowiska przy piśmie z dnia 24 marca 2021r., znak: 
OS-I.7222.54.3.2021.MF. Szczegółowa analiza przedłożonej dokumentacji wykazała, że nie przedstawia ona w sposób dostateczny wszystkich zagadnień istotnych 
z punktu widzenia ochrony środowiska wynikających z art. 184 i art. 208 ustawy Prawo ochrony środowiska, w związku z czym, postanowieniem z dnia 24 marca 2021r., znak: OS-I.7222.54.3.2020.MF wezwano Wnioskodawcę do  złożenia uzupełnienia i wyjaśnień, niezbędnych do zmiany wniosku w przedmiotowej sprawie. Dokumentacja wymagała w szczególności wyjaśnienia w zakresie modernizacji instalacji polegającej na wymianie emitorów, należało przedstawić szczegółowy opis zmian w zakresie oczyszczania ścieków, polegających na dołożeniu nitki do oczyszczania ścieków cynk-nikiel w neutralizatorze, przedstawić szczegółowy opis zmian nazw, składów i objętości wanien galwanicznych, przedstawić przyczyny oraz szczegółowy opis zmian ilości i jakości wytwarzanych odpadów oraz przedstawić przyczyny oraz szczegółowy opis zmian w zużyciu surowców wykorzystywanych 
w produkcji. Wyjaśnienie w przedmiocie sprawy wpłynęło przy piśmie z dnia  23 kwietnia 2021 r., znak: MAP/W/62/2021.

Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją wraz z uzupełnieniem stwierdzono, że wniosek spełnia wymogi art. 184 i art. 208 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Zakład został zaliczony do instalacji o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki 
z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu 
o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 
(Dz. U. z 2016r., poz. 138).  Wobec powyższego przepisy dotyczące konieczności przeprowadzenia kontroli przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz opracowania operatu przeciwpożarowego o którym mowa 
w art. 42 ust. 4b pkt1 ustawy o odpadach nie mają zastosowania  zgodnie z art. 183c ust. 7  ustawy Prawo ochrony środowiska ( Dz.U.2020 poz.1219).

Przedmiotem zmian jest modernizacja galwanizerni polegająca na likwidacji trzech starych, wolnostojących emitorów: E-10/H-4, E-11/H-4 i E-12/H-4 i zastąpienie ich emitorem E-18/H-4 umieszczonym na dachu galwanizerni wraz z budową skrubera, który obniży emisję do powietrza oraz uaktualnienie zapisów dotyczących instalacji w tym:

- aktualizacja nazw, składów i objętości wanien galwanicznych oraz niektórych zapisów w pozwoleniu zintegrowanym dotyczących instalacji galwanizerni;

- dołożenie nitki do oczyszczania ścieków cynk-nikliel w neutralizatorze wraz 
z wyposażeniem niezbędnym do przeprowadzenia procesu oczyszczania, 
aby zwiększyć efektywność oczyszczania ścieków i poprawić ich parametry jakościowe;

- aktualizacja ilości emitowanych substancji do powietrza wraz z obliczeniem nowej emisji wynikającej ze zmian;

- aktualizacja ilości i jakości wytwarzanych odpadów;

- aktualizacja zużycia surowców wykorzystywanych do produkcji.

W związku z planowaną modernizacją galwanizerni zaistniała konieczność wprowadzenia zmian w obowiązującym pozwoleniu zintegrowanym w zakresie opisu nowych wanien ich pojemności, podłączenia do emitorów, itp. Po przeprowadzonej modernizacji zwiększy się całkowita pojemność wanien z 60 do 69,765 m3, przy zachowaniu zdolności produkcyjnej na dotychczasowym poziomie.

W zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza dokonano zmian 
określając zgodnie z wnioskiem wielkości emisji chwilowej przyporządkowanej 
do poszczególnych emitorów. W instalacji galwanizerni uwzględniono nowy emitor
E18/H-4 wyposażony w skruber, którym zastąpiono trzy zlikwidowane emitory ozn.: 
E-10/H4, E-11/H4 oraz E-12/H4, wyposażone jedynie w demistery (odmłgławiacze).  W pozwoleniu określiłem wielkość dopuszczalnej emisji pyłów i gazów do powietrza 
w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji, zgodnie z art. 188 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska. We wniosku wykazano, że emisja gazów wprowadzanych do powietrza ze źródeł i emitorów instalacji nie spowoduje przekroczeń standardów jakości powietrza oraz wartości odniesienia poza granicami terenu, do którego prowadzący instalację posiada tytuł prawny.

W przedmiotowej instalacji prowadzony będzie proces powlekania z użyciem materiałów zawierających w swym składzie lotne związki organiczne (LZO), do którego stosuje się standardy emisyjne zgodnie z zapisami z rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (t.j.: Dz.U. 2020 poz. 1860). Maksymalna ilość zużywanych LZO w procesie powlekania wynosi 5,2 Mg/rok, co było podstawą do zastosowania wymogów wynikających z ww. rozporządzenia.

Zgodnie z żądaniem strony dokonano również zmian w zakresie prowadzonego monitoringu emisji zanieczyszczeń do powietrza. Nałożono obowiązek okresowych pomiarów emisji z częstotliwością co najmniej raz w roku, dla wszystkich emitorów. Zgodnie z wnioskiem wszystkie emitory zostały wyposażone 
w króćce pomiarowe.

W zakresie gospodarki odpadami dokonano zmian w zakresie ilości wytwarzanych odpadów, co było konsekwencją wprowadzonych zmian na instalacji. Wszystkie odpady których powstaniu nie da się zapobiec, tak jak dotychczas będą gromadzone w sposób selektywny i magazynowane w wydzielonych miejscach na terenie zakładu, zabezpieczonych przed wpływem warunków atmosferycznych oraz dostępem osób postronnych, a następnie przekazywane będą firmom prowadzącym działalność w zakresie gospodarowania odpadami, posiadającym wymagane prawem zezwolenia w celu ich odzysku lub unieszkodliwiania.

Ponadto niniejszą decyzją dokonano zmian w zakresie opisu parametrów instalacji, w zakresie stosowanych surowców, zużycia energii, zużycia wody.

Tym samym, uwzględniając wszystkie przywołane w uzasadnieniu okoliczności faktyczne i prawne co do zawartości wniosku, należało uwzględnić żądanie wniosku zakładu Magellan Aerospace Polska, ul. Wojska Polskiego 3, 
39 – 300 Mielec NIP 8172027578, REGON  180162007, przekazane przy piśmie 
z dnia   12 listopada 2020r. znak: MAP/179/2020 wraz z jego uzupełnieniami 
w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego Spółce  decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 października 2007r., znak: ŚR.IV-6618-45/1/06 zmienioną  decyzjami Marszałka Województwa Podkarpackiego: z dnia 19.07.2013r., znak: OS-I.7222.60.1.2013.EK, z dnia 19.02.2014r. znak: 
OS-I.7222.1.1.2014.EK, z dnia 07.11.2014r., znak:OS-I.7222.1.7.2014.EK, z dnia 28.06.2016r. znak: OS-I.7222.17.1.2016.EK , z dnia 09.10.2017r. znak: OS.I.7222.64.1.2017.EK na eksploatację instalacji  do powierzchniowej obróbki metali z zastosowaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych gdzie całkowita objętość wanien procesowych przekracza 30 m3  .

Zmiany decyzji dokonano w trybie art. 163 Kpa, w związku z art.192 ustawy Prawo ochrony środowiska. Zgodnie z art. 163 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej może uchylić lub zmienić decyzję, na mocy której strona nabyła prawo, także w innych przypadkach oraz na innych zasadach niż określone w niniejszym rozdziale, o ile przewidują to przepisy szczególne. Tego rodzaju przepisem szczególnym jest art. 192 ustawy Prawo ochrony środowiska określający zasady zmiany pozwolenia zintegrowanego.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego organ zapewnił stronie czynny udział w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji umożliwił wypowiedzenie się co do zebranych materiałów.

Wnioskowane przez Spółkę zmiany przedmiotowego pozwolenia nie stanowią istotnej zmiany instalacji w rozumieniu art. 3 pkt. 7 ustawy Prawo ochrony środowiska. W świetle powyższego orzeczono jak w sentencji decyzji.

P o u c z e n i e

1.	Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

2.	W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronie przysługuje prawo 
do zrzeczenia się odwołania, które należy wnieść do Marszałka Województwa Podkarpackiego. Z dniem doręczenia Marszałkowi Województwa Podkarpackiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Opłata skarbowa w wys. 1005,50 zł

uiszczona w dniu 17.11.2020r.

na rachunek bankowy

Nr 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

Urzędu Miasta Rzeszowa

Otrzymują:

1.Magellan Aerospace (Polska) Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 3, 39 – 300 Mielec

2.OS-I.

Do wiadomości:

1.  Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

ul. Gen. M. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszów

2.  Minister Klimatu i Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa.