MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

# OS-I.7222.37.19.2016.MD 				               Rzeszów, 2016-12-02

D E C Y Z J A

Działając na podstawie:

- art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania     administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

- art. 193 ust. 1. pkt. 1) i art. 378 ust. 2a pkt. 1) i pkt. 3) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 672 ze zm.), 
w związku z § 2 ust. 1 pkt. 47 i  § 3 ust. 1 pkt. 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71),

po rozpatrzeniu wniosku Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego Sp. z o.o. w Krośnie (NIP: 684-00-01-341, Regon: 370374107) z dnia 07.11.2016r., znak: DŚ-910-78/11/16 (data wpływu: 08.11.2016r.) wraz z jego uzupełnieniem z dnia 28.11.2016r., znak: DŚ-910-81/11/16 (data wpływu: 29.11.2016r.) w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego Spółce decyzją Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 
30 marca 2016r., znak: OS-I.7222.3.5.2015.MD zmienioną decyzją z dnia 03.10.2016r., znak: OS-I.7222.37.12.2016.MD na prowadzenie w Krośnie instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton; 
instalacji do unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 50 ton na dobę z wykorzystaniem obróbki biologicznej (instalacja MBP) oraz instalacji do kompostowania odpadów zielonych i innych odpadów ulegających biodegradacji selektywnie zbieranych,

orzekam:

I.  Zmieniam za zgodą stron decyzję Marszałka Województwa Podkarpackiego 
z dnia 30 marca 2016r., znak: OS-I.7222.3.5.2015.MD zmienioną decyzją 
z dnia 03.10.2016r., znak: OS-I.7222.37.12.2016.MD udzielającą Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej – Krośnieńskiemu Holdingowi Komunalnemu Sp. z o.o. w Krośnie ul. Fredry 12, 38-400 Krosno 
NIP: 684-00-01-341, Regon: 370374107 pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne 
o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę i o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton; instalacji do unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne 
o zdolności przetwarzania ponad 50 ton na dobę, z wykorzystaniem obróbki
 biologicznej (instalacja MBP) oraz instalacji do kompostowania odpadów zielonych
i innych odpadów ulegających biodegradacji selektywnie zbieranych,  w następujący sposób:

I.1.  Po punkcie XXVII. decyzji dodaję podpunkt  XXVIII. o brzmieniu:

„XXVIII. Ustalam maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania się uzasadnionych technologicznie warunków eksploatacyjnych odbiegających od normalnych:

- odpady zielone oraz ulegające biodegradacji selektywnie zbierane będą przyjmowane do przetworzenia w instalacji w procesie R3 od dnia 
5 grudnia 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r.,

- dopuszcza się zakończenie prowadzenia procesu R3 w terminie do dnia 
31 marca 2017r.,

- dopuszcza się zakończenie przesiewania odpadów o kodach 19 05 01
i 19 05 03 powstałych w wyniku prowadzenia procesu R3 w celu uzyskania produktu o właściwościach nawozowych w terminie do dnia 
30 kwietnia 2017r.

i określam warunki wprowadzania do środowiska substancji lub energii 
w takim przypadku:

XXVIII.1. W okresie jesiennym jednorazowo, tj. w terminie do końca 
grudnia 2016 r. przyjęta będzie do przetworzenia w instalacji kompostowni pryzmowej zwiększona o 495 Mg ilość odpadów zielonych oraz odpadów ulegających biodegradacji selektywnie zbieranych.

XXVIII.2. Przyjmowanie odpadów zielonych oraz odpadów ulegających biodegradacji selektywnie zbieranych do przetwarzania odbywać się będzie zgodnie 
z procedurą określoną w pkt. II.3.1. pozwolenia zintegrowanego.

XXVIII.3. Przetwarzanie odpadów zielonych oraz ulegających biodegradacji selektywnie zbieranych prowadzone będzie według następującej technologii oraz zgodnie z następującymi warunkami:

XXVIII.3.1. Do procesu kierowane będą odpady wymienione w tabeli nr 1:

Tabela nr 1

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu przetwarzanego | Masa odpadu Mg/rok 1) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 02 01 03 2) | Odpadowa masa roślinna | 50 |
| 2. | 03 01 05 2) | Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 | 120 |
| 3. | 20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji | 495 |

- Masa selektywnie zbieranych odpadów zielonych i innych bioodpadów kierowanych do procesu  biologicznego przetwarzania metodą R3 wyniesie łącznie nie więcej niż 495 Mg.

- Odpady kierowane do procesu będą wstępnie rozdrabniane.

XXVIII.3.2. Odpady zielone oraz ulegające biodegradacji selektywnie zebrane dostarczane do instalacji kierowane będą do miejsc ich magazynowania opisanych w tabeli nr 2:

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Sposób i miejsce magazynowania odpadów * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 02 01 03 | Odpadowa masa roślinna | Odpady przed skierowaniem do procesu magazynowane będą w zadaszonym żelbetowym boksie o wymiarach 6 m x 9 m x 3 m posiadającym 3 ściany oporowe, usytuowanym w południowo-zachodniej części ZUO. Odpady magazynowane będą maksymalnie przez okres 48 godz. |
| 2. | 03 01 05 | Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 | Odpady przed skierowaniem do procesu magazynowane będą luzem na placu o nawierzchni bitumicznej (punkt przygotowania odpadów do kompostowania). Miejsce magazynowania odpadów opisane będzie kodem i rodzajem magazynowanego odpadu. |
| 3. | 20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji | Odpady przed skierowaniem do procesu magazynowane będą luzem na placu o nawierzchni bitumicznej (punkt przygotowania odpadów do kompostowania). Miejsce magazynowania odpadów opisane będzie kodem i rodzajem magazynowanego odpadu. Odpady magazynowane będą wyłącznie przez okres umożliwiający pozyskanie materiału strukturalnego pozwalającego na prawidłowe prowadzenie procesu kompostowania, nie dłużej jednak niż 72 godz. |

XXVIII.3.3. Odpady o kodzie 02 01 03 z miejsca ich magazynowania transportowane będą ładowarką na plac stanowiący punkt przygotowania odpadów do kompostowania gdzie będą rozładowywane  w wydzielonym miejscu. Podczas rozładunku odpady nie będą rozpraszane poza wyznaczony obszar. W przypadku zanieczyszczenia (rozproszenia odpadów) wykonywane będzie bieżące czyszczenie nawierzchni.

XXVIII.3.4. Odpady zielone oraz ulegające biodegradacji selektywnie zbierane przed skierowaniem do procesu kompostowania podawane będą rozdrobnieniu za pomocą rozdrabniarki oraz mieszaniu za pomocą ładowarki. Rozdrabnianie i mieszanie odpadów prowadzone będzie w wydzielonym i oznakowanym miejscu na placu przygotowania odpadów. Rozdrobniony i wymieszany materiał strukturalny przemieszczany będzie przy użyciu ładowarki na plac kompostowni pryzmowej. 
Odpady przewożone nie będą rozpraszane w trakcie transportu i czynności przeładunkowych. Czerpak ładowarki wypełniany będzie do poziomu górnej granicy a nadmiar odpadów będzie usuwany celem niedopuszczenia do rozproszenia odpadów w trakcie ich transportu. W przypadku zanieczyszczenia (rozproszenia odpadów) wykonywane będzie bieżące czyszczenie nawierzchni.

XXVIII.3.5. Na placu kompostowni odpady formowane będą w pryzmy przy użyciu ładowarki. Pryzmy do procesu kompostowania R3 będą posiadały następujące parametry:

- typ pryzmy: trapezowa, przerzucana, w systemie otwartym,

- wysokość ok. 1,7 m do ok. 2,2 m,

- długość ok. 55 m,

- szerokość dolnej podstawy ok. 3,2 m,

- szerokość górnej podstawy ok. 2,5 m,

- odstęp między pryzmami ok. 0,5 m.

W ramach pracy instalacji w warunkach odbiegających od normalnych na placu kompostowni może być usypane jednorazowo maksymalnie 10 pryzm 
o maksymalnej długości ok. 55 m, przy czym 4 pryzmy stanowić będą odpady przeznaczone do procesu kompostowania R3, natomiast 6 pryzm stanowić będą odpady przeznaczone do prowadzenia II etapu procesu stabilizacji tlenowej D8.

XXVIII.3.6. Łączna masa odpadów skierowanych do procesu wynosić będzie maksymalnie 495 Mg i pozwalać będzie na jednorazowe uformowanie trzech pryzm o wysokości ok. 1,7 lub dwóch pryzm o wysokości ok. 2,2 m dla jednego cyklu kompostowania. Pryzmy te formowane będą na placu odrębnie i będą odpowiednio oznakowane (podana będzie data usypania pryzmy) w celu kontrolowania czasu prowadzenia procesu.

XXVIII.3.7. Pryzmy układane będą równolegle do krawędzi placu z zachowaniem odpowiednich odstępów między pryzmami ok. 0,5 m umożliwiających systematyczne przerzucanie wszystkich partii materiału kompostowego.

XXVIII.3.8. W celu odtwarzania porowatej struktury pryzmy będą przerzucane 
za pomocą ładowarki kołowej lub przerzucarki. Przerzucanie prowadzone będzie co najmniej raz w tygodniu, przy czym częstotliwość przemieszczania pryzm oraz czas prowadzenia procesu uzależnione będą od parametrów przebiegu procesu, tj. temperatury, stopnia ustabilizowania pryzm. Sposób sterowania procesem określać będzie instrukcja technologiczna. Pomiar temperatury wykonywany będzie za pomocą termometru lancowego w minimum 3 reprezentatywnych punktach dla każdej pryzmy, z częstotliwością nie mniejszą niż raz w tygodniu. Zakres temperatury fazy dojrzewania kompostu wynosił będzie ok. 40 - 60 °C. Parametry procesu będą rejestrowane i archiwizowane.

XXVIII.3.9. Minimalny czas prowadzenia procesu jednostopniowego kompostowania odpadów zielonych oraz selektywnie zebranych ulegających biodegradacji wszystkich odpadów dostarczonych w ramach pracy instalacji w warunkach odbiegających od normalnych wynosił będzie minimum 10  tygodni, w tym:

- kompostowanie wstępne – ok. 2 tygodnie,

- dojrzewanie - ok. 2 - 3 miesiące.

XXVIII.3.10. Po procesie dojrzewania uzyskany odpad z odpadów zielonych oraz ulegających biodegradacji selektywnie zbieranych przetwarzanych w ramach pracy instalacji w warunkach odbiegających od normalnych zostanie poddany przesianiu na sicie o średnicy oczek 20 mm. W wyniku prowadzonego procesu powstawał będzie produkt w postaci środka poprawiającego właściwości gleby o nazwie Kompost organiczny BOTANIKA, który decyzją G-275/12 Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2012 r., znak: HORnn-8111-4-1/12 został dopuszczony do obrotu. W przypadku braku spełnienia wymagań decyzji określającej warunki wytwarzania kompostu lub polepszacza glebowego, powstawały będą odpady wymienione w tabeli nr 3:

Tabela nr 3

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu przetwarzanego | Masa odpadu Mg/rok | Sposoby gospodarowania odpadami wytwarzanymi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 19 05 01 | Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych | 198 | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do unieszkodliwiania. |
| 2. | 19 05 03 | Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) | 125 | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |

XXVIII.3.11. Odpady powstające w procesie kompostowania magazynowane będą zgodnie z tabelą nr 4:

Tabela nr 4

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Miejsce i sposób magazynowania odpadów powstających w procesie kompostowania. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 19 05 01 | Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych | Odpady magazynowane będą w kontenerze lub luzem na utwardzonym placu na terenie ZUO. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone i oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |
| 2. | 19 05 03 | Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) | Odpady magazynowane będą w kontenerze lub luzem na utwardzonym placu na terenie ZUO. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone i oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |

XXVIII.3.12. Strumień wszystkich odpadów skierowanych do procesu kompostowania oraz powstających w wyniku przetwarzania będzie podlegał ścisłej ewidencji, dane te będą rejestrowane i przechowywane.

II.  Warunki wprowadzania substancji do środowiska i sposoby ograniczania emisji pozostają na takim samym poziomie jak ustalone zostały w obowiązującym pozwoleniu zintegrowanym dla normalnej pracy instalacji.

III.  Po upływie terminu określonego w pkt. XXVIII. niniejszej decyzji, tj. 
po 30 kwietnia 2017r., pkt. XXVIII. pozwolenia określający maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania się uzasadnionych technologicznie warunków eksploatacyjnych odbiegających od normalnych, zgodnie 
z art. 193 ust. 1. pkt. 1) ustawy Prawo ochrony środowiska wygasa.

# U z a s a d n i e n i e

Pismem z dnia 07.11.2016r., znak: DŚ-910-78/11/16 (data wpływu: 08.11.2016r.) wraz z jego uzupełnieniem z dnia 28.11.2016r., znak: DŚ-910-81/11/16 (data wpływu: 29.11.2016r.) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. w Krośnie 
NIP: 684-00-01-341, Regon: 370374107 wystąpiło z wnioskiem w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego Spółce decyzją Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 30 marca 2016r., znak: OS-I.7222.3.5.2015.MD zmienioną decyzją z dnia 03.10.2016r., znak: OS-I.7222.37.12.2016.MD na prowadzenie 
w Krośnie instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 
25 000 ton; instalacji do unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne 
o zdolności przetwarzania ponad 50 ton na dobę z wykorzystaniem obróbki biologicznej (instalacja MBP) oraz instalacji do kompostowania odpadów zielonych

i innych odpadów ulegających biodegradacji selektywnie zbieranych,

- w zakresie dotyczącym określenia dla instalacji do kompostowania odpadów zielonych i innych odpadów ulegających biodegradacji selektywnie zbieranych, jednorazowo ze względu na zaistniałą sytuację awaryjną w Regionie Południowym, maksymalnego dopuszczalnego czasu utrzymywania się uzasadnionych technologicznie warunków eksploatacyjnych odbiegających od normalnych.

Informacja o przedłożonym wniosku umieszczona została w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 
i jego ochronie w karcie informacyjnej pod numerem  932/2016.

Rozpatrując wniosek oraz całość akt w sprawie ustalono, co następuje:

Na podstawie art. 378 ust. 2a. pkt. 1) i pkt 3) ustawy Prawo ochrony środowiska, w związku z § 2 ust. 1 pkt. 47 i § 3 ust. 1 pkt. 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71) stwierdzono, że organem właściwym do zmiany pozwolenia zintegrowanego jest marszałek województwa.

Analizując przedłożoną dokumentację uznano, że wnioskowane zmiany nie będą powodować znacznego zwiększenia oddziaływania instalacji na środowisko
i nie mieszczą się w definicji istotnej zmiany instalacji zawartej w art. 3 pkt 7 ustawy prawo ochrony środowiska.

Po przeprowadzeniu analizy spełnienia wymagań formalno - prawnych wniosku, pismem z dnia 14 listopada 2016 r., znak: OS-I.7222.37.19.2016.MD zawiadomiono Stronę o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany warunków w/w pozwolenia zintegrowanego.

Zgodnie z art. 209 ust. 1 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. 
Prawo ochrony środowiska wersja elektroniczna wniosku została przesłana do Ministra Środowiska przy piśmie z dnia 14 listopada 2016 r., znak: OS-I.7222.37.19.2016.MD celem rejestracji.

Wobec znacznego, nieprzewidzianego wzrostu ilości odpadów zielonych oraz ulegających biodegradacji selektywnie zbieranych, w szczególności w okresie jesiennym oraz w związku z problemami jakie pojawiły się w br. w tym okresie
w zakresie możliwości przetworzenia tych odpadów w instalacji do tego celu wyznaczonej w Regionie Południowym, Operator instalacji - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny 
Sp. z o.o. w Krośnie jako instalacja Regionalna, wyznaczona w obowiązującym WPGO dla Województwa Podkarpackiego do przetwarzania tego rodzaju odpadów dla Regionu Południowego, wystąpił z wnioskiem w sprawie zmiany w/w pozwolenia zintegrowanego polegającej na ustaleniu dla tej instalacji, tymczasowo ze względu na zaistniałą sytuację awaryjną, nieprzewidzianą dotychczas maksymalnego dopuszczalnego czasu utrzymywania się uzasadnionych technologicznie warunków eksploatacyjnych odbiegających od normalnych

- w zakresie możliwości jednorazowego, dodatkowego przetworzenia w tej instalacji zwiększonej ilości odpadów zielonych oraz ulegających biodegradacji selektywnie zbieranych.

W tym celu, w oparciu o przedłożony wniosek Strony, w pkt. I.1. niniejszej decyzji określony został maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania się uzasadnionych technologicznie warunków eksploatacyjnych odbiegających od normalnych  oraz określone zostały warunki prowadzenia procesu kompostowania 
odpadów w warunkach odbiegających od normalnych.

Maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania się warunków odbiegających od normalnych wynosił będzie:

- odpady zielone oraz ulegające biodegradacji selektywnie zbierane będą przyjmowane do instalacji do przetwarzania w warunkach odbiegających od normalnych od dnia 5 grudnia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.,

- dopuszcza się zakończenie prowadzenie procesu R3 w warunkach odbiegających od normalnych w maksymalnym terminie do dnia 
31 marca 2017 r.,

- dopuszcza się zakończenie przesiewania odpadów o kodach 19 05 01
i 19 05 03 powstałych w wyniku prowadzenia procesu R3 w celu uzyskania produktu o właściwościach nawozowych w maksymalnym terminie do dnia 
30 kwietnia 2017 r.

Ilość odpadów zielonych i ulegających biodegradacji selektywnie zbieranych kierowanych do instalacji ustalona na 495 Mg warunkowana będzie możliwościami technicznymi instalacji oraz potrzebami ilościowymi odpadów planowanych 
do przetwarzania jeszcze w tym roku w Regionie Południowym. Z danych szacunkowych wynika, iż w Regionie Południowym w okresie listopad – 
grudzień 2016 r.  istnieje potrzeba odebrania ok. 892,23 Mg odpadów zielonych oraz ulegających biodegradacji selektywnie zbieranych.

Instalacja do kompostowania odpadów zielonych oraz innych bioodpadów 
w Krośnie jest instalacją Regionalną w Regionie Południowym do przetwarzania tego rodzaju odpadów i do instalacji tej winny być skierowane odpady zielone 
i ulegające biodegradacji. Zgodnie z aktualnie obowiązującym pozwoleniem Spółka 
w przedmiotowej instalacji w procesie R3 przetworzyć może 2 805 Mg odpadów zielonych i ulegających biodegradacji. Z przedłożonej przez Spółkę informacji wynika, iż w okresie 01.01.2016 r. do 31.10. 2016 r. do przetwarzania w instalacji 
w procesie R3 przyjętych zostało 2 797,45 Mg odpadów zielonych i ulegających biodegradacji selektywnie zbieranych co wskazuje, iż wyczerpane zostały  możliwości przerobowe tej instalacji. Z uwagi jednak na zaistniałą w Regionie Południowym sytuację spowodowaną znacznym, nieprzewidzianym wzrostem ilości odpadów zielonych i biodegradowalnych selektywnie zbieranych, niniejszą decyzją ustalono warunki eksploatacyjne odbiegające od normalnych dla tej instalacji 
i wyrażono zgodę na jednorazowe przyjęcie do przetwarzania zwiększonej ilości tych odpadów, przy czym całkowita masa odpadów skierowanych do procesu R3, warunkowana będzie możliwościami technicznymi instalacji MBP i zgodnie 
z niniejszą decyzją wynosić będzie maksymalnie 495 Mg.

Przyjmowanie odpadów zielonych oraz odpadów ulegających biodegradacji selektywnie zbieranych do przetwarzania odbywać się będzie zgodnie 
z procedurą określoną w pkt. II.3.1. pozwolenia zintegrowanego. Odpady przetwarzane będą zgodnie z ustaloną technologią przy zachowaniu warunków określonych w pkt. I.1. tej decyzji. Do procesu kierowana będzie wyłącznie odpadowa masa roślinna, odpady z gospodarki leśnej (odpady z rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, w tym m.in. odpady po przycince drzew i krzewów), odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy) oraz odpady kory i korka, trocin, wiór, ścinek i drewna w celu uzyskania odpowiedniej struktury materiału przeznaczonego do kompostowania. Odpady te przed skierowaniem do procesu będą magazynowane w miejscach na ten cel wyznaczonych i oznakowanych,  czas magazynowania  nie będzie jednak dłuższy niż 72 godz. Przed procesem odpady poddawane będą rozdrobnieniu i wymieszaniu, a następnie skierowane będą 
do przetwarzania w procesie jednostopniowego kompostowania. Proces prowadzony będzie na placu o nawierzchni bitumicznej z odprowadzaniem odcieków. Aktualnie Spółka prowadzi proces przetwarzania odpadów zielonych
i ulegających biodegradacji na trzech pryzmach kompostowych oraz proces stabilizacji D8 na sześciu pryzmach. Jednorazowo na placu usypywane jest 9 pryzm kompostowych, odstęp pomiędzy pryzmami wynosi ok. 1,0 m. W warunkach odbiegających od normalnych pryzmy formowane będą na placu przy zmniejszonych odstępach pomiędzy pryzmami do ok. 0,5 m, co wpłynie na zwiększenie wydajności instalacji do kompostowania pryzmowego odpadów zielonych oraz ulegających biodegradacji selektywnie zbieranych, natomiast nie będzie mieć wpływu na jakość prowadzonych procesów, z uwagi iż zachowane będą dotychczasowe parametry formowanych pryzm oraz zachowany będzie czas prowadzenia procesu. Całkowita masa odpadów skierowanych do procesu R3, zgodnie z niniejszą decyzją wynosić będzie maksymalnie 495 Mg, co pozwoli na jednorazowe uformowanie trzech pryzm o wysokości ok. 1,7 lub dwóch pryzm 
o wysokości ok. 2,2 m dla jednego cyklu kompostowania, trwającego minimum 
10 tygodni. Pryzmy te formowane będą na placu odrębnie i będą odpowiednio oznakowane (podana będzie data usypania pryzmy) w celu kontrolowania czasu prowadzenia procesu. Pryzmy układane będą równolegle do krawędzi placu 
z zachowaniem odpowiednich odstępów między pryzmami ok. 0,5 m umożliwiających systematyczne przerzucanie wszystkich partii materiału kompostowego. Przerzucanie pryzm w warunkach odbiegających od normalnych prowadzone będzie przy użyciu ładowarki lub przerzucarki, co najmniej raz 
w tygodniu, przy czym częstotliwość przemieszczania pryzm oraz czas prowadzenia procesu uzależnione będą od parametrów przebiegu procesu, tj. temperatury, stopnia ustabilizowania pryzm. Pomiar temperatury wykonywany będzie za pomocą termometru lancowego w minimum 3 reprezentatywnych punktach dla każdej pryzmy, z częstotliwością nie mniejszą niż raz w tygodniu. Zakres temperatury fazy dojrzewania kompostu wynosił będzie ok. 40 - 60 °C.

Minimalny czas prowadzenia procesu jednostopniowego kompostowania odpadów zielonych oraz selektywnie zebranych ulegających biodegradacji wszystkich odpadów dostarczonych w ramach pracy instalacji w warunkach odbiegających od normalnych wynosił będzie minimum 10  tygodni, w tym:  kompostowanie wstępne  ok. 2 tygodnie, dojrzewanie ok. 2 - 3 miesiące. Po procesie dojrzewania uzyskany odpad z odpadów zielonych oraz ulegających biodegradacji zostanie poddany przesianiu na sicie o średnicy oczek 20 mm. W wyniku prowadzonego procesu powstawał będzie produkt w postaci środka poprawiającego właściwości gleby 
o nazwie Kompost organiczny BOTANIKA, który decyzją G-275/12 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2012 r., znak: HORnn-8111-4-1/12 został dopuszczony do obrotu. W przypadku braku spełnienia wymagań decyzji określającej warunki wytwarzania powstawały będą odpady o kodzie 19 05 01  /Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych/, które przekazywane będą innym odbiorcom posiadającym stosowne decyzje w zakresie gospodarki odpadami do unieszkodliwienia i odpady o kodzie 19 05 03 /Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)/, który przekazywany będzie innym odbiorcom posiadającym stosowne decyzje w zakresie gospodarki odpadami, do odzysku.

Całkowita masa odpadów skierowanych do procesu R3, warunkowana będzie możliwościami technicznymi instalacji do kompostowania odpadów i zgodnie 
z niniejszą decyzją wynosić będzie maksymalnie 495 Mg. Odpady zielone oraz ulegające biodegradacji selektywnie zbierane przyjmowane będą do przetwarzania, według technologii opisanej w pkt. XXVIII.3. niniejszej decyzji wyłącznie od 
5 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Cały proces kompostowania odpadów zakończony będzie maksymalnie w terminie do dnia 31 marca 2017 r., przy czym zgodnie z niniejszą decyzją:

- dopuszcza się zakończenie przesiewania odpadów o kodach 19 05 01
i 19 05 03 powstałych w wyniku prowadzenia procesu R3 w celu uzyskania produktu o właściwościach nawozowych w maksymalnym terminie do dnia 
30 kwietnia 2017 r.

Termin obowiązywania pozwolenia na warunkach odbiegających od normalnych ustalony do dnia 30 kwietnia 2017r. uzgodniony został z wnioskodawcą. Po tym terminie, zgodnie z art. 193 ust. 1. pkt. 1) ustawy Prawo ochrony środowiska pkt. XXVIII. pozwolenia określający maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania się uzasadnionych technologicznie warunków eksploatacyjnych odbiegających od normalnych wygasa.

Strumień wszystkich odpadów skierowanych do procesu kompostowania oraz powstających w wyniku przetwarzania będzie podlegał ścisłej ewidencji, dane te będą rejestrowane i przechowywane.

Warunki wprowadzania substancji do środowiska i sposoby ograniczania emisji pozostają na takim samym poziomie jak ustalone zostały w obowiązującym pozwoleniu zintegrowanym dla normalnej pracy instalacji.

Z uwagi na panujące w okresie jesienno-zimowym warunki atmosferyczne oraz rodzaj skierowanych do procesu R3 odpadów w warunkach odbiegających od normalnych, jednorazowo przyjęta do przetworzenia zwiększona ilości odpadów zielonych oraz ulegających biodegradacji selektywnie zbieranych nie będzie powodować nadmiernych uciążliwości zapachowych. Nadmienić należy również, 
iż zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Ministerstwa Środowiska dotyczącymi wymagań dla procesów kompostowania odpadów  proces jednostopniowego kompostowania może być realizowany w systemie otwartym.

Przetwarzanie odpadów według wyżej opisanej technologii w warunkach odbiegających od normalnych nie spowoduje zakłóceń, a tok pracy instalacji będzie przebiegał w sposób bezpieczny dla środowiska. Analizując wskazane powyżej okoliczności, w szczególności w zakresie zastosowanej technologii przetwarzania odpadów w procesie R3, emisji do środowiska oraz spełnienia wymagań wynikających z najlepszych dostępnych technik, ustalono że w/w zmiana nie spowoduje zwiększenia negatywnego oddziaływania na środowisko.

Tym samym, uwzględniając wszystkie przywołane w uzasadnieniu okoliczności uwzględniono żądanie wniosku Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego Sp. z o.o. 
w Krośnie, zmieniając w/w pozwolenie zintegrowane.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organ zapewnił stronie czynny udział w każdym 
stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwił wypowiedzenie 
się co do zebranych materiałów.

W dniu 2 grudnia 2016 r., przy piśmie znak: DŚ-910-85/12/16 Strona przedłożyła uwagi do sporządzonego projektu decyzji, które zostały przez Organ uwzględnione, za wyjątkiem wyrażenia zgody na wydłużenie czasu magazynowania odpadów zielonych i ulegających biodegradacji przyjmowanych do instalacji przed ich skierowaniem do procesu kompostowania.

Uwzględniając powyższe orzeczono jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie należy składać w dwóch egzemplarzach.

opłata skarbowa w wys. 1 005,50 zł

uiszczona w dniu 07.11.2016r.

na rachunek bankowy

Nr 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

Urzędu Miasta Rzeszowa

Otrzymują:

- MPGK Krosno Sp. z o.o.

38-400 Krosno, ul. Fredry 12

2.    OS-I. a/a

Do wiadomości:

1.	Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

ul. Gen. M. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszów