MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

# OS-I.7222.3.5.2015.MD 						    Rzeszów, 2016-03-30

D E C Y Z J A

Działając na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23),

- art. 151, art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 188, art. 191 a., art.193 ust.1 pkt 3), art. 201, art. 202, art. 203 ust. 3, art. 204, art. 211, art. 218, art. 220 
ust. 1, art. 224 ust. 3, w związku z art. 378 ust. 2a pkt 1 i pkt 3) ustawy z dnia 
z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2013r. poz.1232. ze zm.),

- § 2 ust 1 pkt 47 i § 3 ust. 1 pkt 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 ze zm.),

- pkt. 5 ppkt 3) a) i 4) załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
27 sierpnia 2014r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014r., poz. 1169),

- art. 41 ust. 3 pkt. 1) a) i c), art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.),

- § 2 oraz załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014r., poz. 1923),

- § 2 oraz załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 112),

- § 8, § 9 ust. 2, § 10, § 11 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
30 października 2014  r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. z 2014r., poz. 1542),

- § 5 ust. 1 i ust. 3, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16,
§ 22, § 23, § 24, § 25, § 26, § 30 oraz załącznik nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4
do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. 
w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013r. poz. 523),

- § 1 oraz załącznik rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane na składowisku odpadów w sposób nieselektywny (Dz. U. z 2015r., poz. 110),

- § 1, § 2, § 3 ust. 2, ust. 3, § 4 oraz zał. nr 1, 3, 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. z 2015r., poz. 1277),

- § 2 oraz załącznik rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. 
w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. z 2015r., poz.796),

po rozpatrzeniu wniosku Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego Sp. z o.o. w Krośnie (NIP: 684-00-01-341, Regon: 370374107) z dnia 01.04.2015r., znak: DŚ-910-26/04/15 (data wpływu: 02.04.2015r.) wraz z uzupełnieniami z dnia 23.06.2015r., znak: DŚ-910-44/06/15 (data wpływu: 23.06.2015r.), z dnia 30.07.2015r., znak: DŚ-910-55/07/15 (data wpływu: 30.07.2015r.), z dnia 12.10.2015r., znak: DŚ-910-64/10/15 (data wpływu: 15.10.2015r.), z dnia 30.11.2015r., znak: DŚ-910-75/11/15 (data wpływu: 02.12.2015r.), z dnia 14.01.2016r., znak: DŚ-910-6/01/16 (data wpływu: 
14.01.2016r.) oraz z dnia 03.03.2016r., znak: DŚ-910-19/03/16 (data wpływu: 
04.03.2016r.) w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji: do składowania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przyjmowania 217 ton odpadów na dobę i całkowitej pojemności 474 486,36 m3;
do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów (MBP), o zdolności przetwarzania części mechanicznej 67 000 Mg/rok i zdolności przetwarzania części biologicznej 19 600 Mg/rok oraz dla instalacji niewymagającej pozwolenia zintegrowanego do kompostowania pryzmowego odpadów zielonych oraz 
innych odpadów ulegających biodegradacji selektywnie zbieranych o zdolności przetwarzania 4 200 Mg/rok, zlokalizowanych w Krośnie przy ul. Białobrzeskiej 
106 i 108.

o r z e k a m

I. Wygaszam za zgodą Stron decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 29.12.2006r., znak: ŚR.IV-6618-15/1/06 zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 20.05.2009r., znak: RŚ.VI.MM.7660/31-1/08, 
z dnia 11.06.2010r., znak: RŚ.VI.MD.7660/30-9/10, z dnia 30.12.2010r., znak: RŚ.VI.MD.7660/30-19/10, z dnia 10.04.2013r., znak: OS-I.7222.16.10.2012.MD 
oraz z dnia 28.11.2014r., znak: OS-I.7222.12.11.2014.MD, którą udzielono 
Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej – Krośnieńskiemu Holdingowi Komunalnemu Sp. z o.o., 38 - 400 Krosno, ul. Fredry 12 
pozwolenia  zintegrowanego na prowadzenie instalacji do składowania odpadów, 
z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę i całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, zlokalizowanej 
w Krośnie przy ul. Białobrzeskiej 108.

II. Udzielam dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego Sp. z o.o. w Krośnie ul. Fredry 12, 
38-400 Krosno NIP: 684-00-01-341, Regon: 370374107 pozwolenia 
zintegrowanego na prowadzenie:

II.1. Parametry instalacji oraz rodzaj prowadzonej działalności:

II.1.1. Składowisko odpadów:

Instalacja przeznaczona będzie do składowania odpadów innych niż niebezpieczne, 
z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad  25 000 ton.

Pozwolenie zintegrowane obejmuje kwaterę o pojemności 474 486,36 m3, przeznaczoną do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne przez składowanie w maksymalnej ilości 65 000 Mg/rok, 217 Mg/dobę wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą.

W instalacji prowadzone będą procesy:

- proces D5 – składowanie na składowisku w sposób celowo zaprojektowany;  przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne przez składowanie,

- proces R5 – recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych;  przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne poprzez wykorzystanie do budowy dróg technologicznych na terenie składowiska, budowy warstw inertnych, wykorzystanie przy budowie skarp, w tym obwałowań, kształtowania korony składowiska,

- proces R3 – recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki – w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania; przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne 
i obojętne poprzez wykorzystanie podczas rekultywacji biologicznej skarp 
i powierzchni składowiska odpadów.

II.1.2. Instalacja do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych:

Instalacja (MBP) przeznaczona będzie do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, w której prowadzony będzie proces mechanicznego przetwarzania odpadów i biologicznego przetwarzania odpadów połączonych w jeden zintegrowany proces technologiczny przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, w celu ich przygotowania do procesów odzysku, w tym recyklingu lub do procesów składowania. W instalacji prowadzone będzie:

- przetwarzanie w procesie mechanicznym (rozsortowanie oraz doczyszczanie) zmieszanych odpadów komunalnych, zmieszanych odpadów opakowaniowych 
i odpadów selektywnie zebranych - węzeł do mechanicznego i ręcznego przetwarzania odpadów,

- przetwarzanie w procesie biologicznym w technologii tlenowej frakcji podsitowej odpadów o kodzie ex 19 12 12 /Inne odpady (w tym zmieszane substancje 
i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11/ wysortowanej z masy zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów
ulegających biodegradacji pochodzących z selektywnej zbiórki - węzeł do biologicznego przetwarzania odpadów.

II.1.2.1. Węzeł do mechanicznego i ręcznego przetwarzania odpadów (I i II linia technologiczna) przeznaczony będzie do rozdzielania na poszczególne frakcje zmieszanych odpadów komunalnych oraz zmieszanych odpadów opakowaniowych 
i innych odpadów ulegających biodegradacji zbieranych selektywnie.

II.1.2.1.1. Zdolność przerobowa węzła wynosić będzie maksymalnie 67 000 Mg/rok, ok. 268 Mg/dobę w tym:

- I linia technologiczna wraz z linią tworzenia zawiesiny biofrakcji oraz linią ręcznego sortowania i doczyszczania odpadów selektywnie zebranych 
o zdolności przetwarzania 37 000 Mg/rok zmieszanych odpadów komunalnych oraz 5 000 Mg/rok odpadów selektywnie zebranych,

- II linia technologiczna do przetwarzania odpadów zmieszanych komunalnych 
o zdolności przetwarzania 25 000 Mg/rok.

Węzeł pracował będzie 250 dni pracy w roku, maksymalnie na trzy zmiany.

Odpady selektywnie zbierane przetwarzane będą w instalacji wyłącznie w przypadku wolnych mocy przerobowych.

II.1.2.1.2. Prowadzony będzie proces:

Proces R12 – wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek 
z procesów wymienionych w pozycji R1 – R11.

II.1.2.2. Węzeł do biologicznego przetwarzania odpadów przeznaczony będzie do przetwarzania frakcji podsitowej odpadów w technologii tlenowej celem uzyskania stabilizatu.

II.1.2.2.1. Zdolność przerobowa węzła wynosić będzie maksymalnie 
19 600 Mg/rok. Węzeł  pracował będzie 365 dni w roku.

II.1.2.2.2. Prowadzone będą procesy:

- proces D8 -  obróbka biologiczna, w wyniku której powstają ostateczne związki lub mieszanki, które są unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek spośród procesów wymienionych w poz. D1- D12 - proces unieszkodliwiania frakcji podsitowej  o kodzie ex 19 12 12, o wielkości 0 - 20 mm, 20 – 80 mm i 0-80 mm.

- proces R3 – recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania - proces odzysku odpadów biodegradowalnych - przetwarzanie odpadów zielonych zbieranych selektywnie oraz innych odpadów zielonych, celem uzyskania kompostu o walorach użytkowych.

- proces R12 – wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek 
z procesów wymienionych w pozycji R1 – R11, tj. przesiewanie stabilizatu na sicie o oczkach 20 mm, doczyszczanie stabilizatu celem uzyskania odpadu 
o kodzie 19 05 03.

II.1.3. Instalacja do kompostowania pryzmowego odpadów zielonych oraz ulegających biodegradacji selektywnie zbieranych

Instalacja przeznaczona będzie do przetwarzania odpadów zielonych zbieranych selektywnie oraz innych odpadów zielonych w procesie kompostowania celem uzyskania kompostu o walorach użytkowych.

II.1.3.1.  Zdolność przerobowa instalacji wynosić będzie maksymalnie 1 660 Mg/rok.

Instalacja pracować będzie 365 dni w roku.

II.1.3.2. Prowadzony będzie proces:

Proces R3 – recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania) - proces odzysku odpadów biodegradowalnych.

II.1.4. Na terenie instalacji prowadzone będzie również gospodarowanie odpadami w zakresie:

- zbierania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne Gminny Punkt Odbioru Odpadów (GPOO)

- magazynowania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne,

- przetwarzania odpadów wielkogabarytowych.

II.2. Parametry konstrukcyjne instalacji i urządzeń, istotne z punktu widzenia
przeciwdziałania zanieczyszczeniom:

II.2.1. Składowisko odpadów:

II.2.1.1. Parametry konstrukcyjne składowiska odpadów innych niż niebezpieczne:

Niecka o uszczelnionym dnie i skarpach, ze zdrenowanym podłożem dla 
odbioru wód odciekowych i z systemem odgazowującym, o następujących parametrach;

- łączna powierzchnia – 4,1 ha,

- powierzchnia niecki dna składowiska 2,05 ha,

- powierzchnia przebudowanej niecki w koronie (z uwzględnieniem skarpy południowej wykształconej w odpadach) – 4,1 ha,

- całkowita objętość geometryczna niecki – 474 486,36 m3

- średnia miąższość składowania odpadów – 11, 0 m,

- maksymalna wysokość składowania odpadów – 19, 0 m,

- rzędna dna po uszczelnieniu 273,4 – 284,2 m n. p. m,

- rzędna maksymalnej powierzchni składowania 292,4 – 303,2 m n. p. m,

- Ilość odpadów przyjmowana do unieszkodliwiania:

- średnia dobowa			 105 Mg/dobę,

- średnia roczna 			31 500 Mg/rok,

- maksymalna dobowa		 217 Mg/dobę,

- maksymalna roczna 		65 000 Mg/rok.

- maksymalna roczna ilość odpadów przeznaczonych do odzysku - 30000 Mg/rok

II.2.1.2. Sposób uszczelnienia dna i skarp składowiska:

Warstwy geotechniczne i uszczelniające nieckę części północnej składowiska:

- warstwa bentomaty o grubości 6 mm,

- warstwa iłu krakowieckiego o grubości 50 cm i współczynniku filtracji 
k ≤ 1x10-9 m/s,

- geomembrana HDPE o grubości 2 mm będzie wyprowadzona na skarpy niecki i na koronie wału zakotwiczona,

- warstwa geowłókniny ochronnej,

- warstwa piasku o grubości 50 cm na dnie i skarpach.

Warstwy bentomaty i iłu krakowieckiego ułożone będą na skarpach niecki do wysokości 2 m.

II.2.1.3. Odwodnienie i odprowadzenie odcieków.

II.2.1.3.1. Drenaż odcieków.

Odcieki powstające w niecce składowiska zbierane będą systemem drenaży. Sieć drenaży ułożona będzie na dnie niecki w warstwie filtracyjnej o grubości 0,5 m 
i współczynniku filtracji k> 1 x 10-4 m/s, (ponad uszczelnieniem) u podstawy wewnętrznych skarp oraz w centralnej części dna niecki. Drenaż odcieków północnej zmodernizowanej niecki składowiska będzie prowadził grawitacyjnie odcieki do przepompowni nr 3 i przewodem tłocznym do podczyszczalni odcieków. Drenaż wykonany będzie z rur PE 200/176 i PE 250/220. Przy barierze rozdzielającej od strony południowej (tj. od strony zdeponowanych odpadów) będą wykonane dwa równoległe ciągi drenażowe z rur drenażowych PEHD200 
i PEHD160 (przewód PEHD200 będzie pełnił rolę głównego drenażu, przewód PEHD160 rolę drenażu rezerwowego). W/w dreny będą ułożone zgodnie 
ze spadkiem dna niecki składowiska tj. od skarpy obwałowań do centrum niecki, gdzie będą włączone do kolektorów odprowadzających, wykonanych z rur drenażowych PEHD o średnicach 200/176 i 250/220. Na wyprofilowanym dnie niecki będzie wykonana warstwa filtracyjna ze żwiru o współczynniku filtracji k > 10-4 m/s, o miąższości od 0,1 do 0,15 m. Dzięki tej warstwie odcieki będą odpływać 
w kierunku drenażu.

Dla kontroli pracy drenażu odcieków i drenażu geologiczno- sygnalizacyjnego niecki będą wykonane studnie rewizyjne betonowe o średnicy D=1,2 m, zlokalizowane na koronie wałów z włączonymi do tych studni przewodami odpowietrzająco – kontrolnymi PEHD 200 mm.

II.2.1.3.2. Drenaż geologiczno-sygnalizacyjny.

Wody gruntowe spod warstw uszczelniających nieckę składowiska odprowadzane będą grawitacyjnie na zewnątrz niecki do przepompowni nr 4. Dalej rurociągiem tłocznym wody drenażowe będą odprowadzane w dwojaki sposób tj. do rowu opaskowego lub do podczyszczalni odcieków (stan awaryjny - zanieczyszczenie wód drenażowych). Drenaż będzie wykonany w rowie, poniżej dna niecki, wypełnionym żwirem o uziarnieniu 4,0 – 31,5 mm w osłonie z geowłókniny filtracyjnej. W warstwie żwiru będzie ułożony drenaż rurowy z rur PEHD 
o średnicach 200/176 i 250/220 ze spadkami w kierunku podczyszczalni.

II.2.1.4. Odgazowanie części północnej składowiska.

Urządzeniami systemu odgazowania pionowego będzie 14 studni odgazowujących.

Studnie składać się będą z rur betonowych perforowanych o średnicy 1000 mm, zamontowanych na płytach betonowych. Wewnątrz studni wstawione będą rury perforowane HDPE 117 mm obsypane tłuczniem, a ostatni ich odcinek będzie wystawiony ponad powierzchnię na ok. 1,0 m. Kręgi betonowe oraz rury będą wznoszone sukcesywnie, w miarę postępów eksploatacyjnych.

System odgazowania poziomego obejmował będzie warstwy drenażowe do studni.

Instalacja odgazowująca wykonana będzie z trzech sekcji rurociągów zbiorczych PE o średnicy 110 mm. Rurociągi ułożone będą poziomo, na głębokości 1 metra. Rurociągi zbiorcze będą biegły od północy w kierunku południowym do kolektora zbiorczego gazu składowiskowego. Odległość poszczególnych rurociągów zbiorczych od studni odgazowujących będzie  wynosić ok. 1,5 metra. Połączenia studni odgazowujących z rurociągami zbiorczymi będą wykonane za pomocą elastycznych rur AGRO o średnicy 50 mm, wkopanych na takiej samej głębokości jak rurociągi zbiorcze. Studnie odgazowujące będą zamknięte betonowymi pokrywami o grubości 10 mm z zamontowaną na środku rurą PVC o średnicy 
110 mm umożliwiającą pobieranie gazu składowiskowego. Na betonowych pokrywach zostaną posadowione głowice studni odgazowujących wykonane 
z betonowych kręgów, szczelnie zamkniętych od góry betonową pokrywą o grubości 50 mm. W bokach głowic zostanie wykonany otwór umożliwiający wprowadzenie elastycznej rury AGRO Ø 50 mm. Głowica każdej ze studni odgazowującej będzie wykonana tak, aby możliwa była nadbudowa studni wraz z przyrostem wysokości zdeponowanych odpadów w niecce składowiska. Rura PVC Ø 110 mm zamontowana w głowicy każdej studni będzie zaślepiona deklem, wykonanym 
z tego samego materiału. Wraz z nadbudową studni odgazowujących, rura PVC będzie przedłużana króćcami o długości 1 metra z nawierconymi w nich otworami 
o średnicy 20 mm. Króćce będą nasadzane na rurę kielichem w dół a następnie obsypywane klińcem.

Ujmowany biogaz kierowany będzie do instalacji produkującej energię elektryczną (stacji gazmotorów).

II.2.1.5. Urządzenia gospodarki wodno - ściekowej:

II.2.1.5.1.  Podczyszczalnia odcieków.

Podczyszczalnia odcieków o przepustowości 150 m3/d, zlokalizowana po prawej stronie przy wjeździe na składowisko, składać się będzie ze:

- zbiorników reaktorów (szt.2),

- zbiornika neutralizacji (osadnika),

- zbiornika retencyjno-napowietrzającego.

Wszystkie zbiorniki wykonane będą jako szczelne, bezodpływowe, uniemożliwiające przedostawanie się zanieczyszczeń do środowiska wodno – gruntowego. 
Na otwartej powierzchni zbiorników zamontowane będą siatki zabezpieczające przed dostawaniem się rozwiewanych odpadów. Powierzchnia wokół podczyszczalni wyłożona będzie betonowymi płytami.

II.2.1.5.1.1. Zbiorniki reaktorów nr 1 i nr 2.

Zbiorniki zbudowane z wodoszczelnego betonu zbrojone, zbrojenie wykonane ze stali z 5 cm otuliną od strony zewnętrznej, o wymiarach 7,10 x 7,10 m, o pojemności 126 m3 każdy, wysokości czynnej hcz = 2,5 m będą zagłębione w ziemi. Zbiorniki będą wyposażone w system napowietrzania drobnopęcherzykowego i pompę przewałową zatapialną o wydajności 10 – 15 dm3/s i wysokości podnoszenia 4,0 m słupa wody. Reaktory połączone będą przewodami o średnicy DN 200 x 2,0 
ze zbiornikiem neutralizacji. Do reaktorów będzie dozowane mleczko wapienne. Na otwartej powierzchni zbiorników zamontowane będą siatki zabezpieczające. Teren wokół zbiorników zabezpieczony będzie płytami betonowymi.

II.2.1.5.1.2. Zbiornik neutralizacji (osadnik).

Zbiornik zbudowany z wodoszczelnego betonu zbrojony, zbrojenie wykonane 
ze stali z 5 cm otuliną od strony zewnętrznej, o wymiarach 5,0 x 5,0 m i pojemności czynnej Vc=33,3 m3 wyposażony będzie w mieszadło. Do zbiornika będzie dozowany stężony kwas siarkowy. Zneutralizowany odciek kierowany będzie 
z wykorzystaniem 2 szt. pomp ssawnych o wydajności Q=18 m3/godz i wysokości podnoszenia H=43 m słupa wody, kolektorem PE 90 mm do studzienki kanalizacji sanitarnej (miejskiej), bądź będzie tłoczony przy pomocy jednej pompy ssącej 
o wydajności Q=12 m3/h i wysokości podnoszenia H= 15 m słupa wody oraz kolektorem PE 75 mm, poprzez hydrant na składowisko. Na otwartej powierzchni zbiorników zamontowane będą siatki zabezpieczające. Teren wokół zbiorników zabezpieczony będzie płytami betonowymi.

II.2.1.5.1.3. Zbiornik retencyjno-napowietrzający.

Zbiornik zbudowany z wodoszczelnego betonu zbrojony, zbrojenie wykonane 
ze stali z 5 cm otuliną od strony zewnętrznej, o wymiarach 7,10 x 7,10 m, 
hcz =2,5 m i pojemności czynnej V= 126 m3 będzie zagłębiony w ziemi. Zbiornik będzie zblokowany z całą podczyszczalnią odcieków. Połączenia będą wykonane rurociągami tłocznymi PE 75 z pompowniami drenażowymi nr 2, 3 i 4, oraz z dwoma zbiornikami reaktorów za pomocą rurociągów tłocznych DN 85 x 2,0 stalowych
i dwóch pomp przewałowych zatapialnych o wydajności 10-15 dm3/s i wysokości podnoszenia 4 m słupa wody. Na otwartej powierzchni zbiorników zamontowane będą siatki zabezpieczające. Teren wokół zbiorników zabezpieczony będzie płytami betonowymi.

II.2.1.5.2. Pompownie odcieku surowego nr 2, 3 oraz wód z drenażu geologiczno-sygnalizacyjnego nr 4.

Pompownie wykonane będą jako zbiorniki żelbetowe o średnicach 1,20 m 
i głębokościach nr 2 - 5,84 m, nr 3 - 3,49 m, nr 4 - 3,99 m. Każda pompownia będzie wyposażona w 2 pompy zatapialne o wydajności 18 m3/h i wysokości podnoszenia 16 m słupa wody oraz armaturę.

Ścieki z pompowni będą tłoczone rurociągiem z PE 100 - 75 do zbiornika retencyjno- napowietrzającego bądź reaktora 1 lub 2.

II.2.1.5.3. System rowów opaskowych odcinających napływ wód na teren składowiska.

Na zewnątrz obwałowań składowiska od strony wschodniej, północnej i zachodniej będą znajdować się rowy opaskowe z odprowadzeniem wód opadowych do cieku położonego na północ od terenu składowiska. Rowy umocnione będą prefabrykowanymi korytami żelbetowymi o szerokości 0,5 m. Boki prefabrykatów na poziomie terenu doszczelnione będą warstwą gliny o grubości 2 cm.

II.2.1.6. Urządzenia technologiczne wykorzystywane na instalacji:

- kompaktor o masie eksploatacyjnej 26 000 kg, przeznaczony do przemieszczania i ugniatania odpadów na działce roboczej,

- spycharki gąsienicowe 2 szt.  o masie eksploatacyjnej 16 040 kg, przeznaczone do przemieszczania odpadów,

- bariera zabezpieczająca przed rozwiewaniem odpadów.

II.2.2. Instalacja do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów:

II.2.2.1. Węzeł do mechanicznego i ręcznego przetwarzania odpadów tworzyć będą:

II.2.2.1.1. Hala technologiczna przetwarzania odpadów wykonana w konstrukcji stalowej o wymiarach: szerokości 44 m, długości 70 m, wysokości użytecznej 
10,50 m., częściowo ogrzewana. Obiekt zamknięty, wyposażony w wentylatory ścienne szt. 12, w tym 4 szt. o wydajności 12 500 m3/h i 8 szt. o wydajności 
8 750 m3/h. Posiadać będzie szczelne podłoże zapobiegające przedostawaniu 
się odcieków do środowiska; odcieki z hali kierowane będą liniowym systemem odwadniania do studni kanalizacyjnej (przepompowni nr 1),  a następnie kanalizacją  na oczyszczalnię ścieków.  W hali wydzielone będą funkcjonalne części:

– zasobnia do magazynowania odpadów zmieszanych oraz selektywnie
 zbieranych,

- linia mechanicznego sortowania odpadów (I linia technologiczna),

- linia ręcznego sortowania odpadów,

- linia prasowania i belowania surowców wtórnych,

- linia przygotowania zawiesiny biofrakcji odpadów komunalnych.

II.2.2.1.1.1. Zasobnia odpadów zmieszanych (I linia technologiczna) - 
o wymiarach 27,9 m x 10,5 m i wysokości 10,5 m, o powierzchni 293 m2, zlokalizowana w północno - zachodniej części zamkniętej hali technologicznej ZUO, wykonanej w konstrukcji stalowej, obudowanej blachą trapezową. Wewnątrz zasobni wykonane będą betonowe ściany oporowe o wysokości 3,5 m.  Wjazd do zasobni stanowią dwie bramy o wymiarach 4,0 m x 5,0 m. Zasobnia wentylowana będzie mechanicznie i grawitacyjnie, zamontowane będą wywietrzniki dachowe, 
a w ścianach wentylatory osiowe. Posadzka wykonana jako żelbetowa płyta na podkładzie z betonu chudego, powierzchnia płyty pokryta będzie gładzią cementową. Zastosowane będzie odwodnienie posadzki poprzez ciągi liniowego systemu odwadniania powierzchni  do studni kanalizacyjnej (przepompowni nr 1), 
a następnie kanalizacją na oczyszczalnie ścieków. W  posadzce zamontowany będzie kanałowy przenośnik wznoszący, który dostarczał będzie odpady na linię technologiczną.

II.2.2.1.1.2. Zasobnia odpadów selektywnie zbieranych (I linia technologiczna) - 
o wymiarach 22,3 m x 11,6 m i wysokości 10,5 m, o powierzchni 259 m2, zlokalizowana w północno - wschodniej części zamkniętej hali technologicznej ZUO, wykonanej w konstrukcji stalowej, obudowanej blachą trapezową. Wewnątrz zasobni wykonane będą betonowe ściany oporowe o wysokości 3,5 m.  W ścianie zasobni zamontowana będzie brama  wjazdowa o wymiarach 4,0 m x 5,0 m. Zasobnia wentylowana będzie mechanicznie i grawitacyjnie, zamontowane będą wywietrzniki dachowe, a w ścianach wentylatory osiowe. Posadzka wykonana jako żelbetowa płyta na podkładzie z betonu chudego, powierzchnia płyty pokryta będzie gładzią cementową. Zastosowane będzie odwodnienie posadzki poprzez ciągi liniowego systemu odwadniania powierzchni  do studni kanalizacyjnej (przepompowni nr 1), 
a następnie kanalizacją na oczyszczalnie ścieków. W  posadzce zamontowany będzie kanałowy przenośnik wznoszący, który dostarczał będzie odpady na linię technologiczną.

II.2.2.1.1.3. Linia mechanicznego sortowania odpadów, w skład której wchodzić będą:

- przenośnik taśmowy, kanałowy (zasobnia odpadów komunalnych) o wydajności masowej 10 Mg/h, szerokości taśmy 1,2 m, prędkości przesuwu taśmy 
0,02 – 0,12 m/s;

- przenośnik taśmowy wznoszący (załadunek sita bębnowego) o wydajności masowej 10 Mg/h, szerokości taśmy 1,2 m, prędkości przesuwu taśmy 
0,3 m/s;

- sito bębnowe (mechaniczny rozdział odpadów zmieszanych) o wydajności masowej 10 Mg/h, o wielkości otworów sita: 20 mm i 80 mm, użytkowej długości bębna 7,0 m, średnicy bębna 2,1 m; wyposażone w klapy rewizyjne oraz pomost obsługowy z wejściem drabinkowym.

- przenośnik taśmowy transportujący frakcję 20 – 80 mm na linię wytwarzania zawiesiny biofrakcji, o szerokości taśmy 1,2 m;

- przenośnik taśmowy - ślizgowy, wznoszący do transportu frakcji drobnej 
o wielkości  0 - 20 mm do kontenera na zewnętrz hali; o długości 8 m , szerokości taśmy 1,2 m, wysokości burt 0,4 m, o prędkości przesuwu taśmy 
0,38 m/s;

- przenośnik taśmowy, wznoszący do transportu frakcji grubej o wielkości 
> 80 mm, o wydajności masowej 5,5 Mg/h, szerokości taśmy 1 m, wysokości burt 0,4 m, o prędkości przesuwu taśmy 0,4 m/s;

- przenośnik taśmowy rewersyjny do transportu odpadów do prasy kontenerowej lub do zasobni linii sortowania ręcznego o wydajności masowej 5,5 Mg/h,  szerokości taśmy 1 m, wysokości burt 0,4 m, o prędkości przesuwu taśmy 
0,4 m/s;

- prasa kontenerowa wraz z prasokontenerem o pojemności 32,0 m3 do prasowania frakcji grubej, o wydajności masowej prasy 2,5 Mg/h, objętościowej do 15,0 m3/h, sile zgniotu 30,0 ton. Prasa wyposażona będzie w kosz zasypowy 
i prowadnice.

II.2.2.1.1.4. Linia ręcznego sortowania odpadów, w skład której wchodzić będą:

- przenośnik taśmowy, kanałowy, poziomy do transportu odpadów do zasobni linii sortowniczej o wydajności masowej 4,0 Mg/h, szerokości taśmy 1,2 m, wysokości burt 0,4 m, o prędkości przesuwu taśmy 0,02 – 0,1 m/s;

- przenośnik taśmowy wznoszący o wydajności masowej 4,0 Mg/h, szerokości taśmy 1,1 m, wysokości burt 0,4 m, o prędkości przesuwu taśmy 0,1 – 0,6 m/s;

- trybuna sortownicza wraz z kabiną sortowniczą i stołem sortowniczym - ilość stanowisk sortowniczych 10 szt., wysokość kabiny: 3,30 m, wymiary trybuny 
w rzucie ok. 5,0 x 15,5 m, wyposażona w instalację oświetleniową, grzewczą
i wentylacyjną, bramy uchylne w boksach, ściana odbojowa na końcu trybuny;

- przenośnik sortowniczy o wydajności masowej 4,0 Mg/h, szerokości taśmy 
1,2 m, wysokości burt 0,2 m, o prędkości przesuwu taśmy 0,1 – 0,6 m/s;

- przenośnik taśmowy, poziomy do załadunku balastu do prasy kontenerowej,
o wydajności masowej 2,5 Mg/h, szerokości taśmy 1,0 m, wysokości burt 0,4 m, o prędkości przesuwu taśmy 0,6 m/s;

- prasa kontenerowa wraz z kontenerem o pojemności 32 m3 do prasowania balastu z linii sortowniczej, o wydajności masowej prasy 2,5 Mg/h, sile zgniotu 30,0 ton. Prasa wyposażona będzie w kosz zasypowy przyścienny i prowadnice.

II.2.2.1.1.5. Linia prasowania i belowania surowców wtórnych:

- przenośnik kanałowo – wznoszący, łańcuchowy do załadunku prasy  belującej 
o wydajności masowej 2,5 Mg/h, szerokości taśmy 1,2 m, wysokości burt 
0,6 -0,8 m, o prędkości przesuwu taśmy 0,02 – 0,2 m/s, wyposażony 
w ścianę odbojową i przykrycie przestrzeni pomiędzy przenośnikiem, 
a brzegiem kanału;

- prasa belująca ze wstępnym zgniotem, przeznaczona do zgniatania makulatury, kartonu, tworzyw sztucznych, puszek aluminiowych i folii; o sile nacisku 30 ton.

II.2.2.1.1.6. Linia przygotowania zawiesiny biofrakcji, na którą kierowana będzie frakcja średnia o wielkości 20 - 80 mm (w części), składać się będzie z:

- części przeznaczonej do oczyszczania frakcji średniej o wielkości 20-80 mm,

- części przeznaczonej do przygotowania zawiesiny biofrakcji.

II.2.2.1.1.6.1. Część  przeznaczona do oczyszczania frakcji średniej o wielkości 
20-80 mm, w jej skład wchodzić będą:

- przenośnik taśmowy, wznoszący do transportu frakcji średniej 20 – 80 mm, 
o szerokości taśmy 1 m, długości 12 m, wysokości burt 0,4 m, o prędkości przesuwu taśmy 0,38 m/s;

- taśmowy separator ferromagnetyków do wydzielania metali żelaznych z frakcji 
o wielkości 20 - 80 mm, wyposażony w taśmę ze strefami magnetyczną 
i obojętną, zawieszony na specjalnej konstrukcji wsporczej z kształtowników stalowych, o szerokości taśmy 1m;

- podajnik wibracyjny bezwładnościowy płaski z napędem 2 elektrowibratorów 
o prędkości 1500 obr/min każdy oraz przenośnik taśmowy;

- separator optopneumatyczny do wydzielania tworzyw sztucznych, papieru, kartonu i opakowań wielomateriałowych z frakcji o wielkości 20 -80 mm.

- przenośnik poziomy do transportu frakcji balastowej wydzielonej przez separator optyczny do pojemnika, o szerokości taśmy 0,8 m, długości 4 m, wysokości burt 0,4 m, o prędkości przesuwu taśmy 0,38 m/s;

- przenośnik przesyłowy – łańcuchowy do przenoszenia oczyszczonej, wzbogaconej frakcji 20-80 mm na przenośnik taśmowy rewersyjny, o szerokości taśmy 0,8 m, wysokości burt 0,4 m, o prędkości przesuwu taśmy 0,05 – 0,2 m/s;

- przenośnik taśmowy rewersyjny do kierowania odpadów na bufor, 
a w przypadku awarii linii do przygotowania zawiesiny biofrakcji na by-pass do prasokontenera Avermann, o szerokości taśmy 1,0 m, długości 4 m.

- prasa Avermann z prasokontenerem 28 m3, wykorzystywana będzie jako 
by-pass w przypadku awarii linii przygotowania zawiesiny biofrakcji, 
o przepustowości 17,1 m3/h o sile zgniotu 32 tony;

- przenośnik taśmowy, wznoszący – przenośnik magazynowy o wydajności masowej 6,0 Mg/h, o szerokości taśmy 1,4 m, o prędkości przesuwu taśmy 
0,02 - 0,2 m/s;

- przenośnik taśmowy, wznoszący do transportu frakcji średniej o wielkości 
20 - 80 mm, do załadunku turbomiksera o wydajności masowej 25,0 Mg/h.

II.2.2.1.1.6.2. Część przeznaczona do przygotowania zawiesiny biofrakcji, w jej skład wchodzić będą:

- przenośnik ślimakowy załadowczy (rewersyjny) o wydajności masowej
25,0 Mg/h, o długości 5,5 m;

- dwa turbomiksery wyposażone w mieszadło o pojemności całkowitej 32 m3, (pojemności użytkowej 16,0 m3), o prędkości 80 obr/min, z silnikiem o mocy 
75 kW;

- dwa przenośniki ślimakowe wznoszące do transportu odwodnionej frakcji ciężkiej I-ego stopnia o wydajności masowej 1,5 Mg/h, o długości 6,65 m;

- sitoprasopiaskownik do doczyszczania zawiesiny biofrakcji, który składać się będzie z: kraty obrotowej wychwytującej frakcję lekką, przenośników śrubowych wynoszących frakcję ciężką II stopnia (piasek), systemu napowietrzania, zbiornika pośredniego; o wydajności max. 50 m3/h;

- przenośnik z prasą śrubową skratek do transportu frakcji balastowych lekkich, 
o wydajności masowej 5,0 Mg/h, długości 3,5 m;

- przenośnik separatora piasku do transportu frakcji ciężkiej do kontenera, 
o wydajności 4,0 Mg/h, o długości 4 m;

- zbiornik pośredni o pojemności 3,5 m3; o wymiarach: wysokości 2,3 m, średnicy wewnętrznej 1,4 m; wyposażony w mieszadło zatapialne szybkoobrotowe 
o napędzie 1,5 kW wraz z elementami mocującymi;

- dwa zbiorniki magazynowe biofrakcji o pojemności 90,0 m3; o wymiarach: wysokości 8,2 m, średnicy wewnętrznej 3,9 m; wyposażone w mieszadło 
z silnikiem przekładniowym zamontowane centrycznie na górnej płaszczyźnie zbiornika, napęd połączony sprzęgłem z wałem na którym zamontowane będą dwa śmigła trzyłopatowe o średnicy 1,2 m oraz łożysko na dnie zbiornika;

- zbiornik wody technologicznej o pojemności 90,0 m3; o wymiarach: wysokości 8,2 m, średnicy wewnętrznej 3,9 m;

- pompa wody technologicznej o wydajności 55 – 90 dm3/s; całkowitej wysokości podnoszenia  6,5 – 10,0 m;

- zespół pompa – macerator (pompowanie i rozdrabnianie substancji włóknistych w medium ze zbiornika pośredniego do zbiorników magazynowych biofrakcji) 
o wydajności pompy 90 m3/h; wysokości podnoszenia 9,0 m; o wydajności maceratora max. 300 m3/h;

- sprężarka śrubowa z osuszaczem (urządzenie pomocnicze w sterowaniu zasuwami instalacji do przygotowania zawiesiny biofrakcji) o wydajności
1180 dm3/min, o pojemności zbiornika 500 dm3.

W/w urządzenia posiadać będą obudowy, leje zsypowe zabezpieczone będą fartuchem z gumy  w celu zabezpieczenia przed emisją pyłu oraz rozwiewaniem.

II.2.2.1.2.  II linia technologiczna do mechanicznego przetwarzania odpadów:

Do dnia 30 czerwca 2017 r. linia zlokalizowana będzie na zewnątrz w południowo – wschodniej części Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów na utwardzonym placu 
o łącznej powierzchni ok. 275 m2  (27,5 m x10 m).  Plac utwardzony posiadający szczelną nawierzchnię bitumiczną oraz system odwadniania, którym odcieki kierowane będą do kanalizacji sanitarnej, a następnie do oczyszczalni ścieków.
Od 1 lipca 2017 r. linia ta usytuowana będzie w zhermetyzowanym pomieszczeniu.

W skład linii wchodzić będą:

II.2.2.1.2.1. Zasobnia zmieszanych odpadów komunalnych – do dnia 
30 czerwca 2017 r. zlokalizowana w południowo – wschodniej części Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów, na utwardzonym placu o szczelnej nawierzchni bitumicznej o wymiarach 24,0 m x 5,0 m. Plac posiadał będzie system odwadniania, którym odcieki kierowane będą do kanalizacji sanitarnej, a następnie do oczyszczalni ścieków. Utwardzenie placu wykonane będzie z podsypki z klińca, pospółki i żwiru, pod powierzchnią placu znajdować  się będzie geomembrana. Zasobnia posiadać będzie 3 ściany oporowe betonowe o wysokości 2,70 m.

Od 1 lipca 2017 r. zasobnia ta usytuowana będzie w zhermetyzowanym pomieszczeniu.

II.2.2.1.2.2.  Linia technologiczna, którą tworzyć będą:

- przenośnik taśmowy załadowczy, o szerokości taśmy 1 m, o prędkości przesuwu taśmy 0,3 m/s;

- kosz zasypowy o wysokości 2,5 m;

- przenośnik taśmowy wznoszący do transportu odpadów do sita;

- jednopoziomowe sito wibracyjne o szerokości 1000 mm, długości 3000 mm,  
o oczkach 80 mm, o wydajności 25 000 Mg/rok/zmianę;

- przenośnik przenoszący frakcję nadsitowa do prasokontenera;

- przenośnik wznoszący frakcję 0 – 80 mm;

- przenośnik poprzeczny do załadunku frakcji 0 – 80 mm do kontenera.

- prasokontener o pojemności 32 m, wydajności prasy 2,5 Mg/h, wydajności objętościowej do 15 m3/h, sile zgniotu  30 Mg. Prasa wyposażona będzie w kosz zasypowy i prowadnice z napędem elektrycznym, o mocy 7,5 kW.

Urządzenia posiadać będą obudowy, leje zsypowe zabezpieczone będą fartuchem
z gumy  w celu zabezpieczenia przed emisją pyłu oraz rozwiewaniem.

II.2.2.2. Węzeł do biologicznego przetwarzania odpadów w technologii tlenowej tworzyć będą:

#### II.2.2.2.1. Kompostownia kontenerowa o łącznej wydajności 19 600 Mg/rok, 
w skład której wchodzić będą: dwa systemy kontenerowe, na stałe nie związane 
z terenem.

II.2.2.2.1.1. I system kontenerowy składał się będzie z:

- 22 kontenerów kompostujących hermetycznie zamkniętych i izolowanych 
termicznie (podwójne ściany wypełnione izolacją termiczną z wełny mineralnej) o wymiarach 6500 x 2290 x 2250 mm, pojemności masowej 24,68 Mg/szt. Podłoga kontenera dwuwarstwowa wykonana z dwuteownika z izolacją miedzy ścianami bocznymi. Wnętrze kontenera pokryte stalą nierdzewną o grubości 
2 mm. Dach kontenerów dwuwarstwowy, izolowany, pokryty od wewnątrz blachą nierdzewną o grubości 2 mm, uszczelniany wkoło za pomocą specjalnej uszczelki. Dodatkowo skonstruowane zamknięcie stwarzać będzie możliwość docisku klapy górnej. Dach zabezpieczony będzie zamkiem na siłowniku. Podłączenia hydrauliki siłowej usytuowane będą na przedniej ścianie kontenera. Z tyłu kontenera znajdować się będą dwuwarstwowe, izolowane drzwi jednoskrzydłowe. Drzwi uszczelnione będą za pomocą uszczelki gumowej oraz zabezpieczone będą bocznym zamkiem. W drzwiach  zamontowane będą dwa kroćce o średnicy 6 cali- nawiewowy i powrotny.

Wewnątrz kontenera na podłodze zamontowane będą po dwa profile prostokątne (tunele napowietrzające) do optymalnej cyrkulacji powietrza. 
Pod podłogą usytuowany będzie króciec spustowy wraz z zaworem kulowym do odprowadzenia odcieku poprocesowego.

Kontenery kompostujące podłączone będą do:

- systemu napowietrzania, który stanowić będą 2 wentylatory napowietrzające 
o wydajności 1800 m3/h każdy, o mocy 2,2 kW, (uśredniona ilość wymian powietrza dla jednego kontenera wynosić będzie 9,26 wym/h), o ciśnieniu strumienia powietrza 5000 Pa, oraz rurociąg  transportujący powietrze do kontenerów i z kontenerów, wykonany ze stali nierdzewnej o średnicy 
150 mm, izolowany przed utratą ciepła;

- systemu transportu odcieków wykonanego z rur z tworzywa sztucznego, transportującego odcieki do szczelnego, bezodpływowego zbiornika 
o pojemności ok. 1 m3, z którego odcieki wywożone będą okresowo do podczyszczali odcieków na terenie ZUO,

- systemu  zasilającego instalację w energię elektryczną -  cztery punkty poboru energii, które służyć będą do podłączenia urządzenia hydraulicznego w razie potrzeby otworzenia kontenera na placu,

- systemu zasilającego instalacje w wodę - 4 punkty poboru wody 
z manualnym systemem nawadniającym (zraszacze zamontowane wewnątrz pod sufitem dookoła kontenera) oraz zawór otwierający i zamykający dopływ wody do biofiltra.

- system biofiltrów oczyszczających powietrze poprocesowe, który tworzyć będą 4 kontenery o  wymiarach o  wymiarach: 6500 x 2290 x 2250 mm, wypełnione karpiną o wysokości złoża ok. 2 m., o skuteczności redukcji substancji odorotwórczych do poziomu poniżej 1000 ou*/m3

Dodatkowe wyposażenie kontenerów stanowić będą :

- agregat hydrauliczny do otwierania klap kontenerów,

- nagrzewnica przelotowa z 3 zabezpieczeniami na wypadek przegrzania,

- termometr szpilkowy do pomiaru temperatury,

- szyny najazdowe.

II.2.2.2.1.2.  II system kontenerowy składał się będzie z:

- 3 kontenerów kompostujących hermetycznie zamkniętych i izolowanych 
termicznie (podwójne ściany wypełnione izolacją termiczną z wełny mineralnej) o wymiarach 6500 x 2290 x 2250 mm, pojemności masowej 24,68 Mg/szt.

- 21 kontenerów kompostujących hermetycznie zamkniętych i izolowanych 
termicznie (podwójne ściany wypełnione izolacją termiczną z wełny mineralnej) o wymiarach 6180 x 2290 x 2050 x 2280 mm, pojemności masowej 
22,66 Mg/szt.

Podłoga kontenera dwuwarstwowa wykonana z dwuteownika, z izolacją między ścianami bocznymi, wnętrze kontenera pokryte stalą nierdzewną o grubości 
2 mm. Dach kontenerów dwuwarstwowy, hydrauliczny, izolowany pokryty od wewnątrz blachą nierdzewną o grubości 2 mm, uszczelniany wkoło za pomocą specjalnej uszczelki. Dodatkowo skonstruowane zamknięcie stwarzać będzie możliwość docisku klapy górnej. Dach zabezpieczony będzie zamkiem na siłowniku. Podłączenia hydrauliki siłowej usytuowane będą na przedniej ścianie kontenera. Z tyłu kontenera znajdować się będą dwuwarstwowe, izolowane drzwi jednoskrzydłowe. Drzwi uszczelnione będą za pomocą uszczelki gumowej oraz zabezpieczone będą bocznym zamkiem. W drzwiach  zamontowane będą dwa kroćce o średnicy 6 cali- nawiewowy i powrotny.

Wewnątrz kontenera na podłodze zamontowane będą po dwa profile prostokątne (tunele napowietrzające) do optymalnej cyrkulacji powietrza. Pod podłogą usytuowany będzie króciec spustowy wraz z zaworem kulowym do odprowadzenia odcieku poprocesowego.

Kontenery kompostujące podłączone będą do:

- systemu napowietrzania, który stanowić będą 2 wentylatory napowietrzające 
o wydajności 1800 m3/h każdy, o mocy 2,2 kW, (uśredniona ilość wymian powietrza dla jednego kontenera wynosić będzie 9,26 wym/h ), o ciśnieniu strumienia powietrza 5000 Pa, oraz rurociąg transportujący powietrze do kontenerów i z kontenerów, wykonany ze stali nierdzewnej o średnicy 
150 mm, izolowany przed utratą ciepła;

- systemu transportu odcieków wykonanego z rur z tworzywa sztucznego, transportującego odcieki do 2 szczelnych, bezodpływowych zbiorników na odcieki o pojemności ok. 1 m3 każdy, z którego odcieki wywożone będą okresowo do podczyszczali odcieków na terenie ZUO,

- systemu  zasilającego instalację w energię elektryczną -  cztery punkty poboru energii, które służyć będą do podłączenia urządzenia hydraulicznego w razie potrzeby otworzenia kontenera na placu,

- systemu zasilającego instalacje w wodę -  4 punkty poboru wody 
z manualnym systemem nawadniającym (zraszacze zamontowane wewnątrz pod sufitem dookoła kontenera) oraz zawór otwierający i zamykający dopływ wody do biofiltra.

- system biofiltrów oczyszczających powietrze podprocesowe, który tworzyć będą 3 kontenery o  wymiarach: 6180 x 2290 x 2050 x 2280 mm,  wypełnione karpiną o wysokości złoża ok. 2 m, o skuteczności redukcji substancji odorotwórczych do poziomu poniżej 1000 ou*/m3

Dodatkowe wyposażenie kontenerów stanowić będą :

- agregat hydrauliczny do otwierania klap kontenerów,

- nagrzewnica przelotowa z 3 zabezpieczeniami na wypadek przegrzania,

- termometr szpilkowy do pomiaru temperatury,

- szyny najazdowe.

II.2.2.2.1.3.  Plac przetwarzania stabilizatu – plac o łącznej powierzchni użytkowej 3865,54 m2, podzielony będzie na dwie oznakowane części: w tym część przeznaczoną do przetwarzania frakcji podsitowej o powierzchni 2 415, 96 m2. Posiadał będzie szczelną nawierzchnię bitumiczną, utwardzenie placu wykonane 
z podsypki, klińca pospółki i żwiru, pod powierzchnią placu znajdować się będzie geomembrana. Obramowany będzie krawężnikami drogowymi. Wyposażony 
w system liniowy odprowadzania odcieków z placu do kanalizacji sanitarnej, które kierowane będą  do oczyszczalni ścieków.

II.2.2.3. Plac demontażu odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 -utwardzony placu o szczelnej nawierzchni bitumicznej o wymiarach 20,0 m x 20,0 m,  zlokalizowany na wydzielonej części placu GPOO na  działce o nr ewid. 2177/8. Plac posiadał będzie ogrodzenie ze stalowej siatki. Wokół placu zamontowane będzie oświetlenie. Na terenie placu zlokalizowana będzie wiata magazynowa 
konstrukcji murowanej o wymiarach 15,5 m x 30,5 m.

II.2.2.4. Urządzenia gospodarki wodno-ściekowej:

II.2.2.4.1. Zbiorniki odcieków (3 szt.)

Szczelne, bezodpływowe zbiorniki o pojemności ok. 1,0 m3 każdy, przeznaczone do gromadzenia nadmiaru odcieków z instalacji bioreaktorów kontenerowych.

II.2.2.4.2. Pompownia odcieku surowego nr 1 usytuowana przy hali ZUO, wykonana będzie jako zbiornik żelbetowy o średnicy 1,8 m i głębokości 4 m. Wyposażona będzie w 2 pompy zatapialne o wydajności 15 m3/h i wysokości podnoszenia 9 m słupa wody oraz armaturę, przeznaczona do przepompowywania ścieków z hali do kanalizacji miejskiej.

II.2.2.5.  Miejsca magazynowania odpadów:

II.2.2.5.1.  Boksy magazynowe

Boksy magazynowe stanowić będą ciąg 5 boksów żelbetonowych, zadaszonych 
o wymiarach 6,0 m x 9,0 m x 3,0 m każdy. Posadzka każdego boksu została ukształtowana ze spadkiem w kierunku na zew. wynoszącym ok. 1%. Wzdłuż krawędzi wjazdu do boksu wykonany będzie ciąg liniowego odwodnienia powierzchni, który będzie zabezpieczał gromadzone surowce wtórne przed wpływem opadów atmosferycznych.

II.2.2.5.2. Wiaty magazynowe

Dwie wiaty magazynowe w konstrukcji murowanej, w tym jedna o wymiarach 15,5 m x 30,5 m, druga  o wymiarach 9,5 m x 13,5 m oraz jedna wiata w konstrukcji stalowej

o wymiarach 9,5 m x 19,0 m.

II.2.2.6. Urządzenia technologiczne wykorzystywane na instalacji:

- samochody typu "hakowiec" do transportu kontenerów i prasokontenerów,

- samochód asenizacyjny ze zbiornikiem o pojemności około 13 m3, do transportu zawiesiny biofrakcji,

- ładowarki teleskopowe, samobieżne o ładowności 2,4 Mg, wyposażone 
w łyżkę o pojemności ok. 1,5- 2,0 m3, (widły) do przemieszczania odpadów na zasobni komunalnej,

- wózek widłowy - samobieżny o ładowności min. 2 Mg, wyposażony 
w podnośnik hydrauliczny – widłowy,  chwytak hydrauliczny do zbelowanych surowców wtórnych, lemiesz do przepychania odpadów, łyżkę do przemieszczania odpadów o pojemności ok. 0,6 m3,

- kontenery wielkogabarytowe o pojemności 16-32 m3, przeznaczone do gromadzenia i transportu odpadów komunalnych, przystosowane do współpracy z samochodem hakowym, wyposażone w plandekę lub siatkę do przykrywania odpadów w czasie transportu,

- kontenery samowyładowcze stalowe o pojemności 1,2 - 2,0 m3, przeznaczone do gromadzenia i przemieszczania odpadów,

- wózek widłowy - samobieżny, o ładowności 3 Mg, wyposażony w podnośnik hydrauliczny – widłowy oraz chwytak hydrauliczny, przeznaczony do prac transportowych oraz pomocniczych w hali produkcyjno – technologicznej,

- areator samojezdny o wydajność 500-1000 m3/h, masie ok. 3,5 Mg, wyposażony w zespół jezdny, gąsienicowy, przeznaczony do przerzucania pryzm na kompostowni pryzmowej,

- sito bębnowe mobilne o wydajności 20-40 m3/h, masie 4500 kg, średnicy bębna 2100 mm, długości bębna  5254 mm, o wielkości oczek 20 mm,  wyposażone w kosz zasypowy, bęben obrotowy, przenośniki, przeznaczone do przesiewania frakcji biologicznej,

- rozdrabniacz odpadów zielonych (rębak) - mobilne urządzenie napędzane silnikiem spalinowym, o wydajności do 100 m3/ dzień pracy, służący do rozdrabniania odpadów organicznych (krzewy, gałęzie, odpady zielone) do max. średnicy 30 cm. Wyposażony będzie w dwunożowy tnący system bębnowy, układ podający hydrauliczny.

- bariera antyodorowa typu „mokra mgła” - wodna instalacja ciśnieniowa 
z dyszami zamgławiającymi do zamgławiania eksploatacyjnych preparatów antyodorowych. Przewód dystrybucyjny z dyszami zamontowanymi 
w odległościach ok. 2,5 m umieszczony będzie w pasie latarni i częściowo na słupkach/wspornikach. Wysokość umiejscowienia przewodu z dyszami wynosić będzie około 3,2 m - 3,7 m. Rozmieszczenie łącznie ok. 120 dysz zamgławiających z szybkozłączkami w dystansach co 2,5 metra stanowić będzie  300 m linii, która tworzy barierę antyodorową + ok. 50 m przewodów doprowadzających/zasilających (Łączna długość bariery 350 mb). Rurociąg zasilający dysze to poliamidowy, wysokociśnieniowy przewód dystrybucyjny Ø 9,5 x 5 mm, wraz z niezbędnymi kształtkami, na którym zamontowane będą  dysze zamgławiające. Do dysz zamgławiających tłoczony będzie  rurociągami ciśnieniowymi wodny roztwór roboczy eksploatacyjnego preparatu antyodorowego. Przewód z dyszami zasilany będzie roztworem preparatu z Centralnej Jednostki Zamgławiącej EVO zainstalowanej 
w pomieszczeniu, gdzie nie będzie narażona na działanie niepożądanych warunków meteorologicznych. Centralna Jednostka Zamgławiająca typ HPS EVO wyposażona będzie we wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego działania bariery, tj. pompę wysokociśnieniową, filtry, zestaw dozujący, panel sterujący, zbiornik na preparat, manometry, zawory itp.

II.2.3. Instalacja do kompostowania pryzmowego odpadów zielonych oraz odpadów ulegających biodegradacji selektywnie zbieranych:

W skład instalacji wchodzić będą:

II.2.3.1. Plac kompostowania odpadów - wydzielony i oznakowany plac 
o  powierzchni ok. 1 449,58 m2,  zlokalizowany w południowo – wschodniej części ZUO, o szczelnej nawierzchni bitumicznej, obramowany krawężnikami drogowymi, wyposażony w system liniowy odprowadzania odcieków z placu do kanalizacji sanitarnej, które kierowane będą  do oczyszczalni ścieków. Przeznaczony będzie do kompostowania odpadów zielonych oraz ulegających biodegradacji selektywnie zebranych w pryzmach, eksploatowany będzie do dnia 31 sierpnia 2016 r. 
Od 1 września 2016 r. proces kompostowania odpadów zielonych oraz ulegających biodegradacji selektywnie zbieranych prowadzony będzie w zamkniętych urządzeniach technicznych (reaktorach) z systemem ujmowania i oczyszczania powietrza poprocesowego.

II.2.3.2. Plac przygotowania i rozdrabniania odpadów zielonych oraz ulegających biodegradacji zlokalizowany w południowo – wschodniej części ZUO, o wymiarach 20,0 m x 15,0 m. Plac utwardzony posiadający szczelną nawierzchnię bitumiczną oraz system odwadniania, którym odcieki kierowane będą do kanalizacji sanitarnej,  
a następnie do oczyszczalni ścieków. Utwardzenie placu wykonane będzie 
z podsypki z klińca, pospółki i żwiru, pod powierzchnią placu znajdować się będzie geomembrana.

II.2.3.3.  Wydzielone miejsce na placu, gdzie usytuowane będą:

- areator samojezdny o wydajność  500-1000 m3/h, masie ok. 3,5 Mg, wyposażony  w zespół jezdny, gąsienicowy, przeznaczony do przerzucania pryzm na kompostowni pryzmowej.

- sito bębnowe mobilne o wydajności 20-40 m3/h, masie 4500 kg, średnicy bębna 2100 mm, długości bębna  5254 mm, o wielkość oczek 20 mm,  wyposażone w kosz zasypowy, bęben obrotowy, przenośniki, przeznaczone do przesiewania frakcji biologicznej po procesie dojrzewania.

II.2.4. Pozostałe wyposażenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów wspólne dla wszystkich instalacji:

- wagi pomostowe sprzężone z komputerem:

- elektroniczna waga samochodowa najazdowa o nośności 30 Mg,

- elektroniczna waga samochodowa najazdowa o nośności 60 Mg,

- waga elektroniczna o obciążeniu maksymalnym 60 kg,

- brodzik dezynfekcyjny bezodpływowy o wymiarach 3,0 m x 5,0 m 
i maksymalnej głębokość do 0,3 m, stanowiący monolityczną konstrukcję żelbetową, jako środek dezynfekcyjny będzie stosowany roztwór wapna chlorowanego, ścieki ze zbiornika gromadzone będą okresowo w szczelnym, bezodpływowym zbiorniku i wywożone będą do podczyszczalni odcieków,

- drogi dojazdowe i technologiczne asfaltowe,

- place manewrowe o nawierzchni bitumicznej, wyprofilowane ze spadkiem do odprowadzenia wód deszczowych z powierzchni placów do systemu kanalizacji deszczowej,

- oświetlenie terenu,

- stacja transformatorowa,

- sieć piezometrów,

- kamera i monitor do rejestracji wjazdów i wyjazdów z terenu instalacji,

- ogrodzenie zewnętrzne terenu – wykonane z siatki stalowej powlekanej 
o wysokości 2,0 m rozpiętej na linkach i słupkach stalowych osadzonych 
w fundamentach betonowych w rozstawie 2,1 m. Do słupków stalowych montowane będą wysięgniki stalowe odgięte do wewnątrz długości 0,75 m, na których rozpięte zostanie 5 rzędów drutu kolczastego,

- pas zieleni izolacyjnej (wysokiej i niskiej) o szerokości 10 m.

II.3. Charakterystyka prowadzonych procesów technologicznych:

II.3.1. Procedura przyjęcia odpadów na teren instalacji składowiska odpadów 
i instalacji MBP:

II.3.1.1. Przyjęcie odpadów na teren instalacji odbywać się będzie pod nadzorem pracownika przeszkolonego w zakresie obowiązujących procedur i przepisów prawa. Wjazd pojazdu przywożącego odpady główną bramą wjazdową na teren instalacji za zgodą pracownika.

II.3.1.2. Kontrola ilości dostarczonych odpadów - ważenie pojazdu na wadze samochodowej najazdowej sprzężonej  systemem informatycznym z programem do ewidencji odpadów w celu ustalenia masy pojazdu pełnego.

II.3.1.3. Ustalenie czy odpady kierowane będą do:

- mechaniczno – ręcznej sortowni odpadów,

- kompostowni odpadów zielonych,

- składowania,

- GPOO,

- miejsc magazynowania odpadów zbieranych.

II.3.1.4. Przekazanie przez dostawcę odpadów podstawowej charakterystyki odpadów oraz testów zgodności zarządzającemu w przypadku, gdy jest to wymagane.

II.3.1.5. Przyjęciu odpadów towarzyszyć będzie stała kontrola zgodności ładunku 
z deklarowanymi w dokumentach odpadami. Uprawniony pracownik dokonywał będzie oględzin dostarczonych odpadów; sprawdzenia zgodności przywiezionych odpadów z kartą przekazania odpadów i podstawową charakterystyką odpadów. Pracownik odmówi przyjęcia odpadów, których skład będzie niezgodny 
z dokumentami wymaganymi przy obrocie odpadami, z informacjami zawartymi 
w podstawowej charakterystyce odpadów lub niniejszej decyzji. Dokumenty wagowe zawierały będą  dane (imię  i nazwisko) osoby przyjmującej odpady na teren instalacji oraz dane (imię  i nazwisko) osoby odmawiającej przyjęcia odpadów, 
a także przyczynę odmowy przyjęcia odpadów.

II.3.1.6. Skierowanie pojazdu do właściwego punktu rozładunku odpadów na terenie instalacji. Rozładunek odbywał się będzie wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych tj.:

- zasobni niesegregowanych (zmieszanych) odpadów zlokalizowanej w hali technologicznej – odpady, które kierowane będą na I linię technologiczną,

- zasobni segregowanych odpadów zlokalizowanej w hali technologicznej – odpady pochodzące z selektywnej zbiórki,

- zasobni odpadów niesegregowanych zlokalizowanej w południowo-wschodniej części ZUO przy placu do kompostowania – odpady, które kierowane będą na 
II linię technologiczną – w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r.

- zasobni tymczasowej (boksach magazynowych) -  odpady, które kierowane będą na I i II linię technologiczną,

- miejscu rozładunku odpadów zielonych na placu przetwarzania odpadów – odpady zielone i ulegające biodegradacji selektywnie zbierane przeznaczone do kompostowania,

- dzienna działka robocza kwatery – odpady przeznaczone do składowania,

- plac magazynowy materiałów inertnych - odpady przeznaczone do wykorzystania na składowisku,

- punkt przyjęcia odpadów do GPOO- miejsca zbierania odpadów.

II.3.1.7. Wyładunek odpadów w miejscu wskazanym przez pracownika obiektu oraz oczyszczenie pojazdu.

II.3.1.8. Powtórna wzrokowa weryfikacja rodzaju dostarczanych odpadów. Każdorazowo przy odbiorze i rozładunku odpadów następować będzie wstępna ocena poprawności danych na karcie przekazania odpadu i jakości dowożonych odpadów. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości odmowa przyjęcia odpadów.

II.3.1.9. Pobór próbek dostarczonych odpadów do weryfikacji (dla których jest to wymagane).

II.3.1.10. W okresie dodatnich temperatur wszystkie pojazdy opuszczające teren składowiska będą poddane dezynfekcji kół w brodziku dezynfekcyjnym; jako środek chemiczny do dezynfekcji kół używane będzie wapno chlorowane.

II.3.1.11. Ponowne ważenie pojazdu w celu ustalenia masy dowiezionych odpadów 
i wyjazd z terenu instalacji.

II.3.1.12. Potwierdzenie odbioru odpadu następuje na karcie przekazania odpadu, 
po dostarczeniu kwitu wagowego.

II.3.1.13. Wyjazd pojazdu przez bramę główną.

II.3.2. Proces technologiczny składowania odpadów:

II.3.2.1.  Przetwarzanie odpadów w procesie składowania na składowisku odpadów 
w Krośnie prowadzone będzie metodą D5 - /Składowanie na składowiskach 
w sposób celowo zaprojektowany (np. umieszczanie w uszczelnionych oddzielnych komorach, przykrytych i izolowanych od siebie wzajemnie i od środowiska itd.)/, zgodnie z załącznikiem nr 2 - „Niewyczerpujący wykaz procesów unieszkodliwiania” 
do ustawy o odpadach.

II.3.2.2. Składowisko eksploatowane będzie metodą poziomą, polegająca na układaniu odpadów warstwami o miąższości ok. 2 m.

II.3.2.3. Odpady składowane będą w sposób uporządkowany w poszczególnych sektorach, na dwóch wyznaczonych dziennych działkach roboczych 
o maksymalnych wymiarach:

- sektor nr I - odpady inne niż niebezpieczne z grupy 20 z odpadami innymi niż niebezpieczne z podgrup 19 05, 19 08, 19 09 i 19 12 – wymiary 168 m x 105 m, maksymalna działka robocza 2 500 m2;

- sektor nr II - odpady inne niż niebezpieczne z grupy 20 oraz z podgrup 19 05 
i 19 12 z odpadami innymi niż niebezpieczne z grup, 04, 15, 16 i 17 – wymiary 80 m x 155 m, maksymalna działka robocza 1 500 m2;

- sektor nr III - odpady o kodzie 10 01 03 – wymiary 90 m x 20 m, maksymalna działka robocza 900 m2;

- sektor nr IV - odpady o kodzie 20 01 99 – wymiary 95 m x 20 m, maksymalna działka robocza 950 m2;

Wymiary dziennej działki roboczej mogą być zmniejszone w zależności od ilości dowożonych odpadów, technicznych możliwości prawidłowego przyjęcia odpadów, od ich skompaktorowania oraz przykrycia warstwą izolacyjną. Na koniec dnia roboczego ustalane będzie zapełnienie (w m3) dziennej działki roboczej. Pomiar odnotowywany będzie w książce eksploatacji składowiska.

Rozkład sektorów do przetwarzania odpadów zamieszczony został w załączniku 
nr 1 do niniejszej decyzji.

II.3.2.4. Granice działek roboczych wyznaczane będą za pomocą łat, zgodnie 
z kierunkiem składowania odpadów. Łaty umieszczane będą w narożnikach dziennych działek roboczych w sposób niepowodujący zakłóceń w pracy sprzętu technologicznego.

II.3.2.5. Odpady będą podlegać rozplantowaniu na warstwy o grubości 0,3 – 0,5 m, 
a następnie będą na bieżąco zagęszczane kompaktorem.

II.3.2.6. Składowanie odpadów prowadzone będzie na dwóch wyznaczonych działkach roboczych, przy zachowaniu zasady: na jednej działce składowane będą odpady na bieżąco dowożone, na drugiej prowadzona będzie niwelacja 
i przykrywanie odpadów warstwą pośrednią zabezpieczajacą przed ewentualnym rozwiewaniem lekkich frakcji.

II.3.2.7. Warstwa zagęszczonych odpadów o miąższości 2,0 m przykrywana będzie warstwą izolacyjną o grubości 0,3 m. Każdorazowo prowadzony będzie pomiar grubości warstwy izolacyjnej i odnotowywany będzie w książce eksploatacji składowiska.

II.3.2.8. Jako izolacyjne warstwy pośrednie będą stosowane materiały mineralne lub odpady obojętne dla środowiska wymienione w pkt IV.1.1. niniejszej decyzji.

II.3.2.9. Podczas formowania kolejnych warstw odpadów przestrzegana będzie zasada takiego formowania odpadów aby skarpy zewnętrzne miały nachylenie minimum 1:3.

II.3.2.10. Ograniczenie rozwiewania odpadów realizowane będzie poprzez stosowanie warstw izolacyjnych, ustawianie przenośnych siatek zabezpieczających oraz sukcesywne rozplantowywanie i zagęszczanie odpadów kompaktorem.

II.3.2.11. Sektory będą oddzielone od siebie w sposób trwały np. siatką, tak aby zapobiec mieszaniu i przenikaniu odpadów do sektorów sąsiednich.

II.3.2.12.  W celu minimalizacji emisji wtórnej, w szczególności, w okresach suchych, powierzchnia niecki składowiska w trakcie nanoszenia warstw izolacyjnych może być zraszana podczyszczonym odciekiem.

II.3.3. Proces technologiczny mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów:

II.3.3.1. Mechaniczno - ręczne przetwarzanie odpadów -  I linia technologiczna 
wraz z linią przygotowania zawiesiny biofrakcji:

II.3.3.1.1.  Po wstępnej identyfikacji tj. sprawdzeniu masy i rodzaju dostarczanych odpadów oraz sprawdzeniu zgodności przywożonych odpadów z kartą przekazania odpadów odpady kierowane będą do rozładunku w zasobni. Zależnie od rodzaju odpady kierowane będą do:

- zasobni niesegregowanych (zmieszanych) odpadów w hali technologicznej;

- zasobni segregowanych odpadów w hali technologicznej – odpady 
z selektywnej zbiórki, zmieszane odpady opakowaniowe ;

- zasobni odpadów niesegregowanych zlokalizowanej w południowo – wschodniej części ZUO przy placu do kompostowania – w terminie do 30 czerwca 2017 r.

- zasobni tymczasowej – boksów magazynowych.

Miejsca magazynowania odpadów będą opisane. Dowożone odpady rozładowywane będą na posadzkę. Za pomocą spycharko - ładowarki kołowej transportowane będą na przenośnik taśmowy kanałowy. W przypadku zanieczyszczenia (rozproszenia odpadów) wykonywane będzie bieżące czyszczenie nawierzchni. Na przenośniku taśmowym ze strumienia odpadów wyodrębniane będą ręcznie odpady typu: zużyte opony, baterie, odpady wielkogabarytowe, zużyte urządzenia. Następnie przy pomocy przenośnika taśmowego wznoszącego odpady załadowywane będą do sita bębnowego stacjonarnego o wielkości oczek: 20 mm 
w przedniej jego części oraz oczek 80 mm w pozostałej części bębna. 
Sito wyposażone będzie w moduł do rozrywania worków i innych opakowań, 
w których dostarczane będą odpady.

W wyniku mechanicznego przetwarzania odpadów zostaną wyodrębnione 3 frakcje: drobna, średnia i gruba.

Frakcja drobna o wielkości 0 - 20 mm, bogata w części mineralne, zbierana będzie spod sita za pomocą przenośnika taśmowego i transportowana będzie do kontenera zlokalizowanego na zewnętrz hali technologicznej. Po wypełnieniu kontenera i jego zważeniu przetransportowana zostanie za pomocą samochodu ciężarowego do składowania, pod warunkiem spełnienia wymagań wynikających 
z przepisów szczegółowych. W przypadku braku spełnienia określonych wymagań  wynikających z przepisów szczegółowych frakcja ta  kierowana będzie do obróbki biologicznej – proces D8 (proces prowadzony w kontenerach) lub przekazywana będzie uprawnionym podmiotom do zagospodarowania.

Frakcja średnia o wielkości 20 - 80 mm, charakteryzująca się wysoką zawartością odpadów organicznych, zbierana będzie spod sita i za pomocą przenośnika taśmowego kierowana będzie na linię technologiczną przygotowania biofrakcji odpadów komunalnych - fermentacji mokrej w procesie R3 i do unieszkodliwiania biologicznego D8 (w kontenerach).

W trakcie załadunku turbomikserów oraz w sytuacji awarii instalacji przetwarzania zawiesiny biofrakcji frakcja średnia o wielkości 20-80 mm kierowana będzie do 
prasokontenera. Odpady skierowane do prasokontenera transportowane będą do procesu unieszkodliwiania biologicznego.

Frakcja gruba o wielkości >80 mm po sicie skierowana będzie poprzez przesyłowy przenośnik taśmowy, na przenośnik rewersyjny i do prasowania w prasie kontenerowej, ustawionej wewnątrz hali lub do zasobni linii ręcznego sortowania odpadów. Strumień odpadów skierowany do prasowania w prasie kontenerowej, kwalifikowany jako odpad o kodzie ex 19 12 12 (frakcja powyżej 80 mm), kierowany będzie opcjonalnie na kabinę sortowniczą w celu odzysku surowców wtórnych lub bezpośrednio od prasokontenera i przekazany do odzysku uprawnionym podmiotom

oraz do unieszkodliwiania poprzez składowanie. Wybór opcji uzależniony będzie  od morfologii  dostarczonych odpadów 20 03 01 i 20 03 02 (tj. ilości surowców wtórnych przedstawiających wartości handlowe, możliwe do wydzielenia z frakcji  grubej pow. 80 mm na kabinie sortowniczej).

II.3.3.1.2.  Na linii ręcznego sortowania odpadów przetwarzaniu poddawane będą:

- zmieszane odpady opakowaniowe, które rozładowywane będą na posadzkę zasobni linii sortowniczej, a następnie dostarczane będą na linię przy użyciu ładowarki kołowej lub wózka widłowego wyposażonego w łyżkę,

- frakcja o wielkości powyżej 80 mm odpadów o kodzie ex 19 12 12 /Inne odpady 
(w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów 
inne niż wymienione w 19 12 11/, wytworzona w procesie mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych,

- odpady wstępnie posegregowane „u źródła” (np. tworzywa sztuczne, papier 
i tektura, metale) w celu doczyszczenia.

Odpady kierowane będą za pomocą spycharko - ładowarki kołowej do zasobni linii sortowniczej - przenośnika kanałowego, poziomego, zlokalizowanego w żelbetowym kanale podposadzkowym za pomocą którego odpady podawane będą na przenośnik taśmowy wznoszący, zakończony lejem zasypowym, kierującym odpady na poziomy przenośnik sortowniczy tzw. stół sortowniczy. Przenośnik sortowniczy przebiegał będzie przez środek trybuny sortowniczej wyposażonej w 10 (5 x 2) stanowisk sortowniczych i 10 lejów zrzutowych do pięciu niezależnych boksów. Odpady wysegregowane zrzucane będą do boksów poniżej trybuny, a następnie okresowo przepychane przy użyciu wózka widłowego wyposażonego w lemiesz, na linię prasowania i belowania. Zbelowane surowce wtórne magazynowane będą w hali, 
a następnie przemieszczane do miejsca magazynowania na terenie ZUO.

Pozostały po sortowaniu balast transportowany będzie z wykorzystaniem przenośnika i załadowywany do prasy kontenerowej usytuowanej na zewnątrz hali technologicznej.

II.3.3.1.3. Proces mechaniczno-ręcznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz doczyszczania i rozsortowywania odpadów pochodzących 
z selektywnej zbiórki prowadzone będą odrębnie. Odpady selektywnie zbierane przetwarzane będą w instalacji wyłącznie w przypadku wolnych mocy przerobowych.

II.3.3.2. Linia technologiczna do przygotowania zawiesiny biofrakcji.

Pierwszym procesem przygotowującym frakcję średnią odpadów do fermentacji będzie separacja ferromagnetyków przez separator ferromagnetyków. Transport biofrakcji realizowany będzie poprzez dwa, ustawione jeden za drugim, przenośniki taśmowe. Zrzut odseparowanych ferromagnetyków odbywać się będzie do kontenerów samozaładowczych o pojemności około 1,2 m3. Częściowo wypełnione kontenery przeładowywane będą do kontenera magazynowego usytuowanego na terenie ZUO. Oczyszczony z metali strumień odpadów poprzez przenośnik taśmowy przekazywany będzie na stół wibracyjny, skąd za pomocą przenośnika przyśpieszającego kierowany będzie do separatora optycznego, gdzie wydzielane (wydmuchiwane przez dysze powietrzne) będą frakcje lekkie m.in. folia, styropian, tworzywo kierowane na przenośnik odbierający poprzeczny, a następnie do kontenera. Odpady pozbawione złomu żelaznego oraz frakcji lekkich kierowane będą poprzez system przenośników taśmowych do przenośnika buforującego węzła przetwarzania zawiesiny biofrakcji. Załadunek turbomiksera odbywał się będzie 
przy pomocy przenośnika taśmowego, wznoszącego, odbierającego odpady 
z przenośnika buforującego. W instalacji tej odpady poddane zostaną  rozwłóknieniu i rozdrobnieniu oraz wymieszaniu z wodą i będą przeprowadzone w stan zawiesiny, która kwalifikowana będzie jako odpad o kodzie  ex 19 12 12 - tzw. zawiesina biofrakcji. Cykl pracy węzła składał się będzie z następujących faz:

- dozowania wody technologicznej do komory zasobowej turbomikserów poprzez pompę wirową;

- jednoczesnego dozowania przez przenośnik wznoszący odpadów (biofrakcji);

- mieszania biofrakcji;

- oddzielania frakcji ciężkiej przy użyciu śluzy dennej turbomikserów;

- zgarniania frakcji lekkiej z powierzchni zawiesiny przez oddzielacz frakcji lekkiej przy jednoczesnym prasowaniu i odwadnianiu skratek;

- odpompowania zawiesiny biofrakcji do węzła technologicznego oczyszczania zawiesiny biofrakcji.

Rozwłóknianie i przygotowywanie zawiesiny biofrakcji prowadzone będzie 
w komorze wyposażonej w mieszadło szybkoobrotowe z silnikiem, śluzy pozwalające wydzielić frakcje ciężką  i frakcję lekką oraz urządzenie przeznaczone do zgarniania i prasowania frakcji lekkiej. Po fazie roztwarzania zawiesina biofrakcji doprowadzana będzie do sita/kraty i do piaskownika gdzie automatycznie usuwane będą materiały nie poddające się fermentacji. Z króćca odpływowego znajdującego się w dnie zbiornika po otwarciu zasuwy odcinającej, zawartość turbomiksera wypływać będzie w sposób kontrolowany poprzez zasuwę regulacyjną bezpośrednio do sita/kraty. W pierwszym etapie zawiesina biofrakcji przepływać będzie przez sito o wielkości oczek ok. 15 - 20 mm. Mniejsze cząstki przepływać będą  przez sito 
i będą dostawać się do piaskownika. Cząstki zatrzymane na sicie usuwane będą
w sposób ciągły za pomocą kraty (zgrzebła) i zrzucane będą do przenośnika ślimakowego. Przenośnik ślimakowy zaopatrzony będzie w urządzenie odwadniające w celu odwadniania frakcji lekkiej. Odwodniona frakcja lekka,  kwalifikowana jako odpad o kodzie ex 19 12 12 usuwana będzie do kontenera. Woda z prasy zawracana będzie do procesu. Do sita/kraty przyłączony będzie piaskownik. Napowietrzanie drobnopęcherzykowe wywoływał będzie strumień obiegowy prostopadle do kierunku przepływu. W ten sposób w ruchu zwrotnym na dnie piaskownika osadzać się będą materiały inertne głównie piasek, żwir i drobne cząstki szkła, kwalifikowane jako odpad o kodzie ex 19 12 12 – frakcja ciężka, natomiast frakcja organiki pozostanie  w zawieszeniu. Ślimak umieszczony 
w najgłębszym punkcie rynny piaskownika przemieszczał będzie drobne cząstki inertne w kierunku przeciwnym do przepływu zawiesiny biofrakcji 
do punktu przekazania gdzie następował będzie wyładunek frakcji ciężkiej.  Sito/krata i piaskownik wykonane będą jako zamknięta jednostka kompaktowa - sitoprasopiaskownik, przyłączona do systemu przewodów wentylacyjnych. Przygotowana zawiesina biofrakcji będzie przepływać z piaskownika do zbiornika magazynowego, a następnie transportowana przy pomocy samochodu asenizacyjnego do oczyszczalni ścieków gdzie poddawana będzie  fermentacji wraz z osadem ściekowym w komorach fermentacyjnych (WKF).

II.3.3.3. Mechaniczne przetwarzanie odpadów - II linia technologiczna (eksploatowana do dnia 30 czerwca 2017 r.):

II.3.3.3.1. Strumień dostarczonych odpadów rozładowywany będzie w zasobni zlokalizowanej na utwardzonym placu o nawierzchni bitumicznej, wyposażonym 
w system odwodnienia powierzchni. W zasobni ręcznie wydzielane będą odpady nie nadające się do mechanicznego przetworzenia na linii technologicznej tj. odpady wielkogabarytowe, opony, odpady niebezpieczne, a następnie przy pomocy ładowarki kołowej odpady podawane będą do leja zasypowego. W przypadku zanieczyszczenia (rozproszenia odpadów) wykonywane będzie bieżące czyszczenie nawierzchni.

Przenośnik wznoszący transportował będzie odpady do sita wibracyjnego o oczkach 80 mm i wydajności 25 000 Mg/rok/zmianę,  zlokalizowanego obok zasobni. Na sicie wibracyjnym następował będzie mechaniczny rozdział przesiewanych odpadów na
dwie frakcje:

- frakcję ex 19 12 12 o wielkości 0-80 mm – frakcję podsitową, która za pomocą przenośnika wznoszącego i przenośnika poprzecznego ładowana będzie do kontenera i kierowana do biologicznego przetworzenia w kontenerach kompostujących (faza intensywna), a następnie w pryzmie (faza dojrzewania),

- frakcję ex 19 12 12 o wielkości > 80 mm – frakcję nadsitową, która za pomocą przenośnika kierowana będzie do prasokontenera, a następnie przekazana będzie do odzysku uprawnionym podmiotom jako komponent do produkcji paliwa alternatywnego  lub unieszkodliwiania poprzez składowanie po spełnieniu wymagań wynikających z przepisów szczegółowych.

### II.3.3.4. Biologiczne przetwarzanie odpadów (stabilizacja tlenowa):

II.3.3.4.1. Do procesu biologicznego przetwarzania kierowane będą frakcje odpadów wydzielone na I i II  linii technologicznej, w tym:

- frakcje podsitowe: drobna o wielkości 0-20 mm – w przypadku braku spełnienia wymagań określonych w pkt. XVII.9.1.1. i XVII.9.1.2. niniejszej decyzji i frakcja średnia o wielkości 20-80 mm (w części), wytworzone na I linii technologicznej, kwalifikowane jako odpady o kodzie ex 19 12 12,

- frakcja lekka z procesu oczyszczania zawiesiny biofrakcji, kwalifikowana jako odpady o kodzie ex 19 12 12,

- frakcja podsitowa o wielkości 0-80 mm wytworzona na II linii technologicznej, kwalifikowana jako odpady o kodzie ex 19 12 12.

Frakcje odpadów wytworzone na I linii technologicznej o wielkości 0-20 mm
i 20-80 oraz frakcja lekka z procesu oczyszczania zawiesiny biofrakcji z miejsca wytworzenia transportowane będą w szczelnych kontenerach na plac kompostowni pryzmowej. Po rozładowaniu operator ładowarki będzie mieszał poszczególne frakcje celem ujednolicenia struktury stanowiącej wsad do procesu kompostowania. Tak przygotowanym materiałem strukturalnym, przy użyciu ładowarki, napełniane będą bioreaktory, które następnie po zważeniu transportowane będą do procesu intensywnej stabilizacji w instalacjach kompostowni kontenerowych zakładu.

Frakcja odpadów wytworzona na II linii technologicznej o wielkości 0-80 mm ładowana będzie bezpośrednio z przenośnika załadowczego do bioreaktora 
lub za pomocą ładowarki. Po napełnieniu kontener będzie ważony i transportowany do procesu intensywnej stabilizacji w instalacji kompostowni kontenerowej zakładu.

II.3.3.4.1.1.  Faza intensywna stabilizacji tlenowej:

II.3.3.4.1.1.1.  Faza intensywna procesu stabilizacji tlenowej prowadzona będzie 
w dwóch systemach kontenerowych (I - składającym się z 22 kontenerów 
i II składającym się z 24 kontenerów, hermetycznie zamkniętych i izolowanych, opisanych w sposób trwały, gdzie w temperaturze ok. 55 - 65°C następował będzie trwający co najmniej 14 dni (co najmniej 2 tygodnie) od załadowania kontenera, biologiczny rozkład substancji organicznej. Mieszanka stabilizowana przez cały okres fazy intensywnej będzie napowietrzana przez strumień powietrza przepływającego przez przetwarzany materiał oraz nasycana w razie potrzeby wilgocią (zraszana). W przypadku spadku wilgotności (poniżej 40 %) lub wzrostu temperatury (powyżej 80o C) do wsadu poszczególnych bioreaktorów dodawana będzie woda lub odciek. Na podstawie otrzymanych wyników pomiarów temperatury i wilgotności, ustalany będzie poziom napowietrzenia wsadu bioreaktora. Odbywać się to będzie poprzez ustawienie przepustnicy każdego kontenera w odpowiedniej pozycji (dobranej do potrzeb procesu). W zależności od ustawień przez kontener przepływać będzie mniej lub więcej powietrza. Proces w kontenerze prowadzony będzie do spadku temperatury poniżej 25o C w zimie i 45o C w lecie. Sposób sterowania procesem określać będzie instrukcja technologiczna udostępniana organom kontrolującym instalację. Kontenery wyposażone będą w dwa tunele napowietrzające umieszczone w podłodze ze stali nierdzewnej, dzięki której możliwe będzie napowietrzanie wsadu oraz odprowadzenie wody poprocesowej gromadzącej się w dolnej części kontenera. Powietrze przepływać będzie przez przetwarzany materiał od dołu ku górze, co ułatwi nasycanie odpadów wilgocią i równomierne 
ich napowietrzanie. Gromadzące się w czasie procesu odcieki będą zbierane 
w szczelnym, bezodpływowym zbiorniku oraz powtórnie kierowane do kontenerów 
w celu nawilżania materiału wsadowego lub wywożone wozem asenizacyjnym 
do podczyszczalni odcieków na terenie ZUO. Woda w procesie znajdować się będzie w obiegu zamkniętym, a powietrze poprocesowe przechodzić będzie przez filtr biologiczny, który oczyści je z lotnych związków organicznych. Odpady po fazie intensywnej stabilizacji poddawane będą procesowi stabilizacji (faza dojrzewania) 
w pryźmie.

II.3.3.4.1.1.2. Czas przetrzymania wsadu w  kontenerze wyznaczać będzie uzyskanie parametru AT4 (rozumianego jako aktywność oddychania – parametr wyrażający zapotrzebowanie tlenu przez próbkę odpadów w ciągu 4 dni) na poziomie poniżej 20 mg O2/g suchej masy; przy czym faza kompostowania intensywnego prowadzona będzie przez co najmniej 2 tygodnie od załadowania kontenera. Każdy kontener będzie opisany w sposób trwały.

II.3.3.4.1.1.3. Pobór próbek i wykonanie badań prowadzone będzie dla każdego cyklu stabilizacji odpadów prowadzonego w kontenerach kompostowych przez co najmniej 14 dni. Badania w zakresie ustalenia wartości parametru AT4 (dla fazy intensywnej) wykonywane będą przez laboratoriom zakładowe lub będą zlecane na zewnątrz. Próbka kontrolna do badań pobrana zostanie z co najmniej dwóch różnych miejsc kontenera. Wyniki badań będą rejestrowane i przechowywane. Nie osiągnięcie wymaganych parametrów dla stabilizatu po fazie intensywnego kompostownia uniemożliwiać będzie kierowanie odpadów do procesu dojrzewania, 
a I etap procesu będzie przedłużony. Odpady zostaną usunięte z kontenera po uzyskaniu wyników badań potwierdzających spełnienie parametru AT4 na poziomie poniżej 20 mg O2/g suchej masy.

II.3.3.4.1.1.4. Po zakończonej fazie intensywnej stabilizacji, potwierdzonej badaniami oraz zważeniu kontenery będą sukcesywnie przewożone samochodem typu hakowiec  i opróżniane na placu kompostowni pryzmowej.

II.3.3.4.1.2.  Faza dojrzewania procesu stabilizacji tlenowej:

II.3.3.4.1.2.1. Odpady przewożone na plac przetwarzania odpadów (kompostowni pryzmowej) nie będą rozpraszane w trakcie transportu i czynności przeładunkowych.

Na oznakowanej części placu kompostowni (cześć do stabilizacji) odpady formowane będą w pryzmy przy użyciu ładowarki. Pryzmy do procesu dojrzewania będą posiadały następujące parametry:

- typ pryzmy: trapezowa, przerzucana, w systemie otwartym

- wysokość  - ok. 1,7 m;

- długość - ok. 55 m;

- szerokość dolnej podstawy - ok. 3,2 m,

- szerokość górnej podstawy - ok. 2,5 m.

- odstępy pomiędzy pryzmami na placu: 1,5 m.

Na placu kompostowni może być usypane jednorazowo maksymalnie 6 pryzm 
o maksymalnej długości 55 m. Dla każdej partii odpadów schodzących z procesu intensywnej stabilizacji formowane będą odrębne pryzmy lub części pryzm. Pryzmy lub części pryzm będą oddzielone i odpowiednio oznakowane (podana będzie data usypania pryzmy oraz nr kontenerów z którego usunięto odpady) w celu zidentyfikowania pryzmy i kontrolowania czasu prowadzenia procesu.

W pryzmach stabilizowane będą odpady po I fazie stabilizacji w  kontenerach oraz frakcja ciężka z procesu oczyszczania zawiesiny biofrakcji.

II.3.3.4.1.2.2. Proces dojrzewania trwał będzie do czasu uzyskania końcowych wartości parametrów dla stabilizatu, tj. osiągnięcia:

- wartości AT4 (aktywność oddychania – parametr wyrażający zapotrzebowanie tlenu przez próbkę odpadów w ciągu 4 dni) mniejszej niż 10 mg O2/g suchej masy i straty prażenia stabilizatu mniejszej niż 35% suchej masy lub

- wartości AT4 (aktywność oddychania – parametr wyrażający zapotrzebowanie tlenu przez próbkę odpadów w ciągu 4 dni) mniejszej niż 10 mg O2/g suchej masy  i zawartości ogólnego węgla organicznego (TOC) mniejszej niż 20 % suchej masy lub

- straty prażenia stabilizatu mniejszej niż 35% suchej masy a zawartości ogólnego węgla organicznego (TOC) mniejszej niż 20 % suchej masy.

II.3.3.4.1.2.3. Przerzucanie pryzm stabilizowanych (napowietrzanie) zapewnione będzie poprzez regularne przerzucanie mieszanki kompostowej z wykorzystaniem areatora lub ładowarki co najmniej raz w tygodniu. Częstotliwość przerzucania pryzm oraz czas prowadzenia kompostowania uzależnione będą od parametrów przebiegu procesu, tj. temperatury, stopnia ustabilizowania pryzm. Sposób sterowania procesem określać będzie instrukcja technologiczna udostępniana organom kontrolującym instalację. Pomiar temperatury wykonywany będzie za pomocą termometru lancowego w minimum 3 reprezentatywnych punktach dla każdej pryzmy, z częstotliwością nie mniejszą niż raz w tygodniu. Zakres temperatury fazy dojrzewania stabilizatu wynosił będzie ok. 40 - 60 °C. Parametry procesu będą rejestrowane i archiwizowane.

II.3.3.4.1.2.4. Pryzmy poddawane będą zraszaniu w miarę potrzeb przy pomocy
węża strażackiego w celu wspomagania procesu dojrzewania oraz niedopuszczenia do pylenia. Wilgotność pryzmy utrzymywana będzie w zakresie 40-60%. 
Do zraszania wykorzystana będzie woda wodociągowa lub odciek, a zraszanie odbywać się będzie za pomocą węża wyposażonego w końcówkę rozdeszczowującą..

II.3.3.4.1.2.5. Łączny czas prowadzenia procesu biologicznego przetwarzania odpadów w ramach pierwszego i drugiego stopnia stabilizacji nie będzie krótszy niż 6 tygodni, z zastrzeżeniem pkt. II.3.3.4.1.2.6. niniejszej decyzji, przy czym przez 
co najmniej dwa pierwsze tygodnie proces prowadzony będzie w zamkniętych kontenerach. Dla stabilizatu prowadzone będą badania pod kątem spełnienia wymagań określonych w pkt. II.3.3.4.1.2.2. decyzji, tj. osiągnięcia:

- wartości AT4 (aktywność oddychania – parametr wyrażający zapotrzebowanie tlenu przez próbkę odpadów w ciągu 4 dni) mniejszej niż 10 mg O2/g suchej masy i straty prażenia stabilizatu mniejszej niż 35% suchej masy lub

- wartości AT4 (aktywność oddychania – parametr wyrażający zapotrzebowanie tlenu przez próbkę odpadów w ciągu 4 dni) mniejszej niż 10 mg O2/g suchej masy  i zawartości ogólnego węgla organicznego (TOC) mniejszej niż 20 % suchej masy lub

- straty prażenia stabilizatu mniejszej niż 35% suchej masy a zawartości ogólnego węgla organicznego (TOC) mniejszej niż 20 % suchej masy.

II.3.3.4.1.2.6. Łączny czas prowadzenia procesu biologicznego przetwarzania odpadów (II etap) może zostać skrócony, pod warunkiem wcześniejszego uzyskania wymaganych w/w parametrów dla stabilizatu, potwierdzonych każdorazowo stosownymi badaniami. Produkt niespełniający wymogów dla stabilizatu zawracany będzie do procesu stabilizacji a proces będzie przedłużony.

II.3.3.4.1.2.7. Pobór prób odpadów do badań oraz wykonanie badań w zakresie spełnienia dla stabilizatu wymagań określonych w pkt. II.3.3.4.1.2.2. niniejszej decyzji, po zakończeniu II etapu procesu (faza dojrzewania) prowadzone będzie przez akredytowane laboratorium, zgodnie z przepisami oraz procedurami wewnętrznymi laboratorium.

II.3.3.4.1.2.8. Po zakończeniu procesu dojrzewania i osiągnięciu wymaganych parametrów otrzymany stabilizat może zostać przesiany na sicie o wielkości oczek 20 mm w celu wydzielenia frakcji podsitowej o kodzie 19 05 03 przeznaczonej do odzysku oraz frakcji nadsitowej o kodzie ex 19 05 99, kierowanej do składowania. 
Do przesiewania stosowane będzie mobilne sito obrotowe.

II.3.4. Proces technologiczny kompostowania odpadów zielonych oraz selektywnie zbieranych ulegających biodegradacji (prowadzony będzie 
w pryzmach nie dłużej niż do 31 sierpnia 2016 r.):

II.3.4.1. Do procesu kompostowania kierowane będą odpady zielone oraz odpady ulegające biodegradacji selektywnie zbierane, m.in. pozostałości po przycince drzew i krzewów, trociny, liście, gałęzie, kora, trawa, owoce, warzywa, odpady kuchenne.

II.3.4.2. Odpady zielone oraz ulegające biodegradacji selektywnie zebrane rozładowywane będą w wydzielonym miejscu na placu o nawierzchni bitumicznej, wyposażonym w system odwodnienia, stanowiącym punkt przygotowania odpadów do kompostowania. Podczas rozładunku odpady nie będą rozpraszane poza wyznaczony obszar. Pojazd dowożący odpady nie będzie najeżdżał na odpady. 
W przypadku zanieczyszczenia (rozproszenia odpadów) wykonywane będzie bieżące czyszczenie nawierzchni.

Odpady zielone oraz ulegające biodegradacji selektywnie zbierane przed skierowaniem do procesu kompostowania podawane będą rozdrobnieniu za pomocą rozdrabniarki oraz mieszaniu za pomocą ładowarki. Rozdrabnianie i mieszanie odpadów prowadzone będzie w wydzielonym i oznakowanym miejscu na placu przygotowania odpadów. Rozdrobniony i wymieszany materiał strukturalny przemieszczany będzie przy użyciu ładowarki na plac kompostowni pryzmowej. 
Odpady przewożone nie będą rozpraszane w trakcie transportu i czynności przeładunkowych. Czerpak ładowarki wypełniany będzie do poziomu górnej granicy a nadmiar odpadów będzie usuwany celem niedopuszczenia do rozproszenia odpadów w trakcie ich transportu. W przypadku zanieczyszczenia (rozproszenia odpadów) wykonywane będzie bieżące czyszczenie nawierzchni.

II.3.4.3. Na placu odpady formowane będą w pryzmy przy użyciu ładowarki. Pryzmy do procesu dojrzewania będą posiadały następujące parametry:

- typ pryzmy: trapezowa, przerzucana, w systemie otwartym,

- wysokość ok. 1,7 m,

- długość ok. 55 m,

- szerokość dolnej podstawy ok. 3,2 m,

- szerokość górnej podstawy ok. 2,5 m,

- odstęp między pryzmami ok. 1,5 m,

Na placu kompostowni może być usypane jednorazowo 2 pryzmy o maksymalnej długości ok. 55 m.

II.3.4.4. Pryzmy układane będą równolegle do krawędzi placu z zachowaniem odpowiednich odstępów między pryzmami ok. 1,5 m umożliwiających systematyczne przerzucanie wszystkich partii materiału kompostowego.

II.3.4.5. Pryzmy z odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki formowane będą na placu odrębnie i będą odpowiednio oznakowane (podana będzie data usypania pryzmy) w celu kontrolowania czasu prowadzenia procesu. Pryzmy te oddzielone będą na placu od pryzm formowanych dla stabilizatu i frakcji ciężkiej z procesu oczyszczania zawiesiny biofrakcji.

II.3.4.6. W celu odtwarzania porowatej struktury pryzmy będą przerzucane 
za pomocą samojezdnej przerzucarki lub ładowarki kołowej. Przerzucanie prowadzone będzie co najmniej raz w tygodniu, przy czym częstotliwość przemieszczania pryzm oraz czas prowadzenia procesu uzależnione będą od parametrów przebiegu procesu, tj. temperatury, stopnia ustabilizowania pryzm. Sposób sterowania procesem określać będzie instrukcja technologiczna udostępniana organom kontrolującym instalację. Pomiar temperatury wykonywany będzie za pomocą termometru lancowego w minimum 3 reprezentatywnych punktach dla każdej pryzmy, z częstotliwością nie mniejszą niż raz w tygodniu. Zakres temperatury fazy dojrzewania kompostu wynosił będzie ok. 40 - 60 °C. Parametry procesu będą rejestrowane i archiwizowane.

II.3.4.7.  Minimalny czas prowadzenia procesu jednostopniowego kompostowania odpadów zielonych oraz selektywnie zebranych ulegających biodegradacji wynosił będzie minimum 10  tygodni, w tym:

- kompostowanie wstępne – ok. 2 tygodnie,

- dojrzewanie - ok. 2 - 3 miesiące.

II.3.4.8. Od 1 września 2016 r. proces kompostowania odpadów zielonych oraz ulegających biodegradacji selektywnie zbieranych (kompostowanie wstępne oraz dojrzewanie) prowadzony będzie w zamkniętych urządzeniach technicznych (reaktorach) z systemem ujmowania i oczyszczania powietrza poprocesowego.

II.3.4.9. Po procesie dojrzewania uzyskany odpad z odpadów zielonych oraz ulegających biodegradacji zostanie poddany przesianiu na sicie o średnicy oczek 
20 mm. W wyniku prowadzonego procesu powstawał będzie produkt w postaci środka poprawiającego właściwości gleby o nazwie Kompost organiczny BOTANIKA, który decyzją G-275/12 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
16 lutego 2012 r., znak: HORnn-8111-4-1/12 został dopuszczony do obrotu.

Powstawały będą również odpady o kodzie 19 05 01 /Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych/ i odpady o kodzie 19 05 03 /Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)/.

II.3.5. Proces technologiczny przetwarzania (demontażu) odpadów o kodzie 
20 03 07  /Odpady wielkogabarytowe/:

II.3.5.1. W wydzielonym i opisanym miejscu, na placu GPOO prowadzone będzie przetwarzanie odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 pochodzących 
z selektywnej zbiórki oraz wydzielonych ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych. Odpady będą wstępnie segregowane i poddawane demontażowi 
przy użyciu narzędzi ślusarskich oraz rozdrobnieniu przy użyciu rozdrabniacza. 
W wyniku przetwarzania (demontażu, rozmontowywania i rozdrabniania) odpadów wielkogabarytowych powstawać będą m.in. metal, drewno, tworzywa sztuczne, tekstylia, szkło, kwalifikowane jako odpady z podgrupy 19 12, pozostałość po przetworzeniu klasyfikowana będzie jako odpad o kodzie ex 19 12 12. Wyselekcjonowane surowce wtórne umieszczane będą selektywnie w opisanych kodem i rodzajem odpadu kontenerach lub pojemnikach i kierowane będą do miejsc ich magazynowania i magazynowane w specjalnie na ten cel wydzielonych, opisanych kodem i rodzajem odpadów boksach lub kontenerach, a następnie przekazywane będą zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami do odzysku innym odbiorcom posiadającym stosowne decyzje w zakresie gospodarki odpadami. Odpady tworzyw sztucznych przed magazynowaniem mogą być kierowane na prasę belującą i poddane sprasowaniu. Pozostałość po przetworzeniu klasyfikowana jako odpad o kodzie ex 19 12 12, umieszczana będzie w opisanych kodem 
i rodzajem odpadu kontenerach lub pojemnikach i przekazywana zgodnie 
z hierarchią postępowania z odpadami do odzysku lub unieszkodliwiania innym odbiorcom posiadającym stosowne decyzje w zakresie gospodarki odpadami.

II.4. Czas pracy instalacji:

II.4.1. Instalacja do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne przez składowanie oraz mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów 
w Krośnie czynna będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 06.00 do 22.00 oraz w soboty w godzinach od 07.00 do godziny 15.00.

W przypadku napływu do zakładu zwiększonego strumienia odpadów instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów pracować będzie w systemie trzyzmianowym oraz w wydłużonym czasie pracy w sobotę od godziny 06.00 
do 22.00.

Tablice informacyjne umieszczone na bramie wjazdowej na teren instalacji informować będą  o:

- nazwie i typie obiektu,

- adresie i numerze telefonu zarządzającego instalacją,

- dniach i godzinach otwarcia instalacji.

II.4.2. Poza godzinami pracy instalacji główna brama wjazdowa będzie zamykana.

III. Wymagania przewidziane dla zezwolenia na prowadzenie przetwarzania odpadów przez składowanie:

III.1. Rodzaj i masa odpadów przewidzianych do unieszkodliwiania w procesie składowania - D5:

Tabela nr 1

| Lp. | Kod odpadu 2),3) | Rodzaj odpadu | Ilość odpadu Mg/rok 1) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 04 02 09 | Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery) | 100 |
| 2. | 04 02 22 | Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych | 100 |
| 3. | 10 01 03 | Popioły lotne z torfu i drewna niepoddane obróbce chemicznej | 2 000 |
| 4. | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania | 50 |
| 5. | 16 81 02 | Odpady inne niż wymienione w 16 81 01 (odpady powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń losowych) | 1 000 |
| 6. | 16 82 02 | Odpady inne niż wymienione w 16 82 01 (odpady powstałe w wyniku klęsk żywiołowych) | 2 000 |
| 7. | 17 01 80 | Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. | 100 |
| 8. | 17 01 81 | Odpady z remontów i przebudowy dróg niezawierające asfaltu i smoły | 300 |
| 9. | 17 02 02 | Szkło | 100 |
| 10. | 17 03 80 | Odpadowa papa | 100 |
| 11. | 17 06 04 | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 05 03 | 100 |
| 12. | 17 08 02 | Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 | 100 |
| 13. | 19 05 01 | Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych | 5 000 |
| 14. | 19 05 99 4) | Inne niewymienione odpady (stabilizat) | 14 900 |
| 15. | 19 08 01 | Skratki | 3 000 |
| 16. | 19 08 14 | Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13 | 700 |
| 17. | 19 09 99 | Inne niewymienione odpady | 1 000 |
| 18. | ex 19 12 12 5),6) | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - frakcja pow. 80 mm | 45 000 |
| 19. | ex 19 12 12 7) | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - frakcja o wielkości 0-20 mm | 5500 |
| 20. | 20 01 99 | Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny | 2 000 |
| 21. | 20 02 03 | Inne odpady nieulegające biodegradacji | 2 000 |
| 22. | 20 03 03 | Odpady z czyszczenia ulic i placów | 2 000 |
| 23. | 20 03 06 | Odpady ze studzienek kanalizacyjnych | 1 000 |
| 24 | 20 03 99 | Odpady komunalne niewymienione w innych grupach | 500 |

1) Łączna ilość odpadów przyjmowanych do przetwarzania przez składowanie wynosić będzie maksymalnie 65 000 Mg/rok.

2) Wszystkie odpady inne niż niebezpieczne i obojętne, które nie stanowią odpadów komunalnych, do składowania dopuszczane będą po spełnieniu wymogów określonych w załączniku nr 5 do niniejszej decyzji.

3) Odpady o kodach 19 08 14, ex 19 12 12  oraz odpady z grupy 20 kierowane do składowania spełniać będą wymagania określone w załączniku nr 6 do niniejszej decyzji.

4) Dla składowanych odpadów o kodzie 19 05 99 (stabilizat) Spółka posiadać będzie uwierzytelnione kserokopie dokumentów potwierdzających:

- spełnienie kryteriów określonych w punkcie II.3.3.4.1.2.2. niniejszej decyzji.

- spełnienie kryteriów dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne określonych w załączniku nr 5 do niniejszej decyzji, które przechowywane będą przez okres 5 lat.

5) Kierowana do składowania frakcja nadsitowa ex 19 12 12 pow. 80 mm stanowić będzie pozostałość z procesu sortowania zmieszanych odpadów komunalnych i pozbawiona będzie frakcji nadających się do wykorzystania materiałowo lub energetycznie i frakcji które można unieszkodliwić w inny sposób.

6) Kierowana do składowania frakcja ex 19 12 12 stanowić będzie pozostałość z procesu przetwarzania odpadów o kodach: 15 01 06, 20 03 07, 20 03 99 i pozbawiona będzie frakcji nadających się do wykorzystania materiałowo lub energetycznie i frakcji które można unieszkodliwić w inny sposób.

7) Dla każdej partii odpadów kierowanych do składowania prowadzone będą badania pod kątem spełnienia wymagań określonych w załączniku nr 5 oraz nr 6 do niniejszej decyzji.
W przypadku braku spełnienia tych wymagań odpady kierowane będą do biologicznego przetwarzania w procesie D8 we własnej instalacji lub przekazywane będą innym podmiotom 
do zagospodarowania.

III.2. Oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów:

III.2.1. Przetwarzanie odpadów wymienionych w pkt. III.1. niniejszej decyzji przez składowanie prowadzone będzie na kwaterze składowiska zlokalizowanej w Krośnie przy ul. Białobrzeskiej 108, na działce o nr ewidencyjnym 2177/16, do której zarządzający składowiskiem dysponuje tytułem prawnym.

III.3. Warunki przetwarzania odpadów przez składowanie i kwalifikacja procesu:

III.3.1. Przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne przez składowanie 
w kwaterze prowadzone będzie zgodnie z procedurą przyjęcia odpadów opisaną 
w punkcie II.3.1. decyzji oraz technologią ich składowania opisaną w punkcie II.3.2.

III.3.2. Przetwarzanie odpadów przez składowanie na składowisku odpadów 
w Krośnie prowadzone będzie metodą D5 /składowanie na składowiskach 
w sposób celowo zaprojektowany (np. umieszczanie w uszczelnionych oddzielnych komorach, przykrytych i izolowanych od siebie wzajemnie i od środowiska itd.)/, 
zgodnie z załącznikiem nr 2  „Niewyczerpujący wykaz procesów unieszkodliwiania” do ustawy o odpadach.

III.3.3. Odpady określonych grup i podgrup na składowisku w Krośnie składowane będą w sposób nieselektywny,  w wydzielonych w sposób trwały i oznakowanych sektorach, tj.:

III.3.3.1. Sektor I - odpady z grupy 20 z odpadami innymi niż niebezpieczne 
z podgrup 19 05, 19 08, 19 09 i 19 12.

Tabela nr 2

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu |
| --- | --- | --- |
| 1. | 19 05 01 | Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych |
| 2. | 19 05 99 | Inne niewymienione odpady (stabilizat) |
| 3. | 19 08 01 | Skratki |
| 4. | 19 08 14 | Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13 |
| 5. | 19 09 99 | Inne niewymienione odpady |
| 6. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - frakcja pow. 80 mm |
| 7. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - frakcja 0-20 mm |
| 8. | 20 02 03 | Inne odpady nieulegające biodegradacji |
| 9. | 20 03 03 | Odpady z czyszczenia ulic i placów |
| 10. | 20 03 06 | Odpady ze studzienek kanalizacyjnych |
| 11. | 20 03 99 | Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach |

III.3.3.2. Sektor II – odpady inne niż niebezpieczne z grupy 20 oraz z podgrup 19 05 i 19 12 z odpadami innymi niż niebezpieczne z grup, 04, 15, 16 i 17.

Tabela  nr 3

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu |
| --- | --- | --- |
| 1. | 04 02 09 | Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery) |
| 2. | 04 02 22 | Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych |
| 3. | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 |
| 4. | 16 81 02 | Odpady inne niż wymienione w 16 81 01 (odpady powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń losowych) |
| 5. | 16 82 02 | Odpady inne niż wymienione w 16 82 01 (odpady powstałe w wyniku klęsk żywiołowych) |
| 6. | 17 01 80 | Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. |
| 7. | 17 01 81 | Odpady z remontów i przebudowy dróg |
| 8. | 17 02 02 | Szkło |
| 9. | 17 03 80 | Odpadowa papa |
| 10. | 17 06 04 | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03. |
| 11. | 17 08 02 | Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 |
| 12. | 19 05 01 | Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych |
| 13. | 19 05 99 | Inne niewymienione odpady (stabilizat) |
| 14. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – frakcja pow. 80 mm |
| 15. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - frakcja 0-20 mm |
| 16. | 20 02 03 | Inne odpady nieulegające biodegradacji |
| 17. | 20 03 03 | Odpady z czyszczenia ulic i placów |
| 18. | 20 03 06 | Odpady ze studzienek kanalizacyjnych |
|  | 20 03 99 | Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach |

III.3.3.3. Sektor III - Odpady inne niż niebezpieczne z grupy 10.

Tabela  nr 4

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu |
| --- | --- | --- |
| 1. | 10 01 03 | Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej |

III.3.3.4. Sektor IV - Odpady inne niż niebezpieczne z grupy 20.

Tabela nr 5

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu |
| --- | --- | --- |
| 1. | 20 01 99 | Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny |

III.4. Możliwości techniczne i organizacyjne pozwalające na właściwe prowadzenie procesu przetwarzania odpadów poprzez składowanie:

III.4.1. Składowisko wyposażone będzie w obiekty i urządzenia techniczne opisane 
w punkcie II.2. decyzji, umożliwiające unieszkodliwianie odpadów zgodnie 
z procedurą opisaną w pkt. II.3.2. pozwolenia.

III.4.2. Kierownik składowiska posiadał będzie świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami.

III.4.3. Pracownicy zatrudnieni na składowisku posiadać będą odpowiednie uprawnienia i będą przeszkoleni w zakresie bhp, ochrony środowiska, zasad składowania odpadów.

III.5. Sposób i miejsce magazynowania odpadów przeznaczonych do przetwarzania (składowania):

Odpady przeznaczone do składowania nie będą magazynowane.

III.6. Rodzaje i masa odpadów powstających w wyniku przetwarzania (składowania) w okresie roku: W wyniku prowadzonego procesu nie będą wytwarzane odpady.

IV. Ustalam wymagania przewidziane dla zezwolenia na przetwarzanie odpadów poprzez ich wykorzystanie na składowisku i określam:

IV.1. Rodzaj i masa odpadów przeznaczonych do przetwarzania w procesie odzysku na składowisku odpadów:

IV.1.1. Rodzaje i maksymalne masy odpadów dopuszczone do wykonania warstwy izolacyjnej (inertnej) w procesie przetwarzania odpadów:

Tabela nr 6

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Masa odpadu Mg/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 10 01 01 2), 3) | Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) | 5 000 |
| 2. | 10 11 03 2),3),4) | Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego | 3 500 |
| 3. | 17 01 01 1),4),5) | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | 2 000 |
| 4. | 17 01 02 1),4),5) | Gruz ceglany | 1 000 |
| 5. | 17 01 07 1),4),5) | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | 3 000 |
| 6. | 17 05 04 1),4) | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 | 10 000 |
| 7. | 19 08 02 2) | Zawartość piaskowników (piasek) | 5 000 |
| 8. | 19 09 02 2) | Osady z klarowania wody | 1 000 |
| 9. | 19 12 05 2),3),4) | Szkło | 1 900 |
| 10. | 20 02 02 1),4) | Gleba i ziemia, w tym kamienie | 10 000 |

- Odpady wykorzystywane będą pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w załączniku
nr 7 do niniejszej decyzji.

2) Odpady mogą być zastosowane do wykonania warstwy izolacyjnej, jeśli na podstawie badań stwierdzone zostanie, że spełniają kryteria dopuszczenia odpadów obojętnych do składowania na składowisku odpadów obojętnych, określone w załączniku nr 7 do niniejszej decyzji.

3) Odzysk opadów prowadzony będzie pod warunkiem zachowania przepuszczalności tworzonej warstwy izolacyjnej.

4) Odpady stosowane jako warstwa inertna będą badane pod katem spełnienia definicji odpadu obojętnego, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy przez okres 2- ch lat. Po dwóch latach prowadzenia badań, w przypadku gdy odpady wykorzystywane jako warstwa inertna będą odpadami jednorodnymi 
o stałym powtarzalnym składzie i będą pochodzić od tych samych wytwórców częstotliwość badań będzie wynosiła raz na 2 lata.

5) Odpady przed zastosowaniem poddane będą kruszeniu, o ile będzie to konieczne w celu dostosowania ich do zastosowania jako warstwa izolacyjna.

IV.1.2. Rodzaje i maksymalne masy odpadów dopuszczonych do budowy tymczasowych dróg dojazdowych na składowisku:

Tabela nr 7

| Lp. | Kod odpadu 1),2) | Rodzaj odpadu | Masa odpadu Mg/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | 5 000 |
| 2. | 17 01 02 | Gruz ceglany | 5 000 |
| 3. | 17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia | 3 000 |
| 4. | 17 05 04 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 | 000 |

- Odpady wykorzystywane będą pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w załączniku 
nr  7 do niniejszej decyzji.

- Odpady przed zastosowaniem poddane będą kruszeniu, o ile będzie to konieczne w celu dostosowania ich do zastosowania jako bodbudowa lub budowa dróg technologicznych.

IV.1.3. Rodzaj i maksymalna masa odpadów dopuszczonych do budowy skarp, 
w tym obwałowań, kształtowania korony składowiska:

Tabela nr 8

| Lp. | Kod odpadu 1) | Rodzaj odpadu | Masa odpadu Mg/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 16 01 03 | Zużyte opony | 000 |

- Odpady wykorzystywane będą pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w załączniku nr 8 do niniejszej decyzji.

IV.1.4. Rodzaje i maksymalne masy odpadów dopuszczonych do wykonania okrywy rekultywacyjnej (biologicznej):

Tabela nr 9

| Lp. | Kod odpadu 1) | Rodzaj odpadu | Masa odpadu Mg/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 10 01 01 | Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) | 5 000 |
| 2. | 17 05 04 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 | 10 000 |
| 3. | 17 05 06 | Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 | 3 000 |
| 4. | 19 05 03 | Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) | 10 000 |
| 5. | 19 08 05 | Ustabilizowane komunalne osady ściekowe | 5 000 |
| 6. | 20 02 02 | Gleba i ziemia, w tym kamienie | 000 |

- Odpady wykorzystywane będą pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w załączniku nr 8 do niniejszej decyzji.

IV.1.5. Rodzaje i maksymalne masy odpadów dopuszczonych do porządkowania 
i zabezpieczania przed erozją wodną i wietrzną skarpy i powierzchni korony składowiska, w ilości wynikającej z technicznego sposobu zamknięcia składowiska:

Tabela  nr 10

| Lp. | Kod odpadu 1) | Rodzaj odpadu | Masa odpadu Mg/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 16 01 03 | Zużyte opony | 5 000 |
| 2. | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | 2 000 |
| 3. | 17 01 02 | Gruz ceglany | 1 000 |
| 4. | 17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia | 1 000 |
| 5. | 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | 1 000 |
| 6. | 19 09 02 | Osady z klarowania wody | 000 |

- Odpady wykorzystywane będą pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w załączniku nr 8 do niniejszej decyzji.

IV.1.6. Rodzaj i maksymalna masa odpadów dopuszczonych do utwardzania powierzchni terenów:

Tabela nr 11

| Lp. | Kod odpadu 1) | Rodzaj odpadu | Masa odpadu Mg/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ex 10 01 01 | Żużle | 3 000 |

1)  Odpady wykorzystywane będą pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów 
poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. z 2015 r. poz. 796) - Lp.2.

IV.2. Łączna masa odpadów dopuszczonych do przetwarzania w procesach odzysku na składowisku  nie będzie przekraczać  30 000 Mg/rok.

IV.3. Oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów w procesie odzysku 
na składowisku:

Przetwarzanie odpadów wymienionych w pkt. IV.1. niniejszej decyzji w procesie odzysku prowadzone będzie na kwaterze składowiska odpadów w Krośnie, 
zlokalizowanej na działce o nr ew. 2177/16, do której zarządzający składowiskiem dysponuje tytułem prawnym.

IV.4. Warunki procesu przetwarzania odpadów poprzez ich wykorzystanie na składowisku i kwalifikacja procesu zgodnie z zał. nr 1 – „Niewyczerpujący wykaz procesów odzysku” do ustawy o odpadach:

IV.4.1. Przetwarzanie odpadów wymienionych w pkt. IV.1. niniejszej decyzji prowadzone na kwaterze składowiska odpadów. Procesy kwalifikowane będą jako:

- R3 - Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane 
jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania),

- R5 - Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych.

IV.4.2. Warstwa izolacyjna stosowana będzie zgodnie z zatwierdzoną Instrukcją prowadzenia składowiska. Odpady, które tego wymagają, przed zastosowaniem należy poddać kruszeniu. Odpady wykorzystywane do tworzenia warstwy inertnej (pośredniej) mogą być mieszane z piaskiem lub ziemią. Materiał na warstwę inertną przygotowywany (mieszany) będzie na utwardzonym placu magazynowym materiałów na warstwy izolacyjne.

IV.4.3. Odpady będą wykorzystywane do budowy skarp, w tym obwałowań, kształtowania korony składowiska oraz porządkowania i zabezpieczania przed erozją wodną i wietrzną skarpy i powierzchni korony składowiska, w ilości wynikającej z technicznego sposobu zamknięcia składowiska.

IV.4.3. Grubość warstwy użytych odpadów do budowy tymczasowych dróg dojazdowych  na składowisku nie może przekroczyć 30 cm.

IV.5. Miejsce i sposób magazynowania odpadów przeznaczonych do przetwarzania w procesie odzysku na składowisku odpadów:

IV.5.1. Odpady przeznaczone do wykorzystania na składowisku magazynowane będą na działce o nr ew. 2177/16, do której zarządzający posiada tytuł prawny.

IV.5.2.  Magazynowanie odpadów przed przetwarzaniem w procesie odzysku:

Tabela  nr 12

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Miejsce i sposób magazynowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 10 01 01 | Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) | Poszczególne rodzaje odpadów magazynowane będą selektywnie na wydzielonym i oznakowanym placu magazynowym materiałów izolacyjnych o powierzchni ok 315 m2 zlokalizowanym w sąsiedztwie podczyszczalni odcieków. |
| 2. | 10 11 03 | Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego |  |
| 3. | 16 01 03 | Zużyte opony |  |
| 4. | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów |  |
| 5. | 17 01 02 | Gruz ceglany |  |
| 6. | 17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia |  |
| 7. | 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż w 17 01 06 |  |
| 8. | 17 05 04 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 |  |
| 9. | 17 05 06 | Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 |  |
| 10. | 19 05 03 | Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) |  |
| 11. | 19 08 02 | Zawartość piaskowników (piasek) |  |
| 12. | 19 12 05 | Szkło |  |
| 13. | 20 02 02 | Gleba i ziemia, w tym kamienie |  |
| 14. | 19 08 05 | Ustabilizowane komunalne osady ściekowe | Odpady nie będą magazynowane |
| 15. | 19 09 02 | Osady z klarowania wody |  |

IV.6. Rodzaje i ilości odpadów powstających w wyniku przetwarzania (odzysku) w okresie roku: W wyniku prowadzonych procesów odzysku nie będą wytwarzane odpady.

V. Wymagania przewidziane dla zezwolenia na przetwarzanie odpadów 
w węźle do  mechanicznego i ręcznego przetwarzania odpadów 
(I linia technologiczna wraz z linią tworzenia zawiesiny biofrakcji oraz II linia technologiczna) (proces R12):

V.1. Rodzaj i masa odpadów kierowanych na I linię technologiczną wraz z linią tworzenia zawiesiny biofrakcji:

V.1.1. Odpady przeznaczone do przetwarzania na I linii technologicznej (wraz z linią tworzenia zawiesiny biofrakcji) w procesie R12:

Tabela nr 13

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Masa odpadów Mg/rok 1),2),3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 350 |
| 2. | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 700 |
| 3. | 15 01 04 | Opakowania z metali | 40 |
| 4. | 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe | 3 750 |
| 5. | 20 01 01 | Papier i tektura | 50 |
| 6. | 20 01 39 | Tworzywa sztuczne | 100 |
| 7. | 20 01 40 | Metale | 10 |
| 8. | 20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 37 000 |
| 9. | 20 03 02 | Odpady z targowisk | 200 |

1)  Łączna masa odpadów przetwarzanych na I linii technologicznej wraz z linią tworzenia zawiesiny biofrakcji oraz linią ręcznego przetwarzania odpadów w procesie R12 nie może przekroczyć 
37 000 Mg/rok dla zmieszanych odpadów komunalnych i 5 000 Mg/rok dla odpadów z selektywnej zbiórki.

2)  Przetwarzanie odpadów  zmieszanych komunalnych o kodzie 20 03 01 oraz odpadów zbieranych selektywnie o kodach 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 06, 20 01 01, 20 01 39 i 20 01 40  prowadzone będzie odrębnie.

3) Odpady selektywnie zbierane przetwarzane będą w instalacji wyłącznie w przypadku wolnych mocy przerobowych.

V.1.2. Rodzaj i masa odpadów powstających w wyniku mechanicznego przetwarzania odpadów na I linii technologicznej:

Tabela nr  14

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu wytwarzanego w wyniku procesu przetwarzania | Masa odpadów powstających w wyniku przetwarzania Mg/rok 1) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 1 000 |
| 2. | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 1 000 |
| 3. | 15 01 03 | Opakowania z drewna | 100 |
| 4. | 15 01 04 | Opakowania z metali | 500 |
| 5. | 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe | 500 |
| 6. | 15 01 07 | Opakowania ze szkła | 2 500 |
| 7. | 15 01 09 | Opakowania z tekstyliów | 100 |
| 8. | 16 01 03 | Zużyte opony | 2 000 |
| 9. | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | 50 |
| 10. | 16 02 16 | Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 | 30 |
| 11. | 16 06 04 | Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) | 1 |
| 12. | 16 06 05 | Inne baterie i akumulatory | 12 |
| 13. | 19 12 01 | Papier i tektura | 500 |
| 14. | 19 12 02 | Metale żelazne | 500 |
| 15. | 19 12 03 | Metale nieżelazne | 200 |
| 16. | 19 12 04 | Tworzywa sztuczne i guma | 1000 |
| 17. | 19 12 05 | Szkło | 500 |
| 18. | 19 12 07 | Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 | 400 |
| 19. | 19 12 08 | Tekstylia | 100 |
| 20. | 19 12 11* | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne | 2 000 |
| 21. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – Frakcja o wielkości pow. 80 mm | 23 300 |
| 22. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – Frakcja o wielkości 0 – 20 mm | 5 550 |
| 23. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – Frakcja o wielkości 20 – 80 mm | 12 000 |
| 24. | 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – Pozostałość z przetwarzania odpadów selektywnie zbieranych | 3 000 |

- Łączna ilość odpadów wytworzonych w wyniku mechanicznej obróbki odpadów na linii sortowniczej 
nie może przekroczyć 37 000 Mg/rok dla odpadów zmieszanych oraz 5 000 Mg/rok dla odpadów zbieranych selektywnie.

V.1.3. Rodzaj i masa odpadów wytwarzanych w wyniku mechanicznego przetwarzania odpadów na linii tworzenia zawiesiny biofrakcji:

Tabela nr  15

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu wytwarzanego w wyniku procesu przetwarzania | Masa odpadów powstających w wyniku przetwarzania Mg/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - Zawiesina biofrakcji | 25 000 |
| 2. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11- Frakcja lekka z procesu oczyszczania zawiesiny biofrakcji | 1 100 |
| 3. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - Frakcja ciężka z procesu oczyszczania zawiesiny biofrakcji | 1 400 |

V.2. Rodzaj i masa odpadów kierowanych na II linię technologiczną w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r.:

V.2.1. Odpady przeznaczone do przetwarzania na II linii technologicznej w procesie R12:

Tabela nr  16

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Masa odpadów Mg/rok 1) 2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 25 000 |

V.2.2. Rodzaj i masa odpadów powstających w wyniku mechanicznego przetwarzania odpadów na II linii technologicznej:

Tabela nr 17

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu wytwarzanego w wyniku procesu przetwarzania | Masa odpadów powstających w wyniku przetwarzania Mg/rok 1) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 16 01 03 | Zużyte opony | 1 500 |
| 2. | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | 10 |
| 3. | 16 02 16 | Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 | 1 |
| 4. | 16 06 04 | Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) | 1 |
| 5. | 16 06 05 | Inne baterie i akumulatory | 4 |
| 6. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – Frakcja nadsitowa pozbawiona frakcji dających się wykorzystać materiałowo lub energetycznie o wielkości pow. 80 mm | 15 000 |
| 7. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – Frakcja podsitowa o wielkości 0 – 80 mm, | 10 000 |
| 8. | 19 12 11* | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne | 1 000 |

#### 1) Łączna masa odpadów wytworzonych w wyniku mechanicznej obróbki odpadów na linii sortowniczej nie może przekroczyć 25 000 Mg/rok.

#### V.3. Miejsce mechanicznego i ręcznego przetwarzania odpadów:

#### V.3.1. Przetwarzanie odpadów wymienionych w tabeli nr 12 i tabeli nr 15 prowadzone będzie w węźle do mechanicznego i ręcznego przetwarzania odpadów, usytuowanego na działce o nr ewidencyjnym 2177/19, na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów przy ul. Białobrzeskiej 108 w Krośnie, do którego prowadzący instalację dysponuje tytułem prawnym.

V.4. Warunki prowadzenia procesu mechanicznego i ręcznego przetwarzania odpadów i kwalifikacja procesu:

V.4.1.  Zgodnie z zał. nr 1 – „Niewyczerpujący wykaz procesów odzysku” do ustawy o odpadach proces mechanicznego przetwarzania odpadów wymienionych 
w pkt. V.1. decyzji, kwalifikowany będzie jako R12 /Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1 - R11/.

V.4.2.  Przetwarzanie odpadów wymienionych w tabeli nr 12 i tabeli nr 15 prowadzone będzie zgodnie z procedurą przyjęcia odpadów opisaną w pkt. II.3.1. oraz technologią ich przetwarzania opisaną w punkcie II.3.3. decyzji.

V.4.3. Wyładunek zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 i 20 03 02  oraz innych odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki odbywał się będzie wyłącznie w strefie przyjęcia odpadów, tj.:

- zasobni niesegregowanych (zmieszanych) odpadów zlokalizowanej w hali technologicznej - odpady kierowane na I linię technologiczną,

- zasobni segregowanych odpadów zlokalizowanej w hali technologicznej – odpady z selektywnej zbiórki,

- zasobni odpadów niesegregowanych zlokalizowanej w południowo-wschodniej części ZUO przy placu do kompostowania – odpady kierowane na II linię technologiczną – nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2017 r.

- zasobni tymczasowej (boksach magazynowych) - odpady kierowane na I i II linię technologiczną.

Miejsca magazynowania w/w odpadów będą wydzielone w sposób trwały i będą odpowiednio oznakowane. W celu utrzymania czystości i porządku w hali sortowania i na placach zapewnić należy aby pojazd transportujący odpady do miejsca wyładunku oraz transportujący odpady na linię sortowniczą w żadnym przypadku nie najeżdżał na odpady oraz nie przemieszczał się po terenie zanieczyszczonym odpadami. W przypadku zanieczyszczania powierzchni odpadami, każdorazowo należy wykonać czyszczenie i mycie.

V.4.4. Wszystkie dowożone odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) będą w całości przekazywane na linię sortowniczą i na bieżąco w tym samym dniu sortowane. Dopuszcza się magazynowanie odpadów do czasu zebrania ilości odpadów odpowiedniej do uruchomienia linii sortowniczej, nie dłużej jednak niż 3 dni (72 godziny).

V.4.5. W przypadku wystąpienia awarii linii technologicznych i braku możliwości przetwarzania odpadów zgodnie z warunkami niniejszego pozwolenia, odpady 
nie będą przyjmowane. Odpady zgromadzone w instalacji, w przypadku braku możliwości ich przetworzenia po upływie 72 godzin zostaną przekierowane do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi Regionu Południowo - Zachodniego wskazanych w uchwale Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego.

V.4.6. Przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 prowadzone będzie w węźle do mechanicznego i ręcznego przetwarzania odpadów (I linia technologiczna wraz z linią tworzenia zawiesiny biofrakcji i II linia technologiczna) celem wydzielenia frakcji nadsitowych dających się wykorzystać materiałowo lub energetycznie (pow. 80 mm - surowce wtórne i komponenty do produkcji paliwa alternatywnego) kierowanych do odzysku i unieszkodliwienia 
oraz frakcji podsitowych o kodzie ex 19 12 12 o wielkości:

- 0-20 mm kierowanych do składowania - pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w pkt. XVII.9.1.1. i XVII.9.1.2. niniejszej decyzji, a w przypadku braku spełnienia tych wymagań kierowanych do procesu stabilizacji tlenowej (D8) lub przekazywanych innym podmiotom do zagospodarowania,

- 20-80 mm kierowanych do procesu stabilizacji tlenowej (D8) i do procesu odzysku (R3),

- 0-80 mm kierowanych  do procesu stabilizacji tlenowej (D8),

V.4.7. Zmieszane odpady opakowaniowe o kodzie 15 01 06 poddawane będą segregacji na liniach sortowniczych w celu wydzielenia opakowań z papieru i tektury, 
z tworzyw sztucznych, z drewna, z metali, ze szkła, itd. kwalifikowanych jako odpady z grupy 15 01. Wysortowane odpady poddawane będą belowaniu i prasowaniu na prasach, magazynowaniu, a następnie przekazywane będą zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami do odzysku innym odbiorcom posiadającym stosowne decyzje w zakresie gospodarki odpadami. Pozostałość z sortowania klasyfikowana będzie jako odpad o kodzie ex 19 12 12  i przekazywana będzie zgodnie 
z hierarchią postępowania z odpadami do odzysku lub unieszkodliwiania innym odbiorcom posiadającym stosowne decyzje w zakresie gospodarki odpadami.

V.4.8. Przetwarzanie odpadów zmieszanych oraz odpadów pochodzących 
z selektywnej zbiórki prowadzone będzie równolegle na dwóch różnych liniach technologicznych lub naprzemiennie.

V.4.9. Powierzchnie utwardzone przy hali mechanicznego przetwarzania odpadów oraz miejsc magazynowania odpadów utrzymywane będą w dobrym stanie technicznym, w czystości i porządku. Prowadzone będzie bieżące czyszczenie 
i mycie dróg i placów technologicznych.

V.4.10. Segregację prowadzić będą pracownicy posiadający ważne badania lekarskie oraz będą przeszkoleni w zakresie przepisów BHP.

#### V.5. Miejsce i sposób magazynowania odpadów przeznaczonych do przetwarzania na I linii technologicznej wraz z  linią tworzenia zawiesiny biofrakcji:

Tabela nr 18

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Sposób i miejsca magazynowania odpadów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | Odpady magazynowane będą w zasobni segregowanych odpadów zlokalizowanej w hali technologicznej. Odpady gromadzone będą w workach w pojemnikach i boksach na surowce wtórne w wydzielonych miejscach na terenie ZUO. |
| 2. | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych |  |
| 3. | 15 01 04 | Opakowania z metali |  |
| 4. | 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe |  |
| 5. | 20 01 01 | Papier i tektura |  |
| 6. | 20 01 39 | Tworzywa sztuczne |  |
| 7. | 20 01 40 | Metale |  |
| 8. | 20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | Odpady magazynowane będą w zasobni zmieszanych odpadów komunalnych, zlokalizowanej w hali technologicznej, na szczelnym, utwardzonym placu na terenie ZUO oraz w boksach magazynowych nie dłużej niż 72 godz. |
| 9. | 20 03 02 | Odpady z targowisk |  |

#### V.6. Miejsce i sposób magazynowania odpadów przeznaczonych do przetwarzania na II linii technologicznej:

Tabela nr 19

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Sposób i miejsca magazynowania odpadów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | Odpady magazynowane będą w zasobni zmieszanych odpadów komunalnych, zlokalizowanej na placu na terenie ZUO - nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2017 r. |

VI. Wymagania przewidziane dla zezwolenia na prowadzenie biologicznego przetwarzania odpadów - proces D8:

VI.1. Rodzaj i masa odpadów kierowanych do obróbki biologicznej:

Tabela nr 20

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu przetwarzanego | Masa odpadu Mg/rok 1) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – Frakcja o wielkości 0-20 mm wydzielona na I linii technologicznej | 5 550 2) |
| 2. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – Frakcja o wielkości 20-80 mm wydzielona na I linii technologicznej | 12 000 |
| 5. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – Frakcja o wielkości 0-80 mm wydzielona na II linii technologicznej | 10 000 |
| 6. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - Frakcja lekka z procesu oczyszczania zawiesiny biofrakcji | 110 |

- Sumaryczna masa frakcji podsitowej kierowanej do procesu wynosić będzie maksymalnie 19 600 Mg/rok.

- Ilość odpadów skierowanych do procesu nie może powodować przekroczenia maksymalnych ilości odpadów dopuszczonych do przetwarzania w instalacji. W przypadku braku możliwości przetworzenia odpady przekazywane będą innym posiadaczom.

VI.2. Rodzaj i masa odpadów powstających w wyniku biologicznego przetwarzania frakcji podsitowej o wielkości 0-20 mm, 20-80 mm i 0-80 mm 
w procesie D8:

Tabela nr 21

| Lp. | Kod odpadu | Odpady i produkty przetwarzania | Masa Mg/rok | Źródło powstania odpadu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 19 05 99 | Inne nie wymienione odpady (stabilizat) | 14 900 | Odpady wytwarzane w wyniku prowadzenia procesu D8 (przetwarzanie biologiczne frakcji podsitowej o wielkości 0 - 20 mm, 20 – 80 mm (w części), 0 - 80 mm oraz frakcji lekkiej procesu oczyszczania zawiesiny biofrakcji). |

VI.3. Miejsce prowadzenia biologicznego przetwarzania frakcji podsitowej 
o wielkości 0 – 20 mm i 20 - 80 mm (powstającej na I linii technologicznej) oraz frakcji o wielkości 0-80 mm (powstającej na II linii technologicznej).

Proces biologicznego przetwarzania odpadów prowadzony będzie na terenie
Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie przy ul. Białobrzeskiej 108, 
na działkach o numerach ewidencyjnych: 2177/8 i 2199, 2200, 2201, do których prowadzący instalację dysponuje tytułem prawnym.

VI.4. Warunki prowadzenia procesu biologicznego przetwarzania frakcji podsitowej o wielkości 0 – 20 mm i 20 - 80 mm (powstającej na I linii technologicznej) oraz frakcji o wielkości 0-80 mm (powstającej na II linii technologicznej) oraz kwalifikacja procesu:

VI.4.1. Zgodnie z zał. nr 2 – „Niewyczerpujący wykaz procesów unieszkodliwiania” do ustawy o odpadach proces biologicznego przetwarzania odpadów wymienionych 
w pkt. VI.1. decyzji, kwalifikowany będzie jako D8 /Obróbka biologiczna, 
w wyniku której powstają ostateczne związki lub mieszanki, które są unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek spośród procesów wymienionych 
w poz. D1- D12/.

VI.4.2. Strumienie odpadów o kodzie ex 19 12 12 /Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechaniczno-ręcznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11/ wysortowane z masy zmieszanych odpadów komunalnych, w tym: frakcje podsitowe wydzielone na I linii technologicznej o wielkości 0-20 mm 
i 20-80 mm, frakcja lekka z procesu oczyszczania zawiesiny biofrakcji oraz frakcje wydzielone na II linii technologicznej o wielkości 0-80 mm, poddawane będą procesowi tlenowej stabilizacji w kontenerach (faza intensywna trwająca co najmniej 2 tygodnie od załadowania kontenera), a następnie na placu dojrzewania (faza dojrzewania). Łączny czas przetwarzania odpadów w ramach pierwszego i drugiego stopnia stabilizacji nie będzie krótszy niż 6 tygodni, z zastrzeżeniem pkt. VI.4.3. niniejszej decyzji, przy czym przez co najmniej dwa pierwsze tygodnie proces prowadzony będzie w zamkniętych kontenerach.

VI.4.3. Łączny czas prowadzenia procesu biologicznego przetwarzania odpadów 
(II etap) może zostać skrócony, pod warunkiem wcześniejszego uzyskania wymaganych parametrów dla stabilizatu potwierdzonych każdorazowo stosownymi badaniami, w zakresie osiągnięcia:

- wartości AT4 (aktywność oddychania – parametr wyrażający zapotrzebowanie tlenu przez próbkę odpadów w ciągu 4 dni) mniejszej niż 10 mg O2/g suchej masy i straty prażenia stabilizatu mniejszej niż 35% suchej masy lub

- wartości AT4 (aktywność oddychania – parametr wyrażający zapotrzebowanie tlenu przez próbkę odpadów w ciągu 4 dni) mniejszej niż 10 mg O2/g suchej masy  i zawartości ogólnego węgla organicznego (TOC) mniejszej niż 20 % suchej masy lub

- straty prażenia stabilizatu mniejszej niż 35% suchej masy a zawartości ogólnego węgla organicznego (TOC) mniejszej niż 20 % suchej masy.

Produkt niespełniający wymogów dla stabilizatu zawracany będzie do procesu stabilizacji a proces będzie przedłużony.

VI.4.4. Maksymalna ilość frakcji podsitowej o kodzie ex 19 12 12 (o wielkości 
0 – 20 mm, 20-80 mm, 0-80 mm oraz frakcji lekkiej z procesu oczyszczania zawiesiny biofrakcji) przeznaczonej do biologicznego przetwarzania nie będzie przekraczać 19 600 Mg/rok.

VI.4.5. Proces technologiczny biologicznego przetwarzania odpadów prowadzony będzie w sposób ustalony w punkcie II.3.3.4. decyzji.

VI.4.6. Wyodrębnione frakcje odpadów  o wielkości 0 – 20 mm i 20 – 80 mm poddawane będą mieszaniu, celem usprawnienia przebiegających we wnętrzu kontenera procesów przetwarzania biologicznego.

VI.4.7. Prowadzona będzie kontrola parametrów procesu biologicznego przetwarzania frakcji biologicznej, tj. zakresu temperatury, poziomu powietrza, wilgotności. Do kontroli parametrów procesu wykorzystywany będzie termometr oraz  higrometr.  Parametry procesu będą rejestrowane i archiwizowane.

VI.4.8. Podczas prowadzenia fazy intensywnej w kontenerach  pobierane będą próby odpadów do przeprowadzenia badań w zakresie spełnienia wymogów 
dla AT4 poniżej 20 mg O2/g s.m. Pobór próbek i wykonanie badań prowadzone będzie dla każdego cyklu stabilizacji odpadów prowadzonego w kontenerach kompostowych przez co najmniej 14 dni. Badania wykonywane będą przez laboratorium zakładowe lub będą zlecane. Próbka kontrolna pobierana będzie 
z co najmniej dwóch różnych miejsc kontenera. W przypadku, gdy badana partia nie będzie spełniać wymogów dla AT4 poniżej 20 mg O2/g s.m. proces przetwarzania odpadów w kontenerach będzie przedłużany, aż do czasu osiągnięcia wyniku.

VI.4.9. Podczas prowadzenia II etapu procesu, tj. dojrzewania frakcji podsitowej 
z przerzucaniem na placu dojrzewania, zlecane będą laboratorium akredytowanemu pobory prób odpadów do przeprowadzenia badań, pod kątem spełnienia wymagań dla stabilizatu określonych w pkt. II.3.3.4.1.2.2. niniejszej decyzji, tj. osiągnięcia:

- wartości AT4 (aktywność oddychania – parametr wyrażający zapotrzebowanie tlenu przez próbkę odpadów w ciągu 4 dni) mniejszej niż 10 mg O2/g suchej masy i straty prażenia stabilizatu mniejszej niż 35% suchej masy lub

- wartości AT4 (aktywność oddychania – parametr wyrażający zapotrzebowanie tlenu przez próbkę odpadów w ciągu 4 dni) mniejszej niż 10 mg O2/g suchej masy  i zawartości ogólnego węgla organicznego (TOC) mniejszej niż 20 % suchej masy lub

- straty prażenia stabilizatu mniejszej niż 35% suchej masy a zawartości ogólnego węgla organicznego (TOC) mniejszej niż 20 % suchej masy.

Pobór próbek i wykonanie badań prowadzone będzie po procesie dojrzewania 
frakcji podsitowej. Próbki do badań pobierał będzie przedstawiciel laboratorium akredytowanego w zakresie badania parametrów określonych w niniejszej decyzji. Próbka pobierana będzie w co najmniej 3 reprezentatywnych punktach.

Druga faza procesu z przerzucaniem prowadzona będzie aż do czasu osiągnięcia wymaganych wartości  dla stabilizatu. W przypadku, gdy badana partia nie będzie spełniać wymaganych parametrów proces dojrzewania odpadów będzie przedłużany.

VI.4.10. Odpad spełniający wymagania określone w pkt. II.3.3.4.1.2.2. niniejszej decyzji kwalifikowany będzie jako stabilizat o kodzie 19 05 99 i może być kierowany

do przesiania na sicie o prześwicie oczek o wielkości 0- 20 mm (proces R12) celem wytworzenia odpadu o kodzie 19 05 03. Wysiana frakcja o wielkości 0-20 mm kwalifikowana jako 19 05 03 /Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)/ będzie mogła zostać wykorzystana do rekultywacji biologicznej składowiska po zakończeniu przyjmowania odpadów (proces R10) lub zostanie przekazana innym posiadaczom do wykorzystania zgodnie z hierarchią gospodarowania odpadami. Pozostałość z przesiewania kwalifikowana jako 
ex 19 05 99 pow. 20 mm kierowana będzie do unieszkodliwiania.

VI.4.11. W celu utrzymania czystości i porządku w obiektach i na terenie instalacji zapewnić należy aby pojazd dowożący odpady do miejsca wyładunku, umieszczający odpady we wskazanym miejscu oraz transportujący odpady 
w żadnym przypadku nie najeżdżał na odpady oraz nie przemieszczał się po terenie zanieczyszczonym odpadami lub każdorazowo należy wykonać czyszczenie i mycie.

Miejsce wyładunku odpadów będzie oddzielone w sposób trwały od strefy transportu odpadów.

VI.4.12. Minimum 1 raz dziennie na zakończenie dnia roboczego powierzchnie utwardzone dróg wewnętrznych technologicznych oraz miejsca przeładunku odpadów zostaną wyczyszczone i umyte specjalistycznym urządzeniem będącym na wyposażeniu instalacji. Godziny pracy urządzeń będą rejestrowane.

VI.4.13. Powierzchnie utwardzone dróg wewnętrznych technologicznych, placów technologicznych oraz miejsca rozładunku odpadów utrzymywane będą w dobrym stanie technicznym, w czystości i porządku. Obiekt wyposażony będzie 
w urządzenia do mycia i czyszczenia powierzchni.

VI.4.14.  Zanieczyszczone wody i odcieki z dróg transportu odpadów i placów będą ujęte systemem odwodnień i skierowane zostaną do systemu kanalizacji sanitarnej 
a następnie do miejskiej oczyszczalni ścieków.

VI.5. Sposób i miejsce magazynowania frakcji podsitowej przeznaczonej do obróbki biologicznej:

VI.5.1. Frakcja podsitowa wydzielona na liniach technologicznych (I i II linii technologicznej) kierowana będzie bezpośrednio do procesu biologicznego przetwarzania. Dopuszcza się magazynowanie frakcji podsitowej odpadów 
w przypadku konieczność przedłużenia fazy intensywnej procesu stabilizacji, 
nie dłużej jednak niż 4 dni. Odpady magazynowane będą w kontenerze na placu obok hali technologicznej ZUO lub boksie magazynowym oraz luzem w punkcie przygotowania odpadów. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. Podana będzie data skierowania odpadów do magazynowania w celu ustalania długości czasu magazynowania. Partia odpadów 
z jednego dnia będzie oddzielona w sposób trwały. W trakcie magazynowania odpady nie mogą być rozproszone.

VII. Wymagania przewidziane dla zezwolenia na prowadzenie mechanicznego przetwarzania odpadów o kodzie 19 05 99 (stabilizatu):

VII.1. Rodzaj i masa odpadów kierowanych do przetwarzania:

Tabela nr 22

| Lp. | Kod odpadu | Odpady i produkty przetwarzania | Masa Mg/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 19 05 99 | Inne nie wymienione odpady (stabilizat) | 14 900 |

VII.2. Rodzaj i maksymalne masy odpadów powstających w wyniku przetwarzania odpadów o kodzie 19 05 99 (stabilizatu):

Tabela nr 23

| Lp. | Kod odpadu | Odpady i produkty przetwarzania | Masa Mg/rok | Źródło powstania odpadu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 19 05 03 | Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania jako nawóz) frakcja podsitowa organiczna 0 – 20 mm | 5 400 | Odpady wytwarzane w wyniku przesiania stabilizatu na sicie o oczkach 20 mm - frakcja podsitowa organiczna |
| 2. | ex 19 05 99 | Inne niewymienione odpady – stabilizat frakcja nadsitowa pow. 20 mm (pozostałość z przesiewania, bez frakcji organicznej) | 8 100 | Odpady wytwarzane w wyniku przesiania stabilizatu na sicie o oczkach 20 mm – frakcja nadsitowa pow. 20 mm |

VII.3. Miejsce prowadzenia procesu mechanicznego przetwarzania odpadów 
o kodzie 19 05 99 (stabilizat):

Proces mechanicznego przetwarzania odpadów o kodzie 19 05 99 prowadzony będzie na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie przy 
ul. Białobrzeskiej 108, na działkach o numerach ewidencyjnych: 2177/8 i 2199, 2200, 2201, do których prowadzący instalację dysponuje tytułem prawnym.

VII.4. Warunki prowadzenia procesu mechanicznego przetwarzania odpadów 
19 05 99 i kwalifikacja procesu:

VII.4.1.  Zgodnie z zał. nr 1  „Niewyczerpujący wykaz procesów odzysku” do ustawy o odpadach, proces mechanicznego przetwarzania odpadów wymienionych 
w pkt. VII.1. decyzji, kwalifikowany będzie jako R12 /Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1 - R11/.

VII.4.2. Odpad o kodzie 19 05 99 (stabilizat spełniający wymagania określone 
w decyzji) powstały po procesie biologicznego przekształcania frakcji podsitowej, może być poddany przesiewaniu na sicie mobilnym o oczkach o średnicy 20 mm, celem wytworzenia odpadu o kodzie 19 05 03.

VII.4.3. Proces prowadzony będzie w wyznaczonym i opisanym miejscu na placu kompostowni pryzmowej. Plac posiadał będzie szczelną nawierzchnię bitumiczną zabezpieczającą przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do ziemi. Odcieki 
z placu spływać będą systemem liniowym do kanalizacji sanitarnej, a następnie kierowane będą  do oczyszczalni ścieków.

VII.4.4. Wysiana frakcja o granulacji 0 - 20 mm kwalifikowana jako 19 05 03 
lub ex 19 05 99 będzie mogła zostać wykorzystana do rekultywacji biologicznej składowiska po zakończeniu przyjmowania odpadów lub zostanie przekazana innym posiadaczom do wykorzystania zgodnie z hierarchią gospodarowania odpadami. Pozostałość z przesiewania kwalifikowana jako ex 19 05 99 pow. 20 mm kierowana będzie do unieszkodliwiania w procesie D5 (składowania).

VIII. Wymagania przewidziane dla zezwolenia na przetwarzanie odpadów wielkogabarytowych - proces R12:

VIII.1.  Rodzaj i masa odpadów przeznaczonych do przetwarzania wstępnego 
w procesie R12 - /Demontaż/.

VIII.1.1. Odpady przeznaczone do przetwarzania wstępnego /demontażu/.

Tabela nr 24

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Masa odpadów przeznaczonych do przetwarzania Mg/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe | 4 000 |

VIII.1.2. Odpady powstające w wyniku przetwarzania wstępnego /demontażu/:

Tabela nr 25

| Lp | Kod odpadu | Rodzaj odpadu wytwarzanego w wyniku procesu przetwarzania | Masa odpadów powstających w wyniku przetwarzania Mg/rok 1) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 19 12 02 | Metale żelazne | 250 |
| 2. | 19 12 03 | Metale nieżelazne | 250 |
| 3. | 19 12 04 | Tworzywa sztuczne i guma | 250 |
| 4. | 19 12 05 | Szkło | 250 |
| 5. | 19 12 07 | Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 | 2 000 |
| 6. | ex 19 12 12 | Inne odpady w tym zmieszane substancje i przedmioty z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - balast z demontażu odpadów wielkogabarytowych (m.in. płyty pilśniowe, resztki drewna zanieczyszczone tworzywem sztucznym). | 1 000 |

1) Łączna masa odpadów wytworzonych w wyniku wstępnego przetwarzania odpadów nie może przekroczyć 4 000 Mg/rok.

#### VIII.2. Miejsce przetwarzania odpadów wielkogabarytowych:

#### Demontaż odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 prowadzony będzie na działce o nr ewidencyjnym 2177/19, na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów przy ul. Białobrzeskiej 108 w Krośnie, do której prowadzący instalację dysponuje tytułem prawnym.

VIII.3. Warunki przetwarzania odpadów wielkogabarytowych i kwalifikacja procesu:

VIII.3.1. Zgodnie z zał. nr 1 – „Niewyczerpujący wykaz procesów odzysku” do ustawy o odpadach proces demontażu odpadów wymienionych w pkt. VIII.1.1. decyzji, tabeli nr 23 kwalifikowany będzie jako R12 /Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1 - R11/.

VIII.3.2. Demontaż  odpadów wielkogabarytowych prowadzony będzie zgodnie 
z technologią przetwarzania opisaną w punkcie II.3.5. decyzji.

VIII.3.3. Odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07 będą wstępnie przygotowywane (demontowane, sortowane) w wydzielonym i opisanym miejscu
na placu. W wyniku przetwarzania odpadów wielkogabarytowych powstawać będą m.in. metal, drewno, tworzywa sztuczne, szkło kwalifikowane jako odpady 
z podgrupy 19 12 przekazywane zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami do odzysku oraz pozostałość po przetworzeniu klasyfikowana jako odpad o kodzie 
ex 19 12 12 przekazywana zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami 
do odzysku lub unieszkodliwiania innym odbiorcom posiadającym stosowne decyzje 
w zakresie gospodarki odpadami.

VIII.3.4. Powierzchnia placu będzie utwardzona. Miejsca magazynowania odpadów utrzymywane będą w dobrym stanie technicznym, w czystości i porządku. Prowadzone będzie bieżące czyszczenie powierzchni w hali oraz w miejscu przetwarzania odpadów.

#### VIII.4. Miejsce i sposób magazynowania odpadów przeznaczonych do demontażu:

Tabela nr 26

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Sposób i miejsca magazynowania odpadów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe | Odpady magazynowane będą selektywnie na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów oraz na wydzielonym placu GPOO. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. Odpady gromadzone na placu zabezpieczone będą przed wpływem warunków atmosferycznych. |

IX. Wymagania przewidziane dla zezwolenia na prowadzenie przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów poprzez kompostowanie w procesie R3:

IX.1. Rodzaje i maksymalne masy odpadów kierowanych do kompostowania:

Tabela nr 27

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu przetwarzanego | Masa odpadu Mg/rok 1) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 02 01 03 2) | Odpadowa masa roślinna | 20 |
| 2. | 02 03 04 3) | Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa | 400 |
| 3. | 02 06 01 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa | 50 |
| 4. | 03 01 05 2) | Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 | 100 |
| 5. | 20 01 08 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 200 |
| 6. | 20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji | 1 660 |

- Masa selektywnie zbieranych odpadów zielonych i innych bioodpadów kierowanych do procesu  biologicznego przetwarzania metodą R3 wyniesie łącznie nie więcej niż 1 660 Mg/rok.

- Odpady kierowane do procesu będą wstępnie rozdrabniane.

- Odpady kierowane do procesu nie będą posiadały opakowań.

IX.2. Rodzaj i maksymalne masy odpadów powstających w wyniku przetwarzania odpadów zielonych i ulegających biodegradacji selektywnie zbieranych poprzez kompostowanie w procesie R3:

Tabela nr 28

| Lp. | Kod odpadu | Odpady i produkty przetwarzania | Masa odpadu Mg/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 19 05 01 | Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych | 664 |
| 2. | 19 05 03 | Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) | 315 |

W wyniku prowadzenia procesu R3 docelowo powstawał będzie produkt w postaci środka poprawiającego właściwości gleby o nazwie Kompost organiczny BOTANIKA, który  decyzją G-275/12 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
16 lutego 2012 r., znak: HORnn-8111-4-1/12 został dopuszczony do obrotu.

IX.3. Miejsce przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych 
i innych bioodpadów:

#### Proces kompostowania odpadów, wymienionych w pkt. IX.1., tabeli nr 27
prowadzony będzie na placu, na działce o nr ewidencyjnym 2177/19, na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów przy ul. Białobrzeskiej 108 w Krośnie, do której prowadzący instalację dysponuje tytułem prawnym.

Od 1 września 2016 r. proces kompostowania  odpadów zielonych oraz ulegających biodegradacji selektywnie zbieranych (kompostowanie wstępne oraz dojrzewanie) prowadzony będzie w zamkniętych urządzeniach technicznych (reaktorach) 
z systemem ujmowania i oczyszczania powietrza poprocesowego, zgodnie 
z warunkami określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

IX.4. Warunki kompostowania odpadów ulegających biodegradacji selektywnie zebranych oraz kwalifikacja procesu:

IX.4.1. Zgodnie z zał. nr 1  „Niewyczerpujący wykaz procesów odzysku” do ustawy 
o odpadach, proces kompostowania odpadów ulegających biodegradacji selektywnie zebranych kwalifikowany będzie jako R3 – recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania).

IX.4.2. Proces kompostowania prowadzony będzie zgodnie z technologią przetwarzania odpadów, opisaną w punkcie II.3.4. decyzji.

IX.4.3. Proces realizowany będzie jako jednostopniowa stabilizacja tlenowa (kompostowanie). Proces prowadzony będzie do dnia 31 sierpnia 2016 r. na placu kompostowania. Odpady  formowane będą w pryzmy o  szerokości dolnej podstawy ok. 3,2 m, szerokości górnej podstawy ok. 2,5 m i przekroju ok. 7,8 m2.  Długość pryzmy wynosić będzie maksymalnie ok. 55 m. Pryzmy układane będą równolegle do krawędzi placu z zachowanie odpowiednich odstępów między pryzmami 
ok. 1,5 m, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2016 r.

IX.4.4. W celu utrzymania czystości i porządku na terenie instalacji zapewnić należy aby pojazd dowożący odpady do miejsca wyładunku, umieszczający odpady we wskazanym miejscu oraz transportujący odpady w żadnym przypadku nie najeżdżał na odpady oraz nie przemieszczał się po terenie zanieczyszczonym odpadami lub każdorazowo należy wykonać czyszczenie i mycie.

IX.4.5. Minimum 1 raz dziennie na zakończenie dnia roboczego powierzchnie utwardzone dróg wewnętrznych technologicznych oraz miejsca przeładunku odpadów zostaną wyczyszczone i umyte specjalistycznym urządzeniem będącym na wyposażeniu instalacji. Godziny pracy urządzeń będą rejestrowane.

IX.4.6. Powierzchnie utwardzone dróg wewnętrznych technologicznych, placów technologicznych oraz miejsca rozładunku odpadów utrzymywane będą w dobrym stanie technicznym, w czystości i porządku.

IX.4.7. Zanieczyszczone wody i odcieki z dróg transportu odpadów i placów będą ujęte systemem odwodnień i skierowane zostaną do systemu kanalizacji sanitarnej 
a następnie do miejskiej oczyszczalni ścieków.

IX.5. Miejsce i sposób magazynowania odpadów przeznaczonych do kompostowania:

Odpady zielone oraz ulegające biodegradacji selektywnie zbierane, wymienione 
w pkt. IX.1., tabeli nr 27 nie będą magazynowane, kierowane będą bezpośrednio do procesu. Frakcja ciężka z procesu oczyszczania zawiesiny biofrakcji magazynowana będzie w kontenerze na terenie ZUO, odpady te magazynowane będą przez okres maksymalnie 4 dni.

X. Wymagania przewidziane dla zezwolenia na zbieranie odpadów:

X.1. Rodzaje odpadów przeznaczonych do zbierania

X.1.1. Rodzaje odpadów zbieranych w GPOO zlokalizowanym na wydzielonej części działki o nr ewidencyjnym 2177/8 od mieszkańców gminy oraz 
z terenów niezamieszkałych gminy Krosno

Tabela nr 29

| Lp. | Kod odpadu | Nazwa odpadu |
| --- | --- | --- |
| Odpady inne niż niebezpieczne |
| 1. | 16 01 03 | Zużyte opony |
| 2. | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 |
| 3. | 16 02 16 | Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 |
| 4. | 16 06 04 | Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) |
| 5. | 16 06 05 | Inne baterie i akumulatory |
| 6. | 16 80 01 | Magnetyczne i optyczne nośniki informacji |
| 7. | 20 01 10 | Odzież |
| 8. | 20 01 28 | Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice |
| 9. | 20 01 32 | Leki inne niż wymienione w 20 01 31 |
| 10. | 20 01 34 | Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 |
| 11. | 20 01 36 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 |
| 12. | 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe |
| Odpady niebezpieczne |
| 13. | 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe |
| 14. | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone |
| 15. | 16 01 07* | Filtry olejowe |
| 16. | 16 01 13* | Płyny hamulcowe |
| 17. | 16 02 11* | Urządzenia zawierające freony HCFC, HFC |
| 18. | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 |
| 19. | 16 02 15* | Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń |
| 20. | 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe |
| 21. | 16 06 02* | Baterie i akumulatory niklowo - kadmowe |
| 22. | 16 06 03* | Baterie zawierające rtęć |
| 23. | 20 01 21* | Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć |
| 24. | 20 01 23* | Urządzenia zawierające freony |
| 25. | 20 01 26* | Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 |
| 26. | 20 01 33* | Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie |
| 27. | 20 01 35* | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki |

X.1.2. Rodzaje odpadów przeznaczonych do zbierania  na działce o numerze

ewidencyjnym 2177/19, 2177/8, 2177/8, 2177/16:

Tabela nr 30

| Lp. | Kod odpadu | Nazwa odpadu |
| --- | --- | --- |
| Odpady inne niż niebezpieczne |
| 1. | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury |
| 2. | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych |
| 3. | 15 01 03 | Opakowania z drewna |
| 4. | 15 01 04 | Opakowania z metali |
| 5. | 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe |
| 6. | 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe |
| 7. | 15 01 07 | Opakowania ze szkła |
| 8. | 15 01 09 | Opakowania z tekstyliów |
| 9. | 16 01 03 | Zużyte opony |
| 10. | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 |
| 11. | 16 02 16 | Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 |
| 12. | 16 06 04 | Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) |
| 13. | 16 06 05 | Inne baterie i akumulatory |
| 14. | 16 80 01 | Magnetyczne i optyczne nośniki informacji |
| 15. | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów |
| 16. | 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż w 17 01 06 |
| 17. | 17 02 01 | Drewno |
| 18. | 17 02 03 | Tworzywa sztuczne |
| 19. | 17 06 04 | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 |
| 20. | 20 01 01 | Papier i tektura |
| 21. | 20 01 02 | Szkło |
| 22. | 20 01 10 | Odzież |
| 23. | 20 01 11 | Tekstylia |
| 24. | 20 01 28 | Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 |
| 25. | 20 01 32 | Leki inne niż wymienione w 20 01 31 |
| 26. | 20 01 34 | Baterie i akumulatory inne niż w 20 01 33 |
| 27. | 20 01 36 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121 i 200123 zawierające niebezpieczne składniki |
| 28. | 20 01 38 | Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 |
| 29. | 20 01 39 | Tworzywa sztuczne |
| 30. | 20 01 40 | Metale |
| 31. | 20 01 99 | Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny |
| 32. | 20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji |
| 33. | 20 02 02 | Gleba i ziemia, w tym kamienie |
| 34. | 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe |
| Odpady niebezpieczne |
| 35. | 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych |
| 36. | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne) |
| 37. | 16 01 07* | Filtry olejowe |
| 38. | 16 01 13* | Płyny hamulcowe |
| 39. | 16 02 11* | Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC |
| 40. | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 |
| 41. | 16 02 15* | Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń |
| 42. | 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe |
| 43. | 16 06 02* | Baterie i akumulatory niklowo - kadmowe |
| 44. | 16 06 03* | Baterie zawierające rtęć |
| 45. | 20 01 21* | Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć |
| 46. | 20 01 23* | Urządzenia zawierające freony |
| 47. | 20 01 26* | Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 |
| 48. | 20 01 33* | Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 160601, 160602 lub 160603 oraz niesortowalne baterie i akumulatory zawierające te baterie |
| 49. | 20 01 35* | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki |

X.1.3. Rodzaje odpadów przeznaczonych do zbierania  na działce o numerze

ewidencyjnym 2201

Tabela nr 31

| Lp. | Kod odpadu | Nazwa odpadu |
| --- | --- | --- |
| Odpady inne niż niebezpieczne |
| 1. | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury |
| 2. | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych |
| 3. | 15 01 03 | Opakowania z drewna |
| 4. | 15 01 04 | Opakowania z metali |
| 5. | 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe |
| 6. | 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe |
| 7. | 15 01 07 | Opakowania ze szkła |
| 8. | 15 01 09 | Opakowania z tekstyliów |
| 9. | 16 01 03 | Zużyte opony |
| 10. | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 |
| 11. | 16 02 16 | Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 |
| 12. | 16 06 04 | Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) |
| 13. | 16 06 05 | Inne baterie i akumulatory |
| 14. | 16 80 01 | Magnetyczne i optyczne nośniki informacji |
| 15. | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów |
| 16. | 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż w 17 01 06 |
| 17. | 17 02 01 | Drewno |
| 18. | 17 02 03 | Tworzywa sztuczne |
| 19. | 17 06 04 | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 |
| 20. | 20 01 01 | Papier i tektura |
| 21. | 20 01 02 | Szkło |
| 22. | 20 01 08 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji |
| 23. | 20 01 10 | Odzież |
| 24. | 20 01 11 | Tekstylia |
| 25. | 20 01 28 | Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 |
| 26. | 20 01 32 | Leki inne niż wymienione w 20 01 31 |
| 27. | 20 01 34 | Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 |
| 28. | 20 01 36 | Zużyte urządzenia elektryczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 |
| 29. | 20 01 38 | Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 |
| 30. | 20 01 39 | Tworzywa sztuczne |
| 31. | 20 01 40 | Metale |
| 32. | 20 01 99 | Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny |
| 33. | 20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji |
| 34. | 20 02 02 | Gleba i ziemia, w tym kamienie |
| 35. | 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe |
| Odpady niebezpieczne |
| 36. | 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych |
| 37. | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne) |
| 38. | 16 01 07* | Filtry olejowe |
| 39. | 16 01 13* | Płyny hamulcowe |
| 40. | 16 02 11* | Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC |
| 41. | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 |
| 42. | 16 02 15* | Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń |
| 43. | 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe |
| 44. | 16 06 02* | Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe |
| 45. | 16 06 03* | Baterie zawierające rtęć |
| 46. | 20 01 21* | Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć |
| 47. | 20 01 23* | Urządzenia zawierające freony |
| 48. | 20 01 26* | Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 |
| 49. | 20 01 33* | Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie |
| 50. | 20 01 35* | Zużyte urządzenia elektryczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki |

X.2.  Miejsce i sposób zbierania odpadów:

X.2.1. Zbieranie odpadów prowadzone będzie na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie przy ul. Białobrzeskiej 108, na działkach o numerach ewidencyjnych: 2177/19, 2177/8, 2201, 2177/8, 2177/16, do których prowadzący instalację dysponuje tytułem prawnym.

X.2.2. W ramach zbierania odpadów zarządzający instalacją prowadził będzie Gminny Punkt Odbioru Odpadów, do którego przyjmowane będą selektywnie zebrane odpady, wyszczególnione w pkt. X.1.1. decyzji, w tabeli nr 28 dostarczane przez mieszkańców gminy.

X.2.2.1. GPOO prowadzony będzie na wydzielonej części działki o nr ewidencyjnym 
2177/8, w miejscowości Krosno (do której zarządzający posiada tytuł prawny).

X.2.2.2. W skład GPOO wchodzić będzie:

- wiata magazynowa w konstrukcji murowanej o wymiarach 15,5 m x 30,5 m,

- szczelnie zamykane pojemniki i beczki wykonane z materiału odpornego na oddziaływanie składników zgromadzonego w nich odpadu, odpowiednio oznakowane kodem i rodzajem magazynowanego odpadu,

- kontenery oznakowane kodem i rodzajem odpadu,

- utwardzony  i uszczelniony plac z oznakowanymi i wydzielonymi miejscami magazynowania i zbierania odpadów.

X.2.3. Po dostarczeniu każda partia zbieranych odpadów będzie sprawdzana pod względem zgodności z deklarowanym składem, a w przypadku niezgodności zarządzający odmówi ich przyjęcia.

X.2.4. Zbierane odpady, w zależności od rodzaju i właściwości fizycznych będą gromadzone oddzielnie dla każdego rodzaju odpadów; umieszczane w boksach, kontenerach oraz pojemnikach pod zadaszonymi wiatami magazynowymi  lub luzem, w miejscach wydzielonych i odpowiednio oznakowanych kodem i nazwą odpadu i odpowiednio zabezpieczonych przed dostępem osób nieupoważnionych. Miejsca magazynowania wyposażone będą w sorbenty i środki przeciw pożarowe.

X.2.5. Po zebraniu odpadów w ilościach uzasadniających transport, przekazywane będą specjalistycznym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na prowadzenie przetwarzania odpadów, zgodnie z hierarchią gospodarowania odpadami.

X.3. Miejsce i sposób magazynowania odpadów zbieranych:

X.3.1. Miejsce i sposób magazynowania odpadów zbieranych w GPOO 
od mieszkańców gminy oraz z terenów niezamieszkałych gminy Krosno:

Tabela nr 32

| Lp. | Kod odpadu | Nazwa odpadu | Miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów zbieranych |
| --- | --- | --- | --- |
| Odpady inne niż niebezpieczne |
| 1. | 16 01 03 | Zużyte opony | Odpady będą magazynowane luzem w wydzielonych i opisanych kodem i rodzajem odpadu miejscach, na szczelnej powierzchni na terenie ZUO oraz na terenie Gminnego Punktu Odbioru Odpadów. |
| 2. | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | Odpady będą magazynowane selektywnie w oznakowanych kodem i rodzajem odpadu pojemnikach lub luzem w wydzielonym i opisanym miejscu w zamykanym magazynie na terenie Gminnego Punktu Odbioru Odpadów. |
| 3. | 16 02 16 | Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 |  |
| 4. | 16 06 04 | Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) |  |
| 5. | 16 06 05 | Inne baterie i akumulatory |  |
| 6. | 16 80 01 | Magnetyczne i optyczne nośniki informacji | Odpady będą magazynowane w oznakowanych kodem i rodzajem odpadu pojemnikach lub worku, w zamykanym magazynie na terenie Gminnego Punktu Odbioru Odpadów. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone oraz oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |
| 7. | 20 01 10 | Odzież | Odpady magazynowane będą luzem w wydzielonym i opisanym kodem i rodzajem odpadu miejscu w zamykanym magazynie na terenie Gminnego Punktu Odbioru Odpadów oraz w wydzielonych miejscach na terenie ZUO. |
| 8. | 20 01 28 | Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice | Odpady magazynowane będą w oznakowanych kodem i rodzajem odpadu pojemnikach lub luzem w wydzielonym i opisanym miejscu w zamykanym magazynie na terenie Gminnego Punktu Odbioru Odpadów. |
| 9. | 20 01 32 | Leki inne niż wymienione w 20 01 31 | Odpady będą magazynowane w oznakowanym kodem i rodzajem odpadu pojemniku w zamykanym magazynie na terenie Gminnego Punktu Odbioru Odpadów. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone oraz oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |
| 10. | 20 01 34 | Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 | Odpady magazynowane będą w oznakowanych kodem i rodzajem odpadu pojemnikach lub luzem w wydzielonym i opisanym miejscu w zamykanym magazynie na terenie Gminnego Punktu Odbioru Odpadów. |
| 11. | 20 01 36 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 | Odpady będą magazynowane luzem na szczelnej powierzchni, w wydzielonym i opisanym miejscu w zamykanym magazynie na terenie Gminnego Punktu Odbioru Odpadów. |
| 12. | 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe | Odpady będą magazynowane luzem na szczelnej powierzchni, w wydzielonym i opisanym miejscu na terenie Gminnego Punktu Odbioru Odpadów. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone oraz oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |
| Odpady niebezpieczne |
| 13. | 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe | Odpady będą magazynowane w oznakowanej kodem i rodzajem odpadu, zamkniętej beczce zabezpieczonej przed rozlewaniem w zamykanym magazynie na terenie Gminnego. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone oraz oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |
| 14. | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | Odpady będą magazynowane selektywnie w oznakowanym kodem i rodzajem odpadu pojemniku w zamykanym magazynie na terenie Gminnego Punktu Odbioru Odpadów. Miejsca magazynowania odpadów będzie wydzielone oraz oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |
| 15. | 16 01 07* | Filtry olejowe | Odpady będą magazynowane w oznakowanej kodem i rodzajem odpadu, zamkniętej beczce, zabezpieczonej przez rozlewaniem w zamykanym magazynie na terenie Gminnego Punktu Odbioru Odpadów. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone oraz oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |
| 16. | 16 01 13* | Płyny hamulcowe |  |
| 17. | 16 02 11* | Urządzenia zawierające freony HCFC, HFC | Odpady będą magazynowane w oznakowanych kodem i rodzajem odpadu pojemnikach lub luzem w oznakowanym miejscu, w zamykanym magazynie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Gminnego Punktu Odbioru Odpadów. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone oraz oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |
| 18. | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | Odpady będą magazynowane selektywnie w oznakowanych kodem i rodzajem odpadu zamkniętych beczkach w zamykanym magazynie na terenie Gminnego Punktu Odbioru Odpadów. Miejsca magazynowania odpadów będzie wydzielone oraz oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |
| 19. | 16 02 15* | Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń | Odpady będą magazynowane selektywnie w oznakowanych kodem i rodzajem odpadu pojemnikach lub luzem w oznakowanym miejscu, w zamykanym magazynie na terenie Gminnego Punktu Odbioru Odpadów. Miejsca magazynowania odpadów będzie wydzielone oraz oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |
| 20. | 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe |  |
| 21. | 16 06 02* | Baterie i akumulatory niklowo - kadmowe | Odpady będą magazynowane w oznakowanych kodem i rodzajem odpadu pojemnikach lub luzem w zamykanym magazynie na terenie Gminnego Punktu Odbioru Odpadów. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone oraz oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |
| 22. | 16 06 03* | Baterie zawierające rtęć |  |
| 23. | 20 01 21* | Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć |  |
| 24. | 20 01 23* | Urządzenia zawierające freony | Odpady będą magazynowane luzem w wydzielonym i oznakowanym kodem i rodzajem odpadu miejscu w zamykanym magazynie na terenie Gminnego Punktu Odbioru Odpadów. |
| 25. | 20 01 26* | Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 | Odpady będą magazynowane w oznakowanej kodem i rodzajem odpadu zamkniętej beczce zabezpieczonej przez rozlewaniem w zamykanym magazynie na terenie Gminnego Punktu Odbioru Odpadów. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone. |
| 26. | 20 01 33* | Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie | Odpady będą magazynowane w oznakowanych kodem i rodzajem odpadu pojemnikach w zamykanym magazynie na terenie Gminnego Punktu Odbioru Odpadów. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone oraz oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |
| 27. | 20 01 35* | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki | Odpady będą magazynowane luzem, na szczelnej powierzchni w wydzielonym i oznakowanym kodem i rodzajem odpadu miejscu w zamykanym magazynie na terenie Gminnego Punktu Odbioru Odpadów. |

X.3.2. Rodzaje odpadów przeznaczonych do zbierania  na terenie instalacji

na działce o numerze ewidencyjnym 2177/19, 2177/8, 2177/8, 2177/16:

Tabela nr 33

| Lp. | Kod odpadu | Nazwa odpadu | Miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów zbieranych |
| --- | --- | --- | --- |
| Odpady inne niż niebezpieczne |
|  | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | Odpady będą magazynowane selektywnie, luzem, w workach w pojemnikach i boksach na surowce wtórne usytuowanych w wydzielonych i oznakowanych kodem i rodzajem odpadu miejscach na terenie ZUO. |
|  | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych |  |
|  | 15 01 03 | Opakowania z drewna |  |
|  | 15 01 04 | Opakowania z metali |  |
|  | 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe |  |
|  | 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe |  |
|  | 15 01 07 | Opakowania ze szkła | Odpady będą magazynowane selektywnie, w workach, w pojemnikach i boksach na surowce wtórne w wydzielonych i oznakowanych kodem i rodzajem odpadu miejscach na terenie ZUO. |
|  | 15 01 09 | Opakowania z tekstyliów |  |
|  | 16 01 03 | Zużyte opony | Odpady będą magazynowane luzem w wydzielonych i oznakowanych kodem i rodzajem odpadu miejscach na terenie ZUO na szczelnej powierzchni oraz na terenie Gminnego Punktu Odbioru Odpadów. |
|  | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | Odpady będą magazynowane selektywnie, w pojemnikach lub luzem w zamykanym magazynie na terenie Gminnego Punktu Odbioru Odpadów. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone oraz oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |
|  | 16 02 16 | Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 |  |
|  | 16 06 04 | Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) | Odpady będą magazynowane selektywnie, w pojemnikach lub luzem w zamykanym magazynie na terenie Gminnego Punktu Odbioru Odpadów. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone oraz oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |
|  | 16 06 05 | Inne baterie i akumulatory |  |
|  | 16 80 01 | Magnetyczne i optyczne nośniki informacji | Odpady będą magazynowane w pojemniku lub worku, w zamykanym magazynie na terenie Gminnego Punktu Odbioru Odpadów oraz w wydzielonym miejscu hali ZUO. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |
|  | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | Odpady będą magazynowane w kontenerach i pojemnikach do ich zapełnienia po czym odpady będą przekazywane do miejsc ich przetworzenia w eksploatowanych instalacjach. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone oraz oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |
|  | 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż w 17 01 06 | Odpady będą magazynowane w kontenerach i pojemnikach do zapełnienia po czym odpady będą przekazywane do miejsc ich przetworzenia w eksploatowanych instalacjach. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone oraz oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |
|  | 17 02 01 | Drewno | Odpady będą magazynowane luzem w wydzielonym i oznakowanym kodem i rodzajem odpadu miejscu na terenie ZUO na szczelnej powierzchni. |
|  | 17 02 03 | Tworzywa sztuczne | Odpady magazynowane będą luzem lub w kontenerze w wydzielonych miejscach na ternie ZUO. Miejsce magazynowania będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |
|  | 17 06 04 | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 | Odpady magazynowane będą luzem lub w opisanym pojemniku na utwardzonym placu na terenie ZUO lub w wydzielonym miejscu hali technologicznej lub boksie magazynowym przy hali ZUO. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |
|  | 20 01 01 | Papier i tektura | Odpady będą magazynowane selektywnie, luzem w wyznaczonych miejscach na terenie ZUO na szczelnej powierzchni. Miejsca magazynowania odpadów będzie wydzielone oraz oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |
|  | 20 01 02 | Szkło |  |
|  | 20 01 10 | Odzież | Odpady będą magazynowane luzem w zamykanym magazynie na terenie Gminnego Punktu Odbioru Odpadów Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone oraz oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |
|  | 20 01 11 | Tekstylia | Odpady będą magazynowane selektywnie, luzem w zamykanym magazynie na terenie Gminnego Punktu Odbioru Odpadów oraz w wydzielonych miejscach na terenie ZUO. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone oraz oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |
|  | 20 01 28 | Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 | Odpady magazynowane będą w pojemnikach lub luzem w zamykanym magazynie na terenie Gminnego Punktu Odbioru Odpadów oraz w wydzielonym miejscu w hali ZUO. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |
|  | 20 01 32 | Leki inne niż wymienione w 20 01 31 | Odpady będą magazynowane w oznakowanym pojemniku w zamykanym magazynie na terenie Gminnego Punktu Odbioru Odpadów oraz w wydzielonym miejscu hali ZUO. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |
|  | 20 01 34 | Baterie i akumulatory inne niż w 20 01 33 | Odpady będą magazynowane w pojemnikach lub luzem w zamykanym magazynie na terenie Gminnego Punktu Odbioru Odpadów oraz w wydzielonym miejscu hali ZUO. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |
|  | 20 01 36 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121 i 200123 zawierające niebezpieczne składniki | Odpady będą magazynowane luzem na szczelnej powierzchni w wydzielonym miejscu w zamykanym magazynie na terenie Gminnego Punktu Odbioru Odpadów. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |
|  | 20 01 38 | Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 | Odpady będą magazynowane selektywnie, luzem na szczelnej powierzchni na terenie ZUO. Miejsca magazynowania odpadów będą wydzielone oraz oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |
|  | 20 01 39 | Tworzywa sztuczne |  |
|  | 20 01 40 | Metale |  |
|  | 20 01 99 | Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny | Odpady będą magazynowane w oznakowanych kodem i nazwą odpadu pojemnikach lub luzem w wydzielonym miejscu w zamykanym magazynie na terenie Gminnego Punktu Odbioru Odpadów oraz w wydzielonym miejscu w hali ZUO oraz w kontenerach i pojemnikach do ich zapełnienia po czym odpady będą przekazywane do na składowisko odpadów (popioły). |
|  | 20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji | Odpady będą magazynowane luzem na placu rozładunku i rozdrabniania odpadów zielonych – punkt przygotowania odpadów do kompostowania. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone oraz oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |
|  | 20 02 02 | Gleba i ziemia, w tym kamienie | Odpady będą magazynowane luzem w wydzielonym miejscu na terenie ZUO. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |
|  | 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe | Odpady magazynowane będą luzem w zasobni oraz na utwardzonych, szczelnych i wydzielonych placach na terenie ZUO. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |
| Odpady niebezpieczne |
|  | 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych | Odpady będą magazynowane w oznakowanej, zamkniętej beczce zabezpieczonej przed rozlewaniem w zamykanym magazynie na terenie Gminnego Punktu Odbioru Odpadów. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone oraz oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |
|  | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne) | Odpady będą magazynowane selektywnie w oznakowanym pojemniku w zamykanym magazynie na terenie Gminnego Punktu Odbioru Odpadów oraz w wydzielonym miejscu hali ZUO. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |
|  | 16 01 07* | Filtry olejowe |  |
|  | 16 01 13* | Płyny hamulcowe | Odpady będą magazynowane w zamkniętej beczce zabezpieczonej przez rozlewaniem w zamykanym magazynie na terenie Gminnego Punktu Odbioru Odpadów oraz w wydzielonym miejscu hali ZUO. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |
|  | 16 02 11* | Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC | Odpady będą magazynowane w pojemnikach lub selektywnie luzem, w zamykanym magazynie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Gminnego Punktu Odbioru Odpadów oraz w wydzielonym miejscu w hali ZUO. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |
|  | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | Odpady będą magazynowane selektywnie w oznakowanej, zamkniętej beczce w zamykanym magazynie na terenie Gminnego Punktu Odbioru Odpadów oraz w wydzielonym miejscu hali ZUO. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |
|  | 16 02 15* | Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń |  |
|  | 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe | Odpady będą magazynowane selektywnie w pojemnikach lub luzem w zamykanym magazynie na terenie Gminnego Punktu Odbioru Odpadów. Miejsca magazynowania odpadów będą wydzielone oraz oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |
|  | 16 06 02* | Baterie i akumulatory niklowo - kadmowe |  |
|  | 16 06 03* | Baterie zawierające rtęć |  |
|  | 20 01 21* | Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć | Odpady będą magazynowane w oznakowanych kodem i nazwą odpadu pojemnikach lub luzem w zamykanym magazynie na terenie Gminnego Punktu Odbioru Odpadów oraz w wydzielonym miejscu w hali ZUO. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |
|  | 20 01 23* | Urządzenia zawierające freony | Odpady będą magazynowane luzem w zamykanym magazynie na terenie Gminnego Punktu Odbioru Odpadów. Miejsce magazynowania będzie wydzielone oraz oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |
|  | 20 01 26* | Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 | Odpady będą magazynowane w oznakowanej, zamkniętej beczce i zabezpieczonej przez rozlewaniem w zamykanym magazynie na terenie Gminnego Punktu Odbioru Odpadów. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone oraz oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |
|  | 20 01 33* | Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 160601, 160602 lub 160603 oraz niesortowalne baterie i akumulatory zawierające te baterie | Odpady będą magazynowane selektywnie w pojemnikach lub luzem w zamykanym magazynie na terenie Gminnego Punktu Odbioru Odpadów. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone oraz oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |
|  | 20 01 35* | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki | Odpady będą magazynowane luzem w zamykanym magazynie na terenie Gminnego Punktu Odbioru Odpadów. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone oraz oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |

X.3.3. Rodzaje odpadów przeznaczonych do zbierania  na działce o numerze
ewidencyjnym 2201

Tabela nr 34

| Lp. | Kod odpadu | Nazwa odpadu | Miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów zbieranych |
| --- | --- | --- | --- |
| Odpady inne niż niebezpieczne |
| 1. | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | Odpady magazynowane będą selektywnie, luzem, w workach lub w formie sprasowanych beli, w pojemnikach, kontenerach przy hali produkcyjno - magazynowej odpadów selektywnie zebranych. Miejsca magazynowania odpadów będą wydzielone oraz oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |
| 2. | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych |  |
| 3. | 15 01 03 | Opakowania z drewna |  |
| 4. | 15 01 04 | Opakowania z metali |  |
| 5. | 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe |  |
| 6. | 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe |  |
| 7. | 15 01 07 | Opakowania ze szkła |  |
| 8. | 15 01 09 | Opakowania z tekstyliów |  |
| 9. | 16 01 03 | Zużyte opony | Odpady magazynowane będą selektywnie luzem, przy hali produkcyjno – magazynowej odpadów selektywnie zebranych. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone oraz oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |
| 10. | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | Odpady magazynowane będą selektywnie, luzem lub pojemnikach, kontenerach w hali produkcyjno – magazynowej odpadów selektywnie zebranych. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone oraz oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |
| 11. | 16 02 16 | Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 |  |
| 12. | 16 06 04 | Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) | Odpady magazynowane będą selektywnie, w szczelnym, oznakowanym pojemniku na terenie hali produkcyjno – magazynowej odpadów selektywnie zebranych. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone oraz oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |
| 13. | 16 06 05 | Inne baterie i akumulatory |  |
| 14. | 16 80 01 | Magnetyczne i optyczne nośniki informacji | Odpady magazynowane będą w szczelnym, oznakowanym pojemniku na terenie hali produkcyjno – magazynowej odpadów selektywnie zebranych. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone oraz oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |
| 15. | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | Odpady będą magazynowane w kontenerach i pojemnikach do zapełnienia po czym odpady będą przekazywane do miejsc ich przetworzenia w eksploatowanych instalacjach. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone oraz oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |
| 16. | 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż w 17 01 06 | Odpady będą magazynowane w kontenerach i pojemnikach do zapełnienia po czym odpady będą przekazywane do miejsc ich przetworzenia w eksploatowanych instalacjach. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone oraz oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |
| 17. | 17 02 01 | Drewno | Odpady magazynowane będą luzem na terenie przy hali produkcyjno – magazynowej odpadów selektywnie zebranych. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone oraz oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |
| 18. | 17 02 03 | Tworzywa sztuczne | Odpady magazynowane będą luzem lub w kontenerze na terenie przy hali produkcyjno – magazynowej odpadów selektywnie zebranych. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone oraz oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |
| 19. | 17 06 04 | Materiały izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 | Odpady magazynowane będą luzem, w pojemniku lub kontenerze na utwardzonym placu na terenie przy hali produkcyjno – magazynowej odpadów selektywnie zebranych. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone oraz oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |
| 20. | 20 01 01 | Papier i tektura | Odpady będą magazynowane selektywnie, luzem na terenie przy hali produkcyjno – magazynowej odpadów selektywnie zebranych. Miejsca magazynowania odpadów będą wydzielone oraz oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |
| 21. | 20 01 02 | Szkło |  |
| 22. | 20 01 08 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | Odpady będą magazynowane w hermetycznie zamykanych pojemnikach. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone oraz oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |
| 23. | 20 01 10 | Odzież | Odpady będą magazynowane selektywnie, luzem na terenie przy hali produkcyjno – magazynowej odpadów selektywnie zebranych. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone oraz oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |
| 24. | 20 01 11 | Tekstylia |  |
| 25. | 20 01 28 | Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 | Odpady będą magazynowane w oznakowanych kodem i nazwą odpadu pojemnikach na terenie przy hali produkcyjno – magazynowej odpadów selektywnie zebranych. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone oraz oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |
| 26. | 20 01 32 | Leki inne niż wymienione w 20 01 31 | Odpady będą magazynowane w oznakowanych kodem i nazwą odpadu pojemnikach na terenie przy hali produkcyjno – magazynowej odpadów selektywnie zebranych. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone oraz oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |
| 27. | 20 01 34 | Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 | Odpady będą magazynowane w oznakowanych kodem i nazwą odpadu pojemnikach na terenie przy hali produkcyjno – magazynowej odpadów selektywnie zebranych. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone oraz oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |
| 28. | 20 01 36 | Zużyte urządzenia elektryczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 |  |
| 29. | 20 01 38 | Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 | Odpady będą magazynowane selektywnie, luzem na szczelnej powierzchni na terenie przy hali produkcyjno – magazynowej odpadów selektywnie zebranych. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone oraz oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |
| 30. | 20 01 39 | Tworzywa sztuczne |  |
| 31. | 20 01 40 | Metale |  |
| 32. | 20 01 99 | Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny | Odpady będą magazynowane w oznakowanych kodem i nazwą odpadu pojemnikach lub kontenerach na terenie przy hali produkcyjno – magazynowej odpadów selektywnie zebranych oraz w kontenerach i pojemnikach do ich zapełnienia po czym odpady będą przekazywane do na składowisko odpadów (popioły). Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone oraz oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |
| 33. | 20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji | Odpady będą magazynowane luzem lub w kontenerach na terenie przy hali produkcyjno – magazynowej odpadów selektywnie zebranych. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone oraz oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |
| 34. | 20 02 02 | Gleba i ziemia, w tym kamienie | Odpady będą magazynowane luzem w wydzielonym miejscu przy hali produkcyjno – magazynowej odpadów selektywnie zebranych. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone oraz oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |
| 35. | 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe | Odpady magazynowane będą luzem na utwardzonym, szczelnym placu przy hali produkcyjno – magazynowej odpadów selektywnie zebranych. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone oraz oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |
| Odpady niebezpieczne |
| 36. | 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych | Odpady magazynowane będą w zamkniętych i oznakowanych kodem i rodzajem odpadu beczkach zabezpieczonych przed rozlaniem zlokalizowanych w zamykanym magazynie hali produkcyjno – magazynowej doczyszczania odpadów selektywnie zebranych. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone oraz oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |
| 37. | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne) | Odpady magazynowane będą selektywnie, w oznakowanych kodem i nazwą odpadu pojemnikach, kontenerach na terenie przy hali produkcyjno – magazynowej odpadów selektywnie zebranych. Miejsca magazynowania odpadów będą wydzielone oraz oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |
| 38. | 16 01 07* | Filtry olejowe |  |
| 39. | 16 01 13* | Płyny hamulcowe | Odpady będą magazynowane w oznakowanej kodem i rodzajem odpadu zamkniętej beczce, zabezpieczonej przez rozlewaniem w zamykanym magazynie na terenie hali produkcyjno – magazynowej odpadów selektywnie zebranych. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone oraz oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |
| 40. | 16 02 11* | Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC | Odpady będą magazynowane selektywnie, w pojemnikach lub luzem, w zamykanym magazynie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odpadów selektywnie zebranych. Miejsca magazynowania odpadów będą wydzielone oraz oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |
| 41. | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 |  |
| 42. | 16 02 15* | Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń |  |
| 43. | 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe | Odpady będą magazynowane selektywnie, w oznakowanych kodem i nazwą odpadu pojemnikach na terenie przy hali produkcyjno – magazynowej odpadów selektywnie zebranych. Miejsca magazynowania odpadów będą wydzielone oraz oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |
| 44. | 16 06 02* | Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe |  |
| 45. | 16 06 03* | Baterie zawierające rtęć |  |
| 46. | 20 01 21* | Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć | Odpady będą magazynowane selektywnie, w oznakowanych kodem i nazwą odpadu pojemnikach na terenie przy hali produkcyjno – magazynowej odpadów selektywnie zebranych. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone oraz oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |
| 47. | 20 01 23* | Urządzenia zawierające freony | Odpady będą magazynowane selektywnie, w pojemnikach lub luzem, w wydzielonym miejscu przy hali produkcyjno – magazynowej odpadów selektywnie zebranych. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone oraz oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |
| 48. | 20 01 26* | Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 | Odpady będą magazynowane w oznakowanej kodem i rodzajem odpadu zamkniętej beczce, zabezpieczonej przez rozlewaniem w zamykanym magazynie na terenie hali produkcyjno – magazynowej odpadów selektywnie zebranych. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone oraz oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |
| 49. | 20 01 33* | Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie | Odpady będą magazynowane selektywnie, w oznakowanych kodem i nazwą odpadu pojemnikach na terenie przy hali produkcyjno – magazynowej odpadów selektywnie zebranych. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone oraz oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |
| 50. | 20 01 35* | Zużyte urządzenia elektryczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1) | Odpady będą magazynowane selektywnie w pojemnikach lub luzem, w wydzielonym miejscu przy hali produkcyjno – magazynowej odpadów selektywnie zebranych. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone oraz oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |

X.4. Metody zbierania odpadów:

X.4.1. Odpady zbierane będą w sposób selektywny, w specjalnie na ten cel przeznaczonych workach lub luzem.

X.4.2. Odpady pochodzące z selektywnej zbiórki o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 
15 01 04, 15 01 05, 15 01 09 i 20 01 01, 20 01 39, 20 01 40,  wymienione 
w tabelach nr 29 i 30 niezawierające zanieczyszczeń  kierowane będą bezpośrednio na linię prasowania i belowania, a następnie magazynowane będą w wydzielonych 
i oznakowanych nazwą i kodem odpadu miejscach, opisanych w pkt. X.3. decyzji. Po zebraniu odpadów w ilościach uzasadniających transport, odpady przekazywane będą zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami do przetwarzania w procesach odzysku odbiorcom prowadzącym działalność w zakresie gospodarki odpadami.

X.4.3. Pozostałe rodzaje odpadów zebranych selektywnie, wymienione w tabelach nr 29 i 30 kierowane będą na I linię technologiczną w celu ich „doczyszczenia” 
i ewentualnego belowania. Następnie odpady te magazynowane będą 
w wydzielonych i oznakowanych nazwą i kodem odpadu miejscach, opisanych 
w pkt. X.3.2. i X.3.3. decyzji. Po zebraniu odpadów w ilościach uzasadniających transport, odpady przekazywane będą zgodnie z hierarchią postępowania 
z odpadami do przetwarzania w procesach odzysku odbiorcom prowadzącym działalność w zakresie gospodarki odpadami.

X.4.4. W ramach zbierania odpadów zarządzający instalacją prowadził będzie Gminny Punkt Odbioru Odpadów, do którego odpady dostarczane będą przez indywidualnych mieszkańców miasta Krosna oraz odpady dowożone własnym transportem zarządzającego. Zbierane odpady, w zależności od rodzaju 
i właściwości fizycznych magazynowane będą w wydzielonych i oznakowanych nazwą i kodem odpadu miejscach, opisanych w pkt. X.3. decyzji. Po zebraniu odpadów w ilościach uzasadniających transport, odpady przekazywane będą zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami do przetwarzania w procesach odzysku lub unieszkodliwiania odbiorcom prowadzącym działalność w zakresie gospodarki odpadami.

X.5.  Warunki zbierania odpadów:

X.5.1. Zbierane odpady magazynowane będą w miejscach wydzielonych, oznakowanych oraz zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych; w sposób selektywny, uniemożliwiający ich zmieszanie oraz zabezpieczający środowisko wodne i gruntowe przed zanieczyszczeniami. Dla każdego rodzaju odpadu zbieranego przeznaczony będzie odrębny pojemnik lub kontener lub wydzielony 
i zabezpieczony przed wpływem warunków atmosferycznych teren.

X.5.2. Miejsca magazynowania, pojemniki i kontenery, w których magazynowane będą odpady będą oznakowane w sposób trwały kodem odpadu.

X.5.3. Zbieranie odpadów o kodzie ex 20 01 99 (popiół), 17 01 01, 17 01 07 
i 20 02 01 dostarczanych przez dostawców indywidualnych prowadzone będzie 
w kontenerach i pojemnikach do zapełnienia po czym odpady będą przekazywane do miejsc ich przetworzenia w eksploatowanych instalacjach.

X.5.4. Odpady o kodzie 20 02 01 pochodzące z gospodarstw domowych 
w przypadku dostarczenia do instalacji wielkogabarytowych gałęzi i pni, które 
z przyczyn technicznych (ze względu na brak możliwości rozdrabniania), zostaną przekazane do zagospodarowania  w procesie R1 (wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii) do instalacji ORC spalania biomasy 
z zachowaniem hierarchii postępowania z odpadami.

X.5.5.	Miejsca magazynowania odpadów zabezpieczone będą przed wpływem warunków atmosferycznych. Pojemność pojemników oraz materiał, z którego będą wykonane dostosowane będą do ilości, rodzaju i składu odpadów.

X.5.6. Ilość magazynowanych odpadów nie może przekraczać pojemności magazynów, a sposób magazynowania odpadów nie może powodować zanieczyszczenia środowiska oraz uciążliwości zapachowych.

X.5.7. Odpady płynne magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach lub beczkach. Miejsca magazynowania płynnych odpadów wyposażone będą 
w pojemnik z sorbentem pozwalającym na usuwanie ewentualnych wycieków.

X.5.8. Pojemniki i beczki ze zużytymi olejami ustawione będą w wannie do zbierania wycieków dostosowanej pojemnościowo do ilości magazynowanych olejów.

X.5.9. Miejsca magazynowania odpadów palnych zaopatrzone będą w środki gaśnicze dostosowane do rodzaju magazynowanych odpadów.

X.5.10. Czas magazynowania odpadów o kodzie 20 01 08 nie może być źródłem emisji odorów pochodzących z tych odpadów. Odpady mogą być magazynowane przez okres niedopuszczający do ich biologicznego rozkładu, tj. maksymalnie 
72 godz.

X.5.11. Odpady o kodzie 20 01 08 magazynowane będą w hermetycznie zamykanych pojemnikach.

X.5.12. Przemieszczanie i transport odpadów odbywać się będzie w sposób zabezpieczający przed ich przypadkowym rozproszeniem, pyleniem i wyciekiem. Środki transportu dostosowane będą do rodzaju i ilości przewożonych odpadów. Ewentualne rozproszenie lub wyciek odpadów będą niezwłocznie usuwane.

X.5.13. Sposób zbierania, w tym magazynowanie odpadów nie może powodować zakłócenia działań w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

X.5.14. Zbieranie odpadów prowadzone będzie z zachowaniem wymogów wynikających z przepisów szczegółowych w tym zakresie.

XI. Ustalam warunki poboru wody dla potrzeb własnych instalacji składowiska odpadów oraz instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych:

XI.1. Instalacja zaopatrywana będzie w wodę przeznaczoną do celów bytowo-gospodarczych, technologicznych i przeciwpożarowych z sieci wodociągowej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Krośnie (Zakład MPGK Sp. z o.o. w Krośnie), 
w ilości:

Q śr.d.  =     2,52 m3/d

Q max.r  =  42 000 m3/rok, w tym:

- dla celów technologicznych:  38 000 m3/rok (w tym: 26 000 m3/rok – I linia technologiczna, 3 000 m3/rok – II linia technologiczna, 1 000 m3/rok – przetwarzanie biologiczne),

- dla celów socjalno-bytowych:  2,5 m3/dzień

- dla celów przemysłowych – utrzymanie czystości: 0,01 m3/dzień

- dla celów przeciwpożarowych:  30 l/s.

XII. Maksymalna dopuszczalna emisja w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji:

XII.1. Ustalam warunki przewidziane dla pozwolenia na wytwarzanie odpadów:

XII.1.1. Maksymalne masy poszczególnych rodzajów odpadów dopuszczonych do wytworzenia w ciągu roku:

XII.1.1.1. Rodzaje i masy odpadów dopuszczonych do wytworzenia w związku 
z eksploatacją instalacji przeznaczonej do składowania odpadów (proces D5):

Tabela nr 35

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Masa odpadów Mg/rok * | Pochodzenie odpadu (źródło, miejsce wytwarzania) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpady inne niż niebezpieczne |
| 1. | 17 04 05 | Żelazo i stal | 1 | Odpady powstające w wyniku eksploatacji instalacji (wymiana, naprawa urządzeń w instalacji). |
| 2. | 19 08 14 | Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13 | 700 | Odpad wytwarzany w procesie chemicznego podczyszczania odcieku. |
| Odpady niebezpieczne |
| 3. | 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 1 | Głównym źródłem powstawania jest użytkowanie urządzeń wymagających stosowania oleju jako medium smarnego wymienianego po czasookresach pracy. |
| 4. | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | 0,2 | Odpady elektryczne i elektroniczne lub ich części, powstające w wyniku eksploatacji instalacji, |
| 5. | 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe | 0,5 | Odpady powstające w wyniku eksploatacji instalacji . |

XII.1.1.2. Rodzaje i masy odpadów dopuszczonych do wytworzenia w związku 
z eksploatacją instalacji przeznaczonej do mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów.

XII.1.1.2.1.  Rodzaje i masy odpadów dopuszczonych do wytworzenia w związku 
z eksploatacją I linii do mechanicznego i ręcznego przetwarzania odpadów wraz 
z linią tworzenia zawiesiny biofrakcji w procesie R12:

Tabela nr 36

| Lp | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Masa odpadów Mg/rok * | Pochodzenie odpadu (źródło, miejsce wytwarzania) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpady inne niż niebezpieczne |
| 1. | 10 01 01 | Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) | 20 | Odpad powstały w wyniku procesu energetycznego spalania paliwa stałego w postaci węgla kamiennego i drewna |
| 2. | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 1 000 | Odpady opakowaniowe powstałe w wyniku mechanicznego przetworzenia zmieszanych odpadów komunalnych i zmieszanych odpadów opakowaniowych, w tym wielokrotnego użytku wycofane z ponownego użycia. |
| 3. | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 1 000 |  |
| 4. | 15 01 03 | Opakowania z drewna | 100 |  |
| 5. | 15 01 04 | Opakowania z metali | 500 |  |
| 6. | 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe | 500 |  |
| 7. | 15 01 07 | Opakowania ze szkła | 2 500 |  |
| 8. | 15 01 09 | Opakowania z tekstyliów | 100 |  |
| 9. | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | 0,2 | Odpady powstałe w wyniku użytkowania tkanin w tym odzieży roboczej nie nadającej się do dalszego wykorzystania. |
| 10. | 16 01 03 | Zużyte opony | 2 000 | Odpad powstały w wyniku eksploatacji pojazdów obsługujących instalację – usuwanie wyeksploatowanego ogumienia ze środków transportu oraz z przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i opakowaniowych. |
| 11. | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | 50 | Odpady elektryczne i elektroniczne lub ich części, wyodrębnione ze strumienia przetwarzanych odpadów komunalnych. Konserwacja wyeksploatowanych maszyn i urządzeń – części zamienne wymontowane z eksploatowanych maszyn i urządzeń. |
| 12. | 16 02 16 | Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 | 30 |  |
| 13. | 16 06 04 | Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) | 1 | Odpady elektryczne i elektroniczne lub ich części, wyodrębnione ze strumienia przetwarzanych odpadów komunalnych. Wymiana wyeksploatowanych baterii. |
| 14. | 16 06 05 | Inne baterie i akumulatory | 12 |  |
| 15. | 16 80 01 | Magnetyczne i optyczne nośniki informacji | 0,03 | Odpady powstające w wyniku konserwacji wyeksploatowanych maszyn i urządzeń, usuwanie części zamiennych. |
| 16. | 17 04 01 | Miedź, brąz, mosiądz | 5 |  |
| 17. | 17 04 02 | Aluminium | 5 |  |
| 18. | 17 04 05 | Żelazo i stal | 25 |  |
| 19. | 19 08 14 | Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13 | 600 | Odpad wytwarzany w procesie chemicznego podczyszczania odcieku. |
| 20. | 19 12 01 | Papier i tektura | 500 | Odpady wytwarzane w wyniku mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych. |
| 21. | 19 12 02 | Metale żelazne | 500 |  |
| 22. | 19 12 03 | Metale nieżelazne | 200 |  |
| 23. | 19 12 04 | Tworzywa sztuczne i guma | 1 000 |  |
| 24. | 19 12 05 | Szkło | 500 |  |
| 25. | 19 12 07 | Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 | 400 |  |
| 26. | 19 12 08 | Tekstylia | 100 |  |
| 27. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - Frakcja o wielkości 0-20 mm | 5 550 |  |
| 28. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - Frakcja o wielkości 20-80 mm | 12 000 |  |
| 29. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - Frakcja pow. 80 mm | 23 300 |  |
| 30. | 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - Pozostałość z przetwarzania odpadów selektywnie zbieranych | 3 000 | Odpady wytwarzane w wyniku mechaniczno- ręcznego przetwarzania odpadów selektywnie zbieranych |
| 31. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - Zawiesina biofrakcji | 25 000 | Odpady wytwarzane w wyniku mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych na linii tworzenia zawiesiny biofrakcji |
| 32. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - Frakcja lekka z procesu oczyszczania zawiesiny biofrakcji | 1 100 |  |
| 33. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11- Frakcja ciężka z procesu oczyszczania zawiesiny biofrakcji | 1 400 |  |
| 34. | 20 03 06 | Odpady ze studzienek kanalizacyjnych | 100 | Odpady wytwarzane w związku z oczyszczaniem studzienek kanalizacyjnych na terenie ZUO |
| 35. | 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe | 200 | Odpady wyodrębnione ze strumienia odpadów zmieszanych przed skierowaniem ich do procesu przetwarzania na liniach technologicznych. |
| Odpady niebezpieczne |
| 39. | 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 0,2 | Odpady wytwarzane w związku z wymianą olejów w eksploatowanych maszynach i urządzeniach |
| 40. | 13 05 08* | Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach | 50 | Odpady powstające w związku z czyszczeniem piaskownika i separatora |
| 41. | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | 0,1 | Opakowania po wykorzystanych substancjach i preparatach, zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi |
| 42. | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | 0,5 | Zużyte ubrania ochronne, szmaty, ścierki, sorbenty zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. oleje, rozpuszczalniki, farby) |
| 43. | 16 02 11* | Urządzenia zawierające freony HCFC, HFC | 30 | Odpady wytwarzane w wyniku mechanicznego przetwarzania odpadów oraz odpady wyodrębnione ze strumienia odpadów zmieszanych przed skierowaniem ich do procesu przetwarzania na liniach technologicznych |
| 44. | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | 50 |  |
| 45. | 16 02 15* | Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń | 30 |  |
| 46. | 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe | 1,5 | Odpady wytwarzane w wyniku mechanicznego przetwarzania odpadów oraz wymiana wyeksploatowanych baterii ołowiowych |
| 47. | 16 06 02* | Baterie i akumulatory niklowo - kadmowe | 1,0 |  |
| 48. | 16 06 03* | Baterie zawierające rtęć | 1,0 |  |
| 49. | 19 12 11* | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne | 2 000 | Odpady wytwarzane w wyniku mechanicznego przetwarzania odpadów |

* Łączna masa odpadów wytworzonych w wyniku mechanicznej i ręcznej obróbki odpadów na I linii technologicznej w procesie R12 nie może przekroczyć 37 000 Mg/rok dla odpadów zmieszanych komunalnych i 5 000 Mg/rok dla odpadów selektywnie zbieranych.

XII.1.1.2.2.  Rodzaje i masy odpadów dopuszczonych do wytworzenia w związku 
z eksploatacją II linii do mechanicznego przetwarzania odpadów w procesie R12:

Tabela nr 37

| Lp | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Masa odpadów Mg/rok * | Pochodzenie odpadu (źródło, miejsce wytwarzania) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpady inne niż niebezpieczne |
| 1. | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | 0,2 | Odpady powstałe w wyniku użytkowania tkanin w tym odzieży roboczej nie nadającej się do dalszego wykorzystania. |
| 2. | 16 01 03 | Zużyte opony | 1 500 | Odpad powstały w wyniku eksploatacji pojazdów obsługujących instalację – usuwanie wyeksploatowanego ogumienia ze środków transportu oraz odpady wyodrębnione ze strumienia odpadów zmieszanych przed skierowaniem ich do procesu przetwarzania na liniach technologicznych. |
| 3. | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | 10 | Odpady elektryczne i elektroniczne lub ich części, wyodrębnione ze strumienia przetwarzanych odpadów komunalnych. Konserwacja wyeksploatowanych maszyn i urządzeń – części zamienne wymontowane z eksploatowanych maszyn i urządzeń |
| 4. | 16 02 16 | Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 | 1,0 |  |
| 5. | 16 06 04 | Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) | 1,0 | Odpady elektryczne i elektroniczne lub ich części, wyodrębnione ze strumienia przetwarzanych odpadów komunalnych. Wymiana wyeksploatowanych baterii. |
| 6. | 16 06 05 | Inne baterie i akumulatory | 4,0 |  |
| 7. | 17 04 01 | Miedź, brąz, mosiądz | 5,0 | Odpady powstające w wyniku konserwacji wyeksploatowanych maszyn i urządzeń, usuwanie części zamiennych |
| 8. | 17 04 02 | Aluminium | 5,0 |  |
| 9. | 17 04 05 | Żelazo i stal | 25,0 |  |
| 10. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - Frakcja o wielkości 0-80 mm | 10 000 | Odpady wytwarzane w wyniku mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych. |
| 11. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - Frakcja o wielkości pow. 80 mm | 15 000 |  |
| 12. | 20 03 06 | Odpady ze studzienek kanalizacyjnych | 100 | Odpady wytwarzane w związku z oczyszczaniem studzienek kanalizacyjnych na terenie ZUO. |
| 13. | 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe | 175 | Odpady wyodrębnione ze strumienia odpadów zmieszanych przed skierowaniem ich do procesu przetwarzania na linii |
| Odpady niebezpieczne |
| 14. | 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 0,3 | Odpady wytwarzane w związku z wymianą olejów w eksploatowanych maszynach i urządzeniach |
| 15. | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | 0,2 | Zużyte ubrania ochronne, szmaty, ścierki, sorbenty zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. oleje, rozpuszczalniki, farby) |
| 16. | 16 02 11* | Urządzenia zawierające freony HCFC, HFC | 10 | Odpady elektryczne i elektroniczne lub ich części, wyodrębnione ze strumienia przetwarzanych odpadów komunalnych. Konserwacja wyeksploatowanych maszyn i urządzeń – części zamienne wymontowane z eksploatowanych maszyn i urządzeń. |
| 17. | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | 10 |  |
| 18. | 16 02 15* | Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń | 10 |  |
| 19. | 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe | 1,5 | Odpady wytwarzane w wyniku mechanicznego przetwarzania odpadów oraz wymiana wyeksploatowanych baterii ołowiowych |
| 20. | 16 06 02* | Baterie i akumulatory niklowo - kadmowe | 1 |  |
| 21. | 16 06 03* | Baterie zawierające rtęć | 1 |  |
| 22. | 19 12 11* | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne | 1 000 | Odpady wytwarzane w wyniku mechanicznego przetwarzania odpadów |

* Łączna masa odpadów wytworzonych w wyniku mechanicznej obróbki odpadów na II linii technologicznej w procesie R12 nie może przekroczyć 25 000 Mg/rok.

XII.1.1.2.3.  Rodzaje i masy odpadów dopuszczonych do wytworzenia w związku 
z eksploatacją węzła do biologicznego przetwarzania odpadów w procesie D8:

Tabela nr 38

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Masa odpadów Mg/rok * | Pochodzenie odpadu (źródło, miejsce wytwarzania) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpady inne niż niebezpieczne |
| 1. | 19 05 99 | Inne nie wymienione odpady (stabilizat) – spełniający wymagania określone w pkt. II.3.3.4.1.2.2. niniejszej decyzji. | 14 900 | Odpady wytwarzane w wyniku procesu D8 -przetwarzanie biologiczne frakcji podsitowej o wielkości 0 - 20 mm, 20 – 80 mm, 0 - 80 mm, fakcji lekkiej i frakcji ciężkiej z procesu oczyszczania biofrakcji |

* Łączna masa odpadów wytworzonych w wyniku biologicznego przetwarzania odpadów w procesie D8 nie może przekroczyć 14 900 Mg/rok.

XII.1.1.2.4.  Rodzaje i masy odpadów dopuszczonych do wytworzenia w związku 
z przesiewaniem stabilizatu w procesie R12:

Tabela nr 38a.

| Lp. | Kod odpadu | Odpady i produkty przetwarzania | Masa Mg/rok | Źródło powstania odpadu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 19 05 03 | Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania jako nawóz) frakcja podsitowa organiczna 0 – 20 mm | 5 400 | Odpady wytwarzane w wyniku przesiania stabilizatu na sicie o oczkach 20 mm - frakcja podsitowa organiczna |
| 2. | ex 19 05 99 | Inne niewymienione odpady – stabilizat frakcja nadsitowa pow. 20 mm (pozostałość z przesiewania, bez frakcji organicznej) | 8 100 | Odpady wytwarzane w wyniku przesiania stabilizatu na sicie o oczkach 20 mm – frakcja nadsitowa pow. 20 mm |

XII.1.1.3. Rodzaje i masy odpadów dopuszczonych do wytworzenia w związku 
z eksploatacją instalacji przeznaczonej do kompostowania odpadów zielonych 
w procesie R3:

Tabela nr 39

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Masa odpadów Mg/rok * | Pochodzenie odpadu (źródło, miejsce wytwarzania) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpady inne niż niebezpieczne |
| 1. | 19 05 01 | Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych | 664 | Odpady wytwarzane w procesie kompostowania odpadów zielonych oraz ulegających biodegradacji selektywnie zebranych - proces R3 |
| 2. | 19 05 03 | Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) | 315 |  |

* Łączna ilość odpadów wytworzonych w wyniku biologicznego przetwarzania odpadów w procesie R3 nie może przekroczyć 1 660 Mg/rok.

XII.1.1.4. Rodzaje i masy odpadów dopuszczonych do wytworzenia w związku 
z przetwarzaniem wstępnym /demontażem/ odpadów:

Tabela nr 40

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Masa odpadów Mg/rok * | Pochodzenie odpadu (źródło, miejsce wytwarzania) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpady inne niż niebezpieczne |
| 1. | 19 12 07 | Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 | 2 000 | Demontaż odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 |
| 2. | 19 12 02 | Metale żelazne | 250 |  |
| 3. | 19 12 03 | Metale nieżelazne | 250 |  |
| 4. | 19 12 04 | Tworzywa sztuczne i guma | 250 |  |
| 5. | 19 12 05 | Szkło | 250 |  |
| 6. | ex 19 12 12 | Inne odpady w tym zmieszane substancje i przedmioty z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – pozostałość z przetwarzania demontażu odpadów wielkogabarytowych (m.in. płyty pilśniowe, resztki drewna zanieczyszczone tworzywem sztucznym) | 1 000 |  |

* Łączna ilość odpadów wytworzonych w wyniku demontażu odpadów wielkogabarytowych 
w procesie R12 nie może przekroczyć 4 000 Mg/rok.

XII.1.2. Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadów innych niż niebezpieczne i niebezpiecznych przewidzianych do wytworzenia w związku eksploatacją instalacji:

XII.1.2.1. Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadów innych niż niebezpieczne i niebezpiecznych przewidzianych do wytworzenia w związku 
z eksploatacją instalacji przeznaczonej do składowania odpadów (proces D5):

Tabela nr 41

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadów wytwarzanych w związku z eksploatacją instalacji do składowania |
| --- | --- | --- | --- |
| Odpady inne niż niebezpieczne |
| 1. | 17 04 05 | Żelazo i stal | Odpady zawierają w swoim składzie żelazo i stal: stop żelaza z węglem. Odpad nieszkodliwy, niebiodegradowalny. Odpad suchy. |
| 2. | 19 08 14 | Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13 | Odpady zawierają w swoim składzie związki organiczne, nieorganiczne, metale (Zn, Ni, Pb). Odpad o dużym stopniu uwodnienia, barwy brunatno-szarej, jednorodny, o homogenicznej morfologii i gnilnym zapachu. Odpad drażniący, niebiodegradowalny. |
| Odpady niebezpieczne |
| 3. | 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych | Odpady zawierają w swoim składzie związki mineralne (mieszanina wyższych węglowodorów), a także domieszki, które w oleju przepracowanym stanowią m.in. związki różnych metali (Ba Zn, Ca, Mg, Pb, Cd, V, Cu, i innych), związki fosforu, siarki, arsenu powstające z dodatków uszlachetniających, produkty starzenia i rozkładu. Odpad posiada właściwości: H3-B „łatwopalne”, H5 „szkodliwe”, H6 „toksyczne”, H14 „ekotoksyczne”. |
| 4. | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | Odpady zawierają w swoim składzie mieszaninę różnych metali i stopów, głównie metali, aluminium i miedzi oraz składników niemetalicznych, tj. mas plastycznych, ceramiki, szkła (szkło ołowiowe, barowe, strontowe), gumy, papieru, ebonitu, drewna. Zawierają również pewne ilości metali szlachetnych (srebro, złoto, pallad, rod, platyna), a także wiele substancji niebezpiecznych takich jak metale ciężkie, szczególnie rtęć, kadm, ołów, chrom (VI). Duży udział stanowią również tworzywa sztuczne, takie jak: polistyren PS, kopolimery ABS, poliamid PA, polichlorek winylu PCV, polietylen PE, polipropylen PP, tworzywa termoutwardzalne TU. Odpady posiadają właściwości: H3-B „łatwopalne”, H5 „szkodliwe”, H6 „toksyczne”, H14 „ekotoksyczne”. |
| 5. | 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe | Odpady zawierają w swoim składzie ogniwa galwaniczne zbudowane z elektrody ołowiowej, elektrody z tlenku ołowiu (PbO2) oraz ok. 37 % roztworu wodnego kwasu siarkowego, spełniającego funkcję elektrolitu. Odpady posiadają właściwości: tj.: H5 „szkodliwe”, H7 „rakotwórcze”, H8 „żrące”, H11 „mutagenne”. |

XII.1.2.2. Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadów innych niż niebezpieczne i niebezpiecznych przewidzianych do wytworzenia w związku 
z eksploatacją instalacji przeznaczonej do mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów.

XII.1.2.2.1. Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadów innych niż niebezpieczne i niebezpiecznych przewidzianych do wytworzenia w związku 
z przetwarzaniem odpadów na I linii technologicznej wraz z linią tworzenia zawiesiny biofrakcji (proces R12):

Tabela nr 42

| Lp | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadów wytwarzanych w związku z przetwarzaniem odpadów na I linii technologicznej wraz z linią tworzenia zawiesiny biofrakcji |
| --- | --- | --- | --- |
| Odpady inne niż niebezpieczne |
| 1. | 10 01 01 | Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) | Odpady zawierają w swoim składzie tlenki krzemu, glinu i żelaza, pierwiastki śladowe, niewielki udział spalonego węgla w postaci koksów. Odpad złożony z ziaren o nieregularnym kształcie, strukturze w przewadze porowatej i szklistej, barwy ciemnoszarej. Wykazuje uziarnienie charakterystyczne dla frakcji żwirowych i piaskowych, przy czym w zakresie uziarnienia < 2 mm zawiera się do 75% masy żużla. Posiada ustabilizowany skład chemiczny i nie wykazuje właściwości niebezpiecznych dla środowiska. |
| 2. | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | Odpady zawierają w swoim składzie włókna organiczne lub roślinne oraz substancje niewłókniste – wypełniacze organiczne (skrobia ziemniaczana) i wypełniacze nieorganiczne – mineralne: (kaolin, talk, gips, kreda) niekiedy substancje chemiczne typu hydrosulfit oraz barwniki. Odpad palny, biodegradowalny. Odpad suchy, w postaci papieru, torebek, kartonów itp. |
| 3. | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | Odpady zawierają w swoim składzie materiały składające się z polimerów syntetycznych (wytworzonych sztucznie) lub zmodyfikowanych polimerów naturalnych oraz dodatków modyfikujących. Odpad suchy, w postaci opakowań typu PET, PE-HD, PVC, PE-LD, PP i PS. Odpad palny. |
| 4. | 15 01 03 | Opakowania z drewna | Odpady zawierają w swoim składzie celulozę, ligninę i chemi- celulozy, stanowiące około 90 - 95 % masy drewna, żywice, gumy, garbniki, olejki eteryczne. Odpad suchy, w postaci palet, skrzyń itp. Odpad palny, biodegradowalny. |
| 5. | 15 01 04 | Opakowania z metali | Odpady zawierają w swoim składzie: stopy żelaza, aluminium, miedzi. Odpad suchy, w postaci puszek, skrzynek itp. Odpad podlega utlenianiu. Odpad niebiodegradowalny. |
| 6. | 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe | Odpady zawierają w swoim składzie celulozę, polimery syntetyczne lub zmodyfikowane polimery naturalne. Odpad suchy, w postaci kartonów uzupełnionych folią aluminiową lub tworzywami sztucznymi. Odpad palny. |
| 7. | 15 01 07 | Opakowania ze szkła | Odpady zawierają w swoim składzie piasek kwarcowy oraz dodatki tj. węglan sodu (Na2CO3) i węglan wapnia (CaCO3), topniki: tlenek boru (B2O3) i tlenek ołowiu (II) (PbO), pigmenty. Odpad suchy, w postaci butelek, słoików, itp. Odpad nieszkodliwy, niebiodegradowalny. |
| 8. | 15 01 09 | Opakowania z tekstyliów | Odpady zawierają w swoim składzie: tekstylia naturalne - wyroby pochodzenia roślinnego i zwierzęcego i sztuczne - wykonane z materiałów takich jak polimery syntetyczne (wytworzone sztucznie) lub zmodyfikowane polimery naturalne oraz dodatki modyfikujące np. nylon, akryl, poliester, bawełna, len, wełna, wiskoza. Odpad suchy, w postaci worków i taśm. Odpad palny, nieszkodliwy, biodegradowalny w przypadku włókien naturalnych i niebiodegradowalny w przypadku włókien sztucznych. |
| 9. | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | Odpady zawierają w swoim składzie tekstylia naturalne - wyroby pochodzenia roślinnego i zwierzęcego i sztuczne - wykonane z materiałów takich jak polimery syntetyczne (wytworzone sztucznie) lub zmodyfikowane polimery naturalne oraz dodatki modyfikujące np. nylon, akryl, poliester, bawełna, len, wełna, wiskoza. Odpad w postaci tkanin, w tym zabrudzonej substancjami innymi niż niebezpieczne odzieży roboczej. Odpad palny, nieszkodliwy, biodegradowalny w przypadku włókien naturalnych i niebiodegradowalny w przypadku włókien sztucznych. |
| 10. | 16 01 03 | Zużyte opony | Odpady zawierają w swoim składzie ok. 30 związków chemicznych (kauczuki, poliestrowe tkaniny kordowe, sadze, substancje olejowe, druty stalowe, włókna tekstylne i środki pomocnicze). Odpad suchy, w postaci zużytych bądź uszkodzonych opon samochodowych, rowerowych. Odpad palny, niebiodegradowalny. |
| 11. | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | Odpady zawierają w swoim składzie mieszaninę różnych metali i stopów, głównie metali, aluminium i miedzi oraz składników niemetalicznych, tj. mas plastycznych, ceramiki, szkła (szkło ołowiowe, barowe, strontowe), gumy, papieru, ebonitu, drewna. Występują również pewne ilości metali szlachetnych (srebro, złoto, pallad, rod, platyna), a także wiele substancji niebezpiecznych takich jak metale ciężkie, szczególnie rtęć, kadm, ołów, chrom (VI). Duży udział stanowią również tworzywa sztuczne, takie jak: polistyren PS, kopolimery ABS, poliamid PA, polichlorek winylu PCV, polietylen PE, polipropylen PP, tworzywa termoutwardzalne TU. Odpad suchy, w postaci zużytych urządzeń elektrycznych i ich elementów (silniki, cewki, kondensatory) oraz urządzenia elektryczne (wkrętarki, lutownice, maszyny do pisania zabawki elektryczne itp.). Odpad niepalny, niebiodegradowalny. |
| 12. | ex 16 02 16 | Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 (elementy usunięte z urządzeń, np. tonery, kartridże) |  |
| 13. | 16 06 04 | Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) | Odpady zawierają w swoim składzie związki ołowiu, niklu, kadmu, żelaza, cynku, manganu, litu, węgla. Jako elektrolit stosowany jest roztwór kwasu siarkowego, wodorotlenku potasu. Odpad suchy, w postaci baterii typu paluszki, czy też o innym typowym kształcie, określanych przez producenta jako nieszkodliwe dla środowiska. Odpad niebiodegradowalny. |
| 14. | 16 06 05 | Inne baterie i akumulatory |  |
| 15. | 16 80 01 | Magnetyczne i optyczne nośniki informacji | Odpady zawierają w swoim składzie tworzywa sztuczne, barwione polimery pokryte warstwą materiału magnetycznego, zawierają także elementy wykonane ze stopu aluminium. Odpad nieszkodliwy, niebiodegradowalny. |
| 16. | 17 04 01 | Miedź, brąz, mosiądz | Odpady zawierają w swoim składzie miedź, brąz, mosiądz, stopy miedzi z cyną, cynkiem w stężeniu co najmniej 2%. Odpad nieszkodliwy, niebiodegradowalny. Odpad suchy. |
| 17. | 17 04 02 | Aluminium | Odpady zawierają w swoim składzie aluminium: stop aluminium i różnych pierwiastków jako dodatków ulepszających jego własności, głównie Cu, Si, Mg, Zn. Odpad nieszkodliwy, niebiodegradowalny. Odpad suchy. |
| 18. | 17 04 05 | Żelazo i stal | Odpady zawierają w swoim składzie żelazo i stal: stop żelaza z węglem. Odpad nieszkodliwy, niebiodegradowalny. Odpad suchy. |
| 19. | 19 08 14 | Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13 | Odpady zawierają w swoim składzie związki organiczne, nieorganiczne, metale (Zn, Ni, Pb w ilościach śladowych. Odpad o dużym stopniu uwodnienia, barwy brunatno-szarej, jednorodny, o homogenicznej morfologii i gnilnym zapachu. Odpad drażniący, niebiodegradowalny. |
| 20. | 19 12 01 | Papier i tektura | Odpady zawierają w swoim składzie włókna organiczne lub roślinne oraz substancje niewłókniste – wypełniacze organiczne (skrobia ziemniaczana) i wypełniacze nieorganiczne – mineralne: (kaolin, talk, gips, kreda) niekiedy substancje chemiczne typu hydrosulfit oraz barwniki. Odpad palny, biodegradowalny, suchy. |
| 21. | 19 12 02 | Metale żelazne | Odpady zawierają w swoim składzie głównie stopy żelaza. Odpad suchy, nieszkodliwy, niebiodegradowalny. |
| 22. | 19 12 03 | Metale nieżelazne | Odpady zawierają w swoim składzie głównie stopy aluminium. Odpad suchy, nieszkodliwy, niebiodegradowalny. |
| 23. | 19 12 04 | Tworzywa sztuczne i guma | Odpady zawierają w swoim składzie materiały składające się polimerów syntetycznych (wytworzonych sztucznie) lub zmodyfikowanych polimerów naturalnych oraz dodatków modyfikujących. Opakowania typu PET, PE-HD, PVC, PE-LD, PP i PS. Guma – elastomer zbudowany z alifatycznych łańcuchów polimerowych (np. poliolefin).. Odpad suchy, w postaci gotowych wyrobów z tworzyw sztucznych (naczynia, zabawki, elementy narzędzi ręcznych, meble, itp.).Odpad palny, nieszkodliwy, niebiodegradowalny. |
| 24. | 19 12 05 | Szkło | Odpady zawierają w swoim składzie piasek kwarcowy oraz dodatki tj. węglan sodu (Na2CO3) i węglan wapnia (CaCO3), topniki: tlenek boru (B2O3) i tlenek ołowiu(II) (PbO), pigmenty. Odpad suchy, niepalny, w postaci butelek, słoików, itp Odpad nieszkodliwy, niebiodegradowalny. |
| 25. | 19 12 07 | Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 | Odpady zawierają w swoim składzie celuloze, ligninę i chemi- celulozy, stanowiące około 90 - 95 % masy drewna, żywice, gumy, garbniki, olejki eteryczne. Odpad suchy, w postaci w postaci desek, mebli, stolarki budowlanej oraz innych. Odpad palny, nieszkodliwy, niebiodegradowalny. |
| 26. | 19 12 08 | Tekstylia | Odpady zawierają w swoim składzie tekstylia naturalne - wyroby pochodzenia roślinnego i zwierzęcego i sztuczne - wykonane z materiałów takich jak polimery syntetyczne (wytworzone sztucznie) lub zmodyfikowane polimery naturalne oraz dodatki modyfikujące. Odpad suchy, w postaci płócien, obrusów, przykryć, myjek itp. Odpad palny, nieszkodliwy, biodegradowalny w przypadku włókien naturalnych i niebiodegradowalny w przypadku włókien sztucznych. |
| 27. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - Frakcja o wielkości 0-20 mm | Odpady zawierają w swoim składzie związki mineralne, głównie krzemionka, glinokrzemiany, węglany wapnia, a także tlenki, siarczki, fosforany metali np. Fe, Mg, Ca, części organiczne, piasek, szkło, kamienie, popiół, metal. Odpad może mieć właściwości ekotoksyczne. |
| 28. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - Frakcja o wielkości 20-80 mm | Odpady zawierają w swoim składzie związki organiczne i nieorganiczne np. tworzywa sztuczne, folię, papier, tekstylia, szkło, drewno, Odpad stały wielobarwny o nieprzyjemnym zapachu. Odpad może mieć właściwości ekotoksyczne. |
| 29. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - Frakcja pow. 80 mm | Odpady zawierają w swoim składzie polimery syntetyczne lub zmodyfikowane polimery naturalne, celulozę, piasek, tekstylia naturalne i sztuczne, kompozyty, stopy żelaza, aluminium, miedzi itp. Odpad stały wielobarwny o nieprzyjemnym zapachu, zawierający tworzywa sztuczne, folię, papier, tekstylia, szkło, drewno. Odpady mogą mieć właściwości ekotoksyczne. |
| 30. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - Pozostałość z przetwarzania odpadów selektywnie zbieranych | Odpad o zróżnicowanym składzie chemicznym, zawierający związki organiczne i nieorganiczne, m.in. znaczne ilości tworzyw sztucznych, folię, papier, tekstylia, szkło, drewno. Odpad stały wielobarwny o nieprzyjemnym zapachu. Odpad drażniący. |
| 31. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - Zawiesina biofrakcji | Odpady zawierają w swoim składzie głównie związki organiczne. Odpad o dużym stopniu uwodnienia, barwy szarej, jednorodny, o homogenicznej morfologii i specyficznym zapachu. Odpad biodegradowalny. |
| 32. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11- Frakcja lekka z procesu oczyszczania zawiesiny biofrakcji | Odpady zawierają w swoim składzie mieszaninę związków organicznych i nieorganicznych, piasek, drobne papiery, kamienie, styropian, folię, szkło, Skratki to ciała stałe znajdujące się w zawiesinie, otrzymywane są w wyniku procesu oczyszczania zawiesiny biofrakcji. Odpad barwy brunatnej o stałej konsystencji, rozsypliwy, o słabym, ziemistym zapachu. Odpad biodegradowalny. |
| 33. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - Frakcja ciężka z procesu oczyszczania zawiesiny biofrakcji | Odpady zawierają w swoim składzie mieszaninę związków organicznych i nieorganicznych np. piasek, drobne odpady tworzyw sztucznych, szkło, kamienie oraz nieznaczną ilość rozwłóknionej substancji organicznej. Odpad nie biodegradowalny. |
| 34. | 20 03 06 | Odpady ze studzienek kanalizacyjnych | Odpady zawierają w swoim składzie materię organiczną i nieorganiczną. Odpad w postaci piasku, mułu, błota, barwy brunatnej. Odpad drażniący. |
| 35. | 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe | Odpady zawierają w swoim składzie masę celulozowa, wypełniacze organiczne i nieorganiczne (kaolin, talk, kreda); różnego rodzaju mieszanki kauczukowe lub syntetyczne poliolefiny poddane wulkanizacji, wypełniacze, przeciwutleniacze; stopy żelaza, aluminium, miedzi; nylon, akryl, poliester, bawełna, len, wełna, wiskoza, żywice; krzemionka. Odpady stanowią elementy wyposażenia mieszkań (np. meble, wykładziny, materace) Odpad palny, nieszkodliwy. |
| Odpady niebezpieczne |
| 36. | 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych | Odpady zawierają w swoim składzie związki mineralne (mieszanina wyższych węglowodorów), a także domieszki, które w oleju przepracowanym stanowią m.in. związki różnych metali (Ba Zn, Ca, Mg, Pb, Cd, V, Cu, i innych), związki fosforu, siarki, arsenu powstające z dodatków uszlachetniających, produkty starzenia i rozkładu. Odpad posiada właściwości: H3-B „łatwopalne”, H5 „szkodliwe”, H6 „toksyczne”, H14 „ekotoksyczne”. |
| 37. | 13 05 08* | Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach | Odpady zawierają w swoim składzie ziarniste zanieczyszczenia mineralne, głównie piasek oraz grube zawiesiny z domieszką olejów i smarów pochodzenia organicznego lub nieorganicznego, możliwe inne zanieczyszczenia w postaci odpadów z tworzyw sztucznych (filtry papierosów, fragmenty roślinności, ziemia). Odpad stanowi głównie zanieczyszczony piasek. Odpad posiada właściwości: H5 „szkodliwe”, H6 „toksyczne”, H14 „ekotoksyczne”. |
| 38. | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | Odpady zawierają w swoim składzie tworzywa sztuczne zanieczyszczone mieszaniną węglowodorów aromatycznych, polimerów, nieorganicznymi i organicznymi kwasami, solami, zasadami. odpady opakowaniowe zanieczyszczone np. niebezpiecznymi substancjami Odpad posiada właściwości: H5 „szkodliwe”, H6 „toksyczne”, H14 „ekotoksyczne”. |
| 39. | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | Odpady zawierają w swoim składzie tekstylia naturalne i sztuczne, papier, tworzywa sztuczne zanieczyszczone olejami mineralnymi i syntetycznymi. Możliwe również sorbenty w postaci tworzyw sztucznych lub węgla aktywnego. Odpady posiadają właściwości: H3-B „łatwopalne”, H5 „szkodliwe”, H6 „toksyczne”, H14 „ekotoksyczne”. |
| 40. | 16 02 11* | Urządzenia zawierające freony HCFC, HFC | Odpady zawierają w swoim składzie mieszaniny rożnych metali i stopów, głownie metali, aluminium i miedzi oraz składników niemetalicznych, tj. mas plastycznych, ceramiki, szkła (szkło ołowiowe, barowe, strontowe), gumy, papieru, ebonitu, drewna. Zawierają również pewne ilości metali szlachetnych (srebro, złoto, pallad, rod, platyna), a także wiele substancji niebezpiecznych takich jak metale ciężkie, szczególnie rtęć, kadm, ołów, chrom (VI). Duży udział stanowią również tworzywa sztuczne, takie jak: polistyren PS, kopolimery ABS, poliamid PA, polichlorek winylu PCV, polietylen PE, polipropylen PP, tworzywa termoutwardzalne TU. Odpady posiadają właściwości: H5 „szkodliwe”, H6 „toksyczne”, H14 „ekotoksyczne”. |
| 41. | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | Odpady zawierają w swoim składzie mieszaninę różnych metali i stopów, głównie metali, aluminium i miedzi oraz składników niemetalicznych, tj. mas plastycznych, ceramiki, szkła (szkło ołowiowe, barowe, strontowe), gumy, papieru, ebonitu, drewna. Występują również pewne ilości metali szlachetnych (srebro, złoto, pallad, rod, platyna), a także wiele substancji niebezpiecznych takich jak metale ciężkie, szczególnie rtęć, kadm, ołów, chrom (VI). Duży udział stanowią również tworzywa sztuczne, takie jak: polistyren PS, kopolimery ABS, poliamid PA, polichlorek winylu PCV, polietylen PE, polipropylen PP, tworzywa termoutwardzalne TU. Odpady posiadają właściwości: H3-B „łatwopalne”, H5 „szkodliwe”, H6 „toksyczne”, H14 „ekotoksyczne”. |
| 42. | 16 02 15* | Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń |  |
| 43. | 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe | Odpady zawierają w swoim składzie ogniwa galwaniczne zbudowane z elektrody ołowiowej, elektrody z tlenku ołowiu (PbO2) oraz ok. 37 % roztworu wodnego kwasu siarkowego, spełniającego funkcję elektrolitu. Odpady posiadają właściwości: tj.: H5 „szkodliwe”, H7 „rakotwórcze”, H8 „żrące”, H11 „mutagenne”, H14 „ekotoksyczne”, |
| 44. | 16 06 02* | Baterie i akumulatory niklowo - kadmowe | Odpady zawierają w swoim składzie związki ołowiu, niklu, kadmu, żelaza, cynku, manganu, litu, węgla. Jako elektrolit stosowany jest roztwór kwasu siarkowego, wodorotlenku potasu. Odpady posiadają właściwości: tj.: H5 „szkodliwe”, H7 „rakotwórcze”, H8 „żrące”, H11 „mutagenne”, H14 „ekotoksyczne”, |
| 45. | 16 06 03* | Baterie zawierające rtęć | Odpady zawierają w swoim składzie związki rtęci, cynku. Odpady posiadają właściwości: tj.: H5 „szkodliwe”, H7 „rakotwórcze”, H8 „żrące”, H11 „mutagenne”, H14 „ekotoksyczne”. |
| 46. | 19 12 11* | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne | Odpady zawierają w swoim składzie substancje organiczne i nieorganiczne, zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi, np. farbami, olejami, rozpuszczalnikami o zróżnicowanym składzie chemicznym. Odpad stały wielobarwny o nieprzyjemnym zapachu, zawierający tworzywa sztuczne, folię, papier, tekstylia, szkło, drewno. Odpady posiadają właściwości: tj.: H5 „szkodliwe”, H8 „żrące”, H11 „mutagenne”, H14 „ekotoksyczne”. |

XII.1.2.2.2. Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadów innych niż niebezpieczne i niebezpiecznych przewidzianych do wytworzenia w związku 
z przetwarzaniem odpadów na II linii technologicznej (proces R12):

Tabela nr 43

| Lp | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadów wytwarzanych w związku z przetwarzaniem odpadów na II linii technologicznej |
| --- | --- | --- | --- |
| Odpady inne niż niebezpieczne |
| 1. | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | Odpady zawierają w swoim składzie tekstylia naturalne - wyroby pochodzenia roślinnego i zwierzęcego i sztuczne - wykonane z materiałów takich jak polimery syntetyczne (wytworzone sztucznie) lub zmodyfikowane polimery naturalne oraz dodatki modyfikujące np. nylon, akryl, poliester, bawełna, len, wełna, wiskoza. Odpad w postaci tkanin, w tym zabrudzonej substancjami innymi niż niebezpieczne odzieży roboczej. Odpad palny, nieszkodliwy, biodegradowalny w przypadku włókien naturalnych i niebiodegradowalny w przypadku włókien sztucznych. |
| 2. | 16 01 03 | Zużyte opony | Odpady zawierają w swoim składzie ok. 30 związków chemicznych (kauczuki, poliestrowe tkaniny kordowe, sadze, substancje olejowe, druty stalowe, włókna tekstylne i środki pomocnicze). Odpad suchy, w postaci zużytych bądź uszkodzonych opon samochodowych, rowerowych. Odpad palny, niebiodegradowalny. |
| 3. | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | Odpady zawierają w swoim składzie mieszaninę różnych metali i stopów, głównie metali, aluminium i miedzi oraz składników niemetalicznych, tj. mas plastycznych, ceramiki, szkła (szkło ołowiowe, barowe, strontowe), gumy, papieru, ebonitu, drewna. Występują również pewne ilości metali szlachetnych (srebro, złoto, pallad, rod, platyna), a także wiele substancji niebezpiecznych takich jak metale ciężkie, szczególnie rtęć, kadm, ołów, chrom (VI). Duży udział stanowią również tworzywa sztuczne, takie jak: polistyren PS, kopolimery ABS, poliamid PA, polichlorek winylu PCV, polietylen PE, polipropylen PP, tworzywa termoutwardzalne TU. Odpad suchy, w postaci zużytych urządzeń elektrycznych i ich elementów (silniki, cewki, kondensatory) oraz urządzenia elektryczne (wkrętarki, lutownice, maszyny do pisania zabawki elektryczne itp.). Odpad niepalny, niebiodegradowalny. |
| 4. | ex 16 02 16 | Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 (elementy usunięte z urządzeń, np. tonery, kartridże) |  |
| 5. | 16 06 04 | Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) | Odpady zawierają w swoim składzie związki ołowiu, niklu, kadmu, żelaza, cynku, manganu, litu, węgla. Jako elektrolit stosowany jest roztwór kwasu siarkowego, wodorotlenku potasu. Odpad suchy, w postaci baterii typu paluszki, czy też o innym typowym kształcie, określanych przez producenta jako nieszkodliwe dla środowiska. Odpad niebiodegradowalny. |
| 6. | 16 06 05 | Inne baterie i akumulatory |  |
| 7. | 17 04 01 | Miedź, brąz, mosiądz | Odpady zawierają w swoim składzie miedź, brąz, mosiądz, stopy miedzi z cyną, cynkiem w stężeniu co najmniej 2%. Odpad nieszkodliwy, niebiodegradowalny. Odpad suchy. |
| 8. | 17 04 02 | Aluminium | Odpady zawierają w swoim składzie aluminium: stop aluminium i różnych pierwiastków jako dodatków ulepszających jego własności, głównie Cu, Si, Mg, Zn. Odpad nieszkodliwy, niebiodegradowalny. Odpad suchy. |
| 9. | 17 04 05 | Żelazo i stal | Odpady zawierają w swoim składzie żelazo i stal: stop żelaza z węglem. Odpad nieszkodliwy, niebiodegradowalny, suchy. |
| 10. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - frakcja o wielkości 0-80 mm | Odpady zawierają w swoim składzie związki mineralne, głównie krzemionka, glinokrzemiany, węglany wapnia, znaczne ilości substancji organicznej a także tlenki, siarczki, fosforany metali np. Fe, Mg, Ca. Odpady stanowią frakcje inertne takie jak piasek, szkło, kamienie, popiół oraz znaczne ilości substancji organicznych, tworzywa sztuczne, folię, papier, tekstylia, drewno. Odpad biodegradowalny. |
| 11. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - frakcja o wielkości powyżej 80 mm | Odpady o zróżnicowanym składzie chemicznym, zawierające związki organiczne i nieorganiczne. Odpady stałe wielobarwne o nieprzyjemnym zapachu, zawierające znaczne ilości, tworzyw sztucznych, folię, papier, tekstylia, szkło, drewno. Odpad drażniący, |
| 12. | 20 03 06 | Odpady ze studzienek kanalizacyjnych | Odpady zawierają w swoim składzie materię organiczną i nieorganiczną. Odpad w postaci piasku, mułu, błota, barwy brunatnej. Odpad drażniący. |
| 13. | 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe | Odpady zawierają w swoim składzie masę celulozowa, wypełniacze organiczne i nieorganiczne (kaolin, talk, kreda); różnego rodzaju mieszanki kauczukowe lub syntetyczne poliolefiny poddane wulkanizacji, wypełniacze, przeciwutleniacze; stopy żelaza, aluminium, miedzi; nylon, akryl, poliester, bawełna, len, wełna, wiskoza, żywice; krzemionka. Odpady stanowią elementy wyposażenia mieszkań (np. meble, wykładziny, materace) Odpad palny, nieszkodliwy. |
| Odpady niebezpieczne |
| 14. | 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych | Odpady zawierają w swoim składzie związki mineralne (mieszanina wyższych węglowodorów), a także domieszki, które w oleju przepracowanym stanowią m.in. związki różnych metali (Ba Zn, Ca, Mg, Pb, Cd, V, Cu, i innych), związki fosforu, siarki, arsenu powstające z dodatków uszlachetniających, produkty starzenia i rozkładu. Odpad posiada właściwości: H3-B „łatwopalne”, H5 „szkodliwe”, H6 „toksyczne”, H14 „ekotoksyczne”. |
| 15. | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | Odpady zawierają w swoim składzie tekstylia naturalne i sztuczne, papier, tworzywa sztuczne zanieczyszczone olejami mineralnymi i syntetycznymi. Możliwe również sorbenty w postaci tworzyw sztucznych lub węgla aktywnego. Odpady posiadają właściwości: H3-B „łatwopalne”, H5 „szkodliwe”, H6 „toksyczne”, H14 „ekotoksyczne”. |
| 16. | 16 02 11* | Urządzenia zawierające freony HCFC, HFC | Odpady zawierają w swoim składzie mieszaniny rożnych metali i stopów, głownie metali, aluminium i miedzi oraz składników niemetalicznych, tj. mas plastycznych, ceramiki, szkła (szkło ołowiowe, barowe, strontowe), gumy, papieru, ebonitu, drewna. Zawierają również pewne ilości metali szlachetnych (srebro, złoto, pallad, rod, platyna), a także wiele substancji niebezpiecznych takich jak metale ciężkie, szczególnie rtęć, kadm, ołów, chrom (VI). Duży udział stanowią również tworzywa sztuczne, takie jak: polistyren PS, kopolimery ABS, poliamid PA, polichlorek winylu PCV, polietylen PE, polipropylen PP, tworzywa termoutwardzalne TU. Odpady posiadają właściwości: H5 „szkodliwe”, H6 „toksyczne”, H14 „ekotoksyczne”. |
| 17. | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | Odpady stanowią mieszaninę różnych metali i stopów, głównie metali, aluminium i miedzi oraz składników niemetalicznych, tj. mas plastycznych, ceramiki, szkła (szkło ołowiowe, barowe, strontowe), gumy, papieru, ebonitu, drewna. Występują również pewne ilości metali szlachetnych (srebro, złoto, pallad, rod, platyna), a także wiele substancji niebezpiecznych takich jak metale ciężkie, szczególnie rtęć, kadm, ołów, chrom (VI). Duży udział stanowią również tworzywa sztuczne, takie jak: polistyren PS, kopolimery ABS, poliamid PA, polichlorek winylu PCV, polietylen PE, polipropylen PP, tworzywa termoutwardzalne TU. Odpady posiadają właściwości: H3-B „łatwopalne”, H5 „szkodliwe”, H6 „toksyczne”, H14 „ekotoksyczne”. |
| 18. | 16 02 15* | Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń |  |
| 19. | 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe | Oparte na ogniwach galwanicznych zbudowanych z elektrody ołowiowej, elektrody z tlenku ołowiu (PbO2) oraz ok. 37 % roztworu wodnego kwasu siarkowego, spełniającego funkcję elektrolitu. Odpady posiadają właściwości: tj.: H5 „szkodliwe”, H7 „rakotwórcze”, H8 „żrące”, H11 „mutagenne”, H14 „ekotoksyczne”, |
| 20. | 16 06 02* | Baterie i akumulatory niklowo - kadmowe | Odpady zawierają w swoim składzie związki ołowiu, niklu, kadmu, żelaza, cynku, manganu, litu, węgla. Jako elektrolit stosowany jest roztwór kwasu siarkowego, wodorotlenku potasu. Odpady posiadają właściwości: tj.: H5 „szkodliwe”, H7 „rakotwórcze”, H8 „żrące”, H11 „mutagenne”, H14 „ekotoksyczne”, |
| 21. | 16 06 03* | Baterie zawierające rtęć | Odpady zawierają w swoim składzie związki rtęci, cynku. Odpady posiadają właściwości: tj.: H5 „szkodliwe”, H7 „rakotwórcze”, H8 „żrące”, H11 „mutagenne”, H14 „ekotoksyczne”. |
| 22. | 19 12 11* | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne | Odpady zawierają w swoim składzie substancje organiczne i nieorganiczne, zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi, np. farbami, olejami, rozpuszczalnikami o zróżnicowanym składzie chemicznym. Odpad stały wielobarwny o nieprzyjemnym zapachu, zawierający tworzywa sztuczne, folię, papier, tekstylia, szkło, drewno. Odpady posiadają właściwości: tj.: H5 „szkodliwe”, H8 „żrące”, H11 „mutagenne”, H14 „ekotoksyczne”. |

XII.1.2.2.3. Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadów innych niż niebezpieczne przewidzianych do wytworzenia w związku z biologicznym przetwarzaniem odpadów (proces D8):

Tabela nr 44

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadów wytwarzanych w związku z biologicznym przetwarzaniem odpadów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 19 05 99 | Inne nie wymienione odpady (stabilizat) spełniający wymagania określone w pkt. II.3.3.4.1.2.2. niniejszej decyzji. | Odpady zawierają w swoim składzie celulozę, (C, N, P, H), PCV, szkło, kamienie, gruz. Odpady sypkie, barwy ciemnobrunatnej o słabo wyczuwalnym zapachu, zawierający znaczne ilości zanieczyszczeń. Odpady niepalne. |

XII.1.2.2.4. Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadów innych niż niebezpieczne przewidzianych do wytworzenia w związku z przetwarzaniem odpadów o kodzie 19 05 99 - stabilizatu (proces R12):

Tabela nr 45

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadów wytwarzanych w związku z przesiewaniem stabilizatu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 19 05 03 | Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania jako nawóz) - Frakcja podsitowa organiczna 0 – 20 mm | Odpady zawierają w swoim składzie celulozę, (C, N, P, H), krzem, żelazo, aluminium, polimery oraz ustabilizowaną materię organiczną. Odpady wielobarwne o ziemistym zapachu. Odpady niepalne, stałe. |
| 2. | ex 19 05 99 | Inne niewymienione odpady – stabilizat - Frakcja nadsitowa pow. 20 mm (pozostałość z przesiewania, bez frakcji organicznej) | Odpady zawierają w swoim składzie celulozę, krzem, żelazo, aluminium, polimery oraz ustabilizowaną materię organiczną. Odpad wielobarwny o ziemistym zapachu. Odpady niepalne, stałe. |

XII.1.2.2.5. Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadów innych niż niebezpieczne przewidzianych do wytworzenia w związku z przetwarzaniem odpadów zielonych  (proces R3):

Tabela nr 46

| Lp | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadów wytwarzanych w związku z przetwarzaniem odpadów zielonych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 19 05 01 | Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych | Odpady zawierają w swoim składzie Odpady zawierają w swoim składzie celulozę, (C, N, P, H), PE, PP, PCV, szkło, kamienie, gruz. W skład frakcji wchodzą; drobne folie, styropian, szkło, kamienie, drobne przedmioty z tworzywa sztucznego i metalu. Odpad stały, wielobarwny, o nieprzyjemnym zapachu, Odpady niepalne, stałe. |
| 2. | 19 05 03 | Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) | Odpad wytwarzany w wyniku przesiania Odpady zawierają w swoim składzie celulozę, (C, N, P, H), krzem, żelazo, aluminium, polimery oraz ustabilizowaną materię organiczną. Odpady wielobarwne o ziemistym zapachu. Odpady niepalne, stałe. Odpad biodegradowalny. |

XII.1.2.2.6. Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadów innych niż niebezpieczne przewidzianych do wytworzenia w związku z demontażem odpadów wielkogabarytowych:

Tabela nr 47

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadów wytwarzanych w związku z demontażem odpadów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 19 12 02 | Metale żelazne | Odpady zawierają w swoim składzie głównie stopy żelaza. Odpad suchy, nieszkodliwy, niebiodegradowalny. |
| 2. | 19 12 03 | Metale nieżelazne | Odpady zawierają w swoim składzie głównie stopy aluminium. Odpad suchy, nieszkodliwy, niebiodegradowalny. |
| 3. | 19 12 04 | Tworzywa sztuczne i guma | Odpady zawierają w swoim składzie materiały składające się polimerów syntetycznych (wytworzonych sztucznie) lub zmodyfikowanych polimerów naturalnych oraz dodatków modyfikujących. Opakowania typu PET, PE-HD, PVC, PE-LD, PP i PS. Guma – elastomer zbudowany z alifatycznych łańcuchów polimerowych (np. poliolefin).. Odpad suchy, w postaci gotowych wyrobów z tworzyw sztucznych (naczynia, zabawki, elementy narzędzi ręcznych, meble, itp.).Odpad palny, nieszkodliwy, niebiodegradowalny. |
| 4. | 19 12 05 | Szkło | Odpady zawierają w swoim składzie piasek kwarcowy oraz dodatki tj. węglan sodu (Na2CO3) i węglan wapnia (CaCO3), topniki: tlenek boru (B2O3) i tlenek ołowiu(II) (PbO), pigmenty. Odpad suchy, niepalny, w postaci butelek, słoików, itp Odpad nieszkodliwy, niebiodegradowalny. |
| 5. | 19 12 07 | Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 | Odpady zawierają w swoim składzie celuloze, ligninę i chemi- celulozy, stanowiące około 90 - 95 % masy drewna, żywice, gumy, garbniki, olejki eteryczne. Odpad suchy, w postaci w postaci desek, mebli, stolarki budowlanej oraz innych. Odpad palny, nieszkodliwy, niebiodegradowalny. |
| 6. | ex 19 12 12 | Inne odpady w tym zmieszane substancje i przedmioty z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - z demontażu odpadów wielkogabarytowych – pozostałość z przetwarzania odpadów wielkogabarytowych (m.in. płyty pilśniowe, resztki drewna zanieczyszczone tworzywem sztucznym) | Odpady zawierają w swoim składzie związki organiczne głównie celulozę, ligninę, hemicelulozy oraz żywice, garbniki, olejki eteryczne oraz syntetyczne polimery np. poliamidy, poliwęglany, poliuretany, polialdehydy; Odpad palny, w części biodegradowalny. |

XII.2. Emisja gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza z instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów (MBP):

XII.2.1. Rodzaj i ilość gazów i pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza z procesu mechanicznego przetwarzania odpadów  - I linia technologiczna:

Tabela nr 48

| Lp. | Źródło | Oznaczenie emitora | Nazwa substancji | Emisja dopuszczalna (kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wentylacja odciągowa hali sortowani odpadów | E15 – E16 | dwutlenek siarki | 0,001000 |
|  |  |  | dwutlenek azotu | 0,010000 |
|  |  |  | tlenek węgla | 0,081000 |
|  |  |  | pył ogółem | 0,008000 |
|  |  |  | pył zawieszony PM10 | 0,008000 |
|  |  |  | pył zawieszony PM2,5 | 0,008000 |
|  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,014500 |
|  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,006000 |
|  |  |  | aceton | 0,000015 |
|  |  |  | amoniak | 0,000150 |
|  |  |  | octan etylu | 0,000015 |
|  |  |  | octan metylu | 0,013000 |
|  |  |  | dwusiarczek dwumetylu | 0,000150 |
|  |  |  | dwusiarczek węgla | 0,005000 |
| 2. | Wentylacja odciągowa hali sortowani odpadów | E17 – E20 | dwutlenek siarki | 0,001000 |
|  |  |  | dwutlenek azotu | 0,010000 |
|  |  |  | tlenek węgla | 0,081000 |
|  |  |  | pył ogółem | 0,008000 |
|  |  |  | pył zawieszony PM10 | 0,008000 |
|  |  |  | pył zawieszony PM2,5 | 0,005000 |
|  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,014500 |
|  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,006000 |
|  |  |  | aceton | 0,000015 |
|  |  |  | amoniak | 0,000150 |
|  |  |  | octan etylu | 0,000015 |
|  |  |  | dwusiarczek dwumetylu | 0,013000 |
|  |  |  | siarkowodór | 0,00015 |
| 3. | Wentylacja odciągowa hali sortowani odpadów | E21 | aceton | 0,000015 |
|  |  |  | amoniak | 0,000150 |
|  |  |  | octan etylu | 0,000015 |
|  |  |  | dwusiarczek dwumetylu | 0,000150 |
|  |  |  | siarkowodór | 0,001500 |

XII.2.2. Rodzaj i ilość gazów i pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza z procesu biologicznego przetwarzania odpadów – węzła kompostowni kontenerowej:

Tabela nr 49

| Lp. | Źródło | Oznaczenie emitora | Nazwa substancji | Emisja dopuszczalna (kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Biofiltr – proces kompostowania kontenerowego | E22 | Aceton Amoniak Disiarczek dimetylu Octan metylu | 0,005644 0,006863 0,00050 0,001580 |
| 2. | Biofiltr – proces kompostowania kontenerowego | E23 | Aceton Amoniak Disiarczek dimetylu Octan metylu | 0,005644 0,006863 0,00050 0,001580 |
| 3. | Biofiltr – proces kompostowania kontenerowego | E24 | Aceton Amoniak Disiarczek dimetylu Octan metylu | 0,004702 0,005717 0,00050 0,001316 |
| 4. | Biofiltr – proces kompostowania kontenerowego | E25 | Aceton Amoniak Disiarczek dimetylu Octan metylu | 0,004702 0,005717 0,00050 0,001316 |
| 5. | Biofiltr – proces kompostowania | E26 | Aceton Amoniak Disiarczek dimetylu Octan metylu | 0,004281 0,00521 0,00050 0,00120 |
| 6. | Biofiltr – proces kompostowania kontenerowego | E27 | Aceton Amoniak Disiarczek dimetylu Octan metylu | 0,004281 0,00521 0,00050 0,00120 |
| 7. | Biofiltr – proces kompostowania kontenerowego | E28 | Aceton Amoniak Disiarczek dimetylu Octan metylu | 0,004281 0,00521 0,00050 0,00120 |

XII.2.3. Maksymalna dopuszczalna łączna emisja roczna z instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP):

Tabela nr 50

| Rodzaj substancji zanieczyszczających | Dopuszczalna wielkość emisji (Mg/rok) |
| --- | --- |
| dwutlenek azotu | 0,288 |
| Dwutlenek siarki | 0,024 |
| tlenek węgla | 2,332 |
| aceton | 1,357 |
| amoniak | 1,656 |
| octan etylu | 0,379 |
| octan metylu | 0,124 |
| dwusiarczek dwumetylu | 0,24046 |
| dwusiarczek węgla | 0,04 |
| siarkowodór | 0,146 |
| pył ogółem, w tym: pył zawieszony PM10 pył zawieszony PM2,5 | 0,192 0,192 0,144 |
| węglowodory aromatyczne | 0,348 |
| węglowodory aromatyczne | 0,144 |

XII.3. Dopuszczalny poziom emisji hałasu do środowiska z instalacji.

XII.3.1. Dopuszczalny poziom emisji hałasu do środowiska z instalacji, wyrażony wskaźnikami LAeq D i LAeq N w odniesieniu do terenów zabudowy zagrodowej, zlokalizowanych poza granicami instalacji, w kierunku wschodnim w odległości 
ok. 250 m od granicy terenu instalacji, w zależności od pory doby wynosił będzie:

- dla pory dnia (w godzinach od 6.00 do 22.00) …………….55 dB(A),

- dla pory nocy (w godzinach od 22.00 do 6.00) ……………45 dB(A).

XII.3.2. Czas pracy źródeł: pora dzienna i nocna.

XII.4. Dopuszczalna do wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych ilość 
i stężenia ścieków:

XII.4.1. Ścieki technologiczne ze składowiska odpadów:

XII.4.1.1. Ilość odcieków odprowadzanych ze składowiska odpadów, w tym wód 
z drenażu geologiczno - sygnalizacyjnego (ścieków drenażowych)  będzie wynosić:

Qmax d  	=   150 m3/d   -  w okresie bezdeszczowym

Qmax r  	=   1 800 m3/d - w okresie deszczowym

XII.4.1.2. Stężenia zanieczyszczeń w odciekach odprowadzanych ze składowiska odpadów wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych (odciek podczyszczony) 
nie mogą przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości podanych 
w tabeli nr 51.

Tabela nr 51

| Oznaczenie | Jednostka | Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń w ściekach |
| --- | --- | --- |
| Ołów | mgPb/l | do 1 |
| Kadm | mgCd/l | do 0,4 |
| Miedź | mgCu/l | do 1 |
| Rtęć | mgHg/l | do 0,1 |
| Chrom+6 | mgCr+6/l | do 0,2 |
| Chrom ogólny | Mg Cr/l | do 1 |
| Cynk | mgZn/l | do 5 |
| Nikiel | mgNi/l | do 1 |
| azot amonowy | mgNNH4/l | do 300 |
| Fosfor ogólny | mgP/l | do 12 |
| Odczyn (pH) | 6,5 – 9,5 |

XII.4.1.3. Ilość ścieków z brodzika dezynfekcyjnego gromadzonych w szczelnym, bezodpływowym zbiorniku wywożonych do podczyszczalni odcieków będzie wynosić:

Qmax d  =  4,5 m3/d .

XII.4.2. Ścieki deszczowe ze składowiska odpadów:

XII.4.2.1. Ścieki deszczowe i wody infiltracyjne z terenu składowiska odpadów odprowadzane z powierzchni składowiska wprowadzane wylotem urządzeń kanalizacyjnych RW1 poprzez rowy opaskowe otwarte do rowu melioracji Olszyny nie mogą przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości:

- zawiesiny ogólne 	-  100 mg/dm3 i poniżej,

- węglowodory ropopochodne - 15 mg/dm3 i poniżej.

XII.4.3. Ścieki technologiczne z instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów oraz instalacji kompostowni pryzmowej:

XII.4.3.1. Ilość ścieków technologicznych z węzła do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów, w tym odcieki poprocesowe z bioreaktorów,  z mycia posadzek, z placu dojrzewania stabilizatu, z instalacji kompostowni odpadów zielonych w łącznej ilości wynosić będzie:

Q max d = 6,72 m3/r

Qmax r = 1680 m3/r

XII.4.3.2. Stężenia zanieczyszczeń w ściekach technologicznych wprowadzanych
do urządzeń kanalizacyjnych nie mogą przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości podanych w tabeli nr

Tabela nr 52

| Oznaczenie | Jednostka | Maksymalne dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń |
| --- | --- | --- |
| CHZTCr | mgO2/dm3 | 800 |
| Zawiesiny ogólne | mg/dm3 | 300 |
| Azot amonowy | mgNNH4/dm3 | 50 |
| Azot azotynowy | mgNNO3/dm3 | 10 |
| Fosfor ogólny | mgP/dm3 | 12 |
| Ołów | mgPb/dm3 | 0,25 |
| Kadm | mgCd/dm3 | 0,2 |
| Miedź | mgCu/dm3 | 0,25 |
| Rtęć | mgHg/dm3 | 0,03 |
| Chrom+6 | mgCr+6/dm3 | 0,1 |
| Chrom ogólny | mgCr/dm3 | 0,25 |
| Cynk | mgZn/dm3 | 1 |
| Nikiel | mgNi/dm3 | 0,25 |
| Chlorki | mgCl/dm3 | 1000 |
| Substancje ekstrahujące się eterem naftowym | mg/dm3 | 100 |
| Odczyn (pH) |  | 6,5 - 9,5 |

XII.4.3.3. Ścieki deszczowe odprowadzane z powierzchni:

- dachów budynku segregacji odpadów i wiaty magazynowej wynoszącej 
3 275 m2  wprowadzane wylotem W2,

- placu II systemu kontenerów wynoszącej 5 305,00 m2, w tym zanieczyszczonej powierzchni szczelnej dróg i placów manewrowych wynoszącej 5 010,00 m2  wprowadzane wylotem W3

do rowu przy drodze nie mogą przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości:

- zawiesiny ogólne 	-  100 mg/dm3 i poniżej,

- węglowodory ropopochodne - 15 mg/dm3 i poniżej.

XIII. Warunki wprowadzania do środowiska substancji lub energii i wymagane działania, w tym środki techniczne mające na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji.

XIII.1. Warunki wytwarzania odpadów:

XIII.1.1. Sposoby gospodarowania wytwarzanymi odpadami:

XIII.1.1.1. Sposoby gospodarowania odpadami wytwarzanymi w związku 
z eksploatacją instalacji przeznaczonej do składowania odpadów (proces D5):

Tabela nr 53

| Lp. | Kod Odpadu 1) | Rodzaj odpadu | Sposób gospodarowania odpadami |
| --- | --- | --- | --- |
| Odpady inne niż niebezpieczne |
| 1. | 17 04 05 | Żelazo i stal | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 2. | 19 08 14 | Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13 | Odpady kierowane będą do unieszkodliwiania – proces D5. |
| Odpady niebezpieczne |
| 3. | 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania. |
| 4. | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 5. | 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |

- Odpady wytwarzane o kodzie 13 02 05* przekazywane będą uprawnionym podmiotom do procesu odzysku R9 /Powtórna rafinacja lub inne sposoby ponownego zużycia olejów/. Tylko 
w uzasadnionych przypadkach (np. ze względu na niespełnienie kryteriów dopuszczenia do regeneracji) możliwe będzie przekazanie w/w odpadów do innego procesu odzysku lub unieszkodliwiania. Zakład winien posiadać dokumentację uzasadniającą wybór innego procesu niż R9.

XIII.1.1.2. Sposoby gospodarowania odpadami wytwarzanymi w związku 
z eksploatacją instalacji przeznaczonej do mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów.

XIII.1.1.2.1. Sposoby gospodarowania odpadami wytwarzanymi w związku 
z przetwarzaniem odpadów na I linii technologicznej wraz z linią tworzenia zawiesiny biofrakcji (proces R12):

Tabela nr 54

| Lp | Kod Odpadu 1) | Rodzaj odpadu | Sposoby gospodarowania odpadami wytwarzanymi |
| --- | --- | --- | --- |
| Odpady inne niż niebezpieczne |
| 1. | 10 01 01 | Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) | Odpady wykorzystywane będą (odzyskiwane) we własnej instalacji lub przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania. |
| 2. | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 3. | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 4. | 15 01 03 | Opakowania z drewna | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 5. | 15 01 04 | Opakowania z metali | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 6. | 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 7. | 15 01 07 | Opakowania ze szkła | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 8. | 15 01 09 | Opakowania z tekstyliów | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 9. | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 10. | 16 01 03 | Zużyte opony | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 11. | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 12. | ex 16 02 16 | Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 (elementy usunięte z urządzeń, np. tonery, kartridże) |  |
| 13. | 16 06 04 | Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 14. | 16 06 05 | Inne baterie i akumulatory |  |
| 15. | 16 80 01 | Magnetyczne i optyczne nośniki informacji | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 16. | 17 04 01 | Miedź, brąz, mosiądz | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 17. | 17 04 02 | Aluminium | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 18. | 17 04 05 | Żelazo i stal | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 19. | 19 08 14 | Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13 | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do unieszkodliwiania. |
| 20. | 19 12 01 | Papier i tektura | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 21. | 19 12 02 | Metale żelazne | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 22. | 19 12 03 | Metale nieżelazne | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 23. | 19 12 04 | Tworzywa sztuczne i guma | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 24. | 19 12 05 | Szkło | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 25. | 19 12 07 | Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 26. | 19 12 08 | Tekstylia | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 27. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - Frakcja o wielkości 0-20 mm | Odpady kierowane będą do składowania lub unieszkodliwiania w procesie D8 we własnej instalacji lub przekazywane będą uprawnionym podmiotom do zagospodarowania. |
| 28. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - Frakcja o wielkości 20-80 m | Odpady kierowane będą do odzysku - proces R3 lub unieszkodliwiania – proces D8 we własnej instalacji. |
| 29. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - Frakcja o wielkości pow. 80 mm | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwiane będą w procesie D5 we własnej instalacji. |
| 30. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - Pozostałość z przetwarzania odpadów selektywnie zbieranych | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania. |
| 31. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - Zawiesina biofrakcji | Odpady kierowane będą do odzysku (R3) - do oczyszczalni ścieków w Krośnie |
| 32. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - Frakcja lekka z procesu oczyszczania zawiesiny biofrakcji | Odpady kierowane będą do unieszkodliwiania w procesie D8 we własnej instalacji. |
| 33. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - Frakcja ciężka z procesu oczyszczania zawiesiny biofrakcji | Odpady kierowane będą do unieszkodliwiania w procesie D8 (II etap stabilizacji – dojrzewanie na pryzmie) we własnej instalacji. |
| 34. | 20 03 06 | Odpady ze studzienek kanalizacyjnych | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do unieszkodliwiania lub unieszkodliwiane będą w procesie D5 we własnej instalacji. |
| 35. | 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. lub poddawane będą w demontażowi we własnej instalacji w procesie R12. |
| Odpady niebezpieczne |
| 35. | 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania. |
| 36. | 13 05 08* | Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania. |
| 37. | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania. |
| 38. | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania. |
| 39. | 16 02 11* | Urządzenia zawierające freony HCFC, HFC | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 40. | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 41. | 16 02 15* | Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń |  |
| 42. | 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 43. | 16 06 02* | Baterie i akumulatory niklowo - kadmowe | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 44. | 16 06 03* | Baterie zawierające rtęć | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 45. | 19 12 11* | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania. |

- Odpady wytwarzane o kodzie 13 02 05* przekazywane będą uprawnionym podmiotom do procesu odzysku R9 /Powtórna rafinacja lub inne sposoby ponownego zużycia olejów/. Tylko 
w uzasadnionych przypadkach (np. ze względu na niespełnienie kryteriów dopuszczenia do regeneracji) możliwe będzie przekazanie w/w odpadów do innego procesu odzysku lub unieszkodliwiania. Zakład winien posiadać dokumentację uzasadniającą wybór innego procesu niż R9.

XIII.1.1.2.2. Sposoby gospodarowania odpadami wytwarzanymi w związku 
z przetwarzaniem odpadów na II linii technologicznej (proces R12):

Tabela nr 55

| Lp. | Kod Odpadu 1) | Rodzaj odpadu | Sposoby gospodarowania odpadami wytwarzanymi |
| --- | --- | --- | --- |
| Odpady inne niż niebezpieczne |
| 1. | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 2. | 16 01 03 | Zużyte opony | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 3. | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 4. | ex 16 02 16 | Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 (elementy usunięte z urządzeń, np. tonery, kartridże) |  |
| 5. | 16 06 04 | Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 6. | 16 06 05 | Inne baterie i akumulatory |  |
| 7. | 17 04 01 | Miedź, brąz, mosiądz | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 8. | 17 04 02 | Aluminium | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 9. | 17 04 05 | Żelazo i stal | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 10. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - frakcja o wielkości 0-80 mm | Odpady kierowane będą do unieszkodliwiania w procesie D8 we własnej instalacji. |
| 11. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - frakcja o wielkości powyżej 80 mm | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub kierowane będą do unieszkodliwienia w procesie D5 we własnej instalacji. |
| 12. | 20 03 06 | Odpady ze studzienek kanalizacyjnych | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do unieszkodliwiania lub unieszkodliwiane będą w procesie D5 we własnej instalacji. |
| 13. | 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. lub poddawane będą w demontażowi we własnej instalacji w procesie R12. |
| Odpady niebezpieczne |
| 14. | 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania. |
| 15. | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania. |
| 16. | 16 02 11* | Urządzenia zawierające freony HCFC, HFC | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 17. | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 18. | 16 02 15* | Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń |  |
| 19. | 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 20. | 16 06 02* | Baterie i akumulatory niklowo - kadmowe | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 21. | 16 06 03* | Baterie zawierające rtęć | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 22. | 19 12 11* | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania. |

- Odpady wytwarzane o kodzie 13 02 05* przekazywane będą uprawnionym podmiotom do procesu odzysku R9 /Powtórna rafinacja lub inne sposoby ponownego zużycia olejów/. Tylko 
w uzasadnionych przypadkach (np. ze względu na niespełnienie kryteriów dopuszczenia do regeneracji) możliwe będzie przekazanie w/w odpadów do innego procesu odzysku lub unieszkodliwiania. Zakład winien posiadać dokumentację uzasadniającą wybór innego procesu niż R9.

XIII.1.1.2.3. Sposoby gospodarowania odpadami wytwarzanymi w związku 
z biologicznym przetwarzaniem odpadów (proces D8):

Tabela nr 56

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Sposoby gospodarowania odpadami wytwarzanymi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 19 05 99 | Inne nie wymienione odpady (stabilizat) spełniający wymagania określone pkt. II.3.3.4.1.2.2. niniejszej decyzji. | Odpady kierowane będą do unieszkodliwiania – proces D5 we własnej instalacji lub przekazywany uprawnionym podmiotom. |

XIII.1.1.2.4. Sposoby gospodarowania odpadami wytwarzanymi w związku 
z przetwarzaniem odpadów o kodzie 19 05 99 stabilizat (proces R12):

Tabela nr 57

| Lp | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Sposoby gospodarowania odpadami wytwarzanymi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 19 05 03 | Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania jako nawóz) - Frakcja podsitowa organiczna 0 – 20 mm | Odpady kierowane będą do odzysku – proces R12 we własnej instalacji lub przekazywany uprawnionym podmiotom. |
| 2. | ex 19 05 99 | Inne niewymienione odpady – stabilizat Frakcja nadsitowa pow. 20 mm (pozostałość z przesiewania, bez frakcji organicznej) | Odpady kierowane będą do unieszkodliwiania – proces D5. |

XIII.1.1.3. Sposoby gospodarowania odpadami wytwarzanymi w związku 
z przetwarzaniem odpadów zielonych  (proces R3):

Tabela nr 58

| Lp | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Sposoby gospodarowania odpadami wytwarzanymi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 19 05 01 | Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do unieszkodliwiania lub kierowane będą do unieszkodliwienia w procesie D5 |
| 2. | 19 05 03 | Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) | Odpady kierowane będą do odzysku – proces R12 we własnej instalacji lub przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |

XIII.1.1.4. Sposoby gospodarowania odpadami wytwarzanymi w związku 
z demontażem odpadów wielkogabarytowych  (proces R12):

Tabela nr 59

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Sposoby gospodarowania odpadami wytwarzanymi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 19 12 02 | Metale żelazne | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 2. | 19 12 03 | Metale nieżelazne | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 3. | 19 12 04 | Tworzywa sztuczne i guma | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 4. | 19 12 05 | Szkło | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 5. | 19 12 07 | Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 6. | ex 19 12 12 | Inne odpady w tym zmieszane substancje i przedmioty z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – pozostałość z demontażu odpadów wielkogabarytowych (m.in. płyty pilśniowe, resztki drewna zanieczyszczone tworzywem sztucznym) | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania. |

XIII.1.2. Miejsca i sposoby oraz rodzaj magazynowanych odpadów wytwarzanych:

XIII.1.2.1. Miejsca i sposoby oraz rodzaj magazynowanych odpadów wytwarzanych w związku z eksploatacją instalacji przeznaczonej do składowania odpadów (proces D5):

Tabela nr 60

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Miejsca i sposoby oraz rodzaj magazynowanych odpadów wytwarzanych w związku z eksploatacją instalacji przeznaczonej do składowania odpadów |
| --- | --- | --- | --- |
| Odpady inne niż niebezpieczne |
| 1. | 17 04 05 | Żelazo i stal | Odpady magazynowane będą luzem w wydzielonym miejscu na utwardzonym placu na terenie ZUO. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadów. |
| 2. | 19 08 14 | Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13 | Odpady magazynowane będą w kontenerach na terenie ZUO, przy podczyszczalni odcieku. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone i oznakowane kodem i rodzajem odpadów. |
| Odpady niebezpieczne |
| 3. | 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych | Odpady magazynowane będą w zamkniętych i oznakowanych kodem i rodzajem odpadu beczkach zabezpieczonych przed rozlaniem usytuowanych w zamykanym magazynie na terenie GPOO. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone. |
| 4. | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | Odpady magazynowane będą w opisanych kodem i rodzajem odpadu pojemnikach lub luzem w wydzielonym i opisanym miejscu w zamkniętym magazynie GPOO lub w podczyszczalni odcieku lub hali ZUO. |
| 5. | 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe | Odpady magazynowane będą w oznakowanych kodem i rodzajem odpadu pojemnikach usytuowanych w zamkniętym magazynie na terenie GPOO. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone. |

XIII.1.2.2. Miejsca i sposoby oraz rodzaj magazynowanych odpadów wytwarzanych w związku z eksploatacją instalacji przeznaczonej do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów:

XIII.1.2.2.1. Miejsca i sposoby oraz rodzaj magazynowanych odpadów wytwarzanych w związku z eksploatacją I linii do mechanicznego i ręcznego przetwarzania odpadów wraz z linią do tworzenia zawiesiny biofrakcji (proces R12):

Tabela nr 61

| Lp | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Miejsca i sposoby oraz rodzaj magazynowanych odpadów wytwarzanych w związku z eksploatacją I linii do mechanicznego i ręcznego przetwarzania odpadów wraz z linią do tworzenia zawiesiny biofrakcji |
| --- | --- | --- | --- |
| Odpady inne niż niebezpieczne |
| 1. | 10 01 01 | Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) | Odpady magazynowane będą w pojemnikach lub kontenerach na terenie ZUO. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone oraz oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |
| 2. | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | Odpady gromadzone będą selektywnie luzem, w workach lub w formie sprasowanych beli, i magazynowane będą w opisanych kodem i rodzajem odpadu pojemnikach i boksach na surowce wtórne usytuowanych w wydzielonych miejscach na terenie ZUO. |
| 3. | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych |  |
| 4. | 15 01 03 | Opakowania z drewna |  |
| 5. | 15 01 04 | Opakowania z metali |  |
| 6. | 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe |  |
| 7. | 15 01 07 | Opakowania ze szkła | Odpady gromadzone będą selektywnie luzem lub w workach i magazynowane będą w opisanych kodem i rodzajem odpadu pojemnikach i boksach na surowce wtórne usytuowanych w wydzielonych miejscach na terenie ZUO. |
| 8. | 15 01 09 | Opakowania z tekstyliów |  |
| 9. | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | Odpady magazynowane będą w oznakowanym kodem i rodzajem odpadu pojemniku z tworzywa sztucznego lub z metalu usytuowanym w wydzielonym miejscu hali ZUO. |
| 10. | 16 01 03 | Zużyte opony | Odpady magazynowane będą luzem w wydzielonym i oznakowanym kodem i rodzajem odpadu miejscu w hali ZUO a następnie transportowane będą i magazynowane na terenie GPOO (Gminny Punkt Odbioru Odpadów). |
| 11. | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | Odpady gromadzone będą selektywnie w szczelnych pojemnikach lub workach w wydzielonym miejscu hali ZUO a następnie transportowane będą i magazynowane w oznakowanych kodem i rodzajem odpadu miejscach na terenie GPOO. |
| 12. | ex 16 02 16 | Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 (elementy usunięte z urządzeń, np. tonery, kartridże) |  |
| 13. | 16 06 04 | Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) | Odpady magazynowane będą selektywnie w opisanych kodem i rodzajem odpadu pojemnikach w wydzielonym miejscu hali ZUO a następnie transportowane będą i magazynowane w zamkniętym magazynie na terenie GPOO. |
| 14. | 16 06 05 | Inne baterie i akumulatory |  |
| 15. | 16 80 01 | Magnetyczne i optyczne nośniki informacji | Odpady gromadzone będą w opisanych kodem i rodzajem odpadu pojemnikach bądź luzem w wydzielonym miejscu hali ZUO a następnie transportowane będą i magazynowane w zamkniętym magazynie na terenie GPOO. |
| 16. | 17 04 01 | Miedź, brąz, mosiądz | Odpady magazynowane będą selektywnie, luzem na utwardzonym placu na terenie ZUO w wydzielonym i opisanym kodem i rodzajem odpadu miejscu. |
| 17. | 17 04 02 | Aluminium |  |
| 18. | 17 04 05 | Żelazo i stal |  |
| 19. | 19 08 14 | Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13 | Odpady magazynowane będą w opisanych kodem i rodzajem odpadu kontenerach usytuowanych na terenie ZUO, przy podczyszczalni odcieku. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone. |
| 20. | 19 12 01 | Papier i tektura | Odpady gromadzone będą selektywnie, luzem, w workach lub w formie sprasowanych beli, i magazynowane będą w opisanych kodem i rodzajem odpadu pojemnikach i boksach na surowce wtórne usytuowanych w wydzielonych miejscach na terenie ZUO. |
| 21. | 19 12 02 | Metale żelazne |  |
| 22. | 19 12 03 | Metale nieżelazne |  |
| 23. | 19 12 04 | Tworzywa sztuczne i guma |  |
| 24. | 19 12 05 | Szkło |  |
| 25. | 19 12 07 | Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 | Odpady gromadzone będą selektywnie, luzem, w workach lub w formie sprasowanych beli, i magazynowane będą w opisanych kodem i rodzajem odpadu pojemnikach i boksach na surowce wtórne usytuowanych w wydzielonych miejscach na terenie ZUO. |
| 26. | 19 12 08 | Tekstylia |  |
| 27. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - Frakcja o wielkości 0-20 mm | Odpady magazynowane będą selektywnie w kontenerze w hali technologicznej oraz na placu obok hali ZUO jak również luzem w boksie magazynowym. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone i oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |
| 28. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - Frakcja o wielkości 20-80 mm | Odpady magazynowane będą selektywnie w kontenerze w hali technologicznej oraz na placu obok hali ZUO jak również luzem w boksie magazynowym oraz w punkcie przygotowania odpadów do kompostowania. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone i oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |
| 29. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - Frakcja o wielkości pow. 80 mm | Odpady magazynowane będą selektywnie w kontenerze w hali technologicznej oraz na terenie ZUO jak również luzem w boksie magazynowym. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone i oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |
| 30. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - Pozostałość z przetwarzania odpadów selektywnie zbieranych | Odpady magazynowane będą selektywnie w kontenerze usytuowanym na placu GPOO oraz na placu obok hali ZUO jak również luzem w boksie magazynowym. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone i oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |
| 31. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - Zawiesina biofrakcji | Odpady magazynowane będą w dwóch usytuowanych na terenie ZUO zbiornikach cylindrycznych o pojemności 90 m3 wykonanych z tworzywa sztucznego. |
| 32. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - Frakcja lekka z procesu oczyszczania zawiesiny biofrakcji | Odpady magazynowane będą selektywnie w opisanych kodem i rodzajem odpadu kontenerach na terenie ZUO lub luzem w wydzielonych miejscach przygotowania odpadów do kompostowania. |
| 33. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - Frakcja ciężka z procesu oczyszczania zawiesiny biofrakcji | Odpady magazynowane będą selektywnie w opisanych kodem i rodzajem odpadu kontenerach na terenie ZUO lub luzem w wydzielonych miejscach przygotowania odpadów do kompostowania. |
| 34. | 20 03 06 | Odpady ze studzienek kanalizacyjnych | Odpad nie będzie magazynowany. |
| 35. | 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe | Odpady gromadzone będą luzem w wydzielonym i oznakowanym kodem i rodzajem odpadu miejscu hali technologicznej lub na utwardzonym placu na terenie ZUO oraz na placu GPOO. |
| Odpady niebezpieczne |
| 36. | 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych | Odpady magazynowane będą w zamkniętych i oznakowanych kodem i rodzajem odpadu beczkach zabezpieczonych przed rozlaniem usytuowanych w zamykanym magazynie na terenie GPOO. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone. |
| 37. | 13 05 08* | Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych, oznakowanych kodem i rodzajem odpadu beczkach usytuowanych na wydzielonym, utwardzonym placu w południowo-zachodniej części ZUO. |
| 38. | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | Odpady magazynowane będą w szczelnym, oznakowanym kodem i rodzajem odpadu pojemniku usytuowanym w wydzielonych miejscach na terenie ZUO i na terenie GPOO. |
| 39. | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | Odpady magazynowane będą w oznakowanych kodem i rodzajem odpadu pojemnikach usytuowanych w wydzielonych miejscach na terenie ZUO. |
| 40. | 16 02 11* | Urządzenia zawierające freony HCFC, HFC | Odpady gromadzone będą selektywnie w oznakowanych kodem i rodzajem odpadu pojemnikach bądź luzem w wyznaczonym i opisanym kodem i rodzajem odpadu miejscu w zamkniętym magazynie GPOO oraz w hali ZUO. |
| 41. | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 |  |
| 42. | 16 02 15* | Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń |  |
| 43. | 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe | Odpady magazynowane będą selektywnie w oznakowanych kodem i rodzajem odpadu pojemnikach usytuowanych w wydzielonym miejscu hali ZUO a następnie transportowane będą i magazynowane w zamkniętym magazynie na terenie GPOO. |
| 44. | 16 06 02* | Baterie i akumulatory niklowo - kadmowe |  |
| 45. | 16 06 03* | Baterie zawierające rtęć |  |
| 46. | 19 12 11* | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne | Odpady magazynowane będą w oznakowanych kodem i rodzajem odpadu kontenerach umieszczonych w wydzielonym miejscu na terenie ZUO. |

XIII.1.2.2.2. Miejsca i sposoby oraz rodzaj magazynowanych odpadów wytwarzanych w związku z eksploatacją II linii do mechanicznego przetwarzania odpadów (proces R12):

Tabela nr 62

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Miejsca i sposoby oraz rodzaj magazynowanych odpadów wytwarzanych w związku z eksploatacją II linii do mechanicznego przetwarzania odpadów |
| --- | --- | --- | --- |
| Odpady inne niż niebezpieczne |
| 1. | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | Odpady magazynowane będą w oznakowanym kodem i rodzajem odpadu pojemniku z tworzywa sztucznego lub z metalu usytuowanym w wydzielonym miejscu hali ZUO. |
| 2. | 16 01 03 | Zużyte opony | Odpady magazynowane będą luzem w wydzielonym i oznakowanym kodem i rodzajem odpadu miejscu w hali ZUO a następnie transportowane będą i magazynowane na terenie GPOO (Gminny Punkt Odbioru Odpadów). |
| 3. | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | Odpady gromadzone będą selektywnie w oznakowanych kodem i rodzajem odpadu szczelnych pojemnikach lub workach w wydzielonym miejscu na placu przy zasobni odpadów niesegregowanych a następnie transportowane będą i magazynowane na terenie GPOO. |
| 4. | ex 16 02 16 | Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 (elementy usunięte z urządzeń, np. tonery, kartridże) |  |
| 5. | 16 06 04 | Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) | Odpady gromadzone będą selektywnie w opisanych kodem i rodzajem odpadu pojemnikach w wydzielonym miejscu na placu przy zasobni odpadów niesegregowanych a następnie transportowane będą i magazynowane w zamkniętym magazynie na terenie GPOO. |
| 6. | 16 06 05 | Inne baterie i akumulatory |  |
| 7. | 17 04 01 | Miedź, brąz, mosiądz | Odpady magazynowane będą selektywnie, luzem na utwardzonym placu na terenie ZUO w wydzielonym i opisanym kodem i rodzajem odpadu miejscu. |
| 8. | 17 04 02 | Aluminium |  |
| 9. | 17 04 05 | Żelazo i stal |  |
| 10. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 frakcja o wielkości 0-80 mm | Odpady magazynowane będą w kontenerze na placu przy zasobni odpadów niesegregowanych oraz na placu obok hali ZUO jak również luzem w boksie magazynowym oraz w punkcie przygotowania odpadów do kompostowania. Miejsca magazynowania będą wydzielone oraz oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |
| 11. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 frakcja pow. 80 mm | Odpady magazynowane będą w kontenerze na placu obok hali technologicznej ZUO jak również luzem w boksie magazynowym przy hali ZUO. Miejsca magazynowania będą wydzielone oraz oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |
| 12. | 20 03 06 | Odpady ze studzienek kanalizacyjnych | Odpad nie będzie magazynowany. |
| 13. | 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe | Odpady magazynowane będą luzem w wydzielonym i oznakowanym kodem i rodzajem odpadu miejscu hali technologicznej lub na utwardzonym placu na terenie ZUO oraz na placu GPOO. |
| Odpady niebezpieczne |
| 14. | 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych | Odpady magazynowane będą w zamkniętych i oznakowanych kodem i rodzajem odpadu beczkach zabezpieczonych przed rozlaniem usytuowanych w zamykanym magazynie na terenie GPOO. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone. |
| 15. | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | Odpady magazynowane będą w oznakowanych kodem i rodzajem odpadu pojemnikach usytuowanych w wydzielonych miejscach na terenie ZUO. |
| 16. | 16 02 11* | Urządzenia zawierające freony HCFC, HFC | Odpady gromadzone będą selektywnie w oznakowanych kodem i rodzajem odpadu pojemnikach bądź luzem w wyznaczonym i opisanym kodem i rodzajem odpadu miejscu w zamkniętym magazynie GPOO oraz w wydzielonym miejscu przy zasobni odpadów niesegregowanych lub w hali ZUO. |
| 17. | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 |  |
| 18. | 16 02 15* | Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń |  |
| 19. | 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe | Odpady magazynowane będą selektywnie w oznakowanych kodem i rodzajem odpadu pojemnikach usytuowanych w wydzielonym miejscu hali ZUO a następnie transportowane będą i magazynowane w zamkniętym magazynie na terenie GPOO. |
| 20. | 16 06 02* | Baterie i akumulatory niklowo - kadmowe |  |
| 21. | 16 06 03* | Baterie zawierające rtęć |  |
| 22. | 19 12 11* | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne | Odpady magazynowane będą w oznakowanych kodem i rodzajem odpadu kontenerach umieszczonych w wydzielonym miejscu na terenie ZUO. |

XIII.1.2.2.3. Miejsca i sposoby oraz rodzaj magazynowanych odpadów wytwarzanych w związku z biologicznym przetwarzaniem odpadów: (proces D8):

Tabela nr 63

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Miejsca i sposoby oraz rodzaj magazynowanych odpadów wytwarzanych w związku z biologicznym przetwarzaniem odpadów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 19 05 99 | Inne nie wymienione odpady (stabilizat) – spełniający wymagania określone w pkt. II.3.3.4.1.2.2. niniejszej decyzji. | Odpady magazynowane będą w kontenerze lub luzem na utwardzonym placu na terenie ZUO. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone i oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |

XIII.1.2.2.4. Miejsca i sposoby oraz rodzaj magazynowanych odpadów wytwarzanych w związku z przetwarzaniem odpadów o kodzie 19 05 99: (proces R12):

Tabela nr 64

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Miejsca i sposoby oraz rodzaj magazynowanych odpadów wytwarzanych w związku z przetwarzaniem odpadów o kodzie 19 05 99 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 19 05 03 | Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania jako nawóz) frakcja podsitowa organiczna 0 – 20 mm | Odpady magazynowane będą w kontenerze lub luzem na utwardzonym placu na terenie ZUO. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone i oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |
| 2. | ex 19 05 99 | Inne niewymienione odpady – stabilizat frakcja nadsitowa pow. 20 mm (pozostałość z przesiewania, bez frakcji organicznej) | Odpady magazynowane będą w kontenerze lub luzem na utwardzonym placu na terenie ZUO. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone i oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |

XIII.1.2.3. Miejsca i sposoby oraz rodzaj magazynowanych odpadów wytwarzanych w związku z przetwarzaniem odpadów zielonych oraz innych bioodpadów (proces R3):

Tabela nr 65

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Miejsca i sposoby oraz rodzaj magazynowanych odpadów wytwarzanych w związku z przetwarzaniem odpadów zielonych oraz innych bioodpadów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 19 05 01 | Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych | Odpady magazynowane będą w kontenerze lub luzem na utwardzonym placu na terenie ZUO. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone i oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |
| 2. | 19 05 03 | Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) | Odpady magazynowane będą w kontenerze lub luzem na utwardzonym placu na terenie ZUO. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone i oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |

XIII.1.2.4. Miejsca i sposoby oraz  rodzaj magazynowanych odpadów wytwarzanych w związku z demontażem odpadów wielkogabarytowych  (proces R12):

Tabela nr 66

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Miejsca i sposoby oraz rodzaj magazynowanych odpadów wytwarzanych w związku z demontażem odpadów wielkogabarytowych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 19 12 02 | Metale żelazne | Odpady magazynowane będą w kontenerze usytuowanym na placu GPOO i obok hali ZUO lub luzem w boksie magazynowym. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone oraz oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |
| 2. | 19 12 03 | Metale nieżelazne | Odpady magazynowane będą w kontenerze usytuowanym na placu GPOO i obok hali ZUO lub luzem w boksie magazynowym. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone oraz oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |
| 3. | 19 12 04 | Tworzywa sztuczne i guma | Odpady magazynowane będą w kontenerze usytuowanym na placu GPOO i obok hali ZUO lub luzem w boksie magazynowym. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone oraz oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |
| 4. | 19 12 05 | Szkło | Odpady magazynowane będą w kontenerze usytuowanym na placu GPOO i obok hali ZUO lub luzem w boksie magazynowym. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone oraz oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |
| 5. | 19 12 07 | Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 | Odpady magazynowane będą w kontenerze usytuowanym na placu GPOO i obok hali ZUO lub luzem w boksie magazynowym. Miejsce magazynowania będzie wydzielone oraz oznakowane kodem i rodzajem odpadu |
| 6. | ex 19 12 12 | Inne odpady w tym zmieszane substancje i przedmioty z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - pozostałość z demontażu odpadów wielkogabarytowych (m.in. płyty pilśniowe, resztki drewna zanieczyszczone tworzywem sztucznym) | Odpady magazynowane będą w kontenerze usytuowanym na placu GPOO i obok hali ZUO lub luzem w boksie magazynowym. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone oraz oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |

XIII.1.3. Wskazanie sposobów zapobiegania powstaniu odpadów, ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko.

XIII.1.3.1. Prowadzone będzie mechaniczno - ręczne przetwarzanie wszystkich niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, zmieszanych odpadów opakowaniowych oraz przetwarzanie odpadów zbieranych selektywnie, celem wydzielenia z odpadów określonych frakcji dających się wykorzystać materiałowo lub energetycznie.

XIII.1.3.2. Odpady magazynowane będą w sposób selektywny i zabezpieczający środowisko przed wpływem ewentualnych zanieczyszczeń. Odpady zabezpieczone będą przed wpływem warunków atmosferycznych, tak by nie pogorszyć jakości odpadów jak i środowiska.

XIII.1.3.3. Wytwarzane odpady magazynowane będą selektywnie; każdy odpad magazynowany będzie w odrębnym, oznakowanym pojemniku lub kontenerze wielokrotnego użytku. Miejsca magazynowania odpadów wytwarzanych będą wydzielone i oznakowane.

XIII.1.3.4. Stosowane będą urządzenia i narzędzia dobrej jakości o wydłużonym okresie ich używalności. Eksploatowane maszyny i urządzenia utrzymywane będą 
w odpowiednim stanie technicznym poprzez prowadzone przeglądy i remonty.

XIII.1.3.5. Minimalizacja ilości przepracowanych olejów i smarów poprzez stosowanie produktów dobrej jakości o wydłużonym terminie używalności. Prowadzona będzie racjonalna gospodarka surowcowa i materiałowa pozwalająca na utrzymywanie ilości wytwarzanych odpadów na najniższym możliwym poziomie.

XIII.1.3.6. Przyjęcie i wyładunek odpadów na terenie instalacji odbywać się będzie wyłącznie pod nadzorem pracownika przeszkolonego w zakresie obowiązujących 
w zakładzie procedur i w miejscach określonych w decyzji, zgodnie z procedurą opisaną w pkt. II.3.1. decyzji. Po rozładunku odpadów następować będzie oczyszczenie pojazdu i zamknięcie skrzyni ładunkowej.

XIII.1.3.7. Powierzchnie komunikacyjne przy obiektach i placach do magazynowania odpadów oraz drogi wewnętrzne będą utwardzone, szczelne i utrzymywane 
w czystości poprzez bieżące oczyszczanie dróg i placów.

XIII.1.3.8. Wody z dróg transportu odpadów zostaną ujęte systemem odwodnień 
i będą skierowane do oczyszczalni ścieków.

XIII.1.3.9. Prowadzone będą szkolenia pracowników, uwzględniające w swej tematyce problemy związane z ograniczaniem wytwarzania odpadów, właściwego 
z nimi postępowania, jak również świadczenia pracy w sposób gwarantujący możliwie największy odzysk odpadów.

XIII.1.4. Warunki gospodarowania wytwarzanymi odpadami z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania.

XIII.1.4.1. Wytwarzane odpady magazynowane będą w celu zgromadzenia odpowiedniej ilości przed transportem do miejsc odzysku bądź unieszkodliwiania,
 w wyznaczonych, oznakowanych miejscach, w sposób uniemożliwiający ich negatywne oddziaływanie na środowisko i zdrowie ludzi oraz dostęp osób trzecich. Miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych będą posiadać utwardzoną nawierzchnię, oświetlenie, urządzenia i materiały gaśnicze oraz zapas sorbentów do likwidacji ewentualnych wycieków.

XIII.1.4.2. Każdy rodzaj odpadów niebezpiecznych będzie magazynowany selektywnie, w odpowiednich pojemnikach lub kontenerach z materiału odpornego na działanie składników umieszczonych w nich odpadów.

XIII.1.4.3. Ilość magazynowanych odpadów nie może przekraczać pojemności magazynów, a sposób magazynowania nie może powodować zanieczyszczenia środowiska oraz uciążliwości zapachowych poza terenem objętym pozwoleniem.

XIII.1.4.4. Usuwane odpady będą zabezpieczone przed rozproszeniem w trakcie transportu i czynności przeładunkowych.

XIII.1.4.5. Wszystkie drogi transportu odpadów (ciągi komunikacyjne) czy też rozładunku/załadunku odpadów będą posiadać szczelną, nieprzepuszczalną nawierzchnię.  Pracujące przy odpadach ładowarki, pojazdy itp. utrzymywane będą w czystości.

XIII.1.4.6. Po zebraniu odpadów w ilościach uzasadniających transport, wytwarzane odpady, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, przekazywane będą odbiorcom posiadającym wymagane przepisami prawa zezwolenia w celu ich odzysku lub unieszkodliwienia.

XIII.1.4.7. Transport wewnętrzny realizowany będzie środkami transportu odpowiednio przystosowanymi do transportu odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne (zarówno wielkogabarytowych jak i o małych gabarytach). Transport prowadzony będzie w sposób uniemożliwiający przypadkowe rozproszenie.

XIII.2. Warunki wprowadzania substancji do powietrza z instalacji mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów:

XIII.2.1. Miejsce i sposób wprowadzania pyłów i gazów do powietrza

Tabela nr 67

| Lp. | Emitor | Źródło | Wysokość emitora (m) | Średnica emitora (m) | Typ emitora | Czas pracy emitora (h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | E15 | Wentylacja odciągowa hali sortowni odpadów | 4,0 | 0,63 | poziomy | 4000 |
| 2. | E16 |  | 4,0 | 0,63 | poziomy | 4000 |
| 3. | E17 |  | 4,0 | 0,56 | poziomy | 4000 |
| 4. | E18 |  | 4,0 | 0,56 | poziomy | 4000 |
| 5. | E19 |  | 4,0 | 0,56 | poziomy | 4000 |
| 6. | E20 |  | 4,0 | 0,56 | poziomy | 4000 |
| 7. | E21 |  | 14,0 | 0,25 | poziomy | 4000 |
| 8. | E22 | Biofiltry – proces kompostowania kontenerowego | 2,36 | 1,45 | zadaszony | 8760 |
| 9. | E23 |  | 2,36 | 1.45 | zadaszony | 8760 |
| 10. | E24 |  | 2,36 | 1,45 | zadaszony | 8760 |
| 11. | E25 |  | 2,36 | 1,45 | zadaszony | 8760 |
| 12. | E26 |  | 2,36 | 1,45 | zadaszony | 8760 |
| 13. | E27 |  | 2,36 | 1,45 | zadaszony | 8760 |
| 14. | E28 |  | 2,36 | 1,45 | zadaszony | 8760 |

XIII.2.2. Środki techniczne ograniczające emisję substancji zanieczyszczających do powietrza

Tabela nr 68

| Lp. | Emitor | Źródło | Urządzenia ochrony powietrza |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | E22-E25 | Biofiltry – proces kompostowania | Biofiltry (szt.4) kompostownia kontenerowa (22 szt.) o skuteczności redukcji substancji odorotwórczych do poziomu poniżej 1000 ou*/m3 |
| 2. | E26-E28 |  | Biofiltry (szt.3) kompostownia kontenerowa (24 szt.) o skuteczności redukcji substancji odorotwórczych do poziomu poniżej 1000 ou*/m3 |

ou – jednostka zapachowa (stężenie odoranta lub mieszaniny odorantów, które odpowiada zespołowemu progowi wyczuwalności zapachu)

XIII.3. Charakterystyka źródeł emisji hałasu do środowiska

XIII.3.1. Rodzaj i parametry instalacji składowiska odpadów istotne z punktu widzenia ochrony przed hałasem:

Tabela nr 69

ŹRÓDŁA typu „PUNKTOWEGO”

| Kod źródła hałasu | Rodzaj źródła punktowego | Lokalizacja źródła | Czas pracy źródła h/dobę |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pora dzienna | Pora nocna |
| S1 | Kompaktor | kwatera składowiska odpadów | 3 | - |
| S2 | Spychacz nr 1 | kwatera składowiska odpadów | 3 | - |
| S3 | Spychacz nr 2 | kwatera składowiska odpadów | 3 | - |

XIII.3.2. Rodzaj i parametry instalacji mechaniczno - biologicznego przetwarzania  odpadów istotne z punktu widzenia ochrony przed hałasem:

Tabela nr 70

ŹRÓDŁA typu „BUDYNEK”

| Kod źródła hałasu | Rodzaj źródła kubaturowego | Lokalizacja źródła | Czas pracy źródła h/dobę |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pora dzienna | Pora nocna |
| H1 | Hala mechanicznego przetwarzania odpadów - I linia technologiczna | Plac hali technologicznej | 16 | 8 |
| H2 | Wentylatorownia | Plac hali technologicznej | 16 | 8 |

Tabela nr 71

ŹRÓDŁA typu „PUNKTOWEGO”

| Kod źródła hałasu | Rodzaj źródła punktowego | Lokalizacja źródła | Czas pracy źródła h/dobę |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pora dzienna | Pora nocna |
| BW1 | Wentylator kompostowni kontenerowej nr 1 o wydajności 1800 m3/h | Praca na placu – I węzeł kontenerowy | 16 | 8 |
| BW2 | Wentylator kompostowni kontenerowej nr 2 o wydajności 1800 m3/h | Praca na placu – I węzeł kontenerowy | 16 | 8 |
| BW3 | Wentylator kompostowni kontenerowej nr 3 o wydajności 1800 m3/h | Praca na placu – II węzeł kontenerowy | 16 | 8 |
| BW4 | Wentylator kompostowni kontenerowej nr 4 o wydajności 1800 m3/h | Praca na placu – II węzeł kontenerowy | 16 | 8 |
| W1-W12 | Wentylatory ścienne – szt. 12 (wentylacja hali sortowni) 4 szt. o wydajności 12500 m3/h każdy, 8 szt. o wydajności 8750 m3/h każdy | Dach hali I linii technologicznej | 16 | 8 |
| P1 | Przesiewacz bębnowy | Hala I linii technologicznej | 3 | - |
| P2 | Sito mobilne | Praca na placu – II linia technologiczna | 3 | - |
| P3 | Przerzucarka kompostu | Praca na placu komostu | 3 | - |

Tabela nr 72

ŹRÓDŁA typu „LINIOWEGO”

| Kod źródła hałasu | Rodzaj źródła punktowego | Lokalizacja źródła | Czas pracy źródła h/dobę |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pora dzienna | Pora nocna |
| P4 | Ładowarka 1 | Hala I linii technologicznej | 3 | - |
| P5 | Ładowarka 2 | Praca na placu – II linia technologiczna | 3 | - |

XIII.3.3.  Urządzenia emitujące hałas (urządzenia technologiczne) utrzymywane będą w dobrym stanie technicznym.

XIII.3.4. Instalacja pracować będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 
do 22.00, w soboty od 7.00 do 15.00. Istnieje możliwość pracy instalacji w systemie trzyzmianowym oraz w wydłużonym czasie pracy w sobotę od godziny 06.00 
do 22.00.

XIII.4. Warunki poboru wody i odprowadzania ścieków z instalacji składowiska odpadów i instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów
komunalnych:

XIII.4.1. Warunki poboru wody:

XIII.4.1.1. Pobór wody na potrzeby wodne bytowo – socjalne oraz technologiczne 
i przeciwpożarowe odbywać się będzie z sieci wodociągowej (wodociąg miejski), 
na warunkach określonych przez administratora sieci wodociągowej.

XIII.4.1.2. Pobór wody będzie opomiarowany. Ilość pobieranej wody będzie określana na podstawie wskazań wodomierza zlokalizowanego w studzience pomiarowej przy hali ZUO.

XIII.4.1.3. Urządzenie służące do pomiaru ilości pobieranej wody będą oznakowane 
i okresowo legalizowane.

XIII.4.2. Warunki emisji ścieków i sposób ich odprowadzania:

XIII.4.2.1.  Warunki emisji ścieków i sposób ich odprowadzania ze składowiska odpadów:

XIII.4.2.1.1. Sposób odprowadzania ścieków technologicznych ze składowiska odpadów:

XIII.4.2.1.1.1. Odcieki zbierane systemem drenaży i rurociągów dopływać będą grawitacyjnie do pompowni odcieków. Przewodami tłocznymi przepompowywane będą do podczyszczalni odcieków.

XIII.4.2.1.1.2. Ścieki z brodzika dezynfekcyjnego gromadzone będą w szczelnym, bezodpływowym zbiorniku i wywożone do podczyszczalni odcieków.

XIII.4.2.1.2. Sposób odprowadzania wód drenażu geologiczno-sygnalizacyjnego.

XIII.4.2.1.2.1. Wody gruntowe odprowadzane drenażem geologiczno-sygnalizacyjnym spod warstw uszczelniających nieckę składowiska dopływać będą grawitacyjnie do przepompowni nr 4.

XIII.4.2.1.2.2. Rurociąg tłoczny odprowadzać będzie wody drenażowe w dwojaki sposób tj. do rowu opaskowego lub do podczyszczalni odcieków (stan awaryjny - zanieczyszczenie wód drenażowych).

XIII.4.2.1.2.3. Przełączenie wód drenażowych do podczyszczalni odcieków będzie następować w przypadku, gdy którykolwiek ze wskaźników zanieczyszczeń będzie miał wartość wyższą niż tło wód podziemnych.

XIII.4.2.1.3. Sposób odprowadzania wód opadowych.

XIII.4.2.1.3.1. Wody opadowe, roztopowe i wody infiltracyjne z terenu składowiska odpadów wprowadzane będą oznaczonym wylotem urządzeń kanalizacyjnych RW-1 poprzez rowy opaskowe otwarte do rowu melioracji szczegółowej - rów Olszyny.

XIII.4.2.1.3.2. Operator instalacji będzie utrzymywał w dobrym stanie technicznym 
i na bieżąco konserwował wszystkie urządzenia związane z wprowadzaniem ścieków do rowu melioracji szczegółowej w uzgodnieniu z jego administratorem, 
w szczególności konserwował rów będący odbiornikiem wód opadowych na odcinku 45 m od wylotu oraz wykonywał ewentualne naprawy ubezpieczenia skarp i dna rowu na długości 5 m poniżej wylotu wód opadowych.

XIII.4.2.2. Warunki emisji ścieków i sposób ich odprowadzania z instalacji mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów oraz kompostowni pryzmowej odpadów zielonych:

XIII.4.2.2.1. Wody opadowe z dachu budynku segregacji odpadów i wiaty magazynowej na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów wprowadzane 
będą istniejącym wylotem (ozn. W2) zlokalizowanym na działce o nr ew. 2177/15 
do ziemi poprzez rów przy drodze prowadzącej do zakładu.

XIII.4.2.2.2. Wody opadowe z placu I systemu kontenerów odprowadzane będą kanalizacją do istniejącego bezodpływowego zbiornika o pojemności 1 m3 
i okresowo wywożone na oczyszczalnię ścieków.

XIII.4.2.2.3. Odcieki powstające w trakcie procesu technologicznego z I systemu kontenerów gromadzone będą w szczelnym, bezodpływowym zbiorniku 
o pojemności ok. 1 m3 a następnie wozem asenizacyjnym wywożone będą do podczyszczalni odcieków na terenie ZUO. Odcieki wykorzystywane będą w procesie technologicznym, nadmiar odcieków będzie gromadzony w zbiorniku i wywożony do podczyszczalni odcieków.

XIII.4.2.2.4. Wody opadowe z placu II systemu kontenerów po oczyszczeniu 
w osadniku i separatorze substancji ropopochodnych, będą odprowadzane do rowu zlokalizowanego wzdłuż drogi dojazdowej do Zakładu Unieszkodliwia Odpadów.

XIII.4.2.2.5. Odcieki powstające w trakcie procesu technologicznego z II systemu kontenerów będą odprowadzane do dwóch szczelnych naziemnych zbiorników bezodpływowych, o pojemności 1 m3 każdy, skąd za pomocą wozów asenizacyjnych będą wywożone do podczyszczalni odcieków. Odcieki wykorzystywane będą 
w procesie technologicznym, nadmiar odcieków będzie gromadzony w zbiorniku 
i wywożony do podczyszczalni odcieków.

XIV. Rodzaj i ilość wykorzystywanej energii, materiałów, surowców i paliw:

XIV.1. Maksymalna ilość zużywanych energii, materiałów, surowców i paliw na składowisku odpadów:

Tabela nr 73

| Lp. | Surowce, materiały i energia | Jednostka | Zużycie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Olej napędowy | dm3/rok | 80 000 |
| 2. | Benzyna | dm3/rok | 2 000 |
| 3. | Wapno chlorowane | kg/rok | 2 000 |
| 4. | Wapno hydratyzowane | kg/rok | 260 000 |
| 5. | Kwas siarkowy | kg/rok | 50 000 |
| 6. | Środek antypieniący | dm3/rok | 5 000 |
| 7. | Środek antyodorowy | dm3/rok | 2 000 |
| 8. | Sorbenty | kg/rok | 400 |
| 9. | Woda na cele socjalno-bytowe i technologiczne | m3/rok | 6 000 |
| 10. | Energia elektryczna | kWh/rok | 200 000 |

XIV.2. Maksymalna ilość zużywanych energii, materiałów, surowców i paliw na instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów:

Tabela nr 74

| Lp. | Surowce, materiały i energia | Jednostka | Zużycie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Olej napędowy | dm3/rok | 107 000, w tym: I linia technologiczna - 60 000 II linia technologiczna - 30 000 kompostownia kontenerowo –pryzmowa – 17 000 |
| 2. | Benzyna | dm3/rok | 320, w tym: I linia technologiczna - 200 II linia technologiczna - 100 kompostownia kontenerowo –pryzmowa – 20 |
| 3. | LPG - gaz | kg/rok | 4 400, w tym: I linia technologiczna - 4 000 II linia technologiczna - 300 kompostownia kontenerowo –pryzmowa – 100 |
| 4. | Oleje silnikowe | dm3/rok | 900, w tym: I linia technologiczna - 500 II linia technologiczna - 200 kompostownia kontenerowo –pryzmowa – 200 |
| 5. | Smary | kg/rok | 350, w tym: I linia technologiczna - 200 II linia technologiczna - 100 kompostownia kontenerowo –pryzmowa – 50 |
| 6. | Oleje przekładniowe i hydrauliczne | dm3/rok | 1 700, w tym: I linia technologiczna - 1 000 II linia technologiczna - 400 kompostownia kontenerowo –pryzmowa – 300 |
| 7. | Środek dezynfekujący | dm3/rok | 110, w tym: I linia technologiczna - 100 II linia technologiczna - 10 kompostownia kontenerowo –pryzmowa – 0 |
| 8. | Środek czyszczący | kg/rok | 110, w tym: I linia technologiczna - 100 II linia technologiczna - 10 kompostownia kontenerowo –pryzmowa – 0 |
| 9. | Środek antyodorowy | dm3/rok | 5 000, w tym: I linia technologiczna - 1 000 II linia technologiczna - 0 kompostownia kontenerowo –pryzmowa - 4 000 |
| 10. | Sorbenty | kg/rok | 1 000, w tym: I linia technologiczna - 400 II linia technologiczna - 400 kompostownia kontenerowo –pryzmowa – 200 |
| 11. | Woda na cele socjalno-bytowe i technologiczne | m3/rok | 33 000, w tym: I linia technologiczna - 30 000 II linia technologiczna - 2 000 kompostownia kontenerowo –pryzmowa – 1 000 |
| 12. | Energia elektryczna | MWh/rok | 1 200, w tym: I linia technologiczna - 900 II linia technologiczna - 200 kompostownia kontenerowo –pryzmowa – 100 |

XV. Sposób zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii oraz wymóg informowania o jej wystąpieniu:

XV.1. Prowadzona będzie całodobowa ochrona i monitoring zakładu.

XV.2. Instalacja wyposażona będzie w środki gaśnicze, sorbenty i neutralizatory pozwalające przeciwdziałać ewentualnym zagrożeniom.

XV.3. Stosowane będą zakładowe procedury i instrukcje postępowania w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia awarii.

XV.4. Przestrzegany będzie szczegółowy plan awaryjny dla składowiska odpadów 
w Krośnie, określający sposoby zapobiegania i reagowania na awarie, stanowiący załącznik nr 2 do decyzji.

XV.5. W przypadku wystąpienia awarii i braku możliwości składowania odpadów zgodnie z warunkami niniejszego pozwolenia oraz instrukcji prowadzenia składowiska, odpady nie będą przyjmowane.

XV.6. W przypadku braku możliwości przetwarzania odpadów zgodnie z warunkami niniejszego pozwolenia, odpady nie będą przyjmowane. Odpady zgromadzone 
w instalacji, w przypadku braku możliwości ich przetworzenia po upływie 48 godzin zostaną przekierowane do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi Regionu Południowo – Zachodniego wskazanych w uchwale Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego.

XV.7. Wszystkie zaistniałe sytuacje awaryjne oraz podejmowane działania związane z ich likwidacją zostaną odnotowane w dokumentach pracy składowiska.

XV.8. Pracownicy będą posiadać odpowiednie ubrania robocze, rękawice 
i kamizelki odblaskowe w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy. Okresowo pracownicy będą poddawani badaniom lekarskim i szczepieniom – zgodnie 
z zaleceniami służb BHP i lekarzy.

XV.9. Prowadzony będzie dziennik pracy instalacji, w którym wpisywane będą  zdarzenia odbiegające od normalnych, takie jak awarie, zdarzenia losowe, itp.

XV.10. W każdym z przypadków poważnej awarii powiadamiane będą:

- Państwowa Straż Pożarna,

- Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska,

- Wydział Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego,

- Marszałek Województwa Podkarpackiego.

XVI. Określam sposoby osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości dla instalacji składowiska odpadów oraz mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów:

XVI.1.	Instalacje eksploatowane będą z zachowaniem projektowanych parametrów technicznych i technologicznych. Wszystkie urządzenia objęte niniejszą decyzją będą utrzymywane we właściwym stanie technicznym i będą prawidłowo eksploatowane w oparciu o stosowne instrukcje.

XVI.2. Zrealizowane zostaną dodatkowe wymagania ustalone w pkt. XX. niniejszej decyzji.

XVI.3. Prowadzone będą kontrole sprawności i kontrole techniczne wszystkich urządzeń wchodzących w skład obu instalacji, włącznie z kontrolą uszczelnienia składowiska i instalacją odgazowania z częstotliwością nie rzadziej niż 
co 6 miesięcy. Wyniki przeprowadzonych kontroli będą odnotowywane w książce eksploatacji instalacji oraz przechowywane przez okres 1 roku.

XVI.4.	Odpady przyjmowane na składowisko poddawane będą weryfikacji oraz procedurom dopuszczania odpadów do składowania określonym w dziale VIII ustawy z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.) 
oraz przepisom szczegółowym w tym zakresie.

XVI.5.	Maksymalna ilość odpadów przetwarzanych przez składowanie nie będzie przekraczać 217 Mg/dobę, przy czym dobowa ilość odpadów przyjmowanych 
do składowania uzależniona będzie od aktualnej technicznej możliwości ich przetworzenia.

XVI.6. Czynności związane z lokowaniem odpadów w niecce prowadzone będą
w sposób minimalizujący emisje wtórną. Wymiary dziennej działki roboczej uzależnione będą od technicznych możliwości prawidłowego przyjęcia odpadów, 
ich skompaktorowania oraz przykrycia warstwą inertną. Stosowane materiały sypkie należy zabezpieczyć w razie potrzeby przed pyleniem poprzez przykrycie lub zraszanie wodą.

XVI.7. Powierzchnia otwartych sektorów eksploatacyjnych składowiska powinna być maksymalnie ograniczana. Pozostała cześć sektora poza eksploatowaną działką robocza będzie zabezpieczana warstwą przekładkową.

XVI.8. Odpady składowane na następnej działce roboczej będą układane blisko krawędzi poprzednio usypanej warstwy i na miejscu ich styków szczególnie dokładnie zagęszczone.

XVI.9. Sektory będą mieć kształt równoległych pasów wzdłuż składowiska oraz szerokość odpowiednią do tego, by całość bryły odpadów kształtować (podnosić) równomiernie.

XVI.10. Na zakończenie dnia roboczego zarządzający składowiskiem uporządkuje teren wokół składowiska, tj. usunie odpady zalegające na obwałowaniach składowiska oraz odpady frakcji lekkiej rozwiewanej przez wiatr. W przypadku składowania odpadów zawierających frakcje lekką, odpady zabezpieczane będą przed rozwiewaniem pośrednią warstwą inertną lub siatkami o wysokości co najmniej 2 m.

XVI.11. Ujmowany gaz składowiskowy wykorzystany będzie do wytwarzania energii.

XVI.12. Wody odciekowe ze składowiska będą zbierane systemem drenaży 
i odprowadzane grawitacyjnie do przepompowni nr 3 i przewodem tłocznym 
do podczyszczalni odcieków.

XVI.13. Przestrzegana będzie zatwierdzona Instrukcja prowadzenia składowiska.

XVI.14. Kierownik składowiska posiadał będzie świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami odpowiednie do prowadzonych procesów przetwarzania odpadów.

XVI.15. Prowadzone będzie stałe doskonalenie kwalifikacji obsługi składowiska 
w zakresie gospodarowania odpadami oraz przepisów prawa w tym zakresie.

XVI.16. W celu zwiększenia efektywności gospodarki materiałowo - surowcowej Zakład będzie realizował remonty i konserwację urządzeń, zgodnie z ustalonym harmonogramem w celu podniesienia ich sprawności, a tym samym zmniejszenia ilości zużywanych surowców, mediów i paliwa.

XVI.17.	Prowadzony będzie monitoring ilości zużywanych mediów oraz podejmowane działania ograniczające ich zużycie. Na terenie zakładu podejmowane będą działania zmierzające do zapewnienia racjonalnego zużycia wody oraz paliw poprzez:

- zastosowanie zamkniętych obiegów wodnych i zawracanie odcieków do procesu,

- optymalizację warunków prowadzenia procesu (zakres temperatury, poziom wilgotności),

- surowcem wykorzystywanym na instalacji będą odpady zmieszane oraz pochodzące z selektywnej zbiórki, które poddawane będą procesom przetwarzania w celu wydzielenia frakcji przeznaczonych do dalszego wykorzystania (surowców wtórnych, komponentów do produkcji paliwa alternatywnego).

XVI.18. Na terenie zakładu podejmowane będą działania zmierzające do zapewnienia efektywnego wykorzystania energii poprzez:

- stosowanie energooszczędnych urządzeń,

- zakup paliw o wyższej wartości opałowej,

- efektywne wykorzystywanie i oszczędzanie energii elektrycznej i paliw płynnych,

- ograniczanie biegu jałowego maszyn i urządzeń elektrycznych,

- prowadzona będzie stała kontrola zużycia energii przez poszczególne instalacje.

- ograniczenie strat ciepła przez właściwą izolację termiczną obiektów budowlanych.

XVI.19. Pojemniki i kontenery wykorzystywane na terenie zakładu oraz służące do zbierania i magazynowania odpadów, a także wszystkie pojazdy i narzędzia będą poddawana odkażaniu przynajmniej raz w miesiącu.

XVI.20. Produkty wykorzystywane do dezynfekcji magazynowane będą 
w wydzielonym pomieszczeniu na terenie Zakładu, w specjalnie do tego celu przystosowanych i przeznaczonych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający ich rozlewanie, roznoszenie i rozsypywanie. Materiały te będą magazynowane 
w ilościach uzasadnionych ich zapotrzebowaniem.

XVI.21. Prowadzona będzie minimalizacja ilości powstających odpadów poprzez racjonalne wykorzystanie surowców i materiałów.

XVI.22. Miejsca magazynowania odpadów będą posiadały utwardzone, nieprzepuszczalne podłoża. Odpady magazynowane będą w sposób selektywny 
i bezpieczny dla środowiska, zdrowia i życia ludzi, w wyznaczonych do tego celu miejscach na terenie instalacji.

XVI.23. Miejsca magazynowania odpadów będą zabezpieczone w sposób trwały przed przedostawaniem się rozładowywanych odpadów pod koła pojazdu.

XVI.24. Sposób magazynowania odpadów nie może powodować uciążliwości zapachowych. Odpady łatwo ulegające biodegradacji magazynowane będą przez okres niedopuszczający do ich biologicznego rozkładu, tj. przez okres maksymalnie do 4 dni.

XVI.25. Instalacja wyposażona będzie w środki gaśnicze, neutralizujące oraz sorbenty pozwalające przeciwdziałać ewentualnym zagrożeniom i wyciekom płynów eksploatacyjnych.

XVI.26. Pracownikom zapewnione zostaną warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz środki ochrony osobistej (np. kombinezony, rękawice).

XVI.27. Prowadzona będzie obserwacja stanu nawierzchni dróg technologicznych 
i placów oraz ogrodzenia i systematyczne naprawy.

XVI.28. Prowadzone będą kontrole sprawności i kontrole techniczne wszystkich urządzeń wchodzących w skład instalacji. Urządzenia eksploatowane będą zgodnie z ich instrukcjami techniczno – ruchowymi.

XVII. Zakres i sposób monitorowania środowiska, w tym pomiaru 
i ewidencjonowania wielkości emisji oraz kontroli eksploatacji instalacji.

XVII.1.  Monitoring prowadzonych procesów technologicznych:

XVII.1.1. Prowadzona będzie kontrola osiadania powierzchni składowiska 
z częstotliwością co 12 miesięcy, w oparciu o ustabilizowany reper nr 1047 umiejscowiony w południowej części składowiska, oraz z wykorzystaniem geodezyjnych technik satelitarnych. Wyniki pomiarów gromadzone będą w postaci operatów geodezyjnych uwzględniających coroczne osiadanie powierzchni składowiska.

XVII.1.2. Prowadzone będą badania stateczności zboczy składowiska 
z częstotliwością co 12 miesięcy. Prowadzona będzie codzienna obserwacja stanu technicznego obwałowań składowiska, ich erozji, osiadania, pękania, zastoisk itp. Stwierdzone uszkodzenia będą niezwłoczne naprawiane i odnotowywane w Książce eksploatacji składowiska.

XVII.1.3. Prowadzona będzie kontrola struktury i składu masy składowanych odpadów pod kątem zgodności z pozwoleniem na budowę składowiska odpadów oraz instrukcją prowadzenia składowiska z częstotliwością co 12 miesięcy. Wyniki będą odnotowywane w Książce eksploatacji składowiska.

XVII.1.4. Prowadzony będzie pomiar ilości materiałów i odpadów wykorzystywanych jako materiał przeznaczony na warstwy izolacyjne metodą wagową z rejestracją 
w dowolnej bazie danych.

XVII.1.5. Badanie wielkości opadu atmosferycznego prowadzone będzie codziennie, 
w najbliższej Regionalnej Stacji Hydrologiczno – Meteorologicznej lub na podstawie pomiarów objętości opadów zbierających się w deszczomierzu zlokalizowanym 
w rejonie składowiska i odnotowywane w książce eksploatacji.

XVII.1.6. Prowadzony będzie rejestr czasu pracy maszyn (sprzętu) pracujących 
na składowisku oraz urządzeń instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów przy pomocy liczników godzin pracy sprzętu i urządzeń lub raportu pracy sprzętu i urządzeń. Odczytane zapisy przechowywane będą przez okres 1 roku.

XVII.1.7. Prowadzony będzie bieżący monitoring parametrów przebiegu procesów technologicznego przetwarzania odpadów.

XVII.1.7.1. Sterowanie procesem i monitoring procesu mechaniczno – biologicznego  przetwarzania odpadów:

XVII.1.7.1.1. Węzeł mechanicznego przetwarzania odpadów:

XVII.1.7.1.1.1. Linia sortownicza sterowana będzie w sposób automatyczny.

XVII.1.7.1.1.2. Prowadzona będzie dokumentacja:

- prowadzony będzie rejestr wewnętrzny oparty o dane z systemu wagowego pozwalający ustalić dostawce odpadu oraz rodzaj i masę odpadów skierowanych  do przetwarzania w danym dniu  oraz rodzaj i masę wytworzonych  odpadów. Dla potrzeb sprawozdawczych prowadzone będą bilanse przetworzonych i wytworzonych odpadów w układzie miesięcznym 
i rocznym. Rejsyt tworzony będzie w formie danych zapisywanych na dysku. Dane te przechowywane będą przez okres 5 lat.

- prowadzona będzie oddzielna ewidencja wszystkich wydzielonych na linii mechanicznej frakcji odpadów (surowców, frakcji nadsitowych, podsitowych), każdy z rodzajów odpadów (20 03 01, 15 01 06 oraz odpady z selektywnej zbiórki) sortowane będą odrębnie. Dane te będą przechowywane przez 5 lat.

- prowadzony będzie rejestr wewnętrzny masy zawartości każdego kontenera opuszczającego linię mechanicznego przetwarzania odpadów. Dane te będą przechowywane przez 5 lat.

XVII.1.7.1.2. Węzeł biologicznego przetwarzania odpadów – proces stabilizacji tlenowej: (I etap – faza intensywna):

XVII.1.7.1.2.1. Proces przetwarzania odpadów w kontenerze sterowany będzie manualnie. W celu zapewnienia optymalnych parametrów procesu stabilizacji wykonywany będzie codziennie pomiaru temperatury i wilgotności wsadu.

XVII.1.7.1.2.2. Prowadzona będzie dokumentacja:

- czas załadunku kontenera oraz czas trwania fazy intensywnej procesu,

- zakres temperatury – pomiar dokonywany będzie codziennie za pomocą termometru umieszczonego w krućcu pomiarowym każdego z bioreaktorów,

- poziom wilgotności mieszanki kompostowej - pomiar dokonywany będzie codziennie przy użyciu elektronicznego termometru szpilkowego wyposażonego w czujnik do pomiaru wilgotności umieszczonego w krućcu pomiarowym każdego z bioreaktorów,

- monitoring odpadu - osiągnięcie parametru aktywności biologicznej AT4 poniżej 20 mg O2/g suchej masy - odpady niespełniające wymogów zawracane będą do procesu stabilizacji (proces będzie przedłużony).

Wyniki pomiarów poszczególnych parametrów procesowych odnotowywane będą 
w Karcie Stabilizacji/ Kompostowania Odpadu prowadzonej dla każdego kontenera danego cyklu stabilizacji. Pomiary wykonywane będą poprzez przeszkolonych 
w tym zakresie pracowników i podlegają nadzorowi technologicznemu. Parametry procesu będą archiwizowane przez 5 lat.

XVII.1.7.1.3. Monitoring pracy biofiltrów:

XVII.1.7.1.3.1. Co najmniej raz na dobę prowadzone będą kontrole wilgotności złoża biofiltrów w celu określenia stopnia wysychania wsadu biofiltra. Kontrola polegać będzie na sprawdzeniu organoleptycznie wilgotności wsadu filtrującego biofiltra, oraz  ocenie właściwego przepływu oczyszczanego powietrz przez reaktor.

XVII.1.7.1.3.2. Raz na kwartał przeprowadzona będzie kontrola organoleptyczna stanu złoża, celem określenia stopnia:

- porowatości oraz jednorodności materiału filtracyjnego (karpiny),

- mineralizacji wsadu,

- złego rozprowadzania zanieczyszczonego powietrza w złożu (tz. tworzenia się kominów powietrznych, w których dochodzi do szybkiej filtracji powietrza).

XVII.1.7.1.3.3. Prowadzony będzie rejestr czynności eksploatacyjnych wykonywanych przy biofiltrach, z podaniem daty wykonywanej czynności.

XVII.1.7.1.4. Węzeł biologicznego przetwarzania odpadów – proces stabilizacji tlenowej: (II etap – faza dojrzewania):

XVII.1.7.1.4.1. W trakcie II etapu procesu (dojrzewania) frakcji podsitowej 
w pryzmach formowanych na placu kontrolowany będzie zakres temperatury przy użyciu termometru lancowego w minimum 3 reprezentatywnych punktach dla każdej pryzmy, z częstotliwością nie mniejszą niż raz w tygodniu.

XVII.1.7.1.4.2. Prowadzona będzie dokumentacja:

- ilość wyprowadzonych z kontenera odpadów na pryzmę,

- data usypania pryzmy i zakończenia procesu stabilizacji,

- częstotliwość napowietrzania (przerzucania) pryzm,

- monitoring odpadu/stabilizatu - osiągnięcie wartości AT4 (aktywność oddychania – parametr wyrażający zapotrzebowanie tlenu przez próbkę odpadów w ciągu 4 dni) mniejszej niż 10 mg O2/g suchej masy i straty prażenia stabilizatu mniejszej niż 35% suchej masy lub wartości AT4 (aktywność oddychania – parametr wyrażający zapotrzebowanie tlenu przez próbkę odpadów w ciągu 4 dni) mniejszej niż 10 mg O2/g suchej masy  
i zawartości ogólnego węgla organicznego (TOC) mniejszej niż 20 % suchej masy lub straty prażenia stabilizatu mniejszej niż 35% suchej masy 
a zawartości ogólnego węgla organicznego (TOC) mniejszej niż 20 % suchej masy.

Stabilizat niespełniający wymogów zawracany będzie do procesu stabilizacji (proces będzie przedłużony).

Wszystkie w/w dane i wyniki przechowywane będą przez okres 5 lat.

XVII.1.8. Dla odpadów kierowanych do składowania prowadzący instalację  posiadał będzie wyniki badań potwierdzające spełnienie kryteriów wynikających z przepisów szczegółowych w tym zakresie. Wyniki badań podstawowej charakterystyki i testów zgodności odpadów kierowanych do składowania przechowywane będą przez okres 5 lat.

XVII.1.9. Prowadzony będzie nadzór technologiczny nad pracą instalacji i stanem technicznym urządzeń oraz dokonywane będą analizy wyników prowadzonego monitoringu technologicznego.

XVII.1.10. Operator instalacji prowadził będzie rejestr przeprowadzanych czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych zgodnie z programem utrzymania i konserwacji urządzeń.

XVII.1.11. Dla potrzeb sprawozdawczych, prowadzone będą bilanse przetworzonych 
i wytworzonych odpadów w układach miesięcznych i rocznym.

XVII.2. Monitoring wpływu instalacji na wody podziemne:

XVII.2.1.  Monitoring jakości wód podziemnych składowiska odpadów prowadzony będzie w  5  punktach  pomiarowych:  P-1A i P- 6 zlokalizowanych na napływie oraz

P- 4,  P – 5  i  P – 8 zlokalizowanych na odpływie.

W przypadku stwierdzenia pogorszenia jakości wód podziemnych w piezometriach na odpływie należy prowadzić badania wód z piezometrów P-9, P-10, P-11, P-12, 
P-13 (znajdujących się w odległości ok. 50 m od granic składowiska).

XVII.2.2. Zakres badań wskaźników jakości wody podziemnej oraz częstotliwość
badań dla składowiska odpadów – zgodnie z wymogiem przepisów szczegółowych.

XVII.2.3. Prowadzony będzie pomiar poziomu zwierciadła wód podziemnych.

XVII.2.4. Prowadzący dokona kontrolnego badania jakości wody podziemnej na każde żądanie organu ochrony środowiska.

XVII.2.5. Badanie jakości wód podziemnych wykonywane będzie zgodnie 
z aktualną metodyką referencyjną, wskazaną w obowiązującym przepisie szczególnym.

XVII.3. Monitoring wpływu instalacji na jakość gleby:

XVII.3.1. Monitoring jakości gleby składowiska odpadów prowadzony będzie 
w 5  punktach pomiarowych w zakresie wskaźników: bar, chrom ogólny, cyna, cynk,

kadm, kobalt, miedź, molibden, nikiel, ołów,  rtęć, arsen, fenol, węglowodory ropopochodne, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne.

Próby pobierane będą z głębokości 0-2 m, w tych samych punktach (miejscach), 
z częstotliwością co 5 lat (w tej samej porze roku).

XVII.3.2. Monitoring jakości gleby instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów prowadzony będzie w 3  punktach pomiarowych w zakresie wskaźników: bar, chrom ogólny, cyna, cynk, kadm, kobalt, miedź, molibden, 
nikiel, ołów,  rtęć, arsen, fenol, węglowodory ropopochodne, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne.

Próby pobierane będą z głębokości 0-2 m, w tych samych punktach (miejscach), 
z częstotliwością co 5 lat (w tej samej porze roku).

XVII.3.3. Prowadzący dokona dodatkowego kontrolnego badania jakości gleby na każde żądanie organu ochrony środowiska.

XVII.3.4. Badanie jakości gleby wykonywane będzie zgodnie z aktualną metodyką referencyjną, wskazaną w obowiązującym przepisie szczególnym.

XVII.4. Monitoring ścieków technologicznych:

XVII.4.1. Monitoring ścieków technologicznych składowiska odpadów:

XVII.4.1.1. Punktem kontrolnym jakości odcieków oraz wód z brodzika dezynfekcyjnego będą:

- zbiornik retencyjno- napowietrzający - dla odcieku surowego

- zbiornik neutralizacji – dla odcieku podczyszczonego.

XVII.4.1.2. Zakres badań wskaźników jakości ścieków technologicznych – zgodnie 
z wymogiem przepisów szczegółowych oraz w dodatkowych wskaźnikach:

- dla odcieku surowego:

- chrom ogólny,

- nikiel,

- azot amonowy,

- fosfor ogólny.

- dla odcieku podczyszczonego:

- chrom ogólny,

- nikiel,

- azot amonowy,

- fosfor ogólny.

XVII.4.1.3.  Pomiar ilości odcieków podczyszczonych prowadzony będzie za pomocą legalizowanego przepływomierza zainstalowanego na rurociągu tłocznym 
w studzience pomiarowo-kontrolnej zlokalizowanej po wschodniej stronie podczyszczalni odcieków, przed włączeniem do miejskiej kanalizacji grawitacyjnej.

XVII.4.1.4. Częstotliwość wykonywania badań ilości i jakości wód odciekowych  zgodnie z wymogiem przepisów szczegółowych.

XVII.4.1.5. Pomiar ilości wód drenażowych prowadzony będzie za pomocą legalizowanego przepływomierza zainstalowanego na rurociągu tłocznym 
z pompowni nr 4.

XVII.4.1.6. Miejsce poboru prób do analizy wód drenażowych:

- na wylocie do rowu opaskowego u podstawy wału północnego niecki – 
w przypadku wartości wskaźników zanieczyszczeń nieprzekraczających tła wód podziemnych.

- studnia pompowni nr 4 – w przypadku, gdy którykolwiek ze wskaźników
    zanieczyszczeń będzie miał wartość wyższą niż tło wód podziemnych.

XVII.4.1.7. Badania składu wód infiltracyjnych (drenażowych) prowadzone 
będą z częstotliwością co 3 miesiące w zakresie: odczynu pH, przewodności elektrolitycznej właściwej, ogólnego węgla organicznego (OWO), zawartości metali ciężkich (Cu, Zn, Pb, Cd, Cr+6, Hg), sumy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA).

XVII.4.1.8. Punktem pomiarowo-kontrolnym wód opadowych będzie:

–  wylot do rowu melioracji szczegółowej (rów Olszyny).

XVII.4.1.9. Częstotliwość pomiarów jakości wód opadowych -  co najmniej 
2 x w roku w okresie wiosny i jesieni, w czasie trwania opadów w zakresie:

-   zawiesiny ogólnej,

-   węglowodory ropopochodne.

XVII.4.2. Monitoring ścieków technologicznych z instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów:

XVII.4.2.1. Punktem kontrolnym jakości wód odciekowych będzie podczyszczalnia odcieków, do której wprowadzane będą odcieki gromadzone w zbiornikach bezodpływowych.

XVII.4.2.2. Badania ilości i jakości odcieków prowadzone będą w zakresie wskaźników: temperatura, odczyn, zawiesina ogólna, ChZT, BZT, chlorki, azot amonowy, azot azotynowy, fosfor ogólny, substancje ekstrahujące się eterem naftowym, cynk, chrom, chrom ogólny, miedź, nikiel, ołów, rtęć i kadm, 
z częstotliwością co 3 miesiące.

XVII.4.2.3. Częstotliwość pomiarów jakości wód opadowych -  co najmniej 
2 x w roku w okresie wiosny i jesieni, w czasie trwania opadów w zakresie:

-   zawiesiny ogólnej,

-   węglowodory ropopochodne.

XVII.4.2.4. Punktem kontrolnym jakości wód deszczowych odprowadzanych 
z dachów i placu instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów będzie wylot ozn. W2 (dz. ew. nr 2177/15) oraz wylot W3 (dz. ew. 2177/9) .

XVII.4.3. Monitoring ścieków technologicznych z instalacji kompostowni pryzmowej (placu przetwarzania stabilizatu oraz odpadów zielonych 
i ulegających biodegradacji selektywnie zbieranych):

XVII.4.3.1.  Punktem kontrolnym jakości wód odciekowych będzie przepompownia przy Hali Technologicznej ZUO przed wprowadzeniem odcieku do kanalizacji 
i oczyszczalni ścieków.

XVII.4.3.2. Badania ilości i  jakości odcieków prowadzone będą w zakresie wskaźników: temperatura, odczyn, zawiesina ogólna, ChZT, BZT, chlorki, azot amonowy, azot azotynowy, fosfor ogólny, substancje ekstrahujące się eterem naftowym, cynk, chrom, chrom ogólny, miedź, nikiel, ołów, rtęć i kadm, 
z częstotliwością co 3 miesiące.

XVII.5. Monitoring emisji gazu składowiskowego:

XVII.5.1. Pomiar emisji gazu składowiskowego oraz jego składu odbywał się będzie

w punkcie reprezentatywnym zlokalizowanym na powierzchniowym kolektorze zbiorczym gazu składowiskowego sieci odgazowującej biegnącym w południowo-zachodniej części składowiska.

XVII.5.2. Zakres badań składu i ilości gazu oraz częstotliwość badań – zgodnie 
z wymogiem przepisu szczegółowego.

XVII.6. Monitoring emisji gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza 
z instalacji MBP:

XVII.6.1. Stanowisko do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji MBP zamontowane będzie:

- z węzła do biologicznego przetwarzania odpadów -  na emitorach: E22 - E25, E26 - E28 (biofiltry),

- z węzła do mechanicznego przetwarzania odpadów – na emitorach:  E15 - E16, E17 - E20, E21.

XVII.6.2. Stanowisko pomiarowe będzie na bieżąco utrzymywane w stanie umożliwiającym prawidłowe wykonywanie pomiarów emisji oraz zapewniającym zachowanie wymogów BHP.

XVII.6.3. Zakres i częstotliwość prowadzenia pomiarów emisji z emitorów:

Tabela nr 75

| Lp. | Emitor | Częstotliwość pomiarów | Oznaczane zanieczyszczenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | E21 | 2 razy w roku | aceton amoniak dwusiarczek dwumetylu octan etylu siarkowodór |
| 2. | E24, E27 | 2 razy w roku | aceton amoniak dwusiarczek dwumetylu octan etylu |

XVII.6.4. Pomiar emisji zanieczyszczeń należy wykonywać metodykami referencyjnymi, w tym przynajmniej raz w okresie letnim.

XVII.7. Monitoring hałasu:

XVII.7.1. Pomiary hałasu określające oddziaływanie akustyczne instalacji objętych pozwoleniem zintegrowanym składowiska odpadów oraz instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów na tereny zabudowy zagrodowej prowadzone będą w punkcie pomiarowym nr 1 o współrzędnych geograficznych:

Długość geograficzna   - 21°45'57,72”

Szerokość geograficzna -  49°43'16,37”

XVII.7.2. Pomiary hałasu w środowisku przeprowadzane będą po każdej zmianie procedury pracy instalacji lub wymianie urządzeń wymienionych w pkt. XIII.3.1., tabelach nr:  65, 66, 67 i 68.

XVII.8. Monitoring poboru wody:

XVII.8.1.  Pomiar ilości wody pobieranej z sieci miejskiej będzie prowadzony za pomocą wodomierza zamontowanego w studni przy hali Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów z częstotliwością 1 x na miesiąc i rejestrowany w książce pomiarów.

XVII.9. Monitoring odpadu:

XVII.9.1.1. Każda partia odpadów wytwarzanych o kodzie ex 19 12 12 o wielkości 
0-20 mm przed skierowaniem do składowania poddana będzie sprawdzeniu pod kątem spełnienia następujących wymagań:

1.Kryteria dopuszczania odpadów do składowania obejmować będą  dopuszczalne graniczne wartości wymywania.

2.Dopuszczalne graniczne wartości wymywania dla odpadów ziarnistych o małych wymiarach poszczególnych elementów, przeznaczonych do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, wyznaczane będą przy stosunku cieczy do fazy stałej 10 (test podstawowy) lub 2 (test pomocniczy) l/kg całkowitej zawartości składników, przy czym test pomocniczy wykonywany będzie przypadku braku możliwości przeprowadzenia testu podstawowego.

3.Dopuszczalne graniczne wartości wymywania dla odpadów monolitycznych
 o dużych wymiarach poszczególnych elementów wyznaczane będą zgodnie 
z testem podstawowym.

Dopuszczalne graniczne wartości wymywania:

|  | Zakres badań | Dopuszczalne graniczne wartości wymywania* |
| --- | --- | --- |
|  |  | ciecz/faza stała = 10 l/kg [mg/kg suchej masy] test podstawowy | ciecz/faza stała = 2 l/kg [mg/kg suchej masy] test pomocniczy |
|  | Arsen (As) | 2 | 0,4 |
|  | Bar (Ba) | 100 | 30 |
|  | Kadm (Cd) | 1 | 0,6 |
|  | Chrom całkowity (Cr) | 10 | 4 |
|  | Miedź (Cu) | 50 | 25 |
|  | Rtęć (Hg) | 0,2 | 0,05 |
|  | Molibden (Mo) | 10 | 5 |
|  | Nikiel (Ni) | 10 | 5 |
|  | Ołów (Pb) | 10 | 5 |
|  | Antymon (Sb) | 0,7 | 0,2 |
|  | Selen (Se) | 0,5 | 0,3 |
|  | Cynk (Zn) | 50 | 25 |
|  | Chlorki (Cl-)** | 15 000 | 10 000 |
|  | Fluorki (F-) | 150 | 60 |
|  | Siarczany (SO42-) | 20 000 | 10 000 |
|  | Rozpuszczony węgiel organiczny (DOC)*** | 800 | 380 |
|  | Stałe związki rozpuszczone (TDS)**** | 60 000 | 40 000 |

* Dopuszczalne graniczne wartości wymywania w przypadku odpadów składowanych na składowiskach wyposażonych w systemy gromadzenia odcieków kierowanych następnie do oczyszczalni ścieków, z wyjątkiem składników DOC i TDS, uznaje się za spełnione w przypadku wartości wyższych niż określone w tabeli. ***Jeżeli odpad nie spełnia wartości podanych dla DOC przy jego własnej wartości pH, może być badany alternatywnie przy L/S =10 l/kg oraz pH między 7,5 a 8,0. Odpad może zostać uznany za spełniający kryteria przyjęcia dla DOC, jeżeli wynik tego badania nie przekracza 800 mg/kg. Dopuszczalne graniczne wartości wymywania w przypadku odpadów o kodzie 19 05 99 wytwarzanych w procesach biologicznego przetwarzania odpadów (stabilizat) spełniających wymagania określone dla tych odpadów przez ministra właściwego do spraw środowiska na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, uznaje się za spełnione w przypadku wartości wyższych niż określone w tabeli. **** Wartości dla stałych związków rozpuszczonych (TDS) mogą być stosowane zamiennie dla wartości siarczanów i chlorków.

Wyniki dla każdej badanej partii będą rejestrowane w dokumentach wewnętrznych obsługi instalacji. Uwierzytelnione kserokopie tych wyników przekazywane będą do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w formie sprawozdań kwartalnych, w celu kontroli wykonania warunków pozwolenia.

XVII.9.1.2. Każda partia odpadów wytwarzanych o kodzie ex 19 12 12 o wielkości 
0-20 mm przed skierowaniem do składowania poddana będzie sprawdzeniu pod kątem spełnienia następujących wymagań:

Dopuszczalne graniczne wartości:

| Zakres badań | Dopuszczalne graniczne wartości |
| --- | --- |
| Ogólny węgiel organiczny (TOC) | 5% suchej masy |
| Strata przy prażeniu (LOI) | 8% suchej masy* |
| Ciepło spalania | 6 MJ/kg suchej masy |

Wyniki dla każdej badanej partii będą rejestrowane w dokumentach wewnętrznych. obsługi instalacji. Uwierzytelnione kserokopie tych wyników przekazywane będą do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w formie sprawozdań kwartalnych, w celu kontroli wykonania warunków pozwolenia.

XVII.10. Ewidencja odpadów:

XVII.10.1. Cały strumień wszystkich odpadów przyjmowanych do instalacji będzie podlegał ścisłej ewidencji. Prowadzony system umożliwiał będzie kontrolę 
i rejestrację ilości i sposobu gospodarowania każdym rodzajem odpadu przyjmowanym na teren instalacji oraz ogólne zbilansowanie odpadów. Ewidencja przyjmowanych odpadów prowadzona będzie w sposób pozwalający jednoznacznie określić, gdzie zostały skierowane przyjęte „na bramie” odpady, tj.;

- do mechaniczno – ręcznego sortowania - I linia technologiczna przetwarzania odpadów ,

- do mechanicznego sortowania odpadów - II linia technologiczna przetwarzania odpadów,

- do  biologicznego przetwarzania – węzeł kompostowni kontenerowej,

- do  biologicznego przetwarzania –kompostowni pryzmowej,

- do składowania,

- do GPOO,

- do miejsc magazynowania odpadów zbieranych.

XVII.10.2. Informacja o wszystkich dostarczanych odpadach, po ich weryfikacji 
w chwili przyjęcia, odpadów i surowców opuszczających instalację oraz frakcji trafiających do kompostowania, składowania lub do innego procesu odzysku 
(np. rekultywacji) będzie przechowywana w zakładzie w postaci dokumentów wewnętrznych służących w obrocie odpadami.

XVII.10.3. W instalacji będą rejestrowane i przechowywane dane dotyczące rodzaju 
i ilości wszystkich odpadów wytwarzanych oraz odpadów przetwarzanych 
w procesach odzysku, unieszkodliwiania, składowania.

XVII.10.4. Dla odpadów wytwarzanych o kodzie ex 19 12 12 /Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne 
niż wymienione w 19 12 11/ dla frakcji nadsitowej i podsitowej prowadzona będzie oddzielna ewidencja.

XVII.10.5. Dla każdego rodzaju wytwarzanego odpadu o kodzie ex 19 05 99 /Inne nie wymienione odpady/  prowadzona będzie oddzielna ewidencja.

XVII.10.6. Ewidencja odpadów prowadzona będzie przy użyciu dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. System ewidencji obejmował będzie również podstawową charakterystykę odpadów oraz wyniki testów zgodności.

XVIII. Wymagania zapewniające ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych, 
w tym środki mające na celu zapobieganie emisjom do gleby ziemi i wód gruntowych oraz sposób ich systematycznego nadzorowania.

XVIII.1. Każdy rodzaj odpadów będzie magazynowany w sposób selektywny 
w odpowiednich pojemnikach lub kontenerach z materiału odpornego na działanie składników umieszczonego w nich odpadu lub luzem w wyznaczonych, oznakowanych miejscach w sposób uniemożliwiający ich negatywne oddziaływanie na środowisko i zabezpieczający przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych oraz uniemożliwiający dostęp do nich osób nieupoważnionych. Wszystkie miejsca magazynowania odpadów będą posiadały utwardzoną, szczelną powierzchnię oraz zapas sorbentów do likwidacji ewentualnych wycieków. Nie będą przekraczane pojemności kontenerów i  pojemników.

XVIII.2. Transport odpadów odbywać się będzie w sposób uniemożliwiający przypadkowe rozproszenie. Prowadzony przeładunek, rozładunek i załadunek odpadów nie będzie powodować ich rozlania czy rozpylenia i skażenia gleby, ziemi 
i wód gruntowych.

XVIII.3. Powierzchnie komunikacyjne przy obiektach i placach do rozładowywania, przetwarzania i magazynowania odpadów oraz drogi wewnętrzne technologiczne będą utwardzone i szczelne oraz utrzymywane będą w dobrym stanie technicznym, w czystości i porządku.

XVIII.4. Przygotowywanie odpadów wykorzystywanych w procesie odzysku prowadzone będzie na powierzchni szczelnej.

XVIII.5. Wyładunek i składowanie odpadów odbywać się będzie wyłącznie na wyznaczonych dziennych działkach roboczych. Odpady poddawane będą optymalnemu zagęszczaniu celem zminimalizowania osiadania. Czynności związane z lokowaniem odpadów w niecce prowadzone będą w sposób minimalizujący emisję wtórną. Stosowane będą zabezpieczenia mające na celu niedopuszczenie do rozwiewania frakcji lekkich odpadów poza teren eksploatowanej kwatery lub składowiska.

XVIII.6. Odcieki gromadzone będą w szczelnych, bezodpływowych zbiornikach. Przynajmniej raz w tygodniu prowadzone będą kontrole stanu napełniania zbiorników przeznaczonych do gromadzenia odcieków oraz brodzika dezynfekcyjnego. Zapewniona będzie odpowiednia częstotliwość ich opróżniania,  mająca na celu niedopuszczenie przedostania się wód odciekowych do gleby, ziemi i wód gruntowych.

XVIII.7. Przynajmniej raz w miesiącu prowadzone będą kontrole szczelności oraz drożności wszystkich urządzeń odwadniających składowisko a także systematyczne kontrole ilości i jakości odprowadzanych wód mające na celu niedopuszczenie 
do zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych.

XVIII.8. Prowadzony będzie systematyczny nadzór technologiczny 
i specjalistyczny nad pracą instalacji oraz stanem technicznym wszystkich urządzeń wchodzących w skład instalacji, włącznie z kontrolą uszczelnienia składowiska 
i jego odgazowania oraz konserwacją rowu melioracji mający na celu wykrycie ewentualnych usterek, nieszczelności, niedrożności oraz przypadków wystąpienia niekontrolowanych wycieków.

XVIII.9. Prowadzony  będzie stały monitoring poziomu i jakości wód podziemnych 
w piezometrach zlokalizowanych wokół składowiska mający na celu niedopuszczenie do wystąpienia niekontrolowanych zanieczyszczeń środowiska wodno-gruntowego oraz gleby.

XVIII.10. Przynajmniej raz w miesiącu prowadzone będą kontrole (oględziny) stanu technicznego skarp i obwałowań składowiska mające na celu wykrycie ewentualnych uszkodzeń, niestabilności  i przemieszczeń.

XVIII.11. Wszystkie urządzenia związane z poborem wody i odprowadzaniem ścieków technologicznych będą utrzymywane we właściwym stanie technicznym. Ustalony będzie harmonogram przeprowadzania kontroli stanu technicznego tych urządzeń, prowadzone będą karty przeglądu urządzeń. Wszystkie przeprowadzone przeglądy będą rejestrowane, podana będzie data przeprowadzenia przeglądu wraz ze wskazaniem osoby wykonującej przegląd.

XVIII.12. Zamontowane urządzenia do redukcji zanieczyszczeń utrzymywane będą 
w stałej gotowości eksploatacyjnej i eksploatowane będą zgodnie z danymi techniczno-ruchowymi w sposób gwarantujący optymalną ich skuteczność.

XVIII.13. Prowadzony będzie codziennie nadzór przez pracowników znajdujących się na danym stanowisku nad zapewnieniem właściwej ochrony gleb, wód gruntowych i ziemi poprzez obserwację i sprawdzanie czy nie doszło do wycieku,
w szczególność w przypadku zbiorników magazynowych odpadów płynnych 
i półpłynnych, czy znajduje się odpowiednia ilość sorbentów, czy nie nastąpiło uszkodzenie urządzeń produkcyjnych.

XVIII.14. Powierzchnia, z której odprowadzane będą ścieki opadowe winna być utrzymywana w czystości. Na powierzchni tej, nie mogą być magazynowane odpady.

XIX. Zakres, sposób i termin przekazywania organowi właściwemu do wydania pozwolenia i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska informacji pozwalającej na przeprowadzenie oceny zgodności z warunkami określonymi w pozwoleniu.

XIX.1. Zestawienie roczne rodzajów i ilości odpadów przetwarzanych w instalacji  oraz ilości wytworzonych odpadów należy przedłożyć do Marszałka Województwa Podkarpackiego i Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska do dnia 31 marca danego roku za rok poprzedni.

XIX.2. Zestawienie roczne zużycia surowców, materiałów i paliw wymienionych 
w pkt. XIV.1. i XIV.2. niniejszej decyzji w instalacji w ciągu roku należy przedstawić Marszałkowi Województwa Podkarpackiego i Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska do dnia 31 marca danego roku za rok poprzedni.

XX. Ustalam dodatkowe wymagania.

XX.1. Prowadzący instalację do dnia 31 sierpnia 2016 r. wyposaży instalację, 
kompostowni odpadów zielonych oraz ulegających biodegradacji selektywnie zbieranych, o której mowa w pkt. II.2.3. niniejszej decyzji w zamknięte urządzenie techniczne (reaktor) z systemem ujmowania i oczyszczania gazów powstałych 
w wyniku prowadzonego procesu kompostownia. Od 1 września 2016 r. proces kompostowania tych odpadów prowadzony będzie w zamkniętych urządzeniach technicznych (reaktorach) z systemem ujmowania i oczyszczania powietrza poprocesowego.

XX.2. Zobowiązuję operatora instalacji do zakupu profesjonalnego urządzenia do mycia i czyszczenia placów w terminie 9 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji.

XX.3. Zobowiązuję operatora instalacji do umieszczenia II linii technologicznej oraz zasobni przeznaczonej do magazynowania zmieszanych odpadów komunalnych
w obiekcie zamkniętym wyposażonym w instalację do oczyszczania gazów odlotowych powstałych w wyniku prowadzonego procesu w terminie do dnia 
1 lipca 2017 r.

XX.4. Prowadzący instalację minimum raz na pięć lat dokona wymiany złoża wszystkich biofiltrów w celu utrzymania skuteczności ich działania.

XX.5. Prowadzący instalację po każdym rozładunku kontenerów wykona czyszczenie systemu napowietrzającego, tj. wyczyszczone zostaną otwory kanałów napowietrzających oraz kanały (ręcznie, za pomocą metalowego pręta i łopaty), 
a także skontrolowana zostanie drożność systemu napowietrzania oraz systemu odbierającego powietrze. Wszystkie przeprowadzone kontrole rejestrowane będą 
w karcie przeglądu urządzenia, podana będzie data przeprowadzenia kontroli wraz ze wskazaniem osoby wykonującej kontrolę.

Wszystkie badania monitoringowe będą wykonywane zgodnie z aktualnymi metodykami i normami, a wyniki tych badań będą rejestrowane w książce eksploatacji instalacji i będą przechowywane.

XX.6. Wyniki analiz jakości wód podziemnych, opadowo-roztopowych, odcieków, pomiarów pyłów i gazów wprowadzanych do powietrza, pomiarów hałasu prowadzący instalację będzie przekazywał do Marszałka Województwa Podkarpackiego w terminie nie później niż 30 dni od daty ich wykonania. Wyniki monitoringu instalacji przekazywane będą do Marszałka Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w formie „Raportu monitoringu instalacji za rok ...”. Raport z monitoringu powinien zawierać co najmniej: zbiorcze zestawienie wyników badań (wskaźnik, metodyka, tło, data, wynik), ocenę stanu jakościowego wód podziemnych w porównaniu do ustalonego stanu pierwotnego tła hydrogeochemicznego, ocenę trendu przemian chemizmu wód (w tym graficznie ze wskazaniem poziomu wskaźnika na tle hydrogeochemicznym, wartości dopuszczalnej wskaźnika), prezentację wyników zgodną z wymogami stawianymi aktualnie obowiązującym przepisem prawa, wnioski, zalecenia.

XX.7. Prowadzący będzie okazywał wyniki monitoringu do wglądu na każde żądanie organu ochrony środowiska.

XX.8. Prowadzona będzie analiza wszystkich danych uzyskiwanych z monitoringu oraz podejmowane będą stosowne działania z niej wynikające. W przypadku stwierdzonych przekroczeń w trzech kolejnych wynikach, operator instalacji 
dokona szczegółowej analizy przyczyn zaistniałych przekroczeń i przedłoży informację o podjętych działaniach w tym zakresie do Marszałka Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie oraz Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w terminie do 30 dni.

XX.9. Zobowiązuję operatora instalacji do zaprojektowania i wykonania monitoringu wód podziemnych dla instalacji kompostowni kontenerowych obejmującej:

- pomiar poziomu wód podziemnych w otworach obserwacyjnych,

- badanie substancji i parametrów wskaźnikowych: odczyn (pH), przewodność elektrolityczna właściwa, ogólny węgiel organiczny (OWO), zawartość poszczególnych metali ciężkich (Cu, Zn, Pb, Cd, Cr+6, Hg), sumę wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), w terminie 
do 6 miesięcy od dnia gdy niniejsza decyzja stanie się ostateczna.

Pomiary poziomu wód podziemnych w otworach obserwacyjnych oraz w/w substancji i parametrów wskaźnikowych wykonywane będą z częstotliwością 
co 2 lata (w tej samej porze roku tj. jesieni).

XX.10. W celu wykazania, że z procesu kompostowania kontenerowego emitorami 
E24 i E27 nie będą wprowadzane do powietrza inne zanieczyszczenia niż ustalone 
w niniejszej decyzji, w terminie do 30 września 2016r. należy wykonać jednorazowe pomiary, co do rodzaju i ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza. 
W przypadku gdy ww. pomiary wykażą, że emitorami E24 i E27 wprowadzane 
są do powietrza zanieczyszczenia inne niż określone w niniejszej decyzji, prowadzący instalację wystąpi z wnioskiem o dostosowanie przedmiotowego pozwolenia do stanu faktycznego w terminie do 31 grudnia 2016r.

XX.11. W celu sprawdzenia skuteczności działania biofiltrów, tj. dotrzymania stopnia redukcji substancji odorotwórczych do poziomu poniżej 1000 ou/m3, zobowiązuję operatora instalacji do przeprowadzania pomiarów emisji zanieczyszczeń odorowych z biofiltrów metodą olfaktometryczną z częstotliwością 2 razy w roku 
w tym co najmniej raz w okresie letnim.

Wyniki ww. pomiarów należy przedkładać Marszałkowi Województwa Podkarpackiego w terminie 30 dni od daty ich wykonania.

XX.12. Przestrzegany będzie reżim technologiczny. Przetwarzanie odpadów prowadzone będzie w sposób zapewniający ograniczenie uciążliwości odorowej oraz pyłowej poza terenem do którego Spółka posiada tytuł prawny.

XX.13. Opracowany i wdrożony zostanie program zarządzania odorami celem prewencji i redukcji odorów  do dnia 31 grudnia 2016 r. Program zostanie przedstawiony Marszałkowi Województwa Podkarpackiego nie później niż 30 dni 
od daty jego zatwierdzenia.

XX.14. Zobowiązuję operatora instalacji do posiadania procedury jednoznacznie klasyfikującą odpady wytwarzane w mechaniczno - ręcznej sortowni odpadów 
o kodzie ex 19 12 12 /Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 
z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11/ jako odpady inne niż niebezpieczne, tj. wskazania możliwości wydzielenia w/w odpadów ze strumienia odpadów jako odpady inne niż niebezpieczne oraz określenia sposobu zapobiegania mieszania się odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w toku gospodarowania tymi odpadami.

XX.15. Zobowiązuję operatora instalacji do posiadania procedury klasyfikującą frakcję  odpadów podsitową o kodzie ex 19 12 12 /Inne odpady (w tym zmieszane substancje  i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione 
w 19 12 11/ o wielkości 0-20 mm, do składowania.

XX.16. Zobowiązuję operatora instalacji do posiadania instrukcji obsługi (eksploatacji) instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów.

XX.17. Zobowiązuję operatora instalacji do opracowania instrukcji eksploatacji opisującej techniki kontroli przy załadunku i wyładunku odpadów, z uwzględnieniem procedur na wypadek stwierdzenia w strumieniu dostarczonych odpadów, odpadów noszących charakter odpadów niebezpiecznych, w terminie do 1 miesiąca 
od dnia, gdy niniejsza decyzja stanie się ostateczna.

XXI. Sposoby postępowania w przypadku zakończenia eksploatacji instalacji:

XXI.1. W przypadku zakończenia przyjmowania odpadów do przetwarzania poprzez składowanie na składowisku, zarządzający składowiskiem wystąpi z wnioskiem 
o udzielenie zgody na zamknięcie i rekultywację składowiska lub jego wydzielonej części, zgodnie z wymogiem art. 146 ustawy o odpadach. Powierzchnia korony składowiska zostanie uporządkowana i zabezpieczona przed erozją wodną 
i wietrzną przez wykonanie odpowiedniej okrywy rekultywacyjnej. Prowadzona będzie rekultywacja składowiska i jego monitoring zgodnie z wymogiem przepisów szczegółowych w tym zakresie.

XXI.2. W przypadku zakończenia działalności instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów należy opróżnić i wyczyścić wszystkie urządzenia technologiczne a następnie je zdemontować, zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów budowlanych.

Obiekty kubaturowe i place zostaną przeznaczone na prowadzenie innej działalności bądź rozebrane a teren przywrócony do stanu pierwotnego.

XXII. Ustala się zabezpieczenie roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku w wysokości 100.000 zł. (słownie: sto tysięcy złotych) w formie polisy ubezpieczeniowej. Jednocześnie zobowiązuję władającego instalacją do corocznego odnawiania zabezpieczenia roszczeń z tytułu możliwości wystąpienia negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku związanych z eksploatacją  składowiska odpadów w Krośnie. Dokument potwierdzający odnowione zabezpieczenie roszczeń należy przedłożyć do Marszałka Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w terminie nie później niż 
30 dni od daty podpisania dokumentów.

XXIII. Obowiązki i warunki, dla których w decyzji nie zostały określone terminy realizacji obowiązują z chwilą, gdy niniejsza decyzja stanie się ostateczna.

XXIV. Pozwolenie jest wydane na czas nieoznaczony.

XXV. Odmawiam uwzględnienia wniosku Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego Sp. z o.o. 
w Krośnie ul. Fredry 12, 38-400 Krosno NIP: 684-00-01-341, Regon: 370374107: w zakresie wielkości przetwarzanych w instalacji do kompostowania pryzmowego w procesie R3 /Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)/ odpadów zielonych oraz ulegających biodegradacji selektywnie  zbieranych w łącznej ilości 4 200 Mg/rok, ustalając tą wielkość na 1660 Mg/rok.

XXVI. Odmawiam uwzględnienia wniosku Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego Sp. z o.o. 
w Krośnie ul. Fredry 12, 38-400 Krosno NIP: 684-00-01-341, Regon: 370374107:

w zakresie przetwarzania w instalacji przeznaczonej do kompostowania pryzmowego w procesie R3 /Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)/ następujących rodzajów odpadów:

1. odpadów zbieranych selektywnie ulegających biodegradacji o kodzie 
02 01 06 /Odchody zwierzęce/ w ilości 10 Mg/rok,

2. odpadów powstających na mechaniczno – ręcznej linii, o kodzie 
ex 19 12 12 /Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 
z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11/ - frakcja 
o wielkości 0-20 mm,  w ilości 400 Mg/dobę.

XXVII. Odmawiam uwzględnienia wniosku Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego Sp. z o.o. 
w Krośnie ul. Fredry 12, 38-400 Krosno NIP: 684-00-01-341, Regon: 370374107:

w zakresie udzielenia zezwolenia na zbieranie następujących rodzajów odpadów:

- 02 01 03 /Odpadowa masa roślinna/,

- 02 03 04 /Surowce i produkty nie nadające się do spożycia 
i przetwórstwa/,

- 02 06 01 /Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa/,

- 03 01 05 /Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04/,

- 20 03 01 /Niesegregowane (zmieszane)  odpady komunalne/,

- 20 03 02 /Odpady z targowisk/.

U z a s a d n i e n i e

Pismem z dnia 01.04.2015r., znak: DŚ-910-26/04/15 (data wpływu: 02.04.2015r.) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. w Krośnie (NIP: 684-00-01-341, Regon: 370374107)
wystąpiło z wnioskiem o udzielenie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie
instalacji: do składowania odpadów, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, z wyjątkiem składowisk odpadów obojętnych lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, do unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 50 ton na dobę, z wykorzystaniem obróbki biologicznej, 
do kompostowania pryzmowego odpadów zielonych o zdolności przetwarzania 4 200 Mg/rok, zlokalizowanych w Krośnie przy ul. Białobrzeskiej 106 i 108.

Wszystkie trzy instalacje położone są na terenie jednego Zakładu. Jedna 
z instalacji składowisko odpadów mogące przyjmować odpady w ilości nie mniejszej niż 10 Mg/dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25000 Mg, 
na podstawie § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 ze zm.) zaliczane jest do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Dla przedsięwzięć tych,
zgodnie z art. 378 ust. 2a pkt 1 i pkt 3) ustawy Prawo ochrony środowiska, organem właściwym do wydania wnioskowanej decyzji jest Marszałek Województwa Podkarpackiego. W związku z powyższym pozostałe instalacje położone na terenie tej instalacji będą również we właściwości Marszałka Województwa.

Składowisko odpadów zaklasyfikowane zostało, zgodnie z pkt. 5 ppkt 4) załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. 
w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (poz. 1169) do instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, których funkcjonowanie wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów MBP zaklasyfikowana została, zgodnie z pkt. 5 ppkt 3 a) załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014r., poz. 1169) do  instalacji do unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 50 ton na dobę, z wykorzystaniem obróbki biologicznej, funkcjonowanie której również wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

Zgodnie z wnioskiem Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego Sp. z o.o. w Krośnie, na podstawie 
art. 203 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska pozwoleniem zintegrowanym objęta została także instalacja niewymagającą pozwolenia zintegrowanego położona na terenie tego samego zakładu, co instalacje wymagające takiego pozwolenia, tj.

kompostowania pryzmowa do przetwarzania odpadów zielonych oraz ulegających biodegradacji selektywnie zbieranych, o zdolności przetwarzania 1660 Mg/rok.

Obie instalacje zarówno do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP) jak i kompostownia odpadów realizują procesy przetwarzania odpadów z wykorzystaniem działań obróbki biologicznej.  W instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania prowadzony będzie proces unieszkodliwiania odpadów D8, dla którego progowa wielkość parametru charakteryzującego skalę działalności prowadzonej w instalacji tj. 50 ton na dobę kwalifikuje instalację 
jako wymagającą uzyskania pozwolenia zintegrowanego. W instalacji kompostowania pryzmowego realizowany będzie proces kompostowania R3, dla którego progowa wielkość parametru charakteryzującego skalę działalności prowadzonej w instalacji tj. 50 ton na dobę nie kwalifikuje tej instalacji jako wymagającej uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Stąd też nie sumowano parametrów charakteryzujących skalę działalności prowadzoną w w/w instalacjach.

Informacja o przedłożonym wniosku umieszczona została w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 
i jego ochronie w karcie informacyjnej pod numerem 152/2015.

Po przeprowadzeniu analizy spełnienia wymagań formalno - prawnych wniosku, pismem z dnia 9 kwietnia 2015 r., znak: OS-I.7222.3.5.2015.MD zawiadomiono Stronę o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego Sp. z o.o. w Krośnie na prowadzenie instalacji: do składowania odpadów, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, z wyjątkiem składowisk odpadów obojętnych lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, do unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 50 ton na dobę, z wykorzystaniem obróbki biologicznej, 
do kompostowania pryzmowego odpadów zielonych o zdolności przetwarzania 4 200 Mg/rok oraz punktu zbierania odpadów problemowych GPOO (Gminny Punkt Odbioru Odpadów), zlokalizowanych w Krośnie przy ul. Białobrzeskiej 106 i 108.

Obowiązujące dotychczas pozwolenie zintegrowane udzielone Spółce decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 29.12.2006r., znak: ŚR.IV-6618-15/1/06 zmienione decyzjami Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 20.05.2009r., znak: RŚ.VI.MM.7660/31-1/08, z dnia 11.06.2010r., znak: RŚ.VI.MD.7660/30-9/10, 
z dnia 30.12.2010r., znak: RŚ.VI.MD.7660/30-19/10, z dnia 10.04.2013r., znak: 
OS-I.7222.16.10.2012.MD oraz z dnia 28.11.2014r., znak: OS-I.7222.12.11. 2014.MD na prowadzenie instalacji do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę 
i całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, zlokalizowanej w Krośnie przy 
ul. Białobrzeskiej 108 zostało na wniosek Strony wygaszone.

Funkcjonująca na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie instalacja do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów działała aktualnie na postawie pozwolenia sektorowego udzielnego decyzją Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 20 stycznia 2014 r., znak: OS-III.7221. 4.2013.BF dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego Sp. z o.o. w Krośnie na:

- wytwarzanie odpadów powstających w związku z eksploatacją instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów,

- wytwarzanie odpadów powstających w związku z eksploatacją instalacji do

kompostowania odpadów zielonych oraz innych bioodpadów (kompostownia pryzmowa),

- wytwarzanie odpadów powstających w związku z eksploatacją instalacji, którą stanowi Oczyszczalnia Ścieków,

- przetwarzanie odpadów w instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów,

- przetwarzanie odpadów wielkogabarytowych poprzez ich ręczny demontaż,

- przetwarzanie odpadów w  kompostowni pryzmowej w procesie R3,

- przetwarzanie odpadów w  Oczyszczalni Ścieków,

- zbieranie odpadów.

Obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla w/w instalacji powstał 
z dniem 1 lipca 2015r., zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 
o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 218 ustawy Poś w przypadku istniejącej instalacji, w której nie nastąpiły żadne istotne zmiany w funkcjonowaniu, właściwy organ administracji nie zapewnia udziału społeczeństwa na zasadach i trybie określonym w ustawie z dnia  3 października 2008 r.  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Wprowadzone na instalacji zmiany polegały na uzupełnieniu ilości kontenerów w celu dostosowana instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów do wymogów prawa w zakresie  możliwości przetworzenia we własnej instalacji całej  frakcji podsitowej o wielkości 0-80 mm wytwarzanej na liniach mechanicznych. W ocenie Organu zmiany te nie stanowiły istotnej 
zmiany instalacji w rozumieniu zapisów art. 3 ustawy Poś, stanowiły natomiast dostosowanie instalacji do obowiązku spełnienia wymogów BAT w zakresie biologicznego przetwarzania odpadów w zamkniętych reaktorach. Z tego też względu, przedmiotowe postępowanie o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla w/w instalacji prowadzone było bez możliwości udziału społeczeństwa.

Zgodnie z art. 209 ust. 1 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1232 ze zm.) wersja elektroniczna wniosku została przesłana do Ministra Środowiska przy piśmie z dnia 
9 kwietnia 2015 r., znak: OS-I.7222.3.5.2015.MD wraz z informacją o wysokości uiszczonej opłaty rejestracyjnej, celem rejestracji.

Wnioskami z dnia 23.06.2015r., znak: DŚ-910-44/06/15 (data wpływu:  23.06.2015r.), z dnia 15.09.2015r., znak: DŚ-910-60/09/15 (data wpływu: 16.08.2015r.)  oraz z dnia 12.10.2015r., znak: DŚ-910-64/10/15 (data wpływu: 15.10.2015r.) Zarządzający instalacją złożył wniosek o wyłączenie z udostępniania danych zawartych w dokumentacji, w trybie art. 16 ust 1 pkt 7) ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 ze zm.), tj. informacji o wartości handlowej, w tym zwłaszcza danych technologicznych.

Dla przedmiotowej instalacji, zgodnie z wymogiem art. 208. ust. 2 pkt 4) ustawy Poś, przedłożona została „analiza” o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi 
i wód gruntowych substancjami wykorzystywanymi, produkowanymi lub uwalnianymi na terenie eksploatowanej instalacji mogącymi powodować ryzyko zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych w rejonie instalacji. W celu ustalenia stanu jakości gleby i ziemi oraz wód podziemnych w rejonie instalacji przeprowadzona została analiza w zakresie:

- zidentyfikowania potencjalnych źródeł substancji stwarzających zagrożenie,

- sporządzenia wykazu substancji stwarzających zagrożenie, które będą
stosowane, produkowane lub uwalniane w ramach eksploatowanych instalacji,

- przeprowadzenia analizy ryzyka wystąpienia zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych,

- przeanalizowania uwarunkowań środowiskowych terenu w obrębie instalacji, 
w tym również pod kątem prowadzonych na tym terenie działalności 
w przeszłości,

- przeanalizowania archiwalnych wyników badań jakości wód podziemnych 
w rejonie instalacji i  przeprowadzenia aktualnych badań.

Analiza wyników badań archiwalnych oraz wykonanych badań laboratoryjnych jakości wód podziemnych oraz gruntu nie wykazała występowania zanieczyszczeń środowiska gruntowo-wodnego na terenie instalacji. W przypadku prawidłowej eksploatacji poszczególnych instalacji, głównym źródłem uwalnianych substancji stwarzających zagrożenie będzie emisja spalin z pojazdów wykorzystywanych na terenie Zakładu. Analiza rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu wykazała, że dopuszczalne poziomy emitowanych zanieczyszczeń nie będą przekroczone, a prawidłowa eksploatacja maszyn i urządzeń nie spowoduje zanieczyszczenia środowiska wodno – gruntowego. Główne źródło zanieczyszczeń stwarzających potencjalne zagrożenia zarówno dla wody jak i gleby stanowić będą wody odciekowe powstające na kwaterze składowania odpadów, wody odciekowe powstające podczas procesu stabilizacji i kompostowania oraz ścieki technologiczne. Konstrukcja kwater składowiska odpadów, będzie zapobiegać uwalnianiu zanieczyszczeń zawartych w wodach odciekowych do wód i do ziemi. Odcieki powstające w niecce składowiska zbierane będą systemem drenaży. Sieć drenaży ułożona została na dnie niecki w warstwie filtracyjnej o grubości 0,5 m 
i współczynniku filtracji k>1x10-4 m/s u podstawy wew. skarp oraz w centralnej części dna niecki. Drenaż odcieków prowadzi grawitacyjnie odcieki do przepompowni nr 3 i przewodem tłocznym do  podczyszczalni odcieków. Wody opadowo-roztopowe z placu kompostowni kontenerowej odprowadzane będą kanalizacją do istniejącego bezodpływowego zbiornika i okresowo wywożone na oczyszczalnię ścieków. Wody opadowo – roztopowe pochodzące ze szczelnych, utwardzonych powierzchni, po uprzednim oczyszczeniu w osadniku i separatorze substancji ropopochodnych, będą odprowadzane do rowu zlokalizowanego wzdłuż drogi dojazdowej do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. Wody opadowe z dachu budynku segregacji odpadów i wiaty magazynowej, zlokalizowanych na terenie ZUO wprowadzane są istniejącym wylotem na działce 2177/15 do ziemi poprzez rów przy drodze prowadzącej do zakładu. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni placu zlokalizowanego na działkach o nr ewidencyjnym 2199, 2200, 2201 wprowadzane są do betonowego wylotu zlokalizowanego na działce 2177/9, służącego do wprowadzania wód opadowych i roztopowych do rowu przy drodze prowadzącej do zakładu. Wody z powierzchni utwardzonych Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów kierowane będą na oczyszczalnię ścieków. Powstające w trakcie procesu technologicznego odcieki gromadzone będą w szczelnym, bezodpływowym zbiorniku o pojemności ok. 20 m3 a następnie wozem asenizacyjnym wywożone do podczyszczalni odcieków na terenie ZUO. Odcieki mogą być wykorzystane 
w procesie technologicznym, w sytuacji zawracania do procesu technologicznego jedynie ich nadmiar będzie gromadzony w zbiorniku i wywożony do podczyszczalni odcieków. Plac kompostowni pryzmowej aktualnie wykorzystywany będzie skanalizowany i wody oraz powstające odcieki z jego szczelnej powierzchni odprowadzane będą kanalizacją sanitarną do oczyszczalni ścieków. Ponadto konstrukcja posadzki obiektów wchodzących w skład Zakładu oraz powierzchni utwardzonych będzie szczelna i zapobiegać będzie przedostawaniu się powstających ścieków i odcieków do środowiska. W związku z powyższym ryzyko wystąpienia zanieczyszczeń gleby, ziemi  i wód gruntowych podczas prawidłowej eksploatacji poszczególnych instalacji będzie zminimalizowane. Ocena możliwości zanieczyszczenia substancjami stosowanymi w poszczególnych procesach technologicznych wykazała, że do takiej sytuacji może dojść tylko w sytuacji awaryjnej. Eksploatacja instalacji ma charakter regionalny i ogranicza się do działek, do których Wnioskodawca posiada tytuł prawny. Instalacje, w konsekwencji nałożonych obowiązków wyposażone i użytkowane będą w sposób zapewniający osiągnięcie poziomu wystarczających standardów jakości środowiska przy którym ilość i szkodliwość dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska odpadów i innych emisji powstających wskutek przekształcania odpadów będzie zminimalizowana do wartości dopuszczalnych i zalecanych. Proces stabilizacji w kontenerach będzie 
w pełni zhermetyzowany co wykluczać będzie kontakt stabilizowanych odpadów 
z wodami opadowymi. Ponadto, ze względu na sposób transportu odpadów 
w procesie technologicznym wody opadowe i roztopowe nie będą miały kontaktu 
z odpadami oraz nie będą wykorzystywane w procesie technologicznym. Na placu gdzie posadowiona będzie instalacja kontenerowa nie będzie magazynowania frakcji podsitowej odpadów.

Prowadzony będzie monitoring stanu czystości wód podziemnych. Substancje wykorzystywane w procesach technologicznych przechowywane będą w szczelnych i odpowiednio oznakowanych pojemnikach oraz magazynowane w obiektach zabezpieczonych przed czynnikami atmosferycznymi i posiadającymi szczelne, utwardzone podłoże. Zakład podejmował będzie również działania umożliwiające ograniczenie negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko, poprzez:

- przestrzeganie zasad związanych z realizowanym procesem technologicznym, przepisów BHP oraz instrukcji eksploatacji instalacji oraz odpowiednich zarządzeń,

- eksploatowanie instalacji w sposób zapewniający właściwe funkcjonowanie urządzeń stanowiących jej wyposażenie, bieżące kontrolowanie i utrzymywanie w należytym stanie technicznym,

- przyjmowanie do odzysku i unieszkodliwiania wyłącznie odpadów dopuszczonych niniejszym pozwoleniem,

- ujmowanie i odpowiednie zagospodarowanie powstających odcieków,

- realizowanie procesów technologicznych zgodnie z posiadanymi decyzjami.

Wykonane analizy wykazały, iż w/w instalacje nie będą powodować zagrożenia dla ludzi, zwierząt i środowiska. Ich eksploatacja poprzez zastosowane technologie, rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne będzie pozwalać na dotrzymanie obowiązujących standardów jakości środowiska, a także ochrony zdrowia i życia ludzi.

Szczegółowa analiza przedłożonej dokumentacji oraz oględziny instalacji przeprowadzone w dniu 27 maja 2015 r. wykazały, że nie przedstawia ona 
w sposób dostateczny wszystkich zagadnień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska, a wynikających z art. 208 ustawy Prawo ochrony środowiska, 
w związku z powyższym postanowieniem z dnia 11 czerwca 2015 r. znak: 
OS-I.7222.3.5.2015.MD  wezwano wnioskodawcę do uzupełnienia przedłożonego wniosku, m.in. w zakresie zweryfikowania ilości i rodzajów odpadów kierowanych do przetwarzania na I linii technologicznej, przedstawienia możliwości technicznych
i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie przetwarzania i zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska a także opisania stosowanej metody lub metod zbierania odpadów. 	W celu oceny przebiegu procesu technologicznego wniosek winien zostać uzupełniony w zakresie dotyczącym procedury przyjmowania odpadów na instalację mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, sposobu kontroli parametrów procesu stabilizacji tlenowej oraz sposobu i metodyki poboru prób do badań materiału po 
I i II etapie prowadzenia procesu. Wskazać należało również lokalizacje najbliższych terenów chronionych akustycznie oraz określić współrzędne geograficzne punktów pomiarowych, w których prowadzone będą pomiary emisji hałasu do środowiska 
z instalacji MBP, a także przedstawić analizę oddziaływania akustycznego na tereny chronione składowiska odpadów. W uzupełnianej dokumentacji, w celu  utrzymania optymalnej skuteczności oczyszczania powietrza z substancji odorotwórczych 
w oparciu o zalecenia producenta określić należało warunki eksploatacji biofiltra.

Ponadto, określić punkty monitoringowe na „wyjściu” z instalacji dla strumieni ścieków objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego i do każdego punktu podać ilość, stan i skład ścieków wraz z częstotliwością wykonywania pomiarów.	Spółka winna także doprecyzować wymagania stawiane w zakresie spełnienia najlepszych dostępnych technik dla w/w instalacji, wynikające z zapisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012r. w sprawie mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz. U. 2012., poz. 1052), rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 
8 stycznia 2013r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczenia odpadów 
do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. z 2013r., poz. 38) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane na składowisku odpadów w sposób nieselektywny (Dz. U. z 2015 r., poz. 110). Ponadto, udokumentować i uzasadnić należało podjęcie decyzji o braku potrzeby sporządzania raportu początkowego. 
W tym celu przedstawić historię terenu na którym zlokalizowane są poszczególne instalacje z uwzględnieniem dostępnych danych i informacji związanych z obecnym 
i poprzednim użytkowaniem terenu, które mogło spowodować uwolnienie substancji stwarzających zagrożenie.

Przy piśmie z dnia 23 czerwca 2015 r., znak: DŚ-910-44/06/15 
(data wpływu: 23.06.2015r.) Wnioskodawca przedłożył dokumentację uzupełniającą do wniosku. Analiza uzupełnienia wykazała, że dokumentacja nadal nie zawiera wszystkich elementów wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności 
nie można jednoznacznie ustalić mocy przerobowych instalacji kontenerowej, 
w związku z powyższym, postanowieniem z dnia 20 lipca 2015 r., znak: 
OS-I.7222.3.5.2015.MD zobowiązano Spółkę do przedstawienia szczegółowych wyliczeń w tym zakresie, tj.:  przedstawienia rzetelnych wyliczeń co do możliwości przetworzenia w poszczególnych liniach kontenerowych odpadów frakcji podsitowych wytworzonych na liniach mechanicznych (I i II linia) oraz wykazać 
i udokumentować, że przedmiotowa instalacja spełnia wymogi NDT wynikające 
z zapisów rozporządzenia  Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012r. w sprawie mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz. U. 2012., poz.1052), w zakresie możliwości biologicznego przetworzenia 
we własnej instalacji frakcji podsitowych  wytwarzanych na liniach mechanicznych.

Opisać należało szczegółowo, w jakiej ilości i jakie frakcje odpadów o kodzie 
19 12 12 (wielkości 0-80 mm) wytwarzane będą na I linii mechanicznej oraz podać  gdzie  i w jakiej ilości odpady te będą przetworzone. Ponadto, podać należało wymiary oraz przekrój pojedynczego kontenera wchodzącego w skład I linii oraz II linii kontenerowej oraz przedstawić schemat technologiczny układu kontenerów łącznie z instalacją biofiltrów. Opisania wymagał również  sposób montażu urządzenia do pomiaru temperatury w kontenerze a także wyjaśnienia w jaki sposób wykonywany będzie pomiar temperatury. Wnioskodawca winien także opisać szczegółowo sposób pobierania próbek z poszczególnych kontenerów.  
Jak wynikało z przedłożonych w dniu 30 lipca 2015r., znak: DŚ-910-55/07/15 
oraz w dniu 12 października 2015 r., znak: DŚ-910-64/10/15 uzupełnień, w tym
przedłożonych wyliczeń co do możliwości przetworzenia w procesie biologicznym we własnej instalacji frakcji podsitowych  wytwarzanych na liniach mechanicznych – w instalacji kontenerowej o wydajności 19 600 Mg/rok nie ma możliwości przetworzenia całej frakcji podsitowej o wielkości 0-80 mm wytwarzanej na liniach mechanicznych. W związku z powyższym, w dniu 21 października 2015 r. 
przeprowadzona została w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów, przy 
ul. Białobrzeskiej 108 w Krośnie rozprawa administracyjną z ponownymi oględzinami w/w instalacji.

Przedmiotem rozprawy było wyjaśnienie wątpliwości związanych 
z procesem przetwarzania odpadów na linii tworzenia zawiesiny biofrakcji 
i odpadów powstających w wyniku tego przetwarzania oraz sposobu ich zagospodarowania,  a także odgazowaniem składowiska. Z przeprowadzonej rozprawy administracyjnej w dniu 21 października 2015 r. sporządzony został protokół znak: OS-I.7222.3.5.2015.MD. Na podstawie  przeprowadzonych oględzin instalacji i ustaleń, postanowieniem z dnia 30 października  2015 r., znak: 
OS-I.7222.3.5.2015.MD wezwano Stronę do wykazania i udokumentowania,
iż Spółka posiada możliwość przetworzenia w przedmiotowej instalacji w procesie biologicznym wnioskowanych ilości odpadów wydzielonych na liniach mechanicznych o wielkości frakcji 0-80 mm, z uwzględnieniem czasu załadunku poszczególnych kontenerów oraz czasu trwania procesu, a tym samym spełnienia wymogów NDT wynikających z zapisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012r. w sprawie mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz. U. 2012., poz.1052). Ponadto, wezwano Spółkę do zweryfikowania propozycji emisji dopuszczalnej oraz parametrów emitorów z uwzględnieniem zmiany biofiltrów typu otwartego na typ zamknięty, ponownego przeanalizowania zakresu substancji emitowanych z poszczególnych źródeł, w tym w szczególności z biofiltrów  z uwzględnieniem zastosowania środków do dezodoryzacji. W przypadku zidentyfikowania substancji, które nie zostały uwzględnione w przedłożonych obliczeniach rozprzestrzeniania zanieczyszczeń Spółka winna dla tego rodzaju zanieczyszczeń wykonać i przedłożyć takie obliczenia. Spółka winna określić również dopuszczalną emisję pyłu ogółem oraz  przedstawić informację dotyczącą możliwości zamontowania króćców pomiarowych na wszystkich emitorach, a także podać termin wykonania i uruchomienia instalacji do odzysku gazu składowiskowego.

# W dniu 19 listopada 2015 r., pismem znak: DŚ-910-73/11/15 (data wpływu: 23 listopada 2015 r.) Spółka zawnioskowała o przedłużenie terminu przedłożenia uzupełnień do przedmiotowego wniosku, (do przedłożenia których zobowiązana została w/w postanowieniem z dnia 30 października 2015 r.), ze względu na konieczność wykonania dodatkowych analiz procesów unieszkodliwiania odpadów prowadzonych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów, w związku z podpisanym 
w dniu 10 listopada 2015 r. przez Ministra Środowiska rozporządzeniem w sprawie mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Uwzględniając wniosek Spółki, pismem z dnia 24 listopada 2015 r., znak: 
OS-I.7222.3. 5.2015.MD wyznaczony został nowy termin przedłożenia uzupełnienia wniosku do dnia 31grudnia 2015 r. Wymagane uzupełnienia przedłożone zostały przy piśmie z dnia 30 listopada 2015 r., znak: DŚ-910-75/11/15 (data wpływu: 
2 grudnia 2015 r.). Spółka jednocześnie dostosowała zapisy wniosku do wymogów nowego rozporządzenia w sprawie mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów, które miało wejść w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.  Z uwagi na fakt, 
iż rozporządzenie, o którym mowa powyżej nie zostało opublikowane, organ ustalając warunki pozwolenia zintegrowanego dla przedmiotowej instalacji uwzględnił wymagania wynikające z obowiązującego rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1052), dokumentu referencyjnego, tj. Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatment Industries, sierpień 2006, European Integrated Pollution Prevention and Control Bureau, Seville - Dokument Referencyjny dla Przemysłu Przeróbki Odpadów, oraz wytycznych Ministerstwa Środowiska dotyczacych wymagań dla procesów kompostowania, fermentacji I mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów (według stanu prawnego na dzień 15 grudnia 2008 r.).

# Ponownie, w dniu 14 stycznia 2016 r., pismem znak: DŚ-910-6/01/16 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny 
Sp. z o.o. w Krośnie zawnioskowało o uwzględnienie w przedmiotowym wniosku zmian w zakresie rodzajów i ilości odpadów przewidzianych do kompostowania 
w procesie R3. Tym samym, w uzgodnieniu ze Stroną Organ wyznaczył 
termin rozpatrywania wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego do dnia  
30 stycznia 2016 r.

# Po 23 stycznia 2016 r. przestało obowiązywać rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1052), 
w związku z powyższym ocenę przedmiotowej instalacji organ przeprowadził 
w odniesieniu do obowiązującego w aktualnym stanie prawnym dokumentu referencyjnego, tj. Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatment Industries, sierpień 2006, European Integrated Pollution Prevention 
and Control Bureau, Seville - Dokument Referencyjny dla Przemysłu Przeróbki Odpadów, oraz wytycznych Ministerstwa Środowiska dotyczacych wymagań dla procesów kompostowania, fermentacji I mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów (według stanu prawnego na dzień 15 grudnia 2008 r.).

# Po wnikliwej analizie całości zebranego materiału w sprawie uznano, 
że przedstawione we wniosku informacje wymagają doszczegółowienia,  w związku z powyższym postanowieniem  z dnia 17 luty 2016 r., znak: OS-I.7222.3.5.2015.MD, wezwano Spółkę do doprecyzowania parametrów konstrukcyjnych wszystkich urządzeń technologicznych wykorzystywanych na składowisku oraz wykorzystywanych na instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania, istotnych z punktu widzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniom, w tym określenia sposobu eliminowania zanieczyszczeń do powietrza, gruntu, wody, emisji hałasu, podania parametrów technicznych rozdrabniarki służącej do rozdrabniania odpadów organicznych (krzewy, gałęzie, pnie drzew, odpady zielone) oraz bariery antyodorowej typu mokra mgła, opisania szczegółowo zasobni do magazynowania odpadów zmieszanych oraz selektywnie zbieranych, określenia powierzchni placu przeznaczonego do dojrzewania stabilizatu oraz przetwarzania odpadów zielonych 
i selektywnie zbieranych ulegających biodegradacji (z podziałem na części) - 
we wniosku podana została łączna powierzchnia użytkowa 3865,54 m2,  opisania placu przetwarzania odpadów wielkogabarytowych i placu przygotowania 
i rozdrabniania odpadów zielonych oraz ulegających biodegradacji. Spółka winna również określić w jaki sposób będzie kwalifikowana frakcja podsitowa o wielkości 
0-20 mm w zakresie spełnienia wymogów z rozporządzenia Ministra Gospodarki 
z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczenia odpadów do składowania na składowiskach (Dz.U.2015.1277) do składowania, opisać sposób sterowania procesem fazy intensywnej stabilizacji, a także przedstawić wyliczenia w zakresie możliwości przetworzenia wnioskowany   ilości odpadów (frakcji podsitowych oraz frakcji lekkiej) na placu przetwarzania (II etap procesu), z uwzględnieniem czasu trwania procesu wynoszącego 6 tygodni.

Uzupełnienie wniosku w  w/w zakresie przedłożone zostało przy piśmie z dnia 03.03.2016r., znak: DŚ-910-19/03/16 (data wpływu: 04.03.2016r.) oraz z dnia 08.03.2016r. (data wpływu: 09.03.2016r.).

Uwzględniając wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego Sp. z o.o. ul. Fredry 12 w Krośnie oraz przedłożone dokumenty, w tym decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć, w niniejszej decyzji udzielono Spółce pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji IPPC przeznaczonej do:

- składowania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przyjmowania 
217 ton odpadów na dobę i całkowitej pojemności 474 486,36 m3,

- mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów (MBP), o zdolności przetwarzania części mechanicznej 67 000 Mg/rok i zdolności przetwarzania części biologicznej 19 600 Mg/rok,

- instalacji do kompostowania odpadów zielonych o zdolności przetwarzania 
1 660 Mg/rok,

- zbierania odpadów problemowych GPOO (Gminny Punkt Odbioru Odpadów).

Składowisko odpadów przeznaczone będzie do składowania odpadów innych niż niebezpieczne, obejmować będzie kwaterę o pojemności 474 486,36 m3, 
przeznaczoną do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne przez składowanie w maksymalnej ilości 65 000 Mg/rok, 217 Mg/dobę. W instalacji prowadzony będzie proces unieszkodliwiania odpadów przez składowanie (D5).

Instalację przeznaczoną do mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów (MBP) tworzyć będą:

- węzeł do mechanicznego i ręcznego przetwarzania odpadów, o zdolności przetwarzania  67 000 Mg/rok, maksymalnie 268 Mg/dobę (pracował będzie maksymalnie 250 dni w roku, maksymalnie na trzy zmiany), w skład którego wchodzić będą dwie linie technologiczne (I linia technologiczna o zdolności przetwarzania 37 000 Mg/rok łącznie dla zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów selektywnie zebranych, II linia technologiczna o zdolności przetwarzania 25 000 Mg/rok zmieszanych odpadów komunalnych) przeznaczony będzie do rozdzielania na poszczególne frakcje zmieszanych odpadów komunalnych, zmieszanych odpadów opakowaniowych i innych odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki. Odpady pochodzące z selektywnej zbiórki przetwarzane będą w instalacji wyłącznie w przypadku wolnych mocy przerobowych.

- węzeł do biologicznego przetwarzania odpadów, o zdolności przetwarzania 
19 600 Mg/rok (węzeł  pracował będzie 365 dni w roku), przeznaczony będzie 
do przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji z zastosowaniem procesów stabilizacji tlenowej prowadzonej w kontenerach i na placu dojrzewania kompostu.

Wydajność w/w instalacji ustalona została zgodnie z zapisami przyjętego w 2012 r. 
Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego - uchwała Sejmiku Województwa podkarpackiego NR XXIV/410/12 z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 
(Dz. U. Województwa Podkarpackiego z 2012 r. poz. 1829 z późn. zm.).

W instalacji prowadzone będą procesy mechanicznego przetwarzania odpadów (R12) i biologicznego przetwarzania odpadów (D8 i R3), połączone w jeden zintegrowany proces technologiczny przetwarzania m.in. zmieszanych odpadów komunalnych, w celu ich przygotowania do procesów odzysku, w tym recyklingu, odzysku energii, termicznego przetwarzania lub składowania.

Zgodnie z art. 203 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, na wniosek prowadzącego instalację, w niniejszym pozwoleniu zintegrowanym uwzględniono również wymagania przewidziane dla zezwolenia na przetwarzanie odpadów zielonych zbieranych selektywnie oraz innych odpadów zielonych, w procesie kompostowania (R3), celem uzyskania kompostu o walorach użytkowych, 
w maksymalnej masie 1 660 Mg/rok (instalacja pracować będzie 365 dni w roku). Ponadto, ustalono również warunki w zakresie zbierania odpadów niebezpiecznych 
i innych niż niebezpieczne, które realizowane będzie w Gminnym Punkcie Odbioru Odpadów (GPOO), magazynowania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz przetwarzania odpadów wielkogabarytowych. W/w procesy realizowane będą na terenie zakładu, gdzie zlokalizowana jest instalacja typu IPPC.

Dodatkowo, na podstawie art. 42 ust. 1 i ust. 2 ustawy o odpadach, 
w niniejszej decyzji uwzględnione zostały wymagania przewidziane dla zezwolenia na zbieranie odpadów  oraz zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

Jak ustalono, składowisko odpadów w Krośnie zlokalizowane jest w północnej części miasta na działkach, których właścicielem jest w całości Gmina Krosno.
Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne jest własnością Gminy Krosno, zostało wydzierżawione Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej – Krośnieńskiemu Holdingowi Komunalnemu Sp. o.o. na podstawie Umowy dzierżawy 
z dnia 20 grudnia 2013r. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne, położone w granicach administracyjnych miasta Krosna, eksploatowane jest od 1983 r. 
W drugiej połowie 2004 r., na podstawie udzielonego pozwolenia na budowę 
w zakresie przebudowy istniejącego składowiska odpadów komunalnych w Krośnie (część północna i środkowa), wykonano prace modernizacyjne zmierzające do dostosowania instalacji do wymagań określonych przepisami prawa.  W 2005 roku przystąpiono do modernizacji istniejącego składowiska odpadów. Jednym 
z głównych celów modernizacji składowiska było rozdzielenie niecki składowiska na trzy kwatery,

- południową, gdzie na zrekultywowanym terenie powstał Zakład Unieszkodliwiania Odpadów,

- środkową, która została zrekultywowana w listopadzie 2009r.,

- północną - zmodernizowaną, eksploatowaną, będącą przedmiotem niniejszego pozwolenia.

U podnóża północnej skarpy wykonana została bariera stanowiąca tamę dla powierzchniowego spływu odcieków spływających z południowej części składowiska. Wykonana z grodzic stalowych wbitych na głębokość 1,5 m poniżej dna niecki składowiska i wyprowadzonych do wysokości 0,5 m powyżej dna niecki, bariera z profili stalowych zabezpieczona została nasypem z miejscowego gruntu, wykonanym do wysokości 0,75 m powyżej dna niecki. Bariera ta spiętrza odcieki spływające powierzchniowo z południowej części składowiska. Odcieki są
zbierane przez system drenaży, znajdujących się przed barierą (w kierunku skarpy odpadów w południowej części składowiska) i odprowadzane systemem rurociągów do podczyszczalni, zlokalizowanej w północnej części składowiska. Ze względu na duże nachylenie istniejącej skarpy, bliskie nachyleniu 1:1,5 oraz konieczność oparcia na skarpie warstw zabezpieczających niecki północnej kwatery składowiska oraz warstw rekultywacyjnych południowej części, podzielono skarpę odpadów na kilka części. Podział zrealizowano za pomocą półek o szerokości około 5,0 m, dzielących skarpę na 5 stopni o wysokości około 4,0 m i nachyleniu skarp 
około 1:2,5. Część dwóch najwyższych stopni została ukształtowana przez przemieszczenie zdeponowanych odpadów i wykonano z nich niższe stopnie skarpy. Ze względu na stwierdzony wysoki poziom wód gruntowych ze zwierciadłem nieznacznie napiętym, którego poziom pozorny znajdował się jednak w niektórych punktach niecki powyżej projektowanego dna, na ukształtowanym dnie niecki ułożono system drenaży w rowach zagłębionych poniżej projektowanego dna niecki oraz warstwę drenująca ze żwiru, powyżej projektowanego dna niecki, o miąższości 0,2 m. System drenaży posiada spadek w kierunku podczyszczalni odcieków
i umożliwia odprowadzenie wód gruntowych poza nieckę północnej kwatery składowiska. Wykonanie tego systemu drenażu oraz warstwy drenującej uniemożliwia wystąpienie wód gruntowych powyżej poziomu warstwy drenującej.
Na wykonanej warstwie drenującej wykonano geotechniczne warstwy zabezpieczające kwaterę składowiska przed przenikaniem odcieków do gruntu i wód gruntowych. Właściwości naturalnych gruntów zalegających poniżej dna niecki kwatery w myśl obowiązujących przepisów prawnych nie stanowiły naturalnej bariery geologicznej, uniemożliwiającej takie przenikanie (infiltracje). Wobec powyższego konieczne okazało się wykonanie dodatkowej, geotechnicznej warstwy uszczelniającej w postaci 0,5 metrowej warstwy gruntu o współczynniku filtracji mniejszym ni 1 * 10-9 m/s. Powyższe wymagania spełniła jedynie warstwa iłu krakowieckiego. Dla zwiększenia bezpieczeństwa powyższego rozwiązania na warstwie drenującej wiru, a pod warstwa iłu, ułożono bentomate o grubości 6 mm. Na warstwie iłu wykonano „standardowe" zabezpieczenia niecki w postaci warstwy geomembrany o grubości 2 mm oraz warstwy ochronnej geomembrany z piasku. 
Na granicy gruntów o różnym uziarnieniu i współczynniku filtracji ułożono geowłókniny filtracyjno - separacyjne, zabezpieczające grunty o drobniejszym uziarnieniu przed wymywaniem. Tak wykonana modernizacja konstrukcji niecki składowiska zabezpiecza przed możliwością przenikania odcieków do gruntu i wód gruntowych pod i wokół składowiska. Jesienią 2006 r. został oddany do eksploatacji Zakład Unieszkodliwiania Odpadów. Wybudowany został na zamkniętej południowej części składowiska odpadów o powierzchni 1,75 ha. Zamknięta południowa część składowiska odpadów zagospodarowana została poprzez wykonanie:

- hali technologicznej;

- stacji transformatorowej i rozdzielni elektrycznej;

- boksów magazynowych surowców wtórnych;

- placu kompostowni pryzmowej odpadów zielonych;

- placu uszlachetniania i magazynowania dojrzałego kompostu;

- zewnętrznych sieci międzyobiektowych.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów położony jest w Krośnie, przy ulicy Białobrzeskiej 106 i 108, w odległości około 1,5 km w kierunku północnym od centrum miasta. Teren zakładu otoczony jest gruntami rolnymi oraz nieużytkami.
Teren Zakładu obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 2177/16, 2177/19, 2177/19, 2177/19, 2177/19, 2177/8, 2199, 2200, 2201, 2177/19, 2201, 2177/8, na terenie których zlokalizowana została instalacja mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów.  Zakład Unieszkodliwiania Odpadów został przekazany aportem, przez Gminę Krosno, Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej – Krośnieńskiemu Holdingowi Komunalnemu Sp. z o.o. na podstawie aktu notarialnego, Repertorium A numer 6988/2013 z dnia 11.09.2013r.

Natomiast część instalacji, którą stanowi hala technologiczna z linią do segregacji odpadów zlokalizowana na działce 2201 jest własnością w/w Spółki na podstawie Aktu Notarialnego Repertorium A nr. 552/2014 z dnia 17.02.2014 r.

W bezpośrednim otoczeniu Zakładu brak jest zabudowań mieszkalnych, 
a najbliższe tereny podlegająca ochronie akustycznej znajdują się na wschód od terenu składowiska w rejonie ul. Prządki w odległości ok. 250 m od granicy składowiska. Przedmiotowa instalacja zlokalizowana będzie poza obszarem stref ochronnych ujęć wód oraz obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.
W sąsiedztwie instalacji nie występują parki narodowe i parki krajobrazowe, brak 
jest rezerwatów przyrody, użytków ekologicznych, zespołów przyrodniczo -krajobrazowych. Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest Wisłok Środkowy 
z dopływami PLH180030 oddalony o około 0,7  km od granic miejsca zakładu.

Uwzględniając wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego Sp. z o.o. ul. Fredry 12 w Krośnie, 
na podstawie art. 188 i art. 211 ustawy Prawo ochrony środowiska, 
w punkcie II.1. i II.2. niniejszego pozwolenia określone zostały: rodzaj prowadzonej działalności oraz parametry techniczne i technologiczne eksploatowanych instalacji, istotne z punktu widzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniom.

W punkcie II.3. pozwolenia omówione zostały szczegółowo prowadzone 
w instalacjach procesy technologiczne, w tym procedura przyjęcia odpadów 
do składowania i na teren instalacji MBP oraz procesy technologiczne składowania odpadów, mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów, demontażu odpadów wielkogabarytowych oraz kompostowania odpadów zielonych 
i ulegających  biodegradacji.

Zgodnie z wymogiem art. 202 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska, oraz art. 43 ust. 2 ustawy z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.) w punkcie III.  niniejszej decyzji, określiłem miejsca, dopuszczalne metody 
i warunki prowadzenia przez Zakład procesu przetwarzania odpadów przez składowanie na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych, 
w sposób celowo zaprojektowany (proces D5 – zgodnie z zał. nr 2 „Niewyczerpujący wykaz procesów unieszkodliwiania” do ustawy o odpadach).

W tabeli nr 1 określone zostały rodzaje i ilości odpadów, które będą poddawane przetwarzaniu przez składowanie na kwaterze składowiska. Ustalając listę odpadów dopuszczonych do składowania uwzględniony został zakaz składowania odpadów palnych oraz odpadów biodegradowalnych. Przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne przez składowanie w kwaterze prowadzone będzie zgodnie 
z procedurą przyjęcia odpadów opisaną w punkcie II.3.1. decyzji oraz technologią ich składowania opisaną w punkcie II.3.2.

Odpady przyjmowane na składowisko poddawane będą weryfikacji oraz procedurom dopuszczania odpadów do składowania określonym w dziale VIII ustawy 
o odpadach oraz przepisom szczegółowym w tym zakresie, wynikającym 
z rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. z 2015r., poz. 1277). Wszystkie odpady inne niż niebezpieczne i obojętne, które nie stanowią odpadów komunalnych, do składowania dopuszczane będą po spełnieniu wymogów określonych w zał. nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach 
(Dz. U. 2015.1277), stanowiącym zał. nr 5 do niniejszej decyzji. Ponadto, odpady 
o kodach 19 08 14, ex 19 12 12  oraz odpady z grupy 20 kierowane do składowania spełniać będą wymogi określone w zał. nr 4 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. 2015.1277), stanowiącym zał. nr 6 do niniejszej decyzji. Frakcja odpadów o kodzie ex 19 12 12 o wielkości 0-20 mm w przypadku braku spełnienia wymagań wynikających z w/w przepisów szczegółowych kierowana będzie do unieszkodliwiania w procesie D8 lub przekazywana będzie do zagospodarowania. Badaniom winna być poddana każda partia odpadów kierowanych do składowania.

Dopuszczając możliwość kierowania w/w frakcji o kodzie 19 12 12 o wielkości 
0-20 mm do składowania Organ uwzględnił następujące przesłanki:

    - Wnioskodawca przedłożył wyniki badań frakcji podsitowej o wielkości 0-20 mm 
z których wynika, iż frakcja ta spełnia wymogi załącznika nr 3 i nr 4 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. 2015.1277).

    - Zapisy projektu rozporządzenia w sprawie mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych,  który dopuszczał wydzielenie frakcji podsitowej o wielkości do 20 mm w procesie mechanicznego przetwarzania oraz jej bezpośrednie składowanie na składowisku, pod warunkiem spełnienia kryteriów dopuszczenia odpadów do składowania określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 118 ustawy o odpadach.

    - Zapisy Rozdziału 2 „Hierarchia sposobów postępowania z odpadami”, w tym 
w szczególności zapisy art. 18. ust3, 4, 5, 6, 7 ustawy o odpadach tj.

„3. Odzysk, o którym mowa w ust. 2, polega w pierwszej kolejności na przygotowaniu odpadów przez ich posiadacza do ponownego użycia lub poddaniu recyklingowi, a jeżeli nie jest to możliwe z przyczyn technologicznych lub nie jest uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych - poddaniu innym procesom odzysku.

4. Przez recykling rozumie się także recykling organiczny polegający na obróbce tlenowej, w tym kompostowaniu, lub obróbce beztlenowej odpadów, które ulegają rozkładowi biologicznemu w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizmów, w wyniku której powstaje materia organiczna lub metan; składowanie na składowisku odpadów nie jest traktowane jako recykling organiczny.

5. Odpady, których poddanie odzyskowi nie było możliwe z przyczyn, 
o których mowa w ust. 3, posiadacz odpadów jest obowiązany unieszkodliwiać.

6. Składowane powinny być wyłącznie te odpady, których unieszkodliwienie 
w inny sposób było niemożliwe z przyczyn, o których mowa w ust. 3.

7. Unieszkodliwianiu poddaje się te odpady, z których uprzednio wysegregowano odpady nadające się do odzysku.”

Przedłożone wyniki badań wskazują, że zawartość frakcji biologicznej 
w odpadach o kodzie ex 19 12 12 o wielkości 0-20 mm jest niewielka, stąd też wydatkowanie energii na ponowne przetwarzanie tych odpadów w procesie stabilizacji tlenowej D8  z przyczyn ekonomicznych może być niezasadne.

Odpady składowane będą w sposób nieselektywny w wydzielonych sektorach, przy zachowaniu warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 
16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane na składowisku odpadów w sposób nieselektywny (Dz. U. z 2015r., poz. 110). Sektory przeznaczone do nieselektywnego składowania odpadów będą wydzielone 
w sposób trwały i oznakowane. Kierowany do składowania odpad o kodzie 19 05 99 stabilizat spełniał będzie wymogi w zakresie osiągnięcia:

- wartości AT4 (aktywność oddychania – parametr wyrażający zapotrzebowanie tlenu przez próbkę odpadów w ciągu 4 dni) mniejszej niż 10 mg O2/g suchej masy i straty prażenia stabilizatu mniejszej niż 35% suchej masy lub

- wartości AT4 (aktywność oddychania – parametr wyrażający zapotrzebowanie tlenu przez próbkę odpadów w ciągu 4 dni) mniejszej niż 10 mg O2/g suchej masy  i zawartości ogólnego węgla organicznego (TOC) mniejszej niż 20 % suchej masy lub

- straty prażenia stabilizatu mniejszej niż 35% suchej masy a zawartości ogólnego węgla organicznego (TOC) mniejszej niż 20 % suchej masy

oraz kryteria dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne określone w zał. nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 38), stanowiącym zał. nr 5 do niniejszej decyzji.

Na kwaterze składowiska Spółka prowadzić będzie przetwarzanie odpadów 
w procesie odzysku metodą R3 (Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki i R5 (Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych) zgodnie z zał. nr 1 „Niewyczerpujący wykaz procesów odzysku” do w/w ustawy o odpadach. W punkcie IV.1. decyzji określone zostały rodzaje i masy odpadów, które wykorzystywane będą:

- do budowy warstwy izolacyjnej (pośredniej, inertnej),

- do budowy tymczasowych dróg  dojazdowych,

- do budowy skarp, w tym obwałowań, kształtowania korony składowiska,

- do wykonania okrywy rekultywacyjnej (biologicznej):

- do porządkowania i zabezpieczania przed erozją wodną i wietrzną skarpy 
i powierzchni korony składowiska, w ilości wynikającej z technicznego sposobu zamknięcia składowiska,

- do utwardzania powierzchni terenów.

W punkcie IV.4. ustalone zostały warunki prowadzenia odzysku odpadów, 
a w punkcie IV.5. określone zostały miejsca i sposoby magazynowania odpadów przeznaczonych do odzysku. Warstwa izolacyjna stosowana będzie zgodnie 
z zatwierdzoną Instrukcją prowadzenia składowiska. Odpady, które tego wymagają, przed zastosowaniem poddane będą kruszeniu. Do wykonania warstwy izolacyjnej stosowane będą odpady wymienione w zał. nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie składowisk odpadów 
(Dz. U. z 2013r. poz. 523), spełniające wymogi zał. nr 1, (zał. nr 7 do niniejszej decyzji). Do wykonania warstwy izolacyjnej dopuszcza się również zastosowanie innych rodzajów odpadów, jeśli na podstawie badań stwierdzone zostanie, że spełniają kryteria dopuszczenia odpadów obojętnych do składowania na składowisku odpadów obojętnych, określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie dopuszczenia odpadów do składowania na składowiskach (zał. nr 7 do niniejszej decyzji). Do wykonania warstwy izolacyjnej nie będą stosowane odpady tego samego rodzaju co rodzaj odpadów składowanych na składowisku odpadów. Do budowy tymczasowych 
dróg dojazdowych na składowisku stosowane będą odpady wymienione 
w zał. nr 1 do w/w rozporządzenia, spełniające wymogi zał. nr 1 (zał. nr 7 do niniejszej decyzji). Do budowy skarp, w tym obwałowań, i kształtowania korony składowiska, a także porządkowania i zabezpieczania przed erozją wodną i wietrzną skarpy i powierzchni korony składowiska, w ilości wynikającej z technicznego sposobu zamknięcia składowiska mogą być zastosowane odpady wymienione 
w zał. nr 2 lp. 1 do w/w rozporządzenia, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w rozporządzeniu (zał. nr 8 do niniejszej decyzji). Do wykonania okrywy rekultywacyjnej (biologicznej) zastosowane zostaną odpady wymienione 
w zał. nr 2 lp. 2 do rozporządzenia, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w rozporządzeniu (zał. nr 8 do niniejszej decyzji).  Do utwardzania powierzchni terenów w procesie R5 stosowane będą odpady o kodzie ex 10 01 01 /Żużle/ wymienione w zał. do rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 maja 2015 r. 
w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. z 2015r., poz. 796.) - lp. 2., spełniające wymogi załącznika. Poszczególne  rodzaje odpadów wykorzystywane w procesie odzysku magazynowane  będą  selektywnie na   wydzielonym  i   oznakowanym placu   magazynowym   materiałów izolacyjnych.

W punkcie V. decyzji ustalone zostały wymagania przewidziane dla zezwolenia na prowadzenie procesu przetwarzania odpadów na mechaniczno – ręcznej sortowi odpadów o łącznej mocy przerobowej 67 000 Mg/rok (przy pracy 3 zmianowej), 
w tym określone rodzaje i masy odpadów kierowanych do przetwarzania przez sortowanie, rodzaje i masy odpadów powstających w wyniku przetwarzania, wskazano metody przetwarzania oraz określono miejsca i sposób magazynowania tych odpadów. Proces mechanicznego przetwarzania odpadów wymienionych zgodnie z zał. nr 1 – „Niewyczerpujący wykaz procesów odzysku” do ustawy 
o odpadach, kwalifikowany będzie jako R12 /Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1 - R11/.

Odpady poddawane będą procesowi wstępnego przetwarzania -  rozdzielania na poszczególne frakcje zmieszanych odpadów komunalnych i zmieszanych odpadów opakowaniowych, „doczyszczania” odpadów komunalnych pochodzących 
z   selektywnej  zbiórki  oraz   demontażu  odpadów   wielkogabarytowych,  w  celu
wydzielenia frakcji kwalifikującej się do odzysku energetycznego lub materiałowego 
i pozostałości kierowanej do  termicznego przekształcania lub składowania.

Na linie technologiczne (I linia wraz z linią tworzenia zawiesiny biofrakcji 
i II linia technologiczna) kierowane będą zmieszane odpady komunalne 
i zmieszane odpady opakowaniowe w celu rozsortowania odpadów i wydzielenia 
z nich poszczególnych frakcji oraz odpady pochodzące z selektywnej zbiórki w celu przetwarzania. W wyniku procesu sortowania i przetwarzania w/w odpadów wydzielone zostaną poszczególne frakcje odpadów, kwalifikowane jako odpady inne niż niebezpieczne z podgrup 15 01, 16 01, 16 02, 16 06 i 19 12 dające się wykorzystać materiałowo lub energetycznie, w tym m.in. odpady o kodzie 
ex 19 12 12 /Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 
z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11/, o wielkości frakcji powyżej 80 mm (surowce wtórne i komponenty do produkcji paliwa alternatywnego) kierowane do odzysku oraz frakcje kierowane na linię biologicznego przetwarzania o wielkości: 0-20 mm – w przypadku braku spełnienia wymagań określonych w pkt. XVII.9.1.1. i XVII.9.1.2. niniejszej decyzji, 20 – 80 mm,  0-80 mm oraz frakcja lekka procesu oczyszczania zawiesiny biofrakcji.

Szczegółowy opis procesu mechanicznego przetwarzania odpadów zawarty został w pkt. II.3.3.1. decyzji - I linia technologiczna do przetwarzania odpadów zmieszanych i odpadów selektywnie zbieranych, w pkt. II.3.3.2. - linia przygotowania zawiesiny biofrakcji  i w pkt. II.3.3.3. - II linia technologiczna do przetwarzania odpadów zmieszanych. Odpady dopuszczone do przetwarzania na I linii technologicznej wraz z linią tworzenia zawiesiny biofrakcji określone zostały
w pkt. V.1. decyzji, natomiast dopuszczone do przetwarzania na II linii technologicznej określone zostały w pkt. V.2. decyzji. Warunki prowadzenia procesu mechanicznego i ręcznego przetwarzania odpadów określone zostały w pkt. V.4. niniejszej decyzji.

W instalacji prowadzone będzie również wstępne przetwarzanie tj: rozdrabnianie odpadów o kodach ex 20 03 07 /Odpady wielkogabarytowe/. Odpady te będą poddawane procesowi wstępnego przetwarzania R12 w celu przygotowania ich do transportu do miejsca przetworzenia. Szczegółowy opis procesu zamieszczony został w punkcie w punkcie II.3.5. decyzji a warunki prowadzenia procesu określone zostały w pkt. VIII.3. Odpady wytwarzane w wyniku  wstępnego przetwarzania (demontażu) wymienione  zostały w pkt. VIII.1.2. decyzji,  tabeli nr 25.

# W dniu 30 listopada 2015 r., przy piśmie znak: DŚ-910-75/11/15 do przedmiotowego wniosku przedłożona została „Opinia dotycząca zasadności stosowania procesu przygotowania zawiesiny biofrakcji w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie oraz stosowanej kwalifikacji odpadów powstających w tym procesie” przygotowana w dniu 20 listopada 2015 r. przez prof. dr hab. inż. Andrzeja Jędrczaka z Uniwersytetu Zielonogórskiego, która sporządzona została na wniosek Spółki.  Z przedłożonej opinii wynika iż:

- część biofrakcji z I linii technologicznej o wielkości 20-80 mm, która kierowana jest  do ko-fermentacji prowadzonej na terenie Oczyszczalni w Krośnie jest przygotowaniem odpadów do odzysku energii. Proces ten jest zgodny 
z zapisami rozporządzenia o MBP ponieważ zapewnia kilka technologicznych, ekologicznych i ekonomicznych korzyści. Wynikają one z powodu uzupełniających się cech ko-fermentowanych strumieni odpadów  (biofrakcji wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych i osadów ściekowych). Ko-fermentacja poprawia bilans składników odżywczych we wsadzie i lepiej wykorzystuje dostępną pojemność komór fermentacyjnych. Zapewnia również wyższy stopień rozkładu substancji organicznej niż w przypadku osobnej fermentacji substratów, wzrost produkcji gazu fermentacyjnego, mniejsze zanieczyszczenie materiału pofermentacyjnego, większą zawartość i lepszą przyswajalność dla roślin substancji nawozowych oraz poprawia zdolność odwadniania przefermentowanych osadów, co jest bardzo istotne dla eksploatatora oczyszczalni. Ko-fermentacja biofrakcji wydzielonej z odpadów komunalnych z osadami ściekowymi spełnia zalecenia BAT – 66 i BAT – 67e zawarte w dokumencie „Dokument referencyjny nt. najlepszych dostępnych technik (BREF), zatytułowany „Przemysłowe przetwarzanie odpadów” (WT_BREF). Zgodnie z zaleceniami BAT 66 należy dostosować dopuszczalne rodzaje odpadów i procesy separacji do typu procesów biologicznego przetwarzania i możliwej do zastosowania techniki ograniczania emisji 
(np. w zależności od zawartości odpadów nierozkładalnych), zaleca dodawanie odpadów poprawiających skład frakcji ulegającej biodegradacji pochodzącej 
z ZOK pod warunkiem unikania wprowadzania odpadów zawierające substancje toksyczne. Zgodnie z BAT 67e. należy stosować następujące rozwiązania fermentacji metanowej  tj. maksymalizować produkcję biogazu, sprawdzając jednak jak to wpływa na jakość fermentatu i biogazu. Proces przygotowania biofrakcji odpadów komunalnych do fermentacji jest realizowany w części mechanicznej instalacji MBP. Proces obejmuje różne techniki mechanicznej obróbki odpadów: przesiewanie, wydzielanie metali, sortowanie ręczne, segregacja optyczno-elektroniczna oraz separacja mokra. W separacji mokrej rozdział materiałów oparty jest na wykorzystaniu różnic w gęstościach składników odpadów i wody. Turbomikser, nazywany też hydropulperem lub suspenserem jest typowym urządzeniem separacji gęstościowej używanym w instalacjach przygotowania odpadów do fermentacji „mokrej”. Produkty wytwarzane na linii przygotowania zawiesiny biofrakcji odpadów komunalnych do fermentacji powinny mieć zatem kod 19 12 12, zarówno zawiesina biofrakcji kierowana do fermentacji w oczyszczalni ścieków, jak i frakcja ciężka oraz frakcja lekka.

- z udostępnionych przez Spółkę wyników badań analizy wyciągu wodnego, 
z jednej próbki odpadów pobranych do badań w dniu 29.10.2014 r., wykonanej przez Laboratorium CBiDGP, wartości wymywania wszystkich składników wymaganych zakresem badań były wielokrotnie niższe od dopuszczalnych wartości granicznych dla odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, które nie stanowią odpadów komunalnych, do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Wymywalność rozpuszczonego węgla organicznego (DOC) wynosiła 133 mg/kg Sm (wartość dopuszczalna 800 mg/kg Sm), a stałych związków rozpuszczonych (TDS) – 1740 mg/kg Sm (wartość dopuszczalna 60 000 mg/kg Sm). Z doświadczeń i badań wynika jednak, 
że frakcja lekka jest odpadem zasobnym w składniki lotne (straty prażenia > 60% s.m.). Bazując na tych danych w opinii stwierdzono, że frakcja lekka powinna być poddawana pełnemu procesowi biostabilizacji i należy ją kierować do etapu intensywnego procesu. Z udostępnionych wyników badań jednej próbki frakcji ciężkiej (zawartość piaskownika) (analiza wykonana przez Laboratorium PwtroGeo w dniu 1.07.2015 r.) wynika, że wartości wymywania wszystkich składników wymaganych zakresem badań były niższe od dopuszczalnych wartości granicznych dla odpadów obojętnych kierowanych do składowania na składowisku odpadów obojętnych. Znacznie niższe niż dopuszczalne graniczne wartości były również parametry dodatkowe dla tych odpadów: wymagalność rozpuszczonego węgla organicznego (DOC) wynosiła 84,6 mg/kg sm (wart. dop. 500 mg/kg sm), a stałych związków rozpuszczonych (TDS) – 250 mg/kg sm (wart. dop. 4000 mg/kg sm). Zawartość ogólnego węgla organicznego (TOC) wynosiła 1030 mg/kg sm (wart. dop. 30 000 mg/kg sm). Frakcja ciężka jest odpadem niereaktywnym, bardzo ubogim w składniki organiczne, o niskiej zawartości zanieczyszczeń oraz zdolności do ich wymywania. Zawartość TOC w badanej próbce wynosiła zaledwie 0,1 % sm. Odpady o takich właściwościach mogą być kierowane bezpośrednio na składowisko. Jeden wynik nie pozwolił jednak na formułowanie ostatecznych wniosków, tym bardziej, że z innych badań 
i analiz wynika, iż w próbkach frakcji ciężkiej zawiera się od 0,8 do 3,8 % ogólnego węgla organicznego (TOC).

W związku z powyższym, w niniejszej opinii zalecono Spółce przeprowadzenie badań właściwości odpadów przez okres jednego roku (pobór 12 próbek – po jednej próbce w miesiącu). Analiza wyników rocznych badań powinna być podstawą podjęcia ostatecznej decyzji o konieczności i zakresie biostabilizacji frakcji ciężkiej. Do czasu zakończenia badań frakcja ciężka powinna być kierowana do II fazy stabilizacji, prowadzonej w pryzmach na otwartym terenie.

Uwzględniając powyższe, w punkcie VI. decyzji określone zostały wymagania przewidziane dla zezwolenia na prowadzenie biologicznego przetwarzania odpadów. W węźle do biologicznego przetwarzania odpadów o wydajności 
19 600 Mg/rok przetwarzane będą odpady ulegające biodegradacji przy zastosowaniu procesów stabilizacji tlenowej (kompostowania) prowadzonej 
w kontenerach i na placu dojrzewania kompostu. Prowadzone będą procesy:

- proces D8 -  obróbka biologiczna, w wyniku której powstają ostateczne związki lub mieszanki, które są unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek spośród procesów wymienionych w poz. D1- D12,

- proces R3 – recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania) - proces odzysku odpadów biodegradowalnych zbieranych selektywnie, celem uzyskania produktu o walorach użytkowych.

- proces R12 – wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek 
z procesów wymienionych w pozycji R1 – R11, tj. przesiewanie stabilizatu na sicie o oczkach 20 mm celem uzyskania odpadu o kodzie 19 05 03.

Określając w niniejszej decyzji maksymalne ilość odpadów dopuszczonych do biologicznego przetworzenia w kontenerach o wydajności maksymalnej 
19 600 Mg/rok dla poszczególnych frakcji odpadów wydzielonych na liniach mechanicznych, Organ uwzględnił w/w opinię dotyczącą zasadności stosowania procesu przygotowania zawiesiny biofrakcji w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie oraz stosowanej kwalifikacji odpadów powstających w tym procesie.

Reasumując, do procesu biologicznego przetwarzania w kontenerach o wydajności maksymalnej 19 600 Mg/rok kierowane będą poszczególne frakcje odpadów wydzielone na liniach technologicznych, tj:

- z I linii technologicznej i linii tworzenia zawiesiny biofrakcji: frakcja 
ex 19 12 12 o wielkości 0-20 mm - w przypadku braku spełnienia wymagań określonych w pkt. XVII.9.1.1. i XVII.9.1.2. niniejszej decyzji w maksymalnej ilości 5 550 Mg/rok, przy czym Ilość odpadów skierowanych do procesu nie może powodować przekroczenia maksymalnych ilości odpadów dopuszczonych do przetwarzania w instalacji, frakcja ex 19 12 12 o wielkości 20 - 80 mm 
w maksymalnej ilości 12 000 Mg/rok oraz frakcja lekka z procesu oczyszczania zawiesiny biofrakcji w maksymalnej ilości 1 100 Mg/rok – łącznie nie więcej niż 19 600 Mg/rok.

- z II linii technologicznej frakcja ex 19 12 12 o wielkości 0-80 mm w maksymalnej ilości 10 000 Mg/rok.

Ponadto, frakcja ciężka z procesu oczyszczania zawiesiny biofrakcji w maksymalnej ilości 1 400 Mg/rok kierowana będzie do II etapu stabilizacji (dojrzewania) na placu dojrzewania stabilizatu.

Technologia przetwarzania odpadów w warunkach tlenowych opisana została 
w punkcie II.3.3.4. decyzji. I etapu proces stabilizacji tlenowej prowadzony będzie 
w kontenerach do czasu osiągnięcia wartości AT4 (rozumianej jako aktywność oddychania - parametr wyrażający zapotrzebowanie tlenu przez próbkę odpadów 
w ciągu 4 dni) poniżej 20 mg O2/g suchej masy. II etap procesu prowadzony będzie na placu, gdzie odpady formowane będą w pryzmy i podane procesowi dojrzewania, do czasu osiągnięcia  wymaganych parametrów, tj.:

- wartości AT4 (aktywność oddychania – parametr wyrażający zapotrzebowanie tlenu przez próbkę odpadów w ciągu 4 dni) mniejszej niż 10 mg O2/g suchej masy i straty prażenia stabilizatu mniejszej niż 35% suchej masy lub

- wartości AT4 (aktywność oddychania – parametr wyrażający zapotrzebowanie tlenu przez próbkę odpadów w ciągu 4 dni) mniejszej niż 10 mg O2/g suchej masy  i zawartości ogólnego węgla organicznego (TOC) mniejszej niż 20 % suchej masy lub

- straty prażenia stabilizatu mniejszej niż 35% suchej masy a zawartości ogólnego węgla organicznego (TOC) mniejszej niż 20 % suchej masy.

Zgodnie z obowiązującym dotychczas rozporządzeniem o mechaniczno -biologicznym przetwarzaniu odpadów przetwarzanie odpadów w warunkach tlenowych winno być prowadzone przez okres od 8 do 12 tygodni łącznie. 
Przez co najmniej pierwsze 2 tygodnie proces winien być prowadzony 
w zamkniętym reaktorze z aktywnym napowietrzaniem aż do czasu osiągnięcia parametru AT4 (rozumianej jako aktywność oddychania – parametr wyrażający zapotrzebowanie tlenu przez próbkę odpadów w ciągu 4 dni) na poziomie poniżej 
20 mg O2/g suchej masy. Rozporządzenie dopuszczało możliwość skrócenia łącznego czasu trwania procesu (8 - 12 tygodni) - skrócenie łącznego czasu procesu dotyczyło wyłącznie II fazy (dojrzewania), pod warunkiem wcześniejszego uzyskania wymaganych parametrów dla stabilizatu, potwierdzanych każdorazowo stosownymi badaniami.

Doświadczenia prowadzenia procesu stabilizacji tlenowej w Spółce wskazują 
na możliwość osiągnięcia parametrów stabilizacji dla AT4 na poziomie 
10 mg O2/kg s.m. po 2 tygodniach prowadzenia procesu w systemie zamkniętym
 i 2 tygodniach dojrzewania na pryzmach. Spóła przedłożyła uwierzytelnione kserokopie n/w wyników  badań wykonanych przez akredytowane laboratorium tj. Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. Laboratorium Badań Środowiskowych, 
25-214 Kielce, ul. Hauke Bosaka 3A dla wybranych pryzm, potwierdzające spełnienie wymogu osiągnięcia AT4 na poziomie poniżej 10 mg O2/kg s.m., tj:

- sprawozdanie z badań nr 78/PBG/2015 z dnia 08.03.2015r.,

- sprawozdanie z badań nr 111/PBG/2015 z dnia 01.04.2015r.,

- sprawozdanie z badań nr 136/PBG/2015 z dnia 26.04.2015r.,

- sprawozdanie z badań nr 150/PBG/2015 z dnia 13.05.2015r.,

- sprawozdanie z badań nr 185/PBG/2015 z dnia 01.07.2015r.,

- sprawozdanie z badań nr 204/PBG/2015 z dnia 25.07.2015r.,

- sprawozdanie z badań nr 214/PBG/2015 z dnia 12.08.2015r.,

- sprawozdanie z badań nr 237/PBG/2015 z dnia 06.09.2015r.,

- sprawozdanie z badań nr 254/PBG/2015 z dnia 14.09.2015r.,

- sprawozdanie z badań nr 282/PBG/2015 z dnia 05.10.2015r.,

- sprawozdanie z badań nr 316/PBG/2015 z dnia 31.10.2015r.,

- sprawozdanie z badań nr 340/PBG/2015 z dnia 17.11.2015r.,

- sprawozdanie z badań nr 387/PBG/2015 z dnia 12.12.2015r.,

- sprawozdanie z badań nr 399/PBG/2015 z dnia 28.12.2015r..

O prawidłowości prowadzonego procesu biologicznego przetwarzania odpadów 
w przedmiotowej instalacji MBP w Krośnie dla fazy intensywnej mówi także „Raport końcowy III etapu ekspertyzy mającej na celu przeprowadzenie badań odpadów 
w 20 instalacjach do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów”, przeprowadzonej przez Uniwersytet Zielonogórski, w której proces biologicznego przetwarzania odpadów prowadzony w instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania w Krośnie przedstawiony i oceniony został jako spełniający wymagania rozporządzenia MBP obowiązującego do dnia 23 stycznia 2016 r.:

cyt.” Biologiczne przetwarzanie odpadów prowadzone dwustopniowo (faza intensywna w kontenerach; dojrzewanie w pryzmach) spełnia wymagania rozporządzenia o MBP w zakresie warunków prowadzenia procesu fazy intensywnej. Proces prowadzony jest w zamkniętym reaktorze, przez 2 tygodnie. Odpady są napowietrzane w sposób wymuszony. Gazy poprocesowe są ujmowanie i oczyszczane. Dojrzewanie odpadów w pryzmach przez 1,5 tygodnia, po fazie intensywnej prowadzonej w kontenerach przez 2 tygodnie, wydaje się zbyt krótkie. Łączny czas przetwarzania biologicznego wynosi 3,5 tygodnia. Badania stabilizatu wskazują jednak, że po tym czasie jest on już stabilny.

Rozporządzenie wymaga, aby odpady były „przetwarzane z przerzucaniem odpadów przez okres od 8 do 12 tygodni łącznie”. Łączny czas przetwarzania może zostać skrócony pod warunkiem uzyskania parametrów określonych w § 6 ust.1., ale wymaga, aby odpady były przerzucane.”

Rozporządzenie w sprawie MBP obowiązujące do dnia 23 stycznia 2016 r. wymagało, aby odpady były „przetwarzane z przerzucaniem odpadów przez 
okres od 8 do 12 tygodni łącznie”. Łączny czas przetwarzania mógł zostać odpowiednio skrócony, pod warunkiem uzyskania parametrów stabilizacji. Przedkładając w/w wyniki badań Spółka potwierdziła, że odpady po przetworzeniu 
w procesie stabilizacji prowadzonym w Spółce uzyskują wymagania określone 
w obowiązującym do 23 stycznia 2016 r. rozporządzeniu o MBP, w zakresie osiągnięcia parametru AT4 poniżej 10 mg O2/g suchej masy w okresie ok. 4 tygodni (I i II etap).

W celu zapewnienia jednak, że kierowane do składowania odpady faktycznie będą się charakteryzować odpowiednią zawartością węgla organicznego, organ uznał za konieczne poszerzenie metody badania dla stabilizatu nakładając obowiązek prowadzenia badań pod kątem spełnienia wymagań w zakresie osiągnięcia:

- wartości AT4 (aktywność oddychania – parametr wyrażający zapotrzebowanie tlenu przez próbkę odpadów w ciągu 4 dni) mniejszej niż 10 mg O2/g suchej masy i straty prażenia stabilizatu mniejszej niż 35% suchej masy lub

- wartości AT4 (aktywność oddychania – parametr wyrażający zapotrzebowanie tlenu przez próbkę odpadów w ciągu 4 dni) mniejszej niż 10 mg O2/g suchej masy  i zawartości ogólnego węgla organicznego (TOC) mniejszej niż 20 % suchej masy lub

- straty prażenia stabilizatu mniejszej niż 35% suchej masy a zawartości ogólnego węgla organicznego (TOC) mniejszej niż 20 % suchej masy.

Przedłożone wyniki badań w ocenie organu nie wykluczają konieczności przedłużenia procesu, w związku z powyższym, pomimo iż Strona wnioskuje 
o łączny czas prowadzenia procesu 4 tygodnie (I i II etap), w niniejszej decyzji ustalono, że łączny czas prowadzenia procesu biologicznego przetwarzania odpadów w ramach pierwszego i drugiego stopnia stabilizacji nie będzie krótszy 
niż 6 tygodni, przy czym przez co najmniej dwa pierwsze tygodnie proces prowadzony będzie w zamkniętych kontenerach. Łączny czas prowadzenia procesu (II etap) będzie mógł zostać odpowiednio skrócony, pod warunkiem uzyskania wymaganych w/w parametrów dla stabilizatu potwierdzonych każdorazowo stosownymi badaniami.

Nadmienić należy również, iż Organ ustalając warunki prowadzenia 
procesu mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów w instalacjach eksploatowanych na terenie województwa podkarpackiego wziął pod uwagę fakt jednorodnego traktowania podmiotów oraz ustanowienia wymaganego standardu prowadzenia procesu stąd też warunki pozwoleń zintegrowanych dla instalacji regionalnych MBP ustalane są w sposób zapewniający zbieżny poziom ochrony środowiska przy uwzględnieniu jednak warunków wynikających z ich lokalizacji jak też charakterystyki technicznej obiektów. Szczególną uwagę organ zwraca na kontrolę procesów w zakresie uzyskiwanych efektów przetwarzania i emisji do środowiska.

W części biologicznego przetwarzania odpadów zastosowane będą zamknięte obiegi wodne, odcieki z procesu recyrkulowane będą do procesu, nadwyżka odcieków kierowana będzie do bezodpływowych zbiorników. Powietrze poprocesowe kierowane będzie na biofiltry celem oczyszczenia. Warunki prowadzenia procesu określone zostały w pkt. VI.4. decyzji.

Uwzględniając zapis art. 188 ust. 3 pkt. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska, 
w pkt. XVII.1.7. i XVII.1.8. decyzji ustalony został zakres i sposób monitorowania  prowadzonych procesów technologicznych i jego efektów, m.in. zlecania laboratorium  akredytowanemu  badań  poszczególnych  partii  stabilizatu w zakresie

osiągnięcia parametrów ustalonych w niniejszej decyzji. Odpad po procesie biologicznego przetwarzania, spełniający wymagania kwalifikowany będzie jako stabilizat o kodzie 19 05 99. Stabilizat może zostać poddany przesianiu na sicie 
o prześwicie oczek 20 mm (proces R12) celem wytworzenia odpadu o kodzie 
19 05 03,  kierowanego zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami do odzysku. Frakcja nadsitowa z przesiewania kierowana będzie do unieszkodliwiania. Warunki prowadzenia procesu przesiewania stabilizatu na sicie mobilnym  o oczkach 20 mm w procesie kwalifikowanym zgodnie z zał. nr 1  do ustawy o odpadach jako R12 /Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1 - R11/ ustalone zostały w punkcie VII.4.  decyzji.

W punkcie IX. decyzji ustalone zostały wymagania dla procesu kompostowania selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji, 
w procesie kwalifikowanym zgodnie z zał. nr 1 do ustawy o odpadach jako R3 – recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania).

Proces prowadzony będzie na placu przetwarzania kompostu, 
w oznakowanych w sposób trwały pryzmach (kompostowanie jednoetapowe). 
Szczegółowy opis procesu zamieszczony został w punkcie w punkcie II.3.4. decyzji. W wyniku prowadzonego procesu powstawał będzie produkt w postaci środka poprawiającego właściwości gleby o nazwie Kompost organiczny BOTANIKA, który decyzją G-275/12 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2012 r., znak: HORnn-8111-4-1/12 został dopuszczony do obrotu. Powstawać będą również odpady o kodzie 19 05 01 /Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych 
i podobnych/, które przekazywane będą uprawnionym podmiotom do unieszkodliwiania lub kierowane będą do unieszkodliwienia we własnej instalacji 
w procesie D5 oraz 19 05 03 /Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)/, kierowane do odzysku – proces R12 
we własnej instalacji lub przekazywane uprawnionym podmiotom do odzysku.

Z uwagi jednak na fakt, iż w toku oględzin w/w instalacji, które przeprowadzone zostały w dniu 26 maja 2015 r. oraz w dniu 
21 października 2015 r. przez pracowników Oddziału Ochrony Środowiska Urzędu  Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach prowadzonego postępowania,  stwierdzono na granicach instalacji uciążliwy  zapach pochodzący 
z przetwarzanych odpadów (protokół sporządzony w dniu 21 października 2015 r., znak: OS-I.7222.3.5.2015.MD), ponadto uwzględniając docierające od dłuższego czasu do Urzędu pisma informujące o uciążliwościach odorowych związanych 
z eksploatacją  w/w instalacji, w tym m.in. protest mieszkańców miejscowości Korczyna – pismo z dnia 23.11.2015r. (data wpływu: 01.12.2015r.), protest mieszkańców miasta Krosna – dzielnicy Zawodzie – pismo z dnia 03.12.2015r. (data wpływu: 15.12.2015r.), protokół Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Delegatura w Jaśle z dnia 30 czerwca 2015 r., 
NR DEL-JASLO 103/2015, w niniejszej decyzji nie wyrażono zgodny na magazynowanie odpadów zielonych oraz ulegających biodegradacji przed procesem kompostowania, odpady po rozdrobnieniu winny być bezpośrednio kierowane 
do procesu.

Zauważyć należy również, iż pomimo że rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (poz. 11690) kwalifikuje instalacje do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP) i kompostowanię pryzmową do różnych rodzajów instalacji, to ostatecznie stwierdzić można, że pomimo iż instalacja do kompostowania pryzmowego nie kwalifikuje się do instalacji IPPC, to jednak 
z większą intensywność oddziaływuje na środowisko w zakresie emisji odorowej jak instalacja MBP, która jest instalacją IPPC.  W zakresie magazynowania i obsługi  odpadów BAT zaleca:

„d. transport materiałów wydzielających substancje złowonne w całkowicie zamkniętych lub odpowiednio ograniczonych pojemnikach i magazynowanie ich 
w zamkniętych budynkach podłączonych do systemu ograniczania emisji” (…),

„f. rozładunek substancji stałych i osadu w obszarach zamkniętych, wyposażonych 
w wyciągowe systemy wentylacyjne połączone ze sprzętem ograniczania emisji, gdy obsługiwane odpady mogą potencjalnie generować emisje do powietrza (np. odory, pył, LZO)”.

Stąd też w pkt. XX.1. niniejszej decyzji zobowiązano prowadzącego instalację kompostowni pryzmowej w terminie do dnia 31 sierpnia 2016 r. do wyposażenia instalacji w zamknięte urządzenie techniczne (reaktor) z systemem ujmowania 
i oczyszczania gazów powstałych w wyniku prowadzonego procesu kompostownia odpadów zielonych oraz ulegających biodegradacji selektywnie zbieranych, po uprzednim uzgodnieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i od 1 września 2016 r. prowadzenia procesu kompostowania tych odpadów w zamkniętych urządzeniach technicznych (reaktorach) z systemem ujmowania i oczyszczania powietrza poprocesowego.

Nadmienić należy, iż organ jest w posiadaniu informacji, iż Spółka podjęła działania w kierunku modernizacji przedmiotowej instalacji i planuje zamknięcie proces kompostowania w kontenerach, co potwierdza m.in. zapis protokołu z dnia 21 października 2015r., znak: OS-I.7222.3.5.2015.MD.

#### W punkcie X. decyzji ustalone zostały warunki przewidziane dla zezwolenia na zbieranie odpadów, w tym: określono rodzaje odpadów przewidzianych do zbierania, wskazano miejsce i metody zbierania i miejsca magazynowania odpadów zbieranych. Selektywnie zebrane „u źródła” odpady poddawane będą „doczyszczaniu” na I linii sortowniczej przeznaczonej do segregacji odpadów 
i rozdzieleniu na poszczególne frakcje, w celu przygotowania odpadów do transportu do miejsca ich przetwarzania. Pozostałość po doczyszczaniu kierowana będzie do produkcji paliwa alternatywnego lub składowania. Doczyszczanie odpadów prowadzone będzie w okresach gdy zmieszane odpady komunalne i inne odpady nie będą segregowane. Prowadzony będzie również Gminny Punkt Odbierania Odpadów tzw. GPOO,  do którego nieodpłatnie przyjmowane będą selektywnie zebrane odpady komunalne z grupy 20 oraz niektóre rodzaje odpadów kwalifikowanych z grupy 17, dostarczane przez mieszkańców gminy, jak również odpady dowożone własnym transportem zarządzającego. Warunki zbierania odpadów określone zostały w pkt.  X.5. decyzji.

Przetwarzanie odpadów w procesie odzysku i unieszkodliwiania oraz zbierania odpadów odbywać się będzie z zachowaniem zasad dotyczących gospodarowania odpadami określonych w obowiązujących ustawach 
i rozporządzeniach w tym zakresie. Nadzór nad przebiegiem procesów przetwarzania odpadów będą sprawować osoby upoważnione, posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w tym zakresie. Wnioskodawca posiadał będzie możliwości techniczne i organizacyjne pozwalające na należyte prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów.

Rodzaje i masy odpadów składowanych, przetwarzanych w procesie odzysku na kwaterze i w mechaniczno-ręcznej sortowni odpadów oraz przetwarzanych biologicznie, wytwarzanych i zbieranych ewidencjonowane będą według wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów oraz z wykorzystaniem wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych. Podstawowa charakterystyka oraz testy zgodności będą przechowywane przez zarządzającego składowiskiem do czasu zamknięcia składowiska, a następnie przekazywane właścicielowi lub zarządzającemu nieruchomością.

Zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 8) Poś w punkcie XI. decyzji ustalone zostały warunki poboru wody dla potrzeb eksploatowanej instalacji. Instalacja zaopatrywana będzie w wodę przeznaczoną do celów bytowo-gospodarczych, technologicznych 
i przeciwpożarowych z sieci wodociągowej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 
w Krośnie (Zakład MPGK Sp. z o.o. w Krośnie). Prowadzony będzie pomiar ilości zużywanej wody.

W punkcie XII. w/w decyzji ustalona została maksymalna dopuszczalna emisja w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji. Warunki wprowadzania  substancji do środowiska i sposoby ograniczania emisji określone zostały w pkt. XIII. decyzji. Dla instalacji nie przewiduje się innych emisji niż wynikające z normalnej eksploatacji instalacji.

W wyniku działalności prowadzonej na składowisku odpadów oraz instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów powstawać będą odpady niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne, klasyfikowane zgodnie z art. 3 ustawy 
o odpadach i załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014r., poz. 1923).

Zgodnie z art. 202 ust. 4, w związku z art. 188 ust. 2a i 2b ustawy Prawo ochrony środowiska, w punkcie XII.1. decyzji ustalono dopuszczalne rodzaje i ilości odpadów wytwarzanych w toku pracy instalacji, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości. Warunki gospodarowania wytwarzanymi odpadami, sposobów i miejsc ich magazynowania oraz sposobów zapobiegania powstaniu odpadów, ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko ustalone zostały w punkcie XIII.1. niniejszej decyzji.

Wytwarzane odpady przekazywane będą do przetwarzania odbiorcom posiadającym wymagane prawem zezwolenia na gospodarowanie odpadami. Odpady powstające w związku z eksploatacją instalacji, w zależności od rodzaju kierowane będą 
z uwzględnieniem hierarchii postępowania z odpadami do przetwarzania 
w procesach odzysku bądź unieszkodliwienia w sposób określony, zgodnie 
z załącznikami nr 1 - „Niewyczerpujący wykaz procesów odzysku” i nr 2 - „Niewyczerpujący wykaz procesów unieszkodliwiania” do ustawy z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21).

Zgodnie z art. 181, w związku z art. 182 ustawy Poś na wniosek zarządzającego w punkcie XII.2. w/w decyzji ustalono maksymalną dopuszczalną emisję do powietrza z instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów wymagającej uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

Stanowiska do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza z instalacji MBP zamontowane będzie: z węzła do biologicznego przetwarzania odpadów - na emitorach: E22 - E25, E26 - E28 (biofiltry), z węzła do mechanicznego przetwarzania odpadów - na emitorach:  E15, E16, E17 - E20, E21. Stanowiska pomiarowe będą na bieżąco utrzymywane 
w stanie umożliwiającym prawidłowe wykonywanie pomiarów emisji oraz zapewniającym zachowanie wymogów BHP. Zakres i częstotliwość prowadzenia pomiarów emisji z emitorów określony został w pkt.  XVII.6.3. decyzji, tabeli nr 74.  Pomiar emisji zanieczyszczeń wykonywać należy metodykami referencyjnymi, w tym przynajmniej raz w okresie letnim.

We wniosku wykazano, że emisja pyłów i gazów wprowadzanych do powietrza ze źródeł i emitorów instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów, nie spowoduje przekroczeń standardów jakości powietrza oraz wartości odniesienia poza granicami terenu, do którego prowadzący instalację posiada tytuł prawny. W celu wykazania, że z procesu kompostowania kontenerowego emitorami 
E24 i E27 nie będą wprowadzane do powietrza inne zanieczyszczenia niż ustalone 
w niniejszej decyzji,  Spółka zobowiązana została (pkt. XX.10. decyzji)  w terminie 
do 30 września 2016 r. do wykonania jednorazowych pomiarów, co do rodzaju 
i ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza. W przypadku gdy ww. pomiary wykażą, że emitorami E24 i E27 wprowadzane są do powietrza zanieczyszczenia inne niż określone  w niniejszej decyzji, prowadzący instalację zobowiązany został do wystąpienia z wnioskiem o dostosowanie przedmiotowego pozwolenia do stanu faktycznego w terminie do 31 grudnia 2016 r.

W celu sprawdzenia skuteczności działania biofiltrów, tj. dotrzymania stopnia redukcji substancji odorotwórczych do poziomu poniżej 1000 ou/m3, 
w pkt. XX.11. decyzji zobowiązano operatora instalacji do przeprowadzania pomiarów emisji zanieczyszczeń odorowych z biofiltrów metodą olfaktometryczną 
z częstotliwością 2 razy w roku w tym co najmniej raz w okresie letnim oraz przedkładania wyników tych pomiarów Marszałkowi Województwa Podkarpackiego w terminie 30 dni od daty ich wykonania.

Ponadto, w pkt. XX.13. decyzji zobowiązano zarządzającego instalacją 
do opracowania i wdrożenia programu zarządzania odorami celem prewencji 
i redukcji odorów  z instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów do dnia 31 grudnia 2016 r. Program przedstawić należy Marszałkowi Województwa Podkarpackiego nie później niż 30 dni od daty jego zatwierdzenia.

Zgodnie z art. 202 ust. 2a pkt. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska nie ustalono dopuszczonej wielkości emisji gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza z instalacji do odprowadzania gazu składowiskowego.

W celu kontroli eksploatacji instalacji na prowadzącym instalację ciążą obowiązki 
w zakresie wykonywania pomiarów emisji gazu składowiskowego, wynikające 
z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013 r. poz. 523), w zakresie i z częstotliwością wynikającą z rozporządzenia.

Na składowisku zaprojektowano odprowadzenie biogazu za pomocą 14 studni odgazowujących. Ujmowany biogaz kierowany będzie do instalacji produkującej energię elektryczną (stacji gazmotorów).

Obydwie instalacje w oddziaływaniu łącznym nie będą powodować przekroczenia standardów jakości środowiska, w szczególności standardów jakości powietrza określonych dla dwutlenku azotu, pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5.

Dla instalacji zgodnie z art. 188 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska 
w pkt. XII.3. decyzji  ustalono parametry istotne z punktu widzenia ochrony przed hałasem, w tym zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 6) ustawy Poś rozkład czasu pracy źródeł hałasu w ciągu doby. W oparciu o ten sam przepis,  ustalono także wielkość emisji hałasu wyznaczoną dopuszczalnymi poziomami hałasu poza Zakładem, wyrażonymi wskaźnikami poziomu równoważnego hałasu dla dnia i nocy dla terenów objętych ochroną przed hałasem. Pomiary hałasu określające oddziaływanie akustyczne instalacji objętej pozwoleniem na tereny zabudowy zagrodowej prowadzone będą w punktach pomiarowych, które wymienione  zostały w pkt. XIII.3. decyzji.

W okresie normalnej eksploatacji instalacji na terenie instalacji powstawać  będą ścieki technologiczne oraz wody opadowo-roztopowe. Zgodnie z wymogiem art. 211 ust. 6 pkt. 7) ustawy Prawo ochrony środowiska, w punkcie XII.4. pozwolenia określiłem dopuszczalną ilość ścieków z instalacji składowiska 
i mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych, natomiast w punkcie XIII.4.2. warunki emisji ścieków 
i sposób ich odprowadzania. W punkcie XVII.4. decyzji zobowiązano zarządzającego instalacją do prowadzenia badań monitoringowych ścieków technologicznych ze składowiska oraz z węzła do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów i kompostowania odpadów w zakresie wskaźników 
i z częstotliwość określoną w pkt. XVII.4.1.2., XVII.4.1.4., XVII.4.1.7., XVII.4.1.9.    XVII.4.2.2. i XVII.4.2.3 decyzji.

Eksploatowane składowisko oraz instalacja MBP nie zaliczają się do zakładów o zwiększonym ryzyku występowania awarii lub zakładu o dużym ryzyku występowania poważnej awarii przemysłowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013 roku w sprawie rodzajów i ilości 
substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje 
o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku występowania poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2013r.,  poz. 1479).

Zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt. 9 ustawy Prawo ochrony środowiska w punkcie XV. pozwolenia oraz załączniku nr 2 do decyzji określiłem sposoby postępowania 
w przypadku sytuacji awaryjnych oraz ustaliłem wymóg informowania o wystąpieniu awarii. W celu wyeliminowania negatywnych skutków mogących doprowadzić do skażenia środowiska naturalnego w przypadku sytuacji awaryjnych, zarządzający instalacją opracował procedurę postępowania podczas awarii (załącznik nr 2 do niniejszej decyzji).

Pracownicy posiadać będą odpowiednie kwalifikacje w zakresie pełnionych funkcji, obsługiwanych maszyn, urządzeń oraz zostali przeszkoleni w zakresie obowiązków wynikających z eksploatacji instalacji, gospodarki odpadami oraz przepisami BHP  
i ochrony przeciwpożarowej.

W punkcie XIV. decyzji ustalono ilości przewidywanych do wykorzystania energii, materiałów, surowców i paliw. Podana w bilansie masowym ilość surowców (odpadów) 67 000 Mg/rok stanowi całkowitą ilość odpadów, jaka dopuszczona została niniejszą decyzją do przetwarzania w przedmiotowej instalacji. W punkcie XVI.17. decyzji, zobowiązałem również zarządzającego instalacją do monitorowania ilości zużywanych mediów oraz podejmowania działań ograniczających ich zużycie.

Zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 2) ustawy Prawo ochrony środowiska w punkcie 
XVI. decyzji ustaliłem wymagania konieczne dla osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości. Zastosowane rozwiązania technologiczne, techniczne i sposób prowadzenia instalacji do składowania odpadów oraz mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów zapewniać będą wysoki stopień ochrony środowiska jako całości, zgodnie z wymogami NDT.

W punkcie XVIII. decyzji, w myśl art. 211 ust. 6 pkt 3) ustawy Prawo ochrony środowiska  wprowadzono zapisy określające wymagania zapewniające właściwą ochronę gleby, powierzchni ziemi i wód gruntowych, w tym środki mające na celu zapobieganie tym emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych oraz sposób ich systematycznego nadzorowania. Zarządzającego instalacją zobowiązano do zaprojektowania i wykonania monitoringu wód podziemnych dla instalacji kompostowni kontenerowych obejmującej: pomiar poziomu wód podziemnych 
w otworach obserwacyjnych oraz badanie substancji i parametrów wskaźnikowych: odczyn (pH), przewodność elektrolityczna właściwa, ogólny węgiel organiczny (OWO), zawartość poszczególnych metali ciężkich (Cu, Zn, Pb, Cd, Cr+6, Hg), sumę wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), w terminie 
do 6 miesięcy od dnia gdy niniejsza decyzja stanie się ostateczna. Pomiary poziomu wód podziemnych w otworach obserwacyjnych oraz w/w substancji i parametrów wskaźnikowych wykonywane będą z częstotliwością co 2 lata (w tej samej porze roku tj. w okresie jesieni), (pkt. XX.9. decyzji).

W punkcie  XVII. niniejszej decyzji, ustalony został obowiązek prowadzenia pomiarów i ewidencjonowania wielkości emisji do środowiska w sposób zgodny 
z przepisami szczegółowymi w tym zakresie oraz wskazany został zakres działań podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem. Zarządzający składowiskiem jest obowiązany prowadzić monitoring składowiska odpadów w fazie eksploatacyjnej i poeksploatacyjnej oraz monitoring technologiczny instalacji MBP. Zgodnie z zapisem pkt. XX.12. decyzji przestrzegany będzie reżim technologiczny, a przetwarzanie odpadów prowadzone będzie 
w sposób zapewniający ograniczenie uciążliwości odorowej oraz pyłowej poza terenem do którego Spółka posiada tytuł prawny.

W pkt. XIX. decyzji, zgodnie z wymogami art. 211 ust. 6 pkt. 12) w/w ustawy Poś ustalone zostały obowiązki sprawozdawcze. Prowadzącego instalację zobowiązano do przesyłania rocznych informacji pozwalających na przeprowadzenie oceny zgodności funkcjonowania instalacji z warunkami określonymi w pozwoleniu.

W punkcie XX. niniejszej decyzji, zgodnie z art. 211 ust. 8 ustawy Poś określone zostały dodatkowe wymagania związane z eksploatacją w/w instalacji konieczne do osiągnięcia wysokiego poziomu  ochrony środowiska jako całości.

Zgodnie z art. 204. ustawy Poś  instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego winny spełniać wymagania wynikające z najlepszych dostępnych technik, o których mowa w art. 207. w/w ustawy. W aktualnym stanie prawnym instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów winna spełnić wamagania najlepszych dostępnych technik określone w dokumencie referencyjnym „Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatment Industries, sierpień 2006, European Integrated Pollution Prevention and Control Bureau, Seville - Dokument Referencyjny dla Przemysłu Przeróbki Odpadów”.

Pkt. 4.2.2., pkt. b. i c. dokumentu wskazuje, że instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów winna: „b. pomieszczenie i wyposażenie instalacji przetwarzania odpadów (włącznie z obszarem przyjęcia i bunkrem), przetwarzania mechanicznego, instalacji magazynowych i wszelkich etapów przetwarzania biologicznego w urządzenie do gromadzenia powietrza odlotowego (zawierającego pył, CWO, amoniak, substancje złowonne, zarazki) oraz tam, gdzie to stosowne, instalację usuwania. Powszechne są wymiany powietrza trzy lub cztery razy na godzinę,

c. oczyszczanie powietrza odlotowego lub jego ponowne wykorzystanie, np. jako powietrze dla potrzeb degradacji biologiczne.”

Dodatkowo nadmienić należy, iż aby spełnić wymagania dokumentu BAT Waste Treatment Industries z sierpnia 2006 r., który zaleca prowadzenie procesów 
oraz magazynowania odpadów w zamkniętych urządzeniach technicznych (reaktorach) w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz uciążliwości zapachowej zapisy te transponowane zostały do projekt rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 lipca 2015 r., podpisanego w dniu 
10 listopada 2015 r. , który zakładał, iż:

§ 3. ust. 3 „odpady kierowane do procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych rozładuje się w obiekcie zamkniętym lub 
w obiektach zamkniętych instalacji umożliwiających oddziaływanie czynników atmosferycznych na te odpady, wyposażonych w szczelne podłoże zapobiegające przedostawaniu się odcieków do środowiska i w uradzenia wentylacyjne oraz ograniczające w szczególności przedostawanie się pyłów do powietrza”.

§ 4. ust. 1. „Proces mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych polegający na wydzieleniu z nich określonych frakcji dających się wykorzystać materiałowo lub energetycznie oraz frakcji wymagającej dalszego biologicznego przetworzenia, w zależności od składu zmieszanych odpadów komunalnych, przebiega w obiekcie zamkniętym lub w obiektach zamkniętych instalacji uniemożliwiających oddziaływanie czynników atmosferycznych na te odpady, wyposażonych w szczelne podłoże zapobiegające przedostawaniu się odcieków do środowiska, w urządzenia wentylacyjne oraz ograniczające 
w szczególności przedostawanie się pyłów do powietrza (…)”. Zgodnie z § 12 w/w rozporządzenia cześć mechaniczną instalacji wyposaża się w obiekt zamknięty lub obiekty zamknięte do rozładowywania i mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (…) do dnia 1 stycznia 2018 r.

Również, przywołany wyżej „Raport końcowy III etapu ekspertyzy mającej na celu przeprowadzenie badań odpadów w 20 instalacjach do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów”, przeprowadzonej przez Uniwersytet Zielonogórski, wskazuje na brak spełnienia przez instalację wymogu BAT, cyt.

„Instalacja nie spełnia również wymagań BAT. Obszar przyjmowania odpadów i ich składowania pośredniego (zasobnie) oraz instalacje przetwarzania mechanicznego, a tym bardziej faza intensywna biostabilizacji, nie mogą być prowadzone na otwartym terenie.”

Kierując się w/w zapisami, w pkt. XX.3. niniejszej decyzji nałożono na prowadzącego instalację obowiązek dostosowania instalacji do wymogów wynikających z w/w dokumentów, tj. umieszczenia II linii technologicznej oraz zasobni przeznaczonej do magazynowania zmieszanych odpadów komunalnych
w obiekcie zamkniętym wyposażonym w instalację do oczyszczania gazów odlotowych powstałych w wyniku prowadzonego procesu w terminie do dnia 
1 lipca 2017 r.

Dla składowisk odpadów w aktualnym stanie prawnym podstawowe elementy najlepszej dostępnej techniki zawierają:

- ustawa z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013 r. poz. 523),

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane na składowisku odpadów 
w sposób nieselektywny (Dz. U. z 2015r., poz. 110),

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. z 2013 r. poz. 38):

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. z 2015r., poz. 1277),

- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. z 2015r., poz.796),

Porównanie rozwiązań stosowanych na składowisku odpadów do wymogów Najlepszej Dostępnej Techniki:

| Lp. | Rozwiązania zalecane | Rozwiązania zastosowane w instalacji |
| --- | --- | --- |
| 1. | Składowisko odpadów lokalizuje się tak, aby miało naturalną barierę geologiczną, uszczelniającą podłoże i ściany boczne. Minimalna miąższość i wartość współczynnika filtracji k naturalnej bariery geologicznej dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wynosi - miąższość nie mniejsza niż 1 m, współczynnik filtracji k ≤ 1,0 x 10-9 m/s. Bariera geologiczna powinna mieć rozciągłość poziomą przekraczającą obszar projektowanego składowiska odpadów. W miejscach, gdzie naturalna bariera geologiczna nie spełnia warunków określonych powyżej, stosuje się sztucznie wykonaną barierę geologiczną o minimalnej miąższości 0,5 m, zapewniającą przepuszczalność nie większą niż k ≤ 1,0 x 10-9m/s, którą wykonuje się w taki sposób, by procesy osiadania na składowisku odpadów nie mogły spowodować jej zniszczenia. Uzupełnieniem naturalnej lub sztucznej bariery geologicznej jest izolacja syntetyczna, zaprojektowana w sposób uwzględniający skład chemiczny odpadów i warunki geotechniczne składowania; izolacja syntetyczna nie może stanowić elementu stabilizacji zboczy składowiska. | Przeprowadzona analiza potwierdza, że na terenie ograniczonym obwałowaniem składowiska występują 2 miejsca, w którym miąższość nadkładu nie spełnia wymogu miąższości. Jest to rejon otworu nr 2 w środkowej części składowiska. Nadkład jest tam zredukowany do grubości ok. 0,8 m i wykształcony w postaci gliny, gliny z przewarstwieniami pyłu oraz zwietrzeliny podłoża (gliny zwięzłej na pograniczu pyłu). Drugim miejscem o zredukowanej miąższości nadkładu jest strefa w rejonie południowej, zamkniętej części składowiska. Na zdecydowanej powierzchni niecki składowiska miąższość nadkładu przekracza 1.0 m, osiągając w niektórych jej partiach ponad 4,0 m. Pod względem wartości współczynnika filtracji nadkład w całym swoim przekroju nie charakteryzuje się wymaganym współczynnikiem filtracji. Dla składowiska odpadów w Krośnie bariera geologiczna występująca jako kompleks gruntów o współczynników <10-6 m/s ma rozciągłość wykraczającą poza jego obszar. Uwzględniając powyższe wykonano sztuczne uszczelnienie dna i skarp kwatery, które będzie składać się z: warstwa bentomaty o grubości 6 mm, warstwa iłu krakowieckiego o grubości 50 cm i współczynniku filtracji k≤1 x 10 -9 m/s, geomembrana HDPE o grubości 2 mm wyprowadzona na skarpy niecki i na koronie wału zakotwiczona, warstwa geowłókniny ochronnej, warstwa piasku o grubości 50 cm na dnie i skarpach. Warstwy bentomaty i iłu krakowieckiego ułożone zostały na skarpach niecki do wysokości 2 m. Bariera geologiczna ma rozciągłość wykraczającą poza obszar składowiska. |
| 2. | Składowiska odpadów niebezpiecznych oraz składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne nie mogą być lokalizowane: na obszarach ochronnych zbiorników wód podziemnych; na obszarach otulin parków narodowych i rezerwatów przyrody; na obszarach lasów ochronnych; w dolinach rzek, w pobliżu zbiorników wód śródlądowych, na terenach źródliskowych, bagiennych i podmokłych, w obszarach mis jeziornych i w strefach krawędziowych, na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, o których mowa w art. 88d ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.); w strefach osuwisk i zapadlisk terenu, w tym powstałych w wyniku zjawisk krasowych, oraz zagrożonych lawinami; na terenach o nachyleniu powyżej 10°; na terenach zaangażowanych glacitektonicznie lub tektonicznie, poprzecinanych uskokami, spękanych lub uszczelinowaconych; na terenach wychodni skał zwięzłych porowatych, skrasowiałych i skawernowanych; na glebach klas bonitacji I i II; na terenach, na których mogą wystąpić deformacje ich powierzchni na skutek szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego; na obszarach ochrony uzdrowiskowej; na obszarach górniczych utworzonych dla kopalin leczniczych; na obszarach określonych na podstawie odrębnych przepisów. Minimalna odległość składowiska odpadów niebezpiecznych lub składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne od budynków mieszkalnych, budynków zamieszkania zbiorowego i budynków użyteczności publicznej, w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, mierzona od krawędzi kwatery składowiska odpadów, jest ustalana zgodnie z raportem o oddziaływaniu składowiska odpadów na środowisko. | Nie występuje kolizja z uwarunkowaniami lokalizacyjnymi dla składowisk odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. |
| 3. | Przewidywany najwyższy piezometryczny poziom wód podziemnych powinien być co najmniej 1 m poniżej poziomu projektowanego wykopu dna składowiska. | Ze względu na stwierdzony wysoki poziom wód gruntowych ze zwierciadłem nieznacznie napiętym, którego poziom pozorny znajduje się w niektórych punktach niecki powyżej dna, na ukształtowanym dnie niecki ułożony został system drenaży w rowach zagłębionych poniżej projektowanego dna niecki oraz warstwa drenująca ze żwiru, powyżej projektowanego dna niecki, o miąższości 0,2 m. System drenaży posiada spadek w kierunku podczyszczalni odcieków i umożliwi skuteczne odprowadzenie wód gruntowych poza nieckę północnej kwatery składowiska. Wykonanie tego systemu drenażu pozwoli na stabilizację wód podziemnych na wymaganym poziomie co najmniej 1.0 m poniżej dna składowiska. Drenaż zaprojektowany został w rowie, wykonanym poniżej dna niecki wypełnionym żwirem o uziarnieniu 4 – 31,5 mm w osłonie z geowłókniny filtracyjnej. |
| 4. | Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wyposaża się w system drenażu wód odciekowych, zaprojektowany w sposób zapewniający jego niezawodne funkcjonowanie, w trakcie eksploatacji składowiska oraz przez co najmniej 30 lat po jego zamknięciu. System drenażu odcieków ze składowiska odpadów umożliwiający konserwację i kontrolę jego stanu wykonuje się powyżej izolacji syntetycznej. System ten składa się z warstwy drenażowej wykonanej z materiału żwirowo-piaszczystego lub z innych materiałów o podobnych właściwościach o wartości współczynnika filtracji k > 1 x 10-4 m/s i miąższości rzeczywistej nie mniejszej niż 0,5 m; w warstwie drenażowej umieszcza się system drenażu głównego odprowadzającego wody odciekowe do głównego kolektora. | System drenażu wód odciekowych zaprojektowano w taki sposób, aby zapewnić jego niezawodne funkcjonowanie w trakcie eksploatacji oraz przez co najmniej 30 lat po zamknięciu składowiska. Odcieki powstające w niecce składowiska zbierane będą systemem drenaży. Sieć drenaży ułożona została na dnie niecki w warstwie filtracyjnej o grubości 0,5 m i współczynniku filtracji k>1 x 10 -4 m/s (ponad uszczelnieniem) u podstawy wewnętrznych skarp oraz w centralnej części dna niecki. Dreny ułożone zostały zgodnie ze spadkiem dna niecki składowiska tj. od skarpy obwałowań do centrum niecki, gdzie zostały włączone do kolektorów odprowadzających, wykonanych z rur drenażowych PEHD. Na wyprofilowanym dnie niecki wykonana została warstwa filtracyjna ze żwiru o współczynniku filtracji k>10 -4 m/s, o miąższości od 0,1 do 0,15 m, co powodować będzie, że odcieki będą odpływać w kierunku drenażu. Dla kontroli pracy drenażu odcieków i drenażu geologiczno - sygnalizacyjnego niecki wykonane zostały studnie rewizyjne betonowe o średnicy D=1,2 m, zlokalizowane na koronie wałów z włączonymi do tych studni przewodami odpowietrzająco – kontrolnymi PEHD 200 mm. |
| 5. | Zbocza składowiska odpadów wyposaża się w system drenażu umożliwiający spływ odcieków do głównego systemu drenażu. | Na geomembranie z osłoną wykonano warstwę ochronną w postaci 50-cm warstwy zagęszczanego piasku ze żwirem (pospółki). Warstwę tą ułożono także na wewnętrznych skarpach niecki. Skład frakcji zapewnia wymagany współczynnik filtracji k >10-4m/s i zapewnia łączność hydrauliczną z warstwą drenażową dna niecki składowiska. |
| 6. | Wokół składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne umieszcza się zewnętrzny system rowów drenażowych uniemożliwiający dopływ wód powierzchniowych i podziemnych do składowiska odpadów. | Na zewnątrz obwałowań składowiska od strony wschodniej, północnej i zachodniej będą znajdować się rowy opaskowe z odprowadzeniem wód opadowych do cieku położonego na północ od terenu składowiska. Rowy umocnione będą prefabrykowanymi korytami żelbetowymi o szerokości 0,5 m. Boki prefabrykatów na poziomie terenu doszczelnione będą warstwą gliny o grubości 2 cm. |
| 7. | Składowisko odpadów, na którym przewiduje się składowanie odpadów ulegających biodegradacji, wyposaża się w instalację do odprowadzania gazu składowiskowego, Gaz składowiskowy oczyszcza się i wykorzystuje do celów energetycznych, a jeżeli jest to niemożliwe – spala w pochodni. | Urządzeniami systemu odgazowania pionowego będzie 17 studni odgazowujących. Studnie składać się będą z rur betonowych perforowanych o średnicy 1000 mm, zamontowanych na płytach betonowych. Wewnątrz studni wstawione zostały rury perforowane HDPE 117 mm obsypane tłuczniem, a ostatni ich odcinek wystawiono ponad powierzchnię na np. 1,0 m. Kręgi betonowe oraz rury będą wznoszone sukcesywnie, w miarę postępów eksploatacyjnych. Ujmowany biogaz kierowany będzie do instalacji produkującej energię elektryczną (stacji gazmotorów). |
| 8. | Składowisko odpadów zabezpiecza się tak, aby uniemożliwić dostęp osób nieuprawnionych oraz nielegalne składowanie odpadów. | Cały obiekt jest ogrodzony oraz prowadzony jest całodobowy dozór (kamery przemysłowe i portier). Ogrodzenie składowiska wykonane jest jako bez cokołowe z siatki stalowej powlekanej o wysokości 2,0 m rozpiętej na linkach i słupkach stalowych osadzonych w fundamentach betonowych w rozstawie 2,1 m. Do słupków stalowych wmontowane zostały wysięgniki stalowe odgięte do wewnątrz długości 0,75 m, na których rozpiętych jest 5 rzędów drutu kolczastego. |
| 9. | Składowisko odpadów otacza się pasem zieleni złożonym z drzew i krzewów, w celu ograniczenia do minimum niedogodności i zagrożeń powstających na składowisku odpadów w wyniku emisji odorów i pyłów, roznoszenia odpadów przez wiatr, hałasu i ruchu drogowego, oddziaływania zwierząt, tworzenia się aerozoli oraz pożarów. Minimalna szerokość pasa zieleni wynosi 10 m. | Składowisko otoczone będzie naturalnym pasem zieleni ochronnej (wysokiej i niskiej) o szerokości 10 m. |
| 10. | Składowisko odpadów, na którym przewiduje się składowanie odpadów ulegających biodegradacji, wyposaża się w urządzenia do mycia i dezynfekcji kół pojazdów opuszczających obiekt. | Składowisko wyposażone będzie w żelbetowy brodzik dezynfekcyjny. Jako środek dezynfekcyjny będzie stosowany roztwór wapna chlorowanego, |
| 11. | Składowisko odpadów wyposaża się w system umożliwiający pomiar masy odpadów przyjmowanych na składowisko, w szczególności składowisko odpadów, na które odpady dostarczane są transportem kołowym, wyposaża się w wagę samochodową. | Składowisko odpadów wyposażone będzie w dwie najazdowe wagi elektroniczne sprzężone z komputerem służące do ustalenia masy odpadów i masy samochodu o nośności ok. 30 Mg i 60 Mg, oraz wagę elektroniczną o obciążeniu maksymalnym 60 kg. Każdy transport będzie rejestrowany. |
| 12. | Eksploatacja składowiska odpadów powinna zapewniać m.in.: - ograniczenie powierzchni składowanych odpadów eksponowanych na oddziaływanie warunków atmosferycz- nych, o ile jest to konieczne dla ograniczania zanieczyszczenia powietrza, w tym rozwiewania odpadów; - przeciwdziałanie rozwiewaniu odpadów; - stateczność geotechniczną odpadów składowanych. | Przeciwdziałanie rozwiewaniu odpadów realizowane będzie poprzez: sukcesywne rozplanowywanie i na bieżąco zagęszczanie odpadów przy użyciu specjalistycznego sprzętu (spychacza, kompaktora) aż do osiągnięcia warstwy o grubości ok. 2 m i przykryciu ich warstwą izolacyjną o grubości 30 cm, składowanie odpadów na dwóch wyznaczonych działkach roboczych, przy zachowaniu zasady: na jednej działce składowane będą odpady na bieżąco dowożone, na drugiej prowadzona będzie niwelacja i przykrywanie odpadów siatką zabezpieczającą lub warstwą pośrednią przed ewentualnym rozwiewaniem lekkich frakcji do czasu uzyskania warstwy odpadów zagęszczonych do miąż. 2,0 m, ustawianie przenośnej siatki zabezpieczającej na dziennych działkach roboczych, składowisko posiadać będzie szczelne ogrodzenie zewnętrzne, Stateczność geotechniczną składowanych odpadów uzyskiwać się będzie poprzez zastosowanie na składowisku ciężkiego sprzętu rozplantowującego i zagęszczającego odpady tj.: spycharki, kompaktor. |
| 13. | Wody odciekowe ze składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne gromadzi się w specjalnych zbiornikach lub bezpośrednio odprowadza się do kanalizacji. | Odcieki ze składowiska odpadów kierowane będą systemem szczelnym do podczyszczalni zlokalizowanej po północnej stronie instalacji. Odciek po napowietrzeniu i podczyszczeniu w dwóch reaktorach oraz po neutralizacji kierowany będzie do oczyszczalni ścieków w Krośnie. |
| 14. | Pojemność zbiorników do gromadzenia wód odciekowych oblicza się na podstawie bilansu hydrologicznego. | Pojemność zbiorników w podczyszczalni odcieków obliczana była na podstawie bilansu hydrologicznego. |
| 15. | Na składowiskach, na których składowane są odpady ulegające biodegradacji, dopuszcza się wykorzystywanie wód odciekowych do celów technologicznych w ilościach wynikających z rocznego bilansu hydrologicznego. | W celu minimalizacji emisji wtórnej, w szczególności, w okresach suchych, powierzchnia niecki składowiska w trakcie nanoszenia warstw izolacyjnych będzie zraszana podczyszczonym odciekiem, w ilościach wynikających z rocznego bilansu hydrologicznego. |
| 16. | Do wykonania warstwy izolacyjnej mogą być użyte materiały niebędące odpadami lub odpady. | Do wykonania warstwy izolacyjnej użyte będą materiały mineralne lub odpady. |
| 17. | Do wykonania warstwy izolacyjnej dopuszcza się zastosowanie odpadów, których rodzaje oraz warunki wykorzystania w tych celach określone zostały w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013r. poz. 523) o następujących kodach: 17 01 01 /Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów/, 17 01 02 /Gruz ceglany/, 17 01 03 /Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia/, 17 01 07 /Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06/, 17 05 04 /Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03/, 20 02 02 /Gleba i ziemia, w tym kamienie/. | Do wykonania warstwy izolacyjnej stosowane będą odpady o kodach: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 07, 17 05 04, 20 02 02. Stosowane odpady spełniać będą wymogi załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013r. poz. 523). |
| 18. | Do wykonania warstwy izolacyjnej dopuszcza się zastosowanie innych rodzajów odpadów, jeżeli na podstawie badań stwierdzono, że spełniają kryteria dopuszczenia odpadów obojętnych do składowania na składowisku odpadów obojętnych, określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. z 2013r., poz. 38). | Do wykonania warstwy izolacyjnej stosowane będą również odpady o kodach: 10 01 01 /Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)/, 10 11 03 /Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego/, 19 08 02 /Zawartość piaskowników (piasek)/, 19 09 02 / Osady z klarowania wody/, 19 12 05 /Szkło/, jeśli na podstawie badań stwierdzone zostanie, że spełniają kryteria dopuszczenia odpadów obojętnych do składowania na składowisku odpadów obojętnych, określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie dopuszczenia odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. z 2015r., poz. 1277). |
| 19. | Odpady, o których mowa powyżej przed zastosowaniem poddaje się kruszeniu, o ile jest to konieczne w celu dostosowania ich do zastosowania jako warstwy izolacyjnej. | Odpady przed zastosowaniem poddane będą kruszeniu o ile będzie to konieczne w celu dostosowania ich do zastosowania jako warstwa izolacyjna. |
| 20. | Do wykonania warstwy izolacyjnej nie stosuje się odpadów tego samego rodzaju co rodzaj odpadów składowanych na danym składowisku odpadów. | Do wykonania warstwy izolacyjnej nie będą stosowane odpady tego samego rodzaju co rodzaj odpadów składowanych na składowisku odpadów. |
| 21. | Maksymalna grubość warstwy izolacyjnej wynosi 30 cm, przy czym udział warstwy izolacyjnej w stosunku do warstwy składowanych odpadów nie przekracza 15 %. | Maksymalna grubość warstwy izolacyjnej nie będzie przekraczać 30 cm, przy czym udział warstwy izolacyjnej w stosunku do warstwy składowanych odpadów nie przekroczy 15 %. Stosowane warstwy izolacyjne będą mieć miąższość ok. 15 - 20 cm. |
| 22. | Do budowy tymczasowych dróg dojazdowych na składowisku dopuszcza się wykorzystanie odpadów, których rodzaje oraz warunki wykorzystania w tych celach są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013r. poz. 523); szerokość tych dróg nie może przekroczyć 4 m, a grubość warstwy użytych odpadów nie może przekroczyć 30 cm. | Do budowy tymczasowych dróg dojazdowych na składowisku stosowane będą odpady o kodach: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 05 04, wymienione w załączniku nr 1, spełniające wymogi załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013r. poz. 523). Szerokość dróg nie będzie przekraczać 4 m, a grubość warstwy użytych odpadów nie przekroczy 0,3 m. Ilość wykorzystanych odpadów zostanie wpisana do książki eksploatacji składowiska. |
| 23. | W przypadku eksploatacji nadpoziomowego składowiska odpadów do budowy skarp, w tym obwałowań, kształtowania korony składowiska, a także wykonywania okrywy rekultywacyjnej (biologicznej), dopuszcza się wykorzystanie odpadów, których rodzaje oraz warunki wykorzystania w tych celach są określone w załączniku nr 2, lp. 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013r. poz. 523). | Do budowy skarp, w tym obwałowań, i kształtowania korony składowiska, a także porządkowania i zabezpieczania przed erozją wodną i wietrzną skarpy i powierzchni korony składowiska, w ilości wynikającej z technicznego sposobu zamknięcia składowiska zastosowane zostaną odpady wymienione w załączniku nr 2 lp. 1 do rozporządzenia o kodach: 16 01 03 /Zużyte opony/, 17 01 01 /Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów/, 17 01 02 / Gruz ceglany/, 17 01 03 /Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia/, 17 01 07 /Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06/, 19 09 02 /Osady z klarowania wody/, 19 12 09 / Minerały (np. piasek, kamienie)/. Stosowane odpady spełniać będą wymogi załącznika nr 2, lp. 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013r. poz. 523). Do wykonania okrywy rekultywacyjnej (biologicznej) zastosowane zostaną odpady wymienione w załączniku nr 2 lp. 2 do rozporządzenia o kodach: 10 01 01 /Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)/, 17 05 04 / Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03/, 17 05 06 / Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05/, 19 05 03 /Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)/, 19 08 05 /Ustabilizowane komunalne osady ściekowe/, 20 02 02 /Gleba i ziemia, w tym kamienie/. Stosowane odpady spełniać będą wymogi załącznika nr 2, lp. 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie składowisk odpadów (poz. 523). |
| 24. | Do utwardzania powierzchni terenów dopuszcza się wykorzystanie odpadów, których rodzaje oraz warunki wykorzystania w tych celach są określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. z 2015r., poz. 796.) | Do utwardzania powierzchni terenów w procesie R5 stosowane będą odpady o kodzie ex 10 01 01 /Żużle/ wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska 11 maja 2015r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. z 2015r., poz. 796.) - lp. 2., spełniające wymogi załącznika. |
| 25. | Nieselektywne składowanie odpadów - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane na składowisku odpadów w sposób nieselektywny (Dz. U. z 2015r., poz. 110). | Na składowisku składowane będą wyłącznie rodzaje odpadów określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane na składowisku odpadów w sposób nieselektywny (Dz. U. z 2015r., poz. 110), z uwzględnieniem: § 1. ust.2 pkt 2) tj.: składowane będą odpady inne niż niebezpieczne z grupy 20 oraz z podgrup 19 05 i 19 12 z odpadami innymi niż niebezpieczne z grup, 04, 15, 16 i 17. § 1. ust.2 pkt 3) tj.: składowane będą odpady z grupy 20 z odpadami innymi niż niebezpieczne z podgrup 19 05, 19 08, 19 09 i 19 12. Przewidziano cztery sektory do nieselektywnego składania odpadów: Sektor I - Odpady z grupy 20 z odpadami innymi niż niebezpieczne z podgrup 19 05, 19 08, 19 09 i 19 12. Sektor II - Odpady z grupy 20 z odpadami innymi niż niebezpieczne z grup: 04, 15, 16 i 17, 19 05 i 19 12. Sektor III - Odpady inne niż niebezpieczne z grupy 10. Sektor IV - Odpady inne niż niebezpieczne z grupy 20. |
| 26. | Przyjmowanie odpadów dozwolonych do przetwarzania na składowiskach danego typu. | Procedura przyjęcia odpadów na składowisko zapewnia dopuszczenie do przetwarzania przez składowanie tylko grup odpadów dozwolonych do przetwarzania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (oględziny odpadów przed i po rozładunku, sprawdzenie zgodności składowanych odpadów z podstawową charakterystyką.). Odpady przyjmowane na składowisko poddawane będą testowi zgodności. Przyjęte odpady do składowania, które nie stanowią odpadów komunalnych spełniać będą kryteria dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie dopuszczenia odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. z 2015r., poz. 1277). Od 01.01.2016r. odpady o kodzie 19 08 14, 19 12 12 oraz z grupy 20 spełniać będą kryteria dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie dopuszczenia odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. z 2015r., poz. 1277). Pracownik składowiska (ZUO) odmówi przyjęcia odpadów, jeżeli: dostawca nie posiada dokumentów obrotu odpadami (karta przekazania, karta charakterystyki, testy zgodności), wyjątkiem jest osoba fizyczna dowożąca odpady we własnym zakresie, stwierdzi niezgodność rodzaju przywiezionego odpadu z w/w dokumentami, stwierdzi obecność odpadów niebezpiecznych w masie przywiezionego na składowisko ładunku, będą to odpady inne niż wymienione w pozwoleniu zintegrowanym i instrukcji prowadzenia składowiska, będą to odpady objęte ustawowym zakazem składowania. Na instalacji odpady kierowane do składowania sprawdzane będą pod katem zgodności z podstawową charakterystyką oraz testami zgodności, które służą okresowemu weryfikowaniu wartości parametrów odpadów zapisanych w charakterystykach podstawowych. Testy zgodności przeprowadzane będą raz na 12 miesięcy lub częściej, jeśli wynika to z podstawowej charakterystyki odpadów. Testy zgodności obejmować będą sprawdzenie granicznych wartości wymywania oraz parametry charakterystyczne dla danego rodzaj odpadów. |
| 27. | Dla każdej partii odpadów wytwarzanych nieregularnie przed ich skierowaniem na składowisko odpadów sporządza się odrębną podstawową charakterystykę | Dla odpadów wytwarzanych regularnie (w instalacjach jednego rodzaju pod względem technologicznym przy zastosowaniu surowców charakterystycznych dla tego procesu technologicznego) sporządza się jedną podstawową charakterystykę odpadów, a nową – dopiero gdy wprowadzono zmiany w instalacji, natomiast w przypadku odpadów wytwarzanych nieregularnie podstawową charakterystykę odpadów sporządza się odrębnie dla każdej partii kierowanej na składowisko. |
| 28. | Po dniu zaprzestania przyjmowania odpadów do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne lub składowisku odpadów obojętnych lub na ich wydzielone części, skarpy oraz powierzchnię korony składowiska porządkuje się i zabezpiecza przed erozją wodną i wietrzną przez wykonanie odpowiedniej okrywy rekultywacyjnej, której konstrukcja uzależniona jest od właściwości odpadów. Minimalna miąższość okrywy rekultywacyjnej dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne powinna umożliwiać powstanie i utrzymanie trwałej pokrywy roślinnej. | Rozwiązania techniczne rekultywacji składowiska zapewniać będą zabezpieczenie korony składowiska przed erozją wodną i wietrzną, a miąższość okrywy rekultywacyjnej pozwoli na utrzymanie trwałej pokrywy roślinnej. Rekultywacja wykonana będzie zgodnie z harmonogramem działań, określonym w zgodzie na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części, w sposób zabezpieczający składowisko odpadów przed jego szkodliwym oddziaływaniem na wody powierzchniowe i podziemne oraz powietrze, integrującą obszar składowiska odpadów z otaczającym środowiskiem oraz umożliwiającą obserwację wpływu składowiska odpadów na środowisko, stosując materiały niebędące odpadami lub odpady, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013r. poz. 523). |
| 29. | Monitoring składowiska odpadów obejmuje: fazę przedeksploatacyjną - okres do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie składowiska odpadów; fazę eksploatacji - okres od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie składowiska odpadów do dnia uzyskania zgody na zamknięcie składowiska odpadów; fazę poeksploatacyjną - okres 30 lat, licząc od dnia uzyskania decyzji o zamknięciu składowiska odpadów. | Składowisko odpadów jest w fazie eksploatacji, monitoring obejmuje fazę eksploatacji. |
| 30. | Monitoring w fazie eksploatacji polega na: badaniu wielkości opadu atmosferycznego z pomiarów prowadzonych na terenie składowiska odpadów lub poza nim, o ile w trakcie oceny stanu wyjściowego wskazano stację meteorologiczną reprezentatywną dla lokalizacji składowiska odpadów; pomiarze poziomu wód podziemnych w otworach obserwacyjnych; pomiarze wielkości przepływu wód powierzchniowych; badaniu substancji i parametrów wskaźnikowych, ustalonych zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 4 i 5, w wodach powierzchniowych, odciekowych, podziemnych i w gazie składowiskowym; pomiarze emisji gazu składowiskowego; kontroli struktury i składu masy składowiska odpadów pod kątem zgodności z pozwoleniem na budowę składowiska odpadów oraz instrukcją prowadzenia składowiska odpadów; kontroli osiadania powierzchni składowiska odpadów w oparciu o ustalone repery; | Monitoring składowiska odpadów obejmuje: Badanie wielkości opadu atmosferycznego prowadzone będzie codziennie, w Regionalnej Stacji Hydrologiczno – Meteorologicznej w Krośnie lub na podstawie pomiarów objętości opadów zbierających się w deszczomierzu zlokalizowanym w rejonie składowiska i odnotowywane w książce eksploatacji. Monitoring jakości i poziomu wód podziemnych prowadzony będzie w oparciu o istniejące otwory obserwacyjne – łącznie 10 piezometrów oznaczonych jako: P-1A i P-6 zlokalizowane na napływie wód w kierunku składowiska oraz P-4, P-5 i P-8 zlokalizowane na odpływie wód ze składowiska. W przypadku stwierdzenia pogorszenia jakości wód podziemnych dodatkowo prowadzony będzie monitoring w piezometriach zlokalizowanych na odpływie z piezometrów P-9, P-10, P-11, P-12, P-13 (znajdujących się w odległości ok.50 m od granic składowiska). Badanie wskaźników jakości wody podziemnej prowadzone będzie z częstotliwością co 3 miesiące (dla fazy eksploatacyjnej). Wody powierzchniowe nie występują w bezpośrednim otoczeniu składowiska odpadów. Punktem kontrolnym jakości odcieków oraz wód z brodzika dezynfekcyjnego będą: zbiornik retencyjno- napowietrzający - dla odcieku surowego, zbiornik neutralizacji – dla odcieku podczyszczonego. W ramach badań monitoringowych wód odciekowych określane będą: odczyn pH, przewodność elektrolityczna właściwa, ogólny węgiel organiczny (OWO), zawartość poszczególnych metali ciężkich (Cu, Zn, Pb, Cd, Cr+6, Hg), suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Zakres badań wskaźników jakości ścieków technologicznych prowadzony będzie dodatkowo we wskaźnikach: - dla odcieku surowego: chrom ogólny, nikiel, azot amonowy, fosfor ogólny, - dla odcieku podczyszczonego: chrom ogólny, nikiel, azot amonowy, fosfor ogólny. Pomiar ilości odcieków podczyszczonych prowadzony będzie za pomocą legalizowanego przepływomierza zainstalowanego na rurociągu tłocznym w studzience pomiarowo-kontrolnej zlokalizowanej po wschodniej stronie podczyszczalni odcieków, przed włączeniem do miejskiej kanalizacji grawitacyjnej Pomiar ilości i jakości wód odciekowych prowadzony będzie z częstotliwością co 3 miesiące. Pomiar ilości wód drenażowych prowadzony będzie za pomocą legalizowanego przepływomierza zainstalowanego na rurociągu tłocznym z pompowni nr 4. Miejsce poboru prób do analizy wód drenażowych: - na wylocie do rowu opaskowego u podstawy wału północnego niecki – w przypadku wartości wskaźników zanieczyszczeń nieprzekraczających tła wód podziemnych. - studnia pompowni nr 4 – w przypadku, gdy którykolwiek ze wskaźników zanieczyszczeń będzie miał wartość wyższą niż tło wód podziemnych. Badania składu wód infiltracyjnych prowadzone będą z częstotliwością co 3 miesiące w zakresie: odczynu pH, przewodności elektrolitycznej właściwej, ogólnego węgla organicznego (OWO), zawartości metali ciężkich (Cu, Zn, Pb, Cd, Cr+6, Hg), sumy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Punktem pomiarowo-kontrolnym wód opadowych będzie: – wylot do rowu melioracji szczegółowej (rów Olszyny). Częstotliwość pomiarów jakości wód opadowych - co najmniej 2 x w roku w okresie wiosny i jesieni, w czasie trwania opadów w zakresie: - zawiesiny ogólne, - węglowodory ropopochodne. W ramach badań monitoringowych wód podziemnych określane będą: odczyn pH, przewodność elektrolityczna właściwa, ogólny węgiel organiczny (OWO), zawartość poszczególnych metali ciężkich (Cu, Zn, Pb, Cd, Cr+6, Hg), suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). W ramach monitoringu gazu składowiskowego określane będą: metan (CH4), dwutlenek węgla (CO2) i tlen (O2). Pomiary wielkości emisji i składu gazu składowiskowego prowadzone będą w punkcie reprezentatywnym zlokalizowanym na powierzchniowym kolektorze zbiorczym gazu składowiskowego sieci odgazowującej biegnącym w południowo-zachodniej części składowiska. Struktura składowiska odpadów kontrolowana będzie na bieżąco, a jego eksploatacja prowadzona będzie zgodnie z instrukcją eksploatacji składowiska. Prowadzona będzie kontrola osiadania powierzchni składowiska z częstotliwością co 12 miesięcy, w oparciu o ustabilizowany reper nr 1047 umiejscowiony w południowej części składowiska, oraz z wykorzystaniem geodezyjnych technik satelitarnych. Wyniki pomiarów gromadzone będą w postaci operatów geodezyjnych uwzględniających coroczne osiadanie powierzchni składowiska. Prowadzone będą badania stateczności zboczy składowiska z częstotliwością co 12 miesięcy. Prowadzona będzie codzienna obserwacja stanu technicznego obwałowań składowiska, ich erozji, osiadania, pękania, zastoisk itp. Stwierdzone uszkodzenia będą niezwłoczne naprawiane i odnotowywane w Książce eksploatacji składowiska. |
| 31. | Zakres parametrów wskaźnikowych oraz minimalną częstotliwość badań parametrów wód powierzchniowych, odciekowych, podziemnych oraz gazu składowiskowego w poszczególnych fazach eksploatacji składowiska odpadów określa załącznik do rozporządzenia. | Pomiary objętości wód odciekowych prowadzone będą z częstotliwością co 1 miesiąc, składu wód odciekowych co 3 miesiące. Pomiary poziomu oraz składu wód podziemnych prowadzone będą z częstotliwością co 3 miesiące. Pomiary emisji oraz składu gazu składowiskowego prowadzone będą z częstotliwością co 1 miesiąc. Wyniki monitoringu opracowywane będą w formie sprawozdań kwartalnych i rocznych. |
| 32. | Przynajmniej raz w roku, w fazie eksploatacji, powinno być prowadzone badanie struktury i składu masy składowanych odpadów; celem badania powinno być określenie powierzchni i objętości zajmowanej przez odpady oraz struktury składowanych odpadów. | Co roku na składowisku prowadzone będą badania struktury i składu masy składowanych odpadów celem określenie powierzchni i objętości zajmowanej przez odpady oraz struktury składowanych odpadów, a każda ilość odpadów będzie ważona przy wjeździe na składowisko. |
| 32. | Badania parametrów wskaźnikowych i substancji prowadzą laboratoria badawcze posiadające wdrożony system jakości w rozumieniu przepisów o normalizacji. | Wszelkie badania monitoringowe realizowane będą przez laboratoria z wdrożonymi systemami jakości. |
| 33. | Kierownik składowiska powinien posiadać świadectwo kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami, odpowiednie do prowadzonych procesów przetwarzania odpadów. | Kierownik składowiska odpadów posiadał będzie świadectwo kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami odpowiednie do prowadzonych procesów przetwarzania odpadów. |

Uwzględniając powyższe w decyzji wykazano, że instalacja składowiska, której dotyczy wniosek spełnia wymogi najlepszych dostępnych technik, o których 
mowa w art. 204 ust. 1, w związku z art. 207 ustawy Prawo ochrony środowiska, wynikające z przepisów  prawa dotyczących składowania odpadów.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że zarządzający składowiskiem poprzez stosowanie odpowiednich rozwiązań technicznych i organizacyjnych oraz monitoringu spełni wymogi zawarte w tych dokumentach.

Analizę instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów pod kątem spełnienia najlepszych dostępnych technik przeprowadzono w odniesieniu do następujących dokumentów referencyjnych:

- Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatment Industries, sierpień 2006, European Integrated Pollution Prevention and Control Bureau, Seville - Dokument Referencyjny dla Przemysłu Przeróbki Odpadów,

| Lp. | Rozwiązania zalecane | Rozwiązania zastosowane w instalacji |
| --- | --- | --- |
| Przyjecie odpadów |
| 1. | Posiadanie urządzeń do przyjmowania odpadów zapewniających co najmniej poniższe: przemieszczanie odpadów do magazynów dopiero po ich przyjęciu oznaczenie obszarów inspekcji, rozładunku i pobierania próbek system zapewniający, że personel związany z procedurami próbkowania, sprawdzania i analizy będzie odpowiednio przeszkolony i wykwalifikowany, a szkolenia są regularnie ponawiane. zastosowanie systemu identyfikatorów śledzenia odpadów (naklejka /kod) do każdego pojemnika na tym etapie. Identyfikator zawierać ma przynajmniej datę przybycia do zakładu oraz kod odpadu. | Wszystkie środki transportu przywożące odpady do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania będą rejestrowane, identyfikowane, ewidencjonowane oraz archiwizowane w systemie komputerowym. Wydawana będzie karta przyjęcia odpadu. W miejscu rozładunku odpadów zweryfikowany będzie rodzaj odpadu zadeklarowany podczas operacji przyjęcia do zakładu, wykonane będą oględziny. W razie potrzeby będą pobierane próbki do badań. Zależnie od rodzaju odpady kierowane będą do: zasobni niesegregowanych (zmieszanych) odpadów w hali technologicznej; zasobni segregowanych odpadów w hali technologicznej – odpady z selektywnej zbiórki, zmieszane odpady opakowaniowe; zasobni odpadów niesegregowanych zlokalizowanej w południowo – wschodniej części ZUO przy placu do kompostowania; zasobni tymczasowej – boksów magazynowych. Miejsca magazynowania odpadów będą opisane. Powierzchnie wyznaczone do magazynowania odpadów posiadać będą wydzielone, zamknięte systemy ściekowe. Próbkowanie, sprawdzenie i analizy będą wykonywane przez specjalistyczne firmy posiadające stosowne uprawnienia. System identyfikacji śledzenia odpadów będzie zgodny z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Odpad po zważeniu i wstępnej identyfikacji zostanie skierowany do wskazanych przez przeszkolony i uprawniony personel miejsc wyładunku: boksy/wiaty, wydzielone miejsca przyjęcia odpadów. |
| 2. | Analizowanie odpadów wychodzących zgodnie z odpowiednimi parametrami istotnymi dla zakładu je otrzymującego (np. wysypisko, spalarnia). | Odpady wychodzące z zakładu kierowane będą zgodnie hierarchią postępowania z odpadami do poszczególnych odbiorców w zależności od parametrów odpadów, istotnych dla instalacji, do której będą przekazywane. |
| 3. | Rozpisanie zużycia i generacji energii (włączając w to energię wysyłaną poza zakład) według typu jej źródła (np. elektryczność, gaz, płynne paliwa konwencjonalne, stałe paliwa konwencjonalne, odpady), na którą składają się: raportowanie zużycia energii w ilościach dostarczonej energii raportowanie energii wysyłanej poza zakład sporządzenie informacji dotyczącej przepływu energii (na przykład diagramów energetycznych lub bilansów energetycznych) ukazujących zużycie energii w całości procesu. | Raportowanie zużycia energii będzie realizowane w postaci corocznych raportów z eksploatacji instalacji przekazywanych do Urzędu Marszałkowskiego oraz WIOŚ. |
| 4. | Stosowanie poniżej wymienionych technik przy przechowywaniu: lokalizowanie obszarów magazynowych z dala od cieków wodnych i instalacji wrażliwych, oraz wyeliminować lub do minimum ograniczyć konieczność dwukrotnego przewożenia odpadów w obrębie instalacji, upewnienie się, że infrastruktura ściekowa obszarów magazynowych może zawierać wszystkie możliwe skażenia wypłukane z odpadów oraz że ścieki z niekompatybilnych odpadów nie wejdą ze sobą w kontakt. | W bezpośrednim sąsiedztwie instalacji nie ma cieków wodnych ani instalacji wrażliwych. Organizacja wewnętrznego transferu odpadów eliminuje ich dwukrotne przewożenie w obrębie instalacji. Odcieki z powierzchni magazynowania odpadów kierowane będą do oczyszczalni ścieków. |
| 5. | Podjęcie środków zapobiegających problemom, które mogą wyniknąć z przechowywania/akumulacji odpadów. | Prowadzone będzie przetwarzanie odpadów zmieszanych na bieżąco. Odpady wytworzone w trakcie procesów na zakładzie będą tymczasowo magazynowane w miejscach do tego przeznaczonych takich jak: wiaty, boksy, place, następnie przekazywane będą zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami do procesów odzysku lub unieszkodliwiania. |
| Postępowanie z wodą opadową |
| 6. | Zredukować zużycie wody i zanieczyszczenie wody poprzez: stosowanie oddzielnego systemu odwadniania zgodnie z ładunkiem zanieczyszczenia oddzielenie wody procesowej od wody deszczowej. | Ograniczenie poboru wody będzie możliwe dzięki powtórnemu wykorzystaniu wód procesowych. Do celów technologicznych wykorzystywana będzie woda deszczowa. Do nawilżania wsadu w bioreaktorach wykorzystane będą wody odciekowe i kondensaty z procesu intensywnego kompostowania, powstające w bioreaktorach kontenerowych. Wody opadowe i roztopowe z dachów odprowadzane będą osobną siecią do przydrożnego rowu. Wody z placów kierowane będą poprzez kanalizację sanitarną do miejskiej oczyszczalni ścieków. |
| 7. | Posiadanie procedur zapewniających, że specyfikacja ścieków będzie odpowiednia dla systemu oczyszczania lub pozbywania się ścieków obecnego w zakładzie. Zapobieganie ominięciu systemu oczyszczania ścieków. | Wszystkie ścieki powstające na terenie instalacji odprowadzane będą zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. |
| 8. | Posiadać betonowe podłoże w całym obszarze przetwarzania. | Zakład wyposażony będzie w szczelne podłoże wyposażone w odpowiednie systemy kanalizacyjne do odbioru ścieków. |
| 9. | Gromadzenie wody opadowej w zbiornikach i kierowanie jej do procesu. | Do celów technologicznych wykorzystywana będzie woda deszczowa. Do nawilżania wsadu w bioreaktorach wykorzystane będą wody odciekowe i kondensaty z procesu intensywnego kompostowania, powstające w bioreaktorach kontenerowych. |
| 10. | Odsegregowanie w systemach zbierania wody bardziej od wody mniej skażonej. | W instalacji stosowana będzie zasada separacji wody zanieczyszczonej od wody czystej. Wody zanieczyszczone wykorzystywane będą w instalacji technologicznej. |
| 11. | Posiadanie pełnej podbudowy betonowej na całym obszarze obróbki, połączonej z systemami zbierania ścieków, połączonymi ze zbiornikami magazynowymi lub kolektorami zbierającymi wodę deszczową i wszelkie wycieki. | Teren, na którym prowadzone będą procesy odzysku i magazynowania ma podbudowę szczelną betonową, dodatkowo place technologiczne uszczelniono bentomatą. Posiada kompleksowe odwodnienie rozdzielcze zależne od rodzaju i jakości odwadnianych ścieków. Wody zanieczyszczone wykorzystywane będą w instalacji technologicznej. Wody opadowe czyste z dachów skierowane będą do rowu. |
| Obróbka fizykochemiczna – dla odpadów stałych |
| 12. | Wizualna inspekcja nadchodzących odpadów mająca na celu odsegregowania dużych części metalicznych i niemetalicznych. Celem tego będzie ochrona zakładu przed jego mechanicznym uszkodzeniem | W opisywanej instalacji stosowana będzie procedura wstępnej inspekcji dostarczanych odpadów, między innymi dużych frakcji mogących uszkodzić urządzenia. Proces ten będzie realizowany w punkcie przyjęcia odpadów oraz na kabinie wstępnej segregacji zlokalizowanej. |
| 13. | Zastosowanie magnetycznych i niemagnetycznych separatorów metali. Celem będzie ochrona maszyn granulujących a także spełnienie wymogów użytkownika końcowego. | Zastosowanie magnetycznych i niemagnetycznych separatorów metali. Celem będzie ochrona maszyn granulujących a także spełnienie wymogów użytkownika końcowego. |
| Zarządzanie pozostałościami wytworzonymi w procesie obróbki |
| 14. | Maksymalizacja zastosowania opakowań wielokrotnego użytku (beczki, pojemniki, palety itp.). | Kontenery służące do wywozu odpadów będą wielokrotnego użytku. |
| 15. | Prowadzenie wykazu monitorowania odpadów na miejscu za pomocą rejestrów ilości odpadów odebranych na miejscu i rejestrów odpadów poddanych obróbce. | Ewidencja ilości przyjmowanych i wytwarzanych odpadów będzie realizowana na bieżąco, przy użyciu wagi samochodowej najazdowej i specjalistycznego programu komputerowego. Odpady będą identyfikowane i archiwizowane wg kodów odpadów. Prowadzony system umożliwiał będzie kontrolę i rejestrację ilości i sposobu gospodarowania każdym rodzajem odpadu przyjmowanym na teren instalacji oraz ogólne zbilansowanie odpadów. Ewidencja przyjmowanych odpadów prowadzona będzie w sposób pozwalający jednoznacznie określić, gdzie i do jakiego procesu zostały skierowane przyjęte „na bramie” odpady. |
| 16. | Stosować następujące techniki magazynowani i przyjmowania odpadów: dla odpadów mniej uciążliwych zapachowo: hale wyposażone w automatyczne i szybko zamykające się drzwi, czas otwarcia drzwi ograniczać do minimum, powietrze z hali ujmowane podciśnieniem, odpady o wysokim potencjale odorowym należy rozładowywać do zamkniętych zasobników ze śluzą dla pojazdów, halę należy wyposażyć w wyciągową (wydmuchową) instalację do gromadzenia powietrza. | Hala, w której usytuowana będzie I linia technologiczna wraz z linią tworzenia zawiesiny biofrakcji wyposażona będzie w system wentylacji oraz w szczelne drzwi. Instalacja kompostowni kontenerowej wyposażona będzie w specjalne hermatycznie zamknięte i izolowane kontenery. Powietrze poprocesowe oczyszczane będzie na biofiltrze. Obecnie, przetwarzanie odpadów na II linii technologicznej oraz magazynowanie zmieszanych odpadów komunalnych odbywa się niezgodnie z BAT. Niniejszą decyzją nałożono na prowadzącego instalację obowiązek dostosowania do wymogów BAT i zobowiązano operatora instalacji do umieszczenia II linii technologicznej oraz zasobni przeznaczonej do magazynowania zmieszanych odpadów komunalnych w obiekcie zamkniętym wyposażonym w instalację do oczyszczania gazów odlotowych powstałych w wyniku prowadzonego procesu w terminie do dnia 1 lipca 2017 r. Jednocześnie zobowiązano prowadzącego instalację również do wyposażenia do dnia 31 sierpnia 2016 r. kompostowni odpadów zielonych oraz ulegających biodegradacji selektywnie zbieranych, w zamknięte urządzenie techniczne (reaktor) z systemem ujmowania i oczyszczania gazów powstałych w wyniku prowadzonego procesu kompostownia i od 1 września 2016 r. prowadzenia procesu kompostowania tych odpadów w zamkniętych urządzeniach technicznych (reaktorach) z systemem ujmowania i oczyszczania powietrza poprocesowego. |
| 17. | Stosować dopuszczalne rodzaje odpadów i procesy oddzielania zgodnie z rodzajem przeprowadzanego procesu i stosowanej techniki ograniczania emisji. | Odpady przeznaczone do poszczególnych procesów będą odpowiednio przygotowane, rozdrobnione i oczyszczone. Do instalacji kierowane będą tylko te odpady, które nie zakłócą procesów. |
| 18. | Ulepszyć przetwarzanie mechaniczno – biologiczne poprzez: unikanie warunków beztlenowych w trakcie przetwarzania tlenowego zapewnienie jednolitego materiału wsadowego skuteczne wykorzystywanie wody redukcje emisji zanieczyszczeń do powietrza. | Kontenery wyposażone będą w dwa tunele napowietrzające umieszczone w podłodze ze stali nierdzewnej, dzięki której możliwe będzie napowietrzanie wsadu oraz odprowadzenie wody poprocesowej gromadzącej się w dolnej części kontenera. Powietrze przepływać będzie przez przetwarzany materiał od dołu ku górze, co ułatwi nasycanie odpadów wilgocią i równomierne ich napowietrzanie. Na podstawie otrzymanych wyników pomiarów temperatury i wilgotności, ustalany będzie poziom napowietrzenia wsadu bioreaktora. Odbywać się to będzie poprzez ustawienie przepustnicy każdego kontenera w odpowiedniej pozycji (dobranej do potrzeb procesu). W zależności od ustawień przez kontener przepływać będzie mniej lub więcej powietrza. Sposób sterowania procesem określać będzie instrukcja technologiczna udostępniana organom kontrolującym instalację. Gromadzone w czasie procesu odcieki zbierane będą w szczelnym zbiorniku oraz powtórnie kierowane do procesu w celu nawilżania materiału wsadowego. Powietrze poprocesowe przechodzić będzie przez biofiltr, celem oczyszczenia z odorów. |
| 19. | Segregacja i procedury zgodności w zakresie przechowywania danych z testów oraz pakowania pojemników z chemikaliami do odpowiednich kontenerów zależnie od stopnia ich szkodliwości. | Odpady magazynowane będą w specjalnych, zamkniętych i oznakowanych opakowaniach. |
| 20. | Podejmowanie kroków w celu uniknięcia problemów związanych z przechowywaniem i gromadzeniem odpadów. | Spółka nie spełnia wymogów BAT w tym zakresie - zapewnienia odpowiedniego sposobu magazynowania odpadów zmieszanych przed procesem ich przetworzenia. Niniejszą decyzją zobowiązano operatora instalacji do zabudowania II linii technologicznej i zasobni do magazynowania odpadów oraz wyposażenia hali w instalacje oczyszczania gazów odlotowych w terminie do dnia 1 lipca 2017r., w celu dostosowania instalacji MBP do wymogu BAT. |
| 21. | Stosowanie następujących technik postępowania z odpadami: system i procedury zapewniające kierowanie odpadów do odpowiedniego przechowywania system zarządzania właściwym załadunkiem i rozładunkiem odpadów klasyfikacja substancji do odpowiedniego przechowywania przez wykwalifikowanego pracownika | Prowadzona będzie ewidencja dowożonych odpadów. Każda partia odpadów będzie ważona, a następnie podlegać bedzie kontroli pod względem: masy dostarczanych odpadów; zgodności rodzaju dostarczanych odpadów z posiadaną decyzją oraz regulaminem Zakładu; zgodności rzeczywistego składu przywożonych odpadów z deklaracją dostawcy. Weryfikacja przyjmowanych odpadów polegać będzie na oględzinach przed i po rozładunku odpadów w zasobni. Rozładowane odpady będą następnie poddawane odpowiednim procesom technologicznym. |
| 22. | Przechowywanie odpadów w kontenerach powinno odbywać się pod przykryciem, z dostępem do miejsc zacienionych i chłodnych dla odpadów wymagających takich warunków. | Wydzielone i sprasowane frakcje handlowe surowców wtórnych magazynowane będą tymczasowo, na wydzielonej powierzchni wewnątrz hali technologicznej, a następnie w boksach magazynowych zlokalizowanych na zewnątrz hali. |
| Proces biologicznego przetwarzania odpadów |
| 23. | Frakcja biologiczna przeznaczona do przetworzenia biologicznego będzie odpowiednio do tego celu przygotowana, odpowiednio rozdrobniona i ujednolicona. | Frakcje odpadów wytworzone na I linii technologicznej o wielkości 0-20 mm i 20-80 będą mieszane celem ujednolicenia struktury stanowiącej wsad do procesu kompostowania. W celu poprawy struktury stabilizowanych odpadów, odpady wytworzone na II linii technologicznej o wielkości 0-80 mm mogą być mieszane z frakcją o wielkości 0-20 mm wytworzoną na I linii technologicznej. |
| 24. | Należy optymalizować mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów poprzez: a. stosowanie w pełni zamkniętych bioreaktorów, b. unikanie warunków beztlenowych podczas procesu tlenowej stabilizacji poprzez kontrolę przebiegu procesu kompostowania i dostarczania powietrza, c. efektywne gospodarowanie wodą, d. minimalizowanie ilości wytwarzanych gazów odlotowych do 2500-8000 m3/Mg odpadów, e. recyrkulacja wody procesowej i osadów w procesach tlenowych dla wyeliminowania możliwości produkcji odcieków „na zewnątrz” procesu, f. prowadzenie ciągłego monitoringu korelacji pomiędzy kontrolowanymi parametrami biodegradacji i mierzonymi emisjami gazowymi, | Stabilizacja tlenowa przeprowadzana będzie w zamkniętych reaktorach - kontenerach, w procesie kontrolowanego napowietrzania poprzez stabilną cyrkulację powietrza. W trakcie procesu stabilizacji tlenowej kontrolowane będzie; temperatura i wilgotność. Odcieki z odwadnianych odpadów poddawane będą recyrkulacji i ponownie wykorzystywane będą w procesie co zminimalizuje ilość pobieranej wody. Gazy odlotowe z procesu stabilizacji tlenowej będą wychwytywane i oczyszczane. Emisja substancji odorowych będzie ograniczana dzięki wychwytywaniu i oczyszczaniu systemem biofiltrów powietrza procesowego. Wody odciekowe z procesów biologicznych będą podlegały recyrkulacji. Monitorowany będzie przebieg procesu technologicznego. Zgodnie z wymogami BAT, badana też będzie zależność (korelacja) pomiędzy tymi wskaźnikami. |
| 25. | Należy ograniczyć emisję z instalacji mechaniczno-biologicznej odorów, amoniaku. | Emisja substancji odorowych będzie ograniczana dzięki wychwytywaniu i oczyszczaniu systemem biofiltrów powietrza procesowego. |

Przeprowadzona analiza w/w dokumentów referencyjnych wskazuje, 
że zastosowane rozwiązania techniczne w instalacji po realizacji obu etapów hermetyzacji procesu przetwarzania odpadów gwarantować będą spełnienie wymogów najlepszych dostępnych technik (BAT). Instalacja spełniać będzie wymogi prawne w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza, emisji ścieków do kanalizacji 
i hałasu do środowiska oraz stężeń gazów i pyłów w powietrzu na stanowiskach pracy. Gospodarka odpadami prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. w Krośnie jako prowadzący instalację posiadał i realizował będzie politykę dotyczącą jakości środowiska i bezpieczeństwa obejmującą zespół działań zmierzających do minimalizacji wpływu na środowisko. Wystąpienie sytuacji awaryjnej w zakładzie mogącej spowodować zagrożenie dla środowiska będzie minimalizowane poprzez stosowanie obowiązującego Systemu Zarządzania Jakością.

Niniejsza decyzja reguluje stan formalno-prawny eksploatacji instalacji wymagany przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2013r. poz.1232. ze zm.), oraz określa warunki przetwarzania, wytwarzania i magazynowania odpadów na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 
ze zm.).

Wydajność instalacji ustalona została zgodnie z zapisami Planu gospodarki odpadami dla województwa podkarpackiego, tym samym przyjęty sposób gospodarowania odpadami  nie będzie naruszał przepisu prawa miejscowego w tym zakresie. Stosowana technologia mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów spełniać będzie wymagania najlepszej dostępnej techniki określone 
w art. 207 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Wykorzystywane na terenie Zakładu substancje nie będą stwarzać zagrożenia, prowadzony będzie monitoring zużywanej na potrzeby instalacji energii, wody i innych surowców oraz materiałów i paliw oraz działania ograniczające ich zużycie. Proces mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, zmieszanych odpadów opakowaniowych innych odpadów selektywnie zbieranych prowadził będzie do wydzielenia frakcji nadających się do wykorzystania materiałowo lub energetycznie (możliwość odzysku odpadów)  i frakcji, które można unieszkodliwić w inny sposób.

W odniesieniu do art. 46 ustawy o odpadach ustalono na podstawie wniosku, 
że zamierzony sposób gospodarowania odpadami w obydwu instalacjach rozpatrywanych łącznie i oddzielnie, nie spowoduje przekroczeń wartości dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń powietrza i natężenia hałasu, nie spowoduje też zanieczyszczeń gruntu i wód podziemnych, a tym samym nie będzie 
powodować zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi lub dla środowiska. We wniosku przedstawiono rozwiązania konstrukcyjne instalacji i urządzeń, istotne z punktu widzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniom; m.in. rozwiązania chroniące środowisko wodno – gruntowe.

Kierownik składowiska odpadów posiadał będzie świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie  gospodarowania  odpadami odpowiednie do  prowadzonych  procesów przetwarzania odpadów.

W odniesieniu do art. 186 ustawy Prawo ochrony środowiska, stwierdzono:

we wniosku o wydanie pozwolenia wykazano, że wspólne oddziaływanie instalacji składowiska odpadów oraz instalacji MBP nie będzie powodować pogorszenia stanu środowiska w znacznych rozmiarach lub zagrożenia życia i zdrowia ludzi.

Stosowana technologia mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów spełniać będzie wymagania określone w art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Wykorzystywane na terenie Zakładu substancje nie będą stwarzać zagrożenia, prowadzony będzie monitoring zużywanej na potrzeby instalacji energii, wody 
i innych surowców oraz materiałów i paliw oraz działania ograniczające ich zużycie. Proces mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów prowadził będzie do wydzielenia frakcji nadających się do wykorzystania materiałowo lub energetycznie (możliwość odzysku odpadów)  i frakcji, które można unieszkodliwić w inny sposób.

Eksploatowana instalacja składowisko odpadów innych niż niebezpieczne, 
o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę i o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, spełniać będzie wymagania ochrony środowiska wynikające 
z najlepszych dostępnych technik.

Zgodnie z art. 202 ust. 2 a pkt. 2 ustawy POŚ w pozwoleniu zintegrowanym nie ustala się dopuszczalnej emisji gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza 
z instalacji do odprowadzania gazu składowiskowego.  Dla instalacji składowiska odpadów, w aktualnym stanie prawnym, nie zostały również określone standardy emisyjne. We wniosku wykazano, że eksploatacja instalacji składowiska nie będzie powodować przekroczenia standardów jakości środowiska. Obydwie instalacje 
w oddziaływaniu łącznym nie będą powodować naruszenia standardów jakości środowiska, w szczególności standardów jakości powietrza określonych dla dwutlenku azotu, pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5.

Tym samym, uwzględniając wszystkie przywołane w uzasadnieniu okoliczności faktyczne i prawne co do zawartości wniosku, należało uwzględnić żądanie wniosku Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego Sp. z o.o. w Krośnie w zakresie udzielenia Spółce pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do składowania odpadów, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, z wyjątkiem składowisk odpadów obojętnych lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, do unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 50 ton na dobę, 
z wykorzystaniem obróbki biologicznej, do kompostowania pryzmowego odpadów zielonych o zdolności przetwarzania 4 200 Mg/rok oraz punktu zbierania odpadów problemowych GPOO (Gminny Punkt Odbioru Odpadów), zlokalizowanych 
w Krośnie przy ul. Białobrzeskiej 106 i 108.

W niniejszej decyzji (pkt. XV., XVI. i XVII.) nie uwzględniono wniosku Strony w zakresie:

  - Wielkości przetwarzanych w instalacji do kompostowania pryzmowego 
w procesie R3 /Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)/ odpadów zielonych oraz ulegających biodegradacji selektywnie  zbieranych w łącznej ilości 4 200 Mg/rok, ustalając tą wielkość 
na 1660 Mg/rok.

Proces kompostowania odpadów zielonych oraz ulegających biodegradacji selektywnie zbieranych prowadzony będzie na placu o łącznej powierzchni użytkowej 3865,54 m2, gdzie wydzielona będzie cześć przeznaczona do kompostowania odpadów zielonych oraz ulegających biodegradacji o powierzchni ok. 1449,58 m2,  eksploatowana będzie do 31 sierpnia 2016 r. Z przedłożonych do wniosku wyliczeń wynika, że Spółka nie posiada możliwości jednoczesnego przetwarzania na w/w placu wnioskowanej ilości odpadów frakcji podsitowej oraz frakcji ciężkiej z procesu oczyszczania zawiesiny biofrakcji  przy uwzględnieniu 
4 tygodniowego czasu prowadzenia procesu oraz odpadów zielonych i ulegających biodegradacji selektywnie zbieranych przy uwzględnieniu minimum 10 tygodniowego czasu prowadzenia procesu. W związku z powyższym maksymalna ilość odpadów zielonych i ulegających biodegradacji dopuszczonych do przetwarzania w procesie R3 dostosowana została do rzeczywistych możliwość przetworzenia wszystkich odpadów na placu (frkacji podsitowych, frakcji ciężkiej z procesu oczyszczania zawiesiny biofrakcji, odpadów zielonych i ulegających biodegradacji selektywnie zbieranych), i tym samym zmniejszona z 4 200 Mg/rok do 1660 Mg/rok.

  - Możliwości przetwarzania w instalacji przeznaczonej do kompostowania pryzmowego w procesie R3 odpadów ulegających biodegradacji selektywnie zbieranych o kodzie: 02 01 06 / Odchody zwierzęce/ w ilości 10 Mg/rok oraz odpadów powstających na I linii technologicznej o kodzie ex 19 12 12 /Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11/ - frakcja o wielkości 0-20 mm, 
w ilości 400 Mg/dobę.

Proces kompostowania odpadów ulegających biodegradacji selektywnie zbieranych prowadzony będzie na placu, na otwartym terenie. Zważywszy na fakt, 
iż w/w odpady o kodzie 02 01 06 są odpadami wysoko odorowymi Organ nie wyraził zgody na przetwarzanie tych odpadów na otwartym terenie.

Nadmienić należy, iż do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego niejednokrotnie docierały pisma informujące o uciążliwościach odorowych związanych z eksploatacją  w/w instalacji do składowania odpadów, mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów oraz kompostowania pryzmowego, w tym m.in. protest mieszkańców miejscowości Korczyna przeciwko rozbudowie składowiska odpadów w Krośnie – pismo z dnia 23.11.2015r. (data wpływu: 01.12.2015r.),  protest mieszkańców miasta Krosna – dzielnicy Zawodzie – pismo 
z dnia 03.12.2015r. (data wpływu: 15.12.2015r.) oraz protokół Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Delegatura w Jaśle 
z dnia 30 czerwca 2015 r., NR DEL-JASLO 103/2015.

Ponadto, Spóła wytwarza w procesie kompostowania produkt w postaci środka poprawiającego właściwości gleby o nazwie Kompost organiczny BOTANIKA, 
który decyzją G-275/12 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
16 lutego 2012 r., znak: HORnn-8111-4-1/12 został dopuszczony do obrotu. 
W związku z powyższym, by nie pogarszać jakości wytwarzanego produktu, nie wyrażono zgody na kompostowanie (proces R3) frakcji podsitowej o wielkości 
0-20 mm wydzielonej na linii  mechanicznej z uwagi na fakt, iż frakcja ta może zawierać szkło, metale, drobne baterie itp.

  - Możliwości zbierania następujących rodzajów odpadów:

- 02 01 03 /Odpadowa masa roślinna/,

- 02 03 04 /Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa/,

- 02 06 01 /Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa/,

- 03 01 05 /Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04/,

- 20 03 01 /Niesegregowane (zmieszane)  odpady komunalne/,

- 20 03 02 /Odpady z targowisk/.

Zgodnie z definicją zamieszczoną w art. 3 ust. 1 pkt. 34) ustawy z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.) przez zbieranie odpadów należy rozumieć: „gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe magazynowanie odpadów, o którym mowa w pkt 5 lit. b., (…), tj.

„czasowe przechowywanie odpadów obejmujące:

a)	wstępne magazynowanie odpadów przez ich wytwórcę,

b)	tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów,

c)	magazynowanie odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów;”

W/w odpady, zgodnie z wnioskiem Strony przewidziane do zbierania gromadzone będą na terenie instalacji (magazynowane przed procesem), w celu skierowania ich do procesu przetwarzania w eksploatowanych (własnych) instalacjach. 
W świetle art. 3 ust. 1 pkt 34 ustawy o odpadach cyt. „rozumie się (…) gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania, (…)” taki sposób postępowania z odpadami nie stanowi zbierania odpadów.

Nie przewiduje się pracy instalacji w warunkach eksploatacyjnych odbiegających od normalnych.

Pozwolenie zostało wydane na wniosek podmiotu podejmującego realizację inwestycji zgodnie art. 191a ustawy Prawo ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organ zapewnił stronie czynny udział w każdym 
stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwił wypowiedzenie 
się co do zebranych materiałów.

Uwzględniając powyższe orzeczono jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie należy składać w dwóch egzemplarzach.

Zgodnie z art. 147 ustawy Prawo ochrony środowiska na prowadzącym instalację nowo zbudowaną lub zmienianą w istotny sposób, z której emisja wymaga pozwolenia, ciążą obowiązki przeprowadzenia wstępnych pomiarów wielkości emisji z tej instalacji. Obowiązek, o którym mowa należy zrealizować najpóźniej w ciągu 
14 dni od zakończenia rozruchu instalacji lub uruchomienia urządzenia.

opłata skarbowa w wys. 2 011,00 zł

uiszczona w dniu 31.12.2014r.

na rachunek bankowy

Nr 83 1240 2092 9141 0062 0000 0423

Urzędu Miasta Rzeszowa

Załączniki:

Zał.1 -   mapa lokalizacyjna sektorów na składowisku odpadów

Zał.2 -   plan awaryjny

Zał.3 -   mapa zagospodarowania terenu

Zał.4 -   schemat blokowy przepływu strumieni odpadów w instalacji MBP

Zał.5 - zakres badań oraz kryteria dopuszczenia odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne do    składowania

Zał.6 - zakres badań oraz kryteria dopuszczenia odpadów o kodach  19 08 14, 19 12 12 oraz 
            z grupy 20 do składowania

Zał.7.  - rodzaje odpadów obojętnych oraz warunki ich wykorzystania oraz zakres badań i kryteria
             dopuszczenia odpadów obojętnych do składowania

Zał.8. -  rodzaje odpadów oraz warunki ich wykorzystania w procesach odzysku na składowisku

Otrzymują:

  - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

– Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o. o.

ul. Fredry 12, 38-400 Krosno

  - OS-I. a/a

Do wiadomości:

1.	Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

ul. Gen. M. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszów