MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

# OS-I.7222.35.5.2019.MD 					               Rzeszów, 2019-05-30

# D E C Y Z J A

Działając na podstawie:

- art. 104 i 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2018r. poz. 2096 ze zm.),

- art. 192 i art. 378 ust. 2a pkt 1) i pkt. 3)  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. 
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018r. poz. 799 ze zm.), w związku 
z § 2 ust. 1 pkt. 47 i  § 3 ust. 1 pkt. 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 71),

po rozpatrzeniu wniosku Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego Sp. z o.o. w Krośnie (NIP: 684-00-01-341, Regon: 370374107) z dnia 14.03.2019r., znak: DŚ-910-23/03/19 (data wpływu: 15.03.2019r.) i jego uzupełnienia z dnia 06.05.2019r., znak: DŚ-910-41/05/19 (data wpływu: 06.05.2019r.) w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego Spółce decyzją Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 30.03.2016r., znak: 
OS-I.7222.3.5.2015.MD zmienioną decyzjami z dnia 03.10.2016r., znak: 
OS-I.7222.37.12.2016.MD, z dnia 02.12.2016r., znak: OS-I.7222.37.19.2016.MD, 
z dnia 14.06.2017r., znak: OS-I.7222.29.7.2017.MD, z dnia 20.10.2017r., znak: 
OS-I.7222.29.31.2017.MD oraz z dnia 29.12.2017r., znak: OS-I.7222.29.42. 2017.MD na eksploatację instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przyjmowania 217 ton odpadów na dobę 
i całkowitej pojemności 474 486,36 m3; instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów (MBP) o zdolności przetwarzania części mechanicznej 
67 000 Mg/rok i zdolności przetwarzania części biologicznej 19 600 Mg/rok oraz instalacji do kompostowania odpadów zielonych oraz innych odpadów ulegających biodegradacji selektywnie zbieranych o zdolności przetwarzania 2 805 Mg/rok,

orzekam:

I.  Zmieniam za zgodą strony decyzję Marszałka Województwa Podkarpackiego 
z dnia 30.03.2016r., znak: OS-I.7222.3.5.2015.MD zmienioną decyzjami 
z dnia  03.10.2016r., znak: OS-I.7222.37.12.2016.MD, z dnia 02.12.2016, znak:
OS-I.7222.37.19.2016.MD, z dnia 14.06.2017r., znak: OS-I.7222.29.7.2017.MD, 
z dnia 20.10.2017r., znak: OS-I.7222.29.31.2017.MD oraz z dnia 29.12.2017r., znak:

OS-I.7222.29.42. 2017.MD udzielającą Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej – Krośnieńskiemu Holdingowi Komunalnemu Sp. z o.o. w Krośnie ul. Fredry 12, 38-400 Krosno, NIP: 684-00-01-341, Regon: 370374107 pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie w Krośnie  instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przyjmowania 217 ton odpadów na dobę 
i całkowitej pojemności 474 486,36 m3; instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów (MBP) o zdolności przetwarzania części mechanicznej 
67 000 Mg/rok i zdolności przetwarzania części biologicznej 19 600 Mg/rok oraz instalacji do kompostowania odpadów zielonych oraz innych odpadów ulegających biodegradacji selektywnie zbieranych o zdolności przetwarzania 2 805 Mg/rok, 
w następujący sposób:

I.1.  W punkcie  II.2.2.1. decyzji podpunkt II.2.2.1.2. otrzymuje brzmienie:

„II.2.2.1.2.  II linia technologiczna do mechanicznego przetwarzania odpadów:

Do dnia 31 grudnia 2019 r. linia zlokalizowana będzie na zewnątrz w południowo – wschodniej części Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów na utwardzonym placu 
o łącznej powierzchni ok. 275 m2  (27,5 m x 10 m)  posiadającym szczelną nawierzchnię bitumiczną oraz system odwadniania, którym odcieki kierowane 
będą do kanalizacji sanitarnej, a następnie do oczyszczalni ścieków.
Od dnia 1 stycznia 2020 r. II linia technologiczna do mechanicznego przetwarzania odpadów usytuowana będzie w zhermetyzowanym pomieszczeniu.

W skład linii wchodzić będą:”

I.2.  W punkcie  II.2.2.1. decyzji podpunkt II.2.2.1.2.1. otrzymuje brzmienie:

„II.2.2.1.2.1. Zasobnia zmieszanych odpadów komunalnych – do dnia 
31 grudnia 2019 r. zlokalizowana będzie w południowo – wschodniej części Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów na utwardzonym placu o szczelnej nawierzchni bitumicznej o wymiarach 24,0 m x 5,0 m. Plac posiadał będzie system odwadniania, którym odcieki kierowane będą do kanalizacji sanitarnej, a następnie do oczyszczalni ścieków. Utwardzenie placu wykonane będzie z podsypki z klińca, pospółki i żwiru, pod powierzchnią placu znajdować się będzie geomembrana. Zasobnia posiadać będzie 3 ściany oporowe betonowe o wysokości 2,70 m.

Od dnia 1 stycznia 2020 r. zasobnia zmieszanych odpadów komunalnych usytuowana będzie w zhermetyzowanym pomieszczeniu.”

I.3. W punkcie  II.2.2.1. decyzji podpunkt II.2.2.1.2.2. otrzymuje brzmienie:

„II.2.2.1.2.2.  Linia technologiczna, którą tworzyć będą:

- przenośnik taśmowy załadowczy, o szerokości taśmy 1 m, o prędkości przesuwu taśmy 0,3 m/s;

- kosz zasypowy o wysokości 2,5 m;

- przenośnik taśmowy wznoszący do transportu odpadów do sita;

- jednopoziomowe sito wibracyjne o szerokości 1000 mm, długości 3000 mm,  
o oczkach 80 mm, o wydajności 25 000 Mg/rok/zmianę;

- przenośnik przenoszący frakcję nadsitowa do prasokontenera;

- przenośnik wznoszący frakcję 0 – 80 mm;

- przenośnik poprzeczny do załadunku frakcji 0 – 80 mm do kontenera;

- prasokontener o pojemności 32 m, wydajności prasy 2,5 Mg/h, wydajności objętościowej do 15 m3/h, sile zgniotu  30 Mg. Prasa wyposażona będzie w kosz zasypowy i prowadnice z napędem elektrycznym, o mocy 7,5 kW;

- jednowałowy rozdrabniacz wolnoobrotowy o mocy 315 kW, wydajności do 60 t/h (w zależności od rodzaju rozdrabnianego materiału).

Urządzenia posiadać będą obudowy, leje zsypowe zabezpieczone będą fartuchem
z gumy  w celu zabezpieczenia przed emisją pyłu oraz rozwiewaniem.”

1.4. W punkcie II.2.4. decyzji tiret pierwszy od góry otrzymuje brzmienie:

„ -  elektroniczna waga samochodowa najazdowa o nośności 35 Mg,”

1.5. W punkcie II.3.1. decyzji w podpunkcie II.3.1.6. tiret trzeci od góry otrzymuje brzmienie:

„-   zasobni odpadów niesegregowanych zlokalizowanej w południowo-wschodniej części ZUO przy placu do kompostowania – odpady, które kierowane będą na 
II linię technologiczną – w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r.”

I.6. W punkcie II.3.3. decyzji podpunkt  II.3.3.3. otrzymuje brzmienie:

„II.3.3.3. Mechaniczne przetwarzanie odpadów - II linia technologiczna (eksploatowana na placu do dnia 31 grudnia 2019 r.):”

I.7. W punkcie IV.5. decyzji podpunkt IV.5.2. otrzymuje nowe brzmienie:

„IV.5.2. Miejsce i sposób magazynowania odpadów przeznaczonych do  wykorzystania w procesach odzysku na składowisku oraz masa magazynowanych odpadów:

Tabela  nr 12

| Lp. | Kod odpadu | Nazwa odpadu | Sposób i miejsce magazynowa nia | Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane Mg | Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów które mogą być magazynowane w okresie roku Mg | Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 10 01 01 | Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) | Poszczególne rodzaje odpadów magazynowane będą selektywnie na wydzielonym i oznakowanym placu magazynowym materiałów izolacyjnych o powierzchni ok 315 m2 zlokalizowanym w sąsiedztwie podczyszczalni odcieków. | 100 | 100 | 100 |
| 2. | 10 11 03 | Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego |  | 50 | 50 | 50 |
| 3. | 16 01 03 | Zużyte opony |  | 15 | 15 | 15 |
| 4. | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów |  | 100 | 100 | 100 |
| 5. | 17 01 02 | Gruz ceglany |  | 50 | 50 | 50 |
| 6. | 17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia |  | 50 | 50 | 50 |
| 7. | 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż w 17 01 06 |  | 200 | 200 | 200 |
| 8. | 17 05 04 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 |  | 200 | 200 | 200 |
| 9. | 17 05 06 | Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 |  | 50 | 50 | 50 |
| 10. | 19 05 03 | Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) |  | 100 | 100 | 100 |
| 11. | 19 08 02 | Zawartość piaskowników (piasek) |  | 50 | 50 | 50 |
| 12. | 19 12 05 | Szkło |  | 25 | 25 | 25 |
| 13. | 20 02 02 | Gleba i ziemia, w tym kamienie |  | 100 | 100 | 100 |
| 14. | 19 08 05 | Ustabilizowane komunalne osady ściekowe | Odpady nie będą magazynowane | 0 | 0 | 0 |
| 15. | 19 09 02 | Osady z klarowania wody |  | 0 | 0 | 0 |
| Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie w instalacji IPPC | 595 Mg |
| Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku w instalacji IPPC | 1 310 Mg |

Całkowita pojemność instalacji, obiektu budowlanego lub jego części 
lub innego miejsca magazynowania dla odpadów przetwarzanych 
na składowisku:  595 Mg.”

I.8. W punkcie V. decyzji podpunkt V.2. otrzymuje brzmienie:

„V.2. Rodzaj i masa odpadów kierowanych na II linię technologiczną 
w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r.:

V.2.1. Odpady przeznaczone do przetwarzania na II linii technologicznej w procesie R12:

Tabela nr  16

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Masa odpadów Mg/rok 1),2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 25 000 |
| 2. | 20 03 02 3) | Odpady z targowisk | 200 |

1) Łączna masa odpadów przetwarzanych na II linii technologicznej w procesie R12 nie może 
    przekroczyć 25 000 Mg/rok.

2)  Przetwarzanie odpadów  zmieszanych komunalnych o kodzie 20 03 01 oraz odpadów zbieranych selektywnie o kodzie 20 03 02  prowadzone będzie odrębnie.

3)  Odpady selektywnie zbierane przetwarzane będą w instalacji wyłącznie w przypadku wyczerpania
  mocy przerobowych dla odpadów zmieszanych.

V.2.2. Rodzaj i masa odpadów powstających w wyniku mechanicznego przetwarzania odpadów na II linii technologicznej:

Tabela nr 17

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu wytwarzanego w wyniku procesu przetwarzania | Masa odpadów powstających w wyniku przetwarzania Mg/rok 1) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 16 01 03 | Zużyte opony | 1 500 |
| 2. | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | 10 |
| 3. | 16 02 16 | Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 | 1 |
| 4. | 16 06 04 | Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) | 1 |
| 5. | 16 06 05 | Inne baterie i akumulatory | 4 |
| 6. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – Frakcja nadsitowa pozbawiona frakcji dających się wykorzystać materiałowo lub energetycznie o wielkości pow. 80 mm | 15 000 |
| 7. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – Frakcja podsitowa o wielkości 0 – 80 mm, | 10 000 |
| 8. | 19 12 11* | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne | 1 000 |

#### 1) Łączna masa odpadów wytworzonych w wyniku mechanicznej obróbki odpadów na linii sortowniczej nie może przekroczyć 25 000 Mg/rok.”

1.9. W punkcie V.4. decyzji w podpunkcie V.4.3. tiret trzeci od góry otrzymuje brzmienie:

„-    zasobni odpadów niesegregowanych zlokalizowanej w południowo-wschodniej 
części ZUO przy placu do kompostowania – odpady kierowane na II linię
technologiczną – nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 r.”

I.10. W punkcie V. decyzji podpunkt V.5. otrzymuje brzmienie:

#### „V.5. Miejsce i sposób magazynowania odpadów przeznaczonych do przetwarzania na I linii technologicznej wraz z linią tworzenia zawiesiny biofrakcji oraz masa magazynowanych odpadów:

Tabela nr 18

| Lp. | Kod odpadu | Nazwa odpadu | Sposób i miejsce magazynowania | Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowa ne Mg | Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów które mogą być magazynowane w okresie roku Mg | Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | Odpady magazynowane będą w zasobni odpadów selektywnie zbieranych o powierzchni 259 m2, zlokalizowanej w hali technologicznej. Odpady gromadzone będą w workach w pojemnikach i boksach na surowce wtórne w wydzielonych miejscach na terenie ZUO. | 30 | 55 | 55 |
| 2. | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych |  | 45 | 45 | 45 |
| 3. | 15 01 04 | Opakowania z metali |  | 30 | 40 | 40 |
| 4. | 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe |  | 100 | 100 | 100 |
| 5. | 20 01 01 | Papier i tektura |  | 20 | 20 | 20 |
| 6. | 20 01 39 | Tworzywa sztuczne |  | 10 | 10 | 10 |
| 7. | 20 01 40 | Metale |  | 25 | 25 | 25 |
| 8. | 20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | Odpady magazynowane będą w zasobni zmieszanych odpadów komunalnych o powierzchni 293 m2, zlokalizowanej w hali technologicznej, na szczelnym, utwardzonym placu na terenie ZUO oraz w boksach magazynowych nie dłużej niż 72 godz. | 400 | 400 | 400 |
| 9. | 20 03 02 | Odpady z targowisk |  | 2 | 5 | 5 |
| Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów: | 1 425 Mg |
| Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów: | 1 468 Mg |

Całkowita pojemność instalacji, obiektu budowlanego lub jego części 
lub innego miejsca magazynowania dla odpadów przetwarzanych 
w instalacji MBP:  1 468 Mg.”

I.11. W punkcie V. decyzji podpunkt V.6. otrzymuje brzmienie:

#### „V.6. Miejsce i sposób magazynowania odpadów przeznaczonych do przetwarzania na II linii technologicznej oraz masa magazynowanych odpadów:

Tabela nr 19

| Lp. | Kod odpadu | Nazwa odpadu | Sposób i miejsce magazynowania | Maksymalna masa poszczególnych odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane Mg | Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów które mogą być magazynowane w okresie roku Mg | Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | Odpady magazynowane będą selektywnie w zasobni zmieszanych odpadów komunalnych o powierzchni 259 m2, zlokalizowanej na placu na terenie ZUO - nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019r. | 400 | 400 | 400 |
| 2. | 20 03 02 | Odpady z targowisk |  | 2 | 5 | 5 |
| Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów: | 402 Mg |
| Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów: | 405 Mg |

Całkowita pojemność instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania dla odpadów przetwarzanych w instalacji MBP:  405 Mg.”

I.12. W punkcie VI.5. decyzji podpunkt VI.5.1. otrzymuje brzmienie:

„VI.5.1. Frakcja podsitowa wydzielona na liniach technologicznych (I i II linii technologicznej) kierowana będzie bezpośrednio do procesu biologicznego przetwarzania. Dopuszcza się magazynowanie frakcji podsitowej odpadów 
w przypadku konieczność przedłużenia fazy intensywnej procesu stabilizacji, 
nie dłużej jednak niż 4 dni. Odpady magazynowane będą zgodnie z tabelą nr 21b.:

Tabela nr 21b.

| Lp. | Kod odpadu | Nazwa odpadu | Sposób i miejsce magazynowania | Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane Mg | Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów które mogą być magazynowane w okresie roku Mg | Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ex 19 12 12 | Frakcja o wielkości 20-80 mm wydzielona na I linii technologicznej | Odpady magazynowane będą w kontenerze na placu obok hali technologicznej ZUO lub boksie magazynowym oraz luzem w punkcie przygotowania odpadów. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. Podana będzie data skierowania odpadów do magazynowania w celu ustalania długości czasu magazynowania. Partia odpadów z jednego dnia będzie oddzielona w sposób trwały. W trakcie magazynowania odpady nie mogą być rozproszone. | 250 | 250 | 250 |
| 2. | ex 19 12 12 | Frakcja o wielkości 0-80 mm wydzielona na II linii technologicznej |  | 250 | 250 | 250 |
| Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów: | 500 Mg |
| Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów: | 500 Mg |

Całkowita pojemność instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania dla odpadów przetwarzanych w instalacji MBP:  525 Mg.”

I.13. W punkcie VI. decyzji podpunkt VI.B.5. otrzymuje brzmienie:

„VI.B.5. Miejsce i sposób magazynowania odpadów przeznaczonych do kompostowania oraz masa magazynowanych odpadów:

Tabela nr 28a.

| Lp. | Kod odpadu | Nazwa odpadu | Sposób i miejsce magazynowania | Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane Mg | Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów które mogą być magazynowane w okresie roku Mg | Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 02 01 03 | Odpadowa masa roślinna | Odpady przed skierowaniem do procesu magazynowane będą w zadaszonym żelbetowym boksie o wymiarach 6 m x 9 m x 3 m posiadającym 3 ściany oporowe, usytuowanym w południowo-zachodniej części ZUO. Odpady magazynowane będą maksymalnie przez okres 48 godz. | 2 | 2 | 2 |
| 2. | 02 03 04 | Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa |  | 2 | 5 | 5 |
| 3. | 02 06 01 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa |  | 2 | 5 | 5 |
| 4. | 03 01 05 | Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 | Odpady przed skierowaniem do procesu magazynowane będą luzem na placu o nawierzchni bitumicznej (punkt przygotowania odpadów do kompostowania). Miejsce magazynowania odpadów opisane będzie kodem i rodzajem magazynowanego odpadu. | 5 | 5 | 5 |
| 5. | 20 01 08 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | Odpady przed skierowaniem do procesu magazynowane będą w zadaszonym żelbetowym boksie o wymiarach 6 m x 9 m x 3 m posiadającym 3 ściany oporowe, usytuowanym w południowo-zachodniej części ZUO. Odpady magazynowane będą maksymalnie przez okres 48 godz | 10 | 10 | 10 |
| 6. | 20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji - gałęzie | Odpady przed skierowaniem do procesu magazynowane będą luzem na placu o nawierzchni bitumicznej (punkt przygotowania odpadów do kompostowania). Miejsce magazynowania odpadów opisane będzie kodem i rodzajem magazynowanego odpadu. | 20 | 20 | 20 |
|  |  | Odpady ulegające biodegradacji | Odpady przed skierowaniem do procesu magazynowane będą w zadaszonym żelbetowym boksie o wymiarach 6 m x 9 m x 3 m posiadającym 3 ściany oporowe, usytuowanym w południowo-zachodniej części ZUO. Odpady magazynowane będą maksymalnie przez okres 48 godz | 420 | 420 | 400 |
| Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów | 441 Mg |
| Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów | 447 Mg |

* Tabela nr 28a. określa sposób i miejsca magazynowania odpadów zielonych oraz ulegających biodegradacji do czasu modernizacji Zakładu.”

Całkowita pojemność instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania dla odpadów przetwarzanych w instalacji MBP:  525 Mg.”

I.14. W punkcie VIII. decyzji podpunkt VIII.4. otrzymuje brzmienie:

#### „VIII.4. Miejsce i sposób magazynowania odpadów przeznaczonych do demontażu oraz masa magazynowanych odpadów:

Tabela nr 26

| Lp. | Kod odpadu | Nazwa odpadu | Sposób i miejsce magazynowania | Maksymalna masa odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane Mg | Maksymalna masa odpadów które mogą być magazynowane w ciągu roku Mg | Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe | Odpady magazynowane będą selektywnie na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów oraz na wydzielonym placu GPOO. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. Odpady gromadzone na placu zabezpieczone będą przed wpływem warunków atmosferycznych. | 170 | 170 | 170 |

Całkowita pojemność instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania dla odpadów przetwarzanych na terenie instalacji:  
393 Mg.”

I.15. W punkcie X.3. decyzji dodaję podpunkt X.3.1.1. o brzmieniu:

„X.3.1.1. Rodzaj i masa magazynowanych odpadów zbieranych w GPOO:

Tabela nr 32a.

| Lp. | Kod odpadu | Nazwa odpadu | Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane Mg | Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów które mogą być magazynowane w okresie roku Mg | Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpady inne niż niebezpieczne |
| 1. | 16 01 03 | Zużyte opony | 2 | 4 | 4 |
| 2. | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | 2,5 | 5 | 5 |
| 3. | 16 02 16 | Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 | 0,75 | 1,5 | 1,5 |
| 4. | 16 06 04 | Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) | 0,75 | 1,5 | 1,5 |
| 5. | 16 06 05 | Inne baterie i akumulatory | 6 | 12 | 12 |
| 6. | 16 80 01 | Magnetyczne i optyczne nośniki informacji | 0,03 | 0,06 | 0,06 |
| 7. | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | 10 | 20 | 20 |
| 8. | 17 01 02 | Gruz ceglany | 25 | 50 | 50 |
| 9. | 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż w 17 01 06 | 15 | 30 | 30 |
| 10. | 17 02 02 | Szkło | 1 | 2 | 2 |
| 11. | 17 06 04 | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 | 5 | 10 | 10 |
| 12. | 17 08 02 | Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 | 5 | 10 | 10 |
| 13. | 20 01 10 | Odzież | 5 | 10 | 10 |
| 14. | 20 01 28 | Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice | 5 | 10 |  |
| 15. | 20 01 32 | Leki inne niż wymienione w 20 01 31 | 0,05 | 0,1 | 0,1 |
| 16. | 20 01 34 | Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 | 5 | 10 | 10 |
| 17. | 20 01 36 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 | 3,5 | 7 | 7 |
| 18. | 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe | 50 | 100 | 100 |
| Odpady niebezpieczne |
| 19. | 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe | 0,4 | 0,8 | 0,8 |
| 20. | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | 4 | 8 | 8 |
| 21. | 16 01 07* | Filtry olejowe | 0,05 | 0,1 | 0,1 |
| 22. | 16 01 13* | Płyny hamulcowe | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| 23. | 16 02 11* | Urządzenia zawierające freony HCFC, HFC | 3 | 6 | 6 |
| 24. | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | 3 | 6 | 6 |
| 25. | 16 02 15* | Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń | 0,75 | 1,5 | 1,5 |
| 26. | 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe | 0,15 | 0,3 | 0,3 |
| 27. | 16 06 02* | Baterie i akumulatory niklowo - kadmowe | 0,15 | 0,3 | 0,3 |
| 28. | 16 06 03* | Baterie zawierające rtęć | 0,15 | 0,3 | 0,3 |
| 29. | 20 01 21* | Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć | 0,05 | 0,1 | 0,1 |
| 30. | 20 01 23* | Urządzenia zawierające freony | 5 | 10 | 10 |
| 31. | 20 01 26* | Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| 32. | 20 01 33* | Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| 33. | 20 01 35* | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki | 3,5 | 7 | 7 |
| Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie w GPOO | 162 Mg |
| Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku w GPOO | 324 Mg |

Całkowita pojemność instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania dla odpadów zbieranych:  583 Mg.”

I.16. W punkcie X.3. decyzji dodaję podpunkt X.3.2.1. o brzmieniu:

„X.3.2.1. Rodzaj i masa magazynowanych odpadów zbieranych na działce 
o numerze ewidencyjnym 2177/19, 2177/8, 2177/8, 2177/16:

Tabela nr 33a.

| Lp. | Kod odpadu | Nazwa odpadu | Maksymalna masa poszczególnych odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane Mg | Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów które mogą być magazynowane w ciągu roku Mg | Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpady inne niż niebezpieczne |
|  | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 1 | 2 | 2 |
|  | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 1 | 2 | 2 |
|  | 15 01 03 | Opakowania z drewna | 1 | 2 | 2 |
|  | 15 01 04 | Opakowania z metali | 1 | 2 | 2 |
|  | 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe | 1 | 2 | 2 |
|  | 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe | 1 | 2 | 2 |
|  | 15 01 07 | Opakowania ze szkła | 2,5 | 5 | 5 |
|  | 15 01 09 | Opakowania z tekstyliów | 0,25 | 0,5 | 0,5 |
|  | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | 0,3 | 0,6 | 0,6 |
|  | 16 01 03 | Zużyte opony | 7,5 | 15 | 15 |
|  | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | 0,5 | 1 | 1 |
|  | 16 02 16 | Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 | 0,25 | 0,5 | 0,5 |
|  | 16 06 04 | Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) | 0,25 | 0,5 | 0,5 |
|  | 16 06 05 | Inne baterie i akumulatory | 0,25 | 0,5 | 0,5 |
|  | 16 80 01 | Magnetyczne i optyczne nośniki informacji | 0,015 | 0,03 | 0,03 |
|  | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | 10 | 20 | 20 |
|  | 17 01 02 | Gruz ceglany | 5 | 10 | 10 |
|  | 17 02 02 | Szkło | 1 | 2 | 2 |
|  | 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż w 17 01 06 | 15 | 30 | 30 |
|  | 17 02 01 | Drewno | 1 | 2 | 2 |
|  | 17 02 03 | Tworzywa sztuczne | 2 | 4 | 4 |
|  | 17 06 04 | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 | 1 | 2 | 2 |
|  | 17 08 02 | Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 | 5 | 10 | 10 |
|  | 20 01 01 | Papier i tektura | 1 | 2 | 2 |
|  | 20 01 02 | Szkło | 25 | 50 | 50 |
|  | 20 01 10 | Odzież | 0,5 | 1 | 1 |
|  | 20 01 11 | Tekstylia | 5 | 10 | 10 |
|  | 20 01 28 | Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 | 0,5 | 1 | 1 |
|  | 20 01 32 | Leki inne niż wymienione w 20 01 31 | 0,05 | 0,1 | 0,1 |
|  | 20 01 34 | Baterie i akumulatory inne niż w 20 01 33 | 0,5 | 1 | 1 |
|  | 20 01 36 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki | 0,5 | 1 | 1 |
|  | 20 01 38 | Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 | 1 | 2 | 2 |
|  | 20 01 39 | Tworzywa sztuczne | 2,5 | 5 | 5 |
|  | 20 01 40 | Metale | 2,5 | 5 | 5 |
|  | 20 01 99 | Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny | 10 | 20 | 20 |
|  | 20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji | 10 | 20 | 20 |
|  | 20 02 02 | Gleba i ziemia, w tym kamienie | 12,5 | 25 | 25 |
|  | 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe | 5 | 10 | 10 |
| Odpady niebezpieczne |
|  | 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 0,15 | 0,3 | 0,3 |
|  | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne) | 0,5 | 1 | 1 |
|  | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | 0,3 | 0,6 | 0,6 |
|  | 16 01 07* | Filtry olejowe | 0,05 | 0,1 | 0,1 |
|  | 16 01 13* | Płyny hamulcowe | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
|  | 16 02 11* | Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC | 1 | 2 | 2 |
|  | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | 0,5 | 1 | 1 |
|  | 16 02 15* | Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń | 0,25 | 0,5 | 0,5 |
|  | 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe | 0,05 | 0,1 | 0,1 |
|  | 16 06 02* | Baterie i akumulatory niklowo - kadmowe | 0,05 | 0,1 | 0,1 |
|  | 16 06 03* | Baterie zawierające rtęć | 0,05 | 0,1 | 0,1 |
|  | 20 01 21* | Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć | 0,05 | 0,1 | 0,1 |
|  | 20 01 23* | Urządzenia zawierające freony | 0,5 | 1 | 1 |
|  | 20 01 26* | Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
|  | 20 01 33* | Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 160601, 160602 lub 160603 oraz niesortowalne baterie i akumulatory zawierające te baterie | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
|  | 20 01 35* | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki | 0,5 | 1 | 1 |
| Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie na działce o numerze ewidencyjnym 2177/19, 2177/8, 2177/8, 2177/16: | 413 Mg |
| Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku na działce o numerze ewidencyjnym 2177/19, 2177/8, 2177/8, 2177/16: | 827 Mg |

Całkowita pojemność instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania dla odpadów zbieranych:  583 Mg.”

I.17. W punkcie X.3. decyzji dodaję podpunkt X.3.3.1. o brzmieniu:

„X.3.3.1. Rodzaj i masa magazynowanych odpadów zbieranych na działce 
o numerze ewidencyjnym 2201:

Tabela nr 34a.

| Lp. | Kod odpadu | Nazwa odpadu | Maksymalna masa poszczególnych odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane Mg | Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów które mogą być magazynowane w ciągu roku Mg | Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpady inne niż niebezpieczne |

| 1. | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 1 | 2 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 1 | 2 | 2 |
| 3. | 15 01 03 | Opakowania z drewna | 1 | 2 | 2 |
| 4. | 15 01 04 | Opakowania z metali | 1 | 2 | 2 |
| 5. | 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe | 1 | 2 | 2 |
| 6. | 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe | 1 | 2 | 2 |
| 7. | 15 01 07 | Opakowania ze szkła | 2,5 | 5 | 5 |
| 8. | 15 01 09 | Opakowania z tekstyliów | 0,25 | 0,5 | 0,5 |
| 9. | 16 01 03 | Zużyte opony | 7,5 | 15 | 15 |
| 10. | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| 11. | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | 0,5 | 1 | 1 |
| 12. | 16 02 16 | Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 | 0,25 | 0,5 | 0,5 |
| 13. | 16 06 04 | Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) | 0,25 | 0,5 | 0,5 |
| 14. | 16 06 05 | Inne baterie i akumulatory | 0,25 | 0,5 | 0,5 |
| 15. | 16 80 01 | Magnetyczne i optyczne nośniki informacji | 0,015 | 0,03 | 0,03 |
| 16. | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | 10 | 20 | 20 |
| 17. | 17 01 02 | Gruz ceglany | 5 | 10 | 10 |
| 18. | 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż w 17 01 06 | 15 | 30 | 30 |
| 19. | 17 02 01 | Drewno | 1 | 2 | 2 |
| 20. | 17 02 02 | Szkło | 2,5 | 5 | 5 |
| 21. | 17 02 03 | Tworzywa sztuczne | 2 | 4 | 4 |
| 22. | 17 06 04 | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 | 1 | 2 | 2 |
| 23. | 17 08 02 | Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 | 5 | 10 | 10 |
| 24. | 20 01 01 | Papier i tektura | 1 | 2 | 2 |
| 25. | 20 01 02 | Szkło | 25 | 50 | 50 |
| 26. | 20 01 08 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 5 | 10 | 10 |
| 27. | 20 01 10 | Odzież | 0,5 | 1 | 1 |
| 28. | 20 01 11 | Tekstylia | 0,5 | 1 | 1 |
| 29. | 20 01 28 | Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 | 0,5 | 1 | 1 |
| 30. | 20 01 32 | Leki inne niż wymienione w 20 01 31 | 0,05 | 0,1 | 0,1 |
| 31. | 20 01 34 | Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 | 0,5 | 1 | 1 |
| 32. | 20 01 36 | Zużyte urządzenia elektryczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 | 0,5 | 1 | 1 |
| 33. | 20 01 38 | Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 | 1 | 2 | 2 |
| 34. | 20 01 39 | Tworzywa sztuczne | 2,5 | 5 | 5 |
| 35. | 20 01 40 | Metale | 2,5 | 5 | 5 |
| 36. | 20 01 99 | Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny | 10 | 20 | 20 |
| 37. | 20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji | 10 | 20 | 20 |
| 38. | 20 02 02 | Gleba i ziemia, w tym kamienie | 12,5 | 25 | 25 |
| 39. | 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe | 5 | 10 | 10 |
| Odpady niebezpieczne |
| 40. | 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 0,15 | 0,3 | 0,3 |
| 41. | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne) | 0,5 | 1 | 1 |
| 42. | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| 43. | 16 01 07* | Filtry olejowe | 0,05 | 0,1 | 0,1 |
| 44. | 16 01 13* | Płyny hamulcowe | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| 45. | 16 02 11* | Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC | 1 | 2 | 2 |
| 46. | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | 0,5 | 1 | 1 |
| 47. | 16 02 15* | Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń | 0,25 | 0,5 | 0,5 |
| 48. | 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe | 0,05 | 0,1 | 0,1 |
| 49. | 16 06 02* | Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe | 0,05 | 0,1 | 0,1 |
| 50. | 16 06 03* | Baterie zawierające rtęć | 0,05 | 0,1 | 0,1 |
| 51. | 20 01 21* | Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć | 0,05 | 0,1 | 0,1 |
| 52. | 20 01 23* | Urządzenia zawierające freony | 0,5 | 1 | 1 |
| 53. | 20 01 26* | Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| 54. | 20 01 33* | Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| 55. | 20 01 35* | Zużyte urządzenia elektryczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1) | 0,5 | 1 | 1 |

| Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie na terenie instalacji na działce o numerze ewidencyjnym 2201 | 140,21 Mg |
| --- | --- |
| Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku na terenie instalacji na działce o numerze ewidencyjnym 2201 | 280,42 Mg |

Całkowita pojemność instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania dla odpadów zbieranych: 2 495 Mg.

I.18. W punkcie XIII.3.1. decyzji tabela nr 71 otrzymuje brzmienie:

„Tabela nr 71

ŹRÓDŁA typu „PUNKTOWEGO”

| Kod źródła hałasu | Rodzaj źródła punktowego | Lokalizacja źródła | Czas pracy źródła h/dobę |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pora dzienna | Pora nocna |
| BW1 | Wentylator kompostowni kontenerowej nr 1 o wydajności 1800 m3/h | Praca na placu – I węzeł kontenerowy | 16 | 8 |
| BW2 | Wentylator kompostowni kontenerowej nr 2 o wydajności 1800 m3/h | Praca na placu – I węzeł kontenerowy | 16 | 8 |
| BW3 | Wentylator kompostowni kontenerowej nr 3 o wydajności 1800 m3/h | Praca na placu – II węzeł kontenerowy | 16 | 8 |
| BW4 | Wentylator kompostowni kontenerowej nr 4 o wydajności 1800 m3/h | Praca na placu – II węzeł kontenerowy | 16 | 8 |
| W1-W12 | Wentylatory ścienne – szt. 12 (wentylacja hali sortowni) 4 szt. o wydajności 12500 m3/h każdy, 8 szt. o wydajności 8750 m3/h każdy | Dach hali I linii technologicznej | 16 | 8 |
| P1 | Przesiewacz wibracyjny | Praca na placu II linii technologicznej | 16 | 8 |
| P2 | Sito mobilne | Praca na placu kompostowni | 16 | - |
| P3 | Przerzucarka kompostu | Praca na placu kompostowni | 16 | - |
| P6 | Rozdrabniacz wolnoobrotowy | Praca na placu II linii technologicznej | 16 | - |

I.19. Po punkcie XVIII. dodaję punkt XVIII.A. o brzmieniu:

XVIII.A. Warunki przeciwpożarowe wynikające z operatu przeciwpożarowego:

XVIII.A.1. Przestrzegane będą postanowienia zawarte w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, ocenie zagrożenia wybuchem, dokumentach bezpieczeństwa 
i instrukcji stanowiskowych oraz procedury w przypadku powstania zagrożenia pożarowego na terenie zakładu.

XVIII.A.2. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego oraz oceny zagrożenia wybuchem poddawane będą okresowej aktualizacji.

XVIII.A.3. Urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice będą utrzymywane w pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej. Dokonywane będą przeglądy techniczne oraz czynności konserwacyjne dla urządzeń przeciwpożarowych, zgodnie 
z zaleceniami producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

XVIII.A.4. Przeprowadzane będą okresowe szkolenia z zakresu obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego dla pracowników pracujących w zakładzie  oraz omawiane będą wszystkie zaistniałe sytuacje awaryjne i podjęte działania celem ich eliminacji.

XVIII.A.5. Drogi pożarowe utrzymywane będą w ciągłej przejezdności.

XVIII.A.6. Teren zakładu oznakowany zostanie zakazem używania ognia otwartego 
i palenia tytoniu.

I.20. W punkcie XX. decyzji podpunkt  XX.3. otrzymuje brzmienie:

„XX.3. Zobowiązuję operatora instalacji do umieszczenia II linii technologicznej oraz zasobni przeznaczonej do magazynowania zmieszanych odpadów komunalnych
w obiekcie zamkniętym wyposażonym w instalację do oczyszczania gazów odlotowych powstałych w wyniku prowadzonego procesu w terminie do dnia 
31 grudnia 2019 r.”

I.21. W punkcie XX. decyzji dodaję podpunkty XX.19., XX.20. i XX.21.
 o brzmieniu:

„XX.19. Zobowiązuję operatora instalacji do zaktualizowania operatu przeciwpożarowego po zakończeniu modernizacji instalacji oraz przedłożenia 
ww. dokumentu do Marszałka Województwa Podkarpackiego, nie później niż 30 dni od daty jego opracowania.

XX.20. Zobowiązuję operatora instalacji do aktualizacji operatu przeciwpożarowego po każdej zmianie procesu technologicznego wpływającą na gospodarkę odpadami oraz przedłożenia zaktualizowanego dokumentu do Marszałka Województwa Podkarpackiego, nie później niż 30 dni od daty jego opracowania.

XX.21. Po wykonanej modernizacji instalacji związanej ze zmianą miejsc  
i pojemności magazynowych odpadów przetwarzanych, mających wpływ na wysokość określonego zabezpieczenia roszczeń, zobowiązuję operatora instalacji do niezwłocznego złożenia wniosku o zmianę formy lub wysokości ustalonej kwoty zabezpieczenia roszczeń.”

I.22. Punkt XXII. decyzji otrzymuje brzmienie:

„XXII. Ustala się zabezpieczenie roszczeń:

- dla instalacji do składowania odpadów z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku w wysokości 100.000 zł. (słownie: sto tysięcy złotych) w formie polisy ubezpieczeniowej. Jednocześnie zobowiązuję władającego instalacją do corocznego odnawiania zabezpieczenia roszczeń z tytułu możliwości wystąpienia negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku związanych z eksploatacją  składowiska odpadów w Krośnie. Dokument potwierdzający odnowione zabezpieczenie roszczeń należy przedłożyć do Marszałka Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w terminie nie później niż 
30 dni od daty podpisania dokumentów.

- dla instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów oraz kompostowania odpadów zielonych i ulegających biodegradacji selektywnie zbieranych umożliwiające pokrycie kosztów wykonania zastępczego decyzji nakazującej usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, oraz i ich zagospodarowania łącznie z odpadami stanowiącymi pozostałości z akcji gaśniczej lub usunięcia negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku w związku z prowadzoną działalnością polegającą na przetwarzaniu odpadów - w wysokości 903 561,20 zł. (słownie: dziewięćset trzy 
tysiące pięćset sześćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia groszy) w formie polisy ubezpieczeniowej. Jednocześnie zobowiązuję władającego instalacją do corocznego odnawiania zabezpieczenia roszczeń z tytułu możliwości wystąpienia negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku. Dokument potwierdzający odnowione zabezpieczenie roszczeń należy przedłożyć do Marszałka Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w terminie nie później niż 30 dni od daty podpisania dokumentów.”

II. Obowiązki i warunki, dla których nie określono w niniejszej decyzji terminów realizacji obowiązują z dniem gdy niniejsza decyzja stanie się ostateczna.

III. Pozostałe warunki decyzji pozostają bez zmian.

U z a s a d n i e n i e

Pismem z dnia 14 marca 2019 r., znak: DŚ-910-23/03/19 (data wpływu: 
15 marzec 2019 r.) uzupełnionym w dniu 6 maja 2019 r., znak: DŚ-910-41/05/19 (data wpływu: 6 maj 2019r.) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. w Krośnie (NIP: 684-00-01-341, Regon: 370374107) wystąpiło z wnioskiem w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego Spółce decyzją Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 30.03.2016r., znak: OS-I.7222.3.5.2015.MD zmienioną decyzjami z dnia 03.10.2016r., znak: OS-I.7222.37.12.2016.MD, z dnia 02.12.2016, znak: 
OS-I.7222.37.19.2016.MD, z dnia 14.06.2017r., znak: OS-I.7222.29.7.2017.MD, 
z dnia 20.10.2017r., znak: OS-I.7222.29.31.2017.MD oraz z dnia 29.12.2017r., znak: OS-I.7222.29.42.2017.MD na eksploatację instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przyjmowania 217 ton odpadów na dobę 
i całkowitej pojemności 474 486,36 m3; instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów (MBP) o zdolności przetwarzania części mechanicznej 
67 000 Mg/rok i zdolności przetwarzania części biologicznej 19 600 Mg/rok oraz instalacji do kompostowania odpadów zielonych oraz innych odpadów ulegających biodegradacji selektywnie zbieranych o zdolności przetwarzania 2 805 Mg/rok.

Informacja o przedłożonym wniosku umieszczona została w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 
i jego ochronie w karcie informacyjnej pod numerem 217/2019.

Rozpatrując wniosek oraz całość akt w sprawie ustalono, co następuje:

Na podstawie art. 378 ust. 2a pkt 1 i pkt 3) ustawy Prawo ochrony środowiska, 
w związku z  § 2 ust. 1 pkt 47 i § 3 ust. 1 pkt 80 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 71) stwierdzono, że organem właściwym do zmiany pozwolenia zintegrowanego jest Marszałek województwa.

Analizując przedłożoną dokumentację uznano, że wnioskowane zmiany nie będą powodować znacznego zwiększenia oddziaływania instalacji na środowisko
i nie mieszczą się w definicji istotnej zmiany instalacji zawartej w art. 3 pkt 7 ustawy prawo ochrony środowiska.

Po przeanalizowaniu dokumentów przedłożonych przez Wnioskodawcę, pismem z dnia 29 marca 2019 r., znak: OS-I.7222.35.5.2019.MD, zawiadomiono Strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany warunków w/w pozwolenia zintegrowanego.

Zgodnie z art. 209 ust. 1 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska wersja elektroniczna wniosku została przesłana do Ministra Środowiska przy piśmie z dnia 29 marca 2019r., znak: OS-I.7222.35.5.2019.MD celem rejestracji.

W toku prowadzonego postępowania, zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 
z późn. zm.), na wniosek Marszałka Województwa Podkarpackiego przeprowadzona została kontrola przedmiotowych instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów oraz do kompostowania odpadów zielonych i ulegających biodegradacji selektywnie zbieranych.

Działając na podstawie art. 183c. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.), pismem 
z dnia 29.03.2019r., znak: OS-I.7222.35.5.2019.MD wystąpiono do Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie o przeprowadzenie kontroli przedmiotowych instalacji w zakresie spełnienia przez instalacje wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym. W dniu 23.04.2019r. Komendant Miejski Państwowej 
Straży Pożarnej w Krośnie wydał postanowienie znak: MRZ.5585.5.2019 
w przedmiocie spełnienia przez ww. instalacje wymagań określonych w przepisach 
dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami 
ochrony przeciwpożarowej zawartymi w przedłożonym przez MPGK 
Krosno Sp. z o.o. operacie przeciwpożarowym ze stycznia 2019r. pn.: „Operat przeciwpożarowy.”

Jednocześnie uwzględniając zapisy art. 41 ust. 6a. ustawy z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.) zwrócono się w dniu 02.04.2019r. do Prezydenta Miasta Krosna, jako organu właściwego ze względu na miejsce prowadzenia przez MPGK Krosno Sp. z o.o. działalności 
w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów o wydanie opinii dotyczącej przedmiotowych instalacji. Postanowieniem z dnia 10.04.2019r., znak: OS.6221.2.2019.C (data wpływu: 15.04.2019r.) Prezydent Miasta Krosna zaopiniował pozytywnie wnioskowaną przez Spółkę zmianę pozwolenia zintegrowanego udzielonego ww. Spółce na eksploatacje instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów oraz do kompostowania odpadów zielonych 
i ulegających biodegradacji selektywnie zbieranych.

Uwzględniając wniosek MPGK Krosno Sp. z o.o. w Krośnie w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego Spółce decyzją Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 30.03.2016r., znak: OS-I.7222.3.5.2015.MD z późn. zmianami na eksploatację instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przyjmowania 217 ton odpadów na dobę i całkowitej pojemności 474 486,36 m3; instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów (MBP) o zdolności przetwarzania części mechanicznej 
67 000 Mg/rok i zdolności przetwarzania części biologicznej 19 600 Mg/rok 
oraz instalacji do kompostowania odpadów zielonych oraz innych odpadów ulegających biodegradacji selektywnie zbieranych o zdolności przetwarzania 
2 805 Mg/rok i przedłożone w sprawie dokumenty, w obowiązującej decyzji dokonano zmiany polegającej w szczególności na wydłużeniu terminu eksploatacji 
II linii technologicznej przeznaczonej do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

Marszałek Województwa Podkarpackiego decyzją z dnia 29 grudnia 2017r., znak: OS-I.7222.29.42.2017.MD, po przedłożeniu przez Spółkę szczegółowego harmonogramu realizacji zadań związanych z modernizacją instalacji do mechaniczno - biologicznego przetwarzania i kompostowania odpadów zielonych
i ulegających biodegradacji ustalił termin realizacji obowiązków wynikających 
z zapisów pozwolenia zintegrowanego oraz dostosowania instalacji do spełnienia wymogów dokumentu referencyjnego BAT na dzień 30 czerwca 2019 r.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że aktualnie w przedmiotowej instalacji realizowane są prace modernizacyjne polegające na wykonaniu w hali technologicznej stref rozładunku odpadów, stref wstępnego przygotowania odpadów, stref buforowych oraz polegające na montażu nowej linii technologicznej 
o wydajności 67 000 Mg/rok pozwalającej na przetworzenie całego strumienia odpadów skierowanego do przetwarzania w instalacji MBP w Krośnie. Modernizacja linii technologicznej ma na celu zwiększenie odzysku materiałowego surowców wtórnych, jak również jakości frakcji paliwowej i frakcji ulegającej biodegradacji. 
W całym ciągu nowej linii technologicznej przemieszczanie odpadów pomiędzy poszczególnymi etapami procesu odbywać się będzie automatycznie przy pomocy przenośników i podajników. W ramach modernizacji, dotychczas eksploatowany budynek hali sortowniczej zostanie wyposażony w urządzenia ochrony powietrza gwarantujące spełnienie wymogów BAT określonych w konkluzjach z dnia 
10 sierpnia 2018 r. dotyczących najlepszych dostępnych technik (BAT) 
w odniesieniu do przetwarzania odpadów, zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (Dz. U. Unii Europejskiej L 208/38). Ponadto, 
w instalacji zostaną zastosowane rozwiązania techniczne zapewniające hermetyzację procesu mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów na każdym jego etapie, w tym: rozładunek odpadów, wstępne przygotowanie odpadów przed procesem, magazynowanie odpadów oraz segregację odpadów 
w zhermetyzowanym obiekcie zamkniętym wyposażonym w instalację do oczyszczania gazów odlotowych. Po zakończeniu modernizacji, II linia technologiczna usytuowana dotychczas na zewnątrz zostanie zdemontowana, 
a wszystkie czynności związane z przetwarzaniem odpadów (rozładunek, wstępne przygotowanie odpadów, sortowanie odpadów i magazynowanie) prowadzone będą 
w hali technologicznej na nowej linii technologicznej.

Uwzględniając, iż aktualnie Spółka jest w trakcie realizacji w/w zamierzenia inwestycyjnego, to w celu umożliwienia jego dokończenia, organ przychylił się do wniosku Strony i wyraził zgodę na kolejną zmianę terminu dostosowania instalacji do zapisów pozwolenia zintegrowanego oraz wymogów ww. konkluzji BAT wydłużając ten termin do dnia 31 grudnia 2019 r. Zmiany w tym zakresie wprowadzone zostały w punktach: II.2.2.1.2., II.2.2.1.2.1., II.3.1.6., II.3.3.3., V.4.3. i XX.3. decyzji.

W związku z prowadzoną modernizacją hali technologicznej i wyłączeniem 
z eksploatacji I linii technologicznej, zgodnie z wnioskiem Spółki, na czas 
trwania modernizacji części mechanicznej hali technologicznej zakładu tj. 
do dnia 31 grudnia 2019 r. dopuszczono możliwość przetwarzania na II linii technologicznej odpadów o kodzie 20 03 02 /Odpady z targowisk/. Dotychczas odpady te przetwarzane były na I linii technologicznej zlokalizowanej w hali ZUO. Odpady te swoim składem morfologicznym są zbliżone do zmieszanych odpadów komunalnych. Łączna ilość odpadów przetwarzanych na II linii technologicznej nie przekroczy 25 000 Mg/rok oraz nie spowoduje wzrostu odpadów wytwarzanych na 
II linii technologicznej. Zmiany w tym zakresie wprowadzono w pkt. V.2. niniejszej decyzji.

W obowiązującym pozwoleniu zintegrowanym, zgodnie z wnioskiem Spółki 
w pkt. II.2.4. decyzji wprowadzono również zmianę polegającą na dostosowaniu wyposażenia instalacji do stanu faktycznego w zakresie wyposażenia instalacji 
w elektroniczną wagę samochodową najazdową o nośności 35 Mg.

W celu zwiększenia efektywności przetwarzania odpadów komunalnych Spółka doposażyła przedmiotową instalację w mobilny rozdrabniacz walcowy 
o wydajności rozdrabniania do 60 t/h (w zależności od rozdrabnianego materiału). Zmiany w tym zakresie wprowadzono w pkt. II.2.2.1.2.2.  niniejszej decyzji.

Ponadto, w obowiązującej decyzji w celu dostosowania jej do wymogów wynikających z przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm) w odniesieniu do realizowanych w instalacji procesów przetwarzania odpadów oraz zbierania odpadów wprowadzono dodatkowe elementy, w tym w szczególności w decyzji określono: maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które będą magazynowane w tym samym czasie oraz które będą magazynowane w okresie roku na terenie przedmiotowych instalacji, największą masę odpadów, które będą magazynowane w tym samym czasie w określonych miejscach magazynowania wynikającą z wymiarów miejsc magazynowania odpadów oraz całkowitą pojemność (wyrażoną w Mg) instalacji. Określono także warunki monitorowania procesów technologicznych istotnych 
z punktu widzenia wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Zmiany, o których mowa powyżej wprowadzone zostały w pkt. IV.5.2. tabeli 
nr 12, pkt. V.5. tabeli nr 18., pkt. V.6. tabeli nr 19., pkt. VI.5.1. tabeli nr 21b., 
pkt. VI.B.5. tabeli nr 28a., pkt. VIII.4. tabeli nr 26., pkt. X.3.1.1. tabeli nr 32a.,
pkt. X.3.2.1. tabeli nr 33a., pkt. X.3.3.1. tabeli nr 34a. oraz pkt. XVIII.A. niniejszej decyzji.

Aktualnie przedmiotowe instalacje do mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów jak i do kompostowania odpadów zielonych i ulegających biodegradacji są w fazie wprowadzania zmian technologicznych. W związku 
z powyższym, po zakończeniu modernizacji przedmiotowych instalacji, zgodnie 
z zapisami pkt. II. „Operatu przeciwpożarowego” oraz zgodnie z pkt. XX.19. i pkt. XX.20. niniejszej decyzji, operator instalacji winien zaktualizować operat przeciwpożarowy oraz przedłożyć dokument do Marszałka Województwa Podkarpackiego, nie później niż 30 dni od daty jego opracowania. Ponadto, operator instalacji, winien także dokonywać aktualizacji operatu przeciwpożarowego po każdej zmianie procesu technologicznego wpływającą na gospodarkę odpadami,

W punkcie XXII. decyzji, na podstawie art. 187 ust. 4a ustawy 
Prawo ochrony środowiska (DZ. U. z 2018r. poz. 799 ze zm.), w związku 
z art. 48a. ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2018r., 
poz. 992 ze zm.) ustalone zostało zabezpieczenie roszczeń umożliwiające pokrycie kosztów wykonania zastępczego decyzji nakazującej MPGK Krosno Sp. z o.o. 
w Krośnie usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, oraz i ich zagospodarowania łącznie z odpadami stanowiącymi pozostałości z akcji gaśniczej lub usunięcia negatywnych skutków w środowisku 
lub szkód w środowisku - w wysokości 903 561,20 zł. (słownie: dziewięćset trzy 
tysiące pięćset sześćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia groszy) w formie polisy ubezpieczeniowej. Posiadacz odpadów ma obowiązek utrzymywać ustanowione zabezpieczenie roszczeń przez okres obowiązywania pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego przetwarzanie i zbieranie odpadów i po jego zakończeniu, do czasu uzyskania  ostatecznej  decyzji o zwrocie zabezpieczenia roszczeń, o której mowa w ust. 18. ustawy o odpadach. Jednocześnie zobowiązano władającego instalacją do corocznego odnawiania zabezpieczenia roszczeń z tytułu możliwości wystąpienia negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku oraz przedkładania do Marszałka Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie odnowionego zabezpieczenia.

Po wykonanej modernizacji instalacji skutkującej m.in. zmianą miejsc  
magazynowych odpadów przetwarzanych, mającej wpływ na wysokość określonego zabezpieczenia roszczeń, w pkt. XX.21. niniejszej decyzji, na podstawie art. 48a. ust. 8 ustawy o odpadach, zobowiązano operatora instalacji do niezwłocznego złożenia wniosku o zmianę formy lub wysokości kwoty zabezpieczenia roszczeń, ustalonej zgodnie z postanowieniem Marszałka Województwa Podkarpackiego  
z dnia 7 maj 2019 r., znak: OS-I.7222.35.5.2019.MD.

Analizując przedłożony wniosek uznano, że wnioskowane zmiany nie będą powodować zmiany oddziaływania instalacji na środowisko i nie wpłyną na zmianę innych elementów instalacji dotyczących spełnienia wymogów wynikających 
z najlepszych dostępnych technik. Ustalono również, że wprowadzone niniejszą decyzją zmiany nie stanowią istotnej zmiany instalacji w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy Prawo ochrony środowiska.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie należy składać w dwóch egzemplarzach.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania, które należy wnieść do Marszałka Województwa Podkarpackiego. Z dniem doręczenia Marszałkowi Województwa Podkarpackiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez Stronę niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

opłata skarbowa w wys. 1 005,50 zł

uiszczona w dniu 07.06.2017r.

na rachunek bankowy

Nr 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

Urzędu Miasta Rzeszowa

Otrzymują:

  - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

– Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o. o.

ul. Fredry 12, 38-400 Krosno

- Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów