MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

# OS-I.7222.29.7.2017.MD 					               Rzeszów, 2017-06-14

# D E C Y Z J A   C Z Ę Ś C I O W A

Działając na podstawie:

- art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania     administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

- art. 378 ust. 2a pkt. 1 i pkt. 3)  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo 
ochrony środowiska (Dz. U. z 2017r. poz. 519), w związku z § 2 ust. 1 pkt. 47 
i  § 3 ust. 1 pkt. 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. 
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
(Dz. U. z 2016r. poz. 71),

po rozpatrzeniu wniosku Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego Sp. z o.o. w Krośnie (NIP: 684-00-01-341, Regon: 370374107) z dnia 02.03.2017r., znak: DŚ-910-14/03/17 (data wpływu: 06.03.2017r.) uzupełnionego pismem z dnia 07.04.2017r., znak: DŚ-910-27/04/17 (data wpływu: 11.04.2017r.) oraz pismem z dnia 23.05.2017r., znak: DŚ-910-38/05/17 (data wpływu: 24.05.2017r.) w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego Spółce decyzją Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 30.03.2016r., znak: OS-I.7222.3.5.2015.MD zmienioną decyzjami własnymi z dnia 03.10.2016r., znak: OS-I.7222.37.12.2016.MD oraz z dnia 02.12.2016, znak: 
OS-I.7222.37.19.2016.MD na eksploatację instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przyjmowania 217 ton odpadów na dobę 
i całkowitej pojemności 474 486,36 m3; do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów (MBP), o zdolności przetwarzania części mechanicznej 
67 000 Mg/rok i zdolności przetwarzania części biologicznej 19 600 Mg/rok oraz do kompostowania pryzmowego odpadów zielonych oraz innych odpadów ulegających biodegradacji selektywnie zbieranych o zdolności przetwarzania 2 805 Mg/rok,

orzekam:

I.  Zmieniam za zgodą stron decyzję Marszałka Województwa Podkarpackiego 
z dnia 30.03.2016r., znak: OS-I.7222.3.5.2015.MD zmienioną decyzjami z dnia  03.10.2016r., znak: OS-I.7222.37.12.2016.MD oraz z dnia 02.12.2016, znak: OS-I.7222.37.19.2016.MD udzielającą Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej – Krośnieńskiemu Holdingowi Komunalnemu Sp. z o.o. w Krośnie ul. Fredry 12, 38-400 Krosno NIP: 684-00-01-341, Regon: 370374107 pozwolenia

zintegrowanego na prowadzenie instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przyjmowania 217 ton odpadów na dobę 
i całkowitej pojemności 474 486,36 m3; do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów (MBP), o zdolności przetwarzania części mechanicznej 
67 000 Mg/rok i zdolności przetwarzania części biologicznej 19 600 Mg/rok oraz do kompostowania pryzmowego odpadów zielonych oraz innych odpadów ulegających biodegradacji selektywnie zbieranych o zdolności przetwarzania 2 805 Mg/rok, zlokalizowanych w Krośnie, przy ul. Białobrzeskiej 106 i 108,

- tj.: punkt X.1.1., punkt X.1.2., punkt X.1.3., punkt X.2.2., punkt X.3.1., punkt X.3.2., punkt X.3.3., punkt X.4., punkt X.5.3.,  punkt XII.2.2., punkt XII.3.1., punkt XIII.3., punkt XVII.7., w/w decyzji, w następujący sposób:

I.1.  W punkcie X.1.1. decyzji, w tabeli nr 29 dodaję pozycje Lp. od 28. do Lp. 33 o brzmieniu:

| Lp. | Kod odpadu | Nazwa odpadu |
| --- | --- | --- |
| Odpady inne niż niebezpieczne |
| 28. | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów |
| 29. | 17 01 02 | Gruz ceglany |
| 30. | 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż w 17 01 06 |
| 31. | 17 02 02 | Szkło |
| 32. | 17 06 04 | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 |
| 33. | 17 08 02 | Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 |

I.2.  W punkcie X.1.2. decyzji, w tabeli nr 30 dodaję pozycje Lp. od 50. do Lp. 54 o brzmieniu:

| Lp. | Kod odpadu | Nazwa odpadu |
| --- | --- | --- |
| Odpady inne niż niebezpieczne |
| 50. | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 |
| 51. | 17 01 02 | Gruz ceglany |
| 52. | 17 02 02 | Szkło |
| 53. | 17 08 02 | Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 |
| Odpady niebezpieczne |
| 54. | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi |

I.3.  W punkcie X.1.3. decyzji, w tabeli nr 31 dodaję pozycje Lp. od 51. do Lp. 55 o brzmieniu:

| Lp. | Kod odpadu | Nazwa odpadu |
| --- | --- | --- |
| Odpady inne niż niebezpieczne |
| 51. | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 |
| 52. | 17 01 02 | Gruz ceglany |
| 53. | 17 02 02 | Szkło |
| 54. | 17 08 02 | Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 |
| Odpady niebezpieczne |
| 55. | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi |

I.4.  W punkcie X.2. decyzji podpunkt  X.2.2. otrzymuje brzmienie:

„X.2.2. W ramach zbierania odpadów zarządzający instalacją prowadził będzie Gminny Punkt Odbioru Odpadów, do którego przyjmowane będą selektywnie zebrane odpady, wyszczególnione w pkt. X.1.1. decyzji, w tabeli nr 29 dostarczane przez mieszkańców gminy.”

I.5.  W punkcie X.3.1. decyzji, w tabeli nr 32 dodaję pozycje Lp. od 28. do Lp. 33 o brzmieniu:

| Lp. | Kod odpadu | Nazwa odpadu | Miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów zbieranych |
| --- | --- | --- | --- |
| Odpady inne niż niebezpieczne |
| 28. | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | Odpady będą magazynowane w kontenerach i pojemnikach na terenie Gminnego Punktu Odbioru Odpadów. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone oraz oznakowane kodem i rodzajem magazynowanego odpadu. |
| 29. | 17 01 02 | Gruz ceglany | Odpady będą magazynowane w kontenerach i pojemnikach na terenie Gminnego Punktu Odbioru Odpadów. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone oraz oznakowane kodem i rodzajem magazynowanego odpadu. |
| 30. | 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż w 17 01 06 | Odpady będą magazynowane w kontenerach i pojemnikach na terenie Gminnego Punktu Odbioru Odpadów. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone oraz oznakowane kodem i rodzajem magazynowanego odpadu. |
| 31. | 17 02 02 | Szkło | Odpady będą magazynowane w kontenerach i pojemnikach na terenie Gminnego Punktu Odbioru Odpadów. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone oraz oznakowane kodem i rodzajem magazynowanego odpadu. |
| 32. | 17 06 04 | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 | Odpady będą magazynowane w kontenerach i pojemnikach na terenie Gminnego Punktu Odbioru Odpadów. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone oraz oznakowane kodem i rodzajem magazynowanego odpadu. |
| 33. | 17 08 02 | Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 | Odpady będą magazynowane w kontenerach i pojemnikach na terenie Gminnego Punktu Odbioru Odpadów. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone oraz oznakowane kodem i rodzajem magazynowanego odpadu. |

I.6.  W punkcie X.3.2. decyzji, w tabeli nr 33 dodaję pozycje Lp. od 50. do Lp. 54 o brzmieniu:

| Lp. | Kod odpadu | Nazwa odpadu | Miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów zbieranych |
| --- | --- | --- | --- |
| Odpady inne niż niebezpieczne |
| 50. | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | Odpady będą magazynowane w oznakowanym kodem i rodzajem odpadu pojemniku z tworzywa sztucznego lub metalu usytuowanego w wydzielonym miejscu na terenie ZUO. |
| 51. | 17 01 02 | Gruz ceglany | Odpady będą magazynowane w kontenerach i pojemnikach. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone oraz oznakowane kodem i rodzajem magazynowanego odpadu. |
| 52. | 17 02 02 | Szkło | Odpady będą magazynowane w kontenerach i pojemnikach. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone oraz oznakowane kodem i rodzajem magazynowanego odpadu. |
| 53. | 17 08 02 | Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 | Odpady będą magazynowane w kontenerach i pojemnikach. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone oraz oznakowane kodem i rodzajem magazynowanego odpadu. |
| Odpady niebezpieczne |
| 54. | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | Odpady będą magazynowane w oznakowanym kodem i rodzajem odpadu pojemniku z tworzywa sztucznego lub metalu usytuowanego w wydzielonym miejscu na terenie ZUO. |

I.7.  W punkcie X.3.3. decyzji, w tabeli nr 34 dodaję pozycje Lp. od 51. do Lp. 55 o brzmieniu:

| Lp. | Kod odpadu | Nazwa odpadu | Miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów zbieranych |
| --- | --- | --- | --- |
| Odpady inne niż niebezpieczne |
| 51. | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | Odpady będą magazynowane w oznakowanym kodem i rodzajem odpadu pojemniku z tworzywa sztucznego lub metalu usytuowanego w wydzielonym miejscu na terenie ZUO. |
| 52. | 17 01 02 | Gruz ceglany | Odpady będą magazynowane w kontenerach i pojemnikach. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone oraz oznakowane kodem i rodzajem magazynowanego odpadu. |
| 53. | 17 02 02 | Szkło | Odpady będą magazynowane w kontenerach i pojemnikach. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone oraz oznakowane kodem i rodzajem magazynowanego odpadu. |
| 54. | 17 08 02 | Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 | Odpady będą magazynowane w kontenerach i pojemnikach. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone oraz oznakowane kodem i rodzajem magazynowanego odpadu. |
| Odpady niebezpieczne |
| 55. | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | Odpady będą magazynowane w oznakowanym kodem i rodzajem odpadu pojemniku z tworzywa sztucznego lub metalu usytuowanego w wydzielonym miejscu na terenie ZUO. |

I.8.  W punkcie X.4. decyzji dodaję podpunkt  X.4.5. o brzmieniu:

„X.4.5. Odpady pochodzące z selektywnej zbiórki o kodach: 17 01 01, 17 01 02, 
17 01 07, 17 02 02, 17 06 04 i 17 08 02,  wymienione w tabelach nr 29 i nr 30  kierowane będą bezpośrednio do miejsc ich magazynowania, opisanych  w pkt. X.3. decyzji. Po zebraniu odpadów w ilościach uzasadniających transport, odpady przekazywane będą zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami do przetwarzania w procesach odzysku lub unieszkodliwiania we własnej instalacji lub przekazywane będą odbiorcom prowadzącym działalność w zakresie gospodarki odpadami do przetwarzania w procesach odzysku.”

I.9.  W punkcie X.5. decyzji podpunkt  X.5.3. otrzymuje brzmienie:

„X.5.3. Zbieranie odpadów o kodzie ex 20 01 99 (popiół), 17 01 01, 17 01 02, 
17 01 07, 17 02 02 i 20 02 01 dostarczanych przez dostawców indywidualnych prowadzone będzie w kontenerach i pojemnikach do zapełnienia po czym odpady będą przekazywane do miejsc ich przetworzenia w eksploatowanych instalacjach.”

I.10.  W punkcie XII.2. decyzji podpunkt  XII.2.2. otrzymuje brzmienie:

„XII.2.2. Rodzaj i ilość gazów i pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza z procesu biologicznego przetwarzania odpadów – węzła kompostowni kontenerowej:

Tabela nr 49

| Lp. | Źródło | Oznaczenie emitora | Nazwa substancji | Emisja dopuszczalna (kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Biofiltr – proces kompostowania kontenerowego | E22 | Aceton Amoniak Disiarczek dimetylu Octan etylu | 0,005644 0,006863 0,00050 0,001580 |
| 2. | Biofiltr – proces kompostowania kontenerowego | E23 | Aceton Amoniak Disiarczek dimetylu Octan etylu | 0,005644 0,006863 0,00050 0,001580 |
| 3. | Biofiltr – proces kompostowania kontenerowego | E24 | Aceton Amoniak Disiarczek dimetylu Octan etylu | 0,004702 0,005717 0,00050 0,001316 |
| 4. | Biofiltr – proces kompostowania kontenerowego | E25 | Aceton Amoniak Disiarczek dimetylu Octan etylu | 0,004702 0,005717 0,00050 0,001316 |
| 5. | Biofiltr – proces kompostowania | E26 | Aceton Amoniak Disiarczek dimetylu Octan etylu | 0,004281 0,00521 0,00050 0,00120 |
| 6. | Biofiltr – proces kompostowania kontenerowego | E27 | Aceton Amoniak Disiarczek dimetylu Octan etylu | 0,004281 0,00521 0,00050 0,00120 |
| 7. | Biofiltr – proces kompostowania kontenerowego | E28 | Aceton Amoniak Disiarczek dimetylu Octan etylu | 0,004281 0,00521 0,00050 0,00120 |

I.11.  W punkcie XII.3. decyzji podpunkt  XII.3.1. otrzymuje brzmienie:

„XII.3.1. Dopuszczalny poziom emisji hałasu do środowiska z instalacji, wyrażony wskaźnikami LAeq D i LAeq N w odniesieniu do:

- terenów zabudowy jednorodzinnej, zlokalizowanych poza granicami instalacji, w kierunku południowym w odległości ok. 250 m od granicy terenu instalacji, w zależności od pory doby wynosił będzie:

- dla pory dnia ( w godzinach od 6,00 do 22,00).........50 dB(A),

- dla pory nocy (w godzinach od 22,00 do 6,00)..........40 dB (A).

- terenów zabudowy wielorodzinnej, zlokalizowanych poza granicami instalacji, w kierunku północno-zachodnim w odległości ok. 50 m od granicy terenu instalacji, w zależności od pory doby wynosił będzie:

- dla pory dnia ( w godzinach od 6,00 do 22,00).........55 dB(A),

- dla pory nocy (w godzinach od 22,00 do 6,00)...... ..45 dB (A).”

I.12. W punkcie XIII.3. decyzji, podpunkcie XIII.3.2., tabela nr 71 i nr 72  otrzymuje brzmienie:

„Tabela nr 71

ŹRÓDŁA typu „PUNKTOWEGO”

| Kod źródła hałasu | Rodzaj źródła punktowego | Lokalizacja źródła | Czas pracy źródła h/dobę |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pora dzienna | Pora nocna |
| BW1 | Wentylator kompostowni kontenerowej nr 1 o wydajności 1800 m3/h | Praca na placu – I węzeł kontenerowy | 16 | 8 |
| BW2 | Wentylator kompostowni kontenerowej nr 2 o wydajności 1800 m3/h | Praca na placu – I węzeł kontenerowy | 16 | 8 |
| BW3 | Wentylator kompostowni kontenerowej nr 3 o wydajności 1800 m3/h | Praca na placu – II węzeł kontenerowy | 16 | 8 |
| BW4 | Wentylator kompostowni kontenerowej nr 4 o wydajności 1800 m3/h | Praca na placu – II węzeł kontenerowy | 16 | 8 |
| W1-W12 | Wentylatory ścienne – szt. 12 (wentylacja hali sortowni) 4 szt. o wydajności 12500 m3/h każdy, 8 szt. o wydajności 8750 m3/h każdy | Dach hali I linii technologicznej | 16 | 8 |
| P1 | Przesiewacz wibracyjny | Praca na placu II linii technologicznej | 16 | 8 |
| P2 | Sito mobilne | Praca na placu kompostowni | 16 | - |
| P3 | Przerzucarka kompostu | Praca na placu kompostowni | 16 | - |

Tabela nr 72

ŹRÓDŁA typu „LINIOWEGO”

| Kod źródła hałasu | Rodzaj źródła punktowego | Lokalizacja źródła | Czas pracy źródła h/dobę |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pora dzienna | Pora nocna |
| P4 | Ładowarka 1 | Hala I linii technologicznej | 16 | 8 |
| P5 | Ładowarka 2 | Praca na placu – II linia technologiczna | 16 | 8 |

I.13.  W punkcie XVII.7. decyzji podpunkt XVII.7.1. otrzymuje brzmienie:

„XVII.7.1. Pomiary hałasu określające oddziaływanie akustyczne instalacji objętych pozwoleniem zintegrowanym składowiska odpadów oraz instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów na tereny:

- zabudowy jednorodzinnej prowadzone będą w punkcie pomiarowym nr 1 
o współrzędnych geograficznych:

Długość geograficzna -21° 45’ 52,0’’

Szerokość geograficzna - 49° 42' 27,1''

- zabudowy wielorodzinnej prowadzone będą w punkcie pomiarowym nr 2 
o współrzędnych geograficznych:

Długość geograficzna - 21 °45' 34,4''

Szerokość geograficzna - 49 °42' 46,7''.”

I.14. Obowiązki i warunki, dla których nie określono w niniejszej decyzji terminów realizacji obowiązują z dniem gdy niniejsza decyzja stanie się ostateczna.

I.15. Pozostałe warunki decyzji pozostają bez zmian.

II. Odmawiam uwzględnienia wniosku Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego Sp. z o.o. w Krośnie 
NIP: 684-00-01-341, Regon: 370374107 w zakresie zmiany parametrów emitora E25 na biofiltrze, tj.: zmiany podpunktu: XIII.2.1. w/w decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 30.03.2016r., znak: OS-I.7222.3.5.2015.MD zmienionej decyzjami własnymi z dnia 03.10.2016r., znak: OS-7222.37.12.2016.MD i z dnia 02.12.2016, znak: OS-I.7222.37.19.2016.MD, którą  udzielono Spółce pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przyjmowania 217 ton odpadów na dobę 
i całkowitej pojemności 474 486,36 m3; do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów (MBP), o zdolności przetwarzania części mechanicznej 
67 000 Mg/rok i zdolności przetwarzania części biologicznej 19 600 Mg/rok oraz do kompostowania pryzmowego odpadów zielonych oraz innych odpadów ulegających biodegradacji selektywnie zbieranych o zdolności przetwarzania 2 805 Mg/rok,  zlokalizowanych w Krośnie, przy ul. Białobrzeskiej 106 i 108.

III. Przedmiotowa decyzja ma charakter częściowy i rozstrzyga, zgodnie z żądaniem Strony w części dotyczącej zmiany punktów: X.1.1., X.1.2., X.1.3., X.2.2., X.3.1., X.3.2., X.3.3., X.4., X.5.3., XII.2.2., XII.3.1., XIII.3., XVII.7. w/w decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 30.03.2016r., znak: OS-I.7222.3.5.2015.MD zmienionej decyzjami własnymi z dnia 03.10.2016r., znak: OS-I.7222.37.12.2016. MD i z dnia 02.12.2016, znak: OS-I.7222.37.19.2016.MD, którą  udzielono Spółce pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przyjmowania 217 ton odpadów na dobę
i całkowitej pojemności 474 486,36 m3; do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów (MBP), o zdolności przetwarzania części mechanicznej 
67 000 Mg/rok i zdolności przetwarzania części biologicznej 19 600 Mg/rok oraz do kompostowania pryzmowego odpadów zielonych oraz innych odpadów ulegających biodegradacji selektywnie zbieranych o zdolności przetwarzania 2 805 Mg/rok.

Pozostała część wniosku dotycząca zmiany punktów: II.2.3.1., II.3.3.4.1.2.1., II.3.4.3., II.3.4.8., IX.3., IX.4.3., XVII.9.1.1. i XX.1. w/w decyzji rozstrzygnięta została decyzją Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 29 maja 2017r., znak: 
OS-I.7222.29.7.2017.MD.

U z a s a d n i e n i e

Pismem z dnia 02.03.2017r., znak: DŚ-910-14/03/17 (data wpływu: 06.03.2017r.) uzupełnionym pismem z dnia 07.04.2017r., znak: DŚ-910-27/04/17 (data wpływu: 11.04.2017r.) oraz z dnia 23.05.2017r., znak: DŚ-910-38/05/17 (data wpływu: 24.05.2017r.) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. w Krośnie (NIP: 684-00-01-341, Regon: 370374107) wystąpiło z wnioskiem w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego Spółce decyzją Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 30.03.2016r., znak: OS-I.7222.3.5.2015.MD zmienionej decyzjami własnymi z dnia 03.10.2016r., znak: OS-I.7222.37.12.2016.MD i z dnia 02.12.2016, znak: 
OS-I.7222.37.19.2016.MD na prowadzenie instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przyjmowania 217 ton odpadów na dobę 
i całkowitej pojemności 474 486,36 m3; do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów (MBP), o zdolności przetwarzania części mechanicznej 
67 000 Mg/rok i zdolności przetwarzania części biologicznej 19 600 Mg/rok oraz do kompostowania pryzmowego odpadów zielonych oraz innych odpadów ulegających biodegradacji selektywnie zbieranych o zdolności przetwarzania 2 805 Mg/rok, , zlokalizowanych w Krośnie, przy ul. Białobrzeskiej 106 i 108.

Informacja o przedłożonym wniosku umieszczona została w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 
i jego ochronie w karcie informacyjnej pod numerem 193/2017.

Rozpatrując wniosek oraz całość akt w sprawie ustalono, co następuje:

Wszystkie trzy w/w instalacje położone są na terenie jednego Zakładu. Jedna
 z instalacji składowisko odpadów mogące przyjmować odpady w ilości nie mniejszej niż 10 Mg/dobę i o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25000 Mg, na podstawie § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 71) zaliczane jest do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać 
na środowisko dla których, zgodnie z art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska organem właściwym do zmiany wnioskowanej decyzji jest Marszałek Województwa Podkarpackiego. Tym samym, dla pozostałych przedsięwzięć położonych na tym terenie organem właściwym do zmiany przedmiotowej decyzji będzie również Marszałek Województwa.

Składowisko odpadów zaklasyfikowane zostało, zgodnie z pkt. 5 ppkt 4) załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. 
w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. 
z 2016r. poz. 71) do instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, których funkcjonowanie wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów MBP zaklasyfikowana została, zgodnie z pkt. 5 ppkt 3 a) załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014r., poz. 1169) do  instalacji do unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 50 ton na dobę, z wykorzystaniem obróbki biologicznej, funkcjonowanie której również wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

Na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego Sp. z o.o. w Krośnie, na podstawie 
art. 203 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska pozwoleniem zintegrowanym objęta została także instalacja niewymagającą pozwolenia zintegrowanego położona na terenie tego samego zakładu, co instalacje wymagające takiego pozwolenia, tj.
kompostownia pryzmowa do przetwarzania odpadów zielonych oraz ulegających biodegradacji selektywnie zbieranych.

Zgodnie z art. 209 ust. 1 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska wersja elektroniczna wniosku została przesłana do Ministra Środowiska przy piśmie z dnia 8 marca 2017 r., znak:  OS-I.7222.29.7.2017.MD celem rejestracji.

Po analizie formalno-prawnej złożonych dokumentów, pismem z dnia 
8 marca 2017r., znak: OS-I.7222.29.7.2017.MD, zawiadomiono Stronę o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany warunków w/w pozwolenia zintegrowanego.

Przedmiotowa decyzja ma charakter częściowy i rozstrzyga, zgodnie 
z żądaniem Strony w części dotyczącej zmiany punktów: X.1.1., X.1.2., X.1.3., X.2.2., X.3.1., X.3.2., X.3.3., X.4., X.5.3., XII.2.2., XII.3.1., XIII.3., XVII.7. obowiązującej decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 30.03.2016r., znak: OS-I.7222.3.5.2015.MD zmienionej decyzjami z dnia 03.10.2016r., znak: OS-I.7222.37.12.2016.MD i z dnia 02.12.2016, znak: OS-I.7222.37.19.2016.MD, którą udzielono Spółce pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przyjmowania 217 ton odpadów na dobę i całkowitej pojemności 474 486,36 m3; do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów (MBP), o zdolności przetwarzania części mechanicznej 67 000 Mg/rok i zdolności przetwarzania części biologicznej 
19 600 Mg/rok oraz do kompostowania pryzmowego odpadów zielonych oraz
innych odpadów ulegających biodegradacji selektywnie zbieranych o zdolności przetwarzania 2 805 Mg/rok, wymagających przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego. Przedłożona dokumentacja o zmianę w/w punktów nie przedstawiła w sposób dostateczny wszystkich zagadnień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska, a wynikających z art. 208 ustawy Prawo ochrony środowiska, w związku z powyższym postanowieniem z dnia 11 maja 2017 r., znak: OS-I.7222.29.7. 2017.MD wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia przedłożonego wniosku m.in. w zakresie przedstawienia możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów, 
ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska a także opisania planowanej do zastosowania metody lub metod zbierania wnioskowanych rodzajów odpadów. Wyjaśnić należało również, czy wskazane w punkcie 3.2.2. wniosku tereny zabudowy jednorodzinnej użytkowane są zgodnie z ich przeznaczeniem lub ujęte zostały w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.  Uzupełnienie przedłożone zostało przy piśmie
z dnia 23 maja 2017r. (data wpływu: 24 maj 2017r.). Po analizie przedłożonych uzupełnień uznano, że uzupełniony wniosek spełnia wymogi art. 184 oraz art. 208 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Uwzględniając wniosek MPGK Krosno Sp. z o.o. w Krośnie oraz przedłożone dokumenty w sprawie, w obowiązującym pozwoleniu zintegrowanym wprowadzono zmiany w zakresie:

- poszerzenia listy odpadów dopuszczonych do zbierania w instalacji,

- zmiany substancji dopuszczonych do wprowadzania do powietrza z procesu biologicznego przetwarzania odpadów (węzła kompostowni kontenerowej),

- zmiany określenia terenów chronionych dla instalacji oraz sposobu monitoringu emisji hałasu z instalacji.

Zgodnie z posiadanym pozwoleniem zintegrowanym w instalacji Spółka realizuje proces zbierania odpadów zarówno odpadów niebezpiecznych jak
i innych niż niebezpieczne. W punkcie X. obowiązującej decyzji ustalone zostały wymagania przewidziane dla zezwolenia na zbieranie odpadów, w tym: określono rodzaje odpadów przewidzianych do zbierania, wskazano miejsce i metody zbierania odpadów oraz określono miejsca magazynowania odpadów zbieranych. Aktualnie, zgodnie z przedłożonym przez Spółkę wnioskiem w punkcie X.1. decyzji określającym rodzaje odpadów przeznaczonych do zbierania poszerzona została lista odpadów dopuszczonych do zbierania w instalacji o odpady o kodach:

- 15 02 02* /Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte 
w innych grupach), tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi/,

- 15 02 03 /Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02/,

- 17 01 01 /Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów/,

- 17 01 02 /Gruz ceglany/,

- 17 01 07 /Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż w 17 01 06/,

- 17 02 02 /Szkło/,

- 17 06 04 /Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03/,

- 17 08 02 /Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione 
w 17 08 01/.

Zbieranie w/w odpadów, zgodnie z punktem X.2. decyzji prowadzone będzie na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie przy ul. Białobrzeskiej 108, na działkach o numerach ewidencyjnych: 2177/19, 2177/8, 2201, 2177/8, 2177/16, do których prowadzący instalację dysponuje tytułem prawnym. Zbieranie odpadów prowadzone będzie na utwardzonym i ogrodzonym terenie, zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich. Punkty zbierania odpadów wyposażone będą w zamkniętą wiatę magazynową oraz szczelne utwardzone place, terminal wagowy, specjalistyczne wielkogabarytowe kontenery i pojemniki służące do gromadzenia zebranych odpadów. Teren wokół miejsc zbierania odpadów będzie ogrodzony 
i całodobowo monitorowany. Zakład posiadał będzie przystosowane do transportu zbieranych odpadów specjalistyczne samochody (hakowce) i wózki widłowe. Odpady o kodach 15 02 03, 15 02 02*, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 07, 17 02 02, 
17 06 04, 17 08 02 zbierane od mieszkańców gminy oraz z terenów niezamieszkalnych gminy Krosno zbierane w ramach Gminnego Punktu Odbioru Odpadów będą poddawane kontroli prowadzonej przez uprawnionych pracowników zakładu i gromadzone będą selektywnie w specjalnie na ten cel przeznaczonych oznakowanych kodem i rodzajem odpadu kontenerach i pojemnikach. Miejsca 
i sposób magazynowania w/w zbieranych odpadów określone zostały w tabelach 
nr  32, nr 33 i nr 34 niniejszej decyzji.  Po zapełnieniu kontenera lub pojemnika w/w odpady będą ważone i ewidencjonowane w elektronicznym systemie wagowym 
a następnie zostaną przekazane do przetwarzania w procesach odzysku lub unieszkodliwiania we własnej instalacji lub przekazywane będą zgodnie 
z hierarchią postępowania z odpadami do odzysku odbiorcom zewnętrznym prowadzącym działalność w zakresie gospodarki odpadami. Metody i warunki  zbierania w/w odpadów określone zostały w pkt. X.4. i pkt. X.5. decyzji.

Zbieranie odpadów odbywać się będzie z zachowaniem zasad dotyczących gospodarowania odpadami określonych w obowiązujących ustawach 
i rozporządzeniach w tym zakresie. Nadzór nad przebiegiem procesów przetwarzania odpadów będą sprawować osoby upoważnione, posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w tym zakresie.

Dla przedmiotowej instalacji, zgodnie z art. 188 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska w pkt. XII.3. decyzji ustalone zostały parametry istotne z punktu widzenia ochrony przed hałasem oraz ustalona została wielkość emisji hałasu wyznaczona dopuszczalnymi poziomami hałasu poza Zakładem, wyrażonymi wskaźnikami poziomu równoważnego hałasu dla dnia i nocy dla terenów objętych ochroną przed hałasem. Z uwagi,  iż w okresie funkcjonowania instalacji, w pobliżu instalacji zlokalizowana została zabudowa kontenerowa, w pkt. XII.3. niniejszej decyzji uwzględniając miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwałę Nr X/60/07 Rady Gminy Korczyna z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Korczyna 5 oraz pismo Prezydenta Miasta Krosna nr PB.6724.6.2017.P z dnia 8 lutego 2017r. dotyczące braku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zmieniony został zakres terenów chronionych zlokalizowanych wokół przedmiotowej instalacji, podlegających ochronie akustycznej uwzględniający zabudowę kontenerową. Ustalony 
w pkt. XII.3.1. niniejszej decyzji dopuszczalny poziom emisji hałasu do środowiska 
z instalacji, wyrażony wskaźnikami LAeq D i LAeq N w odniesieniu do terenów zabudowy jednorodzinnej, zlokalizowanych poza granicami instalacji, w kierunku południowym w odległości ok. 250 m od granicy terenu instalacji, w zależności od pory doby wynosił będzie dla pory dnia ( w godzinach od 6,00 do 22,00) - 50 dB(A), dla pory nocy (w godzinach od 22,00 do 6,00) - 40 dB (A), natomiast dla terenów zabudowy wielorodzinnej (zabudowy kontenerowej), zlokalizowanych poza granicami instalacji, w kierunku północno-zachodnim w odległości ok. 50 m 
od granicy terenu instalacji, w zależności od pory doby wynosił będzie dla pory dnia ( w godzinach od 6,00 do 22,00) - 55 dB(A), dla pory nocy (w godzinach od 22,00 
do 6,00) - 45 dB (A). Uwzględniając powyższe, pomiary hałasu określające oddziaływanie akustyczne instalacji objętych pozwoleniem zintegrowanym składowiska odpadów oraz instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów na tereny zabudowy jednorodzinnej prowadzone będą w punkcie pomiarowym nr 1 o współrzędnych geograficznych określonych w pkt. XVII.7.1. niniejszej decyzji, natomiast na tereny zabudowy wielorodzinnej prowadzone będą 
w punkcie pomiarowym nr 2 o współrzędnych geograficznych,  określonych w pkt. w/w XVII.7.1. niniejszej decyzji. Ponadto, zgodnie z wnioskiem Spółki w pkt. XIII.3.2. wydłużony został czas pracy urządzeń wykorzystywanych w instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów, tj. przesiewacza bębnowego, sita mobilnego,  przerzucarki kompostu oraz ładowarek z 3 godzin do 16 godzin w porze dnia i 8 godzin w porze nocy. Przedłożona do wniosku „Analiza oddziaływania w/w instalacji na klimat akustyczny po zmianie czasu pracy urządzeń”, wykonana 
w kwietniu 2017r. przez Savona Project Energia & Środowisko wskazuje, że zakres wprowadzonych w tym zakresie zmian nie będzie powodował ponadnormatywnego oddziaływania instalacji na tereny chronione wokół instalacji.

Zgodnie z przedłożonym wnioskiem MPGK Krosno Sp. z o.o., w pkt. XII.2.2. decyzji zmieniona została substancja dopuszczona do wprowadzania do powietrza 
z procesu biologicznego przetwarzania odpadów, tj. w miejsce „octan metylu” wprowadzono „octan etylu”, z uwagi iż zapis ten stanowił oczywistą omyłkę pisarską.

W niniejszej decyzji nie uwzględniono żądania wniosku Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – Krośnieńskiego Holdingu 
Komunalnego Sp. z o.o.  w Krośnie w zakresie dotyczącym zmiany parametrów biofiltra zamkniętego, z którego zanieczyszczenia winny być odprowadzane do powietrza emitorem E25. Z analizy dotychczas zgromadzonego materiału w tej sprawie, w tym  w szczególności protokołu z rozprawy administracyjnej i oględzin instalacji przeprowadzonych w dniu 21 października 2015 r. oraz postanowienia 
z dnia 30 października 2015r. znak: OS-I.7222.3.5.2015.MD, w którym zobowiązano Spółkę do  zweryfikowania propozycji emisji dopuszczalnej oraz parametrów biofiltrów z uwzględnieniem zmiany biofiltrów typu otwartego na zamknięty  wynika,  że wszystkie eksploatowane w instalacji biofiltry winny być typu zamkniętego, 
w związku z tym organ nie uznał  tego zapisu jako oczywistej omyłki pisarskiej.

Analizując przedłożony wniosek uznano, że wnioskowane zmiany, o których mowa powyżej nie będą powodować zwiększonego oddziaływania instalacji na środowisko i nie wpłyną na zmianę innych elementów instalacji dotyczących spełnienia wymogów wynikających z najlepszych dostępnych technik. Ustalono również, że wprowadzone niniejszą decyzją zmiany nie stanowią istotnej zmiany instalacji w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organ zapewnił stronie czynny udział w każdym 
stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwił wypowiedzenie 
się co do zebranych materiałów.

Uwzględniając powyższe orzeczono jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Strona ma prawo wnieść odwołanie od części rozstrzygnięcia. 
Odwołanie należy składać w dwóch egzemplarzach.

opłata skarbowa w wys. 1 005,50 zł

uiszczona w dniu 01.03.2017r.

na rachunek bankowy

Nr 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

Urzędu Miasta Rzeszowa

Otrzymują:

  - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

– Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o. o.

ul. Fredry 12, 38-400 Krosno

  - OS-I. a/a

Do wiadomości:

1.	Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

ul. Gen. M. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszów