Załącznik Nr 2 do decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 30.03.2016r., znak: OS-I.7222.3.5.2015.MD

- Awarie lub zakłócenia możliwe do wystąpienia na instalacji przeznaczonej
do składowania odpadów:

- samozapłon lub pożar powierzchniowy lub podpowierzchniowy odpadów,

- awaria instalacji odgazowującej,

- wybuch gazu składowiskowego,

- niekontrolowane przedostanie się wód odciekowych do środowiska wodno – 
gruntowego,

- przepełnienie zbiornika retencyjnego,

- awaria instalacji do odbioru odcieków lub urządzeń do podczyszczania 
odcieków,

- awaria uszczelnienia dna i skarp,

- awaria sprzętu eksploatacyjnego,

- uszkodzenie dróg technologicznych.

- Awarie lub zakłócenia możliwe do wystąpienia na instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP):

- awaria urządzeń wchodzących w skład linii technologicznych instalacji mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów,

- pożar urządzeń na instalacjach technologicznych,

- pożar odpadów lub obiektów zlokalizowanych na terenie instalacji,

- awaria zasilania.

- Zapobieganie występowaniu sytuacji awaryjnych na instalacji przeznaczonej do składowania odpadów (prewencja) oraz metody zabezpieczania instalacji przed skutkami awarii

III.1. Rozwiązania ograniczające skalę zagrożeń występujących w czasie normalnej pracy instalacji:

- prowadzenie ewidencji jakościowej i ilościowej przyjmowanych oraz wytwarzanych odpadów;

- przekazanie przez posiadacza wymaganych dokumentów;

- określenie ilości odpadu;

- sprawdzenie zgodności przyjmowanych odpadów z deklaracją przekazującego odpad;

- pobranie próbek odpadów przed ich rozładowaniem – próbki przechowywane będą przez okres co najmniej miesiąca.

- samozapłon lub pożar powierzchniowy lub podpowierzchniowy odpadów

- szkolenie pracowników składowiska w zakresie ochrony przeciwpożarowej
i na wypadek powstania zagrożenia,

- wyznaczenie pracowników odpowiedzialnych za wykonywanie czynności   
w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

- wyposażenie składowiska w urządzenia i sprzęt przeciwpożarowy tj.: sieć hydrantowa z odpowiednim osprzętem do gaszenia pożarów, podręczny sprzęt gaśniczy będący na wyposażeniu budynku podczyszczalni odcieków,   pracujący na terenie składowiska sprzęt wyposażony jest w gaśnice,

- regularne przeglądy i konserwacja sprzętu gaśniczego przez uprawnionego
konserwatora,

- przeprowadzanie regularnych kontroli z zakresu bezpieczeństwa
przeciwpożarowego przez inspektora ochron przeciwpożarowych,

- opracowanie procedury prac pożarowo niebezpiecznych na terenie składowiska,

- wprowadzenie na terenie składowiska zakazu palenia papierosów i używania otwartego ognia,

- zakaz przebywania osobom postronnym na terenie składowiska.

- awaria instalacji odgazowującej,

- w miarę napełniania dna niecki odpadami, studzienki odgazowujące 
nadbudowywane są o ok. 1 m powyżej zdeponowanych odpadów,

- samochody poruszają się po składowisku wyłącznie po wyznaczonej drodze
technologicznej,

- operatorzy pracującego sprzętu zachowują szczególną ostrożność podczas 
pracy w niecce składowiska.

- wybuch gazu składowiskowego

- szkolenie pracowników składowiska w zakresie ochrony przeciwpożarowej 
i na wypadek powstania zagrożenia,

- wyznaczenie pracowników odpowiedzialnych za wykonywanie czynności 
w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

- wyposażenie składowiska w urządzenia i sprzęt przeciwpożarowy tj.: sieć hydrantowa z odpowiednim osprzętem do gaszenia pożarów, podręczny sprzęt gaśniczy będący na wyposażeniu budynku podczyszczalni  odcieków i sprzętu pracującego na terenie składowiska, pracujący na terenie składowiska sprzęt wyposażony jest w gaśnice,

- wyposażenie pracowników w przenośne detektory do wykrywania gazu
składowiskowego,

- regularne przeglądy i legalizacja detektorów do wykrywania gazu, wykonywane  
przez wyspecjalizowaną firmę,

- regularne przeglądy i konserwacja sprzętu gaśniczego przez uprawnionego
konserwatora,

- okresowe wykonywanie pomiarów stężenia gazu składowiskowego w studniach odgazowujących, (comiesięczna kontrola stężenia gazu w studni G-13 i dwa razy w roku w pozostałych studniach),

- przeprowadzanie regularnych kontroli z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego przez inspektora ochron przeciwpożarowych,

- opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,

- opracowanie procedury na wypadek wystąpienia zagrożenia wybuchem gazu,

- opracowanie procedury prac pożarowo niebezpiecznych na terenie składowiska,

- wprowadzenie na terenie składowiska zakazu palenia papierosów i używania otwartego ognia,

- zakaz przebywania osobom postronnym na terenie składowiska.

- niekontrolowane przedostanie się wód odciekowych do środowiska wodno – gruntowego,

W celu zapobiegania i ograniczenia niekontrolowanego przedostania się wód odciekowych do środowiska wodno-gruntowego należy prowadzić:

- monitoring wód podziemnych w otworach do poboru prób (piezometrach), 
wód powierzchniowych na potoku bn. oddalonym o 260 m od północnej granicy
składowiska w miejscach wyznaczonych w Instrukcji eksploatacji składowiska
oraz w zakresie i czasie wynikającym z przepisów szczegółowych w tym zakresie,

- okresowe przeglądy stanu technicznego drenażu geologiczno-sygnalizacyjnego
pod dnem niecki składowiska,

- okresowe przeglądy stanu technicznego drenażu odcieków,

- okresowe przeglądy stanu technicznego drenażu odcieków z części 
zrekultywowanej do zmodernizowanej,

- okresowe przeglądy szczelności dna rowów opaskowych wykonanych 
na i wokół składowiska, szczególnie po roztopach wiosennych i długotrwałych 
opadach deszczu,

- czyszczenie i udrażnianie drenaży w przypadku stwierdzenia kolmatacji 
lub złogów rur drenarskich.

- przepełnienie zbiornika retencyjnego

- bieżąca obserwacja stanu napełniania zbiornika,

- codzienny monitoring opadów atmosferycznych.

- awaria instalacji do odbioru odcieków lub urządzeń do podczyszczania odcieków

- wszystkie połączenia rurociągów i osprzętu wykonane są jako szczelne 
i poddane  próbie szczelności,

- zbiorniki wyposażone są w automatyczny osprzęt do pomiaru ilości odcieków 
w zbiornikach,

- kontrole działania czujników kontrolno - alarmowych wszystkich urządzeń, 
oprogramowania,

- okresowe konserwowanie oraz utrzymywanie w należytej sprawności i czystości
wszystkich urządzeń podczyszczalni odcieków.

- awaria uszczelnienia dna i skarp

- dokonywanie przeglądu stanu technicznego warstwy uszczelniająco -  filtracyjnej  
skarpy przed ułożeniem kolejnej warstwy odpadów,

- dokonywanie monitoringu geodezyjnego skarp w zakresie przemieszczeń 
i odkształceń.

Po zamknięciu składowiska od góry warstwą uszczelniającą może zaistnieć sytuacja, kiedy nasyp obwałowania będzie okresowo nawadniany. Sytuacja pogorszy warunki geotechniczne prowadząc do zachwiania lub utraty stateczności.

- awaria sprzętu eksploatacyjnego, tj. kompaktora i spychacza

- rozpoczęcie pracy każdej zmiany roboczej poprzedzone jest przeglądem 
sprawności sprzętu,

- obsługa przez uprawnionych i przeszkolonych pracowników,

- kompaktor i spychacz poddawane są terminowym przeglądom i serwisom,

- stosowane są dobrej jakości materiały  eksploatacyjne i paliwa,

- wyposażenie instalacji  w sorbenty pochłaniające substancje ropopochodne.

- uszkodzenie dróg technologicznych

- w celu  sprawnego usunięcia ewentualnej awarii należy zabezpieczyć materiały, które pomogą usunąć jej skutki (tj. płyty drogowe),

- prowadzenie bieżącego monitoringu aktualnego stanu drogi technologicznej,

- bieżące podejmowanie czynności mające na celu utrzymywanie prawidłowego       stanu dróg w tym: wycinanie wystających prętów z płyt drogowych, podsypywanie ziemią pod płytami ubytków nasypu, wymiana uszkodzonych płyt.

VI.3. Sposoby postępowania w przypadku wystąpienia potencjalnych awarii.

- samozapłon lub pożar powierzchniowy lub podpowierzchniowy odpadów

- każda osoba, która pierwsza zauważy pożar obowiązana jest zachować spokój 
i natychmiast zaalarmować osoby znajdujące się w sąsiedztwie pożaru narażone na jego skutki oraz kierownika Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów,

- w przypadku niemożliwości samodzielnego opanowania pożaru wzywana 
jest  Straż Pożarna oraz w razie potrzeby pogotowie ratunkowe,

- kierowanie akcją do czasu przybycia straży pożarnej przejmuje osoba
przeszkolona w tym zakresie, kierownik zakładu lub kierownik zmiany,

- osoba kierująca działaniami przed przybyciem Straży Pożarnej zobowiązana
jest do zorganizowania: ewakuacji osób znajdujących się w strefie zagrożonej pożarem, usunięcia maszyn i materiałów łatwopalnych z zagrożonego terenu,
zorganizowania gaszenia pożaru sprzętem przeciwpożarowych znajdującym 
się na terenie składowiska,

- po zakończeniu akcji gaszenia pożaru Kierownik zakładu zobowiązany jest do:

zabezpieczenia miejsca pożaru i zorganizowania posterunku na pogorzelisku,
aby zapobiec powstaniu wtórnego pożaru, przystąpić do uporządkowania pogorzeliska po uzgodnieniu ze Strażą Pożarną i po zakończeniu działalności komisji ustalającej okoliczności i przyczyny  powstania pożaru składowiska,
zagęścić dokładnie składowane odpady kompaktorem, przykryć ziemną warstwą izolującą pogorzelisko.

W przypadku pożaru o znacznym zasięgu powiadomić również:

- Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska,

- Marszałka Województwa Podkarpackiego,

- Wydział Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

- awaria instalacji odgazowującej

W przypadku mechanicznego uszkodzenia kręgów betonowych studni odgazowujących podjęta zostanie natychmiastowa wymiana uszkodzonych elementów.

- wybuch gazu składowiskowego

W przypadku stwierdzenia (pomiarem stężenie gazu) przekroczenia dolnej granicy wybuchowości, potwierdzonego alarmem miernika gazu, przy wylotach studzienek odgazowujących składowisko należy:

- wstrzymać pracę wszystkich maszyn i urządzeń pracujących w zagrożonym
terenie,

- ewakuować pracowników z terenu zagrożonego w bezpieczne miejsce,

- powiadomić natychmiast Kierownika Zakładu,

- powiadomić natychmiast Straż Pożarną,

- powiadomić Zarząd Firmy.

W przypadku powstania wybuchu gazu składowiskowego należy niezwłocznie:

- ewakuować pracowników ze strefy zagrożonej,

- ewakuować rannych ze strefy  objętej wybuchem,

- wezwać natychmiast Straż Pożarną a w razie konieczności wezwać karetkę       pogotowia ratunkowego

- osobom poszkodowanym udzielić pierwszej pomocy przed medycznej.

Po wystąpieniu wybuchu gazu składowiskowego należy:

- dokonywać pomiarów kontrolnych gazu składowiskowego ze zwiększoną 
częstotliwością do chwili spadku stężenia gazu poza wartości wybuchowe,

- przystąpić do likwidacji skutków wybuchu po zaprzestaniu akcji ratunkowej 
i po uzgodnieniu ze Strażą Pożarną i zakończeniu prac komisji badającej 
przyczyny powstania wybuchu,

- zasypać powstałą po wybuchu kawernę,

- zagęścić dodatkowo składowane odpady kompaktorem,

- przykryć  ziemną warstwą izolującą miejsce awarii.

W przypadku wybuchu stwarzającego poważne zagrożenie  powiadomić również:

- Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska,

- Marszałka Województwa Podkarpackiego,

- Wydział Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

- niekontrolowane przedostanie się wód odciekowych do środowiska wodno – gruntowego

W przypadku stwierdzenia wpływu infiltrujących ze składowiska wód odciekowych 
na wody gruntowe w stopniu stanowiącym zagrożenie skażenia wód powierzchniowych,  należy podjąć działania mające na celu wyeliminowanie migracji zanieczyszczonych wód gruntowych do wód powierzchniowych, tj:

- wykonać uszczelnienie obwałowania pionową przesłoną przeciwfiltracyjną,

- wykonać zewnętrzną barierę drenażową dla wód gruntowych wraz z ich  ujęciem,

- wydzielić obszar o ograniczonej użyteczności i powierzchni ok. 1 ha.

O zaistniałej sytuacji powiadomić:

- Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska,

- Marszałka Województwa Podkarpackiego.

- przepełnienie zbiornika retencyjnego

W przypadku przepełnienia zbiornika retencyjnego na skutek katastrofalnych opadów atmosferycznych odciek przepompowywany będzie w rejon eksploatowanej części składowiska lub wywożony do Miejskiej oczyszczalni ścieków.

- awaria instalacji do odbioru odcieków lub urządzeń do podczyszczania odcieków

- w przypadku uszkodzenia drenażu wykonane będą na czas robót naprawczych
tymczasowe obejścia, odcieki przepompowywane będą na bieżąco do sprawnej 
części rurociągu, studni lub wprost do podczyszczalni,

- w przypadku zwiększonej ilości zanieczyszczeń w próbach odcieku 
podczyszczonego lub brak możliwości odbioru tych ścieków przez Miejską 
oczyszczalnię ścieków: zamknięty zostanie zawór na rurociągu odpływowym 
w kierunku oczyszczalni ścieków w Krośnie, podłączone będą węże strażackie do hydrantu nadziemnego DN80 umieszczonego na przewodzie tłocznym 
i prowadzone będzie rozsączanie odcieków na zdeponowanych odpadach,

- w przypadku niekontrolowanego przedostania się odcieku do drenażu
geologiczno- sygnalizacyjnego - wody drenażowe skierowane będą poprzez 
pompownię nr 4 do podczyszczalni.

- awaria uszczelnienia dna i skarp

- w przypadku częściowego rozmycia skarp przez ulewne deszcze – należy
uzupełnić ubytki z zachowaniem konstrukcji warstw uszczelniająco-filtracyjnych,

- w przypadku wystąpienia przesiąków wody na skarpie z pojawieniem się  zjawisk sufozji zagrażającej stateczności - należy przedsięwziąć zabiegi
mające na celu poprawę warunków geotechnicznych (ochrona drenażowa 
powierzchni skarpy, przypora ziemna, wzmocnienie gruntu w obwałowaniu),

- w przypadku przerwania, rozwolnienia obwałowania w wyniku zdarzeń 
nadzwyczajnych i przedostaniu się wód odciekowych do rowu odpływowego 
dla wód opadowych - należy podjąć działania zablokowania odpływu wód 
odciekowych do potoku bn. i zabiegi utylizacji zanieczyszczonych wód      spływowych.

- awaria sprzętu eksploatacyjnego

- wezwanie specjalistycznej firmy serwisowej,

- w przypadku awarii krótkoterminowej dowożone odpady będą składowane 
na  jednej z wyznaczonych działek roboczych,

- w przypadku awarii długoterminowej prowadzone będą prace z wykorzystaniem
jednego sprzętu.

- uszkodzenie dróg technologicznych

- uszkodzenie drogi przez rozmycie: wypompowywanie wody do podczyszczalni (osuszenie), wykonanie bieżących napraw, polegających na demontażu 
i wymianie uszkodzonych płyt drogowych oraz dokonanie ewentualnego utwardzenia terenu.

- mechaniczne uszkodzenie drogi: usunięcie uszkodzonych płyt i zastąpienie ich innymi będącymi w dobrym stanie technicznym.

- w przypadku poważniejszego uszkodzenia wykonanie remontu przez     specjalistyczną firmę.

- Zapobieganie występowaniu sytuacji awaryjnych na instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP) oraz metody zabezpieczania instalacji przed skutkami awarii:

II.1. Awaria urządzeń wchodzących w skład linii technologicznych instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów:

- W celu zapobiegania wystąpienia awarii urządzeń wchodzących w skład instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów:

- przed rozpoczęciem każdej zmiany roboczej wykonywane będą przeglądy stanu technicznego wszystkich urządzeń technologicznych, przestrzegane będą 
w tym zakresie wymagania określone przez producenta urządzeń zawarte 
w dokumentacji technicznej,

- wszelkie prace zarówno konserwacyjne jak i serwisowe przeprowadzane będą tylko i wyłącznie przez pracowników z odpowiednim przeszkoleniem,

- wszelkie prace przy instalacji elektrycznej oraz  z urządzeniami znajdującymi się pod napięciem przeprowadzał będzie tylko wykwalifikowany elektryk,

- urządzenia wykorzystywane będą tylko zgodnie z przeznaczeniem, oraz    przestrzegana będzie ich instrukcja obsługi i eksploatacji;

- niedopuszczalne będzie modyfikowanie urządzenia w jakikolwiek sposób bez zgody producenta;

- zainstalowane będą wszelkie systemy zabezpieczające,

- wykonanie usług technicznych, napraw, stwierdzonych usterek i uszkodzeń będzie odnotowane w książce serwisowej urządzenia a miejsce wykonywania prac będzie odpowiednio oznaczone np. Uwaga! Naprawa nie uruchamiać;

- niedopuszczalne będzie wyłączanie linii wyłącznikami bezpieczeństwa 
w przypadkach innych niż bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia oraz sytuacjach grożących uszkodzeniu linii technologicznej;

- poruszanie się w obszarze manewrowym urządzeń mechanicznych (wózki widłowe, ładowarki, samochody, przerzucarki itp.) odbywać się będzie 
z zachowaniem szczególnej ostrożności.

b) W razie awarii urządzeń technicznych wchodzących w skład linii technologicznych sortowni należy:

- bezzwłocznie wstrzymać załadunek odpadów i wyłączyć zasilanie wszystkich elementów wchodzących w skład całej linii sortowniczej,

- bezzwłocznie przystąpić do usunięcia awarii,

- wstrzymać lub  ograniczyć  przyjmowanie odpadów do sortowni ( w przypadku długotrwałej awarii kluczowych elementów uniemożliwiających pracę instalacji),

- postępować zgodnie z zasadami szczegółowymi określonymi w dokumentacji technicznej urządzeń,

- zmieszane odpady komunalne zgromadzone w sortowni należy magazynować nie dłużej niż 48 godzin. Po upływie tego czasu w przypadku braku możliwości przetworzenia odpadów na linii, należy je przekazać do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi Regionu Południowo - Zachodniego wskazanych 
w uchwale Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego, sporządzić notatkę 
z opisem zaistniałej sytuacji i podjętych działaniach.

c) W razie awarii urządzeń technicznych wchodzących w skład instalacji do   biologicznego przetwarzania odpadów należy:

  - bezzwłocznie przystąpić do usunięcia awarii,

- w przypadku braku możliwości przetworzenia w kontenerach należy: skierować odpady na drugi stopień stabilizacji tlenowej (dojrzewanie na placu),

- skierować odpady frakcji 0-80 mm, zgodnie z zapisami WPGO dla Województwa Podkarpackiego do przetwarzania w instalacjach przewidzianych do zastępczej obsługi Regionu Południowo - Zachodniego  wskazanych w uchwale Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego, sporządzić notatkę z opisem zaistniałej sytuacji i podjętych działaniach.

II.2. Pożar urządzeń na instalacji technologicznej, pożar odpadów lub obiektu
instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów:

a) W celu uniknięcia zagrożeń związanych z możliwością wystąpienia pożaru urządzeń na instalacji technologicznej, pożaru odpadów lub obiektów:

- prowadzone będą szkolenia pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej i na wypadek powstania zagrożenia,

- wyznaczeni będą pracownicy odpowiedzialni za wykonanie czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

- obiekt zakładu wyposażony będzie w sprzęt przeciwpożarowy (podręczny sprzęt gaśniczy i sieć hydrantów), zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego,

- wykonywane będą regularne przeglądy konserwacyjne sprzętu gaśniczego przez uprawnionego konserwatora,

- opracowana będzie procedura prac mogących mieć wpływ na wystąpienie w/w awarii,

- na terenie zakładu wprowadzony będzie i egzekwowany zakaz palenia papierosów i używania otwartego ognia (poza miejscami wyznaczonymi) oraz przebywania osób postronnych, zgodnie z obowiązującą instrukcją BHP,

- przygotowany będzie schemat postępowania w przypadku wystąpienia pożaru, 
z którym zapoznani będą wszyscy pracownicy zakładu.

b)  W przypadku wystąpienia pożaru na instalacji technologicznej o skali niemożliwej do ugaszenia podręcznymi środkami gaśniczymi bezzwłocznie należy:

- rozpocząć ewakuację osób: ustalić liczbę osób do ewakuacji,

- powiadomić Państwową Straż Pożarną,

Po przybyciu jednostek PSP należy przekazać informacje:

- o osobach do ewakuacji,

- o miejscu głównego wyłącznika prądu,

- o miejscu zaworu gazowego,

- lokalizacji najbliższego hydrantu,

- o sprzęcie koniecznym do demontażu oraz o źródłach wspomagających rozpowszechnianie pożaru,

W przypadku przybycia jednostek Państwowej Straży Pożarnej w trakcie akcji ewakuacyjnej, osoba kierująca jej przebiegiem zobowiązana będzie do złożenia krótkiej informacji o przebiegu akcji, a następnie podporządkowania się dowódcy przybyłej jednostki ratowniczej.

c) W przypadku wystąpienia pożaru na terenie całego  zakładu (pożar odpadów, 
i wyposażenia) należy postępować zgodnie z obowiązującym schematem postępowania oraz powiadomić:

- Straż Pożarną,

- Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska,

- Marszałka Województwa Podkarpackiego.

W przypadku pożaru o znacznym zasięgu powiadomić również:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Do czasu przybycia Straży Pożarnej kierowanie akcją przejmuje osoba
przeszkolona w tym zakresie sprawująca bezpośredni nadzór nad pracą, która
zobowiązana będzie do:

- ewakuacji osób znajdujących się w strefie zagrożonej pożarem,

- usunięcia maszyn i materiałów łatwopalnych z zagrożonego terenu,

- zorganizowania akcji gaszenia pożaru sprzętem przeciwpożarowym znajdującym się na terenie sortowni odpadów,

Po zakończeniu akcji gaszenia pożaru osoba sprawująca bezpośredni nadzór nad pracą (kierownik, z-ca kierownika, technolog) zobowiązany będzie do:

- zabezpieczenia miejsca gaszenia pożaru w celu niedopuszczenia do pożaru wtórnego,

- uporządkowania pogorzeliska (po uzgodnieniu ze Strażą Pożarną i zakończeniu działalności komisji ustalającej okoliczności i przyczyny powstania pożaru).

II.3. Awaria zasilania:

W przypadku awarii zasilania należy postępować zgodnie z poniższymi wytycznymi:

a) waga i budynek biurowy - aby umożliwić pracę tych obiektów należy dokonać następujących czynności:

- usunąć bezpieczniki mocy z odłącznika bezpiecznikowego zainstalowanego
w tablicy elektrycznej zasilającej w/w obiekty zainstalowanej na słupie pod transformatorem 15/0,4 kV obok budynku wagi,

- ustawić przenośny agregat 3-faz. o mocy min.5 kW przy budynku biurowym 
i podłączyć go do przygotowanego złącza w tablicy elektrycznej na zew. ścianie budynku,

- uruchomić agregat i sprawdzić poprawność zasilania.

b) podczyszczalnia odcieków:

- zamknąć ręcznie przy pomocy korby zasuwy w pompowniach odcieków P2, P3 i P4, aby nie dopuścić do przelania pompowni i skażenia środowiska.

c) linie technologiczne instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów:

- usunąć bezpieczniki mocy z odłącznika bezpiecznikowego zasilającego linię mobilną zainstalowanego w szafie RG2 rozdzielni elektrycznej hali ZUO,

- ustawić przenośny agregat 3-faz. o mocy min 15 kW przy linii mobilnej 
w pobliżu skrzynki ZK-3 i podłączyć go do przygotowanego złącza w skrzynce,

- uruchomić agregat i sprawdzić poprawność zasilania,

- uruchomić II linię technologiczną.

d) instalacja kontenerowa 22 szt.

- wyłączyć główne zabezpieczenie zasilania kompostowni w tablicy elektrycznej zlokalizowanej przy II sekcji dmuchaw,

- podłączyć agregat 3 faz. o mocy min 5 kW do zacisków odpływowych głównego zabezpieczenia,

- uruchomić agregat i sprawdzić poprawność zasilania,

e) instalacja kontenerowa 24 szt.

- wyłączyć główne zabezpieczenie zasilania kompostowni w tablicy elektrycznej zlokalizowanej w hali,

- podłączyć agregat 3 faz. o mocy min 5 kW do zacisków odpływowych głównego zabezpieczenia,

- uruchomić agregat i sprawdzić poprawność zasilania,

UWAGA!

Powyższe czynności mogą być wykonane tylko przez uprawniony personel posiadający aktualne uprawnienia SEP.

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Andrzej Kulig

DYREKTOR DEPARTAMENTU

OCHRONY ŚRODOWISKA