MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

# OS-I.7222.37.12.2016.MD 					    Rzeszów, 2016-10-03

D E C Y Z J A

Działając na podstawie:

- art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania     administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

- art. 378 ust. 2a pkt. 1 i pkt. 3)  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo 
ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 672 ze zm.), w związku z § 2 ust. 1 pkt. 47 i  § 3 ust. 1 pkt. 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 71),

po rozpatrzeniu wniosku Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego Sp. z o.o. w Krośnie (NIP: 684-00-01-341, Regon: 370374107) z dnia 09.08.2016r., znak: DŚ-910-52/08/16 (data wpływu: 10.08.2016r.) w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego Spółce
decyzją Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 30 marca 2016r., znak: OS-I.7222.3.5.2015.MD na prowadzenie instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę 
lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton; instalacji do unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 50 ton na dobę 
z wykorzystaniem obróbki biologicznej (instalacja MBP) oraz instalacji 
do kompostowania odpadów zielonych i innych odpadów ulegających biodegradacji selektywnie zbieranych, zlokalizowanych w Krośnie, przy ul. Białobrzeskiej 
106 i 108,

orzekam:

I.  Zmieniam za zgodą stron decyzję Marszałka Województwa Podkarpackiego 
z dnia 30 marca 2016r., znak: OS-I.7222.3.5.2015.MD udzielającą Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej – Krośnieńskiemu Holdingowi Komunalnemu Sp. z o.o. w Krośnie ul. Fredry 12, 38-400 Krosno 
NIP: 684-00-01-341, Regon: 370374107 pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne 
o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę i o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton; instalacji do unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne 
o zdolności przetwarzania ponad 50 ton na dobę, z wykorzystaniem obróbki

biologicznej (instalacja MBP) oraz instalacji do kompostowania odpadów zielonych
i innych odpadów ulegających biodegradacji selektywnie zbieranych w następujący sposób:

I.1.  W punkcie  II.1.2.2. decyzji podpunkt  II.1.2.2.2. otrzymuje brzmienie:

„II.1.2.2.2. Prowadzone będą procesy:

- proces D8 -  obróbka biologiczna, w wyniku której powstają ostateczne związki lub mieszanki, które są unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek spośród procesów wymienionych w poz. D1- D12 - proces unieszkodliwiania frakcji podsitowej  o kodzie ex 19 12 12, o wielkości 0 - 20 mm, 20 – 80 mm i 0-80 mm,

- proces R12 – wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek 
z procesów wymienionych w pozycji R1 – R11, tj. przesiewanie stabilizatu na sicie o oczkach 20 mm, doczyszczanie stabilizatu celem uzyskania odpadu 
o kodzie 19 05 03.”

I.2.  W punkcie  II.1.3. decyzji podpunkt II.1.3.1. otrzymuje brzmienie:

„II.1.3.1. Zdolność przerobowa instalacji wynosić będzie maksymalnie 2 805 Mg/rok.

Instalacja pracować będzie 365 dni w roku.”

I.3.  W punkcie  II.2.2.1. decyzji podpunkt II.2.2.1.2. otrzymuje brzmienie:

„II.2.2.1.2.  II linia technologiczna do mechanicznego przetwarzania odpadów:

Do dnia 31 grudnia 2017 r. linia zlokalizowana będzie na zewnątrz w południowo – wschodniej części Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów na utwardzonym placu 
o łącznej powierzchni ok. 275 m2  (27,5 m x10 m)  posiadającym szczelną nawierzchnię bitumiczną oraz system odwadniania, którym odcieki kierowane 
będą do kanalizacji sanitarnej, a następnie do oczyszczalni ścieków.
Od 1 stycznia 2018 r. II linia technologiczna do mechanicznego przetwarzania odpadów usytuowana będzie w zhermetyzowanym pomieszczeniu.

W skład linii wchodzić będą:”

I.4.  W punkcie  II.2.2.1. decyzji podpunkt II.2.2.1.2.1. otrzymuje brzmienie:

„II.2.2.1.2.1. Zasobnia zmieszanych odpadów komunalnych – do dnia 
31 grudnia 2017 r. zlokalizowana będzie w południowo – wschodniej części Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów na utwardzonym placu o szczelnej nawierzchni bitumicznej o wymiarach 24,0 m x 5,0 m. Plac posiadał będzie system odwadniania, którym odcieki kierowane będą do kanalizacji sanitarnej, a następnie do oczyszczalni ścieków. Utwardzenie placu wykonane będzie z podsypki z klińca, pospółki i żwiru, pod powierzchnią placu znajdować  się będzie geomembrana. Zasobnia posiadać będzie 3 ściany oporowe betonowe o wysokości 2,70 m.

Od 1 stycznia 2018 r. zasobnia zmieszanych odpadów komunalnych usytuowana będzie w zhermetyzowanym pomieszczeniu.”

I.5.  W punkcie  II.2.3. decyzji podpunkt  II.2.3.1. otrzymuje brzmienie:

„II.2.3.1. Plac kompostowania odpadów - wydzielony i oznakowany plac 
o  powierzchni ok. 1 449,58 m2,  zlokalizowany w południowo – wschodniej części Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów, o szczelnej nawierzchni bitumicznej, obramowany krawężnikami drogowymi. Wyposażony będzie w system liniowy odprowadzania odcieków z placu do kanalizacji sanitarnej, które kierowane będą  
do oczyszczalni ścieków. Przeznaczony będzie do kompostowania odpadów zielonych oraz ulegających biodegradacji selektywnie zebranych w pryzmach. 
Do dnia 31 maja 2017 r. na placu tym prowadzony będzie proces kompostowania dwustopniowego (kompostowanie wstępne oraz dojrzewanie) odpadów zielonych oraz ulegających biodegradacji selektywnie zbieranych.

Od 1 czerwca 2017 r. na placu prowadzony będzie wyłącznie II etap kompostowania (dojrzewanie) odpadów zielonych oraz ulegających biodegradacji selektywnie zbieranych .”

I.6. W punkcie II.3.1. decyzji w podpunkcie II.3.1.6. tiret trzeci od góry otrzymuje brzmienie:

„-   zasobni odpadów niesegregowanych zlokalizowanej w południowo-wschodniej części ZUO przy placu do kompostowania – odpady, które kierowane będą na 
II linię technologiczną – w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r.”

I.7. W punkcie II.3.3. decyzji podpunkt  II.3.3.3. otrzymuje brzmienie:

„II.3.3.3. Mechaniczne przetwarzanie odpadów - II linia technologiczna (eksploatowana na placu do dnia 31 grudnia 2017 r.):”

I.8. W punkcie II.3.3.4. decyzji w podpunkcie II.3.3.4.1.2.1. tiret szósty od góry otrzymuje brzmienie:

„-   odstępy pomiędzy pryzmami na placu: 1,0 m.”

I.9. W punkcie II.3. decyzji podpunkt  II.3.4. otrzymuje brzmienie:

„II.3.4. Proces technologiczny kompostowania odpadów zielonych oraz selektywnie zbieranych ulegających biodegradacji:”

I.10. W punkcie II.3.4. decyzji podpunkt  II.3.4.3. otrzymuje brzmienie:

„II.3.4.3. Na placu odpady formowane będą w pryzmy przy użyciu ładowarki. Pryzmy do procesu dojrzewania będą posiadały następujące parametry:

- typ pryzmy: trapezowa, przerzucana, w systemie otwartym,

- wysokość ok. 1,7 m,

- długość ok. 55 m,

- szerokość dolnej podstawy ok. 3,2 m,

- szerokość górnej podstawy ok. 2,5 m,

- odstęp między pryzmami ok. 1,0 m,

Na placu kompostowni może być usypane jednorazowo 3 pryzmy o maksymalnej długości ok. 55 m.”

I.11. W punkcie II.3.4. decyzji podpunkt  II.3.4.4. otrzymuje brzmienie:

„II.3.4.4. Pryzmy układane będą równolegle do krawędzi placu z zachowaniem odpowiednich odstępów między pryzmami ok. 1,0 m umożliwiających systematyczne przerzucanie wszystkich partii materiału kompostowego.”

I.12. W punkcie II.3.4. decyzji podpunkt  II.3.4.7. otrzymuje brzmienie:

„II.3.4.7.  Minimalny czas prowadzenia procesu dwustopniowego kompostowania odpadów zielonych oraz selektywnie zebranych ulegających biodegradacji wynosił będzie minimum 10  tygodni, w tym:

- kompostowanie wstępne - minimum 2 tygodnie,

- dojrzewanie - ok. 2 - 3 miesiące.”

I.13. W punkcie II.3.4. decyzji podpunkt  II.3.4.8. otrzymuje brzmienie:

„II.3.4.8. Od 1 czerwca 2017 r. proces kompostowania wstępnego odpadów zielonych oraz ulegających biodegradacji selektywnie zbieranych prowadzony będzie w zamkniętych urządzeniach technicznych (reaktorach) z systemem ujmowania i oczyszczania powietrza poprocesowego.”

I.14. W punkcie III.1. decyzji przypis nr 7) do tabeli nr 1 otrzymuje brzmienie:

„7) Raz w miesiącu dla odpadów kierowanych do składowania prowadzone będą badania pod kątem spełnienia wymagań określonych w załączniku nr 5 oraz nr 6 do niniejszej decyzji.
W przypadku braku spełnienia tych wymagań odpady kierowane będą do biologicznego przetwarzania w procesie D8 we własnej instalacji lub przekazywane będą innym podmiotom 
do zagospodarowania.”

I.15. W punkcie V. decyzji podpunkt V.2. otrzymuje brzmienie:

„V.2. Rodzaj i masa odpadów kierowanych na II linię technologiczną.”

I.16. W punkcie V.4. decyzji w podpunkcie V.4.3. tiret trzeci od góry otrzymuje brzmienie:

„-    zasobni odpadów niesegregowanych zlokalizowanej w południowo-wschodniej 
części ZUO przy placu do kompostowania – odpady kierowane na II linię
technologiczną – nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2017 r.”

I.17. W punkcie V.6. decyzji tabela nr 19 otrzymuje brzmienie:

„Tabela nr 19

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Sposób i miejsca magazynowania odpadów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | Odpady magazynowane będą w zasobni zmieszanych odpadów komunalnych, zlokalizowanej na placu na terenie ZUO - nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2017 r. |

I.18. W punkcie VI. decyzji podpunkt  VI.1. otrzymuje brzmienie:

„VI.1. Rodzaj i masa odpadów kierowanych do obróbki biologicznej (I etap - faza intensywna i II etap - dojrzewanie):

Tabela nr 20

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu przetwarzanego | Masa odpadu Mg/rok 1) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – Frakcja o wielkości 0-20 mm wydzielona na I linii technologicznej | 5 550 2) |
| 2. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – Frakcja o wielkości 20-80 mm wydzielona na I linii technologicznej | 12 000 |
| 5. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – Frakcja o wielkości 0-80 mm wydzielona na II linii technologicznej | 10 000 |
| 6. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - Frakcja lekka z procesu oczyszczania zawiesiny biofrakcji | 110 |
| 7. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - Frakcja ciężka z procesu oczyszczania zawiesiny biofrakcji | 1 400 3) |

- Sumaryczna masa frakcji podsitowej kierowanej do procesu wynosić będzie maksymalnie 19 600 Mg/rok.

- Ilość odpadów skierowanych do procesu nie może powodować przekroczenia maksymalnych ilości odpadów dopuszczonych do przetwarzania w instalacji. W przypadku braku możliwości przetworzenia odpady przekazywane będą innym posiadaczom.

- Odpady kierowane będą bezpośrednio do II etapu stabilizacji tlenowej (dojrzewania).”

I.19. W punkcie VI.5. decyzji podpunkt VI.5.1. otrzymuje nowe brzmienie oraz dodaję podpunkt VI.5.2. o brzmieniu:

„VI.5.1. Frakcja podsitowa wydzielona na liniach technologicznych (I i II linii technologicznej) kierowana będzie bezpośrednio do procesu biologicznego przetwarzania. Dopuszcza się magazynowanie frakcji podsitowej odpadów 
w przypadku konieczność przedłużenia fazy intensywnej procesu stabilizacji, 
nie dłużej jednak niż 4 dni. Odpady magazynowane będą w kontenerze na placu obok hali technologicznej ZUO lub boksie magazynowym oraz luzem w punkcie przygotowania odpadów. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. Podana będzie data skierowania odpadów do magazynowania w celu ustalania długości czasu magazynowania. Partia odpadów 
z jednego dnia nie będzie mieszana z partiami dni kolejnych, dzienne partie usypane będą obok siebie oraz każda partia oznaczona będzie tabliczką. W trakcie magazynowania odpady nie mogą być rozproszone.

VI.5.2. Frakcja ciężka z procesu oczyszczania zawiesiny biofrakcji przed skierowananiem do II etapu stabilizacji tlenowej (dojrzewania) magazynowana będzie w kontenerze na terenie ZUO, odpady te magazynowane będą przez okres maksymalnie 4 dni.”

I.20. W punkcie IX.1. decyzji tabela nr 27 otrzymuje brzmienie:

„Tabela nr 27

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu przetwarzanego | Masa odpadu Mg/rok 1) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 02 01 03 2) | Odpadowa masa roślinna | 20 |
| 2. | 02 03 04 3) | Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa | 400 |
| 3. | 02 06 01 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa | 50 |
| 4. | 03 01 05 2) | Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 | 100 |
| 5. | 20 01 08 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 200 |
| 6. | 20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji | 2 805 |

- Masa selektywnie zbieranych odpadów zielonych i innych bioodpadów kierowanych do procesu  biologicznego przetwarzania metodą R3 wyniesie łącznie nie więcej niż 2 805 Mg/rok.

- Odpady kierowane do procesu będą wstępnie rozdrabniane.

- Odpady kierowane do procesu nie będą posiadały opakowań.”

I.21. W punkcie IX. decyzji podpunkt  IX.3. otrzymuje brzmienie:

#### „IX.3. Miejsce przetwarzania odpadów zielonych oraz selektywnie zebranych 
ulęgających biodegradacji:

#### Proces kompostowania odpadów, wymienionych w pkt. IX.1., tabeli nr 27
prowadzony będzie na placu, na działce o nr ewidencyjnym 2177/19, na terenie
Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów przy ul. Białobrzeskiej 108 w Krośnie, do której prowadzący instalację dysponuje tytułem prawnym.

Od 1 czerwca 2017 r. proces kompostowania wstępnego odpadów zielonych 
oraz ulegających biodegradacji selektywnie zbieranych prowadzony będzie 
w zamkniętych urządzeniach technicznych (reaktorach) z systemem ujmowania 
i oczyszczania powietrza poprocesowego, zgodnie z warunkami określonymi 
w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.”

I.22. W punkcie IX.4. decyzji podpunkt  IX.4.3. otrzymuje brzmienie:

„IX.4.3. Proces kompostowania odpadów zielonych oraz ulegających biodegradacji selektywnie zbieranych realizowany będzie jako dwustopniowa stabilizacja tlenowa (kompostowanie wstępne oraz dojrzewanie).

Do dnia 31 maja 2017 r. proces kompostowania (kompostowanie wstępne oraz dojrzewanie) realizowany będzie na placu. Odpady formowane będą w pryzmy 
o  szerokości dolnej podstawy ok. 3,2 m, szerokości górnej podstawy ok. 2,5 m 
i przekroju ok. 7,8 m2.  Długość pryzmy wynosić będzie maksymalnie ok. 55 m. Pryzmy układane będą równolegle do krawędzi placu z zachowanie odpowiednich odstępów między pryzmami ok. 1,0 m.

Od 1 czerwca 2017 r. pierwszy etap procesu kompostowania wstępnego odpadów zielonych oraz ulegających biodegradacji selektywnie zbieranych prowadzony będzie w zamkniętych urządzeniach technicznych (reaktorach), natomiast II etap procesu (dojrzewanie) prowadzony będzie na placu. Odpady formowane będą 
w pryzmy o  szerokości dolnej podstawy ok. 3,2 m, szerokości górnej podstawy 
ok. 2,5 m i przekroju ok. 7,8 m2.  Długość pryzmy wynosić będzie maksymalnie 
ok. 55 m. Pryzmy układane będą równolegle do krawędzi placu z zachowanie odpowiednich odstępów między pryzmami ok. 1,0 m.”

I.23. W punkcie IX. decyzji podpunkt  IX.5. otrzymuje brzmienie:

„IX.5. Miejsce i sposób magazynowania odpadów przeznaczonych do kompostowania:

Tabela nr 28a.

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Sposób i miejsce magazynowania odpadów * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 02 01 03 | Odpadowa masa roślinna | Odpady przed skierowaniem do procesu magazynowane będą w zadaszonym żelbetowym boksie o wymiarach 6 m x 9 m x 3 m posiadającym 3 ściany oporowe, usytuowanym w południowo-zachodniej części ZUO. Odpady magazynowane będą maksymalnie przez okres 48 godz. |
| 2. | 02 03 04 | Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa |  |
| 3. | 02 06 01 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa |  |
| 4. | 03 01 05 | Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 | Odpady przed skierowaniem do procesu magazynowane będą luzem na placu o nawierzchni bitumicznej (punkt przygotowania odpadów do kompostowania). Miejsce magazynowania odpadów opisane będzie kodem i rodzajem magazynowanego odpadu. |
| 5. | 20 01 08 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | Odpady przed skierowaniem do procesu magazynowane będą w zadaszonym żelbetowym boksie o wymiarach 6 m x 9 m x 3 m posiadającym 3 ściany oporowe, usytuowanym w południowo-zachodniej części ZUO. Odpady magazynowane będą maksymalnie przez okres 48 godz. |
| 6. | 20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji - gałęzie | Odpady przed skierowaniem do procesu magazynowane będą luzem na placu o nawierzchni bitumicznej (punkt przygotowania odpadów do kompostowania). Miejsce magazynowania odpadów opisane będzie kodem i rodzajem magazynowanego odpadu. |
|  |  | Odpady ulegające biodegradacji | Odpady przed skierowaniem do procesu magazynowane będą w zadaszonym żelbetowym boksie o wymiarach 6 m x 9 m x 3 m posiadającym 3 ściany oporowe, usytuowanym w południowo-zachodniej części ZUO. Odpady magazynowane będą maksymalnie przez okres 48 godz. |

* Tabela nr 28a. określa sposób i miejsca magazynowania odpadów zielonych oraz ulegających biodegradacji do czasu modernizacji Zakładu.

I.24. W punkcie XII.1.1.3. decyzji tabela nr 39 otrzymuje brzmienie:

„Tabela nr 39

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Masa odpadów Mg/rok * | Pochodzenie odpadu (źródło, miejsce wytwarzania) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpady inne niż niebezpieczne |
| 1. | 19 05 01 | Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych | 1 122 | Odpady wytwarzane w procesie kompostowania odpadów zielonych oraz ulegających biodegradacji selektywnie zebranych - proces R3 |
| 2. | 19 05 03 | Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) | 533 |  |

* Łączna ilość odpadów wytworzonych w wyniku biologicznego przetwarzania odpadów w procesie R3 nie może przekroczyć 2 805 Mg/rok.”

I.25. W punkcie XII.4.1. decyzji podpunkt  XII.4.1.1. otrzymuje brzmienie:

„XII.4.1.1. Ilość odcieków odprowadzanych ze składowiska odpadów, w tym wód 
z drenażu geologiczno - sygnalizacyjnego (ścieków drenażowych)  będzie wynosić:

Qmax d  	=   150 m3/d   -  w okresie bezdeszczowym

Qmax d  	=   1 800 m3/d - w okresie deszczowym”

I.26. W punkcie XII.4.3. decyzji podpunkt  XII.4.3.1. otrzymuje brzmienie:

„XII.4.3.1. Ilość ścieków technologicznych z węzła do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów, w tym odcieki poprocesowe z bioreaktorów,  z mycia posadzek, z placu dojrzewania stabilizatu, z instalacji kompostowni odpadów zielonych w łącznej ilości wynosić będzie:

Q max d = 6,72 m3/d

Qmax r = 1680 m3/r”

I.27. W punkcie XVII.7. decyzji podpunkt  XVII.7.2. otrzymuje brzmienie:

„XVII.7.2. Pomiary hałasu w środowisku przeprowadzane będą po każdej zmianie procedury pracy instalacji lub wymianie urządzeń wymienionych w pkt. XIII.3.1., tabeli nr  69 i w pkt. XIII.3.2. tabelach nr:  70, 71 i 72.”

I.28. W punkcie XVII.9. decyzji podpunkt  XVII.9.1.2. otrzymuje brzmienie:

„XVII.9.1.2. Raz w miesiącu odpady wytwarzane o kodzie ex 19 12 12 o wielkości 
0-20 mm przed skierowaniem do składowania poddane będą sprawdzeniu pod kątem spełnienia następujących wymagań:

Dopuszczalne graniczne wartości:

| Zakres badań | Dopuszczalne graniczne wartości |
| --- | --- |
| Ogólny węgiel organiczny (TOC) | 5% suchej masy |
| Strata przy prażeniu (LOI) | 8% suchej masy* |
| Ciepło spalania | 6 MJ/kg suchej masy |

Wyniki dla każdej badanej partii będą rejestrowane w dokumentach wewnętrznych obsługi instalacji. Uwierzytelnione kserokopie tych wyników przekazywane będą do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w formie sprawozdań kwartalnych, w celu kontroli wykonania warunków pozwolenia.”

I.29. W punkcie XX. decyzji podpunkt  XX.1. otrzymuje brzmienie:

„XX.1. Prowadzący instalację do dnia 31 maja 2017 r. wyposaży instalację 
kompostowni odpadów zielonych oraz ulegających biodegradacji selektywnie zbieranych, o której mowa w pkt. II.2.3. niniejszej decyzji w zamknięte urządzenie techniczne (reaktor) z systemem ujmowania i oczyszczania gazów powstałych 
w wyniku prowadzonego procesu kompostownia. Od 1 czerwca 2017 r. proces kompostowania wstępnego odpadów zielonych oraz ulegających biodegradacji selektywnie zbieranych prowadzony będzie w zamkniętych urządzeniach technicznych (reaktorach) z systemem ujmowania i oczyszczania powietrza poprocesowego.”

I.30. W punkcie XX. decyzji podpunkt  XX.3. otrzymuje brzmienie:

„XX.3. Zobowiązuję operatora instalacji do umieszczenia II linii technologicznej oraz zasobni przeznaczonej do magazynowania zmieszanych odpadów komunalnych
w obiekcie zamkniętym wyposażonym w instalację do oczyszczania gazów odlotowych powstałych w wyniku prowadzonego procesu w terminie do dnia 
31 grudnia 2017 r.”

II. Obowiązki i warunki, dla których nie określono w niniejszej decyzji terminów realizacji obowiązują z dniem gdy niniejsza decyzja stanie się ostateczna.

III. Pozostałe warunki decyzji pozostają bez zmian.

U z a s a d n i e n i e

Pismem z dnia 09 sierpnia 2016 r., znak: DŚ-910-52/08/16 (data wpływu: 
10 sierpnia 2016 r.) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. w Krośnie (NIP: 684-00-01-341, Regon: 370374107) wystąpiło z wnioskiem w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego Spółce decyzją Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 
30 marca 2016r., znak: OS-I.7222.3.5.2015.MD na prowadzenie instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przyjmowania ponad 
10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton; instalacji do unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 50 ton na dobę z wykorzystaniem obróbki biologicznej (instalacja MBP) oraz instalacji do kompostowania odpadów zielonych i innych odpadów ulegających biodegradacji selektywnie zbieranych.

Informacja o przedłożonym wniosku umieszczona została w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 
i jego ochronie w karcie informacyjnej pod numerem 575/2016.

Rozpatrując wniosek oraz całość akt w sprawie ustalono, co następuje:

Wszystkie trzy w/w instalacje położone są na terenie jednego Zakładu. Jedna
 z instalacji składowisko odpadów mogące przyjmować odpady w ilości nie mniejszej niż 10 Mg/dobę i o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25000 Mg, na podstawie § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 71) zaliczane jest do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać 
na środowisko dla których, zgodnie z art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska organem właściwym do zmiany wnioskowanej decyzji jest Marszałek Województwa Podkarpackiego. Tym samym, dla pozostałych przedsięwzięć położonych na tym terenie organem właściwym do zmiany przedmiotowej decyzji będzie również Marszałek Województwa.

Składowisko odpadów zaklasyfikowane zostało, zgodnie z pkt. 5 ppkt 4) załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. 
w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. 
z 2016r. poz. 71) do instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, których funkcjonowanie wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów MBP zaklasyfikowana została, zgodnie z pkt. 5 ppkt 3 a) załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014r., poz. 1169) do  instalacji do unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 50 ton na dobę, z wykorzystaniem obróbki biologicznej, funkcjonowanie której również wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

Zgodnie z wnioskiem Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego Sp. z o.o. w Krośnie, na podstawie 
art. 203 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska pozwoleniem zintegrowanym objęta została także instalacja niewymagającą pozwolenia zintegrowanego położona na terenie tego samego zakładu, co instalacje wymagające takiego pozwolenia, tj.
kompostownia pryzmowa do przetwarzania odpadów zielonych oraz ulegających biodegradacji selektywnie zbieranych.

Po analizie formalno-prawnej złożonych dokumentów, pismem z dnia 
18 sierpnia 2016r., znak: OS-I.7222.37.12.2016.MD, zawiadomiono Stronę 
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany warunków w/w pozwolenia zintegrowanego.

Zgodnie z art. 209 ust. 1 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska wersja elektroniczna wniosku została przesłana do Ministra Środowiska przy piśmie z dnia 18 sierpnia 2016 r., znak:  OS-I.7222.37.12.2016.MD celem rejestracji.

Uwzględniając wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego Sp. z o.o. ul. Fredry 12 w Krośnie 
oraz przedłożone dokumenty, w tym decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację planowanych przedsięwzięć, w obowiązującym pozwoleniu zintegrowanym wprowadzono następujące zmiany:

- Wydłużony został termin zobowiązujący operatora instalacji do wyposażenia instalacji kompostowni odpadów zielonych oraz ulegających biodegradacji selektywnie zbieranych w zamknięte urządzenie techniczne (reaktor) 
z systemem ujmowania i oczyszczania gazów powstałych w wyniku prowadzonego procesu kompostownia - do dnia  31 maja 2017 r.

W celu realizacji powyższego warunku Spółka podjęła dwutorowe działania, tj.: działania doraźne polegające na zakupie i montażu instalacji kontenerowej składającej się z 10 reaktorów z terminem realizacji do końca I półrocza 2017 r., w której realizowany będzie proces wstępnego kompostowania odpadów zielonych oraz ulegających biodegradacji selektywnie zbieranych. Jednocześnie, w celu zmniejszenia wpływu na środowisko w II etapie kompostowania odpadów Spółka wykorzystywać będzie samojezdną przerzucarkę wraz ze zwijarką włókniny redukującej emisję pyłu. Włókniną redukującą emisję w trakcie przerzucania przykrywane będą zarówno pryzmy stabilizowane jak również kompostowane. Planowany termin realizacji – październik 2016 r.

Działania docelowe polegać będą na budowie instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów z terminem realizacji w 2018 r. Instalacja oparta będzie na zestawie modułów, samodzielnie obudowanych, wyposażonych w system aktywnego napowietrzania strumieniem powietrza od dołu i odprowadzaniem gazów procesowych, z zabezpieczeniem uniemożliwiającym przedostawanie 
się nieoczyszczonego powietrza procesowego do atmosfery. W załączeniu do przedmiotowego wniosku przedłożony został harmonogram planowanych do wykonania prac związanych z realizacją w/w inwestycji, w tym m.in. decyzja Prezydenta Miasta Krosna z dnia 20.08.2014r., znak: KS.6220.1.33.2013.C
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kompostowni, instalacji do stabilizacji tlenowej odpadów organicznych przy ZUO w Krośnie przy ul. Białobrzeskiej 108” uzgodniona przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie postanowieniem 
z dnia 10.06.2014r., znak: WOOŚ.4242.7.2.2014.KB-22.

Planując realizację w/w warunku decyzji zarządzający instalacją winien mieć na względzie, iż ostatecznie przyjęte rozwiązania techniczne zastosowane w instalacji muszą uwzględniać hermetyzację na każdym etapie procesu, w tym w szczególności procesu biologicznego przetwarzania odpadów oraz odprowadzanie powietrza procesowego przez biofiltry.

Uwzględniając powyższe, zgodnie z wnioskiem Spółki wydłużony został  termin zobowiązujący operatora instalacji do wyposażenia instalacji kompostowni 
w zamknięte urządzenie techniczne (reaktor) z systemem ujmowania 
i oczyszczania gazów powstałych w wyniku prowadzonego procesu kompostownia - do dnia  31 maja 2017 r. Tym samym, zmiany w tym zakresie wprowadzone zostały w następujących punktach decyzji II.2.3.1, II.3.4, IX.3., IX.4.3. oraz XX.1.

- Wydłużony został termin zobowiązujący operatora instalacji do umieszczenia 
II linii technologicznej oraz zasobni przeznaczonej do magazynowania zmieszanych odpadów komunalnych w obiekcie zamkniętym wyposażonym 
w instalację do oczyszczania gazów odlotowych powstałych w wyniku prowadzonego procesu – do dnia  31 grudnia 2017 r.

Kierując się koniecznością zapewnienia wysokiego poziomu recyklingu odzyskiwanych frakcji materiałowych Spółka podjęła działania zmierzające do przeprowadzenia modernizacji i rozbudowy części mechanicznej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, tak aby proces rozładunku oraz przetwarzania wszystkich zmieszanych odpadów komunalnych prowadzony był w zamkniętej hali technologicznej. Wskazany warunek zhermetyzowania II linii technologicznej Spółka planuje zrealizować  poprzez przeprowadzenie modernizacji instalacji eksploatowanej od 2006 roku 
(I linia technologiczna). W wyniku prac modernizacyjnych Spółka zamierza zlikwidować instalację do przetwarzania zawiesiny biofrakcji a wszystkie odpady komunalne zmieszane oraz selektywnie zbierane przetwarzać na jednej linii technologicznej usytuowanej w zamkniętej hali technologicznej wyposażonej 
w instalację do oczyszczania gazów odlotowych powstałych w wyniku prowadzonego procesu. W związku z czasem potrzebnym na dokonanie prac rozbiórkowych i montażowych (przedstawionych szczegółowo w załączonym do wniosku harmonogramie), zgodnie z wnioskiem Spółki  ustalony został nowy termin realizacji warunku określonego w decyzji w zakresie dostosowania procesów przetwarzania zmieszanych odpadów kierowanych dotychczas na 
II linię technologiczną  do spełnienia wymogów BAT w terminie do dnia 
31 grudnia 2017 r.

Uwzględniając powyższe, zmiana terminu realizacji warunku zobowiązującego operatora instalacji do umieszczenia II linii technologicznej oraz zasobni przeznaczonej do magazynowania zmieszanych odpadów komunalnych 
w obiekcie zamkniętym wyposażonym w instalację do oczyszczania gazów odlotowych powstałych w wyniku prowadzonego procesu w nieprzekraczającym terminie do 31 grudnia 2017 r.  wprowadzona została w następujących punktach decyzji: II.2.2.1.2., II.2.2.1.2.1., II.3.1.6., II.3.3.3., V.2., V.4.3., V.6., XX.3.

- Zwiększona została zdolność przerobowa instalacji do kompostowania odpadów zielonych i innych odpadów ulegających biodegradacji selektywnie zbieranych – do 2 805 Mg/rok.

Zgodnie z posiadanym pozwoleniem zintegrowanym, Spółka prowadzi proces przetwarzania odpadów zielonych oraz ulegających biodegradacji selektywnie zbieranych metodą R3. Odpady formowane są na placu w dwie pryzmy kompostowe o maksymalnej długości 55 m, przy zachowaniu odstępów pomiędzy pryzmami ok. 1,5 m. Aktualnie, do formowania pryzmy na placu Spółka zamierza wykorzystywać samojezdną przerzucarkę, co pozwoli na zmniejszenie odstępów pomiędzy poszczególnymi pryzmami do 1 m i tym samym uformowanie na placu trzeciej pryzmy kompostowej (objętość jednej pryzmy kompostowej wynosić będzie ok. 187 Mg). Jednocześnie pozwoli 
to zwiększyć wydajności całej instalacji do kompostowania pryzmowego do 2 805 Mg/rok.

Uwzględniając powyższe, zmiany w tym zakresie wprowadzone zostały w punkt II.1.3.1., II.3.3.4.1.2.1., II.3.4.3., II.3.4.4., IX.1., XII.1.1.3. decyzji.

- Zmieniona została częstotliwość wykonywania badań dla frakcji podsitowej 
o wielkości 0-20 mm wytwarzanej na I linii technologicznej kierowanej bezpośrednio do składowania, pod kątem spełnienia wymagań wynikających 
z przepisów szczegółowych w tym zakresie – do 1 raz w miesiącu.

Odpad o kodzie ex 19 12 12, frakcja o wielkości  0-20 mm powstaje w wyniku mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych o kodach 20 03 01 /Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne/ i 20 03 02 /Odpady 
z targowisk/ na sicie bębnowym posiadającym sekcje 0-20 mm i 20-80 mm. Frakcja ta zawiera piasek, szkło, kamienie, popiół, metal, części organiczne. Skład morfologiczny uzależniony jest od rodzaju przetwarzanych odpadów (odpady z gmin miejskich, wiejskich) i pory roku. Skład chemiczny stanowią związki mineralne, głównie krzemionka, glinokrzemiany, węglany wapnia, 
a także tlenki, siarczki, fosforany metali np. Fe, Mg, Ca. Odpady te są „odpadami wytwarzanymi regularnie” w rozumieniu art. 111 ustawy z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach, wobec powyższego zgodnie z art. 113 w/w ustawy testy zgodności dla tych odpadów przeprowadza się co najmniej raz na 12 miesięcy. Spółka kierując się posiadanym doświadczeniem, jak również zapisami Projektu BREF, który znajduje poparcie w Konkluzjach BAT (BAT 32.) wydziela frakcję o wielkości 0-20 mm przed procesem intensywnej stabilizacji tlenowej i następnie kieruje ją bezpośrednio do procesu unieszkodliwiania poprzez składowanie (D5). Uwzględniając powyższe oraz wniosek Spółki wytworzona frakcja podlegać będzie badaniu w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach raz w miesiącu (dotychczas winna być badana każda partia odpadów przed skierowanie do składowania). Dodatkowo, prowadzony będzie codzienny nadzór technologiczny mający na celu określenie składu morfologicznego wytwarzanego odpadu, ze szczególnym nadzorem określającym zawartość substancji organicznej. Kontrola polegać będzie na wzrokowej ocenie zawartości frakcji organicznych w odpadzie. 
W przypadku stwierdzenia podwyższonej zawartości części organicznych, odpad kierowany będzie do biologicznego unieszkodliwiania.

Uwzględniając powyższe, zmiany w tym zakresie wprowadzone zostały 
w punktach  III.1. oraz XVII.9.1.2. decyzji.

- Doprecyzowano zapis dotyczący magazynowania wytwarzanych partii frakcji podsitowych.

Frakcja podsitowa wydzielona na liniach technologicznych (I i II linii technologicznej) kierowana będzie bezpośrednio do procesu biologicznego przetwarzania. Dopuszcza się jednak możliwość magazynowania frakcji podsitowej odpadów w przypadku konieczność przedłużenia fazy intensywnej procesu stabilizacji, nie dłużej jednak niż 4 dni. Odpady magazynowane będą 
w kontenerze na placu obok hali technologicznej ZUO lub boksie magazynowym oraz luzem w punkcie przygotowania odpadów. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. Podana będzie data skierowania odpadów do magazynowania w celu ustalania długości czasu magazynowania. Partia odpadów z jednego dnia nie będzie mieszana z partiami dni kolejnych, dzienne partie usypane będą obok siebie oraz każda partia oznaczona będzie tabliczką. W trakcie magazynowania odpady nie mogą być rozproszone. Zgodnie z wnioskiem Spółki zmiany w tym zakresie wprowadzono w punkcie VI.5.1. decyzji.

- Ustalone zostały warunki dla magazynowania odpadów zielonych oraz ulegających biodegradacji selektywnie zbieranych przed skierowaniem ich do procesu odzysku R3.

Spółka zawnioskowała o dopuszczenie możliwości magazynowania odpadów przewidzianych do odzysku w procesie R3 wynikającej z konieczności przygotowania do procesu materiału strukturalnego, tj. jego rozdrobnienia 
i wymieszania. Odpady o kodzie 03 01 05 /Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04/ oraz  odpady o kodzie 
20 02 01 /Odpady ulegające biodegradacji – wyłącznie gałęzie/ przeznaczone do rozdrobnienia, przed skierowaniem do procesu kompostowania magazynowane będą luzem na placu rozładunku i rozdrabniania odpadów zielonych o nawierzchni bitumicznej, w oznakowanym kodem i rodzajem odpadu miejscu -  punkt przygotowania odpadów do kompostowania.

Odpady o kodzie 02 01 03 /Odpadowa masa roślinna/, 02 03 04 /Surowce
i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa/, 02 06 01 /Surowce
i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa/, 20 02 01 /Odpady ulegające biodegradacji/ magazynowane będą w zadaszonym boksie, posiadającym trzy ściany oporowe. Wzdłuż krawędzi wjazdu do boksu wykonany będzie ciąg liniowego odwodnienia powierzchni, który zabezpiecza gromadzone odpady przed wpływem opadów atmosferycznych. W/w odpady zielone oraz ulegające biodegradacji magazynowane będą w zadaszonym żelbetowym boksie wyłącznie do czasu modernizacji Zakładu. Odpady te magazynowane będą maksymalnie przez okres 48 godzin. Zmiany, o których mowa powyżej wprowadzone zostały w punkcie IX.5. decyzji.

- Ponadto, w punktach II.1.2.2.2. i VI.1. decyzji doprecyzowane zostały zapisy pozwolenia do stanu faktycznego, natomiast w punktach XII.4.1.1., XII.4.3.1. 
i XVII.7.2. decyzji sprostowano oczywistą omyłkę pisarską.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organ zapewnił stronie czynny udział w każdym 
stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwił wypowiedzenie 
się co do zebranych materiałów.

Uwzględniając powyższe orzeczono jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie należy składać w dwóch egzemplarzach.

opłata skarbowa w wys. 1 005,50 zł

uiszczona w dniu 09.08.2016r.

na rachunek bankowy

Nr 83 1240 2092 9141 0062 0000 0423

Urzędu Miasta Rzeszowa

Otrzymują:

  - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

– Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o. o.

ul. Fredry 12, 38-400 Krosno

  - OS-I. a/a

Do wiadomości:

1.	Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

ul. Gen. M. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszów