OS-I.7222.32.7.2013.DW                      				     Rzeszów, 2013-12-27

DECYZJA

Działając na podstawie:

- art.151, art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 184, art. 188, art. 201, 
art. 202, art. 203 ust. 2, art. 204, art. 211, art. 218, art. 224, w związku 
z art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r., poz. 1232),

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267),

- ust. 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. 
w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122 poz. 1055),

- § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. 
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  
(Dz. U. Nr 213 poz. 1397 ze zm.),

- § 2 oraz załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z 24 sierpnia 2012r. 
w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012r., 
poz. 1031),

- § 2 ust. 1 oraz załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji 
w powietrzu (Dz. U. z 2010r. Nr 16 poz. 87),

- § 2 oraz załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U.  Nr 120 poz. 826 ze zm.),

- § 2, § 10 i § 11 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. 
w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. Nr 206 poz. 1291),

- § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
19 listopada 2008r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych 
w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminu 
i sposobu ich prezentacji (Dz. U. Nr 215 poz. 1366),

po rozpatrzeniu wniosku Pana Tadeusza Kępskiego pełnomocnika reprezentującego PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A, ul. Węglowa 5, 97-400 Bełchatów, NIP 7690502495, REGON 000560207 z dnia 
28 października 2013r. znak: ECR/TE 280/6-1/412/2013 wraz z uzupełnieniem 
z dnia 2 grudnia 2013r., znak: ECR/TE 280/6-4/446/2013 o wydanie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji spalania paliw o mocy nominalnej dostarczonej w paliwie 216,28 MWt (bloku gazowo-parowego) zlokalizowanej na terenie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów w Rzeszowie, ul. Ciepłownicza 8

orzekam

udzielam PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A, 
ul. Węglowa 5, 97-400 Bełchatów, NIP 7690502495, REGON 000560207 pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji bloku gazowo-parowego (BGP) zlokalizowanej na terenie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów w Rzeszowie, ul. Ciepłownicza 8 i określam:

- Rodzaj i parametry instalacji oraz rodzaj prowadzonej działalności

I.1. Rodzaj prowadzonej działalności

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. prowadzić będzie instalację spalania paliw o mocy nominalnej dostarczonej w paliwie 216,28 MWt oraz osiągalnej nominalnej mocy elektrycznej 101 MWe i cieplnej 76.3 MWt (bloku gazowo-parowego) zlokalizowanej na terenie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów w Rzeszowie, 
ul. Ciepłownicza 8. Niniejsza instalacja produkować będzie energię elektryczną 
i cieplną w skojarzeniu.

I.2. Parametry urządzeń i instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniom

Zainstalowana nominalna moc elektryczna instalacji BGP wynosić będzie 102 MWe, a cieplna wynosić będzie 76,3 MWt. Instalacja BGP działać będzie w oparciu 
o spalanie gazu ziemnego GZ 50 o średniej wartości opałowej Qi = 36,0 MJ/Nm3 
i zawartości siarki poniżej 40 mg/Nm3.

Maksymalna sprawność bloku gazowo-parowego będzie wynosiła:

- w sezonie letnim przy temperaturze +15,9 °C – 50,92%,

- w sezonie zimowym przy temperaturze +2,7°C - 49,4%.

Instalację BGP stanowią następujące układy:

- turbozespół gazowy do produkcji energii elektrycznej,

- dwuciśnieniowy kocioł odzysknicowy wykorzystujący ciepło spalin wylotowych 
z turbiny gazowej do produkcji pary i podgrzewu wody sieciowej,

- turbozespół parowy upustowo-kondensacyjny do produkcji energii cieplnej 
i elektrycznej w gospodarce skojarzonej,

- układy pomocnicze (m.in. generator, układy chłodzenia, smarowania, układ wyprowadzenia mocy elektrycznej do sieci).

I.3. Rodzaj i parametry układów wchodzących w skład instalacji BGP

I.3.1. Układ turbiny gazowej

Turbina gazowa o konstrukcji jednowałowej z 17-stopniową sprężarką osiową 
i 4-stopniową turbiną spalania gazu ziemnego GZ 50 w pierścieniowej komorze spalania wyposażonej w 24 palniki hybrydowe (dyfuzyjne) o niskiej emisji NOx. Nominalna moc elektryczna turbiny wynosi 69 MWe.

Turbina gazowa pełni funkcje paleniska dla kotła odzysknicowego.

I.3.2. Układ kotła odzysknicowego.

Kocioł odzysknicowy pracować będzie w układzie dwuciśnieniowym, poziomym bez układu dopalania gazu. Wytwarzać będzie parę wysokoprężną o ciśnieniu pary do 
99 bar i niskoprężną o ciśnieniu pary do 6,7 bar. W celu maksymalnego wykorzystania energii cieplnej spalin w części wylotowej kotła będzie zainstalowany moduł ciepłowniczy o maksymalnej mocy cieplnej 5,9 MWt.

I.3.3. Układ turbiny parowej.

Turbina parowa upustowo-kondensacyjna, o budowie jednokadłubowej 
z wewnętrznym podziałem na część wysokoprężną (WP) i niskoprężną (NP). Pobór pary z turbiny parowej następować będzie poprzez nieregulowany upust pary do odgazowywacza oraz pobór regulowany do wymiennika ciepłowniczego.

Powstałe kondensaty pary będą doprowadzane za pomocą wspólnego układu pomp do zbiornika wody zasilającej z odgazowywaczem rozbryzgowym. Nominalna moc elektryczna turbiny wynosić będzie 32 MWe.

I.3.4. Układy pomocnicze

a/Stacja odgazowania wody zasilającej o wydajności 40 kg. wody/s. Układ  zapewniać będzie stabilną pracę kotła przy dużych wahaniach obciążenia oraz służyć będzie  do uzupełniania strat wody powstałych w obiegu.

b/Pompy cyrkulacyjne wody sieciowej o wydajności 125 m3.wody/h zasilające kocioł odzysknicowy (część WP i NP).

c/Dwie stacje redukcyjno zrzutowe wysokiego i niskiego ciśnienia, które przejmować będą nadwyżkę ilości wyprodukowanej pary. Para odprowadzana będzie do skraplacza turbiny. W celu zapewnienia ciągłego podgrzewu wody sieciowej BGP wyposażony będzie w stację zrzutową zapewniającą ciągły dopływ pary do wymiennika ciepłowniczego.

d/ System wody chłodzącej składający się z dwóch obiegów:

- głównego obiegu wody chłodzącej, zapewniającego zasilanie skraplacza turbiny 
i chłodnicy pośredniej, z którego wydzielone ciepło odprowadzane będzie do otoczenia przez dwucelkową chłodnię wentylatorową o mocy chłodzenia 60 MW,

- dodatkowy zamknięty obieg wody chłodzącej zapewniający zasilanie m.in. chłodnicy generatora i chłodnicy oleju, chłodzony przez główny układ chłodzenia poprzez dwie chłodnice o mocy cieplnej 4,77 MW każda.

d/ Woda do stacji demineralizacji wody, zwanej Stacją DEMI, pobierana będzie ze zbiornika wody zmiękczonej Stacji Uzdatniania Wody (zlokalizowanej poza instalacją BGP) i wykorzystywana jest do uzupełniania strat w układzie parowo-wodnym BGP oraz ubytków w zamkniętym układzie wody chłodzącej. Wydajność Stacji DEMI wynosić będzie 5 m3/h.

Stacja DEMI wyposażona będzie w elementy :

- dwa ciągi ultrafiltracji z filtrami świecowymi wraz z czyszczeniem i opomiarowaniem,

- filtr z węglem aktywnym,

- dwa ciągi odwróconej osmozy wraz z filtrem świecowym, czyszczeniem 
i opomiarowaniem,

- system elektronicznej demineralizacji (elektrodejonizacji),

- dwa zbiorniki magazynowe wody zdemineralizowanej (2x 50m3),

- instalacja czyszczenia ciągu ultrafiltracji za pomocą HCl i NaOCl,

- stacja dozowania biocydu,

- stacja dozowania stabilizatorów dla potrzeb obiegu chłodzącego,

- stacja dozowania antyskalanta.

e/ Generator energii elektrycznej o mocy zainstalowanej 102 MW wchodzący w skład

elementów turbozespołu gazowego chłodzony powietrzem.

f/ Transformator odczepowy olejowy, dwuuzwojeniowy o mocy 15 MVA, o napięciu pierwotnym 11,5 kV i wtórnym 6,3 kV poprzez, który pobierana jest energia elektryczna na potrzeby własne Zakładu.

g/ Transformator blokowy wykonany jako olejowy, dwuuzwojeniowy o mocy 
125 MVA, o napięciu znamionowym górnym/ dolnym 11,5/115 kV, wyposażony 
w przełącznik zaczepów po stronie GN oraz kompletny układ wymuszonego chłodzenia przekazuje energię elektryczną z generatora do sieci elektroenergetycznej o napięciu 110kV/h.

i/ Przyłącze gazowe wysokiego ciśnienia o długości ok. 1,213 km i stacja redukcyjno – pomiarowa za pośrednictwem, których gaz ziemny dostarczany będzie do BGP.

Dla dotrzymania odpowiedniej jakości gazu w każdych warunkach eksploatacyjnych poszczególne ciągi wyposażono w filtroseparatory oraz wodne podgrzewacze.

I.4. Parametry instalacji BGP

Nominalna moc elektryczna                                          101 MWe

Nominalna moc cieplna                                                 76,3 MWt

Nominalna moc cieplna dostarczona w paliwie           216,28 MWt

Zdolność produkcyjna:

- energia elektryczna                                    806 000 MWh /rok

- ciepło                                                       1 407 000 GJ/ rok

I.5. Charakterystyka prowadzonych procesów technologicznych

W instalacji wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej  rozpoczynać się 
będzie w momencie uruchomienia turbiny gazowej. Zasysane z zewnątrz (poprzez czerpnię z układem filtrów) powietrze sprężane będzie przez siedemnastostopniową sprężarkę, a następnie wtłaczane do komory spalania turbiny gazowej równocześnie z gazem.

W komorze spalania mieszanka gazowo-powietrzna będzie spalana, a powstałe spaliny kierowane będą na łopatki turbiny gazowej.

Po przejściu przez turbinę spaliny kierowane będą do tzw. kotła odzysknicowego 
w celu odzyskania pozostałej części energii zawartej w spalinach. Kocioł odzysknicowy wytwarzać będzie parę wysokoprężną o ciśnieniu pary do 99 bar 
i niskoprężną o ciśnieniu pary do 6,7 bar natomiast ciepło pozostałe w spalinach wykorzystywane będzie do podgrzewu wody w zainstalowanym na wylocie z kotła module ciepłowniczym o maksymalnej mocy cieplnej 5,9 MWt. Para z kotła kierowana będzie do turbiny parowej, natomiast schłodzone do temperatury 
ok. 80 oC spaliny kierowane będą do powietrza poprzez emitor. Z turbiny parowej upustowo-kondensacyjnej posiadającej wewnętrzny podział na część wysokoprężną (WP) niskoprężną (NP), wyprowadzony będzie nieregulowany upust pary do celów technologicznych (odgazowanie wody zasilającej) oraz regulowany upust pary do wymiennika ciepłowniczego o wydajności maks. 31 kg/s. Kondensaty pary powstałe 
w skraplaczu będą doprowadzane za pomocą wspólnego układu pomp do zbiornika wody zasilającej z odgazowywaczem rozbryzgowym a następnie woda przepompowywana będzie z powrotem do układu wodno-parowego kotła odzysknicowego.

W turbinie parowej energia cieplna zawarta w parze zamieniana będzie na energię mechaniczną służącą do napędu generatora.

W instalacji zastosowany będzie układ „jednowałowy” napędu generatora. Z jednej strony generator napędzany będzie  turbiną gazową, a z drugiej turbiną parową.

W wyniku procesu odparowywania następować będzie wytrącanie z wody (pary) pozostałości mineralnych, które okresowo będą usuwanie z obiegu przez tzw. odmulanie i odsalanie kotła. Odsoliny powstawać będą również w głównym układzie chłodzenia przy odparowywaniu znacznych ilości wody poprzez chłodnie wentylatorowe. Odmuliny i odsoliny z kotła oraz odsoliny z układu chłodzenia stanowić będą ścieki technologiczne (przemysłowe) z bloku.

Woda dla potrzeb bloku gazowo-parowego pobierana będzie ze Stacji Uzdatniania Wody (po uzdatnieniu wody pobieranej z rzeki Wisłok) pracującej na potrzeby całego Zakładu. Do uzupełniania głównego obiegu chłodzącego wykorzystywana będzie woda zdekarbonizowana, do uzupełnienia układu parowo-wodnego bloku oraz zamkniętego (wewnętrznego) układu wody chłodzącej wykorzystywana będzie woda zmiękczona po jej dalszym oczyszczeniu w stacji DEMI.

Na potrzeby bloku funkcjonować będą dwa zamknięte obiegi wody chłodzącej:

- główny, służący do schładzania pary w skraplaczu oraz wewnętrznego układu chłodzenia,

- wewnętrzny, służący do chłodzenia układu olejowego turbiny oraz generatora.

Jednym z „produktów” pracy bloku będzie ciepło uzyskiwane z pary z upustu turbiny, 
w wymienniku ciepłowniczym i przekazywane do miejskiej sieci ciepłowniczej. Drugim z „produktów” będzie energia elektryczna, która za pośrednictwem transformatora blokowego wprowadzana jest do krajowej sieci energetycznej.

II. Maksymalną dopuszczalną emisję w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji

II.1. Emisję gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza z instalacji

II.1.1. Dopuszczalną ilość substancji zanieczyszczających emitowanych do powietrza

Tabela 1

| Źródło emisji | Emitor | Dopuszczalne wielkości emisji |
| --- | --- | --- |
|  |  | Rodzaj substancji zanieczyszczających | [mg/Nm3] | [Mg/rok] |
| Blok gazowo-parowy | E-2 | Tlenki azotu Tlenek węgla | 213,2 605,8 | 650 1000 |

II.2. Dopuszczalna wielkość emisji ścieków z instalacji

II.2.1. Dopuszczalna do wytworzenia ilość ścieków przemysłowych :

Qśrd   =  1 060 m3/d

oraz wody opadowo-roztopowe z powierzchni szczelnej wynoszącej 0,57 ha:

II.2.2. Stężenia zanieczyszczeń w odprowadzanych z instalacji w ściekach przemysłowych.

Tabela 2

| Lp. | Oznaczenie | Jednostka | Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Azot ogólny | mg N/dm3 | 30 |
|  | Fosfor ogólny | mg P/dm3 | 3 |
|  | Zawiesiny ogólne | mg/dm3 | 100 |

II.2.3. Stężenia zanieczyszczeń w odprowadzanych z instalacji w ściekach przemysłowych w  przypadku zrzutu do zakładowej kanalizacji sanitarnej

Tabela 2

| Lp. | Oznaczenie | Jednostka | Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fosfor ogólny | mg P/dm3 | 7,2 |
| 2. | Azot amonowy | mg NH4 /dm3 | 200 |
| 3. | Węglowodory ropopochodne | mg/dm3 | 15 |

II.3. Dopuszczalne rodzaje i ilości wytwarzanych odpadów

Tabela 3  Odpady niebezpieczne

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Ilość [Mg/rok] | Źródło powstawania odpadu | Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 13 01 10* | Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicz. | 1,0 | Stacje hydrauliczne turbiny gazowej i parowej, układy klap wody chłodzącej | Przepracowane mineralne oleje hydrauliczne, które utraciły właściwości i są zanieczyszczone substancjami zawierającymi metale, tj. stal, aluminium, miedź, mosiądz. Produkt trudno ulegający biodegradacji. Odpad szkodliwy, drażniący, uczulający |
| 2. | 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicz. | 2,5 (30/ co 4 lata) | Układ oleju smarnego i przekład. turbiny gazowej i parowej oraz chłodni wentylatorowej | Zużyte oleje zawierające wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne i nasycone: związki S, P, N, Cl, metale ciężkie, a także produkty zużywania się elementów pracujących urządzeń lub niecałkowitego spalania (cząstki sadzy, nagaru, związki ołowiu) Odpad niebezpieczny. szkodliwy, drażniący, uczulający |
| 3. | 13 02 06* | Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 0,1 | Układy smarowania pomp wody zasilającej i sprężarek powietrza | Zużyte oleje zawierające węglowodory, poliestry i silikony, a także produkty zużywania się elementów pracujących urządzeń lub niecałkowitego spalania (cząstki sadzy, nagaru, związki ołowiu) Odpad szkodliwy, drażniący, uczulający |
| 4. | 13 02 08* | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 1,0 | Układ smarowania obracarki turbiny parowej | Zanieczyszczenia olejów silnikowych zawierają od 65-87% substancji organicznych i od 13-35% związków nieorganicznych. Części organiczne: asfalteny, karbeny, karboidy. Części nieorganiczne: żelazo, chrom, miedź, cyna, ołów, aluminium, fosfor, wapń, cynk, bar, Krzemionka. Odpad szkodliwy, drażniący, uczulający |

| 5. | 13 03 07* | Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła | 1,0 | Transformatory i wyłączniki SCI | Nieinhibitowane oleje naftowe pochodzące z destylacji lub z hydrokrakingu nie zawierające dodatków oraz inhibitowane oleje naftowe z inhibitorem utlenienia. Odpad trudno ulegający biodegradacji, drażniący, szkodliwy, toksyczny, rakotwórczy. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | 13 03 08* | Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła | 0,5 | Zamiennie do transformatorów i wyłączników SCI | Mieszanina izomerów: fenyli i benzenu, syntetyczne estry, syntetyczne węglowodory fluorowane Odpad trudno ulegający biodegradacji, drażniący, szkodliwy, toksyczny, rakotwórczy. |
| 7. | 15 01 10* | Odpady zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszcz. | 0,7 | Uszkodzone w trakcie transportu opakowania z chemikaliami lub olejami | Opakowania zabrudzone substancjami niebezpiecznymi np. po wycieku, uszkodzeniu opakowania, rozsypania itd. Skład chemiczny jest bardzo zróżnicowany, zależny od substancji opakowanej. szkodliwy, drażniący, uczulający |
| 8. | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne niezanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | 1,0 | Sorbenty wykorzystane przy usuwaniu wycieków z nieszczelnych opakowań lub w trakcie remontów | Szmaty i ubrania ochronne z bawełny zabrudzone substancjami niebezpiecznymi m.in. ziemią okrzemkową, ziemią kamionkową, perlitem, wysuszone i pokruszone minerałami, torfem, trocinami, odpadową celulozą, piankami poliuretanowymi, watą i włókniną polipropylenową, melaminową, metaaramidową |
| 9. | 16 01 07* | Filtry olejowe | 0,1 | Układ oleju smarnego turbiny gazowej i parowej oraz chłodni wentylatorowej, układ hydrauliczny klap wody chłodzącej | Włóknina, celuloza, polimery zanieczyszczone olejem |

| 10. | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | 0,4 | Remont instalacji technolog. BGP | Szkło, związku fluoru, pary rtęci, fosfor, argon, termoplastyczna żywica, sadza, pochodne benzydyny, hinakryzon , ftalocyjaninachrom, SO2NH2 żelazo pochodne kwasu salicylowego, pochodne żelazowe - nigrozynowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | 16 06 01* | Akumulatory ołowiowe | 0,5 | Wymiana zużytych akumulatorów | Tlenek olowiu (PbO2). metaliczny ołów: elektrolitu (37% wodny roztwór kwasu siarkowego). tworzywo sztuczne (polipropylen i polietylen) |
| RAZEM | 8,8 (38,8 / co 4 lata) |

Tabela 4  Odpady inne niż niebezpieczne

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Ilość [Mg/rok] | Źródło powstawania odpadu | Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 12 01 13 | Odpady spawalnicze | 0,01 | Odpady powstałe w trakcie prowadzenia prac remontowych | Przy spawaniu drutami litymi: Mangan, żelazo, dwutlenek krzemu, niklu i molibdenu i niobu. Przy spawaniu elektrodami otulonymi i proszkowymi dodatkowo: związki potasu, wapnia i magnezu |
| 2. | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 1 | Opakowania po filtrach powietrza, zakupionych częściach, świetlówkach itp. | Celuloza i lignina. |
| 3. | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 0,01 | Opakowania | Worki z polipropylenu, i worki typu „stretch”, którego głównym składnikiem jest syntetyczny polimer. |
| 4. | 15 01 04 | Opakowania z metali | 0,01 | Wzmocnienia opakowań z drewnianych i opakowania po środkach smarująco -konserwujących | Żelazo, cynk, aluminium. |

| 5. | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne nie zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | 10 | Zużyte materiały po pracach remontowych i eksploatacyjnych | Szmaty i ubrania ochronne zabrudzone m.in. ziemią okrzemkowa, ziemią kamionkową, perlitem, minerałami, torfem, trocinami, celuloza, pianką poliuretanową, watą i włókniną polipropylenową, melaminową, metaaramidową |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.. | 16 01 17 | Metale żelazne | 1 | Remont i wymiana urządzeń | Żelazo |
| 7. | 16 02 14 | Zużyte urządzenia | 0,5 | W wyniku remontu i wymiany urządzeń | Polimery :ABS, PA, PP oraz metale: Fe, Cu, Al. |
| 8. | 16 02 16 | Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 | 0,5 | Remont i wymiana urządzeń | Polimery: ABS, PA, PP oraz metale: Fe, Cu, Al. |
| 9. | 16 06 05 | Inne baterie i akumulatory | 0,1 | Wymiana zużytych baterii i akumulatorów w detektorach gazu i pirometrach | Alkaliczne: cynk, dwutlenek manganu; Zn-Cb: cynk, dwutelenek manganu; cynkowo-powietrzne: cynk litowa: lit, dwutlenek manganu; Ni-Cd: kadm, nikiel; litowo-jonowa: lit, kobalt, tlen, węgiel; srebrowa: cynk, tlenek srebra. |
| 10. | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | 50 | Remonty obiektów budowlanych i budowli BGP | Zniszczone cegły, dachówki, elementy sanitarne, duże elementy betonu, gruzu ceglanego |
| 11. | 17 01 02 | Gruz ceglany | 20 | Remonty obiektów budowlanych i budowli BGP | Zniszczone cegły, dachówki, elementy sanitarne, gruzu ceglanego |
| 12. | 17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia | 5 | Remonty obiektów budowlanych i budowli BGP | Elementy sanitarne ceramiczne |
| 13. | 17 01 07 | Odpady gipsowe | 5 | Remonty obiektów budowlanych i budowli BGP | Elementy gipsowe o różnych frakcjach. |
| 14. | 17 01 80 | Usunięte tynki | 2 | Remonty obiektów budowlanych i budowli BGP | Elementy cementowe, wapienne o różnych frakcjach. |
| 15. | 17 01 81 | Odpady z remontów i przebudowy dróg | 2 | Remonty dróg wokół BGP | Elementy betonowe o różnych frakcjach. |

| 16. | 17 01 82 | Inne nie wymienione odpady | 5 | Remonty obiektów budowlanych i budowli BGP | Stolarka okienna lub drzwiowa z PCV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. | 17 02 01 | Drewno | 0,5 | Wymiana stolarki | Stolarka okienna lub drzwiowej, elementy szalowania |
| 18. | 17 02 02 | Szkło | 0,2 | Wymiana uszkodzonych elementów szklanych | Stłuczka szklana, wymienione elementy szklane w oknach i drzwiach |
| 19. | 17 02 03 | Tworzywa sztuczne | 0,5 | Remont instalacji wykonanych z PCV | Końcówki rur, uszczelki, skrawki folii uszczelniających tworzyw sztucznych |
| 20. | 17 03 80 | Odpadowa papa | 0,2 | Remonty dachów | Papa asfaltowa i elementów smoły zebranej łącznie z papą. |
| 21. | 17 04 01 | Miedź, brąz, mosiądz | 0,5 | Remont pomp i układów sterowania BGP | Zużyte elementy automatyki i sterowania procesem zawierające: miedź, brąz mosiądz |
| 22. | 17 04 02 | Aluminium | 2 | Remont sterowni BGP | Aluminiowe elementy obudowy sterowni |
| 23. | 17 04 05 | Żelazo i stal | 50 | Remont urządzeń BGP | Są to np. przepalone rury stalowe, zużyte kule w młynie kulowo – bębnowym oraz elementy i materiały pomocnicze, jak: gwoździe, śruby, wiertła, tarcze np. |
| 24. | 17 04 11 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 | 0,2 | Remont rozdzielni elektrycznych | Otuliny z tworzywa sztucznego i metalu np. miedź |
| 25. | 17 06 04 | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 | 5,0 | Remont instalacji ciepłowniczych i elewacji oraz dachów budynków | Wełna mineralna, styropian, kamień bazaltowy, gabro, dolomit albo kruszyw wapienne, brykiet mineralny i polistyren |
| 26. | 19 09 04 | Zużyty węgiel aktywny | 1,0 | Wymiana zużytego węgla na stacji DEMI | Węgiel i zaadsorbowanych substancji w procesie filtracji. |
| 27. | 19 09 99 | Filtry świecowe , zużyte wapno sodowe | 0,3 | Stacja DEMI, wkłady z filtra świecowego ochronnego oraz z filtra z wapnem sodowanym adsorbującym CO2 z powietrza | Skała osadowa okruchowa: dwutlenek krzemu, dwutlenek glinu, trójtenek żelaza, tlenek wapnia, tlenek potasu |
| RAZEM | 111,13 |

II.4.	Dopuszczalny poziom emisji hałasu do środowiska z instalacji

Dopuszczalny poziom emisji hałasu do środowiska z instalacji, wyrażony wskaźnikami LAeq D i LAeq N w odniesieniu do terenów zabudowy zagrodowej i mieszkaniowo - usługowej zlokalizowanych poza granicami instalacji, położone w kierunku północnym oraz wschodnim, od granicy terenu, na którym będzie zlokalizowana instalacja, 
w zależności od pory doby w następujący sposób:

- dla pory dnia (w godzinach od 6.00 do 22.00) - 55 dB(A),

- dla pory nocy (w godzinach od 22.00 do 6.00) - 45 dB(A).

III. Maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania się uzasadnionych technologicznie warunków eksploatacyjnych odbiegających od normalnych

III.1. Warunki odbiegające od normalnych stanowić będzie rozruch (od uruchomienia do osiągnięcia mocy znamionowej) i wyłączanie instalacji (od chwili rozpoczęcia procedury odstawienia do wyłączenia).

III.1.1. Maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania się warunków odbiegających od normalnych związany z odstawianiem urządzeń do planowanych remontów bieżących i sporadycznie wynikający z sytuacji awaryjnych dla rozruchu i wyłączenia wynosić będzie nie więcej niż: 250 h/rok tj. 100 cykli rozruch-wyłączenie, przy czym czas rozruchu wynosić będzie około 120 min/cykl, a czas odstawienia 30 min/cykl. 
W przypadku pracy interwencyjnej na rzecz Operatora Sieci Przesyłowych maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania się warunków odbiegających od normalnych wynosić będzie 2190 h/a, przy takich samych czasach rozruchu 
i odstawienia. Procesy rozruchu i zatrzymania turbiny prowadzone będą zgodnie 
z Instrukcją eksploatacji

III.2. W zakresie emisji hałasu do środowiska, gospodarowania odpadami, emisji ścieków zgodnie z warunkami normalnej pracy instalacji określonymi w punkcie II decyzji.

IV. Warunki wprowadzania do środowiska substancji lub energii i wymagane działania, w tym środki techniczne mające na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji.

IV.1. Charakterystyka miejsc i warunki wprowadzania gazów i pyłów do powietrza

IV.1.1. Parametry źródeł emisji do powietrza z instalacji

Tabela 4

| Emitor | Wysokość emitora [m] | Średnica emitora u wylotu [m] | Prędkość gazów na wylocie z emitora [m/s] | Temperatura gazów odlotowych na wylocie emitora [K] | Czas pracy emitora [h/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E-2 | 40,0 | 3,5 | 21 | 358 | 8760 |

IV.1.2. Warunki wprowadzania gazów i pyłów do powietrza

IV.1.2.1. Zanieczyszczenia z procesu spalania będą wprowadzane będą do powietrza emitorem E-2.

IV.1.2.2. W procesie spalania jako paliwo wykorzystywane będzie gaz ziemny 
o wartości opałowej ok. 36,0 MJ/Nm3 i zwartości siarki poniżej 40,0 mg/ Nm3.

IV.1.2.3. W komorze spalania zastosowane zostaną palniki niskoemisyjne.

IV.2.	Warunki poboru wody i emisji ścieków z instalacji

IV.2.1. Pobór wody

Woda dla potrzeb instalacji bloku gazowo-parowego w ilości Qśr.d = 4100 m3/d 
i Q max=1 400 tys. m3/rok pobierana będzie ze stacji uzdatniania wody (po jej wstępnym uzdatnieniu), pobierającej wodę z rzeki Wisłok i pracującej na potrzeby całego Zakładu, zgodnie z posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym

IV.2.2.Odprowadzanie ścieków z instalacji

Ścieki przemysłowe wprowadzane będą do kanalizacji zakładowej przemysłowej poprzez studzienkę S4, za pośrednictwem której odprowadzane będą na miejsce gromadzenia odpadów paleniskowych i stanowić będą uzupełnienie hydrotransportu. Awaryjnie ścieki będą odprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie poprzez wewnątrzzakładową sieć kanalizacji sanitarnej.

IV.2.3. Ścieki przemysłowe z instalacji nie będą wprowadzane bezpośrednio do wód powierzchniowych, podziemnych i do ziemi.

IV.2.4. Ścieki opadowe i roztopowe z terenu instalacji odprowadzane będą do zakładowej kanalizacji deszczowej.

IV.2.5. Wszystkie urządzenia związane z poborem wody i odprowadzaniem ścieków ujęte w niniejszym pozwoleniu należy utrzymywać we właściwym stanie technicznym.

IV.3.	Sposoby postępowania z wytwarzanymi odpadami

IV.3.1. Miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów

Tabela  5  Odpady niebezpieczne

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Sposób i miejsce magazynowania odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 13 01 10* | Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorg. | Odpady magazynowane będą w szczelnych pojemnikach oznaczonych nazwa i kodem odpadu w wiacie olejowej przy budynku podgrzewu gazu. W przypadku wymiany oleju smarnego (turbinowego) co ok. 4 lata odpad nie będzie magazynowany – odbiór bezpośrednio z miejsca wytworzenia. |
| 2. | 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych |  |
| 3. | 13 02 06* | Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe |  |
| 4. | 13 02 08* | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe |  |
| 5. | 13 03 07* | Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła | Oleje nie będą magazynowane- odbiór z miejsca wytworzenia. |
| 6. | 13 03 08* | Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła |  |
| 7. | 15 01 10* | Odpady zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | Odpady magazynowane będą w pojemniku w budynku magazynowym w miejscu oznaczonym nazwą i kodem odpadu. Opakowania powstałe w laboratorium chemicznym będą magazynowane w pojemniku oznaczonym nazwą i kodem odpadu ustawionym w zamkniętym pomieszczeniu w budynku BUT. |
| 8. | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne niezaniecz. substancjami niebezp. | Odpady magazynowane będą w szczelnych pojemnikach oznaczonych nazwą i kodem odpadu w wiacie olejowej przy budynku podgrzewu gazu. |
| 9. | 16 01 07* | Filtry olejowe |  |
| 10. | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | Świetlówki, lampy wyładowcze termometry magazynowane będą w kartonach i pojemnikach oznaczonych nazwą i kodem odpadu w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej. Monitory i telewizory magazynowane będą w wiacie magazynowej w miejscu oznaczonym nazwą i kodem odpadu. |
| 11. | 16 06 01* | Akumulatory ołowiowe | Akumulatory magazynowane będą w szczelnym pojemniku ustawionym w wiacie magazynowej miejscu oznaczonym nazwą i kodem odpadu.. |

Tabela 6  Odpady inne niż niebezpieczne

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Sposób i miejsce magazynowania odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 12 01 13 | Odpady spawalnicze | Odpady magazynowane będą w wiacie magazynowej w miejscu oznaczonym nazwą i kodem odpadu. |
| 2. | 15 01 01 | Opakowania z papieru \ i tektury |  |
| 3. | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych |  |
| 4. | 15 01 04 | Opakowania z metali |  |
| 5. | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne nie zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | Odpady magazynowane będą w pomieszczeniu w budynku magazynowym w miejscu oznaczonym nazwą i kodem odpadu. |
| 6. | 16 01 17 | Metale żelazne | Odpady magazynowane będą na placu magazynowym, w miejscu oznaczonym nazwą i kodem odpadu. |

| 7. | 16 02 14 | Zużyte urządzenia | Odpady magazynowane będą w wiacie magazynowej w miejscu nazwą i kodem odpadu. |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. | 16 02 16 | Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 |  |
| 9. | 16 06 05 | Inne baterie i akumulatory | Odpady zbierane będą w pojemniku oznaczonym nazwą i kodem odpadu w budynku stacji 110 kV, następnie przekazywane do magazynowania w budynku kotłowni. |
| 10. | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | Odpady magazynowanie będą luzem, selektywne, w boksach oznaczonych nazwą i kodem odpadu na placu magazynowym. |
| 11. | 17 01 02 | Gruz ceglany |  |
| 12. | 17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia |  |
| 13. | 17 01 07 | Odpady gipsowe |  |
| 14. | 17 01 80 | Usunięte tynki |  |
| 15. | 17 01 81 | Odpady z remontów i przebudowy dróg |  |
| 16. | 17 01 82 | Inne nie wymienione odpady |  |
| 17. | 17 02 01 | Drewno | Odpady magazynowane będą w wiacie magazynowej w miejscu oznaczonym nazwą i kodem odpadu lub w zachodniej części placu magazynowego, w miejscu oznaczonym nazwą i kodem odpadu . |
| 18. | 17 02 02 | Szkło | Odpady magazynowane będą w specjalnych kontenerach oznaczonych nazwą i kodem odpadu w wydzielonym miejscu boksu placu magazynowego. |
| 19, | 17 02 03 | Tworzywa sztuczne | Odpady zbierane będą do worków foliowych lub pojemników oznaczonych nazwą i kodem odpadu. Po wypełnieniu magazynowane w wiacie magazynowej w miejscu oznaczonym nazwą i kodem odpadu. |
| 20. | 17 03 80 | Odpadowa papa | Odpady magazynowane będą luzem, selektywnie, w boksach oznaczonych nazwą i kodem odpadu na placu magazynowym. |
| 21. | 17 04 01 | Miedź, brąz, mosiądz | Odpady magazynowane będą w wiacie magazynowej w miejscu oznaczonym nazwą i kodem odpadu na placu magazynowym. |
| 22. | 17 04 02 | Aluminium |  |
| 23. | 17 04 05 | Żelazo i stal | Odpad magazynowany będzie na placu magazynowym w miejscu oznaczonym nazwa i kodem odpadu. |
| 24. | 17 04 11 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 |  |
| 25. | 17 06 04 | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 | Odpady magazynowane będą luzem lub w workach foliowych w wydzielonym boksie oznaczonym nazwą i kodem odpadu. |

| 26. | 19 09 04 | Zużyty węgiel aktywny | Odpad magazynowany będzie w budynku magazynowym w miejscu oznaczonym nazwą i kodem odpadu. |
| --- | --- | --- | --- |
| 27. | 19 09 99 | Filtry świecowe , zużyte wapno sodowe | Odpady magazynowane będą w pojemnikach w miejscu oznaczonym nazwą i kodem odpadu w budynku magazynowym. |

IV.3.2. Sposób dalszego gospodarowania odpadami.

Tabela 7 Odpady niebezpieczne

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Sposób gospodarowania odpadami |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 13 01 10* | Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorg.. | R9 |
| 2. | 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych | R9 |
| 3. | 13 02 06* | Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | R9 |
| 4. | 13 02 08* | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | R9 |
| 5. | 13 03 07* | Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła | R9 ,D9 |
| 6. | 13 03 08* | Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła | R9, D9 |
| 7. | 15 01 10* | Odpady zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | D10 |
| 8. | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne niezaniecz. substancjami niebezp. | D10 |
| 9. | 16 01 07* | Filtry olejowe | D10 |
| 10. | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | R4, R12 |
| 11. | 16 06 01* | Akumulatory ołowiowe | R4, R6, R12 |

Tabela 8 Odpady inne niż niebezpieczne

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Sposób gospodarowania odpadami |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 12 01 13 | Odpady spawalnicze | R4, R12 |
| 2. | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | R1, R3, R12 |
| 3. | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | R1, R3 , R12, D10 |
| 4. | 15 01 04 | Opakowania z metali | R4, R12 |
| 5. | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne nie zanieczyszczone substancjami niebezp. | R1, D5, R12, D10 |
| 6. | 16 01 17 | Metale żelazne | R4 |
| 7. | 16 02 14 | Zużyte urządzenia | R1, R5, R4, R12, D10 |
| 8. | 16 02 16 | Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 | R1, R5, R12, D10 |
| 9. | 16 06 05 | Inne baterie i akumulatory | R4, R5 |
| 10. | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | R5, R12, D5 |
| 11. | 17 01 02 | Gruz ceglany | R5, R12, D5 |
| 12. | 17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia | R5, R12, D5 |
| 13. | 17 01 07 | Odpady gipsowe | R5, R12, D5 |
| 14. | 17 01 80 | Usunięte tynki | R5, R12, D5 |
| 15. | 17 01 81 | Odpady z remontów i przebudowy dróg | R5, R12, D5 |
| 16. | 17 01 82 | Inne nie wymienione odpady | R1, R4, R5, R12, D5, D10 |
| 17. | 17 02 01 | Drewno | R1, R3, R12 |
| 18. | 17 02 02 | Szkło | R5, R12 |
| 19. | 17 02 03 | Tworzywa sztuczne | R1R3, R12, D10 |
| 20. | 17 03 80 | Odpadowa papa | R12, D10 |
| 21. | 17 04 01 | Miedź, brąz, mosiądz | R4, R12 |
| 22. | 17 04 02 | Aluminium | R4, R12 |
| 23. | 17 04 05 | Żelazo i stal | R4, R12 |
| 24. | 17 04 11 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 | R4, R12 |
| 25. | 17 06 04 | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 | R1, R5, R12, D10 |
| 26. | 19 09 04 | Zużyty węgiel aktywny | R1, R12, D10 |
| 27. | 19 09 99 | Filtry świecowe , zużyte wapno sodowe | R1, R12, D5, D10 |

IV.3.3. Warunki gospodarowania oraz sposoby zapobiegania powstawania lub ograniczania ilości odpadów

IV.3.3.1. Wytwarzane odpady wymienione w punkcie II.3. decyzji magazynowane będą w celu zebrania odpowiedniej ilości przed transportem do miejsc odzysku bądź unieszkodliwiania, w wyznaczonych, oznakowanych miejscach ustalonych 
w punkcie IV.3.1. decyzji, w sposób uniemożliwiający ich negatywne oddziaływanie 
na środowisko i zdrowie ludzi.

IV.3.3.2. Każdy rodzaj odpadów będzie magazynowany selektywnie, w odpowiednich pojemnikach z materiału odpornego na działanie składników umieszczonego w nich odpadu w zamkniętych pomieszczeniach lub na utwardzonych placach oraz uniemożliwiający dostęp do nich osób nieupoważnionych. Miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych będą posiadać utwardzoną nawierzchnię, oświetlenie, urządzenia i materiały gaśnicze oraz zapas sorbentów do likwidacji ewentualnych wycieków.

IV.3.3.3. Magazynowane odpady winny być zabezpieczone przed przypadkowym rozproszeniem lub rozlaniem.

IV.3.3.4. Powierzchnie komunikacyjne przy obiektach i placach do magazynowania odpadów i drogi wewnętrzne będą utwardzone, o nawierzchni nieprzepuszczalnej 
dla wód opadowych.

IV.3.3.5. Eksploatowane maszyny i urządzenia utrzymywane będą w odpowiednim stanie technicznym poprzez prowadzone przeglądy i remonty.

IV.3.3.6. Transport wewnętrzny odpadów odbywać się będzie w sposób uniemożliwiający przypadkowe rozproszenie.

IV.3.3.7. Prowadzona będzie racjonalna gospodarka surowcowa i materiałowa pozwalająca na utrzymywanie ilości wytwarzanych odpadów na najniższym możliwym poziomie.

IV.3.3.8. Prowadzenie będą szkolenia pracowników zakresie prawidłowego postępowania z odpadami.

IV.3.3.9. Przekazywanie do odzysku odpadów, posiadających właściwości umożliwiające przy aktualnym stanie techniki, technologii i organizacji ich wykorzystanie, a w szczególności odpady, które będą mogły:

-stanowić zamienny surowiec produkcyjny dla surowców i materiałów pochodzących ze źródeł naturalnych,

-stanowić częściowy lub całkowity zamiennik surowca lub paliwa dotychczas stosowanego w danym procesie produkcyjnym,

-być stosowane do podniesienia jakości lub efektywności procesu produkcji lub stanu bezpieczeństwa,

-być stosowane do zmniejszenia negatywnego oddziaływania procesu produkcyjnego na środowisko,

-stanowić źródło dających się odzyskać surowców,

-po regeneracji lub przetworzeniu stanowić wyroby użytkowe,

-być użyte bezpośrednio lub po przetworzeniu w celach budowlanych.

IV.4. Warunki emisji hałasu do środowiska.

IV.4.1. Rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widzenia ochrony przed hałasem

Tabela 9

| Lp. | Kod źródła | Lokalizacja źródła | Wymiary źródła szer./dł./wys. lub wysokość zawieszenia źródła [m] | Czas pracy źródła [h] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pora dzienna | Pora nocna |
| Źródła typu „BUDYNEK” |
| 1. | B1 | Budynek bloku gazowo-parowego | 24 x 64 x 25 | 16 | 8 |

| Źródła typu „PUNKTOWEGO” |
| --- |
| 2. | H1 | Chłodnia wentylatorowa | 15 | 16 | 8 |
| 3. | H2 | Transformator 125 MVA | 3 | 16 | 8 |
| 4. | H3 | Transformator 15 MVA | 3 | 16 | 8 |
| 5. | H4 | Transformatory 2,5 MVA | 2 | 16 | 8 |
| 6. | H5 | Czerpnia powietrza | 30 | 16 | 8 |

V. Rodzaj i maksymalną ilość wykorzystywanej energii, materiałów, surowców 
i paliw

V.1.Maksymalną ilość  wykorzystywanego paliwa

Tabela 10

| Rodzaj paliwa | Parametry paliwa | Jednostka | Zużycie |
| --- | --- | --- | --- |
| Gza ziemny GZ50 | Wartość energetyczna ok. 36 ,0 MJ/kg Zawartość siarki max 40,0 mg/Nm3 | tys. Nm3/rok | 176 000 |

V.2.Maksymalną ilość  energii oraz podstawowych surowców i materiałów stosowanych w produkcji

Tabela 11

| Lp. | Rodzaj materiałów i surowców | Jednostka | Zużycie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kwas solny 33% | Mg/rok | 0,4 |
| 2. | Podchloryn sodu 14% | Mg/rok | 0,3 |
| 3. | Biocyd | Mg/rok | 2,5 |
| 4. | Antyskalant | Mg/rok | 4,5 |
| 5. | Woda amoniakalna | Mg/rok | 0,5 |
| 6. | Środek powierzchniowoczynny | Mg/rok | 0,3 |
| 7. | Algicyd | Mg/rok | 0,2 |
| 8. | Inhibitor korozji | Mg/rok | 0,8 |
| 9. | Środek do mycia ZOK-27 | Mg/rok | 0,5 |
| 10. | Wodorotlenek sodu 45% | Mg/rok | 0,3 |
| 11. | Ultrasil kwaśny | Mg/rok | 0,15 |
| 12. | Ultrasil zasadowy | Mg/rok | 0,15 |
| 13. | Nadtlenek wodoru | Mg/rok | 0,1 |

V.3. Pobór wody dla potrzeb instalacji

Tabela 12

| Lp. | Rodzaj | Jednostka | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Woda do celów technologicznych | tys. m3/rok | 1 400 |
| 2. | Woda do celów technologicznych na jednostkę produkcji ciepła | m3/GJ | 0,995 |
| 3. | Woda do celów technologicznych na jednostkę produkcji energii | m3/MWh | 1,74 |

VI. Zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych, w tym pomiaru i ewidencjonowania wielkości emisji

VI.1.	Monitoring procesów technologicznych

Monitoring parametrów technicznych procesu technologicznego prowadzony będzie poprzez nadrzędny komputerowy system sterowania i nadzoru SYMPHONY 
o strukturze hierarchicznej, funkcjonalnie rozproszonej. System ten będzie sterował 
i nadzorował wszystkie stany bloku gazowo-parowego oraz części elektroenergetycznej instalacji. Poza systemem SYMPHONY do sterowania i kontroli pracy turbiny gazowej zastosowany będzie system INFI 90, dla turbiny parowej system TUBOLOG, a dla układu olejowego stacji DEMI system sterowania „black box”. Systemy podrzędne wymieniać będą z nadrzędnym jedynie niezbędne informacje.

Wszystkie ważniejsze parametry bloku gazowo-parowego będą monitorowane, 
z możliwością odtworzenia najważniejszych trendów czasowych.

Zastosowany system kontroli procesu technologicznego pozwoli na automatyczną 
i stałą kontrolę oraz regulację parametrów poszczególnych procesów składowych umożliwiając tym samym alarmowanie o zbliżaniu się parametrów do stanów granicznych i automatyczne wyłączanie poszczególnych układów lub w razie braku dostawy gazu natychmiastowe wyłączenie bloku. System kontroli parametrów prowadzonego procesu technologicznego zabezpieczy instalację przed uszkodzeniem oraz ograniczy możliwość wystąpienia awarii.

Zakres monitorowania procesów technologicznych obejmie w zakresie procesu spalania paliw: kontrolę zawartości O2 i CO w spalinach, temperatury spalin, ciśnienie spalin i temperatury powietrza do spalania. W przypadku braku zasilania gazem instalacja będzie automatycznie wyłączna.

Dane z poszczególnych systemów będą systematycznie zapisywane, archiwizowane  i przechowywane przez okres 3 lat.

VI.2.	Monitoring emisji gazów i pyłów do powietrza

VI.2.1. Stanowisko umożliwiające okresowe wykonanie pomiarów wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza będzie usytuowane na emitorze E-2.

VI.2.2. Stanowisko pomiarowe będzie na bieżąco utrzymywane w stanie umożliwiającym prawidłowe wykonywanie pomiarów emisji oraz zapewniającym zachowanie wymogów BHP.

VI.2.3. Zakres i częstość prowadzenia pomiarów określają aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

VI.2.4. Pomiary emisji zanieczyszczeń do środowiska należy wykonywać dostępnymi metodykami, których granica oznaczalności jest poniżej dopuszczalnego poziomu emisji.

VI.3. Monitoring poboru wody i emisji ścieków

VI.3.1. Woda dla potrzeb bloku gazowo-parowego pobierana będzie ze stacji uzdatniania wody. Układ wody technologicznej dla bloku gazowo-parowego 
zasilany będzie:

-w wodę zdekarbonizowaną  służącą do uzupełniania ubytków w głównym układzie wody chłodzącej, której Ilość monitorowana będzie za pomocą przepływomierza elektromagnetycznego.

-w wodę zmiękczoną, po dalszym oczyszczeniu  w stacji DEMI, służącą do uzupełniania układu parowo-wodnego bloku oraz zamkniętego (wewnętrznego) układu wody chłodzącej. Ilość zużywanej wody zmiękczonej monitorowana będzie za pomocą przepływomierza elektromagnetycznego.

VI.3.2. Odczyt zużycia wody zarówno zdekarbonizowanej jak i zmiękczonej będzie odbywał się co najmniej raz na godzinę. Odczyt rejestrowany będzie 
w dedykowanym systemie komputerowym Stacji Uzdatniania Wody.

VI.3.3. Ilości i jakości odprowadzanych z instalacji  ścieków przemysłowych

VI.3.3.1. Ilość odprowadzanych ścieków przemysłowych z BGP określana będzie obliczeniowo na podstawie odczytu licznika przepompowni ścieków przemysłowych zakładu co najmniej raz na  miesiąc. Miesięczną ilość ścieków stanowić będzie różnica pomiędzy wartością z odczytu licznika przepompowni ścieków przemysłowych odprowadzanych z instalacji BGP łącznie z pozostałymi ściekami przemysłowymi z innych źródeł a wartością odczytu licznika z analogicznego ostatniego miesiąca w którym instalacja BGP nie pracowała.

VI.3.3.2. Kontrola jakości odprowadzanych ścieków w określonych w punkcie II.2.2 wskaźnikach prowadzona będzie co najmniej raz na 6 miesięcy w studzience S 4.

VI.3.3.3. Pomiar ilości odprowadzanych ścieków przemysłowych w przypadku zrzutu do zakładowej kanalizacji sanitarnej prowadzony będzie łącznie ze ściekami bytowymi za pomocą przepływomierza zainstalowanego na rurociągu tłocznym 
w budynku przepompowni ścieków sanitarnych

VI.3.3.4 Monitoring jakości ścieków przemysłowych w określonych w punkcie II.2.3 
w przypadku zrzutu do zakładowej kanalizacji sanitarnej będzie prowadzony łącznie ze ściekami bytowymi odprowadzanymi z zakładu z częstotliwością co najmniej 
2 razy w roku.

VI.4. Monitoring emisji hałasu do środowiska

VI.4.1. Pomiary hałasu określające oddziaływanie instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym na tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowo-usługowej prowadzone będą w punktach referencyjnych:

Tabela 13

| Symbol oznaczenia punktu pomiarowego | Lokalizacja punktu pomiarowego |
| --- | --- |
|  | Szerokość geograficzna | Długość geograficzna |
| PR1 | 50°04'16,04"N | 22°02'00.30"E |
| PR2 | 50°03'47,94"N | 22°02'23,15"E |

VI.4.2. Pomiary hałasu w środowisku będą przeprowadzane również po każdej zmianie procedury pracy instalacji lub wymianie urządzeń określonych w Tabeli 9.

VII. Sposób postępowania w przypadku uszkodzenia aparatury pomiarowej służącej do monitorowania procesów technologicznych

VII.1. W przypadku uszkodzenia aparatury pomiarowej kontrolującej proces technologiczny należy niezwłocznie wymienić uszkodzone urządzenie 
a w przypadku, gdy niesprawność aparatury może skutkować niekontrolowanym wzrostem emisji wyłączyć instalację z eksploatacji zgodnie z procedurą zatrzymania instalacji.

VII.2. O fakcie wyłączenia instalacji z powodu uszkodzenia aparatury 
i niekontrolowanym wzroście emisji należy powiadomić Marszałka Województwa Podkarpackiego i Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

VIII. Metody zabezpieczenia środowiska przed skutkami awarii przemysłowej 
i sposób powiadamiania o jej wystąpieniu

VIII.1. Zastosowany system kontroli procesu technologicznego będzie pozwalał na automatyczną i stałą kontrolę procesów składowych umożliwiając tym samym alarmowanie o zbliżaniu się parametrów do stanów granicznych i automatyczne wyłączanie poszczególnych układów bloku.

VIII.2. Zbiorniki na chemikalia będą ustawione w szczelnych bezodpływowych wannach.

VIII.3. Transformatory posadowione będą w misach, z których odpływ będzie automatycznie  odcinany przy pomocy systemu zasuw szybkozamykających.

VIII.4. Rurociągi gazowe wyposażone będą w zawory odcinające.

VIII.5. Instalacja wyposażona będzie w system przeciwpożarowy obejmujący: układ sygnalizacji i ostrzegania o pożarze, urządzenia do oddychania, układ sieci wodociągowej z hydrantami, układ zraszania  tuneli kablowych, urządzenia gaśnicze, system wentylacji mechanicznej, urządzenia eksplozymetryczne.

VIII.6. W przypadku wystąpienia awarii w celu ograniczenia jej skutków podejmowane będą działania zgodnie z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego oraz Instrukcjami Eksploatacyjnymi.

VIII.7. O fakcie wystąpienia awarii należy powiadomić Marszałka Województwa Podkarpackiego i Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

IX. Sposoby osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości

IX.1. Wszystkie urządzenia objęte niniejszą decyzją będą utrzymywane 
we właściwym stanie technicznym i prawidłowo eksploatowane zgodnie z ich instrukcjami techniczno – ruchowymi.

IX.2. Wszystkie urządzenia związane z monitoringiem procesów technologicznych oraz monitoringiem wielkości i jakości emisji do środowiska będą w pełni sprawne, umożliwiające prawidłowe wykonywanie pomiarów oraz zapewniające zachowanie wymogów BHP.

IX.3. Przestrzegane będą instrukcje postępowania z substancjami i preparatami niebezpiecznymi.

IX.4. Wszystkie procesy produkcyjne, magazynowanie surowców na terenie instalacji będą prowadzone na powierzchni szczelnej wyposażonej w kanalizację.

IX.5. Drogi i place oraz pozostały teren będą utrzymywane w czystości i porządku.

IX.6. Prowadzona będzie kontrola emisji ustalonych w punkcie II decyzji. 
W przypadku stwierdzonych przekroczeń emisji zostaną podjęte niezwłoczne działania naprawcze.

IX.7. Prowadzony będzie monitoring procesów technologicznych w instalacji zgodnie z ustaleniami zawartymi w punkcie VI decyzji.

IX.8. Prowadzona będzie stała kontrola zużycia wody i paliw.

IX.9. Prowadzona będzie efektywna gospodarka materiałowo-surowcowa.

IX.10.  Prowadzona będzie stała kontrola zużycia energii na potrzeby własne.

IX.11. Prowadzona będzie kontrola urządzeń kanalizacyjnych.

IX.12. Prowadzona będzie analiza danych uzyskiwanych z monitoringu oraz podejmowane będą stosowne działania z niej wynikające a wyniki będą rejestrowane.

IX.13. Rozpoczęcie pracy BGP poprzedzane będzie przeglądem sprawności wszystkich urządzeń. Wykonanie tych przeglądów będzie rejestrowane.

X. Sposoby postępowania w przypadku zakończenia eksploatacji instalacji

W przypadku zakończenia eksploatacji należy opróżnić i wyczyścić wszystkie urządzenia technologiczne, a następnie zdemontować i zlikwidować wszystkie obiekty i urządzenia zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów budowlanych.

XI. Dodatkowe wymagania

XI.1. Opracowane wyniki pomiarów wykonywanych w związku z realizacją obowiązków określonych w punktach VI.3.3.2, VI.3.3.4, VI.4 będą przedkładane Marszałkowi Województwa Podkarpackiego oraz Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska niezwłocznie, nie później niż 30 dni od daty ich wykonania. Sposób prezentacji wyników wykonywanych pomiarów powinien być zgodny z obowiązującym rozporządzeniem dotyczącym sposobów prezentacji wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji.

XII. W przypadku, gdy w decyzji nie ustalono daty obowiązywania poszczególnych warunków, zapisy decyzji obowiązują z chwilą gdy decyzja stanie się ostateczna

XIII. Pozwolenie obowiązuje do dnia 26 grudnia 2023r.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 28 października 2013r. znak: ECR/TE/280/6-1/412/2013  wraz 
z uzupełnieniem z dnia 2 grudnia 2013r., znak: ECR/TE/280/6-4/446/2013 , Pana Tadeusza Kępskiego pełnomocnika reprezentującego PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A, ul. Węglowa 5, 97-400 Bełchatów, NIP 7690502495, REGON 000560207 wystąpiono o wydanie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji spalania paliw o mocy nominalnej dostarczonej w paliwie 216,28 MWt oraz nominalnej mocy elektrycznej 101 MWe i cieplnej 76.3 MWt (bloku gazowo-parowego) zlokalizowanej na terenie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów w Rzeszowie, ul. Ciepłownicza 8.

Informacja o przedmiotowym wniosku umieszczona została w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 
i jego ochronie od numerem 549/2013.

Po analizie wniosku stwierdzono, że instalacja wymaga pozwolenia zintegrowanego, gdyż klasyfikuje się zgodnie z ust. 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości instalacji do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 
50 MWt.

Blok gazowo-parowy zlokalizowany jest na terenie Zakładu, który zgodnie z § 2 
ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko kwalifikowany jest jako elektrownie konwencjonalne, elektrociepłownie lub inne instalacje do spalania paliw w celu wytworzenia energii elektrycznej lub cieplnej o mocy cieplnej nie mniejszej niż 300 MW rozumianej jako ilość energii wprowadzanej w paliwie do instalacji w jednostce czasu przy ich nominalnym obciążeniu, tym samym zaliczany jest do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Stąd, zgodnie z art. 183 w związku z art. 378 ust. 2a ustawy Prawo ochrony środowiska właściwym w sprawie jest marszałek województwa.

Pismem z dnia 31 października 2013r. znak: OS-I.7222.32.7.2013.DW  zawiadomiono o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji oraz ogłoszono, że przedmiotowy wniosek został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o prawie wnoszenia uwag i wniosków do przedłożonej w sprawie dokumentacji. Ogłoszenie było dostępne przez 21 dni (tj. 12 listopada do 3 grudnia 2012r.) na tablicy ogłoszeń 
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów w Rzeszowie, oraz na stronie internetowej i tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta w Rzeszowie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie. W okresie udostępniania wniosku nie wniesiono żadnych uwag 
i wniosków.

Zgodnie z art. 209 oraz art. 212 ustawy Poś wersja elektroniczna  przedmiotowego wniosku przesłana została Ministrowi Środowiska pismem z dnia 
31 października 2013r. znak: OS-I.7222.32.7.2013.DW.

Po oględzinach instalacji przeprowadzonych w dniu 22 listopada 2013r. oraz szczegółowym zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją stwierdzono, że wniosek  przedstawia w sposób dostateczny wszystkie zagadnienia istotne z punktu widzenia ochrony środowiska, wynikające z art. 184 i art. 208 ustawy Prawo ochrony środowiska.  	W toku prowadzonego postępowania pismem z dnia 2 grudnia 2013r., znak: ECR/TE/280/6-4/446/2013 wnioskodawca złożył uzupełnienie do wniosku wprowadzając korekty w szczególności w zakresie gospodarowania odpadami.

Niniejsze pozwolenie zintegrowane obejmuje instalację spalania paliw o mocy 
nominalnej wprowadzonej w paliwie 216,28 MWt – blok gazowo-parowy, dla którego pozwolenie na budowę zostało wydane w dniu 24 października 2000r. , a pozwolenie na eksploatacje w dniu 8 maja 2003r. Na prowadzenie ww. instalacji uzyskano decyzję Wojewody Podkarpackiego 30 kwietnia 2004r. znak: ŚR.IV-6618/9/03/04, udzielającą pozwolenia zintegrowanego, która wygasa. 	Blok gazowo – parowy jest 
instalacją opalaną gazem ziemnym, produkującą energię elektryczną i ciepło 
w skorelowaniu. Produkty wytwarzane w instalacji objętej wnioskiem zasilają ogólnokrajową sieć energetyczną i centralny system ciepłowniczy miasta Rzeszów. Na terenie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów funkcjonuje jeszcze instalacja spalania paliw opalana węglem w skład której wchodzą: dwa kotły pyłowe typu WP-120 i cztery kotły wodne WR- 25 o łącznej mocy cieplnej 474 MWt w oparciu o pozwolenie zintegrowane wydane decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 czerwca 2006r., znak: ŚR.IV-6618-13/05 ze zmianami. Ponadto obecnie realizowana jest budowa instalacji bloku gazowo silnikowego o mocy nominalnej dostarczonej w paliwie 66 MWt dla której Marszałek Województwa Podkarpackiego wydał pozwolenie zintegrowane decyzją 
z dnia 15 czerwca 2011r., znak: OS-I.7222.20.1.2011.DW. Prowadzący instalację zwrócił się o objęcie bloku gazowo-parowego odrębnym pozwoleniem zgodnie z art. 203 ust.2 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Blok gazowo – parowy zapewnia produkcję energii elektrycznej i ciepła 
w ciągu całego roku. W szczycie grzewczym zapotrzebowanie energetyczne pokrywają istniejące kotły wodne, opalane węglem. W sezonie letnim kotły wodne pracują tylko w przypadku niedyspozycyjności bloku gazowo – parowego.

W obu okresach blok gazowo parowy eksploatowany jest z obciążeniem wynikającym z zapotrzebowania w KSE. Warianty funkcjonowania Zakładu w ciągu roku, w trakcie normalnej eksploatacji:

1)BGP                                                             2)BGP+ BGS

3)BGP + 1WR-25+BGS                                  4)BGP + 2WR-25+BGS

5)BGP + 3WR-25+BGS                                  6)BGP+ 4WR-25+BGS

7)BGP + 1WP-120+BGS

Udział poszczególnych jednostek wytwórczych biorących udział w produkcji energii elektrycznej i ciepła na terenie PGE G i EK S.A.  Oddział Elektrociepłownia Rzeszów 
(w trakcie normalnej eksploatacji Zakładu): Blok gazowo-parowy i Blok gazowy silnikowy (8760 h/a), jeden kocioł WR-25 (1 050 h/a) dwa kotły WR-25 (1 500 h/a), trzy kotły WR-25 (1 100 h/a), cztery kotły WR-25 (250 h/a), jeden kocioł WP-120 
(500 h/a). Awaria bloku gazowo parowego skutkująca jego wyłączeniem na okres naprawy spowoduje konieczność pełnej eksploatacji istniejących kotłów węglowych.

Prowadzony na terenie Oddziału w Rzeszowie proces spalania paliwa gazowego powodować będzie emisję zanieczyszczeń do powietrza, emisję hałasu do środowiska, powstawanie odpadów (niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne), zużycie wody (dostarczanej z sieci zakładowej), powstawanie ścieków przemysłowych.

Zakład nie został zaliczony do instalacji o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej i w związku z tym nie ma obowiązku posiadania „Programu Zapobiegania Awariom”. Zastosowany system kontroli procesu technologicznego pozwala na stałą kontrolę i regulację parametrów instalacji co zabezpiecza ją przed uszkodzeniem oraz ogranicza możliwość wystąpienia awarii. 
W sytuacji awarii poszczególne źródła emisji zanieczyszczeń i energii do środowiska będą wyłączane z eksploatacji. Zapobieganie ewentualnym niewielkim awariom opiera się o system monitorowania procesów technologicznych a ewentualne oddziaływanie na środowisko takiego zdarzenia ograniczy się do terenu Zakładu.

Źródłem emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza atmosferycznego w instalacji BGP będzie proces spalania paliwa gazowego 
w turbinie gazowej pełniącej funkcję paleniska dla kotła odzyskowego. Spaliny 
z turbiny gazowej są odprowadzane do powietrza przez jeden emitor stalowy E-2.

Zgodnie z art. 202 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, w pozwoleniu po przeprowadzeniu analizy przedstawionych dokumentów określono wielkość dopuszczalnej emisji pyłów i gazów do powietrza w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji na poziomie niższym niż zaproponowano we wniosku. We wniosku wykazano, że emisja pyłów i gazów wprowadzanych do powietrza ze wszystkich źródeł i emitorów Zakładu nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych norm jakości powietrza poza granicami terenu, do którego prowadzący instalację posiada tytuł prawny. W szczególności, że emisja z emitora instalacji nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu, określonych 
w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. 
w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz nie spowoduje przekroczeń wartości odniesienia określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu. Zgodnie z wnioskiem Spółki w oparciu o art. 224 ust 2 pkt 1) ustawy Prawo ochrony środowiska, który wskazuje, że w pozwoleniu ustala się rodzaje i ilość gazów lub pyłów dopuszczonych do wprowadzenia do powietrza, wyrażone w mg/m3 gazów odlotowych w stanie suchym w temperaturze 273 K i ciśnieniu 101,3 kPa albo w kg/h, albo w kg na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiałów, paliwa lub powstającego produktu - w pozwoleniu określono emisję z instalacji BGP w mg/m3. Ze względu na to, że w dokumentacji wykazano, iż zawartość pyłu w gazie ziemnym dostarczanym do instalacji przez PGNiG będzie równa zero, w niniejszej decyzji nie ustalono wartości dopuszczalnej dla pyłu.

Zgodnie z art. 224 ust 1 pkt 2 Prawa ochrony środowiska w pozwoleniu określono usytuowanie stanowiska do pomiarów wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza. Stanowisko do pomiaru jest zamontowane na emitorze.

Eksploatacja instalacji nie będzie związana ze szczególnym korzystaniem 
z wód w związku z brakiem poboru wody bezpośrednio ze środowiska oraz brakiem odprowadzania ścieków bezpośrednio do wód lub do ziemi. PGE Górnictwo 
i Energetyka Konwencjonalna Oddział Elektrociepłownia Rzeszów na potrzeby pracy wszystkich instalacji korzysta z zasobów wód rzeki Wisłok. Pobór wody z rzeki Wisłok odbywa się na mocy decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 
3 kwietnia 2003r.; znak ŚR-III-2-6811/30/02/03, wraz z późniejszymi zmianami do dnia 31 grudnia 2013r., Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 
10 grudnia 2013r. znak: OS-II.7322.154.2013.PC z dniem 1 stycznia 2014r. Pobór wody na cele przemysłowe instalacji BGP w ilości Qśr.d = 4100 m3/d 
i Qmax = 1 400 000 m3/rok następuje z sieci wewnątrzzakładowej. Układ wody technologicznej dla bloku gazowo-parowego zasilany jest z „dwóch źródeł”:

1)wodą zdekarbonizowaną (uzdatnioną w akcelatorze następnie na filtrach żwirowych), która służy do uzupełniania ubytków w głównym układzie wody chłodzącej.
2)wodą zmiękczoną (uzdatnioną dodatkowo w wymiennikach jonitowych), która po przejściu przez układ technologiczny stacji DEMI (ultrafiltrację, dwustopniową odwróconą osmozę, elektrodejonizację) służy do uzupełniania układu parowo-wodnego bloku oraz zamkniętego (wewnętrznego) układu wody chłodzącej.

Woda do stacji demineralizacji wody (Stacja DEMI) i do uzupełniania ubytków 
w układzie chłodzenia pobierana jest bezpośrednio ze zbiornika wody zmiękczonej 
z istniejącej Stacji Uzdatniania Wody (SUW), zlokalizowanej poza instalacją BGP.

Ścieki przemysłowe powstające w instalacji BGP są odprowadzane do urządzeń kanalizacji przemysłowej zakładu lub w przypadku awarii do zakładowej kanalizacji sanitarnej. Ścieki przemysłowe z instalacji nie są wprowadzane bezpośrednio do wód powierzchniowych, podziemnych i do ziemi.  Ścieki powstające w wyniku pracy bloku gazowo-parowego:

ścieki przemysłowe odprowadzane są do wewnątrz zakładowej kanalizacji przemysłowej poprzez studzienkę S4, za pośrednictwem, której ścieki te odprowadzane są na miejsce gromadzenia odpadów paleniskowych i stanowią uzupełnienie hydrotransportu oraz dodatkowo stanowią zabezpieczenie przed pyleniem zgromadzonych odpadów. W przypadku awarii sieci kanalizacji przemysłowej lub braku możliwości odbioru przez układ hydrotransportu, ścieki technologiczne z BGP będą awaryjnie odprowadzane do zakładowej kanalizacji sanitarnej, która wprowadza przedmiotowe ścieki wraz z pozostałymi ściekami sanitarnymi do kanalizacji miejskiej co zostało ujęte w obowiązującym pozwoleniu wodnoprawnym.

ścieki deszczowe (wody opadowe pochodzące z dachów budynków wchodzących 
w skład instalacji BGP oraz drogi dojazdowe wokół BGP) wprowadzane są do kanalizacji deszczowej wewnątrzzakładowej.

Odbiorcą ścieków przemysłowych w przypadku awarii jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie zgodnie 
z decyzją Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 31 grudnia 2010r. znak RŚ.VII.KM.626-78/10.

Zgodnie z art. 202 ust. 4 oraz 188 ustawy Prawo ochrony środowiska  
w pozwoleniu określono warunki dotyczące wytwarzania odpadów. W niniejszej decyzji ustalono dopuszczalne ilości poszczególnych rodzajów wytwarzanych odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz warunki gospodarowania odpadami z uwzględnieniem ich magazynowania. Odpady, których powstaniu nie da się zapobiec, będą gromadzone w sposób selektywny, zabezpieczane przed wpływem warunków atmosferycznych i magazynowane w wydzielonych miejscach na terenie Zakładu, zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych. Wytworzone odpady będą przekazywane firmom prowadzącym działalność 
w zakresie gospodarowania odpadami, posiadającym wymagane prawem zezwolenia w celu odzysku lub posiadaczom uprawnionym do odbioru odpadów bez zezwolenia. Odpady transportowane będą transportem odbiorców odpadów posiadających wymagane prawem zezwolenia, z częstotliwością wynikającą 
z procesów technologicznych oraz z pojemności wyznaczonych miejsc magazynowania odpadów.

Prowadzona będzie ewidencja jakościowa i ilościowa wytwarzanych i odzyskiwanych odpadów według wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów oraz z wykorzystaniem wzorów formularzy służących do sporządzania 
 przekazywania zbiorczych zestawień danych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczegółowymi.

Dla instalacji zgodnie, z art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska ustalono parametry istotne z punktu widzenia ochrony przed hałasem, w tym zgodnie z art. 211 ust. 2 pkt 3a rozkład czasu pracy źródeł hałasu w ciągu doby. W decyzji ustalono także wielkość emisji hałasu wyznaczoną dopuszczalnymi poziomami hałasu poza Zakładem, wyrażonymi wskaźnikami poziomu równoważnego hałasu dla dnia i nocy dla terenów objętych ochroną przed hałasem, pomimo iż z obliczeń symulacyjnych wynika, że instalacja nie spowoduje przekroczeń wartości dopuszczalnych poziomów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska 
z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku. Pomiary poziomu hałasu wykonywane będą we wskazanych 
w decyzji punktach referencyjnych.

Z przedstawionych we wniosku rodzajów prowadzonych działalności oraz rodzajów, charakterystyki i parametrów instalacji określonych przez operatora wynika, że występują okresy pracy tej instalacji w warunkach odbiegających 
od normalnych. W związku z powyższym  zgodnie z art. 188, w niniejszej decyzji ustalono dla instalacji maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania się uzasadnionych technologicznie warunków eksploatacyjnych odbiegających od normalnych. Warunki odbiegające od normalnych stanowią włączania (rozruch) lub wyłączania (zatrzymanie) turbiny gazowej. Są one związane z odstawianiem urządzeń do planowanych remontów bieżących i sporadycznie wynikających 
z sytuacji awaryjnych (max 250 h/a) oraz pracy interwencyjnej na rzecz Operatora Sieci Przesyłowych (max 2190 h/a). Procesy rozruchu i zatrzymania turbiny prowadzi się zgodnie z Instrukcją eksploatacji. Czas trwania procesów rozruchu i zatrzymania turbiny ograniczony jest do niezbędnego minimum wynikającego z technologii urządzenia.

Na podstawie art. 151 w związku z art. 188 ust.3 pkt 5 zobowiązano prowadzącego instalację do przekazywania wyników przeprowadzonych pomiarów wielkości emisji z instalacji  w formie określonej w obowiązującym rozporządzeniu dotyczącym prezentacji  wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji.

Analizę instalacji pod kątem najlepszych dostępnych technik przeprowadzono w odniesieniu do dokumentów:

1) Dokument BREF dotyczący Najlepszych Dostępnych Technik dla Dużych Instalacji Spalania Paliw (Reference Dokument on Best Available Techniques for Large Combustion Plants)

2) Dokument BREF dotyczący zastosowania Najlepszych Dostępnych Technik 
w przemysłowych systemach chłodniczych (Reference Dokument on the Application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems), grudzień 2001.

3) Dokument BREF dotyczący Najlepszych Dostępnych Technik w Zakresie Emisji z Magazynowania (Draft Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage),

4) Dokument Referencyjny Dotyczący Generalnych Zasad Monitoringu (Draft Reference Document on General Principles of Monitoring), lipiec 2003.

5)Dokument referencyjny BREF na temat najlepszych dostępnych technik w zakresie efektywności energetycznej

| Zasady BAT zgodnie z dokumentami referencyjnymi BREF | Sposób realizacji przez operatora instalacji |
| --- | --- |
| 1. Oczyszczanie paliwa z zanieczyszczeń np. pyłu i związków siarki w miejscu jego wydobycia. Filtracja gazu w celu zapewnienia odpowiedniej czystości gazu (filtr cząstek pyłu oraz cieczy); 2. Redukcja i stabilizacja ciśnienia gazu; 3. Wstępny podgrzew gazu w celu utrzymania temperatury gazu o co najmniej 10°C wyższej od temperatury punktu rosy. | 1. W dokumencie referencyjnym BAT gaz ziemny jest uznawany za paliwo wolne od pyłu. Pył z paliwa gazowego zostaje usunięty w miejscu jego wydobycia, jeśli zachodzi taka potrzeba. W dokumencie referencyjnym BAT gaz ziemny jest również uznawany za paliwo wolne od siarki. Siarka w gazie ziemnym występuje w postaci siarkowodoru i jest z niego usuwana w miejscu wydobycia. W ten sposób uzyskuje się paliwo, które spełnia wszystkie wymagania ochrony środowiska w każdym z możliwych zastosowań. W BGP spalany jest gaz ziemny systemowy nie zwierający zanieczyszczeń a dodatkowo zabudowany jest filtr cząstek pyłu oraz cieczy. 2. Redukcja i stabilizacja ciśnienia gazu realizowana jest w stacji redukcyjno pomiarowej na terenie Oddziału Elektrociepłownia Rzeszów. 3. Wstępny podgrzew gazu w celu utrzymania temperatury gazu o co najmniej 10°C wyższej od temperatury punktu rosy jest zastosowany w ramach BGP |
| Spalanie gazu w komorze spalania turbiny gazowej | Spalanie gazu odbywa się w komorze spalania turbiny gazowej wyposażonej w suche palniki niskoemisyjne (DLN). Podstawową cechą charakterystyczną palnika niskoemisyjnego jest to iż mieszanie się powietrza i paliwa oraz spalanie następuje w dwóch następujących po sobie etapach. Przez zmieszanie się powietrza i paliwa przed spaleniem, uzyskuje się równomierny rozkład temperatury i mniejszą temperaturę płomienia, co skutkuje obniżeniem emisji NOx. Z tych powodów technologia spalania oparta o palniki DLN jest uznawana za najlepsza dostępną technikę spalania paliw gazowych |
| Stosowanie paliw niskokalorycznych lub SCR | Ze względu na stosowanie w BGP gazu ziemnego, który jest uznawany za paliwo wolne od zanieczyszczeń pyłu i siarki, ponieważ zanieczyszczenia te są usuwane na etapie jego wydobycia a dodatkowo przed spaleniem poddawany jest filtracji na filtrze cząstek pyłu i cieczy oraz zastosowanie w komorze spalania turbiny gazowej suchych palników niskoemisyjnych (DLN) nie ma potrzeby stosowania SCR. Spalanie gazu w BGP nie wymaga stosowania żadnych dodatkowych środków technicznych w celu redukcji emisji pyłu i siarki ze spalin |
| 1. Układ otwarty lub zamknięty z chłodnią kominową (tam gdzie lokalizacja uniemożliwia zastosowanie układu otwartego); 2. Spełnienie lokalnych standardów hałasu. | 1. W BGP zastosowano zamknięty układ wody chłodzącej z chłodniami wentylatorowymi. W jednakowych warunkach atmosferycznych i przy tej samej temperaturze wody chłodzącej, celkowe chłodnie wentylatorowe zajmują ok. 50% mniej miejsca niż chłodnie kominowe o tym samym obciążeniu hydraulicznym i cieplnym, a inwestycyjnie są ok. 40% tańsze od chłodni kominowych. Te argumenty przesądziły o zastosowaniu chłodni wentylatorowych. Zastosowany w BGP zamknięty układ z chłodniami wentylatorowymi wpływa pozytywnie na sprawność obiegu termodynamicznego. Monitorowane zużycie wody do uzupełniania strat w obiegu chłodzącym dla BGP wskazuje, że straty w tym obiegu kształtują się na poziomie ok. trzykrotnie niższym niż w przypadku bloku konwencjonalnego o podobnej mocy i podobnych wymaganiach w zakresie jakości wody dla pracy kondensacyjnej obu bloków). Mając powyższe na uwadze zamknięty obieg wody chłodzącej oparty o chłodnie wentylatorowe należy uznać za najlepszą dostępną technikę 2. Dla zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko bloku gazowo-parowego wszystkie urządzenia i zespoły urządzeń wchodzącego w jego skład zostały wyposażone w odpowiednie izolacje i osłony akustyczne dla zagwarantowania wymaganego poziomu hałasu na stanowiskach pracy wewnątrz budynków. Dla stanu obecnego hałas emitowany do środowiska ze źródeł związanych z funkcjonowaniem BGP nie przekracza dopuszczalnych równoważnych poziomów dźwięku na granicy terenów podlegających ochronie akustycznej. |
| Dotrzymywanie standardów dla turbin o mocy cieplnej w paliwie wprowadzanym do urządzenia>50 MWt | W przypadku instalacji spalania gazu ziemnego, paliwa ekologicznie czystego i praktycznie pozbawionego wszelkich zanieczyszczeń istotne znaczenie może mieć jedynie emisja tlenków azotu oraz emisja tlenku węgla. Technologia spalania gazu w komorze spalania turbiny gazowej typu pierścieniowego przy pomocy suchych palników niskoemisyjnych typu DLN stanowi gwarancję niskich emisji tlenków azotu i tlenków węgla. Turbina gazowa nie jest objęta standardami emisyjnymi ze względu na datę uzyskania pozwolenia na budowę i termin przekazania jej do użytkowania. Dopuszczalne graniczne wielkości emisji dla BGP określone w oparciu o warunek nieprzekraczalności dopuszczalnych poziomów stężeń w powietrzu są dotrzymywane, co potwierdzają wyniki monitoringu emisji. Maksymalne ze średnich miesięcznych zmierzonych wartości stężeń NOx w gazach odlotowych z bloku gazowo-parowego udokumentowane w Raportach stężeń miesięcznych z ciągłego systemu monitoringu emisji kształtowały się następująco: 72 mg/Nm3 w 2009r., 68 mg/Nm3 w 2010r.,64 mg/Nm3 w 2011r., 88 mg/Nm3 w 2012 r. Wielkości te są mniejsze od wartości ustalonych w pozwoleniu zintegrowanym. Maksymalne ze średnich miesięcznych zmierzonych wartości stężeń CO w gazach odlotowych z bloku gazowo-parowego udokumentowane w Raportach stężeń miesięcznych z ciągłego systemu monitoringu emisji w całym analizowanym okresie kształtowały się generalnie na bardzo niskim poziomie (w granicach 1-3 mg/Nm3). Sporadycznie występowały wartości wyższe, głównie podczas rozruchu turbiny gazowej. Najwyższa wartość stężenia wyniosła 69 mg/Nm3. |
| W zakresie monitoringu emisji dokument referencyjny zaleca ciągły monitoring emisji spalin | System Monitoringu Emisji Spalin (SMES) Bloku gazowo -parowego zabudowany w ramach bloku jest przeznaczony do wykonywania ciągłych pomiarów emisji zanieczyszczeń gazowych zawartych w spalinach powstających podczas procesu spalania paliwa w turbinie gazowej. System składa się z dwu warstw: -warstwy aparatury pomiarowej zamontowanej na kominie i w kontenerze pomiarów emisyjnych, -komputera SMES zlokalizowanego w nastawni. Warstwa aparatury pomiarowej składa się z: •analizatora spalin ULTRAMAT 23 (pomiar na zasadzie absorpcji promieniowania IR: CO, SO2 i CO2, pomiar O2 metodą elektrochemiczną) oraz analizatora ECO PHYSICS CLD 700 EL ht bazującego na pomiarze chemiluminescencyjnym •przepływomierza typu Flowsic 106 firmy SICK; •układu pomiaru ciśnienia w kominie z przetwornikiem 2020TA prod. ABB; •układu pomiaru temperatury z czujnikiem Pt 100 i przetwornikiem TH102 prod. ABB. Do pomiaru zawartości zanieczyszczeń gazowych i tlenu zastosowano metodę ekstrakcyjną. Próbka z komina jest zaciągana przez sondę i poprzez filtr ceramiczny oraz wąż grzany dochodzi do szafy analizatora. W szafie jest poddawana procesowi kondycjonowania. W ramach procesu kondycjonowania przechodzi ona przez chłodnicę, gdzie następuje kondensacja pary wodnej. Dalej próbka przetłaczana jest do celek pomiarowych analizatora. Pomiar przepływu spalin realizowany jest za pomocą przepływomierza ultradźwiękowego. Sygnały z dwóch głowic nadawczo – odbiorczych ustawionych pod kątem 60° w stosunku do kierunku przepływu spalin są zbierane przez przetwornik umieszczony na kominie. Pomiary przepływu spalin i ciśnienia oraz temperatury będą realizowane metodą gwarantującą błąd pomiaru mniejszy od 20 %. Stanowisko do pomiarów jest zlokalizowane na wysokości 23,5 n. p. t. na kominie (poziom walczaków i zbiornika wody uzupełniającej). W komputerze SMES dane pomiarowe są rejestrowane, wartościowane, przeliczane i archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami |
| Zgodnie z zaleceniami dokumentu referencyjnego w przypadku postępowania z odpadami: jako podstawową zasadę należy przyjąć zasadę ograniczania ich powstawania; w przypadku niemożności uniknięcia powstania odpadów należy w pierwszej kolejności dążyć do ich utylizacji lub ponownego wykorzystania, a dopiero gdy ponowne wykorzystanie lub utylizacja nie są możliwe odpady należy składować w sposób minimalizujący szkodliwe oddziaływanie na środowisko | Dzięki zastosowaniu technologii spalania opartej o paliwo gazowe w wyniku procesu spalania nie powstają odpady paleniskowe. W zakresie gospodarki odpadami w EC Rzeszów realizowana jest zasada ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez prowadzenie działań organizacyjnych. Odpady są zbierane i magazynowane zgodnie z następującymi zasadami: •odpady są zbierane w sposób selektywny ze wstępnym wyodrębnieniem odpadów nadających się do odzysku oraz z zakazem ich wzajemnego mieszania, w tym również z odpadami innymi niż niebezpieczne •odpady w pierwszej kolejności są przekazywane do odzysku, a jeżeli jest to technologicznie lub ekonomicznie niemożliwe są przekazywane do unieszkodliwiania w sposób zgodny z zasadami ochrony środowiska i planami gospodarki odpadami (odzyskiem i unieszkodliwianiem wytwarzanych odpadów zajmują się wyłącznie podmioty posiadające stosowne zezwolenia) •odpady są gromadzone i przechowywane w celu zebrania przed transportem partii wysyłkowej o odpowiedniej wielkości, w odpowiednich opakowaniach, w warunkach uniemożliwiających negatywne oddziaływanie na środowisko. W związku z eksploatacją bloku gazowo-parowego czas pracy istniejących kotłów węglowych uległ ograniczeniu , tym samym zmniejszyło się zużycie węgla, co bezpośrednio wpłynęło na zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów paleniskowych Ilości olejów odpadowych są minimalizowane dzięki zastosowaniu wysokosprawnych, nowoczesnych urządzeń. Powstałe oleje odpadowe są przekazywane do zagospodarowania specjalistycznym firmom – uprawnionym odbiorcom |
| 1. Konieczność osiągnięcia możliwie wysokiej sprawności przetwarzania energii w instalacjach LCP- - dla bloków gazowo parowych z kotłem odzyskowym jako typową wielkość dla sprawności elektrycznej bloku podaje się wartości z przedziału 46-58%. | 1. Sprawność brutto BGP wynosi 49,4% w zimie i 50.92 % w lecie i zawiera się w przedziale postulowanym optymalnym; Najistotniejsze zastosowane w BGP rozwiązania wpływające na wysoką sprawność instalacji to: - wysokosprawna kogeneracja w BGP polegająca na skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła; - wstępny podgrzew gazu; - minimalizacja straty wylotowej kotła odzyskowego poprzez uzyskanie najniższej temperatury spalin za tym kotłem na poziomie 80 0 C przy zalecanej poniżej 100 0C; - uzyskiwanie niskiego poziomu próżni w skraplaczu w celu utrzymywania znamionowych warunków przepływu ciepła przy pomocy instalacji do czyszczenia rurek skraplacza; - monitorowanie ograniczania zużycia energii na potrzeby własne i dotrzymywanie wskaźnika jej zużycia na poziomie < 2,5% - |

Z analizy dokumentów referencyjnych wynika, że Zakład przez stosowanie odpowiednich procedur, rozwiązań technicznych i organizacyjnych oraz zasad magazynowania i monitoringu spełnia wymogi zawarte w tych dokumentach.

Z postępowania wynika, że nie wystąpi oddziaływanie instalacji poza teren, 
do którego operator posiada tytuł prawny, w związku z tym nie określono sposobów ograniczania tych oddziaływań i nie wskazano na konieczność tworzenia terenu ograniczonego użytkowania zgodnie z wymogami art. 211 ust. 3c ustawy Prawo ochrony środowiska.

Z ustaleń postępowania wynika, że nie będą występować oddziaływania transgraniczne, w związku z czym nie określono sposobów ograniczania tych oddziaływań.

Uwzględniając powyższe okoliczności uznano, że instalacja, której dotyczy wniosek spełnia wymogi najlepszych dostępnych technik, o których mowa 
w art. 204 ust. 1 w związku z art. 207 ustawy Prawo ochrony środowiska.  Ponadto na podstawie wniosku uznano, że instalacja będzie spełniać wymogi prawne 
w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza, emisji ścieków do wód 
i hałasu do środowiska, a gospodarka odpadami prowadzona będzie prawidłowo.

Z materiałów do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego wynika, 
że przy zachowaniu warunków zaproponowanych we wniosku, dotrzymywane będą standardy jakości środowiska.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organ zapewnił stronie czynny udział w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji umożliwił wypowiedzenie się co do zebranych materiałów.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Środowiska 
za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego w terminie 14 dni 
od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie należy składać w dwóch egzemplarzach.

Opłata skarbowa w wys.2011,00 zł

uiszczona w dniu 25.10.2013r.

na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rzeszowa

Nr 83 1240 2092 9141 0062 0000 0423                           Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Andrzej Kulig

DYREKTOR DEPARTAMENTU

OCHRONY ŚRODOWISKA

Otrzymują:

1.Pan Tadeusz Kępski

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Oddział Elektrociepłownia Rzeszów

ul. Ciepłownicza 8, 35-959 Rzeszów

2.OS -I -a/a

Do wiadomości:

1.Minister Środowiska  ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

2.Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

ul. Gen. M. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszów