OS-I.7222.20.1.2011.DW   					    Rzeszów, 2011-06-15

DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 188, art. 191a, art. 201, art. 202, 
art. 203 ust. 2,  art. 204, art. 211, art. 224, w związku z art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. 
Nr 25 poz. 150 ze zm.),

- art. 18 ust. 2, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010r. 
Nr 185 poz. 1243),

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.),

- pkt 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122 poz. 1055),

- § 2 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. 
w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
(Dz. U. Nr 213 poz. 1397),

- § 4 oraz załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112 poz. 1206),

- § 2 oraz załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
3 marca 2008r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu 
(Dz. U. Nr 47 poz. 281),

- § 2 ust. 1 oraz załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji 
w powietrzu (Dz. U. z 2010r. Nr 16 poz. 87),

- § 2 oraz załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120 poz. 826),

- § 10 i § 11 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. 
w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji 
oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. Nr 206 poz. 1291),

- § 2, § 5, § 6, § 7, § 8 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
19 listopada 2008r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych 
w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminu 
i sposobu ich prezentacji (Dz. U. Nr 215 poz. 1366),

po rozpatrzeniu wniosku PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., 
ul. 1 Maja 63, 97-400 Bełchatów, REGON  000560207 z dnia 21 kwietnia 2011r., znak: ECR/TS/280/3-1/159/2011 w sprawie udzielenia  pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji Bloku Gazowego Silnikowego BGS,  zlokalizowanej na terenie 
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów, 
ul. Ciepłownicza 8 w Rzeszowie

orzekam

udzielam PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., ul. 1 Maja 63, 
97-400 Bełchatów, REGON  000560207 pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji Bloku Gazowego Silnikowego BGS, zlokalizowanej na terenie PGE Górnictwo 
i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów, ul. Ciepłownicza 8 
w Rzeszowie  i określam:

- Rodzaj i parametry instalacji oraz rodzaj prowadzonej działalności.

I.1. Rodzaj instalacji

W przemyśle energetycznym, instalacja do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MWt.

I.2. Parametry urządzeń i instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniom

W skład instalacji energetycznego spalania paliw o mocy cieplnej dostarczanej w paliwie 66 MWt zwanej blokiem gazowym silnikowym BGS  wchodzić będą:

- silniki gazowe szt. 3

- układy transmisji mechanicznej

- generatory

- układy pomocnicze

I.3. Rodzaj i parametry głównych urządzeń wchodzących w skład bloku gazowego silnikowego

I.3.1. Zespół prądotwórczy z silnikiem gazowym o parametrach

| Parametr | Jednostka | Wartość |
| --- | --- | --- |
| Typ silnika |  | W20V34SG |
| Moc elektryczna | kWe | ~ 10 000 |
| Moc cieplna | kWt | ~ 9 000 |
| Sprawność elektryczna brutto | % | ~ 44 |
| Średnica cylindra | mm | 340 |
| Prędkość obrotowa | obr/min | 750 |
| Liczba i układ cylindrów | - | 20 V |
| Stopień sprężania | - | 12:1 |
| Liczba turbosprężarek | - | 2 |

Silnik poprzez sprzęgło będzie napędzał trójfazowy generator synchroniczny.

I.3.2. Układy transmisji mechanicznej

Zadaniem układu transmisji mocy jest przekazywanie momentu obrotowego od silnika do generatora. W skład układu transmisji mocy dla napędu bezpośredniego wchodzą m.in.:

·      wał napędowy,

·      łożyska oporowe,

·      sprzęgło elastyczne i rozłączne,

·      obracarka.

I.3.3. Generatory

Do każdego silnika zainstalowany będzie jeden generator chłodzony powietrzem pobieranym z hali. Powietrze to wtłaczane będzie do generatora poprzez wentylator zabudowany na wale generatora.

Silnik wraz z generatorem będą sztywno zamontowane na wspólnej stalowej ramie konstrukcji spawanej. Natomiast rama nośna będzie mocowana na fundamencie na elementach sprężystych.

Parametry techniczne pojedynczego generatora

| Parametr | Jednostka | Wartość |
| --- | --- | --- |
| Rodzaj generatora | - | trójfazowy synchroniczny |
| Moc znamionowa | MWe | 9,7 |
| Napięcie znamionowe | kV | 11 |
| Cos φ | - | 0,8 |
| Prędkość obrotowa | obr/min | 750 |
| Ilość | szt. | 3 |

I.3.4. Układy pomocnicze

a/ układ wyprowadzania ciepła z bloku

obejmować będzie armaturę oraz rurociągi zasilające i powrotne łączące układ odzysku ciepła BGS, (wymienniki ciepła: zabudowane na układzie chłodzenia oleju smarnego, o mocy ok. 1000 kWt; chłodzenia powietrza dolotowego, o mocy 
ok. 2300 kWt; chłodzenia m.in. płaszczy silnika, o mocy ok. 1550 kWt oraz kocioł odzyskowy zabudowany na układzie odprowadzenia spalin, o mocy ok. 5000 kWt) 
z systemem wody sieciowej,

b/ układ wody technologicznej,

obejmować będzie rurociągi i armaturę służące do uzupełniania strat obiegów chłodzących BGS - wysokotemperaturowego WT (HT) i niskotemperaturowego NT (LT). Układ wody technologicznej BGS zasilany będzie z istniejącego układu technologicznego Bloku Gazowo Parowego BGP.

c/układ doprowadzenia paliwa gazowego,

stanowić będzie układ rurociągowy łączący stację redukcyjno-pomiarową 
z poszczególnymi jednostkami BGS, odpowiedzialny za doprowadzenie gazu do silników. Gaz ziemny z sieci będzie doprowadzany do indywidualnych układów regulacyjno-zasilających każdego z silników, poprzez zawór redukcyjny utrzymujący niezależnie od obciążenia silnika ciśnienie gazu na stałym poziomie min. 5 bar.

d/ układ oleju smarnego,

obejmuje układ składający się z rurociągów, armatury i zbiorników służących do magazynowania oleju silnikowego smarnego (świeżego, zużytego oraz szlamów 
z czyszczenia oleju) oraz dwóch pomp rozładowczych z cystern, każda o wydajności 
ok. 15 m3/h i dwóch pomp rozładowczych zbiornika magazynowego, 
każda o wydajności ok. 1,5 m3/h.

Zainstalowane zbiorniki oleju smarnego czystego (na potrzeby napełniania i uzupełniania obiegu smarnego) posiadać będą pojemność ok. 15 m3, 
zbiorniki oleju brudnego (na potrzeby spuszczania oleju zużytego z obiegów smarnych silników w czasie prac remontowych układu) posiadać będą pojemność 
ok. 5 m3 oraz zbiornik szlamów z oczyszczania oleju - pojemność ok. 8 m3.

Zadaniem układu smarnego będzie smarowanie łożysk i tulei cylindrowych silników. Oprócz smarowania silników, olej smarny będzie również medium chłodzącym, cyrkulującym dzięki pompie napędzanej z wału silnika.

Oprócz pompy, układ oleju smarnego składać się będzie również z automatycznego filtra oleju, filtra odśrodkowego do oczyszczania zanieczyszczonego oleju, filtra automatycznego, chłodnicy oleju smarnego, zaworu termostatycznego oraz pompy wstępnego przesmarowania z napędem elektrycznym.

e/ układ chłodzący silników wraz z chłodniami wentylatorowymi,

składać się będzie z wymienników ciepła zabudowanych na układzie chłodzenia oleju smarnego, chłodzenia powietrza dolotowego oraz chłodzenia m.in. płaszczy silnika, pomp, armatury i chłodni radiatorowej  o wydajności min. 30 000 kWt, zapewniającej schłodzenie układów WT(HT) i NT(LT) oraz układu oleju smarnego przy całkowitym braku odbioru ciepła przez sieć ciepłowniczą. Stosowany układ wodnego chłodzenia silnika zapewniać będzie odprowadzenie ciepła wytwarzanego przez silnik. 
Woda chłodzona będzie w zewnętrznym układzie chłodzenia, który składać się będzie z dwóch układów:

- wysokotemperaturowego WT(HT),

- niskotemperaturowego NT(LT).

Układ wysokotemperaturowy WT (HT) odpowiedzialny będzie za chłodzenie płaszczów cylindrów, głowic cylindrowych i pierwszego stopnia chłodnicy powietrza, 
z kolei układ niskotemperaturowy NT(LT) chłodzić będzie układ oleju smarnego 
i drugi stopień chłodnicy powietrza.

f/ układ rozruchowego powietrza sprężonego

silniki uruchamiane będą poprzez bezpośredni wtrysk powietrza sprężonego do cylindrów. Powietrze startowe doprowadzone będzie do cylindrów poprzez pneumatycznie sterowany zawór zabudowany w głowicach cylindrowych. 
Głównymi elementami układu będą sprężarki powietrza, zbiornik powietrza sprężonego o pojemności 5 m3, osuszacz powietrza, filtr do usuwania wody, oleju 
i cząstek stałych.

I.3.5. Parametry produkcyjne instalacji

- całkowita moc zainstalowana                                                    30 MWe

- maksymalna moc cieplna w dostarczanym paliwie                   66 MWt

- maksymalny czas pracy instalacji                                         8 760 h/rok,

- sprawność 							                 75 %

I.4. Charakterystyka prowadzonych procesów technologicznych

Gaz ziemny z sieci będzie doprowadzany do indywidualnych układów regulacyjno-zasilających gazu każdego z silników poprzez zawór redukcyjny utrzymujący niezależnie od obciążenia silnika ciśnienie gazu na stałym poziomie 
min. 5 bar. Realizowany w instalacji proces spalania gazu regulowany będzie 
w każdym cylindrze poprzez system kontrolny. Głowice cylindrów posiadać będą rozwiązania konstrukcyjne zapewniające obniżenie emisji NOx.

Silniki gazowe będą uruchamiane przy pomocy sprężonego powietrza doprowadzanego do cylindrów silnika ze wspólnej dla wszystkich zespołów instalacji powietrza rozruchowego (o ciśnieniu 30 bar) składającej się głównie ze sprężarek 
i zbiornika sprężonego ciśnienia. Dodatkowy układ doprowadzający powietrze 
o ciśnieniu 7 bar będzie wykorzystywana do sterowania i zabezpieczenia silnika 
oraz do napędów pneumatycznych urządzeń pomocniczych.

Układ olejowy silników będzie zapewniał smarowanie wszystkich ruchomych elementów silnika oraz chłodzenie górnych części tłoków. Dodatkowa pompa układu smarowania wstępnego będzie uruchamiana przed rozruchem silnika.

Silniki gazowe będą wyposażone w turbosprężarki, których część sprężarkowa podawać będzie powietrze do spalania w cylindrach poprzez dwa stopnie chłodnicy powietrza. Powietrze na potrzeby spalania oraz chłodzenia zespołów będzie doprowadzane z zewnątrz budynku poprzez czerpnię wyposażoną w filtr i tłumik hałasu. Spaliny z cylindrów będą doprowadzane do kolektora wydechowego, 
z którego będą kierowane do części turbinowej turbosprężarki. Po rozprężeniu spaliny odprowadzane będą do powietrza, emitorami oddzielnymi dla każdego silnika, kocioł odzyskowy oraz tłumik hałasu.

Silniki stanowić będą źródło ciepła do podgrzewania sieciowej wody grzewczej. Ciepło pochodzące z chłodzenia powietrza w chłodnicy pierwszego stopnia, chłodzenia oleju smarnego i chłodzenia płaszczy cylindrów oraz ciepło ze spalin 
z silnika w wyniku wymiany podgrzewać będzie wodę grzewczą.

W przypadku zmniejszonego lub całkowitego braku odbioru ciepła przez system ciepłowniczy elektrociepłowni, ciepło z w/w źródeł będzie odprowadzane do atmosfery poprzez suche chłodnie wentylatorowe.

Ciepło pochodzące z chłodzenia powietrza w drugim stopniu chłodnicy z uwagi na niską temperaturę w obiegu chłodzącym, będzie w sposób ciągły odprowadzane do atmosfery poprzez suche chłodnie wentylatorowe.

I.5. Uruchomienie przedmiotowej instalacji planowane jest od 1 stycznia 2013r.

II. Maksymalną dopuszczalną emisję w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji

II.1. Emisję gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza z instalacji

II.1.1. Dopuszczalną ilość substancji zanieczyszczających emitowanych 
do powietrza.

Tabela 1

| Lp. | Źródło emisji | Emitor | Rodzaj substancji zanieczyszczającej | Dopuszczalna wielkość emisji [kg/h] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Silnik gazowy o wydajności cieplnej 22 MWt | ES-1 | Tlenek węgla | 26 |
|  |  |  | Dwutlenek azotu | 12 |
|  |  |  | Dwutlenek siarki | 0,2 |
| 2. | Silnik gazowy o wydajności cieplnej 22 MWt | ES- 2 | Tlenek węgla | 26 |
|  |  |  | Dwutlenek azotu | 12 |
|  |  |  | Dwutlenek siarki | 0,2 |
| 3. | Silnik gazowy o wydajności cieplnej 22 MWt | ES-3 | Tlenek węgla | 26 |
|  |  |  | Dwutlenek azotu | 12 |
|  |  |  | Dwutlenek siarki | 0,2 |

II.1.2. Maksymalną dopuszczalną emisję roczną z instalacji:

Tabela 2

| Lp. | Rodzaj substancji zanieczyszczających | Dopuszczalna wielkość emisji [Mg/rok] |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tlenek węgla | 680 |
| 2. | Dwutlenek azotu | 320 |
| 3. | Dwutlenek siarki | 5 |

II.2. Dopuszczalny poziom emisji hałasu do środowiska z instalacji

Dopuszczalny poziom emisji hałasu do środowiska z instalacji, wyrażony wskaźnikami LAeq D i LAeq N w odniesieniu do terenów zabudowy zagrodowej 
i mieszkaniowo - usługowej zlokalizowanych poza granicami instalacji, położone 
w kierunku  północno-wschodnim oraz  południowo-zachodnim,  od granicy terenu, na którym będzie zlokalizowana instalacja, w zależności od pory doby w następujący sposób:

- dla pory dnia (w godzinach od 6.00 do 22.00)				- 55 dB(A),

- dla pory nocy (w godzinach od 22.00 do 6.00)			- 45 dB(A).

II.3. Dopuszczalne rodzaje i ilości wytwarzanych odpadów

Tabela 3 Odpady niebezpieczne

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Ilość [Mg/rok] | Źródło powstawania odpadu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 13 01 10* | Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowcowoorganicznych | 1,0 | Odpad stanowić będą zużyte oleje hydrauliczne z maszyn oraz z urządzeń stacjonarnych |
| 2. | 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych | 1,0 | Odpad stanowić będą oleje turbinowe i sprężarkowe powstające w wyniku wymiany na wskutek mechanicznego ich zanieczyszczenia oraz w procesie przemian dodatków stosowanych w oleju takich jak fosfor, wapń, cynk i bar. |
| 3. | 13 03 07* | Mineralne oleje i ciecze stosowane jako nośniki ciepła nie zawierające związków chlorowcoorg. | 1,0 | Odpad stanowić będą zużyte mineralne oleje transformatorowe. |

| 4. | 15 01 10* | Odpady zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (opakowania po substancjach niebezpiecznych) | 0,7 | Odpad stanowić będą pojemniki zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi oraz opakowania po substancjach niebezpiecznych . |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne nie zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | 0,2 | Odpad stanowić będą materiały filtracyjne, szmaty pochodzące z czyszczenia zabrudzonej aparatury, brudnych urządzeń elektrycznych, czyściwa nasączone olejem, naftą, benzyną, (węglowodorami). |
| 6. | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy, inne niż wymienione w 16 02 09 – 16 02 12 (świetlówki, lampy wyładowcze, zużyte termometry, monitory ekranów komputerowych oraz telewizyjnych) | 0,2 | Odpad stanowić będą zużyte lampy fluoroscencyjne systematycznie wymieniane po wyeksploatowaniu się oraz zużyte monitory. |
| RAZEM | 4,1 |

Tabela 4 Odpady inne niż niebezpieczne

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Ilość [Mg/rok] | Źródło powstawania odpadu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 0,5 | Odpad stanowić będą opakowania z papieru i tektury, w których dostarczane są różnego typu surowce i elementy urządzeń. Skład chemiczny odpadu to przede wszystkim celuloza i lignina. |
| 2. | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 1,0 | Odpady, w których dostarczane są różnego typu surowce i elementy urządzeń: worki z polipropylenu, i worki typu „stretch”, którego głównym składnikiem jest nietoksyczny, syntetyczny polimer. |
| 3. | 15 01 03 | Opakowania z drewna | 0,5 | Odpad stanowić będą opakowania po urządzeniach |
| 4. | 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe | 0,1 | Odpad stanowić będą zużyte pojemniki na chemikalia i opakowania maszyn i urządzeń |

| 5. | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | 3,0 | Odpad stanowić będą zużyte filtry powietrzne. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | 5,0 | Odpad stanowić będą elementy betonowe o różnych frakcjach. Będą to zniszczone cegły, dachówki, elementy sanitarne, duże elementy betonu, gruzu ceglanego. |
| 7. | 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | 5,0 | Odpad stanowić będą elementy betonowe o różnych frakcjach. Będą to zniszczone cegły, dachówki, elementy sanitarne, duże elementy betonu, gruzu ceglanego. |
| 8. | 17 02 01 | Drewno | 0,5 | Odpad powstawać będzie w wyniku wymiany stolarki okiennej lub drzwiowej, rozbiórki szalowania |
| 9. | 17 02 02 | Szkło | 0,2 | Odpad stanowić będzie stłuczka szklana, wymienione elementy szklane w oknach i drzwiach. |
| 10. | 17 02 03 | Tworzywa sztuczne | 0,2 | Odpad stanowić będą końcówki rur, uszczelki, skrawki folii uszczelniających. |
| 11. | 17 04 01 | Miedź, brąz, mosiądz | 1,0 | Odpad stanowić będą zużyte elementy automatyki i sterowania procesem. |
| 12. | 17 04 02 | Aluminium | 1,0 | Odpad stanowić będą wymienione elementy urządzeń. |
| 13. | 17 04 05 | Żelazo i stal | 5,0 | Odpad stanowić będą rury stalowe wymagające wymiany na nowe, oraz różne zniszczone, zużyte elementy i materiały pomocnicze. |
| 14. | 17 04 11 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 | 0,5 | Odpad powstawać będzie podczas bieżących napraw, wymiany okablowania |
| RAZEM | 23,5 |

II.4. Dopuszczalną wielkość emisji ścieków z instalacji

II.4.1. Dopuszczalna ilość ścieków:

II.4.1.1. Ścieki przemysłowe

Qmax=  1000 m3/rok

II.4.1.2. Ścieki opadowe i roztopowe z powierzchni odwadnianych o wielkości 
3 500 m2

II.4.2. Dopuszczalny stan i skład ścieków

II.4.2.1. Ścieki przemysłowe

- Fosfor ogólny						3,0 mg P/dm3

- Zawiesina ogólna                                  		       320,0 mg/dm3

- Azot ogólny						         30,0 mg N/dm3

III. Maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania się uzasadnionych technologicznie warunków eksploatacyjnych odbiegających od normalnych

III.1. W zakresie emisji hałasu do środowiska, gospodarowania odpadami, emisji ścieków zgodnie z warunkami normalnej pracy instalacji określonymi w punkcie 
II decyzji.

III.2. Warunki odbiegające od normalnych stanowić będzie rozruch (od uruchomienia do osiągnięcia mocy znamionowej) i wyłączanie instalacji (od chwili rozpoczęcia procedury odstawienia do wyłączenia).

III.2.1. Maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania się warunków odbiegających od normalnych dla rozruchu i wyłączenia wynosić będzie nie więcej niż:

250 h/rok tj. 100 cykli rozruch-wyłączenie, przy czym czas rozruchu wynosić będzie około 120 min/cykl, a czas odstawienia 30 min/cykl.

III.3. Warunki odbiegające od normalnych stanowić będzie wyłączenie z pracy kotła odzyskowego, w przypadku całkowitego braku odbioru ciepła przez sieć ciepłowniczą.

III.3.1. Maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania się warunków odbiegających od normalnych dla pracy bez kotła odzyskowego wynosić będzie nie więcej niż 
336 h/rok

IV. Warunki wprowadzania do środowiska substancji lub energii i wymagane działania, w tym środki techniczne mające na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji

IV.1. Warunki wprowadzania gazów i pyłów do powietrza

IV.1.1. Miejsca i sposób wprowadzania gazów i pyłów do powietrza

Tabela 5

| Emitor | Wysokość emitora [m] | Średnica emitora u wylotu [m] | Prędkość gazów na wylocie z emitora [m/s] | Temperatura gazów odlotowych na wylocie emitora [K] | Max. czas pracy emitora [h/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ES-1 | 30 | 1,387 | 20 | 393 | 8 760 |
| ES-2 | 30 | 1,387 | 20 | 393 | 8 760 |
| ES-3 | 30 | 1,387 | 20 | 393 | 8 760 |

IV.2. Warunki emisji hałasu do środowiska.

IV.2.1. Rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widzenia ochrony przed hałasem

Tabela 6

| Lp. | Kod źródła | Źródło | Równoważny poziom mocy akustycznej źródeł hałasu [dB] | Czas pracy źródła [h] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pora dzienna | Pora nocna |
| Źródła typu „BUDYNEK” |
| 1. | B1 | Hala silników | 85 | 16 | 8 |
| 2. | B2 | Budynek elektryczny i AKPiA | 65 | 16 | 8 |
| Źródła typu „PUNKTOWE” |
| 1. | P1 | Chłodnia wentylatorowa sucha | 66,9 | 16 | 8 |
| 2. | P2 | Transformator olejowy 3 szt. | 40 | 16 | 8 |
| 3. | P3 | Centrala nawiewna 3 szt. | 60 | 16 | 8 |

IV.3.	Sposoby postępowania z wytwarzanymi odpadami

IV.3.1. Miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów

Tabela 7 Odpady niebezpieczne

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Sposób i miejsce magazynowania odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 13 01 10* | Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowcoorganicznych | Odpady magazynowane będą w szczelnych pojemnikach oznaczonych nazwą i kodem odpadu w wiacie olejowej przy budynku podgrzewu gazu. |
| 2. | 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych |  |
| 3. | 13 03 07* | Mineralne oleje i ciecze stosowane jako nośniki ciepła nie zawierające związków chlorowcoorganicznych | Odpady odbierane będą z miejsca wytworzenia poprzez firmy posiadające stosowne zezwolenia. |
| 4. | 15 01 10* | Odpady zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (opakowania po subst. niebezpiecznych) | Odpady magazynowane będą luzem w pomieszczeniu w budynku magazynowym, w miejscu oznaczonym nazwą i kodem odpadu. |
| 5. | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne nie zanieczyszczone subst. niebezpiecznymi | Odpady magazynowane będą w szczelnych pojemnikach oznaczonych nazwą i kodem odpadu, w wiacie olejowej przy budynku podgrzewu gazu. |
| 6. | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy, inne niż wymienione w 16 02 09 – 16 02 12 (świetlówki, lampy wyładowcze, zużyte termometry, monitory ekranów komputerowych oraz telewizyjnych) | Świetlówki , lampy wyładowcze termometry magazynowane będą w kartonach i pojemnikach oznaczonych nazwą i kodem odpadu, w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej Monitory i telewizory magazynowane będą w wiacie magazynowej w miejscu oznaczonym nazwą i kodem odpadu. |

Tabela 8 Odpady inne niż niebezpieczne

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Sposób i miejsce magazynowania odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | Odpady magazynowane będą w wiacie magazynowej w wydzielonym miejscu oznaczonym nazwą i kodem odpadu. |
| 2. | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych |  |
| 3. | 15 01 03 | Opakowania z drewna |  |
| 4. | 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe |  |
| 5. | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | Odpady magazynowane będą w wiacie magazynowej w wydzielonym miejscu oznaczonym nazwą i kodem odpadu. |
| 6. | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | Odpady magazynowanie będą luzem, selektywne, lub w boksach Odpady magazynowane będą w wiacie magazynowej w wydzielonym miejscu oznaczonym nazwą i kodem odpadu na placu magazynowym. |
| 7. | 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | Odpady magazynowanie będą luzem, selektywne, lub w boksach Odpady magazynowane będą w wiacie magazynowej w wydzielonym miejscu oznaczonym nazwą i kodem odpadu. na placu magazynowym. |
| 8. | 17 02 01 | Drewno | Odpady magazynowane będą w wiacie magazynowej, na placu magazynowym lub w zachodniej części placu magazynowego, w miejscu oznaczonym kodem i nazwą odpadu, |
| 9. | 17 02 02 | Szkło | Odpady magazynowane będą w specjalnych kontenerach oznaczonych nazwą i kodem odpadu, w wydzielonym miejscu boksu placu magazynowego |
| 10. | 17 02 03 | Tworzywa sztuczne | Odpady magazynowane będą w wiacie magazynowej w wydzielonym miejscu oznaczonym nazwą i kodem odpadu. |
| 11. | 17 04 01 | Miedź, brąz, mosiądz | Odpady magazynowane będą w wiacie magazynowej w wydzielonym miejscu oznaczonym nazwą i kodem odpadu. |
| 12. | 17 04 02 | Aluminium |  |
| 13. | 17 04 05 | Żelazo i stal | Odpady magazynowane będą na placu magazynowym, w wydzielonym miejscu oznaczonym nazwą i kodem odpadu. |
| 14. | 17 04 11 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 | Odpady magazynowane będą na placu magazynowym, w wydzielonym miejscu oznaczonym nazwą i kodem odpadu. |

IV.3.2. Sposób dalszego gospodarowania odpadami.

Tabela 9  Odpady niebezpieczne

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Sposób gospodarowania odpadami |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 13 01 10* | Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowcowoorganicznych | R9, R14 |
| 2. | 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych | R9, D10 |
| 3. | 13 03 07* | Mineralne oleje i ciecze stosowane jako nośniki ciepła nie zawierające związków chlorowcoorganicznych | R9, D10 |
| 4. | 15 01 10* | Odpady zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (opakowania po subst. niebezpiecznych) | R14, D10 |
| 5. | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne nie zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | R14, D10 |
| 6. | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy, inne niż wymienione w 16 02 09 – 16 02 12 (świetlówki, lampy wyładowcze, zużyte termometry, monitory ekranów komputerowych oraz telewizyjnych) | R4, R14, D10 |

Tabela 10 Odpady inne niż niebezpieczne

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Sposób gospodarowania odpadami |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | R1, R14 |
| 2. | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | R14, D10 |
| 3. | 15 01 03 | Opakowania z drewna | R1, R14 |
| 4. | 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe | R14 |
| 5. | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | R14, D10, D5 |
| 6. | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | R14, D5 |
| 7. | 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | R14, D5 |
| 8. | 17 02 01 | Drewno | R1, R14 |
| 9. | 17 02 02 | Szkło | R5, R14 |
| 10. | 17 02 03 | Tworzywa sztuczne | R14, D10 |
| 11. | 17 04 01 | Miedź, brąz, mosiądz | R14, R4 |
| 12. | 17 04 02 | Aluminium | R14, R4 |
| 13. | 17 04 05 | Żelazo i stal | R14, R4 |
| 14. | 17 04 11 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 | R14, R4 |

IV.3.3. Warunki gospodarowania odpadami

IV.3.3.1. Wytwarzane odpady wymienione w punkcie II.3. decyzji magazynowane będą w celu zebrania odpowiedniej ilości przed transportem do miejsc odzysku bądź unieszkodliwiania, w wyznaczonych, oznakowanych miejscach ustalonych 
w punkcie IV.3.1. decyzji, w sposób uniemożliwiający ich negatywne oddziaływanie 
na środowisko i zdrowie ludzi.

IV.3.3.2. Każdy rodzaj odpadów będzie magazynowany selektywnie, w sposób uniemożliwiający ich negatywne oddziaływanie na środowisko i zabezpieczający przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych oraz uniemożliwiający dostęp do nich osób nieupoważnionych. Wszystkie miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych będą posiadać utwardzoną nawierzchnię, oraz zapas sorbentów do likwidacji ewentualnych wycieków.

IV.3.3.3. Powierzchnie komunikacyjne przy obiektach i placach do magazynowania odpadów i drogi wewnętrzne będą utwardzone, o nawierzchni nieprzepuszczalnej 
dla wód opadowych.

IV.3.3.4. Eksploatowane maszyny i urządzenia utrzymywane będą w odpowiednim stanie technicznym poprzez prowadzone przeglądy i remonty.

IV.3.3.5. Transport wewnętrzny odpadów odbywać się będzie w sposób uniemożliwiający przypadkowe rozproszenie

IV.3.3.6. Prowadzona będzie racjonalna gospodarka surowcowa i materiałowa pozwalająca na utrzymywanie ilości wytwarzanych odpadów na najniższym możliwym poziomie.

IV.4. Warunki poboru wód i emisji ścieków z instalacji

IV.4.1. Pobór wody do celów przemysłowych (woda zmiękczona) instalacji odbywać się będzie z rurociągu zasilającego Blok Gazowo Parowy.

IV.4.2. Woda dla potrzeb instalacji nie będzie pobierana bezpośrednio ze środowiska

IV.4.3.Odprowadzanie ścieków z instalacji

Ścieki przemysłowe  powstawać będą podczas konserwacji układów chłodzenia WT 
i NT wprowadzane będą do kanalizacji zakładowej przemysłowej, z możliwością odprowadzenia do urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. w Rzeszowie.

IV.4.4. Ścieki przemysłowe z instalacji nie będą wprowadzane bezpośrednio do wód powierzchniowych, podziemnych i do ziemi.

IV.4.5. Ścieki opadowe i roztopowe z terenu instalacji odprowadzane będą do miejskiego kolektora deszczowego.

IV.4.4. Wszystkie urządzenia związane z poborem wody i odprowadzaniem ścieków ujęte w niniejszym pozwoleniu należy utrzymywać we właściwym stanie technicznym.

V. Rodzaj i maksymalną ilość wykorzystywanej energii, materiałów, surowców 
i paliw

V.1. Maksymalne zużycie energii i paliw wykorzystywanych w instalacji:

Tabela 11

| Lp. | Składnik | Parametry paliwa | Zużycie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gaz GZ 50 | wartość opałowa Wd – ok. 36,0 MJ/Nm3 zawartość siarki do 40 mg/Nm3 | 58 150 000 Nm3/rok |
| 2. | Energia elektryczna | - | 7 600 MWh/rok |

V.2. Maksymalna ilość surowców i materiałów stosowanych w produkcji

Tabela 12

| Lp. | Składnik | Zużycie [Mg/rok] |
| --- | --- | --- |
| 1. | Olej smarny silnikowy | 80,0 |

V.3. Pobór wody dla potrzeb instalacji

Tabela 13

| Lp. | Rodzaj wody | Jednostka | Pobór wody |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Woda przemysłowa służąca do jednokrotnego napełnienia układów chłodzenia silników | m3 | 1000 |
| 2. | Woda przemysłowa | m3/rok | 75 |

VI. Zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych, w tym pomiaru i ewidencjonowania wielkości emisji

VI.1. Monitoring procesów technologicznych

VI.1.1. Parametry pracy instalacji niezbędne do prawidłowego sterowania procesem będą monitorowane. Stałej kontroli podlegać będzie:

a/ w zakresie kontroli procesu spalania

- zawartość O 2 i CO w spalinach,

- temperatura spalin wylotowych,

- pomiary ciśnienia powietrza za turbosprężarką oraz ciśnienia spalin w kanale wylotowym,

- pomiary temperatury powietrza doprowadzanego do spalania.

Za monitorowanie procesów spalania oraz ich optymalizację odpowiedzialny będzie Nadrzędny System Automatyki (NUA). Optymalizacja prowadzona będzie w czasie rzeczywistym (on-line) lub w systemie off-line, przy zakładanej wymaganej sprawności oraz efektywności pracy instalacji.

b/ w zakresie gospodarki materiałowo-surowcowej

- kontrola parametrów stosowanego paliwa na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w Stacji Redukcyjnej Gazu,

- analiza chemiczna wody zasilającej układ technologiczny przez laboratorium chemiczne elektrociepłowni, z częstotliwością min. 1 raz na dobę, w zakresie wskaźników niezbędnych do prawidłowej pracy.

VI.1.2. Wyniki uzyskiwane w laboratorium chemicznym będą odnotowywane 
w rejestrze.

VI.1.3. Zastosowany system kontroli procesu technologicznego będzie zapewniać będzie stałą kontrolę i regulację parametrów, w tym także emisyjnych umożliwiając tym samym informowanie o zbliżaniu się parametrów do stanów granicznych, co zabezpieczy instalację przed uszkodzeniem oraz ograniczy możliwość wystąpienia awarii.

VI.1.4. Pomiar zużycia energii elektrycznej będzie się odbywał na liczniku, zlokalizowanym w budynku bloku. Odczyt zużycia energii elektrycznej będzie odbywał się raz w miesiącu i będzie odnotowywany w rejestrze.

VI.1.5. Prowadzony będzie systematyczny nadzór technologiczny i specjalistyczny nad pracą instalacji oraz stanem technicznym urządzeń oraz dokonywanie analiz wyników prowadzonego monitoringu, tj. w szczególności dokonywanie wymaganych przepisami odrębnymi, okresowych przeglądów technicznych aparatów, urządzeń, czy instalacji.

VI.1.6. Prowadzona będzie systematyczna aktualizacja posiadanej dokumentacji techniczno-technologicznej instalacji i obiektów, określającej warunki funkcjonowania obiektów i prowadzenia procesów, odstępstwa od warunków normalnych i sposoby reagowania na nie (w szczególności dokumentacje techniczno-ruchowe aparatów, instrukcje stanowiskowe, technologiczne, przeciwpożarowe, karty charakterystyk stosowanych substancji niebezpiecznych).

VI.1.7. Przestrzegane będą zawarte w ww. dokumentach warunki prowadzenia procesów i nadzoru nad instalacją.

VI.2.	Monitoring emisji gazów i pyłów do powietrza

V.2.1. Stanowiska do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów 
do powietrza zamontowane będą na emitorach ES-1, ES-2, ES-3.

V.2.2. Stanowiska pomiarowe będą na bieżąco utrzymywane w stanie umożliwiającym prawidłowe wykonywanie pomiarów emisji oraz zapewniającym zachowanie wymogów BHP.

VI.2.3. Ustalam zakres i częstotliwość prowadzenia pomiarów emisji z emitorów:

Tabela 14

| Emitor | Częstotliwość pomiarów | Substancje zanieczyszczające |
| --- | --- | --- |
| ES-1, ES-2, ES-3 | co najmniej dwa razy w roku (1x w sezonie letnim IV-IX, 1x w sezonie zimowym X-III) | Tlenki azotu Tlenek węgla |

VI.2.4. Ww. pomiary emisji zanieczyszczeń do środowiska należy wykonywać dostępnymi metodykami, umożliwiającymi wykonanie oznaczenia powyżej granicy oznaczalności metody.

VI.3. Monitoring emisji hałasu do środowiska

VI.3.1. Pomiary hałasu określające oddziaływanie akustyczne instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym na tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowo - usługowej prowadzone będą w punktach referencyjnych:

Tabela 15

| Lp. | Symbol oznaczenia punktu pomiarowego | LOKALIZACJA |
| --- | --- | --- |
| 1. | H1 | N 500 04’ 16.2”, E 220 01’ 59.9,” |
| 2. | H2 | N 500 03’ 47.2”, E 220 02’ 21.4” |

VI.3.2. Pomiary poziomu hałasu wykonywane będą zgodnie z metodyką referencyjną

wynikającą z obowiązujących przepisów szczególnych i Polskich Norm, w tym również w zakresie częstotliwości pomiarów we wskazanych w decyzji punktach referencyjnych.

VI.3.3. Pomiary hałasu w środowisku przeprowadzane będą po każdej zmianie procedury pracy instalacji lub wymianie urządzeń określonych w tabeli 6.

VI.4. Monitoring poboru wody

VI.4.1. Pomiar ilości wody pobieranej dla instalacji będzie prowadzony za pomocą licznika wody W1 zlokalizowanego na rurociągu zasilającym BGS

VI.4.2. Odczyt ilości pobieranej wody wykonywany będzie z częstotliwością 1 x na miesiąc.

VI.5. Monitoring ilości i jakości ścieków

VI.5.1. Prowadzący instalację będzie określał ilość odprowadzanych ścieków 
przemysłowych z instalacji na podstawie pomiarów ilości wody uzupełniającej W1.

VI.5.2. Pomiary jakości ścieków będą wykonywane we wskaźnikach określonych 
w punkcie II.4.2.1 niniejszej decyzji w studzience  Sp 1 z częstotliwością raz na rok , 
o ile w ciągu roku wystąpi zrzut ścieków.

VI.5.4.Wszystkie urządzenia służące do pomiaru ilości pobieranej wody będą oznakowane i okresowo legalizowane.

VII. Sposób postępowania w przypadku uszkodzenia aparatury pomiarowej służącej do monitorowania procesów technologicznych

VII.1. W przypadku uszkodzenia aparatury pomiarowej kontrolującej proces technologiczny należy niezwłocznie wymienić uszkodzone urządzenie 
a w przypadku, gdy niesprawność aparatury może skutkować niekontrolowanym wzrostem emisji wyłączyć instalację z eksploatacji.

VII.2. O fakcie wyłączenia instalacji z powodu uszkodzenia aparatury 
i niekontrolowanym wzroście emisji należy powiadomić Marszałka Województwa Podkarpackiego i Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

VIII. Metody zabezpieczenia środowiska przed skutkami awarii przemysłowej oraz sposób powiadamiania o jej wystąpieniu

VIII.1. Prowadzona będzie całodobowa ochrona i monitoring Zakładu.

VIII.2. Instalacja będzie wyposażona w niezbędne środki gaśnicze, sorbenty 
i neutralizatory pozwalające przeciwdziałać ewentualnym zagrożeniom.

VIII.3. Stosowane będą zakładowe procedury i instrukcje postępowania w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia awarii przemysłowej.

VIII.4. Pojemniki na płynne dodatki do produkcji posiadać będą szczelne konstrukcje oraz posiadać będą zabezpieczenia przeciwdziałające niekontrolowanemu rozlaniu 
i przedostaniu się substancji do wody lub gleby.

VIII.5. Stosowane będzie komputerowe sterowanie przebiegiem procesu zapewniające ocenę stanu instalacji w warunkach normalnych i w przypadku awarii.

VIII.6. O fakcie wystąpienia awarii przemysłowej instalacji należy powiadomić właściwy organ Państwowej Straży Pożarnej i Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

IX. Sposoby osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości

IX.1. Wszystkie urządzenia objęte niniejszą decyzją będą utrzymywane 
we właściwym stanie technicznym i prawidłowo eksploatowane zgodnie z ich instrukcjami techniczno – ruchowymi.

IX.2. Wszystkie urządzenia związane z monitoringiem procesów technologicznych oraz monitoringiem wielkości i jakości emisji do środowiska będą w pełni sprawne, umożliwiające prawidłowe wykonywanie pomiarów oraz zapewniające zachowanie wymogów BHP.

IX.3. Przestrzegane będą zawarte w kartach charakterystyk sposoby postępowania 
z substancjami i preparatami niebezpiecznymi.

IX.4. Drogi i place, oraz pozostały teren będą utrzymywane w czystości i porządku.

IX.5. Prowadzona będzie kontrola emisji ustalonych w punkcie II decyzji. 
W przypadku stwierdzonych przekroczeń emisji zostaną podjęte niezwłoczne działania naprawcze.

IX.6. Prowadzony będzie monitoring procesów technologicznych w instalacji zgodnie z ustaleniami zawartymi w punkcie VI decyzji.

IX.7. Prowadzona będzie efektywna gospodarka materiałowo-surowcowa.

IX.8. Prowadzona będzie stała kontrola zużycia energii na potrzeby własne.

IX.8. Prowadzona będzie stała kontrola szczelności urządzeń kanalizacyjnych.

IX.10. Wyniki prowadzonego monitoringu mogą stanowić przesłankę do wprowadzania zmian technicznych lub technologicznych.

X. Sposoby postępowania w przypadku zakończenia eksploatacji instalacji

W przypadku zakończenia eksploatacji, należy opróżnić i wyczyścić wszystkie urządzenia technologiczne, a następnie zdemontować i zlikwidować wszystkie obiekty i urządzenia zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów budowlanych.

XI. Ustalam dodatkowe wymagania

XI.1. Opracowane wyniki pomiarów wykonywanych w związku z realizacją obowiązków określonych w punkcie VI.2 i VI.3 niniejszej decyzji  należy przedkładać Marszałkowi Województwa Podkarpackiego oraz Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Rzeszowie niezwłocznie, nie później niż 30 dni od daty ich wykonania. Sposób prezentacji wyników wykonywanych pomiarów powinien być zgodny z obowiązującym rozporządzeniem dotyczącym sposobów prezentacji wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji.

XI.2. Warunki ustalone w decyzji obowiązują od dnia 1 stycznia 2013r.

XII. Pozwolenie obowiązuje do dnia 14 czerwca 2021r.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia  21 kwietnia 2011r., znak: ECR/TS/280/3-1/159/2011
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., ul. 1 Maja 63, 97-400 Bełchatów, REGON 000560207 wystąpiła o udzielenie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji Bloku Gazowego Silnikowego BGS, zlokalizowanej na terenie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów, ul. Ciepłownicza 8 w Rzeszowie.

Informacja o przedmiotowym wniosku umieszczona została w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 
i jego ochronie pod numerem 2011/A/0110.

Po wstępnej analizie wniosku stwierdzono, że instalacja wymaga pozwolenia zintegrowanego, gdyż klasyfikuje się zgodnie z punktem 1 załącznika 
do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości do instalacji  w przemyśle energetycznym do spalani paliw o mocy nominalnej ponad 50 MWt.

Realizowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie Zakładu, który zgodnie   z § 2 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko kwalifikowany jest jako elektrownie konwencjonalne, elektrociepłownie lub inne instalacje do spalania paliw w celu wytworzenia energii elektrycznej lub cieplnej o mocy cieplnej nie mniejszej niż 300 MW rozumianej jako ilość energii wprowadzanej w paliwie do instalacji w jednostce czasu przy ich nominalnym  obciążeniu, tym samym  zaliczany jest do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. 
Stąd, zgodnie z art. 183 w związku z art. 378 ust. 2a ustawy Prawo ochrony środowiska właściwym w sprawie jest marszałek województwa.

Zgodnie z art. 203 ust. 2 instalację Bloku Gazowego Silnikowego objęto odrębnym pozwoleniem.

Na budowę Bloku Gazowego Silnikowego prowadzący instalację uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 17 maja 2011r., znak: ŚR.6220.22.2011.II.

Pismem z dnia 27 kwietnia 2011r. znak: OS-I.7222.20.1.2011.DW  zawiadomiono o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji, ogłoszono, że przedmiotowy wniosek został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o prawie wnoszenia uwag i wniosków do przedłożonej w sprawie dokumentacji. Ogłoszenie było dostępne przez 21 dni ( tj. od 4 maja  2011r. do 25 maja 2011r.) na tablicy ogłoszeń 
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów, 
ul. Ciepłownicza 8 w Rzeszowie, Urzędu Miasta w Rzeszowie, oraz na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. W okresie udostępniania wniosku nie wniesiono żadnych uwag i wniosków.

Zgodnie z art. 209 oraz  art. 212 ustawy Poś wersja elektroniczna wniosku została przesłana Ministrowi Środowiska przy piśmie z dnia 5 maja 2011r., znak: 
OS-I.7222.20.1.2011.DW  wraz z informacją o uiszczeniu opłaty rejestracyjnej.

Po  szczegółowym zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją stwierdzono, że wniosek spełnia wymogi  art. 184 oraz art. 208 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Zakład nie został zaliczony do instalacji o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej i w związku z tym nie ma obowiązku posiadania „Programu Zapobiegania Awariom”. Zastosowany system kontroli procesu technologicznego pozwala na stałą kontrolę i regulację parametrów poszczególnych procesów technologicznych co zabezpiecza instalację przed uszkodzeniem oraz ogranicza możliwość wystąpienia awarii. W sytuacji awarii poszczególne źródła emisji zanieczyszczeń i energii do środowiska będą wyłączane z eksploatacji. Zapobieganie ewentualnym niewielkim awariom opiera się o system monitorowania procesów technologicznych a ewentualne oddziaływanie na środowisko takiej awarii ograniczy się do terenu Zakładu.

Zgodnie z art. 202 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, w pozwoleniu określono wielkość dopuszczalnej emisji gazów i pyłów do powietrza w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji. We wniosku wykazano, że emisja dwutlenku siarki, tlenku węgla i tlenków azotu do powietrza z poszczególnych emitorów instalacji, nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych poziomów tych substancji 
w powietrzu, określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia 3 marca 2008r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz nie wykazały przekroczenia wartości odniesienia określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu.

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
22 kwietnia 2011r.  w sprawie standardów emisyjnych  z instalacji  standardów emisyjnych nie ustala się dla silników gazowych. W związku z powyższym na podstawie art. 224 ust. 2 wielkość dopuszczalnej emisji dla każdego źródła powstawania i miejsca wprowadzania gazów i pyłów do powietrza określono w kg/h. Ze względu na to, że w dokumentacji wykazano, iż zawartość pyłu w gazie ziemnym dostarczanym do instalacji przez PGNiG będzie równa zero, w niniejszej decyzji 
nie ustalono wartości dopuszczalnej dla pyłu ogółem i pyłu PM10.

Zgodnie z art. 224 ust. 1 pkt 2 Prawa ochrony środowiska w pozwoleniu określono usytuowanie stanowisk do pomiarów wielkości emisji w zakresie gazów 
lub pyłów wprowadzanych do powietrza. Stanowiska do pomiaru będą zamontowane na emitorach ES-1, ES-2, ES-3.

Zgodnie z art. 151 Poś w pozwoleniu określono dodatkowe wymagania 
w zakresie wykonywania okresowych pomiarów emisji na emitorach ES-1, ES-2, 
ES-3. Dobór metodyki przy wykonywaniu pomiarów okresowych powinien 
być odpowiedni do wartości mierzonej emisji.

Dla instalacji zgodnie z art. 188 ust. 2 ustalono parametry istotne z punktu widzenia ochrony przed hałasem, w tym zgodnie z art. 211 ust. 2 pkt 3a) rozkład czasu pracy źródeł hałasu w ciągu doby. W oparciu o ten sam przepis ustalono także wielkość emisji hałasu wyznaczoną dopuszczalnymi poziomami hałasu poza Zakładem, wyrażonymi wskaźnikami poziomu równoważnego hałasu dla dnia i nocy dla terenów objętych ochroną przed hałasem, pomimo iż z obliczeń symulacyjnych wynika, że instalacja nie spowoduje przekroczeń wartości dopuszczalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. 
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Pomiary poziomu hałasu wykonywane będą zgodnie z metodyką referencyjną wynikającą z obowiązujących przepisów szczególnych i Polskich Norm, w tym również w zakresie częstotliwości pomiarów we wskazanych w decyzji punktach referencyjnych.

Eksploatacja instalacji nie będzie związana ze szczególnym korzystaniem 
z wód w związku z brakiem poboru wody bezpośrednio ze środowiska oraz brakiem odprowadzania ścieków bezpośrednio do wód lub do ziemi. Woda na potrzeby instalacji będzie pobierana z zakładowego rurociągu zasilającego Blok Gazowo Parowy i będzie wykorzystywana do celów przemysłowych. Woda będzie wykorzystywana jako woda zmiękczona do uzupełniania ubytków wewnętrznych układów chłodzenia i maksymalny roczny pobór nie będzie przekraczał 
75 m3. Jednakże w  celu pierwszego napełnienia układu chłodzenia zostanie pobrana woda z zakładowego rurociągu zasilającego Blok Gazowo Parowy w ilości 1000 m3. Dodatkowo pracownicy obsługujący instalację będą korzystali z wody przeznaczonej do celów pitnych dostarczanej poprzez zakładową sieć wodociągową, która jest pobierana z sieci wodociągowej eksploatowanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie, z którym Spółka posiada stosowną umowę. Pobór wody dla potrzeb przemysłowych instalacji będzie opomiarowany.

Odprowadzanie ścieków z instalacji bezpośrednio do środowiska nie występuje. Emisja ścieków przemysłowych występować będzie podczas prowadzenia remontów i przeglądów układów chłodzenia. Ścieki przemysłowe odprowadzane będą do kanalizacji zakładowej a następnie do Oczyszczalni Ścieków Miejskiego Przedsiębiorstwa  Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie z którym Spółka posiada stosowną umowę. Warunki odprowadzania ścieków z instalacji do urządzeń kanalizacyjnych określono w pkt IV.4 pozwolenia, zgodnie z wnioskiem Zakładu. Ścieki odpadowe i roztopowe odprowadzane będą do Miejskiego kolektora deszczowego. Zakres i częstotliwość prowadzenia pomiarów jakości odprowadzanych ścieków określono w oparciu o wnioski zawarte w dokumentacji oraz w sposób pozwalający na miarodajną ocenę emisji ścieków z instalacji.

Zgodnie z art. 202 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska i art. 18 ust 2 ustawy o odpadach, w pozwoleniu określono warunki dotyczące wytwarzania odpadów. W niniejszej decyzji ustalono dopuszczalne ilości poszczególnych rodzajów wytwarzanych odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz warunki gospodarowania odpadami z uwzględnieniem ich magazynowania i odzysku. Odpady, których powstaniu nie da się zapobiec, będą gromadzone w sposób selektywny, zabezpieczane przed wpływem warunków atmosferycznych 
i magazynowane w wydzielonych miejscach na terenie Zakładu, zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych. Wytworzone odpady będą przekazywane firmom prowadzącym działalność w zakresie gospodarowania odpadami, posiadającym wymagane prawem zezwolenia w celu odzysku lub posiadaczom uprawnionym 
do odbioru odpadów bez zezwolenia. Odpady transportowane będą transportem odbiorców odpadów posiadających wymagane prawem zezwolenia, z częstotliwością wynikającą z procesów technologicznych oraz z pojemności wyznaczonych miejsc magazynowania odpadów.

Prowadzona będzie ewidencja jakościowa i ilościowa wytwarzanych i odzyskiwanych odpadów według wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów oraz z wykorzystaniem wzorów formularzy służących do sporządzania 
 przekazywania zbiorczych zestawień danych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczegółowymi.

Na prowadzącym instalację ciążą obowiązki w zakresie wykonywania wstępnych pomiarów wielkości emisji z instalacji najpóźniej 14 dni od zakończenia rozruchu  zgodnie z art. 147 ustawy Prawo ochrony  środowiska

Na podstawie art. 151 w związku z art. 188 ust.3 pkt 5 zobowiązano prowadzącego instalację do przekazywania wyników przeprowadzonych pomiarów wielkości emisji z instalacji  w formie określonej w obowiązującym rozporządzeniu dotyczącym prezentacji  wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji.

Analizę instalacji pod kątem najlepszych dostępnych technik przeprowadzono w odniesieniu do dokumentów pt:

- Dokument BREF dotyczący Najlepszych Dostępnych Technik dla Dużych Instalacji Spalania Paliw (Reference Dokument on Best Available Techniques for Large Combustion Plants), lipiec 2006r.

- Dokument referencyjny BREF dotyczący zastosowania Najlepszych Dostępnych Technik w przemysłowych systemach chłodniczych (Reference Document on the Application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems), EIPPCB/Komisja Europejska grudzień 2001.

- Dokument referencyjny BREF dotyczący Najlepszych Dostępnych Technik w zakresie emisji z magazynowania (Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage), styczeń 2005.

- Dokument referencyjny BREF dotyczący generalnych zasad monitoringu (Reference Document on the General Principles of Monitoring), lipiec 2003.

- Dokument referencyjny BREF dotyczący aspektów ekonomicznych i oddziaływań między komponentami środowiska (Reference Document on Economics and Cross-media effects), EIPPCB maj 2005.

- Dokument referencyjny BREF na temat najlepszych dostępnych technik 
w zakresie efektywności energetycznej, czerwiec 2008r.

W poniższej tabeli zestawiono analizę spełnienia wymogów najlepszej dostępnej techniki (BAT):

| Zapis dokumentu referencyjnego | Stan w instalacji |
| --- | --- |
| Dostarczanie i przygotowanie paliwa Paliwo gazowe, jeśli zachodzi taka potrzeba jest przygotowywane (oczyszczane z zanieczyszczeń np. pyłu i związków siarki) w miejscu jego wydobycia. dla prawidłowej pracy instalacji można wyróżnić kilka procesów/działań: redukcja i stabilizacja ciśnienia gazu; filtracja gazu w celu zapewnienia odpowiedniej czystości gazu (filtr cząstek pyłu oraz cieczy); wstępny podgrzew gazu w celu utrzymania temperatury gazu o co najmniej 10°C wyższej od temperatury punktu rosy. | Wszystkie te działania będą realizowane w ramach BGS w PGE GiE S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów. |
| Technologia spalania Spalanie gazu będzie się odbywało w komorze spalania silnika. Oczyszczanie spalin Skład spalin zależy od: zastosowanego paliwa, zastosowanej technologii spalania, metod oczyszczania spalin. W przypadku instalacji LCP opalanych gazem ziemnym – paliwem praktycznie pozbawionym zanieczyszczeń i ekologicznie czystym wśród zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego substancjami pochodzącymi z procesu spalania paliwa (dwutlenek siarki, tlenki azotu, pył, tlenek węgla, chlor, fluor, metale ciężkie) istotne znaczenie mają emisja tlenków azotu oraz emisja tlenku węgla. | W projektowanym BGS regulowany poprzez system kontrolny w każdym cylindrze proces spalania gazu oraz rozwiązania konstrukcyjne głowic cylindrów pozwalają na uzyskanie niskiego poziomu emisji NOx bez potrzeby stosowania dodatkowych urządzeń (katalizatorów) .Technologia spalania gazu w silniku gazowym stanowi gwarancję niskich wartości emisji tlenków azotu i tlenku węgla. W przypadku BGS zostaną zastosowane następujące metody ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza: -zastosowanie do produkcji energii paliwa bezsiarkowego i bezdymnego w postaci gazu ziemnego -zastosowanie urządzenia (Bloku Gazowego Silnikowego) o sprawności netto powyżej 75% wprowadzenie tzw. gospodarki skojarzonej umożliwiającej oszczędność energii chemicznej paliwa oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza; -w zakresie ograniczenia emisji substancji szkodliwych zawartych w spalinach: - zabudowa na wylocie spalin z silnika katalizatora redukującego do wymaganej wartości zawartość tlenku węgla (CO), przewidywana skuteczność urządzenia – 60% - emisja tlenków azotu (NOx) będzie ograniczana metodami pierwotnymi. |
| Monitoring emisji w zakresie monitoringu emisji dokument referencyjny zaleca okresowy monitoring emisji spalin | na każdym z trzech kominów będą zamontowane króćce umożliwiające okresowe pomiary emisji zanieczyszczeń – działanie zgodne z wymaganiami BAT |
| Efektywność energetyczna Dokument referencyjny akcentuje konieczność osiągnięcia możliwie wysokiej sprawności przetwarzania energii w instalacjach LCP. Dla silników gazowych jako typową wielkość dla sprawności elektrycznej bloku podaje się wartości z przedziału 75-85% | Sprawność Bloku Gazowego Silnikowego będzie wynosiła >75%. Zawiera się ona w przedziale postulowanym przez dokument referencyjny. Sprawność obiegu termodynamicznego instalacji jest z punktu widzenia wpływu instalacji na środowisko o tyle istotna, że podniesienie sprawności skutkuje spadkiem ilości spalanego paliwa, co ostateczne oznacza mniejsze wielkości emisji substancji zanieczyszczających (przy zachowaniu w obu przypadkach tych samych wielkości emisji jednostkowych). Najistotniejsze zastosowane w BGS rozwiązania wpływające na wysoką sprawność instalacji (na podstawie dokumentu referencyjnego) to: skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła wstępny podgrzew gazu niewielkie zużycie energii na potrzeby własne bloku BGS będzie instalacją spełniającą wymagania BAT w zakresie przetwarzania energii |
| Gospodarka odpadami Zgodnie z zaleceniami dokumentu referencyjnego w przypadku postępowania z odpadami: -jako podstawową zasadę należy przyjąć zasadę ograniczania ich powstawania; -przypadku niemożności uniknięcia powstania odpadów należy w pierwszej kolejności dążyć do ich utylizacji lub ponownego wykorzystania, a dopiero gdy ponowne wykorzystanie lub utylizacja nie są możliwe odpady należy składować w sposób minimalizujący szkodliwe oddziaływanie na środowisko. Gospodarka ściekowa Dokument referencyjny nie określa, jaka ilość wytwarzanych ścieków może być uznana za BAT w zakresie gospodarowania ściekami, określa jedynie zasady postępowania, jakim powinny być poddane ścieki. Dokument referencyjny nie narzuca również zasad postępowania ze ściekami, które byłyby bardziej rygorystyczne niż wynikające z polskiego prawa wodnego zgodnie, z którym wprowadzający ścieki do wód lub do ziemi są obowiązani zapewnić ochronę wód przed zanieczyszczeniem, w szczególności przez budowę i eksploatację urządzeń służących tej ochronie, a tam, gdzie jest to celowe, powtórne wykorzystanie oczyszczonych. Wybór miejsca i sposobu wykorzystania albo usuwania ścieków powinien minimalizować negatywne oddziaływania na środowisko. Dokument referencyjny zezwala na zrzut ścieków do sieci ściekowej lokalnego operatora sieci kanalizacyjnej. | Dzięki zastosowaniu technologii spalania opartej o paliwo gazowe w wyniku procesu spalania nie będą powstawały odpady. W związku z eksploatacją instalacji olejowych oraz transformatorów wytwarzane będą oleje odpadowe. Ilości olejów odpadowych będą minimalizowane dzięki zastosowaniu wysokosprawnych, nowoczesnych urządzeń. Powstałe oleje odpadowe będą przekazywane do zagospodarowania specjalistycznym firmom. System gospodarowania odpadami w ramach BGS będzie realizowany zgodnie z zasadami opisanymi powyżej i w związku z tym będzie spełniał wymagania BAT. Ilość wytwarzanych ścieków w dużym stopniu zależy od zastosowanych technologii i w bezpośredni sposób wpływa na ilość wody zużywanej przez instalację (wodochłonność instalacji). W zakresie gospodarki ściekowej związanej z eksploatacją BGS będą spełnione wymagania BAT. |

Uwzględniając powyższe okoliczności uznano, że instalacja spełnia wymogi najlepszych dostępnych technik, o których mowa w art. 204 ust. 1 w związku 
z art. 207 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Z analizy dokumentów referencyjnych wynika, że Zakład przez stosowanie odpowiednich procedur, rozwiązań technicznych i organizacyjnych oraz zasad magazynowania i monitoringu spełnia wymogi zawarte w tych dokumentach.

Z postępowania wynika, że nie wystąpi oddziaływanie instalacji poza teren, 
do którego operator posiada tytuł prawny, w związku z tym nie określono sposobów ograniczania tych oddziaływań i nie wskazano na konieczność tworzenia terenu ograniczonego użytkowania zgodnie z wymogami art. 211 ust. 3c ustawy Prawo ochrony środowiska.

Z ustaleń postępowania wynika, że nie będą występować oddziaływania transgraniczne, w związku z czym nie określono sposobów ograniczania tych oddziaływań.

Pozwolenie zostało wydane na wniosek podmiotu podejmującego realizacje inwestycji zgodnie art. 191a ustawy Prawo ochrony środowiska.

Przeprowadzona analiza wskazuje, że rozwiązania techniczne zastosowane 
w instalacji będą spełniać wymogi zawarte w dokumentach referencyjnych.  
W Spółce funkcjonuje System Zarządzania co zapewnia ciągły nadzór, w tym także nad całokształtem oddziaływań na środowisko.

Ponadto na podstawie wniosku uznano, że instalacja będzie spełniać wymogi prawne w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza, emisji ścieków do wód 
i hałasu do środowiska, a gospodarka odpadami prowadzona będzie prawidłowo.

Analizując wskazane powyżej okoliczności w szczególności w zakresie emisji do środowiska oraz spełnienia wymagań dokumentów referencyjnych ustalono, że zachowane będą standardy jakości środowiska oraz, że spełnione będą wymogi wynikających z najlepszych dostępnych technik (BAT), o których mowa w art. 204 ust.1 w związku z art. 207 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organ zapewnił stronie czynny udział w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji umożliwił wypowiedzenie się co do zebranych materiałów.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie należy składać w dwóch egzemplarzach.

Pozwolenie wygasa, jeżeli prowadzący instalację nie rozpoczął działalności objętej pozwoleniem w terminie dwóch lat od określonego w pozwoleniu dnia, od którego jest dopuszczalna emisja.

Opłata skarbowa w wys. 2011,00 zł

uiszczona w dniu 21.04.2011 r.

na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rzeszowa

Nr 83 1240 2092 9141 0062 0000 0423

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Andrzej Kulig

DYREKTOR DEPARTAMENTU

OCHRONY ŚRODOWISKA

Otrzymują:

1.Pan  Tadeusz Kępski 
 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A .

Oddział Elektrociepłownia Rzeszów

ul. Ciepłownicza 8, 35-959 Rzeszów

2.OS-I-  a/a

Do wiadomości:

1. Minister Środowiska

ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

2.Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

ul. Gen. M. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszów