# WOJEWODA PODKARPACKI 				         Rzeszów, 2007-12-17

# ul. Grunwaldzka 15

# 35-959 Rzeszów

# skr.poczt.297

### ŚR.IV-6618-9/13/07

DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
   (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.);

- art. 378 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) w związku z § 2 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.);

po rozpatrzeniu wniosku Elektrociepłowni Rzeszów S.A. w Rzeszowie, z dnia 21.11.2007 r., 
znak: EC/NS/280-7/592/07 (uzupełnionego w dniu 27.11.2007 r. o opłatę skarbową) 
w sprawie zmiany decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 30.06.2006 r., znak: ŚR.IV-6618-13/05 udzielającej Spółce pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji kotłów węglowych

o r z e k a m

I. Zmieniam za zgodą stron decyzję Wojewody Podkarpackiego 30.06.2006 r., znak: ŚR.IV-6618-13/05 udzielającą Elektrociepłowni Rzeszów S.A., ul. Ciepłownicza 8, 
35-959 Rzeszów, Regon 690284508 pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji kotłów węglowych w następujący sposób:

I.1. W podpunkcie III.4.  Warunki wprowadzania energii w postaci hałasu w miejsce 
w Tabeli 14 wprowadzam tabelę o treści:

Tabela Nr 14

| Lp | Źródło emisji hałasu | Poziom mocy akustycznej źródła [dB(A)] | Maksymalny czas pracy w ciągu doby |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | dzień [h] | noc [h] |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1 | Wentylatory spalin kotła WP-120 | 88 | 16 | 8 |
| 2 | Wentylatory spalin kotłów WR-25 | 85 | 16 | 8 |
| 3 | Ładowarko-zwałowarka | 100 | 16 | 8 |
| 4 | Spycharka gąsienicowa | 102 | 16 | 8 |
| 5 | Koparka gąsienicowa | 98 | 16 | 8 |
| 6 | Koparko-ładowarka | 96 | 16 | 8 |
| 7 | Ładowarka kołowa | 102 | 16 | 0 |

I.2. W podpunkcie VI. Zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych, w tym pomiaru i ewidencjonowania wielkości emisji uchylam podpunkt VI.5 . określający monitoring wielkości opadu pyłu.

I.3. W podpunkcie VI.6. zatytułowanym Monitoring poboru wody w miejsce podpunktu VI.6.1. wprowadzam zapis o treści:

VI.6.1. Pobór wody do celów przemysłowych jest opomiarowany licznikami zlokalizowanymi jak na załączniku nr 1:

- wodomierz W1 na rurociągu wody zmiękczonej i zdekarbonizowanej (woda na uzupełnienie w obiegu wody chłodzącej),

- wodomierz W1.2 na rurociągu wody zdekarbonizowanej (woda na uzupełnienie w obiegu wody chłodzącej na tzw. chłodzenie bezpośrednie). Układ wykorzystywany w przypadku prowadzenia prac remontowo-konserwacyjnych basenu wody chłodzącej.

I.4. W podpunkcie VII. zatytułowanym Sposób postępowania w przypadku uszkodzenia aparatury pomiarowej służącej do monitorowania procesów technologicznych w miejsce

dotychczasowego zapisu wprowadzam zapis o treści:

W przypadku awarii aparatury pomiarowej służącej do monitorowania procesów technologicznych takich jak: przepływ wody przez kocioł, temperatura wody przed i za kotłem oraz ciśnienie wody kierowanej do kotła – następowało będzie wyłączenie kotła 
z ruchu w wyniku zadziałania blokad technologicznych.

II. Pozostałe warunki decyzji pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 21 listopada 2007 r., znak: EC/NS/280-7/592/07, uzupełnionym 
o opłatę skarbową w dniu 27 listopada 2007 r. Spółka Elektrociepłownia Rzeszów S.A. wystąpiła o zmianę decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 czerwca 2006 r., 
znak: ŚR.IV-6618-13/05 udzielającej pozwolenia integrowanego na prowadzenie instalacji kotłów węglowych.

Wniosek Spółki został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych 
o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w formularzu A pod numerem 2007/A/0342.

Rozpatrując wniosek oraz całość akt w sprawie ustaliłem, co następuje:

Na terenie Spółki eksploatowana jest instalacja, która na podstawie § 2 ust.1 pkt. 2 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych 
z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, zaliczana jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Tym samym, zgodnie 
z art. 183 w związku z art. 378 ustawy Prawo ochrony środowiska, organem właściwym do wydania pozwolenia jest Wojewoda Podkarpacki.

Wobec faktu, że wnioskowane zmiany mają na celu jedynie uporządkowanie obowiązujących warunków pozwolenia zintegrowanego i nie wpływają istotnie na zwiększenie oddziaływania instalacji na środowisko uznałem, że mieszczą się one w definicji nieistotnej zmiany zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Zgodnie w wnioskiem Spółki w punkcie III.4. pozwolenia zintegrowanego dotyczącym warunków wprowadzania energii w postaci hałasu, w Tabeli 14 wprowadziłem korektę zapisu  maksymalnego czasu pracy w ciągu doby.

Uchylenie punktu VI.5. dotyczącego monitoringu opadu prowadzonego w rejonie 
Miejsca Gromadzenia Odpadów Paleniskowych (MGOP) z EC Rzeszów wiąże się długoletnimi badaniami potwierdzającymi niewielki poziom opadu pyłu w tym rejonie, niewiele odbiegający od tła, ze zmniejszeniem ilości wytwarzanych odpadów paleniskowych w wyniku uruchomienia Bloku Parowo Gazowego oraz systematycznym zagospodarowywaniem wyważanych i zgromadzonych w MGOP odpadów poprzez ich wykorzystywane jako dodatku do produkcji elementów budowlanych.

Ponadto w pozwoleniu zintegrowanym wprowadziłem zmianę w treści podpunktu VI.6.1. mającą na celu uszczegółowienie sposobu prowadzenia monitoringu poboru wody.

Wprowadzone zmiany obowiązującego pozwolenia zintegrowanego nie zmieniają ustaleń dotyczących spełnienia wymogów wynikających z najlepszych dostępnych technik. Zachowane są również standardy jakości środowiska.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie należy składać w dwóch egzemplarzach.

Opłata skarbowa w wys. 1005,5 zł.

uiszczona w dniu 27.11.2007r.

na rachunek bankowy: Nr 83 1240 2092 9141 0062 0000 0423

Urzędu Miasta Rzeszowa.

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

(-)

Andrzej Kulig

DYREKTOR

WYDZIAŁU ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

Otrzymują:

1. Elektrociepłownia S.A.

ul. Ciepłownicza 8, 35-959 Rzeszów.

2. ŚR.IV, a/a

Do wiadomości:

- Minister Środowiska,

ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

- Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska,

ul. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszów

- Marszałek Województwa Podkarpackiego,

ul. Towarnickiego 1A, 35-010 Rzeszów