### RŚ.VI.7660/20-9/08	    					                Rzeszów, 2008-11-05

D E C Y Z J A

Działając na podstawie:

- art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego   (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.);

- art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) w związku z § 2 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.);

po rozpatrzeniu wniosku PGE Elektrociepłownia Rzeszów S.A., ul. Ciepłownicza 8,
35-959 Rzeszów, z dnia 24 września 2008r., znak: EC/NS/280/6-1/823/2008 
w sprawie zmiany decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 czerwca 2006r., znak ŚR.IV-6618-13/05 udzielającej Spółce pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji energetycznego spalania paliw o nominalnej mocy 474 MWt

o r z e k a m

I.Zmieniam za zgodą stron decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 czerwca 2006r., znak ŚR.IV-6618-13/05 udzielającej PGE Elektrociepłownia Rzeszów S.A., ul. Ciepłownicza 8, 35-959 Rzeszów, REGON 690284508 pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji energetycznego spalania paliw 
o nominalnej mocy 474 MWt w następujący sposób:

I.1. Punkt  I.1.4 otrzymuje brzmienie:

„ I.1.4. Miejsce magazynowania żużla i mieszanki popiołowo żużlowej z kotłów 
WR-25 o powierzchni 1600 m2, z którego wody opadowe wraz ze ściekami z procesu odżużlania i odpopielania na mokro poprzez osadnik zlokalizowany na placu magazynowym będą odprowadzane do zakładowej kanalizacji przemysłowej skąd po oczyszczeniu w sedymentacyjno- flotacyjnym oddzielaczu błota, olejów i benzyn TOS-10 przeznaczane będą do uzupełnienia wody pracującej w obiegu zamkniętym.”

I.2. Punkt  III.3.1.2 otrzymuje brzmienie:

„III.3.1.2. Utwardzony plac odpadów paleniskowych o powierzchni 1600 m2 oznaczony na załączniku symbolem II, zlokalizowany w rejonie wentylatorów spalin 
i skośnego mostu odprowadzania odpadów paleniskowych z kotłów  WR-25. Pojemność miejsca magazynowania wynosi ok.5 800 m3 tj, 6 000 Mg.”

I.3. Wiersz o Lp. 3 w tabeli Nr 11 otrzymuje brzmienie:

| Lp. | Rodzaj odpadu | Kod | Miejsce i sposób magazynowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Mieszanka popiołowo żużlowa | 10 01 80 | Odpady w postaci pulpy będą transportowane do miejsca magazynowane we wschodniej części zakładu – oznaczone symbolem I. Odpady w postaci mieszaniny żużla i popiołu z kotłów WR-25 magazynowane będą na utwardzonym placu odpadów paleniskowych - miejsce oznaczone symbolem II. |

I.4. Wiersz o Lp. 1 w tabeli Nr18 otrzymuje

Tabela Nr 18

| Lp. | Rodzaj paliwa/energii/ medium | Jednostka | Wskaźnik zużycia na jednostkę wyprodukowanej energii cieplnej ( na 1 GJ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Żużel (kod odpadu 10 01 01) | Mg | 0,012 |

I.5. Punkt VI.8.1 otrzymuje brzmienie:

„VI.8.1. Pomiary hałasu określające oddziaływanie akustyczne instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym na tereny zabudowy mieszkaniowej prowadzone będą w punktach pomiarowych, przedstawionych na załączniku graficznym nr 2 do przedmiotowej decyzji:

- punkt nr H1 zlokalizowany około 200 m od północnej granicy ELEKTROCIEPŁOWNI RZESZÓW S.A. – przed budynkiem mieszkalnym – Trzebownisko 225 B,

- punkt nr H2 zlokalizowany około 50 m od wschodniej granicy ELEKTROCIEPŁOWNI RZESZÓW S.A. – przed budynkiem mieszkalnym – Rzeszów ul. Załęska 75.”

II. Pozostałe warunki decyzji pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 24 września 2008r., znak: EC/NS/280/6-1/823/2008 PGE Elektrociepłownia Rzeszów S.A., 35-959 Rzeszów, ul. Ciepłownicza 8 zwróciła się 
z wnioskiem o zmianę decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 czerwca 2006r. znak ŚR.IV-6618-13/05, zmienioną decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 
17 grudnia znak:ŚR.IV-6618-9/13/07 udzielającą Spółce pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji energetycznego spalania paliw o nominalnej mocy 
474 MWt

Wniosek Spółki został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych 
o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, w formularzu A, pod numerem  2008/A/0078.

Na podstawie art. 378 ust. 2 a ustawy Prawo ochrony środowiska z związku 
z § 2 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko stwierdziłem, że organem właściwym do zmiany pozwolenia zintegrowanego jest marszałek.

Analizując przedstawioną dokumentację uznałem, ze wnioskowane zmiany nie będą powodować znaczącego zwiększenia oddziaływania instalacji na środowisko 
i nie mieszczą się w definicji istotnej zmiany instalacji zawartej w art. 3 pkt 7 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Przedmiotem wniosku są zmiany punktów I.1.4, II.3.1.2, III.3.2.2 dotyczące wprowadzenia dodatkowego miejsca magazynowania odpadów paleniskowych 
o kodzie 10 01 80 pochodzących z kotłów WR-25. Nowym miejscem magazynowania mokrej mieszanki popiołowo (10%) - żużlowej (90%) będzie utwardzony plac wyposażony w osadnik, dotychczasowo służący magazynowania żużla. Wprowadzona zmiana pozwoli na zaoszczędzenie wody i energii elektrycznej wykorzystywanych do hydrotransportu rurociągami na miejsce dotychczasowego ich magazynowania. Ilość wytworzonych odpadów pozostanie bez zmian.

Zmianie ulegnie również punkt VI.3 decyzji. We wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego błędnie został wyliczony wskaźnik ilości wytwarzanych odpadów w postaci żużla przy wytworzeniu 1 GJ energii.

W punkcie VI.8.1 w związku ze zmianami administracyjnymi zmianie uległ adres posesji punktu referencyjnego hałasu H2.

Analizując wskazane powyżej okoliczności w szczególności w zakresie zmian w funkcjonowaniu  instalacji, wzrostu emisji do środowiska oraz spełnienia wymagań dokumentów referencyjnych ustalono, że zachowane będą standardy jakości środowiska oraz, że wprowadzone zmiany w pozwoleniu zintegrowanym nie zmienią ustaleń dotyczących spełnienia wymogów wynikających z najlepszych dostępnych 
technik (BAT), o których mowa w art. .204 ust.1 w związku z art. 207 ustawy Prawo ochrony środowiska.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie należy składać w dwóch egzemplarzach.

Opłata skarbowa w wys. 1005,50 zł.

uiszczona w dniu 24.09.2008 r.

na rachunek bankowy: Nr 83 1240 2092 9141 0062 0000 0423

Urzędu Miasta Rzeszowa.

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Andrzej Kulig

Z-CA DYREKTORA DEPARTAMENTU

ROLNICTWA I ŚRODOWISKA

Otrzymują:

- PGE Elektrociepłownia Rzeszów S.A.

ul. Ciepłownicza 8, 35-959 Rzeszów

- RŚ.VI. a/a

Do wiadomości:

- Minister Środowiska

ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

- Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska,

ul. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszów