# OS-I.7222.22.3.2014.DW    			           	   Rzeszów, 2014-09-02

D E C Y Z J A

Działając na podstawie:

- art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.);

- art. 192, art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.) w związku z § 2 ust.1 pkt 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.);

po rozpatrzeniu wniosku Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o., 
ul Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec z dnia 18 lipca 2014r., znak: DNB/44/2014 
w sprawie zmiany decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 18 lipca 2007r., znak: ŚR.IV-6618-39/2/06, zmienionej decyzją Marszałka Województwa Podkarpackiego 
z dnia 5 lutego 2010r., znak: RŚ.VI.DW.7660/29-4/09 udzielającej Polskim Zakładom Lotniczym Sp. z o.o. w Mielcu, REGON 690573796 pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do powierzchniowej obróbki metali z zastosowaniem procesów chemicznych i elektrolitycznych gdzie całkowita objętość wanien procesowych wynosi 141,68 m3

o r z e k a m

I. Zmieniam za zgodą stron decyzję Wojewody Podkarpackiego 
z dnia 18 lipca 2007r., znak: ŚR.IV-6618-39/2/06 zmienioną decyzją Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 5 lutego 2010r., znak: RŚ.VI.DW.7660/29-4/09  udzielającą Polskim Zakładom Lotniczym Sp. z o.o. w Mielcu, REGON 690573796 pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do powierzchniowej obróbki metali z zastosowaniem procesów chemicznych 
i elektrolitycznych gdzie całkowita objętość wanien procesowych wynosi 141,68 m3 
w następujący sposób:

I.1. Akapit po słowie o r z e k a m otrzymuje brzmienie:

„udzielam Polskim Zakładom Lotniczym Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 3, 
39-300 Mielec, REGON: 690573796 pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie

instalacji do powierzchniowej obróbki metali z zastosowaniem procesów chemicznych i elektrolitycznych, gdzie całkowita objętość wanien procesowych wynosi 111 m3 i ustalam:”

I.2. Punkty od I do V otrzymują brzmienie:

„I. Rodzaj i parametry instalacji oraz rodzaj prowadzonej działalności

I.1. Rodzaj prowadzonej działalności

Spółka będzie eksploatować instalację do powierzchniowej obróbki metali 
z zastosowaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita objętość wanien procesowych przekracza 30 m3.

I.2. Parametry urządzeń istotne z punktu widzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniom

W skład instalacji do powierzchniowej obróbki metali z zastosowaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych o maksymalnej zdolności produkcyjnej 23 000 m2 powłoki na rok będącej przedmiotem wniosku będą wchodzić:

I.2.1. Linia do anodowania - obiekt H-2:

a) Odtłuszczanie alkaliczne aluminium i jego stopów:

- odtłuszczanie alkaliczne - wanna nr 2, pojemność robocza 13,5 m3, z pokrywą ze stali nierdzewnej, napełniona wodnym roztworem środka odtłuszczającego 
o pH około 9,5 wymiana zawartości wanny max. 2 razy w ciągu roku, kąpiel przekazywana będzie do unieszkodliwiania firmie zewnętrznej posiadającej stosowne zezwolenia. Wanna wyposażona będzie w system wentylacji nawiewno-wyciągowej (opary odbierane będą wentylatorem ze ssawek bocznych przy wannie i kierowane do emitora E-8/H-2),

- płukanie po odtłuszczaniu alkalicznym - wanna nr 3, pojemność robocza 13,5 m3, napełniona wodą wodociągową lub demineralizowaną, wymiana zawartości wanny max. raz w tygodniu, wody popłuczne kierowane do neutralizatora N-11,

b) Trawienie i odtlenianie aluminium i jego stopów:

- odtlenianie - wanna nr 8, pojemność robocza 11,0 m3, napełniona wodą demineralizowaną i roztworem preparatu o stężeniu 70ml/l zawierającym bezwodnik chromowy od 10 do 20%, wymiana zawartości wanny po osiągnięciu maksimum stężenia aluminium 9,0 mg/dm3, miedzi 0,2 g/l, tj. do 4 razy w roku, kąpiel przekazywana będzie do unieszkodliwiania firmie zewnętrznej posiadającej stosowne zezwolenia. Wanna wyposażona będzie w system wentylacji nawiewno-wyciągowej (opary odbierane wentylatorem ze ssawek bocznych przy wannie i kierowane poprzez Demister do emitora E-7/H-2), wężownicę ze sprężonym powietrzem do mieszania roztworu, instalację grzewczą,

- płukanie po odtlenianiu - wanna nr 9, pojemność robocza 13,5 m3, napełniona wodą demineralizowaną, wymiana zawartości wanny max. raz w tygodniu wody popłuczne kierowane będą do neutralizatora N-11,

- rozjaśnianie - wanna nr 6, pojemność robocza 13,5 m3, napełniona wodnym roztworem kwasu azotowego o stężeniu: 150-300 g/dm3, wymiana zawartości wanny po przekroczeniu dopuszczalnej zawartości miedzi 2,5 g/dm3, tj. max. raz w roku, kąpiel przekazywana będzie do unieszkodliwiania firmie zewnętrznej posiadającej stosowne zezwolenia. Wanna wyposażona będzie w system wentylacji nawiewno-wyciągowej (opary odbierane będą wentylatorem ze ssawek bocznych przy wannie 
i kierowane do emitora E-18/H-2),

- płukanie po rozjaśnianiu - wanna nr 7, pojemność robocza 13,5 m3, napełniona wodą wodociągową, wymiana zawartości wanny max. 2 razy w tygodniu, wody popłuczne kierowane będą do neutralizatora N-11,

c) Anodowanie aluminium i jego stopów w kwasie siarkowym:

- anodowanie - wanna nr 1, pojemność robocza 18,0 m3, napełniona roztworem kwasu siarkowego o stężeniu 180–200 g/l w wodzie demineralizowanej, wymiana zawartości wanny max. raz w roku, kąpiel przekazywana będzie do unieszkodliwiania firmie zewnętrznej posiadającej stosowne zezwolenia. Wanna wyposażona będzie 
w 2 szyny katodowe ze stali nierdzewnej i szynę anodową z aluminium lub miedzi ustawioną centralnie, prostownik prądu stałego, instalację chłodzącą roztwór do anodowania, system wentylacji nawiewno-wyciągowej (opary odbierane będą wentylatorem ze ssawek bocznych przy wannie i kierowane do emitora 
E-8/H-2), wężownice ze sprężonym powietrzem do mieszania kąpieli,

- płukanie po anodowaniu - wanna nr 1a, pojemność robocza 13,5 m3, napełniona wodą demineralizowaną, wymiana zawartości wanny max. raz w miesiącu, wody popłuczne kierowane będą do neutralizatora N-11,

- uszczelnianie w gorącej wodzie - wanna nr 15, pojemność robocza 16,5 m3, 
z pokrywą ze stali nierdzewnej,  napełniona wodą demineralizowaną o temp 94-96oC, wymiana zawartości wanny max. raz na 2 tygodnie, kąpiel kierowana będzie do neutralizatora N-11. Wanna z pokrywą z aluminium wyposażona będzie w system wentylacji nawiewno-wyciągowej (opary odbierane będą wentylatorem ze ssawek bocznych przy wannie i kierowane poprzez Demister do emitora E-5/H-2),

- uszczelnianie w chromianach - wanna nr 12, napełniona rozcieńczonym chromianem, pojemność robocza 11,0 m3, z pokrywą ze stali nierdzewnej,  napełniona wodą demineralizowaną o temp. 88-92 oC, wymiana zawartości wanny max. raz w miesiącu, kąpiel przekazywana będzie do unieszkodliwiania firmie zewnętrznej posiadającej stosowne zezwolenia. Wanna z pokrywą z aluminium, wyposażona będzie w system wentylacji nawiewno-wyciągowej (opary odbierane będą wentylatorem ze ssawek bocznych przy wannie i kierowane poprzez Demister do emitora E-5/H-2),

- zdjęcie powłoki anodowej (w przypadku powtórnego anodowania) - wanna nr 18, pojemność robocza 0,94 m3, z pokrywą ze stali nierdzewnej napełniona wodą demineralizowaną - kąpielą kwasu fosforowego o stężeniu 56-76 g/l i bezwodnika kwasu chromowego o stężeniu 22-33 g/l, wymiana zawartości wanny  max. raz na 
5 lat, kąpiel przekazywana będzie do unieszkodliwiania firmie zewnętrznej posiadającej stosowne zezwolenia. Wanny wyposażone będą w system wentylacji nawiewno-wyciągowej (opary odbierane będą wentylatorem ze ssawek bocznych przy wannach i kierowane poprzez Demister do emitora E-10/H-2),

d) Anodowanie aluminium i jego stopów w kwasie chromowym:

- anodowanie - wanna nr 10, pojemność robocza 13,5 m3, napełniona bezwodnikiem kwasu chromowego o stężeniu CrO3 30-50 g/l (woda demineralizowana), wymiana zawartości wanny max. 6 razy w roku, kąpiel  przekazywana będzie do unieszkodliwiania firmie zewnętrznej posiadającej stosowne zezwolenia. Wanna wyposażona będzie w system wentylacji nawiewno-wyciągowej (opary odbierane wentylatorem ze ssawek bocznych przy wannie i kierowane poprzez Demister do emitora E-6/H-2), instalację grzewczą i chłodzącą kąpiel, instalację sprężonego powietrza do mieszania kąpieli, prostownik prądu stałego, system regulacji temperatury, pręt anodowniczy z miedzi usytuowany centralnie na całej długości wanny, dwie szyny katodowe z miedzi lub aluminium,

- płukanie po anodowaniu - wanna nr 11, pojemność robocza 13,5 m3, napełniona wodą demineralizowaną, wymiana zawartości wanny max. raz w tygodniu, wody popłuczne kierowane będą do neutralizatora N-11,

e) Alodynowanie aluminium i jego stopów:

- alodynowanie - wanna nr 13 (tworzenie chemicznych powłok konwersyjnych) pojemność robocza 13 m3, napełniona roztworem o stężeniu 8-22 g/l, zawierającym bezwodnik chromowy, heksafluorocyrkonian potasu, fluorek sodu, fluoroboran potasu, wodę demineralizowaną; wymiana kąpieli max. raz na 2 lata, kąpiel przekazywana będzie do unieszkodliwiania firmie zewnętrznej posiadającej stosowne zezwolenia, Wanna wyposażona będzie pokrywę, w system wentylacji nawiewno-wyciągowej (opary odbierane wentylatorem będą ze ssawek bocznych przy wannie 
i kierowane poprzez Demister do emitora E-10/H-2).

- alodynowanie - wanna nr 21, pojemność robocza 0,165 m3, napełniona roztworem aloodyny o stężeniu 11,2-18,7 g/l, zawierającym bezwodnik chromowy, heksafluorocyrkonian potasu, fluorek sodu, fluoroboran potasu, wodę demineralizowanę; wymiana kąpieli max. raz na 1 rok, kąpiel przekazywana będzie do unieszkodliwiania firmie zewnętrznej posiadającej stosowne zezwolenia, Wanna wyposażona będzie w pokrywę.

- płukanie po alodynowaniu - wanna nr 14, pojemność robocza 11,0 m3, napełniona wodą demineralizowaną, wymiana zawartości wanny max. raz na tydzień, wody popłuczne kierowane będą do neutralizatora N-11,

Wszystkie wanny wchodzące w skład instalacji wykonane będą ze stali nierdzewnej lub tworzyw sztucznych. Dodatkowo posiadały będą konstrukcję wsporczą zabezpieczającą przed deformacją ścian i dna wanny. Wanny procesowe, w tym wanny płuczące na linii anodowania usytuowane w tacach wykonanych z betonu izolowanego wykładziną lub materiałem chemoodpornym. Pod wannami w granicach wyznaczonych ich gabarytem usytuowane będą betonowe tace awaryjne p/przelewowe, chemoodporne, zabezpieczające pomieszczenie przed rozlewami kąpieli, wód płuczących oraz przed przedostaniem się do innej, niż wyznaczona, kanalizacji. Powyżej dna wanny na jednym boku krótkim będą się znajdowały zawory spustowe.

Wanny będą napełniane wodą do poziomu około 2/3 wysokości wanny, następnie przy pomocy suwnicy i wyciągarki elektrycznej (elektrowciągu) transportowane będą do wanny preparaty chemiczne. Wanna dopełniana będzie wodą do poziomu roboczego. Kąpiel będzie mieszana sprężonym powietrzem do osiągnięcia stanu rozpuszczenia składników.

Opróżnianie wanien będzie się odbywało poprzez wypompowanie zużytej kąpieli, wód płuczących z zastosowaniem pompy pneumatycznej (wanny nr 1, 2 i 6). Zużyte wody płuczące usuwane z wanien w anodowni będą odprowadzane systemem nadziemnej kanalizacji przemysłowej do zbiorników ścieków alkalicznych i kwaśno-chromowych, następnie podawane w sposób wymuszony pompami do odpowiednich komór reakcji w obiekcie N-11.

Odbiór zużytych kąpieli bezpośrednio z wanien procesowych prowadzony będzie pod nadzorem obsługi lub mistrza instalacji przez uprawniony podmiot 
z zastosowaniem samochodów specjalistycznych – cystern odbiorcy, wyposażonych w sprzęt specjalny (pompy pneumatyczne podciśnieniowe z instalacją elastyczną łączoną odcinkami szybkozłączem). Pod przyłączem znajdować się będzie wanna zabezpieczająca przed ewentualnym rozlewaniem zawartości wanien. W trakcie pompowania do zbiornika magazynowego samochodu-cysterny, wanny procesowe będą zabezpieczone od góry pokrywą, natomiast ilość przyjęta do odbioru, transportu i unieszkodliwiania będzie ewidencjonowana obowiązującymi dokumentami.

I.2.2. System wentylacyjny

Instalacja wyposażona będzie w układ wentylacyjny nawiewno-wywiewny, zapewniający skuteczne odciąganie oparów z poszczególnych wanien procesowych, w których realizuje się operacje technologiczne. System odciągowy będzie się składał z niezależnych układów odciągających zanieczyszczenia z poszczególnych wanien, lub grup dwóch i trzech wanien odprowadzających zanieczyszczenia do poszczególnych emitorów.

W instalacji będzie funkcjonowała wentylacja ogólna wyciągowo – nawiewna oraz wentylacja miejscowa z nawiewem osłaniającym. Wentylację wyciągową będą stanowić zespoły wyciągowe W1- W7 zlokalizowane w pomieszczeniu wentylatorowni. Zespoły W1- W6 będą obsługiwały powierzchnię placówki anodowania oraz wyciągi szczelinowe przy wannach, zespół W7 - pomieszczenie neutralizatora ścieków, zespół W8 - pomieszczenie magazynu chemicznego, zespół W9 - przestrzeń znad mieszalnika Na2S2O5 . Na poszczególne zespoły wyciągowe będą składały się wentylatory promieniowe typu WPS o wydajności wynikającej 
z ilości koniecznego odciąganego powietrza znad wanien.

I.2.3. Neutralizator N-11– obiekt H-2

a) Pomieszczenie obróbki i neutralizacji w N-11:

- zbiornik tzw. ścieków alkalicznych - objętość 3,6 m3, wykonany z PCV chemoodpornego, umieszczony w studni o przekroju prostokątnym wyłożonej płytkami kwasoodpornymi i pojemności całkowitej 31,5 m3,

- zbiornik tzw. ścieków kwaśno-chromowych - objętość 3,6 m3, wykonany z PE chemoodpornego, umieszczony w studni o przekroju prostokątnym wyłożonej płytkami kwasoodpornymi i pojemności całkowitej 31,5 m3,

- komory magazynowo-reakcyjne KMR1 i KMR2 - objętość 25,0 m3 każda, stalowe wyłożone miękkim PCV, umieszczone w oddzielnych niezależnych betonowych tacach p/przelewowych o przekroju prostokątnym i wysokości  ok. 2,0 m 
w wykonaniu chemoodpornym z kurtyną foliową kwasoodporną, o pojemności całkowitej 110% zb. mag. z odprowadzeniem na zewnątrz instalacją rurową do odbioru przez uprawniony podmiot.

- komora reakcji KR- objętość 13,5 m3 wykonane z PE, umieszczona na betonowej posadzce w wykonaniu chemoodpornym w polu ograniczonym muldami (wyniesienie fragmentu posadzki).

- komory mieszania KM1 i KM2 umieszczone w betonowej tacy p/przelewowej 
w wykonaniu chemoodpornym - objętość 10,0 m3 każda, stalowe wyłożone miękkim PCV,

- osadnik pionowy - objętość 12,0 m3, stalowy, umieszczony na betonowej posadzce w wykonaniu chemoodpornym w polu ograniczonym muldami (wyniesienie fragmentu posadzki).

- prasa filtracyjna (typ C 800 x 800) - powierzchnia filtracyjna 20 m2, umieszczona na betonowej posadzce w wykonaniu chemoodpornym w polu ograniczonym muldami (wyniesienie fragmentu posadzki).

- naziemny zbiornik płynnych odpadów z kontroli penetracyjnej - objętość 3,6 m3,  wykonany z PCV chemoodpornego, umieszczony w polu ograniczonym muldami (wyniesienie fragmentu posadzki).

- studzienka bezodpływowa poniżej terenu posadzki w wykonaniu betonowym,  zabezpieczona chemoodpornie z pompą pływakową – objętość 1,0 m3,

b) Pomieszczenie mieszania i dozowania reagentów:

- mieszalnik Ca(OH)2 (1 szt.) i mieszalnik Na2S2O5 (1szt.)- objętość 0,63 m3 każdy, stalowe, wyłożone wykładziną chemoodporną – dozowaniem za pomocą pomp 
z mieszalników do odpowiednich komór reakcyjnych i komór mieszania, na czas prowadzonych prób doświadczalnych.

c) Magazyn reagentów:

- pirosiarczyn sodu Na2S2O5 przechowywany w oryginalnym opakowaniu,

- wapno hydratyzowane Ca(OH)2 przechowywane w oryginalnym opakowaniu.

W obiekcie neutralizatora pompy będą przymocowane trwale do podłoża betonowego i posadzki chemoodpornej. Obiekt wyposażony będzie w otwartą naziemną kanalizację ścieków przemysłowych, do której wprowadzane będą ścieki 
z obszarów wyznaczonych muldami, ewentualne ścieki zawierające substancje niebezpieczne oraz wycieki z rejonu lokalizacji zbiorników magazynowych 
i reakcyjnych, ograniczonych muldami odprowadzane będą do zbiornika ścieków alkalicznych oraz do zbiornika ścieków kwaśno-chromowych. Zbiorniki znajdować się będą w betonowym zagłębieniu ziemnym p/przelewowym – studni wyłożonej płytkami chemoodpornymi.

I.2.4. Stacja uzdatniania i demineralizacji wody (DEMI) – Obiekt: H-2:

W skład zespołu stacji uzdatniania i demineralizacji wody będą wchodziły:

-dwa ciągi z kolumnami filtracyjnymi wody pracujące naprzemiennie, w pełni zautomatyzowane z kolumną filtracyjną 14”×65”( w każdym ciągu filtr typu CF/150/ST z węglem aktywnym, filtr mechaniczny typ CF/150/ST z wypełnieniem żwiru filtracyjnego), sterowane czasowo,

- dwa ciągi demineralizacji wody pracujące naprzemiennie, w pełni zautomatyzowane, w każdym ciągu kolumna jonitowa 14”×65 wypełniona jonitami: kationit i anionit

- dwa zbiorniki na reagenty 35%HCL oraz 30%NaOH o objętości 0,2 m3 każdy, zabezpieczone z zewnętrz zbiornikami chemoodpornymi,

- półautomatyczna stacja typ WS/150/255/DI – kolumna filtracyjna 14”×65” ze złożem słabo kwaśnym.

Wymiana wypełnień kolumn filtracyjnych prowadzona będzie przez producenta wypełnień z jednoczesnym odbiorem odpadów.

Woda zdemineralizowana będzie magazynowana w jednym zbiorniku stalowym wyłożonym wykładziną chemoodporną o pojemności łącznej 6,3 m3.

Sterowanie napełnianiem zbiorników wodą DEMI będzie się odbywało za pomocą systemu pływakowego poziomów.

I.2.5. Magazyny reagentów

I.2.5.1. Magazyn reagentów obróbki chemicznej i elektrolitycznej (M2)

Zlokalizowany będzie na parterze obok pomieszczenia neutralizatora N-11 
w obiekcie H-2, w którym magazynowane będą oddzielnie ściśle określone grupy związków chemicznych. Pomieszczenie wyposażone będzie w otwarty system kanalizacji (rowki kanalizacyjne zabezpieczone od góry kratą metalową) ograniczone progiem z odprowadzeniem do tzw. zbiornika ścieków kwaśno-chromowych.

Obok w pomieszczeniu neutralizatora N-11 na wyznaczonej powierzchni ok. 35 m2  zlokalizowane będą urządzenia technologiczne stacji uzdatniania i demineralizacji wody DEMI wraz ze zbiornikiem bezciśnieniowym o objętości 6,3 m3 do jej magazynowania.

W stacji uzdatniania i demineralizacji wody będzie 9 zbiorników ciśnieniowych o wymiarach 0,36 x 1,65 m każdy. Zbiorniki wykonane będą z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym. W razie awarii któregokolwiek zbiornika rozlewy poprzez otwarty naziemny system kanalizacji (w posadzce) będą odprowadzane do zbiornika tzw. ścieków kwaśno-chromowych.

I.2.5.2. Magazyn reagentów neutralizatora N-11 (M1) zlokalizowany będzie na antresoli obiektu N-11, w którym magazynowane będą odrębnie ściśle określone grupy związków chemicznych. Materiały będą magazynowane na szczelnej, chemoodpornej posadzce, na paletach wychwytowych. Miejsce składowania reagentów stanowić będzie część obszaru dozowania i mieszania reagentów, które będzie zabezpieczone murkiem o wysokości  ok. 30 cm.

I.3. Podstawowe procesy technologiczne prowadzone w instalacji

Detale przeznaczone do obróbki dostarczane będą z wydziałów produkcyjnych zlokalizowanych w innych pomieszczeniach Zakładu (również z zewnątrz) i składane na polu odkładczym. W linii do anodowania detale pobierane będą z pola odkładczego, zakładane na zawieszki i przy pomocy suwnicy lub ręcznie umieszczane nad wannami procesowymi. Następnie zgodnie z założonym procesem technologicznym detale zanurzane będą w kolejnych wannach (przenoszone suwnicą)  i poddawane powierzchniowej obróbce chemicznej i elektrochemicznej:

I.3.1. Przygotowanie elementów do procesów technologicznych:

-	odtłuszczanie alkaliczne aluminium i jego stopów (wanna nr 2) przy zastosowaniu środka odtłuszczającego przy pH ok. 9,5 o stężeniu 45-60 g/l w temperaturze 
50-55 oC,

- odtlenianie w roztworze odtleniacza (wanna nr 8) roztworem preparatu zawierającym bezwodnik chromowy od 10 do 20% oraz kwas azotowy 
o stężeniu 75 do 150 g/l w temperaturze 15-32 oC.

I.3.2. Główne procesy technologiczne (powłoki anodowe i chemiczne konwersyjne):

- anodowanie w kwasie siarkowym (wanna nr 1) o gęstości 1,84 g/l, stężenie 
180-200 g/l w temperaturze 15-23 oC, przy napięciu prądu 12-20 V,

- anodowanie w kwasie chromowym (wanna nr 10) o stężeniu 30-50 g/l w temperaturze 38-42 oC, przy napięciu prądu 22,40,50 V,

- alodynowanie (wanna nr 13 i 21) w roztworach Alodyny o stężeniu 8-22 g/l 
i 11,2 - 18,7 g/l w temperaturze 18-30 oC.

I.3.3. Procesy obróbki i wykańczania powłok:

- rozjaśnianie (wanna nr 6) w roztworze kwasu azotowego HNO3, stężenie 
150 – 300 g/l w temperaturze otoczenia,

-	uszczelnianie w gorącej wodzie demineralizowanej (wanna nr 15) w temperaturze 94-96 oC,

- uszczelnianie w chromianach (wanna nr 12) przy zastosowaniu CrO3 o stężeniu 0,07 g/l oraz Na2CrO4 o stężeniu 0,05 g/l w temperaturze 88-92oC,

- zdejmowanie powłok (wanna nr 18) w roztworach kwasu fosforowego o stężeniu 56-76 g/l oraz bezwodnika chromowego o stężeniu 23-33 g/l w temperaturze 
85-95 oC,

- suszenie (wanna nr 16) w suszarce o temperaturze 80-120 oC.

I.3.4. Procesy międzyoperacyjne:

- płukanie w zimnej wodzie wodociągowej lub wodzie zdemineralizowanej (wanny nr 1a, 3, 7, 9, 11, 14).

I.4. Procesy pomocnicze

I.4.1. Proces neutralizacji:

Zużyte wody płuczące z wanien w anodowni będą kierowane wewnętrznym nadziemnym systemem kanalizacji do zbiorników: kwaśno-chromowego 
lub alkalicznego, skąd przepompowywane będą za pomocą dwóch układów pomp (P1 i P2) do odpowiednich komór technologicznych neutralizatora N-11:

- kwaśno-chromowe do komory reakcji KR lub komór magazynowo-reakcyjnych  KMR1-2 (dwie komory o charakterze przelewowym: KMR1 - na wody popłuczne 
i KMR2 - na  kąpiele), po neutralizacji mieszanie w komorach KM1 – KM2, osadnik, prasa filtracyjna,

- alkaliczne do komór mieszania KM1 lub KM2, osadnik, prasa filtracyjna.

Neutralizacja będzie polegała na:

- redukcji chromu Cr6+ do chromu Cr3+ pirosiarczanem sodowym w środowisku kwaśnym,

- korekcie odczynu pH ścieków do wartości około 8,

- wytrąceniu w osadniku pionowym osadów zawierających pozostałości metali ciężkich,

- odwodnieniu osadów na prasie filtracyjnej.

Oczyszczone ścieki przemysłowe z neutralizacji zużytych wód popłucznych w neutralizatorze N-11 zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, odprowadzane będą wylotem w postaci rury stalowej do systemu kanalizacji innego podmiotu, kierowane następnie do urządzeń oczyszczających EURO-EKO Sp. z o.o. Mielec.

I.4.2. Proces uzdatniania i demineralizacji wody:

Woda wodociągowa doprowadzana będzie do urządzenia oczyszczania – kationitu i anionitu, gdzie następować będzie usuwanie jonów dodatnich i ujemnych. Zdemineralizowana woda magazynowana będzie w jednym zbiorniku, skąd pobierana będzie do poszczególnych punktów rozbioru w instalacji.

Woda przygotowana w stacji DEMI o wydajności 0,5-3,5 m3/h (w jednym cyklu 
ok. 17 m3 wody zdemineralizowanej) przeznaczona będzie do stosowania 
w wannach nr: 1, 1a, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 21.

II. Maksymalną dopuszczalną emisję w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji

II.1. Dopuszczalna wielkość emisji gazów wprowadzanych do powietrza 
z instalacji

II.1.1. Maksymalna dopuszczalna emisja gazów z instalacji

Tabela 1

| Symbol emitora | Nazwa źródła emisji | Rodzaj zanieczyszczeń | Wielkość emisji [kg/h] |
| --- | --- | --- | --- |
| E-5/H-2 | Wanien do uszczelniania nr 12 i 15 (odciąg mechaniczny) | ChromVI* | 0,0002 |
|  |  | Pył ogółem | 0,0002 |
|  |  | Pył zawieszony PM 10 | 0,0002 |
|  |  | Pył zawieszony PM 2,5 | 0,00014 |
| E-6/H-2 | Wanna do anodowania nr 10 (odciąg mechaniczny) | ChromVI* | 0,0005 |
|  |  | Pył ogółem | 0,0005 |
|  |  | Pył zawieszony PM 10 | 0,0005 |
|  |  | Pył zawieszony PM 2,5 | 0,00035 |
| E-7/H-2 | Wanna do odtleniania nr 8 (odciąg mechaniczny) | ChromVI* | 0,0003 |
|  |  | Dwutlenek azotu | 0,0900 |
|  |  | Pył ogółem | 0,0003 |
|  |  | Pył zawieszony PM 10 | 0,0003 |
|  |  | Pył zawieszony PM 2,5 | 0,00021 |
| E-8/H-2 | Wanna do anodowania nr 1 i wanna do odtłuszczania nr 2 (odciąg mechaniczny) | Kwas siarkowy | 0,0180 |
| E-10/H-2 | Wanna do alodynowania nr 13, i wanna do zdejmowania powłoki anodowej nr 18 (odciąg mechaniczny) | ChromVI* | 0,0010 |
|  |  | Fluor | 0,0006 |
|  |  | Pył ogółem | 0,0010 |
|  |  | Pył zawieszony PM 10 | 0,0010 |
|  |  | Pył zawieszony PM 2,5 | 0,0007 |
| E-18/H-2 | Wanna do rozjaśniania nr 6 (odciąg mechaniczny) | dwutlenek azotu | 0,1800 |

* jako suma metalu i jego związków w pyle zawieszonym PM 10

II.1.2. Maksymalna dopuszczalna emisja roczna z instalacji:

| ChromVI* | 0,012 | Mg/rok |
| --- | --- | --- |
| Dwutlenek azotu | 1,620 | Mg/rok |
| Fluor | 0,004 | Mg/rok |
| Kwas siarkowy | 0,108 | Mg/rok |

Pył ogółem                   0,012   Mg/rok

Pył zawieszony PM10   0,012   Mg/rok

Pył zawieszony PM2,5  0,0084 Mg/rok

* jako suma metalu i jego związków w pyle zawieszonym PM 10

II.2. Dopuszczalną wielkość emisji hałasu wyznaczoną dopuszczalnymi poziomami hałasu poza Zakładem, wyrażonymi wskaźnikami hałasu LAeqD 
i LAeqN w odniesieniu do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
z usługami rzemieślniczymi oraz zabudowy zagrodowej zlokalizowanych na kierunku zachodnim od granic Zakładu w następujący sposób:

- w godzinach od 6.00 do 22.00….............55 dB(A),

- w godzinach od 22.00 do 6.00….............45 dB(A).

II.3. Rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do wytworzenia, skład chemiczny oraz sposoby dalszego gospodarowania odpadami

II.3.1. Odpady niebezpieczne

Tabela 2

| Kod odpadu | Nazwa odpadu | Ilość [Mg/rok] | Źródło wytwarzania | Podstawy skład chemiczny i właściwości |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 01 06* | Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05 | 52,0 | Wymiana zużytych kąpieli z procesu rozjaśniana (wanna nr 6) | Odpad ciekły zawierający kwas azotowy. Właściwości: żrący. |
| 11 01 11* | Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne | 100,0 | Wymiana zużytych kąpieli po procesie odtłuszczania chemicznego (wanna nr 3) | Odpad ciekły zawierający heskafluorokrzemiany sodu, etoksylowany alkohol tłuszczowy, 2-(2-butoksyetoksy)etanol, pięciowodny czteroboran dwusodu, azotan sodu. Właściwości: szkodliwy, drażniący. |
|  |  | 100,0 | Wymiana zużytych wód płuczących po procesie rozjaśniania (wanna nr 7) oraz z procesu uszczelniania w gorącej wodzie (wanna nr 15) | Odpad ciekły o odczynie kwaśnym zawierający kwas azotowy oraz jony Cr+. Właściwości: żrący, toksyczny i ekotokyczny |
| 11 01 13* | Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne | 34,0 | Wymiana zużytych kąpieli po procesie odtłuszczania Turco (wanna nr 2) | Odpad ciekły zawierający heskafluorokrzemiany sodu, etoksylowany alkohol tłuszczowy, 2-(2-butoksyetoksy)etanol, pięciowodny czteroboran dwusodu, azotan sodu. Właściwości: szkodliwy, drażniący. |
| 11 01 98* | Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne | 180,0 | Wymiana zużytych kąpieli z procesu uszczelniania w chromianach (wanna nr 12) i z procesu alodynowania (wanna nr 13 i 21) | Odpad ciekły zawierający jony Cr+6 oraz alodynę zawierającą tritlenek chromu(VI), heksafluorocyrkonian potasu, fluorek sodu. Właściwości: szkodliwy, toksyczny, ekotoksyczny. |
|  |  | 151,0 | Wymiana zużytych kąpieli z procesu odtleniania w roztworze deoxidizer (wanna nr 8), z procesu anodowania w kwasie chromowym(wanna nr 10), z procesu zdejmowania powłok (wanna nr 18) | Odpad ciekły zawierający: kwas azotowy, kwas fosforowy, kwas chromowy i jony Al+. Właściwości: toksyczny, ekotoksyczny, żrący. |
|  |  | 8,0 | Czyszczenie wanien procesowych | wodorotlenek glinu Właściwości: szkodliwy |
|  |  | 52,0 | Fluorescencyjna kontrola penetracyjna NDT | Odpad ciekły zawierający mieszaniny węglowodorów (izoalkany) z wodą (Ardrox - etoksylowane drugorzędowe alkohole). Właściwości: drażniący. |
| 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności) - | 3,0 | Stosowanie środków chemicznych i reagentów w procesach galwanicznych i w laboratorium | Odpady stałe, krzemionka, PP , PE, PVC celuloza, zanieczyszczone środkami chemicznymi i reagentami stosowanymi w procesach galwanicznych i w laboratorium. Właściwości: drażniący, szkodliwy. |
| 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | 3,0 | Wymiana materiałów filtracyjnych oraz, odzieży ochronnej i roboczej, zużyte czyściwa i sorbenty | Celuloza. poliamid, poliester, zanieczyszczone niebezpiecznymi substancjami chemicznymi stosowanymi w procesach galwanicznych i w laboratorium. Właściwości: drażniący, toksyczny, ekotoksyczny. |
| 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | 0,3 | Wymiana wyeksploatowanego sprzętu i oświetlenia w pomieszczeniach technologicznych linii do anodowania oraz w pomieszczeniach współpracujących | Krzemionka, aluminium, rtęć, argon, tworzywa sztuczne (PP, PE). Właściwości: toksyczny, ekotoksyczny. |
| 16 05 08* | Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przetermin. odczynniki chemiczne) | 1,5 | Wymiana zużytych i przeterminowanych odczynników chemicznych | Odpad ciekły: Alodyna zawierająca tritlenek chromu(VI), 1,5 dwufenylokarbazyd, dioxidizer zawierający kwas chromowy i kwas fluorowodorowy. Właściwości: żrący, toksyczny, ekotoksyczny. |
| 17 02 04* | Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | 8,0 | Wymiana nawierzchni izolacyjno-ochronnych oraz zużytych podkładów z podestów roboczych, wanien procesowych a także elementów wyposażenia | Żywice epoksydowe (polifenole, epichlorohydryna), celuloza, hemiceluloza, lignina, krzemionka,PE, PP, PCV zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi. Właściwości: toksyczny. |
| 19 02 11* | Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne | 4,0 | Czyszczenie systemów wentylacji pomieszczeń produkcyjnych. | Odpady stałe zawierające sole (chlorki, siarczany) metali: chrom, cynk, miedź, aluminium. Właściwości: toksyczny, ekotoksyczny, żrący. |
| 19 08 13* | Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych | 25,0 | Oczyszczanie ścieków (neutralizator N-11). | Opad zawiera głównie sole (chlorki, siarczany) metali: chrom, cynk, miedź, aluminium. Właściwości: toksyczny, ekotoksyczny, żrący |
| RAZEM | 721,8 |  |  |

II.3.2. Odpady inne niż niebezpieczne

Tabela 3

| Kod odpadu | Nazwa odpadu | Ilość [Mg/rok] | Źródło wytwarzania | Podstawowy skład chemiczny i właściwości |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 07 02 13 | Odpady tworzyw sztucznych | 2,0 | Wymiana zużytych elementów w liniach technologicznych | PE, PP, PCV |
| 07 02 99 | Inne niewymienione odpady | 0,7 | Wymiana zużytych elementów w liniach technologicznych | Guma (kauczuk syntetyczny i dodatki) z elementami tkaninowymi (poliester, poliamid). |
| 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 0,7 | Stosowanie środków chemicznych w procesach galwanicznych | Celuloza, wypełniacze organiczne (skrobia ziemniaczana) i nieorganiczne (talk) |
| 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 0,7 | Stosowanie środków chemicznych w procesach galwanicznych | PP, PVC. |
| 15 01 03 | Opakowania z drewna | 0,7 | Stosowanie środków chemicznych w procesach galwanicznych | Celuloza, hemiceluloza, lignina. |
| 15 01 04 | Opakowania z metali | 0,7 | Stosowanie środków chemicznych w procesach galwanicznych | Metale żelazne (stal) i nieżelazne (metale kolorowe). |
| 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe | 1,5 | Stosowanie środków chemicznych w procesach galwanicznych | Papier (celuloza), tworzywa sztuczne (PP, PE, PVC). |
| 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | 0,4 | Wymiana odzieży ochronnej i roboczej, zużyte czyściwa i sorbenty. | Celuloza lub tworzywa sztuczne (poliamid, poliester). |
| 16 01 03 | Zużyte opony | 0,15 | Wymiana opon w eksploatowanych środkach transportu (wózku akumulatorowym). | Guma (kauczuk syntetyczny i dodatki), kord (poliamid, poliester, włókno szklane), stal. |
| 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | 0,15 | Wymiana urządzeń w laboratorium. | Metale żelazne i nieżelazne, tworzywa sztuczne (głównie PE i PVC), szkło (krzemionka). |
| 16 06 04 | Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) | 0,1 | Wymiana zużytych baterii w urządzeniach instalacji | Metal, folia PE, elektrody (cynk i tlenek manganu) elektrolit (wodorotlenek potasu). |
| 19 09 05 | Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne | 3,0 | Uzdatnianie i demineralizacja wody (DEMI). | Zużyte żywice jonowymienne (głównie: kationity z jonami wapnia i magnezu a także w niewielkim stopniu jonami sodu i potasu; anionity z jonami siarczanowymi, chlorkowymi, azotanowymi i fosforanowymi) |
| RAZEM | 10,8 |  |  |

II.4. Dopuszczalna ilość, stan i skład ścieków z instalacji

II.4.1. Ilość odprowadzanych ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych EURO-EKO Sp. z o.o. w Mielcu (254 dni robocze):

Qśr d = 51,00 m3/d

Qmax = 12 852,00 m3/rok, w tym woda opadowa z dachu budynku H-2 o powierzchni 0,4973 ha

Stężenia zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych z linii do anodowania i alodynowania nie mogą przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości 
w poniższej tabeli:

Tabela 4

| Lp. | Wskaźnik zanieczyszczenia | Jednostka | Dopuszczalne wartości |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Chrom ogólny | mgCr/l | 1,0 |
|  | Chrom+6 | mg Cr/l | 0,2 |
|  | Bor | mgB/l | 10,0 |
|  | Miedź | mgCu/l | 1,0 |
|  | Ołów | mgPb/l | 1,0 |
|  | Cynk | mgZn/l | 5,0 |
|  | Fluorki | mgF/l | 20,0 |

III. Warunki wprowadzania do środowiska substancji lub energii i wymagane działania, w tym środki techniczne mające na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji

III.1. Charakterystyka miejsc i warunki wprowadzania gazów i pyłów do powietrza

III.1.1. Parametry źródeł emisji do powietrza

Tabela 5

| Lp. | Symbol emitora | Wysokość emitora [m] | Średnica emitora u wylotu [m] | Prędkość gazów odlotowych na wylocie emitora [m/s] | Temperatura gazów odlotowych na wylocie emitora | Max czas pracy [h/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | E-5/H-2 | 12,0 | 0,3 | 0 (Z) | 293 | 6000 |
| 2. | E-6/H-2 | 10,0 | 0,5 | 12,7 | 323 | 6000 |
| 3. | E-7/H-2 | 10,0 | 0,3 | 0 (Z) | 293 | 6000 |
| 4. | E-8/H-2 | 10,0 | 0,5 | 0 (Z) | 298 | 6000 |
| 5. | E-18/H-2 | 10,0 | 0,5 | 0 (Z) | 323 | 6000 |
| 6. | E-10/H-2 | 10,0 | 0,5 | 0 (Z) | 303 | 6000 |

III.1.2. Warunki wprowadzania gazów i pyłów do powietrza

III.1.2.1. Instalacja wyposażona będzie w układ wentylacyjny nawiewno-wywiewny, zapewniający skuteczne odciąganie oparów z poszczególnych wanien procesowych, w których realizuje się operacje technologiczne. System odciągowy będzie się składał z niezależnych układów odciągających zanieczyszczenia do poszczególnych emitorów

III.1.2.2. Zanieczyszczenia z  wanien linii anodowania odprowadzane będą:

Tabela 5a

| Lp. | Symbol emitora | Nazwa źródła emisji |
| --- | --- | --- |
|  | E-5/H2 | Wanny do uszczelniania nr 12 i 15 |
|  | E-6/H2 | Wanna do anodowania nr 10 |
|  | E-7/H2 | Wanna do odtleniania nr 8 |
|  | E-8/H2 | Wanna do anodowania nr 1 i wanna do odtłuszczania nr 2 |
|  | E-10/H2 | Wanna do alodynowania nr 13 i wanna do zdejmowania powłoki nr 18 |
|  | E-18/H2 | Wanna do rozjaśniania nr 6 |

III.1.2.3 Źródła wprowadzania pyłów i gazów do powietrza należy użytkować zgodnie z ich danymi techniczno-ruchowymi zapewniającymi nie przekraczanie dopuszczalnych ilości substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza.

III.1.2.4. Charakterystyka techniczna stosowanych urządzeń ochrony powietrza

Tabela 6

| Lp. | Źródło emisji | Symbol emitora | Rodzaj urządzenia | Sprawność minimalna [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wanny do uszczelniania nr 12 i 15 | E-5/H2 | Demister | 96 |
|  | Wanna do anodowania nr 10 | E-6/H2 | Demister | 96 |
|  | Wanna do odtleniania nr 8 | E-7/H2 | Demister | 96 |
|  | Wanna do alodynowania nr 13 i wanna do zdejmowania powłoki nr 18 | E-10/H2 | Demister | 96 |

III.1.2.5. Zamontowane urządzenia do redukcji zanieczyszczeń należy utrzymywać 
w stałej gotowości eksploatacyjnej i eksploatować zgodnie z danymi techniczno-ruchowymi w sposób gwarantujący optymalną ich skuteczność.

III.2. Warunki emisji hałasu do środowiska oraz środki techniczne mające na celu ograniczenie emisji hałasu.

Tabela 7

| Lp. | Lokalizacja źródła hałasu | Symbol źródła | Typ źródła | Maksymalny czas pracy w ciągu doby [h] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pora dzienna | pora nocna |
|  | Hala H2 - część główna hali | Hala2cg | budynek | 16 | 8 |
|  | Hala H2 - część północno – zachodnia | Hala2NW | budynek | 16 | 8 |
|  | Hala H2 - wentylatorownia | Hala2WE | budynek | 16 | 8 |
|  | Hala H2 - sprężarkownia | Hala2SP | budynek | 16 | 8 |
|  | Wentylator dachowy zlokalizowany na budynku anodowni (emitory 5 i 6) | WE5-6/H2 | punktowe | 16 | 8 |
|  | Wentylator zlokalizowany przy budynku anodowni (emitor 8) | WE8/H2 | punktowe | 16 | 8 |
|  | Wentylacja na dachu budynku anodowni (emitory 7,10,18) | WE7-18/H2 | punktowe | 16 | 8 |
|  | Czerpnia powietrza dla sprężarkowni – przy ścianie budynku anodowni | CZER/H2 | punktowe | 16 | 8 |

III.2.1. Czas pracy źródeł hałasu będzie minimalizowany poprzez ich uruchamianie wyłącznie w niezbędnych okresach w trakcie prowadzenia procesów.

III.2.2. Prowadzona będzie kontrola stanu technicznego i odpowiednia konserwacja zapewniająca minimalny poziom emisji hałasu.

III.3. Sposoby postępowania z wytworzonymi odpadami

III. 3.1. Miejsce i sposób oraz rodzaj magazynowanych odpadów

Tabela 8 Odpady niebezpieczne

| Kod odpadu | Rodzaj odpadów | Miejsce i sposób magazynowania odpadów |
| --- | --- | --- |
| 11 01 06* | Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05 | Czasowe magazynowanie w wannach procesowych (nr 1 i 6), następnie odbiór przez uprawnionego odbiorcę |
| 11 01 11* | Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne | Czasowe magazynowanie w wannach procesowych (nr 1a,3, 7, 15), następnie odbiór przez uprawnionego odbiorcę |
| 11 01 13* | Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne | Czasowe magazynowanie w wannie procesowej (nr2), następnie odbiór przez uprawnionego odbiorcę |
| 11 01 98* | Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne | Magazynowanie w komorze magazynowo-reakcyjnej KMR1 o poj. 25 m3 w neutralizatorni N-11 |
|  |  | Magazynowanie w szczelnych, opisanych nazwą i kodem odpadu pojemnikach PCV lub metalowych w pomieszczeniu głównym neutralizatorni N-11 lub komorze magazynowo-reakcyjnej KMR2 o poj. 25 m3, komorze reakcji KR o poj. 13,5 m3, komorach KM1, KM2 o poj. 10 m3 |
|  |  | Magazynowanie w opisanym nazwą i kodem odpadu zbiorniku naziemnym o poj. 3,6 m3 w neutralizatorni N-11 |
| 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności) | Magazynowanie w opisanych nazwą i kodem odpadu pojemnikach PCV umieszczonych w wyznaczonych miejscach w anodowni w hali H2 |
| 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | Magazynowanie w opisanych nazwą i kodem odpadu pojemnikach PCV umieszczonych w wyznaczonych miejscach w anodowni w hali H2 |
| 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | Magazynowanie w szczelnych. opisanych nazwą i kodem odpadu pojemnikach w warsztacie elektryków w hali H1 i H6 |
| 16 05 08* | Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) | Magazynowanie w opisanych nazwą i kodem odpadu pojemnikach PCV umieszczonych w magazynie reagentów M1 i magazynie chemicznym M2 |
| 17 02 04* | Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | Magazynowanie w opisanych nazwą i kodem odpadu pojemnikach PCV umieszczonych w wyznaczonych miejscach w anodowni w hali H2 |
| 19 02 11* | Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne | Magazynowanie w opisanych nazwą i kodem odpadu pojemnikach PCV umieszczonych w wyznaczonych miejscach w anodowni w hali H2 |
| 19 08 13* | Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych | Magazynowanie na specjalnym wózku ze szczelnym dnem, opisanym nazwą i kodem odpadu w pomieszczeniu głównym neutralizatorni N-11 |

Tabela 9 Odpady inne niż niebezpieczne

| Kod odpadu | Nazwa odpadu | Miejsce i sposób magazynowania odpadów |
| --- | --- | --- |
| 07 02 13 | Odpady tworzyw sztucznych | Magazynowanie w pojemnikach z PCV oznakowanych kodem i nazwą odpadu w wyznaczonych miejscach w anodowni w hali H2 |
| 07 02 99 | Inne niewymienione odpady | Magazynowanie w pojemniku oznakowanym kodem i nazwą odpadu w magazynie chemicznym M2 |
| 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | Magazynowane w pojemniku z PCV, oznakowanym kodem i nazwą odpadu w wyznaczonych miejscach w anodowni w hali H2 |
| 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | Magazynowanie w wyznaczonych miejscach oznakowanych kodem i nazwą odpadu w magazynie chemicznym M2 |
| 15 01 03 | Opakowania z drewna | Magazynowanie w wyznaczonych miejscach oznakowanych kodem i nazwą odpadu w magazynie chemicznym M2 |
| 15 01 04 | Opakowania z metali | Magazynowanie w wyznaczonych miejscach oznakowanych kodem i nazwą odpadu w magazynie chemicznym M2 |
| 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe | Magazynowanie w pojemnikach PCV oznakowanych kodem i nazwą odpadu w wyznaczonych miejscach w anodowni w hali H2 |
| 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | Magazynowanie w pojemnikach z PCV oznakowanych kodem i nazwą odpadu w magazynie w wyznaczonych miejscach w anodowni w hali H2 |
| 16 01 03 | Zużyte opony | Magazynowanie w wyznaczonym miejscu w anodowni w hali H2 |
| 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | Magazynowanie w pojemnikach z PCV oznakowanych kodem i nazwą odpadu w magazynie chemicznym M2 |
| 16 06 04 | Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) | Magazynowane w opisanych pojemnikach w wyznaczonych miejscach na terenie spółki |
| 19 09 05 | Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne | Magazynowanie w pojemniku oznakowanym kodem i nazwą odpadu w magazynie chemicznym M2 |

III. 3.2. Sposób gospodarowania odpadami

Tabela 8a Odpady niebezpieczne

| Kod odpadu | Nazwa odpadu | Sposób gospodarowania |
| --- | --- | --- |
| 11 01 06* | Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05 | D9 |
| 11 01 11* | Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne | D9 |
| 11 01 13* | Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne | D9 |
| 11 01 98* | Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne | D9 |
| 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności) - | R3, R4, R5, D10 |
| 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | R5, D10 |
| 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | R4, R5, R12, D10 |
| 16 05 08* | Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) | D9, D10 |
| 17 02 04* | Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | D10 |
| 19 02 11* | Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne | D9, D10 |
| 19 08 13* | Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych | D9 |

Tabela 9a Odpady inne niż niebezpieczne

| Kod odpadu | Nazwa odpadu | Sposób gospodarowania |
| --- | --- | --- |
| 07 02 13 | Odpady tworzyw sztucznych | R1, R3 |
| 07 02 99 | Inne niewymienione odpady | R1, R3 |
| 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | R3, R12 |
| 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | R3, R12 |
| 15 01 03 | Opakowania z drewna | R3, R12 |
| 15 01 04 | Opakowania z metali | R4, R12 |
| 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe | R3, R4, R5, R12 |
| 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | R1, R5, R12 |
| 16 01 03 | Zużyte opony | R12 |
| 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | R3, R4, R12 |
| 16 06 04 | Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) | R4, R12 |
| 19 09 05 | Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne | R1, R12 |

III.3.3.Warunki gospodarowania odpadami

III.3.3.1. Wytwarzane odpady magazynowane będą w celu zebrania odpowiedniej ilości przed transportem do miejsc odzysku bądź unieszkodliwiania, 
w wyznaczonych, oznakowanych miejscach w sposób uniemożliwiający ich negatywne oddziaływanie na środowisko i zdrowie ludzi.

III.3.3.2. Każdy rodzaj odpadów będzie magazynowany selektywnie, w odpowiednich pojemnikach z materiału odpornego na działanie składników umieszczonego w nich odpadu w zamkniętych pomieszczeniach, w sposób uniemożliwiający ich negatywne oddziaływanie na środowisko i zabezpieczający przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych oraz uniemożliwiający dostęp do nich osób nieupoważnionych. Wszystkie miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych będą posiadać utwardzoną nawierzchnię, oświetlenie, urządzenia i materiały gaśnicze.

III.3.3.3. Odpady niebezpieczne ze względów organizacyjnych i technologicznych magazynowane będą czasowo w wannach procesowych instalacji (do odbioru), urządzeniach technologicznych neutralizatora (komorach) N-11 oraz 
w oznakowanych pojemnikach w zamkniętych pomieszczeniach, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieupoważnionych. Wszystkie miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych będą posiadać utwardzoną, szczelną nawierzchnię, urządzenia i materiały gaśnicze oraz sorbenty.

III.3.3.4. Pojemniki służące do gromadzenia odpadów wykonane będą z materiału odpornego na działanie składników umieszczonego w nich odpadu i posiadać szczelne zamknięcie zabezpieczające przed przypadkowym rozproszeniem odpadu w trakcie transportu i czynności przeładunkowych.

III.3.3.5. Transport wewnętrzny odpadów odbywać się będzie w sposób uniemożliwiający przypadkowe rozproszenie

III.3.3.6. Powierzchnie komunikacyjne przy obiektach i placach do przechowywania odpadów oraz drogi wewnętrzne będą utwardzone i utrzymywane w czystości.

III.3.3.7. Prowadzona będzie racjonalna gospodarka surowcowa i materiałowa pozwalająca na utrzymywanie ilości wytwarzanych odpadów na najniższym możliwym poziomie. Odpady będą magazynowane w celu zebrania odpowiedniej ilości przed transportem do odzysku bądź unieszkodliwiania.

III.3.3.8. Transport odpadów realizowany będzie z wykorzystaniem środków transportu będących w gestii prowadzących odzysk lub unieszkodliwianie, lub specjalistycznych firm transportowych.

III.3.3.9. Gospodarka odpadami będzie prowadzona zgodnie z instrukcją zatwierdzoną przez prowadzącego instalację.

III.3.4.Sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego wpływu na środowisko

III.3.4.1. Minimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów poprzez optymalizację procesów produkcyjnych, tj. przestrzeganie reżimów technologicznych.

III.3.4.2. Prowadzenie racjonalnej gospodarki surowcowo – materiałowej poprzez odpowiedni dobór materiałów o wysokiej jakości i dłuższym czasie użytkowania.

III.3.4.3. Racjonalne dokonywanie zakupów surowców i materiałów w stosunku do potrzeb produkcyjnych i eksploatacyjnych oraz unikanie zakupów zbyt dużych partii surowców.

III.3.4.4. Precyzyjne planowanie zużycia pod kątem prawidłowego zakupu materiałów niebezpiecznych, mając na uwadze ich rodzaj, jakość oraz niezbędną ilość. 
III.3.4.5. Selektywna zbiórka odpadów posiadających charakter surowców wtórnych przeznaczonych do ponownego wykorzystania.

III.3.4.6. Podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników na każdym szczeblu zatrudnienia w  zakresie minimalizowania wytwarzanych odpadów oraz gospodarowania nimi.

III.3.4.7.Zapobieganie sytuacjom awaryjnym, przeprowadzanie wszelkich koniecznych napraw na bieżąco.

III.4. Warunki poboru wody i odprowadzania ścieków z instalacji

Pobór wody na wszystkie potrzeby wodne (cele przemysłowe, bytowe i gospodarcze) instalacji anodowni odbywać się będzie z magistrali wodnej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec, w administracji EURO-EKO Spółki z o.o. w Mielcu.

III.4.1. Woda dla potrzeb instalacji nie będzie pobierana bezpośrednio ze środowiska.

III.4.2. Woda dla potrzeb technologicznych instalacji (produkcja wody DEMI, regeneracja kolumn technologicznych stacji DEMI, zasilanie wanien technologicznych: anodowni) oraz celów bytowych i gospodarczych będzie pobierana z sieci dostawcy w rejonie obiektu 002 H-2 na terenie PZL Sp. z o.o. Mielec.

III.4.3. Ścieki przemysłowe z instalacji nie będą wprowadzane bezpośrednio do wód powierzchniowych, podziemnych i do ziemi.

III.4.4. Ścieki przemysłowe z linii do anodowania i alodynowania w anodowni, po neutralizacji zużytych wód płuczących z instalacji oraz stacji DEMI w neutralizatorze N-11, wprowadzane będą do zakładowej kanalizacji przy węźle ciepłowniczym Nr  2, następnie do urządzeń kanalizacyjnych EURO-EKO Sp. z o.o. Mielec.

III.4.5. Ścieki sanitarno-bytowe wprowadzane będą do zakładowej kanalizacji po stronie zachodniej w rejonie węzła ciepłowniczego Nr 2, następnie do urządzeń kanalizacyjnych EURO-EKO Sp. z o.o. Mielec.

III.4.6. Wszystkie urządzenia związane z poborem wody i odprowadzaniem ścieków objętych niniejszym pozwoleniem należy utrzymywać we właściwym stanie technicznym.

IV. Maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania się uzasadnionych

technologicznie warunków eksploatacyjnych odbiegających od normalnych

IV.1. Instalacja w dni wolne od pracy będzie zatrzymywana. Po każdym dniu postoju instalacji układ wentylacji będzie włączany na ok. 10 min w celu usunięcia zanieczyszczeń znad wanien.

IV.2. Czas postoju instalacji będzie wynosił minimum 1360 h/rok.

V. Rodzaj i maksymalną ilość wykorzystywanych czynników energetycznych, wody, surowców  i materiałów oraz ilość wytwarzanych ścieków

V.1. Maksymalna ilość surowców i materiałów stosowanych w instalacji

V.1.1. Maksymalne zużycie podstawowych surowców i materiałów

Tabela 10

| Lp. | Surowiec / materiał | Zużycie [Mg/rok] |
| --- | --- | --- |
| 1. | Alodyna | 0,25 |
| 2. | Deoxidizer | 7,00 |
| 3. | Bezwodnik kwasu chromowego | 4,20 |
| 4. | Chromian sodu | 0,05 |
| 5. | Kwas azotowy | 10,00 |
| 6. | Kwas siarkowy | 6,00 |
| 7. | TURCO | 2,50 |
| 8. | Kwas solny | 3,50 |
| 9. | Pirosiarczyn sodu | 4,50 |
| 10. | Wapno hydratyzowane | 6,00 |
| 11. | Wodorotlenek sodu 30% ciecz | 4,00 |
| 12. | Węgiel aktywny | 0,50 |

V.1.2. Miejsca oraz sposób magazynowania surowców i materiałów

Tabela 11

| Nazwa magazynu (kod) | Powierzchnia magazynu (m2) | Substancje magazynowane | Sposób magazynowania | Sposób zabezpieczenia środowiska |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Miejsce składowania reagentów na antresoli obiektu N-11 w anodowni (M1) | 4,5 | Pirosiarczyn sodu, wapno hydratyzowane | Worki polietylenowe i papierowe umieszczone na paletach wychwytowych | Szczelna posadzka, brak odpływu, miejsce zaopatrzone w zestaw sorbentów |
| Magazyn chemiczny na parterze obiektu N-11 (M2) | 36,0 | Substancje pogrupowane: kwas oraz bezwodnik kwasowy, Turco, Alodyny, Deoxidizer | Oryginalne pojemniki przystosowane do przechowywania środków chemicznych | Szczelna posadzka, z otwartym systemem kanalizacji, miejsce zaopatrzone w zestaw sorbentów |

V.2. Maksymalna zużycie czynników energetycznych  i wody oraz ilość wytwarzanych ścieków na jednostkę produkcji (powierzchnie powłoki)

Tabela 12

| Lp. | Czynnik energetyczny | Jednostka | Wskaźnik zużycia czynnika na m2 powłoki |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Energia elektryczna | kWh/m2 | 23,0 |
|  | Energia cieplna | GJ/m2 | 0,39 |
|  | Woda na potrzeby technologiczne | m3/m2 | 0,45 |
|  | Ścieki | m3/m2 | 0,53 |

V.3. Pobór wody dla potrzeb instalacji z zewnętrznego źródła wody

V.3.1. Linia do anodowania:

Qmax = 6 960 m3/rok

Qśr d = 27,4 m3/d”

I.3. Punkt XII otrzymuje brzmienie:

„XII. Pozwolenie obowiązuje do dnia 17 lipca 2017 r.”

II. Pozostałe warunki decyzji pozostają bez zmian

III. Niniejsza decyzja obowiązuje od dnia 31 października 2014 r.

Uzasadnienie

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 3, wnioskiem z dnia 18 lipca 2014r., znak: DNB/44/2014 wystąpiła o zmianę decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 18 lipca 2007r., znak: ŚR.IV-6618-39/2/06, zmienionej decyzją Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 5 lutego 2010r., znak: RŚ.VI.DW.7660/29-4/09, którą udzielono Polskim Zakładom Lotniczym 
Sp. z o.o. w Mielcu, REGON 690573796 pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do powierzchniowej obróbki metali z zastosowaniem procesów chemicznych i elektrolitycznych gdzie całkowita objętość wanien procesowych wynosi 141,68 m3.

Informacja o przedmiotowym wniosku umieszczona została w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 
i jego ochronie pod numerem 362/2014.

Po dokonaniu analizy przedstawionej dokumentacji uznano, że zmiany 
w funkcjonowaniu instalacji, nie spowodują znaczącego zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko oraz że wnioskowana zmiana pozwolenia  nie jest istotną zmianą zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Funkcjonująca w Spółce instalacja została zakwalifikowana zgodnie z pkt  2 ppkt 7 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002r. 
w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, jako instalacja służąca do powierzchniowej obróbki metali lub tworzyw sztucznych z zastosowaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita objętość wanien procesowych przekracza 30 m3.

Instalacja zaliczana jest zgodnie z § 2 ust.1 pkt 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu 
o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.) do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Tym samym, zgodnie z art. 183 
w związku z art. 378 ust. 2a ustawy Prawo ochrony środowiska właściwym w sprawie jest marszałek województwa.

Po analizie formalnej złożonych dokumentów, pismem z dnia 
29 lipca 2014r., znak: OS-I.7222.22.3.2014.DW zawiadomiono o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla ww. instalacji. Po szczegółowej analizie przedłożonej dokumentacji stwierdzono, że  nie przedstawia ona w sposób dostateczny wszystkich zagadnień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska wynikających z art. 208 oraz art. 184 ustawy Prawo ochrony środowiska. W szczególności dokumentacja wymaga uzupełnienia 
w częściach dotyczących gospodarowania odpadami w tym przede wszystkim weryfikacji składu chemicznego wytwarzanych odpadów oraz opisu miejsc ich magazynowania. Ponadto należało odnieść się do zapisu dokumentu referencyjnego nt. najlepszych dostępnych technik – wytyczne dla powierzchniowej obróbki metali 
i tworzyw sztucznych, który wyznacza kierunki rozwoju technologii elektrolitycznej obróbki metali m.in. dla procesu chromowania, dotyczącego wyeliminowanie/zastąpienie związków chromu +VI, uznanych za substancje rakotwórcze. W związku z powyższym postanowieniem z dnia 30 lipca 2014r., znak: OS-I.7222.22.3.2014.DW wezwano Polskie Zakłady Lotniczych Sp. z o.o. w Mielcu do uzupełnienia wniosku.

Po przeanalizowaniu przedstawionego przez Zakład uzupełnienia z dnia 
14 sierpnia 2014r., znak: DNB/49/2014 uznano, że wniosek spełnia wymogi art. 184 oraz art. 208 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu w roku 2014 uruchamiają  nową instalację do anodowania. Planowana było zamknięcie dotychczas wykorzystywanych linii technologicznych wykorzystujących w procesie galwanicznym związków chrom+6. Jednakże wymagania odbiorców wyrobów produkowanych w PZL w Mielcu wymusiły konieczność pozostawienia do dalszej eksploatacji części istniejącej instalacji IPPC, w której realizowane są procesy pokrywania detali powłoką zawierającą chrom+6. Zastosowany w instalacji system ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza pozwala na zachowanie zgodności z wymaganiami określonymi w BAT. Część linii zostanie na trwale unieruchomiona. Poszczególne wanny będą stopniowo wyłączone z eksploatacji w następującej kolejności:

- likwidowane kąpiele zostaną wypompowane z wanien (nr 4, 17, 19) 
i przekazane uprawnionemu odbiorcy zewnętrznemu,

- wanny zostaną odłączone od wentylacji nawiewnej i wyciągowej,

- zdemontowane zostanie oprzyrządowanie,

- wody płuczące z wanien (nr 5 i 20) zostaną zneutralizowane w neutralizatorze N-11,

- zostaną wykonane pokrywy uniemożliwiające użytkowanie wanien nr 4, 5, 17, 19, 20.

Linie do frezowania chemicznego i anodowania twardego zostaną zlikwidowane zgodnie z Wytycznymi Technologicznymi z dnia 28 czerwca 2013 r. opracowanymi dla likwidacji placówki anodowni w następującej kolejności:

- sukcesywne opróżnienie wanien (nr 1, 2 3, 4 ,5 ,6) i przekazanie ich zawartości uprawnionemu odbiorcy zewnętrznemu,

- dokładnie wyczyszczenie i wypłukanie wanien oraz przekazanie ich zawartości uprawnionemu odbiorcy zewnętrznemu,

- ocena stanu technicznego urządzeń i określenie ich przeznaczenia przez powołaną w tym celu komisję weryfikacyjną,

- demontaż urządzeń i wyposażenia do wcześniej przygotowanych pojemników i kontenerów opisanych odpowiednimi kodami odpadów,

- wykonanie prac budowlanych obejmujących usunięcie farb ze ścian, skucie posadzek i tac betonowych.

Harmonogram wyłączania z użytkowania:

| Nazwa kąpieli | Nr wanny | Skład chemiczny kąpieli | Planowany termin wyłączenia z produkcji |
| --- | --- | --- | --- |
| Trawienie alkaliczne | 4 | Wodorotlenek sodu NaOH | październik 2014 r. |
| Płukanie po trawieniu alkalicznym | 5 | Woda wodociągowa | październik 2014 r. |
| Anodowanie | 17 | Kwas chromowy | sierpień 2014 r. |
| Barwienie na czarno powłok anodowych | 19 | Barwnik Deep Black MLW | wrzesień – październik 2014 r. |
| Płukanie po barwieniu | 20 | Woda wodociągowa | wrzesień – październik 2014 r. |
| Frezowanie chemiczne | 1F | Wodorotlenek sodu NaOH | wrzesień – październik 2014 r. |
| Płukanie po frezowaniu chemicznym | 2F | Woda wodociągowa | wrzesień – październik 2014 r. |
| Rozjaśnianie | 3F | Kwas azotowy | wrzesień – październik 2014 r. |
| Płukanie po rozjaśnianiu | 4F | Woda wodociągowa | wrzesień – październik 2014 r. |
| Anodowanie twarde | 5T | Kwas siarkowy | wrzesień – październik 2014 r. |
| Płukanie po anodowaniu twardym | 6T | Woda wodociągowa | wrzesień – październik 2014 r. |

Wanny nr 7 i nr 8 z linii anodowania twardego zostały wyłączone z eksploatacji 
w 2010 r., w związku z czym nie ujęto ich w powyższym harmonogramie.

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszona zostanie maksymalna zdolność produkcyjna instalacji z 98 600 m2 na 23 000 m2 oraz  pojemność wanien procesowych z 142,88  m2 na 111 m2. W związku z powyższym wprowadzone zostały zmiany dotyczące rodzaju i parametrów instalacji w punkcie I pozwolenia.

W pozwoleniu wprowadzone zostały zmiany co do wielkości emitowanych zanieczyszczeń do powietrza, instalacji. Zmniejszona została emisja roczna dwutlenku azotu o 40% oraz kwasu siarkowego o 50 %.

W dokumentacji wykazano, że emisja zanieczyszczeń do powietrza nie spowoduje przekroczeń wartości dopuszczalnych określonych w załączniku nr 1 
do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu.

Zweryfikowano ilość stanowisk do pomiarów wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza. Stanowiska do pomiaru będą zamontowane na emitorach E-5/H-2, E-6/H-2, E-7/H-2, E-8/H-2,  E-10/H-2, E-18/H-2.

Zmiany wprowadzone w eksploatacji instalacji Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o. w Mielcu spowodują zmniejszenie ilości zużywanej wody na cele technologiczne o 32,8 % oraz wytwarzanych ścieków o13,9%. Sposób i zakres monitoringu nie zmienni się.

Zmniejszy się w instalacji ilość wytwarzanych odpadów niebezpiecznych 
o 35.6 %, natomiast innych niż niebezpieczne o  57,1%.

Niewielkiemu zmniejszeniu ulegnie również ilość źródeł emisji hałasu do środowiska.

W Spółce funkcjonuje system zarządzania jakością wg ISO 9001 co zapewnia ciągły nadzór, w tym także nad całokształtem oddziaływań na środowisko.

Analizując wskazane powyżej okoliczności w szczególności w zakresie stosowania technologii, emisji do środowiska oraz spełnienia wymagań wynikających 
z najlepszych dostępnych technik ustaliłem, że ww. zmiany nie powodują istotnych zmian w sposobie funkcjonowania instalacji i nie spowodują zwiększenia negatywnego oddziaływania na środowisko, oraz nie zmieniają ustaleń dotyczących spełnienia wymogów określonych w dokumentach referencyjnych.

Zachowane są również standardy jakości środowiska.

Za wprowadzeniem w decyzji zmian wnioskowanych zgodnie z art. 155 ustawą Kpa, przemawia słuszny interes Strony. Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji decyzji.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organ zapewnił stronie czynny udział w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji umożliwił wypowiedzenie się co do zebranych materiałów.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie należy składać w dwóch egzemplarzach.

Opłata skarbowa w wys.1005,50 zł.

uiszczona w dniu 11.07.2014 r.

na rachunek bankowy: Nr 83 1240 2092 9141 0062 0000 0423

Urzędu Miasta Rzeszowa.

Otrzymują:

1.PZL  Sp. z o.o..

ul. Wojska Polskiego3 , 39-300 Mielec

2.OS-I-a/a

Do wiadomości:

1.Minister Środowiska

ul. Wawelska 52/54,00-922 Warszawa

2.Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

ul. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszów