RŚ.VI.MH.7660/52-6/08						     Rzeszów, 2009-06-18

DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 215, art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.) w związku z § 2 ust. 1 pkt. 1b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć 
do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.),

- art. 153 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227),

- art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.),

- § 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47 poz. 281),

- § 2 oraz załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120 poz. 826),

- § 19 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 
(Dz. U. Nr 137 poz. 984),

- § 7, § 8, § 10, § 11 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. Nr 206 poz. 1291),

- § 3, § 5, § 7 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. 
w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. Nr 215 poz. 1366)

po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Chemicznego „Silikony Polskie” Sp. z o.o. w Nowej Sarzynie z dnia 3 października 2008 r., znak: NT/2193/08, uzupełnionego pismem 
z dnia 4 lutego 2009 r., znak: TP-T/182/09 w sprawie zmiany decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 22 maja 2006 r., znak: ŚR.IV-6618/9/05 udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych, podstawowych produktów lub półproduktów chemii nieorganicznej

orzekam

I.	Zmieniam za zgodą stron decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 
22 maja 2006 r. znak: ŚR.IV-6618/9/05, udzielającą Spółce pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych, podstawowych produktów lub półproduktów chemii nieorganicznej w następujący sposób:

I.1. Punkt I.2.1. otrzymuje nowe brzmienie

„I.2.1. Parametry instalacji

I.2.1.1. Linia I składa się z węzłów do produkcji:

- olejów silikonowych o zdolności produkcyjnej 650 Mg/rok,

- emulsji silikonowych o zdolności produkcyjnej 520 Mg/rok,

- past silikonowych o zdolności produkcyjnej 200 Mg/rok,

- środków przeciwpiennych o zdolności produkcyjnej 220 Mg/rok,

I.2.1.2. Linia II składa się z węzłów do produkcji:

- polimeru MV o zdolności produkcyjnej 600 Mg/rok,

- przedmieszek HTV o zdolności produkcyjnej 100 Mg/rok,

- polimeru MV-0 o zdolności produkcyjnej 20 Mg/rok,

I.2.1.3. Linia III składa się z węzła do produkcji:

- kauczuków jednoskładnikowych o zdolności produkcyjnej 360 Mg/rok

I.2.1.4. Linia IV składa się z węzłów do produkcji:

- olejów reaktywnych o zdolności produkcyjnej 230 Mg/rok,

- katalizatorów o zdolności produkcyjnej 10 Mg/rok,

- kauczuków dwuskładnikowych o zdolności produkcyjnej 225 Mg/rok,

I.2.1.5. Linia V składa się z węzłów do produkcji:

- lakierów silikonowych o zdolności produkcyjnej 400 Mg/rok,

- farb silikonowych o zdolności produkcyjnej 300 Mg/rok,

- impregnatów silikonowych o zdolności produkcyjnej 320 Mg/rok,

I.2.1.6. Linia VI składa się z węzłów do produkcji:

- Ahydrosilu K i KT/K oraz Silbudu o zdolności produkcyjnej 160 Mg/rok

I.2.1.7. Linia VII składa się z węzłów do produkcji:

- sarsilu-czyścika o zdolności produkcyjnej 160 Mg/rok,

- wyrobów różnych o zdolności produkcyjnej 90 Mg/rok

Łączna wydajność instalacji będzie wynosić około 4 565 Mg produktów/rok 
(max zużycie LZO 200 Mg /rok).”

I.2. W podpunkcie I.2.2.2. po tirecie 2 dodaję tiret 3 o brzmieniu:

- w węźle do produkcji polimeru MV-0 w mieszalnikach – rozdzielaczach prowadzona będzie hydroliza dimetylodichlorosilanu (DDS) w środowisku wody amoniakalnej o stężeniu 16 – 25 %. Reakcja zachodzić będzie w obiegu cyrkulacyjnym składającym się z pompy wirowej, chłodnicy i rozdzielacza. Najpierw rozdzielacz napełniany będzie wodą amoniakalną, następnie uruchomiona pompa przetłaczać będzie mieszaninę reakcyjną w sposób ciągły przez chłodnicę i rozdzielacz. W tym czasie do pompy dozowany będzie DDS. Wydzielające się ciepło odbierane będzie w chłodnicy, do której doprowadzony będzie czynnik chłodniczy o temperaturze – 15°C. Powstający chlorowodór neutralizowany będzie w wodzie amoniakalnej z wytworzeniem salmiaku (NH4Cl). Po zakończeniu dozowania DDS mieszanina reakcyjna pozostawiana będzie w rozdzielaczu na około 8 godzin. W tym czasie następował będzie rozdział faz: dolną fazę stanowić będą ścieki wodne (zawierające amoniak 
i salmiak), a górną hydrolizat (Polimer MV-0). Hydrolizat przemywany będzie trzykrotnie wodą (z niewielkim dodatkiem soli), a następnie osuszany, filtrowany i pakowany.

I.3. W podpunkcie I.2.2.5. tiret 1 otrzymuje brzmienie:

-	w węźle do produkcji lakierów i żywic silikonowych prowadzona będzie produkcja lakierów metylo– i metylofenylosilikonowych polegająca 
na polikondensacji hydrolitycznej w temperaturze około 30oC przez około 
6 godzin. Dozowanie surowców metylotrichlorosilanu (MTS), fenylotrichlorosilanu (FTS) i dimetylodichlorosilanu (DDS) będzie prowadzone do środowiska wodnego w obecności cykloheksanolu lub butanolu modyfikującego własności otrzymywanej żywicy silikonowej. Powstały 
w procesie chlorowodór rozpuszczany będzie w wodzie tworząc około 
16 ÷ 20 % kwas solny. Kwas solny magazynowany będzie w zbiorniku 
o pojemności 4 m3 oraz w zbiornikach o pojemności 32 m3 i 40 m3. Część chlorowodoru, która nie rozpuści się w wodzie kierowana będzie poprzez płuczki do instalacji absorpcji. Powstały hydrolizat będzie przemywany wodą 
2-3 krotnie, do uzyskania odpowiedniego pH w układzie hermetycznym. Wypłukane pozostałości spuszczane będą do zbiorników popłuczyn. Powstała żywica kierowana będzie do wyparek i po zatężeniu grawitacyjnie przelewana do jednego z trzech kondensatorów, każdy o pojemności 1,25 m3, w których poddawana będzie procesom kondensacji, wirowania i stabilizacji. Gotowy wyrób po homogenizacji przelewany będzie do opakowań o pojemności 
ok. 0,2m3.

I.4. W podpunkcie I.2.2.7. skreślam w całości tiret 1.

I.5. Punkt II.1. otrzymuje brzmienie:

„II.1. Emisję gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza z instalacji

II.1.1. Maksymalną dopuszczalną wielkość emisji gazów i pyłów ze źródeł i emitorów

Tabela 2

| Lp. | Źródło emisji | Emitor | Dopuszczalna wielkość emisji |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rodzaj substancji zanieczyszczających | S1 * mg/m3 | S3 ** % | S5 *** % |
| 1. | Linia V urządzenia technologiczne znajdujące się w budynku nr 10 poprzez wentylację ogólną hali | E-2 | Lotne związki organiczne – LZO | 150 | 5 | 5 |
| 2. | Linia V urządzenia technologiczne znajdujące się w budynku nr 10 poprzez wentylację ogólną hali | E-3 | Lotne związki organiczne – LZO | 150 | 5 | 5 |
| 3. | Linia V urządzenia technologiczne znajdujące się w budynku nr 10 poprzez wentylację ogólną hali | E-4 | Lotne związki organiczne – LZO | 150 | 5 | 5 |
| 4. | Linia V urządzenia technologiczne znajdujące się w budynku nr 10 poprzez wentylację ogólną hali | E-5 | Lotne związki organiczne – LZO | 150 | 5 | 5 |
| 5. | Linia V urządzenia technologiczne znajdujące się w budynku nr 10 poprzez wentylację ogólną hali | E-6 | Lotne związki organiczne – LZO | 150 | 5 | 5 |
| 6. | Linia V, VI, VII urządzenia technologiczne znajdujące się w budynku nr 503a poprzez wentylację ogólną | E-8 | Lotne związki organiczne – LZO | 150 | 5 | 5 |
| 7. | Linia V wentylacja stanowiskowa urządzeń technologicznych znajdujących się w budynku nr 511 | E-18 | Lotne związki organiczne – LZO | 150 | 5 | 5 |
| 8. | Linia V wentylacja stanowiskowa urządzeń technologicznych znajdujących się w budynku nr 511 | E-19 | Lotne związki organiczne – LZO | 150 | 5 | 5 |

* Dopuszczalna wielkość emisji LZO wprowadzanych do powietrza w sposób zorganizowany, wyrażona jako stężenie LZO w przeliczeniu na całkowity węgiel organiczny w gazach odlotowych, w warunkach umownych,

** Dopuszczalna wielkość emisji LZO wprowadzanych do powietrza w sposób niezorganizowany, wyrażona jako procent masy LZO zużytych w ciągu roku, powiększonej 
o masę LZO odzyskanych, ponownie użytych w tej instalacji i pomniejszonej o masę LZO sprzedanych jako produkt opakowany w szczelny pojemnik,

*** Dopuszczalna wielkość emisji LZO wprowadzanych do powietrza w sposób niezorganizowany i zorganizowany, wyrażona jako procent masy LZO zużytych w ciągu roku powiększonej o masę LZO odzyskanych, ponownie użytych w tej instalacji.

II.1.2. Dla pozostałych źródeł i emitorów instalacji

Tabela 3

| Lp. | Źródło emisji | Emitor | Dopuszczalna wielkość emisji |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rodzaj substancji zanieczyszczających | kg/h | Mg/rok |
| 1. | Linia III, IV urządzenia technologiczne znajdujące się w budynku nr 7 poprzez wentylację ogólną | E-10 | kwas octowy pył ogółem pył zawieszony PM 10 | 0.012 0.001 0,001 | 0,018 0,001 0,001 |
| 2. | Linia III, IV wentylacja stanowiskowa urządzeń technologicznych znajdujących się w budynku nr 7 | E-17 | kwas octowy pył ogółem pył zawieszony PM 10 | 0,0344 0,12 0,12 | 0,052 0,018 0,018 |

II.1.3. Maksymalną dopuszczalną emisję roczną z instalacji

Tabela 4

| Lp. | Rodzaj substancji zanieczyszczającej | Dopuszczalna wielkość emisji [Mg/rok] |
| --- | --- | --- |
| 1. | kwas octowy | 0,070 |
| 2. | pył ogółem | 0,056 |
| 3. | pył zawieszony PM 10 | 0,056 |
| 4. | LZO | 200 |

I.6. W punkcie II.3. Tabela 7 otrzymuje brzmienie:

Tabela 7

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Ilość [Mg/rok] | Źródło powstawania odpadu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 06 01 02* | Kwas chlorowodorowy | 1000 | Produkcja żywic silikonowych w ob. 10 oraz Ahydrosilu – proces polikondensacji hydrolitycznej – linia V i VI |
| 2. | 06 03 14 | Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13 | 300 | Produkcja Polimeru MV-0 w ob. 511 w procesie polikondensacji hydrolitycznej – linia II |
| 3. | 07 02 16* | Odpady zawierające niebezpieczne silikony | 5 | Zbiorniki MTS, DDS i FTS oraz podczas sporządzania mieszanki monomerów w procesie produkcji żywic silikonowych – linia V |
| 4. | 07 02 17 | Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16 | 5 | Zbiorniki magazynowe monomerów oraz podczas polikondensacji hydrolitycznej przy produkcji żywicy MTS – linia VI |
| 5. | 08 01 11* | Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 50 | Powstają w ob. 10 podczas filtracji lakierów, mycia instalacji, czyszczenia łapaczy przy ob. 10 – linia V |
| 6. | 08 01 14 | Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13 | 10 | Produkcja farb w ob. 511 – linia V |
| 7. | 08 04 10 | Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09 | 5 | Ob. 7, L3-D oraz magazyn wyrobów, w wyniku długotrwałego przechowywania lub w trakcie produkcji, pozostałości z beczek po konfekcji szczeliw – linia III i IV |
| 8. | 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych | 5 | Ob. L3-D przy produkcji Polimeru MV – linia II |
| 9. | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 10 | Dział Produkcji i magazyn surowców i wyrobów |
| 10. | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 20 | Dział Produkcji i magazyn surowców i wyrobów |
| 11. | 15 01 04 | Opakowania z metali | 30 | Dział Produkcji |
| 12. | 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe | 10 | Dział Produkcji |
| 13. | 15 01 07 | Opakowania ze szkła | 3 | Dział Produkcji i laboratorium zakładowe |
| 14. | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki), ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | 10 | Produkcja lakierów silikonowych – linia V |
| 15. | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | 10 | Ob. L3-D przy produkcji olejów, emulsji, past silikonowych oraz Polimeru MV – linia I i II |
| 16. | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | 0,5 | Biura i pomieszczenia produkcyjne Zakładu |
| 17. | 16 05 07* | Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) | 0,01 | Laboratorium zakładowe |
| 18. | 16 05 08* | Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) | 0,02 | Laboratorium zakładowe |
| 19. | 16 05 09 | Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08 | 0,02 | Laboratorium zakładowe |
| 20. | 17 01 01 | Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | 20 | Prace remontowe na terenie całego Zakładu |
| 21. | 17 02 02 | Szkło | 10 | Prace remontowe na terenie całego Zakładu |
| 22. | 17 02 03 | Tworzywa sztuczne | 10 | Remonty armatury technologicznej z polietylenu lub polipropylenu w ob. 10 i w magazynie monomerów – linia V |
| 23. | 17 04 05 | Żelazo i stal | 50 | Wymiana wyeksploatowanej aparatury technologicznej we wszystkich obiektach produkcyjnych Zakładu |
| 24. | 17 06 04 | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 | 10 | Wymiana izolacji aparatów i zbiorników we wszystkich obiektach produkcyjnych Zakładu |

* odpady klasyfikowane jako niebezpieczne

I.7. Punkt II.4. otrzymuje brzmienie:

„II.4. Dopuszczalną wielkość emisji ścieków z instalacji

II.4.1. Ilość ścieków i stężenia zanieczyszczeń w ściekach bytowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych Zakładów Chemicznych „Organika – Sarzyna” S.A. 
w Nowej Sarzynie z budynków 10, 7, 511 wraz z misą magazynową, wiatą olejową 
i wiatą konfekcji – nie mogą przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości podanych w tabeli 8.

Tabela 8

| Oznaczenie | Jednostka | Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń w ściekach bytowych odprowadzanych z instalacji | Dopuszczalna ilość ścieków Qmaxd [m3/d] |
| --- | --- | --- | --- |
| CHZT | mgO2/dm3 | 900 | 15 |
| BZT5 | mgO2/dm3 | 300 |  |
| Zawiesiny ogólne | mg/dm3 | 300 |  |

II.4.2. Ilość ścieków i stężenia zanieczyszczeń w ściekach bytowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych Zakładów Chemicznych „Organika – Sarzyna” S.A. 
w Nowej Sarzynie z budynku L3-D nie mogą przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości podanych w tabeli 9.

Tabela 9

| Oznaczenie | Jednostka | Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń w ściekach bytowych odprowadzanych z instalacji | Dopuszczalna ilość ścieków Qmaxd [m3/d] |
| --- | --- | --- | --- |
| CHZT | mgO2/dm3 | 900 | 6 |
| BZT5 | mgO2/dm3 | 300 |  |
| Zawiesiny ogólne | mg/dm3 | 300 |  |

II.4.3. Ilość ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych Zakładów Chemicznych „Organika – Sarzyna” S.A. w Nowej Sarzynie wylotem I 
z terenu budynków 10, 503a wraz z misą magazynową, wiatą olejową i wiatą konfekcji:

Qmax d 	= 50 m3/d

II.4.4. Stężenia zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych 
do urządzeń kanalizacyjnych Zakładów Chemicznych „Organika – Sarzyna” S.A. 
w Nowej Sarzynie wylotem I z terenu budynków 10, 503a wraz z misą magazynową, wiatą olejową i wiatą konfekcji:

Tabela 10

| Lp. | Wskaźnik zanieczyszczenia | Jednostka | Dopuszczalne wartości wskaźników |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Temperatura | OC | do 35 |
| 2. | Odczyn | pH | 1,0 ÷ 8,0 |
| 3. | Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr) | mgO2/l | do 7 000 |
| 4. | Azot amonowy | mgNNH4/l | do 25 |
| 5. | Fosfor ogólny | mgP/l | do 2 |
| 6. | Chlorki | mgCl/l | do 1 000 |
| 7. | Cynk | mgZn/l | do 5 |
| 8. | Fenole lotne (indeks fenolowy) | mg/l | do 15 |
| 9. | Węglowodory ropopochodne | mg/l | do 15 |
| 10. | Trichlorometan (Chloroform (CHCl3)) | mgCHCl3/l | do 2 |

II.4.5. Ilość ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych Zakładów Chemicznych „Organika – Sarzyna” S.A. w Nowej Sarzynie wylotem II 
z budynku L3-D:

Qmax d 	= 50 m3/d

II.4.6. Stężenia zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych 
do urządzeń kanalizacyjnych Zakładów Chemicznych „Organika – Sarzyna” S.A. 
w Nowej Sarzynie wylotem II z budynku L3-D:

Tabela 11

| Lp. | Wskaźnik zanieczyszczenia | Jednostka | Dopuszczalne wartości wskaźników |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Temperatura | OC | do 35 |
| 2. | Odczyn | pH | 6,5 ÷ 9,5 |
| 3. | Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr) | mgO2/l | do 5 000 |
| 4. | Azot amonowy | mgNNH4/l | do 25 |
| 5. | Fosfor ogólny | mgP/l | do 2 |
| 6. | Chlorki | mgCl/l | do 1 000 |
| 7. | Cynk | mgZn/l | do 5 |
| 8. | Fenole lotne (indeks fenolowy) | mg/l | do 15 |
| 9. | Węglowodory ropopochodne | mg/l | do 15 |
| 10. | Trichlorometan (Chloroform (CHCl3)) | mgCHCl3/l | do 2 |

II.4.7. Ilość ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych Zakładów Chemicznych „Organika – Sarzyna” S.A. w Nowej Sarzynie wylotem III 
z budynków 7, 511, „i”:

Qmax d 	= 50 m3/d

II.4.8. Stężenia zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych 
do urządzeń kanalizacyjnych Zakładów Chemicznych „Organika – Sarzyna” S.A. 
w Nowej Sarzynie wylotem III z budynków 7, 511, „i”:

Tabela 12

| Lp. | Wskaźnik zanieczyszczenia | Jednostka | Dopuszczalne wartości wskaźników |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Temperatura | OC | do 35 |
| 2. | Odczyn | pH | 6,5 ÷ 9,5 |
| 3. | Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr) | mgO2/l | do 7 000 |
| 4. | Azot amonowy | mgNNH4/l | do 25 |
| 5. | Fosfor ogólny | mgP/l | do 2 |
| 6. | Chlorki | mgCl/l | do 1 000 |
| 7. | Cynk | mgZn/l | do 5 |
| 8. | Fenole lotne (indeks fenolowy) | mg/l | do 15 |
| 9. | Węglowodory ropopochodne | mg/l | do 15 |
| 10. | Trichlorometan (Chloroform (CHCl3)) | mgCHCl3/l | do 2 |

II.4.9. Wody opadowo – roztopowe z terenu instalacji wprowadzane do ziemi nie mogą przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości podanych w tabeli 13.

Tabela 13

| Oznaczenie | Jednostka | Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń w wodach opadowo – roztopowych | Całkowita powierzchnia zlewni F [ha] |
| --- | --- | --- | --- |
| Zawiesiny ogólne | g/m3 | 100 | 0,65 w tym powierzchni szczelnej 0,44 |
| Substancje ropopochodne | g/m3 | 15 |  |

II.4.10. Wody opadowo – roztopowe z terenu instalacji wprowadzane (okresowo przepompowywane) do urządzeń kanalizacyjnych Zakładów Chemicznych „Organika – Sarzyna” S.A. w Nowej Sarzynie nie mogą przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości podanych w tabeli 14.

Tabela 14

| Oznaczenie | Jednostka | Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń w wodach opadowo – roztopowych | Całkowita powierzchnia zlewni F [ha] |
| --- | --- | --- | --- |
| Zawiesiny ogólne | g/m3 | 100 | 0,44 w tym powierzchni szczelnej 0,44 |
| Substancje ropopochodne | g/m3 | 15 |  |

I.8. W punkcie IV.3.1. Tabela 16 otrzymuje brzmienie:

Tabela 16

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Sposób i miejsce magazynowania odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 06 01 02* | Kwas chlorowodorowy | Oznakowany, specjalistyczny zbiornik V-30 m³ w misie magazynowej surowców ciekłych w ob. 522 – misa bezodpływowa |
| 2. | 06 03 14 | Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13 | Kontenery polietylenowe V-1000 l usytuowane w szczelnej tacy obok budynku 511 |
| 3. | 07 02 16* | Odpady zawierające niebezpieczne silikony | Szczelne, zamknięte, oznakowane beczki stalowe V-200 l ze zdejmowaną dennicą w wydzielonym, oznakowanym miejscu wybetonowanej, zadaszonej wiaty magazynowania odpadów, posiadającej odpowiednio wyprofilowane, uszczelnione podłoże, zapobiegające rozlewom odpadów w postaci ciekłej (w obiektach TP1) |
| 4. | 07 02 17 | Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16 | Szczelne, zamknięte, oznakowane beczki stalowe V-200 l ze zdejmowaną dennicą w wydzielonym, oznakowanym miejscu wybetonowanej, zadaszonej wiaty magazynowania odpadów posiadającej odpowiednio wyprofilowane, uszczelnione podłoże, zapobiegające rozlewom odpadów w postaci ciekłej (w obiektach TP1) |
| 5. | 08 01 11* | Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | Szczelne, zamknięte, oznakowane beczki stalowe V-200 l ze zdejmowaną dennicą w wydzielonym, oznakowanym miejscu wybetonowanej, zadaszonej wiaty magazynowania odpadów posiadającej odpowiednio wyprofilowane, uszczelnione podłoże, zapobiegające rozlewom odpadów w postaci ciekłej (w obiektach TP1) |
| 6. | 08 01 14 | Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13 | Szczelne, zamknięte, oznakowane beczki stalowe V-200 l ze zdejmowaną dennicą w wydzielonym, oznakowanym miejscu wybetonowanej, zadaszonej wiaty magazynowania odpadów posiadającej odpowiednio wyprofilowane, uszczelnione podłoże, zapobiegające rozlewom odpadów w postaci ciekłej (w obiektach TP1) |
| 7. | 08 04 10 | Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09 | Szczelne, zamknięte, oznakowane beczki stalowe V-200 l ze zdejmowaną dennicą w wydzielonym, oznakowanym miejscu wybetonowanej, zadaszonej wiaty magazynowania odpadów posiadającej odpowiednio wyprofilowane, uszczelnione podłoże, zapobiegające rozlewom odpadów w postaci ciekłej (w obiektach TP1) |
| 8. | 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych | Szczelne, zamknięte, oznakowane beczki stalowe V-200 l ze zdejmowaną dennicą w wydzielonym, oznakowanym miejscu wybetonowanej, zadaszonej wiaty magazynowania odpadów posiadającej odpowiednio wyprofilowane, uszczelnione podłoże, zapobiegające rozlewom odpadów w postaci ciekłej (w obiektach TP1) |
| 9. | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | Ułożone i otamowane na palecie drewnianej w wydzielonym, oznakowanym miejscu wybetonowanej, zadaszonej wiaty magazynowania odpadów posiadającej odpowiednio wyprofilowane, uszczelnione podłoże, zapobiegające rozlewom odpadów w postaci ciekłej (w obiektach TP1) |
| 10. | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | W oznakowanych pojemnikach w wydzielonym, oznakowanym miejscu wybetonowanej, zadaszonej wiaty magazynowania odpadów posiadającej odpowiednio wyprofilowane, uszczelnione podłoże, zapobiegające rozlewom odpadów w postaci ciekłej (w obiektach TP1). Opakowania małe w workach foliowych lub kontenerze V-1000 l |
| 11. | 15 01 04 | Opakowania z metali | Metalowe kontenery lub beczki V-200 l poukładane luzem w wyznaczonym miejscu obok wiaty magazynowania odpadów |
| 12. | 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe | Worki foliowe lub beczki V-200 l ze zdejmowaną dennicą w wydzielonym, oznakowanym miejscu wybetonowanej, zadaszonej wiaty magazynowania odpadów posiadającej odpowiednio wyprofilowane, uszczelnione podłoże, zapobiegające rozlewom odpadów w postaci ciekłej (w obiektach TP1) |
| 13. | 15 01 07 | Opakowania ze szkła | Beczki stalowe V-200 l ze zdejmowaną dennicą w wydzielonym, oznakowanym miejscu wybetonowanej, zadaszonej wiaty magazynowania odpadów posiadającej odpowiednio wyprofilowane, uszczelnione podłoże, zapobiegające rozlewom odpadów w postaci ciekłej (w obiektach TP1) |
| 14. | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki), ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | Szczelnie zamknięte worki foliowe w wydzielonym, oznakowanym miejscu wybetonowanej, zadaszonej wiaty magazynowania odpadów posiadającej odpowiednio wyprofilowane, uszczelnione podłoże, zapobiegające rozlewom odpadów w postaci ciekłej (w obiektach TP1) |
| 15. | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | Szczelnie zamknięte worki foliowe w wydzielonym, oznakowanym miejscu wybetonowanej, zadaszonej wiaty magazynowania odpadów posiadającej odpowiednio wyprofilowane, uszczelnione podłoże, zapobiegające rozlewom odpadów w postaci ciekłej (w obiektach TP1) |
| 16. | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | Zużyte świetlówki, drobne części komputerów – magazynowane w kartonach papierowych. Całe komputery – magazynowane luzem w pomieszczeniu magazynowym ob. 503 |
| 17. | 16 05 07* | Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) | Szczelnie zamknięte oryginalne pojemniki szklane lub metalowe w wydzielonym, oznakowanym miejscu wybetonowanej, zadaszonej wiaty magazynowania odpadów posiadającej odpowiednio wyprofilowane, uszczelnione podłoże, zapobiegające rozlewom odpadów w postaci ciekłej (w obiektach TP1) |
| 18. | 16 05 08* | Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) | Szczelnie zamknięte oryginalne pojemniki szklane lub metalowe w wydzielonym, oznakowanym miejscu wybetonowanej, zadaszonej wiaty magazynowania odpadów posiadającej odpowiednio wyprofilowane, uszczelnione podłoże, zapobiegające rozlewom odpadów w postaci ciekłej (w obiektach TP1) |
| 19. | 16 05 09 | Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08 | Szczelnie zamknięte oryginalne pojemniki szklane lub metalowe w wydzielonym, oznakowanym miejscu wybetonowanej, zadaszonej wiaty magazynowania odpadów posiadającej odpowiednio wyprofilowane, uszczelnione podłoże, zapobiegające rozlewom odpadów w postaci ciekłej (w obiektach TP1) |
| 20. | 17 01 01 | Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | Oznakowane beczki stalowe V-200 l ze zdejmowaną dennicą w wydzielonym, oznakowanym miejscu wybetonowanej, zadaszonej wiaty magazynowania odpadów posiadającej odpowiednio wyprofilowane, uszczelnione podłoże, zapobiegające rozlewom odpadów w postaci ciekłej (w obiektach TP1) |
| 21. | 17 02 02 | Szkło | Oznakowane beczki stalowe V-200 l ze zdejmowaną dennicą w wydzielonym, oznakowanym miejscu wybetonowanej, zadaszonej wiaty magazynowania odpadów posiadającej odpowiednio wyprofilowane, uszczelnione podłoże, zapobiegające rozlewom odpadów w postaci ciekłej (w obiektach TP1) |
| 22. | 17 02 03 | Tworzywa sztuczne | Beczki stalowe V-200 l ze zdejmowaną dennicą, kontenery V-1000 l w wydzielonym, oznakowanym miejscu wybetonowanej, zadaszonej wiaty magazynowania odpadów posiadającej odpowiednio wyprofilowane, uszczelnione podłoże, zapobiegające rozlewom odpadów w postaci ciekłej (w obiektach TP1) |
| 23. | 17 04 05 | Żelazo i stal | Luzem na wybetonowanym placu obok wiaty magazynowania odpadów TP1 |
| 24. | 17 06 04 | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 | Oznakowane beczki stalowe V-200 l ze zdejmowaną dennicą w wydzielonym, oznakowanym miejscu wybetonowanej, zadaszonej wiaty magazynowania odpadów posiadającej odpowiednio wyprofilowane, uszczelnione podłoże, zapobiegające rozlewom odpadów w postaci ciekłej (w obiektach TP1) |

* odpady klasyfikowane jako niebezpieczne

I.9. W punkcie IV.3.2. Tabela 17 otrzymuje brzmienie:

Tabela 17

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Sposób gospodarowania odpadami |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 06 01 02* | Kwas chlorowodorowy | R6, R11, D9 |
| 2. | 06 03 14 | Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13 | R14 |
| 3. | 07 02 16* | Odpady zawierające niebezpieczne silikony | D5, D10 |
| 4. | 07 02 17 | Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16 | D5, D10 |
| 5. | 08 01 11* | Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | R2, R14, D10 |
| 6. | 08 01 14 | Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13 | D5, D10 |
| 7. | 08 04 10 | Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09 | R14, D10 |
| 8. | 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych | R9, R14 |
| 9. | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | R1, R14, D5, D10 |
| 10. | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | R1, R14, D5, D10 |
| 11. | 15 01 04 | Opakowania z metali | R10, R14, D5 |
| 12. | 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe | R1, R14, D5, D10 |
| 13. | 15 01 07 | Opakowania ze szkła | R14, D5 |
| 14. | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki), ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | R1, R14, D10 |
| 15. | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | R14, D5, D10 |
| 16. | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | R4, R5, R14, D9, D10 |
| 17. | 16 05 07* | Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) | R1, D9, D10 |
| 18. | 16 05 08* | Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) | R1, D9, D10 |
| 19. | 16 05 09 | Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08 | D9, D10 |
| 20. | 17 01 01 | Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | R14, D5 |
| 21. | 17 02 02 | Szkło | R14, D5 |
| 22. | 17 02 03 | Tworzywa sztuczne | R14, D5, D10 |
| 23. | 17 04 05 | Żelazo i stal | R4, R13, R14 |
| 24. | 17 06 04 | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 | R14, D5, D10 |

* odpady klasyfikowane jako niebezpieczne

I.10. Punkt IV.4.1. otrzymuje brzmienie:

„IV.4.1. Ścieki przemysłowe zawierające substancje szczególnie szkodliwe 
dla środowiska wodnego z instalacji wprowadzane będą do urządzeń kanalizacyjnych Zakładów Chemicznych „Organika – Sarzyna” S.A. w Nowej Sarzynie wylotami I, II i III.

IV.4.1.1. Wylotem I odprowadzane będą ścieki z linii technologicznych V, VI, VII (znajdujących się w budynkach 10, 503a), z misy magazynowej, wiaty olejowej 
i wiaty konfekcji.

IV.4.1.2. Punktem granicznym instalacji w zakresie wprowadzania ścieków przemysłowych wylotem I będzie studzienka kanalizacyjna P-1 obok magazynu surowców.

IV.4.1.3. Wylotem II odprowadzane będą ścieki z linii technologicznych I i II (znajdujących się w budynku produkcyjnym L3-D).

IV.4.1.4. Punktem kontrolnym instalacji w zakresie wprowadzania ścieków przemysłowych wylotem II będzie studzienka kanalizacyjna P-2 przy drodze asfaltowej, naprzeciwko budynku L3-D.

IV.4.1.5. Wylotem III odprowadzane będą ścieki przemysłowe z linii technologicznych II, III, IV i V (znajdujących się w budynkach 7, 511 oraz w budynku „i”).

IV.4.1.6. Punktem granicznym instalacji w zakresie wprowadzania cieków przemysłowych wylotem III będzie studzienka kanalizacyjna P-3 obok budynku „i” 
od strony Zakładu Żywic Poliestrowych.”

I.11. W punkcie V.2. Tabela 19 otrzymuje brzmienie:

Tabela 19

| Lp. | Rodzaj materiałów i surowców | Jednostka | Maksymalne zużycie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hydrolizat dimetylodichlorosilanu (DDS) | Mg/rok | 666 |
| 2. | Heksametylodisiloksan | Mg/rok | 42 |
| 3. | Dimetylocyklosiloksan (DMC, D4) | Mg/rok | 600 |
| 4. | Katalizator TMAH (wodorotlenek tetrametyloamoniowy) | Mg/rok | 0,1 |
| 5. | Acetoksysilan (Vernetzer) | Mg/rok | 4,1 |
| 6. | Czteroetoksysilan (TEOS) | Mg/rok | 8 |
| 7. | Metylotrichlorosilan (MTS) | Mg/rok | 446 |
| 8. | Fenylotrichlorosilan (FTS) | Mg/rok | 15 |
| 9. | Dimetylodichlorosilan (DDS) | Mg/rok | 100 |
| 10. | Benzyna odaromatyzowana | Mg/rok | 220 |
| 11. | Ksylen | Mg/rok | 116 |
| 12. | Cykloheksanol | Mg/rok | 148 |
| 13. | Butanol | Mg/rok | 4 |
| 14. | Woda amoniakalna | Mg/rok | 90 |
| 15. | Wodorotlenek sodu | Mg/rok | 50 |
| 16. | Kwas ortofosforowy | Mg/rok | 6 |
| 17. | Kwas fluorowodorowy | Mg/rok | 19 |
| 18. | Propanol-2 | Mg/rok | 12 |
| 19. | Energia elektryczna | MWh/rok | 1750 |

I.12. W punkcie V.3. Tabela 20 otrzymuje brzmienie:

Tabela 20

| Maksymalne zużycie czynników energetycznych na 1 Mg wyrobu dla poszczególnych linii |
| --- |
| Linia | Grupa wyrobów | Ciepło w parze [GJ/Mg prod] | Ciepło w gorącej wodzie [GJ/Mg prod] | Energia elektryczna [kWh/Mg prod] |
| I | Oleje silikonowe | 5,13 | 3,00 | 79,30 |
|  | Emulsje silikonowe | 0,60 | 0,10 | 58,60 |
|  | Pasty silikonowe | - | 1,40 | 350,00 |
|  | Środki przeciwpienne | - | 0,60 | 58,60 |
| II | Polimer MV | 22,00 | 6,80 | 240,00 |
|  | Polimer MV-0 | 20,00 | 12,00 | 380,00 |
|  | Przedmieszki HTV | - | 1,52 | 1 297,40 |
| III | Kauczuki jednoskładnikowe | 1,96 | 4,40 | 31,40 |
| IV | Katalizatory | - | - | 20,00 |
|  | Kauczuki dwuskładnikowe | 6,85 | 3,80 | 54,50 |
|  | Oleje reaktywne | 48,00 | - | 213,30 |
| V | Żywice silikonowe | 44,05 | 23,29 | 1 164,00 |
|  | Impregnaty | - | 0,20 | 44,70 |
|  | Farby silikonowe | - | 12,00 | 1 343,00 |
| VI | Ahydrosil K | - | 0,20 | 56,50 |
|  | Silbud | - | 0,20 | 36,00 |
| VII | Sarsil-Czyścik | - | 0,20 | 16,00 |
|  | Wyroby różne | 33,65 | 6,50 | 2 945,00 |

I.13. Punkt VI.5. otrzymuje brzmienie:

„VI.5. Monitoring ilości ścieków

VI.5.1. Kontrola ilości ścieków przemysłowych emitowanych z instalacji wylotem I prowadzona będzie na podstawie rejestrowanych pomiarów ilości zużywanej wody, przyjmując ilość ścieków równą 0,5% ilości zużycia wody przemysłowej.

VI.5.2. Kontrola ilości ścieków przemysłowych emitowanych z instalacji wylotem II prowadzona będzie na podstawie rejestrowanych pomiarów ilości zużywanej wody, przyjmując ilość ścieków równą 1,5% ilości zużycia wody przemysłowej.

VI.5.3. Kontrola ilości ścieków przemysłowych emitowanych z instalacji wylotem III prowadzona będzie na podstawie rejestrowanych pomiarów ilości zużywanej wody, przyjmując ilość ścieków równą 10% ilości zużycia wody przemysłowej.

VI.5.4. Kontrola ilości ścieków bytowych emitowanych z instalacji prowadzona będzie na podstawie rejestrowanych pomiarów ilości zużywanej wody, przyjmując ilość ścieków równą 100% ilości zużycia wody pitnej.”

I.14. W punkcie VI.6. Tabela 22 otrzymuje brzmienie:

Tabela 22

| Lp. | Rodzaj ścieków odprowadzanych z instalacji | Punkt poboru ścieków | Zakres monitoringu | Częstotliwość monitoringu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ścieki przemysłowe | Wylot I studzienka kanalizacyjna P-1 | We wskaźnikach określonych w tabeli 10 | Co najmniej raz na rok |
| 2. | Ścieki przemysłowe | Wylot II studzienka kanalizacyjna P-2 | We wskaźnikach określonych w tabeli 11 | Co najmniej raz na rok |
| 3. | Ścieki przemysłowe | Wylot III studzienka kanalizacyjna P-3 | We wskaźnikach określonych w tabeli 12 | Co najmniej raz na rok |
| 4. | Wody opadowo – roztopowe wprowadzane do ziemi | Studzienki chłonne służące do wprowadzania tych ścieków | Zawiesiny ogólne, Substancje ropopochodne | Co najmniej raz na rok |
| 5. | Wody opadowo – roztopowe wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych | Studzienki bezodpływowe przy bramach wschodniej i południowej Zakładu. Przed wypompowaniem zawartości studzienki do kanalizacji pobierana będzie próbka ścieków | Zawiesiny ogólne, Substancje ropopochodne | Co najmniej raz na rok |

I.15. Po punkcie VI.6. dodaję punkt VI.7. o brzmieniu:

„VI.7. Monitoring zużycia energii elektrycznej

VI.7.1. Kontrola ilości zużytej energii elektrycznej dokonywana będzie na podstawie wskazań dwunastu liczników energii elektrycznej zainstalowanych w następujących obiektach Zakładu:

- obiekt 511 (1 licznik),

- obiekt 10 (1 licznik),

- misa przemysłowa – obiekt 8 (1 licznik),

- obiekt 7 – rozdzielnia Z3A (1 licznik),

- obiekt L3-D (3 liczniki),

- administracja – budynek 503 (1 licznik),

- obiekt 522 (1 licznik),

- obiekt 7 – rozdzielnia RG2 (1 licznik),

- magazyn MS 9 (1 licznik),

- magazyn MS 8 (1 licznik).

VI.7.2. Odczyt zużycia energii elektrycznej będzie odbywał się 1 raz w miesiącu 
i będzie odnotowywany w rejestrze zużycia energii elektrycznej.”

I.16. Punkt VIII. otrzymuje brzmienie:

„VIII. Metody zabezpieczenia środowiska przed skutkami awarii przemysłowej 
i sposób powiadamiania o jej wystąpieniu.

VIII.1. W przypadku wystąpienia awarii przemysłowej stosowane będą sposoby postępowania i powiadamiania zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną przez Prezesa Zarządu Zakładu Chemicznego „Silikony Polskie” Instrukcją Awaryjną „Postępowanie w razie wystąpienia awarii przemysłowej”, będącą elementem dokumentacji związanej z Programem Zapobiegania Awariom.”

I.17. Po punkcie IX.14. dodaję punkty IX.15., IX.16. i IX.17. o brzmieniu:

„IX.15. W terminie do 31 grudnia 2010 r. wykonane zostanie zadaszenie pojemników z kwasem chlorowodorowym w węźle do produkcji lakierów i żywic silikonowych.

IX.16. Do 30 lipca 2009 r. wykonana zostanie kontrola stanu technicznego wanien przeciwrozlewczych znajdujących się na terenie Zakładu.

IX.17. Wyniki kontroli, o której mowa w punkcie IX.16. przedłożone zostaną Marszałkowi Województwa Podkarpackiego w terminie do 15 sierpnia 2009 r.”

I.18. W miejsce dotychczasowego załącznika Nr 2 „Załącznik Nr 2 – lokalizacja emitorów pyłów i gazów do powietrza oraz studzienek kontrolnych ścieków przemysłowych, bytowych i wód opadowych” wprowadza się nowy, o treści określonej w załączniku „Załącznik Nr 2 – lokalizacja emitorów pyłów i gazów 
do powietrza oraz studzienek kontrolnych ścieków przemysłowych, bytowych i wód opadowych” do niniejszej decyzji.

II.	Pozostałe warunki decyzji pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 3 października 2008 r., znak: NT/2193/08, Zakład Chemiczny „Silikony Polskie” Sp. z o.o. w Nowej Sarzynie wystąpiła o zmianę decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 22 maja 2006 r. znak: ŚR.IV-6618/9/05, udzielającej Spółce pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji 
do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych, podstawowych produktów lub półproduktów chemii nieorganicznej.

Informacja o przedmiotowym wniosku została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 
i jego ochronie w formularzu A pod numerem 2008/A/0095.

Rozpatrując wniosek stwierdzono, iż na terenie Spółki eksploatowana jest instalacja do wytwarzania podstawowych produktów lub półproduktów chemii nieorganicznej, która zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 1b rozporządzenia Rady Ministrów 
w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, zaliczana jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Tym samym zgodnie z art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska organem właściwym do zmiany decyzji jest marszałek województwa.

W związku ze stwierdzonymi brakami formalnymi (brak załączonego dowodu uiszczenia opłaty skarbowej z tytułu zmiany pozwolenia zintegrowanego) wezwano Zakład do uiszczenia należnej opłaty skarbowej wezwaniem z dnia 15 października 2008 r. znak: RŚ.VI.MH.7660/52-6/08. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej przedłożony został 27 października 2008 r.

Wersja elektroniczna wniosku została przesłana Ministrowi Środowiska przy piśmie z dnia 30 pażdziernika 2008 r. znak: RŚ.VI.MH.7660/52-6/08 wraz 
z kserokopią uiszczenia opłaty rejestracyjnej.

Pismem z dnia 30 października 2008 r. znak: RŚ.VI.MH.7660/52-6/08 zawiadomiono o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego, oraz podano do publicznej wiadomości informacje 
o miejscu i czasie wyłożenia dokumentacji do wglądu i możliwości składania uwag dotyczących przedmiotowego wniosku. Zawiadomienie przez 21 dni (10 listopada 2008 r. – 1 grudnia 2008 r.) było dostępne na stronie internetowej i tablicach ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, a także na terenie Zakładu Chemicznego „Silikony Polskie” Sp. z o.o., w miejscu ogólnie dostępnym. 
W okresie udostępniania nie wniesiono żadnych uwag i wniosków.

Po zapoznaniu się z wnioskiem stwierdzono, że nie spełnia on wszystkich wymogów art. 184 ustawy Prawo ochrony środowiska w szczególności nie przedstawiono zakresu zmian w instalacji w odniesieniu do decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 22 maja 2006 r. znak: ŚR.IV-6618/9/05 udzielającej Zakładowi Chemicznemu „Silikony Polskie” Sp. z o.o. pozwolenia zintegrowanego, ponadto we wniosku nie przedstawiono informacji istotnych z punktu widzenia gospodarki odpadami oraz nie wskazano sposobów zabezpieczenia przed ewentualnym przedostaniem się substancji niebezpiecznych do środowiska. 
W związku z powyższym postanowieniem z dnia 10 grudnia 2008 r. znak: RŚ.VI.MH.7660/52-6/08 wezwano Zakład Chemiczny „Silikony Polskie” Sp. z o.o. 
do uzupełnienia wniosku.

Po analizie przedłożonego przez Spółkę pismem z dnia 4 lutego 2009 r. znak: TP-T/182/09 uzupełnienia uznano, że wniosek przedstawia w sposób dostateczny wszystkie zagadnienia istotne z punktu widzenia ochrony środowiska.

Spółka zrezygnowała z produkcji wyrobów epoksydowych, wytwarzanych dotychczas w linii VII, natomiast w linii II produkowany będzie polimer MV-0 w ilości 20 Mg/rok w związku z czym wprowadzone zostały zmiany w podpunktach I.2.1.2. oraz I.2.1.7. punktu I.2.1., zmniejszy się również łączna wydajność instalacji 
(z 4 745 Mg/rok do 4 565 Mg/rok). Wprowadzenie nowego węzła produkcyjnego 
w linii II oraz likwidacja węzła do produkcji wyrobów epoksydowych w linii VII wymusza zmiany w podpunktach I.2.2.2. i I.2.2.7. punktu I.2.2. Parametry procesów produkcyjnych prowadzonych w instalacji.

Rozpoczęcie produkcji polimeru MV-0 powoduje powstawanie w instalacji odpadu o kodzie 06 03 14 (sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 
i 06 03 13) w ilości 300 Mg/rok. Ilość powstających w procesie odpadów związana jest z technologią produkcji. Polimer otrzymywany jest przez hydrolizę dimetylodichlorosilanu w środowisku wody amoniakalnej, w końcowej fazie produkcji hydrolizat jest trzykrotnie przemywany wodą z niewielkim dodatkiem soli. Nominalna zdolność produkcyjna linii wynosi 25 Mg/rok, natomiast na jedną tonę wyrobu powstaje około 12 Mg odpadów salmiakowych, co daje około 300 Mg odpadu 
w ciągu roku.

Ze względów ekonomicznych powstający w procesie polikondensacji hydrolitycznej kwas chlorowodorowy, poddawany destylacji i kwalifikowany dotychczas jako produkt i sprzedawany indywidualnym odbiorcom, będzie w chwili obecnej kwalifikowany jako odpad i przekazywany do odzysku specjalistycznym firmom. Ze względu na środowisko pracy zachodzi konieczność częstej wymiany 
(co dwa lata) wyparki stosowanej w procesie destylacji kwasu solnego, co wiąże się z kosztami rzędu 200 – 300 tys. zł., natomiast koszt destylacji 700 Mg kwasu solnego to około 440 tys. zł. Uwzględniając koszty wymiany urządzeń jest to wydatek rzędu 
640 – 740 tys. zł, podczas gdy roczny koszt przekazania uprawnionemu odbiorcy 
do odzysku nieoczyszczonego kwasu solnego jako odpadu o kodzie 06 01 02* wynosi około 300 tys. zł. W związku z powyższym Spółka zrezygnowała 
z prowadzenia odzysku kwasu solnego we własnej instalacji. Nieczyszczony kwas solny jako odpad o kodzie 06 01 02* przekazywany będzie specjalistycznym firmom prowadzącym działalność w zakresie odzysku odpadów, posiadającym wymagane prawem zezwolenia. Odpad transportowany będzie przez firmy posiadające wymagane prawem zezwolenia, w sposób zabezpieczający przed jego przypadkowym rozprzestrzenieniem się.

Spółka zawnioskowała również o zwiększenie dopuszczalnych ilości wytwarzanych odpadów ze 171,65 Mg/rok do 273,55 Mg/rok, co stanowi 59% wzrost odpadów wytwarzanych przez Spółkę. Zwiększenie ilości wytwarzanych odpadów związane jest z przyjętym w Zakładzie szarżowym systemem produkcji i wynikającym z tego częstym uruchamianiem i kończeniem produkcji. W chwili obecnej ze względu na panującą trudną sytuację gospodarczą konieczne jest przyjmowanie przez Spółkę drobnych zamówień (produkcja kilku lub kilkudziesięciu kg produktów w kilku cyklach produkcyjnych). Przy częstym uruchamianiu cykli produkcyjnych małych szarż zachodzi konieczność częstszego czyszczenia aparatury oraz stosowania większych ilości materiałów pomocniczych i sorbentów w tym większych ilości zużywanego czyściwa. Ponadto dodatkowym źródłem powstawania odpadów z grupy 08 01 (odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania oraz usuwania farb 
i lakierów) jest czyszczenie w cyklach rocznych urządzeń sieci kanalizacyjnej. Uwzględniając powyższe zmieniono Tabelę 7 w punkcie II.3., Tabelę 16 w punkcie IV.3.1. oraz Tabelę 17 w punkcie IV.3.2.

Zmiany punktów II.4., IV.4.1. i VI.5. spowodowane są wykonaniem na terenie Zakładu nowego wylotu (wylot III), którym odprowadzane będą ścieki z budynków 7, 511 (odprowadzane dotychczas wylotem I) oraz z budynku „i”, ze studzienką graniczną P-3.

Ze względu na zbyt mały przepływ strumienia ścieków, uniemożliwiający dokładny pomiar ilości ścieków przy pomocy przepływomierza Spółka zawnioskowała 
o możliwość kontroli ilości ścieków przemysłowych emitowanych z instalacji 
na podstawie rejestrowanych pomiarów ilości zużywanej wody, w związku z tym wprowadzone zostały zmiany w punkcie VI.5.

Zmiany punktu II.1. wynikają z interpretacji zapisów Dyrektywy 1999/13/WE 
w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych w niektórych rodzajach działalności i instalacji, dokonanych przez Komitet Doradczy Komisji Europejskiej.

Poza tym z tabeli 18 określającej maksymalną ilość podstawowych surowców 
i materiałów stosowanych w produkcji wykreślone zostały surowce, które nie 
są używane ze względu na zaniechanie produkcji niektórych wyrobów.

Zmiany w punkcie VIII. wynikają z tego, że w Zakładzie nie obowiązuje już Plan Operacyjno-Ratowniczy ze względu na to, że nie jest już wymagany przepisami prawa. W przypadku wystąpienia awarii przemysłowej należy stosować sposoby postępowania i powiadamiania zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną przez Prezesa Zarządu Zakładu Chemicznego „Silikony Polskie” Instrukcją Awaryjną „Postępowanie w razie wystąpienia awarii przemysłowej”, będącą elementem dokumentacji związanej z Programem Zapobiegania Awariom. Instrukcja zwiera sposoby postępowania i powiadamiania na wypadek: pożaru, eksplozji, rozlewu ciekłej substancji chemicznej, wydmuchu toksycznych środków chemicznych gazowych.

Ponadto przeprowadzone w dniu 27 listopada 2008 r. oględziny instalacji wykazały niewystarczające zabezpieczenie przed ewentualnym przedostaniem się substancji do środowiska pojemników z kwasem chlorowodorowym w węźle 
do produkcji lakierów i żywic silikonowych. W związku z tym zobowiązano Spółkę 
do wykonania zadaszenia pojemników z kwasem chlorowodorowym w terminie 
do 31 grudnia 2010 r. oraz wykonania kontroli stanu technicznego wanien przeciwrozlewczych znajdujących się na terenie Zakładu do 30 lipca 2009 r. 
i przedstawienia wyników kontroli Marszałkowi Województwa Podkarpackiego 
do 15 sierpnia 2009 r. Decyzję o terminie wykonania zadaszenia podjęto biorąc pod uwagę obecną trudną sytuację gospodarczą.

Analizę instalacji pod kątem najlepszych dostępnych technik przedstawia poniższa tabela:

| Wymogi BAT określone dokumentami referencyjnymi | Dokument referencyjny | Spełnianie przez rozbudowaną instalację wymogów BAT |
| --- | --- | --- |
| Metody ochrony środowiska wodnego |
| Zcentralizowane oczyszczanie ścieków w centralnej biologicznej oczyszczalni na terenie Zakładu lub poza nim | IPPC Reference Document on Best Available Techniques for the Production of Speciality Inorganic Chemicals (October 2006) Najlepsze Dostępne Techniki (BAT). Wytyczne dla Branży Chemicznej w Polsce. Specjalne chemikalia nieorganiczne (Czerwiec 2005) Najlepsze Dostępne Techniki (BAT). Wytyczne dla Branży Chemicznej w Polsce. Systemy Obróbki/Zarządzania Wodami i Gazami Odpadowymi w Sektorze Chemicznym (Czerwiec 2005) IPPC Dokument Referencyjny BAT dla ogólnych zasad monitoringu (Lipiec 2003) IPPC Dokument Referencyjny BAT dla najlepszych dostępnych technik w przemysłowych systemach chłodzenia (Grudzień 2001) IPPC Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage (July 2006) | Odprowadzanie ścieków do kanalizacji ZCh „Organika Sarzyna”, posiadającej zakładową biologiczną oczyszczalnię ścieków |
| Oddzielenie wód procesowych od nieobciążonych zanieczyszczeniami wód i deszczówki |  | Podział ścieków na trzy strumienie: technologiczne, bytowe oraz deszczowe, kierowane do dedykowanych systemów kanalizacyjnych. Kwaśne ścieki technologiczne są zobojętniane w odkwaszalni przed zrzutem do kanalizacji technologicznej ZCh „Organika Sarzyna” |
| Rozdzielanie wód produkcyjnych w zależności od rodzaju niesionego ładunku zanieczyszczeń. Urządzenia oczyszczające otrzymują dzięki temu ścieki, do których są przystosowane |  |  |
| Identyfikacja ilościowa i jakościowa ścieków |  | Prowadzone jest monitorowanie odprowadzanych ścieków pod względem jakościowym. Ich ilość jest określana na podstawie odpowiednich współczynników zużycia wody |
| Stosowanie zamkniętych obiegów wody chłodniczej w systemach chłodzenia pośredniego |  | Systemy chłodzenia pracujące w obiegu zamkniętym. |
| Ograniczanie ilości ścieków |  | Systematyczna kontrola i weryfikacja stopnia wykorzystywania surowców i mediów produkcyjnych, których nadmierne zużycie może mieć wpływ na ilość i jakość wytwarzanych ścieków |
| Zapobieganie skokowym stężeniom ścieków |  | Zastosowanie „odkwaszalni” do neutralizacji ścieków kwaśnych lub zasadowych. W przypadku spustu kwasu solnego do kanalizacji, dokonuje się tego poprzez trzykomorowy separator grawitacyjny ze zbiornikiem rezerwowym, którego zadaniem jest wyłapywanie fazy organicznej zawartej w kwasie. |
| Określenie struktury odpowiedzialności |  | Wewnętrzny system zarządzania środowiskiem z określeniem osób odpowiedzialnych za spełnianie wymagań dla Zakładów w tym zakresie. |
| Zabezpieczenie przed przedostaniem się magazynowanych substancji do środowiska. Zapobieganie degradacji wód podziemnych |  | Obecność łapaczy na kanalizacji ściekowej. Bezodpływowe misy (wanny) zabezpieczające, w których usytuowane są zbiorniki surowców, półfabrykatów i wyrobów gotowych o pojemności zapewniającej całkowite przyjęcie rozlanej substancji i odpowiedniej warstwy piany gaśniczej. |
|  |  | Ochrona czynna, polegająca na utrzymywaniu wszelkich obiektów i instalacji zakładowych w stanie zgodnym z przepisami budowlanymi, przepisami bezpieczeństwa chemicznego i p. poż. oraz wymogami ochrony środowiska oraz gospodarkę substancjami i materiałami niebezpiecznymi w zgodzie z przyjętymi procedurami i instrukcjami. Ochrona bierna, wyrażająca się ustanawianiem i kontrolą przestrzegania wewnętrznych zakazów i nakazów w formie zarządzeń, procedur i instrukcji. |
| Metody ochrony powietrza |
| Dotrzymanie standardów emisyjnych | Rozporządzenie Ministra Środowiska z 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 260, poz. 2181 ze zm.) | Emisja LZO z instalacji nie przekracza standardów emisyjnych określonych w rozporządzeniu, dla linii nr V – produkcja żywic silikonowych (zużycie ponad 100 Mg LZO rocznie) |
| Ograniczanie emisji w trakcie magazynowania i przeładunku substancji lotnych | IPPC Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage (July 2006) | Przeładunek substancji lotnych przy zastosowaniu hermetyzacji metodą wahadła gazowego. Instalacje zraszające zbiorniki w misach produkcyjnych podczas gorących dni. Ekrany przeciwsłoneczne w magazynie surowców. |
| Stosowanie czynników chłodniczych dopuszczonych przez Konwencję Wiedeńską i Protokół Montrealski | Konwencja Wiedeńska o ochronie warstwy ozonowej (Dz. U. z 1992, Nr 98, poz. 488); Protokół Montrealski w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz. U. z 1992, Nr 98, poz. 490 ze zm.); Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 1263 ze zm.) | Stosowanie w nowych urządzeniach chłodniczych związków, niebędących substancjami zubożającymi warstwę ozonową |
| Metody ochrony przed hałasem |
| Prowadzenie pomiarów wymaganych prawem lub będących zobowiązaniami właściciela instalacji | IPPC Dokument Referencyjny BAT dla ogólnych zasad monitoringu (Lipiec 2003) | Prowadzenie pomiarów hałasu raz na 2 lata. |
| Dokonywanie przeglądów i kontroli technicznej urządzeń emitujących hałas |  | Systematyczne przeglądy i naprawy urządzeń emitujących hałas |
| Metody ograniczania uciążliwości gospodarki odpadami |
| Określenie wydajności procesów. Analiza strumieni odpadów i bilansu masowego produkcji. | IPPC Reference Document on Best Available Techniques for the Production of Speciality Inorganic Chemicals (October 2006) | Sporządzono bilanse masowe procesów produkcyjnych, w których wyodrębnione są strumienie odpadów i ścieków na każdym etapie procesu technologicznego. Znaczne ilości odpadów poprocesowych podlegają regeneracji i są ponownie wykorzystane do produkcji (głównie rozpuszczalniki). |
| Zabezpieczenie przed przedostaniem się magazynowanych odpadów do środowiska | IPPC Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage (July 2006) | Odpady przejściowo gromadzone są w wydzielonych miejscach, w pojemnikach adekwatnych do rodzaju odpadu. |
| Prowadzenie pomiarów wymaganych prawem lub będących zobowiązaniami właściciela instalacji | IPPC Dokument Referencyjny BAT dla ogólnych zasad monitoringu (Lipiec 2003) | Prowadzenie ewidencji odpadów zgodnie z obowiązującym prawem |
| Techniczne i organizacyjne metody ochrony środowiska jako całości |
| Określenie struktury odpowiedzialności. | IPPC Reference Document on Best Available Techniques for the Production of Speciality Inorganic Chemicals (October 2006) Najlepsze Dostępne Techniki (BAT). Wytyczne dla Branży Chemicznej w Polsce. Specjalne chemikalia nieorganiczne (Czerwiec 2005). | Wewnętrzny system zarządzania środowiskiem z określeniem osób odpowiedzialnych za spełnianie wymagań dla Zakładu w tym zakresie. |
| Ograniczanie zużycia surowców i energii |  | Utrzymywanie w odpowiedniej sprawności systemów sterowania procesami produkcyjnymi, które służą optymalizacji wykorzystania substancji chemicznych i innych mediów oraz energii. |
| Metody doboru technologii bezpiecznych dla środowiska | Zmiany sposobu prowadzenia procesów produkcyjnych, niezależnie od tego, czy powodowałoby to konieczność weryfikacji warunków pozwolenia (zgodnie z wymogiem art. 214 lub 215 w powiązaniu z art. 3 pkt 7 ustawy POŚ) będą każdorazowo poprzedzane analizą kryterialną z preferencjami dla technik i technologii minimalizujących emisję do środowiska |
| Metody efektywnej gospodarki materiałowo-surowcowej | Podstawy efektywnej gospodarki materiałowo-surowcowej wynikają z zasad prowadzenia analizy jakościowej i ilościowej półproduktów i produktów otrzymywanych w poszczególnych etapach procesu technologicznego |
| Metody zapewnienia bezpiecznej gospodarki substancjami niebezpiecznymi | ZCh „Silikony Polskie” Sp. z o.o. w pełni stosuje się do zasad i przepisów prawnych w zakresie bezpiecznej gospodarki substancjami niebezpiecznymi. Postępowanie z substancjami niebezpiecznymi opisano w instrukcjach technologiczno-ruchowych dla poszczególnych linii technologicznych |

Wprowadzone zmiany obowiązującego pozwolenia zintegrowanego nie zmieniają ustaleń dotyczących spełnienia wymogów wynikających z najlepszych dostępnych technik. Zachowane są również standardy jakości środowiska.

Zgodnie z art. 211 ust. 3a ustawy Prawo ochrony środowiska w związku 
z art. 153 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko projekt decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego uzgodnił Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 
w Rzeszowie postanowieniem z dnia 10 czerwca 2009 r., znak: WI.jj.601/VIII/94/25/3/09

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w osnowie.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Środowiska 
za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego w terminie 14 dni 
od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie należy składać w dwóch egzemplarzach.

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Andrzej Kulig

Z-CA DYREKTORA DEPARTAMENTU

ROLNICTWA I ŚRODOWISKA

Opłata skarbowa w wys. 253 zł

uiszczona w dniu 20 października 2008 r.

na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rzeszowa

Nr 83 1240 2092 9141 0062 0000 0423

Otrzymują:

- Zakład Chemiczny „Silikony Polskie” Sp. z o.o.

ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna

2.	a/a

Do wiadomości:

- Minister Środowiska

ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

2.	Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

ul. Gen. M. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszów