OS-I.7222.40.16.2017.DW						     Rzeszów, 2019-01-30

D E C Y Z J A

Działając na podstawie:

- art. 104, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096),

- art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 183c, art. 188, art. 201, art. 202, art. 203, art. 204, art. 205, art. 211, art. 218, art. 224, w związku z art. 378 ust. 2a ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.),

- pkt. 4 ppkt 1 i 4, załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r. Nr 1169),

- § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a i § 2 ust. 1 pkt 1 lit. d rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 poz. 71),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923),

- § 9, § 10 i § 11 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. z 2014 poz. 1542),

- § 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031),

- § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. 
w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 
Nr 16 poz. 87),

- § 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112),

- § 2, § 5, § 6, § 7, § 8 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych 
w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. Nr 215 poz.1366),

po rozpatrzeniu wniosku CIECH Sarzyna S.A., ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna NIP 8160001828, REGON 000042352, reprezentowanej przez Pełnomocnika, przedłożonego przy piśmie z dnia 19 października 2017r., znak: NŚ/99/4632/17, o wydanie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie Instalacji do wytwarzania przy zastosowaniu procesów chemicznych organicznych substancji chemicznych oraz środków ochrony roślin w Nowej Sarzynie , ul. Chemików 1

o r z e k a m

udzielam CIECH Sarzyna S.A., ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna 
NIP 8160001828, REGON 000042352, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji:

- do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych, organicznych substancji chemicznych:

1) Nienasyconych żywic poliestrowych (Z)

2) Żywic epoksydowych (E)

3) Flodurów (L)

4) Żywic fenolowo-formaldehydowych (F)

5) Utwardzaczy do żywic epoksydowych (U)

6) Nasyconych żywic poliestrowych (N)

- do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych, środków ochrony roślin:

7) MCPA i MCPP (M)

8) estrów z estryfikacji fenoksykwasów (D)

i określam:

- Rodzaj i parametry instalacji oraz rodzaj prowadzonej działalności:

I.1. Instalacja nienasyconych żywic poliestrowych (Z)

I.1.1. Rodzaj instalacji oraz rodzaj prowadzonej działalności

Instalacja będzie wykorzystywana do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych, organicznych substancji chemicznych. W instalacji prowadzona będzie synteza nienasyconych żywic poliestrowych, nienasyconych żywic poliestrowych na bazie dicyklopentadienu (DCPD) oraz innych produktów chemii organicznej, 
w szczególności poliestrów nasyconych – plastyfikatorów i rozcieńczalników. Ponadto 
w skład instalacji wchodzić będzie aparatura produkcyjna żywic nowolakowych o nazwie handlowej Żywica KN.

Proces produkcji nienasyconych żywic poliestrowych polegał będzie na kondensacji lub addycji kwasów karboksylowych lub ich bezwodników i/lub transestryfikacji politereftalanu etylenu z glikolami. Produktem procesu będzie poliester (alkid). Otrzymany poliester będzie rozpuszczany w styrenie, w wyniku czego uzyskana zostanie nienasycona żywica poliestrowa. Parametry jakościowe i cechy przetwórcze uzyskiwane będą przez wprowadzenie dodatków modyfikujących. Proces produkcji nienasyconych żywic poliestrowych na bazie dicyklopentadienu (DCPD), polegał będzie na hydrolizie bezwodnika maleinowego, addycji DCPD do kwasu maleinowego i kondensacji z bezwodnikiem ftalowym i z glikolami.

Proces produkcji poliestrów nasyconych tj. plastyfikatorów i rozcieńczalników polegał będzie na kondensacji lub addycji kwasów karboksylowych lub ich bezwodników i/lub transestryfikacji politereftalanu etylenu i olejów roślinnych z glikolami.

Proces produkcji Żywic KN polegał będzie na kondensacji alkilofenoli z urotropiną.

I.1.2. Parametry instalacji i urządzeń istotne z punktu widzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniom

I.1.2.1. Parametry instalacji

W skład instalacji wchodzić będą następujące linie technologiczne:

- linia produkcyjna nienasyconych żywic poliestrowych w obiekcie 524 o wydajności 
15 000 Mg/rok,

- linia produkcyjna nienasyconych żywic poliestrowych w obiekcie 524 A 
o wydajności 10 000 Mg/rok,

- linia produkcyjna nienasyconych żywic poliestrowych w obiekcie 501 o wydajności 
3 900 Mg/rok.

- linia produkcyjna półfabrykatu do utwardzaczy typu modyfikowany poliamid 
w obiekcie 524,

W instalacji wytwarzane będą produkty:

- nienasycone żywice poliestrowe i żelkoty poliestrowe,

- nienasycone żywice na bazie dicyklopentadienu,

- poliestry nasycone (plastyfikatory, rozcieńczalniki i komponenty do poliuretanów),

- żywice nowolakowe o nazwie handlowej Żywica KN,

- dodatki do żywic poliestrowych.

W instalacji wykorzystywane będą podstawowe maszyny i urządzenia zestawione 
w Załączniku nr 1 do niniejszej decyzji.

I.1.2.2. Charakterystyka prowadzonych procesów prowadzonych w instalacji

Proces produkcyjny nienasyconych żywic poliestrowych odbywał się będzie 
w następujących etapach:

- Magazynowanie, przygotowanie surowców, półfabrykatów do produkcji, 
(od temperatury otoczenia do 120 °C),

- Kondensacja właściwa i próżniowa – otrzymywanie alkidu (temperatura do 
220 °C, podciśnienie podczas kondensacji próżniowej: 0,09 MPa) – do 40 h,

- Rozpuszczanie alkidu w styrenie – otrzymywanie nienasyconych żywic poliestrowych (od temperatury otoczenia do 80 °C) – do 20 h,

- Modyfikacja nienasyconych żywic poliestrowych i wytwarzanie żelkotów poliestrowych (od temperatury otoczenia do 50 °C) – do 20 h,

- Magazynowanie i konfekcja nienasyconych żywic poliestrowych oraz żelkotów 
(w temperaturze do 30 °C),

W etapie kondensacji w linii ob. 524 i ob.524 A powietrze z dozowania surowców sypkich będzie oczyszczane w cyklonie lub filtrach. Następnie powietrze to będzie kierowane do hydrocyklonu układu hermetyzacji kwaśnej skąd odprowadzane będzie do powietrza emitorem E-1/Z, natomiast powstałe ścieki z hydrocyklonu będą kierowane do kanalizacji ścieków przemysłowych.

Oczyszczanie powietrza technologicznego pochodzącego z wszystkich trzech linii produkcyjnych zawierającego związki organiczne z reaktorów, mieszalników 
i zbiorników prowadzone będzie w sposób ciągły poprzez spalanie zanieczyszczeń 
w dopalaczu termicznym komorowym typu regeneracyjnego. Komora spalania wyposażona będzie w palnik zasilany gazem ziemnym o szerokim płomieniu poprzecznym (wysoka sprawność spalania i jednorodna temperatura w całej strefie spalania). Odgazy przed wejściem do komory spalania będą ogrzewane w jednej 
z dwóch kolumn (pracujących naprzemiennie) przepływając poprzez rozgrzane ceramiczne złoże.

Obiekty produkcyjne i magazynowe z poszczególnych linii (501, 501A, 524, 524A, 528, 528A i 523) połączone będą z dopalaczem kanałami odgazów (powietrza procesowego) wyposażonymi w urządzenia regulacyjno-pomiarowe. Odgazy 
z obiektów 501, 501A zostaną przesłane do dopalacza po uprzednim oczyszczeniu 
w filtrze patronowym. Na wlocie do dopalacza zainstalowany zostanie układ zabezpieczający w postaci by-passu odgazów (odgazy wówczas oczyszczane są 
w adsorberze wypełnionym węglem aktywnym). Ogrzany strumień gazów spalinowych z komory spalania kierowany będzie na złoże ceramiczne w jednej 
z dwóch kolumn, gdzie następować będzie jego ochłodzenie i jednocześnie ogrzanie złoża. Kolumny ze złożem ceramicznym działać będą w sposób przemienny 
w cyklach ogrzewania odgazów wlotowych przed komorą spalania-chłodzenia gazów spalinowych i odwrotnie. Maksymalny przepływ powietrza procesowego 
18 164 Nm3/h. Temperatura w komorze spalania: max 950 oC, min 750 oC. Gazy spalinowe z dopalacza odprowadzane będą do komina E-2/Z. W linii ob. 501 powietrze z dozowania surowców po oczyszczeniu w filtrze pyłowym będzie kierowane do powietrza emitorem E-7/Z.

W etapie kondensacji powstawać będzie woda kondensacyjna zawierająca składniki (reagenty). Woda ta kierowana będzie do kolumn rektyfikacyjnych / zwrotnych, 
w których poddawana będzie procesowi rektyfikacji, tj. rozdziału składników. Odzyskane składniki zawracane będą do produkcji. Podczyszczona woda po skropleniu w skraplaczach kierowana będzie poprzez łapacz do kanalizacji ścieków przemysłowych.

W etapie rozpuszczania alkidu w styrenie będą powstawały opary styrenu, które wychładzane będą w układzie chłodnic zwrotnych i skraplaczy. Skroplone składniki (głównie styren) zawracane będą na bieżąco do mieszalnika w którym następować będzie rozpuszczanie alkidu.

Proces produkcyjny nasyconych żywic poliestrowych odbywał się będzie 
w następujących etapach:

- Magazynowanie i przygotowanie surowców, półfabrykatów do produkcji (od temperatury otoczenia do 100 °C),

- Kondensacja - właściwa i próżniowa/przeestryfikowanie (do temperatury 230°C, ciśnienie podczas kondensacji do 0,8 MPa, podciśnienie podczas przeestryfikowania do: 0,09 MPa) – do 20 h,

- Magazynowanie i konfekcja poliestrów nasyconych (w temperaturze 
do 30 °C).

W etapie kondensacji w linii ob. 524 i ob. 524 A powietrze z dozowania surowców sypkich będzie oczyszczane w filtrach. Następnie powietrze to będzie kierowane do hydrocyklonu układu hermetyzacji kwaśnej. Oczyszczone powietrze kierowane będzie do powietrza emitorem E-1/Z, natomiast powstałe ścieki z hydrocyklonu kierowane będą do kanalizacji ścieków przemysłowych.

Oczyszczenie powietrza zawierającego związki organiczne z reaktorów, mieszalników i zbiorników prowadzone będzie w sposób ciągły poprzez spalanie zanieczyszczeń w dopalaczu termicznym komorowym typu regeneracyjnego. Gazy spalinowe z dopalacza odprowadzane będą do komina E-2/Z (analogicznie jak przy żywicach nienasyconych). Powietrze z dozowania surowców z linii w ob. 501 kierowane do powietrza emitorem E-7/Z po oczyszczeniu w filtrze pyłowym. W etapie kondensacji powstawać będzie woda kondensacyjna zawierająca składniki (reagenty). Woda ta kierowana będzie do kolumn rektyfikacyjnych / zwrotnych 
i poddawana będzie procesowi rektyfikacji, tj. rozdziału składników. Odzyskane składniki zawracane będą do produkcji. Podczyszczona woda po skropleniu 
w skraplaczach kierowana będzie poprzez łapacz do kanalizacji ścieków przemysłowych.

Proces produkcyjny Żywic KN odbywał się będzie w następujących etapach:

- Magazynowanie i przygotowanie surowców do produkcji (w temp. do 50° C),

2) Kondensacja i modyfikacja (w temperaturze do 220 °C) – do 10 h,

3) Rozdrabnianie - łuskowanie (w temperaturze do 170 °C) – ok. 12 h,

- Magazynowanie i konfekcja Żywic KN (w temperaturze otoczenia).

# W etapie kondensacji będzie powstawał amoniak, który będzie absorbowany 
w wodzie. Powstałe ścieki z absorpcji kierowane będą do kanalizacji ścieków przemysłowych.

Proces produkcyjny nienasyconych żywic poliestrowych na bazie dicyklopentadienu (DCPD) odbywał się będzie w następujących etapach:

- Magazynowanie, przygotowanie surowców, półfabrykatów do produkcji (od temperatury otoczenia do 60 °C),

2) Hydroliza bezwodnika maleinowego z wodą,

3) Addycja dicyklopentadienu (DCPD) do kwasu maleinowego,

4) Kondensacja właściwa i próżniowa – otrzymywanie alkidu (temperatura do 
          200 °C, podciśnienie podczas kondensacji próżniowej: 0,07 MPa) – do 40 h,

- Rozpuszczanie alkidu w styrenie – otrzymywanie nienasyconych żywic   poliestrowych (od temperatury otoczenia do 70 °C) – do 20 h,

- Modyfikacja nienasyconych żywic poliestrowych (od temperatury otoczenia    do 50 °C) – do 20 h,

- Magazynowanie i konfekcja nienasyconych żywic poliestrowych 
(w temperaturze  do 30 °C).

W trakcie syntezy nienasyconych żywic poliestrowych na bazie DCPD w reaktorze 
nr 2 w obiekcie 524 emitowane gazy i pyły oczyszczane będą na tych samych urządzeniach oczyszczających jak w przypadku nienasyconych żywic poliestrowych. Strumień powietrza dochodzący z dozowania surowców sypkich oczyszczany będzie 
w układzie cyklonu i/lub filtra (w zależności od sposobu dozowania surowców) oraz hydrocyklonu i po oczyszczeniu kierowany będzie do emitora E-1/Z. Natomiast strumień powietrza z układu reaktora nr 2, mieszalnika i zbiorników kierowany będzie do oczyszczenia w dopalaczu termicznym, skąd po oczyszczeniu odprowadzany będzie emitorem E-2/Z do powietrza atmosferycznego. W etapie kondensacji powstawać będzie woda kondensacyjna zawierająca składniki (reagenty). Woda ta kierowana będzie do kolumn rektyfikacyjnych / zwrotnych, w których poddawana będzie procesowi rektyfikacji, tj. rozdziału składników. Odzyskane składniki zawracane będą do produkcji. Podczyszczona woda po skropleniu w skraplaczach kierowana będzie do zbiornika ścieków DCPDo pojemności V-6 m³. Ścieki ze zbiornika będą przewożone do obiektu 501, gdzie będą podczyszczane poprzez neutralizację i rozdział na fazę organiczną oraz fazę wodną. Faza organiczna jako odpad będzie pakowana, ważona, znakowana i magazynowana w wyznaczonym miejscu, a następnie będzie przekazywana do zewnętrznych odbiorców celem odzysku i/lub unieszkodliwienia. Faza wodna przekazywana będzie do oczyszczania w oczyszczalni zewnętrznej.

W etapie rozpuszczania alkidu w styrenie będą powstawały opary styrenu, które wychładzane będą w układzie chłodnic zwrotnych i skraplaczy. Skroplone składniki (głównie styren) zawracane będą na bieżąco do mieszalnika w którym następować będzie rozpuszczanie alkidu.

I.2. Instalacja żywic epoksydowych (E)

I.2.1. Rodzaj instalacji oraz rodzaj prowadzonej działalności

Instalacja będzie wykorzystywana do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych, organicznych substancji chemicznych. W instalacji prowadzona 
będzie synteza żywic epoksydowych Epidian®: podstawowych, stałych średniocząsteczkowych (o średniej masie cząsteczkowej 700-1100), podstawowych, ciekłych małocząsteczkowych i innych związków epoksydowych (o średniej masie cząsteczkowej poniżej 700), żywic stopowych (o średniej masie cząsteczkowej 700-7000) oraz przetworów epoksydowych i poliadduktów.

Otrzymywanie żywic epoksydowych podstawowych mało-i średniocząsteczkowych polegać będzie na kondensacji bisfenolu A z epichlorohydryną w środowisku alkalicznym.

Otrzymywanie stopowych żywic epoksydowych polegać będzie na przetworzeniu żywic epoksydowych podstawowych mało- i średniocząsteczkowych poprzez ich reakcję z bisfenolem A wobec katalizatora.

Produkcja przetworów epoksydowych polegać będzie na fizycznej homogenizacji podstawowych żywic epoksydowych z różnego rodzaju dodatkami modyfikującymi ich własności fizykochemiczne. Poliaddukty będą produktami reakcji addycji związków epoksydowych z aminami.

I.2.2. Parametry instalacji i urządzeń istotne z punktu widzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniom

I.2.2.1. Parametry instalacji

W skład instalacji wchodzić będą następujące linie technologiczne:

- linia stałych i ciekłych, podstawowych, mało- i średniocząsteczkowych żywic epoksydowych w obiektach 1232, 1233, 1234, 1234a, 1239, 1242 - o wydajności 16 000 Mg/rok (żywice stałe, średniocząsteczkowe) i 14 000 Mg/rok (żywice ciekłe, małocząsteczkowe),

- linia stopowych żywic epoksydowych w obiekcie 1234 – o wydajności 
30 000 Mg/rok,

- linia przetworów epoksydowych w obiektach 1235, 1235a – o wydajności 
10 000 Mg/rok.

W instalacji wytwarzane będą produkty:

- podstawowe,  stałe, średniocząsteczkowe żywice epoksydowe,

- podstawowe, ciekłe, małocząsteczkowe żywice epoksydowe i inne związki epoksydowe,

- stopowe żywice epoksydowe,

- przetwory epoksydowe oraz poliaddukty.

W instalacji wykorzystywane będą maszyny i urządzenia zestawione w Załączniku nr 1 do niniejszej decyzji.

Proces produkcji odbywał będzie się w następujących etapach:

- Żywice epoksydowe podstawowe, stałe i ciekłe mało- i średniocząsteczkowe:

- Magazynowanie, przygotowanie surowców, półfabrykatów, materiałów (wodorotlenku sodowego w temperaturze do 100(C, o-krezolu 
w temperaturze do 60(C, ługów po kondensacji, roztworów ciekłych małocząsteczkowych żywic epoksydowych do 80(C, roztworów średniocząsteczkowych żywic epoksydowych do 110ºC, pozostałych surowców w temperaturze otoczenia, magazynowanie wszystkich surowców pod ciśnieniem atmosferycznym) – będzie etapem wspólnym w produkcji stałych i ciekłych żywic epoksydowych oraz innych związków glicydylowych.

- Załadunek surowców (w temperaturze otoczenia, pod ciśnieniem atmosferycznym) – do 2 h,

- Kondensacja i dehydrochlorowanie (żywice średniocząsteczkowe -
w temperaturze do 900C, pod ciśnieniem atmosferycznym – do 5 h,

- I kondensacja, rozpuszczanie soli i rozdział faz (żywice małocząsteczkowe 
w temperaturze do  700C, pod ciśnieniem atmosferycznym) – do 6 h,

- Regeneracja epichlorohydryny w sposób ciągły - w temperaturze do 150(C, pod ciśnieniem od atmosferycznego do próżni do -0,095 MPa,

- Dehydrochlorowanie (żywice małocząsteczkowe - w temperaturze do 80(C, pod ciśnieniem atmosferycznym) – do 5 h,

- Rozpuszczanie soli po dehydrochlorowaniu i mycie żywicy do 800C pod ciśnieniem atmosferycznym) – do 9 h,

- Filtracja żywicy (żywice małocząsteczkowe - w temperaturze do 80(C pod ciśnieniem do 0,4 MPa) – do 1 h,

- Odwadnianie i filtracja w sposób ciągły (żywice średniocząsteczkowe - odwadnianie w temperaturze do 1150C pod ciśnieniem atmosferycznym, 
a filtracja w temperaturze do 115(C, pod ciśnieniem do 0,4 MPa),

- Destylacja próżniowa (żywice mało- i średniocząsteczkowe - w temperaturze do 180(C pod próżnią, max do 0,095 MPa.) – dla żywic mało i średniocząsteczkowych operacja ciągła, a dla 1 szarży innych związków epoksydowych do 48 h,

- Homogenizacja (żywice małocząsteczkowe - w temperaturze do 135(C, pod ciśnieniem atmosferycznym) – 4(12 h/1 partię,

- Filtracja, łuskowanie i pakowanie (żywice średniocząsteczkowe - filtracja 
i napełnianie opakowań stopioną żywicą do 180(C, łuskowanie od 180(C do temperatury otoczenia, pakowanie złuskowanej żywicy w temperaturze otoczenia, pod normalnym ciśnieniem) – operacje ciągłe,

- Pakowanie (żywice małocząsteczkowe - w temperaturze do 80(C, filtracja pod ciśnieniem do 0,4 MPa, pakowanie pod ciśnieniem atmosferycznym) – do 8 h na jedną partię, napełnianie 1 autocysterny do 5 h.

Odgazy powstające w etapach od a do j poprzez układ skraplaczy 
i skolektorowanych odpowietrzeń układu hermetyzacji odprowadzane będą do oczyszczania w instalacji adsorpcji odgazów z instalacji żywic epoksydowych, 
a następnie  emitorem E-20/E do powietrza. Sposób oczyszczania odgazów jak 
w punkcie I.2.2.3.

Odgazy zawierające pyły, powstające w etapie 1 będą oczyszczane na 4 filtrach odpylających, a następnie poprzez  emitory: E-29/E i E-30b/E wprowadzane do powietrza. Odgazy z pomieszczeń produkcyjnych powstające w etapach procesu 
od a do j oraz l kierowane będą przez układ wentylacji do atmosfery emitorami 
E-21/E(E-28/E.

Ścieki powstające w etapach procesu d i g stanowiące ługi po kondensacji 
i dehydrochlorowaniu, zawierające sól (chlorek sodu) i izopropanol kierowane będą do układu podczyszczania ścieków jak w punkcie I.2.2.2.

Wody opadowe z mis magazynowych powstające w etapie a, ścieki porządkowe 
z obiektu 1232 i 1232 a oraz ścieki z pompy próżniowej z etapu destylacji próżniowej innych związków epoksydowych (etap j) odprowadzane będą do kanalizacji ścieków przemysłowych.

- Żywice epoksydowe stopowe:

- Magazynowanie, przygotowanie surowców, półfabrykatów, materiałów (dian, katalizator, - w temperaturze otoczenia, pod ciśnieniem atmosferycznym, żywice średniocząsteczkowe – w temperaturze do 180(C, pod ciśnieniem atmosferycznym, żywice małocząsteczkowe w temperaturze do 135(C, pod ciśnieniem atmosferycznym, modyfikator – magazynowanie w temperaturze otoczenia, pod ciśnieniem atmosferycznym, - przygotowanie modyfikatora - 
w temperaturze do 120(C, pod ciśnieniem atmosferycznym, magazynowanie półfabrykatów żywic stopowych oraz wyrobu w temperaturze otoczenia, pod ciśnieniem atmosferycznym,

- Załadunek surowców (w temperaturze do 170(C pod ciśnieniem atmosferycznym, transport do reaktora pod próżnią do  0,095 MPa) – 
do 1,5 h,

- Addycja (w temperaturze do 220(C pod ciśnieniem atmosferycznym) – do 
1,5 h,

- Modyfikacja (w temperaturze do 180ºC pod ciśnieniem atmosferycznym) – do 0,5 h,

- Filtracja (do 220ºC pod ciśnieniem atmosferycznym do 0,04 MPa – do 1,5 h,

- Łuskowanie i pakowanie (łuskowanie w temperaturze do 220(C pod ciśnieniem atmosferycznym, pakowanie w temperaturze otoczenia, pod ciśnieniem atmosferycznym) – do 1,5 h,

- Magazynowanie wyrobów (w temperaturze do 30(C, pod ciśnieniem atmosferycznym).

Odgazy z pompy próżniowej powstające w etapie b odprowadzane będą hermetycznie z całej instalacji żywic epoksydowych do powietrza emitorem E-20/E. Sposób oczyszczania odgazów określa się w punkcie I.2.2.3.

Odgazy z pomieszczenia produkcyjnego i nalewu żywicy na taśmy łuskowników powstające w etapach od a do f kierowane będą przez układ wentylacji do emitora 
E-28/E oraz E-30c/E.

Odgazy zawierające pyły powstające w etapach b i f po oczyszczeniu na 5 filtrach odpylających, kierowane będą do powietrza emitorami E-29/E, E-30a/E i E-30b/E.

Przy produkcji żywic epoksydowych stopowych nie będą powstawać ścieki.

- Przetwory epoksydowe i poliaddukty:

- Magazynowanie, przygotowanie i załadunek namiarów surowców i półfabrykatów – odważanie, odmierzanie objętościowe, pompowanie, dozowanie do mieszalników 
(w temperaturze do 80 (C, pod ciśnieniem atmosferycznym) – do 3 h/1 szarżę produkcyjną,

- Wymieszanie składników, rozpuszczanie i/lub przeprowadzenie reakcji addycji 
(w temperaturze do 80 (C, addycja do 155 (C, pod ciśnieniem atmosferycznym) – do 6 h/1 szarżę produkcyjną,

- Homogenizacja - uśrednienie kilku małych szarż w homogenizatorach lub zbiornikach wyrobów gotowych (w temperaturze do 80(C, pod ciśnieniem atmosferycznym) – do 12 h/1 partię,

- Filtracja i pakowanie gotowych wyrobów do opakowań jednostkowych różnej pojemności lub autocystern (w temperaturze do 60(C, ciśnienie na filtrach do 
0,6 MPa) – do 8 h/1 partię.

Powstające w etapie załadunku surowców sypkich (etap a) odgazy zawierające pyły poddawane będą oczyszczaniu w trzysekcyjnym filtrze tkaninowym, a następnie kierowane do powietrza emitorem E-35/E.

Odgazy z pomieszczeń produkcyjnych obiektu 1235, powstające w etapach od a do d, przez wentylację wyciągową kierowane będą do emitorów E-31/E, E-32/E, 
E-33/A, E-34/E, E-36/E, E-37/E, E-38/E. W procesie produkcji przetworów epoksydowych i poliadduktów nie będą powstawać ścieki technologiczne.

Wody opadowe z misy magazynowej i ścieki porządkowe z pomieszczeń produkcyjnych kierowane będą do kanalizacji ścieków przemysłowych.

I.2.2.2.Podczyszczanie ścieków solankowych (ługów po kondensacji 
i dehydrochlorowaniu) z instalacji żywic epoksydowych prowadzony będzie 
w etapach:

a) Odstawanie i magazynowanie ługów po kondensacji i dehydrochlorowaniu 
(w temperaturze do 80(C, pod ciśnieniem atmosferycznym) – operacja ciągła, 
Operacja prowadzona będzie w odstojniku i 2 zbiornikach ługów. W wyniku odstawania od ścieku oddzielane będą szlamy i osady polimerów oraz faza organiczna, która zawracana będzie do produkcji żywic w obiekcie 1232.

Pozbawione osadów i fazy organicznej ścieki kierowane będą do destylacji izopropanolu w obiekcie 1233.

b) Destylacja izopropanolu (w temperaturze do 110(C w kubie kolumny, pod ciśnieniem atmosferycznym) – operacja ciągła,

Operacja prowadzona będzie w kolumnie destylacyjnej. Wydzielony izopropanol zawracany będzie do produkcji, a pozbawione go ścieki kierowane będą do kanalizacji ogólnozakładowej ścieków przemysłowych.

Odgazy powstające w etapie a i b kierowane będą do oczyszczania w instalacji adsorpcji, a następnie do powierza emitorem E-20/E. Sposób oczyszczania odgazów określa się w punkcie I.2.2.3.

I.2.2.3. Oczyszczanie odgazów z hermetyzacji instalacji żywic epoksydowych.

Proces oczyszczania odgazów z hermetyzacji instalacji żywic epoksydowych odbywał się będzie w następujących, zachodzących cyklicznie etapach:

- Adsorpcja na złożu węgla aktywnego (w temperaturze do 120°C pod niewielkim nadciśnieniem) – do 20 h,

- Regeneracja złoża parą wodną (w temperaturze od otoczenia do 140(C, pod niewielkim nadciśnieniem) – do 3 h, ociekanie do 0,5 h,

- Rozdział faz po regeneracji zawracanych następnie do produkcji 
(w temperaturze do 40(C pod ciśnieniem atmosferycznym) – do 15 min.,

- Suszenie złoża węgla po regeneracji (pod niewielkim nadciśnieniem 
w temperaturze od otoczenia do ok. 130(C) – do 4 h.

Odgazy oczyszczone w powyższych operacjach kierowane będą do powietrza emitorem E-20/E.

Powstające fazy ciekłe w całości zawracane będą do produkcji. Podczas oczyszczania odgazów z hermetyzacji nie będą powstawać ścieki.

I.3. Instalacja Flodurów (L)

I.3.1. Rodzaj instalacji oraz rodzaj prowadzonej działalności

Instalacja będzie wykorzystywana do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych, organicznych substancji chemicznych. W instalacji Flodurów prowadzona będzie synteza Floduru 1 oraz jego modyfikacja.

Otrzymywanie Floduru 1 polegać będzie na reakcji estryfikacji glikolu etylenowego kwasem octowym, w obecności katalizatorów. Natomiast jego modyfikacja polegać będzie na wymieszaniu Floduru 1 z glikolami w podwyższonej temperaturze.

I.3.2. Parametry instalacji i urządzeń istotne z punktu widzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniom

I.3.2.1. Parametry instalacji

W skład instalacji wchodzić będą następujące linie technologiczne:

- linia Floduru 1 - o wydajności 1 100 Mg/rok,

- linia modyfikacji Floduru – o wydajności 1 260 Mg/rok.

Wytwarzany będzie następujący asortyment wyrobów:

- Flodur 1 oraz Flodury modyfikowane.

W instalacji wykorzystywane będą maszyny i urządzenia zestawione w Załączniku 
nr 1 do niniejszej decyzji.

Proces odbywać będzie się w następujących etapach:

- Magazynowanie, przygotowanie surowców, półfabrykatów, materiałów (temperatura do 60(C, ciśnienie atmosferyczne) – będzie etapem wspólnym w produkcji Floduru 1 oraz Flodurów modyfikowanych,

- Dozowanie surowców (temperatura do 40(C, ciśnienie atmosferyczne) – 
do 6 h,

- Estryfikacja (temperatura do 150(C, ciśnienie atmosferyczne) – do 80 h,

- Destylacja nadmiarowego kwasu octowego (temperatura do 150(C, ciśnienie od atmosferycznego do podciśnienia: 0,08 MPa) – do 22 h,

- Chłodzenie masy poreakcyjnej (temperatura do 150(C, ciśnienie atmosferyczne) – do 5 h,

- Modyfikacja Floduru 1 (temperatura do 90(C, ciśnienie atmosferyczne) do 8 h

- Filtracja i pakowanie wyrobów (temperatura do 90(C, ciśnienie filtracji do
0,4 MPa) – do 15 h/szarżę.

Odgazy powstające w etapach a, c i d będą oczyszczane w kolumnie absorpcyjnej zraszanej mieszaniną wody z glikolem etylenowym. Odciek poabsorbcyjny zawracany będzie do produkcji.

Odgazy pompy próżniowej Floduru (etap d) oczyszczane będą w instalacji adsorpcji odgazów z instalacji żywic epoksydowych, a następnie kierowane do powietrza emitorem E-20/E. Sposób oczyszczania odgazów określa się w punkcie I.2.2.3.

Podczas estryfikacji (etap c) powstawać będą ścieki technologiczne, z których wydzielana będzie i zawracana do produkcji faza organiczna. Oczyszczony ściek odprowadzany będzie do kanalizacji ścieków przemysłowych.

I.4. Instalacja żywic fenolowo-formaldehydowych (F)

I.4.1. Rodzaj instalacji oraz rodzaj prowadzonej działalności

Instalacja będzie wykorzystywana do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych, organicznych substancji chemicznych. W instalacji prowadzona będzie synteza żywic fenolowo-formaldehydowych typu nowolakowego i rezolowego oraz utwardzaczy do żywic epoksydowych typu zasad Mannicha.

Proces produkcji żywic fenolowo-formaldehydowych typu nowolakowego polegać będzie na kondensacji fenolu z formaliną w środowisku kwaśnym oraz dwuetapowej destylacji próżniowej celem odwodnienia oraz usunięcia nadmiaru fenolu. 
W dalszych etapach otrzymywane będą żywice nowolakowe łuskowane, w roztworze lub proszkowe.

Proces produkcji żywic fenolowo-formaldehydowych typu rezolowego polegać będzie na kondensacji fenolu z formaliną wobec wodorotlenków lub amin. Po odpowiednim skondensowaniu żywice będą modyfikowane (np. Żywica KKU2) lub odwadniane pod próżnią. W zależności od wymagań jakościowych żywice będą standaryzowane (neutralizacja i/lub rozpuszczanie w rozpuszczalnikach) do wymaganych lepkości 
i odczynu.

Proces produkcji utwardzaczy do żywic epoksydowych typu zasad Mannicha polegać będzie na odpowiednim przeprowadzeniu reakcji addycji i kondensacji fenolu, formaliny oraz amin a następnie odwodnieniu pod próżnią i rozcieńczeniu do odpowiedniej lepkości.

Proces produkcji utwardzaczy do żywic fenolowych (na bazie kwasu fenolosulfonowego) polegać będzie na odpowiednim przeprowadzeniu reakcji sulfonowania fenolu stężonym kwasem siarkowym i ewentualną modyfikacją stężonym kwasem fosforowym.

I.4.2. Parametry instalacji i urządzeń istotne z punktu widzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniom

I.4.2.1. Parametry instalacji

W skład instalacji wchodzić będą następujące linie produkcyjne:

- linia produkcji żywic typu Nowolak o wydajności 990 Mg/rok,

- linia produkcji żywic typu Modofen o wydajności 650 Mg/rok,

- linia produkcji Żywicy KKU2 o wydajności 924 Mg/rok,

- linia produkcji Utwardzaczy typu zasad Mannicha o wydajności 200 Mg/rok.

W instalacji wytwarzane będą wyroby:

- żywice nowolakowe łuskowane, proszkowe i w roztworze,

- żywice rezolowe typu Modofen,

- modyfikowane żywice rezolowe,

- utwardzacze do żywic epoksydowych,

- utwardzacze do żywic fenolowych kwasy fenolosulfonowe.

W instalacji wykorzystywane będą maszyny i urządzenia zestawione w Załączniku 
nr 1 do niniejszej decyzji.

Proces produkcji żywic będzie się odbywał w następujących etapach:

- Przyjmowanie i magazynowanie surowców i półfabrykatów:

- fenol w temperaturze do 600C,

- formalina w temperaturze do 400C,

- pozostałe surowce w temperaturze otoczenia.

- Prowadzenie procesów produkcji (mogą być prowadzone jednocześnie):

- otrzymywanie żywic nowolakowych:

- namiarowanie i kondensacja (temp. do 1000C) – max 6 h/szarżę,

- odwadnianie i destylacja fenolu (temp. do 1800C, podciśnienie do 
0,002 MPa) – max 7 h /szarżę,

- wtórna kondensacja ścieków nowolakowych:

- namiarowanie i kondensacja (temp. do 950C) – max 25 h/szarżę,

- analizowanie ścieków, odstawanie i rozdział ścieków (temp. 300C) – max 10 h/szarżę,

- przetłaczanie uzyskanej żywicy do zbiornika uśredniającego i ścieków do zbiorników magazynowych – max 1 h/szarżę,

- produkcja żywic nowolakowych łuskowanych:

- modyfikacja (temp. 1550C) – max 1 h/szarżę,

- łuskowanie (temp. do 1550C) – max 4 h/szarżę

- produkcja żywic nowolakowych w roztworze (temp. do 500C):

- namiarowanie, mieszanie i uśrednianie (temp. do 500C) –max 55 h/szarżę,

- pakowanie (temp. do 300C) – max 4 h/szarżę,

- produkcja proszkowych żywic typu Nowolak (mielenie - temperatura otoczenia, podciśnienie do 0,09 MPa) – max 200 kg/h,

- produkcja żywic rezolowych typu Modofen:

- namiarowanie i kondensacja (temp. do 950C) – max 8 h/szarżę,

- odwadnianie (temp. do 550C, podciśnienie do 0,007 MPa) 
– max 40 h/szarżę,

- rozcieńczanie i pakowanie (temp. do 300C) – max 4 h/szarżę,

- produkcja Żywicy KKU2:

- namiarowanie i kondensacja (temp. do 950C) – max 10 h/szarżę,

- modyfikacja (temp. do 550C) – max 12 h/szarżę,

- pakowanie (temp. do 300C) – max 2 h/szarżę,

- produkcja Utwardzaczy:

- namiarowanie i kondensacja (temp. 40-600C) – max 8 h,

- odwadnianie (temp. do 1200C, podciśnienie do 0,007 MPa) – max 8 h,

- rozcieńczanie i pakowanie (temp. do 350C) – max 6 h/szarżę

- Magazynowanie wyrobów (w temperaturze otoczenia, żywice rezolowe 
- poniżej 200C).

- Magazynowanie, podczyszczanie i gospodarka ściekami fenolowymi 
(w temperaturze otoczenia).

Odgazy powstające podczas etapów namiarowania, kondensacji, modyfikacji oraz rozcieńczania będą wykraplane na chłodnicach zwrotnych i zawracane do procesu.

Odgazy powstające podczas destylacji próżniowej będą wykraplane w skraplaczach a następnie kierowane do odbieralników próżniowych. Opary za skraplaczem podczas destylacji żywic nowolakowych będą w końcowym etapie dodatkowo wyłapywane przez łapacz kropel i kierowane do odbieralnika fenolu. Pozostałości nie wykroplonych par i gazów wyłapywane będą przez wodę obiegową pomp próżniowych.

Odgazy zawierające pyły powstające podczas łuskowania nowolaku, poddawane będą oczyszczeniu na filtrze odpylającym, a następnie kierowane do powietrza emitorem E-46/F. Odzyskany pył zawracany będzie do procesu w etapie mielenia żywic.

Żywica nowolakowa po zmieleniu w młynie kierowana będzie, w hermetycznym układzie przy podciśnieniu do filtra pulsacyjnego, a następnie do mieszalnika. Oczyszczone powietrze z filtra kierowane będzie do powietrza  emitorem E-48/F.

Pyły ze stanowisk mielenia nowolaku kierowane będą do samooczyszczającego się filtra odpylającego (filtr workowy pulsacyjny), a następnie okresowo zawracane do procesu.

Ścieki otrzymywane podczas odwadniania żywic nowolakowych kierowane będą do wtórnej kondensacji, gdzie będą podczyszczane. Podczas procesu powstawać będzie żywica nowolakowa tzw. „żywiczka”, którą gromadzić się będzie w zbiorniku uśredniającym. Podczyszczone ścieki, po rozdziale, kierowane będą do zbiorników magazynowych ścieków (nr 1 i 2). „Żywiczka” otrzymywana podczas wtórnej kondensacji ścieków zawracana będzie do procesu w etapie kondensacji odpowiednich żywic nowolakowych.

Fenol otrzymywany podczas destylacji żywic nowolakowych gromadzony będzie 
w zbiorniku fenolu zwrotnego i okresowo kierowany do procesu żywic nowolakowych 
w etapie namiarowania.

Ścieki otrzymywane podczas odwadniania żywic rezolowych i utwardzaczy kierowane będą do zbiorników magazynowych ścieków.

Woda obiegowa pomp próżniowych (okresowo podczas wymiany) i po myciu instalacji (okresowo podczas remontu), kierowana będzie do zbiorników magazynowych ścieków. Wszystkie ścieki z instalacji podczas magazynowania w zbiornikach poddawane będą dalszemu podczyszczaniu w wyniku sedymentacji masy organicznej. Podczas sedymentacji następować będzie osadzanie masy organicznej, która gromadzić się będzie na dnie zbiorników magazynowych ścieków. Wydzielona masa organiczna stanowić będzie odpad. Podczyszczone ścieki kierowane będą do zbiornika uśredniającego ścieków, a następnie po wymieszaniu odprowadzane do kanalizacji ścieków przemysłowych.

I.5. Instalacja utwardzaczy do żywic epoksydowych (U)

I.5.1. Rodzaj instalacji oraz prowadzonej działalności

Instalacja będzie wykorzystywana do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych, organicznych substancji chemicznych. W instalacji prowadzona będzie synteza utwardzaczy typu:

- poliaminoamidów niemodyfikowanych i modyfikowanych,

- amin alifatycznych,

- modyfikowanych poliamid,

- adduktów żywic epoksydowych z aminami lub poliaminoamidami.

Otrzymywanie utwardzaczy poliaminoamidowych niemodyfikowanych polegać będzie na: reakcji dimerów kwasów tłuszczowych z aminami z dodatkiem lub bez dodatku regulatora wielkości cząsteczek. Wyrób końcowy będzie roztworem poliaminoamidu w rozpuszczalnikach lub wyrobem bezrozpuszczalnikowym. Otrzymywanie utwardzaczy poliaminoamidowych modyfikowanych polegać będzie na zmieszaniu utwardzacza poliaminoamidowego z utwardzaczem typu „zasada Mannicha”.

Otrzymywanie utwardzacza typu amin alifatycznych polegać będzie tylko na konfekcji aminy w opakowania jednostkowe.

Otrzymywanie utwardzaczy typu modyfikowanej poliaminy będzie się składać 
z produkcji półfabrykatu i syntezy wyrobu końcowego. Produkcja półfabrykatu polegać będzie na reakcji kopolimeryzacji olefiny (węglowodoru nienasyconego) z bezwodnikiem w środowisku rozpuszczalnika i obecności katalizatora. Synteza wyrobu końcowego będzie polegać na reakcji otrzymanego kopolimeru (półfabrykatu) z aminą w obecności katalizatora i rozpuszczalnika. Otrzymywany utwardzacz będzie rozpuszczany w mieszaninie rozpuszczalników, a następnie do utwardzacza dodawany będzie dodatek modyfikujący.

Otrzymywanie utwardzaczy typu adduktów żywic epoksydowych z aminami lub poliaminoamidami polegać będzie na reakcji addycji aminy lub poliaminoamidu 
żywicą epoksydową.

I.5.2. Parametry instalacji i urządzeń istotne z punktu widzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniom

I.5.2.1 Parametry instalacji

W skład instalacji wchodzić będą następujące linie technologiczne:

- linia w obiekcie 118 produkcji utwardzaczy poliaminoamidowych, adduktów żywic epoksydowych z poliaminoamidami oraz modyfikowanych poliamin - o wydajności do 700 Mg/rok,

- linia w obiekcie 118 – produkcji adduktu żywicy epoksydowej z aminami,

- linia w obiekcie 118 – produkcji utwardzacza typu modyfikowanego poliaminoamidu,

- linia w obiekcie 118 – konfekcji utwardzacza typu amin alifatycznych,

- linia w obiekcie 118 – regeneracji ksylenu.

Wytwarzane będą wyroby:

- utwardzacze poliaminoamidowe niemodyfikowane (tj. utwardzacze bezrozpuszczalnikowe lub w roztworze rozpuszczalników) oraz poliaminoamidy,

- poliamidy modyfikowane zasadą typu Mannicha,

- utwardzacze typu amin alifatycznych,

- utwardzacze typu modyfikowanych poliamid,

- utwardzacze typu adduktów żywic epoksydowych z aminami lub poliaminoamidami.

W instalacji wykorzystywane będą maszyny i urządzenia zestawione w Załączniku 
nr 1 do niniejszej decyzji.

Proces produkcji poszczególnych grup wyrobów będzie odbywał się w następujących etapach:

- Dla grupy utwardzaczy poliaminoamidowych:

1.1.	Utwardzacze poliaminoamidowe niemodyfikowane

- Magazynowanie i przygotowanie surowców do namiarowania tj. dimery kwasowe, aminy, rozpuszczalniki (w temperaturze otoczenia i ciśnieniu atmosferycznym z wyjątkiem dimerów kwasowych, które będą ogrzewane bezpośrednio przed pobraniem do produkcji do temperatury ok. 800C - magazynowanie w zbiornikach magazynowych i operacyjnych),

- Namiarowanie surowców do reaktora (temperatura do 300C, ciśnienie atmosferyczne) – do 1,5 h, natomiast namiarowanie i dozowanie reagenta do reaktora w temperaturze do 1200C i pod ciśnieniem atmosferycznym – do 2 h,

- Wygrzewanie i destylacja atmosferyczna (temperatura do 2000C, ciśnienie atmosferyczne) – do 9 h,

- Destylacja próżniowa (temperatura do 2300 C, pod próżnią do: 0,96 atm)– od 1 do 4 h,

- Chłodzenie zawartości reaktora (temperatura 230÷1000C, ciśnienie atmosferyczne) – do 5 h,

- Rozpuszczanie i mieszanie w przypadku produkcji utwardzaczy poliaminoamidowych w roztworze rozpuszczalników (temperatura 120÷
800C, ciśnienie atmosferyczne) – do 3 h,

- Filtracja i konfekcja gotowego wyrobu (temperatura 800C, ciśnienie atmosferyczne) – do 4 h.

1.2. Utwardzacze poliaminoamidowe modyfikowane otrzymywane w wyniku zmieszania utwardzacza poliaminoamidowego z utwardzaczem typu „zasada Mannicha”:

- Magazynowanie i przygotowanie surowców polegać będzie na rozgrzaniu utwardzaczy w topielniku (temperatura do 600C, ciśnienie atmosferyczne),

- Namiarowanie (temperatura do 600C, ciśnienie atmosferyczne) – do 2 h,

- Mieszanie (temperatura do 600C, ciśnienie atmosferyczne) – do 2 h,

- Filtracja i konfekcja wyrobu (temperatura do 60 0C, ciśnienie atmosferyczne) – do 1h.

- Dla grupy utwardzaczy typu amin alifatycznych:

a)	Magazynowanie aminy (w temperaturze otoczenia i ciśnieniu atmosferycznym),

b)	Namiarowanie aminy do zbiornika naporowego (w temperaturze otoczenia 
i ciśnieniu atmosferycznym) – do 1h,

c)	Konfekcja gotowego wyrobu (w temperaturze otoczenia i ciśnieniu atmosferycznym) – ok. 7 h.

- Dla grupy utwardzaczy typu modyfikowane poliaminy.

3.1. Produkcja półfabrykatu:

- Magazynowanie, przygotowanie i namiarowanie surowców tj. olefina 
i rozpuszczalnik (w temperaturze otoczenia i ciśnieniu atmosferycznym) – czas przygotowania i namiarowania do 3 h,

- Dozowanie bezwodnika i katalizatora (temperatura 1400C, ciśnienie atmosferyczne) – do 3 h,

- Destylacja atmosferyczna (temperatura do 1650C, ciśnienie atmosferyczne) – do 3h,

- Chłodzenie i rozpuszczanie (chłodzenie: temperatura od 1650C do 800C, ciśnienie atmosferyczne; rozpuszczanie: temperatura od 800C do 600C, ciśnienie atmosferyczne) – do 4 h,

- Homogenizacja i konfekcja (temperatura 60 0C, ciśnienie atmosferyczne) – do 7h.

3.1. Produkcja wyrobu końcowego:

- Magazynowanie, przygotowanie i namiarowanie surowców tj. aminy, rozpuszczalnika i katalizatora (temperatura 200C, ciśnienie atmosferyczne) – czas przygotowania i namiarowania do 1,5 h,

- Dozowanie półfabrykatu (temperatura do 1200C, ciśnienie atmosferyczne) – do 3 h,

- Destylacja atmosferyczna i próżniowa (temperatura do 1700C, ciśnienie od atmosferycznego do: -0,96 atm) – do 10 h,

- Chłodzenie i rozpuszczanie w mieszaninie rozpuszczalników (temperatura 170÷800C, ciśnienie atmosferyczne) – do 4 h,

- Homogenizacja z dodatkiem modyfikatora właściwości utwardzacza, filtracja 
i konfekcja (temperatura 800C, ciśnienie atmosferyczne) – do 6 h.

- Dla grupy utwardzaczy typu adduktów żywic epoksydowych z aminami lub poliaminoamidami:

4.1.	Utwardzacze typu adduktów żywic epoksydowych z aminami:

- Namiarowanie aminy i rozpuszczalnika (temperatura 200C, ciśnienie atmosferyczne) – do 1 h,

- Namiarowanie żywicy epoksydowej (temperatura do 500C, ciśnienie atmosferyczne) – do 0,5 h,

- Dozowanie żywicy epoksydowej – proces addycji (temperatura do 750C, ciśnienie atmosferyczne) – do 1,5 h,

- Mieszanie - analiza i korekta parametrów (temperatura do 750C, ciśnienie atmosferyczne) – do 5 h,

- Filtracja i konfekcja gotowego wyrobu (temperatura do 500C, ciśnienie atmosferyczne) – do 3h.

4.2.	Utwardzacze typu adduktów żywic epoksydowych z poliaminoamidami:

- Magazynowanie, przygotowanie (dimery kwasowe ogrzewane będą do temperatury ok. 800C bezpośrednio przed pobraniem do produkcji) 
i namiarowanie surowców tj. dimery kwasowe i kwasy tłuszczowe (temperatura do 600C, ciśnienie atmosferyczne) – do 3 h,

- Dozowanie aminy (temperatura do 1200C, ciśnienie atmosferyczne) – do 2 h,

- Wygrzewanie, destylacja atmosferyczna i próżniowa (temperatura do 1900C, ciśnienie od atmosferycznego do: - 0,96 atm) – do 7 h,

- Chłodzenie i rozpuszczanie (chłodzenie w temperaturze od 1900C do 1300C, rozpuszczanie w temperaturze od 1300C do 800C, ciśnienie atmosferyczne) – do 5 h,

- Dozowanie roztworu żywicy epoksydowej - addycja (temperatura do 800C, ciśnienie atmosferyczne) – do 2 h,

- Homogenizacja, filtracja i konfekcja (temperatura 800C, ciśnienie atmosferyczne)  – do 6 h.

- Regeneracja ksylenu

a)  Namiarowanie ksylenu do reaktora (w temperaturze otoczenia i ciśnieniu

atmosferycznym) – do 1h/szarżę,

b) Dozowanie wody technologicznej – 0,5h/szarżę (w temperaturze otoczenia 
      i ciśnieniu atmosferycznym),

c)  Przemywanie i odstawanie – 1 h/szarżę (w temperaturze otoczenia i ciśnieniu
      atmosferycznym),

d) Rozdział faz i spust do destylatora -1h/szarżę (w temperaturze otoczenia 
      i ciśnieniu atmosferycznym),

e) Destylacja ksylenu -24h na cały załadunek destylatora (w temperaturze 1600C 
          i ciśnieniu atmosferycznym),

- Pakowanie ksylenu 1h  w temperaturze do 300C.

W etapie destylacji próżniowej powstawać będą odgazy, które po wykropleniu
w skraplaczach, będą kierowane do odbieralników skroplin, a następnie będą zawracane do procesu produkcji utwardzaczy. Układ próżniowy niniejszej instalacji został wyposażony w dwa adsorbery węglowe pracujące naprzemiennie oraz łapacze kropel. Odgazy, które nie zostaną zaadsorbowane w adsorberach węglowych kierowane będą do powietrza emitorem E-54/U. Węgiel aktywny po jego zużyciu będzie kierowany na zewnątrz zakładów do unieszkodliwienia termicznego przez zewnętrznego odbiorcę.

W pozostałych etapach produkcji utwardzaczy powstawać będą odgazy, które po schłodzeniu i wykropleniu w skraplaczach będą zawracane do procesu.

Ścieki powstałe podczas syntezy utwardzaczy zmagazynowane w odbieralnikach skroplin będą kierowane do łapacza (zbiornika) ścieków, skąd będą odprowadzane do kanalizacji ścieków przemysłowych.

I.6. Instalacja Nasyconych Żywic Poliestrowych (N)

I.6.1. Rodzaj instalacji oraz rodzaj prowadzonej działalności.

Instalacja będzie wykorzystywana do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych, organicznych substancji chemicznych.  W instalacji prowadzona będzie synteza nasyconych żywic poliestrowych.

Otrzymywanie nasyconych żywic poliestrowych polegać będzie na reakcji polikondensacji kwasów organicznych dwu lub trójkarboksylowych z alkoholami wielowodorotlenowymi (glikole). Polikondensacja prowadzona będzie 
w obecności katalizatora i dodatków modyfikujących w atmosferze gazu obojętnego (azotu) w temperaturze maksymalnej 235 (C. Końcowym produktem będą nasycone żywice poliestrowe.

I.6.2. Parametry instalacji i urządzeń istotne z punktu widzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniom

I.6.2.1. Parametry instalacji

W skład instalacji wchodzić będzie następująca linia technologiczna:

- linia w Obiekcie 1235 – o wydajności 12 600 Mg/rok.

W instalacji wytwarzane będą nasycone żywice poliestrowe w formie rozdrobnionej (łuski).

W instalacji wykorzystywane będą maszyny i urządzenia zestawione w Załączniku nr 1 do niniejszej decyzji.

Proces produkcji odbywał będzie się w następujących etapach:

- Przygotowanie czynnika grzewczego – olejowego nośnika ciepła (temperatura 
od 0 do 300(C, ciśnienie do 1MPa)

- Magazynowanie i przygotowanie surowców (temperatura otoczenia).

- Dozowanie surowców do reaktorów (temperatura do 40(C) – do 6 h,

- Estryfikacja i polikondensacja (temperatura od 180 do 235(C, ciśnienie atmosferyczne) – do 24 h,

- Polikondensacja próżniowa (temperatura od 180 do 235(C, ciśnienie 
od -0,09 MPa do -0,095 MPa) – do 7 h,

- Chłodzenie, rozdrabnianie (łuskowanie) i pakowanie wyrobów (temperatura do 40(C) – do 14 h,

- Magazynowanie gotowego wyrobu (temperatura powyżej 0(C).

W etapie przygotowania olejowego nośnika ciepła (ONC), które odbywać się będzie w dwóch kotłach o mocy 580 kW każdy (opalanych gazem ziemnym wysokometanowym GZ-50), występować będzie emisja gazów spalinowych odprowadzanych do powietrza dwoma emitorami (E-95/N i/lub E-96/N). Kotły posiadać będą wewnętrzną cyrkulację gazów spalinowych w celu odzysku ciepła 
i zwiększenia wydajności spalania gazu. W etapie dozowania surowców powstające odgazy zawierające pyły kierowane będą do oczyszczania na dwóch filtrach tkaninowych, a następnie do powietrza emitorami E-97/N lub E-102/N.  Opary 
z etapów estryfikacji, polikondensacji i polikondensacji próżniowej po rozdziale na kolumnie z wypełnieniem wychładzane będą w chłodnicy poziomej. Rozdzielone na kolumnie składniki będą zawracane do procesu, a powstający kondensat kierowany będzie do odbieralnika a następnie do kanalizacji ścieków przemysłowych. Powietrze ze stanowiska łuskowania systemem wentylacji odprowadzane będzie do powietrza emitorem E-103/N. W etapie pakowania wyrobów powstające odgazy zawierające pyły kierowane będą do oczyszczania na filtrze tkaninowym, a następnie do powietrza emitorem E-101/N.

I.7. Instalacja MCPA i MCPP (M)

I.7.1. Rodzaj instalacji oraz rodzaj prowadzonej działalności

W instalacji MCPA i MCPP prowadzona będzie synteza kwasu 2-metylo-4-chlorofenoksyoctowego (MCPA) i kwasu 2-metylo-4-chlorofenoksypropionowego (MCPP) oraz ich soli sodowo-potasowych, potasowych i aminowych, a także mieszanek w/w substancji z innymi komponentami. Proces produkcji MCPA polegać będzie na kondensacjio-krezolu z kwasem monochlorooctowym, a następnie chlorowaniu otrzymanego półproduktu. Otrzymany kwas MCPA kierowany będzie do neutralizacji, w celu otrzymania odpowiednich soli lub do suszenia i granulacji. Proces produkcji MCPP polegać będzie na kondensacji o-krezolu z kwasem 2-chloropropionowym, a następnie chlorowaniu otrzymanego półproduktu. Otrzymany kwas MCPP kierowany będzie do neutralizacji, w celu otrzymania odpowiednich soli lub do suszenia i granulacji. Formulacja mieszanek herbicydowych polegać będzie zasadniczo na wymieszaniu ze sobą w odpowiednich proporcjach soli sodowych, sodowo-potasowych lub potasowych poszczególnych składników aktywnych. Gotowe preparaty ciekłe (roztwory soli MCPA lub MCPP, mieszanki soli MCPA i MCPP 
z innymi składnikami) po sformowaniu przekazywane będą do konfekcji 
w opakowania handlowe na liniach rozlewczych.

I.7.2. Parametry instalacji i urządzeń istotne z punktu widzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniom.

I.7.2.1. Parametry instalacji

W skład instalacji wchodzić będą następujące linie technologiczne:

- linia produkcji MCPA i MCPP oraz ich soli o wydajności 6000 Mg MCPA na /rok,

- linia formulacji mieszanek herbicydowych o wydajności zależnej od produkowanego asortymentu oraz od wielkości zamówień,

- linia neutralizacji MCPA lub MCPP roztworem dimetyloaminy o wydajności zależnej od produkowanego asortymentu oraz od wielkości zamówień,

- instalacje konfekcyjne o wydajności zapewniającej rozlew wszystkich preparatów ciekłych wyprodukowanych na instalacjach produkcyjnych.

Wytwarzane będą produkty:

Formy kwasów

- Kwas MCPA granulowany,

- Kwas MCPP (Mekoprop techniczny) granulowany,

Formy roztworów- preparatów

- Chwastox Extra 300 SL

- Chwastox D 179 SL

- Chwastox Trio 540 SL

- Chwastox Turbo 340 SL

- Chwastox 500 SL (MCPA DMA 500 SL)

- Chwastox 750 SL (MCPA DMA 750 SL)

- MCPA 400 SL

- MCPP DMA 620 SL.

W instalacji wykorzystywane będą maszyny i urządzenia zestawione w Załączniku 
nr 1 do niniejszej decyzji.

Proces produkcji odbywać się będzie w następujących etapach:

- Magazynowanie surowców (temperatura do 50oC),

- Przygotowanie surowców do produkcji (temperatura powyżej 0oC),

- Kondensacja o-krezolanu sodu z chlorooctanem sodu lub chloropropionianem sodu (temperatura do 110oC) – do 8 h (dla jednej szarży),

- Odzysk o-krezolu i destylacja ksylenu z masy pokondensacyjnej (zakres temperatur 50 – 105oC) – operacje ciągłe,

- Standaryzacja masy pokondensacyjnej (zakres temperatur 20 – 45oC) – do 13 h (dla jednej szarży),

- Chlorowanie kwasu MPA lub MPP (temperatura do 25oC) – sposób ciągły,

- Wykwaszanie masy pochloracyjnej i wydzielanie produktu (temperatura do 25oC) – operacje ciągłe i szarżowe, czas operacji szarżowej  do 0,5 h,

- Suszenie i granulacja stałego kwasu MCPA lub MCPP (temperatura do 115oC) – sposób ciągły,

- Neutralizacja kwasu MCPA lub MCPP do soli sodowo-potasowych lub potasowych (zakres temperatur 40 – 90oC) – sposób ciągły,

- Standaryzacja soli MCPA lub MCPP (temperatura do 60oC) – do 48 h (dla jednej szarży),

- Podczyszczanie ścieków z destylacji ksylenu (temperatur otoczenia) – do 48 h (dla jednej szarży),

- Wytwarzanie zimnego roztworu glikolu etylenowego (temperatura otoczenia),

- Formulacja mieszanek herbicydowych (temperatura do 40oC) – do 24 h (dla jednej szarży),

- Formulacja soli dimetyloaminowych kwasu MCPA lub MCPP (temperatura do 40oC) – do 6 h (dla jednej szarży),

- Magazynowanie preparatów ciekłych przed konfekcją (temperatura 0 – 30oC),

- Konfekcja preparatów ciekłych (temperatura 0 – 30oC),

- Magazynowanie preparatów ciekłych w opakowaniach handlowych (temperatura 0 – 30oC).

Odgazy powstające w etapie magazynowanie surowców w zbiornikach oczyszczane będą w zamknięciach cieczowych napełnianych 18% roztworem ługu sodowego. Zużyty (wyczerpany) roztwór ługu zawracany będzie do produkcji lub kierowany będzie do instalacji podczyszczania ścieków, a następnie do kanalizacji ogólnozakładowej ścieków przemysłowych. Pomieszczenia pomp rozładunkowych surowców obiekcie 1257 będą posiadać układy wentylacji mechanicznej. Odgazy z tych pomieszczeń kierowane będą do atmosfery emitorami E-115/M i E-116/M.

Pozostałe surowce magazynowane będą w zamkniętych opakowaniach producenta 
w budynku produkcyjnym w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach.

Odgazy powstające w etapach przygotowania surowców do produkcji, standaryzacji masy podestylacyjnej, chlorowania kwasu MPA lub MPP, wykwaszania masy pochloracyjnej i wydzielania produktu, neutralizacji kwasu MCPA lub MCPP do soli sodowo-potasowych lub potasowych, standaryzacji soli MCPA lub MCPP, formulacji mieszanek herbicydowych, magazynowania preparatów ciekłych przed konfekcją kierowane będą do oczyszczania w układzie hermetyzacji ługowej, w której czynnikiem oczyszczającym będzie wodny roztwór wodorotlenku sodowego, a następnie do powietrza emitorem E-107/M. Zużyty (wyczerpany) roztwór ługu kierowany będzie do kanalizacji ogólnozakładowej ścieków przemysłowych.

Odgazy powstające w etapach kondensacji o-krezolanu sodu z chlorooctanem sodu lub chloropropionianem sodu oraz odkrezolowania masy pokondensacyjnej oczyszczane będą w adsorberach węglowych i do atmosfery kierowane będą emitorem E-106/M. Zużyty węgiel aktywny kierowany będzie do regeneracji lub unieszkodliwienia w wyspecjalizowanej firmie.

Pyły powstające w procesach suszenia i granulacji stałego kwasu MCPA lub MCPP wyłapywane będą w układach odpylających (w filtrach) oraz w skruberze suszarni. Wylot oczyszczonego gazu kierowany będzie do powietrza emitorem E-104/M. Wyłapane w filtrach pyły zawracane będą do bieżącej produkcji.

Odgazy powstające podczas formulacji soli dimetyloaminowych kwasu MCPA lub MCPP oczyszczane będą w kolumnie absorpcyjnej dimetyloaminy zraszanej wodą i dalej kierowane do powietrza emitorem E-105/M. Roztwór absorpcyjny zawracany będzie do produkcji. Preparaty aminowe magazynowane będą 
w zbiorniku, z którego odgazy oczyszczane będą w układzie hermetyzacji ługowej i następnie kierowane będą do powietrza emitorem E-107/M.

Pyły zawarte w strumieniu powietrza powstające przy załadunku siarczynu sodu do reaktora wykonywania roztworu siarczynu sodu wyłapywane będą w filtrze workowym przynależnym do stacji, wewnątrz budynku produkcyjnego, z wylotem oczyszczonego powietrza do pomieszczenia reaktorów, z którego wraz z innymi zanieczyszczeniami odprowadzane będą poprzez system wentylacji budynku produkcyjnego do powietrza emitorami E-108/M – E-114/M. Wyłapane w filtrze pyły dołączane będą do bieżącej produkcji.

Pyły zawarte w strumieniu powietrza powstające przy załadunku surowców sypkich do reaktorów neutralizacji dikamby oraz do reaktorów otrzymywania soli aminowych wyłapywane będą w filtrze workowym umieszczonym na zewnątrz budynku produkcyjnego, z którego wylot oczyszczonego powietrza kierowany będzie do  powietrza emitorem E-117/M. Wyłapane w filtrze pyły zawracane będą do bieżącej produkcji.

Pyły zawarte w strumieniu powietrza powstające przy pakowaniu produktów sypkich do opakowań wyłapywane będą w filtrze workowym umieszczonym na zewnątrz budynku produkcyjnego, z którego wylot oczyszczonego powietrza kierowany będzie do  powietrza  emitorem E-118/M. Wyłapane w filtrze pyły zawracane będą do bieżącej produkcji.

Odgazy powstające podczas magazynowania preparatów ciekłych przygotowanych do konfekcji oczyszczane będą w zamknięciu cieczowym napełnianym 18% roztworem ługu sodowego. Zużyty (wyczerpany) roztwór ługu zawracany będzie do produkcji.

Odgazy z instalacji ścieków solankowych oraz z podczyszczania ścieków z destylacji ksylenu oczyszczane będą w układzie hermetyzacji ługowej, w której czynnikiem oczyszczającym będzie wodny roztwór wodorotlenku sodowego, a następnie kierowane będą do powietrza emitorem E-119/M.

Strumień ścieków solankowych kierowany będzie do kanalizacji ogólnozakładowej ścieków przemysłowych.

I.8. Instalacja estryfikacji fenoksykwasów (D)

I.8.1. Rodzaj instalacji oraz rodzaj prowadzonej działalności

W instalacji estryfikacji otrzymywane będą estry kwasów MCPP lub MCPA 
i wysokowrzących alkoholi 2-etyloheksanolu lub n-oktanolu.

Proces produkcji polegać będzie na reakcji kondensacji (estryfikacji) kwasów (MCPP lub MCPA) z wysokowrzącymi alkoholami (2-etyloheksanolem lub n-oktanolem) 
w obecności katalizatora (kwas p-toluenosulfonowy) oraz ksylenu z dodatkiem węgla aktywnego. Następnie ze środowiska reakcji usuwa się azeotrop woda ksylen 
w procesie destylacji próżniowej. Otrzymany produkt po schłodzeniu jest filtrowany do opakowań jednostkowych.

I.8.2. Parametry instalacji i urządzeń istotne z punktu widzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniom.

I.8.2.1. Parametry instalacji.

W skład instalacji wchodzi jedna linia produkcji estrów o wydajności  500 000 litrów/rok.

W instalacji wykorzystywane będą maszyny i urządzenia zestawione w Załączniku 
nr 1 do niniejszej decyzji.

Proces produkcji estrów będzie się odbywał w następujących etapach:

- Przyjmowanie i magazynowanie surowców i półfabrykatów w temperaturze otoczenia.

- Załadunek surowców w temperaturze otoczenia, max 20h,

- Estryfikacja  temperaturze od 50 do 160 ⁰C max 30h,

- Destylacja próżniowa w temperaturze do 160 ⁰C, ok. 25h,

- Chłodzenie do temperatury 70 ⁰C, 2h,

- Filtracja i spust w temperaturze poniżej 70 ⁰C, ok. 16h,

Odgazy powstające w etapie magazynowanie surowców w zbiornikach oczyszczane będą w układzie hermetyzacji w adsorberze węglowym, a następnie kierowane będą do powietrza emitorem E-19/D.

Odgazy powstające podczas etapów namiarowania, estryfikacji, będą wykraplane na chłodnicy (skraplaczu) i kierowane są do rozdzielacza z którego ksylen zawracany jest do procesu a woda kierowana jest do zbiornika ścieków.

Odgazy które nie uległy wykropleniu trafiają do układu hermetyzacji i oczyszczane są 
w adsorberze węglowym, a następnie kierowane będą do powietrza emitorem E-19/D

Odgazy powstające podczas destylacji próżniowej będą wykraplane w chłodnicy /skrapaczu, a następnie kierowane do odbieralnika próżniowego.

Pozostałości nie wykroplonych par i gazów wyłapywane będą przez wodę obiegową pomp próżniowych oraz przez adsorber węglowy w układzie hermetyzacji.

Pyły ze stanowiska załadunku surowców stałych kierowane będą do samooczyszczającego się filtra odpylającego.

Powstające ścieki stanowi woda powstająca w wyniku reakcji estryfikacji  fenoksykwasów z alkoholem oraz woda porządkowa z mycia posadzki. Ścieki te magazynowane będą w zbiorniku B126 i po zanalizowaniu odprowadzane będą 
w sposób kontrolowany do kanalizacji ogólnozakładowej ścieków przemysłowych.

II. Maksymalna dopuszczalna emisja w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji:

II.1. Dopuszczalna wielkość emisji gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza
w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji

II.1.1. Dopuszczalna ilość substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza z instalacji nienasyconych żywic poliestrowych (Z)

Tabela nr 1

| Lp. | Źródło emisji | Emitor | Współrzędne geograficzne emitora | Nazwa substancji zanieczyszczającej | Emisja dopuszczalna [kg/h] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kondensacja, dozowanie surowców sypkich, linia ob. 524 i 524a. Wentylacja mechaniczna z hermetyzacji kwaśnej. | E-1/Z | N 50°19'11,0" E 22°19'14,5" | glikol etylenowy | 0,0657 |
|  |  |  |  | pył ogółem w tym | 0,0007 |
|  |  |  |  | pył PM10 | 0,0007 |
|  |  |  |  | pył PM2,5 | 0,0007 |
| 2. | Urządzenia technologiczne (zbiorniki, reaktory i mieszalniki) w linii ob. 501 oraz linii ob. 524 i 524a – dopalacz termiczny komorowy. | E-2/Z | N 50°19'13,6" E 22°19'12,5" | aceton | 0,1550 |
|  |  |  |  | glikol etylenowy | 0,1500 |
|  |  |  |  | ksylen | 0,0100 |
|  |  |  |  | styren | 0,0650 |
|  |  |  |  | toluen | 0,0100 |
| 3. | Linia ob. 524. Wentylacja mechaniczna z pomieszczeń produkcyjnej | E-3/Z | N 50°19'10,0" E 22°19'14,1" | glikol etylenowy | 0,1500 |
|  |  |  |  | styren | 0,0600 |
| 4. | Linia ob. 524. Wentylacja mechaniczna (ogólna). | E-4/Z | N 50°19'11,3" E 22°19'14,8" | styren | 0,0263 |
|  |  |  |  | pył ogółem w tym | 0,0066 |
|  |  |  |  | pył PM10 | 0,0066 |
|  |  |  |  | pył PM2,5 | 0,0066 |
| 5. | Linia ob. 524 A. Wentylacja mechaniczna (ogólna). | E-5/Z | N 50°19'12,5" E 22°19'15,2" | styren | 0,0700 |
|  |  |  |  | pył ogółem w tym | 0,0080 |
|  |  |  |  | pył PM10 | 0,0080 |
|  |  |  |  | pył PM2,5 | 0,0080 |
| 6. | Linia ob. 501. Wentylacja mechaniczna (ogólna) od strony północnej. | E-6/Z | N 50°19'19,6" E 22°19'13,6" | aceton | 0,0600 |
|  |  |  |  | amoniak | 0,0300 |
|  |  |  |  | benzen | 0,0010 |
|  |  |  |  | ksylen | 0,0300 |
|  |  |  |  | styren | 0,0400 |
|  |  |  |  | toluen | 0,2000 |
| 7. | Linia ob. 501. Wentylacja mechaniczna z dozowania surowców. | E-7/Z | N 50°19'18,8" E 22°19'14,1" | aceton | 0,0600 |
|  |  |  |  | ksylen | 0,1500 |
|  |  |  |  | styren | 0,0066 |
|  |  |  |  | toluen | 0,0150 |
| 8. | Linia ob. 501. Wentylacja mechaniczna znad łuskownika Żywic KN i Mieszalnika 2. | E-8/Z | N 50°19'19,0" E 22°19'14,5" | amoniak | 0,0150 |
|  |  |  |  | aceton | 0,0600 |
|  |  |  |  | pył ogółem w tym | 0,0132 |
|  |  |  |  | pył PM10 | 0,0132 |
|  |  |  |  | pył PM2,5 | 0,0132 |
| 9. | Linia ob. 501. Wentylacja mechaniczna (ogólna) od strony południowej. | E-9/Z | N 50°19'18,0" E 22°19'13,5" | aceton | 0,0600 |
|  |  |  |  | benzen | 0,0100 |
|  |  |  |  | glikol | 0,0010 |
|  |  |  |  | styren | 0,0400 |

II.1.2. Dopuszczalna ilość substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza z instalacji żywic epoksydowych(E)

Tabela nr 2

| Lp. | Źródło emisji | Emitor | Współrzędne geograficzne emitora | Nazwa substancji zanieczyszczającej | Emisja dopuszczalna [kg/h] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenia instalacji żywic epoksydowych. Hermetyzacja odgazów | E-20/E | N 50°18'58,4" E 22°19'04,1" | aceton | 0,010 |
|  |  |  |  | epichlorohydryna | 0,025 |
|  |  |  |  | toluen | 0,250 |
| 2. | Pomieszczenie ob. 1232. Wentylacja mechaniczna | E-21/E | N 50°18'58,7" E 22°19'10,1" | aceton | 0,030 |
|  |  |  |  | epichlorohydryna | 0,0587 |
|  |  |  |  | toluen | 0,400 |
|  |  |  |  | pył ogółem w tym | 0,025 |
|  |  |  |  | pył PM10 | 0,025 |
|  |  |  |  | pył PM2,5 | 0,025 |
| 3. | Pomieszczenie ob. 1232. Wentylacja mechaniczna | E-22/E | N 50°18'58,7" E 22°19'10,0" | aceton | 0,035 |
|  |  |  |  | epichlorohydryna | 0,060 |
|  |  |  |  | toluen | 0,250 |
|  |  |  |  | pył ogółem w tym | 0,025 |
|  |  |  |  | pył PM10 | 0,025 |
|  |  |  |  | pył PM2,5 | 0,025 |
| 4. | Pomieszczenie ob. 1232. Wentylacja mechaniczna | E-23/E | N 50°18'59,1" E 22°19'09,8" | aceton | 0,0503 |
|  |  |  |  | epichlorohydryna | 0,065 |
|  |  |  |  | toluen | 0,500 |
|  |  |  |  | pył ogółem w tym | 0,025 |
|  |  |  |  | pył PM10 | 0,025 |
|  |  |  |  | pył PM2,5 | 0,025 |
| 5. | Pomieszczenie ob. 1232. Wentylacja mechaniczna. | E-24/E | N 50°18'59,1" E 22°19'09,6" | aceton | 0,0663 |
|  |  |  |  | epichlorohydryna | 0,065 |
|  |  |  |  | toluen | 0,500 |
|  |  |  |  | pył ogółem w tym | 0,025 |
|  |  |  |  | pył PM10 | 0,025 |
|  |  |  |  | pył PM2,5 | 0,025 |
| 6. | Pomieszczenie ob. 1232. Wentylacja mechaniczna. | E-25/E | N 50°18'59,3" E 22°19'10,1" | aceton | 0,050 |
|  |  |  |  | epichlorohydryna | 0,040 |
|  |  |  |  | toluen | 0,500 |
|  |  |  |  | pył ogółem w tym | 0,025 |
|  |  |  |  | pył PM10 | 0,025 |
|  |  |  |  | pył PM2,5 | 0,025 |
| 7. | Pomieszczenie ob. 1232. Wentylacja mechaniczna. | E-26/E | N 50°18'59,8" E 22°19'10,2" | aceton | 0,0395 |
|  |  |  |  | epichlorohydryna | 0,020 |
|  |  |  |  | toluen | 0,250 |
|  |  |  |  | pył ogółem w tym | 0,025 |
|  |  |  |  | pył PM10 | 0,025 |
|  |  |  |  | pył PM2,5 | 0,025 |
| 8. | Pomieszczenie pomp próżniowych ob. 1232. Wentylacja mechaniczna | E-27/E | N 50°18'59,8" E 22°19'11,5" | aceton | 0,109 |
|  |  |  |  | epichlorohydryna | 0,0222 |
|  |  |  |  | toluen | 0,050 |
| 9. | Pomieszczenie pomp próżniowych ob. 1233 oraz hala łuskowników ob. 1234. Wentylacja mechaniczna | E-28/E | N 50°18'58,7" E 22°19'05,2" | aceton | 0,035 |
|  |  |  |  | epichlorohydryna | 0,030 |
|  |  |  |  | toluen | 0,130 |
| 10. | Kruszarki i pakowaczki – filtry pyłów nr 487 i 488 łuskowniki 414 i 476, Wentylacja mechaniczna pyłów. | E-29/E | N 50°18'58,7" E 22°19'05,2" | aceton | 0,020 |
|  |  |  |  | epichlorohydryna | 0,002 |
|  |  |  |  | toluen | 0,020 |
|  |  |  |  | pył ogółem w tym | 0,008 |
|  |  |  |  | pył PM10 | 0,008 |
|  |  |  |  | pył PM2,5 | 0,008 |
| 11. | Kruszarka i pakowaczka łuskownika 497, filtr pyłów nr 499 – nowa linia Wentylacja mechaniczna pyłów. | E-30a/E | N 50°18'59,1" E 22°19'02,6" | aceton | 0,030 |
|  |  |  |  | epichlorohydryna | 0,003 |
|  |  |  |  | toluen | 0,030 |
|  |  |  |  | pył ogółem w tym | 0,010 |
|  |  |  |  | pył PM10 | 0,010 |
|  |  |  |  | pył PM2,5 | 0,010 |

| 12. | Załadunek dianu (filtr pyłów 457), Kruszarka i pakowaczka łuskownika nr 415 (filtr pyłów 493).Wentylacja mechaniczna pyłów. | E-30b/E | N 50°18'58,5" E 22°19'04,7" | aceton | 0,030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | epichlorohydryna | 0,020 |
|  |  |  |  | toluen | 0,150 |
|  |  |  |  | pył ogółem w tym | 0,015 |
|  |  |  |  | pył PM10 | 0,015 |
|  |  |  |  | pył PM2,5 | 0,015 |
| 13. | Łuskowanie żywic. Nalew na taśmę łuskownika 497 – nowa linia. Wentylacja mechaniczna | E-30c/E | N 50°18'59,8" E 22°19'01,9" | aceton | 0,030 |
|  |  |  |  | epichlorohydryna | 0,020 |
|  |  |  |  | toluen | 0,030 |
|  |  |  |  | pył ogółem w tym | 0,010 |
|  |  |  |  | pył PM10 | 0,010 |
|  |  |  |  | pył PM2,5 | 0,010 |
| 14. | Produkcja ciekłych przetworów epoksydowych – układ żywic nowolakowych. Wentylacja mechaniczna - miejscowe odciągi. Ob. 1235 | E-31/E | N 50°18'58,4" E 22°19'02,2" | aceton | 0,006 |
|  |  |  |  | butan-1-ol | 0,500 |
|  |  |  |  | butan-2-on | 0,350 |
|  |  |  |  | fenylometanol | 0,008 |
|  |  |  |  | ksylen | 0,075 |
|  |  |  |  | styren | 0,040 |
|  |  |  |  | toluen | 0,300 |
| 15. | Produkcja ciekłych przetworów epoksydowych – układ żywic nowolakowych. Wentylacja mechaniczna pomieszczenia. Ob. 1235. | E-32/E | N 50°18'58,3" E 22°19'01,8" | aceton | 0,100 |
|  |  |  |  | butan-1-ol | 0,400 |
|  |  |  |  | butan-2-on | 0,060 |
|  |  |  |  | fenylometanol | 0,020 |
|  |  |  |  | ksylen | 0,700 |
|  |  |  |  | styren | 0,040 |
|  |  |  |  | toulen | 0,100 |
| 16. | Produkcja ciekłych przetworów epoksydowych i utwardzaczy - układ żywic modyfikowanych. Wentylacja mechaniczna - miejscowe odciągi. Ob. 1235. | E-33/E | N 50°18'58,1" E 22°19'01,8" | aceton | 0,060 |
|  |  |  |  | cykloheksanol | 0,005 |
|  |  |  |  | cykloheksanon | 0,005 |
|  |  |  |  | fenylometanol | 0,0001 |
|  |  |  |  | alkohol dwuacetonowy | 0,007 |
|  |  |  |  | ksylen | 0,100 |
|  |  |  |  | toluen | 0,010 |

| 17. | Produkcja ciekłych przetworów epoksydowych i utwardzaczy - układ żywic modyfikowanych. Wentylacja mechaniczna pomieszczenia. Ob. 1235. | E-34/E | N 50°18'58,0" E 22°19'02,0" | aceton | 0,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | trójetylenoczteroamina | 0,003 |
|  |  |  |  | cykloheksanol | 0,003 |
|  |  |  |  | cykloheksanon | 0,060 |
|  |  |  |  | fenylometanol | 0,0002 |
|  |  |  |  | alkohol dwuacetonowy | 0,070 |
|  |  |  |  | ksylen | 0,100 |
|  |  |  |  | toluen | 0,006 |
| 18. | Magazyn mączki kwarcowej, produkcja E-430. Hermetyzacja urządzeń zasypowych. Ob. 1235 | E-35/E | N 50°18'58,2" E 22°19'01,4" | pył ogółem | 0,180 |
|  |  |  |  | pył PM10 | 0,180 |
|  |  |  |  | pył PM2,5 | 0,180 |
| 19. | Magazyn mączki kwarcowej i wypełniaczy. Wentylacja mechaniczna pomieszczenia. Ob. 1235. | E-36/E | N 50°18'58,0" E 22°19'01,6" | aceton | 0,030 |
|  |  |  |  | ksylen | 0,002 |
|  |  |  |  | toluen | 0,004 |
|  |  |  |  | pył ogółem w tym | 0,030 |
|  |  |  |  | pył PM10 | 0,030 |
|  |  |  |  | pył PM2,5 | 0,030 |
| 20. | Produkcja kitów i szpachlówek. Wentylacja mechaniczna pomieszczenia. Ob. 1235. | E-37/E | N 50°18'58,5" E 22°19'01,7" | aceton | 0,060 |
|  |  |  |  | styren | 0,020 |
|  |  |  |  | pył ogółem w tym | 0,060 |
|  |  |  |  | pył PM10 | 0,060 |
|  |  |  |  | pył PM2,5 | 0,060 |
| 21. | Produkcja mas posadzkowych, Wentylacja mechaniczna pomieszczenia. Ob. 1235. | E-38/E | N 50°18'58,7" E 22°19'01,6" | aceton | 0,009 |
|  |  |  |  | fenylometanol | 0,005 |
|  |  |  |  | ksylen | 0,015 |
|  |  |  |  | toluen | 0,005 |
|  |  |  |  | pył ogółem w tym | 0,050 |
|  |  |  |  | pył PM10 | 0,050 |
|  |  |  |  | pył PM2,5 | 0,050 |

II.1.3. Dopuszczalna ilość substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza z instalacji  żywic fenolowo-formaldehydowych (F)

Tabela nr 3

| Lp. | Źródło emisji | Emitor | Współrzędne geograficzne emitora | Nazwa substancji zanieczyszczającej | Emisja dopuszczalna [kg/h] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kondensacja i destylacja ob. 111. Wentylacja mechaniczna miejscowa oparów. | E-42/F | N 50°19'20,8" E 22°19'06,8" | trójetylenoczteroamina | 0,0005 |
|  |  |  |  | fenol | 0,010 |
|  |  |  |  | formaldehyd | 0,002 |
|  |  |  |  | alkohol metylowy | 0,040 |
| 2. | Pomieszczenie pomp próżniowych ob. 111. Wentylacja mechaniczna miejscowa oparów. | E-43/F | N 50°19'21,1" E 22°19'07,0" | fenol | 0,006 |
|  |  |  |  | formaldehyd | 0,0006 |
|  |  |  |  | alkohol metylowy | 0,020 |
| 3. | Modyfikacja i Łuskowanie nowolaku ob. 111. Wentylacja mechaniczna miejscowa oparów | E-44/F | N 50°19'19,8" E 22°19'06,8" | fenol | 0,100 |
|  |  |  |  | formaldehyd | 0,006 |
| 4. | Pomieszczenie hali produkcyjnej łuskownik ob. 111. Wentylacja mechaniczna. | E-45/F | N 50°19'20,1" E 22°19'06,9" | fenol | 0,002 |
|  |  |  |  | formaldehyd | 0,002 |
| 5. | Łuskowanie nowolaku – wydmuch z filtra ob. 111. Wentylacja mechaniczna pyłów. | E-46/F | N 50°19'20,6" E 22°19'05,9" | fenol | 0,0055 |
|  |  |  |  | pył ogółem w tym | 0,0006 |
|  |  |  |  | pył PM10 | 0,0006 |
|  |  |  |  | pył PM2,5 | 0,0006 |
| 6. | Pomieszczenie hali produkcyjnej – nad częścią magazynową ob. 111.Wentylacja mechaniczna. | E-47/F | N 50°19'21,1" E 22°19'06,1" | fenol | 0,002 |
|  |  |  |  | formaldehyd | 0,006 |
| 7. | Węzeł mielenia nowolaku - filtr pulsacyjny ob. 111. Odciąg z filtra. | E-48/F | N 50°19'19,7" E 22°19'06,2" | pył ogółem w tym | 0,002 |
|  |  |  |  | pył PM10 | 0,002 |
|  |  |  |  | pył PM2,5 | 0,002 |
| 8. | Kondensacja ścieków, produkcja nowolaków w roztworze i żywic rezolowych w reaktorze V-5 m3. Wentylacja mechaniczna miejscowa stanowiska. Ob. 111. | E-49/F | N 50°19'20,6" E 22°19'07,8" | fenol | 0,0075 |
|  |  |  |  | formaldehyd | 0,001 |

II.1.4. Dopuszczalna ilość substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza z instalacji utwardzaczy do żywic epoksydowych (U)

Tabela nr 4

| Lp. | Źródło emisji | Emitor | Współrzędne geograficzne emitora | Nazwa substancji zanieczyszczającej | Emisja dopuszczalna [kg/h] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Produkcja utwardzaczy ob. 118. Wentylacja mechaniczna. | E-52/U | N 50°19'16,0" E 22°19'09,3" | aceton | 0,007 |
|  |  |  |  | trójetylenoczteroamina | 0,005 |
|  |  |  |  | butan-1-ol | 0,030 |
|  |  |  |  | ksylen | 0,070 |
|  |  |  |  | toluen | 0,020 |

| 2. | Produkcja utwardzaczy ob. 118. Wentylacja mechaniczna. | E-53/U | N 50°19'15,9" E 22°19'09,5" | aceton | 0,020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | trójetylenoczteroamina | 0,005 |
|  |  |  |  | butan-1-ol | 0,050 |
|  |  |  |  | ksylen | 0,050 |
|  |  |  |  | toluen | 0,040 |
| 3. | Produkcja utwardzaczy ob. 118. Wydmuch pomp próżniowych. | E-54/U | N 50°19'15,8" E 22°19'06,7" | trójetylenoczteroamina | 0,020 |
|  |  |  |  | amoniak | 0,050 |
|  |  |  |  | ksylen | 0,010 |
|  |  |  |  | toluen | 0,010 |
| 4. | Konfekcja utwardzaczy i rozcieńczalników ob. 118. Wentylacja mechaniczna. | E-56/U | N 50°19'16,7" E 22°19'07,0" | trójetylenoczteroamina | 0,050 |
|  |  |  |  | butan-1-ol | 0,020 |
|  |  |  |  | ksylen | 0,0075 |
|  |  |  |  | toluen | 0,020 |
| 5. | Pomieszczenie hali produkcyjnej. Wentylacja mechaniczna. | E-57/U | N 50°19'15,8" E 22°19'07,7" | ksylen | 0,050 |
| 6. | Pomieszczenie hali produkcyjnej. Wentylacja mechaniczna. | E-58/U | N 50°19'15,9" E 22°19'07,7" | ksylen | 0,050 |
| 7. | Pomieszczenie hali produkcyjnej. Wentylacja mechaniczna. | E-59/U | N 50°19'15,9" E 22°19'07,9" | ksylen | 0,050 |

II.1.5. Dopuszczalna ilość substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza z instalacji nasyconych żywic poliestrowych (N):

Tabela nr 5

| Lp. | Źródło emisji | Emitor | Współrzędne geograficzne emitora | Nazwa substancji zanieczyszczającej | Emisja dopuszczalna [kg/h] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenia odpylające na stanowisku dozowania surowców sypkich. Synteza nasyconych żywic poliestrowych. Wyciąg od filtra zasypu surowców w obiekcie 1235 | E-97/N | 50°18'58,7" 22°19'02,6" | pył ogółem w tym | 0,050 |
|  |  |  |  | pył PM10 | 0,050 |
|  |  |  |  | pył PM2,5 | 0,050 |
| 2. | Synteza nasyconych żywic poliestrowych. Wentylacja mechaniczna ogólna pomieszczenia. Ob. 1235. | E-98/N | 50°18'58,6" 22°19'01,7" | pył ogółem w tym | 0,010 |
|  |  |  |  | pył PM10 | 0,010 |
|  |  |  |  | pył PM2,5 | 0,010 |

| 3. | Synteza nasyconych żywic poliestrowych. Wentylacja mechaniczna ogólna pomieszczenia. Ob. 1235. | E-99/N | 50°18'58,8" 22°19'02,5" | pył ogółem w tym | 0,005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pył PM10 | 0,005 |
|  |  |  |  | pył PM2,5 | 0,005 |
| 4. | Syntezy nasyconych żywic poliestrowych. Wentylacja mechaniczna ogólna pomieszczenia. Ob. 1236. | E-100/N | 50°18'59,8" 22°19'01,7" | pył ogółem w tym | 0,005 |
|  |  |  |  | pył PM10 | 0,005 |
|  |  |  |  | pył PM2,5 | 0,005 |
| 5. | Urządzenia do łuskowania i pakowania wyrobu gotowego. Hermetyzacja urządzeń do konfekcjonowania gotowych wyrobów w obiekcie 1236. | E-101/N | 50°19'00,6" 22°19'01,6" | pył ogółem w tym | 0,008 |
|  |  |  |  | pył PM10 | 0,008 |
|  |  |  |  | pył PM2,5 | 0,008 |
| 6. | Instalacja półtechniczna. Urządzenia odpylające dozowania surowców sypkich. Wyciąg od filtra dozowania surowców w obiekcie 1235. | E-102/N | 50°18'58,4" 22°19'02,6" | pył ogółem w tym | 0,005 |
|  |  |  |  | pył PM10 | 0,005 |
|  |  |  |  | pył PM2,5 | 0,005 |
| 7. | Wentylacja mechaniczna na stanowisku łuskowania żywic w obiekcie 1236. | E-103/N | 50°18'59,6" 22°19'02,2" | pył ogółem w tym | 0,050 |
|  |  |  |  | pył PM10 | 0,050 |
|  |  |  |  | pył PM2,5 | 0,050 |

II.1.6. Dopuszczalna ilość substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza z instalacji  MCPA i MCPP (M)

Tabela nr 6

| Lp. | Źródło emisji | Emitor | Współrzędne geograficzne emitora | Nazwa substancji zanieczyszczającej | Emisja dopuszczalna [kg/h] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Węzeł suszenia i granulacji - wylot z filtrów, ob. 1285 | E-104/M | N 50°18'59,0" E 22°18'56,0" | pył ogółem w tym | 0,010 |
|  |  |  |  | pył PM10 | 0,010 |
|  |  |  |  | pył PM2,5 | 0,010 |
| 2. | Węzeł produkcji soli aminowych - kolumna absorpcyjna dimetyloaminy na zbiorniku wody procesowej B816, ob. 1285 | E-105/M | N 50°18'57,9" E 22°18'55,8" | dimetyloamina | 0,010 |
| 3. | Węzeł adsorpcji ksylenu - węglowe adsorbery ksylenu A918/A,B, ob. 1275 | E-106/M | N 50°18'57,5" E 22°18'55,8" | krezol | 0,040 |
|  |  |  |  | ksylen | 0,040 |
| 4. | Węzeł absorpcji gazów odlotowych - kolumna absorpcyjna K923, obiekt 1265 | E-107/M | N 50°18'57,6" E 22°18'54,0" | chlor | 0,0025 |
|  |  |  |  | chlorowodór | 0,020 |

| 5. | Wentylacja mechaniczna budynku produkcyjnego, ob. 1285 | E-108/M | N 50°18'59,0" E 22°18'55,5" | chlorowodór | 0,025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | dimetyloamina | 0,003 |
|  |  |  |  | krezol | 0,0025 |
| 6. | Wentylacja mechaniczna budynku produkcyjnego, ob. 1285 | E-109/M | N 50°18'58,5" E 22°18'55,6" | chlorowodór | 0,025 |
|  |  |  |  | dimetyloamina | 0,010 |
|  |  |  |  | krezol | 0,0025 |
| 7. | Wentylacja mechaniczna budynku produkcyjnego, ob. 1285 | E-110/M | N 50°18'58,2" E 22°18'55,5" | chlorowodór | 0,025 |
|  |  |  |  | dimetyloamina | 0,010 |
|  |  |  |  | krezol | 0,0025 |
| 8. | Wentylacja mechaniczna budynku produkcyjnego, ob. 1285 | E-111/M | N 50°18'58,9" E 22°18'55,8" | chlorowodór | 0,025 |
|  |  |  |  | dimetyloamina | 0,010 |
|  |  |  |  | krezol | 0,0025 |
| 9. | Wentylacja mechaniczna budynku produkcyjnego, ob. 1285 | E-112/M | N 50°18'58,6" E 22°18'56,0" | chlorowodór | 0,025 |
|  |  |  |  | dimetyloamina | 0,010 |
|  |  |  |  | krezol | 0,0025 |
| 10. | Wentylacja mechaniczna budynku produkcyjnego, ob. 1285 | E-113/M | N 50°18'59,4" E 22°18'55,5" | chlorowodór | 0,020 |
|  |  |  |  | dimetyloamina | 0,010 |
|  |  |  |  | krezol | 0,0025 |
| 11. | Wentylacja mechaniczna budynku produkcyjnego, ob. 1285 | E-114/M | N 50°18'59,4" E 22°18'55,8" | chlorowodór | 0,020 |
|  |  |  |  | dimetyloamina | 0,010 |
|  |  |  |  | krezol | 0,003 |
| 12. | Wentylacja mechaniczna pompowni surowców, ob. 1257 - pomieszczenie pomp o-krezolu | E-115/M | N 50°19’02,6” E 22°18’53,2” | krezol | 0,020 |
| 13. | Wentylacja mechaniczna pompowni surowców, ob. 1257 - pomieszczenie pomp kwasu monochlorooctowego i solnego | E-116/M | N 50°19’02,1” E 22°18’52,8” | chlorowodór | 0,025 |
| 14. | Węzeł rozładunku surowców sypkich - wylot z wentylatora X748 | E-117/M | N 50°18'58,9" E 22°18'56,0" | pył ogółem w tym | 0,006 |
|  |  |  |  | pył PM10 | 0,006 |
|  |  |  |  | pył PM2,5 | 0,006 |
| 15. | Węzeł pakowania granulatu MCPA/MCPP - wylot z wentylatora X636 | E-118/M | N 50°18'58,6" E 22°18'55,3" | pył ogółem w tym | 0,006 |
|  |  |  |  | pył PM10 | 0,006 |
|  |  |  |  | pył PM2,5 | 0,006 |

| 16. | Podczyszczanie ścieków ob. PW-35.Układ hermetyzacji H3. | E-119/M | N 50°18'56,8" E 22°18'53,3" | chlor | 0,0025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | chlorowodór | 0,035 |
|  |  |  |  | dimetyloamina | 0,010 |
|  |  |  |  | krezol | 0,050 |
|  |  |  |  | ksylen | 0,100 |

II.1.7. Dopuszczalna ilość substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza z instalacji estryfikacji fenoksykwasów (D)

Tabela nr 7

| Lp. | Źródło emisji | Emitor | Współrzędne geograficzne emitora | Nazwa substancji zanieczyszczającej | Emisja dopuszczalna [kg/h] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pomieszczenie syntezy ob.419 Wentylacja mechaniczna | E-15/D | N 50°19'23,5" E 22°19'19,6" | ksylen | 0,025 |
| 2. | Pomieszczenie pomp próżniowych ob.419 Wentylacja mechaniczna | E-16/D | N 50°19'23,9" E 22°19'20,7" | ksylen | 0,025 |
| 3. | Pomieszczenie syntezy - filtracja ob. 419 | E-17/D | N 50°19'24,1" E 22°19'20,7" | ksylen | 0,025 |
| 4. | Układ hermetyzacji ob.419 – adsorber | E-19/D | N 50°19'23,7" E 22°19'21,0" | ksylen | 0,002 |

II.1.2. Maksymalna dopuszczalna emisja roczna z instalacji

Tabela nr 8 Maksymalna dopuszczalna emisja roczna z poszczególnych instalacji

| Nazwa substancji | Emisja roczna [Mg/rok] |
| --- | --- |
| Instalacja nienasyconych żywic poliestrowych (Z) |
| aceton | 3,1632 |
| amoniak | 0,3420 |
| benzen | 0,0836 |
| glikol etylenowy | 3,07234 |
| ksylen | 1,4544 |
| styren | 2,50142 |
| toluen | 1,7204 |
| pył ogółem w tym | 0,22578 |
| pył PM10 | 0,22578 |
| pył PM2,5 | 0,22578 |
| Instalacja żywic epoksydowych (E) |
| aceton | 9,44335 |
| trójetylenoczteroamina | 0,02016 |
| butan-1-ol | 3,3600 |
| butan-2-on | 1,2960 |
| epichlorohydryna | 3,45233 |
| cykloheksanol | 0,05376 |
| cykloheksanon | 0,43680 |
| fenylometanol | 0,15466 |
| alkohol dwuacetonowy | 0,51744 |
| ksylen | 5,0232 |
| styren | 0,3552 |
| toluen | 25,9987 |
| pył ogółem | 2,26056 |
| pył PM10 | 2,26056 |
| pył PM2,5 | 2,26056 |
| Instalacja żywic fenolowo-formaldehydowych (F) |
| trójetylenoczteroamina | 0,00075 |
| fenol | 0,27075 |
| formaldehyd | 0,0435 |
| alkohol metylowy | 0,1600 |
| pył ogółem w tym | 0,01176 |
| pył PM10 | 0,01176 |
| pył PM2,5 | 0,01176 |
| Instalacja utwardzaczy do żywic epoksydowych (U) |
| aceton | 0,07128 |
| trójetylenoczteroamina | 0,2244 |
| amoniak | 0,1650 |
| butan-1-ol | 0,2640 |
| ksylen | 0,6696 |
| toluen | 0,2442 |
| Instalacja nasyconych żywic poliestrowych (N) |
| pył ogółem w tym | 0,6967 |
| pył PM2,5 | 0,6967 |
| pył PM10 | 0,6967 |

| Instalacja MCPA i MCPP (M) |
| --- |
| chlor | 0,0414 |
| chlorowodór | 1,8540 |
| dimetyloamina | 0,5868 |
| krezol | 1,0440 |
| ksylen | 1,1376 |
| pył ogółem w tym | 0,0894 |
| pył PM2,5 | 0,0894 |
| pył PM10 | 0,0894 |
| Instalacja estryfikacji fenoksykwasów (D) |
| ksylen | 0,60984 |

II.2. Ilość, stan i skład ścieków przemysłowych z instalacji

Dopuszczalne ilości, stan i skład ścieków przemysłowych emitowanych 
z poszczególnych instalacji określa  Załącznik nr 2 do niniejszej decyzji.

II.3. Dopuszczalne rodzaje i ilości odpadów oraz podstawowy skład chemiczny 
i właściwości wytwarzanych odpadów

II.3.1. Dopuszczalne rodzaje i ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych niż niebezpieczne w poszczególnych instalacjach określa
Załącznik nr 3 do niniejszej decyzji.

II.3.2. Sposoby zapobiegania powstawaniu oraz ograniczania ilości odpadów 
i ich negatywnego wpływu na środowisko:

- Każdy rodzaj odpadów wytwarzanych będzie magazynowany selektywnie, 
w sposób uniemożliwiający ich negatywne oddziaływanie na środowisko 
i zabezpieczający przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych oraz uniemożliwiający dostęp do nich osób nieupoważnionych.

- Przemieszczanie i transport odpadów odbywać się będzie w sposób zabezpieczający przed ich przypadkowym rozproszeniem, pyleniem i wyciekiem. Środki transportu dostosowane będą do rodzaju i ilości przewożonych odpadów. Ewentualne rozproszenie lub wyciek odpadów będą niezwłocznie usuwane.

- Powierzchnie komunikacyjne przy obiektach technologicznych będą utwardzone, 
o nawierzchni nieprzepuszczalnej, z systemem odwodnienia.

- Stosowanie materiałów i surowców dobrej jakości, o wydłużonym okresie eksploatacyjnym, i bieżący nadzór nad stanem instalacji.

- Przestrzegane będą zasady prawidłowej eksploatacji i konserwacji urządzeń.

- Przeprowadzane będą systematyczne szkolenia pracowników zajmujących się gospodarką odpadami.

- Odpady magazynowane będą selektywnie a następnie przekazywane do dalszego wykorzystania lub unieszkodliwiania uprawnionym odbiorcom.

- Przestrzegany będzie określony przepisami czas magazynowania odpadów.

- Magazynowanie odpadów w miejscach na ten cel przeznaczonych na nieprzepuszczalnym podłożu, wykonanym z materiału odpornego na działanie chemiczne przechowywanego odpadu.

- Wykorzystywane będą opakowania wielokrotnego użytku (bębny, kontenery, big-bagi, palety drewniane).

- Przestrzegany będzie reżim prowadzonego procesu technologicznego.

II.3.3. Warunki gospodarowania wytwarzanymi odpadami

- Odpady wytworzone magazynowane będą w miejscach oznakowanych w sposób trwały kodem i nazwą odpadu oraz zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych; w sposób selektywny, uniemożliwiający ich zmieszanie oraz zabezpieczający środowisko wodne i gruntowe przed zanieczyszczeniami.

- W zależności od rodzaju i postaci magazynowanych odpadów płynnych, półpłynnych czy stałych oraz ich właściwości, stosowane będą szczelne opakowania, pojemniki, zbiorniki, itp. adekwatne do charakteru magazynowanego odpadu, odporne na działanie znajdujących się w nich substancji 
i zabezpieczające przed zanieczyszczeniem środowiska (rozlaniem czy rozsypaniem) oraz zapewniać będą bezpieczeństwo prac ładunkowych i przewozu odpadów do miejsc ich odzysku czy unieszkodliwiania.

- Ilość magazynowanych odpadów nie może przekraczać pojemności miejsc magazynowania, a sposób magazynowania odpadów nie może powodować zanieczyszczenia środowiska oraz uciążliwości zapachowych.

- Miejsce magazynowania odpadów będzie posiadać utwardzoną, szczelną nawierzchnię, oświetlenie, urządzenia p.poż. i materiały gaśnicze, a także 
w przypadku miejsc tymczasowego magazynowania płynnych odpadów niebezpiecznych – sorbenty do likwidacji ewentualnych wycieków.

- Pracownicy zakładu poddawani będą szkoleniom z zakresu aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie gospodarki odpadami i ochrony środowiska, p.poż.

II.4. Dopuszczalny poziom emisji hałasu do środowiska z instalacji

Dopuszczalna wielkość emisji hałasu wyrażona dopuszczalnymi poziomami hałasu poza Zakładem, gdzie eksploatowane będą objęte niniejszym pozwoleniem instalacje, określoną wskaźnikami LAeq D i LAeq N w odniesieniu do działek leżących po stronie wschodniej od instalacji, gdzie zlokalizowane są tereny rekreacyjno- wypoczynkowe w następujący sposób:

- równoważny poziom dźwięku w godzinach od 6.00 do 22.00 – 55 dB (A);

- równoważny poziom dźwięku w godzinach od 22.00 do 6.00 – 45 dB (A),

do działek leżących po stronie północno-wschodniej, południowo-wschodniej, wschodniej  i południowej od instalacji, gdzie zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz związana ze stałym pobytem dzieci i młodzieży w następujący sposób:

- równoważny poziom dźwięku w godzinach od 6.00 do 22.00 – 50 dB (A);

- równoważny poziom dźwięku w godzinach od 22.00 do 6.00 – 40 dB (A).

III. Warunki eksploatacyjne odbiegające od normalnych

III.1. Warunki eksploatacyjne odbiegające od normalnych w tym zatrzymania, postoju technologicznego i ponownego uruchomienia instalacji

III.1.1. Maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania się warunków odbiegających od normalnych wynosić będzie nie więcej niż 180 h/rok dla wszystkich emitorów  każdej z instalacji.

III.1.2. W warunkach odbiegających od normalnych emisja zanieczyszczeń i energii do środowiska z instalacji nie będzie przekraczać wartości ustalonych dla normalnego ich funkcjonowania.

III.1.3. W przypadku czasowego wyłączenia dopalacza termicznego instalacji nienasyconych żywic poliestrowych zanieczyszczenia odprowadzane będą do atmosfery przez układ awaryjny – adsorber wypełniony węglem aktywnym a następnie emitorem E-2/Z. Emisja przez absorber będzie następować przez okres nie dłuższy 180 h/rok.

III.2. Kryteria i parametry określające okresy rozruchu i wyłączenia instalacji

Momenty zakończenia rozruchów i momenty rozpoczęcia wyłączenia instalacji IPPC realizowane będą zgodnie z zasadami określonymi w instrukcjach ruchowych (technologicznych) i instrukcjach obsługi maszyn i urządzeń przy uruchomionych 
i sprawnych urządzeniach ochrony środowiska.

Zatrzymania i uruchomienia instalacji związane będą z okresowymi przeglądami konserwacyjnymi, remontami lub innymi wymogami technologicznymi.

Remonty i postoje realizowane będą zgodnie z wcześniej planowanym harmonogramem.

IV. Warunki wprowadzania do środowiska substancji lub energii i wymagane działania, w tym środki techniczne mające na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji

IV.1. Warunki wprowadzania gazów i pyłów do powietrza oraz środki techniczne mające na celu ograniczenie emisji do powietrza

IV.1.1. Parametry źródeł emisji do powietrza z instalacji:

Tabela nr 10

| Lp. | Źródło emisji | Emitor | Parametry emitora |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H [m] | D [m] | V* [m/s] | Temp. gazów [K] | Czas pracy emitora |
| Instalacja nienasyconych żywic poliestrowych (Z) |
| 1. | Kondensacja, dozowanie surowców sypkich, linia ob. 524 i 524a. Wentylacja mechaniczna z hermetyzacji kwaśnej. | E-1/Z | 25,0 | 0,34 | 0 zadaszony | 283÷303 | 8200 |
| 2. | Urządzenia technologiczne (zbiorniki, reaktory i mieszalniki) w linii ob. 501 oraz linii ob. 524 i 524a – dopalacz termiczny komorowy | E-2/Z | 16,0 | 0,8 | 11,1 | 313÷373 | 8640 |
| 3. | Linia ob. 524. Wentylacja mechaniczna z pomieszczeń produkcyjnych | E-3/Z | 25,0 | 0,64 x 1,20 | 0 zadaszony | 278÷303 | 8200 |
| 4. | Linia ob. 524. Wentylacja mechaniczna (ogólna). | E-4/Z | 25,0 | 0,60 x 1,20 | 0 zadaszony | 278÷303 | 8200 |
| 5. | Linia ob. 524 A. Wentylacja mechaniczna ogóna | E-5/Z | 25,0 | 1,60 x 1,25 | 0 zadaszony | 278÷303 | 8200 |
| 6. | Linia ob. 501. Wentylacja mechaniczna (ogólna) od strony północnej. | E-6/Z | 9,0 | 0,95 | 0 zadaszony | 278÷303 | 7600 |
| 7. | Linia ob. 501. Wentylacja mechaniczna z dozowania surowców. | E-7/Z | 9,0 | 0,21 | 0 zadaszony | 278÷303 | 7600 |
| 8. | Linia ob. 501. Wentylacja mechaniczna znad łuskownika Żywic KN i Mieszalnika 2. | E-8/Z | 11,0 | 0,50 | 8,3 | 278÷303 | 7600 |
| 9. | Linia ob. 501. Wentylacja mechaniczna (ogólna) od strony południowej. | E-9/Z | 11,0 | 0,70 | 0 zadaszony | 278÷303 | 7600 |
| Instalacja żywic epoksydowych (E) |
| 10. | Urządzenia instalacji żywic epoksydowych. Hermetyzacja odgazów – komin. | E-20/E | 5,5 | 0,31 | 0 zadaszony | 273÷303 | 8640 |
| 11. | Pomieszczenie ob. 1232. Wentylacja mechaniczna. | E-21/E | 4,0 | 1,00 | 13,4 | 273÷303 | 7920 |
| 12. | Pomieszczenie ob. 1232. Wentylacja mechaniczna. | E-22/E | 4,0 | 1,00 | 12,7 | 273÷303 | 7920 |
| 13. | Pomieszczenie ob. 1232. Wentylacja mechaniczna. | E-23/E | 4,0 | 1,00 | 12,9 | 273÷303 | 7920 |
| 14. | Pomieszczenie ob. 1232. Wentylacja mechaniczna. | E-24/E | 4,0 | 1,00 | 12,7 | 273÷303 | 7920 |
| 15. | Pomieszczenie ob. 1232. Wentylacja mechaniczna. | E-25/E | 4,0 | 1,00 | 13,3 | 273÷303 | 7920 |
| 16. | Pomieszczenie ob. 1232. Wentylacja mechaniczna. | E-26/E | 4,0 | 1,00 | 12,7 | 273÷303 | 7920 |
| 17. | Pomieszczenie pomp próżniowych ob. 1232. Wentylacja mechaniczna. | E-27/E | 0,0 | 0,40 | 0 zadaszony | 273÷303 | 7920 |
| 18 | Pomieszczenie pomp próżniowych ob. 1233 oraz hala łuskowników ob. 1234. Wentylacja mechaniczna. | E-28/E | 5,0 | 0,60 | 5,9 | 273÷303 | 8640 |
| 19. | Kruszarki i pakowaczki – filtry pyłów nr 487 i 488 łuskowniki 414 i 476, Wentylacja mechaniczna pyłów. | E-29/E | 2,5 | 0,40 | 7,7 | 273÷303 | 7920 |
| 20. | Kruszarka i pakowaczka łuskownika 497, filtr pyłów nr 499 – nowa linia Wentylacja mechaniczna pyłów. | E-30a/E | 1,0 | 0,30 | 11,8 | 273÷303 | 7920 |
| 21. | Załadunek dianu (filtr pyłów 457), Kruszarka i pakowaczka łuskownika nr 415 (filtr pyłów 493). Wentylacja mechaniczna pyłów. | E-30b/E | 1,0 | 0,40 | 3,5 | 273÷303 | 7920 |
| 22. | Łuskowanie żywic. Nalew na taśmę łuskownika 497 – nowa linia. Wentylacja mechaniczna | E-30c/E | 3,0 | 0,30 | 5,9 | 273÷303 | 7920 |
| 23. | Produkcja ciekłych przetworów epoksydowych – układ żywic nowolakowych. Wentylacja mechaniczna - miejscowe odciągi. Ob. 1235. | E-31/E | 6,4 | 0,25 | 0 zadaszony | 273÷303 | 2880 |
| 24. | Produkcja ciekłych przetworów epoksydowych – układ żywic nowolakowych. Wentylacja mechaniczna pomieszczenia. Ob. 1235. | E-32/E | 8,4 | 0,80 | 0 zadaszony | 273÷303 | 4800 |
| 25. | Produkcja ciekłych przetworów epoksydowych i utwardzaczy - układ żywic modyfikowanych. Wentylacja mechaniczna - miejscowe odciągi. Ob. 1235. | E-33/E | 6,4 | 0,25 | 0 zadaszony | 273÷303 | 6720 |
| 26. | Produkcja ciekłych przetworów epoksydowych i utwardzaczy - układ żywic modyfikowanych. Wentylacja mechaniczna pomieszczenia. Ob. 1235. | E-34/E | 8,4 | 0,80 | 0 zadaszony | 273÷303 | 6720 |
| 27. | Magazyn mączki kwarcowej, produkcja E-430. Hermetyzacja urządzeń zasypowych. Ob. 1235. | E-35/E | 4,4 | 0,25 | 0 zadaszony | 273÷303 | 1200 |
| 28. | Magazyn mączki kwarcowej i wypełniaczy. Wentylacja mechaniczna pomieszczenia. Ob. 1235. | E-36/E | 5,9 | 0,50 | 0 zadaszony | 273÷303 | 1200 |
| 29. | Produkcja kitów i szpachlówek. Wentylacja mechaniczna pomieszczenia. Ob. 1235. | E-37/E | 5,9 | 0,50 | 0 zadaszony | 273÷303 | 2400 |
| 30. | Produkcja mas posadzkowych, Wentylacja mechaniczna pomieszczenia. Ob. 1235. | E-38/E | 5,9 | 0,50 | 0 zadaszony | 273÷303 | 6720 |
| Instalacja żywic fenolowo-formaldehydowych (F) |
| 31. | Kondensacja i destylacja ob. 111. Wentylacja mechaniczna miejscowa oparów. | E-42/F | 12,5 | 0,74 | 0 zadaszony | 273÷313 | 1500 |
| 32. | Pomieszczenie pomp próżniowych ob. 111. Wentylacja mechaniczna miejscowa oparów. | E-43/F | 12,7 | 0,38 | 0 zadaszony | 273÷313 | 5000 |
| 33. | Modyfikacja i Łuskowanie nowolaku ob. 111. Wentylacja mechaniczna miejscowa oparów. | E-44/F | 13,5 | 1,10 | 0 zadaszony | 273÷313 | 2000 |
| 34. | Pomieszczenie hali produkcyjnej łuskownik ob. 111. Wentylacja mechaniczna. | E-45/F | 10,3 | 0,50 | 0 zadaszony | 273÷313 | 2000 |
| 35. | Łuskowanie nowolaku – wydmuch z filtra ob. 111. Wentylacja mechaniczna pyłów. | E-46/F | 10,5 | 0,23 | 0 zadaszony | 273÷313 | 2000 |
| 36. | Pomieszczenie hali produkcyjnej – nad częścią magazynową ob. 111.Wentylacja mechaniczna. | E-47/F | 16,0 | 1,15 | 0 zadaszony | 273÷313 | 3500 |
| 37. | Węzeł mielenia nowolaku - filtr pulsacyjny ob. 111. Odciąg z filtra. | E-48/F | 7,3 | 0,36 x 0,22 | 4,2 | 273÷313 | 5280 |
| 38. | Kondensacji ścieków, produkcja nowolaków w roztworze i żywic rezolowych w reaktorze V-5 m3. Wentylacja mechaniczna miejscowa stanowiska. Ob. 111. | E-49/F | 13,2 | 0,75 | 0 zadaszony | 273÷313 | 500 |
| Instalacja utwardzaczy do żywic epoksydowych (U) |
| 39. | Produkcja utwardzaczy ob. 118. Wentylacja mechaniczna. | E-52/U | 12,0 | 0,45 | 0 zadaszony | 273÷313 | 2640 |
| 40. | Produkcja utwardzaczy ob. 118. Wentylacja mechaniczna. | E-53/U | 12,0 | 0,48 | 0 zadaszony | 273÷313 | 2640 |
| 41. | Produkcja utwardzaczy ob. 118. Wydmuch pomp próżniowych. | E-54/U | 7,5 | 0,07 | 0 wydmuch do dołu | 273÷313 | 3300 |
| 42. | Konfekcja utwardzaczy i rozcieńczalników ob. 118. Wentylacja mechaniczna. | E-56/U | 10,0 | 0,50 | 0 zadaszony | 273÷313 | 2640 |
| 43. | Pomieszczenie hali produkcyjnej. Wentylacja mechaniczna. | E-57/U | 11,0 | 0,25 x 0,35 | 0 zadaszony | 273÷313 | 2000 |
| 44. | Pomieszczenie hali produkcyjnej. Wentylacja mechaniczna. | E-58/U | 10,5 | 0,14 x 0,22 | 0 zadaszony | 273÷313 | 2000 |
| 45. | Pomieszczenie hali produkcyjnej. Wentylacja mechaniczna. | E-59/U | 11,0 | 0,40 x 0,30 | 0 zadaszony | 273÷313 | 2000 |
| Instalacja nasyconych żywic poliestrowych (N) |
| 46. | Urządzenia odpylające na stanowisku dozowania surowców sypkich. Synteza nasyconych żywic poliestrowych. Wyciąg od filtra zasypu surowców w obiekcie 1235. | E-97/N | 17,0 | 0,45 | 0 zadaszony | 273÷313 | 4000 |
| 47. | Synteza nasyconych żywic poliestrowych. Wentylacja mechaniczna ogólna pomieszczenia. Ob. 1235. | E-98/N | 18,4 | 0,80 | 0 zadaszony | 273÷313 | 8760 |
| 48. | Synteza nasyconych żywic poliestrowych. Wentylacja mechaniczna ogólna pomieszczenia. Ob. 1235. | E-99/N | 15,5 | 0,25 | 0 zadaszony | 273÷313 | 8760 |
| 49. | Syntezy nasyconych żywic poliestrowych. Wentylacja mechaniczna ogólna pomieszczenia. Ob. 1236. | E-100/N | 8,5 | 0,60 | 0 zadaszony | 273÷313 | 8760 |
| 50. | Urządzenia do łuskowania i pakowania wyrobu gotowego. Hermetyzacja urządzeń do konfekcjonowania gotowych wyrobów w obiekcie 1236. | E-101/N | 2,0 | 0,25 | 0 zadaszony | 273÷313 | 5500 |
| 51. | Instalacja półtechniczna. Urządzenia odpylające dozowania surowców sypkich. Wyciąg od filtra dozowania surowców w obiekcie 1235. | E-102/N | 17,0 | 0,25 | 0 zadaszony | 273÷313 | 500 |
| 52. | Wentylacja mechaniczna na stanowisku łuskowania żywic w obiekcie 1236. | E-103/N | 10,0 | 0,60 | 0 zadaszony | 273÷313 | 5500 |
| Instalacja MCPA i MCPP (M) |
| 53. | Węzeł suszenia i granulacji - wylot z filtrów, ob. 1285 | E-104/M | 29,0 | 0,3 | 0 zadaszony | 289÷308 | 5400 |
| 54. | Węzeł produkcji soli aminowych - kolumna absorpcyjna dimetyloaminy na zbiorniku wody procesowej B816, ob. 1285 | E-105/M | 7,9 | 0,1 | 0 zadaszony | 278÷298 | 5400 |
| 55. | Węzeł adsorpcji ksylenu - węglowe adsorbery ksylenu A918/A,B, ob. 1275 | E-106/M | 26,0 | 0,1 | 0 zadaszony | 278÷303 | 8640 |
| 56. | Węzeł absorpcji gazów odlotowych - kolumna absorpcyjna K923, obiekt 1265 | E-107/M | 19,1 | 0,15 | 0 zadaszony | 278÷303 | 8640 |
| 57. | Wentylacja mechaniczna budynku produkcyjnego, ob. 1285 | E-108/M | 29,0 | 0,4 | 1,2 | 289÷303 | 7200 |
| 58. | Wentylacja mechaniczna budynku produkcyjnego, ob. 1285 | E-109/M | 29,0 | 0,4 | 9,7 | 289÷303 | 7200 |
| 59. | Wentylacja mechaniczna budynku produkcyjnego, ob. 1285 | E-110/M | 29,0 | 0,4 | 9,7 | 289÷303 | 7200 |
| 60. | Wentylacja mechaniczna budynku produkcyjnego, ob. 1285 | E-111/M | 29,0 | 0,4 | 9,7 | 289÷303 | 7200 |
| 61. | Wentylacja mechaniczna budynku produkcyjnego, ob. 1285 | E-112/M | 29,0 | 0,4 | 9,7 | 289÷303 | 7200 |
| 62. | Wentylacja mechaniczna budynku produkcyjnego, ob. 1285 | E-113/M | 29,0 | 0,315 | 15,7 | 289÷303 | 7200 |

| 63. | Wentylacja mechaniczna budynku produkcyjnego, ob. 1285 | E-114/M | 29,0 | 0,315 | 4,6 | 289÷303 | 7200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64. | Wentylacja mechaniczna pompowni surowców, ob. 1257 - pomieszczenie pomp o-krezolu | E-115/M | 7,5 | 0,25 | 7,4 | 278÷303 | 8640 |
| 65. | Wentylacja mechaniczna pompowni surowców, ob. 1257 - pomieszczenie pomp kwasu monochlorooctowego i solnego | E-116/M | 7,5 | 0,25 | 0,8 | 278÷303 | 8640 |
| 66. | Węzeł rozładunku surowców sypkich - wylot z wentylatora X748 | E-117/M | 4,6 | 0,4 | 1,9 | 289÷303 | 500 |
| 67. | Węzeł pakowania granulatu MCPA/MCPP - wylot z wentylatora X636 | E-118/M | 4,6 | 0,4 | 6,6 | 289÷303 | 5400 |
| 68. | Podczyszczanie ścieków ob. PW-35.Układ hermetyzacji H3. | E-119/M | 18,5 | 0,3 | 0 zadaszony | 278÷303 | 7920 |
| Instalacja estryfikacji fenoksykwasów (D) |
| 69. | Pomieszczenie syntezy ob. 419 Wentylacja mechaniczna | E-15/D | 14,2 | 0,40 | 0 zadaszony | 289÷303 | 7920 |
| 70. | Pomieszczenie pomp próżniowych ob.419 Wentylacja mechaniczna | E-16/D | 10,0 | 0,40 | 0 zadaszony | 289÷303 | 7920 |
| 71. | Pomieszczenie syntezy - filtracja ob. 419 | E-17/D | 10,0 | 0,40 | 0 zadaszony | 289÷303 | 7920 |
| 72. | Układ hermetyzacji ob.419 – adsorber | E-19/D | 9,0 | 0,10 | 0 zadaszony | 278÷303 | 7920 |

*parametr informacyjny uwzględniony przy obliczeniach rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń

IV.1.2. Charakterystyka techniczna stosowanych urządzeń ochrony powietrza

IV.1.2.1. Środki techniczne ograniczające emisję substancji zanieczyszczających 
do powietrza

Tabela nr 11

| Emitor | Źródło emisji | Środki techniczne – urządzenia oczyszczające | Redukcja [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| Instalacja nienasyconych żywic poliestrowych (Z) |
| E-1/Z | Kondensacja, dozowanie surowców sypkich, linia ob. 524 i 524a. Wentylacja mechaniczna z hermetyzacji kwaśnej. | Oddzielanie substancji pylistych w cyklonie i/lub na filtrach workowych. Absorpcja resztek substancji pylistych i innych w hydrocyklonie | 98 |

| E-2/Z | Urządzenia technologiczne (zbiorniki, reaktory i mieszalniki) w linii ob. 501 oraz linii ob. 524 i 524a – dopalacz termiczny komorowy typu regeneracyjnego. | Dopalacz termiczny komorowy typu regeneracyjnego - spalanie związków org. w zanieczyszczonym powietrzu pochodzącym z urządzeń technologicznych. W przypadku czasowego wyłączenia dopalacza zanieczyszczenia odprowadzane będą do atmosfery przez układ awaryjny – adsorber wypełniony węglem aktywnym. | 98 |
| --- | --- | --- | --- |
| Instalacja żywic epoksydowych (E) |
| E-20/E | Urządzenia instalacji żywic epoksydowych. Hermetyzacja odgazów – komin. | Adsorpcja zanieczyszczeń na węglu aktywnym | 90 |
| E-29/E | Kruszarki i pakowaczki – filtry pyłów nr 487 i 488 łuskowniki 414 i 476. Wentylacja mechaniczna pyłów. | Filtr przeciwpyłowy | 99,9 |
| E-30a/E | Kruszarka i pakowaczka łuskownika 497, filtr pyłów nr 499 – nowa linia. Wentylacja mechaniczna pyłów. | Filtr przeciwpyłowy | 99,5 |
| E-30b/E | Załadunek dianu (filtr pyłów 457), Kruszarka i pakowaczka łuskownika nr 415 (filtr pyłów 493). Wentylacja mechaniczna pyłów. | Filtr przeciwpyłowy | 99,9 |
| E-35/E | Magazyn mączki kwarcowej, produkcja E-430. Hermetyzacja urządzeń zasypowych. Ob. 1235. | Filtr tkaninowy | 99 |
| Instalacja żywic fenolowo-formaldehydowych (F) |
| E-46/F | Łuskowanie nowolaku – wydmuch z filtra ob. 111. Wentylacja mechaniczna pyłów. | Filtr pulsacyjny nabojowy | 99,9 |
| E-48/F | Węzeł mielenia nowolaku - filtr pulsacyjny ob. 111. Odciąg z filtra. | Filtr pulsacyjny workowy | 99,99 |
| Instalacja utwardzaczy do żywic epoksydowych (U) |
| E-54/U | Produkcja utwardzaczy ob. 118. Wydmuch pomp próżniowych | Adsorpcja na węglu aktywnym | 90 |
| Instalacja nasyconych żywic poliestrowych (N) |
| E-97/N | Urządzenia odpylające na stanowisku dozowania surowców sypkich. Synteza nasyconych żywic poliestrowych. Wyciąg od filtra zasypu surowców w obiekcie 1235. | Filtr tkaninowy | 99,5 |
| E-101/N | Urządzenia do łuskowania i pakowania wyrobu gotowego. Hermetyzacja urządzeń do konfekcjonowania gotowych wyrobów w obiekcie 1236. | Filtr tkaninowy | 99,5 |
| E-102/N | Instalacja półtechniczna. Urządzenia odpylające dozowania surowców sypkich. Wyciąg od filtra dozowania surowców w obiekcie 1235. | Filtr tkaninowy | 99,5 |
| Instalacja MCPA i MCPP (M) |
| E-104/M | Węzeł suszenia i granulacji - wylot z filtrów, ob. 1285 | Zestaw filtrów | 96 |
| E-105/M | Węzeł produkcji soli aminowych - kolumna absorpcyjna dimetyloaminy na zbiorniku wody procesowej B816, ob. 1285 | Kolumna absorpcyjna wodna | 98 |
| E-106/M | Węzeł adsorpcji ksylenu - węglowe adsorbery ksylenu A918/A,B, ob. 1275 | Adsorbery węglowe | 98 |
| E-107/M | Węzeł absorpcji gazów odlotowych - kolumna absorpcyjna K923, ob. 1265 | Wieża hermetyzacyjna ługowa K923 | 98 |
| E-117/M | Węzeł rozładunku surowców sypkich - wylot z wentylatora X748 | Filtr z wkładami owalnymi | 96 |
| E-118/M | Węzeł pakowania granulatu MCPA/MCPP - wylot z wentylatora X636 | Filtr z wkładami owalnymi | 96 |
| E-119/M | Podczyszczanie ścieków ob. PW-35.Układ hermetyzacji H3. | Wieża hermetyzacyjna ługowa H-3 | 90 |
| Instalacja estryfikacji fenoksykwasów (D) |
| E-19/D | Układ hermetyzacji ob.419 – adsorber | Adsorpcja zanieczyszczeń na węglu aktywnym. | 90 |

IV.2. Warunki poboru wód i emisji ścieków przemysłowych z instalacji

IV.2.1. Woda dla potrzeb technologicznych, chłodniczych i bytowych instalacji będzie pobierana z zakładowej sieci wodociągowej w ilości maksymalnie:

Tabela nr 12

| Instalacja | do celów technologicznych | do celów chłodniczych |
| --- | --- | --- |
|  | Qśrd m3 /dobę | Qmaxroczne m3 /rok | m3 /rok |
| Instalacja nienasyconych żywic poliestrowych (Z) | 60 | 20 000 | 900 000 |
| Instalacja żywic epoksydowych (E) | 1 100 | 350 000 | 3 950 000 |
| Instalacja Flodurów (L) | 30 | 1000 | 65 000 |
| Instalacja żywic fenolowo-formaldehydowych (F) | 10 | 2500 | 827 000 |
| Instalacja utwardzaczy do żywic epoksydowych (U) | 4,55 | 1 500 | 250 000 |
| Instalacja MCPA i MCPP (M) | 670 | 240 000 | 1 000 000 |
| Instalacja nasyconych żywic poliestrowych (N) | - | - | 2 300 000 |
| Instalacja estryfikacji feonoksykwasów (D) | - | - | 50 000 |

Tabela nr 13

| Instalacja | do celów socjalnych |
| --- | --- |
|  | Qśrd [m3/dobę] | Qmaxroczne [m3/rok] |
| Nienasycone żywice poliestrowe (Z) | 9 | 4 000 |
| Żywice epoksydowe (E) | 54,8 | 20 000 |
| Flodury (L) | 0,61 | 200 |
| Żywice fenolowo-formaldehydowe (F) | 2,5 | 1 260 |
| Utwardzacze do żywic epoksydowych (U) | 2,5 | 1 260 |
| MCPA i MCPP (M) | 7,1 | 36 000 |
| Nasycone żywice poliestrowe (N) | 4 | 3 000 |
| Instalacja estryfikacji feonoksykwasów (D) | 0,96 | 350 |

IV.2.2. Źródła powstawania ścieków przemysłowych

IV.2.2.1. W instalacji nienasyconych żywic poliestrowych ściek stanowić będzie woda poreakcyjna, kondensacyjna powstała w wyniku reakcji bezwodników kwasów karboksylowych i glikoli. Strumienie ścieków z prowadzonego procesu polikondensacji stanowić będą:

a)w Obiekcie 524

- ścieki z łapacza komorowego szlamów, ścieki z pomp próżniowych i hermetyzacji kwaśnej,

- ścieki z odstojnika komorowego (w ziemi),

- ścieki  z mis zbiorników magazynowych i pomp,

b) w Obiekcie 501

-woda poreakcyjna: z etapu kondensacji żywic (alkidów), z produkcji poliestrów nasyconych, z produkcji żywic KN,

-woda poreakcyjna z produkcji żywic na bazie DCPD,

W instalacji powstawać będzie również ściek poreakcyjny z procesu kondesacji żywicy aminofenolowej (amoniak powstały w wyniku reakcji związków z grupy alkilofenoli z wielopierścieniową aminą trzeciorzędową), amoniak rozpuszczamy 
w wodzie tworzyć będzie  wodę amoniakalną).

IV.2.2.2. W  instalacji żywic epoksydowych ściek stanowić będą ługi po kondensacji 
i dehydrochlorowaniu, zawierające sól (chlorek sodu) i izopropanol. Strumienie ścieków z instalacji stanowić będą:

- ścieki porządkowe obiektu 1232,

- ścieki z układu pompy próżniowej destylacji EKG,

- wody opadowe i roztopowe z mis zbiorników magazynowych i operacyjnych,

- ścieki po destylacji izopropanolu.

IV.2.2.3. W instalacji flodurów źródłem ścieków będzie proces estryfikacji kwasu octowego i glikolu. Strumienie ścieków z instalacji stanowić będą:

- ścieki z obróbki wody poestryfikacyjnej (węzeł podczyszczania ścieków),

- ścieki z układu pompy próżniowej Floduru 1,

- wody opadowe i roztopowe z misy zbiorników magazynowych Floduru.

IV.2.2.4. W instalacji żywic fenolowo-formaldehydowych źródłem ścieków będzie proces kondensacji i destylacji. Strumienie ścieków z instalacji stanowić będą:

- ścieki fenolowe - woda poreakcyjna/kondensacyjna (w wyniku reakcji fenolu 
z formaldehydem),

- woda obiegowa z pomp próżniowych, ścieki porządkowe z mycia posadzki.

Ponadto w instalacji powstawać będą ścieki z łapacza misy zbiorników magazynowych fenolu i formaliny.

IV.2.2.5. W instalacji utwardzaczy do żywic epoksydowych źródłem ścieków będzie kondensacja i destylacja, reakcja addycji poliamin i odpowiednich epoksydów lub kwasów tłuszczowych w postaci wody poreakcyjnej (kondensacyjnej). Ponadto 
w instalacji powstawać będą wody opadowe i roztopowe z misy bezodpływowej.

IV.2.2.6. W instalacji nasyconych żywic poliestrowych źródłem ścieków będzie proces estryfikacji kwasów dikarboksylowych i glikoli w obecności katalizatora 
w wyniku którego otrzymywane będą żywice poliestrowe nasycone i produkt uboczny woda poestryfikacyjna zanieczyszczona glikolami oraz innymi produktami ubocznymi (etery, estry). Strumienie ścieków z instalacji stanowić będą:

- woda poestryfikacyjna,

- woda obiegowa z pomp próżniowych,

- ścieki z misy magazynowej glikoli ciekłych.

IV.2.2.7. W instalacji MCPA i MCPP źródłem ścieków będzie kondensacja, chlorowanie oraz wykwaszanie, ścieki wydzielane będą w procesie wirowania poprzez oddzielenie produktu od ścieków solankowych. Strumienie ścieków 
z instalacji stanowić będą:

- wysoko i nisko zasolone ścieki solankowe odprowadzane do kanalizacji z utleniacza nr 1,

- ścieki z destylacji (regeneracji) ksylenu utlenione z utleniacza nr 2 i 3.

IV.2.2.8. W instalacji estrów z estryfikacji fenoksykwasów źródłem ścieków będzie kondensacja i destylacja. Strumienie ścieków z instalacji stanowić będą:

- woda poreakcyjna (kondensacyjna powstająca w wyniku reakcji fenoksykwasów 
z alkoholem),

- ścieki porządkowe z mycia posadzki.

IV.2.3. W związku z eksploatacją instalacji nie będzie następować wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.

IV.2.4. Ścieki przemysłowe z CIECH Sarzyna S.A., stanowiące mieszaninę ścieków bytowych, wód opadowych i roztopowych, ścieków technologicznych oraz spompowanych, zanieczyszczonych wód podziemnych odprowadzane będą wspólnym kolektorem do urządzeń kanalizacyjnych podmiotu zewnętrznego.

IV.2.5. Strumienie ścieków technologicznych z poszczególnych instalacji produkcyjnych i obiektów pomocniczych, po ich mechanicznym, fizykochemicznym i chemicznym podczyszczeniu, odprowadzane będą do sieci kanalizacyjnych wewnątrzwydziałowych, a następnie wspólnym kolektorem kanalizacyjnym ścieków przemysłowych kierowane będą do podczyszczalni – odkwaszalni ze zbiornikiem uśredniająco-neutralizującym, którego zadaniem jest korekta pH i uśrednienie składu jakościowego dopływających ścieków. Ścieki przemysłowe neutralizowane będą mleczkiem wapiennym lub kwasami (azotowym, solnym) w zależności od ich właściwości (pH). Kwasy doprowadzane będą odrębnymi pojedynczymi rurociągami od zbiorników dozujących.

Po uśrednieniu i zneutralizowaniu ścieki przemysłowe przepływać będą do kolektora głównego ścieków, do którego włączone będą ścieki bytowe. Do kolektora głównego przed zbiornikiem uśredniającym, jak również za tym zbiornikiem włączone będą  przyłącza kanalizacyjne szczerpywanych wód podziemnych z otworów sozologicznych. Kolektorem kanalizacji przemysłowej spływać będą również wody opadowe i roztopowe z terenu Spółki. Cały strumień ścieków odprowadzany jest do Komunalnej Biologicznej Oczyszczalni Ścieków.

IV.2.6. Wody chłodnicze krążyć będą w obiegu zamkniętym. W przypadku awarii 
i wzrostu stężeń wskaźników woda z układu zamkniętego odprowadzana będzie do kanalizacji ścieków przemysłowych, a układ uzupełniany będzie świeżą wodą. Na terenie zakładu eksploatowane będą dwa obiegi zamknięte wody chłodzącej: centralny obieg zakładowy (ZOW) o wydajność max 900 m3/h i obieg wewnętrzny (ZOWE) w ramach Instalacji Żywi c Epoksydowych o wydajności max 575 m3/h. Do bezpośredniego chłodzenia instalacji produkcyjnych wymagających czynnika chłodniczego o temperaturze poniżej 10oC wykorzystywana będzie woda podziemna. Zużywanie wody głębinowej do celów chłodniczych będzie systematycznie zmniejszane poprzez instalowanie przy instalacjach żywic epoksydowych, flodurów, nasyconych żywic poliestrowych, MCPA i MCPP, estrów z estryfikacji fenoksykwasów agregatów chłodniczych.

IV.2.7. Wody opadowe i roztopowe nie będą ujmowane i odprowadzane z terenu Spółki w sposób wydzielony, na terenie zakładów nie funkcjonuje oddzielna sieć kanalizacji deszczowej (wód opadowych i roztopowych). Wody opadowe i roztopowe 
z dachów oraz dróg i placów istniejących, starszych obiektów spływać będą grawitacyjnie na przyległe tereny zielone. Z nowych i nowo projektowanych obiektów wody opadowe i roztopowe (z placów utwardzanych, dróg, dachów i tac ochronnych) odprowadzane będą do kanalizacji ścieków przemysłowych.

IV.3. Warunki gospodarowania wytwarzanymi odpadami

IV.3.1. Miejsce i sposób magazynowania wytwarzanych odpadów

IV.3.1.1. Miejsca magazynowania odpadów wytworzonych zlokalizowane będą na terenie CIECH Sarzyna S.A., ul. Chemików 1 w Sarzynie na działkach do których Spółka posiada tytuł prawny.

IV.3.1.2. Wytwarzane odpady magazynowane będą selektywnie w opisanych, szczelnych pojemnikach, zbiornikach i kontenerach, w wyznaczonych miejscach magazynowania, zlokalizowanych w wiatach i magazynach odpadów, lub luzem na wyznaczonych szczelnych placach w sposób zabezpieczający środowisko przed ich szkodliwym oddziaływaniem. Magazyny wyposażone będą w materiały gaśnicze oraz sorbenty. Pomieszczenia magazynowe będą zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

IV.3.1.3. Miejsca i sposób magazynowania poszczególnych odpadów przedstawia załącznik nr 3 do decyzji

IV.3.1.4. Wytwarzane odpady wymienione w punkcie II.3. decyzji magazynowane będą w celu zebrania odpowiedniej ilości przed transportem do miejsc odzysku bądź unieszkodliwiania, w wyznaczonych, oznakowanych miejscach w sposób uniemożliwiający ich negatywne oddziaływanie na środowisko i zdrowie ludzi. 
IV.3.1.5. Powierzchnie komunikacyjne przy obiektach przechowywania odpadów oraz miejsca przeładunkowe odpadów będą utwardzone, uszczelnione przed przeciekami wód opadowych do gruntu i utrzymywane w czystości.

IV.3.2. Sposób dalszego gospodarowania wytwarzanymi odpadami przedstawia załącznik nr 3 do decyzji

IV.3.2.1. Wytwarzane odpady wymienione w Załączniku nr 3 do niniejszej decyzji przekazywane będą innym posiadaczom – firmom specjalistycznym posiadającym aktualne zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu, zbierania, odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów.

IV.3.2.2. Odpady transportowane będą środkami transportu odbiorców odpadów posiadających wymagane prawem zezwolenia, z częstotliwością wynikającą 
z procesów technologicznych oraz wynikającą z zebrania odpowiedniej ilości tych odpadów do transportu. Odpady podczas transportu zabezpieczone będą przed przypadkowym rozproszeniem.

IV.4. Warunki emisji hałasu do środowiska

IV.4.1. Źródła hałasu i rozkład czasu ich pracy w ciągu doby

Tabela nr 14

| Lp. | Nazwa instalacji | Symbol | Źródło hałasu | Czas pracy [h] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pora dzienna | Pora nocna |
| 1 | Nienasycone żywice poliestrowe (Z) | H1-Z | Wentylator wentylacji wyciągowej awaryjnej o mocy: B = 16 kW zlokalizowany na zewnątrz budynku 524 | 16 | 8 |
| 2 | Żywice epoksydowe (E) | H4-E | Obiekt 1238a z zespołem 4 wentylatorów o mocy N = 11 i 7,5 kW zlokalizowane na zewnątrz terenu | 16 | 8 |
|  |  | H5-E | Obiekt PW 39c (wiata z wyparkami) wymiary wiaty: dł. x szer. wys.: 12,25 x 12,25 x 20 m | 16 | 8 |
|  |  | H8-E | Dach budynku 1234 z następującymi wentylatorami: - o mocy 1,5 kW – szt. 4 - o mocy 2,2 kW - o mocy 5,5 kW - o mocy 1,75/1,4 kW - o mocy 0,18 kW. | 16 | 8 |
| 3 | Utwardzacze do żywic epoksydowych (U) | H6-U | Dach budynku 118 z czterema wentylatorami: o mocy: 7,5 i 11 kW | 16 | 8 |
| 4 | MCPA i MCPP (M) | H11-M | Zespół wentylatorów wyciągowych - o mocy 0,18 kW, - o mocy 0,18 kW (awaryjny), - o mocy 0,65/0,16 kW, zlokalizowane na dachu budynku 1257 | 16 | 8 |
|  |  | H12-M | Zespół wentylatorów wyciągowych - o mocy 0,15 kW – 5 szt. - o mocy 0,5/0,1 kW – 2 szt. - o mocy 1,4 (awaryjny) – 9 szt. zlokalizowane na dachu budynku 1285 - o mocy 7,5 kW – 2 szt. zlokalizowane na zewnątrz przy budynku 1285 | 16 | 8 |

IV.4.2. Urządzenia technologiczne emitujące hałas utrzymywane będą w dobrym stanie technicznym. Prowadzona będzie kontrola stanu technicznego i odpowiednia konserwacja zapewniająca minimalny poziom emisji hałasu.

IV.4.3. Środki techniczne mające na celu ochronę przed hałasem:

IV.4.3.1. Izolacja dźwiękoszczelna ścian i dachów budynków.

IV.4.3.2. Zastosowanie dźwiękoszczelnych pokryw, izolacja dźwiękoszczelna urządzeń napędowych.

IV.4.3.3. Zastosowanie zaworów o niskiej emisji hałasu.

IV.4.3.4. Ograniczenie wszelkich manewrów pojazdów ciężarowych w obrębie terenu instalacji do pory dziennej.

IV.4.3.5.Konstrukcja urządzeń ograniczająca powstawanie hałasu, specjalna konstrukcja budynku, zapobiegająca emisji hałasu poza jego obręb.

IV.4.3.6. Czas pracy źródeł hałasu będzie minimalizowany poprzez ich uruchamianie  wyłącznie w niezbędnych okresach w trakcie prowadzenia procesów.

V. Rodzaj i ilość wykorzystywanej energii, materiałów, surowców i paliw

V.1. Zużycie wody dla potrzeb instalacji

Tabela nr 15 Maksymalne zużycie wody dla potrzeb instalacji

| Instalacja | Woda przemysłowa | Kondensat parowy |
| --- | --- | --- |
|  | zużywana do celów technologicznych | zapotrzebowanie instalacji na wodę do celów chłodniczych |  |
|  | Qśrd m3 /dobę | Qmaxroczne m3 /rok | m3 /rok | m3 /rok |
| Instalacja nienasyconych żywic poliestrowych (Z) | 60 | 20 000 | 900 000 | 20 000 |
| Instalacja żywic epoksydowych (E) | 1 100 | 350 000 | 3 950 000 | 26 000 |
| Instalacja Flodurów (L) | 30 | 1000 | 65 000 | - |
| Instalacja żywic fenolowo-formaldehydowych (F) | 10 | 2500 | 827 000 | – |
| Instalacja utwardzaczy do żywic epoksydowych (U) | 4,55 | 1 500 | 250 000 | – |
| Instalacja MCPA i MCPP (M) | 670 | 240 000 | 1 000 000 | 42 000 |
| Instalacja nasyconych żywic poliestrowych (N) | - | - | 2 300 000 | 3 000 |
| Instalacja estryfikacji feonoksykwasów (D) | - | - | 50 000 | - |

V.2. Zużycie energii i paliw dla potrzeb instalacji

Tabela nr 16 Maksymalne zużycie energii i paliw dla potrzeb instalacji

| Instalacja | Energia elektryczna | Energia cieplna (para grzewcza LP i IP) | Energia cieplna (woda gorąca do celów grzewczych) | Paliwo - gaz ziemny | Azot |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kWh/rok | GJ/rok | GJ/rok | Nm3/rok | Nm3/rok |
| Instalacja nienasyconych żywic poliestrowych (Z) | 3 000 000 | 50 000 | 10 000 | 200 000 | 450 000 |
| Instalacja żywic epoksydowych (E) | 12 400 000 | 476 000* 378 000** | 30 000 | 2 800 000 | 850 000 |
| Instalacja Flodurów (L) | 314 000 | 5 000 | 400 | – | 63 000 |
| Instalacja żywic fenolowo-formaldehydowych (F) | 660 000 | 53 000 | – | – | 50 000 |
| Instalacja utwardzaczy do żywic epoksydowych (U) | 451 000 | 25 000 | – | 30 000 | 10 000 |
| Instalacja MCPA i MCPP (M) | 11 520 000 | 160 000 | 6 000 | 450 000 | 530 000 |
| Instalacja nasyconych żywic poliestrowych (N) | 2 000 000 | 10 000 | – | 780 000 | 120 000 |
| Instalacja estryfikacji feonoksykwasów (D) | 100 000 | 10 000 | - | - | 160 000 |

V.3. Zużycie surowców i materiałów  dla potrzeb instalacji

V.3.1. Instalacja nienasyconych żywic poliestrowych (Z)

- W produkcji nienasyconych żywic poliestrowych:

- bezwodniki i kwasy karboksylowe			13 000 Mg/rok,

- jedno- i wielo- wodorotlenowe alkohole		  	  8 000 Mg/rok,

- inne surowce do syntezy w tym

dicyklopentadien, epichlorohydryna,

politereftalan etylenu)                     		  	  2 000 Mg/rok,

- monomery sieciujące w tym  styren			14 500 Mg/rok,

- dodatki modyfikujące				    	     680 Mg/rok.

- W produkcji  poliestrów nasyconych:

- bezwodniki i kwasy karboksylowe		    	     180 Mg/rok,

- jedno- i wielo- wodorotlenowe alkohole		                350 Mg/rok,

- inne surowce do syntezy

w tym politereftalan etylenu)	                                     330 Mg/rok.

- W produkcji Żywic KN:

- alkilofenole						           280 Mg/rok,

- dodatki  modyfikujące             			           100 Mg/rok.

- W produkcji nienasyconych żywic na bazie dicyklopentadienu:

- bezwodniki      		                                        2 000 Mg/rok,

- jedno- i wielo- wodorotlenowe alkohole		        1 000  Mg/rok,

- dicyklopentadien  (DCPD)                                         1 000 Mg/rok,

- monomery sieciujące – (w tym  styren)		        1 500 Mg/rok,

- dodatki modyfikujące				             30 Mg/rok.

V.3.2. Instalacja żywic epoksydowych (E)

- Bisfenol A (dian)					      27 000 Mg/rok,

- epichlorohydryna					     16 000 Mg/rok,

- wodorotlenek sodu					       6 700 Mg/rok,

- węglowodory aromatyczne			       2 000 Mg/rok,

- pochodne fenolu				    	          126 Mg/rok,

- alkohole i ich pochodne			     	          795 Mg/rok,

- ketony						    	          350 Mg/rok,

- etery glicydylowe				    	          431 Mg/rok,

- dodatki modyfikujące i katalizatory		         143 Mg/rok,

- wypełniacze					     	         925 Mg/rok,

- pigmenty					 	          67 Mg/rok,

- aminy alifatyczne				 	         540 Mg/rok.

V.3.3. Instalacja Flodurów (L)

- kwas octowy						         900 Mg/rok,

- glikole							         590 Mg/rok,

- katalizatory						          13  Mg/rok.

V.3.4. Instalacja żywic fenolowo-formaldehydowych (F)

- fenol							        1380 Mg/rok,

- formalina						        1350 Mg/rok,

- urotropina		 				            60 Mg/rok,

- kwasy organiczne i nieorganiczne		          400 Mg/rok,

- wodorotlenki		  				          295 Mg/rok,

- aminy		                                                               125 Mg/rok,

- modyfikatory		                                                     163 Mg/rok,

- rozpuszczalniki 		                                          115 Mg/rok.

V.3.5. Instalacja utwardzaczy do żywic epoksydowych (U)

- mieszaniny dimerów  i trimerów kwasów tłuszczowych   220 Mg/rok,

- aminy								    320 Mg/rok,

- kwasy tłuszczowe i oleje roślinne			      	      18 Mg/rok,

- żywice epoksydowe i ich roztwory		                25 Mg/rok,

- olefiny (nienasycone węglowodory alifatyczne)		    100 Mg/rok,

- bezwodniki						                 40 Mg/rok,

- katalizatory 						                   5 Mg/rok,

- dodatki modyfikujące					       25 Mg/rok,

- rozpuszczalniki (alkohole, węglowodory alifatyczne  	    
     i aromatyczne i inne)                                                         310 Mg/rok.

V.3.6. Instalacja nasyconych żywic poliestrowych (N)

–    neopentylglykol						        30 Mg/rok,

–    neopentyl glycol (water solution 90%)			    5000 Mg/rok,

–    kwas izoftalowy						    2000 Mg/rok,

–    kwas tereftalowy						    7500 Mg/rok,

–    glikol monoetylenowy					      150 Mg/rok,

–    trojmetylolopropan						      120 Mg/rok,

–    kwas adypinowy						      500 Mg/rok,

–    tris (2-etyloheksyloamina)					        30 Mg/rok,

–    irgafos 168/sabostab ps68				          7 Mg/rok,

–    irganox 1010/sabostab ao 1010				          5 Mg/rok,

–    bromek etylotrifenylofosfoniowy				        31 Mg/rok,

–    tib kat 250							        15 Mg/rok,

–    trojfenylofosfina						          8 Mg/rok,

–    mpdiol glikol						                 900 Mg/rok,

–    pentaerytryt						                   12 Mg/rok,

–    bezwodnik kwasu trójmelitowego			        70 Mg/rok,

–    glikol dwuetylenowy				                   30 Mg/rok,

- irgafos 126/songnox 6260 pw				          1 Mg/rok,

- irganox 1076/songnox 1076				          1,5 Mg/rok,

–    fascat 4100/tib kat 256					          1,5 Mg/rok.

V.3.7. Instalacja MCPA i MCPP (M)

- kwas monochlorooctowy (roztwór 80%)	   		     4 500 Mg/rok,

- wodorotlenek sodowy wp na 100%		  	     3 600 Mg/rok,

- orto-krezol					  		     3 600 Mg/rok,

- kwas solny wp na 100%			  		     2 700 Mg/rok,

- podchloryn sodowy				       		   20 000 Mg/rok,

- stabilizator MCPA DMA			     	  	        210 Mg/rok,

- siarczyn sodu					      	        250 Mg/rok,

- ług potasowy wp na 100%			  		        800 Mg/rok,

- ksylen						        	                    15 Mg/rok,

- kwas 2-chloropropionowy			     	                   300 Mg/rok,

- dikamba wp na 100%				      	        400 Mg/rok,

- dimetyloamina (60 %)				     	        500 Mg/rok.

V.3.8. Instalacja estryfikacji feonoksykwasów (D)

- kwas MCPP, MCPP-P i MCPA 				       675 Mg/rok,

- alkohole (2-etyloheksanol i n-oktanol)		  	       440 Mg/rok,

- kwas p-toluenosulfonowy 					           4,5 Mg/rok,

- węgiel aktywny 						         30 Mg/rok,

- ksylen								         10 Mg/rok.

VI. Zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych, w tym pomiaru i ewidencjonowania wielkości emisji

VI.1. Monitoring procesów technologicznych

VI.1.1. Sprawdzanie stanu technicznego i sprawności urządzeń służących do prowadzenia procesów i urządzeń ochrony środowiska w instalacjach wykonywane będzie zgodnie procedurami i harmonogramami zintegrowanego zakładowego systemu zarządzania.

Sposób prowadzenia nadzoru nad sprawnością urządzeń ochrony powietrza określa dokumentacja techniczna. Prowadzona będzie ewidencja czasu pracy tych urządzeń.

VI.1.2.	Sprawdzane będą dostawy surowców i materiałów wykorzystywanych 
w procesach, w tym w szczególności dokonywana będzie ich  identyfikacja, kontrola pod względem jakości i ilości oraz prowadzona będzie ewidencja w oparciu 
o procedury zintegrowanego zakładowego systemu zarządzania.

VI.1.3.	Prowadzone będą pomiary i rejestracja dozowanych do procesów surowców 
i materiałów zgodnie z obowiązującymi instrukcjami ruchowymi.

VI.1.4.	Prowadzona będzie kontrola parametrów technologicznych polegająca na wykonywaniu dla każdej szarży produkcyjnej prób i analiz laboratoryjnych 
w Centralnym Laboratorium, charakterystycznych dla danego procesu zgodnie 
z obowiązującymi instrukcjami ruchowymi.

V.1.5.	Kontrolowane będą parametry przebiegu procesów produkcyjnych zgodnie 
z obowiązującymi instrukcjami ruchowymi.

VI.2. Monitoring emisji gazów i pyłów do powietrza

VI.2.1.	Stanowiska do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów 
do powietrza będą zamontowane na wszystkich emitorach.

VI.2.2.	Stanowiska pomiarowe będą na bieżąco utrzymywane w stanie umożliwiającym prawidłowe wykonywanie pomiarów emisji.

VI.2.3. Pomiary emisji gazów i pyłów do powietrza prowadzone będą nie rzadziej niż raz w roku w przypadku emitorów wskazanych w poniższej tabeli:

Tabela nr 17

| Emitor | Substancja |
| --- | --- |
| E-2/Z | styren |
| E-3/Z | styren |
| E-4/Z | styren |
| E-5/Z | styren |
| E-6/Z | styren |
|  | toluen |
| E-7/Z | ksylen |
| E-9/Z | styren |
| E-20/E | toluen |
|  | epichlorohydryna |
| E-21/E | epichlorohydryna |
|  | toluen |
| E-22/E | epichlorohydryna |
|  | toluen |
| E-23/E | epichlorohydryna |
|  | toluen |
| E-24/E | epichlorohydryna |
|  | toluen |
| E-25/E | toluen |
|  | epichlorohydryna |
| E-26/E | toluen |
| E-27/E | epichlorohydryna |
| E-28/E | epichlorohydryna |
| E-31/E | styren |
|  | toluen |
| E-32/E | ksylen |
|  | styren |
| E-33/E | ksylen |
| E-34/E | ksylen |
| E-119/M | ksylen |

VI.2.4.  Pomiary emisji gazów i pyłów do powietrza prowadzone będą nie rzadziej niż raz na trzy lata w zakresie wszystkich emitowanych zanieczyszczeń określonych niniejsza decyzją.

VI.2.5.	Pomiary emisji zanieczyszczeń do środowiska należy wykonywać dostępnymi metodykami, umożliwiającymi wykonanie oznaczenia powyżej granicy oznaczalności metody.

VI.2.6. W przypadku awarii należy postępować zgodnie z zatwierdzonymi instrukcjami stanowiskowymi bhp i obsługi poszczególnych urządzeń, z uwzględnieniem warunków niniejszej decyzji.

VI.2.7. Stanowiska do monitorowania wielkości emisji do powietrza będą w pełni sprawne, umożliwiające prawidłowe wykonywanie pomiarów, zapewniające zachowanie wymogów BHP.

VI.2.8. Prowadzona będzie analiza danych uzyskiwanych z monitoringu oraz podejmowane będą stosowne działania z niej wynikające, a wyniki analiz będą rejestrowane.

VI.2.9. Wyniki pomiarów emisji pyłów i gazów do powietrza prowadzący instalację będzie przedkładał Marszałkowi Województwa Podkarpackiego oraz Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Rzeszowie w terminach określonych w przepisach szczegółowych. Dodatkowo, wyniki pomiarów  powinny zawierać dane dotyczące warunków prowadzenia pomiarów, w tym: obciążenie źródła emisji w czasie pobierania próbek, opis zmienności procesu.

VI.3. Monitoring emisji hałasu do środowiska

VI.3.1. Pomiary emisji hałasu, określające oddziaływanie instalacji objętych pozwoleniem zintegrowanym na tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego oraz terenów mieszkaniowo-usługowych, będą prowadzone w punktach pomiarowych, tj.:

Tabela nr 18

| Oznaczenie punktu | Współrzędne geograficzne |
| --- | --- |
|  | szerokość (hdd0mm’ss.s”) | długość (hdd0mm’ss.s”) |
| P1 | 50°19'52,8" | 22°12'31,2" |
| P2 | 50°19'46,4" | 22°20'14,7" |
| P3 | 50°19'30,1" | 22°20'6,1" |
| P4 | 50°19'15,1" | 22°19'55,1" |
| P5 | 50°18'39,3" | 22°18'10,4" |
| P6 | 50°19'0,9" | 22°19'51" |

VI.3.2. Sposób wykonania badań monitoringowych i ich częstotliwość będą zgodne 
z wymogami określonymi w obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczegółowymi.

VI.3.3. Dodatkowo pomiary hałasu w środowisku będą przeprowadzane po każdej zmianie procedury pracy instalacji lub wymianie urządzeń określonych w tabeli nr 14.

VI.4. Monitoring poboru wody

VI.4.1. Kontrola zużycia wody prowadzona będzie w oparciu o odczyty wodomierzy zainstalowanych na przyłączach do poszczególnych instalacji. Prowadzona będzie ewidencja zużycia wody w zakresie całkowitego zużycia wody w danej instalacji oraz z podziałem: na cele technologiczne, chłodnicze i pozostałe wraz z uwzględnieniem  źródła jej poboru.

VI.4.2. Wyniki odczytów wodomierzy będą rejestrowane nie rzadziej, niż co miesiąc.

VI.5. Monitoring odprowadzanych ścieków

VI.5.1. Ilość odprowadzanych ścieków przemysłowych z poszczególnych instalacji będzie określana na podstawie pomiarów wykonywanych w punktach lub zgodnie 
z metodyką określonych w tabeli nr 19 z częstotliwością raz w miesiącu.

VI.5.2. Pomiary jakości odprowadzanych ścieków przemysłowych z poszczególnych instalacji Zakładu będą wykonywane co najmniej raz w roku  w punktach określonych w tabeli nr 19 we wskaźnikach określonych w Załączniku nr 2 do niniejszej decyzji.

VI.5.3. Miejsca poboru próbek jakości ścieków oraz miejsca pomiaru ilości ścieków będą w sposób trwały oznakowane.

VI.5.4. Wyniki powinny być zapisywane i archiwizowane przez co najmniej 5 lat

Tabela nr 19

| Instalacja / źródło emisji /strumień ścieków | Punkty kontroli jakości ścieków dla celów technologicznych | Urządzenia do pomiaru ilości odprowadzanych ścieków/ sposób określenia ilości wytworzonych ścieków |
| --- | --- | --- |
| Nienasycone żywice poliestrowe (Z) |
| Obiekt 524 |
| Ścieki z łapacza komorowego szlamów, ścieki z pomp próżniowych i hermetyzacji kwaśnej | Punkt poboru Z-1 | Przy wyprodukowaniu 1 Mg wyrobu powstaje około 0,1 m3 ścieków poreakcyjnych oraz około 0,8 m3 ścieków z pomp i hermetyzacji. Maksymalna zdolność produkcyjna wynosi 25000 Mg, co daje 22500 m3 ścieków. Z tego Qśrd = 22500m3/365 dni 61,6 m3. Maksymalnie w ciągu doby można zrzucić do kanalizacji przemysłowej ściek poreakcyjne z 4 aparatów Qmaxd = 83 Mg * (0,1+0,8) m3 = 74,7 m3. |
| Ścieki z odstojnika komorowego (w ziemi) |  | Na podstawie ilości przezbrojeń aparatów wymagających produkcji innego asortymentu (mycie aparatów) |
| Ścieki z mis zbiorników magazynowych i pomp |  | Ilość ścieków określana jest w odniesieniu do powierzchni misy magazynowej oraz ścieków powstających podczas myć posadzek na instalacji oraz ścieków z mycia zbiorników magazynowych. |

| Obiekt 501 |
| --- |
| Ścieki woda poreakcyjna: z etapu kondensacji żywic (alkidów), z produkcji poliestru nasyconego, z produkcji żywic KN | Punkt poboru Z-2 | Przy wyprodukowaniu 1 Mg wyrobu powstaje około 0,13 m3 ścieków poreakcyjnych. Maksymalna zdolność produkcyjna wynosi 3300 Mg (bez uwzględnienia żelkotów), co daje 434m3 ścieków. Z tego Qśrd = 434m3/365 dni = 1,2 m3. Maksymalnie w ciągu doby można zrzucić do kanalizacji przemysłowej ściek poreakcyjne z 5 aparatów Qmaxd = 10,6 Mg * 0,13 m3 = 1,4 m3. |
| Ścieki (woda poreakcyjna) z produkcji żywic na bazie DCPD | W pojemniku jednostkowym | Ilość ścieków z produkcji żywic na dicyklopentadienie określana jest wagowo w pojemnikach jednostkowych. |
| Żywice epoksydowe (E) |
| Ścieki porządkowe obiektu 1232 i 1232 a. | Punkt poboru E-1 Studzienka bezodpływowa w misie ob. 1232a | Na podstawie pomiaru poziomu ścieków w komorze porządkowej |
| Ścieki z układu pompy próżniowej destylacji EKG. | Punkt poboru E-2 Rura przelewowa w studzience z ob. 1233 | Na podstawie wodomierza na dopływie wody do pompy próżniowej, znajdującego się w pomieszczeniu pomp próż. 1233. |
| Wody opadowe i roztopowe z mis zbiorników magazynowych i operacyjnych. | Studzienki bezodpływowe E 3.1 - 3.12 | Wg objętości napełnień studzienek bezodpływowych w misach zbiorników |
| Ścieki po destylacji izopropanolu | Punkt poboru E-4 | Licznik ścieków na obiekcie PW-39c (E-4ś ) |
| Flodury (L) |
| Ścieki z obróbki wody poestryfikacyjnej (węzeł podczyszczania ścieków). | Punkt poboru L-1 Z rurociągu spustowego z instalacji obróbki wody poestryfikacyjnej w ob. 1233 (spust z autoklawu) | Wg sumy wsadów glikolu etylenowego do szarż Floduru 1 wyprodukowanych w okresie każdego miesiąca, pomnożonej przez współczynnik określający ilość ścieku otrzymywanego na jednostkę masy glikolu to jest 0,5625 m³/tonę glikolu etylenowego, jednorazowo ustalony na podstawie pomiaru ilości ścieku z szarży Floduru. |
| Ścieki z układu pompy próżniowej Floduru 1. | Punkt poboru L-2 Z króćca spustowego zbiornika wody obiegowej nr 442 | Na podstawie wodomierza na dopływie wody do pompy próż., znajdującego się nad zbiornikiem wody obiegowej w pomieszczeniu pomp próżniowych ob.1233 |
| Wody opadowe i roztopowe z misy zbiorników magazynowych Floduru | Punkt poboru L-3 Studzienka bezodpływowa | Wg objętości napełnień studzienek bezodpływowych w misach zbiorników |
| Żywice fenolowo-formaldehydowe (F) |
| Ścieki fenolowe – zbiornik Nr 5 (uśredniający). | Punkt poboru F-1 Króciec do pobierania próbek na zb. nr 5 | Listwa pomiarowa |
| Ścieki z łapacza misy zbiorników magazynowych fenolu i formaliny. | Punkt poboru F-2 Łapacz | Wg pomiaru objętości łapacza po jego całkowitym napełnieniu V= 16 m³ |
| Utwardzacze do żywic epoksydowych (U) |
| Ścieki powstające podczas produkcji utwardzaczy | W pojemniku jednostkowym | Objętość pojemnika jednostkowego V= 1 m³. Pojemnik podstawiany w momencie spustu ścieków, po spuście przewożony i przepompowywany do zbiornika ścieków przy instalacji żywic fenolowo formaldehydowych. |
| Wody opadowe i roztopowe z misy bezodpływowej – kierowane do zbiornika ścieków przy instalacji żywic fenolowo formaldehydowych. | Punkt poboru U-1 Studzienka bezodpływowa | Wg objętości napełnień studzienek bezodpływowych w misach zbiorników |
| Nasycone żywice poliestrowe (N) |
| Ścieki wysokoobciążone | Punkt poboru N-1 Króćce do poboru próbek za odbieralnikiem ścieków | Przy wyprodukowaniu 1 Mg wyrobu powstaje średnio 0,2 m3 ścieków wysokoobciążonych. Maksymalna zdolność produkcyjna wynosi 12600 Mg, co daje 2520 m3 ścieków. Z tego Qśrd = 2520m3/365 dni = 6,9 m3. Maksymalnie w ciągu doby można zrzucić do kanalizacji przemysłowej ściek wysokoobciążony z czterech odbieralników Qmaxd = 60 Mg * 0,2 m3 = 12 m3. |
| Ścieki niskoobciążone | Punkt poboru N-2 Króćce do poboru próbek na rurociągach spustowych wody z pomp próżniowych | Ilość ścieków niskoobciążonych określana jest w odniesieniu do powierzchni misy magazynowej oraz ścieków powstających podczas myć posadzek na instalacji, przygotowania instalacji do remontu (mycie reaktorów) oraz ścieków z pomp próżniowych. |

| MCPA i MCPP (M) |
| --- |
| Ścieki odprowadzane do kanalizacji z utleniacza nr 1. | Punkt poboru M-1 | Licznik ścieków z utleniacza 1 (M-1ś) (załącznik nr 2). Przepływomierz elektryczny MPR-4 |
| Ścieki z destylacji (regeneracji) ksylenu utlenione- utleniacz nr 2 i 3. |  | Listwa pomiarowa |
| Estry z estryfikacji fenoksykwasów (D) |
| Strumienie ścieków z instalacji: - woda poreakcyjna (kondensacyjna wyniku reakcji fenoksykwasów z alkoholem), ścieki porządkowe z mycia posadzki) | Punkt poboru D-1 | Ilość ścieków określana jest za pomocą pomiaru listwą w zbiorniku magazynowym ścieków (zbiornik nr 22) |

VI.6. Monitoring jakości powietrza

VI.6.1. Referencyjne punkty pomiarowe stężeń substancji w powietrzu określające oddziaływanie emisji gazów i pyłów z instalacji na jakość powietrza poza działkami, do których operator posiada tytuł prawny:

- Punkt pomiarowy Nr P-1 – zlokalizowany na kierunku północno-wschodnim od Zakładów, w sąsiedztwie JRG PSP (przy węźle CO);

- Punkt pomiarowy Nr P-3 – zlokalizowany na kierunku wschodnim od Zakładów, (na terenie miasta Nowa Sarzyna – Osiedle Stałe);

- Punkt pomiarowy Nr P-4 – zlokalizowany na kierunku południowo-wschodnim od Zakładów, w sąsiedztwie ogrodzenia (w obiekcie pompowni wody z ujęcia Trzebośnica);

- Punkt pomiarowy Nr P-5 – zlokalizowany na kierunku południowo-zachodnim od Zakładów (przysiółek Smycze, teren gajówki).

VI.6.2.	Pomiary prowadzone będą w zakresie określonym w obowiązujących procedurach zintegrowanego zakładowego systemu zarządzania jednocześnie 
w czterech wyznaczonych punktach, dla charakterystycznych czterech emitowanych substancji: epichlorohydryna, ksylen, styren i toluen, z częstotliwością minimum co 
1 tydzień w zmiennych porach doby.

VI.6.3.	Pomiary stężeń substancji w powietrzu należy wykonywać zgodnie 
z aktualnymi metodykami i / lub Polskimi Normami.

VI.6.4.	Wyniki monitoringu jakości powietrza będą przekazywane Marszałkowi Województwa Podkarpackiego i Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska co najmniej co roku po zakończonym cyklu pomiarowym.

VI.7. Monitoring zanieczyszczeń gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko, które mogą znajdować się na terenie zakładu, w związku 
z eksploatacją instalacji

VI.7.1. Monitoring gleby i ziemi

VI.7.1.1. Badania jakości gruntów na terenie całego zakładu wykonywane będą w strefie powierzchniowej w 46 sekcjach badawczych o średniej powierzchni od 0,7 ha do 4,9 ha (opróbowanie na głębokości 0,0 – 0,25 m ppt). Zgodnie z obowiązującą metodyką, próbka przygotowana do analizy z każdej sekcji będzie próbką uśrednioną powstałą ze zmieszania 15 „podpróbek” rozmieszczonych równomiernie w obrębie każdej sekcji badawczej. Rozkład geometryczny punktów poboru „podpróbek” winien być dostosowany do lokalnych warunków terenowych, zagospodarowania terenu, możliwości poboru, w sposób zapewniający ich reprezentatywność. Ponadto badania wykonywane będą w 28 otworach badawczych (próbki wgłębne), po jednym z każdej sekcji, pobieranych z głębokości 0,25 -1,0 m ppt w poniższej lokalizacji:

Tabela nr 20

| Symbol otworu | Współrzędne geograficzne |
| --- | --- |
| PG 1 | N 50°19'22.30" E 22°19'2.97" |
| PG 2 | N 50°19'21.07" E 22°19'8.01" |
| PG 3 | N 50°19'17.22" E 22°19'8.00" |
| PG 4 | N 50°19'15.88"E 22°19'8.85" |
| PG 5 | N 50°19'10.94" E 22°19'18.17" |
| PG 6 | N 50°18'57.52" E 22°18'49.27" |
| PG 7 | N 50°18'57.35" E 22°19'6.81" |
| PG 8 | N 50°18'59.27"E 22°19'8.15" |
| PG 9 | N:50°18'53,1'' E:22°18'56,2'' |
| PG 10 | N:50°18'53,2'' E:22°19'06,5' |
| PG 11 | N:50°19'08,1'' E:22°19'08,7'' |
| PG 12 | N:50°18'57,1'' E:22°19'18,2'' |
| PG 13 | N:50°19'00,0'' E:22°19'42,3'' |
| PG 14 | N:50°19'03,9'' E:22°19'48,0'' |
| PG 15 | N:50°19'15,8'' E:22°19'51,9'' |
| PG 16 | N:50°19'25,8'' E:22°19'53,9'' |
| PG 17 | N:50°19'32,2'' E:22°19'54,7'' |
| PG 18 | N:50°19'31,3'' E:22°19'45,6'' |
| PG 19 | N:50°19'37,8'' E:22°19'58,8'' |
| PG 20 | N:50°19'39,9'' E:22°19'46,5'' |
| PG 21 | N:50°19'35,5'' E:22°19'29,2'' |
| PG 22 | N:50°19'27,4'' E:22°19'13,8'' |
| PG 23 | N:50°19'29,7'' E:22°19'03,7'' |
| PG 24 | N:50°19'19,0'' E:22°19'23,4'' |
| PG 25 | N:50°19'17,7'' E:22°19'33,5'' |
| PG 26 | N:50°19'12,1'' E:22°19'29,6'' |
| PG 27 | N:50°19'09,3'' E:22°19'29,0'' |
| PG 28 | N:50°19'02,5'' E:22°19'33,5'' |

VI.7.1.2. Monitoring jakości gruntów prowadzony będzie z częstotliwością 1 raz na 10 lat w zakresie:

- metale ciężkie: As, Ba, Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Hg, Mo, Ni, Sn i Zn,

- suma węglowodorów (C6 – C12), składników frakcji benzyn,

- suma węglowodorów (C12 –C35), składników frakcji oleju.

- węglowodory aromatyczne: benzen, etylobenzen, toluen, ksyleny, styren,

- wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA): naftalen, antracen, chryzen, benzo(a)antracen, dibenzo(a,h)antracen, benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perylen, indeno (1,2,3-c,d)piren,

dla próbek pobranych z otworów badawczych z głębokości 0, 25 -1,0 m ppt dodatkowo w zakresie: aminoetyloetanoloamina, dietylenotriamina, ftalan dwuizobutylu, etanodiol, glikol dietylenowy.

VI.7.1.3. Punkty poboru prób gleby i ziemi do badań należy wyznaczyć zgodnie 
z zapisami obowiązujących przepisów szczegółowych w tym zakresie.

VI.7.1.4. Pobory prób do badań oraz badania jakości gleby i ziemi wykonane będą przez laboratoria akredytowane, zgodnie z zapisami obowiązujących przepisów szczegółowych w zakresie oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi 
i obowiązującymi metodykami.

VI.7.2. Monitoring wód gruntowych

VI.7.2.1. Prowadzony będzie monitoring wpływu instalacji na jakość wód gruntowych na terenie zakładu.

VI.7.2.2. Monitoring prowadzony będzie z wykorzystaniem reprezentatywnych dla tej instalacji piezometrów i otworów sozologicznych w istniejącej sieci:

Tabela nr 21

| Symbol otworu | Współrzędne geograficzne |
| --- | --- |
| P-9 (napływ) | N:50o19’09.1” E:22o18’24.6” |
| P-10 (napływ) | N:50o18’55.1” E:22o18’12.4” |
| P-47A/B (napływ) | A – N:50o19’35.7” E:22o18’38.5” B – N:50o19’35.8” E:22o18’38.1” |
| SO-6 | N:50o19’08.6” E:22o19’32.6” |
| SO-7 | N:50o19’15.2” E:22o19’32.6” |
| SO-8 | N:50o19’23.0” E:22o19’32.6” |
| SO-12 | N:50o19’13.6” E:22o19’12.1” |
| SO-13 | N:50o19’23.3” E:22o19’13.5” |
| P-14 | N:50o18’54.5” E:22o19’15.2” |
| P-17A/B | A – N:50o19’05.7” E:22o19’22.1” B – N:50o19’05.7” E:22o19’22.0” |
| P-18A/B | A – N:50o19’13.6” E:22o19’13.5” B – N:50o19’13.5” E:22o19’13.6” |
| P-19A/B | A – N:50o19’26.5” E:22o19’21.9” B – N:50o19’26.3” E:22o19’20.0” |

VI.7.2.2. Monitoring prowadzony będzie z częstotliwością co najmniej 1 raz na 5 lat, 
w zakresie:

- parametrów fizykochemicznych i związków nieorganicznych (pH, przewodność właściwa, siarczany jako SO4)

- metali ciężkich: As, Ba, Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Hg, Mo, Ni, Sn i Zn,

- sumy benzyn (C6 - C12),

- olejów mineralnych (C12 - C35),

- węglowodorów aromatycznych: benzen, etylobenzen, toluen, ksyleny, styren,

- wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA): naftalen, antracen, chryzen, benzo(a)antracen, dibenzo(a,h)antracen, benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perylen, indeno (1,2,3-c,d)piren,

- aminoetyloetanoloamina, dietylenotriamina, ftalan dwuizobutylu, etanodiol, glikol dietylenowy

VI.8. Monitoring jakości wód rzeki San

Monitoring jakości wód rzeki San prowadzony będzie w dwóch punktach:

W -1- około 100-150 m poniżej ujścia rzeki Trzebośnica,

W -2- około 1000-1500 m poniżej ujścia rzeki Trzebośnica, we wskaźnikach:

Tabela nr 22

| Badany element | Liczba badań |
| --- | --- |
|  | cykl roczny | cykl tygodniowy |
| Wskaźniki fizykochemiczne |
| Odczyn pH | 12 w roku |  |
| Zawiesiny ogólne | 12 w roku |  |
| Tlen rozpuszczony | 12 w roku |  |
| Przewodność właściwa | 12 w roku |  |
| BZT5 | 12 w roku |  |
| ChZTCr | 12 w roku |  |
| Azot ogólny | 12 w roku |  |
| Azot Kjeldahla | 12 w roku |  |
| Azotany | 12 w roku |  |
| Azotyny | 12 w roku |  |
| Amoniak |  | 52 w roku |
| Fosfor ogólny |  | 52 w roku |
| Chlorki |  | 52 w roku |
| Siarczany | 12 w roku |  |
| Cynk | 12 w roku |  |
| Fenole lotne (indeks fenolowy) | 12 w roku |  |
| Aldehyd mrówkowy |  | 52 w roku |
| Trichlormetan (chloroform) | 12 w roku |  |
| Trichloroetylen |  | 52 w roku |
| Barwa | 12 w roku |  |
| Zapach | 12 w roku |  |

Monitorowana będzie również jakość wód w zakresie:

Tabela nr 23

| Wskaźniki biologiczne |
| --- |
| Wskaźniki biologiczne | ppk San – Krzeszów | ppk San – Stare Miasto |
|  | cykl wieloletni | ilość w roku | cykl wieloletni | ilość w roku |
| Fitoplankton | od 2019 co 3 lata | 6 | od 2019 co 3 lata | 6 |
| Fitobentos | od 2019 co 3 lata | 1 | od 2019 co 3 lata | 1 |
| Makrofity | od 2019 co 3 lata | 1 | od 2019 co 3 lata | 1 |
| Makrobezkręgowce bentosowe | od 2019 co 3 lata | 1 | od 2019 co 3 lata | 1 |
| Ichtiofauna | od 2019 co 3 lata | 1 | od 2019 co 3 lata | 1 |

VI.9.Zasady wykorzystania, przekazywania i gromadzenia wyników monitorowania instalacji

VI.9.1.Uzyskiwane wyniki pomiarów będą na bieżąco rejestrowane, analizowane
i wykorzystywane przez operatora instalacji zgodnie z procedurami zintegrowanego zakładowego systemu zarządzania i instrukcjami ruchowymi.

VI.9.2.	Opracowane wyniki pomiarów wykonywanych w związku z realizacją obowiązków określonych w punktach od VI.2 do VI.8 należy przedkładać Marszałkowi Województwa Podkarpackiego oraz Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Rzeszowie niezwłocznie, nie później niż 30 dni od daty ich wykonania. Sposób prezentacji wyników wykonywanych pomiarów powinien być zgodny z obowiązującym rozporządzeniem dotyczącym sposobów prezentacji wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji.

VI.9.3.	Wyniki monitoringu będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi procedurami zintegrowanego zakładowego systemu zarządzania.

VII. Sposób postępowania w przypadku uszkodzenia aparatury pomiarowej służącej do monitorowania procesów technologicznych

VII.1. W przypadku uszkodzenia aparatury pomiarowej kontrolującej proces technologiczny lub emisję oraz ustalenia z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, że nastąpiło niedotrzymanie standardów emisji, należy wyłączyć instalację z eksploatacji, zgodnie z procedurą zatrzymania instalacji.

VII.2. O fakcie wyłączenia instalacji z w/w powodu należy powiadomić Marszałka Województwa Podkarpackiego i Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w terminie ustawowym.

VIII. Wymagania zapewniające ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych, 
w tym środki mające na celu zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych oraz sposób ich systematycznego nadzorowania

VIII.1. Przyjęte rozwiązania technologiczne nie mogą powodować zanieczyszczenia gleby, ziemi, wód podziemnych i powierzchniowych.

VIII.2. Ścieki technologiczne z instalacji nie będą wprowadzane bezpośrednio do wód powierzchniowych, podziemnych i do ziemi.

VIII.3. Prowadzony będzie monitoring miejsc służących do przechowywania, przeładunku, przesyłu lub magazynowania substancji, odpadów lub surowców 
w celu zapewnienia właściwej ochrony gleby, ziemi i wód gruntowych zgodnie 
z ustaleniami zawartymi w instrukcjach i procedurach systemowych

VIII.4. Transport odpadów na terenie instalacji i czynności przeładunkowe, prowadzone będą w sposób zabezpieczający przed ich przypadkowym rozproszeniem i pyleniem oraz zabezpieczający środowisko przed zanieczyszczeniem, z zachowaniem szczególnej ostrożności. Środki transportu dostosowane będą do rodzaju i ilości przewożonych odpadów. Ewentualne rozproszenie odpadów będzie niezwłocznie usuwane.

VIII.5. Grunt i wody gruntowe zabezpieczone będą przed przedostawaniem się do nich zanieczyszczeń z powierzchni ziemi poprzez skierowanie zanieczyszczonych wód opadowych przez separator substancji ropopochodnych do zbiornika buforowego i następnie wykorzystanie w zamkniętym obiegu wody technologicznej.

VIII.6. Zbiorniki magazynowe cieczy niebezpiecznych umieszczone będą w misach zabezpieczających lub posiadać będą inne wymagane zabezpieczenia przed niekontrolowanym wyciekiem.

VIII.7. Reaktory i urządzenia technologiczne zlokalizowane będą w obiektach zabezpieczonych przed rozprzestrzenianiem się ewentualnych rozlewów i rozsypań wyposażonych w kanalizację przemysłową lub studzienki wychwytowe.

VIII.8. Place manewrowe, drogi dojazdowe i parkingi, wszystkie powierzchnie 
w rejonie urządzeń technologicznych oraz miejsca przyjęcia i magazynowania odpadów będą posiadały szczelne utwardzone, nieprzepuszczalne podłoża 
z systemem zbierania ścieków lub wód deszczowych. Powierzchnie te utrzymywane będą w dobrym stanie technicznym, w stałej czystości i porządku.

VIII.9. Odpady wytworzone magazynowane będą w sposób zabezpieczający środowisko wodne i gruntowe przed zanieczyszczeniami.

VIII.10. W zależności od rodzaju i postaci magazynowanych odpadów lub surowców 
płynnych, półpłynnych czy stałych oraz ich właściwości, stosowane będą szczelne opakowania, zbiorniki, itp. adekwatne do charakteru magazynowanej substancji, odporne na działanie znajdujących się w nich substancji i zabezpieczające przed zanieczyszczeniem środowiska (rozlaniem czy rozsypaniem).

VIII.11. Prowadzony będzie systematyczny nadzór przez pracowników znajdujących się na danym stanowisku nad zapewnieniem właściwej ochrony gleby, wód gruntowych i ziemi poprzez codzienną obserwację i sprawdzanie czy nie doszło do rozszczelnienia zbiorników magazynowych i instalacji.

VIII.12. Prowadzony będzie stały dozór techniczny zbiorników magazynowych substancji niebezpiecznych. Określone będą zasady postępowania z substancjami niebezpiecznymi.

VIII.13. Budynki technologiczne i wszystkie miejsca gromadzenia odpadów będą wyposażone w zapas sorbentów i czyściwa do likwidacji ewentualnych rozlewów.

VIII.14. W przypadku wystąpienia wycieku substancji niebezpiecznych na teren instalacji należy niezwłocznie zabezpieczyć teren przed dalszą penetracją zanieczyszczeń a następnie oczyścić zanieczyszczony teren.

VIII.15. Prowadzony będzie monitoring wpływu instalacji na wody gruntowe 
i powierzchnię ziemi.

VIII.16. Urządzenia techniczne służące do ochrony gleby i ziemi oraz wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniami, na terenie instalacji:

  - uszczelnione (utwardzone) powierzchnie placów, dróg oraz posadzek obiektów technologicznych wykonane ze spadkami i odwodnieniami (wpustami do kanalizacji),

  - szczelny system kanalizacji przemysłowej,

  - system zamkniętego obiegu wody przemysłowej,

  - odprowadzanie ścieków socjalno-bytowych do systemu kanalizacji i dalej do miejskiej oczyszczalni ścieków,

  - zabezpieczenia techniczne zbiorników magazynowych substancji chemicznych (betonowe wanny wychwytowe – betonowe /tace/),

  - usytuowanie zbiorników na terenie utwardzonym

  - zastosowanie wysokosprawnego systemu oczyszczania spalin,

VIII.17. Wszystkie stosowane w instalacji surowce i materiały wykorzystywane będą zgodnie z ich przeznaczeniem, z zachowaniem wymagań wynikających 
z zapisów w kartach charakterystyki substancji i mieszanin niebezpiecznych i/lub instrukcjach.

VIII.18. Dokonywane będą okresowe przeglądy techniczne zbiorników magazynowych przeznaczonych do magazynowania substancji niebezpiecznych

VIII.19. Prowadzone będą systematyczne szkolenia pracowników w zakresie zapobiegania emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych.

IX. Zakres, sposób i termin przekazywania organowi właściwemu do wydania pozwolenia i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska corocznej informacji, pozwalającej na przeprowadzenie oceny zgodności z warunkami określonymi w pozwoleniu

IX.1. Opracowane wyniki okresowych pomiarów pyłów i gazów wprowadzanych do powietrza, pomiarów jakości ścieków, pomiarów hałasu należy przedkładać Marszałkowi Województwa Podkarpackiego oraz Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska niezwłocznie, nie później niż 30 dni od daty ich wykonania.

IX.2. Do dnia 31 marca danego roku, opracowany i przekazany zostanie do Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska „Raport z monitoringu instalacji za rok ...”.

„Raport z monitoringu..” powinien zawierać co najmniej: zbiorcze zestawienie wyników badań jakości wód podziemnych, ścieków technologicznych, pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz hałasu do środowiska. Raport zawierać będzie omówienie wyników prowadzonego monitoringu wpływu instalacji na środowisko w tym w szczególności wyniki pomiarów imisyjnych oraz monitoringu jakości wód rzeki San,  wnioski i zalecenia. W przypadku stwierdzonych przekroczeń operator instalacji dokona również analizy przyczyn zaistniałych przekroczeń.

X. Metody zapobiegania występowaniu awarii i zabezpieczenia środowiska przed skutkami awarii przemysłowej oraz sposób powiadamiania o jej wystąpieniu

W przypadku wystąpienia awarii przemysłowej stosowane będą sposoby zabezpieczenia środowiska, postępowania i powiadamiania zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją oraz procedurami zakładowego systemu zarządzania bezpieczeństwem i obowiązującymi przepisami. Stosowany będzie Program Zapobiegania Awariom oraz pozostała obowiązująca dokumentacja tym zakresie.

XI. Warunki przeciwpożarowe wynikające  z operatu  przeciwpożarowego

XI.1. W Spółce stosowane będą zabezpieczenia obiektów/instalacji i terenów oraz zapewnione zostaną możliwości skutecznej walki z pożarami, wybuchami, rozlewami substancji niebezpiecznych oraz innymi zagrożeniami. Stosowane zabezpieczenia techniczne, systemy sygnalizacyjne i sprzęt ratowniczy:

- stałe wodne instalacje gaśnicze tryskaczowe i zraszaczowe,

- stałe instalacje gaśnicze na CO2,

- stała instalacja gaśnicza NOVEC – A1,

- półstałe instalacje gaśnicze pianowe: rękawy piany lekkiej, wytwornice piany ciężkiej,

- stałe instalacje gaśnicze pianowe,

- instalacje hydrantów wewnętrznych,

- podręczny sprzęt gaśniczy,

- system sygnalizacji pożaru,

- system ręcznych ostrzegaczy pożaru,

- sieć hydrantów zewnętrznych,

- zbiorniki przeciwpożarowe,

- środek pianotwórczy w kontenerach,

- stałe instalacje wykrywające niebezpieczne stężenia połączone z wentylacją,

- ekologiczne zestawy mobilne na każdej instalacji,

- sprzęt ochronny - maski twarzowe z pochłaniaczami w miejscach występowania zagrożenia.

XI.2. Instalacje gaśnicze i urządzenia p.poż. będą na bieżąco serwisowane. Gaśnice będą sprawdzane i konserwowane wg przyjętych harmonogramów. Systemy wykrywcze, alarmowe, urządzenia gaśnicze oraz sprzęt gaśniczy ochronny będą utrzymywane w pełnej sprawności technicznej i konserwowane zgodnie z przepisami. Serwis gaśnic i urządzeń p.poż wykonywany będzie przez specjalistyczną firmę zewnętrzną.

XI.3. W sytuacji wystąpienia zagrożenia w CIECH Sarzyna S.A. zabezpieczenie operacyjne stanowić będzie miejscowa jednostka PSP - JRG PSP w Nowej Sarzynie o specjalności chemiczno-ekologicznej, która jest w stanie podjąć skuteczne działania ratowniczo-gaśnicze i zabezpieczające do 5 min. od zgłoszenia.

XI.4. Spełnione będą wymagania w zakresie zapewnienia dróg pożarowych do obiektów oraz wyznaczonych placów magazynowych oraz warunki zaopatrzenia 
w wodę wynikające z odrębnych  przepisów.

XII. Sposoby osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości

XII.1. Instalacja eksploatowana będzie z zachowaniem projektowanych parametrów technicznych i technologicznych, w tym ustalonych w niniejszej decyzji. Wszystkie urządzenia objęte niniejszą decyzją należy utrzymywać we właściwym stanie technicznym i prawidłowo eksploatować zgodnie z ich instrukcjami techniczno – ruchowymi (dotyczy to wszystkich urządzeń technicznych, w stosunku do których wymagane są aktualne badania techniczne zgodne z wymaganiami instrukcji obsługi DTR).

XII.2. W zakresie organizacyjnym należy realizować na bieżąco:

- politykę środowiskową mającą na celu poprawę ograniczenia oraz zmniejszenia oddziaływania instalacji na środowisko i ludzi;

- identyfikację i poddawanie systematycznej ocenie aspektów środowiskowych, a kluczowe aspekty uwzględniać jako podstawę planowania realizacji celów i zadań w ramach programów dotyczących środowiska;

- szkolenia pracowników w celu zapewnienia odpowiednich kwalifikacji oraz świadomości w zakresie środowiska;

- utrzymanie odpowiedniej struktury organizacyjnej w tym w zakresie obsługi i nadzoru instalacji oraz ich monitoringu;

- zapewnienie wymiany informacji dotyczącej środowiska w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym instalacji;

- właściwy nadzór nad dokumentacją, zapisami i danymi oraz przepisami prawnymi dotyczącymi środowiska, w tym ich zmianami;

- inne postanowienia i obowiązki zawarte w procedurach i instrukcjach zintegrowanego zakładowego systemu zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem.

XII.3. Prowadzone będą plany remontów oraz dokumentowanie i rejestrowanie wykonywanych przeglądów, sprawdzeń, pomiarów, prac konserwacyjnych i remontów urządzeń oraz instalacji zgodnie z procedurami i instrukcjami zintegrowanego zakładowego systemu zarządzania.

XII.4. Dokonywane będą regularne przeglądy stanu technicznego mis - tac 
w magazynach i powierzchni magazynowych oraz innych urządzeń służących ochronie środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami zintegrowanego zakładowego systemu zarządzania.

XII.5. Podejmowane będą stosowne działania korygujące i zapobiegawcze 
w oparciu o analizę danych uzyskiwanych z monitoringu zgodnie z obowiązującymi procedurami zintegrowanego zakładowego systemu zarządzania

XII.6. Zgodnie z obowiązującą  instrukcją prowadzone będą bilanse i okresowe inwentaryzacje surowców magazynowanych i zużywanych do produkcji, materiałów oraz wszystkich magazynowanych wyrobów, ścieków i odpadów.

XII.7. Zbiorniki surowców i reagentów posiadać będą szczelną armaturę oraz połączenia rurociągowe, atestowane węże i szczelne połączenia, prowadzony będzie stały nadzór nad ich stanem technicznym inspekcje i kontrole.

XII.8. Prowadzony będzie monitoring procesów technologicznych w instalacji. Wszystkie urządzenia związane z monitoringiem procesu technologicznego muszą być w pełni sprawne, umożliwiające prawidłowe wykonywanie pomiarów oraz zapewniające zachowanie wymogów BHP.

XII.9. Wszystkie procesy technologiczne, magazynowanie surowców, reagentów produktów i odpadów na terenie instalacji będą prowadzone na powierzchni szczelnej.

XII.10. Wytwarzane ścieki technologiczne i brudne wody opadowe zawracane będą do procesu technologicznego.

XII.11. Drogi, bocznice kolejowe oraz punkty przeładunkowe i place będą szczelne, utrzymywane i eksploatowane będą z zachowaniem zasad, przepisów szczegółowych i instrukcji z zachowaniem porządku, czystości i szczelności miejsc przeładunku.

XII.12. Przy modyfikowaniu wyrobów i stosowanych procesów w prowadzonych instalacjach każdorazowo dokonywana będzie identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych oraz zagrożeń i ryzyka w celu oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z procedurami zintegrowanego zakładowego systemu zarządzania.

XII.13. Prowadzenie bieżących i okresowych szkoleń dla osób obsługujących urządzenia technologiczne w zakresie prawidłowej ich obsługi oraz w zakresie problematyki ochrony środowiska i aktualnie obowiązujących przepisów.

XII.14. Urządzenia instalacji obsługiwane będą przez przeszkolonych pracowników na podstawie procedur, instrukcji stanowiskowych i polskich norm.

XII.15. Podejmowane będą niezbędne działania mające na celu kontrolę, ograniczenie rozprzestrzeniania się lub ograniczenie ilości substancji stwarzających zagrożenie, zidentyfikowanych na terenie zakładu.

XII.16. Po zakończeniu każdego miesiąca dokonywane będą analizy i oceny wskaźników (norm) zużycia surowców i materiałów dla wytwarzanych wyrobów.

XII.17. Każda nieprawidłowość w procesie będzie szczegółowo analizowana w celu ustalenia przyczyny i okoliczności oraz wprowadzenia działań korygujących zapobiegawczych zgodnie z procedurami zintegrowanego zakładowego systemu zarządzania.

XII.18. Utrzymywane będą wykazy substancji i preparatów (mieszanin) niebezpiecznych wraz z ich znakowaniem i aktualnymi kartami charakterystyki zgodnie z procedurami zintegrowanego zakładowego systemu zarządzania 
i przepisami szczegółowymi.

XII.19. Dokonywane będą okresowe kontrole i przeglądy techniczne zbiorników 
magazynowych przeznaczonych do magazynowania substancji niebezpiecznych zgodnie z procedurami zintegrowanego zakładowego systemu zarządzania 
i przepisami o dozorze technicznym.

XII.20. W zbiornikach magazynowych zagrożonych pożarem lub wybuchem stosowany będzie gaz inertny (azot) jako zabezpieczenie przed powstawaniem stężeń wybuchowych niebezpiecznych substancji.

XII.21.	Prowadzone będą systematyczne przeglądy, konserwacje i naprawy zaworów oddechowych – zamknięć hydraulicznych, przerywaczy ognia, czujników poziomu oraz urządzeń zabezpieczających przed przelaniem zbiorników zgodnie z harmonogramem przeglądów i remontów.

XII.22.	Prowadzone będą okresowe szkolenia (ćwiczenia) obsługi i nadzoru instalacji na okoliczność postępowania na wypadek awarii przemysłowej, pożaru bądź innej nienormalności zgodnie z procedurą zintegrowanego zakładowego systemu zarządzania i planami .

XII.23.	Dokonywane będą okresowe przeglądy urządzeń zabezpieczających, oceny ryzyka i szkolenia obsługi instalacji, w których może wystąpić atmosfera wybuchowa zgodnie z Dokumentami zabezpieczenia przed wybuchem.

XII.24.	Utrzymywany będzie odpowiedni zapas sorbentów i sprzętu do zabezpieczenia i likwidacji rozlewów (w tym tzw. apteczek ekologicznych).

XII.25.	Sprzęt przeciwpożarowy utrzymywany będzie w sprawności oraz systemy alarmowania, powiadamiania i gaszenia pożarów.

XII.26.	W przyległych, należących do operatora instalacji lasach, zakwalifikowanych jako lasy ochronne, prowadzona będzie gospodarka leśna zgodnie z „Planem urządzenia lasu Zakładów Chemicznych „Organika – Sarzyna” S.A.” zatwierdzonym decyzją Ministra Środowiska.

XIII. Sposoby zapewnienia efektywnego wykorzystania energii

XIII.1. Analizowane będą nowoczesne technologie w zakresie efektywności energetycznej pod kątem możliwości ich zastosowania w zakładzie.

XIII.2. Prowadzona będzie stała kontrola zużycia energii przez poszczególne instalacje.

XIII.3. Prowadzący instalacje podejmować będą działania zmierzające do zapewnienia efektywnego wykorzystania energii:

-stosowanie energooszczędnych urządzeń,

- efektywne wykorzystywanie i oszczędzanie energii elektrycznej i paliw płynnych,

-ograniczanie biegu jałowego maszyn i urządzeń elektrycznych,

-prawidłowy dobór mocy instalowanych urządzeń elektrycznych do potrzeb zakładu.

XIV. Sposoby postępowania w przypadku zakończenia eksploatacji instalacji, 
w tym sposoby usunięcia negatywnych skutków powstałych w środowisku 
w wyniku prowadzonej eksploatacji, gdy są one przewidywane

XIV.1. W przypadku zakończenia eksploatacji obiekty i urządzenia wchodzące 
w skład instalacji będą zlikwidowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami prawnymi, w szczególności z wymaganiami prawa budowlanego, które obligują do uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego.

XIV.2. Zostanie opracowany program likwidacji uwzględniający zagadnienia 
z ochrony środowiska.

XIV.3. W przypadku zakończenia eksploatacji instalacji wszelkiego rodzaju urządzenia zostaną wcześniej dokładnie wyczyszczone i zabezpieczone, w taki sposób aby uniemożliwić przedostanie się do środowiska jakichkolwiek substancji stwarzających zagrożenia dla środowiska naturalnego.

XIV.4. Proces likwidacji obiektów/instalacji będzie prowadzony pod szczegółowym nadzorem służb budowlanych zakładu oraz działu BHP i ochrony środowiska 
i odbywał się będzie w oparciu o opracowany projekt likwidacji obiektów i urządzeń uwzględniający (oprócz wymagań budowlanych i BHP) wymagania ochrony środowiska, głównie w odniesieniu do gospodarki odpadami.

XIV.5. Wszystkie odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne znajdujące się na terenie zakładu zostaną przekazane do odzysku lub unieszkodliwienia do firm specjalistycznych wraz z pojemnikami zanieczyszczonymi odpadami. Odpady, które powstaną podczas likwidacji obiektu instalacji będą przekazywane odpowiednim jednostkom, które posiadają odpowiednie pozwolenia na odbiór/zagospodarowanie odpadów.

XIV.6. Nastąpi demontaż urządzeń, które w zależności od stopnia zużycia będą mogły być sprzedawane lub złomowane.

XIV.7. Place i posadzki zostaną oczyszczone z wycieków przy użyciu środków do tego przeznaczonych, jeżeli takie wycieki będą miały miejsce. Ponadto, należy przeprowadzić czyszczenie separatorów.

XIV.8. Likwidacja rurociągów, w szczególności podziemnych.

XV. Dodatkowe wymagania

XV.1. Zobowiązuję prowadzącego instalacje do przeprowadzenia pomiarów emisji zanieczyszczeń co do rodzaju i ilości z emitorów E-8/Z, E-31/E i E-53/U w zakresie zgodnym z zapisami rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu do dnia 31 grudnia 2020r.

XV.2. Do dnia 31 grudnia 2019r. zostanie przedstawiony harmonogram prac związanych z eliminowaniem wykorzystania wody podziemnej do celów chłodniczych.

XVI. Pozwolenie jest wydane na czas nieoznaczony

XVII. Wykaz złączników

Załącznik nr 1 Wykaz i parametry urządzeń istotnych z punktu widzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniom w instalacjach,

Załącznik nr 2 Ilość, stan i skład ścieków z każdej instalacji wprowadzanych do własnych urządzeń kanalizacyjnych,

Załącznik nr 3 Dopuszczalne rodzaje i ilości wytwarzanych odpadów 
w poszczególnych instalacjach wraz z miejscami magazynowania i sposobami dalszego gospodarowania nimi,

XVIII. Stwierdzam wygaśniecie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 
31 października 2006r., znak: ŚR.III-6618/1/06 zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Podkarpackiego: z dnia 19 czerwca 2008r., znak: RŚ.VI.7660-16/12/08, z dnia 5 stycznia 2011r., znak: RŚ.VI.DW.7660/6-15/10 i z dnia 
10 grudnia 2012r., znak: OS.I.7222.29.17.2012.DW, z dnia  4 grudnia 2014r., znak: OS-I.7222.21.17.2014.DW udzielającą Zakładom Chemicznym „Organika - Sarzyna” S.A., w Nowej Sarzynie REGON 000042352 (obecnie CIECH Sarzyna S.A.) pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do wytwarzania podstawowych produktów lub półproduktów chemii organicznej oraz środków ochrony roślin, przy zastosowaniu procesów chemicznych.

U z a s a d n i e n i e

Wnioskiem z dnia 19 października 2017r. znak: NS/99/4632/17, CIECH Sarzyna S.A., ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna wystąpiła o wydanie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie następujących instalacji:

- do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych, organicznych substancji chemicznych:

- Nienasycone żywice poliestrowe (Z)

- Żywice epoksydowe (E)

- Flodury (L)

- Żywice fenolowo-formaldehydowe (F)

- Utwardzacze do żywic epoksydowych (U)

- Nasycone żywice poliestrowe (N)

- do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych, środków ochrony roślin:

- MCPA i MCPP (M)

- Estry z estryfikacji fenoksykwasów (D)

zlokalizowanych na terenie Ciech Sarzyna S.A., ul. Chemików 1, na działkach 
nr ewid. 2/57, 2/282, 2/303, 2/304, 2/234, 2/236, 2/242, 2/243, 2/244, 2/245, 2/246, 2/247, 2/248, 2/249, 2/250, 2/251, 2/253, 2/254, 2/255, 2/256, 2/258, 2/259, 2/260, 2/261,2/262, 2/263, 2/264, 2/266, 2/267, 2/268, 2/269, 2/271, 2/272, 2/273, 2/274, 2/278, 2/288,2/289 2/290, 2/291, 2/292, 2/293, 2/294, 2/296, 2/297, 2/298, 2/299, 2/300, 2/301 oraz 2/302, 2/303 w obrębie nr 0007 Nowa Sarzyna.

Do reprezentowania Spółki ustanowiono pełnomocnika.

Eksploatacja przedmiotowych instalacji kwalifikowanych zgodnie z ust. 4 pkt 1 i 4 załącznika do rozporządzenia do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169), tj. instalacji  w przemyśle chemicznym do wytwarzania przy zastosowaniu procesów chemicznych lub biologicznych organicznych substancji chemicznych, nieorganicznych substancji chemicznych oraz środków ochrony roślin wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

Przedmiotowe instalacje są zgodnie z  § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 71), są zaliczane do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, jako instalacje służące do wytwarzania podstawowych produktów lub półproduktów chemii organicznej oraz środków ochrony roślin.

Organem właściwym do wydania pozwolenia na podstawie art. 378 ust. 2a ustawy Prawo ochrony środowiska, w związku § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 71 ze zm.) jest Marszałek Województwa Podkarpackiego.

Po analizie wymogów formalno – prawnych wniosku, w dniu 3 listopada 2017r. zgodnie z art. 209 ust.1 ustawy Poś wersja elektroniczna wniosku została przesłana Ministrowi Środowiska drogą elektroniczną (scan, e-mail) wraz z informacją 
o wysokości uiszczonej przez Wnioskodawcę opłaty rejestracyjnej, celem rejestracji.

Pismem z dnia 3 listopada 2017 r. znak: OS-I.7222.40.16.2017.DW zawiadomiono o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla ww. instalacji oraz o umieszczeniu przedmiotowego wniosku w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie pod numerem 947/2017.

Zarządzający instalacją złożył wniosek o wyłączenie z udostępniania danych zawartych w dokumentacji, w trybie art. 16 ustawy z dnia 3 października 2008r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081). Pismem z dnia 14 grudnia 2017r. wniosek niniejszy został wycofany.

Na podstawie art. 218 ustawy Prawo ochrony środowiska, w związku z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, pismem z dnia 3 listopada 2017r. znak: OS-I.7222.40.16.2017.DW ogłoszono o zamieszczeniu wniosku w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach  zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o prawie wnoszenia uwag i wniosków do przedłożonej w sprawie dokumentacji. Ogłoszenie było dostępne przez 30 dni w dniach od dnia 14 listopada 2017 r. do dnia 14 grudnia 2017 r.:

- na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Cieplińskiego 4, Rzeszów,

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie,

- na tablicach ogłoszeń w miejscu lokalizacji przedsięwzięcia,

- na stornie internetowej BIP Urzędu Marszałkowskiego.

W okresie udostępniania wniosku nie zostały wniesione żadne uwagi i wnioski do 
ww. sprawy.

Szczegółowa analiza przedłożonej dokumentacji wykazała, że nie przedstawia ona w sposób dostateczny wszystkich zagadnień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska, a wynikających z art. 208 ustawy Prawo ochrony środowiska, 
w związku z powyższym postanowieniem z dnia 13 listopada 2017r. znak: OS-I.7222.40.16.2017.DW wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia przedłożonego wniosku. Dokumentacja wymagała uzupełnienia w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza, hałasu do środowiska, gospodarki wodno - ściekowej  oraz oddziaływania instalacji na glebę i wody gruntowe. W tym należało wskazać dokładną lokalizację najbliższych terenów chronionych akustycznie oraz rozważyć konieczność wskazania lokalizacji dodatkowych punktów referencyjnych, w których prowadzone będą pomiary określające wielkość emisji hałasu na ww. tereny chronione. W zakresie gospodarki wodno- ściekowej  wskazać należało urządzenia służące do pomiaru ilości wody z podziałem na poszczególne instalacje wraz z podaniem miejsca ich lokalizacji oraz częstotliwością ich odczytu oraz urządzenia służące do pomiaru ilości ścieków z podziałem na poszczególne instalacje wraz z podaniem miejsca ich lokalizacji oraz punkty kontroli jakości ścieków z podziałem na poszczególne instalacje wraz z podaniem miejsca ich lokalizacji oraz częstotliwością wykonywania badań jakości ścieków. Ponadto przeanalizowania wymagał skład ścieków w zakresie występowania w nich stężeń zanieczyszczeń np. w oparciu o przedłożone 
w dokumentacji pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego. Dodatkowo przedstawić należało analizę spełnienia wymagań Najlepszej Dostępnej Techniki w tym konkluzji dla procesów realizowanych w instalacjach, uwzględniając opublikowane dokumenty referencyjne oraz dokumenty horyzontalne.

Wnioskodawca przedłożył dokumentację uzupełniającą do wniosku przy piśmie z dnia 18 stycznia 2018 r. (bez znaku).

Analiza przedłożonej dokumentacji wykazała, że nadal nie przedstawia ona 
w sposób dostateczny wszystkich zagadnień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska, a wynikających z art. 208 ustawy Prawo ochrony środowiska, w związku 
z powyższym postanowieniem z dnia 22 lutego 2018r. znak: OS-I.7222.40.16.2017.DW wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia przedłożonej dokumentacji w zakresie  przede wszystkim gospodarki wodno - ściekowej  oraz oddziaływania instalacji na glebę i wody gruntowe. Nadal konieczne było wskazanie urządzeń służących do pomiaru ilości ścieków z podziałem na poszczególne instalacje wraz z podaniem miejsca ich lokalizacji (w przypadku  braku urządzeń do pomiaru ilości wytworzonych ścieków w instalacji - jednoznaczny opis metody określania ich ilości) oraz punktów kontroli jakości ścieków z podziałem na poszczególne instalacje z miejscem ich lokalizacji oraz częstotliwością wykonywania badań. Weryfikacji wymagała propozycja monitoringu zanieczyszczenia gleby i ziemi w związku z wyłączeniem części zakładu z  badań jakości gleby i ziemi oraz miejsc poboru prób jednostkowych. Załączony harmonogram monitorowania rzeki San nie zawierał częstości badań wskazanych jako referencyjne  w „ Aktualizacji opinii z dnia 15 sierpnia 2013r. na temat możliwych oddziaływań stężenia jonów chlorkowych w ściekach z KBOŚ w Sarzynie na ichtiofaunę rzeki San poniżej zrzutu tych ścieków”. W związku z czym konieczne było jego przedstawienie. W uzupełnieniu przedstawiono propozycje w zakresie sieci monitoringowej imisji wokół Zakładu obejmującej  trzy punkty pomiarowe P – 1, P – 3 oraz P – 4. Dla pozostałych punktów, tj. P – 2 i P – 5  odstąpiono od dalszego monitoringu z uwagi na bliskie sąsiedztwo do punktu P – 1 (w przypadku punktu P – 2) oraz na korzystne położenie względem kierunków wiatrów (w przypadku punktu P – 5). Należało rozważyć pozostawienie punkt P – 5, jako istotne źródło informacji o tle substancji zanieczyszczających.

Wnioskodawca przedłożył dokumentację uzupełniającą do wniosku przy piśmie z dnia 26 marca 2018r. (bez znaku).

Analiza przedłożonej dokumentacji wykazała, że nadal nie przedstawia ona 
w sposób dostateczny wszystkich zagadnień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska, a wynikających z art. 208 ustawy Prawo ochrony środowiska, w związku 
z powyższym postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2018r. znak: OS-I.7222.40.16.2017.DW wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w zakresie gospodarki wodno - ściekowej  oraz oddziaływania instalacji na glebę i wody gruntowe. Przedstawione propozycje monitoringu jakości i ilości ścieków przemysłowych należało uzupełnić o informacje pozwalające na ustalenie zakresu 
i sposobu monitorowania procesów technologicznych, w tym pomiaru wielkości emisji z każdej instalacji zgodnie z art.188 ust. 3 pkt 5 ustawy Poś. Zapis przedstawiony 
w uzupełnieniu: „w zależności od  potrzeb technologicznych” nie dawał możliwości określenia takiego monitoringu. Ponadto zgodnie z zapisami art. 208 ust. 4 pkt. 4 ustawy Poś prowadzący instalacje w Raporcie początkowym  powinien przedstawić informacje na temat stanu zanieczyszczeń gleby, ziemi i wód podziemnych na terenie zakładu substancjami powodującymi ryzyko. Przedstawione uzasadnienie „obszary wyznaczonych sekcji obejmowały jedynie te rejony działek instalacji, które wykorzystywane są obecnie na potrzeby działalności przemysłowej CIECH Sarzyna S.A.” nie stanowi podstawy do wyłączenia z oceny pozostałych terenów będących 
w zarządzie Spółki.  Ponadto należało dołączyć czytelne mapki oznaczające kierunek przepływu wód podziemnych i powierzchniowych w stosunku do terenu Zakładu. Załączony do dokumentacji harmonogram monitorowania rzeki San powinien zawierać częstości badań wskazanych jako referencyjne w „ Aktualizacji opinii z dnia 15 sierpnia 2013r. na temat możliwych oddziaływań stężenia jonów chlorkowych 
w ściekach z KBOŚ w Sarzynie na ichtiofaunę rzeki San poniżej zrzutu tych ścieków”. Wymóg ten wynikał z prowadzonego odrębnego postepowania. W dniu 
14 marca 2017r. Marszałek Województwa Podkarpackiego wystosował do CIECH Sarzyna S.A. upomnienie w związku ze stwierdzonym naruszeniem warunków pozwolenia  zintegrowanego udzielonego Zakładom Chemicznym „Organika Sarzyna” S.A. decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 19 czerwca 2008r., znak: RŚ.VI.7660-16/12/08 ze zm. na prowadzenie instalacji do wytwarzania podstawowych produktów lub półproduktów chemii organicznej oraz środków ochrony roślin, przy zastosowaniu procesów chemicznych, po przeprowadzonej 
w dniach 28 lipca 2016r. - 28 października 2016r. analizie ww. pozwolenia w zakresie braku prowadzenia  procesu zatężania ścieków solankowych z instalacji.  Zakład został wezwany do uruchomienia procesu zatężania ścieków solankowych zgodnie 
z wymaganiem punktów I.3 i I.7 decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 19 czerwca 2008r., znak: RŚ.VI.7660-16/12/08 ze zm. w terminie do dnia 30 czerwca 2017r. Przy piśmie z dnia 19 czerwca 2017r. znak: OS-AO/59/2854/17 prowadzący instalacje przedstawił m.in. „Aktualizację  opinii z dnia 15 sierpnia 2013r. na temat możliwych oddziaływań stężenia jonów chlorkowych w ściekach z KBOŚ w Sarzynie na ichtiofaunę rzeki San poniżej zrzutu tych ścieków” zawierającą harmonogram monitorowania jakości wód rzeki San jaki jest konieczny w związku z rezygnacją spółki CIECH Sarzyna z prowadzenia procesu zatężania ścieków solankowych 
i wprowadzaniu zwiększonej ilości chlorków do rzeki San. W związku z czym Organ odstąpił od wszczęcia postępowania w sprawie cofnięcia pozwolenia zintegrowanego.

Wnioskodawca przedłożył dokumentację uzupełniającą do wniosku przy piśmie z dnia 2 lipca 2018r., znak: D-OS/67/2291/18. Po przeanalizowaniu dokumentów i wyjaśnień przedłożonych przez wnioskodawcę uznałem, że uzupełniony wniosek zawiera elementy wymagane przepisami prawa w tym zakresie i spełnia wymogi art. 184 i art. 208 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Pismem z dnia 10 sierpnia 2018r., znak: OS-I.7222.40.16.2017.DW zgodnie  art. 217d ust. 1 ustawy Poś do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Rzeszowie przesłano kopię raportu początkowego dla instalacji zlokalizowanych na terenie CIECH Sarzyna S.A. wraz z uzupełnieniami w związku ze stwierdzonymi wysokimi wartościami indeksu fenolowego, chlorków, ksylenu, toluenu i cynku 
w próbkach wody gruntowej odpowiadającej klasie V tj. wód złej jakości.

W dniu 5 września 2018r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018r. 
o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw zmieniająca m.in. zapisy art.184 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.) poprzez dodanie obowiązku dołączania do wniosku o wydanie / zmianę pozwolenia :

1) operatu przeciwpożarowego spełniającego wymagania określone w art. 42 
ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 43 ust. 8 tej ustawy, wykonany przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy 
z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018r. poz. 620);

2) postanowienia, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. 
o odpadach;

3) zaświadczenia o niekaralności prowadzącego instalację:

a) za przestępstwa przeciwko środowisku,

b) będącego osobą fizyczną albo wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 
6 czerwca 1997r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2017r. poz. 2204 oraz z 2018r. poz. 20, 305 i 663). W związku z czym postanowieniem z dnia 21 września 2018r., znak: OS-I.7222.40.16.2017.DW  wezwano Spółkę do uzupełnienia wniosku o ww. dokumenty.

Wnioskodawca przedłożył dokumentację uzupełniającą do wniosku przy piśmie z dnia 26 listopada 2018r., znak: D-OS/132/3579/18.

Na podstawie art. 183c ust. 2 Poś wniesiono do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku o przeprowadzenie kontroli instalacji do produkcji podstawowych produktów lub półproduktów chemii organicznej oraz środków ochronny roślin przy zastosowaniu procesów chemicznych, zlokalizowanych na terenie CIECH Sarzyna S.A. w przedmiocie spełnienia wymagań określonych 
w przepisach o ochronie przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym. Postanowieniem z dnia 20 grudnia 2018r., znak: PRZ.5513.1.4.2018 Komendant Powiatowy Państwowej  Straży Pożarnej w Leżajsku po przeprowadzonej w dniach 19-20 grudnia 2018r. kontroli potwierdził spełnienie wymagań określonych 
w przepisach o ochronie przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami zawartymi w operacie przeciwpożarowym dla miejsc magazynowania odpadów na terenie CIECH Sarzyna S.A.

Kolejne uzupełnienie do wniosku przedłożono przy piśmie z dnia 
8 stycznia 2019 r., znak: D-OS/6/160/19.

Uwzględniając wniosek oraz przedstawione dokumenty w niniejszej decyzji ustaliłem co następuje:

Na terenie CIECH Sarzyna S.A. w Nowej Sarzynie przy ul. Chemików 1 prowadzona będzie działalność związana z wytwarzaniem przy zastosowaniu procesów chemicznych organicznych substancji chemicznych oraz środków ochrony roślin w ośmiu instalacjach IPPC.

Eksploatacja ww. instalacji wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego, jako instalacje wymienione są w ust. 4 pkt 1 i pkt 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. poz. 1169). W dniu 31 października 2006r. Wojewoda Podkarpacki decyzją znak: ŚR.III-6618/1/06 udzielił pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji IPPC funkcjonujących na terenie Spółki. Pozwolenie zmieniane było decyzjami Marszałka Województwa Podkarpackiego: 
z dnia 19 czerwca 2008r., znak: RŚ.VI.7660-16/12/08, z dnia 5 stycznia 2011r., znak: RŚ.VI.DW.7660/6-15/10, z dnia 10 grudnia 2012r., znak: OS.I.7222.29.17.2012.DW, z dnia 4 grudnia 2014r., znak: OS-I.7222.21.17.2014.DW.

Prowadzący instalacje zawnioskował o stwierdzenie wygaśnięcia dotychczasowego  pozwolenia zintegrowanego z dniem wydania decyzji udzielającej nowego pozwolenia. O nowe pozwolenie zintegrowane dla istniejących instalacji wnioskodawca zwrócił się ze względu na zmiany technologiczne i organizacyjne 
w zakładzie. Na terenie zakładu eksploatowanych jest obecnie osiem instalacji, 
w tym:

- sześć instalacji do wytwarzania przy zastosowaniu procesów chemicznych, organicznych substancji chemicznych

Nienasycone żywice poliestrowe (Z)

Żywice epoksydowe (E)

Flodury (L)

Żywice fenolowo-formaldehydowe (F)

Utwardzacze do żywic epoksydowych (U)

Nasycone żywice poliestrowe (N)

- dwie instalacje do wytwarzania przy zastosowaniu procesów chemicznych, środków ochrony roślin

MCPA i MCPP (M)

Estry z estryfikacji fenoksykwasów (D)

CIECH Sarzyna S.A. w Nowej Sarzynie posiada tytuł prawny do instalacji. Spółka ta jest także właścicielem nieruchomości/ użytkownikiem wieczystym  gruntów, na których znajduje się zakład, będzie też użytkownikiem (operatorem) instalacji, których eksploatacja wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

Na terenie Spółki eksploatowane są również instalacje, które nie wymagają uzyskania pozwolenia zintegrowanego: instalacja preparatów rozpuszczalnikowych,  instalacja preparatów zawierających siarkę, instalacja do produkcji zapraw do nasion, instalacja proszków zwilżalnych, a tym samym nie zostały objęte niniejszym wnioskiem. Ich eksploatacja została usankcjonowana w odpowiednich decyzjach sektorowych. Cały teren CIECH Sarzyna S.A. jest ogrodzony i chroniony całodobowo.

Spółka zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2016r. 
w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się  zakładzie substancji  niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do  zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii  i przemysłowej (Dz.U. z 2016r, poz. 138) została zakwalifikowana do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej. 
W związku z czym posiada:

- dokumenty zgłoszenia Zakładów do Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie zgodnie z art. 250 ustawy Poś,

- zakładowy Program Zapobiegania Awariom (PZA) zgodnie z art. 251 ustawy Poś,

- zakładowy system zarządzania bezpieczeństwem zgodnie z art. 252 ustawy Poś,

- raport o bezpieczeństwie Zakładów zgodnie z art. 253 ustawy Poś, który został zatwierdzony przez Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie decyzją Nr 372/16 z dnia 13.06.2016 r., znak: WZ.5586.2.3.2016,

- wewnętrzny Plan Operacyjno-Ratowniczy.

Na podstawie art. 188 i art. 211 ustawy Prawo ochrony środowiska 
w punktach I.1., I.2. niniejszego pozwolenia określono rodzaj prowadzonej działalności oraz parametry konstrukcyjne i technologiczne przedmiotowych instalacji, istotne z punktu widzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniom.
W punkcie I.3. przedstawiono charakterystykę procesów technologicznych prowadzonych w instalacjach IPPC.

W punkcie II. w/w decyzji ustalono maksymalną dopuszczalną emisję 
w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji. Prowadzone na terenie zakładu procesy technologiczne objęte niniejszą decyzją, powodują emisję gazów i pyłów do powietrza, emisję hałasu do środowiska, zużycie wody, powstawanie ścieków technologicznych oraz powstawanie  odpadów w trakcie funkcjonowania instalacji.

W związku z funkcjonowaniem instalacji IPPC do powietrza wprowadzane są gazy i pyły przez 72 emitory. Zgodnie z art. 202 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska w pozwoleniu określono wielkość dopuszczalnej emisji gazów i pyłów do powietrza w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji. We wniosku wykazano, że emisja do powietrza nie powoduje przekroczeń wartości dopuszczalnych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji 
w powietrzu.

Ponadto emisja gazów i pyłów z poszczególnych źródeł instalacji nie spowoduje przekroczeń wartości odniesienia określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu.

W instalacji nie eksploatuje się źródeł, dla których stosowane są wymogi rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów.

W pozwoleniu nie określono emisji do powietrza ze zbiorników magazynowych surowców i produktów, w związku z tym, że zastosowane rozwiązania  w postaci:

- − „wahadła gazowego” w trakcie dostarczania surowców,

- − podłączenia odpowietrzeń zbiorników do układów hermetyzacji

- funkcjonujących na poszczególnych instalacjach,

- − chłodzenia zbiorników,

- − zamknięć hydraulicznych,

- − chłodnic i skraplaczy odgazów,

- − poduszek z gazu inertnego,

skutecznie redukują emisje substancji zanieczyszczających, dla których zostały określone standardy jakości powietrza oraz wartości odniesienia.

Zgodnie z art. 224 ust 1 pkt 2 ustawy - Prawo ochrony środowiska 
w pozwoleniu określono usytuowanie stanowisk do pomiarów wielkości emisji 
w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza. Stanowiska do pomiaru będą zamontowane na wszystkich emitorach.

W celu kontroli eksploatacji instalacji korzystając z uprawnień wynikających 
z art. 188 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 
w decyzji określono dodatkowe wymagania w zakresie wykonywania okresowych pomiarów emisji na wszystkich emitorach wymienionych w Tabeli nr 10.  Zakres monitoringu emisji gazów i pyłów do powietrza obejmuje wszystkie substancje wymienione w Tabeli nr 4. Dobór metodyki przy wykonywaniu  pomiarów okresowych powinien być adekwatny do wartości mierzonej emisji, w szczególności umożliwiającymi wykonanie oznaczenia powyżej granicy oznaczalności metody.

Na  terenie instalacji eksploatowane będą również źródła energetycznego spalania paliw, które nie wymagają pozwolenia według zapisów rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymagają pozwolenia (Dz. U. 2010 nr 130 poz. 881), natomiast wymagają zgłoszenia według zapisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. 2010 nr 130 poz. 880 ze zm.), tj.: kotły gazowe o łącznej mocy powyżej 1,31 MW.

Ponadto CIECH Sarzyna S.A. monitoruje stan jakości powietrza poza zakładem w 4 punktach monitoringowych w ramach wdrożonego i funkcjonującego Systemu Zarządzania Środowiskiem (EMS) zgodnego z normą PN-EN ISO 14001:2005 potwierdzonego certyfikatem jednostki certyfikującej. Pomiary imisji stężeń substancji są wykonywane zgodnie z aktualnymi metodykami i Polskimi Normami dla charakterystycznych czterech substancji: epichlorohydryna, ksylen, styren i toluen, z częstotliwością minimum co 1 tydzień w zmiennych porach doby.

Zgodnie z art. 188 ust. 2b oraz art. 202 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska w punkcie II.3. pozwolenia ustaliłem dopuszczalne ilości poszczególnych rodzajów wytwarzanych odpadów innych niż niebezpieczne i niebezpiecznych, podstawowy skład chemiczny i właściwości wytwarzanych odpadów oraz warunki gospodarowania nimi z uwzględnieniem ich magazynowania, zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania.

Zestawienie rodzajów i ilości odpadów wytwarzanych na terenie zakładu w wyniku funkcjonowania instalacji, a także ich właściwości i podstawowy skład chemiczny ustalono w załączniku nr 3 do decyzji. Warunki gospodarowania wytwarzanymi odpadami oraz sposoby i miejsca ich magazynowania ustaliłem w pkt. IV.3.

Odpady wytwarzane w związku z eksploatacją instalacji będą gromadzone na terenie poszczególnych instalacji, a następnie przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia przez wyspecjalizowane firmy zewnętrze, posiadające wymagane zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami, poza granicami Zakładu.

Zgodnie z wnioskiem Strony odpady wytwarzane magazynowane będą 
w miejscach wydzielonych oraz zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych,  w sposób selektywny, uniemożliwiający ich zmieszanie oraz zabezpieczający środowisko wodne i gruntowe przed zanieczyszczeniami. Materiał, z którego będą wykonane pojemniki oraz ich objętość dostosowane będą do ilości, rodzaju i składu odpadów. Miejsca magazynowania olejów odpadowych wyposażone będą 
w urządzenia lub środki do zbierania ewentualnych wycieków. Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości, odpady  będą transportowane przez odbiorców odpadów do miejsca ich zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania. Odpady transportowane będą transportem odbiorców odpadów posiadających wymagane prawem zezwolenia, 
z częstotliwością wynikającą z procesów technologicznych oraz z pojemności wyznaczonych miejsc magazynowania odpadów.

W punkcie II.3.2. pozwolenia zobowiązałem prowadzącego instalacje do zapobiegania powstaniu odpadów oraz ograniczania ich negatywnego oddziaływania na środowisko.

- Prowadzona będzie ewidencja jakościowa i ilościowa wytwarzanych odpadów według wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów oraz 
z wykorzystaniem wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczegółowymi.

- Zgodnie z wymogami art. 211 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska 
w punkcie V.1. pozwolenia określono warunki poboru wody na potrzeby instalacji objętych pozwoleniem. Woda pobierana przez instalacje IPPC zużywana jest do celów technologicznych i chłodniczych. Zapotrzebowanie na wodę pokrywane jest 
z zakładowych ujęć wody podziemnej i powierzchniowej:

- − ujęcie wód powierzchniowych na rzece Trzebośnicy,

- − ujęcie wód powierzchniowych na rzece San,

- − ujęcie wód podziemnych (studnie wiercone).

Pobierana z zakładowych ujęć woda nie jest wykorzystywana wyłącznie na potrzeby instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Ujmowana woda 
z poszczególnych ujęć wykorzystywana jest również na inne potrzeby CIECH Sarzyna S.A. oraz potrzeby podmiotów zewnętrznych. W związku z powyższym 
w pozwoleniu zintegrowanym nie ustalono warunków poboru wód podziemnych 
i powierzchniowych, z istniejących ujęć. Dla CIECH Sarzyna S.A. pobór wody 
z zakładowych ujęć wody reguluje odrębna decyzja.

W zakładzie funkcjonuje centralny zamknięty obieg wód chłodniczych, z którego zasilane są instalacje produkcyjne własne oraz innych podmiotów. Z centralnego obiegu ZOW pobierana jest woda, przez poszczególne instalacje, do celów chłodniczych i technologicznych. Woda z obiegu zamkniętego wykorzystywana jest również do celów przeciwpożarowych (hydranty, urządzenia zraszające). Woda dla ZOW tłoczona jest z centralnej pompowni poprzez podziemną sieć rurociągów do wszystkich instalacji na terenie zakładu. Woda pochłodnicza z instalacji kierowana jest grawitacyjnie do kanalizacji wód pochłodniczych, którą wraca do komory powrotnej pompowni ZOW. Z komory powrotnej woda tłoczona jest poprzez filtr szczelinowy, na chłodnie wentylatorowe, skąd spływa do komory ssawnej, z której ponownie tłoczona jest do sieci wody przemysłowej. Wydajność max obiegu wynosi 900 m3/h. Ubytki wody w obiegu chłodniczym uzupełniane są z rzeki Trzebośnica i/lub rzeki San. Uzupełnianie odbywa się do komory ssącej wody schłodzonej. Na wodociągu uzupełniającym zrealizowano komorę pomiarową K3, w której realizowane są pomiary przepływu, temperatury i ciśnienia z przetwornikami zdalnego przekazywania pomiarów do sterowni. W komorze K3 zlokalizowana jest przepustnica - element obwodu automatycznego uzupełniania strat wody w obiegu - sterowana poziomem wody w komorze ssącej wody chłodzonej. Z komory K1 istnieje możliwość odprowadzania wód chłodniczych do kanalizacji przemysłowej poprzez ich spiętrzenie zastawkami spiętrzającymi. Ponadto w ramach instalacji (E) żywic epoksydowych eksploatowany jest wewnętrzny zamknięty obieg wód chłodniczych (mogący funkcjonować jako układ niezależny od centralnego obiegu zakładowego) funkcjonuje obieg wewnętrzny (ZOWE). Woda ze zbiornika podziemnego V-500 m3, pobierana jest przez system pomp hydroforni zlokalizowanej w ob. 1244 i tłoczona do celów chłodzących instalacji. Część wody pochłodniczej spływa grawitacyjnie do zbiornika V-500 m3, a pozostała część kierowana jest grawitacyjnie do kanalizacji wód pochłodniczych. Ubytki wody uzupełniane są z sieci ZOW, bezpośrednio do zbiornika V-500 m3. Wydajność max obiegu wynosi 575 m3/h. Do bezpośredniego chłodzenia instalacji produkcyjnych wymagających czynnika chłodniczego o temperaturze poniżej 10oC wykorzystywana jest woda podziemna. Zużywanie wody głębinowej do celów chłodniczych jest systematycznie zmniejszane poprzez instalowanie przy instalacjach agregatów chłodniczych. Agregaty chłodnicze stosowane są w instalacjach: nienasyconych żywic poliestrowych (Z), żywic epoksydowych (E), flodurów (L), nasyconych żywic poliestrowych (N), MCPA i MCPP (M), estrów z estryfikacji fenoksykwasów (D).

Zgodnie z zapisem art. 211 ust. 6 pkt. 7) ustawy Prawo ochrony środowiska 
w pozwoleniu zintegrowanym ustala się ilość, stan i skład ścieków przemysłowych. Wytwarzane w instalacjach ścieki przemysłowe (technologiczne) po wstępnym podczyszczeniu wprowadzane są do własnej kanalizacji przemysłowej, a następnie 
w mieszaninie z innymi ściekami (od innych wytwarzających i dostawców) do urządzeń kanalizacyjnych Komunalnej Biologicznej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o. o. w Sarzynie (KBOŚ). Wody opadowe i roztopowe z terenów narażonych na zanieczyszczenie wypompowywane są do kanalizacji ścieków przemysłowych. Odprowadzanie mieszaniny ścieków zawierającej w swym składzie ścieki przemysłowe z instalacji IPPC uregulowane jest umową cywilno-prawną 
z właścicielem urządzeń kanalizacyjnych (KBOŚ) oraz pozwoleniem wodnoprawnym udzielonym przez Marszałka Województwa Podkarpackiego decyzją znak: OŚ-II.7322.20.2016.MK z dnia 12 kwietnia 2016r. na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.

Na terenie zakładu CIECH Sarzyna S.A. powstają następujące strumienie ścieków/wód: ścieki technologiczne (przemysłowe), wody chłodnicze, wody opadowe i roztopowe, ścieki bytowe oraz zaczerpywane wody podziemne z otworów sozologicznych. Na terenie zakładu istnieje rozdzielczy system wewnętrznych sieci kanalizacyjnych:

-sieć kanalizacyjna wód chłodniczych (obieg zamknięty),

-sieć kanalizacyjna do odprowadzania ścieków bytowych,

-sieć kanalizacyjna do odprowadzania ścieków przemysłowych.

Ścieki technologiczne (przemysłowe) zbierane są systemem kanalizacji przemysłowej. Strumienie ścieków technologicznych z poszczególnych instalacji produkcyjnych i obiektów pomocniczych, po ich mechanicznym, fizykochemicznym 
i chemicznym podczyszczeniu, odprowadzane są do sieci kanalizacyjnych wewnątrzwydziałowych, a następnie wspólnym kolektorem kanalizacyjnym ścieków przemysłowych kierowane do podczyszczalni – odkwaszalni ze zbiornikiem uśredniająco-neutralizującym, którego zadaniem jest korekta pH i uśrednienie składu jakościowego dopływających ścieków. Budynek tzw. odkwaszalni, z silosem na sproszkowane wapno, pomieszczeniem z instalacją do przygotowania mleka wapiennego (mieszalniki), rurociągami dozującymi mleko do ścieków 
i automatycznymi zaworami zamykającymi, zlokalizowany jest obok zbiornika uśredniająco-neutralizującego. Ścieki przemysłowe neutralizowane są mleczkiem wapiennym lub kwasami (azotowym, solnym) w zależności od ich właściwości (pH). Kwasy doprowadzane są odrębnymi pojedynczymi rurociągami od zbiorników dozujących. Monitoring odczynu ścieków realizowany jest poprzez ciągły pomiar 
i rejestrację pH na dopływie w studzience kontrolnej, komorach szybkiego mieszania, komorach końcowych oraz po opuszczeniu zbiornika w studzience wlotowej do kolektora głównego ścieków. Na kolektorze wypływu ścieków przemysłowych ze zbiornika uśredniająco-neutralizującego zainstalowany jest pomiar natężenia przepływu - licznik sumujący i rejestrujący strumień odprowadzanych ścieków przemysłowych. Na dopływie oraz na odpływie zbiornika zlokalizowane są punkty poboru próbek kontrolnych ścieków. Po uśrednieniu i zneutralizowaniu ścieki przemysłowe przepływają do kolektora głównego ścieków, do którego włączone są ścieki bytowe. Do kolektora głównego przed zbiornikiem uśredniającym, jak również za tym zbiornikiem włączone są przyłącza kanalizacyjne sczerpywanych wód podziemnych z otworów sozologicznych. Kolektorem kanalizacji przemysłowej spływają również wody opadowe i roztopowe z terenu Spółki w okresie opadów
 i roztopów. Cały strumień ścieków odprowadzany jest do Komunalnej Biologicznej Oczyszczalni Ścieków.

Wody chłodnicze krążą w obiegu zamkniętym. W przypadku awarii i  wzrostu stężeń wskaźników woda z układu zamkniętego odprowadzana jest do kanalizacji ścieków przemysłowych, a układ uzupełniany jest świeżą wodą.

Wody opadowe i roztopowe nie są ujmowane i odprowadzane z terenu Spółki 
w sposób wydzielony, nie ma na terenie zakładu oddzielnej sieci kanalizacji deszczowej (wód opadowych i roztopowych). Wody opadowe i roztopowe z dachów oraz dróg i placów istniejących, starszych obiektów spływają grawitacyjnie na przyległe tereny zielone. Z nowych i nowo projektowanych obiektów wody opadowe 
i roztopowe (z placów utwardzanych, dróg, dachów i tac ochronnych) odprowadzane są do kanalizacji ścieków przemysłowych. Wody opadowe i roztopowe nie są wykorzystywane w instalacjach produkcyjnych.

W punktach II.2. i IV.2. pozwolenia ustalono dopuszczalną ilość i warunki odprowadzania ścieków z instalacji  do urządzeń kanalizacyjnych. Ponadto 
w związku z zaniechaniem zatężania ścieków solankowych i odprowadzaniem wysoko zatężonych ścieków do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu zobowiązano prowadzącego instalacje do prowadzenia monitoringu jakości wód rzeki San.

Przyjęty sposób gospodarki ściekowej zapewni ochronę środowiska gruntowo-wodnego. Instalacje pod względem emisji ścieków bytowych oraz technologicznych nie będą oddziaływać negatywnie na wody powierzchniowe.

Dla instalacji zgodnie z art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska ustalono parametry istotne z punktu widzenia ochrony przed hałasem, w tym zgodnie 
z art. 211 ust. 6 pkt 6) rozkład czasu pracy źródeł hałasu w ciągu doby. W oparciu 
o ten sam przepis ustalono także wielkość emisji hałasu wyznaczoną dopuszczalnymi poziomami hałasu poza Zakładem, wyrażonymi wskaźnikami poziomu równoważnego hałasu dla dnia i nocy dla terenów objętych ochroną przed hałasem. Z obliczeń symulacyjnych wynika, że instalacja nie spowoduje przekroczeń wartości dopuszczalnych poziomów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 poz 112 t.j.). Wyniki obliczeń oddziaływania instalacji wykazały, że nie będą występować przekroczenia poziomów dopuszczalnych hałasu w porze dziennej i nocnej na terenach podlegających ochronie akustycznej. Na podstawie wyników okresowych pomiarów hałasu w środowisku, przedstawionych we wniosku stwierdzono, że eksploatacja instalacji, w tym instalacji IPPC, na terenie zakładu CIECH Sarzyna S.A., nie powoduje przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku oraz dopuszczalnych poziomów hałasu określonych w aktualnie obowiązującym pozwoleniu zintegrowanym. Pomiary poziomu hałasu wykonywane będą zgodnie 
z metodyką referencyjną wynikającą z obowiązujących przepisów szczególnych 
i Polskich Norm, w tym również w zakresie częstotliwości pomiarów. W pozwoleniu określiłem pięć punktów  referencyjnych, w których wykonywane będą pomiary hałasu w środowisku.

Z określonej we wniosku rodzaju prowadzonej działalności oraz charakterystyki i parametrów ustalonej przez operatora przez operatora wynika, że poza warunkami normalnej pracy instalacji występować będą okresy pracy 
w warunkach odbiegających od normalnych. W związku z powyższym w punkcie III. niniejszej decyzji ustalono dla każdej instalacji maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania się uzasadnionych technologicznie warunków eksploatacyjnych odbiegających od normalnych, w tym rozruchu i zatrzymania.

W punkcie VI.1. pozwolenia ustaliłem warunki prowadzenia monitoringu procesów technologicznych w instalacji. Obsługa monitorować będzie na bieżąco prawidłowość przebiegu poszczególnych procesów, korzystając z systemów automatyki służących do sterowania procesem, nadzorowania procesów technologicznych, rejestracji zdarzeń i raportowania zgodnie z instrukcjami 
i procedurami systemu zarzadzania jakością. Uzyskiwane dane służyć będą również utrzymaniu prawidłowego stanu technicznego urządzeń, ich diagnostyce, planowaniu remontów i konserwacji. Wszystkie instalacje winny być eksploatowane zgodnie 
z DTR i przy zachowaniu właściwych parametrów technicznych.

Prowadzony będzie monitoring zużycia wody, energii i surowców chemicznych i efektywności ich wykorzystania.

Zgodnie z zapisem art. 208 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4) ustawy Poś, Wnioskodawca zidentyfikował substancje powodujące ryzyko, zdefiniowane w art. 3 pkt. 37a) ww. ustawy, wykorzystywane, produkowane lub uwalniane  na terenie zakładu, w związku z eksploatacją instalacji typu IPPC. Równocześnie, w oparciu o  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. 
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1, ze zm.) zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG 
i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, dokonano oceny ryzyka (zagrożenia) zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu wykorzystywanymi substancjami niebezpiecznymi (powodującymi ryzyko).

Na podstawie przeprowadzonej analizy opracowano i przedłożono raport początkowy o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko. Identyfikację „substancji powodujących ryzyko”, jakie będą wykorzystywane lub emitowane na terenie zakładu, ich waloryzację w celu wyodrębnienia „istotnych substancji stwarzających zagrożenie”, a także ocenę możliwości ich uwolnienia w kontekście możliwości wystąpienia zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych wykonano w oparciu o:

1) analizę kart charakterystyk substancji, które będą magazynowane na terenie zakładu oraz będą wykorzystywane w procesach technologicznych, w nawiązaniu do kryteriów określonych w częściach 2-5 załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008, z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego 
i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (tzw. rozporządzenie CLP),

2) analizę sposobu gospodarowania substancjami chemicznymi i materiałowymi 
na terenie Zakładu,

3) ) analizę zastosowanych przez operatora instalacji, omówionych w Raporcie początkowym oraz w pozwoleniu rozwiązań organizacyjnych i technologicznych minimalizujących ryzyko przedostania się ww. substancji z instalacji do środowiska gruntowo – wodnego.

W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, że na terenie Zakładu dla zdecydowanej większości substancji powodujących ryzyko stosowane są środki zapobiegające ich uwolnieniom do środowiska, które stanowią wystarczające zabezpieczenie przed niekontrolowaną emisją, a zatem poziom ryzyka uwolnienia substancji do środowiska jest niski. Substancje są magazynowane w szczelnych opakowaniach jednostkowych lub zbiorczych, a także w zbiornikach i silosach skonstruowanych z materiałów odpornych na działanie tych substancji, często wyposażonych w dodatkowe systemy zabezpieczeń (np. podwójne ścianki, czujniki szczelności) i umiejscowionych w betonowych tacach o pojemności większej niż pojemność zbiornika, połączonych z bezodpływowymi studzienkami.

Miejsca przechowywania substancji są wydzielonymi obiektami (budynkami, pomieszczeniami) oraz strefami na zewnątrz budynków (wiaty), zabezpieczonymi przed dostępem osób nieupoważnionych, zadaszonymi, posiadającymi wybetonowane podłoże (często wyłożone także płytkami chemoodpornymi), wyposażonymi w podręczne magazyny sorbentów umożliwiających zebranie substancji w przypadku jej ewentualnego uwolnienia. Sposób transportu substancji wewnątrz Zakładu realizowany jest z uwzględnieniem  wymogów bezpieczeństwa. Transport kołowy realizowany jest po trasach wyposażonych w utwardzoną nawierzchnię (najczęściej asfaltową, ale również betonową). Rurociągi, którymi przesyłane są substancje, podlegają bieżącej kontroli w zakresie ich szczelności, 
a ponadto wykonane są one w systemie naziemnym i biegną nad terenami, których powierzchnia jest wyasfaltowana lub wybetonowana.

W stosunku do niewielkiej części substancji uznano, że  potencjalny poziom ryzyka uwolnienia do środowiska jest średni, co oznacza, że istnieje pewne prawdopodobieństwo zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód podziemnych 
w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji. Zakład posiada jednak środki zapobiegania uwolnieniom substancji do środowiska stanowiące zabezpieczenie przed niekontrolowaną emisją. Potencjalny średni poziom ryzyka uwolnienia do środowiska dotyczy dietylenotriaminy (nr CAS 111-40-0) oraz aminoetyloetanoloaminy (nr CAS 111-41-1), składników Trietylenotetraaminy-E. Czynnikiem decydującym o przyjętej ocenie był fakt uszkodzenia tacy, w obrębie której znajduje się zbiornik magazynowy Trietylenotetraaminy-E (zlokalizowany obok obiektu 118, w Instalacji utwardzaczy do żywic epoksydowych). Na przełomie marca i kwietnia 2017 r. taca została poddana generalnemu remontowi.

W odniesieniu do pozostałych substancji powodujących ryzyko, które mogą negatywnie wpływać na stan gleby, ziemi oraz wód podziemnych stwierdzono, że stosowane rozwiązania techniczne zapobiegające ich uwolnieniu do środowiska są wystarczające, a zatem poziom ryzyka jest niski. Tym niemniej zasadne jest, aby 
w odniesieniu do substancji, które są stosowane na terenie Zakładu w bardzo dużych ilościach, a które ze względu na swoje właściwości łatwo migrują i są szczególnie niebezpieczne dla środowiska gruntowo – wodnego i których transport, magazynowanie i/lub rozładunek odbywa się na tacach rozładunkowych, ale usytuowanych w sąsiedztwie terenów o nieutwardzonej powierzchni, wykonać badania jakości gleby i ziemi. Dotyczyło to węglowodorów aromatycznych (benzen, etylobenzen, toluen, ksyleny i styren), substancji, ropopochodnych (węglowodory 
C6-C12 i C12-C35), naftalenu, glikolu etylenowego oraz ftalanu dwuizononylu.

Teren Zakładu CIECH Sarzyna S.A. został podzielony na 46 sekcji badawczych 
o powierzchni nie większej niż 5 ha, z których pobrano próbki powierzchniowe gruntów z interwału głębokościowego 0,0÷0,25 m p.p.t. oraz 28  próbek wgłębnych 
z interwału głębokościowego 0,25÷1,00 m p.p.t. Wyniki badań jakości gleby nie wykazały przekroczeń  badanych substancji.

Analiza wyników badań próbek wody gruntowej wykonana w oparciu o wyniki  pomiarów jakości wód podziemnych z istniejących otworów sozologicznych oraz piezometrów wykazała, iż odpowiadają one klasie V tj. wód złej jakości, ze względu na wysokie zawartości indeksu fenolowego, chlorków, ksylenu, toluenu i cynku.

Wobec powyższego w punkcie VI.7 decyzji zobowiązano operatora instalacji do prowadzenia monitoringu jakości wód podziemnych oraz gleby i ziemi na terenie zakładu.

Ponadto, zgodnie z wymogiem art. 211 ust. 6 pkt. 3 ustawy Poś w pozwoleniu określiłem wymagania zapewniające ochronę gleby, ziemi i wód podczas eksploatacji instalacji oraz sposób ich nadzorowania. Prowadzony będzie systematyczny nadzór przez wykwalifikowanych pracowników znajdujących się na danym stanowisku na każdym etapie prowadzonego procesu technologicznego z zapewnieniem właściwej ochrony gleby, wód gruntowych i ziemi, poprzez codzienną obserwację miejsc magazynowych i instalacji.  Wszystkie urządzenia objęte decyzją będą utrzymywane we właściwym stanie technicznym. Prowadzone będą kontrole ich stanu technicznego.

Analizę instalacji pod kątem najlepszych dostępnych technik po wprowadzonych technicznych i technologicznych zmianach przeprowadzono w odniesieniu do dokumentów referencyjnych BREF p.t.:

1) Dokument referencyjny najlepszych dostępnych technik w powszechnych systemach zarządzania/oczyszczania dla ścieków i gazów odlotowych w sektorze chemicznym.

2) Dokument referencyjny najlepszych dostępnych technik (BAT) dla ogólnych zasad monitoringu.

3) Dokument referencyjny najlepszych dostępnych technik dotyczący emisji związanych ze składowaniem masowym lub składowaniem materiałów niebezpiecznych.

4) Dokument referencyjny najlepszych dostępnych technik dla produkcji związków organicznych głęboko przetworzonych  organicznych.

5) Dokument referencyjny najlepszych dostępnych technik przy produkcji polimerów,

6)Dokument referencyjny najlepszych dostępnych technik efektywność energetyczna,

7) Konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do wspólnych systemów oczyszczania ścieków/gazów odlotowych i zarządzania nimi 
w sektorze chemicznym (CWW).

Analizę spełnienia wymogów najlepszej dostępnej techniki (BAT) zawiera poniższa tabela:

| Zasady BAT zgodnie z dokumentami referencyjnymi | Sposób realizacji przez Zakłady jako operatora instalacji |
| --- | --- |
| w zakresie systemu zarządzania środowiskiem EMS/SZŚ |
| Wdrażanie i przestrzeganie systemu zarządzania środowiskowego | CIECH Sarzyna S.A. posiada przyjętą i realizuje politykę dotyczącą jakości, środowiska i bezpieczeństwa obejmującą zespół działań zmierzających do minimalizacji wpływu na środowisko. W spółce realizowane są i wdrożone: 1) Program Czystszej Produkcji (Cleaner Production) 2) Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem oraz Energią zgodny z normami ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001, ISO 50001:2001 zapewniający ciągły nadzór nad całokształtem oddziaływań na środowisko. W ramach systemu zarządzania środowiskowego wdrożone zostały odpowiednie procedury i środki techniczne służące ograniczeniu ryzyka związanych z obsługą i magazynowaniem substancji chemicznych. |
| Ustalenie wewnętrznych (specyficznych dla zakładu) celów środowiskowych, regularne ich sprawdzanie i publikowanie ich w postaci rocznych raportów | Zarząd Zakładów, analizując specyficzne oddziaływanie firmy (i stałe aspekty środowiskowe) podejmuje przedsięwzięcia prośrodowiskowe na każdy rok w formie programu realizacji celów i zadań środowiskowych. Zarząd śledzi ich realizację i rozlicza wykonanie. Przebieg realizacji przedsięwzięć omawiany jest na posiedzeniach Zarządu i kierownictwa (np. narady operatywne). |
| Przeprowadzanie regularnych audytów, aby sprawdzić zgodność z założeniami SZŚ. | Audit wewnętrzny przeprowadzają kwalifikowani audytorzy z praktyką. Audit zewnętrzny w zakresie zarządzania środowiskiem prowadzą audytorzy jednostki certyfikującej |
| Regularny monitoring działania i postępów w osiąganiu celów i zadań polityki SZŚ. | Coroczne analizowanie przez Zarząd Spółki wielkości zużycia surowców, opakowań, materiałów, energii i jej nośników, wody (pitnej i przemysłowej) oraz wielkości emisji gazów i pyłów, ścieków i odpadów. Bieżąca analiza zużyć przez kierowników instalacji na podstawie wyników monitoringu (pomiarów). |

| Przeprowadzanie identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych i ryzyka wystąpienia wypadków i awarii przemysłowych na stałych zasadach dla zidentyfikowania zagrożeń. | Opracowano i wdrożono Raport o Bezpieczeństwie i Program Zapobiegania Awariom. Każdorazowo, przy modernizacji lub rozbudowie instalacji ocenia się ryzyko wpływu na środowisko i poziom zagrożeń w ramach Programu Zapobiegania Awariom. Powołano zakładowy Zespół ds. identyfikacji i oceny zagrożeń, który m.in. co najmniej raz w roku dokonuje przeglądu Programu Zapobiegania Awariom i jego aktualizacji w związku z istotnymi zmianami w technologiach i instalacjach oraz zmianami przepisów prawnych. Zespół przekazuje Zarządowi Zakładów wnioski w zakresie aktualnych potencjalnych zagrożeń- ryzyk. |
| --- | --- |
| Przeprowadzanie testowania na stałych zasadach i weryfikowanie procesów (produkcyjnych i oczyszczania) pod kątem wykorzystywania wody i energii, wytwarzania odpadów i oddziaływania na środowisko | Stałe analizy przed procesem decyzyjnym. Wprowadzenie rozwiązań poprzedzają próby. Funkcjonuje procedura "Projektowanie wyrobu". W oparciu o tę procedurę dokonuje się etapowej realizacji projektu z uwzględnieniem wszystkich występujących aspektów środowiskowych, w tym opracowanie dokumentacji prób, przegląd wyników. |
| Implementacja adekwatnego programu szkoleniowego dla personelu i instrukcji dla pracowników kontraktowych w zakresie Zdrowia, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska (HSE) oraz kwestii alarmowych | Szkolenia okresowe bhp są rozszerzone o zagadnienia ochrony środowiska. Kadra kierownicza składa egzaminy z tego zakresu. Istnieje Wewnętrzny Plan Operacyjno-Ratowniczy, z którego wyciąg jest podstawą przeszkolenia pracowników, obok szkolenia podstawowego. Jest to realizacja procedury ćwiczeń czyli przygotowania i reakcji na niebezpieczeństwo w tym awarię. |
| Wprowadzenie dobrych praktyk eksploatacji. | Każda czynność eksploatacyjna regulowana jest w odpowiednich instrukcjach i opisana w procedurach ZSZ. Spostrzeżenia dotyczące przebiegu procesów produkcyjnych i eksploatacji urządzeń obsługa notuje w raportach przeglądanych po każdej zmianie roboczej. Przestrzegane są instrukcje obsługi i eksploatacji, a okresowo wykonywane przeglądy stanu technicznego urządzeń instalacji. |
| Zapobieganie nieszczęśliwym zdarzeniom i (poważnym) wypadkom Stosowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem. Wdrożenie i przestrzeganie odpowiednich środków organizacyjnych oraz umożliwienie kształcenia oraz szkolenia pracowników dla bezpiecznego i niezawodnego funkcjonowania instalacji. Zapobieganie korozji przez: wybranie materiału konstrukcyjnego, który jest odporny na przechowywany produkt, zastosowanie właściwych metod budowlanych, zapobieganie dostawaniu się wody deszczowej lub wód gruntowych do zbiornika i jeśli to konieczne, usuwanie wody, która gromadzi się w zbiorniku, zastosowanie zarządzania wodą deszczową w kanalizacji obwałowania, zastosowanie konserwacji prewencyjnej i w stosownych przypadkach, dodanie inhibitorów korozji, lub zastosowanie ochrony katodowej od wewnątrz zbiornika. Dodatkowo dla zbiorników podziemnych zastosowanie na zewnątrz zbiornika: powłoki odpornej na korozję poszycia i / lub katodowego systemu ochrony. Wdrożenie i utrzymywanie procedur operacyjnych np. za pomocą systemu zarządzania, w celu zapewnienia, że: jest zainstalowanie oprzyrządowanie wysokiego poziomu lub wysoko ciśnieniowego z ustawieniami alarmowymi i / lub automatycznym zamknięciem zaworów są zastosowane odpowiednie instrukcje obsługi, aby zapobiec przepełnieniu podczas operacji napełniania zbiorników, jest dostępna wystarczająca objętość do odbioru partii wypełnienia. Zastosowanie wykrywania wycieków w zbiornikach zawierających ciecze, które potencjalnie mogą powodować zanieczyszczenie gleby. Osiągnięcie "pomijalnego poziomu ryzyka" zanieczyszczenia gleby z dna i połączeń ścian z dnem zbiorników nadziemnych. Jednak indywidualnie dla każdego przypadku, mogą być zidentyfikowane sytuacje, dla których "dopuszczalny poziom ryzyka" jest wystarczający. Dla zbiorników nadziemnych zawierających łatwopalne ciecze lub ciecze, które stanowią zagrożenie znacznego zanieczyszczenia gleby lub znacznego zanieczyszczenia sąsiednich cieków wodnych zapewnienie wtórnego zabezpieczenia, takiego jak: obwałowania wokół zbiorników jednopłaszczowych, zbiorniki dwupłaszczowe, zbiorniki osłonowe, zbiornik dwupłaszczowy z monitorowanym spustem dolnym. Wdrożenie środków ochrony przeciwpożarowej przez zastosowanie: ognioodpornych powłok lub okładzin, zapór ogniowych (tylko dla mniejszych zbiorników), systemów chłodzenia wodnego. Zatrzymywanie zanieczyszczonego środka gaśniczego. | Zakład poza wdrożonym systemem zarzadzania bezpieczeństwem posiada wymaganą dokumentację związaną z ich zakwalifikowaniem do grupy zakładów dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, w tym: zgłoszenie, program zapobiegania awariom, raport o bezpieczeństwie oraz wewnętrzny i zewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy. W ramach systemu zarządzania w zakładzie funkcjonują wdrożone procedury operacyjne oraz procedura w zakresie szkolenia pracowników i nadzoru. W obszarze tym prowadzone są zapisy. Ponadto szkolenia okresowe bhp są rozszerzone o zagadnienia ochrony środowiska. Kadra kierownicza składa egzaminy z tego zakresu. Istnieje Wewnętrzny Plan Operacyjno-Ratowniczy, z którego wyciąg jest podstawą przeszkolenia pracowników, obok szkolenia podstawowego. Jest to realizacja procedury ćwiczeń czyli przygotowania i reakcji na niebezpieczeństwo w tym awarię. Instalacje i zbiorniki w zakładzie CIECH Sarzyna S.A. są zaprojektowane, wykonane i prowadzone w sposób zapobiegający awariom przemysłowym i ograniczający ich skutki dla ludzi i środowiska. Zbiorniki są wykonane z odpowiednich materiałów (trwałych i odpornych). Zapobieganie korozji i erozji następuje poprzez zabezpieczenia antykorozyjne (malowanie). Zbiorniki wyposażone są w urządzenia do pomiaru poziomu napełniania i zapobiegające ich przepełnieniu. Zlokalizowane są w misach bezodpływowych do wyłapywania ewentualnych przecieków magazynowanych substancji. Zbiorniki wyposażone są w odpowiednie systemy zabezpieczające przed przepełnieniem. Magazyny zbiorników wyposażone są w półstałą instalację do gaszenia pożaru pianą oraz podręczny sprzęt gaśniczy (gaśnice). Do wyłapywania przecieków i wód pogaśniczych na wypadek awarii służą misy i tace. W zbiornikach z cieczami palnymi utrzymywana jest atmosfera gazu inertnego (azotu). Zbiorniki magazynowe usytuowane są na szczelnej tacy pozwalającej na zatrzymanie i zebranie potencjalnych wycieków, wody gaśniczej w przypadku ewentualnego pożaru oraz zanieczyszczonych wód opadowych. Wszystkie procesy produkcyjne monitorowane są w systemach aparatury kontrolno-pomiarowej i komputerowych. Wizualizacja podstawowych parametrów pracy, jak też sygnalizacja stanów przedawaryjnych, pozwala w porę reagować na ewentualne zakłócenia. Tam gdzie nie ma pełnego sterowania mikroprocesorowego, monitoring prowadzony jest przy pomocy różnych czujników oraz pobieranie prób z uzasadnioną doświadczeniami częstotliwością i określonych w instrukcjach technologicznych. Prowadzone są coroczne przeglądy obiektów budowlanych (w tym tac magazynowych) przez zewnętrzną jednostkę posiadającą stosowne uprawnienia budowlane. Prowadzone są cykliczne przeglądy stanu technicznego zbiorników substancji niebezpiecznych przez jednostkę UDT. Ponadto na podstawie przeprowadzonej oceny ryzyka zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego wykazano, że eksploatacja instalacji IPPC nie powoduje ryzyka zanieczyszczenia powierzchni ziemi ze względu na zastosowanie szeregu technicznych i organizacyjnych zabezpieczeń. |

| W ZAKRESIE EMISJI |
| --- |
| Inwentaryzacja zakładu oraz inwentaryzacja strumieniowa | Istnieją szczegółowe opracowania poszczególnych instalacji (mapy, plany, rzuty kondygnacji, schematy technologiczne, dokumentacja techniczna). Strumienie emisji są zidentyfikowane, oznaczone i monitorowane. |
| Sprawdzanie i identyfikacja większości istotnych źródeł emisji dla każdego medium i wypunktowanie ich w kolejności ładunku zanieczyszczeń. | Identyfikacja i ocena emisji czyli aspektów środowiskowych jest podstawą wyznaczania celów i zadań realizowanych w ramach Programów rocznych. W wyniku tego notowana jest ciągła poprawa w zakresie emisji do środowiska przez wszystkie instalacje IPPC. |
| Sprawdzanie i identyfikacja istotnych procesów zużywających wodę i wypunktowanie ich w kolejności jej zużycia | Woda w procesach produkcyjnych zużywana jest zasadniczo do celów produkcyjnych i chłodniczych. Pewne ilości wody głębinowej zużywane są do celów chłodniczych i technologicznych. Są one systematycznie zmniejszane poprzez instalowanie przy instalacjach agregatów chłodniczych. Docelowo zużycie wody głębinowej do tych celów zostanie wyeliminowane. Zużycie wody jest identyfikowane i monitorowane. |
| Szacowanie wpływu na środowisko i wpływów na instalację oczyszczającą podczas planowania nowej działalności lub modernizacji dotychczasowej. | Wszystkie wykonywane oceny oddziaływania na środowisko rozbudowywanych lub modernizowanych instalacji zawierają elementy określania wpływu na środowisko we wszystkich jego elementach oraz wpływów na urządzenia/węzły oczyszczające. Zasadą jest niezwiększanie lub minimalizacja oddziaływania na środowisko, co - przy znanej skuteczności oczyszczania w istniejących urządzeniach – skutkuje likwidacją zanieczyszczeń u źródła lub pełniejszym wykorzystaniem zdolności urządzeń, np. instalacji do produkcji żywic. |
| Połączenia danych dotyczących produkcji z danymi o ładunku zanieczyszczeń, aby porównać obecne i przewidywane emisje | Funkcjonowanie harmonogramów badań emisji oraz zestawienia emisji, zużycia wody i mediów energetycznych w odniesieniu do poszczególnych instalacji produkcyjnych i pomocniczych są porównywane przez nadzór technologiczny z wielkością produkcji poszczególnych instalacji, pozwalają oceniać prawidłowość prowadzenia procesów i prognozować emisje w odniesieniu do planów produkcyjnych. |
| Stosowanie urządzeń do redukcji emisji tam gdzie niemożliwe jest jej zapobieganie | Tam, gdzie ze względu na przebieg procesu produkcyjnego nie można wyeliminować emisji, stosuje się różnorodne metody jej redukcji przed odprowadzeniem do środowiska. W emisji gazów: -chłodnice wykraplające na odprowadzeniach odgazów z aparatów technologicznych, - filtry pulsacyjne w węzłach produkcji żywic epoksydowych i innych produktów pylistych, w tym wysokosprawne filtry w nowej instalacji MCPA i MCPP - adsorbery i absorbery, -dopalacz termiczny w instalacji nienasyconych żywic poliestrowych oczyszczający gazy zawierające związki organiczne z całej instalacji, -zamknięcia olejowe wydechów ze zbiorników magazynowych, - zamknięcia z cieczą absorbującą wydechów ze zbiorników magazynowych w nowej instalacji MCPA i MCPP, - wahadła gazów przy rozładunku cystern kolejowych i autocystern do zbiorników. W emisji ścieków: - wielokrotne wykorzystywanie cieczy myjącej do oczyszczania aparatów produkcyjnych, -kondensacja żywic fenolowo-formaldehydowych ze ścieków, - odzysk o-krezolu ze ścieków z inst. MCPA i MCPP, -zamknięte obiegi wód chłodniczych z wykorzystaniem do chłodzenia wód powierzchniowych i stopniowej eliminacji wód podziemnych, zainstalowanie lokalnych układów chłodniczych z udziałem agregatów (nowa instalacja MCPA i MCPP i in.). W emisji odpadów: - odzysk papieru i tektury oraz opakowań z tworzyw sztucznych, - realizacja zbiórki i recyklingu opakowań, - rozszerzanie stosowania opakowań wielokrotnego użytku (bębny, kontenery, big-bagi), palety drewniane. W emisji hałasu: - zabudowa urządzeń będących istotnymi źródłami hałasu w zabezpieczonych pomieszczeniach instalacji, w tym nowej instalacji MCPA i MCPP, - stosowanie osłon i ekranów indywidualnych, przeciwhałasowych, - stosowanie pomp i wentylatorów niskoszumowych, - stosowanie regulatorów obrotów w wentylatorach i pompach, - prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej w zakładowych lasach ochronnych oraz utrzymywanie zieleni na terenach przyległych do instalacji jako naturalnych ekranów. |
| Wdrożenie programu monitoringu we wszystkich instalacjach aby sprawdzać ich działania | Wszystkie procesy produkcyjne monitorowane są w systemach aparatury kontrolno-pomiarowej i komputerowych, w tym także praca urządzeń oczyszczających. Wizualizacja podstawowych parametrów pracy, jak też sygnalizacja stanów przedawaryjnych, pozwala w porę reagować na ewentualne zakłócenia. Tam gdzie nie ma pełnego sterowania mikroprocesorowego, monitoring prowadzony jest przy pomocy różnych czujników oraz pobieranie prób z uzasadnioną doświadczeniami częstotliwością i określonych w instrukcjach technologicznych. Np. stężenie substancji w cieczy pochłaniającej w absorberach badane jest z częstotliwością określoną w instrukcjach, co gwarantuje wymianę roztworu przed wyczerpaniem i zapobiega przebiciu gazów. |
| Alokacji kosztów oczyszczania ścieków i gazów wylotowych oraz utylizacji odpadów związanych z produkcją | Zakłady prowadzą zieloną rachunkowość. Na podstawie ewidencji prowadzonej w poszczególnych instalacjach naliczane są opłaty za korzystanie ze środowiska oraz usługi z zakresu oczyszczania ścieków i gospodarki odpadami. Wszystkie koszty i opłaty związane z emisjami alokowane są na konta przypisane poszczególnym produkcjom podstawowym i pomocniczym. Koszty zużycia wody i czynników energetycznych oraz wytwarzanych ścieków i odpadów rozliczane są w okresach miesięcznych. Koszty emisji gazów w okresach rocznych, a poboru wody w okresach kwartalnych. |
| Zbieranie gazów odlotowych. W celu ułatwienia odzysku związków i ograniczenia emisji do powietrza, w ramach BAT należy uwzględnić źródła emisji oraz poddawać emisje oczyszczaniu, tam gdzie jest to możliwe. Możliwość zastosowania może być ograniczona względami operacyjności, bezpieczeństwa oraz zdrowia. Oczyszczanie gazów odlotowych. Aby ograniczyć emisje do powietrza, w ramach BAT należy stosować zintegrowaną strategię gospodarowania gazami odlotowymi i oczyszczania gazów odlotowych, obejmującą techniki zintegrowane z procesem oraz techniki oczyszczania gazów odlotowych. | Tam, gdzie ze względu na przebieg procesu produkcyjnego nie można wyeliminować emisji gazów odlotowych, stosuje się różnorodne metody jej redukcji przed odprowadzeniem do środowiska: - chłodnice wykraplające na odprowadzeniach odgazów z aparatów technologicznych, - filtry pulsacyjne w węzłach produkcji żywic epoksydowych i innych produktów pylistych, w tym wysokosprawne filtry w nowej instalacji MCPA i MCPP, - adsorbery i absorbery, - dopalacz termiczny w instalacji nienasyconych żywic poliestrowych oczyszczający gazy zawierające związki organiczne z całej instalacji, - zamknięcia olejowe wydechów ze zbiorników magazynowych, - zamknięcia z cieczą absorbującą wydechów ze zbiorników magazynowych w instalacji MCPA i MCPP, - wahadła gazów przy rozładunku cystern kolejowych i autocystern do zbiorników. |
| Emisje rozproszone LZO W celu zapobiegania emisjom rozproszonym LZO lub, jeżeli jest to niemożliwe, ich ograniczenia należy stosować jedną z następujących technik lub ich kombinację: techniki związane z konstrukcją zespołu urządzeń: -ograniczenie liczby ewentualnych źródeł emisji, -zmaksymalizowanie środków uszczelniających właściwych dla procesu, -wybór urządzeń o wysokim poziomie integralności, -poprawa działań związanych z obsługą techniczną techniki związane z budową zespołu urządzeń/wyposażenia, jego montażem i uruchomieniem: -zapewnienie ściśle określonych i kompleksowych procedur dotyczących budowy i montażu zespołu urządzeń/wyposażenia, -zapewnienie solidnych procedur uruchamiania zespołu urządzeń/wyposażenia i procedury przekazywania kontroli, techniki związane z eksploatacją zespołu urządzeń: -zapewnienie odpowiedniej obsługi technicznej i terminowej wymiany wyposażenia, -stosowanie programu wykrywania i naprawy nieszczelności, opierającego się na analizie ryzyka -zapobieganie powstawaniu emisji rozproszonych LZO, zbieranie ich u źródła oraz poddawanie ich oczyszczeniu. | W instalacji nie występuje emisja niezorganizowana LZO. Odgazy znad reaktorów, mieszalników, homogenizatorów, wyparek oraz zbiorników są kierowane do różnych środków technicznych i urządzeń oczyszczających tj. filtry, cyklony, dopalacz termiczny, adsorbery i absorbery. Prowadzony jest systematyczny nadzór instalacji pozwalający na szybkie rozpoznanie i reagowanie w przypadku wycieków. Prowadzone są również regularne przeglądy i konserwacje instalacji zgodnie z ustalonymi harmonogramami. |

| Ogólne zasady zapobiegania i redukcji emisji. Przy projektowaniu zbiorników należy wziąć pod uwagę: fizyczno-chemiczne właściwości substancji przechowywanych, w jaki sposób zbiornik będzie eksploatowany, jaki będzie wymagany poziom oprzyrządowania, ilu będzie wymaganych operatorów, oraz jakie będzie ich obciążenie, w jaki sposób operatorzy będą informowani o odchyleniach od normalnych warunków procesowych (alarmy), w jaki sposób zbiornik będzie chroniony przed odchyleniami od normalnych warunków procesowych (instrukcje bezpieczeństwa, systemy blokujące, urządzenia nadciśnieniowe, wykrywanie i ograniczanie przecieków itp.), jaki sprzęt musi być zainstalowany (materiały budowlane, jakość zaworów, itp.) jaki plan konserwacji i kontroli zostanie wdrożony i jak ułatwić procedury konserwacji i inspekcji (dostęp, układ itp.), jak radzić sobie w sytuacjach awaryjnych (odległości do innych zbiorników, pomieszczeń i do granicy, ochrona przeciwpożarowa, dostęp dla służb ratowniczych takich jak straż pożarna, itp.). | Przy planowaniu instalacji IPPC przewidziano odpowiednie materiały konstrukcyjne i budowlane zbiorników magazynowych dostosowane do właściwości substancji oraz oprzyrządowanie uwzględniające sposób eksploatacji tych zbiorników. Zbiorniki są wykonane z odpowiednich materiałów (trwałych i odpornych). Zapobieganie korozji i erozji następuje poprzez zabezpieczenia antykorozyjne (malowanie). Zbiorniki wyposażone są w urządzenia do pomiaru poziomu napełniania i zapobiegające ich przepełnieniu. Zlokalizowane są w misach bezodpływowych do wyłapywania ewentualnych przecieków magazynowanych substancji. Ponadto zakład posiada wymaganą dokumentację związaną z ich zakwalifikowaniem do grupy zakładów dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, w tym: zgłoszenie, program zapobiegania awariom, raport o bezpieczeństwie oraz wewnętrzny i zewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy. |
| --- | --- |
| Zmniejszenie emisji z magazynowania, transportu i przeładunku cystern, które mają znaczący negatywny wpływ na środowisko. | Opary znad zbiorników magazynowych poszczególnych instalacji IPPC kierowane są do różnych środków technicznych i urządzeń oczyszczających tj. dopalacz termiczny, adsorbery i absorbery. Szczegóły dot. poszczególnych zbiorników przedstawiono w załączniku nr 13a do dokumentacji o zmianę pozwolenia zintegrowanego. |
| Regularne obliczanie emisji lotnych związków organicznych w miejscach, gdzie spodziewane są znaczne emisje LZO. | Regularne obliczanie wielkości emisji na podstawie przeprowadzanych okresowo pomiarów jej wielkości oraz monitorowanie czasu pracy emitorów. Zestawienia roczne/kwartalne emisji przekazywane do działu ochrony środowiska |
| Zastosowanie dedykowanych systemów w miejscach, gdzie zbiorniki są wykorzystywane do krótko- i średnioterminowego przechowywania różnych produktów. | Układy hermetyzacji aparatów i urządzeń z odprowadzeniem strumieni odgazów do układów redukujących ilość szkodliwych substancji odprowadzanych do atmosfery (układ dopalacza odgazów). Zbiorniki podłączone są do instalacji hermetyzacji, która redukuje emisję do atmosfery. Na instalacji stosuje się zamknięte zbiorniki. Są one wyposażone w armaturę utrzymującą stałe ciśnienie azotu. Hermetyzacja aparatów i urządzeń w węzłach produkcyjnych instalacji z odprowadzeniem strumieni odgazów do układów redukujących ilość szkodliwych substancji odprowadzanych do atmosfery (układy absorpcji i adsorpcji). Na instalacji stosuje się zamknięte zbiorniki. Są one wyposażone w armaturę utrzymującą stałe ciśnienie azotu. |
| Emisje hałasu. Opracowanie i wdrożenie planu zarządzania hałasem, jako część systemu zarządzania środowiskowego, który obejmuje wszystkie następujące elementy: protokół zawierający odpowiednie działania i harmonogram, protokół monitorowania hałasu, protokół reagowania na stwierdzone przypadki wystąpienia hałasu, program zapobiegania hałasowi i ograniczania hałasu mający na celu identyfikację źródeł, pomiar lub szacowanie narażenia na hałas, określenie udziału poszczególnych źródeł i wdrożenie środków zapobiegawczych lub ograniczających. Możliwość zastosowania jest ograniczona do przypadków, gdy można spodziewać się uciążliwego hałasu lub gdy jego występowanie zostało stwierdzone. Stosowanie jednej z następujących technik lub ich kombinacji: właściwe umiejscowienie wyposażenia i budynków, środki operacyjne, mało hałaśliwy sprzęt, urządzenia do kontroli hałasu, redukcja hałasu. | CIECH Sarzyna S.A. prowadzi okresowe pomiary hałasu, na podstawie których stwierdzono, że eksploatacja instalacji, w tym instalacji IPPC, na terenie zakładu, nie powoduje przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku oraz dopuszczalnych poziomów hałasu określonych w aktualnie obowiązującym pozwoleniu zintegrowanym. |
| PRZEDSIĘWZIĘCIA ZINTEGROWANE Z PROCESEM PRODUKCYJNYM |
| Stosowanie środków zintegrowanych z procesem zamiast technik „końca rury” jeżeli jest to tylko możliwe | -Produkcja poliestrowych żywic nienasyconych o zmniejszonym parowaniu styrenu. -Stosowanie ciekłego bezwodnika maleinowego (wyeliminowanie pylenia). -Stosowanie produkcji niektórych żywic epoksydowych metoda stopową (wyeliminowanie ścieków i emisji do powietrza). - Zastępowanie bezwodnika kwasu ftalowego przemiałem odpadowego PET (po hydrolizie). - Regeneracja i zawrót o-krezolu z masy pokondensacyjnej – wyeliminowanie ścieków krezolowych w instalacji MCPA i MCPP. - Zapobieganie rozlewom z linii konfekcyjnej środków ochrony roślin (MCPA). -Międzyprocesowe wyłapywanie potencjalnych zanieczyszczeń i ich zawrót do procesu: gazowych w chłodnicach wykraplających, pyłowych w cyklonach i filtrach pulsacyjnych. |
| Ocena istniejących instalacji produkcyjnych pod kątem modernizacji przedsięwzięć zintegrowanych z procesem i implementacja ich, jeżeli jest to możliwe, lub przynajmniej w momencie, gdy instalacja przechodzi poważniejsze przeróbki. | -Dotychczasowe przedsięwzięcia związane z instalacjami były realizowane i zostały wprowadzone w wyniku bieżących ocen. |

| Przechowywanie pakowanych substancji niebezpiecznych |
| --- |
| Zastosowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem. Ocena ryzyka wypadków i incydentów. | CIECH Sarzyna S.A. posiada przyjętą i realizuje politykę dotyczącą jakości, środowiska i bezpieczeństwa obejmującą zespół działań zmierzających do minimalizacji wpływu na środowisko. W spółce realizowane są i wdrożone: 1) Program Czystszej Produkcji (Cleaner Production) 2) Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem oraz Energią zgodny z normami ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001, ISO 50001:2001 zapewniający ciągły nadzór nad całokształtem oddziaływań na środowisko. Ponadto zakład posiada wymaganą dokumentację związaną z ich zakwalifikowaniem do grupy zakładów dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, w tym: zgłoszenie, program zapobiegania awariom, raport o bezpieczeństwie oraz wewnętrzny i zewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy. |
| Wyznaczenie osoby lub osób odpowiedzialnych za specjalistyczne szkolenia i przekwalifikowanie w przypadku procedur awaryjnych oraz poinformowanie innych pracowników o ryzykach przechowywania opakowanych materiałów niebezpiecznych oraz środkach ostrożności dla bezpiecznego przechowywania substancji przedstawiających różne zagrożenia. | Instalacja „Z” - Technolodzy wyznaczeni są do przeprowadzania okresowych szkoleń i przekwalifikowani w przypadku procedur awaryjnych. Instalacje „E”, „L” - Co roczne szkolenie okresowe pracowników, oraz zapoznanie pracowników z kartami charakterystyki substancji niebezpiecznych. Instalacja „N”- Pracownicy dopuszczeni są do pracy po szkoleniu według odpowiedniego programu szkolenia na dane stanowisko i po zdaniu egzaminu Instalacje „F”, „U”, „D”, ‘M”, „N”, „Z”, „E”, „L” - Zakład posiada wyznaczonych i przeszkolonych pracowników z zakresów rozporządzenia REACH, doradców RID/ADR, Samodzielnego Inspektora ds. Bezpieczeństwa i Prewencji Pożarowej oraz wyznaczonych Kierowników Instalacji odpowiedzialnych za specjalistyczne szkolenia i przekwalifikowanie w przypadku procedur awaryjnych oraz poinformowanie innych pracowników o ryzykach przechowywania opakowanych materiałów niebezpiecznych oraz środkach ostrożności dla bezpiecznego przechowywania substancji przedstawiających różne zagrożenia . |
| Zastosowanie budynku magazynowego i / lub zewnętrznej przestrzeni magazynowej nakrytej dachem. Do przechowywania ilości mniejszej niż 2500 litrów lub kilogramów niebezpiecznych substancji, stosowanie komórki magazynowania. | Instalacja „Z” – Mniejsze ilości przechowywane są tylko w budynkach magazynowych. Instalacja „E” -Substancje niebezpieczne przechowuje się przeważnie w krytych budynkach produkcyjnych. Instalacja „L” - Nie dotyczy – surowce do produkcji przechowywane są w zbiornikach magazynowych. Instalacja „N”,” M”, „F”, „U”, „D” – Zastosowanie budynku magazynowego i / lub zewnętrznej przestrzeni magazynowej nakrytej dachem do przechowywania ilości mniejszej niż 2500 litrów lub kilogramów niebezpiecznych substancji. |
| Oddzielenie powierzchni lub budynku składowania opakowanych materiałów niebezpiecznych od innych magazynów, od źródeł ognia i innych budynków poprzez zastosowanie odpowiedniej odległości, czasem w połączeniu ze ścianami ognioodpornymi. | Materiały niebezpieczne przechowywane są w specjalnie wydzielonych do tego celu magazynach, oddzielonych ścianami ognioodpornymi. Zastosowanie budynku magazynowego i / lub zewnętrznej przestrzeni magazynowej nakrytej dachem do przechowywania ilości mniejszej niż 2500 litrów lub kilogramów niebezpiecznych substancji. |

| Separacja i / lub segregacja nieodpowiadających sobie substancji. | Na instalacjach substancje magazynowane są zgodnie z przepisami BHP i ppoż. |
| --- | --- |
| Zainstalowanie szczelnego środka gromadzącego środek gaśniczy w budynkach magazynowania i pomieszczeniach magazynowania. | Zakład posiada wymaganą dokumentację związaną z ich zakwalifikowaniem do grupy zakładów dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, w tym: zgłoszenie, program zapobiegania awariom, raport o bezpieczeństwie oraz wewnętrzny i zewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy. W ramach systemu zarządzania środowiskowego wdrożone zostały odpowiednie procedury rozpoznawania i reagowania w przypadku wycieków. Zbiorniki wyposażone są w odpowiednie systemy zabezpieczające przed przepełnieniem. Magazyny zbiorników wyposażone są w półstałą instalację do gaszenia pożaru pianą oraz podręczny sprzęt gaśniczy (gaśnice). Do wyłapywania przecieków i wód pogaśniczych na wypadek awarii służą misy i tace. W zbiornikach z cieczami palnymi utrzymywana jest atmosfera gazu inertnego (azotu). |
| Zastosowanie odpowiedniego poziomu ochrony przeciwpożarowej i środków zapobiegania pożarom i środków gaśniczych. |  |
| Zapobieganie zapłonowi u źródła. |  |
| MONITOROWANIE |
| Dyrektywa IED definiuje dwa podstawowe cele prowadzenia monitoringu: ocena zgodności z przepisami i decyzjami administracyjnymi w celu sprawdzenia, czy emisje nie przekraczają granicznych wielkości emisyjnych, raportowanie emisji przemysłowych w celu określenia udziału poszczególnych instalacji w ogólnym zanieczyszczeniu środowiska. Dane z monitoringu mogą również służyć wielu innym potrzebom. Monitoring jest cennym źródłem informacji nie tylko dla oceny zgodności eksploatacji instalacji przemysłowych z wymaganiami pozwoleń IPPC, ale również pomaga on zrozumieć sposób oddziaływania tych instalacji na środowisko i społeczeństwo i umożliwia odpowiednie zarządzanie nimi. | W CIECH Sarzyna S.A. w eksploatowanych instalacjach IPPC ma miejsce wielokierunkowe wykorzystywanie wyników monitoringu: oprócz oceny zgodności z przepisami, dane pomiarowe są stosowane do obliczania opłat za korzystanie ze środowiska. Prowadzony monitoring jest również przesłanką do wprowadzania zmian technologicznych lub technicznych oraz impulsem do podejmowania działań modernizacyjno-inwestycyjnych. |
| Dyrektywa IED nakłada obowiązek ustalenia w pozwoleniach wymagań związanych z prowadzeniem monitoringu. Zazwyczaj właściwe organy polegają w szerokim zakresie na „monitoringu własnym” prowadzących instalacje. | Pomiary wielkości emisji i imisji do powietrza oraz hałasu są wykonywane w sposób okresowy poprzez ich zlecenie akredytowanym laboratorium zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu zintegrowanym oraz w obowiązujących przepisach prawnych. W CIECH Sarzyna S.A. prowadzony jest również monitoring procesów technologicznych, ilości pobieranej wody podziemnej, monitoring ilości wytwarzanych odpadów zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu zintegrowanym oraz okresowe pomiary jakości ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych Komunalnej Biologicznej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o. w Sarzynie zgodnie z warunkami pozwolenia wodnoprawnego w tym zakresie. |

| Wybranie parametrów do monitorowania zależy od rodzaju procesu produkcyjnego, surowców i chemikaliów stosowanych w instalacji. Dobrze jest, jeżeli parametr wybrany do monitorowania będzie służył także dla potrzeb kontrolnych eksploatacji instalacji. Częstotliwość, z jaką monitorowany jest dany parametr, jest bardzo zmienna w zależności od potrzeb i zagrożenia dla środowiska i zależy ona od wybranej metody monitoringu. | Zasadę tę zastosowano przy formułowaniu proponowanego zakresu monitoringu dla instalacji IPPC, który został określony we wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego. |
| --- | --- |
| W przypadku istotnych emisji do wody określonych w wykazie strumieni ścieków - monitorowanie kluczowych parametrów procesu (w tym stały monitoring przepływu ścieków, pH i temperatury) w kluczowych lokalizacjach (np. dopływ ścieku - podczyszczanie, dopływ ścieku - obróbka końcowa) | Instalacje IPPC w CIECH Sarzyna S.A nie dotyczą wprowadzania ścieków przemysłowych bezpośrednio do środowiska. Ścieki przemysłowe wprowadzane są do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu. Wytwarzane w instalacjach ścieki przemysłowe (technologiczne) po wstępnym podczyszczeniu wprowadzane są do własnej kanalizacji przemysłowej, a następnie w mieszaninie z innymi ściekami (od innych wytwarzających i dostawców) do urządzeń kanalizacyjnych Komunalnej Biologicznej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o. o. w Sarzynie (KBOŚ). Wody opadowe i roztopowe z terenów narażonych na zanieczyszczenie wypompowywane są do kanalizacji ścieków przemysłowych. |
| Monitoring emisji do wody zgodnie z normami EN co najmniej z minimalną częstotliwością określoną w konkluzjach BAT. Jeżeli normy EN nie są dostępne, w ramach BAT należy stosować normy ISO, normy krajowe lub inne międzynarodowe normy zapewniające uzyskiwanie danych o równorzędnej jakości naukowej. Minimalna częstotliwość w odniesieniu do: ogólnego węgla organicznego, ChZT, zawiesiny ogólnej, azotu ogólnego, azotu ogólnego nieorganicznego, fosforu ogólnego - codziennie adsorbowalnych związków chloroorganicznych, metali (Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, inne w stosownych przypadkach) - co miesiąc, toksyczności - do ustalenia na podstawie oceny ryzyka, po wstępnym scharakteryzowaniu | Instalacje IPPC w CIECH Sarzyna S.A. nie dotyczą wprowadzania ścieków przemysłowych i wód opadowych bezpośrednio do środowiska. |
| Monitoring emisji rozproszonych LZO do powietrza z istotnych źródeł, przy wykorzystaniu odpowiedniej kombinacji technik I - III, lub - gdy duża ilość LZO jest poddawana obróbce - wszystkie techniki I - III. I. Metody detekcji LZO (np. przy użyciu przyrządów przenośnych zgodnie z normą EN 15446) w połączeniu z krzywymi korelacji w odniesieniu do kluczowego wyposażenia. II. Metody optycznego obrazowania gazów. III. Obliczanie emisji na podstawie czynników emisji weryfikowane okresowo pomiarami (np. raz na dwa lata). Gdy duża ilość LZO jest poddawana obróbce, przydatną techniką uzupełniającą techniki I-III jest kontrola i oznaczenie ilościowe emisji z instalacji na zasadzie okresowych kampanii z wykorzystaniem technik optycznych opartych na absorpcji, takich jak lidar absorpcji różnicowej (DIAL), lub przenikanie promieniowania słonecznego (SOF). | W instalacjach IPPC w CIECH Sarzyna S.A. nie występuje emisja niezorganizowana LZO. |
| Monitoring emisji odorów z istotnych źródeł zgodnie z normami EN. Możliwość zastosowania jest ograniczona do przypadków, gdy można spodziewać się uciążliwego odoru lub gdy jego występowanie zostało stwierdzone. | W trakcie dotychczasowej eksploatacji instalacji IPPC w CIECH Sarzyna S.A. nie stwierdzono występowania uciążliwego odoru. Ponadto nie są prowadzone procesy oczyszczania ścieków. |
| GOSPODARKA ŚCIEKOWA |
| Segregacja wód poprocesowych na nieskażoną wodę i inne niezanieczyszczone wody odpadowe. | Istnieją odrębne systemy kanalizacyjne wód pochłodniczych, ścieków przemysłowych i ścieków bytowych. Wody pochłodnicze są kierowane do obiegu zamkniętego, ścieki przemysłowe i bytowe do oczyszczalni KBOŚ. |
| Segregacja wód poprocesowych pod kątem niesionego ładunku zanieczyszczeń | Wysoko stężone kondensaty z kondensacji żywic kierowane są do rektyfikacji - odzysku glikoli. |
| Instalacja odrębnych drenaży obszarów zagrożonych skażeniem, wraz z odstojnikami zbierającymi odcieki | Teren wokół instalacji i magazynów jest utwardzony. Misy i tace ze zbiornikami i na stanowiskach rozładowczych wykonano jako bezodpływowe. Wody opadowe wypompowywane są do kanalizacji ścieków przemysłowych i kierowane do oczyszczalni ścieków KBOŚ. |
| Użycie naziemnych systemów kanalizacji ściekowej dla wód poprocesowych wewnątrz zakładu, pomiędzy punktami wytworzenia ścieków i urządzeniami końcowymi procesu oczyszczania. | Ze względów ekonomicznych przerobienie całej kanalizacji na systemy naziemne byłoby niemożliwe. Poza tym warunki klimatyczne zmuszałyby przez długi okres w roku do ogrzewania rurociągów, co powodowałoby dodatkowe zużycie mediów energetycznych, a więc i dodatkowe zanieczyszczenia. W systemach podziemnych przesyłane są wyłącznie ścieki oraz wody pochłodnicze. |
| Instalacja zbiorników retencyjnych na sytuacje awaryjne i wodę przeciwpożarową w świetle szacowania ryzyka. | Operator posiada zbiornik retencyjny ścieków, misy bezodpływowe, zbiorniki awaryjne na ciecze oraz system zbiorników przeciwpożarowych i cystern napełnionych wodą. |
| Oczyszczanie ścieków, w sektorze chemicznym, określone w BREF może być realizowane na 4 sposoby: • centralne, końcowe oczyszczanie w biologicznej oczyszczalni ścieków (OŚ) na terenie zakładu • centralne, końcowe oczyszczanie w miejskiej OŚ ·centralne, końcowe oczyszczanie nieorganicznych ścieków w mechaniczno-chemicznej OŚ • oczyszczanie zdecentralizowane | Żaden z tych czterech sposobów nie jest lepszy od innego, tak długo jak podobna wielkość emisji jest gwarantowana dla ochrony środowiska jako całości i zapewnione jest, że nie prowadzi on do wyższego zanieczyszczenia środowiska [artykuł 2(6) Dyrektywy]. Operator stosuje oczyszczanie zdecentralizowane w odniesieniu do ścieków z zawartością substancji organicznych o wysokich stężeniach (odzysk o-krezolu i fenolu).Ścieki o niższych stężeniach substancji organicznych są podczyszczane na terenie prowadzącego instalację i przekazywane do KBOŚ. Dotyczy to również instalacji nienasyconych żywic poliestrowych po zmianach i nowej instalacji MCPA i MCPP. |
| Ograniczanie ilości i/lub ładunku zanieczyszczeń w strumieniach ścieków w celu zwiększenia ponownego wykorzystania ścieków w procesie produkcji oraz w celu odzysku i ponownego użycia surowców. | Wysoko stężone kondensaty z kondensacji żywic kierowane są do rektyfikacji (rozdziału) - odzysku glikoli. Odzysk fenolu i wykorzystanie ponowne w procesie produkcyjnym, kondensację ścieków fenolowych i wykorzystanie w procesie produkcyjnym żywicy po kondensacji ścieków. Odzysk/rozdział i regeneracja ksylenu) i wykorzystanie ponowne w procesie produkcyjnym. Odzysk glikoli – kolumna z wypełnieniem zawraca glikole do środowiska reakcji, tym samym ogranicza ilość glikoli w ściekach. |
| Oddzielanie niezanieczyszczonych strumieni ścieków od strumieni ścieków wymagających oczyszczenia. Oddzielanie niezanieczyszczonych wód opadowych nie może być stosowane w przypadku istniejących systemów zbierania ścieków. Zapewnienie odpowiedniej pojemności zbiornika buforowego ścieków powstałych w warunkach innych niż normalne warunki eksploatacji na podstawie oceny ryzyka, oraz podejmowanie odpowiednich dalszych środków w celu zapobiegania niekontrolowanym emisjom do wody. | W CIECH Sarzyna S.A. istnieją odrębne systemy kanalizacyjne wód pochłodniczych i ścieków przemysłowych. Wody pochłodnicze są kierowane do obiegu zamkniętego, ścieki przemysłowe i wody opadowe i roztopowe do oczyszczalni KBOŚ. Operator posiada zbiornik retencyjny ścieków, misy bezodpływowe, zbiorniki awaryjne na ciecze oraz system zbiorników przeciwpożarowych i cystern napełnionych wodą. |
| Stosowanie zintegrowanej strategii gospodarowania ściekami i oczyszczania ścieków, obejmującej odpowiednią kombinację technik: techniki zintegrowane z procesem, odzysk zanieczyszczeń u źródła, podczyszczanie ścieków, oczyszczanie końcowe ścieków. Oczyszczanie ścieków Przeprowadzanie podczyszczenia ścieków zawierających zanieczyszczenia, którymi nie można się odpowiednio zająć podczas oczyszczania końcowego ścieków za pomocą odpowiednich technik. Oczyszczanie ścieków Stosowanie odpowiedniej kombinacji technik oczyszczania końcowego ścieków: oczyszczanie wstępne i pierwotne (wyrównanie, neutralizacja, odseparowanie fizyczne), oczyszczanie biologiczne (oczyszczanie drugiego stopnia), np. proces osadu czynnego, bioreaktor membranowy, usuwanie azotu (nitryfikacja/denitryfikacja), usuwanie fosforu (chemiczne strącanie) ostateczne usuwanie substancji stałych (koagulacja i flokulacja, sedymentacja, filtracja, flotacja). | Operator stosuje oczyszczanie zdecentralizowane w odniesieniu do ścieków z zawartością substancji organicznych o wysokich stężeniach (odzysk o-krezolu). Wysoko stężone kondensaty z kondensacji żywic kierowane są do rektyfikacji (rozdziału) - odzysku glikoli. Ścieki o niższych stężeniach substancji organicznych są podczyszczane na terenie zakładu i przekazywane do urządzeń kanalizacyjnych KBOŚ. |

| Ułatwienie zmniejszenia emisji do wody i powietrza oraz zmniejszenia zużycia wody Ustanowienie i prowadzenie wykazu strumieni ścieków i gazów odpadowych, jako część systemu zarządzania środowiskowego zawierającego w sobie wszystkie następujące cechy: informacje na temat chemicznych procesów produkcyjnych, informacje na tyle wyczerpujące, na ile jest to racjonalnie możliwe, o cechach strumieni ścieków, informacje na tyle wyczerpujące, na ile jest to racjonalnie możliwe, o cechach strumieni gazów odlotowych. | W ramach systemu zarządzania środowiskowego zostały zidentyfikowane aspekty środowiskowe oraz opracowane i wdrożone stosowne procedury. Istnieją szczegółowe opracowania poszczególnych instalacji IPPC (mapy, plany, rzuty kondygnacji, schematy technologiczne, dokumentacja techniczna), część z nich stanowi załączniki do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego. Strumienie emisji są zidentyfikowane, oznaczone i monitorowane. Identyfikacja i ocena emisji czyli aspektów środowiskowych jest podstawą wyznaczania celów i zadań realizowanych w ramach Programów rocznych. W wyniku tego notowana jest ciągła poprawa w zakresie emisji do środowiska przez wszystkie instalacje IPPC. |
| --- | --- |
| GOSPODARKA ODPADAMI |
| Przyjęcie i wdrożenie planu gospodarowania odpadami jako część systemu zarządzania środowiskowego, w którym, w kolejności, zapewnia się zapobieganie powstawaniu odpadów, przygotowanie ich do ponownego wykorzystania, recykling lub innego rodzaju odzysk. | W ramach systemu zarządzania środowiskowego zostały zidentyfikowane aspekty środowiskowe oraz opracowane i wdrożone stosowne procedury, w tym w zakresie gospodarowania odpadami. Wyznaczone są odpowiednio zabezpieczone miejsca magazynowania odpadów. Prowadzona w zakładzie gospodarka odpadami opiera się na obowiązujących zasadach hierarchii sposobów postępowania z odpadami. Ponadto zapobieganie i ograniczanie powstawania odpadów polega na: przestrzeganiu zasad prawidłowej eksploatacji i konserwacji urządzeń, przeprowadzaniu systematycznych szkoleń pracowników zajmujących się gospodarką odpadami, optymalizacji zużycia surowców. |
| SYSTEMY CHŁODZENIA |
| Wykorzystanie wody jako medium chłodzące: system wykorzystujący otwarte chłodnie wentylatorowe z recyrkulacją wody, przy zastosowaniu chłodzenia bezpośredniego. W takim systemie woda chłodząca przepływa w rurach, a medium produkcyjne w płaszczu wymiennika. Woda ogrzana wraca do chłodni, gdzie oddaje ciepło. | Prowadzący instalacje eksploatuje centralny zamknięty obieg wody, z którego korzystają wszystkie instalacje produkcyjne i inne podmioty. W ramach instalacji żywic epoksydowych funkcjonuje wewnętrzny zamknięty obieg wody chłodniczej uzupełniany z obiegu centralnego. Instalacje, w których wymagane jest stosowanie czynnika chłodzącego o niższych temperaturach w nowej instalacji MCPA i MCPP oraz nienasyconych żywic poliestrowych i żywic epoksydowych wyposażone są w agregaty chłodnicze z wewnętrznymi obiegami czynnika chłodzącego. |
| Oszczędności wody chłodzącej dzięki jej ponownemu wykorzystaniu | Woda chłodząca używana w instalacjach krąży w układzie zamkniętym. Po wprowadzeniu zamkniętego układu chłodniczego nastąpiło znaczne zmniejszenie zużycia wody do celów chłodniczych w stosunku do stosowanego wcześniej systemu otwartego. Zastosowanie agregatów chłodniczych przy instalacjach: nowej MCPA i MCPP, nienasyconych żywic poliestrowych oraz żywic epoksydowych przyczyniło się do dalszego zmniejszenia zużycia wody chłodzącej. |

| Obniżenie zużycia energii elektrycznej | Silniki pomp i napędów wyposażone są w falowniki (VSD), co pozwala dostosować ich wydajności do temperatury powietrza (pory roku) i uzyskać wymagane temperatury przy zmniejszonym zużyciu energii elektrycznej. Dodatkowym efektem jest zmniejszenie hałasu. Szczególnie w ten system napędów elektrycznych wyposażone zostały: nowa instalacja MCPA i MCPP, rozbudowane instalacje nienasyconych żywic poliestrowychoraz wcześniej instalacja żywic epoksydowych. |
| --- | --- |
| ZBIORNIKI MAGAZYNOWE |
| Procedury operacyjne i szkolenie | W ramach systemu zarządzania w Zakładach funkcjonują wdrożone procedury operacyjne oraz procedura w zakresie szkolenia pracowników i nadzoru. W obszarze tym prowadzone są zapisy. |
| Przecieki i przepełnienia | Zbiorniki są wykonane z odpowiednich materiałów (np. stal specjalna). Zapobieganie korozji i erozji następuje poprzez zabezpieczenia antykorozyjne (malowanie). Zbiorniki wyposażone są w urządzenia do pomiaru poziomu napełniania i zapobiegające ich przepełnieniu. Zlokalizowane są w misach bezodpływowych do wyłapywania ewentualnych przecieków magazynowanych substancji. Dotyczy to również nowej instalacji MCPA i MCPP oraz dobudowanych zbiorników instalacji nienasyconych żywic poliestrowych. |
| Ochrona przeciwpożarowa | Magazyny zbiorników wyposażone są w półstałą instalację do gaszenia pożaru pianą oraz podręczny sprzęt gaśniczy (gaśnice). Do wyłapywania przecieków i wód pogaśniczych na wypadek pożaru służą misy i tace. W zbiornikach z cieczami palnymi utrzymywana jest atmosfera gazu inertnego (azotu). |
| Zastosowanie dedykowanych systemów w miejscach, gdzie zbiorniki są wykorzystywane do krótko- i średnioterminowego przechowywania różnych produktów. | Układy hermetyzacji aparatów i urządzeń z odprowadzeniem strumieni odgazów do układów redukujących ilość szkodliwych substancji odprowadzanych do atmosfery (układ dopalacza odgazów). Zbiorniki podłączone są do instalacji hermetyzacji, która redukuje emisję do atmosfery. Na instalacji stosuje się zamknięte zbiorniki. Są one wyposażone w armaturę utrzymującą stałe ciśnienie azotu. Hermetyzacja aparatów i urządzeń w węzłach produkcyjnych instalacji z odprowadzeniem strumieni odgazów do układów redukujących ilość szkodliwych substancji odprowadzanych do atmosfery (układy absorpcji i adsorpcji). Na instalacji stosuje się zamknięte zbiorniki. Są one wyposażone w armaturę utrzymującą stałe ciśnienie azotu. |
| Zastosowanie narzędzia w celu ustalenia planów konserwacji i rozwoju opartych na ryzyku planów kontroli takich jak podejście konserwacji oparte na ryzyku i niezawodności. Zastosowanie programu wykrywania przecieków i naprawy. | W CIECH Sarzyna S.A. prowadzony jest systematyczny nadzór instalacji pozwalający na szybkie rozpoznanie i reagowanie na wypadek awarii. Prowadzone są również regularne przeglądy i konserwacje instalacji zgodnie z ustalonymi harmonogramami. Zbiorniki wyposażone są w odpowiednie systemy zabezpieczające przed przepełnieniem, a stały nadzór nad procesem załadunku i rozładunku pozwala natychmiast przerwać procedurę i zawiadomić odpowiednie służby zakładowe w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej i potencjalnej emisji do powietrza. |
| Zmniejszenie emisji z magazynowania, transportu i przeładunku cystern, które mają znaczący negatywny wpływ na środowisko. Ma to zastosowanie do dużych magazynów pozwalając na określony termin realizacji. | Zasada „minimalizacji emisji przy magazynowaniu w zbiornikach” obejmuje emisje wynikające z normalnych działań eksploatacyjnych oraz wypadków w zakresie: emisji do powietrza emisji do gleby emisji do wody odpadów. W CIECH Sarzyna S.A. tam, gdzie ze względu na przebieg procesu produkcyjnego nie można wyeliminować emisji, stosuje się różnorodne metody jej redukcji przed odprowadzeniem do środowiska. W emisji gazów: - chłodnice wykraplające na odprowadzeniach odgazów z aparatów technologicznych, - filtry pulsacyjne w węzłach produkcji żywic epoksydowych i innych produktów pylistych, w tym wysokosprawne filtry w instalacji MCPA i MCPP, - adsorbery i absorbery, - dopalacz termiczny w instalacji nienasyconych żywic poliestrowych oczyszczający gazy zawierające związki organiczne z całej instalacji, - zamknięcia olejowe wydechów ze zbiorników magazynowych, - zamknięcia z cieczą absorbującą wydechów ze zbiorników magazynowych w instalacji MCPA i MCPP, - wahadła gazów przy rozładunku cystern kolejowych i autocystern do zbiorników. W emisji ścieków: - wielokrotne wykorzystywanie cieczy myjącej do oczyszczania aparatów produkcyjnych, - kondensacja żywic fenolowo-formaldehydowych ze ścieków, - odzysk o-krezolu ze ścieków z produkcji MCPA i MCPP, - zamknięte obiegi wód chłodniczych z wykorzystaniem do chłodzenia wód powierzchniowych i stopniowej eliminacji wód podziemnych, zainstalowanie lokalnych układów chłodniczych z udziałem agregatów. W emisji odpadów: - odzysk papieru i tektury oraz opakowań z tworzyw sztucznych, - realizacja zbiórki i recyklingu opakowań, - rozszerzanie stosowania opakowań wielokrotnego użytku (bębny, kontenery, big-bagi), palety drewniane. W emisji hałasu: - zabudowa urządzeń będących istotnymi źródłami hałasu w zabezpieczonych pomieszczeniach instalacji, - stosowanie osłon i ekranów indywidualnych, przeciwhałasowych, - stosowanie pomp i wentylatorów niskoszumowych, - stosowanie regulatorów obrotów w wentylatorach i pompach, - prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej w zakładowych lasach ochronnych oraz utrzymywanie zieleni na terenach przyległych do instalacji jako naturalnych ekranów. |

| Zastosowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem dla zapobiegania incydentów i wypadków. Wdrożenie i przestrzeganie odpowiednich środków organizacyjnych oraz umożliwienie kształcenia i szkolenia pracowników dla bezpiecznego i niezawodnego funkcjonowania instalacji. | CIECH Sarzyna S.A. posiada przyjętą i realizuje politykę dotyczącą jakości, środowiska i bezpieczeństwa obejmującą zespół działań zmierzających do minimalizacji wpływu na środowisko. Ponadto zakład posiada wymaganą dokumentację związaną z ich zakwalifikowaniem do grupy zakładów dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, w tym: zgłoszenie, program zapobiegania awariom, raport o bezpieczeństwie oraz wewnętrzny i zewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy. W ramach systemu zarządzania w zakładzie funkcjonują wdrożone procedury operacyjne oraz procedura w zakresie szkolenia pracowników i nadzoru. Ponadto szkolenia okresowe bhp są rozszerzone o zagadnienia ochrony środowiska. Kadra kierownicza składa egzaminy z tego zakresu. Istnieje Wewnętrzny Plan Operacyjno-Ratowniczy, z którego wyciąg jest podstawą przeszkolenia pracowników, obok szkolenia podstawowego. |
| --- | --- |
| EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA |
| Zarządzanie efektywnością energetyczną (ENEMS) | Mając na względzie efektywność energetyczną, Zarząd Zakładów wdrożył i udoskonala system zarządzania, w tym zakresie. Spełniane są następujące funkcje: - Kierownictwo Zakładów- Zarząd poprzez realizację polityki ZSZ angażuje się w utrzymanie i rozwój ENEMS. - w ramach systemu wyznaczane są cele i odbywa się planowanie w okresach rocznych -system posiada regulacje w formie wdrożonych i funkcjonujących procedur ZSZ, w tym: * procedury systemowe i operacyjne, * monitorowanie i nadzorowanie zużycia ciepła, * identyfikacja, monitorowanie i nadzorowanie zużycia gazu, * identyfikacja, monitorowanie i nadzorowanie sieci, instalacji i urządzeń elektro-energetycznych oraz zużycia energii elektrycznej, * przegląd i nadzorowanie umów z firmami. - przy projektowaniu nowych wyrobów, procesów i instalacji, bądź ich modernizacji stosowana jest zasada energooszczędności, angażując specjalistyczne firmy i ekspertów w zakresie zagadnień energetycznych. - sprawdzanie funkcjonowania systemu poprzez wewnętrzne i zewnętrzne audity ZSZ, monitorowanie i pomiary oraz usuwanie niezgodności poprzez działania korekcyjne, korygujące i naprawcze. - przegląd systemu przeprowadzany w ramach przeglądu ZSZ. |
| Stała poprawa oddziaływania na środowisko | Poprawa w oddziaływaniu na środowisko realizowana jest w ramach planowania i realizacji remontów i inwestycji- uwzględnia wieloletnie cele zmniejszania oddziaływania instalacji produkcyjnych na środowisko. |
| Ustalanie aspektów efektywności energetycznej instalacji i możliwości oszczędności energii | Przed planowaną przebudową lub modernizacją instalacji dokonywana jest identyfikacja i ocena ich aspektów, które mają wpływ na efektywność energetyczną. Wykonywane są analizy i bilanse zgodnie z przyjętymi metodykami, których wynikiem jest m.in. optymalizacja zużycia i/lub odzysku energii. |
| Podejście systemowe do zarządzania energią | Systemowe zarządzanie energią odbywa się w ramach: - systemów grzewczych (para, gorąca woda, kondensat, energia elektryczna), - systemów chłodzenia, - systemów sprężania i próżniowych, - systemów napędów silnikami elektrycznymi (pompy, wentylatory, sprężarki, agregaty, mieszadła w reaktorach), - systemów oświetlenia instalacji i obiektów, - systemów technologicznych i operacji jednostkowych w instalacjach, - systemu centralnego zakładowego rejestrowania i bieżących odczytów dobowych profilów zużycia podstawowych mediów energetycznych. |
| Ustalanie i dokonywanie przeglądu celów i wskaźników dotyczących efektywności energetycznej | Odbywa się w ramach przeglądu ZSZ dokonywanego przez kierownictwo/Zarząd oraz przy ustalaniu planów i programów ruchu instalacji i produkcji wyrobów. |
| Wzmożona integracja procesu | Realizowana jest w liniach technologicznych instalacji pomiędzy procesami i instalacjami w Zakładach |
| Utrzymywanie tempa inicjatyw w zakresie efektywności energetycznej | Stosowany i doskonalony jest system zarządzania energią elektryczną, parą (ciepłem), kondensatem i ciepłą wodą oraz gazem ujęty w procedurach ZSZ . Rozliczanie za energię odbywa się w oparciu o odczyty liczników zainstalowanych przy instalacjach. |
| Utrzymywanie poziomu wiedzy specjalistycznej | Zatrudnianie wykwalifikowanego personelu, szkolenie obsługi i nadzoru. Egzaminy kwalifikacyjne dla osób obsługi i nadzoru urządzeń elektroenergetycznych w prowadzonych instalacjach. |
| Skuteczna kontrola procesu | Monitorowanie kluczowych parametrów prowadzenia instalacji. Dokumentowanie i rejestrowanie parametrów eksploatacyjnych instalacji, w tym parametrów mających wpływ na efektywność energetyczną. |
| Konserwacja | Planowanie prac konserwacyjnych i remontowych (plany roczne remontów). Procedury przekazywania instalacji do remontów i odbioru po remontach. |
| Monitorowanie i pomiar | W instalacjach prowadzony jest regularny monitoring i pomiary w zakresie parametrów mających wpływ na efektywność energetyczną. Prowadzone są zapisy i rejestry wyników monitoringu i pomiarów, które są analizowane przez służby technologiczne, techniczne i specjalistyczno-projektowe. |
| Optymalizacja efektywności energetycznej z wykorzystaniem zalecanych technik w systemach i urządzeniach. | W Zakładach występują procedury i instrukcje zawierające elementy optymalizacji, efektywności energetycznej w instalacjach, w tym: - systemach grzewczych parowych i wodnych - instalacjach sprężonego powietrza i próżniowych - systemach napędów w reaktorach i aparatach oraz pompach i wentylatorach. W istniejących instalacjach prowadzona jest systematyczna wymiana na silniki energooszczędne (EEM) oraz napędy o regulowanej prędkości (VSD). |

| Zapobieganie i minimalizacja oddziaływania na środowisko |
| --- |
| Zapewnienie procesu produkcji podlegającego kontroli jakości pod kątem włączania względów środowiskowych, zdrowotnych i bezpieczeństwa do prac rozwojowych. Opracowanie nowych procesów w następujący sposób: ulepszenie procesu projektowania w celu zmaksymalizowania zużycia surowców w produkcie końcowym, wykorzystanie substancji mało toksycznych lub nietoksycznych dla zdrowia człowieka i środowiska (substancje powinny być dobierane w celu zminimalizowania liczby potencjalnych wypadków, emisji zanieczyszczeń, eksplozji lub pożarów), uniknięcie zastosowania dodatkowych substancji (np. rozpuszczalników, izolatorów, itd.), zminimalizowanie zapotrzebowania na energię z uwzględnieniem powiązanego z tym oddziaływania na środowisko i gospodarkę (preferowane są reakcje powstałe w temperaturze i ciśnieniu otoczenia) stosowanie surowców odnawialnych zamiast wyczerpywania ich źródeł, gdy jest to technicznie i ekonomicznie możliwe, uniknięcie niepotrzebnych procesów upochodniania tj. derywatyzacji (np. stosowania grup blokujących lub ochronnych) stosowanie katalitycznych odczynników, które są zazwyczaj nadrzędne dla stechiometrycznych odczynników. | Przed wprowadzeniem nowych procesów produkcyjnych w CIECH Sarzyna S.A. prowadzone są prace rozwojowe obejmujące identyfikację kwestii środowiskowych, zdrowotnych oraz bezpieczeństwa. Funkcjonuje procedura "Projektowanie wyrobu". W oparciu o tę procedurę dokonuje się etapowej realizacji projektu z uwzględnieniem wszystkich występujących aspektów środowiskowych, w tym opracowanie dokumentacji prób, przegląd wyników, itp. Ponadto corocznie Zarząd Spółki analizuje wielkości zużycia surowców, opakowań, materiałów, energii i jej nośników, wody oraz wielkości emisji gazów i pyłów, ścieków i odpadów. Bieżąca analiza zużyć przez kierowników instalacji na podstawie wyników monitoringu (pomiarów). |
| Wykonanie przemyślanej oceny bezpieczeństwa dla normalnej operacji i uwzględnienie skutków odchyleń w procesie chemicznym i w funkcjonowaniu instalacji. Zastosowanie jednej bądź kombinacji następujących technik: właściwe procedury organizacyjne, koncepcje dotyczące technik regulacji, narzędzia unieszkodliwiania reakcji chemicznych (np. neutralizacja, hartowanie), chłodzenie awaryjne, konstrukcja wytrzymała na zmiany ciśnienia, zawory upustowe w celu zapewnienia odpowiedniej kontroli procesu. | W CIECH Sarzyna S.A. opracowano i wdrożono Raport o Bezpieczeństwie i Program Zapobiegania Awariom. Każdorazowo, przy modernizacji lub rozbudowie instalacji ocenia się ryzyko wpływu na środowisko i poziom zagrożeń w ramach Programu Zapobiegania Awariom. Powołano zakładowy Zespół ds. identyfikacji i oceny zagrożeń, który m.in. co najmniej raz w roku dokonuje przeglądu Programu Zapobiegania Awariom i jego aktualizacji w związku z istotnymi zmianami w technologiach i instalacjach oraz zmianami przepisów prawnych. |

| Ustanowienie i wdrożenie procedur i środków technicznych z zamiarem ograniczenia ryzyka związanego z obsługą i magazynowaniem substancji chemicznych. | CIECH Sarzyna S.A. posiada przyjętą i realizuje politykę dotyczącą jakości, środowiska i bezpieczeństwa obejmującą zespół działań zmierzających do minimalizacji wpływu na środowisko. W spółce realizowane są i wdrożone: 1) Program Czystszej Produkcji (Cleaner Production) 2) Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem oraz Energią zgodny z normami ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001, ISO 50001:2001 zapewniający ciągły nadzór nad całokształtem oddziaływań na środowisko. W ramach systemu zarządzania środowiskowego wdrożone zostały odpowiednie procedury i środki techniczne służące ograniczeniu ryzyka związanych z obsługą i magazynowaniem substancji chemicznych. |
| --- | --- |
| Zapewnienie wystarczającego i odpowiedniego szkolenia dla operatorów, którzy zarządzają niebezpiecznymi substancjami. | W ramach systemu zarządzania w zakładzie funkcjonują wdrożone procedury operacyjne oraz procedura w zakresie szkolenia pracowników i nadzoru. W obszarze tym prowadzone są zapisy. Ponadto szkolenia okresowe bhp są rozszerzone o zagadnienia ochrony środowiska. Kadra kierownicza składa egzaminy z tego zakresu. Istnieje Wewnętrzny Plan Operacyjno-Ratowniczy, z którego wyciąg jest podstawą przeszkolenia pracowników, obok szkolenia podstawowego. Jest to realizacja procedury ćwiczeń czyli przygotowania i reakcji na niebezpieczeństwo w tym awarię. |
| Minimalizacja oddziaływania na środowisko |
| Zaprojektowanie, budowanie, eksploatowanie i utrzymanie udogodnień w placówkach gdzie przechowywanie substancji (przeważnie ciekłych) stwarza potencjalne ryzyko zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych, w celu zminimalizowania skutków potencjalnego wycieku. Urządzenia powinny być szczelne, trwałe i wystarczająco odporne na wszelkie możliwe mechaniczne, termiczne czy chemiczne obciążenia. | Instalacje i zbiorniki w zakładzie CIECH Sarzyna S.A. są zaprojektowane, wykonane i prowadzone w sposób zapobiegający awariom przemysłowym i ograniczający ich skutki dla ludzi i środowiska. Zbiorniki są wykonane z odpowiednich materiałów (trwałych i odpornych). Zapobieganie korozji i erozji następuje poprzez zabezpieczenia antykorozyjne (malowanie). Zbiorniki wyposażone są w urządzenia do pomiaru poziomu napełniania i zapobiegające ich przepełnieniu. Zlokalizowane są w misach bezodpływowych do wyłapywania ewentualnych przecieków magazynowanych substancji. |
| Ochrona gleby i jej potencjał retencyjny Szybkie rozpoznanie i reagowanie na wycieki. | W ramach systemu zarządzania środowiskowego wdrożone zostały odpowiednie procedury rozpoznawania i reagowania w przypadku wycieków. Zbiorniki wyposażone są w odpowiednie systemy zabezpieczające przed przepełnieniem. Magazyny zbiorników wyposażone są w półstałą instalację do gaszenia pożaru pianą oraz podręczny sprzęt gaśniczy (gaśnice). Do wyłapywania przecieków i wód pogaśniczych na wypadek awarii służą misy i tace. W zbiornikach z cieczami palnymi utrzymywana jest atmosfera gazu inertnego (azotu). Ponadto zakład posiada wymaganą dokumentację związaną z ich zakwalifikowaniem do grupy zakładów dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, w tym: zgłoszenie, program zapobiegania awariom, raport o bezpieczeństwie oraz wewnętrzny i zewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy. |
| Zapewnienie wystarczającej objętości retencji w celu bezpiecznego zatrzymania wycieków substancji i następnie umożliwienia ich odzysku lub unieszkodliwiania. Zapewnienie wystarczających objętości retencyjnych w celu bezpiecznego przechowywania wody gaśniczej i zanieczyszczonych wód powierzchniowych. | Zbiorniki magazynowe usytuowane są na szczelnej tacy pozwalającej na zatrzymanie i zebranie potencjalnych wycieków, wody gaśniczej w przypadku ewentualnego pożaru oraz zanieczyszczonych wód opadowych, a następnie ich odprowadzenie do odpowiedniego procesu odzysku lub unieszkodliwiania. Ścieki z misy zbiorników magazynowych są analizowane na ChzT i są zrzucane do kanalizacji zakładowej pod nadzorem. |
| Zastosowanie następujących technik: załadunek i rozładunek możliwy tylko w wyznaczonych miejscach zabezpieczonych przed niekontrolowanym wyciekiem, magazynowanie i gromadzenie materiałów przeznaczonych do usunięcia w wyznaczonych miejscach zabezpieczonych przed niekontrolowanym wyciekiem, wyposażenie wszystkich studzienek ściekowych lub innych pomieszczeń zakładu, gdzie może powstać wyciek, w systemy alarmowe reagujące na wysoki poziom cieczy lub w systematyczny nadzór personelu, ustanowienie programów testujących i nadzorujących zbiorniki i rurociągi wyposażone w kołnierze i zawory, zapewnienie urządzeń kontrolujących wycieki, takich jak wysięgniki zamknięcia i odpowiednie materiały absorbujące, testowanie struktury obwałowań zbiorników, wyposażenie zbiorników w urządzenia chroniące przed przepełnieniem. | Wszystkie procesy produkcyjne monitorowane są w systemach aparatury kontrolno-pomiarowej i komputerowych, w tym także praca urządzeń oczyszczających. Wizualizacja podstawowych parametrów pracy, jak też sygnalizacja stanów przedawaryjnych, pozwala w porę reagować na ewentualne zakłócenia. Tam gdzie nie ma pełnego sterowania mikroprocesorowego, monitoring prowadzony jest przy pomocy różnych czujników oraz pobieranie prób z uzasadnioną doświadczeniami częstotliwością i określonych w instrukcjach technologicznych. Np. stężenie substancji w cieczy pochłaniającej w absorberach badane jest z częstotliwością określoną w instrukcjach, co gwarantuje wymianę roztworu przed wyczerpaniem zapobiega przebiciu gazów. Prowadzone są coroczne przeglądy obiektów budowlanych (w tym tac magazynowych) przez zewnętrzną jednostkę posiadającą stosowne uprawnienia budowlane. Prowadzone są cykliczne przeglądy stanu technicznego zbiorników substancji niebezpiecznych przez jednostkę UDT. |
| Minimalizacja emisji lotnych związków organicznych (VOC). Zamknięcie źródeł Hamowanie i odgraniczanie źródeł oraz zamykanie wszelkich otworów w celu zminimalizowania ilości niezorganizowanych emisji zanieczyszczeń. Umożliwienie suszenia przy zastosowaniu obwodów zamkniętych, łącznie ze skraplaczami do odzysku rozpuszczalników. Nadzorowanie szczelnego zamknięcia urządzeń podczas płukania i czyszczenia z wykorzystaniem rozpuszczalników. Wykorzystanie recyrkulacji powietrza po odpowietrzeniu instalacji wtedy, gdy pozwalają na to wymagania dot. czystości. | Wymagania BAT dla Instalacji „M” spełnione poprzez: - hermetyzacja przy rozładunku surowców z cystern kolejowych i autocystern (wahadła gazowe) - zamknięcia przestrzeni gazowych zbiorników magazynowych surowców zamknięciami cieczowymi wypełnionymi roztworem NaOH - hermetyzacja aparatów i urządzeń w węzłach produkcyjnych instalacji z odprowadzeniem strumieni odgazów do układów redukujących ilość szkodliwych substancji odprowadzanych do atmosfery (układy absorpcji i adsorpcji) - zamknięty obieg azotu w węźle suszenia - układy odpylające w węźle granulacji i pakowania produktu - urządzenia odpylające w węzłach, w których występują operacje rozładunku surowców stałych Proces produkcji realizowany jest w instalacji zamkniętej (rurociągi, zbiorniki, reaktor). Jakiekolwiek wycieki ,emisja awaryjna są sygnalizowane przez „czujki” i są natychmiast usuwane. - hermetyzacja przy rozładunku surowców z cystern kolejowych i autocystern (wahadła gazowe) - hermetyzacja aparatów i urządzeń w węzłach produkcyjnych instalacji z odprowadzeniem strumieni odgazów do układów redukujących ilość szkodliwych substancji odprowadzanych do atmosfery (układy adsorpcji) - filtr odpylający „Donaldson” -układ odpylający używany przy załadunku surowców sypkich |
| Zamykanie wszelkich zbytecznych otworów w celu zapobiegnięcia zassaniu powietrza do układu kolektorowego gazu przez urządzenia technologiczne | Urządzenia technologicznie są szczelnie zabezpieczone przed zasysaniem powietrza i hermetyzowane do układów redukujących ilość szkodliwych substancji. Proces produkcji realizowany jest w instalacji zamkniętej (rurociągi, zbiorniki, reaktor). Urządzenia technologicznie są szczelnie zabezpieczone przed zasysaniem powietrza i hermetyzowane do układów redukujących ilość szkodliwych substancji. |
| Zapewnienie hermetyczności urządzeń, zwłaszcza zbiorników. | Prowadzone są przeglądy urządzeń służących ochronie środowiska w tym układów hermetyzacji zbiorników. |
| Zastosowanie inertyzacj uderzeniowej zamiast ciągłej. | Stosowanie azotu na poduszkę w zbiornikach z wykorzystaniem zaworów oddechowych. |
| Dodawanie cieczy do zbiorników przez zasilanie od dołu lub za pomocą rury zanurzeniowej, chyba że względy reakcji i/lub bezpieczeństwa sprawiają, iż jest to praktycznie niewykonalne. W takich przypadkach, dodawanie cieczy przez zasilanie od góry za pomocą rury skierowanej na ścianę ogranicza rozpryskiwanie, a przez to zmniejsza ładunek organiczny w wypieranym gazie. W przypadku dodawania do zbiornika zarówno substancji stałych, jak i cieczy organicznych, wykorzystanie substancji stałych jako osłony w przypadkach, gdy różnica gęstości sprzyja zmniejszeniu ładunku organicznego w wypieranym gazie, chyba że względy reakcji chemicznej i/lub bezpieczeństwa sprawiają, iż jest to praktycznie niewykonalne | Zbiorniki zasilane cieczami łatwo-lotnymi za pomocą rury zanurzeniowej lub w przypadku konieczności mieszania rurami zanurzeniowymi z inżektorami. Zasyp substancji stałych odbywa się równocześnie z dozowaniem cieczy organicznych Na instalacji zastosowano rozdzielacz faz z zasyfonowaną rurą wprowadzającą skropliny opuszczające skraplacz. Układ destylacyjny z hermetyzacją gazy odlotowe kierowane do adsorbera węglowego zastosowano skraplacz destylacyjny z optymalizowaną konstrukcją. |
| Zminimalizowanie kumulacji szczytowych ładunków i przepływów i związanych z tym emisji zanieczyszczeń, poprzez następujące działania: optymalizacja planu produkcji, zastosowanie filtrów wygładzających. | Optymalizacja załadunku surowców do produkcji: Normy zużycia surowców, instrukcje ruchowe/ arkusze technologiczne. Plany produkcji uwzględniają zminimalizowanie kumulacji emisji zanieczyszczeń. |
| Uniknięcie powstawania roztworów macierzystych o wysokim stężeniu soli lub umożliwienie powstawania roztworów macierzystych przez zastosowanie alternatywnych technik rozdziału np.: a) procesy membranowe b) procesy oparte o rozpuszczalniki c) reaktywna ekstrakcja d) lub pominięcie pośredniego oddzielania. | Zastosowanie metody ekstrakcji za pomocą ksylenu do odzysku ortokrezolu z mieszaniny poreakcyjnej |
| Dla procesów okresowych, ustanowienie jasnych procedur ustalania żądanego punktu końcowego reakcji. | Przebieg procesów okresowych jest szczegółowo opisany w instrukcjach ruchowych i monitorowany z rejestracją parametrów procesu. |
| Zastosowanie chłodzenia pośredniego | Konieczność odbioru ciepła we wszystkich procesach realizowana jest za pomocą wymienników pośrednich. |

| Zastosowanie naziemnego zamkniętego systemu rurowego w nowych sytuacjach. Dla istniejących podziemnych systemów rurowych zastosowanie podejścia opartego na ryzyku i niezawodności. Minimalizacja liczby kołnierzy poprzez zastąpienie ich połączeniami spawanymi. Dla śrubowych połączeń kołnierzowych: -montaż ślepych kołnierzy w rzadko używanych elementach w celu zapobieżenia przypadkowemu otwarciu -stosowanie zaślepek lub zatyczek na końcach otwartych linii zamiast zaworów -zapewnienie wyboru właściwej uszczelki do stosowanego procesu -zapewnienie, że złącze kołnierzowe jest prawidłowo zmontowane i obciążone -gdzie toksyczne, rakotwórcze lub inne substancje niebezpieczne są przenoszone montaż uszczelek o wysokiej wytrzymałości, takich jak złącza spiralnie zwinięte, grzebieniowe lub pierścieniowe. Zastosowanie systemu jednej, dwóch lub trzech powłok w zależności od warunków specyficznych dla lokalizacji. | W przypadku wykonywania instalacji technologicznych ogranicza się stosowanie połączeń kołnierzowych na rurociągach stosując połączenia spawane. Na zakończeniach rurociągów stosuje się zawory zaporowe, które są zaślepione kołnierzem. Montowane uszczelki są dobierane do konkretnego medium, które jest przesyłane rurociągiem. Jeżeli jest konieczność to rurociąg zabezpieczany jest warstwą zabezpieczającą przed jego korozją na czynnik przesyłany i warunki atmosferyczne. Po wykonaniu rurociągu przesyłowego jest on poddawany próbie ciśnieniowej celem sprawdzenia szczelności złączy spawanych i kołnierzowych. W przypadku wykonywania rurociągów zgodnie z projektem technicznym wszystkie elementy rurociągu i badania wykonuje się zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji technicznej. |
| --- | --- |
| Zastosowanie równoważenia lub oczyszczania oparów przy znaczących emisjach z załadunku i rozładunku substancji lotnych na (lub z) samochodów ciężarowych, barek i statków. | Zastosowanie tzw. wahadła gazowego, podczas rozładunku surowców i załadunku wyrobów na (lub z) samochodów ciężarowych. Zastosowanie wahadła przy załadunku autocystern. Hermetyzacja przy rozładunku surowców z cystern kolejowych i autocystern (wahadła gazowe). |
| Oszacowanie opcji i optymalizacja zużycia energii | Mając na względzie efektywność energetyczną, Zarząd zakładu wdrożył i utrzymuje system zarządzania energią zgodnie z normą ISO 50001:2011. System posiada regulacje w formie wdrożonych i funkcjonujących procedur ZSZ, w tym: - procedury systemowe i operacyjne, - monitorowanie i nadzorowanie zużycia ciepła, - identyfikacja, monitorowanie i nadzorowanie zużycia gazu, - identyfikacja, monitorowanie i nadzorowanie sieci, instalacji i urządzeń elektro-energetycznych oraz zużycia energii elektrycznej, - przegląd i nadzorowanie umów z firmami. |
| Zarządzanie strumieniami odpadów i ich obróbka |
| Coroczne sporządzenie bilansów masowych dla VOC w tym CHC, całkowitego węgla organicznego (CWO) lub chemicznego zapotrzebowania tlenu (ChZT), adsorbowalnych związków halogenoorganicznych (AOX) lub ekstrahowalnych halogenów organicznych (EOX) oraz metali ciężkich. | W ściekach solankowych oznaczane i bilansowane jest ChZT. Jest robiony bilans zanieczyszczeń zgodnie z pozwoleniem. Zestawienia roczne/kwartalne emisji przekazywane do działu ochrony środowiska. W ściekach analizuje się ChZT. |
| Przeprowadzenie szczegółowej analizy strumieni odpadów w celu ustalenia pochodzenia strumienia odpadów i opracowanie zbioru podstawowych danych dla umożliwienia zarządzania i odpowiedniej obróbki gazów odpadowych, strumieni ścieków i pozostałości stałych. | Jest robiona szczegółowa analiza ilości i rodzajów odpadów zgodnie z pozwoleniem. Instrukcja gospodarowania odpadami/ rejestry wytwarzanych odpadów/ zetawienia kwartalne, roczne przekazywane do działu ochrony środowiska. |
| Ocena odpowiednich parametrów strumieni ścieków. | Powstające ścieki są analizowane i monitorowane. |
| Monitorowanie profilu emisji, który odzwierciedla tryb roboczy procesu produkcyjnego. W przypadku nieutleniającego systemu unieszkodliwiania /odzysku to zastosowanie systemu ciągłego monitorowania (np. detektora płomieniowo-jonizacyjnego, FID). Gdzie gazy odlotowe z różnorodnych procesów są obrabiane w centralnym układzie odzysku/unieszkodliwiania. Indywidualne monitorowanie substancji o możliwym toksycznym oddziaływaniu na środowisku w przypadku, gdy substancje takie są uwalniane. | Emisja jest monitorowana. Zainstalowane są liczniki pracy emitorów odzwierciedlające tryb roboczy procesu produkcyjnego. Gazy odlotowe z procesu oczyszczani na adsorberach są w sposób ciągły monitorowane za pomocą analizatora zawartości ksylenu. Emisja jest monitorowana. Zainstalowane są liczniki pracy emitorów odzwierciedlające tryb roboczy procesu produkcyjnego. |
| Ocena indywidualnych przepływów objętościowych gazów odlotowych z urządzeń technologicznych do układów odzysku/unieszkodliwiania. | Ocena indywidualnych przepływów gazów odlotowych z urządzeń realizowana jest pośrednio za pomocą wskazań nadciśnienia/podciśnienia na danych układach hermetyzacji. Przeprowadza się analizę emisji zanieczyszczeń do powietrza. |
| Wtórne wykorzystanie rozpuszczalników, o ile pozwalają na to wymogi czystości (np. wymogi Dobrej Praktyki Produkcyjnej), poprzez: -wykorzystanie rozpuszczalnika z poprzednich partii kampanii produkcyjnej do przyszłych partii, o ile pozwalają na to wymogi czystości, -gromadzenie zużytych rozpuszczalników w celu ich oczyszczenia na miejscu lub poza zakładem i ponownego ich użycia, -gromadzenie zużytych rozpuszczalników w celu wykorzystania ich wartości opałowej na miejscu lub poza zakładem. | Rozpuszczalniki po myciu instalacji czy danych układów urządzeń wrabiane są do bieżącej lub następnej produkcji. Odzysk ksylenu z procesu destylacji i ponowne wykorzystanie w procesie produkcyjnym. |
| Zarządzanie gazami odlotowymi Dobór technik obróbki lotnych związków organicznych (VOC) i osiągalne poziomy emisji. Dobór technik odzysku/ unieszkodliwiania lotnych związków organicznych (VOC) Dobór odpowiednich technik odzysku i unieszkodliwiania VOC | Układy potencjalnej emisji lotnych związków organicznych zabezpieczone są adsorberami węglowymi. Układ hermetyzacji adsorber węglowy, analiza przez Laboratorium akredytowane, zestawienia przekazywane do działu ochrony środowiska. |
| Dobór technik obróbki lotnych związków organicznych (VOC) i osiągalne poziomy emisji. Nieutleniające techniki odzysku lub unieszkodliwiania VOC Zmniejszenie emisji całkowitego węgla organicznego do poziomu 0,1 kg/h lub 20 mg/m3 w przypadku zastosowania nieutleniających technik odzysku lub unieszkodliwienia VOC. | Układy potencjalnej emisji lotnych związków organicznych zabezpieczone są adsorberami węglowymi. Gazy odlotowe z procesu oczyszczania na adsorberach są w sposób ciągły monitorowane za pomocą analizatora zawartości ksylenu. |
| Odzysk/unieszkodliwianie HCl, Cl2 i HBr/Br2 Osiągnięcie poziomów emisji HCl 0,2 - 7,5 mg/m3 lub 0,001 - 0,08 kg/h i, gdy to konieczne, zastosowanie jednej lub więcej płuczek wieżowych z użyciem odpowiedniego medium płuczącego jak np. H2O lub NaOH w celu osiągnięcia tych poziomów. Osiągnięcie poziomów emisji Cl2 0,1 - 1 mg/m i, gdy to konieczne, zastosowanie technik takich jak absorpcja nadmiaru chlorków i/lub płuczek z użyciem medium płuczącego takiego jak NaHSO3 w celu osiągnięcia tych poziomów. Osiągnięcie poziomów emisji HBr <1 mg/m i, gdy to konieczne, zastosowanie płuczek z użyciem medium płuczącego takiego jak H2O lub NaOH w celu osiągnięcia tych poziomów. | - zamknięcia przestrzeni gazowych zbiorników magazynowych surowców zamknięciami cieczowymi wypełnionymi roztworem NaOH - hermetyzacja aparatów i urządzeń w węzłach produkcyjnych instalacji z odprowadzeniem strumieni odgazów do kolumny absorpcyjnej zraszanej roztworem ługu sodowego. . |
| Osiągnięcie poziomów emisji cząstek substancji stałych w granicach 0,05 - 0,5 mg/m3 lub 0,001 - 0,1 kg/h i, gdy to konieczne, zastosowanie technik, takich jak filtry workowe, filtry tkaninowe, cyklony, płukanie w płuczkach wieżowych lub odpylanie elektrostatyczne na mokro (WESP), w celu osiągnięcia tych poziomów. | - układy odpylające w węźle granulacji i pakowania produktu, - urządzenia odpylające w węzłach, w których występują operacje rozładunku surowców stałych, - zastosowanie filtra odpylającego „Donaldson” - przy układ załadunku surowców sypkich. |
| Wymagania dla zaworów obejmują: - prawidłowy dobór materiału opakowaniowego i konstrukcyjnego dla procesu aplikacyjnego -przy monitorowaniu, koncentrowanie się na zaworach najbardziej zagrożonych (takich, jak zawory kontrolne z podnoszonym trzpieniem przy ciągłej pracy) -zastosowanie obrotowych zaworów regulacyjnych lub pomp o zmiennej prędkości zamiast zaworów kontrolnych z podnoszonym trzpieniem -gdzie toksyczne, rakotwórcze lub inne niebezpieczne substancje są obecne, montowanie zaworów membranowych, miechowych, lub zaworów o podwójnych ściankach -zawory trasy z powrotem do systemu przesyłu, przechowywania lub do systemu oczyszczania oparów. | Stanowiska załadunku i rozładunku zbiorników transportowych z substancjami niebezpiecznymi są zaprojektowane i wykonane zgodnie z wytycznymi Transportowego Dozoru technicznego. Stanowiska rozładunkowo załadunkowe posiadają linie oparowe (jeżeli są wymagane) pomiędzy zbiornikiem magazynowym a zbiornikiem transportowym. |
| MAGAZYNOWANIE |
| Zastosowanie zamkniętych pomieszczeń magazynowych, na przykład silosów, bunkrów, lejów i pojemników w celu wyeliminowania wpływu wiatru i zapobieżenia powstawania pyłu powodowanego przez wiatr w miarę możliwości poprzez zastosowanie pierwotnych środków. | Substancje stałe magazynowane są w pojemnikach oraz w zamkniętych lub zadaszonych pomieszczeniach. Na instalacji surowce stałe są przechowywane w pomieszczeniu zamkniętym lub pod wiatą w opakowaniach szczelnych (opakowania foliowe). |
| Przeprowadzanie regularnych lub ciągłych inspekcji wizualnych lub w celu sprawdzenia, czy występują emisje pyłu i sprawdzenia, czy środki zapobiegawcze są w dobrym stanie technicznym. | Wizualne inspekcje przeprowadzane są regularnie w każdy dzień roboczy poprzez pracowników odpowiedzialnych za magazynowanie lub użytkowanie substancji. Ciągły nadzór nad instalacją (aparatowy, mistrz technolog, kierownik). |
| Zastosowanie ograniczanie emisji pyłów. Poziom emisji związany z BAT 1 -10 mg/m3, w zależności od charakteru / rodzaju przechowywanych substancji. | - stosowanie układów odpylających w węźle granulacji i pakowania produktu, - stosowanie urządzeń odpylających w węzłach, w których występują operacje rozładunku surowców stałych. |
| Transport i przeładunek substancji stałych |
| Zapobieganie dyspersji pyłu z powodu załadunku i rozładunku na otwartym powietrzu, poprzez harmonogramowanie przeniesienia jak największej ilości materiału, gdy prędkość wiatru jest niewielka. | Na terenie poniższych instalacji nie odbywa się załadunek i rozładunek na otwartym powietrzu substancji stałych. Rozładunek substancji pylistych na otwartej przestrzeni, realizuje się za pomocą szczelnego leja zasypowego, który minimalizuje emisję pyłu do środowiska. W instalacji „M” substancje stałe do transportu i przeładunku są zabezpieczone w szczelnych opakowaniach. |

Prowadzący instalacje posiada przyjętą i realizuje politykę dotyczącą jakości, środowiska i bezpieczeństwa obejmującą zespół działań zmierzających do minimalizacji wpływu na środowisko. Ponadto w Spółce realizowane są i wdrożone:

- Program Czystszej Produkcji (Cleaner Production)

- Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem oraz Zarządzania Energią zgodny z normami PN – EN ISO 9001:2015, N – EN ISO 14001:2015, PN – EN ISO 18001:2004 PN – EN ISO 50001:2011 zapewniający ciągły nadzór nad całokształtem oddziaływań na środowisko.

Uwzględniając powyższe okoliczności uznano, że instalacja, której dotyczy wniosek spełnia wymogi najlepszych dostępnych technik, o których mowa 
w art. 204 ust. 1 w związku z art. 207 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Z analizy dokumentów referencyjnych wynika, że dzięki zastosowaniu odpowiednich procedur, rozwiązań technicznych i organizacyjnych, zasad magazynowania substancji niebezpiecznych oraz nadzoru nad procesami technologicznymi w instalacji i prowadzeniu monitoringu emisji zanieczyszczeń emitowanych do środowiska, ryzyko wpływu instalacji na środowisko zostanie ograniczone. Uwzględniając powyższe okoliczności uznano, że instalacja której dotyczy wniosek spełnia wymogi najlepszych dostępnych technik, o których mowa 
w art. 204 i art. 207 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Z ustaleń postępowania wynika, że nie będą występować oddziaływania transgraniczne, w związku z czym nie określono sposobów ograniczania tych oddziaływań.

Z materiałów do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego wynika, 
że przy zachowaniu warunków zaproponowanych we wniosku, dotrzymywane będą standardy jakości środowiska.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organ zapewnił stronie czynny udział w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji umożliwił wypowiedzenie się co do zebranych materiałów.

W świetle powyższego stwierdzono, że instalacja spełnia wymagania niezbędne do udzielenia pozwolenia zintegrowanego oraz wymogi najlepszej dostępnej techniki i orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie należy składać w dwóch egzemplarzach.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronie przysługuje prawo 
do zrzeczenia się odwołania, które należy wnieść do Marszałka Województwa Podkarpackiego. Z dniem doręczenia Marszałkowi Województwa Podkarpackiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Opłata skarbowa w wys. 2 011 zł.

uiszczona w dniu 17.10.2017 r.

na rachunek bankowy:

Nr 17 10204391 2018 0062 0000 0423

Urzędu Miasta Rzeszowa

Otrzymują:

1. Pełnomocnik

ul. Łangowskiego 4, 45-031 Opole

2. OS.I -a/a

Do wiadomości:

1. Ministerstwo Środowiska

2. WIOŚ Rzeszów