Załącznik nr 1 do  decyzji OS-I.7222.40.16.2017.DW

WYKAZ I PARAMETRY URZĄDZEŃ ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA PRZECIWDZIAŁANIA ZANIECZYSZCZENIOM

INSTALACJA NIENASYCONYCH ŻYWIC POLIESTROWYCH (Z)

Tabela 1.1

Linia produkcyjna nienasyconych żywic poliestrowych w obiekcie 524 i 524 A

| Lp. | Nazwa, typ urządzenia | Ilość szt. | Parametry techniczne | Zabezpieczenie mające na celu ograniczenie emisji do środowiska |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zbiorniki glikoli 1, 2 i 3 (glikol etylenowy i propylenowy ) | 3 | - pojemność V-63 m3 | - misa betonowa - monitorowanie poziomu napełnienia - sygnalizacja maksymalnego napełnienia zbiornika nr 1 i 2 i 3 - zamknięcie hydrauliczne odpowietrzenia zbiornika |
|  | Zbiornik MPDiolu | 1 | - pojemność V-63 m3, - instalacja grzewczo-chłodząca (ekran) - warstwa izolacyjna na ściankach | - misa betonowa - monitorowanie poziomu napełnienia -sygnalizacja maksymalnego napełnienia zbiornika - zamknięcie hydrauliczne odpowietrzenia zbiornika |
|  | Zbiornik glikolu dwuetylenowego | 1 | - pojemność V-100 m3 - instalacja grzewczo-chłodząca (ekran), - warstwa izolacyjna na ściankach | - misa betonowa - monitorowanie poziomu napełnienia -sygnalizacja maksymalnego napełnienia zbiornika - zamknięcie hydrauliczne odpowietrzenia zbiornika |
|  | Zbiornik styrenu | 1 | - pojemność V-100 m3 - instalacja grzewczo-chłodząca (ekran), - warstwa izolacyjna na ściankach | - misa betonowa - monitorowanie poziomu napełnienia -sygnalizacja maksymalnego napełnienia zbiornika - zamknięcie hydrauliczne odpowietrzenia zbiornika - system dozowania gazu inertnego (azotu) nad lustro cieczy |
|  | Zbiornik 12 dicyklopentadienu (DCPD) | 1 | - pojemność V-40 m3 - warstwa izolacyjna na ściankach | - misa betonowa - monitorowanie poziomu napełnienia -sygnalizacja maksymalnego napełnienia zbiornika - zamknięcie hydrauliczne odpowietrzenia zbiornika -system dozowania gazu inertnego (azotu) nad lustro cieczy - odprowadzenie odgazów do termicznego dopalacza odgazów – emitor E-2/Z, opcjonalnie do absorberów w przypadku awarii dopalacza |
|  | Zbiorniki 5,6 bezwodnika kwasu maleinowego (BKM) | 2 | - pojemność V-63 m3 - instalacja grzewcza (ekran), -warstwa izolacyjna na ściankach | - misa betonowa - monitorowanie poziomu napełnienia -sygnalizacja maksymalnego napełnienia zbiornika - na odpowietrzeniu zbiornika; łapaczka sublimującego bezwodnika maleinowego, -system dozowania gazu inertnego (azotu) nad lustro cieczy |
|  | Podgrzewacz surowców | 1 | - pojemność V = 12,5 m3 płaszcz grzewczo-chłodzący (para-woda) -warstwa izolacyjna na ściankach | - blokada ogrzewania po osiągnięciu zadanej temperatury - odprowadzenie odgazów do termicznego dopalacza odgazów – emitor E-2/Z - chłodnica opar - system dozowania gazu inertnego (azotu) nad lustro cieczy - zlokalizowany w pomieszczeniu obiektu 524 z kanalizacją ścieków przemysłowych - wentylacja mechaniczna z pomieszczenia – emitory E-3/Z i E-4/Z |
|  | Reaktory nr 1 i 3 | 2 | - pojemność V = 13 m3 - wężownica grzewczo-chłodząca (para-woda), - płaszcz chłodzący (woda), - warstwa izolacyjna na ściankach | - układ próżniowy - sterowanie temperaturą - blokada ogrzewania po osiągnięciu zadanej temperatury - sygnalizacja przekroczenia dopuszczalnej temperatury - odprowadzenie odgazów do termicznego dopalacza odgazów – emitor E-2/Z - kolumna rektyfikacyjna opar - chłodnica podczyszczonych opar, -system dozowania gazu inertnego (azotu) nad i/lub pod lustro cieczy - zlokalizowane w pomieszczeniu obiektu 524 z kanalizacją ścieków przemysłowych - wentylacja mechaniczna z pomieszczenia – emitory E-3/Z i E-4/Z |
|  | Reaktor nr 2 | 1 | - pojemność V = 12,5 m3 ogrzewanie lektryczne, - wężownica chłodząca (woda), | - układ próżniowy - sterowanie temperaturą - blokada ogrzewania po osiągnięciu zadanej temperatury - sygnalizacja przekroczenia dopuszczalnej temperatury - odprowadzenie odgazów do termicznego dopalacza odgazów – emitor E-2/Z - kolumna rektyfikacyjna opar - chłodnica podczyszczonych opar - system dozowania gazu inertnego (azotu) nad i/lub pod lustro cieczy - zlokalizowany w pomieszczeniu obiektu 524 z kanalizacją ścieków przemysłowych - wentylacja mechaniczna z pomieszczenia – emitory E-3/Z i E-4/Z |
|  | Reaktor nr 4 | 1 | - pojemność V = 25 m3 - wężownica grzewczo-chłodząca (para-woda), - płaszcz chłodzący (woda), -warstwa izolacyjna na ściankach | - układ próżniowy - sterowanie temperaturą - blokada ogrzewania po osiągnięciu zadanej temperatury - sygnalizacja przekroczenia dopuszczalnej temperatury - odprowadzenie odgazów do termicznego dopalacza odgazów – emitor E-2/Z - kolumna rektyfikacyjna opar - chłodnica podczyszczonych opar, -system dozowania gazu inertnego (azotu) nad i/lub pod lustro cieczy - zlokalizowane w pomieszczeniu obiektu 524A z kanalizacją ścieków przemysłowych - wentylacja mechaniczna z pomieszczenia – emitory E-3/Z i E-5/Z |
|  | Mieszalniki M1 i M3 | 2 | - pojemność V = 20 m3 - wężownica chłodząca (woda), - płaszcz chłodzący (woda), -warstwa izolacyjna na ściankach | - sygnalizacja przekroczenia dopuszczalnej temperatury - chłodnica zwrotna opar - system dozowania gazu inertnego (azotu) nad lustro cieczy - odprowadzenie odgazów do termicznego dopalacza odgazów – emitor E-2/Z - zlokalizowane w pomieszczeniu obiektu 524 z kanalizacją ścieków przemysłowych - wentylacja mechaniczna z pomieszczenia – emitory E-3/Z i E-4/Z |
|  | Mieszalnik nr 4 | 1 | - pojemność V = 40 m3 - wężownica chłodząca (woda), - płaszcz chłodzący (woda), -warstwa izolacyjna na ściankach | - sygnalizacja przekroczenia dopuszczalnej temperatury - chłodnica zwrotna opar - system dozowania gazu inertnego (azotu) nad lustro cieczy - odprowadzenie odgazów do termicznego dopalacza odgazów – emitor E-2/Z - zlokalizowane w pomieszczeniu obiektu 524 z kanalizacją ścieków przemysłowych - wentylacja mechaniczna z pomieszczenia – emitory E-3/Z i E-5/Z |
|  | Mieszalnik M2 | 1 | - pojemność V = 5 m3 - wężownica grzewczo-chłodząca (gorąca woda/woda), - płaszcz grzewczo-chłodzący (gorąca woda/woda ), -warstwa izolacyjna na ściankach | - sygnalizacja przekroczenia dopuszczalnej temperatury - chłodnica zwrotna opar -system dozowania gazu inertnego (azotu) nad lustro cieczy - odprowadzenie odgazów do termicznego dopalacza odgazów – emitor E-2/Z - zlokalizowany w pomieszczeniu obiektu 524 z kanalizacją ścieków przemysłowych - wentylacja mechaniczna z pomieszczenia – emitory E-3/Z i E-4/Z |
|  | Mieszalnik M5 | 1 | - pojemność V - 5 m3 - grzanie elektryczne -warstwa izolacyjna na ściankach | - odprowadzenie odgazów do termicznego dopalacza odgazów – emitor E-2/Z |
|  | Homogenizatory Nr 1, 2, 3, 6 żywic poliestrowych | 4 | - pojemność V-63 m3 - instalacja grzewczo-chłodząca (ekran), warstwa izolacyjna na ściankach | - misa betonowa o pojemności 305 m3 - monitorowanie poziomu napełnienia - sygnalizacja maksymalnego napełnienia zbiornika w homogenizatorach nr 1, 2, 3 i 6 - zamknięcie hydrauliczne odpowietrzenia zbiornika - system dozowania gazu inertnego (azotu) nad lustro cieczy - odprowadzenie odgazów do termicznego dopalacza odgazów – emitor E-2/Z, opcjonalnie do absorberów w przypadku awarii dopalacza |
|  | Homogenizator nr 4 żywic poliestrowych | 1 | - pojemność V-12,5 m3 - instalacja grzewcza (płaszcz ), warstwa izolacyjna na ściankach | - monitorowanie poziomu napełnienia - zawór oddechowy - system dozowania gazu inertnego (azotu) nad lustro cieczy - zlokalizowany w pomieszczeniu obiektu 523 - odprowadzenie odgazów do termicznego dopalacza odgazów – emitor E-2/Z, opcjonalnie do absorberów w przypadku awarii dopalacza |
|  | Homogenizator nr 5 żywic poliestrowych | 1 | - pojemność V = 20 m3 - instalacja grzewcza ( ekran ), warstwa izolacyjna na ściankach | - misa betonowa o pojemności 30 m3 - monitorowanie poziomu napełnienia system dozowania gazu inertnego (azotu) nad lustro cieczy - chłodnica zwrotna opar - odprowadzenie odgazów – jak w pkt. 10 |
|  | Zbiorniki magazynowe nr 1,2, 3 i 4 żywic poliestrowych | 4 | - pojemność V-63 m3 - instalacja grzewczo-chłodząca (ekran) -warstwa izolacyjna na ściankach | - misa betonowa o pojemności 335 m3- monitorowanie poziomu napełnienia - zamknięcie hydrauliczne odpowietrzenia zbiornika -sygnalizacja maksymalnego napełnienia zbiornika w zbiornikach nr 1,2,3 i 4 -system dozowania gazu inertnego (azotu) nad lustro cieczy - odprowadzenie odgazów do termicznego dopalacza odgazów – emitor E-2/Z, opcjonalnie do absorberów w przypadku awarii dopalacza |
|  | Zbiorniki magazynowe / homogenizatory nr 5, 6, 7, 8, 9, 10 żywic poliestrowych | 6 | - pojemność V-32 m3 - instalacja grzewczo-chłodząca,( płaszcz ) - warstwa izolacyjna na ściankach | - misa betonowa o pojemności 270 m3 - monitorowanie poziomu napełnienia -sygnalizacja maksymalnego napełnienia w zbiornikach nr 5, 6, 7,8, 9, 10 - zamknięcie hydrauliczne odpowietrzenia zbiornika -system dozowania gazu inertnego (azotu) nad lustro cieczy - odprowadzenie odgazów do termicznego dopalacza odgazów – emitor E-2/Z, opcjonalnie do absorberów w przypadku awarii dopalacza |
|  | Zbiornik magazynowy nr 11 | 1 | - pojemność V-40 m3 - warstwa izolacyjna na ściankach | - misa betonowa o pojemności 335 m3- monitorowanie poziomu napełnienia - sygnalizacja maksymalnego napełnienia w zbiorniku - zamknięcie hydrauliczne odpowietrzenia zbiornika - system dozowania gazu inertnego (azotu) nad lustro cieczy - odprowadzenie odgazów do termicznego dopalacza odgazów – emitor E-2/Z, opcjonalnie do absorberów w przypadku awarii dopalacza |

Linia produkcyjna nienasyconych (lub zamiennie nasyconych) żywic poliestrowych w obiekcie 501

| Lp. | Nazwa, typ urządzenia | Ilość szt. | Parametry techniczne, wyposażenie | Zabezpieczenie mające na celu ograniczenie emisji do środowiska |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reaktor nr 1 | 1 | V = 2,2 m3 - wężownica grzewczo-chłodząca (para-woda) - płaszcz grzewczo-chłodzący (para- woda) -warstwa izolacyjna na ściankach | - sterowanie temperaturą, - układ próżniowy, - odprowadzenie odgazów przez absorber – zraszany wodą , - zlokalizowany w pomieszczeniu obiektu 501 z kanalizacją ścieków przemysłowych - wentylacja mechaniczna z pomieszcz. – emitory od E-6/Z do E-9/Z - odgazy technologiczne znad reaktora kierowane są do dopalacza – emitor E-2/Z |
|  | Reaktory nr 2,3 | 2 | V = 2,5 m3 - wężownica wewnętrzna grzewcza (para), - wężownica zewnętrzna chłodząca (woda), -warstwa izolacyjna na ściankach | - układ próżniowy - sterowanie temperaturą, - kolumna zwrotna - chłodnica opar -system dozowania gazu inertnego (azotu) nad i/lub pod lustro cieczy - zawór oddechowy - zlokalizowane w pomieszczeniu obiektu 501 z kanalizacją ścieków przemysłowych, - wentylacja mechaniczna z pomiesz. – emitory od E-6/Z doE-9/Z - odgazy technolog. znad reaktorów kierowane są przez filtr pyłowy do dopalacza/emitor E-2/Z |
|  | Reaktor nr 5 | 1 | V = 2,2 m3 - wężownica grzewczo-chłodząca (para-woda) - warstwa izolacyjna na ściankach | - sterowanie temperaturą - kolumna zwrotna - chłodnica opar - system dozowania gazu inertnego (azotu) nad lustro cieczy - zawór oddechowy - zlokalizowany w pomieszczeniu obiektu 501 z kanalizacją ścieków przemysłowych - wentylacja mechaniczna z pomiesz. – emitory od E-6/Z do E-9/Z - odgazy technolog. znad reaktora kierowane są przez filtr pyłowy do dopalacza/emitor E-2/Z |
|  | Reaktor nr 7 | 1 | - pojemność - V = 2,2 m3 - wężownica wewnętrzna grzewcza (para) - wężownica zewnętrzna chłodząca (woda) -warstwa izolacyjna na ściankach | - układ próżniowy - sterowanie temperaturą, - kolumna zwrotna - chłodnica opar - system dozowania gazu inertnego (azotu) nad i/lub pod lustro cieczy - zawór oddechowy - zlokalizowany w pomieszczeniu obiektu 501 z kanalizacją ścieków przemysłowych - wentylacja mechaniczna z pomiesz. – emitory od E-6/Z do E-9/Z - odgazy technolog. znad reaktora kierowane są przez filtr pyłowy do dopalacza/emitor E-2/Z |
|  | Mieszalnik nr 1 | 1 | - pojemność - V = 2,2m3 - płaszcz chłodzący (woda) -warstwa izolacyjna na ściankach | - zawór oddechowy - zlokalizowany w pomieszczeniu obiektu 501 z kanalizacją ścieków przemysłowych - wentylacja mechaniczna z pomiesz. – emitory od E-6/Z do E-9/Z - odgazy technolog. znad reaktora kierowane są przez filtr pyłowy do dopalacza/emitor E-2/Z |
|  | Mieszalnik nr 2 | 1 | - pojemność -V = 3,5 m3 - wężownica chłodząca (woda) - płaszcz chłodzący (woda) -warstwa izolacyjna na ściankach | - chłodnica zwrotna opar, -system dozowania gazu inertnego (azotu) nad lustro cieczy - zawór oddechowy - zlokalizowany w pomieszczeniu obiektu 501 z kanalizacją ścieków przemysłowych - wentylacja mechaniczna z pomiesz. – emitory od E-6/Z do E-9/Z - odgazy technolog. znad reaktora kierowane są przez filtr pyłowy do dopalacza/emitor E-2/Z |
|  | Mieszalnik nr 3 | 1 | - pojemność - V = 2,2 m3 - wężownica chłodząca (woda) - płaszcz chłodzący (woda) -warstwa izolacyjna na ściankach | - chłodnica zwrotna opar -system dozowania gazu inertnego (azotu) nad lustro cieczy - zawór oddechowy - zlokalizowany w pomieszczeniu obiektu 501 z kanalizacją ścieków przemysłowych - wentylacja mechaniczna z pomiesz. – emitory od E-6/Z do E-9/Z - odgazy technolog. znad reaktora kierowane są przez filtr pyłowy do dopalacza/emitor E-2/Z |
|  | Mieszalnik nr 4 | 1 | - pojemność –V = 2,8 m3 - wężownica chłodząca (woda) - płaszcz chłodzący (woda) -warstwa izolacyjna na ściankach | - chłodnica zwrotna opar - system dozowania gazu inertnego (azotu) nad lustro cieczy - zawór oddechowy - zlokalizowany w pomieszczeniu obiektu 501 z kanalizacją ścieków przemysłowych - wentylacja mechaniczna z pomiesz. – emitory od E-6/Z do E-9/Z - odgazy technolog. znad reaktora kierowane są przez filtr pyłowy do dopalacza/emitor E-2/Z |
|  | Mieszalnik nr 5 | 1 | - pojemność - V = 1,2 m3 - płaszcz chłodzący (woda) - warstwa izolacyjna na ściankach | - chłodnica zwrotna opar -system dozowania gazu inertnego (azotu) nad lustro cieczy - zawór oddechowy - zlokalizowany w pomieszczeniu obiektu 501 z kanalizacją ścieków przemysłowych - wentylacja mechaniczna z pomiesz. – emitory od E-6/Z do E-9/Z - odgazy technolog. znad reaktora kierowane są przez filtr pyłowy do dopalacza/emitor E-2/Z |
|  | Mieszalniki nr 6, 7 | 2 | - pojemność -V = 2,2 m3 - płaszcz chłodzący (woda) , - warstwa izolacyjna na ściankach | - chłodnica zwrotna opar -system dozowania gazu inertnego (azotu) nad lustro cieczy - zawór oddechowy - zlokalizowany w pomieszczeniu obiektu 501 z kanalizacją ścieków przemysłowych - wentylacja mechaniczna z pomiesz. – emitory od E-6/Z do E-9/Z - odgazy technolog. znad reaktora kierowane są przez filtr pyłowy do dopalacza/emitor E-2/Z |
|  | Mieszalnik nr 8 | 1 | - pojemność -V = 3,7 m3 - płaszcz chłodzący (woda) -warstwa izolacyjna na ściankach | - chłodnica zwrotna opar - system dozowania gazu inertnego (azotu) nad lustro cieczy - zawór oddechowy - zlokalizowany w pomieszczeniu obiektu 501 z kanalizacją ścieków przemysłowych - wentylacja mechaniczna z pomiesz. – emitory od E-6/Z do E-9/Z - odgazy technolog. znad reaktora kierowane są przez filtr pyłowy do dopalacza/emitor E-2/Z |
|  | Mieszalnik nr 9 | 1 | - pojemność –V = 3,5 m3 - wężownica chłodząca (woda) - płaszcz chłodzący (woda) -warstwa izolacyjna na ściankach | - chłodnica zwrotna opar -system dozowania gazu inertnego (azotu) nad lustro cieczy - zawór oddechowy - zlokalizowany w pomieszczeniu obiektu 501 z kanalizacją ścieków przemysłowych - wentylacja mechaniczna z pomiesz. – emitory od E-6/Z do E-9/Z - odgazy technolog. znad reaktora kierowane są przez filtr pyłowy do dopalacza/emitor E-2/Z |
|  | Zbiorniki żywic żelkotowych nr 1, 2 | 2 | - pojemność –V = 2,8 m3 | - zawór oddechowy -system dozowania gazu inertnego (azotu) nad lustro cieczy - zlokalizowane w pomieszczeniu obiektu 501 z kanalizacją ścieków przemysłowych, - wentylacja mechaniczna z pomieszczenia produkcji żelkotów – kierowana przez filtr pyłowy do dopalacza termicznego/emitor E-2/Z |
|  | Zbiorniki nr 4,5 żywic poliestrowych | 2 | - pojemność – V = 5 m3 | - zawór oddechowy -system dozowania gazu inertnego (azotu) nad lustro cieczy - zlokalizowane w pomieszczeniu obiektu 501 z kanalizacją ścieków przemysłowych - wentylacja mechaniczna z pomiesz. – emitory od E-6/Z do E-9/Z - odgazy technolog. znad reaktora kierowane są przez filtr pyłowy do dopalacza/emitor E-2/Z |
|  | Zbiornik 6 styrenu Zbiornik 7 żywicy poliestrowej | 2 | - pojemność – V = 32 m3 - instalacja grzewczo-chłodząca (ekran) - warstwa izolacyjna na ściankach | - misa betonowa o pojemności 75 m3 - monitorowanie poziomu napełnienia - zawór oddechowy -system dozowania gazu inertnego (azotu) nad lustro cieczy |
|  | Zbiornik 8 glikolu etylenowego Zbiornik 9 glikolu propylenowego | 2 | - pojemność -V = 7,2 m3 | - misa betonowa o pojemności 40 m3 - monitorowanie poziomu napełnienia - zawór oddechowy |
|  | Zbiornik 10 glikolu dwuetylenowego | 1 | - pojemność –V = 10 m3 - instalacja grzewczo-chłodząca (ekran) - warstwa izolacyjna na ściankach | - misa betonowa o pojemności 40 m3 - monitorowanie poziomu napełnienia - zawór oddechowy |
|  | Zbiornik 11 dicyklopentadienu (DCPD) | 1 | - pojemność –V = 5 m3 - warstwa izolacyjna na ściankach | - misa betonowa o pojemności 40 m3 - monitorowanie poziomu napełnienia - zawór oddechowy - system dozowania gazu inertnego (azotu) nad lustro cieczy |
|  | Mieszalnik Nr M-5 | 1 | - pojemność – V=1,2 m3 | - zawór oddechowy - zlokalizowane w pomieszczeniu obiektu 501 z kanalizacją ścieków przemysłowych - wentylacja mechaniczna z pomiesz. mieszalnika –gazy kierowane przez filtr pyłowy do dopalacza termicznego/emitor E-2/Z |
|  | Mieszalnik Nr M-6 | 1 | - pojemność – V=0,6 m3 | - zawór oddechowy - zlokalizowane w pomieszczeniu ob. 501 z kanalizacją ścieków przem. - wentylacja mechaniczna z pomiesz. mieszalnika –gazy kierowane przez filtr pyłowy do dopalacza termicznego/emitor E-2/Z |
|  | Mieszalnik Nr M-7 | 1 | - pojemność – V=1,8 m3 | - zawór oddechowy - zlokalizowane w pomieszczeniu obiektu 501 z kanalizacją ścieków przemysłowych - wentylacja mechaniczna z pomiesz. mieszalnika – gazy kierowane przez filtr pyłowydo dopalacza termicznego/ emitor E-2/Z |
|  | Mieszalnik Nr M-8 | 1 | - pojemność - V=1,0 m3 | - zawór oddechowy - zlokalizowane w pomieszczeniu obiektu 501 z kanalizacją ścieków przemysłowych - wentylacja mechaniczna z pomiesz. mieszalnika – gazy kierowane przez filtr pyłowy do dopalacza termicznego/emitor E-2/Z |
|  | Mieszalnik Disolwer S-2 | 1 | Mieszadło szybkoobrotowe | - zlokalizowane w pomieszczeniu obiektu 501 z kanalizacją ścieków przemysłowych - wentylacja mechaniczna z pomiesz. mieszalnika –gazy kierowane przez filtr pyłowy do dopalacza termicznego/emitor E-2/Z |
|  | Mieszalnik Disolwer S-3 | 1 | Kadzie V=0,5 m3 | - zlokalizowane w pomieszczeniu obiektu 501 z kanalizacją ścieków przemysłowych - wentylacja mechaniczna z pomiesz. mieszalnika –gazy kierowane przez filtr pyłowy do dopalacza termicznego/emitor E-2/Z |
|  | Mieszalnik Disolwer S-4 | 1 | Mieszadło szybkoobrotowe | - zlokalizowane w pomieszczeniu obiektu 501 z kanalizacją ścieków przemysłowych - wentylacja mechaniczna z pomiesz. mieszalnika –gazy kierowane przez filtr pyłowy do dopalacza termicznego/emitor E-2/Z |
|  | Mieszalnik Disolwer S-5 | 1 | Mieszadło szybkoobrotowe | - zlokalizowane w pomieszczeniu obiektu 501 z kanalizacją ścieków przemysłowych - wentylacja mechaniczna z pomiesz. mieszalnika –gazy kierowane przez filtr pyłowy do dopalacza termicznego/emitor E-2/Z |
|  | Dopalacz termiczny odgazów | 1 | Węzeł dopalacza termicznego komorowego typu regeneracyjnego z wkładem ceramicznym, zasilany gazem ziemnym. | Połączony z linią ob. 501 przez filtr pyłowy oraz linią ob. 524 systemem przewodów (kanałów) odprowadzających odgazy z urządzeń technologicznych/emitor E-2/Z. |

INSTALACJA ŻYWIC EPOKSYDOWYCH (E)

1. Produkcja stałych, średniocząsteczkowych, podstawowych żywic epoksydowych

a) Zbiorniki surowców – wspólne dla wszystkich typów żywic epoksydowych podstawowych:

Tabela 1.2

| Lp. | Nazwa, typ urządzenia | Ilość szt. | Parametry techniczne | Zabezpieczenie mające na celu ograniczenie emisji do środowiska |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zbiornik epichlorohydryny nr 81 i 82 | 2 | V =200 m3, | -system dozowania gazu inertnego (azotu) poprzez zawory wydechowo-napowietrzające, z odpowietrzeniem do układu hermetyzacji. (skład układu hermetyzacji: system odciągu odgazów z wentylatorem; 2 adsorbery ze złożem węgla aktywnego, pracujące przemiennie, emitor E-20/E, poziom redukcji emisji do 90%.) - misa betonowa o pojemności 314,2 m3 - schładzanie ścianek zbiornika w okresie letnim -monitorowanie poziomu napełnienia |
|  | Zbiornik o-krezolu nr 50 | 1 | V =32 m3 ogrzewanie parowe - ekran grzewczy, warstwa izolacyjna na ściankach | - zawór oddechowy - misa betonowa o pojemności 55,6 m3 - monitorowanie poziomu napełnienia |
|  | Zbiornik mieszaniny toluen/izopropanol nr 61 i 120 | 2 | V =32 m3 warstwa izolacyjna na ściankach | -system dozowania gazu inertnego (azotu) poprzez zawory wydechowo-napowietrzające, z odpowietrzeniem do układu hermetyzacji -misa betonowa o pojemności 185,4 m3 -monitorowanie poziomu napełnienia |
|  | Zbiornik mieszaniny toluen/izopropanol nr 91 | 1 | V =100 m3 warstwa izolacyjna na ściankach | - odpowietrzenie do układu hermetyzacji - misa betonowa o pojemności 39,3 m3 - monitorowanie poziomu napełnienia |
|  | Zbiornik toluenu nr 62 | 1 | V =32 m3 warstwa izolacyjna na ściankach | - system dozowania gazu inertnego (azotu) poprzez zawory wydechowo-napowietrzające, z odpowietrzeniem do układu hermetyzacji - misa betonowa o pojemności 185,4 m3 - monitorowanie poziomu napełnienia |
|  | Zbiornik izopropanolu nr 41 | 1 | V =32 m3 warstwa izolacyjna na ściankach | - system dozowania gazu inertnego (azotu) poprzez zawory wydechowo-napowietrzające, z odpowietrzeniem do układu hermetyzacji - misa betonowa o pojemności 185,4 m3 - monitorowanie poziomu napełnienia |
|  | Zbiornik roztworu wodorotlenku sodu (ługu sodowego) nr 18, 21 i 22 | 3 | V =32 m3 ogrzewanie parowe - ekran grzewczy, warstwa izolacyjna na ściankach | -misa betonowa o pojemności 73,2 m3 -monitorowanie poziomu napełnienia |
|  | Zbiornik izopropanolu regenerowanego nr 35 | 1 | V =32 m3 | -odpowietrzenie do układu hermetyzacji -misa betonowa o pojemności 55,6 m3 -monitorowanie poziomu napełnienia |
|  | Zbiornik mieszaniny epichlorohydryna / izopropanol (azeotropu) nr 33 i 34 | 2 | V =32 m3 warstwa izolacyjna na ściankach | -odpowietrzenie do układu hermetyzacji -misa betonowa o pojemności 70,8 m3 -monitorowanie poziomu napełnienia |
|  | Zbiornik mieszaniny epichlorohydryna / izopropanol (azeotrop) nr 32 | 1 | V =12,5 m3 warstwa izolacyjna na ściankach | -odpowietrzenie do układu hermetyzacji -misa betonowa o pojemności 70,8 m3 -monitorowanie poziomu napełnienia |

b) Maszyny i urządzenia podstawowe do produkcji stałych, średniocząsteczkowych, podstawowych żywic epoksydowych

| Lp. | Nazwa, typ urządzenia | Ilość szt. | Parametry techniczne | Zabezpieczenie mające na celu ograniczenie emisji do środowiska |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Miernik ługu nr 210 | 1 | V =2 m3 | w budynku, obiekt 1232, wyposażonym w wewnętrzną kanalizację ścieków przem. wentylacja mechaniczna z pomieszczenia – Emitor E-21/E(E-26/E |
|  | Zbiorniki przejściowe ługu nr 109-112 | 4 | V =3,2 m3 | w budynku, obiekt 1232, wyposażonym w wewnętrzną kanalizację ścieków przem. wentylacja mechaniczna z pomieszczenia – Emitor E-21/E(E-26/E |
|  | Zbiorniki przejściowe ługu nr 212-215 | 4 | V =2 m3 | w budynku, obiekt 1232, wyposażonym w wewnętrzną kanalizację ścieków przem. wentylacja mechaniczna z pomieszczenia – Emitor E-21/E(E-26/E |
|  | Układ załadunku dianu wspólny dla syntezy żywic mało- i średniocząsteczkowych | 2 18 2 | Zasypnik dianu V =1 m3 Podajnik ślimakowy Zasobnik wagowy V =5m3 | hermetyczny układ rozładunku big-bagów zasobniki wagowe w budynku, obiekt 1232, wyposażonym w wewnętrzną kanalizację ścieków przemysłowych wentylacja mechaniczna z pomieszczenia – Emitor E-21/E(E-26/E |
|  | Miernik epichlorohydryny nr 114 | 1 | V =1,25 m3 | zawór oddechowy w budynku, obiekt 1232, wyposażonym w wewnętrzną kanalizację ścieków przem. wentylacja mechaniczna z pomieszczenia – Emitor E-21/E(E-26/E |
|  | Reaktor nr 116-119 | 4 6 | V =8 m3 ogrzewanie parowe chłodzenie wodą chłodnica | w budynku, obiekt 1232, wyposażonym w wewnętrzną kanalizację ścieków przem. odpowietrzenie poprzez układ chłodnic do hermetyzacji wentylacja mechaniczna z pomieszczenia – Emitor E-21/E(E-26/E |
|  | Reaktor nr 216-219 | 4 5 | V =12,5 m3 ogrzewanie parowe chłodzenie wodą chłodnica | w budynku, obiekt 1232, wyposażonym w wewnętrzną kanalizację ścieków przem. odpowietrzenie poprzez układ chłodnic do hermetyzacji wentylacja mechaniczna z pomieszczenia – Emitor E-21/E(E-26/E |
|  | Reaktor nr 220 | 1 2 | V =12,5 m3 ogrzewanie parowe chłodzenie wodą chłodnica – skraplacz odgazów | w budynku, obiekt 1232, wyposażonym w wewnętrzną kanalizację ścieków przem. odpowietrzenie poprzez układ chłodnic do hermetyzacji wentylacja mechaniczna z pomieszczenia – Emitor E-21/E(E-26/E |
|  | Zbiornik wody z I i II mycia nr 141, 143 | 2 2 | V =20 m3 chłodnica | w budynku, obiekt 1232, wyposażonym w wewnętrzną kanalizację ścieków przem. odpowietrzenie poprzez układ chłodnic do hermetyzacji wentylacja mechaniczna z pomieszczenia – Emitor E-21/E(E-26/E |
|  | Zbiornik roztworu żywicy nr 165 | 1 2 | V =15 m3 chłodnica | w budynku, obiekt 1232, wyposażonym w wewnętrzną kanalizację ścieków przem. odpowietrzenie poprzez układ chłodnic do hermetyzacji wentylacja mechaniczna z pomieszczenia – Emitor E-21/E(E-26/E |
|  | Zbiornik 157 | 1 2 | V =10 m3 chłodnica | w budynku, obiekt 1232, wyposażonym w wewnętrzną kanalizację ścieków przem. odpowietrzenie poprzez układ chłodnic do hermetyzacji wentylacja mechaniczna z pomieszczenia – Emitor E-21/E(E-26/E |
|  | Zbiornik 248 | 1 2 | V =12,5 m3 chłodnica | w budynku, obiekt 1232, wyposażonym w wewnętrzną kanalizację ścieków przem. odpowietrzenie poprzez układ chłodnic do hermetyzacji wentylacja mechaniczna z pomieszczenia – Emitor E-21/E(E-26/E |
|  | Zbiornik roztworu żywicy przed odwadnianiem 140 | 1 2 | V =50 m3 chłodnica | odpowietrzenie poprzez układ chłodnic do hermetyzacji misa betonowa o pojemności 127,8 m3 monitorowanie poziomu napełnienia |
|  | Wyparka cienkowarstwowa, odwadniająca nr 279 | 1 3 | ogrzewanie parowe chłodnica | w budynku, obiekt 1232, wyposażonym w wewnętrzną kanalizację ścieków przem. odpowietrzenie poprzez układ chłodnic do hermetyzacji wentylacja mechaniczna z pomieszczenia – Emitor E-21/E(E-26/E |
|  | Zbiornik roztworu żywicy, 13, 14, 17 | 3 1 | V =32 m3 ogrzewanie parowe - ekran grzewczy, warstwa izolacyjna na ściankach chłodnica | odpowietrzenie przez chłodnicę do układu hermetyzacji misa betonowa o pojemności 73,2 m3 monitorowanie poziomu napełnienia |
|  | Zbiornik roztworu żywicy 589, 591 | 2 | V=100 m3 ogrzewanie parowe - ekran grzewczy, warstwa izolacyjna na ściankach | żelbetonowa bezodpływowa misa o pojemności 493,8 m3 system dozowania gazu inertnego (azotu) poprzez zawory wydechowo-napowietrzające, z odpowietrzeniem do układu hermetyzacji monitorowanie poziomu napełnienia, zabezpieczenie przed uszkodzeniem, zawór oddechowy przerywacze płomienia, podwójne dno z czujnikiem sygnalizującym wyciek, |
|  | Wyparka cienkowarstwowa nr 400 | 1 1 | ogrzewanie parowe, warstwa izolacyjna na ściankach chłodnica | w obiekcie 1233 z misą o pojemności 54,7 m3 odpowietrzenie poprzez układ chłodnic do hermetyzacji) |
|  | Wyparka cienkowarstwowa nr 403, 409 | 2 2 | ogrzewanie parowe, warstwa izolacyjna na ściankach chłodnica | w obiekcie 1233 z misą o pojemności 54,7 m3, odpowietrzenie poprzez układ chłodnic do hermetyzacji |
|  | Homogenizator nr 551 | 1 1 | V =25 m3 ogrzewanie parowe, warstwa izolacyjna na ściankach chłodnica | w obiekcie 1234a z misą o pojemności 82 m3, odpowietrzenie poprzez chłodnicę do hermetyzacji monitorowanie poziomu napełnienia |
|  | Pompy próżniowe do destylacji cienkowarstwowej roztworu żywicy nr 421, 422, 423 | 2 1 1 2 | pompy z pierścieniem wodnym zbiornik wody obiegowej rozdzielacz faz chłodnica wody obiegowej | w obiekcie 1233 z misą o pojemności 54,7 m3, odpowietrzenie poprzez chłodnicę do hermetyzacji wentylacja mechaniczna z pomieszczenia - emitor E-28/E |
|  | Łuskownik z kruszarką nr 415 | 1 1 1 | łuskownik taśmowy chłodzenie wodą kruszarka pakowaczka | w budynku, obiekt 1234, wyposażonym w wewnętrzną kanalizację ścieków przem. wentylacja mechaniczna pomieszczenia i nalewu na taśmę – emitor E-28/E, miejscowy odciąg wentylacyjny z filtrem odpylającym - emitor E-29/E |

2. Produkcja ciekłych, małocząsteczkowych, podstawowych żywic epoksydowych

a) Zbiorniki surowców – wspólne dla wszystkich typów żywic epoksydowych podstawowych – wymieniono w punkcie a) przy produkcji stałych żywic epoksydowych

b) Maszyny i urządzenia podstawowe do produkcji ciekłych, podstawowych żywic epoksydowych

| Lp. | Nazwa, typ urządzenia | Ilość szt. | Parametry techniczne | Zabezpieczenie mające na celu ograniczenie emisji do środowiska |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Miernik ługu nr 210 | 1 | V =2 m3 | w budynku, obiekt 1232, wyposażonym w wewnętrzną kanalizację ścieków przem. wentylacja mechaniczna z pomieszczenia – Emitor E-21/E(E-26/E |
|  | Miernik ługu nr 207 | 1 | V =1,5 m3 | w budynku, obiekt 1232, wyposażonym w wewnętrzną kanalizację ścieków przem. wentylacja mechaniczna z pomieszczenia – Emitor E-21/E(E-26/E |
|  | Zbiorniki przejściowe ługu nr 312-315 | 4 | V =2 m3 | w budynku, obiekt 1232, wyposażonym w wewnętrzną kanalizację ścieków przem. wentylacja mechaniczna z pomieszczenia – Emitor E-21/E(E-26/E |
|  | Zbiornik przejściowy ługu nr 353, 354 | 2 | V =0,6 m3 | w budynku, obiekt 1232, wyposażonym w wewnętrzną kanalizację ścieków przem. wentylacja mechaniczna z pomieszczenia – Emitor E-21/E(E-26/E |
|  | Reaktory 306-309 | 4 7 | V =12,5 m3 ogrzewanie parowe chłodzenie wodą chłodnica | w budynku, obiekt 1232, wyposażonym w wewnętrzną kanalizację ścieków przem. odpowietrzenie poprzez układ chłodnic do hermetyzacji wentylacja mechaniczna z pomieszczenia – Emitor E-21/E(E-26/E |
|  | Zbiornik roztworu żywicy nr 343, 344 | 2 1 | V =36,5 m3 chłodnica – skraplacz odgazów | odpowietrzenie przez chłodnicę do układu hermetyzacji misa betonowa o pojemności 127,8 m3 monitorowanie poziomu napełnienia |
|  | Wyparki cienkowarstwowe nr 375, 379, 383 | 3 4 | ogrzewanie parowe chłodnica – skraplacz odgazów | w budynku, obiekt 1232, wyposażonym w wewnętrzną kanalizację ścieków przem, odpowietrzenie poprzez układ chłodnic do hermetyzacji wentylacja mechaniczna z pomieszczenia – Emitor E-21/E(E-26/E |
|  | Pompy próżniowe do regeneracji epichlorohydryny | 3 | pompy śrubowe (suche) | w budynku 1232, w pomieszczeniu z bezodpływową studzienką odpowietrzenie do hermetyzacji wentylacja mechaniczna z pomieszczenia – Emitor E-27/E |
|  | Zbiornik żywicy regenerowanej nr 267, 269 | 2 2 | V =12,5 m3 Chłodnica-skraplacz odgazów | w budynku, obiekt 1232, wyposażonym w wewnętrzną kanalizację ścieków przem. odpowietrzenie poprzez układ chłodnic do hermetyzacji wentylacja mechaniczna z pomieszczenia – Emitor E-21/E(E-26/E |
|  | Reaktor nr 350, 351, 352 | 3 4 | V =12,5 m3 ogrzewanie parowe chłodzenie wodą chłodnica | w budynku, obiekt 1232, wyposażonym w wewnętrzną kanalizację ścieków przem. odpowietrzenie poprzez układ chłodnic do hermetyzacji wentylacja mechaniczna z pomieszczenia – Emitor E-21/E(E-26/E |
|  | Zbiornik wody z mycia nr 284,310 | 1 1 2 | V =6,8 m3 V =10,7 m3 Chłodnica –skraplacz odgazów | w budynku, obiekt 1232, wyposażonym w wewnętrzną kanalizację ścieków przem. odpowietrzenie poprzez układ chłodnic do hermetyzacji wentylacja mechaniczna z pomieszczenia – Emitor E-21/E(E-26/E |
|  | Zbiornik roztworu żywicy nr 276, 340 | 2 1 | V =20 m3 chłodnica – skraplacz odgazów | w budynku, obiekt 1232, wyposażonym w wewnętrzną kanalizację ścieków przem. odpowietrzenie poprzez układ chłodnic do hermetyzacji wentylacja mechaniczna z pomieszczenia – Emitor E-21/E(E-26/E |
|  | Zbiornik roztworu żywicy nr 56 | 1 1 | V =32 m3 ogrzewanie parowe - ekran grzewczy, warstwa izolacyjna na ściankach chłodnica | odpowietrzenie przez chłodnicę do układu hermetyzacji misa betonowa o pojemności 185,4 m3 monitorowanie poziomu napełnienia |
|  | Pompy próżniowe do destylacji cienkowarstwowej roztworu żywicy nr 421, 422, 423 | 3 1 1 2 | pompy z pierścieniem wodnym zbiornik wody obiegowej rozdzielacz faz chłodnica wody obiegowej | w obiekcie 1233 z misą o pojemności 54,7 m3, odpowietrzenie poprzez chłodnicę do hermetyzacji wentylacja mechaniczna z pomieszczenia - emitor E-28/E |
|  | Wyparka cienkowarstwowa 500 | 1 1 | ogrzewanie parowe chłodnica – skraplacz odgazów | w obiekcie 1233 z misą o pojemności 54,7 m3, odpowietrzenie poprzez chłodnicę do hermetyzacji) |
|  | Wyparka cienkowarstwowa 503, 509 | 2 2 | ogrzewanie parowe chłodnica – skraplacz odgazów | w obiekcie 1233 z misą o pojemności 54,7 m3, odpowietrzenie poprzez chłodnicę do hermetyzacji |
|  | Homogenizator nr 552-554 | 3 | V =25 m3 ogrzewanie parowe, warstwa izolacyjna na ściankach | w obiekcie 1234a z misą o pojemności 82 m3, odpowietrzenie poprzez chłodnicę do hermetyzacji monitorowanie poziomu napełnienia |
|  | Zbiornik 36 | 1 | V =25 m3 ogrzewanie parowe, warstwa izolacyjna na ściankach | odpowietrzenie do hermetyzacji misa betonowa o pojemności 39,1 m3 monitorowanie poziomu napełnienia |
|  | Zbiornik żywicy nr 40 | 1 1 | V =100 m3 ogrzewanie parowe, warstwa izolacyjna na ściankach chłodnica-skraplacz odgazów | system dozowania gazu inertnego (azotu) poprzez zawory wydechowo-napowietrzające, z odpowietrzeniem do układu hermetyzacji misa betonowa o pojemności 258,7 m3 monitorowanie poziomu napełnienia |
|  | Homogenizator 600 | 1 1 | V =32 m3 ogrzewanie parowe, warstwa izolacyjna na ściankach chłodnica-skraplacz odgazów | system dozowania gazu inertnego (azotu) poprzez zawory wydechowo-napowietrzające, z odpowietrzeniem do układu hermetyzacji misa betonowa o pojemności 258,7 m3 monitorowanie poziomu napełnienia |
|  | Zbiornik 559, 560 | 2 | V =63 m3 ogrzewanie parowe, warstwa izolacyjna na ściankach | system dozowania gazu inertnego (azotu) poprzez zawory wydechowo-napowietrzające, z odpowietrzeniem do układu hermetyzacji misa betonowa o pojemności 196,7 m3 monitorowanie poziomu napełnienia |
|  | Zbiornik 585, 587 | 2 | V=200 m3 ogrzewanie parowe - ekran grzewczy, warstwa izolacyjna na ściankach, | żelbetonowa bezodpływowa misa o pojemności 493,8 m3, system dozowania gazu inertnego (azotu) poprzez zawory wydechowo-napowietrzające, z odpowietrzeniem do układu hermetyzacji monitorowanie poziomu napełnienia, zabezpieczenie przed uszkodzeniem, zawór oddechowy przerywacz płomienia, wahadło gazowe, podwójne dno z czujnikiem sygnalizującym wyciek, |
|  | Zbiornik 77 | 1 | V =20 m3 ogrzewanie parowe, warstwa izolacyjna na ściankach | odpowietrzenie do układu hermetyzacji misa betonowa o pojemności 55,6 m3 monitorowanie poziomu napełnienia |
|  | Wyparka EKG nr 580 z odbieralnikiem nr 583 | 1 1 1 1 | V =3 m3 ogrzewanie parowe pompa próżniowa chłodnica odbieralnik próżniowy V=3 m3 | misa betonowa o pojemności 24,9 m3 wentylacja mechaniczna z pomieszczenia pompy próżniowej - emitor E-28/E |

3. Produkcja żywic epoksydowych stopowych

| Lp. | Nazwa, typ urządzenia | Ilość szt. | Parametry techniczne | Zabezpieczenie mające na celu ograniczenie emisji do środowiska |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reaktor nr 472, 473, Reaktor nr 451 -454 | 2 4 1 | V =2,5 m3, ogrzewanie olejowe V =1 m3, ogrzewanie parowe pompa próżniowa | w budynku 1234, wyposażonym w wewnętrzną kanalizacją ścieków przemysłowych system dozowania gazu inertnego (azotu) poprzez zawory wydechowo-napowietrzające, z odpowietrzeniem do układu hermetyzacji wentylacja mechaniczna z pomieszczenia – emitor E-28/E |
|  | Zbiornik naporowy nr 489 | 1 | V =2,5 m3 | w budynku 1234, wyposażonym w wewnętrzną kanalizacją ścieków przemysłowych wentylacja mechaniczna z pomieszczenia – emitor E-28/E |
|  | Zbiornik 585, 587 | 2 | V=200 m3 ogrzewanie parowe - ekran grzewczy, warstwa izolacyjna na ściankach, | żelbetonowa bezodpływowa misa o pojemności 493,8 m3, system dozowania gazu inertnego (azotu) poprzez zawory wydechowo-napowietrzające, z odpowietrzeniem do układu hermetyzacji monitorowanie poziomu napełnienia, zabezpieczenie przed uszkodzeniem, zawór oddechowy przerywacz płomienia, wahadło gazowe, podwójne dno z czujnikiem sygnalizującym wyciek, |
|  | Zbiornik 77 | 1 | V =20 m3 ogrzewanie parowe, warstwa izolacyjna na ściankach | odpowietrzenie do układu hermetyzacji misa betonowa o pojemności 55,6 m3 monitorowanie poziomu napełnienia |
|  | Wyparka EKG nr 580 z odbieralnikiem nr 583 | 1 1 1 1 | V =3 m3 ogrzewanie parowe pompa próżniowa chłodnica odbieralnik próżniowy V=3 m3 | misa betonowa o pojemności 24,9 m3 wentylacja mechaniczna z pomieszczenia pompy próżniowej - emitor E-28/E |
|  | Zbiornik 585, 587 | 2 | V=200 m3 ogrzewanie parowe - ekran grzewczy, warstwa izolacyjna na ściankach, | żelbetonowa bezodpływowa misa o pojemności 493,8 m3, system dozowania gazu inertnego (azotu) poprzez zawory wydechowo-napowietrzające, z odpowietrzeniem do układu hermetyzacji monitorowanie poziomu napełnienia, zabezpieczenie przed uszkodzeniem, zawór oddechowy przerywacz płomienia, wahadło gazowe, podwójne dno z czujnikiem sygnalizującym wyciek, |
|  | Łuskownik nr 497 | 1 1 1 1 1 | łuskownik taśmowy chłodzenie wodą kruszarka przenośnik kubełkowy pakowaczka nr 498 układ paletyzujący z robotem, owijarką oraz systemem przenośników | w pomieszczeniu 1236, miejscowe odciągi wentylacyjne z filtrem odpylającym , redukcja emisji 99,5% - emitor E-30a/E wentylacja mechaniczna z hermetyzacji nalewu łuskownika – emitor E-30c/E, |

4. Produkcja przetworów epoksydowych

| Lp. | Nazwa, typ urządzenia | Ilość szt. | Parametry techniczne | Zabezpieczenie mające na celu ograniczenie emisji do środowiska |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mieszalniki do produkcji ciekłych przetworów epoksydowych z płaszczami grzewczo-chłodzącymi | 3 1 1 | V = 8 m3 V =4 m3 V = 25 m3 ogrzewanie parowe, chłodzenie wodą | w budynku 1235, wyposażonym w wewnętrzną kanalizację ścieków przemysłowych wentylacja mechaniczna pomieszczenia - emitory: E-32/E i E-34/E miejscowe odciągi wentylacyjne - emitory: E-31/E i E-33/E |
|  | Reaktory z mieszadłami, płaszczami grzewczo-chłodzącymi i chłodnicami zwrotnymi | 1 1 2 1 | V = 0,24 m3, V = 1,6 m3, V = 2,5 m3, V = 8 m3, ogrzewanie parowe, chłodzenie wodą |  |
|  | Zbiorniki operacyjne wyrobów z ekranami grzewczymi | 2 1 | V = 63 m3, V = 25 m3, ogrzewanie parowe, warstwa izolacyjna na ściankach | - system dozowania gazu inertnego (azotu) przez zawory wydechowo-napowietrzające misa betonowa o pojemności 190,1 m3 monitorowanie poziomu napełnienia betonowa taca załadunkowo-rozładunkowa autocystern, z odpływem do misy |
|  | Zbiorniki magazynowe surowców ciekłych, izolowane termicznie | 2 | V = 32 m3, warstwa izolacyjna na ściankach |  |
|  | Mieszarka PM-500 z płaszczem grzewczym | 1 | V = 0,5 m3, ogrzewanie parowe | w budynku 1235, wyposażonym w wewnętrzną kanalizację ścieków przemysłowych wentylacja mechaniczna pomieszczenia - emitor E-37/E |
|  | Urządzenia załadowcze wypełniaczy z filtrem do odpylania powietrza | 1 1 | podajnik kubełkowy, podajnik ślimakowy, urządzenia nie ogrzewane, | w pomieszczeniu budynku 1235 wentylacja mechaniczna pomieszczenia emitor E-36/E miejscowe odciągi wentylacyjne z filtrem odpylającym redukcja do 99% - emitor E-35/E |
|  | Mieszarka MD-500 | 2 | V = 0,5 m3, nie ogrzewana | w pomieszczeniu budynku 1235 wentylacja mechaniczna pomieszczenia - emitor E-38/E |
|  | Homogenizatory | 2 1 | V = 2,5 m3 V = 1,0 m3 z mieszadłami, bez ogrzewania |  |

5. Podczyszczanie ścieków

a) Odstawanie i magazynowanie ługów po kondensacji i dehydrochlorowaniu

| Lp. | Nazwa, typ urządzenia | Ilość szt. | Parametry techniczne | Zabezpieczenie mające na celu ograniczenie emisji do środowiska |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zbiornik ługów po kondensacji i dehydrochlorowaniu nr 170 | 1 1 | V = 63 m3 chłodnica | system odpowietrzenia do układu hermetyzacji i adsorpcji odgazów na węglu aktywnym, składającego się z 2 adsorberów , redukcja emisji do 90%, emitor E-20/E, szczelna, żelbetowa misa zabezpieczająca o pojemności 101,2 m3, na wypadek awaryjnego wycieku lub akcji gaśniczej, |
|  | Zbiornik ługów po kondensacji i dehydrochlorowaniu nr 71, 74 | 2 | V = 32 m3 | system odpowietrzenia do układu hermetyzacji i adsorpcji odgazów na węglu aktywnym, składającego się z 2 adsorberów, redukcja emisji do 90%, emitor E-20/E, szczelna, żelbetowa misa zabezpieczająca o pojemności 43,7 m3, na wypadek awaryjnego wycieku lub akcji gaśniczej, |

b)Destylacja izopropanolu z ługów po kondensacji

| Lp. | Nazwa, typ urządzenia | Ilość szt. | Parametry techniczne | Zabezpieczenie mające na celu ograniczenie emisji do środowiska |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kolumna destylacyjna nr 93A | 1 1 1 | kolumna destylacyjna, ogrzewanie parowe chłodnica – skraplacz odgazów zbiornik skroplin | system odpowietrzenia do układu hermetyzacji i adsorpcji odgazów na węglu aktywnym, składającego się z 2 adsorberów, redukcja emisji do 90%, emitor E-20/E, misa o pojemności 54,7m3 |
|  | Kolumna destylacyjna nr 93B | 1 1 1 | kolumna destylacyjna, ogrzewanie parowe chłodnica – skraplacz odgazów zbiornik skroplin | system odpowietrzenia do układu hermetyzacji i adsorpcji odgazów na węglu aktywnym, składającego się z 2 adsorberów, redukcja emisji do 90%, emitor E-20/E, misa o pojemności 54,7m3 |

6. Oczyszczanie odgazów z hermetyzacji instalacji żywic epoksydowych

| Lp. | Nazwa, typ urządzenia | Ilość szt. | Parametry techniczne | Zabezpieczenie mające na celu ograniczenie emisji do środowiska |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Układ adsorpcji | 2 1 1 | Adsorber ze złożem węglowym nr 602, 603, wentylator odgazów nagrzewnica odgazów | Emitor E-20/E, redukcja emisji do 90%, misa o pojemności 54,7m3 |
|  | Skraplacz nr 605 | 1 | Skraplacz chłodzenie wodą | system odpowietrzenia do układu hermetyzacji i adsorpcji odgazów na węglu aktywnym, składającego się z 2 adsorberów, redukcja emisji do 90%, emitor E-20/E misa o pojemności 54,7m3 |
|  | Rozdzielacz nr 600 | 1 | V = 2 m3 | system odpowietrzenia do układu hermetyzacji i adsorpcji odgazów na węglu aktywnym, składającego się z 2 adsorberów , redukcja emisji do 90%, emitor E-20/E misa o pojemności 54,7m3 |

INSTALACJA FLODURÓW (L)

1. Produkcja Floduru 1

a)Zbiorniki surowców i wyrobu

Tabela 1.3

| Lp. | Nazwa, typ urządzenia | Ilość szt. | Parametry techniczne | Zabezpieczenie mające na celu ograniczenie emisji do środowiska |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zbiornik kwasu octowego nr 47 | 1 | V = 100 m3 ogrzewanie kondensatem parowym- ekran grzewczy, warstwa izolacyjna na ściankach | odpowietrzenie zbiornika poprzez zawór oddechowy z bezpiecznikiem ogniowym do układu absorpcji odgazów w wodzie, składającego się z kolumny absorpcyjnej z wypełnieniem i zbiornika wody obiegowej, czujnik szczelności zbiornika misa betonowa o pojemności 258,7 m3 monitorowanie poziomu napełnienia |
|  | Zbiornik glikolu nr 48 | 1 | V = 63 m3 warstwa izolacyjna na ściankach | zawór oddechowy, misa betonowa o pojemności 258,7 m3 monitorowanie poziomu napełnienia |
|  | Zbiornik Floduru nr 567 | 1 | V = 16 m3 | zawór oddechowy, misa betonowa o pojemności 258,7 m3 monitorowanie poziomu napełnienia |

|  | Zbiornik kwasu zwrotnego nr 541, 542 | 2 | V = 6,3 m3 | odpowietrzenie zbiorników do układu absorpcji odgazów w wodzie, składającego się z kolumny absorpcyjnej z wypełnieniem i zbiornika wody obiegowej, misa betonowa o pojemności 258,7 m3 monitorowanie poziomu napełnienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zbiornik katalizatora | 1 | V =2 m3 | misa betonowa o pojemności 258,7 m3 |

b) Maszyny i urządzenia podstawowe do produkcji Floduru 1

| Lp. | Nazwa, typ urządzenia | Ilość szt. | Parametry techniczne | Zabezpieczenie mające na celu ograniczenie emisji do środowiska |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Układ do estryfikacji: | 1 1 1 1 | Kub nr 531 V =32 m3 ogrzewanie parowe kolumna destylacyjna chłodnica – skraplacz odg. rozdzielacz | zawór oddechowy z bezpiecznikiem ogniowym, misa betonowa o pojemności 24,9 m3 monitorowanie poziomu napełnienia |
|  | Układ próżniowy | 1 1 1 | Pompa próżniowa hydrocyklon zbiornik wody obiegowej chłodzenie wodą | w obiekcie 1233 z misą o pojemności 54,7 m3, odpowietrzenie do układu hermetyzacji. (W skład układu hermetyzacji wchodzić będzie: system odciągu odgazów z wentylatorem; 2 adsorbery ze złożem węgla aktywnego, pracujące przemiennie. Wylot emitorem E-20/E. Redukcja emisji do 90%.) |

2. Produkcja Flodurów modyfikowanych

| Lp. | Nazwa, typ urządzenia | Ilość szt. | Parametry techniczne | Zabezpieczenie mające na celu ograniczenie emisji do środowiska |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zbiornik mieszanki glikoli 573 | 1 | V =5 m3 warstwa izolacyjna na ściankach | zawór oddechowy, misa betonowa o pojemności 258,7 m3 monitorowanie poziomu napełnienia |
|  | Mieszalnik 571 | 1 1 | V =4,5 m3 ogrzewanie parowe chłodnica | zawór oddechowy misa betonowa o pojemności 258,7 m3 monitorowanie poziomu napełnienia |

3. Podczyszczanie ścieków z instalacji Floduru (Obróbka wody poestryfikacyjnej i absorpcja kwasu octowego)

| Lp. | Nazwa, typ urządzenia | Ilość szt. | Parametry techniczne | Zabezpieczenie mające na celu ograniczenie emisji do środowiska |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Układ do destylacji wody poestryfikacyjnej): | 1 1 1 1 | Autoklaw (destylator) 6 m3 kolumna rektyfikacyjna chłodnica – skraplacz rozdzielacz faz | w obiekcie 1233 z misą o pojemności 54,7 m3 monitorowanie poziomu napełnienia, |
|  | Zbiornik octanu butylu nr 447 | 1 | V =2 m3 | w obiekcie 1233 z misą o pojemności 54,7 m3 zawór oddechowy, monitorowanie poziomu napełnienia, |
|  | Układ do absorpcji par kwasu octowego) | 1 1 | Kub kolumny V= 2m3 Kolumna absorpcyjna H 3225 | misa betonowa o pojemności 258,7 m3 monitorowanie poziomu napełnienia |

INSTALACJA ŻYWIC FENOLOWO-FORMALDEHYDOWYCH (F)

Tabela 1.4

| Lp. | Nazwa, typ urządzenia | Ilość szt. | Parametry techniczne | Zabezpieczenie mające na celu ograniczenie emisji do środowiska |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kondensatory nowolaku | 2 | V = 2,1 m3 wężownica parowa i chłodząca, warstwa izolacyjna na ściankach | lokalizacja w pomieszczeniu, obiekt 111, wyposażonym w wewnętrzną kanalizację ścieków przemysłowych chłodnice zwrotne odgazów wentylacja mechaniczna z pomieszczenia, emitor E-42/F |
|  | Destylator nowolaku | 1 | V = 4 m3 wężownica parowa, warstwa izolacyjna na ściankach | lokalizacja w pomieszczeniu, obiekt 111, wyposażonym w wewnętrzną kanalizację ścieków przemysłowych hermetyzacja w układzie próżniowym: skraplacz, odbieralnik ścieków lub fenolu zwrotnego, łapacz kropel , zbiornik wody obiegowej pomp próżniowych wentylacja mechaniczna z pomieszczeń, emitory E-42/F, E-43/F |
|  | Zbiornik fenolu zwrotnego | 1 | V = 2 m3 wężownica parowa, warstwa izolacyjna na ściankach | lokalizacja w pomieszczeniu, obiekt 111, wyposażonym w wewnętrzną kanalizację ścieków przemysłowych wentylacja mechaniczna z pomieszczenia, emitory E-44/F |
|  | Mieszalnik nowolaku w roztworze | 1 | V = 7,5 m3 wężownica grzewczo-chłodząca (para - woda), warstwa izolacyjna na ściankach | lokalizacja w pomieszczeniu, obiekt 111, wyposażonym w wewnętrzną kanalizację ścieków przemysłowych chłodnica zwrotna odgazów wentylacja mechaniczna z pomieszczenia, emitor E-49/F hermetyzacja w układzie próżniowym podczas przetłaczania (jak w poz. 2) |
|  | Aparaty kondensacji ścieków | 2 | V = 7,5 m3 wężownica grzewczo-chłodząca (para - woda), warstwa izolacyjna na ściankach | lokalizacja w pomieszczeniu, obiekt 111, wyposażonym w wewnętrzną kanalizację ścieków przemysłowych chłodnica zwrotna odgazów wentylacja mechaniczna pomieszczenia, emitor E-49/F hermetyzacja w układzie próżniowym podczas przetłaczania (jak w poz. 2) |
|  | Zbiornik uśredniający „żywiczki” | 1 | V = 1,2 m3 wężownica parowa, warstwa izolacyjna na ściankach | lokalizacja w pomieszczeniu, obiekt 111, wyposażonym w wewnętrzną kanalizację ścieków przemysłowych wentylacja mechaniczna, E-42/F, E-43/F hermetyzacja w układzie próżniowym podczas przetłaczania (jak w poz. 2) |
|  | Reaktor IFF | 1 | V = 1,2 m3 wężownica grzewczo-chłodząca (para -woda), warstwa izolacyjna na ściankach | lokalizacja w pomieszczeniu, obiekt 111, wyposażonym w wewnętrzną kanalizację ścieków przemysłowych chłodnica zwrotna odgazów hermetyzacja w układzie próżniowym: skraplacz, odbieralnik ścieków, zbiornik wody obiegowej pomp próżniowych wentylacja mechaniczna pomieszczeń, emitor E-42/F, E-43/F |
|  | Reaktor żywic rezolowych nr 1 | 1 | V = 3,2 m3 wężownica grzewczo-chłodząca (para -woda), warstwa izolacyjna na ściankach | lokalizacja w pomieszczeniu, obiekt 111, wyposażonym w wewnętrzną kanalizację ścieków przemysłowych chłodnica zwrotna odgazów hermetyzacja w układzie próżniowym wentylacja mechaniczna pomieszczeń, emitor E-42/F, E-43/F |

|  | Reaktor żywic rezolowych nr 2 | 2 | V = 5,1 m3 wężownica grzewczo-chłodząca (para -woda), płaszcz chłodzący, warstwa izolacyjna na ściankach | lokalizacja w pomieszczeniu, obiekt 111, wyposażonym w wewnętrzną kanalizację ścieków przemysłowych chłodnica zwrotna odgazów hermetyzacja w układzie próżniowym: skraplacz, odbieralnik ścieków, zbiornik wody obiegowej pomp próżniowych wentylacja mechaniczna pomieszczeń, emitor E-42/F, E-43/F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zbiornik naporowy nowolaku | 1 | V = 2,8 m3 wężownica parowa, warstwa izolacyjna na ściankach | lokalizacja w pomieszczeniu, obiekt 111, wyposażonym w wewnętrzną kanalizację ścieków przemysłowych chłodnica zwrotna odgazów wentylacja mechaniczna, E-44/F, E-45/F hermetyzacja w układzie próżniowym podczas przetłaczania (jak w poz. 2) |
| 11. | Łuskownik | 1 | łuskownik taśmowy chłodzenie wodą kruszarka pakowaczka | lokalizacja w pomieszczeniu, obiekt 111, wyposażonym w wewnętrzną kanalizację ścieków przemysłowych wentylacja mechaniczna z pomieszczenia i nalewu na taśmę – emitor E-44/F, E-45/F miejscowy odciąg wentylacyjny z filtrem przeciwpyłowym, redukcja emisji 99,9%- emitor E-46/F |
| 12. | Młynownia | 1 | zasypy surowców, podajniki ślimakowe, oddzielacz magnetyczny, młyn udarowy filtr połączony z mieszalnikiem, | lokalizacja w pomieszczeniu, obiekt 111, wyposażonym w wewnętrzną kanalizację ścieków przemysłowych hermetyzacja młyna: filtr przeciwpyłowy (redukcja emisji 99,9%)- emitor E-48/F miejscowe odciągi wentylacyjne z filtrem przeciwpyłowym wentylacja mechaniczna pomieszczenia, emitor E-47/F |
| 13. | Miernik fenolu | 1 | V = 1,6 m3 ogrzewanie parowe (wężownica), warstwa izolacyjna na ściankach | lokalizacja w pomieszczeniu, obiekt 111, wyposażonym w wewnętrzną kanalizację ścieków przemysłowych wentylacja mechaniczna z pomieszczenia, emitor E-42/F |
| 14. | Miernik formaliny | 1 | V = 1,8 m3 | lokalizacja w pomieszczeniu, obiekt 111, wyposażonym w wewnętrzną kanalizację ścieków przemysłowych wentylacja mechaniczna z pomieszczenia, emitory E-42/F |
| 15. | Zbiornik fenolu | 1 | V = 63 m3 ogrzewanie parowe (wężownica), warstwa izolacyjna na ściankach | zawór oddechowy misa betonowa o pojemności 63 m3 monitorowanie poziomu napełnienia automatyczna regulacja temperatury |
| 16. | Zbiorniki formaliny | 2 | V = 32 m3 okresowe podgrzewanie parowe (wężownica), warstwa izolacyjna na ściankach | zawór oddechowy misa betonowa o pojemności 32 m3 monitorowanie poziomu napełnienia |
| 17. | Zbiorniki ścieków | 5 | V = 32 m3 warstwa izolacyjna na ściankach | misa betonowa o pojemności 56 m3 monitorowanie poziomu napełnienia sygnalizacja max napełnienia |

INSTALACJA UTWARDZACZY DO ŻYWIC EPOKSYDOWYCH (U)

Tabela 1.5

| Lp. | Nazwa, typ urządzenia | Ilość szt. | Parametry techniczne | Zabezpieczenie mające na celu ograniczenie emisji do środowiska |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reaktor utwardzaczy | 1 | V=5m3 -ogrzewany olejowym nośnikiem ciepła; -zaopatrzony w wewnętrzną wężownicę grzewczo-chłodzącą | -odgazy z etapu destylacji próżniowej kierowane będą do układu: skraplacz, odbieralnik skroplin, dwa naprzemiennie pracujące adsorbery węglowe, emitor E-54/U. Redukcja emisji do 90% -odgazy z pozostałych etapów kierowane będą do układu: skraplacz, odbieralnik skroplin -reaktor zlokalizowany będzie w obiekcie 118 w pomieszczeniu produkcyjnym z wewnętrzną kanalizacją ścieków przem. -wentylacja mechaniczną –emitor: E-52/U, E-53/U |
| 2. | Zbiornik aminy zwrotnej | 1 | V=2m3 -ogrzewany zewnętrzną wężownicą parową | -zbiornik zlokalizowany będzie w obiekcie 118 w pomieszczeniu produkcyjnym z wewnętrzną kanalizacją ścieków przem. -wentylacją mechaniczną –emitor: E-52/U, E-53/U -zawór oddechowy -monitoring poziomu napełnienia zbiornika |
| 3. | Zbiornik ksylenu mokrego | 1 | V=2m3 | -zbiornik zlokalizowany będzie w obiekcie 118 w pomieszczeniu produkcyjnym z wewnętrzną kanalizacją ścieków przem -wentylacją mechaniczną –emitor: E-52/U, E-53/U -zawór oddechowy -monitoring poziomu napełnienia zbiornika |
| 4. | Zbiornik aminy | 1 | V=32m3 | - misa betonowa o pojemności 43 m3 - zawór oddechowy - monitoring poziomu napełnienia zbiornika |
| 5. | Reaktor (mieszalnik) rozpuszczalników na potrzeby produkcji Saduramidu | 1 | V = 3,8 m3 | - reaktor zlokalizowany będzie w obiekcie 118 z wewnętrzną kanalizacją ścieków przemysłowych - wentylacja mechaniczna- emitor: E-56/U |
| 6. | Reaktor utwardzacza T | 1 | V = 2,2 m3 -z płaszczem grzewczo-chłodzącym -do reaktora podłączony jest miernik Epidianu 5 | - reaktor zlokalizowany będzie w obiekcie 118 w pomieszczeniu produkcyjnym z wewnętrzną kanalizacją ścieków przem. -odgazy z reaktora kierowane będą do chłodnicy zwrotnej, - zawór oddechowy -wentylacja mechaniczną –emitor: E-52/U, E-53/U |
| 7. | Mieszalnik utwardzacza PF | 1 | V = 500L -z płaszczem grzewczo-chłodzącym | -mieszalnik zlokalizowany będzie w pomieszczeniu obiektu 118 z wewnętrzną kanalizacją ścieków przemysłowych -odgazy z etapu namiarowania surowców do mieszalnika kierowane będą do układu: hydrocyklon, emitor E-55/U -wentylacja mechaniczna, emitor: E-56/U |
| 8. | Zbiornik naporowy aminy | 1 | V≈4m3 | -zbiornik naporowy zlokalizowany będzie w obiekcie 118 z wewnętrzną kanalizacją ścieków przemysłowych -wentylacja mechaniczna, emitor: E-56/U |
| 9. | Reaktor syntezy Polyamidu 1-półfabrykatu w ob. 524 | 1 | V=13m3 -ogrzewany elektrycznie -zaopatrzony w wężownicę wewnętrzną (chłodzony wodą) | -odgazy kierowane będą do kolumny rektyfikacyjnej, układu chłodnic i hydrocyklonu (układ absorpcji w wodzie)- emitor E-1/Z -reaktor zlokalizowany będzie w obiekcie 524 w pomieszczeniu produkcyjnym z wewnętrzną kanalizacją ścieków przemysłowych -wentylacja mechaniczna |
| 10. | Kondensator (reaktor) emaliowany | 1 | V = 3,2 m3 -zaopatrzony w płaszcz grzewczo-chłodzący; | -odgazy z kondensatora kierowane będą do układu: odpieniacz, skraplacz. Redukcja emisji 85-99%. -kondensator zlokalizowany będzie w obiekcie 118 w pomieszczeniu produkcyjnym z wewnętrzną kanalizacją ścieków przemysłowych -wentylacja mechaniczna –emitor: E-57/U, E-58/U, E-59/U. |
| 11. | Destylator | 1 | V = 2,4 m3 -zaopatrzony w wężownicę grzewczą oraz płaszcz chłodzący; | -odgazy z destylatora kierowane będą do układu: skraplacz, odbieralnik skroplin, dwa naprzemiennie pracujące adsorbery węglowe, emitor E-54/U. Redukcja emisji do 90% -destylator zlokalizowany będzie w obiekcie 118 w pomieszczeniu produkcyjnym z wewnętrzną kanalizacją ścieków przemysłowych -wentylacja mechaniczna –emitor: E-57/U, E-58/U, E-59/U. |

INSTALACJA NASYCONYCH ŻYWIC POLIESTROWYCH (N)

Tabela 1.6

| Lp. | Nazwa, typ urządzenia | Ilość szt. | Parametry techniczne | Zabezpieczenie mające na celu ograniczenie emisji do środowiska |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reaktor syntezy | 4 | Vc = 20,0 m3; układ ogrzewania-chłodzenia zewnętrzną wężownicą za pomocą olejowego nośnika ciepła (ONC), ścianki zbiornika izolowane warstwą izolacyjną | - filtr odpylający tkaninowy, emitor E-97/N, redukcja emisji do 99%; - reaktory, kolumny z wypełnieniem, chłodnice poziome-skraplacze odgazów , odbieralniki, zlokalizowane w pomieszczeniu produkcyjnym z wewnętrzną kanalizacją ścieków przemysłowych w obiekcie 1235; - wentylacja mechaniczna pomieszczenia produkcyjnego (emitory E-98/N, E-99/N); |
|  | Reaktor syntezy | 1 | Vc = 1,4 m3; układ ogrzewania-chłodzenia półrurkami zewnętrznymi za pomocą olejowego nośnika ciepła | - filtr odpylający tkaninowy , emitor E-102/N, redukcja emisji do 99%; - reaktor, kolumna z wypełnieniem, chłodnica pozioma-skraplacz odgazów , odbieralnik, zlokalizowane w pomieszczeniu produkcyjnym z wewnętrzną kanalizacją ścieków przemysłowych w obiekcie 1235; - wentylacja mechaniczna pomieszczenia produkcyjnego (emitor E-98/N). |
|  | Łuskownik taśmowy z kruszarką | 1 | długość ~35m, wydajność ~4,0 m3/h; aparatura związana: podajnik talerzykowy, stanowisko do pakowania gotowego wyrobu | - filtr odpylający tkaninowy , emitor E-101/N, redukcja emisji do 99%; - wentylacja mechaniczna stanowiska łuskowania (emitor E-103/N,) - łuskownik, kruszarka, stanowisko do pakowania wyrobu zlokalizowane w pomieszczeniu produkcyjnym w obiekcie 1236; - wentylacja mechaniczna pomieszczenia produkcyjnego (emitor E-100/N); |
|  | Kocioł gazowy olejowego nośnika ciepła (ONC) | 2 | max moc cieplna kotła 580 kW, sprawność kotła 91,5% | - system wewnętrznej cyrkulacji gazów spalinowych (emitor E-95/N, E-96/N); - zbiornik spustowy ONC (V= 12,6m3) zlokalizowany w pomieszczeniu kotłowni w obiekcie 1235; |
|  | Zbiornik glikolu neopentylowego 90% | 1 | V = 32,0 m3, ogrzewany parą (zewnętrzny ekran grzewczy); ścianki zbiornika izolowane warstwą izolacyjną | - wahadło gazowe podczas rozładunku cystern; -system dozowania gazu inertnego (azotu) do przestrzeni gazowej zbiornika; - misa betonowa o pojemności 196,7 m3 obiekt 1236a; - monitoring poziomu napełnienia zbiornika; |
|  | Zbiornik glikolu neopentylowego 90% | 1 | V = 63,0 m3, ogrzewany elektrycznie; ścianki zbiornika izolowane warstwą izolacyjną | - wahadło gazowe podczas rozładunku cystern; -system dozowania gazu inertnego (azotu) do przestrzeni gazowej zbiornika; - misa betonowa o pojemności 196,7 m3 obiekt 1236a; - monitoring poziomu napełnienia zbiornika; |
|  | Zbiornik MPdiolu | 1 | V = 63,0 m3, ogrzewany elektrycznie; ścianki zbiornika izolowane warstwą izolacyjną | - wahadło gazowe podczas rozładunku cystern; -system dozowania gazu inertnego (azotu) do przestrzeni gazowej zbiornika; - misa betonowa o pojemności 196,7 m3 obiekt 1236a; - monitoring poziomu napełnienia zbiornika; |

INSTALACJA MCPA i MCPP (M)

Tabela 1.7

| Lp. | Nazwa, typ urządzenia | Ilość szt. | Parametry techniczne | Zabezpieczenia mające na celu ograniczenie emisji do środowiska |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zbiorniki magazynowe o-krezolu | 2 | V=102m3 ogrzewanie elektryczne i izolacja zbiorników | podłączenie odgazów do zamknięcia cieczowego wypełnionego roztworem ługu sodowego absorbującego zanieczyszczenia gazowe - (sprawność układu 98%) gaz inertny (azot) misa betonowa o pojemności 126 m3 monitorowanie poziomu napełnienia zbiorników |
|  | Zbiornik magazynowy wodorotlenku sodu | 1 | V=57,8 m3 ogrzewanie elektryczne i izolacja zbiornika | odgazy skierowane do atmosfery poprzez separator misa betonowa o pojemności 200 m3 monitorowanie poziomu napełnienia zbiornika |
|  | Zbiornik magazynowy wodorotlenku potasu | 1 | V=57,8 m3 ogrzewanie elektryczne i izolacja zbiornika | odgazy skierowane do atmosfery poprzez separator misa betonowa o pojemności 200 m3 monitorowanie poziomu napełnienia zbiornika |
|  | Zbiorniki magazynowe kwasu monochlorooctowego | 2 | V=57,9 m3 ogrzewanie elektryczne i izolacja zbiorników | podłączenie odgazów do zamknięcia cieczowego wypełnionego roztworem ługu sodowego absorbującego zanieczyszczenia gazowe - (sprawność układu 99,9%) misa betonowa o pojemności 77 m3 monitorowanie poziomu napełnienia zbiorników |
|  | Zbiorniki magazynowe kwasu solnego | 4 | V=57,9 m3 | podłączenie odgazów do zamknięcia cieczowego wypełnionego roztworem ługu sodowego absorbującego zanieczyszczenia gazowe - (sprawność układu 99,9%) misa betonowa o pojemności 94 m3 monitorowanie poziomu napełnienia zbiorników |
|  | Zbiorniki magazynowe podchlorynu sodu | 2 | V=100 m3 izolacja zbiorników | podłączenie odgazów do zamknięcia cieczowego wypełnionego roztworem ługu sodowego absorbującego zanieczyszczenia gazowe oraz do układu absorpcji zanieczyszczeń w układzie hermetyzacji ługowej (sprawność układu 98%) – emitor E-107/M misa betonowa o pojemności 125 m3 monitorowanie poziomu napełnienia zbiorników |
|  | Zamknięcia cieczowe | 4 | V=0,23 m3 ogrzewanie elektryczne i izolacja zbiorników | odgazy odprowadzone do atmosfery misa betonowa o pojemności 8 m3 monitorowanie poziomu napełnienia zbiorników |
|  | Zbiorniki wodorotlenku sodu (rozcieńczalniki) | 2 | V=32 m3 ogrzewanie elektryczne i izolacja zbiorników | podłączenie odgazów do układu absorpcji zanieczyszczeń w układzie hermetyzacji ługowej (sprawność układu 98%) – emitor E-107/M misa betonowa o pojemności 200 m3 monitorowanie poziomu napełnienia zbiorników ogrzewanie elektryczne i izolacja zbiorników |
|  | Zbiorniki kwasu monochlorooctowego (rozcieńczalniki) | 2 | V=32 m3 ogrzewanie elektryczne i izolacja zbiorników | podłączenie odgazów do układu absorpcji zanieczyszczeń w układzie hermetyzacji ługowej (sprawność układu 98%) – emitor E-107/M misa betonowa o pojemności 94 m3 monitorowanie poziomu napełnienia zbiorników |
|  | Zbiornik o-krezolu | 1 | V=32 m3 ogrzewanie elektryczne i izolacja zbiornika | podłączenie odgazów do układu adsorpcji zanieczyszczeń w układzie adsorpcji ksylenu (sprawność układu 98%) – emitor E-106/M gaz inertny (azot) misa betonowa o pojemności 235 m3 monitorowanie poziomu napełnienia zbiornika |
|  | Reaktory kondensacji | 2 | V=12,1 m3 ogrzewanie parowe, chłodzenie wodne i izolacja reaktora, mieszadło | chłodnice odgazów podłączone odgazów do układu adsorpcji zanieczyszczeń w układzie adsorpcji ksylenu (sprawność układu 98%) – emitor E-106/M gaz inertny (azot) usytuowanie aparatów w budynku produkcyjnym (ob. 1285), wyposażonym w wewnętrzną kanalizację technologiczną wentylacja mechaniczna z ob1285 – emitory E-108/M - E-114/M monitorowanie poziomu napełnienia reaktora |
|  | Zbiornik masy pokondensacyjnej | 1 | V = 32 m3 ogrzewanie elektryczne i izolacja zbiornika | podłączenie odgazów do układu adsorpcji zanieczyszczeń w układzie adsorpcji ksylenu (sprawność układu 98%) – emitor E-106/M gaz inertny (azot) misa betonowa o pojemności 235 m3 monitorowanie poziomu napełnienia zbiornika |
|  | Zbiornik ksylenu | 2 | V = 10 m3 izolacja zbiornika | chłodnica odgazów podłączona do układu adsorpcji zanieczyszczeń w układzie adsorpcji ksylenu (sprawność układu 98%) – emitor E-106/M gaz inertny (azot) misa betonowa o pojemności 15,5 m3 monitorowanie poziomu napełnienia zbiornika |
|  | Ekstraktor | 1 | V = 5 m3 ogrzewanie parowe, izolacja aparatu, mieszadło | podłączenie odgazów do układu adsorpcji zanieczyszczeń w układzie adsorpcji ksylenu (sprawność układu 98%) – emitor E-106/M gaz inertny (azot) misa betonowa o pojemności 13 m3 |
|  | Reekstraktor | 1 | V = 2,2 m3 chłodzenie wodą, izolacja zbiornika, mieszadło | podłączenie odgazów do układu adsorpcji zanieczyszczeń w układzie adsorpcji ksylenu (sprawność układu 98%) – emitor E-106/M gaz inertny (azot) misa betonowa o pojemności 13 m3 |
|  | Rozdzielacz faz | 1 | V = 6,5 m³ izolacja zbiornika | podłączenie odgazów do układu adsorpcji zanieczyszczeń w układzie adsorpcji ksylenu (sprawność układu 98%) – emitor E-106/M gaz inertny (azot) misa betonowa o pojemności 13 m3 |
|  | Zbiorniki krezolanu sodu | 3 | V = 16 m³ izolacja zbiorników | podłączenie odgazów do układu adsorpcji zanieczyszczeń w układzie adsorpcji ksylenu (sprawność układu 98%) – emitor E-106/M gaz inertny (azot) monitorowanie poziomu napełnienia zbiornika misa betonowa o pojemności 29 m3 |
|  | Zbiornik masy pokondensacyjnej | 1 | V = 5 m³ ogrzewanie elektryczne i izolacja zbiornika | chłodnica odgazów podłączona do układu adsorpcji zanieczyszczeń w układzie adsorpcji ksylenu (sprawność układu 98%) – emitor E-106/M gaz inertny (azot) monitorowanie poziomu napełnienia zbiornika misa betonowa o pojemności 13 m3 |
|  | Kolumna destylacyjna ksylenu | 1 | V = 1,87 m³ destylacja z parą wodną, wypełnienie, izolacja kolumny | chłodnica odgazów podłączona do układu adsorpcji zanieczyszczeń w układzie adsorpcji ksylenu (sprawność układu 98%) – emitor E-106/M misa betonowa o pojemności 13 m3 |
|  | Standaryzatory masy pokondensacyjnej | 4 | V = 32 m³ izolacja zbiorników | podłączenie odgazów do układu absorpcji zanieczyszczeń w układzie hermetyzacji ługowej (sprawność układu 98%) – emitor E-107/M misa betonowa o pojemności 235 m3 monitorowanie poziomu napełnienia zbiorników |
|  | Zbiornik masy pokondensacyjnej | 1 | V = 63 m³ | podłączenie odgazów do układu absorpcji zanieczyszczeń w układzie hermetyzacji ługowej (sprawność układu 98%) – emitor E-107/M misa betonowa o pojemności 235 m3 monitorowanie poziomu napełnienia zbiorników |
|  | Zbiornik stabilizatora MCPA-DMA | 1 | V = 15 m³ izolacja zbiornika | podłączenie odgazów do układu absorpcji zanieczyszczeń w układzie hermetyzacji ługowej (sprawność układu 98%) – emitor E-107/M misa betonowa o pojemności 29 m3 monitorowanie poziomu napełnienia zbiorników |
|  | Zbiornik kwasu solnego | 1 | V = 32 m³ | podłączenie odgazów do układu absorpcji zanieczyszczeń w układzie hermetyzacji ługowej (sprawność układu 98%) – emitor E-107/M misa betonowa o pojemności 94 m3 monitorowanie poziomu napełnienia zbiorników |
|  | Zbiornik kwasu solnego | 1 | V = 10 m³ | podłączenie odgazów do układu absorpcji zanieczyszczeń w układzie hermetyzacji ługowej (sprawność układu 98%) – emitor E-107/M misa betonowa o pojemności 94 m3 monitorowanie poziomu napełnienia zbiorników |
|  | Zbiorniki podchlorynu sodu | 2 | V = 32 m³ izolacja zbiorników | podłączenie odgazów do układu absorpcji zanieczyszczeń w układzie hermetyzacji ługowej (sprawność układu 98%) – emitor E-107/M misa betonowa o pojemności 56 m3 monitorowanie poziomu napełnienia zbiorników |
|  | Chloratory 1, 2 i 3 stopnia | 3 | V = 10,4 m³ | podłączenie odgazów do układu absorpcji zanieczyszczeń w układzie hermetyzacji ługowej (sprawność układu 98%) – emitor E-107/M usytuowanie aparatów w budynku produkcyjnym (ob. 1285), wyposażonym w wewnętrzną kanalizację technologiczną wentylacja mechaniczna z ob1285 – emitory E-108/M - E-114/M monitorowanie poziomu napełnienia reaktorów |
|  | Stacja rozładunku siarczynu sodu z worków 25kg | 1 | Wydajność rozładunku 0,4 m³/h | usytuowanie w budynku produkcyjnym (ob. 1285), wyposażonym w wewnętrzną kanalizację technologiczną odsysanie pyłów ze stanowiska wagi workującej do filtra tkaninowego (sprawność urządzenia 96%) wentylacja mechaniczna z ob1285 – emitory E-108/M - E-114/M |
|  | Zbiornik roztworu siarczynu sodu | 1 | V = 6,4 m³ ogrzewanie parowe, izolacja aparatu, mieszadło | podłączenie odgazów do układu absorpcji zanieczyszczeń w układzie hermetyzacji ługowej (sprawność układu 98%) – emitor E-107/M usytuowanie aparatu w budynku produkcyjnym (ob. 1285), wyposażonym w wewnętrzną kanalizację technologiczną wentylacja mechaniczna z ob1285 – emitory E-108/M - E-114/M monitorowanie poziomu napełnienia reaktora |
|  | Zbiornik roztworu siarczynu sodu | 1 | V = 12 m³ ogrzewanie elektryczne, izolacja aparatu | podłączenie odgazów do układu absorpcji zanieczyszczeń w układzie hermetyzacji ługowej (sprawność układu 98%) – emitor E-107/M usytuowanie aparatu w budynku produkcyjnym (ob. 1285), wyposażonym w wewnętrzną kanalizację technologiczną wentylacja mechaniczna z ob1285 – emitory E-108/M - E-114/M monitorowanie poziomu napełnienia zbiornika |
|  | Wykwaszacz | 1 | V = 8 m³ chłodzenie glikolem, izolacja aparatu, mieszadło | podłączenie odgazów do układu absorpcji zanieczyszczeń w układzie hermetyzacji ługowej (sprawność układu 98%) – emitor E-107/M usytuowanie aparatu w budynku produkcyjnym (ob. 1285), wyposażonym w wewnętrzną kanalizację technologiczną wentylacja mechaniczna z ob1285 – emitory E-108/M - E-114/M monitorowanie poziomu napełnienia zbiornika |
|  | Zbiornik buforowy zawiesiny MCPA | 1 | V = 20 m³ izolacja aparatu, mieszadło | podłączenie odgazów do układu absorpcji zanieczyszczeń w układzie hermetyzacji ługowej (sprawność układu 98%) – emitor E-107/M usytuowanie aparatu w budynku produkcyjnym (ob. 1285), wyposażonym w wewnętrzną kanalizację technologiczną wentylacja mechaniczna z ob1285 – emitory E-108/M - E-114/M monitorowanie poziomu napełnienia zbiornika |
|  | Zbiornik naporowy zawiesiny MCPA | 1 | V = 6 m³ mieszadło | podłączenie odgazów do układu absorpcji zanieczyszczeń w układzie hermetyzacji ługowej (sprawność układu 98%) – emitor E-107/M usytuowanie aparatu w budynku produkcyjnym (ob. 1285), wyposażonym w wewnętrzną kanalizację technologiczną wentylacja mechaniczna z ob1285 – emitory E-108/M - E-114/M monitorowanie poziomu napełnienia zbiornika |
|  | Wirówki | 2 | Max prędkość obrotowa 1030 obr/min | podłączenie odgazów do układu absorpcji zanieczyszczeń w układzie hermetyzacji ługowej (sprawność układu 98%) – emitor E-107/M usytuowanie aparatu w budynku produkcyjnym (ob. 1285), wyposażonym w wewnętrzną kanalizację technologiczną wentylacja mechaniczna z ob1285 – emitory E-108/M - E-114/M monitorowanie poziomu napełnienia zbiornika |
|  | Zbiornik wody po myciu | 1 | V = 6 m³ izolacja aparatu | podłączenie odgazów do układu absorpcji zanieczyszczeń w układzie hermetyzacji ługowej (sprawność układu 98%) – emitor E-107/M misa betonowa o pojemności 51 m3 monitorowanie poziomu napełnienia zbiorników |
|  | Zbiornik mokrego kwasu MCPA | 1 | V = 4 m³ mieszadło | podłączenie odgazów do układu absorpcji zanieczyszczeń w układzie hermetyzacji ługowej (sprawność układu 98%) – emitor E-107/M usytuowanie aparatu w budynku produkcyjnym (ob. 1285), wyposażonym w wewnętrzną kanalizację technologiczną wentylacja mechaniczna z ob1285 – emitory E-108/M - E-114/M monitorowanie poziomu napełnienia zbiornika |
|  | Zbiornik wsadowy | 1 | mieszadło, transporter ślimakowy | usytuowanie aparatu w budynku produkcyjnym (ob. 1285), wyposażonym w wewnętrzną kanalizację technologiczną wentylacja mechaniczna z ob1285 – emitory E-108/M - E-114/M monitorowanie poziomu napełnienia zbiornika |
|  | Komora suszenia | 1 | mieszadło | układ z zamkniętym obiegiem gazu inertnego podłączony do emitora E-104/M - sprawność układu 96% usytuowanie aparatu w budynku produkcyjnym (ob. 1285), wyposażonym w wewnętrzną kanalizację technologiczną wentylacja mechaniczna z ob1285 – emitory E-108/M - E-114/M |
|  | Filtr workowy | 1 | Dno wibracyjne, młotki pneumatyczne | oddzielanie gazu procesowego od produktu układ z zamkniętym obiegiem gazu inertnego podłączony do emitora E-104/M - sprawność układu 96% usytuowanie aparatu w budynku produkcyjnym (ob. 1285), wyposażonym w wewnętrzną kanalizację technologiczną wentylacja mechaniczna z ob1285 – emitory E-108/M - E-114/M |
|  | Skruber | 1 | V = 7 m³ demister | zagęszczanie odparowanej wody i wymywanie bardzo drobnych cząstek produktu układ z zamkniętym obiegiem gazu inertnego podłączony do emitora E-104/M - sprawność urządzenia 96% usytuowanie aparatu w budynku produkcyjnym (ob. 1285), wyposażonym w wewnętrzną kanalizację technologiczną wentylacja mechaniczna z ob1285 – E-108/M - E-114/M monitorowanie poziomu napełnienia zbiornika |
|  | Zbiornik buforowy (mieszalnik) | 1 | V = 1,5 m3 | oczyszczanie odgazów w układzie filtrów (sprawność urządzenia 96%) - emitora E-104/M usytuowanie aparatu w budynku produkcyjnym (ob. 1285), wyposażonym w wewnętrzną kanalizację technologiczną wentylacja mechaniczna z ob1285 – emitory E-108/M - E-114/M |
|  | Prasa walcowa (kompaktor) | 1 | chłodzenie wodą | oczyszczanie odgazów w układzie filtrów (sprawność urządzenia 96%) - emitora E-104/M usytuowanie w budynku produkcyjnym (ob. 1285), wyposażonym w wewnętrzną kanalizację technologiczną wentylacja mechaniczna z ob1285 – emitory E-108/M - E-114/M |
|  | Przesiewacz | 1 |  | oczyszczanie odgazów w układzie filtrów (sprawność urządzenia 96%) - emitora E-104/M usytuowanie w budynku produkcyjnym (ob. 1285), wyposażonym w wewnętrzną kanalizację technologiczną wentylacja mechaniczna z ob1285 – emitory E-108/M - E-114/M |
|  | Zbiornik pośredni | 1 | V = 1,4 m³ | usytuowanie w budynku produkcyjnym (ob. 1285), wyposażonym w wewnętrzną kanalizację technologiczną wentylacja mechaniczna z ob1285 – emitory E-108/M - E-114/M monitorowanie poziomu napełnienia zbiornika |
|  | Stacja załadunku big-bagów | 1 |  | oczyszczanie odgazów w układzie odpylania (sprawność urządzenia 96%) - emitor E-118/M usytuowanie w budynku produkcyjnym (ob. 1285), wyposażonym w wewnętrzną kanalizację technologiczną wentylacja mechaniczna z ob1285 – emitory E-108/M - E-114/M |
|  | Stacja załadunku worków 25kg | 1 |  | oczyszczanie odgazów w układzie odpylania (sprawność urządzenia 96%) - emitor E-118/M usytuowanie w budynku produkcyjnym (ob. 1285), wyposażonym w wewnętrzną kanalizację technologiczną wentylacja mechaniczna z ob1285 – emitory E-108/M - E-114/M |
|  | Zbiorniki wodorotlenku sodu, potasu | 2 | V = 40 m³ ogrzewanie elektryczne, izolacja aparatu | -podłączenie odgazów do układu absorpcji zanieczyszczeń w układzie hermetyzacji ługowej (sprawność układu 98%) – emitor E-107/M -misa betonowa o pojemności 200 m3 -monitorowanie poziomu napełnienia zbiorników |
|  | Reaktor neutralizacji | 2 | V = 6 m³ mieszadło, ogrzewanie parowe, izolacja aparatu | chłodnica odgazów podłączona do układu absorpcji zanieczyszczeń w układzie hermetyzacji ługowej (sprawność układu 98%) – emitor E – 107/M usytuowanie w budynku produkcyjnym (ob. 1285), wyposażonym w wewnętrzną kanalizację technologiczną wentylacja mechaniczna z ob1285 – emitory E-108/M - E-114/M monitorowanie poziomu napełnienia zbiorników |
|  | Standaryzatory soli sodowo-potasowych | 3 | V = 50 m³ ogrzewanie elektryczne, izolacja aparatu | podłączenie odgazów do układu absorpcji zanieczyszczeń w układzie hermetyzacji ługowej (sprawność układu 98%) – emitor E-107/M misa betonowa o pojemności 314 m3 monitorowanie poziomu napełnienia zbiorników |
|  | Zbiorniki soli sodowo-potasowych | 3 | V = 102 m³ ogrzewanie elektryczne, izolacja aparatu | podłączenie odgazów do układu absorpcji zanieczyszczeń w układzie hermetyzacji ługowej (sprawność układu 98%) – emitor E-107/M misa betonowa o pojemności 314 m3 monitorowanie poziomu napełnienia zbiorników |
|  | Stanowisko do rozładunku bębnów Dikamby | 1 | Wydajność rozładunku 6,7 m³/h | oczyszczanie odgazów w układzie odpylania (sprawność urządzenia 96%) - emitor E-117/M usytuowanie w budynku produkcyjnym (ob. 1285), wyposażonym w wewnętrzną kanalizację technologiczną wentylacja mechaniczna z ob1285 – emitory E-108/M - E-114/M |
|  | Reaktor neutralizacji dikamby | 1 | V = 14 m³ ogrzewanie parowe, izolacja aparatu | chłodnica odgazów podłączona do układu absorpcji zanieczyszczeń w układzie hermetyzacji ługowej (sprawność układu 98%) – emitor E –107/M usytuowanie w budynku produkcyjnym (ob. 1285), wyposażonym w wewnętrzną kanalizację technologiczną wentylacja mechaniczna z ob1285 – emitory E-108/M - E-114/M monitorowanie poziomu napełnienia zbiornika |
|  | Zbiorniki formulacji mieszanek | 2 | V = 102 m³ ogrzewanie elektryczne, izolacja aparatu | podłączenie odgazów do układu absorpcji zanieczyszczeń w układzie hermetyzacji ługowej (sprawność układu 98%) – emitor E-107/M misa betonowa o pojemności 314 m3 monitorowanie poziomu napełnienia zbiorników |
|  | Zbiorniki magazynowy CHWASTOXU TURBO/D/TRIO | 2 | V = 102 m³ ogrzewanie elektryczne, izolacja aparatu | podłączenie odgazów do układu absorpcji zanieczyszczeń w układzie hermetyzacji ługowej (sprawność układu 98%) – emitor E-107/M misa betonowa o pojemności 314 m3 monitorowanie poziomu napełnienia zbiorników |
|  | Zbiornik magazynowy CHWASTOXU EXTRA | 1 | V = 102 m³ ogrzewanie elektryczne, izolacja aparatu | podłączenie odgazów do układu absorpcji zanieczyszczeń w układzie hermetyzacji ługowej – emitor E-107/M misa betonowa o pojemności 314 m3 monitorowanie poziomu napełnienia zbiornika |
|  | Stacja do rozładunku MCPA lub MCCP z worków 25kg | 1 | Wydajność rozładunku 8,0 m³/h | oczyszczanie odgazów w układzie odpylania (sprawność urządzenia 96%) - emitor E-117/M usytuowanie w budynku produkcyjnym (ob. 1285), wyposażonym w wewnętrzną kanalizację technologiczną wentylacja mechaniczna z ob1285 – emitory E-108/M - E-114/M |
|  | Zasypnik | 1 | V = 1,1 m³ | usytuowanie w budynku produkcyjnym (ob. 1285), wyposażonym w wewnętrzną kanalizację technologiczną wentylacja mechaniczna z ob1285 – emitory E-108/M - E-114/M monitorowanie poziomu napełnienia zbiornika |
|  | Reaktor soli aminowych | 1 | V = 5,1 m³ chłodzenie wodą, mieszadło | podłączenie odgazów do układu absorpcji zanieczyszczeń w układzie hermetyzacji aminowej (sprawność układu 98%) – emitor E – 105/M usytuowanie w budynku produkcyjnym (ob. 1285), wyposażonym w wewnętrzną kanalizację technologiczną wentylacja mechaniczna z ob1285 – emitory E-108/M - E-114/M monitorowanie poziomu napełnienia zbiornika |
|  | Standaryzator soli aminowych | 1 | V = 9 m³ Mieszadło | podłączenie odgazów do układu absorpcji zanieczyszczeń w układzie hermetyzacji aminowej (sprawność układu 98%) – emitor E – 105/M usytuowanie w budynku produkcyjnym (ob. 1285), wyposażonym w wewnętrzną kanalizację technologiczną wentylacja mechaniczna z ob1285 – emitory E-108/M - E-114/M monitorowanie poziomu napełnienia zbiornika |
|  | Zbiornik DMA | 1 | V = 18 m³ ekran przeciwsłoneczny, chłodząca instalacja zraszaczowa, zawór bezpieczeństwa | podłączenie odgazów do układu absorpcji zanieczyszczeń w układzie hermetyzacji aminowej (sprawność układu 98%) – emitor E – 105/M misa betonowa o pojemności 74 m3 monitorowanie poziomu napełnienia zbiornika |
|  | Zbiornik wody procesowej | 1 | V = 6 m³ ogrzewanie elektryczne, izolacja zbiornika | podłączenie odgazów do układu absorpcji zanieczyszczeń w układzie hermetyzacji aminowej (sprawność układu 98%) – emitor E – 105/M misa betonowa o pojemności 9 m3 monitorowanie poziomu napełnienia zbiornika |
|  | Kolumna absorpcyjna | 1 | wypełnienie, zraszanie wodą | odpowietrzenie przez zawór oddechowy (sprawność układu 98%) – emitor E – 105/M misa betonowa o pojemności 4,3 m3 |
|  | Zbiornik magazynowy soli aminowych | 1 | V = 102 m³ ogrzewanie elektryczne, izolacja zbiornika | podłączenie odgazów do układu absorpcji zanieczyszczeń w układzie hermetyzacji ługowej (sprawność układu 98%) – emitor E-107/M misa betonowa o pojemności 314 m3 monitorowanie poziomu napełnienia zbiornika |
|  | Zbiornik ścieków solankowych | 1 | V = 50 m³ | podłączenie odgazów do układu absorpcji zanieczyszczeń w układzie hermetyzacji ługowej (sprawność układu 98%) – emitor E-107/M misa betonowa o pojemności 51 m3 monitorowanie poziomu napełnienia zbiornika |
|  | Adsorbery fenoksykwasów obecnie nie pracują | 8 | V = 28,5 m³ | misa betonowa z odprowadzeniem do kanalizacji technologicznej ścieków |
|  | Neutralizator ścieków solankowych Pracuje okresowo w sytuacji gdy należy podnieść pH w ściekach ogólnozakładowych. | 1 | V = 6 m³ | podłączenie odgazów do układu absorpcji zanieczyszczeń w układzie hermetyzacji ługowej (sprawność układu 98%) – emitor E-107/M misa betonowa o pojemności 51 m3 monitorowanie poziomu napełnienia zbiornika |
|  | Zbiornik kondensatu | 1 | V = 103,9 m³ | Odpowietrzenie do atmosfery misa betonowa o pojemności 200 m3 monitorowanie poziomu napełnienia zbiornika |
|  | Chłodnica gazów odlotowych | 1 | F=5,5m² | podłączenie odgazów do układu adsorpcji zanieczyszczeń w układzie adsorpcji ksylenu (sprawność układu 96-98%)– emitor E-106/M gaz inertny (azot) misa betonowa o pojemności 13 m3 |
|  | Adsorbery ksylenu | 2 | V = 7,5 m³ izolacja aparatu | odpowietrzenie oczyszczonych odgazów z adsorberów do atmosfery (sprawność układu 96-98%) – emitor E-106/M gaz inertny (azot) misa betonowa o pojemności 13 m3 |
|  | Kolumna absorpcyjna | 1 | wypełnienie, zraszanie wodą z dodatkiem ługu sodowego | odpowietrzenie oczyszczonych odgazów z kolumny do atmosfery (sprawność układu 98%) – emitor E-107/M misa betonowa o pojemności 4,3 m3 monitorowanie poziomu napełnienia zbiornika |
|  | Zbiornik ksylenu regenerowanego – wyłączony z ruchu | 1 | V = 10 m3 | - odpowietrzenie przez zawór oddechowy z zamknięciem cieczowym - misa betonowa o pojemności 40 m3 - ekran przeciwsłoneczny - monitorowanie poziomu napełnienia zbiornika |
|  | Ekstraktor – wyłączony z ruchu | 1 | Wyposażony w mieszadło, warstwa izolacyjna ścianek aparatu | - chłodnica odgazów podłączona do układu adsorpcji na węglu aktywnym - misa betonowa o pojemności 28 m3 |
|  | Reekstraktor – wyłączony z ruchu | 1 | V = 0,85 m3 chłodzenie wodne, wyp. w mieszadło, warstwa izolacyjna ścianek zb. | - chłodnica odgazów podłączona do układu adsorpcji jak w pkt. 71. - misa betonowa o pojemności 28 m3 |
|  | Rozdzielacz – wyłączony z ruchu | 1 | V = 2 m3 warstwa izolacyjna ścianek zbiornika | - chłodnica odgazów podłączona do układu adsorpcji jak w pkt.71. - misa betonowa o pojemności 28 m3 |
|  | Zbiornik ścieków po ekstrakcji – wyłączony z ruchu | 1 | V = 2 m3 ogrzewanie parowe, warstwa izolacyjna ścianek zbiornika | - chłodnica odgazów podłączona do układu adsorpcji jak w pkt. 71 - misa betonowa o pojemności 28 m3 - monitorowanie poziomu napełnienia zbiornika |
|  | Zbiorniki o-krezolanu sodu – wyłączone z ruchu | 2 | V = 5 m3 ogrzewanie parowe, warstwa izolacyjna ścianek zbiorników | - podłączenie odgazów do układu adsorpcji w roztworze wodorotlenku sodowego (sprawność układu 90%) – emitor E-119/M - misa betonowa o pojemności 20 m3 - monitorowanie poziomu napełnienia zbiorników |
|  | Kolumna destylacyjna – wyłączona z ruchu | 1 | Destylacja z parą wodną, wypełnienie, warstwa izolacyjna ścianek kolumny | - chłodnica odgazów podłączona do układu adsorpcji jak w pkt. 71 - misa betonowa o pojemności 28 m3 |
|  | Zbiorniki ścieków oczyszczonych – wyłączone z ruchu | 2 | V = 2 x 10 m3 | - podłączenie odgazów do układu absorpcji jak w pkt. 75. - misa betonowa o pojemności 20,5 m3 - monitorowanie poziomu napełnienia zbiorników |
|  | Utleniacz ścieków solankowych nr 1 | 1 | V = 100 m3 | - podłączenie odgazów do układu absorpcji jak w pkt. 75. - monitorowanie poziomu napełnienia zbiornika |
|  | Utleniacz ścieków krezolowych nr 2 i 3 | 2 | V = 100 i 60 m3 | - podłączenie odgazów do układu absorpcji jak w pkt. 75. - monitorowanie poziomu napełnienia zbiornika |

# INSTALACJA ESTRYFIKACJI FENOKSYKWASÓW (D)

Tabela 1.8

| Lp. | Nazwa, typ urządzenia | Ilość szt. | Parametry techniczne | Zabezpieczenia mające na celu ograniczenie emisji do środowiska |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B101 – Zbiornik magazynowy izooktanolu | 1 | V=25 m3 | -misa betonowa o pojemności 76 m3 wyłożona płytkami kwasoodpornymi, -monitorowanie poziomu napełnienia, -system dozowania gazu inertnego (azotu) nad lustro cieczy -odprowadzenie odgazów przez układ hermetyzacji i adsorber węglowy, Wylot emitorem E-19D |
|  | B101/1 – Zbiornik pośredni izooktanolu | 1 | V=10 m3 | -misa betonowa betonowa o pojemności 18 m3 wyłożona płytkami kwasoodpornymi, -monitorowanie poziomu napełnienia, -system dozowania gazu inertnego (azotu) nad lustro cieczy -odprowadzenie odgazów przez układ hermetyzacji i adsorber węglowy, Wylot emitorem E-19D |
|  | P102 – Pompa membranowa izooktanolu | 1 | Q=335 l/min, H=16 m, | -misa betonowa o pojemności 76 m3 wyłożona płytkami kwasoodpornymi, |
|  | X103- Stanowisko rozładunku izooktanolu | 1 | DN40 | -misa rozładunkowa o pojemności 3 m3 wykonana z płytek kwasoodpornych |
|  | X104 – Stanowisko zasypu i załadunku fenoksykwasów (załadunek big-bagów i worków) | 1 | H=3080, W=1400, L=1400 | - układ odpylający filtr „Donaldson” - wentylacja mechaniczna z pomieszczenia emitor-E-15D |
|  | Kruszarka mokrego kwasu MCPP | 1 | 7,5 kW | -układ odpylający filtr „Donaldson” - wentylacja mechaniczna z pomieszczenia emitor-E-15D |
|  | R106- Reaktor estryfikacji | 1 | V=6,3 m3 | -układ hermetyzacji i adsorber węglowy, Wylot emitorem E-19D - posadzka chemoodporna - wentylacja mechaniczna z pomieszczenia emitor-E-15D |
|  | W107- Skraplacz | 1 | F=37,1 m2 | -układ hermetyzacji i adsorber węglowy, |
|  | P108- Pompa próżniowa | 1 | Q=150 m3/h, p=33 kPa | - wentylacja mechaniczna z pomieszczenia emitor-E-16D układ hermetyzacji i adsorber węglowy, Wylot emitorem E-19D |
|  | B109- Rozdzielacz faz | 1 | H=1200, D=500 V=0,26 m3 | -układ hermetyzacji i adsorber węglowy, Wylot emitorem E-19D |
|  | B110- Zbiornik kondensatu | 1 | D=1216, H=2260, V=2 m3 | -układ hermetyzacji i adsorber węglowy, Wylot emitorem E-19D |
|  | P117- Pompa estru oraz tłumik pulsacji | 1 | Q=10 m3, H=11 m, | - posadzka chemoodporna - wentylacja mechaniczna z pomieszczenia emitor-E-15D |
|  | F118/1,2- Filtry workowe | 2 | V-55 dm3 | - posadzka chemoodporna - wentylacja mechaniczna z pomieszczenia emitor-E-17D |
|  | A121- Adsorber odgazów | 1 | H=4990, D=2420 | -wylot emitorem E-19D - misa betonowa wyłożona płytkami kwasoodpornymi |
|  | S138- Separator cieczy | 1 | V=1m3, H=1300, D=800 | -układ hermetyzacji i adsorber węglowy, Wylot emitorem E-19D - misa betonowa o pojemności 10 m3 wyłożona płytkami kwasoodpornymi |
|  | V122- Wentylator odgazów z hermetyzacji | 1 | V=100 m3/h dp+10kPa | -układ hermetyzacji i adsorber węglowy, Wylot emitorem E-19D - misa betonowa o pojemności 10 m3 wyłożona płytkami kwasoodpornymi |
|  | B123- Miernik ksylenu | 1 | H=1100, D=700 | -układ hermetyzacji i adsorber węglowy, Wylot emitorem E-19D - posadzka chemoodporna |
|  | X124- Wciągnik big-bagów Q-1 tona długość toru jezdnego | 1 | L-9,5 m | - posadzka chemoodporna |
|  | P-125- Pompa membranowa ksylenu | 1 | Q=370 l/min, H=8 m | - wentylacja mechaniczna z pomieszczenia emitor-E-17D - posadzka chemoodporna |
|  | B126- Zbiornik ścieków | 1 | V=10 m3 | - misa betonowa wyłożona płytkami kwasoodpornymi |
|  | W127- Chłodnica olejowa | 1 | F=2 m2 | - posadzka chemoodporna, - kanalizacja przemysłowa |
|  | W128- Agregat chłodniczy | 1 | 162 W | - posadzka wykonana z płytek kwasoodpornych |
|  | B129- Zbiornik buforowy wody obiegowej pompy próżniowej | 1 | V=1 m3, H=1200 D=1000 | - posadzka chemoodporna, - kanalizacja przemysłowa |
|  | P130- Pompa na zbiorniku B101/1 typ 50 KFP 40 silnik | 1 | N=55 kW n=1450 Q=7,5 ,2/h H=7,5 m | - misa betonowa wyłożona płytkami kwasoodpornymi |
|  | W131- Wymiennik C.W | 1 | F=5,7 m2 | - posadzka chemoodporna, - kanalizacja przemysłowa |
|  | P132- Pompa przygotowania wody chłodzącej do reaktora | 1 | V=8 m3/h, H=5 m | - posadzka chemoodporna, - kanalizacja przemysłowa |
|  | P133- Pompa ścieków | 1 | N=5,5 kW, n=1450, Q=7,5, 2/h, H=7,5 m | - misa betonowa wyłożona płytkami kwasoodpornymi |
|  | Filtr pyłów | 1 | Q=2000 m3, F=24 m2 | - układ odpylający |