Załącznik nr 2 do decyzji OS-I.7222.40.16.2017.DW

ILOŚĆ, STAN I SKŁAD ŚCIEKÓW Z KAŻDEJ INSTALACJI WPROWADZANYCH 
DO WŁASNYCH URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

Prognozowana ilość, stan i skład ścieków przemysłowych z poszczególnych instalacji IPPC

| Lp. | Instalacja / źródło emisji / strumień ścieków | Ilość ścieków | Stan i skład ścieków | Punkt kontroli jakości ścieków |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Qmaxd | Qśrd | Qmaxroczne |  |  |
|  |  | m3/dobę | m3/dobę | m3/rok |  |  |
| I | Nienasycone żywice poliestrowe (Z) |  |
| 1 | Obiekt 524 |  |
| 1.1 | Ścieki z łapacza komorowego szlamów, ścieki z pomp próżniowych i hermetyzacji kwaśnej | 74,7 | 61,6 | 22 500 | ChZTCr [mgO2/l] | 56 000 | Punkt poboru Z-1 |
| 1.2 | ścieki z odstojnika komorowego (w ziemi) | 16 | 15 | 5 000 | ChZTCr [mgO2/l] | 6 000 |  |
| 1.3 | ścieki z mis zbiorników magazynowych i pomp | 6 | 4,3 | 2 350 | ChZTCr [mgO2/l] | 100 |  |
| 2 | Obiekt 501 |
| 2.1 | ścieki - woda poreakcyjna; z etapu kondensacji żywic (alkdów), z produkcji poliestru nasyconego, z produkcji żywic KN | 1,4 | 1,2 | 434 | ChZTCr [mgO2/l] Odczyn pH Azot amonowy [mg NNH3/l] | 170 000 12 150 | Punkt poboru Z-2 |
| 2.2 | ścieki (woda poreakcyjna) z produkcji żywic na bazie DCPD | 2,0 | 1,0 | 400 | ChZTCr [mgO2/l] Odczyn pH | 170 000 12 | Pojemnik jednostkowy |
| II | Żywice epoksydowe (E) |
| 1 | Ścieki porządkowe obiektu 1232 i 1232a | 15 | 10 | 1 000 | Odczyn pH ChZTCr [mgO2/l] Chlorki [mgCl/l] | 6,0 - 12,0 10 000 2 500 | Punkt poboru E-1 |
| 2 | Ścieki z układu pompy próżniowej destylacji EKG | 72 | 43 | 2 700 | Odczyn pH ChZTCr [mgO2/l] | 6,0 - 9,0 1 500 | Punkt poboru E-2 |
| 3 | Wody opadowe i roztopowe z mis zbiorników magazynowych i operacyjnych. | 200 | 6 | 2 500 | Odczyn pH ChZTCr [mgO2/l] | 6,0 - 9,0 1 000 | Studzienki bezodpływowe E 3.1 – 3.12 |
| 4 | Ścieki po destylacji izopropanolu | 108 | 65 | 35 640 | Odczyn pH ChZTCr [mgO2/l] Chlorki [mgCl/l] | 6,0 –12,0 35 000 160 000 | Punkt poboru E-4 |
| III | Flodury (L) |
| 1 | Ścieki z obróbki wody poestryfikacyjnej (węzeł podczyszczania ścieków). | 12 | 8 | 266 | Odczyn pH ChZTCr [mgO2/l] | 3,0 - 7,0 26 500 | Punkt poboru L-1 |
| 2 | Ścieki z układu pompy próżniowej Floduru 1 | 45 | 30 | 908 | Odczyn pH ChZTCr [mgO2/l] | 3,0 - 9,0 10 100 | Punkt poboru L-2 |
| 3 | Wody opadowe i roztopowe z misy zbiorników magazynowych Floduru | 22 | 1 | 300 | Odczyn pH ChZTCr [mgO2/l] | 3,0 - 9,0 1 000 | Punkt poboru L-3 |
| IV | Żywice fenolowo-formaldehydowe (F) |
| 1 | Ścieki fenolowe – zbiornik Nr 5 (uśredniający) | 16 | 10,5 | 3 600 | Odczyn pH Fenole lotne (indeks fenolowy) [mg/l] Formaldehyd [mg/l] | 7,0 - 12,0 17 500 2 500 | Punkt poboru F-1 |
| 2 | Ścieki z łapacza misy zbiorników magazynowych fenolu i formaliny | 16 | 2-4 razy/ m-c | 240 | Fenole lotne (indeks fenolowy) [mg/l] Formaldehyd [mg/l] | 500 20 | Punkt poboru F-2 |
| V | Utwardzacze do żywic epoksydowych (U) |
| 1 | Ścieki powstające podczas produkcji utwardzaczy | 1 | 0,42 | 140 | Odczyn pH ChZTCr [mgO2/l] | 5,0 - 14,0 800 000 | Pojemnik jednostkowy |
| 2 | Wody opadowe i roztopowe z misy bezodpływowej – kierowane do zbiornika ścieków przy instalacji żywic fenolowo formaldehydowych. | 20 | 0,75 | 250 | Odczyn pH | 5,0 - 14,0 | Punkt poboru U-1 |
| VI | Nasycone żywice poliestrowe (N) |
| 1 | Ścieki wysokoobciążone | 12,0 | 6,9 | 2 520 | ChZTCr [mgO2/l] | 100 000 | Punkt poboru N-1 |
| 2 | Ścieki niskoobciążone | 22,0 | 16,7 | 6 100 | ChZTCr [mgO2/l] | 1 200 | Punkt poboru N-2 |

| VII | MCPA i MCPP (M) |
| --- | --- |
| 1 | Ścieki solankowe odprowadzane do kanalizacji z utleniacza nr 1. | 330 | 280 | 99 000 | Fenole lotne (indeks fenolowy) [mg/l] Odczyn pH ChZTCr [mgO2/l] Chlorki [mgCl/l] Chloroform [mgCHCl3/l] Trójchloroetylen [mgTRI/l] | 100 1,0 - 12,0 30 000 150 000 10 0,5 | Punkt poboru M-1 |
| 2 | Ścieki z destylacji (regeneracji) ksylenu utlenione – utleniacz nr 2 i 3 | 90 | 54 | 3500 | Fenole lotne (indeks fenolowy) [mg/l] Odczyn pH ChZTCr [mgO2/l] Chlorki [mgCl/l] Chloroform [mgCHCl3/l] Trójchloroetylen [mgTRI/l] | 500 1,0 - 12,0 5 000 5 000 30 0,5 | Punkt poboru M-1 |
| VIII | Estry z estryfikacji fenoksykwasów (D) |
|  | Strumienie ścieków z instalacji: - woda poreakcyjna (kondensacyjna wyniku reakcji fenoksykwasów z alkoholem), ścieki porządkowe z mycia posadzki) | 10 | 0,6 | 200 | Odczyn pH ChZTCr [mgO2/l] Lotne węglowodory aromatyczne (ksylen) [mg/l] | 1-7 150 000 500 | Punkt poboru D-1 |