OS-I.7222.44.7.2015.MH						     Rzeszów, 2015-12-04

DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),

- art. 9 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 850), w związku 
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1800),

- art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.),

orzekam

- Zmieniam z urzędu decyzję Marszałka Województwa z dnia 30 kwietnia 2015 r. znak: OS-I.7222.46.9.2014.MH, udzielającą LERG S.A., Pustków-Osiedle 59D, 39-206 Pustków 3 (REGON 850022800 NIP 8720003568) pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji biologicznej oczyszczalni ścieków przemysłowych o maksymalnej przepustowości 3100 m3/d, zlokalizowanej 
w miejscowości Brzeźnica, w następujący sposób:

I.1. Punkt II.1.2. otrzymuje brzmienie:

„II.1.2. Dopuszczalny do zrzutu stan i skład ścieków.

- pH						6,5 – 9,0,

- temperatura				35°C,

- chlorki					1000 mg/dm3,

- siarczany					500 mg/dm3,

- indeks fenolowy				0,1 mg/dm3,

- aldehyd mrówkowy			2 mg/dm3,

- BZT5						minimalny procent redukcji – 70 %,

- ChZT					minimalny procent redukcji – 75 %,

- zawiesiny ogólne  				minimalny procent redukcji – 90 %,

- azot ogólny					minimalny procent redukcji – 70 %,

- fosfor ogólny 				minimalny procent redukcji – 80 %.”

I.2. Punkt V.2. otrzymuje brzmienie:

„V.2. Monitoring poboru wody oraz ilości i jakości odprowadzanych ścieków.

V.2.1. Pomiar zużycia wody pobieranej dla potrzeb instalacji z sieci zewnętrznej będzie odbywał się za pomocą wodomierza zlokalizowanego przy sicie Hubera.

V.2.2. Odczyt zużycia wody będzie odbywał się raz w miesiącu i będzie odnotowywany w rejestrze zużycia wody.

V.2.3. Ilość ścieków wprowadzanych do odbiornika mierzona będzie za pomocą przepływomierza, zainstalowanego na odpływie ze studzienki kontrolno-pomiarowej nr 6. Pomiar prowadzony będzie automatycznie w sposób ciągły.

V.2.4. Prowadzona będzie kontrola jakości ścieków wprowadzanych do odbiornika:

Punkt poboru próbek – studzienka kontrolno-pomiarowa nr 6 o współrzędnych geograficznych N 50°06’392” E 21°29’321”.

Zakres analityczny – wskaźniki określone w punkcie II.1.2. niniejszej decyzji.

Częstotliwość:

- w zakresie wskaźników: BZT5, ChZT, zawiesiny ogólne, azot ogólny i fosfor ogólny – nie mniej niż 12 próbek w ciągu roku, z poborem próbek 1 raz w miesiącu,

- w zakresie pozostałych wskaźników zanieczyszczeń określonych niniejszą decyzją – nie mniej niż 1 raz na 2 miesiące.

V.2.5. Prowadzona będzie kontrola jakości ścieków surowych, dopływających 
do oczyszczalni ścieków:

Punkt poboru próbek – studzienka dopływowa S-0 przed komorą krat.

Zakres analityczny – BZT5, ChZT, zawiesiny ogólne, azot ogólny, fosfor ogólny.

Częstotliwość – nie mniej niż 12 próbek w ciągu roku, z poborem próbek 1 raz 
w miesiącu.”

- Pozostałe warunki decyzji pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

Zgodnie z dyspozycją art. 9 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 850), Marszałek Województwa Podkarpackiego przeprowadził przegląd posiadanego przez 
LERG S.A. w Pustkowie pozwolenia zintegrowanego na prowadzanie instalacji biologicznej oczyszczalni ścieków przemysłowych o maksymalnej przepustowości 3100 m3/d, zlokalizowanej w miejscowości Brzeźnica.

Oczyszczalnia ścieków eksploatowana przez Spółkę poza ściekami przemysłowymi oczyszcza również ścieki komunalne pochodzące z miejscowości gminy Dębica i jest ujęta w aglomeracji Brzeźnica, wyznaczonej rozporządzeniem 
Nr 94/05 Wojewody Podkarpackiego z dnia 16 grudnia 2005 r., 
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Brzeźnica (Dz. Urz. Woj. Podka. z 2005 r. 
Nr 163 poz. 3035), o równoważnej liczbie mieszkańców wynoszącej 14935. Oczyszczone ścieki wprowadzane są do wód rzeki Wielopolki w km 3+500.

Z przeprowadzonego przeglądu przedmiotowego pozwolenia zintegrowanego, uwzględniając powyższe zagadnienie, wynikła konieczność dostosowania jego zapisów do wymogów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 
2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków 
do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800).

Art. 9 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, nakłada na organ właściwy do udzielenia pozwolenia zintegrowanego obowiązek zmiany pozwoleń zintegrowanych wydanych dla oczyszczalni ścieków w aglomeracjach o RLM powyżej 10 000, w celu dostosowania ich do wymogów rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Mając na uwadze przytoczony powyżej przepis, w dniu 18 listopada 2015 r. wszczęte zostało z urzędu postępowanie w przedmiocie zmiany decyzji Marszałka Województwa z dnia 30 kwietnia 2015 r. znak: OS-I.7222.46.9.2014.MH, udzielającej LERG S.A., Pustków-Osiedle 59D, 39-206 Pustków 3 pozwolenia zintegrowanego 
na prowadzenie instalacji biologicznej oczyszczalni ścieków przemysłowych 
o maksymalnej przepustowości 3100 m3/d, zlokalizowanej w miejscowości Brzeźnica.

Przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko, jednakże w związku z faktem że na terenie LERG S.A. eksploatowane są takie instalacje, organem właściwym w sprawie jest Marszałek Województwa Podkarpackiego na podstawie art. 378 ust. 2a pkt 1) ustawy Prawo ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kpa organ zapewnił stronie czynny udział 
w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwił wypowiedzenie się co do zebranych materiałów.

W świetle powyższego oraz mając na uwadze zapisy art. 9 ustawy z dnia 
30 maja 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 850) orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Środowiska 
za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego w terminie 14 dni 
od dnia doręczenia decyzji.

Otrzymują:

- LERG S.A., Pustków – Osiedle 59D, 39-206 Pustków 3

2.	a/a

Do wiadomości:

- Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

ul. Gen. M. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszów