OS.I.7222.18.2.2021.MH						     Rzeszów, 2021-07-13

DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735),

- art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.) w związku z § 2 ust 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839),

po rozpatrzeniu wniosku Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. ul. Energetyków 13, 
37-450 Stalowa Wola (REGON 180533610, NIP 8652527861), przesłanego przy piśmie z dnia 24 maja 2021 r., znak: NEK/1742/2021 w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 26 lutego 2016 r., 
znak: OS.I.7222.37.1.2015.DW, zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 27 kwietnia 2018 r., znak: OS-I.7222.4.2.2018.DW, z dnia 
30 października 2019 r., znak: OS-I.7222.33.1.2019.MH, z dnia 4 grudnia 2019 r., znak: OS-I.7222.33.2.2019.MH, z dnia 11 marca 2020 r., znak: OS-I.7222.40.1.2020.MH, z dnia 22 kwietnia 2020 r., znak: OS-I.7222.40.2.2020.MH, 
z dnia 18 maja 2020 r., znak: OS-I.7222.40.3.2020.MH i z dnia 16 czerwca 2020 r., znak: OS-I.7222.40.4.2020.MH, udzielającej pozwolenia zintegrowanego 
na prowadzenie instalacji spalania paliw składającej się z bloku gazowo – parowego (BGP) o mocy cieplnej dostarczonej w paliwie 772,11 MWt oraz kotłowni pomocniczej  o mocy cieplnej dostarczonej w paliwie 136,8 MWt stanowiącej rezerwowe źródło ciepła (RZC),

orzekam

zmieniam za zgodą stron decyzję Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 
26 lutego 2016 r., znak: OS.I.7222.37.1.2015.DW, zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 27 kwietnia 2018 r., znak: OS-I.7222.4.2.2018.DW, z dnia 30 października 2019 r., znak: OS-I.7222.33.1.2019.MH, z dnia 4 grudnia 2019 r., znak: OS-I.7222.33.2.2019.MH, z dnia 11 marca 2020 r., znak: OS-I.7222.40.1.2020.MH, z dnia 22 kwietnia 2020 r., znak: OS-I.7222.40.2.2020.MH, z dnia 18 maja 2020 r., znak: OS-I.7222.40.3.2020.MH i z dnia 16 czerwca 2020 r., znak: OS-I.7222.40.4.2020.MH, udzielającą pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji spalania paliw składającej się z bloku gazowo – parowego (BGP) o mocy cieplnej dostarczonej w paliwie 772,11 MWt oraz kotłowni pomocniczej  o mocy cieplnej dostarczonej w paliwie 136,8 MWt stanowiącej rezerwowe źródło ciepła (RZC) w następujący sposób:

I.1. W punkcie II.1.3. Tabela 8 otrzymuje brzmienie:

Tabela 8

| Lp. | Rodzaj substancji zanieczyszczających | Dopuszczalna wielkość emisji [Mg/rok] |
| --- | --- | --- |
| 1. | tlenki azotu jako dwutlenek azotu | 960,043 |
| 2. | tlenek węgla | 1883,694 |
| 3. | dwutlenek siarki | 233,615 |
| 4. | pył ogółem | 94,441 |

I.2. Po punkcie II.2.1. dodaje się punkt II.2.2. o brzmieniu:

II.2.2. Odpady inne niż niebezpieczne

Tabela 9.1

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Ilość odpadu Mg/rok | Źródła powstawania odpadu | Skład chemiczny i właściwości odpadu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 02 03 | Sorbenty, materiały, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niż w 15 02 02 | 10 | Odpad w postaci zużytych filtrów powietrza i wody, z cyklicznej ich wymiany w instalacji | Tworzywa sztuczne zanieczyszczone substancjami mineralnymi. Postać stała, obojętny chemicznie, nierozpuszczalny w wodzie, palny. |

I.3. Punkt III.5. otrzymuje brzmienie:

„III.5. Parametry charakteryzujące pracę instalacji określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji:

Tabela 10

| Wartości parametrów operacyjnych lub specyficzne procesy świadczące o zakończeniu okresu rozruchu | Wartości parametrów operacyjnych lub specyficzne procesy świadczące o rozpoczęciu początku okresu wyłączenia |
| --- | --- |
| Blok gazowo-parowy |
| 40% mocy nominalnej wydajności bloku | Praca bloku poniżej 40% mocy |
| Praca turbiny gazowej w trybie niskoemisyjnym | Praca palników turbiny gazowej w trybie nie niskoemisyjnym |
| Przepływ paliwa powyżej 44600 Nm3/h* | Przepływ paliwa poniżej 44600 Nm3/h* |
| Kotły wodne 36 MWt |
| Moc użyteczna kotła > 14,4 MW | Moc użyteczna kotła < 14,4 MW |
| Temperatura spalin za kotłem > 55°C | Temperatura spalin za kotłem < 55°C |
| Kocioł wodny 12 MWt |
| Moc użyteczna kotła > 4,8 MW | Moc użyteczna kotła < 4,8 MW |
| Temperatura spalin za kotłem > 55°C | Temperatura spalin za kotłem < 55°C |
| Kocioł parowy 10 MWt |
| Ciśnienie pary na wylocie z kotła > 1,2 MPa | Ciśnienie pary na wylocie z kotła < 1,2 MPa |
| Temperatura spalin za kotłem > 90°C | Temperatura spalin za kotłem < 90°C |

*przy temp. -16°C – dla temp. wyższych wartość będzie malała

Za koniec rozruchu BGP lub kotłów uznaje się moment, w którym spełnione 
są co najmniej dwa spośród wskazanych powyżej kryteriów, z czego poziom przepływu wody przez kocioł wodny jest warunkiem koniecznym.”

I.4. W podpunkcie IV.1.1. Tabela 11 otrzymuje brzmienie:

Tabela 11

| Emitor | Wysokość emitora [m] | Średnica emitora u wylotu [m] | Prędkość gazów na wylocie z emitora* [m/s] | Temperatura gazów odlotowych na wylocie emitora* [K] | Czas pracy emitora [h/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E-1 | 60,0 | 7,0 | 21,71 | 353 | 8300 |
| E-2 (trójprzewodowy) | E-2/1 | 30,0 | 1,4 | 9,9 | 393 | 2200 |
|  | E-2/2 | 30,0 | 1,4 | 9,9 | 393 | 2200 |
|  | E-2/3 | 30,0 | 1,4 | 9,9 | 393 | 2200 |
| E-3 (dwuprzewodowy) | E-3/1 | 30,0 | 0,8 | 10,11 | 393 | 2200 |
|  | E-3/2 | 30,0 | 0,8 | 8,43 | 393 | 2200 |

* wartość informacyjna parametru, uwzględniona w modelowaniu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń

I.5. Po punkcie IV.2.1.1. dodaje się punkt IV.2.1.2. o brzmieniu:

IV.2.1.2. Odpady inne niż niebezpieczne

Tabela 12.1

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Sposób i miejsce magazynowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 15 02 03 | Sorbenty, materiały, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niż w 15 02 02 | Odpady magazynowane będą w szczelnym, zamykanym pojemniku na zewnątrz budynku elektrociepłowni |

I.6. Po punkcie IV.2.2.1. dodaje się punkt IV.2.2.2. o brzmieniu:

IV.2.2.2. Odpady inne niż niebezpieczne

Tabela 13

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Sposób dalszego gospodarowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 15 02 03 | Sorbenty, materiały, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niż w 15 02 02 | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do zbierania lub odzysku, w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania. |

I.7. Punkt V. otrzymuje brzmienie:

V. Rodzaj i maksymalną ilość wykorzystywanej energii, materiałów, surowców 
i paliw

V.1. Maksymalną ilość  wykorzystywanego paliwa

Tabela 15

| Rodzaj paliwa | Parametry paliwa | Jednostka | Zużycie |
| --- | --- | --- | --- |
| Gaz ziemny E | Wartość energetyczna 35,0-37,0 MJ/kg Zawartość siarki max 1,0 mg/Nm3 | tys. Nm3/rok | 680 000 |

V.2. Maksymalną ilość energii oraz podstawowych surowców i materiałów stosowanych w produkcji

Tabela 16

| Lp. | Rodzaj materiałów i surowców | Jednostka | Zużycie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Energia elektryczna | MWh/rok | 63 250 |
| 2. | Woda | tys. m3/rok | 185 000 |

II. Pozostałe warunki decyzji pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 24 maja 2021 r., znak: NEK/1742/2021 Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A., ul. Energetyków 13, 37-450 Stalowa Wola (REGON 000349868, NIP 8652527861), wystąpiła o zmianę decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 26 lutego 2016 r., znak: OS.I.7222.37.1.2015.DW, zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 27 kwietnia 2018 r., znak: OS-I.7222.4.2.2018.DW, z dnia 30 października 2019 r., znak: OS-I.7222.33.1.2019.MH, z dnia 4 grudnia 2019 r., znak: OS-I.7222.33.2.2019.MH, z dnia 11 marca 2020 r., znak: OS-I.7222.40.1.2020.MH, z dnia 22 kwietnia 2020 r., znak: OS-I.7222.40.2.2020.MH, z dnia 18 maja 2020 r., znak: OS-I.7222.40.3.2020.MH 
i z dnia 16 czerwca 2020 r., znak: OS-I.7222.40.4.2020.MH, udzielającej Spółce pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji spalania paliw składającej się 
z bloku gazowo – parowego (BGP) o mocy cieplnej dostarczonej w paliwie 772,11 MWt oraz kotłowni pomocniczej  o mocy cieplnej dostarczonej w paliwie 136,8 MWt stanowiącej rezerwowe źródło ciepła (RZC), w Stalowej Woli, ul. Energetyków 13.

Informacja o przedmiotowym wniosku umieszczona została w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 
i jego ochronie pod numerem 358/2021.

Instalacja wymaga pozwolenia zintegrowanego, gdyż klasyfikuje się zgodnie 
z 1 pkt 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 
2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169) do instalacji do spalania paliwo o nominalnej mocy nie mniejszej niż 50 MWt.

Organem właściwym do zmiany przedmiotowego pozwolenia jest marszałek województwa na podstawie art. 378 ust. 2a ustawy Prawo ochrony środowiska 
w związku z § 2 ust 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 września 
2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

Po analizie formalnej złożonych dokumentów pismem z dnia 2 czerwca 2021 r. znak: OS-I.7222.18.2.2021.MH zawiadomiono o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego.

Zgodnie z art. 209 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska wersja elektroniczna przedmiotowego wniosku przesłana została Ministrowi Klimatu 
i Środowiska za pomocą środków komunikacji elektronicznej w dniu 8 czerwca 
2021 r.

Zmiana przedmiotowego pozwolenia dotyczy  m. in. określenia nowych miejsc magazynowania odpadów. W związku z tym, w myśl art. 183c ust, 2 ustawy Prawo ochrony środowiska pismem z dnia 8 czerwca 2021 r., znak: OS-I.7222.18.2.2021.MH Marszałek Województwa Podkarpackiego wystąpił 
do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli 
o przeprowadzenie na terenie przedmiotowej instalacji kontroli w przedmiocie spełnienia wymagań określonych w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, oraz 
w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa 
w operacie przeciwpożarowym.

Postanowieniem z dnia 22 czerwca 2021 r., znak: PZ.5560.6-4.2021 Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli poinformował Marszałka Województwa Podkarpackiego, że w Zakładzie spełnione zostały wymagania określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej oraz wymagania zawarte 
w operacie przeciwpożarowym.

Zmiana przedmiotowego pozwolenia zintegrowanego dotyczy:

- Wprowadzenia 3 wariantów eksploatacji źródeł instalacji spalania paliw składającej się z bloku gazowo-parowego oraz kotłowni rezerwowej.

Wnioskowane warianty pracy instalacji  to: (I) praca bloku gazowo-parowego bez kotłowni rezerwowej w okresie 8300 h/rok, (II) praca bloku bez członu ciepłowniczego i równolegle kotłowni rezerwowej w okresie 1740 h/rok, (III) praca kotłowni rezerwowej w okresie postoju bloku gazowo-parowego, który trwać będzie 
od 460 do 2200 h/rok (z uwzględnieniem postoju bloku gazowo-parowego do remontu kapitalnego przewidzianego raz na pięć lat). Łączny czas pracy RZC w wariantach 
II i III nie przekroczy 2200 h/rok. Obecne pozwolenie określa dwa warianty pracy instalacji: okres pracy bloku gazowo-parowego w wymiarze 8000 h/rok oraz w czasie jego postoju okres pracy źródeł kotłowni rezerwowej w wymiarze 760 h/rok. W obu przypadkach źródła zasilają zewnętrzne układy ciepłownicze miejskich odbiorców ciepła oraz odbiorców przemysłowych pary. Wnioskowany wariant pozwoli 
na równoległą pracę źródeł wytwórczych w przypadku możliwych awarii członu ciepłowniczego na bloku gazowo-parowym.

Zwiększenie czasu pracy instalacji spowoduje wzrost emisji: dwutlenku azotu 
(o 6%), dwutlenku siarki (o 7%), tlenku węgla (o 5%) i pyłu (o 5%). Wzrośnie również zużycie gazu ziemnego (o 7%) oraz energii elektrycznej (o 4%).

Obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń wykazały, że emisja gazów wprowadzanych do powietrza ze źródeł i emitorów instalacji nie spowoduje przekroczeń standardów jakości powietrza oraz wartości odniesienia poza granicami terenu, do którego prowadzący instalację posiada tytuł prawny. 
W tym w szczególności dla pyłu zawieszonego PM 10 oraz tlenku węgla został spełniony warunek Smm < 0,1*D1. Natomiast najwyższe wartości stężeń średniorocznych dla pozostałych substancji nie przekraczają wartości dyspozycyjnej (Da – R).

Tło załączone do wniosku nie wykazuje przekroczeń wartości dopuszczalnych 
dla substancji emitowanych z instalacji, w tym w szczególności dla pyłu zawieszonego PM 2,5 wynosi 18 µg/m3 przy obecnie obowiązującej normie 20 µg/m3.

W propozycji emisji rocznej dodano dopuszczalne poziomy pyłu zawieszonego PM 10 oraz pyłu zawieszonego PM 2,5. Ze względu na obowiązujące przedmiotową instalację standardy emisyjne oraz poziomy BAT-AEL’s zawierające jedynie 
pył ogółem należy odstąpić od ustalania w pozwoleniu zintegrowanym poziomów dopuszczalnych pyłów zawieszonych.

Uwzględnione we wniosku standardy emisyjne są zgodne z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. 2020 poz. 1860).

- Aktualizacji parametrów określających moment zakończenia rozruchu oraz rozpoczęcie wyłączenia kotłów Rezerwowego Źródła Ciepła (RZC).

Zmiana dotyczy obniżenia temperatur spalin, które są jednym z dwóch wskaźników zakończenia rozruchu oraz rozpoczęcia zatrzymania kotłów. Temperatury spalin są różne dla kotłów wodnych i parowych. Zmiany wynikają 
z możliwości eksploatacji tych kotłów z ich niskimi obciążeniami, przy wysokiej sprawności. Wysoka sprawność wpływa na wysoka efektywność wykorzystania ciepła ze spalin, co powoduje obniżenie ich temperatury.

- Wprowadzenia do pozwolenia nowego odpadu wytwarzanego w wyniku prowadzenia procesów w instalacji spalania paliw.

Odpadami są zużyte filtry powietrza i wody, które podlegają cyklicznej wymianie. Odpady kwalifikowane są jako 15 02 03 – sorbenty, materiały, tkaniny 
do wycierania i ubrania ochronne inne niż w 15 02 02. W instalacji stosowane są dwa rodzaje filtrów: filtry kondensatów (wody ze skroplonej pary) oraz filtry powietrza 
z czerpni. Filtry kondensatu wymieniane są z częstotliwością 1 raz na 7 dni. Te filtry magazynowane są na terenie Spółki do zebrania wielkości transportowej 
i przekazywane do uprawnionego odbiorcy. Filtry z czerpni powietrza wymieniane 
są 1 raz na rok w okresie planowanego remontu bieżącego. Filtry nie 
są magazynowane. Po demontażu ładowane są do środków transportu i wywożone 
do uprawnionego odbiorcy odpadów.

W wyniku wprowadzonej zmiany całkowita ilość odpadów wytwarzanych 
w instalacji ulegnie zwiększeniu o 5%.

Jak wykazała analiza przedłożonej dokumentacji, wnioskowane przez prowadzącego instalację zmiany przedmiotowego pozwolenia nie stanowią istotnej zmiany instalacji w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organ zapewnił stronom czynny udział w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji umożliwił wypowiedzenie się co do zebranych materiałów.

Wprowadzone zmiany obowiązującego pozwolenia zintegrowanego nie zmieniają ustaleń dotyczących spełnienia wymogów wynikających z najlepszych dostępnych technik. Zachowane są również standardy jakości środowiska.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz to, że za zmianą przedmiotowej decyzji przemawia słuszny interes stron, a przepisy szczególne nie sprzeciwiają się zmianie orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska 
za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego w terminie 14 dni 
od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronie przysługuje prawo 
do zrzeczenia się odwołania, które należy wnieść do Marszałka Województwa Podkarpackiego. Z dniem doręczenia Marszałkowi Województwa Podkarpackiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Opłata skarbowa w wys. 1005,50 zł

uiszczona w dniu 11 maja 2021 r.

na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rzeszowa

Nr 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

Otrzymują:

1. 	Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. 
ul Energetyków 13, 37-450 Stalowa Wola

3. 	a/a